RAPORT DE AMPLASAMENT

Cuprins general:

- Introducere

  - Context

  - Obiective

  - Scop şi Abordare

- Descrierea terenului

  - Aşezarea terenului

  - Dreptul de proprietate actual

  - Utilizarea actuală a terenului

  - Folosirea de teren din împrejurime

  - Utilizarea chimică

  - Topografie si clima

  - Geologie si hidrologie

  - Hidrologie

  - Autorizaţie actuală

2.10     Detalii de planificare

2.11     Incidente provocate de poluare

2.12     Specii sau habitate sensibile sau protejate care se află în apropiere

2.13     Condiţii de construcţie

- Trecutul terenului

  - Folosiri istorice ale terenului şi ale zonei din împrejurimi

- Recunoaşterea terenului

  - Probleme identificate

  - Probleme ridicate

  - Deşeuri

  - Depozite

  - Instalaţie generală de evacuare

  - Gropi – Zona internă de depozitare

  - Incinta de încheiere

  - Sistem de scurgere

  - Alte depozitări chimice şi zone de folosinţă

  - Alte posibile impuritaţi din folosinţa anterioară a obiectivului

- Interpretări ale informaţiilor şi recomandări

ANEXE

Anexa 1 – fertilizarea terenurilor agricole

1.0  INTRODUCERE

  - Context

Acest raport a fost întocmit de SC PHOEBUS ADVISER TIMISOARA şi are ca scop evideţierea situaţiei amplasamentului aparţinând S.C. CIRRUS COMEXIM SRL

Prezentul raport de amplasament a fost elaborat ca parte integranta a documentaţiei de solicitare a autorizatiei integrate de mediu, in conformitate cu Legea 278/2013 privind emisiile industriale care include si cerintele  privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, astfel încât să ofere informaţii relevante şi de sprijin pentru solicitarea de revizuire  a autorizaţiei integrate de mediu.

Raportul are ca scop evidenţierea situaţiei amplasamentului “fermei  ORASTIE” situată în str. Luncii nr.1,  Orăştie, respectiv a activităţii de creştere a porcinelor la punctul de lucru Orăştie, aparţinând S.C. CIRRUS COMEXIM SRL, în calitate de operator şi proprietar, care se incadrează în lista activităţilor prevăzute în anexa I a Legii 278/2013, la punctul 6.6.b:  Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcinelor, avand o capacitate mai mare de: 2.000 de capete pentru porcii de producţie (peste 30 kg).

Revizuirea autorizatiei integrate de mediu pentru noua capacitate a fermei se solicita ca urmare a realizarii lucrarilor prevazute prin proiectul de reabilitare a celor 10 hale  prezente pe amplasament si care nu au fost reabilitate in prima faza. Pentru acest proiect s-a parcurs procedura de evaluare a impactului asupra mediului si s-a obtinut acordul de mediu , care ulterior a fost revizuit.

1.2.Obiective

Principalele obiective ale raportului din teren, în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii şi controlului integrat al poluării, sunt următoarele:

- Formarea punctului iniţial pentru estimările ulterioare ale terenului ce pot fi comparate şi vor constitui un punct de referinţă în predarea cererii pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

- Furnizarea informaţiilor asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi a vulnerabilitaţii sale.

Ca particularitate, se are în vedere realizarea următoarelor obiective specifice:

- Revederea utilizărilor anterioare şi actuale ale terenului în scopul identificării şi stabilirii existenţei sau nu a zonelor cu potenţial de contaminare.

- Revederea informaţiilor cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la înţelegerea naturii, în măsura în care comportamentul în cazul oricarei contaminari poate fi prezent.

- Acordarea informaţiior care să permită dezvoltarea unui model conceptual al terenului şi al împrejurimilor sale. « Modelul conceptual »  descrie interacţiunea dintre factorii de mediu care pot exista pe teren în zona de amplasare a fermei zootehnice Orăştie.

Acest raport este în legatură cu aria de instalare şi cu aria din împrejurul fermei zootehnice, care poate afecta sau poate fi afectată de zona de instalare.

1.3.Scop şi Abordare

Acest raport a fost pregătit prin revederea unor date anterioare şi actuale ale terenului şi activităţiilor exercitate pe amplasamentul în cauză, precum şi pentru activităţile ce urmează a se  desfăşura pe amplasament, în scopul prezentării modului de conformare cu cerinţele prevenirii şi reducerii poluării, conform Legii 278/2013, precum şi alinierii la cele mai bune tehnici disponibile, aşa cum au fost acestea descrise şi interpretate în îndrumarul sectorial şi normativele specifice de ramură.

Având în vedere cele menţionate, prezentul raport de amplasament se raportează la prevederile Ghidului Tehnic General.

Pe ansamblu, raportul de amplasament trebuie să ofere informaţiile necesare luării unei decizii corecte de către Autoritatea de mediu competentă, ca răspuns la solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.

Raportul de amplasament a fost întocmit pe baza datelor provenite din:

- analiza documentelor referitoare la instalaţiile existente, elaborate anterior;

- observaţii şi investigaţii specifice efectuate pe amplasament;

- chestionarea personalului unităţii;

- prelevarea de probe şi efectuarea de determinări specifice pe factori de mediu.

Documentarea în acest scop s-a realizat respectându-se procedura recomandată de GHIDUL TEHNIC GENERAL pentru aplicarea prevederilor Directivei privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, sens în care, au fost parcurse următoarele faze:

Faza 1a :

- analiza informaţiilor documentare existente;

- consultarea/chestionarea personalului unităţii;

- consultarea autorităţii de mediu cu privire la activitatea obiectivului studiat;

- observaţii de recunoaştere a amplasamentului în scopul confirmării şi completării informaţiilor documentare cu date suplimentare;

- identificarea surselor de poluare;

- elaborarea modelului conceptual pentru zona cercetată;

- planificarea investigaţiilor ulterioare necesare;

- elaborarea raportului de fază;

- completarea fişei de decizie.

Faza 1b:

- continuarea documentării şi investigaţiilor;

- consultarea/chestionarea personalului unităţii;

- studierea surselor de poluare, analiza comportamentului şi efectelor acestora;

- elaborarea strategiei de prelevare a probelor, a tehnicilor de prelevare, de transport şi manipulare a acestora;

- stabilirea necesarului de determinări şi analize de laborator necesare pentru caracterizarea obiectivului;

- planificarea  lucrărilor de prelevare a  probelor şi a efectuării  analizelor de laborator;

- completarea modelului conceptual elaborat în faza 1a;

- elaborarea raportului de fază;

- completarea fişei de decizie.

Faza 2 :

- culegerea de date suplimentare;

- stabilirea  măsurilor adecvate de protecţia  muncii în perioada de  relevare a probelor;

- consultarea/chestionarea personalului unităţii;

- studierea surselor de poluare, analiza comportamentului şi efectelor acestora;

- planificarea lucrărilor de prelevare a probelor;

- prelevarea de probe pe factori de mediu şi efectuarea analizelor de laborator;

- analiza rezultatelor determinărilor;

- continuarea documentării şi investigaţiilor;

- redactarea modelului conceptual elaborat în fazele anterioare;

- elaborarea raportului de fază;

- completarea fişei de decizie.

Raportul de amplasament a fost elaborat pe baza informaţiilor acumulate in Fazele 1a, 1 b şi 2 de culegere a datelor.

- Descrierea AMPLASAMENTULUI

  - Localizarea Terenului

Ferma zootehnică de creştere şi îngrăşare a porcinelor pentru producerea de suine de carne  Orastie este amplasată la limita intravilanului localităţii Orăştie, pe str. Luncii nr.1, judeţul Hunedoara, pe partea stângă a drumului DN 7 accesul făcându-se din stânga drumului DN 7 (E68), la ieşirea din municipiul Orăştie, sensul de mers Orăştie– Sebeş, la cca. 170 m distanţă de drumul specificat şi deţine o suprafaţă de 178.646 m2 .

Folosirea actuală a terenului din împrejurimile fermei constă în principal din utilizări agricole - vecinătăţile amplasamentului sunt preponderent terenuri cu destinaţie agricolă. Incinta este inconjurata la exterior, pe trei laturi, de drumuri de pamant (DE). Vecinătăţile amplasamentului analizat sunt:

- latura nord-vest –  drum si teren agricol

- latura nord-est – drum si teren agricol

- latura sud-vest – SC SOGECO SRL, unităţi de depozitare şi producţie

- latura sud-est – drum si teren agricol. La 170 m - DN7, iar paralel cu DN – cale ferata.

În planul de incadrare în zonă anexat este figurat amplasamentul instalaţiei.

  - Proprietatea actuală

Ferma Zootehnică Orăştie este în prezent proprietatea S.C. “CIRRUS COMEXIM” S.R.L, care deţine următoarele active înscrise în CFnr.609/a Orăştie:

| Nr. top. | Activ | Sconstr (mp) | STot.Teren (mp) | Activ | Sconstr (mp) | STot.Teren (mp) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situatia existent | Situatia propusa |  |
| 319 (4233, 4234, 4235)/2/1 | Birouri, magazie, carmangerie, alee betonată, împrejmuire prefabricate | 480 | 2015 | Birouri, magazie, carmangerie, alee betonată, împrejmuire prefabricate | 480 | 2015 | Actualmente folosite ca birou, filtru sanitar, alee, împrejmuire |
| 320 (4233, 4234, 4235)/2/2 | 22 grajduri, casa poarta, 2 ateliere, 2 CT, cantar bascula | 30056 | 124293 | 22 grajduri, casa poarta, 2 ateliere, 2 CT, cantar bascula | 30056 | 124293 | 22 hale, dintre care 11 utilizate ca adăposturi porcine, iar 1 (C4) ca rezerva-spital. Cele 10 hale ramase vor fi modernizate pe rand in functie de posibilitatile operatorului. |
| 321 (4233, 4234, 4235)/2/3 | Teren arabil | 0 | 3747 | Teren arabil | 0 | 3747 |  |
| 322 (4233, 4234, 4235)/2/4 | Teren arabil | 0 | 24912 | Teren arabil | 0 | 24912 |  |
| 323 (4233, 4234, 4235)/2/5 | Statie epurare dezafectata, bazin dejectii dezafectat | 6656 | 23679 | Statie epurare dezafectata, bazin dejectii dezafectat | 6656- se va schimba prin constructia bazinelor | 23679 | Actualmente bazine impermeabilizate pt. stocare dejectii |
| Total suprafaţă = 178.646 mp =17, 86 ha |  |  |  |  |

  - Utilizarea actuală a terenului

Procesele operaţionale ale fermei se desfăşoară în scopul creşterii şi îngrăşării porcinelor, activitatea de bază desfasurata in fermă.

Astfel, activitatile desfasurate pe amplasament sunt:

a) Activitati pentru cresterea si ingrasarea porcinelor

Cresterea si ingrasarea animalelor se  face pe gratare din elemente prefabricate cu goluri, asezate peste canalele de colectare a slamului de dejectii care contine perna de apa, conform cerinte BAT.Popularea fermei se face incepind cu 20.000 purcei  in greutate de 25-30  kg, care sunt crescuti si ingrasati in cele 21 de hale pana ajung la greutatea de 110-120 kg. Perioada de crestre si ingrasare este de aproximativ 112-119 zile  in functie de greutatea la care au ajuns si conditiile de livrare. La terminarea ciclului de productie o saptamana ferma este depopulata. In aceasta perioada se evacueaza canalele colectoare in bazinul de stocare si se face igienizarea halelor, se face spalarea. Durata unui ciclu de productie este de 16  saptamani, adica 112  zile. Intervalul de igienizare poate sa dureze 7-10 zile. Golirea totala a canalelor se va face la sfirsitul unui ciclu de productie.Canalele colectoare din hale sunt compartimentate si se golesc prin suctiune, independent unul de altul.

Fazele principale ale activitatii :

-cresterea

-ingrasarea

In perimetrul fermei se desfasoara urmatoarele activitati de baza si conexe :

-dezinfectia, dezinsectia si deratizarea adaposturilor inainte de populare ;

-examen clinic individual

-controlul parazitologic de supraveghere

-vaccinarea

-tratamente profilactice

-urmarirea furajarii

Hranirea se face ad libitum.

Prepararea hranei se face in instalatia FNC proprie a SC CIRRUS COMEXIM SRL. Cantitatea si compozitia furajului administrat sunt diferentiate pe faze biologice, a caror reteta este pastrata la laboratorul FNC.

Furajele se transporta cu autobuncare speciale prevazute cu brat de descarcare direct in  buncarele  exterioare de cate 12 t/ buncar, aflate in dotarea fiecarei hale( un buncar /hala). Din buncarele exterioare, furajele sunt distribuite in hale cu un sistem de distributie format dintr-un tub cu snec cu doua distribuitoare. In fiecare hala sunt instalate  linii de hranire cu cate o hranitoare pentru fiecare boxa.

Compozitia hranei este indicata in tabelul 1.

Conform BAT, cantitatea si consumul de furaje alocate este un factor important in determinarea cantitatii de dejectii produs, compozitia chimica si structua psihologica. Astfel furajarea devine un factor important in performantele de mediu intr-o unitate cu septel intensiv.

Emisiile dintr-o ferma sunt predominant relatate la procesele metabolice ale animalelor din crescatorie. Urmatoarele doua procese sunt considerate esentiale

-digestia enzimatica a furajelor in tractul gastro-intestinal

-absorbtia nutrientelor din tractul gastro-intestinal

In tabelul urmator sunt redati parametri nutritionali comparative cu BAT, tab. 3.10, pag.90 din BREF

Tabel 1

| Parametri nutritionali | Porci 35 - 110 kg |
| --- | --- |
|  | Conform BAT | Reteta ferma |
| Proteina bruta (CP, %) | 15 – 17 | 16-17 |
| Grasimi brute % | 4 – 5 | 4- 5 |
| Fibra cruda % | <4,5 – 6 | 4-6 |
| Total lizina % | 0,75 - 0,90 | 0,93-0,95 |
| Totalmetionina+ cistina% | 0,45 - 0,58 | 0.5-0,6 |
| Total trionina | 0,42 - 0,63 | 0,55-0,62 |
| Total triptofan | 0,15 | 0,3 |
| Calciu | 0,75 - 0,90 | 0,80 |
| Total fosfor | 0,62 - 0,70 | 0,60 |
| Energie digestibila MJ/kg | >13 | 14,39 |

Structura retetelor utilizate pentru hrana este stabilita in conformitate cu normele internationale transmise prin ,, Nutrient Requirements of swine-editia revizuita 1998’’

În experimente s-a găsit că în combinaţie cu hrănirea în 3 faze,  excreţia de azot a scăzut cu 10 % per 1 % reducere în proteina din dieta pentru porci între 25 şi 110 kg.

Încercările  au arătat deasemeni că este posibil a se reduce nivelul proteic în hrană cu până la 20 % pentru toate categoriile de porci, rezultând o scăderea în excreţia de azot cu până la 20 % fără nici o aptitudine tehnică specifică. Cu toate acestea, este necesar a se adăuga  patru amino acizi esenţiali (lizină, methionine, threonine şi tryptophane) pentru a preveni reducerea nivelului de creştere.

Încercările raportate au arătat rezultate similare în mod remarcabil. Ele sunt rezumate în BAT, Tabelul 4.9.

Tabel 2

| Parametri | Efect produs de 1 % reducere a proteinei din dietă (%) | Diete cu conţinut redus de proteine |
| --- | --- | --- |
|  |  | Efect cumulativ frecvent (%) | Cel mai bun efect cumulativ (%) |
| Total azot excretat | - 10 | - 25 | - 50 |
| Conţinut amoniac în mixtura de dejecţii | - 10 | - 30 | - 50 |
| pH mixtură de dejecţii | - | - 0.5 puncte | 1 punct |
| Emisie amoniac în aer | - 10 | - 40 | - 60 |
| Consum de apă (ad libitum) | - 2 la –3 | - 10 | - 28 |
| Volum mixtură de dejecţii | - 3 la –5 | - 20 | - 30 |

Tabelul 4.9 din BAT: Centralizarea efectulului reducerii proteinei din dietă şi utilizarea dietelor cu conţinut scăzut de proteine asupra excreţiei de azot şi emisiei de amoniac

Conţinutul redus de proteină în alimentaţie reduce  deasemeni emisia de componente mirositoare ca H2S .

Contribuţia măsurilor de hrănire la reducerea emisiilor din sistemele de adăposturi pentru animale variază cu un număr de factori, cum ar fi temperatura aerului în interiorul adăpostului, viteza aerului (rata de ventilaţie) şi aria suprafeţei ocupate cu bălegar.

Asemenea diete reduc deasemeni consumul de apă pentru animale. Aceasta conduce la economisirea apei şi la un volum de slam mai scăzut pentru manipulat. Cu un conţinut de materie uscată mai ridicat,  mixtura de dejecţii poate deasemeni câştiga în valoare, în termeni referitori la calitate ei de fertilizare.

Efecte asupra mediului: Alimentaţia cu un conţinut scăzut de proteine fortificată cu amino acizi după cum s-a arătat în încercările discutate mai sus nu a afectat creşterea, conversia hranei sau retenţia de azot la porci.

Categoria de greutate a porcilor a fost în general între 25 şi 110 kg de greutate în viu şi  hrănirea a variat între hrănire în 2 faze şi multifazică.

Aplicabilitate: Nu sunt necesare cerinţe tehnice specifice pentru aplicarea alimentaţiei cu conţinut scăzut de proteine.

Adaparea se face din sursa propie, prin retea de distributie ramificata, prin intermediul a patru suzete de baut amplasate in boxele de crestere in   sistem optimal cu pierderi minime de apa potabila.

Microclimatul corespunzator este asigurat prin comanda automata, computerizat. In mod normal, in halele reci nu se asigura incalzire artificiala fiind suficienta caldura biologica degajata de animale.

Ventilarea halelor se realizeaza natural si artificial; halele sunt dotate cu geamuri pentru admisie aer pe toata lungimea peretilor in numar de 74, cu plasa de protectie si cu 7 exhaustoare cu Q=15200 mc/h/ventilator,  montate la tavan, care elimină aerul viciat prin coşuri metalice de ventilaţie, Ø=860 mm, care depăşesc coama acoperişului cu 0,50 cm  si 2 ventilatoare de perete cu Q= 37200 mc/h/ ventilator.Sistemul de ventilare mai este prevazut cu instalatie de racire prin  pulverizare fina de mare presiune. Toate acestea sunt comandate prin calculator.

Colectarea si evacuarea slamului de dejectii:

Sistemul de canalizare interioara pentru colectarea si transferul dejectiilor din fiecare hala

Canalele betonate (rigole) de colectare a slamului de dejectii sunt dispuse longitudinal halei si sunt impartite in cite patru compartimente, astfel incit fiecare compartiment poate fi evacuat independent. Perna de apa in canalele colectoare este in inaltime medie de h=3÷5 cm (sub gratare), la cota -0,50 m. Fiecare compartiment este prevazut cu sibare. Prin intermediul siberelor se executa golirea cu vacumare a emisilor spre reteaua exterioara de canalizare. Apele uzate rezultate dupa spalarea adaposturilor sunt evacuate prin canalele de colectare a dejectiilor.

Exista 4 canale de colectare a dejectiilor cu un volum total de 304 mc, prevazute cu sibare ,  iar la capatul grajdului un bazin de colectare cu volumul de 21,4 mc;toate canalele si bazinele sunt izolate

Sistemul de canalizare exterioara

Apele uzate provenite din adaposturi, impreuna cu dejectiile sunt colectate in sistemul intern de canalizare, care e  realizat din tevi PEHD imbinate cu mufa si garnitura de cauciuc. Acesta se va racorda la reteaua de canalizare din incinta, realizata din tevi PEHD. Reteaua de canalizare exterioara este amplasata paralel cu halele, in zona verde, pe un pat de nisip la o adancime  peste 1,4m (adancimea de inghet).

Descarcarea slamului din reteaua de canalizare exterioara in bazinul de stocare cu capacitate  V= 21200 m3, se realizeaza prin pompare.

Statia de pompare slam este echipata cu :

- camin de pompare executat etans din beton armat;

- doua pompe  (una de rezerva) , cu urmatoarele caracteristici: Q=100 m3/h; H=5,00 mCA;

- tabloul electric, instalatie de comanda si semnalizare, pornire automata pentru caz de avarie la pompa activa.

b. Gestionarea dejectiilor si a apelor uzate tehnologice

  - colectare in reteaua de canalizare;

  - transfer in bazinele betonate de stocare;

  - curăţarea adaposturilor: golirea periodica a dejectiilor colectate din canale interioare in canalizarea exterioara; canalele de colectare a dejectiilor se spala cu utilaje cu apa sub presiune la sfarsitul fiecarui ciclu de productie;

  - stocarea si fermentarea anaeroba a dejectiilor lichide;

  - preluarea dejectiilor fermentate in vederea fertilizarii terenurilor agricole din zona

c) Situatia  utilitatilor pe amplasament:

Alimentare cu apa

Operatorul a obtinut autorizatia de gospodarire a apelor nr. 84/2008, eliberat de catre A.N. „Apele Romane” Directia Apelor Mures.Autorizatia a fost emisa pentru o populare a fermei in 7 hale. S-a depus documentatia pentru revizuirea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru capacitatea maxima de populare de 20.000 locuri.

In ferma Orastie  se utilizeaza doar apa prelevata din subteran, din 2 foraje de  mica adancime; forajele sunt echipate cu pompe submersibile, una  tip SADU cu Q=20 mc/h , H=50mCA si una de tip PENTAX , Q=27mc/h, pentru asigurarea presiunii apei in retea.

Apa se utilizeaza pentru:

- satisfacerea necesitatilor igienico-sanitare ale salariatilor si intretinerea curateniei in cladirea filtrului sanitar;

- adapatul animalelor;

- formarea pernei de apa in rigolele de sub pardoseala halelor;

- spalarea halelor.

Gospodaria proprie de apa consta din :

- captare apa din cele doua foraje  ;

- retea de distributie apa potabila; reteaua de distributie consta din filtru, reglaj de presiune, conducte din polietilena.

Reteaua exterioara de apa este realizata  din teava de polietilena de inalta densitate, PEHD, cu diametrul de 110 mm din care se ramifica la fiecare hala cu 2 tevi  din PEHD cu diametrul de 40 mm ; L=500 m. Reteaua de transport a apei necesare consumului igienico-sanitar pleaca tot de la rezervorul hidrofor si este formata dintr-o conducta PEHD cu diametrul de 32 mm si lungimea de 65 m.

Nu sunt prevazute rezervoare pentru stocarea rezervei de incendiu. Apa necesara stingerii eventualelor incendii este preluata direct din retea cu ajutorul unei pompe ( Q= 48 mc/h, P=7.5 kW).

Managementul apelor uzate si al dejectiilor din hale

- Fiecare hala de crestere este prevazuta cu  4 canale de colectare a dejectiilor cu un volum total de 304 mc, iar la capatul grajdului un bazin de colectare cu volumul de 21,4 mc.Din aceste bazine , dejectiile ajungeau printr-o conducta din PVC cu lungimea de 1000m  si D= 200 mm  la bazinele existente de stocare dejectii cu volumele de 3600 mc si 12000 mc. Aceste bazine din beton impermeabilizate sunt  inlocuite cu un bazin tip laguna impermeabilizat cu volumul de 21.200 mc. Bazinele betonate vor fi golite si utilizate ca si rezerva in caz de necesitate.De la bazinele din capatul halelor dejectiile sunt pompate cu ajutorul pompelor tocator catre bazinul laguna de stocare a dejectiilor.De la pompele tocator , conducta de transport dejectii se ramifica spre bazinul laguna. Ea are o lungime de aprox. 200 m si un diametru de 150 mm.Conducta catre bazinele de rezerva are lungimea de 90m si diametrul de 110 mm. Conductele sunt  tot din PEHD.

- statie de pompare ape uzate ;

- bazin laguna de stocare dejectii animale, V= 21200 m3

Managementul apei uzate menajere

Apele menajere rezultate de la corpul administrativ si filtrul sanitar sunt colectate printr-o retea proprie de canalizare din PVC Dn – 110 mm si L= 45 m si conduse catre un bazin vidanjabil de  capacitate 25 mc

Pe amplasament nu se utilizeaza apa recirculata sau refolosita. In prezent s-a intocmit documentatia pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor. Debitele caracteristice sunt:

| Ozi mediu | 114,86m3/zi |
| --- | --- |
| Qzi max | 137,842 m3/zi |
| Qorar max | 5,75m3/h |
| V anual max | 41.924 m3/an |

- Energia termica Incalzirea spatiului administrativ se realizeaza cu calorifere electrice. Asigurearea apei calde se realizeaza cu ajutorul unui boiler electric.

- Energia electrica – preluata din SEN pe baza de contract cu ELECTRICA  SA,  din postul de transformare in bucla, in constructie zidita, situat in afara incintei, proprietatea ELECTRICA S.A., echipat cu un transformator de 1000 kVA; Alimentarea cu energie electrica a fermei se realizeaza din tabloul general de 380V. Consumul de energie electrica este de circa 12000 kWh/ 20.000 capete/luna.

  - Folosirea de teren din împrejurimi

Folosirea actuală a terenului din împrejurimile fermei constă în principal din utilizări agricole - vecinătăţile amplasamentului sunt preponderent terenuri cu destinaţie agricolă. Incinta este inconjurata la exterior, pe trei laturi, de drumuri de pamant (DE). Vecinătăţile amplasamentului analizat sunt:

- latura nord-vest –  drum si teren agricol

- latura nord-est – drum si teren agricol

- latura sud-vest – SC SOGECO SRL, unităţi de depozitare şi producţie

- latura sud-est – drum si teren agricol. La 170 m - DN7, iar paralel cu DN – cale ferata.

În planul de incadrare în zonă anexat este figurat amplasamentul instalaţiei.

Incinta este delimitată şi împrejmuită cu gard, iar la limita proprietatii, in partea sud-vestica, isi desfasoara activitatea firme, ce nu interfereaza prin obiectul lor de activitate cu ferma zootehnica.

Terenul apartinand SC CIRRUS COMEXIM SRL este utilizat, dupa cum rezulta din tabelul de mai jos:

| Descriere | Sconstr (mp) | STot.Teren (mp) |
| --- | --- | --- |
| birou, filtru sanitar, alee, împrejmuire | 480 | 2015 |
| 22 grajduri, dintre care 21 utilizate ca adăposturi porcine, iar 1 (C4) ca rezerva-spital | 30056 | 124293 |
| Teren arabil | 0 | 3747 |
| Teren arabil | 0 | 24912 |
| bazine impermeabilizate pt. stocare dejectii | 6656 | 23679 |
| Total, cf. CF= 178.646 mp | 37.192 |  |

→ POT = 20,8%.

  - Utilizare chimică

Ferma foloseste doua categorii de produse chimice: preparate DDD si medicamente de uz veterinar, insa nu le gestioneaza prin mijloace proprii, utilizand servicii externalizate.

- Produse farmaceutice /antibiotice: amoxicilină, tilmicozin, doxiciclina,colistin,tiamutin;

-   Preparatele DDD nu se stocheaza in unitate

Produsele farmaceutice de prima necesitate sunt păstrate într-un spaţiu din corpul administrativ cu destinaţie de punct farmaceutic, ele fiind folosite la nevoie şi în cantitatea prescrisă de medicul veterinar.

Recipientii goi se predau la unitatile de la care au fost achizitionate produsele farmaceutice.

Deratizarea şi dezinsecţia

Deratizarea profilactică se impune în scopul reducerii pierderilor economice provocate de rozătoare şi în scopul prevenirii apariţiei unor îmbolnăviri ale animalelor sau personalului. Este indicat ca operaţiunea de deratizare să se realizeze atunci când adăposturile sunt depopulate. În acest caz, după realizarea curăţeniei mecanice, se folosesc substanţe toxice, care se aplică în exteriorul construcţiilor (în interiorul galeriilor, asupra căilor de circulaţie a rozătoarelor, în locurile de pătrundere a rozătoarelor în construcţii, în jurul surselor de hrană sau de apă la care pot avea acces rozătoarele, etc.) şi în interiorul construcţiilor (prin “staţii de intoxicare a rozătoarelor”).

Dezinsecţia profilactică a adăposturilor pentru porcine se realizează astfel :

- dezinsecţia se efectuează numai după ce animalele au fost scoase din hale ;

- se face mai înainte curăţenie mecanică: se evacuează gunoiul, resturile de furaje, se desfundă şi se spală rigolele şi canalele, se îndepărtează praful şi murdăria de pe pereţi, pervaze, tubulatură;

- se scot din adăpost uneltele de lucru şi alte obiecte de inventar, care nu trebuie să vină în contact cu substanţele insecticide;

-  se aplică soluţia insecticidă prin pulverizare fină pe toate suprafeţele,

- înainte de introducerea animalelor, substanţa toxică se neutralizează prin spălarea cu multă apă, de pe toate suprafeţele care vin în contact direct cu animalele şi mai ales jgheaburi, iesle, hrănitori şi adăpători;

- insectele moarte se strâng şi se distrug pentru a nu fi consumate de către animale.

Repopularea se va face numai după minimum 24 de ore de la dezinsecţie, spălare şi aerisirea adăposturilor.

Pentru limitarea dezvoltării sau pentru distrugerea insectelor şi acarienilor se iau următoarele măsuri profilactice:

- evacuarea sistematică a tuturor materiilor de origine animală sau vegetală din adăposturi sau alte spaţii aferente (dejecţii, resturi de furaje, etc.);

- vidanjarea periodică a foselor colectoare, defundarea şi spălarea canalelor de scurgere şi a rigolelor;

- strângerea permanentă şi depozitarea controlată a resturilor de furaje din adăposturi;

- amenajarea corespunzătoare (izolat, în recipient metalic închis) a locului pentru colectarea cadavrelor;

- drenarea apelor stagnante din incinta fermei;

- întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor verzi din incinta fermei;

- realizarea şi menţinerea permanentă a curăţeniei generale;

Dezinfecţia

Conform reglementărilor sanitar-veterinare, dezinfecţia constituie o măsură de profilaxie generală şi se face de cel puţin 2 ori/an sau la schimbarea seriei de animale, cu VIROCID,  dezinfectant cu actiune virucida, bactericida si fungicida, pe baza de peroxisulfat de potasiu.

Tehnica efectuării decontaminării curente se desfăşoară în felul următor:

- se evacuează animalele din adăpost;

- se scoate de sub tensiune reţeaua electrică a adăpostului;

- se umezeşte întreaga suprafaţă decontaminabilă cu apă;

- se îndepărtează resturile grosiere de furaje şi dejecţii şi se transportă cu o benă etanşă la platforma de gunoi;

- suprafaţa decontaminabilă se curăţă atent de resturile organice aderente, cu ajutorul unui jet de apă sub presiune, al periilor şi al măturilor;

- se efectuează reparaţiile curente necesare reluării procesului de producţie în conformitate cu tehnologia de creştere a porcinelor şi cu prevederile programului sanitar-veterinar;

- se reface curăţenia mecanică;

La sfarşitul operaţiunilor se poate folosi varul, ca suspensie de var proaspăt stins, sub formă de lapte de var (10-20% ), care este un bun decontaminant faţă de majoritatea microorganismelor care se întâlnesc în adăposturile animalelor.

  - Topografie şi clima

Amplasamentul este situat in lunca raului Mures, la circa 1,6 km sud de acesta. Altitudinea zonei luata in studiu se situeaza in jur de 200 mdMN.

Relieful influenteaza elementele scurgerii prin gradul de fragmentare si marimea pantelor pe care se formeaza scurgerea si indirect prin rolul pe care il are in zonarea verticala a elementelor climatice care genereaza scurgerea.

Bazinul hidrografic Mureş prezinta densitatea reţelei hidrografice ca fiind de de 0,39 km/kmp.

Ca aspect general trebuie remarcat faptul ca cea mai mare parte a scurgerii medii lunare din timpul unui an se produce primăvara 45%, vara 27%, toamna 12%, iar iarna 16% din scurgerea anuală. Pantele morfologice ating numai local câţiva zeci de metri pe kilometru. Ca rezultat al acestei situaţii, scurgerea specifică medie multianuală are valori de aproximativ 2 l/s/km2.

Harta reprezentand scurgerea specifica medie, demonstreaza ca acesta are o valoare de aproximativ 2 l/s/km2 in zona amplasamentului studiat.

Climatul este temperat-continental, umed şi răcoros.

Temperaturile medii multianulae se situeaza in jurul valorii de 9ºC.

Precipitatiile medii multianuale au valori intre 400-600 mm/an. Din punct de vedere al intensitatii precipitatiilor, valorile lor se situeaza intre 3-4 mm/min atingand si 4-5 mm/min.

Cursul mijlociu al raului Mures se caracterizeaza printr-o mineralizare mijlocie – mare. Afluentii cu mineralizare mare au in general un continut de sulfati si cloruri. Materiile in suspensie in cantitati relativ mari sunt prezente pe majoritatea raurilor afectand valorile oxigenului dizolvat.

  - Geologie şi Hidrologie

Zona prezintă ca principală unitate geologică rocile de tip silicios (v. Plansa reprezentand geologia zonei). Formaţiunile geologice carpatice aparţin cristalinului autohton şi Pânzei Getice. Culoarul Orastiei are o constituţie petrografică simplă. Depozitele litologice de suprafaţă de vârstă cuaternară, constituite din pietrişuri, nisipuri şi argile, sunt acoperite pe interfluvii cu argilă roşie loessuri şi lehmuri. La baza loessurilor pe interfluvii se găsesc straturi freatice relativ continue amplasate la adâncimi ce variază în jurul a 10 m.

Cercetarea apelor freatice existente in zona,  scoate in evidenta conditiile hidrogeologice de inmagazinare a acestora tinand seama de litologia, granulometria, alimentarea si drenarea orizontului freatic. Litologia si structura orizontului freatic conditioneaza in cea mai mare masura caracteristicile hidraulice si hidrochimice, precum si cantitatea de apa inmagazinata, deci, abundenta sau saracia resurselor de apa freatica.

In general, in studiile de specialitate, fenomenele hidrogeologice au fost analizate in stransa legatura cu complexul de factori fizico-geografici care conditioneaza producerea si influenteaza desfasurarea lor.

Fundamentul regiunii il formeaza cristalinul epimezozonal, strabatut de intruziuni magmatice.

Depozitele sedimentare, apartin urmatoarelor cicluri de sedimentare: Ciclul Cretacic superior (Senonian), Ciclul Paleogen, Ciclul Miocen, Ciclul Pliocen – Cuaternar.

Cuaternarul alcatuieste aproape in exclusivitate geologia de suprafata a regiunii si prezinta variatii litologice si de stratificatie in concordanta cu trasaturile paleogeomorfologice ale regiunii studiate. Grosimea depozitelor cuaternare este de 50-120 m, iar in partea superioara a campiei piemontane fiind sub 50 de m.

Gradul de cunoastere hidrogeologica se conturează din elemente relevante ale studiului geologic coroborat cu elemente geografice.

Grosimea depozitelor acvifere ale orizontului freatic a fost analizata in timp in documentele de referinta existente in literatura de specialitate, oferind o imagine a repartitiei in spatiu a coeficientului litologic precum si o imagine a amplasarii fronturilor de captare, echiparea tehnica a forajelor (filtrelor).

Grosimea depozitelor permeabile purtatoare de apa variaza foarte mult in spatiu, fiind cuprinsa intre 1 si 84 m, in functie de conditiile de sedimentogeneza existente in regiune. In lunca Muresului se gasesc grosimi mari, cuprinse intre 25-45 m. In celelate unitati morfolitologice, grosimea depozitelor cu apa freatica este sub 20m, scazand de la est spre vest si dinspre rauri spre interfluvii. Cele mai mici grosimi (1-4 m) se intalnesc in sectoarele de trecere morfologica spre campia intermediara.

Conform prevederilor Directivei Cadru 60 /2000 /EC s-au delimitat corpuri de apă subterană numai pentru zonele în care există acvifere semnificative ca importanţă pentru  alimentari cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de 10 m3/zi. Criteriul geologic (exprimat prin vârsta depozitelor purtatoare de apă, prin caracteristicile petrografice, structurale sau prin capacitatea şi proprietăţile depozitelor de a înmagazina apă) şi criteriul hidrodinamic (conform căruia corpurile de ape freatice au extindere numai pâna la limita bazinului hidrografic) au constituit alături de criteriile calitative (obţinute prin măsurători şi probe) delimitarea corpului de apă subteran GWMU07 pe Culoarul râului Mureş (Alba Iulia-Lipova), corpul de apa fiind localizat în depozite aluvionare cuaternare. Pe arealul acestuia se află şi amplasamentul studiat.  Acest corp de apă subteran permite atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ utilizarea apei în scop potabil, industrial şi zootehnic, corpul de apă subterană nefiind clasificat ca şi corp de apă la risc.

Analizele chimice ale probelor de apă recoltate din forajele de monitoring au arătat în spaţiul hidrografic Mureş depăşiri ale valorilor CMA, conform prevederilor Legii privind calitatea apei potabile 458/2002 la indicatorii: oxidabilitate, amoniu, azotaţi, azotiţi, sulfaţi, fier, mangan, sodiu şi clor.

Interpretarea rezultatelor analizelor chimice în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea apei potabile nr.458/2002, a pus în evidenţă, pentru fiecare corp de ape subterane, câteva particularităţi din punct de vedere calitativ.

In anul 2002, pentru corpul GWMU07, au fost înregistrate depăşiri ale CMA la indicatorii amoniu (Geoagiu şi Alba Iulia), azotiţi (Geoagiu), sulfaţi (Călan, Deva şi Alba Iulia), fier (Deva şi Alba Iulia), mangan (Deva, Orăştie şi Alba Iulia) şi la sodiu şi clor (Orăştie), ceea ce inseamna ca poluantii inregistrati pentru zona Orastie nu sunt de sorginte zoothenica.

În prezent există în zonă foraje freatice pentru observare, aparţinând Direcţiei Apelor Mureş şi care monitorizează nivelul şi calitatea apelor subterane. Reîncărcarea acviferelor aferente zonei se realizează, în principal, din precipitaţii, şi prin înfiltrare din reţeaua hidrografică. Referitor la balanţa prelevări/reîncarcare, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare.

Amplasamentul se afla la cca 1,6 km Sud, de raul Mures si la cca 1.2 km Est, de raul Orastie.

2.8. Autorizaţii curente

S.C. “CIRRUS COMEXIM” S.R.L. funcţionează în baza Certificatului de înregistrare nr. J20/460/1997 ( anexat) având activitatea principală creşterea porcinelor, cod CAEN 0146, declarată la Orastie, str. Luncii nr.1.

Pentru funcţionarea fermei este emisa Aprobarea sanitar-veterinara nr. 599/140/31.10.2006.

Unitatea detine autorizatia integrata de mediu nr. 39/16.06.2008 , emisa de ARPM Timisoara si autorizatia de gospodarire a apelor  Nr.84 din 2008

2.9. Detalii de planificare

Detaliile de planificare se refera la doua aspecte principale:

A. Monitorizarea factorilor de mediu

- Apa potabila

Se vor efectua analize chimice, cf. recomandarilor autoritatilor.

- Apa uzata

In functie de cerintele stipulate in contractul incheiat cu prestatorul de servicii de vidanjare, se va efectua periodic analiza apelor uzate menajere pentru a se verifica incadrarea in limitele NTPA 002.

- Calitatea aerului

Se vor raporta emisiile de amoniac, metan si protoxid de azot din hale, care depasesc valorile de prag stabilite conform prevederilor HG 140/2008.

- Calitatea solului

Se vor monitoriza parcelele fertilizate cu ingrasamant organic, cf. indicatiilor OSPA.

B. Actiuni pentru functionalizarea halelor achizitionate de la fostul proprietar care actualmente au aceeasi destinatie. Pentru cele 10 hale s-a emis acordul de mediu in vederea punerii in functiune a acestora.

2.10. Incidente legate de poluare

Nu s-au constatat fenomene legate de poluarea accidentala. Acestea pot fi cauzate de fisuri sau avarii insotite de scurgeri din conductele de transport dejectii sau de scurgerea sau deversarea dejectiilor din bazinele de stocare. Au fost stabilite masuri periodice pentru prevenirea acestor incidente si Planul de prevenire si interventie in caz de poluari accidentale.

  - Vecinătatea cu Specii sau Habitate Protejate

Amplasamantul „CIRRUS COMEXIM” S.R.L. nu este învecinat în imediata apropiere de habitate protejate, astfel încât nu intră sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, amplasamentul nu se află nici în vecinătatea zonelor protejate definite în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 310/2004 şi HG 930 /09/2005.  Vezi Formular de solicitare

  - Condiţiile clădirilor

Toate cele 22 hale existente, sunt supuse exploatarii.  În tabelul de mai jos sunt figurate perioadele de funcţionare, în conformitate cu normativele siguranţei în construcţii :

| Nr crt | Specificatie | Durata de functionare ani |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hala ingrasare constructii sanitare electrice dotari | 90 30 35 40 |
| 2. | Drumuri acces si interioare | 75 |
| 3. | Racord si instalatii telefonice | 35 |
| 4. | Alimentare cu energie constructii | 60 |
| 5. | Post trafo constructii dotari | 60 40 |
| 6. | Retele electrice | 30 |
| 7. | Sursa apa – foraje | 50 |
| 8. | Echipare sursa apa | 50 |
| 9. | Conducta aductiune | 50 |
| 10. | Gospodarie apa | 50 |
| 11. | Retele apa incinta | 50 |
| 11. | Retele canalizare incinta | 80 |
| 12. | Bazine dejectii | 30 |

Revizuirea autorizatiei integrate de mediu s-a solicitat ca urmare a maririi capacitatii fermei de la 9980 locuri la 20.000 de locuri. Pentru aceasta situatie s-a obtinut acordul de mediu care a fost revizuit ca urmare a modificarii tehnologiei de stocare a dejectiilor.

Pentru adapostirea animalelor se utilizeaza 22 de hale , din care 21 sunt hale de crestere si ingrasare si una este hala spital.

Halele de crestere si ingrasare porcine sunt constructii cu pereti exteriori portanti din zidarie de caramida cu grosimea de 40 cm, H=2m, pe fundatii din beton.

Cele 22 hale   sunt constructii cu 1 nivel cu caracteristicile:

-anul punerii in functiune 1978, retehnologizate in 2005 si 2014

-suprafata construita grajd 1365 mp, suprafata utila 1286,6 mp,

-fundatii din beton, structura de rezistenta din stalpi centrali din teava metalica Dn 160 mm, inchideri din zidarie portanta de caramida

-fara planseu

-grajdurile cuprind 4 randuri de boxe pe fiecare rand existand cate 10 boxe( 9 boxe de crestere si o boxa spital pentru separarea animalelor bolnave sau care au alte necesitati)

-acoperis tip sarpanta in doua ape din tabla, izolate cu panouri termoizolante de tip sandwich  pe structura din ferme si pene metalice care se sprijina cu un capat pe peretii exterior longitudinali si cu celalalt capat pe stalpii metalici centrali, fara jgeaburi si burlane de colectare a apelor pluviale-pardoseli din beton in boxe si pe aleile de acces;Exista 4 canale de colectare a dejectiilor cu un volum total de 304 mc, prevazute cu sibare ,  iar la capatul grajdului un bazin de colectare cu volumul de 21,4 mc;toate canalele si bazinele sunt izolate .Pereti interior si exterior sunt tencuiti si  dati cu var.

Fiecare hala are  o capacitate de 952 de locuri in cele 36 boxe .

Peretii despartitori intre boxe sunt realizati din elemente mobile, usoare, constind din panouri celulare din PVC cu inaltimea de 0,75 m si bare din otel inoxidabil pana la inaltimea de 1,00 m.

Hala C4 este hala spital ,  constructie cu 1 nivel cu caracteristicile:

-anul punerii in functiune 1978

-suprafata construita grajd 588 mp, suprafata padoc 760 mp

-fundatii de beton , structura de rezistenta din stalpi si grinzi prefabricate din beton armat, inchideri si compartimentari din zidarie portanta de caramida

-Grajdul cuprinde 10 compartimente cu boxe dispuse pe doua randuri, boxele sunt delimitate prin garduri beton.

- acoperis tip sarpanta in doua ape din beton, din tabla, izolate cu panouri de polistiren fara jgheaburi si burlane de colectare a apelor pluviale;

  - Raspuns de urgenţă

Procedurile sunt elaborate în conformitate cu cerinţele şi prevederile legislative în vigoare şi pot fi consultate la solicitare la sediul societăţii.

Alte acţiuni şi schimbări pot urmări să asigure un bun exerciţiu al muncii la fermă.

- Istoricul terenului

Amplasamentul studiat are un istoric specific unei utilizari zootehnice, agricole, fiind ocupat de ferma zootehnica din 1978, in vecinatate fiind si o unitate de mecanizarea agriculturii si o statie de colectare si sortare a semintelor. Activitatile din unitatile susmentionate incepute in anii 1970-1980, s-au diminuat dupa 1989.

In 1991 s-a infiintat Suinprod S.A. Orastie , care a fost vanduta la S.C. Cirrus Comexim S.R.L. in 05.12.2005. Activitatea in ferma a incetat in jurul anului 2000. Unitatile invecinate si-au incetat sau si-au redus activitatea, parte din active fiind utilizate de procesatori de lemn, colectori autoturisme uzate, etc.

In cursul anului 2006 s-a inceput amenajarea si igienizarea fermei, refacerea si repararea partilor degradate, intrand in primele faze de exploatare.In acest an se pun in functiune  7 hale din cele 22 existente pe amplasament. In decursul timpului se mai pun in functiune inca 4 hale, iar in 2012 se solicita acord de mediu pentru proiectul de reabilitare a celor 10 hale care au ramas nereconditionate si nepopulate. In acelasi proiect se prevedea si realizarea unor capacitati noi de stocare a dejectiilor prin realizarea de bazine supraterane de stocare. Acordul de mediu se revizuieste pentru schimbarea solutiei de stocare a dejectiilor de la bazine supraterane , la bazin laguna , seminigropat.

- Recunoaşterea terenului

  - Probleme identificate

Având în vedere că în tehnologia de creştere a porcinelor calitatea şi cantitatea de hrană condiţionează şi cantitatea şi compoziţia dejecţiilor, s-au identificat următoarele probleme posibile:

- hrănirea care trebuie să se realizeze în funcţie de vârstă, după reţete care corespund bunelor practici sectoriale, astfel încât cantitatea de dejecţii să fie cunoscută cu aproximaţie şi previzibilă, dar care nu poate fi considerabil diminuabilă ;

- pierderile de porcine s-ar putea situa peste pragul de admisibilitate;

- apa uzată nu este recirculată în fermă, însă cf. BAT, tehnologia este în acord cu standardele sanitar-veterinare, urmărindu-se un consum minim de apă;

Factorii limitativi care grevează asupra calităţii pământului în această zonă sunt dimensionaţi de: reacţia solului (datorită valorilor scăzute pe cca.4,1 %), conţinutul scăzut de humus (1,81%), textura argiloasă (2,95%), tasare (severă 5,06% şi moderată 61,86%), panta terenului (cu restricţii de mecanizabilitate mari 1, 1% şi mijlocii 1,42%), neuni¬formitatea terenului (severă 30,58% şi moderată 20,13%), excesul de umiditate freatică (foarte sever 0,01%, sever 2,86% şi moderate 23,33%), excesul de umiditate stagnantă (foarte sever 0,53%, sever 34,78% şi moderate 46,63%), precum şi inundabilitatea prin revărsare (foarte severă 6, 18).

  - Probleme ridicate

| Activitatea din fermă | Problema principală de mediu |
| --- | --- |
|  | Consumuri | Emisii potentiale |
| Adapostirea animale ; *modul de stabulaţie ( boxe ) *sistemul de îndepartare şi depozitare a purinului | Energie | emisii in aer (NH3) mirosuri, zgomote, dejecţii |
| Adăposturi animale : *echipament de control si mentinere microclimatul în hală . *echipament de hrană şi adăpare animale | Energie, Furaje, Apă | zgomote, apă uzată, praf, CO2 |
| Depozitare furaje şi aditivi hrană | Energie | Praf |
| Depozitare dejecţii în amenajări separate | Energie | emisii in sol, mirosuri, |
| Depozitare alte reziduuri |  | mirosuri, emisii in sol si in ape freatice |
| Incarcarea şi descarcarea animalelor |  | Zgomote |
| Aplicarea dejectiilor pe terenurile agricole | Energie | emisii in aer, sol, ape freatice mirosuri, zgomote |
| Incinerarea mortalităţilor | Energie | emisii in aer, mirosuri |

Surse potenţiale de poluare

Impactul rezidurilor zootehnice cu mediul ambiant este extraordinar de variat; dimensiunile şi consecinţele acestui impact depind de indicatorii cantitativi, dar mai ales de caracteristicile calitative ale reziduurilor.

În bibliografia de specialitate sunt menţionaţi numeroşi indicatori de poluare, simpli sau complecşi, dintre care, fără a pretinde că epuizăm posibilităţile, menţionă următorii:

- Total reziduuri (dejecţii) brute (R.B.): se pot face referiri după caz, la fecale, urină, amestec de fecale şi urină cu apă tehnologică. Exprimarea datelor poate fi făcută variat: kg./cap/unitate de timp; kg/kg.masă vie/unitate de timp; kg/100kg. masă vie/unitate de timp; kg./tonă masă vie/unitate de timp; kg./U.A.M./unitate de timp,etc. Reprezintă cel mai important indicator cantitativ, care dă dimensiunea acumulării reziduurilor zootehnice în mediul ambiant;

- Total substanţe uscate (S.U.): se poate raporta în procente faţă de total reziduuri sau cantitativ (kg.S.U./total reziduu brut). Indirect, este corelată cu umiditatea reziduurilor;

- Total substanţă organică (S.O.): se raportează la reziduurile totale în procente sau gravimetric (kg. S.O./kg S.U.)

- Materii solide totale (S.T.): se determină prin reziduul fix la 1050C (valori între 9-12% din reziduul brut la  porcine,);

- Materii solide volatile (S.V.): se determină prin calcinare la 6000C, reziduul total (reprezintă 80-85% la porcine);

- Materii în suspensie;

- Aspect, culoare, miros;

- Sediment (la reziduurile lichide);

- Emisiuni ordonate;

- Total azot, fosfor, potasiu, calciu, cloruri şi altele;

- Reacţia ph-ului;

- Poteenţialul de oxidoreducere;

- Indicele de putrescibilitate;

- Consumul chimic de oxigen (C.C.O.);

- Consumul biochimic de oxigen (C.B.O5)

- Încărcătura biotică: NTG/g, NTG/ml;

- Numărul de germeni din grupe cu semnimificaţie igienică;

- Germeni patogeni

- Elemente parazitare invazionale (ouă, larve, paraziţi)

- Activitatea toxică a extractelor apoase din reziduuri.

Efectele poluanţilor

Azotul sub diversele sale forme şi fosforul total favorizează eutrofizarea emisarului prin rolul care îl au în dezvoltarea accelerată şi masivă a algelor şi a vegetaţiei acvatice, asociată cu deteriorarea echilibrului biologic şi a calităţii apei.

Materiile organice - aceste materii în suspensie sau dizolvate constituie un poluant deosebit de periculos pentru receptor, deoarece în timpul descompunerii consumă oxigenul din apă provocând distrugerea fondului piscicol şi în general a tuturor organismelor acvatice. În acelaşi timp, oxigenul mai este necesar şi proceselor aerobe de autoepurare, respectiv bacteriilor aerobe care oxidează substanţele organice şi care în final conduc la autoepurarea apei.

Consumul biochimic de oxigen (CB05) al unei ape uzate este cantitatea de oxigen consumată pentru descompunerea biochimică în condiţii aerobe a materiilor solide totale organice la temperatura (20°C) şi timpul standard (5 zile).

Clorurile provin din sol sau în urma unei poluări de origine umană sau animală, când concentraţia lor variază în timp. Acestea prezente în apă peste o anumită limită, o fac improprie pentru alimentări cu apă potabilă şi industrială, pentru irigaţii.

Materiile totale în suspensie se depun pe patul emisarului, formând depuneri şi colmatări, iar dacă sunt de natură organică, consumă oxigenul din apă şi conduc la formarea de gaze urât mirositoare.

pH-ul - exprimă intensitatea acidităţii sau alcalinităţii, ce reprezintă capacitatea apelor de a neutraliza acizi sau baze.

Procesele de epurare decurg normal la pH neutru, spre slab alcalin, iar corecţia pH-ului la aceste ape, înainte de evacuarea în colector, este necesară deoarece valorile mai mari pot influenţa activitatea organismelor care acţionează în cadrul proceselor anaerobe şi aerobe.

Din analiza RAM-urilor pentru ultimii trei ani se poate trage concluzia ca nu s-a produs un impact semnificativ asupra factorilor de mediu in perioada de functionare a fermei din 2006.

Redam mai jos analizele efectuate in cei trei ani pe factori de mediu

Anul 2011

Concentraţii de poluanţi în aerul înconjurător  ( imisii)

| Data efectuarii analizei | Capacitatea instalatiei la data prelevarii probei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare determinata | V.L. conf. Ord. 592/2002 (conform autorizatiei integrate de mediu nr.39/2008) | Valori inregistrate de statiile de monitorizare instalate de APM-uri in zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 minute | zilnica |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 minute | zilnica |  |
| 17.01.2011 | 8800 | Limita obiectiv in partea de sud – vest | NO2 H2S NH3 | Sld 2,3 80 | 0.03 4,2 41 | 0.3 15 300 | 0.1 9 100 | Nu este cazul. |
| 16.11.2011 | 9500 | Limita obiectiv in partea de sud – vest | NO2 H2S NH3 | Sld 2,5 91 | 0.05 4,7 52 | 0.3 15 300 | 0.1 9 100 |  |

NO2                       H2S                          NH3                      NO2                       H2S                       NH3

17.01.11                                                                16.11.11

MONITORIZARE EMISIILOR IN APA – NU ESTE CAZUL

MONITORIZARE EMISIILOR IN APA FREATICA ( FORAJ – in zona bazinelor de stocare)

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare inregistrata la momentul autorizarii | Valoare determinata pt. anul 2010 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.06.11 | zona bazine stocare dejectii | pH(unit.pH) Oxidabilitate(mgO2/l) Amoniu(mg/l) Nitriti (mg/l) Nitrati (mg/l) Carbon organic % (mg/l) | - | 6,89 3,09 0,035 0,25 5,85 0,85 | - |
| 16.11.11 | zona bazine stocare dejectii | pH(unit.pH) Oxidabilitate(mgO2/l) Amoniu(mg/l) Nitriti (mg/l) Nitrati (mg/l) Carbon organic % (mg/l) | - | 6,77 3,02 0,040 0,25 5,90 0,70 | - |

pH       oxidabilitate     amoniu      nitriti        nitrati        C organic

MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare inregistrata la primele analize efectuate | Valoare determinata pt. anul 2010 | V.L. conf.act de reglementare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.01.11 | 1 | pH Carbon organic Azot total | 7,11 0,8 1,15 | 7,06 1,11 17,20 | 6,9 – 9 0-6% | Raportul de incercare nr. 13 din 21.01.2011- probe prelevate din acces poarta 1, acces poarta 2, zona bazinelor de stocare dejectii, zona unde a avut loc fertilizare- valoarea rezultata a indicatorului Carbon Organic indica un sol usor poluat, restul parametrilor se incadreaza in limitele admise; valoarea azotului total determinata indica o stare de aprovizionare a solului scazuta spre medie cu azot total; |
|  | 2 | pH Carbon organic Azot total | 6,90 0,9 1,09 | 6,80 1,15 17,90 | 6,9 – 9 0-6% |  |
|  | 3 | pH Carbon organic Azot total | 8,43 3,1 1,03 | 6,51 1,23 19,10 | 6,9 – 9 0-6% |  |
|  | 4 | pH Carbon organic Azot total | 8,67 3,4 1,12 | 6,70 1,30 20,10 | 6,9 – 9 0-6% |  |

pH          C      N total     pH         C      N total      pH        C      N total       pH        C         N total

organic                             organic                            organic                                 organic

PROBA 1                     PROBA 2                  PROBA 3                    PROBA 4

Anul 2012

Concentraţii de poluanţi în aerul înconjurător  ( imisii)

| Data efectuarii analizei | Capacitatea instalatiei la data prelevarii probei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare determinata | V.L. conf. Ord. 592/2002 (conform autorizatiei integrate de mediu nr.39/2008) | Valori inregistrate de statiile de monitorizare instalate de APM-uri in zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 minute | zilnica |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 minute | zilnica |  |
| 10.07.2012 | 6500 | Limita obiectiv in partea de sud – vest | NO2 H2S NH3 | <0,050 <0,005 <0,03 | 0,033 <0,002 0,015 | 0.3 15 300 | 0.1 9 100 | Nu este cazul. |
| 28.09.2012 | 7320 | Limita obiectiv in partea de sud – vest | NO2 H2S NH3 | <0,05 <0,005 0,11 | <0,05 <0,005 0,094 | 0.3 15 300 | 0.1 9 100 |  |

10.07.12                                                                 28.09.12

MONITORIZARE EMISIILOR IN APA – NU ESTE CAZUL

MONITORIZARE EMISIILOR IN APA FREATICA ( FORAJ – in zona bazinelor de stocare)

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare inregistrata la momentul autorizarii | Valoare determinata pt. anul 2010 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.07.12 | zona bazine stocare dejectii | pH(unit.pH) Oxidabilitate(mgO2/l) Amoniu(mg/l) Nitriti (mg/l) Nitrati (mg/l) | - | 7,02 62,72 4,10 0,135 2,20 | - |
| 28.09.12 | zona bazine stocare dejectii | pH(unit.pH) Oxidabilitate(mgO2/l) Amoniu(mg/l) Nitriti (mg/l) Nitrati (mg/l) | - | 6,96 54,07 4,04 0,188 2,15 | - |

PRIMELE CINCI VALORI DIN GRAFIC SUNT OBTINUTE IN

10.07.2012

URMATOARELE CINCI VALORI  DIN GRAFIC SUNT OBTINUTE IN 28.09.2012

pH oxidabilitate amoniu  nitriti  nitrati       pH oxidabilitate amoniu nitriti  nitrati

MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare inregistrata la primele analize efectuate | Valoare determinata pt. anul 2012 | V.L. conf.act de reglementare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.07.12 | 1 | pH Carbon organic Azot total | 7,11 0,8 1,15 | 6,83 1,90 0,13 | 6,9 – 9 0-6% | - |
|  | 2 | pH Carbon organic Azot total | 6,90 0,9 1,09 | 6,86 1,77 0,11 | 6,9 – 9 0-6% |  |
|  | 3 | pH Carbon organic Azot total | 8,43 3,1 1,03 | 6,75 2,46 0,12 | 6,9 – 9 0-6% |  |
|  | 4 | pH Carbon organic Azot total | 8,67 3,4 1,12 | 7,01 3,48 0,10 | 6,9 – 9 0-6% |  |

ANUL 2013

Concentraţii de poluanţi în aerul înconjurător  ( imisii)

| Data efectuarii analizei | Capacitatea instalatiei la data prelevarii probei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare determinata | V.L. conf. Ord. 592/2002 (conform autorizatiei integrate de mediu nr.39/2008) | Valori inregistrate de statiile de monitorizare instalate de APM-uri in zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 minute | zilnica |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 minute | zilnica |  |
| 03.07.2013 | 7500 | Limita obiectiv in partea de sud – vest | NO2 H2S NH3 | <0,05 <0,005 0,13 | <0,05 <0,005 0,033 | 0.3 15 300 | 0.1 9 100 | Nu este cazul. |
| 02.12.2013 | 8900 | Limita obiectiv in partea de sud – vest | NO2 H2S NH3 | <0,05 <0,005 0,04 | <0,05 <0,005 0,06 | 0.3 15 300 | 0.1 9 100 |  |

MONITORIZARE EMISIILOR IN APA – NU ESTE CAZUL

MONITORIZARE EMISIILOR IN APA FREATICA ( FORAJ – in zona bazinelor de stocare)

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare inregistrata la momentul autorizarii | Valoare determinata pt. anul 2010 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.06.13 | zona bazine stocare dejectii | pH(unit.pH) Oxidabilitate(mgO2/l) Amoniu(mg/l) Nitriti (mg/l) Nitrati (mg/l) | - | 6,85 53,02 3,97 0,05 3,04 | - |
| 02.12.13 | zona bazine stocare dejectii | pH(unit.pH) Oxidabilitate(mgO2/l) Amoniu(mg/l) Nitriti (mg/l) Nitrati (mg/l) | - | 7,12 52,07 3,75 0,02 3,15 | - |

MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare inregistrata la primele analize efectuate | Valoare determinata pt. anul 2013 | V.L. conf.act de reglementare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.06.13 | 1 | pH Carbon organic Azot total | 7,11 0,8 1,15 | 7,12 2,62 0,21 | 6,9 – 9 0-6% | - |
|  | 2 | pH Carbon organic Azot total | 6,90 0,9 1,09 | 7,26 2,67 0,16 | 6,9 – 9 0-6% |  |
|  | 3 | pH Carbon organic Azot total | 8,43 3,1 1,03 | 7,31 2,30 0,13 | 6,9 – 9 0-6% |  |
|  | 4 | pH Carbon organic Azot total | 8,67 3,4 1,12 | 6,98 3,35 0,06 | 6,9 – 9 0-6% |  |

Analizand informatiile din cei trei ani se poate concluziona ca activitatea fermei nu a adus un aport semnificativ fata de poluarea istorica. Prin masurile si tehnicile utilizate conform BAT se poate observa ca nu apar depasiri fata de primele investigatii din 2011 , impuse de autorizatia integrata de mediu.

4.3. Deşeurile

Deşeurile provenite din activitatea fermei sunt de două categorii;

a. Deşeuri menajere

b. Deşeuri din activitatea de creştere şi îngrăşare a porcinelor

Tipul,  cantităţile de deşeuri şi modul de eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea fermei zootehnice Orastie sunt redate in formularul de solicitare .

Deşeurile constituite din cadavre de porci se elimină prin intermediul SC MERCADO SRL Alba, cu care este încheiat un contract de preluare mortalităţi.

In anexa sunt redate modul de aplicare a dejectiilor pe ternurile agricole in functie de planul de fertilizare , continutul de nutrienti din dejectii si  vulnerabilitatea terenurilor la nitrati.Operatul respecta cerintele din legislatia subsecventa.

4.4 Instalatia de evacuare a apelor uzate de pe amplasament

Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin vidanjabil de 25 mc, iar cele tehnologice, sunt colectate de reteaua interna de canalizare, apoi sunt dirijate spre bazinele de stocare dejectii.

Apele tehnologice impreuna cu dejectiile sunt preluate prin vidanjare cu vidanja proprie din bazinele de stocare si apoi sunt imprastiate pe sol.

Incinta de incheiere

- se vor monitoriza in continuare factorii de mediu conform cerintelor din autorizatia integrata de mediu,

- se va aplica principiul precauţiei în luarea deciziilor la nivel de societate.

- Interpretarea datelor şi Recomandări

Pe baza informaţiilor oferite nu s-au înregistrat incidente legate de poluare la obiectivul studiat.

Managementul fermelor agricole – stocarea şi împraştierea gunoiului de grajd, sortimentul de culturi – trebuie să fie facut în acord cu principiile Codului de Bune Practici Agricole şi cu programul de fertilizare.

De asemenea, se va realiza monitorizarea de conformitate a solului şi corpurilor de apă subterane din zonele fertilizate organic, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Recomandări:

- Urmărirea programului de fertilizare şi a eventualelor modificări pedologice.

- Monitorizarea forajelor  de control in zona bazinelor de stocare dejectii si pe parcelele unde are loc fertilizarea organica.

# Text boxes

# Raport de amplasament

## ferma  orastie

### Beneficiar :

#### S.C.  cirrus comexim S.R.L.

#### Elaborat : 2014

CU NUMARUL 1 SUNT REPREZENTATE VALORILE OBTINUTE LA PRIMELE ANALIZE EFECTUATE.

CU NUMARUL 2 SUNT REPREZENTATE VALORILE OBTINUTE LA ANALIZELE EFECTUATE IN ANUL 2012.