Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Decizia etapei de încadrare (proiect)

Nr. 7912 / 14.12.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. ADIGE MANUFACTURING S.R.L., cu sediul în Brad, str. Avram Iancu nr. 54, judeţul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 7912/05.09.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 12.12.2017, că proiectul “Instalație ventilare pentru clădiri producție piese și accesorii autovehicule”, propus a fi realizat în Brad, str. Avram Iancu nr. 54, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza revizuirii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 a)

- în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

- Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Mărimea proiectului: proiectul se va realiza în 3 hale industriale în care se desfășoară activitatea de îmbrăcare în piele a volanelor; suprafața totală a halelor este de 633,98 mp (167,2 mp corp A, 154,7 mp corp B și 312,08 mp corp C).

Proiectul propune executarea unei instalații de ventilare în vederea conformării activității desfășurate de S.C. Adige Manufacturing S.R.L. cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Capitolul V Dispoziții speciale aplicabile instalațiilor și activităților care utilizează solvenți organici.

Scopul proiectului este asigurarea suportului pentru desfășurarea activităților din cadrul spațiilor de producție, prin realizarea următoarelor funcții:

- evacuarea controlată a compușilor organici volatili;

- asigurarea debitului de aer proaspăt necesar pentru compensarea aerului evacuat;

- realizarea unei depresiuni reglabile față de restul spațiilor, pentru evitarea poluării spațiilor adiacente;

- realizarea circulației dirijate a aerului, cu preluarea compușilor organici volatili direct de la nivelul meselor de lucru, combinată cu aspirație de la tavan, pentru evitarea zonelor de stagnare a aerului;

- asigurarea microclimatului optim pentru personal si pentru echipamentele de lucru (iarna temperatura minimă de 18oC).

Instalația de captare și evacuare a aerului viciat este prevăzută cu module de filtrare cu cărbune activ și are următoarele caracteristici:

- Hala de producție A, respectiv Hala B

- VE1 (2 bucăți) ventilator centrifugal de extracție, cu refulare verticală, în construcție ANTIEX,  montat în interiorul halei

- debit de aer extras: 6000 mc/h, la presiunea disponibilă de 1000 Pa

- - putere electrică absorbită: 4 kW, 380 V

- - turație. 1400 rpm

- - nivel de zgomot: max. 70 dB

- - racord aspirație: DN 390 mm

- - racord refulare: 400x560 mm

- FCA1 (2 bucăți) modul de filtrare cu carbon activ de înaltă eficiență, pentru absorbția vaporilor de solvenți, montaj interior/exterior

- debit de aer: 6000 mc/h

- cantitate de cărbune activ: 180 kg

- - 6 cartușe de formă cilindrică

- Hala de producție C

- VE2 (1 bucată) ventilator centrifugal de extracție, cu refulare verticală, în construcție ANTIEX, montat în interiorul halei

- debit de aer extras: 10000 mc/h, la presiunea disponibilă de 1400 Pa

- putere electrică absorbită: 7,5 kW, 380 V

- turație: 1450 rpm

- nivel de zgomot: max. 70 dB

- racord aspirație: DN 430 mm

- racord refulare: 450x630 mm

- FCA2 (1 bucată) modul de filtrare cu carbon activ de înaltă eficiență, pentru absorbția vaporilor de  solvenți, montaj interior/exterior

- debit de aer: 10000 mc/h;

- - cantitate de cărbune activ: 300 kg

- 10 cartușe de formă cilindrică

Instalația de introducere a aerului proaspăt va avea următoarele caracteristici:

- Hala de producție A, respectiv Hala B - CTA1 (2 bucăți)

- debit de aer introdus: 5300 mc/h

- presiune statică utilă: 200 Pa

- putere de încălzire min-max: 50-80 kW, calculată pentru puterea minimă, în condițiile:

temperatură aer exterior: -15oC		            		temperatură aer refulat: 15oC

temperatură agent termic: 70/60oC (apă+glicol 40%)

- Hala de producție C - CTA2 (1 bucată)

- debit de aer introdus: 9000 mc/h

- presiune statică utilă: 250 Pa

- putere de încălzire min-max: 86-120 kW, calculată pentru puterea minimă, în condițiile:

temperatură aer exterior: -15oC		            		temperatură aer refulat: 15oC

temperatură agent termic: 70/60oC (apă+glicol 40%)

Proiectul propune o soluție de construcție compactă, centralele de tratare a aerului viciat fiind montate în exteriorul halelor de producție, în construcție verticală suprapusă, realizând atât filtrarea aerului captat, cât și încălzirea aerului proaspăt.

- Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

- Producţia de deşeuri: pe parcursul executării proiectului pot rezulta deșeuri metalice; pe perioada de exploatare a instalației de ventilare vor rezulta deșeuri constituite din filtre uzate

- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie, zgomotul va proveni din lucrările de construcții-montaj; în perioada de exploatare, zgomotul va fi determinat de funcționarea exhaustoarelor

- Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: nesemnificativ (nu se utilizează substanțe/preparate chimice periculoase)

- Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

  - Utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de urbanism nr. 62 din 29.05.2017 emis de Primăria Municipiului Brad, terenul este situat în intravilanul municipiului Brad și are folosinţa actuală de hală producție, depozit mărfuri și curți-construcții

  - Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

  - Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede - nu este cazul

- zonele costiere - nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale - nu este cazul

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost depăşite - nu este cazul

- ariile dens populate - nu este cazul

- peisajele cu semnificaţie istorică, cultural sau arheologică - nu este cazul

- Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerarea efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul de persoane afectate - proiectul se va executa în incinta S.C. Adige Manufacturing S.R.L., în interiorul și exteriorul halelor de producție

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe parcursul executării proiectului; proiectul are ca scop reducerea emisiilor în atmosferă de compuși organici volatili rezultați din activitatea de aplicare a adezivului pe volane, în vederea îmbrăcării acestora în piele

La executarea proiectului, se vor lua în considerare următoarele elemente în vederea limitării emisiilor de zgomot:

-  limitarea producerii si transmiterii vibrațiilor produse de utilaje la părțile structurii de rezistență, susceptibile de a intra in rezonanță

-   utilizarea utilajelor si echipamentelor cu nivel redus de zgomot

- montarea corectă a utilajelor folosind suporți antivibrații și straturi elastice la postamente, pentru limitarea producerii și transmiterii vibrațiilor produse de utilaje

-  prevederea de finisaje și izolații ce atenuează zgomotele

- probabilitatea impactului: redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - în perioada de executare a proiectului și în perioada de funcționare a obiectivului

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta proiectul tehnic propus şi prevederile actelor de reglementare emise de alte autorităţi

- Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate care au fost prezentate în documentaţia depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

- La finalizarea lucrărilor, titularul de proiect/activitate va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara în vederea efectuării unei verificări a respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit cu ocazia acestei verificări face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- La finalizarea proiectului, se vor realiza măsurători de compuși organici volatili pe probe de aer viciat prelevate la intrarea în modulele de filtrare și pe probe de gaze reziduale evacuate în atmosferă (epurate), pentru determinarea randamentului de reținere a compușilor organici volatili, precum și în vederea verificării conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale (valoare-limită de emisie în gazele reziduale 50 mgC/Nmc și valoare-limită pentru emisiile fugitive 20% din cantitatea de solvent utilizată).

- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția Agenției pentru Protecția Mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

- Se vor lua măsurile preventive necesare şi se vor informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara şi Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- Eventualele prejudicii aduse proprietăţii publice sau private pe timpul execuţiei proiectului vor fi suportate de către titularul proiectului.

- Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasament în timpul construirii și funcţionării obiectivului, în vederea gestionării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2006 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- Titularul de proiect are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

- Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile iniţiale de acordare.

- Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                 AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT,

Viorica TODEA