Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

## Nr. 7926 din 13.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BULZESTII DE SUS     cu sediul in Comuna  Bulzestii de Sus , sat Bulzestii de Sus , str. Principala , nr. 35,  jud. Hunedoara  ,  pentru proiectul„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 6:Bulzestii de Jos (DJ 762) GROHOT - TOMNATEC  KM 0+000-KM 3+685 COMUNA BULZESTII DE SUS , JUDETUL HUNEDOARA     ”  , propus a fi amplasat în  comuna BULZESTII DE SUS , satele: Bulzestii de Jos  , Grohot , judeţul Hunedoara  ,  cu adresa înregistrată la APM Hunedoara  cu nr. 7926/06.09.2017 ,   în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

şi ca urmare a delegării de competenţă, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Hunedoara  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.09.2017 că proiectul „„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 6:Bulzestii de Jos (DJ 762) GROHOT - TOMNATEC  KM 0+000-KM 3+685 COMUNA BULZESTII DE SUS , JUDETUL HUNEDOARA     ”  , propus a fi amplasat în  comuna BULZESTII DE SUS , satele: Bulzestii de Jos  , Grohot , judeţul Hunedoara  , nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

a)Proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 , Anexa 2 la pct. 10 , lit.e.

b)Certificatul de urbanism  nr. 210/21.08.2017 emis de Consiliul Judetean Hunedoara    ;

c)în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

d)Aviz favorabil  emis ANANP inregistrat la APM-Hunedoara cu nr. 9105/11.10.2017.

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)marimea proiectului :

În profil transversal sectorul de drum proiectat se încadrează ca drum comunal de clasă  tehnică V cu o singură bandă de circulaţie şi va avea următoarele elemente geometrice:

Km 0+00-km 0+590

- lăţimea platformei					5,00 m

- lăţimea părţii carosabile 				4,00 m

- acostamente 						2 x 0,50 m

Km 0+590-km 3+685

- lăţimea platformei					4,00 m

- lăţimea părţii carosabile 				3,00 m

- acostamente 						2 x 0,50 m

Structura rutieră adoptată este următoarea:

Km 0+000 –km 0+150

-	4 cm strat de uzură din BA16

-	6 cm strat de legatură din BAD20

-	15 cm strat din piatra sparta

Km 0+150 –km 0+590

-	4 cm strat de uzură din BA16

-	6 cm strat de legatură din BAD20

-	20 cm strat din piatra sparta

-	30 cm strat din balast

Km 0+590 –km 3+685

-	4 cm strat de uzură din BA16

-	6 cm strat de legatură din BAD20

-	15 cm strat din piatra sparta

Acostamentele vor avea lăţimea de 0,50 m pe ambele părţi ale drumului şi vor fi realizate din materiale granulare locale (agregate naturale, deşeuri carieră) .

Platforme de incrucişare

Deoarece sectorul de drum proiectat are o singură bandă de circulaţie au fost prevăzute 13 platforme de încrucişare de 15,00 x 2,00 m având următoarea structură rutieră:

-	4 cm strat de uzură din BA16

-	6 cm strat de legatură din BAD20

-	20 cm strat din piatră spartă

-	25 cm strat din balast

Acestea se vor realiza în teren funcţie de posibilitatea de amenajare ţinându-se cont de configuraţia terenului şi limitele de proprietăţi.

Drumuri laterale

La traseul proiectat se racordează 4 drumuri laterale care vor fi amenajate pe o lungime de 25,00 m şi lăţime de 3,00 m  şi o alee pe o lungime de 175,0 m şi lăţime de 3,00 m cu următoarea structură rutieră:

-	4 cm strat de uzură din BA16

-	6 cm strat de legatură din BAD20

-	20 cm strat din piatră spartă

-	25 cm strat din balast

Acostamentele drumurilor pietruite vor avea lăţimea de 0,50 m pe fiecare parte şi vor fi realizate din materiale granulare locale.

Scurgerea apelor

Apele meteorice ce cad pe suprafaţa drumului precum şi cele de pe versanţii din imediata vecinătate a drumului proiectat sunt conduse de dispozitivele de scurgere proiectate către podeţele existente şi proiectate.

Pe întreaga lungime a drumului au fost prevăzute şanturi de pământ în lungime totală de 1370,00 m, santuri pereate in lungime totala de 2063,00 m şi rigole carosabile în lungime totală de 160,00 m. Acestea se vor realiza astfel:

Rigolă carosabilă:

- km 0+000- km 0+040, L= 40.00 m, dreapta

- km 0+065- km 0+180, L=115.00 m, stânga

- km 0+146, L= 5.00 m, transversal

Şant de pământ:

- km 0+210 – km 0+590, L= 380.00 m, stânga

- km 2+050 – km 2+150, L= 100.00 m, stânga

- km 2+340 – km 2+710, L= 370.00 m, stanga

- km 2+830 – km 2+880, L=  50.00 m, dreapta

- km 3+210 – km 3+680, L= 470.00 m, stânga

Şant pereat:

- km 0+597 – km 2+050, L=1453.00 m, stânga

- km 2+150 – km 2+340, L= 190.00 m, stânga

- km 2+720 – km 2+830, L= 110.00 m, dreapta

- km 2+880 – km 3+190, L= 310.00 m, dreapta

Lucrări podeţe

Pentru lucrările la podeţe au fost prevăzute lucrări de construire a  2 podeţe tubulare cu d=800 mm şi 6 podeţe tubulare D=600 mm, astfel:

km 0+210	podeţ nou d=800 mm proiectat

km 0+724	podeţ nou d=600 mm proiectat

km 1+380	podeţ nou d=600 mm proiectat

km 1+861	podeţ nou d=800 mm proiectat

km 2+250	podeţ nou d=600 mm proiectat

km 3+050	podeţ nou d=600 mm proiectat

km 3+360	podeţ nou d=600 mm proiectat

km 3+520	podeţ nou d=600 mm proiectat

La km 0+593 există un pod din beton care se află in stare functională  necesitând doar montarea unui parapet metalic pietonal 2 x 7,00 m.

Consolidări terasamente

În vederea asigurării stabilităţii corpului drumului, datorită configuraţiei traseului, pe drumul comunal DC6 au fost necesare lucrări de consolidare a versanţilor drumului cu ziduri de sprijin din beton.

Zidurile de sprijin din beton monolit vor avea elevatia de he=2.00 şi he=1,50 m şi vor avea o lungime totală de L=225,00 m.

In spatele elevatiei se va realiza dren din piatra bruta si balast, apa ajungând la cuneta drenului de unde este evacuata in receptorul proiectat prin barbacane din PVC.

Lucrările de consolidări cu  ziduri de sprijin din beton vor fi dispuse astfel:

- km 0+530 – km 0+545, L=  15,00 m, He=2,00 m partea dreapta

- km 0+770 – km 0+790, L=  20,00 m, He=2,00 m partea stânga

- km 0+190 – km 0+380, L= 190,00 m, He=1,50 m partea dreapta

Lucrări auxiliare

Pentru protejarea participanţilor la trafic s-a prevăzut montarea a 2340,00 ml parapet metalic semigreu pe fundaţii izolate, dispus astfel:

- km 0+190 – km 0+590, L= 400,00 m, dreapta

- km 0+600 – km 1+150, L= 550,00 m, dreapta

- km 1+180 – km 1+950, L= 770,00 m, dreapta

- km 2+560 – km 2+710, L= 150,00 m, dreapta

- km 2+730 – km 3+200, L= 470,00 m, stânga

Toate lucrările de artă sunt reprezentate pe planul de situaţie şi constituie o necesitate pentru modernizarea acestui sector de drum  cu asigurarea condiţiilor necesare pentru stabilitate şi

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale –nu este cazul;

- productia de deseuri – în perioada instalarii  deseurilor  specifice activitatii de construire, care vor fi eliminate corespunzator; în perioada de functionare vor rezulta diferitre categorii de deseuri nepericuloase (deseuri din ambalaje de hartie si plastic, deseuri menajere) care vor fi gestionate în mod corespunzator, conform legislatiei de mediu în vigoare;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – emisiile, zgomotul si vibratiile sunt cele produse prin functionarea utilajelor specifice în perioada de executare a lucrarilor;

- riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate - redus, în timpul executarii lucrarilor pot apare pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehiculele si utilajele folosite;

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectata de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform certificatului de urbanism  nr. certificatul de urbanism  nr. 210/21.08.2017 emis de Consiliul Judetean    Hunedoara    ; drum comunal DC 6 Bulzestii de Sus –Grohot –Tomnatec .

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane si cele împadurite – nu este cazul pe amplasamentul  propus;

d)  parcurile si rezervatiile naturale –nu este cazul pe amplasamentul propus.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

Proiectul este amplasat in ROSPA  0132 Muntii Metaliferi , pentru care titularul s-a solicitat si obtinut avizul favorabil in partea ANANP.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- marimea si complexitatea impactului – în perioada de executie a lucrarilor impactul asupra mediului este redus, riscul potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la vehicule si utilaje, impactul asupra aerului este reprezentat de emisii de noxe si pulberi de la functionarea utilajelor;

- probabilitatea impactului – este redusa, urmare a argumentelor mentionate la punctele 1 si 2;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va exista în perioada desfasurarii lucrarilor de executie si accidental în perioada de functionare

Conditiile de realizare a proiectului:

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 856/2005 si a Legii nr. 211/2011 privind evidenta gestiunii deseurilor;

- deseurile inerte rezultate în urma realizarii lucrarilor din proiect ( deseuri din sapatura, materiale de constructii) vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor stipulate în Autorizatia de construire;

- deseurile rezultate în perioada de functionare vor fi colectate si stocate selectiv : deseuri din ambalaje de hartie, deseuri din ambalaje de plastic, deseuri menajere;

- se va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor: tipuri de deseuri produse, cantitati, cod deseu, mod de valorificare sau eliminare;

- minimizarea emisiilor de praf si pulberi în suspensie rezultate din lucrarile de terasamente si de manipulare ale pamântului, prin aplicarea de tehnologii care sa conduca la respectarea prevederilor legislatiei de mediu în vigoare;

- Respectarea conditiilor impuse in aviz favorabil  emis ANANP inregistrat la APM-Hunedoara cu nr. 9105/11.10.2017:

-masuri de evitare , reducere  sau ameliorare a impactului semnificativ  asupra mediului  (defrisari minime , evitarea  lucrarilor in perioadele de cuibarit);

-pentru protectia  speciilor  de pasari  , in perioada  1 martie -31 mai (perioada de cuibarit)  nu se executa  lucrari  in aria protejata;

-se va  aplica un management  corespunzator  al gestiunii  deseurilor  astfel incat  acestea sa  nu fie depozitate  necontrolat;

- in  cazul  scurgerilor  accidentale  de produse petroliere  se vor aplica imediat  substante absorbante;

-organizarea  de santier  nu va  fi amplasata  in apropierea  cursurilor de apa;

-respectarea  cu strictete a  limitelor si suprafetelor  destinate organizarii de santier;

-Titularul proiectului  , Primaria Bulzestii de Sus , va instrui personalul  care va executa  lucrarile   asupra  faptului ca  amplasamentul  proiectului  este situat  in aria protejata  ROSPA 0132 Muntii Metaliferi ,  asupra importantei  desemnarii  acesteia , astfel incat  sa se  asigure obiectivele  de conservare ale ariei;

-Titularul proiectului  va instrui personalul  asupra faptului  ca sunt interzise:

-orice forma  de recoltare , capturare , ucidere , distrugere  sa  vatamare a exemplarelor  aflate in mediul lor natural , in oricare dintre stadiile  ciclului lor biologic;

-deriorarea si /sau distrugerea locurilor de reproducere  ori de odihna a pasarilor  salbatice;

-uciderea sau capturarea  intentionata a pasarilor  salbatice , indiferent  de metodele utlizate;

-depozitarea  deseurilor  de orice natura , in perimetrul  ariei naturale protejate si limitrof  acestuia va  fi interzisa.

Protectia  factrorului de mediu APA :

-se vor respecta indicatorii de calitate prevazuti in NTPA 002/2005,

Protectia  factorului de mediu SOL :

-se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarii solului cu reziduri petroliere sau uleiuri pe timpul executiei lucrarilor de montare a  instalatiei

Protectia  factorului  de mediu AER :

-se  vor lua toate masurile necesare pentru  reducerea emisiilor  de pulberi  in timpul executiei lucrarilor de realizare a proiectului .

Protectia  ASEZARILOR UMANE:

-executia lucrarilor se va realiza numai pe timp de zi ;

-limitarea  incarcatorii utile in autobasculante pe timpul executarii proiectului si rularea  in trafic  cu viteze mici  de 20-30 km in zona locuita

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV ,                                                         SEF SERVICIU AVIZE,

Viorica Georgeta BARABAS                                                  ACORDURI,AUTORIZATII

Lucia Doina COSTINAS

INTOCMIT

Adrian ARDELEANU