Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

## Nr. 8810 din 17.12.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC DEVA GOLD SA, cu sediul în Comuna Certeju de Sus, str. Principală, nr. 89, judetul Hunedoara, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 8810 din 21.10.2015,  în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

APM Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de de 10.11.2015, că proiectul: ,,Cariera de andezit Ciongani", propus a fi amplasat în comuna Certeju de Sus, sat Bocsa Mica, judeţul Hunedoara:

- se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate.

Amplasamentul nu este situat in situl  ROSPA 0132 Munţii Metaliferi, dar este la limita sitului pe trei laturi – nordica, sudica si estica

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.

2, lit. a) - cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

- este în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3  la H. G. nr. 445/2009;

- certificat de urbanism nr. 87 din 08.04.2015, emis de Consiliul Judetean Hunedoara,

valabilitate de  24 luni de la data emiterii;

Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

- mărimea proiectului : proiectul este situat in extravilanul localitatii Bocsa Mica, pe

partea dreaptă a Pârâului Ciongani, la o distanţă de aproximativ 0,17 km faţă de intravilanul stabilit prin PUZ – Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, teren proprietate privata cu suprafata totala 36.100 mp si are ca limite – proprietati particulare, terenuri forestiere si drum industrial de exploatare (drum de acces la unele obiective miniere (halda Maria si cariera Leopold) apartinand fostei Mine Certej;

- obiectivul principal al proiectului consta in exploatarea rocilor de andezit,  în vederea

obținerii sorturilor de anrocamente necesare construcției unor obiective de investiții aferente proiectului minier de la Certej (fundații, terasamente, drenuri, drumuri tehnologice și industriale și pentru fabricarea betoanelor) și pentru întreținerea căilor de acces (drumurilor tehnologice) pe toată durata de activitate a proiectului minier de la Certej, promovat de SC Deva Gold SA;

- perimetrul  de exploatare este situat din punct de vedere administrativ, pe teritoriul

judetului Hunedoara, in partea nord-estică a localitatii Certeju de Sus, fiind delimitat conform coordonatelor in sistem topografic Stereo 1970 prezentate mai jos.

| Coordonate CARIERĂ CIONGANI |
| --- |
| Pct. nr | X | Y |
| 1 | 347332.8712 | 501010.1926 |
| 2 | 347369.6629 | 501222.6302 |
| 3 | 347384.7270 | 501222.2676 |
| 4 | 347403.0556 | 501226.1779 |
| 5 | 347414.0700 | 501228.7305 |
| 6 | 347418.8794 | 501229.8450 |
| 7 | 347431.7680 | 501244.7741 |
| 8 | 347423.1205 | 501226.7897 |
| 9 | 347450.4887 | 501260.9936 |
| 10 | 347458.5960 | 501259.3424 |
| 11 | 347490.4165 | 501265.4078 |
| 12 | 347502.4259 | 501263.0431 |
| 13 | 347504.5179 | 501040.1367 |
| 14 | 347374.8911 | 501016.3525 |
| 15 | 347360.3025 | 501009.5469 |

Descrierea solutiei tehnice adoptate: se propune deschiderea unei cariere pentru exploatarea rocilor andezitice in vederea utilizarii acestora la lucrari de constructii. Etapele de dezvoltare a carierei Ciongani sunt următoarele :

- etapa de cercetare geologică ;

- etapa de exploatare ;

- etapa  post – exploatare

Etapa de cercetare geologică : - Cariera experimentală

-  realizare acces auto la obiectivul propus prin reabilitarea și amenajarea drumurilor de exploatare existente in zona;

- lucrari de degajare material lemnos;

-  lucrari de degajare a stratului de sol vegetal (stratul vegetal  are grosimi cuprinse intre 0,3 m si 0,5 m, este discontinuu si in multe locuri lipseste) și depunerea acestuia pe marginea carierei în vederea reutilizării în etapa de ecologizare și refacerea mediului la finalul exploatării. Depunerile de sol vegetal de pe marginea carierei, vor respecta și conditiile legate de biodiversitate, astfel încât pe marginea carierei se va realiza, acolo unde configuratia terenului permite, un val de pamant cu baza de 5 metri si inaltime de 3 metri, care se va inierba si pe care vor fi plantate specii arbustive si arborescente native, din flora locala;

- realizarea lucrărilor de cercetare geologică a zacamantului prin dezvoltarea unei cariere experimentale și extracția unei probe tehnologice, care sa facă posibilă stabiliriea condițiilor geominiere de exploatare cele mai avantajoase (geometria viitoarei cariere), a determinării indicatorilor de recuperare în exploatare, în prelucrare și a celor de valorificare, concomitent cu determinări chimice, mineralogice și geotehnice (fizico-mecanice), compatibilitate la fabricarea betoanelor etc.

- lucrările miniere executate în cariera experimentală în vederea extragerii și prelucrării probei tehnologice, S.C. Deva Gold S.A. intenționează întocmirea calculului de resursă și a studiului de fezabilitate care să conducă la omologarea acestui zăcământ și trecerea la etapa următoare de exploatare propriu-zisă în cariera de andezit Ciongani.

Etapa de exploatare : Cariera propriu-zisă de andezite Dealul Ciongani :

- exploatarea andezitului din cariera Ciongani și prelucrarea acestuia în conformitate

cu parametrii tehnologici stabiliți în etapa de cercetare geologică ;

Etapa  post – exploatare

- in această etapă se vor executa lucrări de refacere si ecologizare a suprafețelor afectate de activitatea minieră ;

- dotarile constructive si functionale vor conlucra in mod direct intre ele, astfel incat sa fie satisfacute conditiile de functionare.

Descrierea capacitatilor functionale:

- zona de acces si circulatii autoutilitare de transport ;

- zona de exploatare in cariera deschisa ;

Descrierea fluxului tehnologic:	Cariera experimentală :

-  zona care urmeaza sa fie exploatata experimental este deschisa printr-un drum principal de acces ce face legatura intre localitatea Bocșa Mică si zona Leopold, mai exact halda Maria cota +718m. Din aceasta zonă accesul spre cariera experimentala se va face descendent pe malul drept al paraului Ciongani, unde exista un drum de legatura între sectorul minier Bocșa (cota +650m) si galeria / halda Maria (cota +718m).

- metoda de exploatare adoptată pentru cariera experimentală este o metodă de

suprafață denumită  ,, Metoda de exploatare cu trepte descendente ”.

- in cadrul metodei de exploatare experimentală se vor adopta trepte cu inaltimea de

10-15m, unghiul de inclinare a taluzului de cca. 60-700 si berme de lucru cu lațimea minima de 5m. Lucrările de forare a găurilor de mina se vor executa cu foreze roto-percutante, iar lucrările de împușcare a fronturilor de lucru vor fi executate de către companii autorizate în acest domeniu. Transportul rocilor andezitice la locul de punere în opera sau la statia de concasare-sortare se va executa cu autobasculante de 40 tone.

- lucrările de exploatare a andezitului în etapa experimentală vor  conduce la obținerea

unei probe tehnologice care va fi prelucrată într-o stație de concasare şi sortare mobilă, amplasată în apropierea carierei experimentale, pe teren proprietate S.C. Deva Gold S.A., în vederea obținerii parametrilor și caracteristicilor tehnologice pentru sorturile de agregate necesare construirii obiectivelor din viitorul proiect minier Certej.

- prin execuția acestor lucrări miniere de exploatare în cariera experimentală,

extracția și prelucrarea probei tehnologice, se intenționează determinarea și stabilirea tuturor parametrilor tehnici și a indicatorilor tehnologici ai exploatării și prelucrării.

Cariera propriu-zisă de andezite Dealul Ciongani :

- in functie de rezultatele cercetarilor din cariera experimentala, se vor stabilii indicatorii tehnologici finali pe baza cărora se vor continua lucrarile de exploatare a rocilor andezitice în cariera propriu-zisă (exploatare la suprafață), utilizând la fel ,, Metoda de exploatare cu trepte descendente”.

- in această etapă de exploatare valorile tuturor parametrilor și indicatorilor tehnologici vor fi stabiliți în proiectul tehnic pentru omologarea zăcământului, cât și toate aspectele tehnice legate de dezvoltarea carierei și prelucrarea andezitului.

- valorile indicatorilor tehnologici în etapa de exploatare pot să fie aceleași sau diferite de cele proiectate prevăzute pentru cariera experimentală, funcție de rezultatele obținute la finalul lucrărilor de cercetare geologică.Menționăm că înălțimea treptelor de exploatare este data în principal de perfomantele excavatorului, unghiul de taluz este dat de rezistența la compresiune a andezitului, iar latimea bermei de lucru este dată doar de spațiul  de manevra a excavatorului, tinand cont ca incarcarea autobasculantelor se poate face pe o subtreapta inferioara.

- lucrarile de forare și cele de împușcare a gaurilor de sonda se vor face cu companii autorizate (prestator de servicii,, angajat prin contract) pentru executarea unor astfel de servicii; aprovizionarea cu materiale explozive si executarea impuscarilor, in deplina siguranta, intra in atributia prestatorului de servicii.

- materialul excavat direct din frontul de lucru, va fi incarcat in autobasculantele din dotarea companiei si transportat cu acestea în funcție de necesități pana la locul de punere in opera sau pana la statia de concasare sortare, utilizand drumul de exploatare existent in zona Ciongani și drumul tehnologic din zona industrială a proiectului minier Certej.

Programarea producţiei:

| etape de lucru | u.m. | cercetare geologică | exploatare | total carieră |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | investiții | producție |  |
| producția anuală | t | 33.250 | 300.000 | 60.000 | - |
| ani de activitate | nr. | 2 | 3 | 11 | 16 |
| cantitatea de andezit extras | t | 66.500 | 900.000 | 660.000 | 1.626.500 |

Prin lucrarile propuse, suprafata ce va fi ocupata temporar din fondul forestier national este de 3,61 ha si din punct de vedere amenajistic este situat in U.P. III Certej, u.a. 115 .

Beneficiarul va respecta prevederile Codului Silvic.

Alimentarea cu apă:

- apa  potabilă necesară pentru băut va fi adusă în recipienţi corespunzători normelor

de igienă impuse de legislaţia în vigoare;

- alimentarea cu apă tehnologică necesara pentru stropirea drumurilor de acces va fi

adusa cu cisterna, din sursa externa;

Apele meteorice vor fi dirijate pe santuri perimetrale deschise, sapate in roca de baza, (andezit) si evacuate in afara amplasamentului, in pârâul Ciongani, dupa prealabila decantare intr-un decantor (sapat, de asemenea, in roca de baza).

- se vor amenaja toalete ecologice.

Alimentarea cu energie electrică :

- in desfăşurarea lucrărilor de exploatare nu este nevoie de alimentare cu energie

electrică.

Alimentarea cu combustibil:

- carburanții necesari pentru utilaje și autovehiculele de transport se vor alimenta de la

stația mobilă de distribuție carburanți cu capacitatea de 9 mp, închiriată de S.C. DEVA GOLD S.A., amplasată în incinta organizării de șantier.

Lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

- activitatea de reabilitare a mediului va consta din lucrări de amenajare a suprafeţelor

afectate de excavarea andezitului din cariera, astfel încât la terminarea exploatarrii să poată fi redate circuitului forestier. Pentru acest scop, este necesară depunerea unui strat de sol vegetal şi plantarea de puieţi pentru reabilitarea mediului şi redarea stării iniţiale a terenului.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

- in prezent, accesul pe amplasament se face de pe drumul comunal DC24A Bocsa

Mica - Bocsa Mare, pe drumul industrial de exploatare inspre fostul sector minier Bocsa si cariera Leopold. Drumul de exploatare existent este un drum pietruit cu ecartament de cca. 5,00 m. Starea fizica a acestuia fiind mediocră, s-au luat masuri pentru modernizarea, propunerea de amenajare carosabil de 4,00 m si crearea de acostamente de 0,75 m, precum si rigole. Drumul industrial de exploatare este adiacent la extremitatea sudica a parcelelor studiate.

Lucrari de organizare de santier:

- elementele functionale si constructive fiind prefabricate (containere standard),

acestea urmand a se amplasa pe o platforma balastata ;

Organizarea de șantier va avea :

- un modul tip SB 1200, care nu necesită fundaţie specială şi care va servi pentru activităţi administrativ-gospodăreşti (birou,magazie şi cabină pentru pază). Acesta va fi amplasat într-o zonă marginală a perimetrului, unde vor fi garate utilajele de lucru, astfel încât să existe o vizibilitate directă asupra acestora în vederea asigurării pazei.

- un WC ecologic tip WECO-V Clasic cu bazin interschimbabil de 220 litri;

- punctul administrativ-gospodăresc va fi utilat cu trusă de prim ajutor, punct P.S.I. (stingător transportabil pe bază de spumă carbonică, lopeţi, târnacop, secure etc.) şi pubelă pentru colectarea deşeurilor menejare. Toate dotările necesare pentru această amenajare se vor procura de la firme specializate.

Lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

- activitatea de reabilitare a mediului va consta din lucrări de amenajare a suprafeţelor

afectate de excavarea andezitului din cariera, astfel încât să poată fi redate circuitului forestier. Pentru acest scop, este necesară depunerea unui strat de sol vegetal şi plantarea de puieţi pentru reabilitarea mediului şi redarea stării iniţiale a terenului.

- lucrările de refacere a vegetaţiei pe terenurile ocupate de viitoarea carieră vor cuprinde în principal următoarele :

- aşternere de sol vegetal pe o grosime de cca. 15-20 cm, pe suprafeţele rectificate unde existau bermele de lucru, vatra carierei (platforma), platforma haldei de steril şi drumurile de acces la treptele carierei ;

- plantarea puieţilor de arbori pe toate suprafeţele plane ;

- lucrări de întreţinere a vegetaţiei lemnoase plantate.

b) cumularea cu alte proiecte :

-  proiectul va furniza, sorturi de anrocamente necesare construcției unor obiective de investiții aferente proiectului minier de la Certej;

- in perioada de activitate – impactul rezultat se suprapune cu proiectul ,,Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetru Certej;

c) utilizarea resurselor naturale –  andezit extras - reprezintă resursa naturală principala, din carieră se va disloca o cantitate de 1.626.500 t de andezit.

d) producerea de deşeuri - in perioada de activitate se vor produce următoarele categorii de deşeuri, care vor fi colectate selectiv, în zone special destinate, în vederea valorificării sau eliminării,  în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- solul din descoperta va fi depozitat in incinta perimetrului si va fi reutilizat la lucrarile de refacere a amplasamentului;

- uleiuri uzate (hidraulice, motor, transmisie) - cod 13.01.11 sau 13.02.05;

- cauciucuri uzate - cod 16.01.03;

- deşeuri, formate din andezit alterat - cod 01.04.99 (rezultate din lucrările de pregatire) se vor utiliza integral pe acelaşi amplasament, la lucrările de întreţinere a căilor de acces.

- deşeuri menajere - cod 20.03.01

- deșeuri de lemn – cod deșeu 03.01.99 ;

- baterii auto uzate – cod deșeu 16 06 05.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – activităţile desfăşurate (perforare, împuşcare, transport andezit sau alte materiale) vor produce emisii de gaze şi de praf, iar zgomotul şi vibraţiile vor depăşi, pe durate scurte de timp, nivelele maxim admise.

- apele meteorice provenite vor fi dirijate prin santuri perimetrale catre o rigola pluviala deschisa, care va fi realizata pe latura de sud  a amplasamentului, dupa trecerea printr-un decantor longitudinal, se vor descarca in pr. Ciongani.

e) riscul de accident, ţinându-se seama, în special, de substanţele şi de tehnologiile utilizate – proiectul prezintă risc de producere a unor accidente sau a unor poluări accidentale în timpul operaţiunilor de perforare-împuşcare, exploatare, prelucrare şi transport, prin utilizarea explozivilor minieri sau prin pierderi /scurgeri întâmplătoare de combustibili şi/sau carburanţi.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 87 din 08.04.2015 emis de Consiliul Judetean Hunedoara, cu valabilitate 24 luni de la data emiterii. Regimul juridic: Terenurile sunt situate in extravilan, proprietate privata a persoanei juridice SC Deva Gold SA. Regimul economic : folosinţa actuală: terenuri forestiere - padure. Regimul tehnic – potrivit prevederilor din planul de amenajare a teritoriului judetean, utilizari permise: lucrari specifice zonei cu potential de dezvoltare silvic.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – proiectul va exploata în cariera Cariera Ciongani exploatarea rocilor andezitice in vederea utilizarii acestora la lucrari de constructii.

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

- zonele umede – nu este cazul;

- zonele costiere – nu este cazul;

- zonele montane şi cele impadurite – proiectul poate afecta vegetaţia, instalată

spontan, alcătuită din arbori, ierburi şi arbuşti specifici zonei;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de

protectie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

- zonele de protecţie specială – amplasamentul viitoarei investiţii se se situează în

afara acestuia, dar la limita sitului  ROSPA 0132 Munţii Metaliferi, ce constituie o zonă de protecţie avifaunistică, scopul principal de declarare şi conservare ale sitului fiind speciile de păsări de interes comunitar. Conservarea şi menţinerea acestora este strâns legată de habitatele tipice lor, asupra cărora activitatea de exploatare a andezitului poate avea un efect potenţial semnificativ.

- ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja

depaşite –  nu este cazul;

- ariile dens populate – nu este cazul;

- peisajele cu semnificatie istorica, culturala şi arheologica – nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potential

- extinderea impactului – având în vedere suprafaţa alocată desfăşurării proiectului

(36 100 mp),  proiectul este situat in apropierea ariei protejată - situl ROSPA 0132 Munţii Metaliferi si la o distanţă de aproximativ 0,17 km faţă de intravilanul stabilit prin PUZ – Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, este posibil ca proiectul sa constitue o sursă de poluare semnificativa în zonă;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – posibil impact semnificativ;

- probabilitatea impactului – redusă, durata, frecventa şi reversibilitatea impactului –

posibil semnificativă –  perioada de activitate prevăzută pentru etapa de cercetare geologică este de 2 ani, iar etapa de exploatare propriu-zisă se estimează a fi de circa 14 ani din momentul omologării zăcământului de andezit din zona Dealul Ciongani. Perioada de exploatare a carierei propuse a fost estimată funcție de perioada de funcționare a proiectului minier Certej, promovat de SC Deva Gold SA, incluzând atât perioada de executare a lucrărilor de investiții (2-3ani) cât și perioada de funcționare efectivă (11 ani).

- proiectul propune exploatarea rocilor de andezit in cariera Ciongani.

Din analiza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesităţii evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate (din Anexa 3 la HG 445/2009), menţionate anterior a rezultat:

- dimensiunea relativ mare a amplasamentului investiţiei – cca. 3,61 ha;

- existenţa unui potential impact semnificativ asupra mediului, în special asupra

factorilor de mediu sol şi apă;

- existenţa unui potenţial impact semnificativ asupra ariei naturale protejate – situl

ROSPA 0132 Munţii Metaliferi; în mod special activitatea viitoare ar putea influenţa negativ habitatele speciilor de păsări de interes comunitar, protejate;

- este necesar studierea impactului cumulat cu proiectul ,, Exploatarea minereurilor

auro-argentifere din perimetrul Certej’’.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                         	 		 ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta Barabaş 		                          Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Lucia Doina Costinaş

INTOCMIT,

Claudia Eugenia AVRAM