Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# Nr. 9374/A.A.A./25.11.2016

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

# Nr. 9374 din 25.11.2016

Ca urmare a solicitarii acordului de mediu, adresate de S.C. DEVA GOLD S.A., cu sediul în Comuna Certeju de Sus, str. Principală, nr. 89, judetul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 9374 din 02.11.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.11.2016 si a completarilor solicitate, că proiectul: " Foraje de cercetare geologica in perimetrul de exploatare Troita – Pitigus, comuna Baita, jud. Hunedoara - 2 foraje in intravilanul satului Barbura”, Certificat de urbanism nr. 11 din 01.11.2016, emis de Primaria Comunei Baita, propus a fi amplasat în intravilanul satului Barbura, comuna Baita, CF 60909, jud. Hunedoara,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 2,

lit. d) foraje de adâncime;

- este în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009;

- certificat de urbanism nr. 11 din 01.11.2016, emis de Primaria Comunei Baita , valabil

24 de luni de la data emiterii;

- Licența de explorare nr. 1934/2016;

- Aviz de gospodarirea a apelor nr. 340 din 09.11.2016, emis de  Administratia Nationala,,

Apele Romane’’ Administratia Bazinala de Apa Mures;

- Punct de vedere nr. 1267/23.11.2016, emis de Directia Silvica Hunedoara, Ocolul Silvic

Simeria;

- obiectivul este situat in aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0132 Muntii

Metaliferi, conform punctului de vedere din 07.11.2016 emis de C.F.M Domeniul Biodiversitate  din cadrul APM Hunedoara;

Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului – obiectivul principal al proiectului constă în execuţia unor lucrari de        explorare geologica prin lucrări de forare - 2 foraje, in intravilanul  satului Barbura, teren situat in perimetrul de explorare Troita-Pitigus pentru care SC DEVA GOLD SA deține Licență de explorare nr. 19347/2016.

- perimetrul de explorare Troita - Pitigus  este situat in cadrul “Patrulaterului Aurifer” – Muntii Apuseni de Sud, bazinul Brad-Sacaramb, pe teritoriul comunei Baita,  judetul Hunedoara,  la cca 25 km N-NV de municipiul Deva;

- amplasamentul terenului pentru executia forajelor se află situat în RO SPA 0132 Munții Metaliferi.

Accesul spre zonele de forare se face astfel:

- accesul în cadrul perimetrului de explorare se poate face pe drumul judetean 76, care leaga localitatea Deva de Brad, de unde pe drumul comunal 706A  se ajunge in localitatea  Baita,  iar apoi se desprind o serie de drumuri locale spre satele Barbura, Trestia si Fizes, sau pornesc alte cai neamenajate sau drumuri forestiere, care urmaresc principalele vai ce strabat perimetrul;

- drumurile de acces la platformele de foraj sunt drumuri de exploatare,  existente;

Coordonatele de delimitare a amplasamentelor/platformelor pe care se vor executa forajele de explorare propuse, sunt prezentate mai jos :

| Platforme propuse | E | N |
| --- | --- | --- |
| TP_09 | 339010 | 502534 |
| TP_10 | 339358 | 502318 |

Lucrările de execuție a forajelor de explorare vor include:

- lucrări pregătitoare

- forarea propriu-zisă

- recoltarea probelor de material forat

- inchiderea forajului și refacerea terenului

Pentru realizarea forajelor de explorare, sunt necesare următoarele lucrări pregătitoare:

- curăţire teren;

- realizare căi de acces;

- amenajarea platformelor de foraj.

Executarea platfomelor de foraj  nu necesită scoaterea terenurilor din fond forestier.

Metoda de forare utilizată va fi cea prin carotaj continuu cu diamante folosind ca lichid de răcire apa în amestec cu bentonita activată, adâncimea forajelor de explorare propuse fiind pe trepte de adâncime diferite (300-500 m).

- platformele de forare pentru forajele de explorare vor avea o suprafață maximă de 10x10=100

mp, iar suprafața minimă de 20 mp. Instalația de forare propriu-zisă va ocupa o suprafață de 5 mp.

- fluidul de foraj este generat la locația sondei, folosindu-se echipamentele aferente (habe, agitatoare, etc.). Din haba de circulație, fluidul de foraj este aspirat cu pompele și refulat cu

presiune, prin capul hidraulic, garnituri,  prăjini de foraj, după care iese prin duzele sapei, spălând talpa sondei. Apoi, fluidul de foraj, încărcat fiind cu detritusul rezultat ca urmare a acțiunii sapei de foraj, urcă prin spațiul inelar dintre pereții găurii sondei și suprafața exterioară a garniturii de foraj către suprafață. Odată ajuns la suprafața, fluidul este dirijat  către jompurile de circulație, iar fluidul de foraj este decantat de particulele fine (nisip, rocă) în mod natural. Fluidul astfel curățat este recirculat în sondă. Detritusul separat  din fluidul de foraj  prin decantare rămâne  în jompul  special amenajat.

- montarea bașei (haba metalică/plastic) de 1000 litri (se va realiza in apropierea forajului)  în care se colectează fluidul de foraj și detritusul rezultat din foraj.

- la sfârsitul execuției forajului, detritusul rezultat (cca. 200 kg/100 metri liniari forați), stocat temporar în habă, se reintroduce în gaura de foraj, surplusul fiind folosit la lucrările de ecologizare a amplasamentului.

- la finalizarea unui foraj, după atingerea adâncimii proiectate de forare, gaura se amenajează corespunzător astfel încât să fie protejată la suprafaţă de eventuale obturări, prin montarea unui tub PVC, care la rândul său va fi obturat cu dop de beton care are încastrat la partea superioară o tăbliţă cu indicativul forajului, pentru a putea fi identificată.

- la terminarea lucrărilor la partea superioară a forajului se montează un cilindru din oţel pentru a proteja şi marca în acelaşi timp poziţia forajului.

- tubul de foraj se blindează la partea inferioara cu o flanșă oarbă. La partea superioară tubul de foraj se protejează cu un cilindru de metal fixat printr-un manșon de beton.

- pe amplasamentul forajului se vor aduce și alte echipamente cum ar fi: prajini de foraj, lazi de recoltare a probelor etc.

Recoltarea probelor se va face la locul de forare de catre personal instruit, în cutii speciale; probele vor fi transportate in depozite amenajate si in final la un laborator acreditat in vederea analizei acestora;

- probele recoltate se vor depozita în incinta depozitului de carote al societății în vederea

conservării și analizei acestora ;

-la terminarea lucrărilor de foraj, fiecare locație va fi marcată corespunzător și se va reface

terenul la starea inițială.

În timpul desfăşurării activităţii se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de poluanți în mediu astfel:

- urmărirea funcţionării şi stării utilajelor, vizând efectuarea la timp a reviziilor tehnice pentru reducerea emisiilor de gaze în atmosferă şi eliminarea pierderilor de combustibil.

- urmărirea stării terenurilor și a eventualelor fenomene de alunecări de teren, tasări, colmatări, etc., atât în zona forajului cât şi în zonele adiacente;

- evitarea degradării terenurilor din vecinătatea platformei de foraj, prin respectarea metodei de forare, amplasarea corespunzătoare a bașei/habei pentru colectarea detritusului și decantarea apei în vederea recirculării în procesul de forare;

- întreţinerea în stare bună a căilor de acces la zona de forare;

- efectuarea corespunzătoare a lucrărilor de refacere a terenului după finalizarea lucrărilor;

Lucrari de reconstructie ecologica:

La terminarea lucrărilor de foraj, fiecare locație va fi marcată corespunzător și se vor efectua lucrările de reabilitare a terenului, pentru aducerea acestuia la starea inițială, prin execuția următoarelor operații:

- curatarea terenului de eventuale reziduri lasate de instalatia de foraj;

- evacuarea reziduurilor de pe amplasament, la cel mai apropiat depozit de deșeuri autorizat sau prin agenți economici autorizați, conform prevederilor legale;

- nivelarea platformei de foraj și acoperirea cu un strat de sol vegetal;

- nivelarea cu buldozerul a terenului și scarificarea acestuia, după două direcții perpendiculare;

- fertilizarea terenului și reinstalarea vegetației, conform categoriei de folosință, fie prin insămânțarea cu iarbă (pentru terenuri agricole sau pășuni) ;

- intreținerea terenurilor reamenajate în funcție de situație (udarea, aplicare de îngrășăminte etc.);

- refacerea drumurilor sau a căilor de acces afectate prin deplasarea utilajelor grele și a forezelor, prin nivelarea suprafețelor cu buldozerul și imprăștierea de piatră concasată.

Asigurarea utilităţilor:

- apa potabilă necesară va fi adusă în recipienţi corespunzători normelor  de  igienă, impuse de legislaţia în vigoare;

- apa industrială se folosește doar pentru prepararea lichidului de foraj şi aceasta va fi adusă din  apele de suprafata din locatiile de forare sau din afluentii acestora, prin pompare sau cu cisterna  şi va fi înmagazinată în rezervorul instalației de foraj, consumul de apa este de cca. 50 l/min, volum de apa ce va fi reutilizat in procesul de forare, dupa prealabila decantare intr-o haba (basa) metalica;

- energia electrică va fi asigurată de un generator cu functionare pe motorina;

- combustibilul necesar funcţionării utilajelor se va aduce în recipienţi metalici de mică capacitate, nu se vor depozita carburanţi pe amplasament;

- operațiunile de întreținere a utilajelor și echipamentelor implicate în operațiunile de forare, precum și întreținerea mijloacelor de transport se vor efectua doar în afara amplasamentului forajelor.

b) cumularea cu alte proiecte :

- in vecinatatea proiectului au fost emise acte de reglementare pentru executarea unor foraje de explorare pentru verificarea mineralizatiei; timpul de executie al forajelor fiind scurt – neavand impact cumulat unele cu altele;

- in zona adiacenta se execută lucrări de cercetare geologică în perimetrul Certej și perimetrul Certej Nord deținute tot de SC DEVA GOLD SA. Având în vedere distanța în timp și spațiu dintre amplasamentele locațiilor de foraj,  precum și faptul că durata de execuție a forajelor este scurtă și cu impact nesemnificativ strict la nivel local, se apreciază că nu exista impact cumulat al proiectelor reglementate.

c) utilizarea resurselor naturale - se vor executa lucrări în limita perimetrului instituit, conform programului de lucrări avizat de ANRM; resursa de apă va fi gestionată conform specificaţiilor din actul de reglementare - Aviz de gospodarirea a apelor nr. 340 din 09.11.2016, emis de  Administratia Nationala,, Apele Romane’’ Administratia Bazinala de Apa Mures;

d) producţia de deşeuri: pe durata executării proiectului vor fi generate deşeuri specifice activităţii: sol vegetal, roci alterate, pământ şi resturi vegetale, care vor fi stocate în apropierea

platformei de foraj şi utilizate ulterior, la refacerea terenului afectat. Detritusul – deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce - cod 01 05 04 (cca. 200 kg/100 metri liniari forați), stocat temporar în habă sau in jompurile amenajate, urmand ca la incheierea activitatii sa fie reamplasat in golurile de forare, surplusul fiind folosit la lucrările de ecologizare a amplasamentului; deşeuri menajere - cod 20 03 01 ce vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: zgomotul şi vibraţiile pot depăşi, pe durate scurte de timp, nivelele maxim admise, ca urmare a funcţionării utilajelor de forare şi a autovehiculelor de transport;

f) riscul de accident, ţinându-se seama, în special, de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se pot produce poluari accidentale prin pierderi /scurgeri întâmplătoare de combustibili şi/sau carburanţi de la utilaje şi mijloacele de transport, caz în care titularul va asigura refacerea zonei afectate şi eliminarea deşeurilor rezultate în conformitate cu prevederile legale.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 11 din 01.11.2016 emis de Primaria Comunei Baita, (faza DTAC şi DTOE) cu valabilitate 24 de  luni de la data emiterii. Regimul juridic: imobile (teren) situat în intravilanul satului Barbura, comuna Baita, inscris in CF 60909, domeniul public al comunei Baita. Regimul economic folosinţa actuală : terem neproductiv. Regimul tehnic – potrivit prevederilor din Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general aprobat, sunt permise: lucrari specifice zonei cu potential de dezvoltare  agroindustrial, silvic si turistic, cai de comunicatii, operatiuni si lucrari legate de explorarea, dezvoltarea, exploatarea unor resurse minerale.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – proiectul prevedere execuţia a doua foraje de cercetare geologica în Perimetrul  Troita – Pitigus, in intravilanul satului Barbura, pentru care S.C. DEVA GOLD S.A. deține Licența de explorare nr.  19347/2016;

2.3.  capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

- zonele umede – nu este cazul;

- zonele costiere – nu este cazul;

- zonele montane şi cele impadurite – nu este cazul;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

- zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica - se afla in aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0132 Muntii Metaliferi – respectarea conditiilor legate de BIODIVERSITATE ;

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:

nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului – posibilităţi reduse;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus;

- probabilitatea impactului – redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Respectarea proiectului privind execuţia forajelor de cercetare geologica in perimetrul de

exploatare Certej, realizate in cadrul Licenţei de exploatare nr. 19347/2016, precum şi a prevederilor actelor de reglementare emise de alte autorităţi;

2.În conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu completările şi modificările

ulterioare, titularul de activitate are obligaţia să constituie garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere. Prin Ordinul comun nr. 202/2881/2348/2013 se prevede modul de constituire şi de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat, inclusiv de activităţile miniere de explorare. Fundamentarea valorii garanţiei financiare pentru refacerea mediului, în cazul licenţelor de explorare, se face prin elaborarea, de către persoane juridice sau fizice atestate de către autoritatea competentă, a proiectului de refacere a mediului.

3.Titularul are obligaţia de a efectua operaţiunile de alimentare cu combustibili a utilajelor de

lucru şi a mijloacelor de transport, schimbul de ulei sau reparaţiile mecanice, numai în afara amplasamentului exploatării, cu asigurarea colectării şi eliminării deşeurilor cu conţinut de substanţe petroliere (rezultate din pierderi accidentale de produse) potrivit legii, prin agenţi economici specializaţi şi autorizaţi;

4) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, ca urmare a operaţiilor de

explorare şi transport, vor fi suportate de titularul de activitate.

5) Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului

Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a tuturor

categoriilor de deşeuri rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

7)Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii in aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile iniţiale de acordare.

8)Titularul de proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum si asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

9)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare, atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

Protecţia factorului de mediu APA :

- titularul activităţii este obligat să respecte condiţiile impuse prin actul de reglementare

emis de autoritatea competentă de gospodărire a apelor - Avizul de gospodărire a apelor nr. 340 din 09.11.2016, emis de  Administratia Nationala,, Apele Romane’’ Administratia Bazinala de Apa Mures;

Protecţia factorului de mediu SOL:

-lucrările de explorare  se vor desfăşura strict în limitele perimetrului aprobat de ANRM, cu respectarea metodei de forare stabilite;

- evitarea ocupării cu materiale a terenurilor din vecinătate, în timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;

- luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianţi sau combustibili;

- în fiecare zonă afectată de platformele de foraj realizate, la finalizarea procesului de explorare se vor efectua obligatoriu lucrările de refacere a terenului;

Protecţia factorului de mediu AER:

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluaţi gazoşi şi de praf în atmosferă;

- utilizarea drumurilor existente în perimetrul de explorare pentru accesul la amplasamentul platformelor de foraj, reabilitarea şi întreţinerea lor permanentă, pentru limitarea emisiilor de praf în atmosferă.

Respectarea conditiilor legate de BIODIVERSITATE:

-„accesul către perimetru se va face doar pe drumurile tehnice de exploatare preconizate şi pe

cele forestiere/agricole existente;

- nu se va distruge habitatul de cuibărit;

- suprafaţa maximă ocupată cu foraje va fi cca 200 mp, prectic neglijabilă în raport cu suprafaţa sitului sau cu cea a principalelor tipuri de habitate - păduri, pajişti;

- nu se va fragmenta habitatul de cuibărit / hrănire / staţionare / odihnă;

- nu vor apare efecte de „barieră” care să ducă la limitarea deplasării păsărilor;

- efectele marginale vor fi practic inexistente, luând în considerare că habitatul pe care se va lucra , precum şi cel imediat învecinat este unul antropic sau antropizat, iar forarea nu este o activitate ce se desfăşoară la suprafaţa sau în plan orizontal. Se are în vedere şi faptul că întregul perimetru propus este în parte teren deja exploatat sau format din drumuritehnice, unde în prezent mai exista activităţi umane diverse;

- perturbarea speciilor va fi nulă sau cel mult nesemnificativă şi temporară (doar pe perioada executării lucrărilor de forare).

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE

- programul de lucru, execuţia operaţiunilor de forare şi a celor aferente acestora, de transport al materialelor, utilajelor şi de evacuare a deşeurilor se vor organiza şi efectua numai pe timp de zi, pentru reducerea disconfortului creat populaţiei din zonele limitrofe, în special prin creşterea nivelului de zgomote şi vibraţii;

- rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament;

- drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zona vor fi întretinute în mod corespunzator;

- execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate de explorare, atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului, conform lucrărilor prevăzute prin proiectul tehnic şi planul de refacere a mediului

Gestiunea DEŞEURILOR şi a substanţelor periculoase:

- titularul activităţii va asigura capacităţi de colectare selectivă a deşeurilor generate pe amplasament şi de stocarea temporară şi va valorifica şi/sau elimina deşeurile rezultate, conform prevederilor legale;

- titularul activitatii va asigura la punctul de lucru materiale absorbante pentru reţinerea eventualelor pierderi de uleiuri sau carburanţi;

- detritusul rezultat în urma forajului şi decantat în jompurile amenajate pe platforma de foraj va fi colectat şi depozitat temporar, pe amplasament, într-un loc special amenajat, urmând ca la incheierea activităţii sa fie reamplasat in golurile de forare, in scop de reabilitare a terenului;

- pe platforma de foraj sau în alte zone din vecinătatea amplasamentului pe care se execută lucrări de explorare nu se vor depozita carburanţi, lubrifianţi sau alte substanţe sau deşeuri din categoria celor periculoase.

Refacerea terenurilor la finalizarea lucrărilor din proiect: lucrarile de refacere si ecologizare dupa terminarea lucrarilor sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial.

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                        ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta BARABAŞ                              Avize, Acorduri, Autorizaţii

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT,

Eugenia Claudia AVRAM