Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

# Nr. 2709 din 13.05.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC UTILAJ RURAL SERV SRL cu sediul in comuna Soimus, str. Boholtului, nr. 187,  judetul Hunedoara  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 2709 din 31.03.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.05.2016, că proiectul: ,,Exploatarea punctiforma a agregatelor minerale din albia minora a raului Mures - perimetrul Cigmau ”, propus a fi amplasat în localitatea Geoagiu, satul Cigmau, jud. Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.2 lit.a – cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei;

b) Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

c) Certificat de urbanism nr. 6 din 03.03.2016, emis de Primaria Orasului Geoagiu cu valabilitae de 12 luni de la data emiterii;

d) Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 315 din 28.12.2015, emis de Administratia Bazinala de Ape Mures;

e) Contract nr. 3357 I/2015 de inchiriere suprafata albie minora, încheiat  intre Administraţia Bazinală de Apă Mureş si beneficiar;

f) Punct de vedere  emis de C.F.M Domeniul Biodiversitate  din cadrul APM Hunedoara ;

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

- mărimea proiectului – proiectului este situat în albia minoră a rîului Mureş, fiind

reprezentat de un depozit aluvionar de agregate minerale (nisip şi pietriş), având forma unei plaje alungite, situată la malul drept al râului, conform Certificatului de Urbanism nr. 6/03.03.2016 emis de Primăria Oraşului Geoagiu amplasamentul propus este situat în extravilanul satului Cigmau, având folosinţa de plajă situată în albia minoră a râului Mureş;

- folosirea terenului albie minoră a râului Mureş se va face în scopul exploatării agregatelor

minerale în limitele perimetrului de exploatare prezentat;

- albia minoră a râului Mureş se va utiliza în scopul executării lucrărilor în baza Contractului

de închiriere nr. 3357 I/ 2015 pentru suprafaţa de 21 807 mp albie încheiat cu AN Apele Române-ABA Mureş şi în baza Avizului de gospodărire a apelor nr. 315/28.12.2015 emis de către ABA Mureş urmând ca după obţinerea permisului de exploatare să se solicite Autorizaţia de gospodărire a apelor si Autorizatia de mediu.

- lucrările proiectate se vor desfăşura într-un perimetru de exploatare situat în albia minoră a

râului Mureş, delimitat prin următoarele puncte de coordonate STEREO 70:

| Nr. Pct. | Coordonate STEREO 70 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 489 651 | 360 273 |
| 2 | 489 652 | 360 325 |
| 3 | 489 550 | 360 507 |
| 4 | 489 498 | 360 654 |
| 5 | 489 458 | 360 829 |
| 6 | 489 447 | 360 862 |
| 7 | 489 425 | 360 822 |
| 8 | 489 464 | 360 645 |
| 9 | 489 513 | 360 492 |
| 10 | 489 569 | 360 385 |

-  agregatele minerale sunt alcătuite predominant din pietriş şi nisip cu granulaţie predominantă de 0 - 70 mm, ajungând uneori la 120 mm.

- la suprafaţă, plaja nu prezintă copertă de sol vegetal şi este lipsită de vegetaţie.

Perimetrul de exploatare are următoarele caracteristici dimensionale:

- lungime = 630 m;

- lăţime = 30 m ÷ 40 m;

- suprafaţa = 21 807 mp (rotunjit = 0,022 kmp), din care:

- suprafaţa plajă programată pt exploatare = 14 000 mp

-     suprafaţa plajă neexploatată (zona de protecţie  mal drept) = 6 500 mp

-     suprafaţa libera (apa) = 1 307 mp

-     volum agregate minerale = 35 000 mc

Proiectul prevede executarea lucrărilor de excavare necesare extragerii agregatelor minerale cantonate în albia minoră a râului Mureş, corelat cu majorarea secţiunii albiei şi aducerea ei la parametrii optimi de scurgere a apei, fapt care va conduce la reducerea eroziunilor laterale active în această zonă. Agregatele minerale extrase se vor valorifica prin livrare la teţi care au ca obiect de activitate construcţiile.

Capacitatea de producţie programată: TOTAL = 35 000 mc/an, din care:

- trim I  = 5 000 mc;

- trim II =  5 000 mc;

- trim III = 15 000 mc;

- trim IV = 10 000 mc.

Notă: esalonarea prezentată este făcută pentru un an contractual care va începe de la data autorizării activităţii conform prevederilor legislative în vigoare.

În dotarea balastierei vor fi următoarele utilaje terasiere şi de transport:

- draglina = 1 buc;

- excavator = 1 buc ;

- autoîncărcător frontal = 1buc

- buldozer = 1 buc

- autobasculante = 6  buc

Timpul de funcţionare: programarea activităţii se face pe un an contractual fiind condiţionată de prevederile actelor de reglementare prevăzute de legislaţia în vigoare dar se preconizează funcţionarea pe termen minim de cinci ani.

Programul de lucru va fi de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an;

Procesul tehnologic de exploatare - constă în excavarea agregatelor minerale în fîşii longitudinale extrase în ordine dinspre firul apei spre malul drept, cu înaintare din aval înspre amonte, folosindu-se un excavator cu echipament de draglină şi după caz, un excavator echipat cu cupa inversă.

- draglina se va poziţiona în avalul fîşiei dinspre firul apei şi va lucra în retragere, cu front unic, până la exploatarea completă a acestei fâşii, după care se va deplasa în avalul fâşiei următoare, reîncepând excavarea.

- după caz, se va folosi şi un excavator cu cupă inversă pentru excavare în punctele în care nu se justifică utilizarea draglinei şi un autoâncărcător frontal pt. încărcarea materialului în mijloace auto.

- fâşiile de exploatare vor avea lăţimea de 5-6 m, în funcţie de raza de excavare a utilajelor folosite şi de condiţiile concrete din teren.

- materialul excavat se va încărca direct în mijloacele auto fiind transportat la punctele de utilizare fără a se forma depozite temporare sau de lungă durată în albia minoră a râului sau pe malul apei.

Accesul la lucrãrile de exploatare - se va realiza pe o rampă tehnologică provizorie amenajată la malul drept al râului Mureş. Rampa tehnologică se va racorda la drumul local existent  care se va amenaja corespunzător utilizării ca drum tehnologic prin nivelare cu buldozerul şi balastare. Acest drum face legătura cu amplasamentul bazei de producţie a beneficiarului situată în amonte faţă de perimetrul de exploatare cu cca. 800 m.

- circulaţia autovehiculelor pe drumul local şi amenajarea acestuia se va face cu acordul administraţiei locale  - Primăria Oraşului Geoagiu.

Transportul: se va realiza cu mijloace auto prevăzute cu bene etanşe care vor circula numai pe drumul local existent amenajat corespunzător prin forţe proprii.

Modul de asigurare cu uleiuri şi combustibili: aprovizionarea cu combustibil şi uleiuri se va realiza pe baze contractuale de la o staţie de distribuţie autorizată, situată în exteriorul obiectivului.

- pe amplasament se vor alimenta cu combustibil numai utilajele folosite la extracţia agregatelor minerale (draglina şi excavatorul).

- autobasculantele folosite la transport şi autoîncărcătorul frontal se vor alimenta individual prin deplasare la staţii de combustibil autorizate iar buldozerul utilizat periodic la întreţinerea drumului de acces se va alimenta în incinta bazei de producţie a beneficiarului situată la cca. 800 m amonte faţă de perimetrul de exploatare, in loc special amenajat.

- furnizorul va asigura transportul şi alimentarea loco a utilajelor folosite la excavare (draglina şi excavatorul) cu ajutorul unei autocisterne destinată transportului de carburanţi în zone izolate, dotată din construcţie cu sistem propriu de transvazare a combustibilului în rezervorul utilajului care se alimentează.

- transvazarea motorinei în rezervorul utilajelor de excavare se va face într-un loc special amenajat în acest scop, dotat cu tăvi metalice de retenţie şi materiale absorbante.

- operaţia de alimentare a utilajelor se va face numai de către personalul deservent al autocisternei pentru transportul motorinei, instruit în acest scop. Colectarea şi îndepărtarea eventualelor pete de motorină se va face cu materiale absorbante de către personalul deservent al autospecialei de aprovizionarea cu carburant.

- aprovizionarea cu uleiuri de ungere şi hidraulice folosite numai pentru completarea necesară bunei funcţionări a utilajelor se va realiza de la un furnizor specializat care va asigura şi transportul uleiurilor în recipienţi etanşi cu mijloace auto proprii special amenajate, precum şi efectuarea operaţiei de completare. Această operaţie periodică se va executa în incinta bazei de producţie a beneficiarului situată la cca. 800 m amonte faţă de perimetrul de exploatare, în loc amenajat special, utilajele fiind deplasate aici în acest scop.

- pe amplasamentul perimetrului de exploatare nu se vor face schimburi de uleiuri, acestea fiind făcute în perioadele de revizii generale şi reparaţii capitale când utilajele se vor deplasa la unităţi specializate.

- organizarea de şantier: nu sunt necesare lucrări la organizarea de şantier ;

- alimentarea cu apă potabilă:  va fi făcută prin consum  de apă îmbuteliată.

- evacuarea apelor uzate - din activitate nu rezultă ape uzate. Apele pluviale se vor infiltra în teren şi se vor evapora în mod natural. Partial, aceste ape se vor scurge liber în râul Mureş.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

- deoarece activitatea se va desfăşura în albia minoră a râului Mureş având un caracter de

decolmatare, fără ca malurile râului sau terenurile din albia majoră să fie afectate, nu vor fi necesare lucrări specifice pentru refacerea amplasamentului.

La terminarea exploatării agregatelor minerale se vor executa următoarele lucrări:

- taluzul excavaţiilor rezultate în urma extragerii nisipului şi pietrişului se va rectifica la o

înclinare de 1:1,5 şi se va racorda amonte-aval cu malul natural al râului;

- în zona rampei tehnologice provizorii, se va rectifica şi nivela terenul aferent la o inclinare

apropiată de înclinarea naturală a taluzului malului drept iar linia superioară a acestuia se va delimita prin plantare de butaşi de salcie în scopul consolidării şi a reintegrării în peisaj;

- se vor evacua toate deseurile de pe amplasament;

Condiții tehnice prevăzute la exploatare, protejerea malurilor:

- se va respecta zona de protecţie a malului drept cu lăţimea min. = 10 m. În zona de protecţie a

malului nu se admit nici un fel de lucrări, excavaţii, depozite de agregate sau de alte materiale.

-  exploatarea  agregatelor nu va depăşi limita perimetrului de exploatare avizat;

-  adîncimea medie de exploatare va fi de 2,50 m fără a se depăşi nivelul talvegului natural.

- nu se va exploata sub formă de gropi şi nu vor executa lucrări de barare a cursului de apă sau lucrări care să modifice panta naturală a talvegului;

Se va acorda o deosebită atenţie respectării adâncimii maxime de exploatare care se va urmări prin măsurători topografice periodice realizate de pe un reper de nivelment.

b) cumularea cu alte proiecte – scopul exploatarii agregatelor minerale este aducerea la parametrii optimi a conditiilor de scurgere a apei, diminuandu-se riscul/probabilitatea inundarii zonelor invecinate si reducerea semnificativa a eroziunii malurilor cursului de apa;

c) utilizarea resurselor naturale – se exploatează agregate minerale în baza permisului de exploatare ce va fi obţinut de la autorităţile competente, pentru utilizarea in domeniul construcţiilor de drumuri;

d) producţia de deşeuri – in perioada de exploatare a agregatelor minerale, se vor produce şi alte categorii de deşeuri : deşeuri menajere - cod 20 03 01, uleiuri cod 13 01 11* şi /sau cod 13 02 05*, anvelope uzate – cod 16 01 03, baterii şi acumulatori uzaţi – cod 16 06 01*deşeuri ce vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – în timpul execuţiei lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale se vor produce emisii de noxe şi pulberi sedimentabile cu concentraţii mai mari decât cele admise, iar zgomotul şi vibraţiile pot depăşi pe durate scurte de timp, nivelele maxim admise.

f) riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate- proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 6 din 03.03.2016, emis de Primaria Orasului Geoagiu (faza DTAC) cu valabilitate de 12 luni de la data emiterii; regimul juridic: teren in suprafata de 21 807 mp, situat in extravilanul satului Cigmau, este proprietate publica a statului, aflat in administrarea AN Apele Române-ABA Mureş, inchiriat SC Utilaj Rural Serv SRL potrivit  Contractului de închiriere nr. 3357 I/ 2015; regimul economic: folosinţa actuală; plaja situata in albia albia minoră a râului Mureş;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – proiectul prevede exploatarea unei resurse naturale cu o rezervă estimată la 35 000 mc. Exploatarea agregatelor minerale se va face în baza Permisului de exploatare ce va fi emis de Agenţia Naţională de Resurse Minerale .

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – obiectivul se afla situat pe limita sudica a ariei naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Muntilor Metaliferi – Vintu, pe malul drept al raului Mures.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică –nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului : aria geografica şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul

asupra mediului este redus;

d) probabilitatea impactului – redusă;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Respectarea proiectului tehnic şi a planului de extracţie, care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare.

b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate,prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

c)După finalizarea lucrărilor, beneficiarul va solicita APM Hunedoara obţinerea autorizaţiei de mediu .

d) Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

e) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

f) Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

g) Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

h) Respectarea condiţiilor in care a fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 315 din 28.12.2015, emis de Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi solicitarea de la autoritatea competentă a autorizaţiei de gospodărire a apelor înainte de începerea activităţii de exploatare .

i) Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile în care a fost emis.

Protecţia factorului de mediu APĂ:

Titularul activităţii este obligat să respecte condiţiile impuse prin actul de reglementare emis de autoritatea competentă de gospodărire a apelor - Avizul de gospodărire a apelor nr. 315 din 28.12.2015, emis de Administratia Bazinala de Apa Mures;

Efectuarea unor controale a utilajelor pentru ca acestea să fie in stare bună de funcţionare in

timpul executării lucrărilor de excavare pentru evitarea eventualelor afectări ale calităţii apei.

Protecţia factorului de mediu SOL

Luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în

timpul operaţiunilor de transport,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumul de acces existent, cu  mijloace  de transport corespunzătoare dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale sau de combustibil;

Evitarea  ocupării cu materiale de orice fel a terenurilor din vecinătate, in timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;

Interzicerea folosirii de substanţe periculoase în zona amenajării pentru evitarea poluării solului şi subsolului.

Protecţia factorului de mediu AER

Folosirea de utilaje şi mijloace de transport performante, dotate cu catalizatori, prevăzuţi în

normele europene pentru mijloace de transport, pentru reducerea emisiilor de poluanţi gazoşi în atmosferă;

Luarea unor măsuri (utilizarea unor prelate sau umectarea materialului transportat) pentru

reducerea emisiilor de pulberi în timpul execuţiei lucrărilor de  încărcare/descărcare şi transport a agregatelor.

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE

- execuţia lucrărilor se va desfăşura numai pe timp de zi.

- limitarea încărcăturii utile în autobasculantele dotate cu bene etanşe şi rularea cu viteze mici de trafic de 20-30 km/h în zona locuită;

- umectarea (stropirea) materialului şi a drumurilor  de acces la zona de execuţie a lucrărilor de excavare pentru diminuarea emisiilor de pulberi în timpul operaţiunilor, încărcare/descărcare şi transport a agregatelor;

- drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zona vor fi întretinute în mod corespunzator;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport performante, dotate cu catalizatori , prevăzuţi de normele europene pentru diminuarea efectelor asupra sănătăţii populaţiei şi a calităţii aerului;

- execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate de exploatare, atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului, conform lucrărilor prevăzute prin proiectul tehnic şi planul de refacere a mediului.

Protectia factorului de mediu BIODIVERSITATE:

-  lucrările se vor desfăşura strict în limitele perimetrului situat în albia minoră a râului Mureş astfel încât ecosistemul învecinat să nu fie deranjat sau afectat;

-   accesul la punctul de extracţie se va face pe o rampă tehnologică provizorie amenajată la malul drept al râului Mureş cu minim de săpătură astfel încât vegetaţia de pe zonele învecinate să nu fie afectată;

- nu se va defrişa vegetaţia arbustivă existentă pe malul drept al r. Mureş; se va respecta zona de protecţie a malului drept cu lăţimea de 10 m în care nu se vor executa lucrări de excavare în scopul asigurării conservării vegetaţiei existente;

- nu se vor deranja în niciun fel zonele dintre perimetrul de exploatare şi terenurile învecinate;

- în cazul în care se va observa cuibărirea păsărilor în zona învecinată perimetrului de exploatare de pe malul drept al râului Mureş, se va anunţa administratorul sitului ROSPA0139 sau autoritatea competeneta de mediu în vederea stabilirii speciilor şi a măsurilor de protejare necesare;

- se va interzice capturarea, deranjarea, izgonirea păsărilor de către personal sau distrugerea cuiburilor găsite. În cazul cuiburilor găsite, se vor lua măsuri de marcare vizibilă şi protejare a zonei în care se află acestea.

- pentru conservarea vegetaţiei arbustive de pe malul drept al râului Mureş se va respecta zona de protecţie a malului drept cu lăţimea de 10 m în care nu se vor executa niciun fel de lucrări, aceasta devenind o zonă tampon între perimetrul de exploatare fiind o  în scopul conservării vegetaţiei  dintre perimetrul de exploatare şi terenurile învecinate;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                  ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta BARABAŞ                                          Avize, Acorduri, Autorizatii,

Lucia Doina COSTINAŞ

INTOCMIT,

Eugenia Claudia AVRAM