Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

# Nr. 8515/AAA/ 31.01.2019

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

# Nr. 8515 din 31.01.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC BELEVION IMPEX  SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Dr. Clunet, nr. 3, pentru proiectul: ,, Amenajare complex iazuri piscicole nevidabile prin excavare agregate minerale’’ in comuna Gurasada, sat Gurasada, judetul Hunedoara  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 8515 din 12.10.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.11.2018 si a completarilor solicitate depuse, că proiectul: ,, Amenajare complex iazuri piscicole nevidabile prin excavare agregate minerale’’ in comuna Gurasada, sat Gurasada, judetul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.2 lit. c) - extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină;

b) Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

c) Certificat de urbanism nr. 224 din 14.09.2018, emis de Consiliul Judetean Hunedoara, valabilitatea de 24 luni de la data emiterii;

d) Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 203 din 12.07.2016, emis de Apele Române-ABA Mureş;

e) Punct de vedere  de C.F.M Domeniul Biodiversitate  din cadrul APM Hunedoara ;

f) Decizie finala nr. 52 din 05.09.2016 - faza PUZ, emisa de APM Hunedoara;

g) Hotararea nr. 36/2017 privind aprobarea PUZ si Regulamentul local aferent pentru obiectivul ,, Amenajare complex iazuri piscicole nevidabile prin excavare agregate minerale’’ in comuna Gurasada, sat Gurasada, judetul Hunedoara;

h) Punct de vedere al ANANP pentru proiectul ,, Amenajare complex iazuri piscicole nevidabile prin excavare agregate minerale’’ in comuna Gurasada, sat Gurasada, judetul Hunedoara

i) Extras de Carte Funciara;

l) Contract de comodat incheiat intre Onescu Filip-comodant si SC Belevion Impex SRL, asigurarea folosintei gartuite de catre comodant in favoarea comodatorului;

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului – terenul este situat in extravilanul localitatii Gurasada, perimetrul Balta Tomii – Sălcare 2, SC Belevion Impex SRL intenţionează amenajarea unui complex de iazuri piscicole concomitent cu  excavarea agregatelor minerale. Suprafaţa totală a  terenurilor necesare investiţiei ce se va realiza în perimetrul Balta Tomii – Sălcare 2 este de cca 9,93 ha din care suprafața luciu de apă 6,61 ha. Terenul este in proprietatea beneficiarului si unor persoane fizice, conform actelor anexate la documentatie.

- Punctele care delimiteaza  amplasamentul amenajarii piscicole perimetrul Balta Tomii

Salcare 2 , coordonate STEREO 70:

| Nr. pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 495 706 | 313 624 |
| 2 | 495 627 | 313 773 |
| 3 | 494 949 | 313 265 |
| 4 | 495 025 | 313 128 |
| 5 | 497 747 | 312 974 |
| 6 | 494 867 | 312 753 |
| 7 | 495 389 | 312 997 |
| 8 | 8 | 7 |

Accesul  se realizează din drumul naţional DN 7(E68), de la intrarea în localitatea Gurasada, cca

300 m pe un drum comunal asfaltat ce merge spre halta CFR Gurasada şi apoi, după trecerea la nivel de cale ferată, cca 1 500 m pe drumuri vicinale (de exploatație) pietruite, cu destinaţie agricolă.

Situatia existenta:

Perimetrul este situat in bazinul hidrografic Mureş, in terasa malului drept al râului Mureş, la min. 100 m de malul raului, in extravilanul localitatii Gurasada. Agregatele minerale sunt formate predominant din nisip şi pietriş.

Situatia propusa:

Amenajarea complexului de iazuri piscicole nevidabile va fi posibila in cuva rezultata ca urmare a extragerii balastului ( nisipuri si pietrisuri) din 4 zone aflate pe teritoriul administrative al comunei Gurasada.

Perimetrul de exploatare este format din 4 zone/bazine (A, B, C și D).

Suprafaţa totală a obiectivului = 99 300 mp;

Suprafata luciu apă = 6,61  ha;

Suprafață spații verzi = 4,13 ha.

Realizarea bazinelor piscicole /  lacuri de agrement nevidabile în zona Balta Tomii – Sălcare 2:

- executie lucrări de deschidere - perioada execuţie cca 0 luni.

- execuţie lucrări de pregătire - perioada execuţie cca 2 luni.

- execuţie lucrări de exploatare - perioada execuţie cca 60  luni. (depinde foarte mult de rata de exploatare şi de cererea pieţei).

Procesul tehnologic:

- Fluxul tehnologic presupune urmatoarele tipuri de lucrari specifice:

- lucrari de pregatire (decopertari, transport);

- lucrari de exploatare ;

### Lucrări de pregătire:

- Lucrările de pregătire constau în îndepărtarea copertei vegetale şi a argilei nisipoase – nisip argilos, situate în coperişul stratului cu nisipuri şi pietrişuri.

- Solul fertil se recuperează şi se depune într-o zonă special amenajată unde va fi haldat, urmând a fi folosit ulterior la refacerea mediului.

- După recuperarea stratului de sol, decopertarea se va realiza într-o singură treaptă (care va urmări suprafaţa topografică) şi va avea următoarele caracteristici:

- înălţime = 1 - 2 m;

- unghi de taluz = max. 45(;

- Decopertarea se va realiza cu ajutorul unui buldozer şi a unui încărcător frontal sau excavator, care trebuie să asigure un decalaj de minim 10 metri între treapta de copertă şi cea de excavare, pentru ca excavarea nisipurilor şi pietrişurilor să nu fie stânjenită de decopertare, iar acestea să nu fie infestat cu material din copertă.

- O parte din copertă va fi valorificată ca material de umplutură la tronsoanele de autostradă sau de cale ferată Lugoj – Deva, ce trec prin apropiere. O altă parte din copertă va fi dispusă pe marginea zonei de amenajare a iazurilor piscicole nevidabile, construindu-se un val de protecţie a acestuia, pe care după terminarea lucrării va fi dispus solul vegetal.

- Cantitatea de copertă ce urmează a fi generată în este prezentată mai jos:

Bazin sud: 61 831 mc copertă, din care 11 395 mc sol, 50 436 mc argilă nisipoasă, nisip argilos;

Bazin centru: 75 789 mc copertă, din care 10 940 mc sol, 64 849 mc argilă nisipoasă, nisip argilos;

Bazin nord 1: 41 327 mc copertă, din care 6 600 mc sol, 34 727 mc argilă nisipoasă, nisip argilos;

Bazin nord 2: 61 399 mc copertă, din care 11 383 mc sol, 50 016 mc argilă nisipoasă, nisip argilos.

- Amenajarea rampelor de coborâre la cota frontului de excavare se va realiza cu ajutorul utilajelor din dotare, utilizându-se material local, de aceeaşi natură petrografică cu zăcământul, pentru a se evita contaminarea acestuia.

- Pe parcursul operaţiunii de excavare a balastului în scopul amenajării complexului de iazuri piscicole nevidabile, drumurile de acces vor fi întreţinute prin balastare periodică (funcţie de necesităţi), nivelare şi tasare cu buldozerul.

### Lucrări de exploatare:

- Metoda de excavare a nisipurilor şi pietrişurilor în scopul realizării unor cuve în care vor fi amenajate iazurile piscicole nevidabile este excavarea prin lucrări miniere la zi, într-o singură felie, până la stratul impermeabil imediat inferior. Nisipurile şi pietrişurile vor fi extrase în fâşii direcţionale cu dimensiuni alese în funcţie de natura utilajelor folosite, configuraţia terenului şi coeziunea depozitului.

Excavarea nisipurilor şi pietrişurilor se va face pe o singură treaptă de exploatare, cu utilaje de tip excavator şi / sau draglină, ce va avea următoarele caracteristici:

- înălţime medie: 8 m;

- unghi de taluz pentru exploatare: 450;

- unghi de taluz final: 300.

- Materialul extras va fi încărcat direct cu excavatorul și / sau draglina în mijloacele de transport ale potenţialilor cumpărători.

- Producţia programată pentru perioada unui an este variabilă, funcție de cererea de pe piață de agregate minerale.

-  În dotarea obiectivului vor fi următoarele utilaje terasiere şi de transport:

- excavator = 1 buc.;

- draglină (opțional) = 1 buc.;

- încărcător frontal = 1 buc.;

- buldozer = 1 buc.;

- autobasculante (ale potențialilor cumpărători).

### Haldarea materialului steril:

- Materialul rezultat din descoperta va fi depozitat temporatr in vecinatatea helesteelor, cu respectarea pilierilor de min. 100 m fata de malul r. Mures.

- O parte din copertă va fi valorificată ca material de umplutură la tronsoanele de autostradă sau de cale ferată Lugoj – Deva, ce trec prin apropiere. O altă parte din copertă va fi dispusă pe marginea zonei de amenajare a iazurilor piscicole nevidabile, construindu-se un val de protecţie a acestuia, pe care după terminarea lucrării va fi dispus solul vegetal.

### Prelucrarea substanţei minerale utile extrase:

Nu sunt prevăzute lucrări de prelucrare, nisipurile şi pietrişurile fiind valorificate în stare brută.

Conditii tehnice de exploatare:

- Exploatarea se va desfăşura strict în limitele perimetrului avizat.

- Nu se va exploata sub formă de gropi individuale;

- In urma executarii lucrarilor de extragere a agregatelor minerale si dupa finisarea si amenajarea corespunzatoare a taluzurilor, va rezulta un complex de iazuri piscicole care se va utiliza ca spatiu pentru aquacultura;

Caracteristici constructive:

Helesteele se vor realiza in debleu prin excavarea a 4 bazine, avand urmatoarele caracteristici:

| Helesteu | Suprafata helesteu(mp) | Suprafata luciu apa (mp) | Adancime max. Helesteu (m) | Adancime medie apa (m) | Volum helesteu ( mii mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sud | 22.207 | 20.700 | 9,0 | 5,5 | 182,0 |
| central | 23.266 | 21.375 | 9,0 | 5,5 | 199,6 |
| nord 1 | 12.028 | 9.170 | 8,8 | 5,5 | 77,98 |
| nord 2 | 15.283 | 14.900 | 8,75 | 6,0 | 125,19 |
| Total | 72.784 | 66.145 | - | - | 584,77 |

- Materialul rezultat din decoperta va fi depozitat temporar in vecinltatea helesteelor, cu respectarea

pilierului de min. 100 m fata de malul r. Mures, urmand a fi comercializat catre terti sau utilizat la

umplerea excavatiilor existente in zona.

- Helesteele vor fi populate cu specii de pesti specifici apelor stagnante, iar furajarea se va face cu

concentrate ecologice.

Pilieri de siguranta:

- min. 100 m fata de malul drept al r. Mures;

- min. 10 m fata conducta de aductiune pentru alimentarea cu apa potabila a localitatii Gurasada jud.

Hunedoara (aflata in administrarea  SC Apa Prod SA Deva)

Alimentarea cu apă : alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin aprovizionare cu apă imbuteliata, iar alimentarea cu apa  a amenajarii piscicole se va realiza natural din subteran (panza freatica) si apele pluviale.Necesarul de apa pentru umplerea helesteuui: N =  cca 371,25 mii mc.

Evacuarea apelor:  amenajarea piscicola va fi prevazuta cu toaleta ecologica. Din amenajarea piscicola nu vor fi evacuate ape in cursuri de apa de suprafata, golirea helesteului se va face doar in situatii speciale sau o data la cinci ani (pentru decolmatarea amenajarii si repopulare), prin pomparea apei in raul Mures;

Aprovizionarea cu combustibil: transportul combustibilului pe amplasament se va realiza cu o firma specializata care dispune de autospeciale destinate transportului de carburanti, cu sistem de alimentare incorporat, utilate conform prevederilor legislative si normelor de mediu. Alimentarea cu combustibil a utilajelor care nu se pot deplasa de pe amplasament (buldozer, excavator) se va face in cadrul organizarii de santier in loc special amenajat, dotat cu tavi de retentie. Autobasculantele se vor alimenta la statii autorizate.

Intretinerea utilajelor se va realiza in exteriorul obiectivului, la unitati specializate. Pe amplasament se vor efectua numai reparatii mici care nu justifica deplasarea utilajelor si schimburile de ulei. Acestea se vor executa pe platforma speciala amenajata pentru alimentare cu combustibil.

Lucrari necesare organizarii de santier:

### Organizarea suprafeţei :

- Organizarea de șantier se va amenaja în cadrul perimetrului de exploatare, pe pilierul de siguranță, instituit față de râul Mureș, al zonei centru, fiind structurată sub forma unei platforme pietruite.

- În incinta organizării de şantier se va desfăşura activitatea administrativ - gospodărească specifică, dotările prevăzute fiind următoarele:

- modul containerizat (1 buc.);

- grup sanitar ecologic (1 buc.)

- platforma deseuri menajere (1 buc.)

- pichet PSI (1 buc.)

Masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si acolo unde este posibil, contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului

- exploatarea depozitului de agregate se va realiza în limita perimetrului de exploatare si la adancimea maxima stabilita;

- se vor evita pe cât posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natura şi provenienţă. (alimentarea si reparatiile se vor face pe o platforma special amenajata);

- nu se vor face depozitări de reziduri menajere în excavatia realizată;

- in perioadele secetoase se vor stropi/umezi caile de acces;

- se va proiecta dren/sant de preluare a apelor pluviale.

Lucrarile propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

- Dupa terminarea lucrarilor de exploatare sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial, astfel:

- corectare taluz: taluzul final rezultat din excavatii va conduce la reincadrarea zonei in peisajul initial

- se vor demonta si transporta eventualele constructii provizorii;

-  se vor evacua toate deseurile de pe amplasament;

- se vor retrage utilajele.

Lucrari de amenajare si ecologizare:

- Fata de cele prezentate mai sus se va impune luarea unor masuri de ecologizare a zonelor afectate de lucrarile de extractie din perimetrul balastierei astfel:

- lucrari de corectare a taluzelor, se vor executa in timpul si la finalul exploatarii.

- depunere de sol vegetal in zona taluzurilor;

- inerbarea taluzelor;

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale – se exploatează agregate minerale în baza permisului de exploatare ce va fi obţinut de la autorităţile competente, pentru utilizarea in domeniul construcţiilor de drumuri - infrastructura;

d)producţia de deşeuri –În perioada de exploatare a agregatelor minerale, se vor produce şi alte categorii de deşeuri : deşeuri menajere - cod 200301, uleiuri cod 130111* şi /sau cod 130205*, anvelope uzate – cod 160103, baterii şi acumulatori uzaţi - cod160601*deşeuri ce vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare; deseuri tehnologice - deşeuri, formate din roci alterate, pământ şi resturi vegetale - cod 01.04.99  cca. 31 960 mc   rezultat din lucrarile de pregatire;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – în timpul execuţiei lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale se vor produce emisii de noxe şi pulberi sedimentabile cu concentraţii mai mari decât cele admise, iar zgomotul şi vibraţiile pot depăşi pe durate scurte de timp, nivelele maxim admise.

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate- proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 224 din 14.09.2018, emis de Consiliul Judetean Hunedoara, faza (DTAC şi DTOE),  valabilitatea de 24 luni de la data emiterii;

Regimul juridic: terenul este situat in intravilanul sunt proprietate private persoane fizice si persoana juridica SC Belevion Impex SRL.

Regimul economic: folosinta actuala a imobilelor este: teren arabil. Conform PATJ: zona  activitatilor agricole.

Regimul tehnic: respectarea conditiilor impuse in certificatul de urbanism.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – proiectul prevede exploatarea unei resurse naturale: volum total resurse de nisip si pietris =350 173 mc + 18 594 mc nisip foarte fin. Exploatarea agregatelor minerale se va face în baza Permisului de exploatare ce va fi emis de Agenţia Naţională de Resurse Minerale .

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - in apropierea ariei naturale protejate ROSCI0064 Defileul Muresului-ANANP considera ca acesta este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra speciilor de interes comunitar din zona;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică –nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potential:

a)extinderea impactului : aria geografica şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b)natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus

d)probabilitatea impactului-redusă

e)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Respectarea proiectului tehnic şi a tehnologei de extracţie, care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare.

b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate,prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

c)După finalizarea lucrărilor, beneficiarul va solicita APM Hunedoara obţinerea autorizaţiei de mediu .

d) Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

e) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

f) Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile în care a fost emis.

g)Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

h)Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

i)Respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, precum şi a principiului abordării integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării:

j)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

Protecţia factorului de mediu APĂ:

1) Respectarea condiţiilor impuse in actul de reglementare emis de autoritatea competenta de gospodarire a apelor .

2) Efectuarea unor controale a utilajelor pentru ca acestea să fie in stare bună de funcţionare in timpul executării lucrărilor de excavare pentru evitarea eventualelor afectări ale calităţii apei.

Protecţia factorului de mediu SOL:

1)Luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în

timpul operaţiunilor de transport,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumul de acces existent, cu  mijloace  de transport corespunzătoare dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale sau de combustibil;

2)Evitarea  ocupării cu materiale de orice fel a terenurilor din vecinătate, in timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului.

3)Interzicerea folosirii de substanţe periculoase în zona amenajării pentru evitarea poluării solului şi subsolului.

Protecţia factorului de mediu AER:

1)Folosirea de utilaje şi mijloace de transport performante, dotate cu catalizatori, prevăzuţi în normele europene pentru mijloace de transport, pentru reducerea emisiilor de poluanţi gazoşi în atmosferă;

2)Luarea unor măsuri (utilizarea unor prelate sau umectarea materialului transportat) pentru reducerea emisiilor de pulberi în timpul execuţiei lucrărilor de  încărcare/descărcare şi transport a agregatelor.

1)Execuţia lucrărilor se va desfăşura numai pe timp de zi.

2)Limitarea încărcăturii utile în autobasculantele dotate cu bene etanşe şi rularea cu viteze mici de trafic de 20-30 km/h în zona locuită.

3)Umectarea (stropirea ) materialului şi a drumurilor  de acces la zona de execuţie a lucrărilor de excavare pentru diminuarea emisiilor de pulberi în timpul operaţiunilor, încărcare/descărcare şi transport a agregatelor.

4)Folosirea de utilaje şi mijloace de transport performante, dotate cu catalizatori, prevăzuţi de normele europene pentru diminuarea efectelor asupra sănătăţii populaţiei şi a calităţii aerului.

5)Execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate de exploatare, atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului, conform lucrărilor prevăzute prin proiectul tehnic şi planul de refacere a mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                  ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta BARABAŞ                                          Avize, Acorduri, Autorizatii,

Lucia Doina COSTINAŞ

INTOCMIT,

Eugenia Claudia AVRAM