Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

# Nr. 10415 din 12.07.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC EXPLO METADA SRL, cu sediul in comuna Rapoltu Mare, satul Rapoltu Mare, str. DJ 107A, Complex Turistic Steaua Muresului, judetul Hunedoara,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 10415 din 14.12.2018,  în baza Legii nr. 292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.05.2019, că proiectul:

,, Exploatarea agregatelor minerale din albia minora a raului Mures – Perimetrul Stretea’’ situat in comuna Dobra, extravilanul localitatii Stretea, judeţul Hunedoara se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I.  Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului  sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  anexa nr. 2, la pct. 2, alin.c)  extractia mineralelor prin dragare fluviala sau marina;

- Certificat de urbanism nr. 261 din data de 25.10.2018, emis de Consiliul Judeţean

Hunedoara, valabilitatea de 24  luni de la data emiterii;

Punct de vedere emis de CFM domeniul Biodiveristate din cadrul APM Hunedoara, obiectivul se află situat în aria natural protejată ROSCI 0064 Defileul Mureșului si lista de control ;

d) Memoriu de prezentare  conform Ord. M.M.P. nr. 135/2010, întocmit de SC Clarissan SRL Cluj si memoriu de prezentare conform Ord. MMP nr. 19/2010;

- Aviz de gospodărire a Apelor nr. 253 din 19.10.2018 emis de Administraţia Bazinală de

Apă Mureş privind: ,, Exploatarea  nisipului si pietrisului din albia minora a raului Mures – balastiera STRETEA’’ in extravilanul localitatii Stretea, comuna Dobra, judeţul Hunedoara;

- Contract nr. 3351 I/2018 de inchiriere suprafata  albie minora a raului Mures,  incheiat intre

Administratia Bazinala de Apa Mures si beneficiar;

- Aviz favorabil nr. 4350 din 10.10.2018, emis de Primaria Comunei Dobra;

- Punct de vedere nr. 2398/05.04.2019, emis de ANANP;

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

- mărimea proiectului: proiectului este situat în albia minoră a râului Mureș – la cca. 1,5 km

amonte de confluenta raului Mures cu paraul Dobra, sub forma unui canal secundar de curgere, suprafata perimetrului inchiriat 25 369 mp - Contract de inchiriere nr. 3351 I/2018. Proiectul propus se află situat în aria natural protejată ROSCI 0064 Defileul Mureșului.

Accesul: se va realiza prin intermediul drumului comunal Stretea-Dobra, la care se racordeaza un drum local de exploatare existent pe malul stang al raului Mures: drumul de exploatare existent traverseaza digul de aparare de pe malul stang al raului Mures, la cca. 800m  aval de perimetrul de exploatare.Accesul la perimetrul de exploatare se va realiza din drumul local de exploatare existent pe malul stang al raului Mures, prin intermediul unei rampe tehnologice provizorie care va fi amenajata la malul stang.

Situatia existenta:

Zacamantul este cantonat in albia minora a raului Mures- la cca 1,5 km amonte de confluenta raului Mures cu paraul Dobra, sub forma unui canal secundar de curgere situat intre malul stang al raului Mures si o insula masiva ampadurita aflata spre firul apei, in extrav. localitatii Stretea, comuna Dobra.

Observatii: in zona perimetrului de exploatare-pe malul stanga al raului Mures, exista un dig de aparare impotriva inundatiilor; digul este amplasat la o distanta de cca. 30-70 m fata de malul stang al raului Mures.

Justificarea necesitatii proiectului:

Canalul secundar al râului Mureș necesită decolmatarea în vederea recalibrării și a optimizării condițiilor de curgere a debitelor concomitent cu reducerea înălțimii de udare, a micșorării presiunii apei asupra malului drept și a efectelor negative datorate erozionilor active.

Situatia propusa:

Proiectul prevede executarea lucrărilor necesare extragerii agregatelor minerale care colmatează un canal secundar de scurgere a apei râului Mureș în scopul valorificării acestora în domeniul construcțiilor, concomitent cu decolmatarea canalului şi aducerea albiei la parametrii optimi de scurgere a apei.

Perimetrul de exploatare: lucrările proiectate se vor desfăşura într-un perimetru de exploatare situat în albia minoră a râului Mureş, având limitele suprapuse cu limitele perimetrului cu suprafața de 25 369,0 mp închiriat beneficiarului de către A.B.A. Mureş prin Contractul nr. 3351 I/ 2018, fiind delimitat  de următoarele puncte de coordonate STEREO 70:

| nr pct | Coordonate STEREO 70 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 495 998,000 | 311 976,000 |
| 2 | 496 180,000 | 312 141,000 |
| 3 | 496 289,000 | 312 215,000 |
| 4 | 496 315,000 | 312 286,000 |
| 5 | 496 262,000 | 312 305,000 |
| 6 | 496 237,000 | 312 250,000 |
| 7 | 496 114,000 | 312 119,000 |
| 8 | 496 020,000 | 312 054,000 |
| 9 | 495 954,000 | 312 023,000 |
| 10 | 495 841,000 | 311 9 98,000 |
| 11 | 495 775,000 | 311 996,000 |
| 12 | 495 857,000 | 311 972,000 |

Perimetrul de exploatare are următoarele caracteristici dimensionale:

- lungime = 650 m;   lăţime max = 20-35 m;

- suprafaţa totală= 25 369 mp;

- suprafața exploatabilă = 19 500 mp:

- rezerva de agregate minerale = 58 500 mc

- capacitatea de producţie programată : total = 58 500 mc;

- capacitate anuală = 29 250 mc/an;

În dotarea balastierei vor fi următoarele utilaje terasiere şi de transport:

- excavator = 2 buc,  autoîncărcător frontal = 1 buc si autobasculante = 6  buc;

Durata proiectului: programarea activităţii se face inițial pe doi ani contractuali, durata totală fiind condiționată de regenerarea naturală a rezervei de agregate minerale pe seama viiturilor. Din practică, regenerarea anuală a rezervei de agregate minerale se apreciază  la 10-20 % , astfel încât, durata totală a proiectului se estimează la cca. trei ani.

Programul de lucru: va fi de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

Procesul tehnologic: constă în executarea lucrărilor de pregătire, amenajarea accesului tehnologic  la punctul de exploatare, urmate de lucrările de exploatare propriu-zise.

Lucrările de pregătire:

- amenajarea accesului la punctul de exploatare:  se va realiza pe o rampă tehnologică provizorie amenajată din balast la malul stâng al râului Mureș, racordată la drumul local de acces amenajat la rândul său ca acces tehnologic prin balastare.

Procesul tehnologic de exploatare – constă în excavarea agregatelor minerale în fîşii longitudinale extrase în ordine dinspre axul canalului spre malul stâng al râului Mureș sau după caz, spre insula ce delimitează canalul, cu înaintare din aval înspre amonte, folosindu-se excavatoare echipate cu cupă inversă de 1,25 mc şi după caz, un autoîncărcător frontal.

- excavatorul se va poziţiona în avalul fîşiei programate pentru exploatare şi va lucra în retragere, cu front unic, până la exploatarea completă a acestei fâşii, după care se va deplasa în avalul fâşiei următoare, reîncepând excavarea.

- fîşiile de exploatare vor avea lăţimea de 4-5 m, în funcţie de raza de excavare a utilajelor folosite şi de condiţiile concrete din teren.

-  materialul excavat se va încărca direct în mijloace auto prevăzute cu bene etanșe, fiind transportat la punctele de utilizare fără a se forma depozite temporare sau de lungă durată în albia minoră a râului sau pe malul apei.

- la exploatare se va urmări formarea unei secțiuni trapezoidale a canalului pe toată lungimea acestuia, având înclinarea taluzurilor de 1:1,5 .

-  materialul excavat se va încărca direct în mijloacele auto fiind transportat la punctele de utilizare fără a se forma depozite temporare sau de lungă durată în albia minoră a râului sau pe malul apei.

Transportul: se va realiza cu mijloace auto prevăzute cu bene etanşe care vor circula numai pe drumul local existent, amenajat corespunzător ca drum tehnologic.

Conditii tehnice prevăzute la exploatare-protejarea malurilor:

- se va păstra un pilier de protectie pentru malul stâng cu lăţimea minimă = 10 m măsurat de la piciorul taluzului malului spre perimetrul de exploatare;

-  exploatarea  agregatelor minerale nu va depăşi limita perimetrului de exploatare avizat;

- nu se va exploata sub formă de gropi şi nu vor executa lucrări de barare a cursului de apă sau lucrări care să modifice panta naturală a talvegului;

- adîncimea maximă de exploatare va fi de 3,5 m fără a se depăşi nivelul talvegului natural.

- se va acorda o deosebită atenţie respectării adâncimii maxime de exploatareși care se va urmări prin  măsurători topografice periodice.

Modul de asigurare cu uleiuri şi combustibili:

- Aprovizionarea cu combustibil şi uleiuri se va realiza pe baze contractuale de la o staţie de distribuţie autorizată, situată în exteriorul obiectivului.

- Pe amplasament se vor alimenta cu combustibil numai utilajele folosite la extracţia agregatelor minerale (excavatoarele) .

- Autobasculantele folosite la transport şi autoîncărcătorul frontal  se vor  alimenta individual prin deplasare la staţii de combustibil autorizate.

- Furnizorul combustibilului va asigura transportul şi alimentarea loco a excavatoarelor cu mijloace auto destinate transportului de carburanţi în zone izolate, dotate cu sistem propriu de transvazare a combustibilului în rezervorul utilajului care se alimentează.

- Transvazarea motorinei în rezervorul utilajelor de excavare se va face într-un loc special amenajat în acest scop,  balastat și dotat cu tăvi metalice de retenţie şi materiale absorbante (pe amplasamentul de parcare a rulotei de șantier, cu suprafața de 40 mp).

Asigurarea utilităților:

- alimentarea cu apă potabilă: se va consuma apă îmbuteliată.

- apa menajeră: nu este necesară; pentru nevoile personalului se va amenaja un refugiu dotat cu wc ecologic care se va întreține de un prestator specializat, pe baze contractuale.

- evacuarea apelor uzate: din activitate nu rezultă ape uzate.

- evacuarea apelor pluviale: apele pluviale se vor infiltra în teren şi se vor scurge liber în râul Mureș.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Deoarece activitatea se va desfăşura în albia minoră a râului Mureş având un caracter de decolmatare, fără ca malurile râului sau terenurile din albia majoră să fie afectate,  lucrările pentru refacerea amplasamentului:

- taluzul excavaţiilor rezultate în urma extragerii nisipului şi pietrişului se va rectifica la o înclinare de 1:1,5 şi se va racorda amonte-aval cu malul natural al râului;

- se va extrage ”în retragere” balastul care a format rampa tehnologică provizorie și după caz, se va rectifica şi nivela terenul aferent la o inclinare apropiată de înclinarea naturală a taluzului malului stâng iar linia superioară a acestuia se va delimita prin plantare de butaşi de salcie în scopul consolidării şi a reintegrării în peisaj;

- se vor evacua toate deseurile de pe amplasament;

- se vor evacua utilajele folosite și se va preda amplasamentul administratorului acestuia (A.N. Apele Române-Administrația Bazinală de apă Mureș).

b)cumularea cu alte proiecte:  aproximativ 1,7 km se afla se află proiectul: ,,Exploatarea agregatelor minerale din albia minora a raului Mures – Perimetrul Dobra Top’’, titular SC Explo Metada SRL, in faza de avizare - documentatia se afla in procedura.

c) utilizarea resurselor naturale: agregate minerale 102 000 mc,  descopertare  5 000 mc;

agregate minerale se exploatează în baza permisului de exploatare ce va fi obţinut de la autorităţile competente; agregate mineralevor fi utilizate in domeniul construcţiilor de drumuri - infrastructura;

d) producţia de deşeuri: in perioada de exploatare a agregatelor minerale, se vor produce şi alte categorii de deşeuri : deşeuri menajere - cod 200301, uleiuri cod 130111* şi /sau cod 130205*, anvelope uzate – cod 160103, baterii şi acumulatori uzaţi - cod160601*deşeuri ce vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare; deseuri tehnologice - deşeuri, formate din roci alterate, pământ şi resturi vegetale - cod 01.04.99   rezultat din lucrarile de pregatire, sol vegetal  cod 01.01.02;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită utilajelor. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate:

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.Utilizarea existentă a terenului: conform prevederilor Certificat de urbanism nr. 261 din data de 25.10.2018, emis de Consiliul Judeţean Hunedoara, valabilitatea de 24  luni de la data emiterii, faza (DTAC si DTOE), emis de Consiliul Judetean Hunedoara;

Regimul juridic: imobilul este situat in extravilan apartine domeniului public al statului roman, cu drept de administrare MAP prin Administratia Nationala Apele Romane. Contract de inchiriere nr. 3351/2018.

Regimul economic: folosinţa actuală a imobilului este: ape curgatoare-Raul Mures.

Regimul tehnic: se vor respecta conditiile specificate in certificatul de urbanism;

2.2.Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – volum total estimat de  agregate minerale (nisip si pietris) 58 500 mc. Exploatarea agregatelor minerale se va face în baza Permisului de exploatare ce va fi emis de Agenţia Naţională de Resurse Minerale-CIT Deva.

2.3.Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: Perimetrul de exploatare se află in situl de importanţă comunitară ROSCI 0064 Defileul Mureşului ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică:nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului - aria geografica şi numărul persoanelor afectate -  la SE sat Stretea cca.  1 km si satul Dobra se află la o distanţă de aproximativ 2,4 km faţă de amplasamentul proiectului;

b) natura transfrontiera a impactului – proiectul aflându-se la o distanţă de 162 km ESE faţă de graniţa cu Ungaria, zona Nădlac ;

c) mărimea şi complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor;

d) probabilitatea impactului- redusă;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă;

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) Proiectul se va implementa în situl de importanţă comunitară ROSCI0064 Defileul

Mureşului și este susceptibil de a avea impact negativ semnificativ asupra habitatelor și speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată.

b) Proiectul va include şi acţiuni de construcţie, funcţionare care duc la modificări fizice

în aria naturală protejată de interes comunitar .

III.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt:

- Aviz de gospodărire a Apelor nr. 253 din  19.10.2018 emis de Administraţia Bazinală de Apă

Mureş privind: ,, Exploatarea  nisipului si pietrisului din albia minora a raului Mures – balastiera STRETEA’’ in extravilanul localitatii Stretea, comuna Dobra, judeţul Hunedoara.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Viorica Georgeta BARABAŞ

ŞEF SERVICIU                                                                         ÎNTOCMIT

Avize, Acorduri, Autorizaţii                                               Eugenia Claudia AVRAM  (AAA)

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT

Anca UNGUREANU(CFM Biodiversitate)