S.C. CB EXPLORING TIME S.R.L

Hunedoara, Str. Zambilelor, nr. 4,

Jud. Hunedoara

Nr. ORC J20/944/2018

CUI  39661334

Tel. contact  0746261307

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obţinerea Acordului de mediu

- investitia: Realizare amenajare piscicola prin extracţia agregatelor minerale

- amplasament: terasa malului stâng a râului Mureş,  Simeria Veche, jud. Hunedoara.

Solicitant

S.C. CB EXPLORING TIME S.R.L.

Administrator

Gloria Andreea TIMIŞ

Proiectant

S.C. GEO MINE CONSULTING S.R.L. Deva

Administrator

Mihai Pricopie

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	4

II. TITULAR	4

III. DESCRIEREA PROIECTULUI	4

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	12

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	12

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI	14

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	14

1. Protecția calității apelor	14

2. Protecția aerului	15

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:	15

4. Protecția împotriva radiațiilor	15

5. Protecția solului și a subsolului	15

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	16

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	16

8. Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament	17

9. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase	18

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE	18

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE	18

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	19

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI, PROGRAME, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE	20

A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI	20

B. PLANUL, PROGRAMUL, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL	20

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	20

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	20

XII. ANEXE – piese desenate	21

XIII. PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA OUG 57/2007, ART. 28	21

XIV. PROIECTE in legatura cu apele	22

XV. CRITERII PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGE	22

LISTA ANEXELOR LA TEXT

1_ Anunț public

2_ Chitanță plată taxă

3_CD

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investiții: Realizare amenajare piscicola prin extracţia agregatelor minerale.

Amplasamentul obiectivului: Perimetrul de exploatare este amplasat in terasa malului stâng a râului Mureş,  pe teritoriul loc. Simeria Veche, jud. Hunedoara.

Adresa: Simeria Veche, Simeria, jud. Hunedoara.

# II. TITULAR

- Numele companiei: S. C. CB EXPLORING TIME S.R.L;

Adresa poştală: Hunedoara, Str. Zambilelor, nr. 4, jud. Hunedoara;

Numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel. 0743613302.

Numele persoanelor de contact: Gloria Andreea TIMIŞ.

Director / manager / administrator: administrator.

# III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1 Scopul și importanța obiectivului de investiții

Proiectul are ca scop realizarea unei amenajari piscicole prin exploatarea in regim de balastiera a agregatelor minerale.

3. 2 Justificarea necesităţii proiectului

Din punct de vedere al utilității publice, realizarea proiectului va conduce la:

- utilizarea resurselor naturale locale;

- contribuții la bugetul local și național.

3. 3 Valoarea investitiei: cca. 45000 euro

3. 4 Perioada de implementare a proiectului: 1-2 ani

3. 5 Planşe/Grafica: prezentate in anexe grafice la text

3. 5 Descrierea proiectului

3.5.1 Profilul şi capacități de producție

Profilul de activitate: „Extractia nisipului şi pietrişului; extracţia argilei şi caolinului” cod CAEN 0812;

- Capacitatea totală de producție cuprinsă în proiect este de cca. 133 000 mc total roci (din care cca. 105 000 mc nisip şi pietriş).

3.5.2 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Proiectul prevede executarea lucrarilor specifice de exploatare a agregatelor din terasele râurilor. Conex exploatarii, pe amplasament se va desfasura si activitatea de incarcare si transport a rocilor.

Caracterizarea zonei de amplasare

- Date geomorfologice și climă

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul SIMERIA VECHE este situat în regiunea dominată de culoarul Mureşului (geosinclinalul Mureşului).

Diversitatea reliefului în zona amplasamentului se datorează regiunii de contact între Munţii Poiana Ruscă şi Munţii Metaliferi, formată de culoarul Mureşului. Relieful zonei (la nivel regional) este un relief relativ scund, cu pante reduse şi văi largi. Caracteristic pentru zona perimetrului este cursul foarte meandrat al râului Mureş, cu fenomene de eroziune laterală puternică. (plansa nr. 1)

Luncile se caracterizează printr-o extensiune medie. Valea Mureşului are o luncă ale cărei lăţimi variază de la mai puţin 1 km (Şoimuş), până la 5 km (Deva).

În zona perimetrului aspectul morfologic al suprafeţei este relativ uniform. Geomorfologic lunca malului drept al Mureşului are aspect tabular, cu mici denivelări locale şi o uşoară înclinare spre sud vest, situându-se în jurul cotei de +187,0 m, cu mici variaţii, neînsemnate, pe verticală.

Pe întreaga suprafaţă a perimetrului resursa este acoperită de un strat de sol vegetal nisipos, reprezentând coperta depozitului aluvionar. Este un sol specific zonelor de luncă inundabile.

Amplasamentul se înscrie în domeniul climatului temperat continental de tip colinar. Circulaţia aerului are loc cu preponderenţă de-a lungul văii Mureşului. Arealul perimetrului se încadrează în subprovincia climatică temperat moderată definită de circulaţia şi caracterul maselor de aer din V şi NV. De-a lungul culoarului Mureşului se resimt influenţe climatice submediteraneene. Astfel, sunt caracteristice verile ponderate spre călduroase (în ultima perioada) şi ierni relativ blânde.

- Date geologice și hidrogeologice

Geologie – Structură

Geologie-Structura

Perimetrul aparţine regional extremităţii sudice a Munţilor Apuseni. Formaţiunile litologice care participă la alcătuirea geologică a regiunii aparţin şi au evoluat împreună cu unitatea geologico-structurală a Apusenilor sudici, de vârstă jurasic mediu (unitatea este  cunoscută în literatura geologică şi sub numele de geosinclinalul Mureşului).

Petrografic, în cadrul acestei unităţi structurale şi implicit în alcătuirea geologică a regiunii ce include perimetrul, participă formaţiuni metamorfice (aparţinând fundamentului cristalin), sedimentare (care alcătuiesc cuvertura sedimentară) şi magmatice (produse ale vulcanismului neogen).

Geologia perimetrului

La alcătuirea geologica a perimetrului participă:

-  depozite pleistocene reprezentate prin marne argiloase-nisipoase de culoare cenuşie cu elemente de pietrişuri rulate;

- depozite detritice aluvionare de vârsta holocena, reprezentate prin nisipuri şi pietrişuri (complexul util), mai puţin bolovănişuri, de culoare cenuşie, cu grosimi cuprinse intre 9,8 m şi 11,7 m, media pe zăcământ fiind de cca. 10,5 m.

- depozite de copertă, cu răspândire neuniforma, sunt constituite dintr-un sol vegetal nisipos. Grosimea depozitelor acoperitoare variază in medie intre 0,6 şi 1,5 m.

Depozitele aluvionare din arealul de amplasament  se încadrează în formaţiuni care ocupa o arie largă de depozitare, definite în cadrul complexului ca roci sedimentare aluvionare distincte, cu o stratificaţie haotică a elementelor constituente.

Petrografic, materialul ce alcătuieşte depozitul aluvionar este reprezentat prin cuarţite, amfibolite, feldspaţi, micaşisturi, gresii dure, argile.

Depozitele aluvionare ale zăcământului SIMERIA VECHE se încadrează în formaţiunile care ocupa o arie largă de depozitare, definite în cadrul complexului ca roci sedimentare aluvionare distincte, cu o stratificaţie haotică a elementelor constituente.

Depozitele aluvionare sunt de vârsta holocenă, specifică cursului mijlociu al râului Mureş, prezentând o granulaţie variabila (fina - medie - grosiera).

Petrografic, materialul ce alcătuieşte depozitul aluvionar este reprezentat prin cuarţite, amfibolite, feldspaţi, micaşisturi, gresii dure, argile.

Hidrogeologia zonei

Din punct de vedere hidrografic, zona investigată se încadreaza în bazinul hidrografic Mureş, terasa malului stâng a râului Mureş, cod cadastral 04.0100, la cca. 1,0 km amonte de confluenţa cu râul Strei, cod cadastral 04.01.117 (vezi fig. 1, plan de localizare).

Râul Mureş, aflat la distanta minima de 700m faţă de zona amenajarii piscicole are urmatoarele caracteristici:

- lungimea totala a tronsonului adiacent perimetrului cca.300 m

- latimea raului intre maluri 105 - 129 m

- panta   i =0,10%-0,2%

- adancimea medie a apei  = cca.2, 0 m

- debitul mediu multianual = 173 mc/s la Branişca

- debit maxim = 2612mc/s (Branişca 1970)

Cotele de atentie, inundare şi pericol – staţia  hidrometrică Branişca:

CA = 300cm; CI = 350 cm; CP = 400 cm

Raul Strei, aflat la distanta de cca. 1500m fata de amplasament  are urmatoarele caracteristici:

- lungimea totala a tronsonului adiacent  cca. 300 m

- latimea raului intre maluri 20- 80 m

- panta medie   i = 0,59%

- adancimea apei  = intre 0,25- 1,6 m

- debitul mediu multianual = 26,5 m3/s (Pietreni)

Nivelul hidrostatic a fost observat/identificat in lucrările de cercetare hidrogeologică la adâncimi cuprinse între 4,9m şi  5,2m de la c.t.n. cantonat in pietriş, nisip şi bolovaniş de vârsta holocena. Nivelul bazal al acestui freatic superficial este constituit din marne/gresii de vârsta volhinian-basarabiene. Nivelul hidrostatic al stratului freatic este in corelaţie cu cantitatea de precipitatii căzută in zonă şi cu nivelul apei râului. Direcţia de curgere a freaticului in zona amplasamentului este de la SSE spre NNV, cu descărcare in Mureş.

Din punct de vedere hidrogeologic, cantonat în depozitele de suprafaţă din perimetrul cercetat, stratul acvifer de mică adâncime este dezvoltat cu precădere în sectorul de terasă al râului Mureş şi se defineşte prin:

- stratul acvifer  freatic este cantonat în  depozite poros permeabile, constituite din pietriş şi nisip, care are în acoperiş:

- sol vegetal cu grosimea variabilă între 0,9 – 1,7 m.

- argile nisipoase  cu grosimea de 0,3-0,5m.

şi un nivel bazal format din  marne/argile marnoase cenuşii

- caracterul predominant liber al nivelului freatic, cu adâncimi medii zonale stabilizate la 4,9m şi  5,2m  faţă de cota terenului, având oscilaţii în timp pe verticală influienţate de regimul pluvial şi cel hidrologic de pe albia raului Mureş;

- potenţialul calitativ variabil, caracterizat deseori prin caracterul nepotabil al apei freatice sub aspect chimic şi mai ales bacteriologic, datorat vulnerabilitaţii ridicate la riscul poluării diferentiate a acestei surse de mică adâncime sub impactul intravilanelor şi agenţi de mediu de la suprafaţă, dar utilizabil în alimentarea cu apă a unui lac de crestere a peştelui.

Din datele obţinute din literatura de specialitate se poate aprecia ca alimentarea acviferului se face prin doua căi şi anume:

- Din precipitatiile căzute in zona de amplasament studiata.

- Din raul Mureş, care pe sectorul studiat curge pe un pat de pietrişuri pe toată lungimea sa din amonte şi aval de amplasament; în vecinatatea albiei sunt amplasate zonele de eroziune cu grosimi mari de mal permeabil şi coeficienţi de infiltraţie locală de K = 20 - 40 m/zi.

3.5.3 Descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producție, natura și cantitatea materialelor folosite, capacități de producție, materii prime, auxiliare și combustibili utilizați, produse și subproduse obținute și destinația acestora, alte date specifice

3.5.3.1 Descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producție

Procesul tehnologic

Extractia agregatelor se va realiza prin metoda treptelor descendente.

Fluxul tehnologic presupune următoarele tipuri de lucrari specifice:

- lucrări de deschidere;

- lucrări de pregatire (decopertari, transport);

- lucrări de exploatare;

- transportul agregatelor minerale;

Lucrarile de deschidere sunt executate, accesul realizandu-se pe drumul situat in partea de sud, respectiv nord a amplasamentului.

Lucrarile de pregatire constituie o componenta importanta a fluxului tehnologic.

Coperta depozitului este alcatuita din sol vegetal cu grosime medie de cca. 1,5 m. Aceasta coperta va fi indepartata premergator si progresiv cu inaintarea exploatarii, cu ajutorul excavatorului sau buldozerului.

Luand in considerare suprafata medie acoperita de coperta = cca. 18480 mp, rezulta un volum al copertei de: 11900  mp x 1,5m =  cca. 27720 mc.

Se observa o tendinta de crestere a grosimii copertei pe directia sud.

Materialul rezultat va fi utilizat la taluzarea finala a amenajarii piscicole şi la realizarea digului de protectie.

Lucrarile de extractie

Extragerea agregatelor minerale în scopul amenajării piscicole se va executa prin excavarea acestora în doua etape de exploatare:

- etapa I: intre suprafata decopertata (cca. 190,8m) si cota +187,8m. (emers)

- etapa II: intre cota +187,8m şi cota +184,3m (imers cca. 3,5m)

Excavatorul se va poziţiona pe platforma de lucru cu respectarea distanţei de siguranţă prevăzute de NTPMEMZ şi va lucra în retragere. Frontul de exploatare va avansa de la nord spre sud.

Volumul de balast este estimata la cca. 105580 mc.

Transportul agregatelor se va efectua catre statia de sortare/beneficiari cu autobasculante performante prevazute cu bena estansa.

Accesul la lucrarile de exploatare: este realizat din DN7, in dreptul loc Simeria Veche, până pe amplasament, pe un drum partial asfaltat de cca. 1,2 km.

  - Pilieri de protectie

- pilier protectie râul Mures: min 700m

- pilier protectie drum acces: min 5m

- pilier de protectie riverani: 2m

- pilier autostrada: min. 150m

  - Conditii tehnice de exploatare

Excavarea se va desfăşura strict în limitele perimetrului avizat.

Nu se va exploata sub formă de gropi individuale;

restricţii şi condiţii limitative în excavare:

excavarea în 2 etape şi pilierii instituiţi conform condiţiilor restrictive impuse:

- etapa I: intre suprafata decopertata (cca. 190,8m) si cota +187,8m. (emers);

- etapa II: intre cota +187,8m şi cota +184,3m (imers cca. 3,5m);

- adâncimea maximă se va situa la cota +184,3m;

- excavare în zona marginală la o înclinare a taluzurilor de 1:1 (45º);

Caracteristicile iazului piscicol

- In urma executării lucrărilor de excavare şi după finisarea şi amenajarea corespunzatoare a taluzurilor, va rezulta un bazin care se va utiliza ca spaţiu pentru amenajare piscicolă cu urmatoarele caracteristici:

- - Sluciu de apa= cca. 15900mp

- - Lmed=196m

- - l=81m

- - Hmax baz=8m

- - Hapa=max 3,5m

- - Vapa = cca. 97200mc

Coordonatele exterioare ale săpăturii sunt:

| Nr. pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 484464 | 349925 |
| 2 | 484448 | 350013 |
| 3 | 484246 | 349971 |
| 4 | 484262 | 349883 |

Conform hartilor de hazard si risc, zona nu prezinta un risc la o probabilitate de Q10%.

Beneficiarul doreste asigurarea unei protectii suplimentare prin realizarea unui dig de aparare perimetral cu urmatoarele caracteristici:

-Lmed = 615m

-B = 3m

-b = 1m (cota coronament +193,3m)

-h = max. 1m

-Unghi de taluz = 45º

Alimentarea cu apă a bazinului piscicol va fi asigurată din orizontul freatic şi precipitaţii atmosferice, rezultând o acumulare de tip “lacoviste”, influenţată de volumul de precipiţatii, debitul şi fluctuaţia nivelului hidrostatic al acviferului freatic.

Necesarul de apă (N) s-a apreciat pe baza prevederilor legale în vigoare  (STAS 1343/5-86) prin însumarea necesarului pe categorii (Ni), calculat în funcţie de normele specifice de consum (n).

N iaz = N1 + N2 + N3

unde : N1 	= necesarul pentru umplere

N2 	= necesarul pentru primenire (întreţinerea mediului)

N3 	= necesarul pentru compensarea pierderilor naturale de apa (evaporatie la nivelul luciului de apa, pierderi prin infiltraţie, etc)

Prezentarea formulei de populare, mod de furajare si tehnologia de recoltare

- Prezentare formula de populare

-Productie preconizata: 5 to crap/ha

-Greutate medie crap: 2 kg/buc

-Suprafata bazinului: cca. 1,0 ha

-Supravietuire in perioada de crestere: 90%

-Nr. pui de crap(1 an): 1,6ha x 5000 / 0,9 x 2kg/buc =8000/1,8= 4444.

Popularea se va face cu 4444 bucati pui de crap 1 an, in greutate de 100 gr/buc.

- Mod de furajare si compozitia chimica a furajelor

Distribuire manuala

Furajarea se face zilnic si proportionat.

Furajarea folosita pentru cresterea crapului in sistem intensiv are un coeficent de conversie de 1,5kg furaje la 1kg peste obtinut.

Necesar de furaje

Productie = 1,6 ha x 5000 kg/ha= 8000 kg crap

Material populare = 444 kg crap

Diferenta de crestere 8000kg – 444 = 11334 kg

Coeficent de conversie 1,5

Cantitatea de furaje 11334 kg x 1,5 = 17000 kg

Furajarea se face pe o perioada de 180 zile/ 1 ciclu

Cantitatile zilnice se stabilesc in functie de dimensiunile materialului de populare, temperatura apei si spor de crestere planificat.

Pentru fiecare furaj folosit exista fisa tehnica de furajare care indica cantitatea de furaje la 100 kg de peste.

Pentru constatarea sporului de crestere la fiecare doua saptamani se efectuiaza pescuit de control si in functie de acesta se intervine in modul de furajare.

Pentru cresterea intensiva a crapului furajele folosite sunt cu proteina 25-37 % si lipide intre 7-12%, sunt furaje granukate, extrudate distribuite sub forma uscata, furaje speciale pentru cresterea crapului.

- Tehnologia de recoltare

Se recolteaza la greutatea de 2 kg/buc.

Se recolteaza cu navodul si incarcarea pestelui se face in bazine speciale pentru distribuirea acestuia catre beneficiari.

3.5.3.2 Produse și subproduse rezuItate, destinația acestora

- umpluturi pentru infastructura drumuri

- pietris si nisip

- Caracteristicile calitative sunt corespunzatoare prevederilor STAS 1667-76.

- Destinatia produselor: agregatele  exploatate din zacamant se vor valorifica pe piata materialelor de constructii de drumuri prin vanzare la agenti economici care au ca obiect de activitate constructii drumuri_ infrastructura.

- Subproduse: nu se obtin.

3.5.4 Materiile prime, energia, combustibili utilizati, modul de asigurare a acestora

3.5.4.1 Materiile prime , energia, combustibili utilizati

In intregul proces de productie (realizare pescarie) materialul folosit este constituit din agregatele minerale exploatate.

Agregatele minerale sunt formate predominant din nisip şi pietriş, au o granulatie mica spre medie şi contin elemente de andezite, amfibolite, şisturi cristaline de diferite tipuri, etc care provin din rocile formatiunilor traversate de râul Mureş şi de afluentii sai: subordonat apar secvente de argile cenusii-galbui.

Capacitatea totala de productie cuprinsa in proiect este de cca. 133 000 mc total roci (din care cca. 105 000 mc nisip şi pietriş si cca 28000 mc coperta /sol şi argila nisipoasa)

Materii auxiliare

Ca materii auxiliare in procesul de productie se utilizeaza:

- uleiuri minerale folosite pentru functionarea utilajelor

- piese de schimb diverse necesare pentru functionarea optima a utilajelor.

Combustibili utilizați

Combustibilii utilizați sunt de tip motorină și se utilizează pentru alimentarea utilajelor folosite şi transportul acestora.

| Denumire | nr utilaje | consum mediu | timp mediu de lucru pe utilaj | CONSUMURI MED11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Litri | Tone |
|  |  |  | ore/zi | ora | zi | sapt. | luna | an | ora | zi | sapt. | luna | an |
| Excavator | 1 | 6 | 3 | 6 | 18 | 90 | 360 | 4320 | 0 | 0.02 | 0.0774 | 0.3096 | 3.7152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 58 |  |  |  |
| autobasculanta | 3 | 10 | 5 | 30 | 150 | 750 | 3000 | 36000 | 0.02 | 0.12 | 0.645 | 2.58 | 30.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 9 |  |  |  |
| CONSUM TOTAL |  |  |  | 36 | 168 | 840 | 3000 | 40320 | 0.06 | 0.25 | 0.7224 | 2.58 | 34.675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  |  |  |

γ motorină = 0,00086 to / l

3.5.4.2 Asigurarea cantitativă și calitativă a utilităților necesare

-  Alimentarea cu apă industriaIă:

- Nu este necesară apă industrială

- Alimentarea cu apă potabilă a personalului va fi făcută prin transportul acesteia în recipienți individuali sau prin asigurarea consumului de apă minerală.

- Alimentarea cu apă menajeră – Nu este cazul; WC de tip ecologic.

- Aprovizionarea cu combustibil se va realiza de la stațiile de carburanți din zonă (a autobasculantelor) si cu autospeciala pentru excavator sau draglina.

- Alimentarea cu energie electrică – dc va fi cazul se va utiliza un generator de curent electric.

- Telefonie: se va utiliza sistemul de telefonie mobilă.

- Alimentarea cu gaze naturale – Nu este cazul.

3.5.5 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Vezi cap. XI.

3.5.6  Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul. Accesul in perimetru este posibil pe un drum local existent spre amplasament.

3.5.7 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare. Metode folosite pentru construcţii

Nu este cazul.

3.5.8 Metode folosite in construcție/demolare

Nu este cazul.

3.5.9 Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Nu este cazul.

3.5.10 Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

3.5.11 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

3.5.12  Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

3.5.13  Alte autorizații cerute pentru proiect

Proiectul are un proiect de aviz de gospodarire a apelor; se va solicita, dupa obtinerea permisului de exploatare, autorizatiile de: gospodarire a apelor, de mediu si de construire.

# IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

# V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Din punct de vedere hidrografic, zona investigată se încadreaza în bazinul hidrografic Mureş, terasa malului stâng a râului Mureş, cod cadastral 04.0100, la cca. 1,0 km amonte de confluenţa cu râul Strei, cod cadastral 04.01.117 (vezi fig. 1, plan de localizare).

Fig. 1: Localizarea amplasamentului

Agregatele minerale sunt formate predominant din nisip si pietris, au o granulatie mica spre medie si contin elemente de andezite, amfibolite, sisturi cristaline de diferite tipuri, etc care provin din rocile formatiunilor traversate de raul Mureş si de afluentii sai: subordonat apar secvente de argile cenusii-galbui.

Zona de amplasament / Perimetrul de dezvoltare a proiectului: este delimitata de următoarele coordonate:

| Nr. Crt | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 484470 | 349920 |
| 2 | 484453 | 350019 |
| 3 | 484240 | 349975 |
| 4 | 484258 | 349876 |

Suprafata totala=2,1 ha (21850mp)

Fisa perimetrului de exploatare este anexata prezentei documentatii.

5.1 În ceea ce privește distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991 și ratificată prin Legea nr. 22/2001, proiectul propus nu intră sub incidența acestei legi.

5.2 Perimetrul nu este situat în zone de arii protejate.

5.2 Perimetrul nu este situat pe Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

# A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

## 1. Protecția calității apelor

1.1. Sursele de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluantl rezultati pe faze tehnologice si de activitate

Exploatarea in perimetrului SIMERIA VECHE va produce efecte minore asupra calitatii apelor subterane si a regimului de curgere a acestora.

Pachetul aluvionar care constituie substanţa minerală utilă (balast) este cantonat parţial sub nivelul hidrostatic al acviferului freatic şi va fi exploatat parţial imers parţial emers.

Pentru realizarea investitiei de bază, respectiv exploatarea nisipului şi pietrişului sub forma de balast brut, tehnologia nu presupune utilizarea de apă.

Având în vedere ca prin recuperarea balastului din zona de exploatare se va genera o excavaţie pe o suprafata de cca. 1,8 ha şi cu adâncimea de cca. 8 m, pentru desfăşurarea activităţii proiectate de piscicultură, în timpul realizarii excavatiei apa se va infiltra din acvifer şi va umple treptat bazinul.

Adâncimea medie a apei în bazin va fi de cca. 3,5m.  Această dinamică locală este în masură să contribuie la realizarea  habitatului necesar dezvoltării unei ihtiofaune diversificate.

Având în vedere că excavaţia rezultată în urma exploatării resursei de balast va  deschide acviferul freatic care se află la adâncimi mici, efectele asupra acviferului freatic, în principal asupra hidrodinamicii acestuia vor fi resimtite pe parcursul drenării şi umplerii excavaţiei, după care odată cu stabilizarea nivelului în bazine, regimul hidric sau hidrodinamica subterană în suprafeţele de teren vecine cu excavaţia nu vor avea de suferit deoarece hidroizohipsele indica o curgere laterală prin ocolirea excavaţiei

Singura influentă asupra regimului hidric al acviferului freatic este cea de compensare a evaporatiei pe suprafaţa bazinelor, dar care are un efect nesemnificativ.

Pentru cuantificarea efectelor asupra calităţii apei în zona excavaţiei şi eventual asupra apelor subterane, solului şi subsolului, în mod direct sau indirect şi pentru identificarea măsurilor ce se vor lua pentru diminuarea acestora, în cele ce urmează, aceste efecte sunt cuantificate în raport cu durata şi amploarea activităţii .

În activitatea de extracţie a nisipurilor şi pietrişurilor, calitatea apelor subterane, respectiv acviferul freatic, pot fi influenţate de:

-produse petroliere scurse accidental

-suspensii solide       – antrenate de apele pluviale

– datorate excavării balastului sub nivelul freatic

1.2. Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de reținere a poluanților

Aceste statii si instalatii nu sunt necesare.

Zona de exploatare nu se afla in zona de protectie a unei exploatari de apa, iar prin exploatarea in cariera /balastiera nu se executa lucrari de barare sau de traversare a cursurilor de apa. Nu se exploateaza agregate minerale din albiile minore. Emisiile de praf, noxe sunt de scurta durata.

Pentru reducerea pierderilor accidentale de combustibili si uleiuri se vor lua masurile necesare pentru intretinerea corespunzatoare si la timp a utilajelor.

Alimentarea cu motorina si schimburile de ulei se vor efectua numai pe platforma special amenajata in acest scop in zona perimetrului de exploatare.

## 2. Protecția aerului

2.1. Sursele de poluanți pentru aer, debitele, concentrațiile și debitele masice de Sursele de poluanti pentru aer sunt reprezentate de motoarele termice ale utilajelor de excavare, incarcare si transport care sunt generatoare de noxe (gaze de esapament) ce contin substance poluante de tip CO = 2,1%; NOx = 2,7%; SQx= 0,78%; hidrocarburi nearse = 1,3%; aldehide = 0,08%); autobasculantele prin circulatia lor in perioadele secetoase se constitute in surse mobile generatoare de praf.

2.2. Instalațiile pentru epurarea gazelor reziduale și reținerea pulberilor, pentru colectarea și dispersia gazelor reziduale în atmosferă

Aceste instalatii nu sunt necesare deoarece:

- prin intretinerea si mentinerea in buna stare de functionare a utilajelor se elimina posibilitatea poluarii aerului pe seama degajarii in exces a gazelor de esapament

-  pulberile se produc in cantitatii nesemnificative, intermitent, din surse mobile, au durata scurta si se disperseaza in atmosfera fara sa afecteze calitatea aerului.

## 3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

3.1. Sursele de zgomot și de vibrații

- Functionarea utilajelor de extractie şi incarcare

- Circulatia autovehiculelor la transportul agregatelor

3.2.AmenajariIe si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu sunt necesare amenajari şi dotari speciale in acest sens deoarece:

- autovehiculele utilizate la transport sunt autobasculante moderne care produc vibratii si zgomot in limite admisibile pentru zonele de circulatie folosite

- distanta până la cea mai apropiata locuinta fiind de min. 950 m, nu se pune problema disconfortului datorat zgomotului produs de functionarea utilajelor.

## 4. Protecția împotriva radiațiilor

Nu face obiectul activității desfășurate. Nu este depășit fondul natural.

## 5. Protecția solului și a subsolului

5.1. Sursele de poluanți pentru sol și subsol

- Tehnologia de exploatare

Factorul de mediu sol/subsol este supus deteriorarii ca urmare a activitatilor de extractie a agregatelor, desfasurate in cariera de exploatare din perimetrul si este supus in continuare proceselor de degradare pe intreaga durata de functionare a exploatarii. Modificarile importante au loc si la nivelul structurii solului si a deplasarilor de mase excavate.

Sursele de poluanti prezentate la protectia calitatii apelor sunt similare si pentru sol si subsol. Sursele de poluare a solului sunt particulele de praf provenite din circulatia utilajelor si din operatiunile de excavare.

Cantitatea de pulberi sedimentare rezultata din procesul tehnologic de exploatare este scazuta, aria de raspandire a acestora limitandu-se exclusiv la zonele limitrofe carierei si drumurilor industriale de transport.

Uleiurile uzate se colecteaza in recipienti inchisi etans, in incinta amplasamentului si valorificate prin unitati de profil.

Activitatea exploatarii nu genereaza poluanti care sa afecteze solul, cu atat mai mult cu cat alimentarea cu combustibili lichizi a utilajelor se va face centralizat pe platforma de alimentare.

b. Activitati auxiliare

Circulatia autovehiculelor poate afecta solul prin tasare in cazul nerespectarii circulatiei pe drumurile de acces sau prin pierderi de uleiuri ori carburanti in cazul unei intretineri deficiente.

5.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Desi la nivelul factorului SOL-SUBSOL impactul repercutat de lucrarile proiectate nu va fi semnificativ, se vor lua urmatoarele masuri de protectie si de reducere a efectelor negative:

- Nedepasirea zonei destinate exploatarii si adancimii de exploatare

- Intretinerea periodica a utilajelor din dotare

- Circulatia autovehiculelor se va realiza numai pe drumul de acces, amenajat si intretinut corespunzator, intretinerea si mentinerea in buna stare de functionare a utilajelor va elimina posibiltatea poluarii solului pe seama pierderilor accidentale de carburant sau ulei

- Alimentarea utilajelor cu combustibil si schimburile de uleiuri se vor face numai pe platforma  amenajata in acest scop in cadrul organizarii de santier.

Nu sunt necesare alte dotari sau amenajari pentru protectia solului si subsolului.

## 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul;

6.2. Lucrările și dotările pentru protecția biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Perimetrul de exploatare nu se află în apropierea unor zone protejate, monumente ale naturii şi arii protejate.

Perimetrul de exploatare nu este situat în arii de protecție naturale; alte informatii in cap.XIV.

## 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane respectiv monumente istorice și de arhitectură, alte zone de interes tradițional, etc.

Așezările umane cele mai apropiate de amplasamentul obiectivului propus sunt:

la sud-vest la cca. 950 m localitatea Simeria Veche.

In apropierea obiectivului nu sunt alte asezari umane, obiective de interes public, institutii etc. care sa fie afectate de activitatea desfasurata.

7.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Din activitatea desfasurata in cadrul amplasamentului propus nu rezulta poluanti care sa afecteze asezarea umana cea mai apropiata.

Siguranta locuitorilor nu este periclitata de activitatea obiectivului iar aportul la traficul rutier prin circulatia autobasculantelor fiind relativ redus, nu se pun probleme deosebite in acest sens.

## 8. Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament

8.1.Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

Evidenta deseurile rezultate in timpul unui an de exploatare, conform HG 856/2002 se prezinta astfel:

a. deseuri reciclabile

-   uleiuri uzate _cod 13.01.11 sau 13.02.05: cca. 25 l uleiuri (hidraulice, motor, transmisie) uzate pe an.

- cauciucuri uzate _cod 16.01.03: cca. 4 cauciucuri uzate/an (preponderent de la autobasculante)

b. deseuri tehnologice:

- deşeuri, formate din roci alterate, pământ şi resturi vegetale _cod 01.04.99:          cca. 28000mc   rezultat din lucrarile de pregatire.

c. deseuri menajere _cod 20.03.01: considerand numarul de angajati si cantitatea medie de deseuri produsa de un om intr-o zi = 0,3 kg,

- volumul deseurilor menajere va fi: 5 angajti x 0,3 kg = 1,5 kg deseuri menajere / zi x 250 zile = cca.375 kg deseuri menajere / an.

8.2 Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului.

Gestionarea deşeurilor se va face în condiţiile respectării legii nr. 2112011 privind regimul deşeurilor şi anume:

- colectarea selectivă a deşeurilor în scopul valorificării sau eliminării lor.

- evitarea formării de stocuri

- predarea lor agenţilor economici autorizaţi, pentru valorificare (anvelope, ulei uzat, etc.)

- interzicerea arderii deşeurilor de orice tip (tehnologice, menajere)

În cadrul balastierei grupele de deşeuri identificate sunt:

a. deşeuri reciclabile

- uleiuri uzate

- anvelope uzate

Se va avea în vedere în special gestionarea uleiurilor uzate conform HG 662/2001 modificată şi completată cu HG 441/2002 şi anume:

- asigurarea condiţiilor de colectare a uleiurilor pe tipuri şi predarea lor către agenţii economici autorizaţi pentru colectarea / valorificarea lor conform Planului Naţional de gestionare a deşeurilor, aprobat prin HG 1470/2004.

- Colectarea acestor uleiuri în condiţii de siguranţă, pentru a nu ajunge pe sol, sau în apele de suprafaţă şi subterane.

- Gestionarea anvelopelor uzate se va face prin colectarea şi predarea lor către agenţii economici autorizaţi (la nivel de unitate)

Menţionăm că din activitate nu vor rezulta acumulatori uzaţi.

b. deşeuri tehnologice provenite din decopertarea suprafeţei de lucru (nu sunt deseuri propriu-zise

- de aici vor proveni deşeuri ierboase care împreună cu solul vegetal se vor utiliza la construirea digului de protectie, la ecologizarea/refacerea finala a zonei.

c. deşeuri menajere provenite de la personalul de exploatare

- acest tip de deşeuri va fi colectat în pubele sau saci menajeri şi transportat la cea mai apropiată unitate de salubritate.

## 9. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

In cadrul obiectivului nu se folosesc, nu se produc si nu se comercializeaza substante toxice.

Combustibilii, ca substante potential periculoase vor fi transportati pe amplasament de o firma autorizata cu autospeciala dotata corespunzator acestui scop. Aprovizionarea se va face de la o statie de distributie autorizata, situata in exteriorul obiectivului. Cantitatea de combustibili adusa la un transport va asigura necesarul de motorina pentru o zi. (168 l).

Stationarea autospecialei si alimentarea utilajelor se va face pe platforma amenajata in cadrul organizarii de santier. Perioada de alimentare, se va organiza astfel incat stationarea autospecialei sa fie cat mai scurta iar fluxul de productie sa nu fie intrerupt.

# B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE

Proiectul conduce la utilizarea resurselor naturale pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere si feroviare.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negative: fara impact asupra polulatiei / impact mic asupra biodiversitatii / impact indirect / temporar

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului: mica /redusa

- probabilitatea impactului: mica

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: proiectul prevede reluarea unui ambient-microclimat normal prin realizarea unei amenajari piscicole;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

In cadrul procesului complex de extractie si valorificare a agregatelor din perimetru, apar urmatoarele surse poluante sau factori distructivi ai mediului:

- modificari substantiate ale morfologiei initiale a suprafetelor in cadrul procesului de exploatare a rocilor - temporara;

- emisii de gaze toxice in urma exploatarii/transportului de la esapamentul motoarelor din dotare;

- emisii de reziduuri de carburanti si lubrifianti de la utilajele din dotare;

- emisii de praf, generate in cadrul proceselor de transport;

- modificari ale cadrului vegetal, generate de lucrarile de pregatire, precum si transportului.

Efectele negative repercutate asupra factorilor de mediu sunt reduse, au extindere locala si se vor exercita la nivelul factorilor de mediu aer, sol si apa.

Proiectul va conduce la schimbari sociale prin crearea de locuri de munca.

La nivelul factorului social - economic local, obiectivul va avea o influenta pozitiva mare, fapt care contracareaza din plin usoarele efecte negative.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt :

- respectarea limitelor perimetrului de exploatare;

- respectarea tehnologiei de exploatare;

- intretinerea periodica a utilajelor din dotare;

- umezirea periodica a drumului de acces in perioadele secetoase;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni:

1. Automonitoring

2. Supraveghere din partea organelor abilitate și cu atribuții de control

Automonitoringul este obligația societății și va avea următoarele componente:

a. Automonitoringul emisiilor constând în următoarele acțiuni:

- urmărirea concentrațiilor de poluanți dacă este cazul.

Titularul activității va informa cu regularitate autoritatea competentă pentru protecția mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor și despre producerea oricărui accident care afectează semnificativ mediul.

Titularul activității trebuie să ofere accesul în siguranță și permanent la orice punct de prelevare și / sau monitorizare cerute de autoritatea competentă.

b. Monitoringul tehnologic: este o acțiune distinctă și are ca scop verificarea periodică a stării și funcționării utilajelor din cadrul obiectivului.

c. Monitoringul post-închidere: în cazul încetării activității vor fi realizate și urmărite acțiunile prevăzute în cap. XI – Lucrări de refacere a amplasamentului.

Unității titulare îi revine obligația respectării prevederilor din Acordul de mediu și a altor acte normative adoptate pe parcursul desfășurării lucrărilor.

# IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI, PROGRAME, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

Încadrarea conform anexelor din Legea nr. 292/2018:

1. Agricultură, silvicultură şi acvacultură: b) proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv;

c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări;

2. Industria extractivă:  a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

Încadrarea conform legii apelor, art. 48/54

Art. 48: b) lucrari de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente:
alimentari cu apa potabila, industriala si pentru irigatii, amenajari piscicole, centrale hidroelectrice, folosinte hidromecanice, amenajari pentru navigatie, plutarit si flotaj, poduri plutitoare, amenajari balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrari de acest fel;

f) amenajari si instalatii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, lacurilor si ale tarmului marii: balastiere, cariere etc.

Art .54: nu este cazul.

# B. PLANUL, PROGRAMUL, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL

Nu este cazul.

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de santier va cuprinde:

- W.C. tip ecologic

W.C. tip ecologic va fi achizitionat de la producatori autorizati.

# XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

1. Situatii identificate de risc potential; zonele si factorii de mediu posibil a fl afectati

In cadrul procesului de extractie si valorificare a agregatelor minerale din perimetru, apar urmatoarele surse poluante sau factori distructivi ai mediului:

- modificari ale morfologiei initiale a suprafetelor;

- emisii de gaze toxice de la esapamentul motoarelor utilajelor din dotare;

- emisii de reziduuri de carburanti si lubrifianti de la motoarelor utilajelor din dotare;

- emisii de praf, generate in cadrul procesului de transport;

- modificari ale cadrului vegetal, generate de lucrarile de pregatire, precum si de transport.

- degradarea solului prin scurgerile accidentale de ulei si motorina.

- suspensii antrenate de apele pluviale de pe taluzurile si bermele de exploatare

2. Descrierea masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si, acolo unde este posibil, contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului

Pentru protecţia solului si acviferului freatic împotriva poluărilor din scurgerile de suprafaţă, unitatea îşi propune punerea în practică a urmatoarelor măsuri:

- exploatarea depozitului de agregate se va realiza în limita perimetrului de exploatare si la adancimea maxima stabilita

- se vor evita pe cât posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natura şi provenienţă. (alimentarea si reparatiile se vor face pe o platforma special amenajata)

- nu se vor face depozitări de reziduri menajere în excavatia realizată.

- in perioadele secetoase se vor stropi/umezi caile de acces.

- se va proiecta dren/sant de preluare a apelor pluviale.

Prin respectarea acestor masuri, efectele activitatii de exploatare asupra mediului vor fi diminuate sau  chiar eliminate.

3. Lucrarile propuse pentru refacerea / restaurarea amplasamentului in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Dupa terminarea lucrarilor de exploatare sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial, astfel:

- corectare taluz: taluzul final rezultat din excavatii va conduce la reincadrarea zonei in peisajul initial

- se vor demonta si transporta eventualele constructii provizorii

- se vor retrage utilajele.

Lucrari de amenajare si ecologizare:

Fata de cele prezentate mai sus se va impune luarea unor masuri de ecologizare a zonelor afectate de lucrarile de extractie din perimetrul balastierei astfel:

- lucrari de corectare a taluzelor; se vor executa in timpul si la finalul exploatarii.

- depunere de sol vegetal in zona taluzurilor in grosime de min. 0,25 cm;

- inerbarea taluzelor;

Suprafete de reabilitat rezultate din procesul de exploatare sunt: total proiect S= cca. 4400mp.(zone emerse adiacente luciului de apa, inclusiv indiguirea)

Lucrarile de refacere a mediului sunt cuprinse in “Devizul general” care va fundamenta “valoarea garantiei financiare a lucrarilor pentru refacerea mediului”  in conformitate cu ordinul comun al Presedintelui ANRM, al Ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si Ministerul Economiei nr. 202 / 2.881 / 2.348, publicat in Monitorul Oficial, Partea I din 06.01.2014.

# XII. ANEXE – piese desenate

Sunt anexate prezentei documentatii.

# XIII. PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA OUG 57/2007, ART. 28

Nu este cazul. (vezi adresa anexata, fig. 2, plansa nr. 2)

Fig. 2: arii protejate vs perimetrul Harau-Chimindia

# XIV. PROIECTE in legatura cu apele

- Bazinul hidrografic: Mures.

- Cursul de apa: raul Mures, terasa mal drept.

- Cod bazin hidrografic: IV -1. 000.00.00.00.00

- Localitatea: Simeria Veche; Judetul: Hunedoara.

- Coordonator hidroedilitar de zona: A.N. APELE ROMANE, Administratia Bazinala de Apa Mures.

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Perimetrul este situat la cca. 100m de corpul de apă de suprafaţă “MURES, conf. Aries - conf. Cerna”, cod RORW4.1_B7, corp de apa permanent avand ca tipologie RO05A, care conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mureş 2016-2021 este  corp de apă puternic modificat, în stare chimică BUNĂ şi la potențial ecologic BUN. Proiectul nu interfereaza cu acest corp de apa.

Perimetrul delimitat de coordonate se află pe corpul de apă subterană freatic: „Culoarul raului Mures” cod ROMU07 - corp de apă subterană freatic, care se află in stare calitativa si cantitativa BUNA. Ca urmare se vor respecta prevederile Directivei 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, transpusă în legislația românească conform Anexei 9.1 a Planului de Management Actualizat.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Mentinerea starii de calitate BUNA.

# XV. CRITERII PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGE

Nu este cazul.