MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI: „DECOLMATAREA ALBIEI MINORE A RÂULUI MUREȘ, PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE, ÎN PERIMETRUL TISA AMONTE”

II. TITULARUL

EXPLO METADA S.R.L.

CUI: RO31950434

Nr. de Ordine în  Registrul Comerțului: J20/619/02.07.2013

Sediul: localitatea Rapoltu Mare, Comuna Rapoltu Mare, DJ 107A, județul Hunedoara

Telefon: 0254/264038

Persoana de contact: 0723154204 – Șendroiu Ioan

Administrator Șendroiu Ioan, Deva, str. Victori Babeș, nr. 10, județul Hunedoara, CNP 1621106204370, telefon: 0254264038, telefon contact  0723154204.

III. DESCRIEREA CARACTARISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

Scopul lucrărilor este de decolmatare a albiei minore a râului Mureș și regularizarea scurgerii,  astfel încât să se reducă la maximum eroziunile malurilor și terenurilor riverane, concomitent cu mărirea capacității de tranzitare a apelor la viituri.

Prin decolmatarea albiei râului Mureș, cu exploatarea nisipurilor și pietrișurilor din acest tronson, cursul apei va fi recalibrat, fiind atras spre zona centrală și către malurile în care, în prezent, se manifestă tendința de depunere.

Sectorul de râu care urmează să fie decolmatat este situat pe terenuri aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Romane” – Administrația Bazinală de Apă Mureș, S.G.A. Hunedoara , iar EXPLO METADA S.R.L., este executantul lucrărilor de decolmatare a albiei minore a râului Mureș.

În cadrul perimetrului Tisa Amonte, localitatea Tisa, comuna Burjuc judetul Hunedoara, se prelimină că, în perioada 2019 - 2024, să fie exploatat un volum de nisip și pietriș de 130.277mc.

Calculul volumului de rezervă s-a efectuat pe baza profilelor transversale executate pe o lungime de 700,0m, la distanțe cuprinse între 43m și 286m.

Limita inferioară a zăcământului exploatabil este situată la cota talvegului râului Mureș, iar limitele laterale sunt impuse de pilierii de siguranță față de malurile râului, de minim 10,0m lățime și cu panta taluzului de 1:2.

Adâncimea de extracție este cuprinsă între 1,8m și 2,5m (media 2,15m), până la cota amonte/aval a talvegului albiei, care este de 157.0/155.9m.

1. Caracterizarea zonei de decolmatare si recalibrare a albiei minore

Suprafata totala a perimetrului inchiriat 			       S = 63233 mp;

Suprafata sectorului de rau decolmatat si recalibrat	       S = 63233 mp;

Lungimea totala a sectorului de rau decolmatat si recalibrat   L = 700 m;

Latimea sectorului de rau decolmatat si recalibrat		       l  = 30 – 70 m;

Adancimea maxima de excavare, pana la nivelul talvegului    h = 2,5 m

2. Modalitatea de extractie (deschidere, pregatire, extractie)

Lucrarile propuse pe tronsonul de albie urmaresc trasarea unui curs de apa care sa micsoreze si chiar sa stopeze procesele de eroziune asupra malurilor concave si implicit limitarea degradarii terenurilor din zonele limitrofe albiei.

Lucrarile de decolmatare a albiei minore se vor executa pe o lungime de 700.0 m, in scopul indepartarii cursului de malul drept supus eroziunii, prin executia unei sectiuni transversale de forma trapezoidala.

Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul Tisa Amonte, localitatea Tisa, judetul Hunedoara se va face tinand cont de:

- caracteristicile fizice ale materialului (depozit heterogen de nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, cu o cantitate mai mare de steril);

- dotarea tehnico-materiala.

In ceea ce priveste conditiile de dotare tehnica pentru activitatea de exploatare, acestea sunt urmatoarele :

- 1 excavator S 1500, cu cupa de 1,5 mc ;

- 1 excavator, cu cupa inversa de 1,2 mc ;

- 1 incarcator frontal, cu cupa de 3,4 mc;

-  camioane basculante, cu capacitatea de 20 - 24 t.

Conform indicatiilor si restrictiilor impuse de forurile competente, resursele de nisip si pietris au fost evaluate numai in campul de extractie al senalului si pana la cota locala a talvegului.

Prin executia acestui senal, se va atrage cursul apei raului catre malul  stang, creandu-se conditii de depunere in zona malurilor, unde actiunea de eroziune la baza sa este maxima.

3. Lucrari de deschidere

Lucrarile de deschidere sunt reprezentate de amenajarea drumurilor de acces la frontul de extractie si amenajarea unui pat de înaintare pana la plaja.

Accesul in zona perimetrului Tisa Amonte  se face din drumul naţional DN 68A Sacamas – Faget, pe drumul judetean 707 A Limita jud Arad - Pogoja - Salciva - Tisa - DN 68A (Grind), pe o lungime de cca. 5.9 Km si in continuare pe drumul de exploatare De 2425 ce urmareste malul stang al raului Mures, in lungime de cca. 750 m.

Drumul de acces si patul de înaintare spre plaja vor fi întretinute prin lucrari periodice de asternere de balast brut grosier si lucrari de asigurare a scurgerii apelor pluviale din zona acestora.

Paturile de înaintare, realizate din balast, vor avea continuitate cu malul raului Mures, iar cota coronamentului va asigura protectia utilajelor si a mijloacelor de transport fata de oscilatiile de nivel ale apelor raului, produse de viituri.

Amenajarea paturilor de înaintare va avea în vedere asigurarea protectiei malurilor raului si nu va constitui un obstacol în curgerea normala a apelor.

4. Lucrari de pregatire

Lucrarile de pregatire au ca scop îndepartarea copertei care acopera materialele utile ce pot fi valorificate.

Pentru extractia agregatelor minerale, în vederea decolmatarii albiei sunt necesare lucrari de descopertare a stratului superficial sau de înlaturare a vegetatiei formate.

5. Lucrari de exploatare a agregatelor minerale

În cadrul obiectivului, se va folosi o metoda de extractie clasica pentru astfel de materiale, respectiv excavarea în fasii paralele cu directia de curgere a raului, cu lungimea de 700 - 750 m, din aval spre amonte si în felii perpendiculare pe rau.

Fasiile vor fi paralele si egale, iar laţimea lor va fi de cca. 8,0 – 12,0 m, functie de raza de actiune a utilajelor de excavare.

Directia de avansare va fi din aval spre amonte si dinspre axul senalului spre mal, în final realizându-se un nou traseu al vaii, cu caracteristicile hidraulice corelate cu panta si debitele râului, în aval si în amonte de perimetru.

Tehnologia de lucru utilizata va consta in:

- trasarea senalului de recalibrare, conform planului de situatie si materializarea lui pe teren, prin bornare;

- delimitarea fâsiilor longitudinale si transversale, conform cu morfologia terenului si caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- decopertarea, acolo unde este cazul;

- excavarea depozitelor de nisipuri, pietrisuri, bolovanisuri pâna la cota locala a talvegului, relevata pe profile transversale;

- încarcarea agregatelor în autobasculante si stransportul acestora la statia de concasare – sortare.

Sterilul (argile, nisipuri argiloase) rezultat din excavatii va fi utilizat la realizarea umpluturilor în zona malurilor concave, erodate.

Excavarea agregatelor se va realiza într-o singura treapta, pana la cota talvegului natural al raului.  Extractia balastului se va efectua cu excavator, cu capacitatea cupei de 1,2 mc, sau cu un excavator cu cupa de 1,50 mc, in functie de situatia din teren si de necesarul de material.

Pentru a preintampina formarea de ogase, în cazul unor ape mici, canalul va fi realizat cu o panta a fundului de cca. 1% spre axul lui, conform sectiunilor transversale.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, metoda de exploatare va fi la suprafata, intr-o singura treapta, cu fasii succesive si paralele, orientate longitudinal cu sensul de curgere a raului si cu avansare din aval spre amonte.

Volumul de material propus pentru a fi excavat este de 130.277 mc.

În zona de exploatare nu se admit depozite. Se va putea realiza un singur depozit intermediar (tehnologic), în limitele capacitatii de transport pentru o zi.

Eventualele materiale sterile vor fi utilizate pentru întretinerea drumurilor de acces.

6. Transportul

Transportul se va face pe drumul de exploatare amenajat, cu lungimea de cca. 750 m si pe pe drumul judetean 707 A Limita jud Arad - Pogoja - Salciva - Tisa - DN 68A (Grind), pe o lungime de cca. 5.9 Km.

Pentru utilizarea drumurilor în vederea transportului aluviunilor excavate, EXPLO METADA S.R.L  a obtinut acordul Primariei Burjuc, judetul Hunedoara.

IV. LUCRARI DE HALDARE

În cadrul obiectivului nu sunt necesare lucrari de haldare, deoarece nu vor rezulta depozite de material steril, provenite din decopertare.

V. AMPLASAMENT

Administrativ, amplasamentul perimetrului Tisa Amonte, județul Hunedoara este situat în extravilanul satului Tisa, comuna Burjuc, județul Hunedoara.

Perimetrul Tisa Amonte – localitatea Tisa, comuna Burjuc județul Hunedoara este situat în Bazinul hidrografic Mureș, administrat de Administrația Națională „Apele Romane” – Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Sectorul de râu care urmează să fie decolmatat aparține albiei minore a râului Mureș și este situat la cca. 2.8 km amonte de confluența râului Mureș cu Valea Lasaului, la cca. 2 km nord aval de confluenta raului Mureș cu Valea Poieniii, la vest de localitatea Tisa, la cca. 500 m și la cca. 1,5 km de localitatea Burjuc sud – est.

Terenul aferent perimetrului Tisa Amonte   , cu suprafața totală de 63233 mp (6,32 ha), este situat în albia minoră a râului Mureș, malul stâng și cuprinde o acumulare de agregate naturale – plaja alungită.

Terenul aparține Administrației Naționale „Apele Romane” – Administrația Bazinală de Apă Mureș și a fost închiriat de către S.C. EXPLO METADA S.A, conform Contractului nr. 3356 I/2019 din 14.03.2019. Folosința actuală a terenului este de teren albie minoră.

A	ccesul în zona perimetrului Tisa Amonte  se face din DN 68A Săcămaș – Făget, pe DJ 707 A limită județ Arad - Pogoja - Salciva - Tisa - DN 68A (Grind), pe o lungime de cca. 5.9 km și în continuare pe drumul de exploatare De 2425 ce urmărește malul stâng al râului Mureș, în lungime de cca. 750m.

Profilul de activitate: COD CAEN 0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

Forma de proprietate: este amplasat în extravilan proprietate a statului roman aflat în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș  și este închiriat la EXPLO METADA S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 3356 I/2019.

VI. SURSE DE POLUANȚI ȘI PROTECȚIA FACTORILOR DE MEDIU

1.   Protecţia calităţii apelor

In activitatea de extractie a nisipurilor si pietrisurilor din perimetrU, calitatea apei raului Mures, poate fi influentata de:

- Produse petroliere (uleiuri, combustibili) scurse accidental de la utilajele terasiere sau de la mijloacele de transport, care pot ajunge in apa raului Mures;

- Suspensii solide datorate activitatii de excavare a  balastului.

In cazul utilajelor fara defectiuni scurgerile accidentale de uleiuri si combustibili sunt neglijabile si necuantificabile.

Suspensiile care pot polua apa raului Mures datorate activitatii de excavare dispar la mica distanta in avalul perimetrului de exploatare.

2.   Protecţia aerului

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate afectand direct si indirect, la mica si mare distanta, atat factorul uman cat si toate celelate componente ale mediului natural si artificial.

Emisii atmosferice in timpul realizarii obiectivului

-	Pulberi rezultate in faza de transport si excavare .

-	Gaze de esapament (particule, oxizi de azot, monoxid de carbon, dioxid de sulf, compusi organici volatili) rezultati de la utilajele si mijloacele de transport care sunt folosite in timpul lucrarilor de executie a obiectivului.

Caracteristicile acestor emisii din faza de executie a obiectivului sunt:

-	sursele sunt la nivelul solului;

-	existenta lor este limitata in timp la perioada de exploatare ;

-	nu sunt surse controlate in sensul Ord. MAPPM nr. 462/1993.

Debitele masice de praf (particule minerale) rezultate in timpul lucrarilor de exploatare nu pot fi determinate exact, deoarece depind de mai multi factori ca:

-	umiditatea agregatelor minerale in timpul excavarilor si transportului;

-	frecventa si viteza vantului;

-	precipitatii;

-	viteza de deplasare a mijlocului de transport;

-	textura solului, etc.

Conform  normelor, consumurile de combustibil (motorina) ale utilajelor din balastiera sunt urmatoarele :

-	excavator  :  13  l/h

-	buldozer : 14  l/h

-	incarcator frontal : 16  l/h

-	autobasculanta :  40  l/100 km

Tinind cont de regimul de functionare (continuu sau intermitent) al fiecarui utilaj, consumul orar mediu intr-o balastiera va fi de cca 70 l/h sau 59,5 kg/h. Factorii de emisie pentru gazele de esapament  provenite de la motoarele care utilizeaza combustibil tip Diesel, conform  EMEP/EEA – Air polluant emission inventory  giude book – 2013 , si debitele masice estimate sunt prezentate in tabelul urmator :

| POLUANT | FACTORI DE EMISIE(g/kg) | DEBIT MASIC (g/h) |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 0,026 | 1,547 |
| CO | 7,061 | 420,129 |
| CO2 | 3,160 | 188,02 |
| N2O | 0,136 | 8,092 |
| NH3 | 0,008 | 0,476 |
| NMVOC | 1,588 | 94,486 |
| NOX | 22,087 | 1314,176 |
| PM10 | 1,031 | 61,344 |
| PM2,5 | 1,031 | 61,344 |
| TSP | 1,031 | 61,344 |

Evaluarea acestor  emisii nu poate fi facuta in raport cu Ordinul 462/93, deoarece acesta nu prevede norme specifice, ci prin determinarea impactului asupra calitatii atmosferei, evaluat in raport cu  STAS 12574/87. Valorile sunt sub pragul de alerta, deci sub acest aspect nu exista un impact semnificativ.

Debitele masice de poluanti evacuate in atmosfera cu gazele de esapament ale utilajelor si mijloacelor de transport sunt greu de calculat in perioada de exploatare. Acestea sunt in functie de:

-	Timpul mediu zilnic de lucru al utilajului/autovehiculului;

-	Tipul si capacitatea utilajului/autovehiculului;

-	Tipul carburantului utilizat si continutul de sulf al acestuia;

-	Consumul de carburant pentru fiecare utilaj;

-	Regimul de lucru;

-	Conditii tehnice de functionare.

Tipul surselor de poluare nu necesita instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Protectia calitatii aerului  se va realiza prin urmatoarele masuri :

1.	pulberile datorate circulaţiei autobasculantelor (surse mobile) fiind produse în cantităţii mici şi intermitent se răspândesc liber în atmosferă fără să afecteze calitatea aerului; acestea se vor limita prin reducerea vitezei de circulaţie a autobasculantelor, folosirea prelatelor şi udarea drumului de acces în perioadele secetoase ;

2.	pentru evacuarea unor cantităţi cât mai mici de noxe în aer, utilajele vor trebui să fie prevăzute cu eşapamente şi filtre care să le reţină cât mai bine înainte de evacuarea în atmosferă.

3.	 utilajele de extractie, incarcare si transport vor avea revizia tehnica efectuata pentru ca emisiile de gaze ale acestora sa nu aiba un impact semnificativ asupra factorilor de mediu .

4.	efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor terasiere si autocamioanelor, in ateliere specializate.

5.	limitarea activităţii la perimetrul exploatat;

Având în vedere calitatea utilajelor terasiere şi a mijloacelor de transport, utilajele sunt dotate cu instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera care se încadrează în directivele Uniunii Europene (acestea fiind de fabricaţie recentă cu catalizatori şi implicit dotarea acestora cu motoare performante, de ultimă generaţie, cu grad de poluare foarte redus), se poate afirma că impactul emisiei gazelor de eşapament asupra atmosferei din zonă este mic, aceasta fiind în conformitate cu legislaţia aflată în vigoare - nesemnificativ.

Concentraţiile maxime de noxe emise în aer, considerăm că nu depăşesc concentraţiile maxime admise la nivelul solului în cazul proceselor desfăşurate în balastieră.

3.  Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În activitatea desfăşurată în perimetru vor exista următoarele surse de zgomot şi vibraţii:

-  funcţionarea utilajelor terasiere ;

-  funcţionarea şi circulaţia mijloacelor de transport ;

În perimetru nu sunt prevăzute dotării speciale pentru protecţia zgomotelor şi vibraţiilor.

Intretinerea si functionarea in parametri normali a utilajelor terasiere si a mijloacelor de transport , precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incit sa fie atenuat impactul sonor.

La apariţia oricărui zgomot sau vibratie suspecte şi deranjante, se vor lua măsurile necesare de oprire a utilajelor şi de remediere a defecţiunilor şi a surselor de zgomot.

Zgomotul creat de utilaje in timpul exploatarii se poate diminua prin folosirea timpului optim de lucru folosind utilajele alternand.

Nivelurile de zgomot au valori mai mari numai în incinta şi în vecinătatea obiectivului. Având în vedere distanţa până la primele locuinţe din localitatea Bretea Muresana, nivelurile de zgomot se înscriu sub nivelele maxime prevăzute în STAS-ul 10009/87.

Se poate deci admite ca din acest punct de vedere, activitatea proiectată, nu va avea efecte deosebite asupra stării de sănătate a populaţiei şi nu va constitui un risc pentru siguranţa locuitorilor şi a altor obiective din zonă.

4.  Protecţia împotriva radiaţiilor

Activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişului, nu implică, sub nici o formă, existenţa sau manevrarea unor materiale care constituie surse de radiaţii.

5.   Protecţia solului şi subsolului

Scaparile accidentale de produse petroliere (combustibili şi lubrefianti) în urma unor avarii la utilajele de excavare - transport sau greşeli de operare, depozitarea pe sol a deşeurilor de orice fel.

In vederea protejării împotriva poluării solului și subsolului se impune în perioada de exploatare respectarea mai multor măsuri, și anume:

- În perioada de exploatare se va evita degradarea solului pe suprafeţe mai mari decât cele necesare, prin utilizarea unor tehnologii corespunzătoare şi prin urmărirea strictă a disciplinei de lucru.

- Lucrarile de exploatare a resurselor minerale se vor realiza esalonat.

- Nu se vor depozita carburanti si lubrifianti in incinta.

- Pe amplasament vor fi asigurate mijloace tehnice de interventie in cazul scurgerilor de carburanti (materiale absorbante).

- Se va evita poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultaţi în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport sau datorită funcţionarii necorespunzătoare a acestora;

- Refacerea solului (reconstrucţie ecologică) în zonele unde acesta a fost afectat prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosință deţinută iniţial.

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor și evacuarea în funcţie de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate, pe bază de contract, ținând cont de prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclate, aprobată prin Legea nr. 456/2001 și Legii nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor pentru aprobarea OUG nr.78/2000.

Având în vedere faptul că perimetrul propus spre exploatare este situat într-un sit Natura 2000, în care se impune adoptarea de măsuri speciale în vederea conservării speciilor care fac parte din ecosistem, recomandăm ca deşeurile generate să fie îndepărtate zilnic din perimetrul de exploatare iar gestionarea lor să se facă la sediul statiei de sortare a societăţii.

Proprietarii şi/sau administratorii terenurilor aflate în ROSCI0064 au obligaţia de a igieniza permanent suprafeţele afectate de abandonul deşeurilor, resturilor menajere şi alte asemenea şi în acelaşi timp de a-şi lua măsuri de prevenire a poluării mediului pe suprafaţa avută în proprietate/administrare;

6.	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Protecția ecosistemelor, biodiversității și ocrotirea naturii – impactul asupra speciilor ce se reșăsesc în formularul standard Natura 2000 și fișele ariilor naturale protejate cuprinse în situl ROSCI0064 Defileul Mureșului  este nesemnificativ și se exercită doar la nivel local, iar pentru contracararea acestora se vor aplica metode de reducere a impactului.

7.	Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Perimetrul de exploatare se afla la distante relativ mari fata de asezari umane astfel se poate admite că activitatea proiectată nu va avea, efecte deosebite asupra stării de sănătate a populaţiei şi nu va constitui un risc pentru siguranţa locuitorilor şi a altor obiective din zonă.

În zona obiectivului nu se găsesc  monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;

8.	Gestiunea deșeurilor

deșeuri menajer COD: 20  03 01, aproximativ 440 kg

Deşeurile menajere rezultate de la personalul angajat, care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul de exploatare vor fi colectate selectiv, depozitate în containere, care vor fi transportate la deponii de deşeuri autorizate, pe baza unor contracte de prestări servicii cu firme specializate.

Intreţinerea si repararea utilajelor si mijloacelor de transport se vor realiza doar în unităţi specializate, deşeurile fiind valorificate/eliminate de acestea.

Pentru deșeul menaje, se va încheia un contract cu operatorul de salubritate anterior începerii.

9.	Gestiunea substanțelor toxice și periculoase – Nu este cazul.

VII. ASPECTE DE MEDIU

Monitorizarea principalilor indicatori se va efectua in faza de exploatare a agregatelor minerale si in perioada de refacere a terenului dupa finalizarea exploatarii.

Nu se prevad dotari pentru controlul acestor emisii.

Monitorizarea factorilor de mediu pe durata exploatarii, precum si aplicarea masurilor de protectie propuse au drept scop asigurarea functionarii balastierei in conditiile exercitarii unui impact minim asupra mediului.

Planul de monitorizare in perioada de exploatare poate fi prezentat sintetic pentru fiecare factor de mediu in felul urmator :

- Apa - nu se foloseste apa in scop tehnologic si nu se evacueaza ape uzate in receptori naturali. Se va monitoriza posibilitatea contaminarii apei pluviale  cu combustibili sau lubrefianti.

- Sol – determinarea nivelului de poluare a solului din zonele adiacente perimetrului de exploatare prin analize fizico-chimice ale probelor de sol prelevate (se determina pH-ul si continutul de metale grele - in situatii de poluare accidentala). Se va monitoriza faza de aducere a terenului la starea initiala, dupa terminarea exploatarii agregatelor minerale. In timpul realizarii lucrarilor de exploatare se va urmari respectarea cu strictete a proiectului tehnic, modul de depozitare al materialelor si a deseurilor.

- Aer – controlul emisiilor datorate functionarii mijloacelor de transport si a utilajelor terasiere. Verificari tehnice periodice ale acestora, consumuri specifice si evidenta consumurilor de carburanti..

- Zgomot – monitorizarea nivelului de zgomot in zonele apropiate de perimetrul de exploatare. Acest lucru se va realiza prin intermediul unor firme autorizate.

- Flora si fauna – intretinerea zonelor invecinate perimetrului de exploatare, se va analiza gradul de conformare a activitatii din perimetru cu legislatia in vigoare privind sit Natura 2000 ROSCI0064.

-Deseurile – evidenta gestiunii deseurilor generate. Cantitati de deseuri generate, valorificate si eliminate pentru fiecare tip de deseu in parte.

Lucrările de monitorizare se vor desfăşura pe întreaga perioadă de  valabilitate a permiselor de exploatare, care este de cca 2,5 ani şi pe o perioadă de 12 luni pentru faza de închidere şi post – închidere.

In faza de intocmire a documentatiei pentru obtinerea primului permis de exploatare, se va intocmi Proiectul tehnic de refacere a mediului, care va contine valoarea garantiei financiare de refacere a mediului in care intra si valoarea lucrarilor de monitorizare postinchidere.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevazute dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu  în timpul  organizării de şantier.

IX. LEGĂTURI – CONFORM ANEXELOR

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Conform legislatiei, organizatia de santier constituie atributia si raspunderea antreprenorului general, ca amplasament, solutii, dotari.

Organizarea de şantier centrală va fi dispusă pe platforma staţiei de sortare Branisca si va consta din asigurarea utilităţilor (grupuri sanitare, vestiar, magazie, birou, etc).

Punctul de lucru consta in amplasarea pe malul drept al raului Mures a unui container , care va servi ca birou, vestiar si grup sanitar (prevazut cu rezervor vidanjabil). Se va amenaja o platforma (din piatra sparta si balast) pentru garare utilaje terasiere (,incarcator frontal, excavator).

Autobasculantele vor fi garate pe amplasamentul statiei de sortare.

Drumurile utilizate pentru transportul nisipurilor şi pietrişurilor sunt drumurile de acces la terenurile agricole, în mare parte pietruite care fac si  legătura cu perimetrul de exploatare si care vor fi reabilitate de titularul permisului de exploatare.

Balastiera nu va fi racordată la alte utilităţi (electricitate, gaze), datorită faptului că acestea nu există în zonă şi nu sunt necesare, având în vedere faptul că utilajele de extracţie şi transport sunt dotate cu motoare termice.

Organizarea de şantier centrală va fi dispusă pe platforma staţiei de sortare  Branisca, care apartine investitorului şi va consta din asigurarea utilităţilor : grupuri sanitare, vestiar, birou, magazie etc.

La perimetrul  de exploatare va fi amplasat un container in zona aferenta perimetrului de exploatare, pe malul drept (platforma pietruita 20 m x 30 m). Drumurile de acces la perimetrul de exploatare exista, ele vor fi intretinute pe toata perioada de executie a proiectului.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Lucrările de refacere a amplasamentului vor consta din:

- Rectificarea, taluzarea, resolificarea şi înierbarea taluzului malului drept la finalul exploatarii

- Refacerea stratului de sol vegetal pentru stabilizarea suprafeţei pilierului de protecţie a malului drept al râului Mureş;

XI. ANEXE GRAFICE – PIESE DESENATE

Întocmit,

RESPONSABIL PROTECȚIA MEDIULUI

Diniș Diana Eva

(0736 473 337)