Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului: Ocuparea temporară din fondul forestier national a suprafeţelor de teren de 0,4465 hectare privind obiectivul Captarea Izvoru şi aducţiunea Polatişte –Staţia de tratare apă potabilă Zănoaga Petroşani

II. Titular: S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI

- adresa poştală; str. Cuza Vodă, nr. 23, 332034, Petroşani, jud. Hunedoara.

- nr. tel, fax,  adresa de e-mail, adresa paginii de internet;0254543144,0254546672, apaserv@asvj.ro, www.asvj.ro

- numele persoanelor de contact: Claudiu ZBORA

- director/manager/administrator; Cristian Andrei IONICĂ

- responsabil pentru protecţia mediului. ; Ecaterina HEBEL

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului; Scoaterea /ocuparea temporară din fondul forestier în suprafaţă de 0,4465 ha.

b) justificarea necesităţii proiectului; Realizarea obiectivului: Reabilitarea captarea Izvoru, a staţiei de tratare a apei Zănoaga şi aducţiunea Polatişte din cadrul proiectului major „MODERNIZARE  INFRASTRUCTURĂ DE APĂ  ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA (VALEA JIULUI  2014 - 2020)”

c) valoarea investiţiei; 53.552,43 + TVA

d) perioada de implementare propusă;  1an

e) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

Descrierea terenurilor pentru ocuparea temporară în suprafaţă de 0,4465 ha

| Nr. crt. | Descrierea terenurilor | Total |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unitate de producţie | VI PETROŞANI | - |
| 2. | Unitatea amenajestică | 190 D % | 193 D% |  |
| 3. | Suprafaţa totală u.a. (ha) | 4.08 | 4.02 | 8.10 |
| 4. | Suprafaţa solicitată (ha) | 0.2865 | 0.1600 | 0.4465 |
| 5. | Tip de pădure / G.E. (cod) | 4120/8 | 4114/31 | - |
| 6. | Caracterul actual – tip pădure | N.F.prod inf | N.F. | - |
| 7. | Categoria funcţională | 1-2A | 2-1B | - |
| 8. | Compoziţia arboretului | 8FA2DT | 10FA | - |
| 9. | Vârsta medie a arboretului | 120 | 130 | - |
| 10. | Clasa de producţie | 4 | 3 | - |
| 11. | Consiatenţa | 0,7 | 0,8 | - |
| 12. | Volumul la hectar (mc) | 226,00 | 357,00 | - |
| 13. | Volumul aferent suprafeţei solicitate (mc) | - | - | 0,00 |
| 14. | Suprafaţă de defrişat (ha) | - | - | 0,0000 |
| 15. | Volum de defrişat (ha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

Captare Izvoru este amplasata la o altitudine de 740,00 mdM la 7 km amonte de intersecţia cu DN 66 pe cursul pârâului Izvoru

Aducţiunea Polatiste  de pe pârâul Polatişte este amplasata la o altitudine de 800,00 mdM  la 7 km amonte de intersecţia cu DN 66 pe cursul pârâului Polatişte

Relieful muntos din zona captării prezintă altitudini de 900 – 1000 m

| Obiectiv | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Captare Izvoru | 430926.99 | 377350.23 |
| Captare Polatişte | 427519.04 | 377513.51 |

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

Nu este cazul

b) protecţia aerului:

Nu este cazul

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Nu este cazul

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul

e) protecţia solului şi a subsolului:

Nu este cazul

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Nu este cazul

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nu este cazul

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Nu este cazul

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Nu este cazul

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:

Ocuparea temporară a terenurilor in suprafaţă  de 0,4465 ha este  scopul realizării obiectivului „Reabilitare captare Izvoru, a staţiei de tratare a apei potabile Zănoaga şi aducţiunea Polatişte” din cadrul contractului VJ-CL-01-LOT 1 - Proiectul Major „MODERNIZARE  INFRASTRUCTURĂ DE APĂ  ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA (VALEA JIULUI  2014 - 2020)”

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Nu este cazul

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă şi planul de situaţie

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr……………………….. privind evaluarea impactului anumitor

proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampila titularului

Cristian Andrei IONICĂ