#### MEMORIU DE PREZENTARE

#### (cf continut cadru)

I.  Denumirea  proiectului :

“ UNITATE ABATOR SI PRODUCTIE  CAPACITATE  MICA

IN CADRUL S.C. FERMA DENIS S.R.L. ”

II. Titular

- Numele:

SC FERMA DENIS SRL

CUI RO 26807340, J20/324/2010

- Adresa poştală / sediu:

Sediul social: sat. Pesteana, nr. 2, comuna Densus, Judetul Hunedoara

- Punct de lucru:

Sat. Pesteana, nr. 2, comuna Densus, Judetul Hunedoara

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Tel: 0734779412,  Email: fermadenis@gmail.com

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/reprezentant legal:

MANOLIA MIHAI - ALIN

CI HD 708797, CNP  1800518204988

- responsabil pentru protecţia mediului

MANOLIA MIHAI - ALIN

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

3.1. SITUATIA EXISTENTA

Pe amplasamentul – imobil Identificat cu CF 61325, respectiv CF 60334 pentru care s-a realizat contract de superficie inregistrat Nr 298 / 27.02.2024 intre DODA GABRIEL si S.C. FERMA DENIS S.R.L. (anexat), compus din teren arabil, in suprafata totala  de  40.954 mp,   NU EXISTA in prezent imobile permanente sau nepermanente;

In zona,  ( sat Pesteana)  sunt prezente retele de utilitati  ( apa potabila, canalizare, energie electrica) etc;

3.2. SITUATIA PROPUSA

Pe amplasamentul – descris anterior, pe baza oportunitatii date de Programul Tranziție Justă 2021-2027 - Prioritățile 1-6, acțiunea - Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă, se doreste  realizarea unei  abator mixt (suine, ovine, bovine) de capacitate  mica  (conform normelor ANSVSA) cu sectie de transare  si productie, in conformitate cu legislatia sanitara si sanitar-veterinara interna si cu normele Uniunii Europene;

3.3. DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin tema de proiectare, la  stabilirea conditiilor minime de functionare pentru abatoarele de capacitate mica, numarul de animale ce pot fi sacrificate sunt: 100 capete/luna. Prin abator de capacitate mica se intelege unitate cu spatii si dotari adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, cazarea si taierea unui numar redus de animale, precum si pentru livrarea produselor comestibile si necomestibile rezultate.

Legislatia aplicata direct sau conexa pentru aceasta investitie se rezuma pe scurt:

-	Ordinul nr. 140/2016 pentru modificarea şi completarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011

- Legea protectiei mediului nr. 137/1995 ;

- R CE 852/2004 (igiena alimentelor);

- R CE 853/2004 (igiena alimentelor de origine animala);

- R CE 854/2004 (controlul oficial al alimentelor de origine animala);

- R 882 - 2004 (controlul oficial al alimentelor si furajelor);

- R CE 1174/2004 (subproduse de origine animala nedestinate consumului uman);

Activitatea care se va desfasura ca urmare a realizarii investitiei va consta in abatorizare transare carcase si mica productie;  Unitatea va livra  carcase refrigerate, respectiv produse semiprocesate;

Unitatea este prevazuta cu o rampa de receptie animale vii, care se continua in urma sacrificarii  cu linie de conveier pentru  transport si livrare carcase;

Implementarea proiectului va asigura crearea de locuri de munca noi, directe si  indirecte in domeniul distributiei, in zona localitatii Densus, judetul Hunedoara.

Perioada de executie propusa este de 36 luni.

Conform temei de proiectare,  se propune urmatoarele obiecte:

- realizarea cladire abator, din structuri metalice

- realizare padocuri animale

- realizare platforma gunoi si deseuri

- realizare accese si platforme

- realizare utilitati si retele edilitare

- realizare zone verzi si imprejmuiri

#### Scopul principal al acestor lucrări este deschiderea de oportunitati pentru sectorul zootehnic si creearea de locuri de munca  in zona comunei; Lucrarile de constructii si instalatii, constau in principal din:

- Lucrari de constructii

- Lucrari de instalatii

- Dotari si utilaje

Incinta va fi imprejmuita cu gard realizat din elemente prefabricate din beton armat sau metal (stalpi) cu fundatii din beton armat si panouri de sarma zincata sau vopsita. Inaltimea imprejmuirii va fi de 2,00 – 2,50  m. Accesul in incinta se va face prin drumul de exploatare existent, situat la limita vestica a proprietatii, prin porti separate pentru curtea murdara si respectiv curtea curata. Cele doua curti sunt separate printr-un gard, cu o poarta care se deschide doar in situatii speciale, corespunzator procedurilor de lucru stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul sanitar si sanitar-veterinar precum si in functie de conditiile impuse de normele PSI.

OB. 1. CORP PRINCIPAL

Regim de inaltime - parter

H streasina = +4.50; H coama = +7.50

Sc = cca 1295,00 mp     Sd = cca 1295,00 mp

- Structura - stalpi si grinzi metalice;

- Pereti perimetrali din panouri metalice termoizolante.

- Invelitoare din panouri metalice termoizolante pe structura metalica;

- Tamplarie metalica;

■   Platformele vor fi din beton;

Pardoselile spatiilor tehnologice se vor realiza din beton elicopterizat. Spatiile social-sanitare vor fi prevazute cu pardoseli din gresie ceramica, placaje la pereti din faianta (h minim = 2,10 m) si zugraveli lavabile in caz de compartimentare cu rigips, sau direct compartimentare cu panouri termoizolante cu suprafete lavabile.

Corpul   principal  cuprinde  abatorul,   cu   urmatoarele compartimentari:

1.	Zona staul animale vii:

- rampa receptie animale vii;

- hoi circulatie staul;

- staul porcine;

- staul animale suspecte/confiscate;

2.	Zona murdara abator

- zona linie abatorizare suine /  ovine / bovine;

- culoar circulatie in zona murdara;

- depozit sange (tanc colectare sange);

3.	Zona curata abator

- zona taiere capete, eviscerare si separare organe;

- zona despicare carcase, control sanitar-veterinar

- sala trichineloscopie;

- depozit frigorific carcase suspecte;

- depozit frigorific carcase confiscate;

- zone procesare;

- culoar circulatie in zona curata - partea zonei curate abator;

4.	Zona murdara prelucrare mate si burti (matarie/triperie).

- zona golire burti;

- zona prelucrare mate/burti;

- culoar de evacuare deseuri;

5.	Zona transare carne

- sala de transare;

- depozit ambalaje

- culoar circulatie in zona curata - zona de transare  carne.

6.	Zona de spatii frigorifice

- frigorifer tehnologic abator:

- preracire;

- refrigerare carcase porc;

8.	Zona de livrare carcase

- depozit ambalaje ;

- zona facturare si evidenta livrari.

9.	Zona de spatii pentru personal si auxiliare

- vestiar unisex, personal staule cu grup sanitar si sala de mese;

- cabinet medic veterinar in zona de receptie animate vii, cu grup sanitar;

- vestiar filtru unisex, zona prelucrare mate/burti, cu grup sanitar si sala de mese;

- vestiar filtru femei/barbati, zona curata a abatorului si zona procesare came, cu
grup sanitar si sala de mese;

- cabinet medic veterinar in zona curata a abatorului cu grup sanitar si dus;

- zona navete, cimbere si rame murdare;

- zona tip ecluza pentru spalare navete, cimbere si rame;

- zona navete, cimbere si rame curate;

- grup sanitar vizitatori.

10.	Spatii tehnice

- centrala termica;

- spatiu tablou electric general si generator electric

Finisaje

Finisajele pentru pereti si pardoseli vor corespunde normelor interne si directivelor UE, realizandu-se din materiale lavabile, impermeabile si fungicide. In spatiile tehnologice sunt prevazute scafe rotunjite la imbinarile intre pereti si pardoseli.

Pardoselile spatiilor tehnologice se vor executa cu finisaje in camp continuu, cu beton elicopterizat. Pardoselile vor fi igienizabile si agreate sanitar-veterinar, cu pante catre sifoane.Vestiarele filtru care au prevazute si grupuri sanitare, dusuri, sali de mese, vor avea peretii de compartimentare din panouri metalice cu fata vazuta lisa, vopsite in culori deschise si pardoseala din gresie ceramica.Staulele vor fi dimensionate in functie de specie si de numarul de animale, astfel incat sa se asigure un spatiu de confort al acestora corespunzator Regulamentului CE nr. 1 /2005 (Ord. 83/2006 si Ord. 62/2007): minim 0,5 mp/cap porc. Prin fluxurile proiectate, corpul principal asigura cca. 1,5  mp/cap porc;Compartimentarea in zona staulelor se va face cu grilaje metalice adecvate, fara colturi sau taisuri pentru a evita ranirea animalelor. In zonele staulelor care au pereti din panouri metalice termoizolante sunt prevazute bare de protectie. Pentru a asigura confortul animalelor corespunzator legislatiei europene, staulele sunt dotate cu adapatori.Pardoseala din zona staulelor va fi din beton sclivisit.

Tamplarie: usi din panouri metalice termoizolante cu spuma poliuretanica si usi PVC in spatiile tehnologice, corniere si alte accesorii din otel inoxidabil agreat alimentar, iar in spatiile sociale usi din aluminiu sau PVC, ferestre din aluminiu sau PVC cu geam termopan.

La docurile de expeditie sunt prevazute usi sectionale cu inchidere/deschidere si cu burduf de izolare. De asemenea sunt prevazute rampe de egalizare la docurile de expeditie pentru adaptarea inaltimii rampei la inaltimea mijloacelor auto. Aceste rampe si usile aferente se vor achizitiona ca bunuri (echipamente). Centrala termica, amplasata in interiorul corpului principal, va functiona cu combustibil energie electrica – va fi un grup de doua pompe de caldura;

Finisajele interioare si exterioare  sunt minimale, specifice constructiilor agrozootehnice;

Ob. 2 – Depozit deseuri

Regim de inaltime - parter

H streasina = +4.50; H coama = +7.50

Sc = cca 288,00 mp     Sd = cca 288,00 mp

- Structura - stalpi si grinzi metalice;

- Pereti perimetrali din panouri metalice termoizolante.

- Invelitoare din panouri metalice termoizolante pe structura metalica;

- Tamplarie metalica;

■   Platformele vor fi din beton;

Pardoselile spatiilor tehnologice se vor realiza din beton elicopterizat. Spatiile social-sanitare vor fi prevazute cu pardoseli din gresie ceramica, placaje la pereti din faianta (h minim = 2,10 m) si zugraveli lavabile in caz de compartimentare cu rigips, sau direct compartimentare cu panouri termoizolante cu suprafete lavabile.

Corpul   principal  cuprinde  spatii pentru depozitare in vederea transmiterii catre firme autorizate a deseurilor animale (copite, piei, etc) pentru valorificare sau neutralizare;

Ob. 3 - Statie de epurare, platforme de qunoi

Statia de epurare este amplasata in extremitatea de sud - vest a incintei si ocupa o suprafata de cca. 100 - 120 mp.  Va fi o constructie  monobloc, formata dintr-un bazin de colectare ape uzate subteran si o instalatie compacta de epurare prefabricata montata pe o platforma betonata. Apele epurate vor respecta NTPA- 02 si vor fi deversate in canalizarea localitatii Pesteana;

Platforma de gunoi menajer va fi realizata din beton pe o suprafata de 10  - 20 mp si va fi amplasata in zona de acces pentru a facilita colectarea la firmele agrementate .

Ob. 4 - Gospodarie de apa

Gospodaria de apa este amplasata in zona de sud a incintei. Este o constructie subterana din beton armat, sau supraterana metalica ori din polistif care cuprinde doua incaperi: camera tehnica a gospodariei de apa si rezervorul pentru consum curent de apa. In camera tehnica sunt montate instalatiile de alimentare cu apa: grup pompare, rezervor de apa, vas de expansiune, pompa de basa.

Pentru asigurarea apei necesare este prevazut bransament la reteaua comunala Densus (sat Pesteana);

Ob. 5 - Retele exterioare, utilitati

Retelele exterioare pentru utilitati vor fi:

- retele de alimentare cu apa;

- retele de canalizare ape tehnologice si menajere;

- retele de colectare a apelor pluviale;

- retele electrice de alimentare a obiectelor de investitie;

- retele electrice de iluminat exterior, in incinta.

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica este prevazut  a se realiza un bransament la reteaua de medie tensiune din zona.Solutia de bransare se va realiza de catre furnizorul de energie electrica zonal conform avizului de bransament;

Ob. 6 – Staule animale (padoc)

Pentru asigurarea conditiilor de bunastare animala si eliminarea stresului dupa transport  animalele,  sunt controlate de catre veterinar si adapostite in staul respectiv in staul de carantina cele depistate cu probleme sanitare; Se asigura adaparea corespunzatoare, aerisirea si spatiul necesar conform normelor europene de bunastare animala; Staulele sun semideschise, realizate pe structura metalica sau lemn cu invelitori din panouri sandwitch; Se rostuiesc si se realizeaza pentru a nu exista bosibilitatea ranirii animalelor;

Pardoselile se vor realiza din beton sclivisit usor lavabil;

Ob. 7 - Platforme de circulatie, rampa spalare auto, boxa dezinfectie auto, casa poarta. impreimuiri si porti

Incinta va fi imprejmuita cu gard de 2,00  - 2,50 m inaltime, transparent.

Accesul in incinta se va face din drumul de exploatare existent situat la limita vestica a proprietatii.

Platforme de circulatie

Pentru asigurarea accesului si circulatiei mijloacelor auto, sunt prevazute rute de circulatie separate in curtea murdara si in curtea curata. Suprafata platformelor de circulatie este de  cca  600 mp.

Platformele de circulatie vor forma zona de platforme betonate din incinta si cuprind drumurile de circulatie in fiecare dintre cele doua curti si platforme betonate de tip pietonal. Zona de infrastructure va fi proiectata la adancimea minima de inghet de 90 cm.

Infrastructura zonei de platforme rutiere va fi proiectata pentru a suporta camioane de maxim 30 t capacitate utila.

Parcarea pentru personal sau pentru mijloacele auto in asteptare va fi situata in zona accesului in curtea curata.

Rampa de spalare auto

Pentru rampa de spalare a mijloacelor auto de transport animale vii, la iesirea din curte, s-a ales o solutie optimizata prin realizarea acestui obiect ca parte integranta a platformei betonate. Cele doua structuri laterale destinate sa suporte prin roti greutatea autovehiculului, sunt turnate din beton armat monolit si se sprijina pe infrastructura platformei betonate, avand fiecare latimea de 120 cm si un spatiu intre ele de 60 cm. Acestea au inaltimea maxima de 40 cm fata de cota platformei, cuprinzand in directie longitudinala 3 zone: zona de urcare de 3 m, zona de stationare de 12 m si zona de coborare de 3 m; se prevede un sistem de colectare a apelor uzate intr-o rigola centrala.

Rampa de spalare auto este dotata cu o sursa de apa si cu o priza electrica pentru alimentarea instalatiei de spalare.

Boxa de dezinfectie auto

Pentru spalarea si dezinfectia mijloacelor auto care transporta carne si produse din carne, in curtea curata este prevazuta o boxa de dezinfectie auto.

Aceasta va fi o constructie din panouri, cu structura metalica, de cca. 70 mp, fiind dotata cu sursa de apa si cu scurgere. Va  include prextic si rampa de spalare;

Case poarta

Accesul in fiecare din cele doua curti se face prin doua porti situate la extremitatea sud-estica si la cea nord-vestica a incintei.

Se pot instala 2 case poarta care vor fi de tip prefabricat, amplasate asftel: 1 casa poarta la limita nord-vestica pe unde se face accesul in curtea murdara si una la limita sud-vestica prin care se face accesul in curtea curata.

Impreimuiri si porti

Imprejmuirea se va executa cu stalpi din teava metalica izolata anticoroziv, fixata cu fundatii din beton independente si plase din sarma izolata anticoroziv intre stalpi. Inaltimea gardului este de + 2,00 – 2,50  m fata da cota terenului natural.

Portile vor fi amplasate la limita vestica a incintei pe unde se face accesul in curtea murdara si in curtea curata.

LUCRARI AMENAJARE INCINTA:

In incinta se vor realiza  accese auto si pietonale, respectiv parcari,  pietruite / betonate,  pt.  utilajele si masinile tehnologice, de cca  2000  mp,  si o imprejmuire din plasa metalica, cu stalpi lemn / metalici pe un perimetru de cca  450 ml; Mentionam faptul ca imprejmuirea se va retrage optional cu cca 60 cm fata de limita de prorietate;

Depozitarea gunoiului menajer rezultat va fi facuta pe o platforma betonata, in recipiente inchise (europubele) de unde va fi evacuat de catre o societate de salubritate cu care beneficiarul va incheia un contract in acest sens.

Terenul ramas liber  se va amenaja peisager prin pastrarea cadrului natural existent si completarea sa , eventual cu cativa arbori / arbusti sau flori perene;

CONSIDERENTE URBANISTICE

Amplasarea clădiriilor propuse, faţă de limitele incintei, este:

- Pe direcţia V faţă de  DRUM SERVITUTE   la distanţe de  cca 14,80 m  -  PRECIZAM FAPTUL CA ACCESUL PE PROPRIETATE SE REALIZEAZA DIN DRUM DE SERVITUTE – curte proprie si teren liber de constructii

- Pe direcţia N  faţă de  limita de proprietate se invecineaza cu  curte proprie cca 16,00 m si proprietate  privata,  teren liber de constructii minim 200 m;

- Pe direcţia S  faţă de  limita de proprietate se invecineaza cu incinta proprie cca 152 m si cu proprietati   private libere de constructii;

- Pe direcţia V  faţă de  limita de proprietate se invecineaza cu incinta proprie cca 180 m si cu proprietati   private libere de constructii;

b) justificarea necesității proiectului;

Pe baza oportunitatii date de Programul Tranziție Justă 2021-2027 - Prioritățile 1-6, acțiunea -Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă, se doreste  realizarea unei  abator mixt (suine, ovine, bovine) de capacitate  mica  (conform normelor ANSVSA) cu sectie de transare  si productie, in conformitate cu legislatia sanitara si sanitar-veterinara interna si cu normele Uniunii Europene, proiect care va conduce la creeare de locuri de munca, la realizarea de economii sustenabile, actiuni promovate atat de E.U. cat si de PROGRAMUL DE GUVERNARE actual;

c) valoarea investiției;

Valoarea totala a investiţiei:			   			din care construcţii-montaj (C+M):

Valoare fara TVA: 		16.769.324,50 lei 		12.802.948,00 lei

Valoare TVA 19%: 		  3.186.171,65 lei	 	  2.432.560,13 lei

Valoare cu TVA: 			19.955.496,14 lei 		15.235.508,18 lei

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de executie s-a propus in S.F. -   36 luni

*PRECIZAM FAPTUL CA INCA NU S-A INCEPUT FAZA DE EXECUTIE

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Sunt  anexate planul de incadrare in zona, planurile de situatie, ortofotoplanul eliberat si vizat de catre OCPI HUNEDOARA

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

- profilul activitatii: - abator mixt (suine, ovine, bovine) de capacitate  mica  (conform normelor ANSVSA)

- capacitati de productie:  sacrifica  lunar 100 capete porcine, ovine sau caprine, sau 20 capete bovine, respectiv sa nu se depaseasca doua bovine sau zece porcine (ovine) pe zi.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

FLUXUL TEHNOLOGIC:

Fluxul tehnologic consta din urmatoarele etape:

1. Receptia animalelor vii; (suine, ovine/ caprine, bovine)

Animalele sunt transportate cu mijloace auto, special destinate si autorizate conform legislatiei in vigoare,  descarcate pe rampa, si apoi supuse examenului sanitar-veterinar.

Se realizeaza o receptie calitativa si cantitativa a animalelor, verificandu-se starea clinica a animalelor de catre medicul veterinar,  greutatea acestora, precum si  verificarea documentelor insotitoare. Examenul sanitar-veterinar are drept scop depistarea animalelor cu diferite stari clinice patologice, a caror carne nu poate fi data in consum. In urma examenului se stabilesc urmatoarele grupe:

-animale sanatoase, care se prelucreaza normal in abator;

-animale respinse de la sacrificare din cauza unor stari fiziologice anormale: stare de gestatie, animale aflate sub tratament cu antibiotice sau imediat dupa, vieri necastrati sau care au mai putin de trei luni de la castrare, femele la care nu au trecut 10 zile de la fatare, animale suspecte de boli infecto-contagioase, etc.

2. Stabulatia animalelor receptionate

Spatiile destinate asteptarii animalelor vii pana la sacrificare sunt reprezentate de: rampa receptie animale vii, hol staule, pe categorii de animale,  precum si o boxa pentru animalele suspecte. Dupa examinare, animalele clinic sanatoase sunt introduse in staul, iar cele suspecte sunt izolate in boxa special amenajata, fiind supravegheate de medicul veterinar oficial.

3. Asomarea suinelor

Animalele clinic sanatoase sunt introduse in vederea abatorizarii propriu-zise. Asomarea suinelor se face cu ajutorul electroasomatorului si se bazeaza pe actiunea de scurta durata a curentului electric de o anumita intensitate (0,5-1,2 A) si tensiune (70 - 80V), timp de 12-15 secunde. Asomarea electrica e realizeaza prin aplicarea pe capul animalului a polilor electrici ai unui cleste de asomare. Se face numai dupa verificarea instalatiei electrice si cu respectarea normelor de protectie.

Este operatia tehnologica prin care se scoate din functie sistemul nervos central care dirijeaza senzatia de durere fizica si instinctul de aparare (sistemul nervos al vietii de relatie), fiind pastrat sistemul nervos al vietii vegetative, care dirijeaza organele interne.

Semnele unei asomari electrice eficiente sunt urmatoarele:

Faza tonica ( durata: 10-12 secunde):

- animalul se prabuseste si devine rigid;

- dispare respiratia ritmica;

- membrele anterioare sunt destinse, iar cele posterioare sunt flexate catre corp.

Faza clonica (durata: 20-35 secunde):

- miscari necontrolate din picioare, de lovire;

- rotirea ochilor si salivatia.

Faza clonica este urmata de reluarea respiratiei ritmice si revenirea ulterioara a cunostintei, daca animalul nu este sangerat.

Dupa asomare, porcinele sunt ridicate pe linia de sangerare cu ajutorul unui elevator.

4. Sangerarea suinelor

Sangerarea este operatia care determina suprimarea vietii porcinelor.

Injunghierea trebuie realizata numai dupa ce animalele au fost asomate. Timpul dintre asomare si sangerare nu trebuie sa depaseasca 60 de secunde. Sangerarea se efectueaza in pozitie verticala, se realizeaza prin introducerea cutitului in locul de unire dintre gat si piept si sectionarea transversala a vaselor mari de sange, vena jugulara si artera carotida, printr-o miscare usoara de rotire a cutitului.

Sangerarea se realizeaza in urmatoarele conditii:

-se urmareste evitarea taierii esofagului si a traheii (pentru a impiedica amestecarea sangelui cu continutul stomacal, respectiv patrunderea sangelui in pulmoni si asfixierea animalului inainte de vreme);

- se urmareste ca durata de sangerare sa fie de aproximativ 5 min;

- se urmareste ca sectionarea vaselor de sange sa se faca sub un unghi drept fata de peretele acestora, in vederea obtinerii sectiunii rotunde. Sectiunea ovala poate conduce la astuparea vaselor cu cheaguri de sange.

Pentru injunghiere se utilizeaza metoda celor 2 cutite, cu un cutit se sectioneaza pielea si cu al doilea cutit se efectueaza sangerarea pentru reducerea contaminarii microbiologice. Cutitele trebuie sa aiba culori diferite , unul pentru piele, celalat pentru sangerare, iar dupa fiecare animal se spala si se dezinfecteaza, folosindu-se pentru acasta operatiune sterilizatoare cu temperature min. de 82ºC, minim 30 de secunde.

Sangele se colecteaza intr-un jgheab de sangerare. Este transferat ulterior intr-un tanc de colectare, amplasat intr-un spatiu special amenajat.

5. Oparirea si depilarea porcinelor

Sunt faze tehnologice apartinand prelucrarii initiale a carcaselor.

Pregatirea pielii pentru smulgerea parului (depilarea) se realizeaza prin oparire. Pielea porcinelor este acoperita de par, radacina firului de par patrunzand in piele sub un unghi destul de mare, bulbul pilos fiind implantat in derma. Datorita acestui fapt, smulgerea parului se face greu fara o pregatire prealabila a pielii. Temperatura de oparire se incadreaza intre limitele 57...65°C, iar timpul de oparire de  3-6 minute.

Animalul injunghiat, dupa sangerare, este preluat de linia de transport si transferat in bazinul de oparire. Depilarea se realizeaza apoi prin utilizarea unor dispositive speciale de indepartare a parului, operatiune ce va fi urmata de parlire. Utilajele sunt prevazute cu sisteme de control al temperaturii apei de oparire, cu posibilitatea colectarii parului. Se evita deteriorarea soricului datorita temperaturii prea mari a apei de oparire, suprafata soricului ramanand intacta.

Parul rezultat este considerat deseu de categoria III, se colecteaza intr-un spatiu special amenajat.

6. Finisarea carcaselor de porc

Finisarea prin flambare se face pentru indepartarea parului in totalitate. Are ca scop obtinerea unui soric fraged si aspectos si distrugerea unui insemnat numar de microorganism de pe suprafata pielii. Se realizeaza cu ajutorul unui echipament de parlire.

Carcasele sunt transportate urmand a ajunge in zona de prelucrare, realizandu-se astfel trecerea din zona murdara in zona curata.

7. Eviscerarea carcaselor

Este operatiunea tehologica prin care se detaseaza si se scot organele din cavitatea  abdominala si apoi din cavitatea toracica. Se executa pe carcasa suspendata (pozitie verticala). Aceasta operatiune trebuie sa se realizeze in 45 de minute de la asomare si urmareste evitarea ruperii organelor, evitarea inteparii vezicii urinare sau a masei gastro intestinale. Dupa eviscerare masa gastro-intestinala si organele vor fi identificate cu numarul matricol al animalului.

Deschiderea carcasei se face cu grija evitandu-se taierea sau perforarea intestinelor, eliminandu-se in acest fel posibilitatea insamantarii in lant a carcaselor cu eventuali agenti patogeni. In cazul in care a avut loc perforarea intestinelor carcasa se spala, instrumentul de lucru si mainile operatorului se igienizeaza, prin trecerea printr-o solutie dezinfectanta, urmata de o clatire sub jet de apa

Se scoate masa gastro-intestinala, apoi restul organelor se scot in piesa comuna numita tacam sau pachet de organe ( ficat, pulmon, cord, esofag, trahee, laringe si limba). Intre cele doua operatiuni se recolteaza proba de pilieri diafragmatici pentru examenul de diagnostic pentru Trichinella spiralis. In cazul in care proba este pozitiva, se confisca carcasa, oraganele, pentru incinerare. Se intocmeste un act de confiscare si se inregistreaza in registrul de confiscari.

8. Despicarea carcaselor

Operatiunea de despicare carcasa se efectueaza imediat dupa eviscerare. Este operatiunea de separare a carcasei in doua jumatati, cu ajutorul unui electrofierastrau special, urmand  linia corpilor vertebrali, cu deschiderea canalului vertebral. Are drept scop usurarea manipularii ulterioare a carcaselor si grabirea procesului de racire a carnii. Operatia incepe cu despicarea sternului, dupa care se executa o incizie de-a lungul muschiului spinal, astfel incat muschiul sa fie desprins pe o parte de apofizele spinoase ale coloanei vertebrale. Coloana vertebrala se sectioneaza longitudinal, de sus in jos, pe linia corpurilor vertebrelor. Se acorda o atentie deosebita spargerii simfizei ischio-pubiene pentru a nu deteriora pielita care acopera muschii in regiunea respectiva. O carcasa corect despicata prezinta o linie dreapta pe portiunea despicata, aspectul corpurilor vertebrelor este lucios, iar muschiul este neted.

Pentru despicarea carcaselor se foloseste fierastraul electric pentru despicare carcase, iar operatorul se foloseste de o platforma pneumatica.

Se poate realiza si detasarea capatanilor de restul carcasei, daca exista cerere in acest sens de catre clienti.

9. Toaletarea carcaselor

Despicarea carcaselor este urmata de operatiunea de toletare uscata si umeda. Ordinea mentionata este respectata, pentru ca toaletarea umedatermina curatarea carcasei, a carei atingere ulterioara este neindicata din motive sanitare.

Toaletarea uscata consta in curatarea exteriorului acesteia de diferite aderente, cheaguri de sange si indepartarea eventualelor murdarii. Toaletarea umeda consta in spalarea carcaselor cu jeturi de apa indreptate de sus in jos, sub un unghi ascutit in raport cu suprafata carcasei. Temperatura apei de spalare: 30-32°C.

10. Examenul sanitar-veterinar

Examenul sanitar-veterinar se executa atat in diferite faze ale procesului tehnologic, cat si in final pe carnea in semicarcase. La sangerare se urmareste modul in care se face sangerarea, eficienta acesteia (abundenta sau insuficienta), caracteristicile sangelui (culoare, viteza de coagulare). La eviscerare  se observa eventualele lichide pleurale sau peritoneale, modul in care au fost scoase stomacurile, intestinele, organele.

Examenul propriu-zis incepe cu organele si continua cu cel al carcasei si consta in: inspectie vizuala, palpatie, sectionare, miros si in anumite conditii, din analize de laborator pentru confirmare.

11. Refrigerarea carcaselor

Carcasele se dirijeaza in zona de preracire si apoi in depozitul de carcasa refrigerata la temperaturi de +0…+4ºC., de unde sunt dirijate catre livrare. Cantarirea carcaselor este necesara pentru evidenta productiei realizate la sacrificare, pentru verificarea randamentului de sacrificare si pentru a putea determina ulterior scazamintele la prelucrarea frigorifica a carnii.

Carcasele se pastreaza suspendate pe carlige pe linia aeriana din depozitul de refrigerare, iar la livrare se transfera tot pe carlige in mijloacele auto, dotate cu echipament frigorific.

Organele (ficat, inima, rinichi, limba, splina, plamani, creier) selectate  pe categorii, se depoziteaza de asemenea in depozitul de refrigerare in navete de plastic sau recipienti de inox, pana la livrare.

12.Clasificarea si marcarea carcaselor de porcine

In conformitate cu standardele europene, clasificarea carcaselor de porcine se realizeaza in functie de anumite criterii referitoare la valoarea lor determinata de cantitatea si calitatea carnii comercializabile.

Grila de clasificare aplicabila in Romania a carcaselor de porc are 5 clase:

| Procentul de tesut muscular din greutatea carcasei | Clasa |
| --- | --- |
| Peste 55 % | E – excelent |
| 50 – 55 % | U – foarte bun |
| 45 – 50 % | R - bun |
| 40 – 45 % | O – mediu |
| Sub 40 % | P - slab |

Se incadreaza pentru clasificarea de mai sus carcasele cu greutatea cuprinsa intre 50 si 120 kg. In acest caz, carcasa semnifica: corpul animalului sacrificat, eviscerat, intreg sau sectionat longitudinal, scurs de sange, fara limba, par, copite, organe genitale, osanza, rinichi si diafragma. Carcasa asa cum este descrisa mai sus, se cantareste cat mai repede dupa sacrificare, si nu mai tarziu de 45 minute de la injunghiere. Greutatea carcasei in stare rece se calculeaza prin aplicarea unui coeficient de conversie la rezultatul obtinut.Greutatea carcasei reci se obtine prin reducerea cu 2% din greutatea rezultata la cald, dupa cel mult 45 min de la injunghierea porcului.

Carcasele de porci se clasifica in momentul cantaririi, in functie de continutul estimat de tesut muscular. Valoarea comerciala a carcasei se determina prin continutul estimat de tesut muscular, in functie de greutatea carcasei.

Imediat dupa clasificare, carcasele de porci sunt marcate cu litera majuscula, care indica clasa comerciala. Marcarea se realizeaza cu cerneala care nu este toxica si care nu se sterge, autorizata de autoritatile sanitar-veterinare. Jumatatile de carcasa se marcheaza pe gamba din spate sau pe pulpa.

Abatorul cuprinde: sala de sacrificare suine cu spatiile anexe, precum si depozitul de refrigerare carcasa.

Sala de sacrificare este  deservita de urmatoarele incaperi:

- Vestiar filtru medic veterinar

- Vestiar filtru operatori abatori

- Rampa receptie suine

- Boxa animale suspecte

- Hol staul

- Staul porcine

- Depozite deseuri

- Spatiu de igienizare recipiente, precum si spatii depozitare recipiente murdare, recipiente curate

- Vestiar filtru pentru personalul operator ce prelucreaza masa gastro intestinala

- Depozit carcase suspecte

- Depozit confiscate

Transformari care au loc in carne dupa taierea animalelor

Dupa taierea  animalelor, in tesuturile acestora apar modificari biochimice care antreneaza si modificari fizice si organoleptice. Principalele modificari ale carnii sunt:

- Zvantarea – se produce in primele ore dupa sacrificare si se exteriorizeaza prin formarea la suprafata carnii a unei pelicule uscate, rezultat al evaporarii apei din straturile superficiale;

- Rigiditatea musculara – intervine imediat dupa sacrificare, fenomen care consta in contractarea fibrelor musculare, ca rezultat al scaderii pH-ului datorita degradarii glicogenului;  media mentinerii rigiditatii este de aproximativ 24 ore la animalul adult. Rigiditatea musculara are o deosebita importanta in aprecierea carnurilor, deoarece ofera relatii despre perioada scursa de la taiere, sanatatea animalului si stadiul de prospetime al carnii.

- Maturarea – presupune procese enzimatice care conduc la imbunatatirea proprietatilor organoleptice  ale carnii care devine mai frageda, gustoasa si suculenta, cu aroma placuta, specifica. Procesul incepe la 1-2 zile de la sacrificare.

Caracteristici organoleptice si fizico-chimice ale carnii de porc obtinute

- Aspect exterior si culoare: la suprafata pelicula uscata de culoare rozie, pe suprafata de sectiune: culoare rosie mai deschisa decat la suprafata, tesut conjunctiv alb-sidefiu si elastic;

- Consistenta: ferma si elastica atat pe suprafata, cat si pe sectiune;

- Miros: placut, caracteristic;

- Aspectul grasimii: culoare alba-roz, moale;

- pH: 5,6-6,2

- Azot usor hidrolizabil pentru carne de porc  refrigerata: 35 mg NH3/100 g carne.

- Compozitia chimica a tesutului muscular este urmatoarea: apa – 75%, 25% substanta uscata din care: 18% proteine, 3% lipide, substante extractive azotate si neazotate, oligoelemente, substante minerale si vitamine 3%.

13. Asomarea ovinelor/caprinelor

Animalele clinic sanatoase sunt introduse in spatiile de sacrificare in vederea abatorizarii propriu-zise. Asomarea ovinelor/caprinelor se face cu ajutorul electro asomatorului si se bazeaza pe actiunea de scurta durata a curentului electric de o anumita intensitate (1 A) si tensiune (70-80V), timp de cca 10-12 secunde. Asomarea electrica se realizeaza prin aplicarea pe capul animalului a polilor electrici ai unui cleste de asomare. Se face numai dupa verificarea instalatiei electrice si cu respectarea normelor de protectie. In cazul ovinelor si caprinelor, este recomandata plasarea electrozilor intre urechi si ochi.

O asomare electrica eficienta rezultă din interactiunea care se stabileşte între curent, timpul de aplicare şi rezistenta organismului. In mod practic, din momentul în care se aplica doi electrozi (pozitiv şi negativ) pe suprafata corpului animalului, diferenţa de potential duce la aparitia unui flux de curent, cu o anumită forţă, care va fi contracarat de rezistenta oferita de piele (ca prim obstacol) şi de mediul intern al organismului (muschi, oase, vase de sange etc.).

Atunci când asomarea electrica este eficienta, se vor observa urmatoarele semne, care pot fi încadrate în două faze:

-faza tonica

- animalul se prabuseste si devine rigid

- absenta respiratiei ritmice

- capul este ridicat spre spate

- picioarele din fată sunt intinse iar cele din spate flexate sub corp

- faza clonica

- relaxare treptata a musculaturii

- mişcari involuntare ale membrelor (pedalare)

- mişcarea globilor oculari în jos

Este operatia tehnologica prin care se scoate din functie sistemul nervos central care dirijeaza senzatia de durere fizica si instinctul de aparare (sistemul nervos al vietii de relatie), fiind pastrat sistemul nervos al vietii vegetative, care dirijeaza organele interne.

Dupa asomare,animalele sunt ridicate pe linia de sangerare cu ajutorul unui elevator.

14. Sangerarea

Sangerarea este operatia care determina suprimarea vietii animalelor.

Injunghierea trebuie realizata numai dupa ce animalele au fost asomate si imediat dupa aceasta. Timpul dintre asomare si sangerare nu trebuie sa depaseasca 60 de secunde. Injunghierea si sangerarea se efectueaza in pozitie verticala, se realizeaza prin introducerea cutitului in locul de unire dintre gat si cap si sectionarea transversala a venei jugulare, printr-o miscare usoara de rotire a cutitului.

Sangerarea se realizeaza in urmatoarele conditii:

-se urmareste evitarea taierii esofagului si a traheii (pentru a impiedica amestecarea sangelui cu continutul stomacal, respectiv patrunderea sangelui in pulmoni si asfixierea animalului inainte de vreme);

-se urmareste ca durata de sangerare sa fie de minim 3 min;

-se urmareste ca sectionarea vaselor de sange sa se faca sub un unghi drept fata de peretele acestora, in vederea obtinerii sectiunii rotunde. Sectiunea ovala poate conduce la astuparea vaselor cu cheaguri de sange.

Pentru injunghiere se utilizeaza metoda celor 2 cutite, cu un cutit se sectioneaza pielea si cu al doilea cutit se efectueaza sangerarea pentru reducerea contaminarii microbiologice. Cutitele trebuie sa aiba culori diferite , unul pentru piele, celalalt pentru sangerare, iar dupa fiecare animal se spala si se dezinfecteaza, folosindu-se pentru acasta operatiune sterilizatoare cu temperature min. de 82ºC, minim 30 de secunde.

Sangele se colecteaza intr-un jgheab de sangerare. Este transferat ulterior intr-un tanc de colectare, amplasat intr-un spatiu special amenajat.

15.Indepartarea capului

Este operatiunea prin care se detaseaza capul de la carcasa. Metoda tine cont de prevenirea riscurilor de contaminare cu material cu risc specific MRS. Se utilizeaza doua cutite, unul pentru sectionarea musculaturii cervicale si altul cu maner de culoare verde pentru sectionarea maduvei spinarii, si este folosit numai pentru acest scop.

Capul provenit de la animale peste 12 luni este considerat SRM, deseu de categoria I, se denatureaza prin adaos de vopsea verde netoxica si se colecteaza in recipienti, urmand a fi ridicati de firma autorizata de ridicare si incinerare a deseurilor, cu care unitatea are contract.

16. Jupuirea animalelor

Jupuirea este operatia de separare a pielii de carcasa prin distrugerea elementelor de legatura dintre derma si stratul subcutanat  (hipoderma), ,acesta din urma trebuie sa ramana atasat la carcasa.Din punct de vedere structural pielea este compusa din trei straturi: epiderma, derma si hipoderma.

Operatia de jupuire este influentata de factori:

- biologici: gradul de aderenta, grosimea si calitatea pielii. Aderenta pielii este diferita in functie de zona pe care o acopera. Pielea adera mai putin in zona pulpelor si abdomenului si mai puternic la nivelul articulatiilor, coastelor si vertebrelor, indeosebi acolo unde exista un numar mai mare de muschi mici, cum sunt muschii intervertebrali si intercostali. Grosimea si calitatea pielii depind de specie, varsta, sex, starea de ingrasare a animalului si de portiunea anatomica pe care o protejeaza. Calitatea pielii este influentata de starea fiziologica a animalului (contuzii, hemoragii ale pielii,starea de epuizare a animalului);

- mecanici: unghiul de tragere si viteza de jupuire. Marimea efortului de jupuire este determinata de gradul de aderenta al pielii si variaza in functie de regiunea corporala de pe care se detaseaza pielea.Efortul de jupuire are valoarea cea mai mare la desprinderea pielii de pe gât, dupa care efortul de jupuire scade in regiunea lombara si apoi creste din nou in zona coxala. La jupuire cozii efortul de jupuire scade la zero. Unghiul de jupuire variaza in functie de configuratia si particularitatile anatomice ale carcasei. Viteza de jupuire trebuie sa fie aleasa in functie de aderenta pielii, in zone cu aderentamare este necesara o viteza mica, iar in unele zone cu aderenta mica, viteza poate creste. Viteza de jupuire este determinata si de rezistenta la rupere a fibrelor musculare. In directie longitudinala, aceasta rezistenta este mai mare decat in directie transversala, fapt ce implica ca si directia de jupuire, precum si marimea vitezei de jupuire sa fie corelate cu modul de distribuie a fibrelor.

Jupuirea se realizeaza evitandu-se contaminarea carcasei cu partea externa a pielii.

Jupuirea ovinelor/caprinelor se poate realiza cu ajutorul cutitului manual, a cutitului cu disc actionat electric sau cu ajutorul unei instalatii de jupuit prin smulgere.

Pieile rezultate in urma jupuirii sunt identificate cu numarul matricol al animalului, sunt supuse inspectarii si apoi se depoziteaza intr-un spatiu special amenajat.

Carcasele sunt transportate urmand a ajunge in zona de prelucrare, realizandu-se astfel trecerea din zona murdara in zona curata.

17. Eviscerarea carcaselor

Este operatiunea tehologica prin care se detaseaza si se scot organele din cavitatea  abdominala si apoi din cavitatea toracica. Se executa pe carcasa suspendata (pozitie verticala). Aceasta operatiune trebuie sa se realizeze in maximum 45 de minute de la asomare si urmareste evitarea ruperii organelor, evitarea inteparii vezicii urinare sau a masei gastro intestinale. Dupa eviscerare masa gastro-intestinala si organele vor fi identificate cu numarul matricol al animalului.

Deschiderea carcasei se face cu grija evitandu-se taierea sau perforarea intestinelor, eliminandu-se in acest fel posibilitatea insamantarii in lant a carcaselor cu eventuali agenti patogeni. In cazul in care a avut loc perforarea intestinelor carcasa se spala, instrumentul de lucru si mainile operatorului se igienizeaza, prin trecerea printr-o solutie dezinfectanta, urmata de o clatire sub jet de apa.

Se scoate masa gastro-intestinala, apoi restul organelor se scot in piesa comuna numita tacam sau pachet de organe ( ficat, pulmon, cord, esofag, trahee, laringe si limba). Grupul de organe si mate va fi dirijat catre inspectia veterinara, sortare, racire, depozitare Tratamentul organelor dupa eviscerare depinde de modul lor de utilizare. Organele destinate consumului uman sunt racite si depozitate, iar masa abdominala este dirijata in zona de prelucrare.

Carcasa dupa eviscerare se supune urmatoarei etape, cea de despicare in jumatati.

18. Despicarea carcaselor

Este operatiunea tehologica de separare a carcasei in doua jumatati (semicarcase).  Despicarea se face prin sectionarea coloanei vertebrale pe linia mediana cu ajutorul unui electrofierastrau prevazut cu dezinfector. Dupa sectionare se va face indepartarea in totalitate a maduvei spinarii. Maduva spinarii se denatureaza prin pulverizare cu vopsea verde, fiind considerat deseu de categoria I, SRM la ovinele peste 12 luni. Carcasele se identifica cu numarul matricol al animalului.

19. Toaletarea carcaselor

Eviscerarea carcaselor este urmata de operatiunea de toletare uscata si umeda. Ordinea mentionata este respectata, pentru ca toaletarea umeda termina curatarea carcasei, a carei atingere ulterioara este neindicata din motive sanitare.

Toaletarea uscata consta in curatarea exteriorului acesteia de diferite aderente, cheaguri de sange si indepartarea eventualelor murdarii. Toaletarea umeda consta in spalarea carcaselor cu jeturi de apa indreptate de sus in jos, sub un unghi ascutit in raport cu suprafata carcasei. Temperatura apei de spalare: 30-32°C.

20. Examenul sanitar-veterinar

Examenul sanitar-veterinar se executa atat in diferite faze ale procesului tehnologic, cat si in final pe carnea in carcasa. La sangerare se urmareste modul in care se face sangerarea, eficienta acesteia (abundenta sau insuficienta), caracteristicile sangelui (culoare, viteza de coagulare). La eviscerare  se observa eventualele lichide pleurale sau peritoneale, modul in care au fost scoase stomacurile, intestinele, organele. Examenul propriu-zis incepe cu organele si continua cu cel al carcasei si consta in: inspectie vizuala, palpatie, sectionare, miros si in anumite conditii, din analize de laborator pentru confirmare.

21. Refrigerarea carcaselor

Carcasele se dirijeaza in zona de preracire si apoi in depozitul de carcasa refrigerata la temperaturi de +0…+4ºC., de unde sunt dirijate catre livrare. Cantarirea carcaselor este necesara pentru evidenta productiei realizate la sacrificare, pentru verificarea randamentului de sacrificare si pentru a putea determina ulterior scazamintele la prelucrarea frigorifica a carnii.

Carcasele se pastreaza suspendate pe carlige pe linia aeriana din depozitul de refrigerare, iar la livrare se transfera tot pe carlige in mijloacele auto, dotate cu echipament frigorific.

Organele (ficat, inima, rinichi, limba, splina, plamani, creier) selectate  pe categorii, se depoziteaza de asemenea in depozitul de refrigerare in navete de plastic sau recipienti de inox, pana la livrare.

Comercializarea carcaselor si organelor este interzisa pana la receptionarea rezultatelor testarii pentru encefalopatia spongiforma transmisibila.

22. Clasificarea si marcarea carcaselor de ovine

In conformitate cu standardele europene, clasificarea carcaselor de ovine se realizeaza prin aprecierea succesiva a starii de ingrasare si a  conformatiei.

Clasificarea carcaselor de ovine adulte prin aprecierea succesiva:

- a conformatiei – în sase clase: S, E, U, R, O şi P

- a starii de îngrasare – in cinci clase: foarte slaba,  slaba,  medie, grasa si  foarte grasa.

Pentru clasa S – superioara, carcasa de ovine adulte nu trebuie sa prezinte defecte vizibile în portiunile sale esentiale (pulpa sau jigou, musculatura dorsolombara si spata). Pentru clasa E – excelenta, carcasa de ovine  adulte nu trebuie sa prezinte defecte esentiale la pulpa sau jigou, la musculatura dorsolombara si spata). Atribuirea claselor de conformatie U – foarte buna, R – buna, O – suficient de buna, P – acceptabila  se va efectua cu conditia corespunderii conformatiei cel putin pe doua, din cele trei portiuni esentiale ale carcasei (pulpa sau jigou, musculatura dorsolombara şi spata).

Clasele pentru starea de ingrasare a carcaselor la ovinele adulte  sunt urmatoarele:
    1) foarte slaba:
    a) grasimea de acoperire – inexistenta sau puţina;
    b) exterior – fara grasime sau cateva urme; 
    c) abdomen – fara grasime sau cateva urme pe rinichi;
    d) torace – fara grasime sau cateva urme între coaste;
    2) slaba:
    a) grasime de acoperire – putina, muschii aproape in totalitate vizibili;
    b) exterior – un strat fin de grasime acopera o parte de carcasa, dar este mai putin vizibila pe membre;
    c) abdomen – urme de grasime sau un strat subtire de grasime acopera o parte din rinichi;
    d) torace – muschii sunt vizibili intre coaste;

3) medie:
    a) muschii – cu exceptia pulpei (jigoului) si spetei, aproape in intregime acoperiti de grasime, slabe depozite de grasime în interiorul cutiei toracice;
    b) exterior – un strat de grasime subtire acoperă o mare parte sau  intreaga carcasa;
stratul de grasime este mai gros la baza cozii;
    c) abdomen – un strat subtire de grasime acopera o parte sau  in intregime rinichii;
    d) torace – muschii sunt inca vizibili intre coaste;
    4) grasa:
    a) muschii – acoperiti de grăsime, dar sunt incă partial vizibili la nivelul pulpei si   spetei, cateva depozite de grasime in interiorul cutiei toracice;
    b) exterior – un strat gros de grasime acopera o mare parte sau intreaga carcasa, dar  stratul de grasime poate să fie mai putin profund pe membre şi mai gros pe spata, depozite de grasime vizibile pe coaste;
    c) abdomen – rinichii sunt acoperiti de grasime;
    d) torace – muşchii dintre coaste pot sa fie infiltrati de grasime; 
    5) foarte grasa:
    a) carcasa acoperita cu un strat gros de grasime, depozite importante de grasime in interiorul cutiei toracice;
    b) exterior – strat de grasime foarte profund, gramezi de grasime vizibile pe toata carcasa, depozite de grasime vizibile pe coaste;
    c) abdomen – rinichii înveliti într-un strat gros de grasime;
    d) torace – muşchii dintre coaste sunt infiltrati de grasime.

Carcasa semnifica: corpul animalului sacrificat, eviscerat, intreg sau sectionat longitudinal, scurs de sange, fara limba, par, copite, organe genitale, osanza, rinichi si diafragma. Carcasa asa cum este descrisa mai sus, se cantareste cat mai repede dupa sacrificare, si nu mai tarziu de 45 minute de la injunghiere. Greutatea carcasei in stare rece se calculeaza prin aplicarea unui coeficient de conversie la rezultatul obtinut. Greutatea carcasei reci se obtine prin reducerea cu 2% din greutatea rezultata la cald, dupa cel mult 45 min de la injunghierea animalului.

Carcasele de ovine se clasifica in momentul cantaririi. Valoarea comerciala a carcasei se determina prin continutul estimat de tesut muscular, in functie de greutatea carcasei.

Abatorul cuprinde: sala de sacrificare animale cu spatiile anexe, precum si depozitul de refrigerare carcasa. Sala de sacrificare este  deservita de urmatoarele incaperi:

- Vestiar filtru medic veterinar

- Vestiar filtru operatori abator

- Rampa receptie animale vii

- Boxa animale suspecte

- Hol staul

- Staul ovine/caprine

- Depozite deseuri

- Spatiu de igienizare recipiente, precum si spatii depozitare recipiente murdare, recipiente curate

- Vestiar filtru pentru personalul operator ce prelucreaza masa gastro intestinala

- Depozit carcase suspecte

- Depozit confiscate

23.Transformari care au loc in carne dupa taierea animalelor

Dupa taierea  animalelor, in tesuturile acestora apar modificari biochimice care antreneaza si modificari fizice si organoleptice. Principalele modificari ale carnii sunt:

- Zvantarea – se produce in primele ore dupa sacrificare si se exteriorizeaza prin formarea la suprafata carnii a unei pelicule uscate, rezultat al evaporarii apei din straturile superficiale;

- Rigiditatea musculara – intervine imediat dupa sacrificare, fenomen care consta in contractarea fibrelor musculare, ca rezultat al scaderii pH-ului datorita degradarii glicogenului;  media mentinerii rigiditatii este de aproximativ 24 ore la animalul adult. Rigiditatea musculara are o deosebita importanta in aprecierea carnurilor, deoarece ofera relatii despre perioada scursa de la taiere, sanatatea animalului si stadiul de prospetime al carnii.

- Maturarea – presupune procese enzimatice care conduc la imbunatatirea proprietatilor organoleptice  ale carnii care devine mai frageda, gustoasa si suculenta, cu aroma placuta, specifica. Procesul incepe la 1-2 zile de la sacrificare.

Caracteristici organoleptice si fizico-chimice ale carnii de oaie/capra obtinute

- Aspect exterior si culoare: la suprafata pelicula uscata de culoare rozie, pe suprafata de sectiune: culoare rosie mai deschisa decat la suprafata, tesut conjunctiv alb-sidefiu si elastic;

- Consistenta: ferma si elastica atat pe suprafata, cat si pe sectiune;

- Miros: placut, caracteristic;

- Aspectul grasimii: culoare alba;

- pH: 5,6-6,2

- Azot usor hidrolizabil pentru carne de ovina/caprina refrigerata: 35 mg NH3/100 g carne.

- Compozitia chimica a tesutului muscular este urmatoarea: apa – 75%, 25% substanta uscata din care: 18% proteine, 3% lipide, substante extractive azotate si neazotate, oligoelemente, substante minerale si vitamine 3%.

24.SUPRAFETE CE VIN IN CONTACT CU PRODUSELE - MATERIALE AVIZATE SANITAR-VETERINAR

Spatiile tehnologice in care se manipuleaza produsele de origine animala vor fi asigurate cu pardoseli si finisaje lavabile si igienizabile, cu scafe rotunjite la intersectiile dintre pereti, tavan si pardoseli. Pardoselile vor fi realizate din materiale lavabile si igienizabile, antiacide, agreate pentru industria alimentara.

Corpurile de iluminat din spatiile tehnologice vor fi cu etansare cu gradul de protectie IP/65. Sistemul de sustinere a liniei de transport conveierizat al carcaselor va fi realizat din structura metalica de otel zincat, iar carligele care vin in contact cu carcasele sunt din otel inoxidabil agreat alimentar.

Pentru transportul intern al semifabricatelor precum si pentru trasportui deseurilor si al confiscatelor se folosesc carucioare de tip recipienti inchisi din otel inoxidabil agreat alimentar, prevazuti cu roti. Carucioarele pentru semifabricate si respectiv cele pentru confiscate sunt diferite si au constructie speciala.

DOTAREA TEHNICA

Dotarea se va face cu utilaje care vor corespunde legislatiei in vigoare la nivelul Uniunii Europene. Principalele utilaje tehnologice vor fi:

Lista utilajelor si dotarilor  este complexa, din care enumeram urmatoarele

TUNEL ANATOMIC DE AFLUIRE

BOXA ASOMARE PORCINE

PLATFORMA FIXA

ASOMATOR ELECTRIC

JGHEAB SANGERARE

POMPA ASPIRARE SANGE

DISPOZITIV RIDICARE PORCINE

RECIPIENT (COLECTARE SANGE)

LINIE SINA DUBLA (*ML)

BAZIN OPARIRE

MACARA

BRAT HIDRAULIC

CARUCIOR

REZERVOR COLECTARE

DISPOZ. DE SPALAT INTESTINE / MATE

FIERASTRAU ELECTRIC

CONVEIER PRERACIRE

MASA INOX

CHIUVETA

STERILIZATOR

TRICHINOSCOP

MODUL ASOMARE OVINE

PLATFORMA FIXA

ASOMATOR ELECTRIC

POMPA ASPIRARE SANGE

BOC CURATARE PIEI

RECIPIENT (COLECTARE SANGE)

LINIE SINA DUBLA

MACARA

BRAT HIDRAULIC

CARUCIOR

REZERVOR COLECTARE

DISPOZ. DE SPALAT INTESTINE / MATE

FIERASTRAU ELECTRIC

CONVEIER PRERACIRE

CENTRALA FRIGORIFICA

POMPE DE CALDURA

GENERATOR ELECTRIC

P.D.A.

INSTALATII DE VENTILATIE SI CLIMATIZARE IN SPATIILE TEHNOLOGICE

- instalatii de climatizare in zona culoarelor de circulatie, zona de abatorizare, zona de prelucrare mate si burti, in sala de transare, de ambalare, de livrare carcase/carne refrigerate;

- instalatii de ventilatie in zone cu umiditate excedentara; oparire si depilare, fierbere, spalare navete, rame, cimbere;

DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU ASIGURAREA  UTILITATILOR

Dotarea gospodariei de apa

grup de pompare;

vas hidrofor;

rezervor metalic;

instalatie de tratare apa (in functie de calitatea apei din bransament retea Pestena).

Centrala termica

- Pompe de caldura 60 - 120  kW;

- sistem de incalzire apa cu panouri solare.

Vestiare, filtru, toalete

Pentru personal s-au creat vestiare filtru separate pentru zona murdara si pentru zona curata: 2 vestiare in zona murdara a abatorului si un vestiar in zona curata.

Pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar atat in zona rampei de receptie animale vii, cat si pe fluxul tehnologic sunt prevazute spatii pentru medicul veterinar, spatii care sunt dotate cu grup sanitar propriu.

Accesul personalului in corpul principal este separat pentru fiecare categorie de personal in functie de exigentele sanitare ale posturilor de lucru:

- accesul in zona murdara la staulele de animale;

- acesul in zona murdara din abator, exclusiv matarie/triperie;

- accesul in zona de prelucrare mate si burti (matarie/triperie);

- accesul personalului in zona curata a corpului principal.

S-a prevazut acces independent al medicului veterinar in spatiul special destinat din zona curata, precum si in spatiul special amenajat din zona murdara (rampa de receptie animale vii).

In toate vestiarele sunt prevazute sali penrtru servirea mesei.

Vestiarele filtru sunt prevazute cu toalete si dusuri in zona dintre spatiul pentru haine de strada si spatiul pentru haine de lucru.

Medicul veterinar are prevazuta toaleta separata in spatiul special destinat in zona curata a corpului principal.

Spatiile pentru toalete sunt proiectate corespunzator principiului ecluzei, astfel incat intre spatiul tehnologic si zona propriu-zisa a toaletelor sa fie cel putin 3 usi.

Atat in spatiile aferente vestiarelor filtru cat si in toalete se va asigura o ventilare corespunzatoare a aerului (minim 6 schimburi de aer pe ora).

Grupurile sanitare si vestiarele in sistem filtru, salile de mese aferente, vor avea peretii de compartimentare din panouri metalice cu fata vazuta lisa, vopsite in culori deschise si pardoseala cu gresie ceramica.

f). MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂȚILOR

5.1.RETEA  ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica este prevazut  a se realiza un bransament la reteaua de medie tensiune din zona.Solutia de bransare se va realiza de catre furnizorul de energie electrica zonal conform avizului de bransament;

Pentru asigurarea alimentarii circuitelor de siguranta in cazul intreruperii accidentale a alimentarii din reteaua nationala, este prevazut un grup electrogen. Acesta va fi montat in incinta corpului principal, in apropierea tabloului electric general.

5.2.RETEA ALIMENTAREA CU APA:

Alimentarea cu apa potabila a obiectivului se va face din bransament la reteaua comunala (sat Pesteana);

Inmagazinarea apei potabile tratate se va face intr-un rezervor de apa, subteran sau suprateran, cu capacitate de cca 20 - 50 m3, protejat contra inghetului.

In rezervor este inmagazinata rezerva de apa pentru compensarea orara a consumului curent (menajer + tehnologic) respectiv rezerva intangibila pentru incendiu;

Cuplat cu rezervorul de apa se afla Statia de pompare care cuprinde:

- Grup de pompare pentru consum curent 
Instalatie de dezinfectie a apei cu ultraviolete  - optional functie de rezultatele analizei apei;

Racordul si distributia de apa potabila in cladire se va realiza cu teava de PPR pentru instalatii sanitare Contorizarea consumului de apa se  realizeaza cu ajutorul apometrului montat in camin apometru, proiectat, la limita de proprietate;

Distributia apei reci in cladire se va reabilita  cu teava din PPR sau Cu sanitar, pentru instalatii sanitare, montata ingropat. Conductele de apa rece din instalatia interioara de apa vor fi izolate, contra formarii condensului si protejate  / termoizolate;

2.3.RETEA DE CANALIZAREA APE MENAJERE:

In urma desfasurarii activitatii rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate tehnologice;

- ape uzate menajere;

- ape pluviale.

In incinta unitatii, canalizarea se executa in sistem divizor.

Apele uzate tehnologice vor fi colectate separat de apele menajere si vor fi trecute prin separatoare locale de grasimi, inainte de a fi evacuate in reteaua de canalizare din incinta.

Apele uzate tehnologice, de la separatoarele de grasimi sunt trecute prin statia de epurare, dupa care apa epurata la nivelul normei NTPA 002/2002 va  fi evacuata in canlizarea  localitatii  din zona, pentru care S.C FERMA DENIS S.R.L. are contract incheiat cu S.C. APAPROD S.A.

Apele uzate de la rampa de spalare auto si de la boxa de spalare si dezinfectie auto, precum si apele pluviuale colectate de pe platformele carosabile, vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi inainte de a fi deversate la statia de epurare pe conducta

Apele uzate menajere sunt evacuate direct la statia de epurare prin reteaua de canalizare special destinata, comuna cu a apelor tehnologice in aval de separatorul de grasimi.

Statia de epurare s-a dimensionat in functie de calitatea apelor uzate tehnologice, ape care contin resturi de furaje, par, urina, excremente, urme de sange, fragmente de carne si grasime, etc.

Apele pluviale sunt colectate de pe cladiri prin burlane exterioare si de pe platformele betonate prin rigole si sifoane si evacuate printr-un sistem de canalizare special destinat. Sunt evacuate in emisarul natural, din zona.

2.4. ASIGURAREA AGENTULUI TERMIC.

INSTALATII DE INCALZIRE

Necesarul  de caldura pentru incaperi este stabilit conform SR 1907 – 97, SR 1907 – 2 – 97, STAS 4839/1980 si STAS 1797/2 – 79 si C 107/3 – 1997.

Obiectivul se gaseste in zona climatica III, zona eoliana IV si se vor stabilii:

- temperatura exterioara de calcul te = -18° C.

In urma calculelor privind determinarea necesarului de caldura pentru incalzire s-a stabilit sarcina termica pentru incalzire si apoi s-au prevazut corpurile de incalzire in fiecare incapere.Necesarul de caldura pentru incalzirea spatiilor si preparare ACM, respectiv rezerva tehnologica este estimata la : 200 kW; S-a ales sistemul de incalzire avand agent termic apa calda 90/70° C, produs in CT proprie ce se va dota cu doua pompe de caldura de cca  80 – 120  kw / fiecare ;

Centrala termica va fi amplasata intr-un spatiu special amenajat, astfel incat sa se respecte conditiile impuse de ’’Normativul pentru proiectarea si executare instalatiilor de incalzire centrala’’- I13 – 2015. Asigurarea instalatiei de incalzire se va face prin vas de expansiune inchis cu membrana interschimbabila si supapa de siguranta. Circulatia agentului termic in instalatie este asigurata de cate pompe de circulatie montata pe conductele tur a fiecarui circuit, dimensionata astfel incat sa acopere pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din instalatia interioara pe fiecare circuit; va fi prevazuta cate o pompa de rezerva pe fiecare circuit. Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor ISCIR vor trebui sa corespunda si prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditiilor de omologare ale Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML), sa fie insotite de certificatul de atestare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

NU ESTE CAZUL

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

SE FOLOSESC CAILE DE ACCES EXISTENTE SI SE CONSTRUIESC ACCESE DOAR PE AMPLASAMENT – CF PROIECT

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

PIATRA SI NISIP – LA CONSTRUCTII – DIN SURSE ATESTATE (CARIERE, FURNIZORI ACREDITATI)

ALIMENTARE CU APA – DIN RETEAUA DE APA POTABILA LOCALITATE

ENERGIE TERMICA – SISTEM PERFORMANT CU POMPE DE CALDURA – FARA ELIMINARE DE NOXE

- metode folosite în construcție/demolare;

LA CONSTRUCTIE – METODE STANDARDIZATE CF NORMATIVE DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CAT MAI PRIETENOASE CU MEDIUL

LA DEMOLARE – NU ESTE CAZUL;

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

CONFORM PROIECT TEHNIC CE SE VA ELABORA PT AUTORIZAREA CONSTRUIRII, CONFORM NORMATIVE DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR, DUPA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SE VOR REALIZA INFRASTRUCTURA, SUPRASTRUCTURA CLADIRILOR SI REALIZAREA PLANTATIEI, ULTERIOR FINISAJE, INSTALATII, UTILITATI SI LA FINAL AMENAJAREA INCINTEI;

SE VA REALIZA PUNEREA IN FUNCTIUNE NUMAI DUPA PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE REALIZAT CU CONSTRUCTORI AUTORIZATI IN PREZENTA DIRIGINTELUI DE SANTIER; NU SE PUNE PROBLEMA DE REFACERE CEL PUTIN 30 – 50 ANI;

SUNT ANEXATE LA NOTIFICARE PLANURILE DE SITUATIE, INCADRARE IN TERITORIU SI PLANIMETIILE CLADIRILOR PROPUSE;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

NU ESTE CAZUL

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

NU ESTE CAZUL

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

NU ESTE CAZUL

- alte autorizații cerute pentru proiect.

CONFORM CERTIFICAT URBANISM NR 1/7 / 05.03.2024 ELIBERAT DE PRIMARIA COMUNEI DENSUS

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

FOLOSINTA ACTUALA  - TEREN   INTRAVILAN SI EXTRAVILAN - FANEATA

Amplasarea clădiriilor propuse, faţă de limitele incintei, este:

- Pe direcţia V faţă de  DRUM SERVITUTE   la distanţe de  cca 14,80 m  -  PRECIZAM FAPTUL CA ACCESUL PE PROPRIETATE SE REALIZEAZA DIN DRUM DE SERVITUTE – curte proprie si teren liber de constructii

- Pe direcţia N  faţă de  limita de proprietate se invecineaza cu  curte proprie cca 16,00 m si proprietate  privata,  teren liber de constructii minim 200 m;

- Pe direcţia S  faţă de  limita de proprietate se invecineaza cu incinta proprie cca 152 m si cu proprietati   private libere de constructii;

- Pe direcţia V  faţă de  limita de proprietate se invecineaza cu incinta proprie cca 180 m si cu proprietati   private libere de constructii;

 politici de zonare și de folosire a terenului;

NU ESTE CAZUL

 arealele sensibile;

COMUNA DENSUS, UNDE SE PROPUNE REALIZAREA INVESTITIEI, ETE SITUATA IN INTREGIME PE TERITORIUL GEOPARCULUI DINOZAURILOR TARA HATEGULUI

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

EXTRAS Inventar de coordonate:

INVENTAR DE COORDONATE - fişier ASCII Judeţul: HUNEDOARA Denumire UAT: DENSUS

CF 60334

====================================

| Pct. |  Nord (X)   |   Est (Y)   |

====================================

|1     | 452298.927  | 331415.928  |

|2     | 452242.478  | 331555.296  |

|3     | 452221.936  | 331542.047  |

|4     | 452201.877  | 331527.733  |

|5     | 452188.359  | 331523.975  |

|6     | 452176.718  | 331525.102  |

|7     | 452164.702  | 331524.727  |

|8     | 452132.692  | 331514.858  |

|9     | 452093.505  | 331500.891  |

|10    | 452156.026  | 331361.169  |

|11    | 452189.621  | 331374.745  |

====================================

S=22953mp

EXTRAS Inventar de coordonate:

INVENTAR DE COORDONATE - fişier ASCII Judeţul: HUNEDOARA Denumire UAT: DENSUS

CF 61325

====================================

| Pct. |  Nord (X)   |   Est (Y)   |

====================================

|1     | 452242.478  | 331555.296  |

|2     | 452238.470  | 331591.635  |

|3     | 452239.241  | 331594.639  |

|4     | 452237.355  | 331600.472  |

|5     | 452234.955  | 331606.646  |

|6     | 452234.184  | 331611.709  |

|7     | 452234.871  | 331615.657  |

|8     | 452236.156  | 331618.486  |

|9     | 452239.154  | 331621.060  |

|10    | 452242.582  | 331625.008  |

|11    | 452244.554  | 331628.267  |

|12    | 452246.611  | 331634.785  |

|13    | 452247.553  | 331641.907  |

|14    | 452245.925  | 331647.399  |

|15    | 452245.324  | 331651.258  |

|16    | 452246.181  | 331655.206  |

|17    | 452249.103  | 331658.259  |

|18    | 452292.231  | 331563.853  |

|19    | 452336.408  | 331583.775  |

|20    | 452350.605  | 331552.697  |

|21    | 452400.221  | 331444.088  |

|22    | 452349.516  | 331430.487  |

|23    | 452298.927  | 331415.927  |

====================================

S=18001mp

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

NU ESTE CAZUL

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Evacuarea deseurilor   -  vor fi  depozitate pe platforma de deseuri solide, urmand a fi ridicate de unitati specializate sau de  serviciul de salubrizare al comunei, sau societati acreditate pe baza de contract cu S.C. FERMA DENIS S.R.L.

Pentru evacuarea apelor uzate menajere ale spatiilor tehnologice s-a prevazut o instalatie de canalizare din tuburi de polipropilena de canalizare ignifuga, având diametre cuprinse intre De 32 mm si De 110 mm.Conductele orizontale de canalizare vor fi montate cu pantele prevazute in planuri (minim de 2%). Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu aeratoare cu membrana pentru aerisire.

Conductele de canalizare de sub pardoseala montate in pamant vor fi realizate din tuburi de canalizare din PVC cu imbinare prin mufe. Conductele de canalizare care sunt pozitionate deasupra pardoselii parterului se pot imbina si prin mufa cu inel de cauciuc.

La trecerea pe sub zone de fundare a conductelor de canalizare cu diametrul De 110 mm, acestea vor fi protejate prin conducte de otel cu diametrul  (168 x 5 mm.

In exteriorul cladirii conductele de canalizare menajera se vor realiza din tuburi de PVC-KG (e110 - 160 mm ele fiind dimensionate conform STAS 1795-90.

Conductele exterioare de canalizare menajera au fost prevazute cu pante de minim 0,8% pentru asigurarea vitezei minime de autocuratire de 0,7 m/s.

Retelele de canalizare menajera vor fi realizate respectând prevederile STAS 3051-91. Pe reteaua proiectata a fost prevazut un camin de vizitare la schimbarile de directie.

Apele tehnologice uzate se colectează într-o microstatie de epurare amplasata in incinta, la limita de proprietate, de unde se evacuează la canalizarea  localitatii, pe baza de contract incheiat intre beneficiar si societatea care opereaza sistemul centralizat apa/canal din localitate;

Principalele caracteristici:

| Qt zi med = 5 000 l/zi x 1,5 l/l = 5.000 l/zi = 5,0 m3/zi Qt zi max = Kzi Qzi med = 6,250 m3/zi (Rotund 6,25 m3/zi) Qt h max = 1/24 x Ko x Qzi max = 0,26 m3/h Capacitate statie epurare: 6,25 mc / zi |
| --- |
| Calitatea apei epurate si eficienta statiei de epurare |
| CBO5 | < 25mg/l | 94,24% |
| CCO-Cr | <125mg/l | 94,77% |
| MTS | <60mg/l |  | 90% Lucrari conexe si |
|  |  |  | utilitati aferente |
| Consumul zilnic de energie electrica :15,20 kWh/zi |
| Puterea totala instalata :7,50 kWh |

Statia de epurare va satisface cerintele impuse de normele europene si normele nationale (NTPA 002/2002) privind calitatea apelor uzate.respectiv:

| NR. CRT. | VALORI MAXIME ALE INDICATORULUI DE CALITATE |
| --- | --- |
| 1 | Temperatura 40 OC |
| 2 | pH 6,5-8,5 |
| 3 | Materii în suspensie 350 mg / dm3 |
| 4 | Consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO(5) 300 mg O2 / dm3 |
| 5 | Consum chimic de oxigen - metoda cu 500 mg O2 / dm3 |
| 6 | Azot amoniacal (NH4+) 30 mg / dm3 |
| 7 | Fosfor total (P) 5 mg / dm3 |
| 8 | Cianuri totale (CN) 1 mg / dm3 |
| 9 | Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-) 1 mg / dm3 |
| 10 | Sulfiţi (SO3)2- 2 mg / dm3 |
| 11 | . Sulfaţi (SO4)2- 600 mg / dm3 |
| 12 | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) 30 mg / dm3 |
| 13 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici 30 mg / dm3 |
| 14 | Detergenţi sintetici biodegradabili 25 mg / dm3 |
| 15 | Plumb (Pb2+) 0.5 mg / dm3 |
| 16 | Cadmiu (Cd2+) 0.3 mg / dm3 |
| 17 | Crom total (Cr3+ + Cr6+) 1.5 mg / dm3 |
| 18 | . Crom hexavalent (Cr6+) 0.2 mg / dm3 |
| 19 | Cupru (Cu2+) 0.2 mg / dm3 |
| 20 | . Nichel (Ni2+) 1 mg / dm3 |
| 21 | Zinc (Zn2)2 1 mg / dm3 |
| 22 | Mangan total (Mn) 2 mg / dm3 |
| 23 | Clor rezidual liber (Cl2) 0.5 mg / dm3 |

Dotarile statiei:

-	pompe submersibile ( SAAB ) cu tocator,

-	retea de difuzori cu bule medii

-	gratar static

-	pompe dozare solutii coagulant, floculant si neutralizare.

-	debitmetru electromagnetic

-	pompe submersibile (DE/DSK-10)

-	 retea de aerare cu difuzori de bule fine in compartimentul de epurare biologica primara

-	 retea de aerare cu difuzori de bule fine in compartimentul de epurare biologica finala

-	suflante de aer: 4 kW, 250 mc aer

-	pompe submersibile ABS, rotor vortex P=0,83 kW

-	mixer submersibil montat pe fundul reactorului, P=1,92kW

-	tablou de comanda si control.

Pentru neutralizarea apelor s-a prevazut un dozator de solutie pentru neutralizare echipat cu senzor de pH.

Fluxul tehnologic:

Tehnologia de epurare este prezentata in figura urmatoare:

LEGENDA

A.  Camin  PE / PP cu sita

B.  Camin PE / PP -scparator grasimi

C.   Camin PE / PP -pompare

D.   Tratare chimica

E.   Rezervor colectare sedimentare

F.   Rczcrvor prccpurare  l

G.   Rezervor preepurare 2

H.   Rezervor pompare

I.    Bazin aerare

J.    Ingrosator namol

K.   Rezervor beton-colectare ape menajere

L.   Colectare namol ingrosat

D1. Debitmetru electromagnetic

D2. Pompa dozaj coagulant

D3. Serpentina coagulare

D4. Pompa dozaj floculant

D5. Pompa dozaj neutralizant

D6. Suflante

El. Pompa namol

H1. Pompa transvazarc apa

11.  Pompa evacuare apa

12.  Pompa namol activ

K1. Pompa ape menajere

J1.  Pompa evacuate namol

- componentele statiei si parametrii importanti:

- camera gratar static : 800 x 600 mm;

- separator grasimi :1.500 x 600 x 1.936mm;

- statie de pompare si bazin de omogenizare: 1.000 x 2.000 x 1.700 mm;

- reactorul cu functiune secventiala : 2.500 x 2.300 x 4.100 mm;

- bazinul de stocare a namolului : 2.500 x 1.200 x 2.200 mm:

- caracteristici suflanta: 50 mc aer/h, 0,75 kW

- caracteristici pompa dozare solutie de neutralizare: 10 l/h la P=0,18 kW,

- caracteristici pompa dozare coagulant: 100 l/h la P=0,20 kW, -

- caracteristici pompa dozare floculant: 120 l/h la P=0,26 kW,

- pompe submersibile ( SAAB / GRUNDFOS ) cu tocator, P=1,1kW

- pompe submersibile (GRUNDFOS), P=0,5kW

- mixer submersibil, P=0,75 kW

- puterea totala instalata :7,50 kWh

## DESCRIEREA STATIEI

TREAPTA MECANICA cu rol de retinere a solidelor grosiere in suspensie si reducere a grasimilor este formata dintr-un camin de PE / PP echipat cu un gratar static de retinere a corpurilor plutitoare,  a suspensiilor grosiere si un separator de grasimi;

TREAPTA CHIMICA reduce grasimile aflate in suspensie, suspensiile fine, o parte din substantele anorganice si organice dizolvate si reglraza pH-ul. Este formats dintr-o serpentina de tratare chimica cu patru brate longitudinale cu lungimea de 1 m, un filtru Y, un debimetru electromagnetic DN 80, un senzor de pH, priza de dozare a solutiei de coagulare la intrarea in serpentina, priza de dozare a floculantului la iesire din serpentina de tratare chimica si un rezervor colectare-sedimentare (decantor primar) - E cu V= 5 mc, cu trei compartimente, prevazut cu pompa de namol E1.

Treapta biologica retine solidele fine in suspensie prin decantare finala, reduce compusii pe baza de carbon, azot si fosfor, realizeaza oxigenarea apei epurate si separarea, ingrosarea, mineralizarea si evacuarea namolului in exces. Este formats din:

- rezervor de colectare - ( F), capacitate 2000 l, cu rol de amastecare- omogenizare si de treapta primara de epurare biologica. Este prevazut cu o retea de membrane cu bule fine pentru amestecarea -omogenizarea apelor menajere si industriale si epurarea biologica in regim anoxic

- rezervor de preepurare (G), capacitate 2000 l. Este prevazut cu o retea de membrane cu bule fine pentru epurarea biologica in regim anoxic

- rezervor de pompare tip Diamant (H), capacitate 2000 l. Alimenteaza reactorul biologic final Treapta biologica finala formata dintr-un reactor din PE / PP echipat cu o retea de difuzori cu bule medii, pompa recirculare si evacuare namol activ, pompa evacuare apa epurata si mixer submersibil pentru amestecare, aduce apa la parametri de epurare. Functioneaza in regim secvential, SBR.

## FUNCTIONAREA STATIEI

Apa uzata trece prin gratarul static unde sunt retinute materiile in suspensie, separabile gravitational. Se retin apriximativ 3-5% din cantitatea de corpuri transportate.

Materiile retinute sunt inlaturate si descarcate periodic intr-un container.

Apa uzata trece prin separatorul de grasimi inainte de a intra in bazinul de egalizare si pompare.

Separatorul de grasimi este aerat prin intermediul difuzorilor de bule medii in vederea cresterii eficientei de separare a grasimilor. Continutul separatorului va fi vidanjat periodic.

Apa uzata industriala ajunge in statia de pompare. Aici apa se omogenizeaza partial si este pompata cu pompe industriale submersibile cu tocator (1 pompa activa si 1 pompa de rezerva), printr-o serpentina de tratare chimica, in bazinul de retinere a namolului primar decantat si flotat.

Apa este pompata din bazin, in serpentina de tratare chimica. La intrarea in serpentina este montat filtrul Y, debitmetru electromagnetic si senzorul de pH. Serpentina este prevazuta la intrare cu o priza penru dozarea solutiei de coagulare, iar la iesire cu o priza pentru dozarea floculantului. Treapta chimica este prevazuta cu:

- D1. Debitmetru electromagnetic DN80, marca ProMinent - Germania;

- D2. Pompa dozaj coagulant - din recipient standard;

- D3. Serpentina coagulare - din teava PPr, DN90;

- D4. Pompa dozaj floculant - din recipient;

- D5. Pompa dozare solutie neutralizare - se realizeaza pe traseul de evacuare apa in decantor. Instalatia separa grasimile si solidele fine aflate in suspensie, precum si de reglare a pH-ului.

Comanda pompelor de dozare este data de debitmetrul electromagnetic, acesta avand si functia de a corela cantitatile de coagulant si polimer dozate, cu debitul de apa uzata ce vine din fabrica. Apa tratata chimic si neutralizata intra in decantorul primar E. Separa suspensiile floculate prin tratament chimic. Pompa de extractie namol primar evacueaza periodic acest namol in ingrosatorul de namol, existand astfel timpul necesar pentru stabilizare. Grasimile sunt retinute in primele doua compartimente si vor fi evacuate periodic, manual, in containeul (L). Amplasarea containerului se va face in asa fel incat apa scursa prin sita sa reintre in circuit fara pompare.

PREEPURAREA. Intrucat tehnologia SBR cu o singura treapta de epurare biologica a apei tratate chimic nu asigura parametrii ceruti de NTPA 001/ 002/2002, este necesara o treapta biologica de preepurare cu namol activ. Pentru aceasta s-au montat 3 rezervoare tip Diamant 1.000L (F, G si H) care asigura volumul maxim al unei sarje de tratare la Qmax = 3 mc/zi apa uzata. In primul rezervor se aduna apa uzata tratata chimic si neutralizata, apa uzata menajera si namolul recirculat din bazinul biologic principal. Are rol de camin de colectare-pompare ape menajere. Pompa aferenta transporta apele uzate menajere in Rezervorul F cu rol de rezervor amestecare-omogenizare si treapta primara de epurare biologica. Este prevazut cu membrane de aerare cu bule fine pentru a asigura amestecarea-omogenizarea apelor uzate industriale cu apele uzate menajere colectate de la grupurile sociale ale fabricii si pentru epurarea biologica primara in regim anoxic, impreuna cu rezervorul G. In acest rezervor se recircula namolul activ din SBR pentru mentinerea activitatii biologice. Comunica la partea superioara cu rezevorul F si la baza cu rezervorul H. Acest rezervor va fi prevazut cu membrane de aerare cu bule fine pentru a epurare biologica primara in regim anoxic, impreuna cu rezervorul F. Rezervorul H are rol de rezervor stocare-pompare. Asigura alimentarea reactorului biologic.

EPURAREA BIOLOGICA FINALA este o tehnologie biologica de tip SBR cu folosirea suflantelor si aeratoarelor cu membrana existente. Panoul de comanda DIGITAL de tip PROCONTROL poate asigura comenzile necesare pe tehnologie de tratare SBR pentru debite medii de pana la 5 mc/zi. Instalatia a fost programata sa functioneze cu 3 sarje de tratare/zi, corelate cu programul fabricii, dar s-a trecut la un program cu 1-2 ciclu/zi.

Reactorul functioneaza pe baza procesului de namol activat. Principala diferenta in functionare a statiei de epurare SBR, fata de procedeul obisnuit cu namol activ, consta in faptul ca este folosit acelasi bazin in toate fazele procesului. In acest fel, constructia si instalarea devin foarte usoare, ca si operarea, care nu necesita o specializare specifica.

In reactor, biomasa este aerata prin injectie de aer. Aerul este introdus in masa de apa uzata cu ajutorul unor difuzori cu bule medii, care sunt instalati pe fundul bazinului, obtinandu-se astfel o omogenizare buna si o cantitate maxima de oxigen dizolvat. Reteaua de distributie a aerului dispusa pe toata lungimea efectiva a reactorului, asigura o distributie uniforma a aerului.

Procesul are loc ciclic, la intervale de timp precise. Apa uzata amestecata cu namolul activat ramane in reactor atat timp cat dureaza toate ciclurile, eliminand astfel nevoia unui agent de limpezire. Ciclurile specifice de epurare sunt :

- Umplerea reactorului cu apa uzata;

- Epurarea aeroba (aerare /omogenizare) a continutului din reactor;

- Decantare (decantare lenta si limpezire);

- Evacuarea din reactor a apei tratate in emisar ;

- Evacuarea namolului in exces;

De pe fundul reactorului, namolul este transportat cu ajutorul unei pompe air-lift la bazinul stocare a namolului J, unde este depozitat si, odata pe saptamana, este pompat cu o pompa de namol intr-un container pentru vidanjare. Tot aici se aduce prin pompare namolul primar din compartimentul E. Are rol de ingrosare a namolului de la 2% s.u., la 5%-6% s.u. si stabilizare aeroba inainte de evacuare in containerul de vidanjare.

Necesarul de aer este asigurat de 2 suflante cu canale laterale, FUJIMAC MAC150R 2– producator japonez (p=500 mbar) montate in pavilionul tehnologic.

Suflantele (1 in functiune si una in rezerva) furnizeaza necesarul de aer pentru aerarea bazinelor F, G, a reactorului cu functionare secventiala I si a bazinului de stocare namol in exces J. Furnizarea de oxigen este calculata pentru a acoperi necesarul de 2 kg O2 pe 1 kg CBO5.

In modul automat de functionare, o suflanta va fi in functiune si una va fi in mod continuu pe rezerva automata, pentru a putea prelua functia celei in operare in caz de avarie. Succesiunea functionarii suflantelor este automata, in asa fel incat perioadele de operare ale celor doua suflante sa fie egale. In program s-a ales perioda de 24 ore.

Suflantele sunt instalate in camera mecanica alaturi de panoul de comanda si control.

Se va asigura evacuarea in canalizarea localitatii de ape uzate cf NTPA 002;

CANALIZAREA APELOR METEORICE

Debitului maxim al apelor meteorice se determina cu relatia:

Qpl = m x Si x Φ i x I, in care:

m = coeficient de inmagazinare al sistemului de canalizare; m = 0.8

Si  = aria suprafetei de colectare i, in hectare;

Φ i = coeficient de scurgere aferent suprafetei S i

I  = intensitatea normata a ploii de calcul, in functie de frecventa f, si de durata  t a ploii  de calcul, conform STAS 9470, in [ l/s x ha ];

Pentru clasa de importanta si categoria de importanta in care este incadrat obiectivul, se adopta  t = 10 min. si   f=2/1.

Pentru zona climatica a obiectivului rezulta intensitate a ploii de calcul I = 150 l/s x ha

Din calcul rezulta:

Qpl =14,64 l/s

Apele pluviale vor fi dirijate spre rigole proiectate in incinta, ce converg catre un parau de camp;

Platforma betonata/ dalata  pentru  parcare utilaje va fi prevazuta  cu rigola de protectie unde  se intercaleaza un separator de hidrocarburi, inainte de emisar ;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

NU ESTE CAZUL – NU EXISTA SURSE DE POLUARE A AERULUI – UTILAJUL PROPUS PENTRU PRODUCERE ENERGIE IN CT ESTE UN GRUP DE POMPE DE CALDURA  CARE FUNCTIONEAZA CU ENERGIE ELECTRICE SI  NU GENEREAZA EMISII / NOXE,

Caracteristicile:

Unitate externa

- Alimentare electrica: 400V /50 /Hz

- Puterea nominala incalzire: 100 - 120 kW

- Puterea nominala racire: 60 - 80 kW

- Putere absorbita incalzire:  20 – 25 kW

- Putere absorbita racire: 12 – 15  kW

Unitate interna

- Alimentare electrica: 230V  / 50 /Hz

- Presiune sonora: 20 -30 dB(A)

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

NU ESTE CAZUL

Protecţia la zgomotul produs de circulaţia  diverselor fluide în instalaţii si utilaje Reducerea nivelului de zgomot datorat curgerii fluidelor în instalaţii se face prin:

- executarea coloanelor în ghene zidite;

- limitarea vitezei fluidelor în ţevi la maxim 2 m/s;

- limitarea nivelului de zgomot specific la robinetele instalaţiilor de fertiirigare la 35 db;

- utilizarea numai a aparatelor cu parametri înscrişi în prevederile normelor în vigoare

- utilajele aferente obiectivului sunt printre cele mai noi in domeniu  si respecta legislatia europeana in curs

- IN CONCLUZIE, NU EXISTA SURSE MAJORE DE POLUARE SONORA, LA SITUATIA PROPUSA

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

NU ESTE CAZUL – NU EXISTA SURSE DE RADIATII

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

*PRIN RESPECTAREA SPATIULUI DE DEPOZITARE A DESEURILOR PENTRU CONSTRUCTII SI DEPOZITAREA ACESTORA IN SPATIUL INDICAT DE PRIMARIA LOCALITATII DUPA ELIBERAREA  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

COMUNA DENSUS, UNDE SE PROPUNE REALIZAREA INVESTITIEI, ETE SITUATA IN INTREGIME PE TERITORIUL GEOPARCULUI DINOZAURILOR TARA HATEGULUI;

Geoparcul dinozaurilor Tara Hategului este o arie protejata de interes national, declarata astfel prin HG 2151/2004. Din anul 2005 Geoparcul a fost acceptat in Reteaua Europeana a Geoparcurilor si in Reteaua Globala (sub egida UNESCO). Din anul 2007 are in interiorul sau o suprafata de 2 3940 ha, protejata sub denumirea de ,,Situl Strei-Hateg", ca propunere de sit pentru reteaua ecologica europeana NATURA 2000, in vederea conservarii habitatelor naturale si a speciilor de plante si animale salbatice de interes comunitar.

Aceasta arie naturala protejata are un statut special, datorita gradului ridicat de locuire si scopul sau este de a asigura protectia patrimoniului natural si cultural al Tarii Hategului.

Geoparcul cuprinde elemente de interes geologic deosebit alaturi de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric si cultural. Factorul cheie care personalizeaza acest teritoriu este reprezentat de siturile cu fosile de dinozauri de varsta Cretacic Superior. Dinozaurii pitici din Depresiunea Hateg sunt unici in lume, importanta §tiintifica si atractivitatea lor fiind sporita prin descoperirile de cuiburi cu oua si embrioni de dinozauri, ale unor mamifere contemporane dinozaurilor si a unei reptile zburatoare (Hatzegopteryx), din grupul pterosaurilor.

In cadrul Geoparcului sunt incluse sj urmatoarele rezervatii naturale: Paleofauna reptiliana Tustea, Locul fosilifer cu dinozauri Sanpetru, Mlastina de la Pesteana, Varful Poieni, Padurea Slivut, Fanatele cu Narcise de la Nucsoara, Fanatele Pui.

Limitele Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului

Limita sudică porneşte de pe malul NV al lacului de acumulare de la Gura Apei (borna silvică 204 UP III, OS Retezat), urmăreşte malul stâng al lacului de acumulare până în dreptul barajului pe care îl traversează către malul drept al Râului Mare (borna silvică 339 UP III, OS Retezat). Mai departe limita urmăreşte limita fondului forestier până în dreptul muchiei Runcului (borna 4 UP V, OS Retezat) şi în continuare, tot pe limita fondului forestier, până în borna silvică 1 a UP V, OS Retezat, apoi urcă prin pădure pe culmea secundară Muchia Picuiului, în vârful Picuiului (1.827,3 m) şi se continuă spre SV până în vârful Poienii (1.736 m). De aici coboară la limita fondului forestier continuând până în confluenţa pâraielor Lănciţu/ Gârlii. În continuare limita urmăreşte spre amonte malul drept al pârâului Gârlii până la borna silvică 46 UP V, OS Retezat. De aici limita se orientează din nou pe limita fondului forestier cu proprietăţile comunei Râul de Mori (bornele silvice 51, 45, 49 ale UP V, OS Retezat), pe versantul stâng al Lânciţului până pe culmea care coboară din vârful Retezat spre vârful Picuiu (borna silvică 47 UP V, OS Retezat). De aici limita coboară în Valea Râuşor (borna silvică 51 UP I OS Retezat), după care urmează în aval malul stâng al pârâului, până la confluenţa Râuşor/Ştevea. În continuare limita urmăreşte traseul drumului forestier până la confluenţa Râuşor/ pârâul Sec (borna silvică 34 UP I, OS Retezat). De aici se orientează spre SE, pe culmea Secului, până sub cota 1683,0 m (borna silvică 31 a UP I OS Retezat), situată pe culmea Lolaia - Rucşorii, trece prin vârful Lolăii (1532,0 m) din care coboară pe o culme secundară la confluenţa Lolaia (Pietrele)/Obârşia Nucşoarei. De la confluenţă limita urcă pe o culme secundară la borna silvică 258 UP VI. OS Pui de la care coboară în Valea Mălăeştilor din care urcă pe un afluent al acesteia până în vârful Mic (1634,0). În continuare limita coboară pe un interfluviu secundar, prin locul numit Coliba Iancului în pârâul Paroş (borna silvică 185 UP VI, OS Pui), apoi urmăreşte aval malul stâng al acestuia până la borna 160 UP VI, OS PUI. De la aceasta, urcă pe un bot de deal la borna silvică 159 UP VI, OS Pui, din care coboară în Pârâul Mic (borna silvică 157 UP VI, OS Pui), urmăreşte amonte pârâul până la borna silvică 146 UP VI OS Pui, după care urcă în culmea Întâlnicioara (borna silvică 137 UP VI, OS Pui). În continuare limita de sud coboară în Valea Râul Alb (borna silvică 134 UP, OS Pui), apoi urcă în culmea Coroeştilor (borna silvică 79 UP VI, OS Pui), situată pe interfluviul dintre Râul Alb şi Pârâul Poienii, trece prin vârful Brădetului (1861,3 m) şi cota 1862,7 m după care urmăreşte interfluviul dintre Râul Alb şi Râul Bărbat, până în vârful Capul Găierului (1846,5 m), trecând prin cotele 1862,7 m şi 1834,0 m. Din vârful Capul Găierului limita coboară pe o culme secundară în valea Râul Bărbat şi urmăreşte spre amonte (circa 2 km) malul drept al Râului Bărbat, până la borna silvică 162 UP V, OS Pui. De aici urcă culmea Bilugu Mare, cota 1755,3 m. Începând din Valea Râului Mare până în acest punct limita sudică a Geoparcului se confundă cu limita nordică, parţial, estică a Parcului Naţional Retezat. În continuare spre est limita se constituie prin limitele administrative ale comunelor Pui, respectiv Baru Mare cu Câmpul lui Neag, oraşul Uricani şi Lupeni. Din Vârful Bilugu Mare, limita sudică a Geoparcului urmăreşte spre est creasta principală trecând peste vârful Bilugul Mic, cota 1464,5 m, Curmătura Făgeţel - Vârful Făgeţel, cota 1589,0 m., Curmătura Tulişa, 1555 m. şi Vârful Tulişa, Cota 1792,5 m. Din Vârful Tulişa în continuare spre est limita trece prin dealul Coasta Laturii, cota 1695,1 m., vârful Mic, cota 1516,5 m, dealul Cornetul (1428,3 m), Poiana Cornetului, Piscul Oborocii, cota 1475,1 m şi se termină în culmea cu cota 1516,3 m.

Limita estică debutează la gura Văii Slivuţului, traversează DN 68, Haţeg - Simeria, apoi pe direcţia sud urmează traiectul CF. pe o distanţă de circa 1,75 km. după care trece în versantul drept al Streiului şi pe lângă cătunul Bercu urcă pe un torent (până în zona mediană a acestuia), în versantul drept prin poiana Vulturenilor se ajunge pe culmea cu cota 875,5 m. În continuare limita urmăreşte culmea principală trecând peste vârful Moşotca, cota 1.001,3 m; culmea "La cruce" - cota 1029,2 m, coboară pe direcţia sud pe un picior secundar în Valea Mică apoi din nou urcă în culmea Mesteacănului, cotele 986,7 m, 989,7 m - dealul Bârnei, ca din zona culmii cu cota 919,7 m să se facă joncţiunea cu limita vestică a Parcului Natural Ciclovina - Grădiştea de Munte. Această limită trece prin vârful Lăutu, cota 910 m. În continuare limita coboară spre SSE, pe o culme secundară, în pârâul Văratecu, pe care îl urmează aval până la confluenţa cu Valea Dreptu. Urmăreşte amonte Valea Dreptu (circa 1,3 km), până la limita pădurii şi urcă în Vârful Măgura cota 803,6 m, trecând prin cota 616 m. Din vârful Măgura limita coboară prin Dealul Coroi, cota 678 m în Valea Ohaba [IV-1.117.6], la confluenţa acesteia cu pârâul care iese din Peştera Şura Mare şi urmăreşte aval pârâul Ohaba până la confluenţa cu pârâul Şipotele. De la confluenţă limita continuă amonte pe pârâul Şipotele circa 900 m., până în vestul cătunului Şipoteni, ocolind pe la vest şi sud peşterile din Valea Şipotele şi Cascadei (incluse în parc), după care urcă în versantul stâng al pârâului Şipotele, Dealu Dreptu, cota 942 m., prin Dumbrava şi cota 662 m. De aici limita se orientează spre sud prin Vârful Muncelu Mare, cota 944,2 m, pe la partea superioară a abruptului, iar de la extremitatea sudică a acestuia coboară în Valea Strei [IV-1.117], în partea de nord a localităţii Petros. În continuare limita traversează Streiul şi urcă pe o culme secundară pe interfluviul dintre Strei şi Pârâul lui Balmoş. Urmează spre sud acest interfluviu şi coboară în localitatea Crivadia la podul peste Pârâul lui Balmoş. Din acest punct limita se constituie între comunele Baru Mare şi Baniţa pe direcţia N-S astfel: după traversarea CF. se urcă în dealul Malului şi în continuare în dealul Bran, cota 736,5 m. după care se continuă pe interfluviul dintre valea Muncelului şi valea Răchitii, trecând prin culmile cu cotele 718,8 m şi 956,6 m, se ajunge în Vârful Muncelul, cota 1360,1 m.

Creasta se continuă spre sud formând cumpăna între văile Pietrosului şi Zănoagei peste culmile cu cotele 1307,3 m şi 1320,3 m şi ajungând în culmea cu cota 1544,9 m, se face joncţiunea cu limita sudică a Geoparcului.

Limita nordică debutează în valea Slivuţului, la nord de DN 66 (cota 300 m), urmând cursul pârâului spre amonte până în zona confluenţei cu valea Negrii (borna silvică VI/69). De aici limita urcă în versantul stâng, în culmea Făgădăului (cota 416 m) şi se continuă spre nord în Dealul Făgădăului, cota 389,7 m, apoi coboară uşor pe direcţia NV în înşeuarea cu cota 363,5 m după care urcă din nou, în dealul Godeanu, trecând prin cotele 456 ni, respectiv 451,5 m ca apoi schimbându-şi traiectul pe direcţia E-V să traverseze valea Pârâului şi să se continue prin vârful Băneşului (462,4 m),în versantul stâng al valea Mocăduia, până în dreptul unui afluent stâng. În continuare limita nordică a Geoparcului, după traversarea Văii Mocăduia urmează un traiect aproximativ E-V prin Vârful Teleacu (465,8 m) şi culmile ce mărginesc spre N bazinul valea Slivuţ până în înşeuarea aflată la est de vârful Silvaşu (cota 527,4 m). În continuare limita are un traiect paralel cu DJ 687A (Haţeg-Hunedoara), la est de acesta, până în coasta Măzăreştilor, în zona punctului cu cota 476,5 m. Începând de aici Geoparcul se învecinează la N cu teritoriul administrativ al comunei Teliucul Inferior şi având un traiect aproximativ NE-SV trece peste Dealul Obârşia, Dealul Stansului, cotele 481,5 m, 509,5 m, valea Plaiului, trece la nord de cota 602 m, prin culmea cu cota 876,5 m la obârşia Văii Tăului şi ajunge în culmea aflată la NE de dealul Boita. Din acest punct limita nordică a Geoparcului este constituită din limita administrativă dintre comunele Răchitova şi Topliţa. Din Dealul Boita limita coboară pe Culmea Piciorul Bradului pe direcţia NNV, până în Muchia Arsurii - satul Mosor şi apoi spre SSV şi apoi spre Nord prin culmile cu cotele: 782,5 m şi 699 m. În continuare limita se continuă peste Dealul Manului prin cătunul cu acelaşi nume până în Râul Cerna în zona cotei 526 m, de aici se continuă spre sud pe malul drept al Râului Cerna până în zona dealului Runc, ocoleşte la obârşie Valea Pietrelor şi apoi spre vest trece prin cota 585 m, traversează Valea Plaiului de unde pe direcţia E-V trece prin culmea cu cota 522 m, la Nord de satul Mesteacăn şi se continuă până în vârful Văratecului, cota 1.031,3 m. În continuare limita nordică a Geoparcului se confundă cu limita administrativă dintre comunele Răchitova şi Lunca Cernii. Din Dealul Văratecului se coboară pe direcţia Sud pe un picior până în obârşia Văii Ciulii ca apoi pe direcţia E-V se secţionează afluenţii acesteia (pârâul Văleanului, pârâul Rusului), apoi limita trece la nord de vârful Hălmu, cota 903,8 m., străbate culmea Frăsinet, Coveie, vârful Titiana, vârful Ciciana, vârful cu cota 806 m., vârful Măgurii - Dealul Socilor, cota 1.182,8 m.

Limita vestică porneşte din dealul Socilor, se continuă în vârful Măgurii, cota 1.182,4 m şi urmând un traiect NE-SV se axează pe cumpăna principală de ape, ce separă bazinul Cernei - prin afluentul acestuia valea Sterminosu, de bazinul Streiului, printr-un afluent la obârşie (valea Măscăşelului), al valea Fierului. Limita trece peste culmile cu cotele: 1.076 m, 1099,8 m din Dealul Grunul cel Mare, apoi 1.017,3 m, 1.032 m şi se ajunge în culmea Ciumila, cota 1.078,8 m. De aici limita are o traiectorie aproximativ N-S, după ce se trece printr-o înşeuare cu borna silvică IV/190 OS Haţeg şi prin dealul cu cota 964,8 m (960,3 m) se ajunge în extremitatea vestică a muchiei Carpenului, (borna silvică IV/162 OS Haţeg). Luând din nou o direcţie SSV-NNE, se trece peste culmea Fagul înalt, cota 1041,4 m (borna silvică IV/158 OS Haţeg), cota 983,0 m (borna silvică IV/157 OS Haţeg), se urcă în dealul Prihodului cota 1.021,1 m (borna silvică IV/150 OS Haţeg), vârful Cireşului, cota 972,3 m. Limita urmează în continuare cumpăna principală de ape (ce separă bazinul hidrografic al Streiului de cel al Bistrei), coboară pe direcţia N-S prin culmile cu următoarele cote: 904,0 m - 902,8 m - 860,8 m, apoi se urcă la obârşia valea Fierului prin cotele: 962,7 m. (borna silvică IV/83 OS Haţeg) şi 983,2 m (borna silvică IV/80 OS Haţeg), după o inflexiune a crestei pe direcţia NE, se ajunge în dealul Floruşului, cota 1.011,9 m. De aici, pe o culme cu profil neregulat (cotele: 946,2 m - 1.005 m - 978 m), trecând peste dealul Mare, cota 969,2 m, se coboară în înşeuarea de la porţile de Fier ale Transilvanei, cota 699,5 m. După ce se traversează DN 68, limita se continuă spre sud cu urcare în dealul Poiana Dracului şi pe piciorul vestic al Colnicului se ajunge în vârful Colnic, cota 1.099,3 m. Creasta îngustă orientată N-S separă valea Bistrei de valea Cracului; la circa 1 km. sud de culmea cu cota 1.252,0 m limita coboară, cotind brusc spre est, în Valea Cracului, în dreptul confluentei cu cota 1.001,6 m. Începând de aici limita urmăreşte spre amonte cursul pârâului Cracului şi se ajunge prin izvoarele Groşanilor pe culmea Petreanului în vârful cu cota 1828,0 m. Limita vestică a Geoparcului se continuă pe cumpăna de ape ce separă bazinul hidrografic al Râului Mare de bazinul Bistrei (prin văile Peceneaga şi pârâul Bistra Mărului). Limita are o direcţie NNE-SSV şi urmăreşte linia culmilor: cota 1.799 m, vârful Scărişoara, cota 1.888 m, vârful Cununii, cota 1.998 m, cota 2.086 m din Muntele Galbenu, cotele 2.163 m, 2.149 m şi se ajunge în vârful Pietrei, cota 2.189 m. Din acest vârf limita coboară spre sud până pe malul stâng al acumulării de la Gura Apelor - ramura de pe Valea Râului Şes. Aici se face joncţiunea cu limita vestică a Parcului Naţional Retezat.

Prin realizarea obiectivului, consideram ca nu se afecteaza negativ Geoparcul, activitatile propuse sunt in vecinatatea fermei de bovine si a Fabricii de lapte, respectiv la intrarea in satul Pesteana dinspre DN; Activatile de realizare a obiectivului si cele lucrative NU VOR AFECTA AREALUL GEOPARCULUI;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

NU ESTE CAZUL – ZONA EXTRAVILAN  FARA LOCUINTE PE O RAZA DE 1000 M  –COMUNA  DENSUS

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deseuri solide, cca 1,5 mc / saptamana  se depoziteaza in pubele ecologice in prealabil in saci de ppe si se ridica sapatamanal de catre societati specializate sau serviciul local comunitar pe baza de contract

Se incurajeaza depozitarea selective a deseurilor pe categorii (hartie, PET, etc)

Deseuri lichide – canalizare interioara menajera – se deverseaza se colectează într-o microstatie de epurare amplasata in incinta, la limita de proprietate, de unde se evacuează la canalizarea  localitatii, pe baza de contract incheiat intre beneficiar si societatea care opereaza sistemul centralizat apa/canal din localitate;

Sange – se va realiza o instalatie de colectare automatizata; Cantitatile colectate, in recipiente etanse,  se vor preda pentru incinerare catre societati  autorizate pe baza de contract;

Piei, copite, oase, resturi rezultate de la abatorizare - ,  se vor preda pentru incinerare catre societati  autorizate pe baza de contract;

Pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate şi emisiile în mediu (inclusiv deşeuri)

Deseuri produse:

| Cod deseu | Denumire deşeu | Sursă generatoare | Cant. | UM | Mod gestionare | Data Reviz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie si de ungere uşor biodegradabiie | NU EXISTA | 0,0 | Tone/an | NU ESTE NECESAR |  |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | activitatea administrativă | 78.0 | Metri cubi/an | stocare RP, preluare de serviciu local de salubritate în vederea eliminării |  |

CURATENIA SI IGIENIZAREA

Posibilitatea de păstrare a curăţeniei pereţilor , a pavimentului este asigurată de faptul că din punct de vedere constructiv pereţii vor dotati cu plinte sigilate, iar pavimentul va fi realizat din materiale speciale rezistente la apă şi agenţi de spălare având rugozitatea şi gradul de reţinere a apei conform normelor europene.( R12, V6) Sunt  asigurate pantele necesare de scurgere pentru a împiedica băltirea apei în săli.

Sălile de preabatorizare şi abatorizare au prevăzute rigole care permit colectarea apei şi a deşeurilor.

rezultate în urma proceselor de abatorizare prin sitele de reţinere Toate spaţiile de lucru au sifoane de pardoseală cu site de reţinere din oţel inoxidabil. Sunt prevăzute racorduri de apă pentru spălare şi dezinfecţie pentru sisteme de igienizare cu sateliţi. pentru fiecare zonă de lucru , racordaţi la o staţie centrală de igienizare cu pompă de presiune. Sunt prevăzute spălătoare pentru cărucioare cimbrere şi navete în zona de preabatorizare /triperie confiscate.

Hainele de lucru murdare sunt colectate în saci de plastic și transportați la o spălătorie proprie sau centralizata cu care unitatea va realiza un contract de prestari servicii . Hainele de lucru se schimba zilnic.

ÎNDEPĂRTAREA REZIDURILOR

Se aplică Directiva 1774/2004/CE

Rezidurile rezultate din producţie se colectează peste zi în recipienţi,în fiecare departament la sfârşitul schimbului de producţie este dus la Platforma externă de deşeuri special prevăzută in acest scop

Acest lucru este valabil şi pentru deşeurile colectate de la spălătoarele de mâini şi toalete.

Programul de igienizare cuprinde urmatoarele faze:

Nu se desfasoara simultan - se actioneaza dinspre zona productie spre transare

1.Curatarea grosiera- apa la 63°C

p=20-21,5 bar

Q=cca. 30lpm

t=cca. 5-7min.

2.Spumare - apa 63°C +detergent

p= 8 - 10 bar

Q=cca. 15lpm

t=cca. 5-7min.

3. Perioada de asteptare

t=20 - 30 min.

4.Limpezire - apa curata -nu conteaza temperatura

p= 8 - 10 bar

Q=cca. 15lpm

t=cca. 10 min.

5.Dezinfectare - apa curata -nu conteaza temperatura +solutie de dezinfectie

p= 8 bar

29/29

Q=cca. 6 -8 lpm

t=cca. 5min.

6.Limpezire - apa curata -nu conteaza temperatura

p= 8 - 10 bar

Q=cca. 15lpm

t=cca. 10 min.

Obs. Valorile Q sunt orientative ele vor fi stabilite in probe concrete; Spatiile de frig nu se igienizeaza decat la golirea complete.

Apele menajere se colecteaza prin canalizarea menajera interioara  ce se va realiza cu tuburi de scurgere si piese de legatura din PVC sau din polipropilena, etansate cu inele de cauciuc , cu camine prefabricate etanse si se vor conduce spre o microstatie de epurare monobloc  de cca 6 mc /zi,  de unde se evacuează la canalizarea  localitatii, pe baza de contract incheiat intre beneficiar si societatea care opereaza sistemul centralizat apa/canal din localitate;

Principalele caracteristici:

| Qt zi med = 5 000 l/zi x 1,5 l/l = 5.000 l/zi = 5,0 m3/zi Qt zi max = Kzi Qzi med = 6,250 m3/zi (Rotund 6,25 m3/zi) Qt h max = 1/24 x Ko x Qzi max = 0,26 m3/h Capacitate statie epurare: 6,25 mc / zi |
| --- |
| Calitatea apei epurate si eficienta statiei de epurare |
| CBO5 | < 25mg/l | 94,24% |
| CCO-Cr | <125mg/l | 94,77% |
| MTS | <60mg/l |  | 90% Lucrari conexe si |
|  |  |  | utilitati aferente |
| Consumul zilnic de energie electrica :15,20 kWh/zi |
| Puterea totala instalata :7,50 kWh |

Statia de epurare va satisface cerintele impuse de normele europene si normele nationale (NTPA 002/2002) privind calitatea apelor uzate.respectiv:

| NR. CRT. | VALORI MAXIME ALE INDICATORULUI DE CALITATE |
| --- | --- |
| 1 | Temperatura 40 OC |
| 2 | pH 6,5-8,5 |
| 3 | Materii în suspensie 350 mg / dm3 |
| 4 | Consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO(5) 300 mg O2 / dm3 |
| 5 | Consum chimic de oxigen - metoda cu 500 mg O2 / dm3 |
| 6 | Azot amoniacal (NH4+) 30 mg / dm3 |
| 7 | Fosfor total (P) 5 mg / dm3 |
| 8 | Cianuri totale (CN) 1 mg / dm3 |
| 9 | Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-) 1 mg / dm3 |
| 10 | Sulfiţi (SO3)2- 2 mg / dm3 |
| 11 | . Sulfaţi (SO4)2- 600 mg / dm3 |
| 12 | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) 30 mg / dm3 |
| 13 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici 30 mg / dm3 |
| 14 | Detergenţi sintetici biodegradabili 25 mg / dm3 |
| 15 | Plumb (Pb2+) 0.5 mg / dm3 |
| 16 | Cadmiu (Cd2+) 0.3 mg / dm3 |
| 17 | Crom total (Cr3+ + Cr6+) 1.5 mg / dm3 |
| 18 | . Crom hexavalent (Cr6+) 0.2 mg / dm3 |
| 19 | Cupru (Cu2+) 0.2 mg / dm3 |
| 20 | . Nichel (Ni2+) 1 mg / dm3 |
| 21 | Zinc (Zn2)2 1 mg / dm3 |
| 22 | Mangan total (Mn) 2 mg / dm3 |
| 23 | Clor rezidual liber (Cl2) 0.5 mg / dm3 |

Apele meteorice se colecteaza, dreneaza si dirjeaza la colectorii de canalizare, respectiv reteaua de canalizare perimetriala cu deversare in zona verde ;

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale in amplasament | DA |
| Detalii constructive | MONOBLOC |
| Debit apa intrare | 0,26 mc /h |
| Debit apa ieşire | 0,26 mc / h |
| Neutralizare | - |
| Sedimentare | - |
| Tip evacuare |  |
| Statie epurare | IN RETEA LOCALITATE NTPA 002 |
| Management sedimente rezultate din pretratare | In afara amplasamentului |
| Detalii | CONTRACT CANALIZARE C.L. DENSUS |
| Transport către beneficiari |  |
| Data revizuirii |  |

Poluanţii evacuaţi în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări

Concentraţii maxime admise pentru apă:

| NR. CRT. | VALORI MAXIME ALE INDICATORULUI DE CALITATE |
| --- | --- |
| 1 | Temperatura 40 OC |
| 2 | pH 6,5-8,5 |
| 3 | Materii în suspensie 350 mg / dm3 |
| 4 | Consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO(5) 300 mg O2 / dm3 |
| 5 | Consum chimic de oxigen - metoda cu 500 mg O2 / dm3 |
| 6 | Azot amoniacal (NH4+) 30 mg / dm3 |
| 7 | Fosfor total (P) 5 mg / dm3 |
| 8 | Cianuri totale (CN) 1 mg / dm3 |
| 9 | Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-) 1 mg / dm3 |
| 10 | Sulfiţi (SO3)2- 2 mg / dm3 |
| 11 | . Sulfaţi (SO4)2- 600 mg / dm3 |
| 12 | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) 30 mg / dm3 |
| 13 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici 30 mg / dm3 |
| 14 | Detergenţi sintetici biodegradabili 25 mg / dm3 |
| 15 | Plumb (Pb2+) 0.5 mg / dm3 |
| 16 | Cadmiu (Cd2+) 0.3 mg / dm3 |
| 17 | Crom total (Cr3+ + Cr6+) 1.5 mg / dm3 |
| 18 | . Crom hexavalent (Cr6+) 0.2 mg / dm3 |
| 19 | Cupru (Cu2+) 0.2 mg / dm3 |
| 20 | . Nichel (Ni2+) 1 mg / dm3 |
| 21 | Zinc (Zn2)2 1 mg / dm3 |
| 22 | Mangan total (Mn) 2 mg / dm3 |
| 23 | Clor rezidual liber (Cl2) 0.5 mg / dm3 |

Instalaţii propuse pentru controlul emisiilor

-nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer.

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare normale

| CAEN Rev.2 |  |  |  | referinţă | revizuiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011 | NU EXISTA EVACUARE GAZE ARSE POMPA DE CALDURA | Monoxid de Carbon | 100,0 | Miligrame/deci metri cubi | Valorile de referinţă se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%. |  |
|  |  | Oxizi de azot | 350,0 | Miligrame/deci metri cubi | Valorile de referinţă se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%. |  |
|  |  | Oxizi de sulf | 35.0 | Miligrame/deci metri cubi | Valorile de referinţă se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%. |  |
|  |  | TSP (Particule in suspensie totale) | 5,0 | Miligrame/deci metri cubi | Valorile de referinţă se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%. |  |

Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

Deşeurile menajere sunt preluate de către serviciul de salubritate AL PRIMARIEI DENSUS SAU CONTRACT CU FIRME AUTORIZATE  şi transportate cu autospeciale din dotare la depozitul de deşeuri autorizat ;

Celelalte categorii de deşeuri generate sunt sunt stocate în spaţiile special amenajate pe amplasament şi sunt transportate/predate în vederea valorificării, astfel:

- CANALIZARE – microstatie epurare – deversare ape epurate NTPA 002 in CANALIZARE LOCALITATE PESTEANA cu contract aferent  C.L. DENSUS  SAU CONTRACT CU FIRME AUTORIZATE

- SANGE – se va realiza o instalatie de colectare automatizata; Cantitatile colectate, in recipiente etanse,  se vor preda pentru incinerare catre societati  autorizate pe baza de contract;

- PIEI, COPITE, OASE, RESTURI rezultate de la abatorizare - ,  se vor preda pentru incinerare catre societati  autorizate pe baza de contract;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate ocazional şi/sau produse

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului | Cantitate anuală (kg/an) | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie P/N | Periculozitate | Fraze de risc |
| Benzină |  | P | F+; Xn; N | R 12-38-45-51/53-65 |
| Motorină |  | P | F;Xn | R 10-36-40 |
| Ulei motor |  | P | Xi; N | R 41–51/53 |

Fraze de risc:

R10 → inflamabil

R12 → extrem de inflamabil;

R36 → iritant pentru sistemul nervos;

R38 → iritant pentru piele;

R40 → nociv – posibil efect cancerigen;

R41 → iritant; periculos pentru mediu;

R45 → poate cauza cancer;

R51 → nociv – foarte toxic pentru organismele acvatice;

R53 → nociv – poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic;

R65 → nociv – poate provoca afecţiuni pulmonare dacă este înghiţit;

*Sunt generate doar de activitatile de transport auto ocazional !!

### Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase

NU ESTE CAZUL

### Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

- nu se permite pătrunderea în sol, cursuri de apă, colectoare şi canalizări, se vor anunţa autorităţile în cazul poluării.

- deşeuriie provenind de la reziduuri, produse neutilizate, ambalajele goale se vor preda la un colector autorizat în vederea eliminării.

- mijloace de stingere a incendiilor recomandate: produse chimice uscate, C02, apă pulverizată (perdea) sau spumă.

- mijloace de stingere a incendiilor nerecomandate : jet de apă.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Facem menţiunea că nu vor exista stocuri din aceste substanţe în incintă, care să solicite spaţii speciale de depozitare.

Gestiunea ambalajelor

- Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite

- Modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia mediului

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, circuitul acestora, conform HG 856/2002 şi se vor pune datele la dispoziţia organelor de control;

- se va raporta anual situaţia gestiunii deşeurilor.

Deşeuri de ambalaje rezultate din desfăşurarea activităţii:

- ambalaje din hârtie şi carton, de la produsele alimentare, stocare în recipient metalic şi predate pentru valorificare societăţilor autorizate;

Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, se va face conform HG 621/2005 modificat si completat cu HG 1872/2006. HG 247/2011.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

PIATRA SI NISIP – LA CONSTRUCTII – DIN SURSE ATESTATE (CARIERE, FURNIZORI ACREDITATI)

ALIMENTARE CU APA – DIN RETEA PUBLICA APA POTABILA DENSUS

ENERGIE TERMICA –  POMPE DE CALDURA PE BAZA DE ENERGIE ELECTRICA/ COMPENSARE CU ENERGIE PRODUSA CU PANOURI FOTOVOLTAICE

UTILIZAREA LA CONSTRUCTIE A METODELOR STANDARDIZATE CF NORMATIVE DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CAT MAI PRIETENOASE CU MEDIUL

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

impactul social şi cultural, egalitatea de şanse – populatie:

În acest context, tematica egalității de șanse și de tratament, reunește următoarele principii de bază, așa cum sunt ele promovate în cadrul regulamentelor Fondurilor Europene și de Investiții , respectiv:

- egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei (egalitatea de gen);

- nediscriminarea.

Pentru a promova egalitatea de șanse și tratament, in implementarea proiectului se va respecta principiului egalităţii de şanse pe toate planurile. Astfel, prin proiect se asigura o participare echitabilă din punct de vedere al tuturor criteriilor legate de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă etc. De asemenea, la activitățile proiectului pot participa persoane care aparţin mai multor etnii religioase. Sistemul propus nu limitează accesul grupurilor culturale sau al celor care aparţin unei anumite culturi, încurajând dimpotrivă, prin prisma conceptelor sale de bază, schimburile culturale libere.

Conform Certificatului de Urbanism, investitia  SE AFLA IN GEOPARCUL DINOZAURILOR,  ; prin realizarea fazelor de proiectare impuse prin C.U. se vor respecta cerintele nationale si europene impuse prin avizele / acordurile necesare, fara a tulbura mediul si biodiversitatea

NU EXISTA IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

NU EXISTA IMPACT TRANSFRONTALIER

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizar  ea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

CONFORM DOCUMENTE ELIBERATE DE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privindcontrolul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

NU ESTE CAZUL

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Pe baza oportunitatii date de Programul Tranziție Justă 2021-2027 - Prioritățile 1-6, acțiunea -Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă, se doreste  realizarea unei  abator mixt (suine, ovine, bovine) de capacitate  mica  (conform normelor ANSVSA) cu sectie de transare  si productie, in conformitate cu legislatia sanitara si sanitar-veterinara interna si cu normele Uniunii Europene, proiect care va conduce la creeare de locuri de munca, la realizarea de economii sustenabile, actiuni promovate atat de E.U. cat si de PROGRAMUL DE GUVERNARE actual;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrările de construcţii şi cele de organizare de şantier se vor executa cu ocuparea unor suprafeţe minime de teren.Toate zonele de lucru vor trebui delimitate în mod corespunzător prin intermediul unui gard vizibil atât noaptea, cât şi ziua. Gardul va trebui să fie constituit din plase plastificate sau metalice robuste cu înălţimea de cel puţin doi metri, susţinute de ţăruşi ancoraţi stabil în suprafaţa de susţinere. Se vor monta panouri avertizoare corespunzătoare riscurilor activităţilor desfăşurate pe amplasament.

Se vor asigura personalului spaţii corespunzătoare de adăpostire şi de servire a masei. (containere pentru personal, dotate cu toalete ecologice şi conectate la utilități apă, energie electrică).

Se vor stabili şi delimita spaţiile de depozitare a deşeurilor, precum şi locaţia de parcare a utillajelor.

Organizarea de şantier va fi prevăzută cu dotările P.S.I. necesare intervenţiei in caz de incendiu.

Executantul lucrării este responsabil pentru curățenia la locul de desfășurare a activității și în vecinatatea zonei organizarii de şantier.

- localizarea organizării de șantier;

Locaţia pentru parcarea utilajelor folosite la construirea  obiectivului, va fi, imobilul Identificat cu CF 61325, respectiv CF 60334 pentru care s-a realizat contract de superficie inregistrat Nr 298 / 27.02.2024 intre DODA GABRIEL si S.C. FERMA DENIS S.R.L. (anexat), compus din teren arabil / faneata, in suprafata totala  de  40.954 mp, unde   NU EXISTA in prezent imobile permanente sau nepermanente, care se va organiza corespunzător;  Containerele pentru personalul care va efectua lucrările de construire care fac obiectul prezentului proiect, vor fi amplasate pe platforme pietruite din zonele pregatite pentru acces;

Pe tot parcursul desfăşurării lucrărilor de construire,  personalul va fi supravegheat şi îndrumat de personal calificat în domeniu, care va coordona activitatea. Regimul de lucru în activitatea de construire va fi de 8 - 10 ore/zi, timp de 5 zile pe săptămână.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

INTRUCAT AMPLASAMENTUL ALOCAT ORGANIZARII , VA FI PIETRUIT / DALAT / BETONAT  UTILAJELE STATIONAND PE AMPLASAMENT STRICT CAT ESTE NECESAR PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR  IAR LA EXCAVATII, PAMANTUL VA FI TRANSPORTAT CF CERINTE A.C.  SE PRECONIZEAZA CA IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR A LUCRARILOR ORGANIZARII DE SANTIER ESTE NESEMNIFICATIV.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

EVACUĂRILE DE POLUANŢI SUNT DATORATE SURSELOR DE EMISII DIFUZE CARE APAR ÎN OPERAŢIILE DE TRANSPORT CU MIJLOACE AUTO, POLUANŢII CARACTERISTICI FIIND CEI DIN GAZELE DE EŞAPAMENT ALE UTILAJELOR FOLOSITE.

LUCRĂRILE NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER VOR INDUCE UN IMPACT NESEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI, DACĂ SE RESPECTĂ REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE PRIVIND LUAREA TUTUROR MĂSURILOR PENTRU PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU. ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE NU SUNT NECESARE INSTALAŢIILE PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA POLUANŢILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ŞANTIER. IN CAZUL POLUARII ACCIDENTALE A SOLULUI CU PRODUSE PETROLIERE SI ULEIURI MINERALE DE LA VEHICULELE GRELE SI DE LA ECHIPAMENTELE MOBILE SE VA PROCEDA IMEDIAT LA UTILIZAREA MATERIALELOR ABSORBANTE, STOCAREA TEMPORARA A DESEURILOR REZULTATE IN RECIPIENTI ADECVATI SI  PREDAREA ACESTORA LA FIRME SPECIALIZATE IN VEDEREA TRATARII /ELIMINARII.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

NU ESTE CAZUL – LUCRARI DE MICA ANVERGURA – SE PROPUNE PRIN PROIECT IMPREJMUIREA PROPRIETATII , SE VOR RESPECTA CERINTELE DATE DE CATRE CONSILIUL LOCAL DENSUS DUPA ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE –PRIVIND DEPOZITAREA PAMANT, BALAST, ETC;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

.

- NU ESTE CAZUL

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

SUNT ANEXATE LA DOCUMENTATIILE DEPUSE LA A.P.M.

CONFORM CERINTE A.P.M.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

AMPLASAMENT IN  GEOPARCUL DINOZAURILOR TARA HATEGULUI – IN ZONA FERMEI DE VACI  LA INTRAREA IUN SATUL PESTEANA

EXTRAS Inventar de coordonate:

INVENTAR DE COORDONATE - fişier ASCII Judeţul: HUNEDOARA Denumire UAT: DENSUS

CF 60334

====================================

| Pct. |  Nord (X)   |   Est (Y)   |

====================================

|1     | 452298.927  | 331415.928  |

|2     | 452242.478  | 331555.296  |

|3     | 452221.936  | 331542.047  |

|4     | 452201.877  | 331527.733  |

|5     | 452188.359  | 331523.975  |

|6     | 452176.718  | 331525.102  |

|7     | 452164.702  | 331524.727  |

|8     | 452132.692  | 331514.858  |

|9     | 452093.505  | 331500.891  |

|10    | 452156.026  | 331361.169  |

|11    | 452189.621  | 331374.745  |

====================================

S=22953mp

EXTRAS Inventar de coordonate:

INVENTAR DE COORDONATE - fişier ASCII Judeţul: HUNEDOARA Denumire UAT: DENSUS

CF 61325

====================================

| Pct. |  Nord (X)   |   Est (Y)   |

====================================

|1     | 452242.478  | 331555.296  |

|2     | 452238.470  | 331591.635  |

|3     | 452239.241  | 331594.639  |

|4     | 452237.355  | 331600.472  |

|5     | 452234.955  | 331606.646  |

|6     | 452234.184  | 331611.709  |

|7     | 452234.871  | 331615.657  |

|8     | 452236.156  | 331618.486  |

|9     | 452239.154  | 331621.060  |

|10    | 452242.582  | 331625.008  |

|11    | 452244.554  | 331628.267  |

|12    | 452246.611  | 331634.785  |

|13    | 452247.553  | 331641.907  |

|14    | 452245.925  | 331647.399  |

|15    | 452245.324  | 331651.258  |

|16    | 452246.181  | 331655.206  |

|17    | 452249.103  | 331658.259  |

|18    | 452292.231  | 331563.853  |

|19    | 452336.408  | 331583.775  |

|20    | 452350.605  | 331552.697  |

|21    | 452400.221  | 331444.088  |

|22    | 452349.516  | 331430.487  |

|23    | 452298.927  | 331415.927  |

====================================

S=18001mp

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

GEOPARCUL DINOZAURILOR TARA HATEGULUI

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

NU ESTE CAZUL – NU EXISTA IN AMPLASAMENTUL PROIECTULUI SPECII SI HABITATE DE INTERES

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL – NU EXISTA IMPACT MAJOR

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

NU ESTE CAZUL

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

NU ESTE CAZUL – SE PROPUNE REALIZAREA UNUI BRANSAMENT LA RETAUA DE APA POTABILA A LOCALITATII  EXISTENT IN ZONA

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

NU ESTE CAZUL

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

NU ESTE CAZUL

|  | Proiectant . . . . . . . . . . |
| --- | --- |

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |