#### MEMORIU DE PREZENTARE

#### (cf continut cadru)

I.  Denumirea  proiectului :

” CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN COMUNA SALASU DE SUS SAT SALASU DE SUS NR 180 JUDETUL HUNEDOARA ”

II. Titular

- Numele:

OACHES VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul professional in comuna Salasu de Sus, sat Salasu de Sus, nr.44, judetul Hunedoara avand CUI:31839771 si Nr.in REg. Com. F20/908/201

- Adresa poştală

Comuna Salasu de Sus, sat Salasu de Sus, nr.44, judetul Hunedoara

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Telefon  0786402868, E-mail: vassyoaches@gmail.com

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator

- OACHES VASILE , act identitate   C.I.  , seria  HD, nr  675835  , CNP    1911120241783, domiciliat in  comuna Salasu de Sus, sat Salasu de Sus, nr.44, judetul Hunedoara.

- responsabil pentru protecţia mediului

OACHES VASILE

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

SITUATIA EXISTENTA

Situatia existenta

Locuinta

Locuinta existenta este o constructie cu regim de inaltime P+1 si este nelocuita.

Volumetria si sistemul constructiv al cladirii sunt tipice pentru constructiile din zona submontana a Tarii Hategului, respectiv constructie pe plan dreptunghiular, cu parter (de fapt, beci inalt, cu acces de la nivelul terenului) si etaj cu prispa de pe care se face accesul in camerele de locuit. Constructia este realizata cu fundatii din zidarie de piatra si pereti de zidarie de caramida. Planseele si sarpanta au fost realizate din lemn.

In urma cu 2 ani asupra cladirii s-au facut interventii de consolidare constand in inlocuirea planseului de lemn de peste parter cu planseu de b.a., inchiderea unor goluri in peretii existenti si inlocuirea buiandrugilor de lemn cu buiandrugi de b.a. turnati pe loc.

In starea actuala cladirea nu are finisaje interioare, tamplarii si instalatii.

Finisajele exterioare sunt cele initiale, tencuieli cu mortar de var si zugraveli in culori de apa, dar sunt serios deteriorate.

Invelitoarea este din tigla ceramica.

In exteriorul cladiree a fost realizata o extindere care adaposteste scara de acces la etaj. Extinderea este facuta din zidarie de BCA de 20 cm grosime, cu samburi de b.a. cu sectiunea de 20x20 cm. Scara a fost executata din b.a.

Extinderea nu are finisaje interioare sau exterioare

Functiuni existente:

- parter

- hol parter			– S =   5,53 mp

- incapere 1			– S = 18,13 mp

- incapere 2			– S = 23.20 mp

- extindere (casa scarii)	– S =   10.81 mp

- etaj

- hol etaj			– S =   6,96 mp

- incapere 3			– S =   21.73 mp

- incapere 4			– S = 4.28 mp

- incapere 5			– S = 21.84 mp

Sc masurata = 81,90 mp

Scd masurata = 163,80 mp

SITUATIA PROPUSA

Situatia propusa

Cladirea de locuit va fi reabilitata structural si functional pentru amenajarea camerelor de locuit si a bucatariei. Se va face o extindere la nivelul parterului, extindere care va cuprinde un hol de acces, camera de zi si spatiul tehnic.

Pentru a se incadra in criteriile impuse de catre Autoritatea Nationala pentru Turism, fiecare camera va fi de minim 12 mp (pt. camera dubla - cf. Ordinului ANT 65/2013), cu baie aferenta fiecarei unitati de cazare. In camerele de peste 17 mp se poate, la cererea clientilor, instala un pat suplimentar.

Baile vor fi dotate cu dus, lavoar si vas de wc, oglinda, raft, altele; se va asigura iluminat natural sau artificial corespunzator si ventilatie naturala sau mecanica pt. indepartarea mirosurilor.

Accesul în unitatile de cazare se va face direct din spatiile comune (holuri), fără a trece prin alte camere folosite pentru cazare.

La bucatarie se vor folosi alimente produse in exploatatia agricola a beneficiarului si alimente achizitionate din comert; acestea vor fi preparate de catre turistii cazati, in conformitate cu definitia agroturismului.

Alimente produse in exploatatia agricola proprie (miere, fructe, legume etc) vor fi proaspete, spalate, curatate si vor fi depozitate in frigidere si congelatoare pana la momentul consumului.

Alimentele achizitionate din comert vor fi ambalate si vor respecta conditiile de siguranta alimentara conform legilor in vigoare (cu eticheta de produs, cu termen de expirare, preambalate etc).

Mobilerul si dotarile din camerele de cazare vor fi in conformitate cu Ordinul 65/2013 privind clasificare structurilor de cazare de tip agroturistic: pat dublu sau doua paturi simple, cu saltea si salteluta de protecti, doua noptiere, dulap, cuier cu oglinda, masa cu doua scaune, cearceaf, pilota, perne mari si mici cu fete de perina, cuvertura, prosoape, draperii si perdele, vaza de flori, veioze sau aplice de iluminat etc.

Capacitatea de cazare propusa va fi de 3 camere de cazare a cate doua locuri fiecare.

Pe langa acestea pensiunea va fi dotata cu toate functiunile necesare, functiuni corelate cu capacitatea de cazare la care a fost proiectata.

Regimul de inaltime al agropensiunii va fi P+E.

Interventiile la contructia existenta constau in demolarea casei scarii si inlocuirea panseului de la etaj si a sarpantei de lemn existente.

Extinderea propusa va fi cu regim de inaltime P si cu acoperis tip terasa necirculabila pentru a nu obtura ferestrele de la etaj.

Extinderea va fi realizata cu structura din pereti portanti de zidarie de BCA cu samburi si centuri de b.a. si planseu de b.a.. Terasa va fi termoizolata cu polistiren de 20 cm grosime si va fi prevazuta cu panta de scurgere a apelor catre receptori de terasa. Se va asigura si hidroizolarea ei impotriva apelor pluviale.

La extindere va realiza fundatie continua de beton.

Lucrarile de constructie, propuse:

-	desfacerea acoperisului si a planseului de lemn de la etaj;

-	realizare planseu de lemn la etaj si sarpanta de lemn; elementele de lemn vor fi tratate ignifug;

-	realizarea extinderii in planul parterului.

Lucrarile propuse la interior:

-	realizare comparimentari din gips-carton normal sau rezistent la umezeala sau foc (RF 60 min.)

-	montare tavan suspendat din panouri de gips-carton rezistent la foc (RF 60 min.) la etaj;

-	in planul planseului de lemn de la etaj se va monta termoizolatie din vata minerala, cu grosime de min. 20 cm;

-	se vor realiza instalatii interioare de iluminat si prize, apa rece si canalizare si de incalzire.

Lucrari exterioare:

-	invelitoare din tigla ceramica noua;

-	realizare hidroizolatie si termoizolatie la acoperisul tip terasa de la extindere;

-	tencuieli decorative la pereti si soclu, aplicate pe termosistem;

-	montare tamplarii din lemn cu geam termopan.

Finisajele propuse la interior vor fi:

-	tencuielie cu mortar de var la peretii de zidarie si vopsitorii lavabile;

-	pardoseli din lemn (dusumele / parchet) la camerele de cazare si camera de zi si pardoseli din gresie antiderapanta la bucatarie si bai;

-	pe suprafetele de gips-carton se va aplica glet si vopsitorii lavabile;

-	faianta la bai;

-	tamplarii interioare din lemn.

Instalaţiile cu care va fi dotata cladirile sunt:

-	instalaţii încălzire cu agentul termic furnizat de o centrală termică pe lemn; incalzirea spatiilor se va realiza cu radiatoare de fonta sau otel dimensionate si distribuite astfel incat sa asigure temperaturile normate pentru tipul de activitati desfasurate;

-	apa calda menajera va fi asigurata din centrala termica amenajata in cladire;

-	instalaţii apă curentă rece + caldă, la băi şi bucătărie;

-	canalizare interioara la bai si bucatarie;

-	instalatii de iluminat si prize.

Functiuni realizate

– parter (cota ±0,00 m; Sconstruita = 152 mp; h liber = 2,5 m)

- hol acces (cu scara)	  			– S = 20,20 mp

- camera de zi cu loc de luat masa    		– S = 36,60 mp

- bucatarie					– S = 18,13 mp

- camera cazare 1			  	– S = 18,65 mp

+ sas				  		– S =   3,11 mp

+ baie 1			  		– S =   4,33 mp

- centrala termica  	    	 	  	– S = 11,36 mp

- terasa acoperita				– S = 10,22 mp

– mansarda (cota ±2,50 m; Sconstruita = 76.9 mp; h liber = 2,5 m)

- hol etaj	  	    	 	  	– S =   6,96 mp

- camera cazare 2			  	– S = 21,73 mp

+ baie 2			  		– S =   4,28 mp

- camera cazare 3			  	– S = 17,58 mp

+ baie 3			  		– S =   3,64 mp

Sc parter = 152,00 mp

Sc etaj = 76,90 mp

Scd pensiune = 228,90 mp

CONSIDERENTE URBANISTICE

Terenul este amplasat intr-o zona cu locuinte individuale, gradini si terenuri agricole.

Accesul la teren, atat auto cat si pietonal, se face din drumul comunal aflat in administatia autoritatilor locale. Drumul asigura gabaritele necesare circulatiei autoturismelor si autovehiculelor utilizate la lucrarile de constructie sau de transport marfa.

In zona in care este amplasata proprietatea exista retele publice de alimentare cu apa si canalizare si retea de alimentare cu energie electrica.

Deschiderea la strada a terenului este de cca. 18 m.

Vecinatati

– N – drum comunal

– S – teren agricol

– E – proprietate privata, curti constructii

– V – proprietate privata, curti constructii

b) justificarea necesității proiectului;

Pe baza oportunitatii date de Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) prin programul F.E.A.D.R.  2014 - 2020 realizat de Romania cu asistenta UE.,  masura 6.2/6A Investitii in dezvoltarea turismului, din cadrul PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 PRIN ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-TINUTUL PADURENILOR GAL;

c) valoarea investiției;

Valoarea totala a investiţiei:			   			din care construcţii-montaj (C+M):

Valoare fara TVA: 		307.057,00 lei 		   239.400,00 lei

Valoare TVA 19%: 		   57.386,00 lei	 	     45.486,00 lei

Valoare cu TVA: 			364.443,00 lei 		   284.886,00 lei

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de executie s-a propus in S.F. LA 36 luni

*PRECIZAM FAPTUL CA INCA NU S-A INCEPUT FAZA DE EXECUTIE

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Sunt  anexate planul de incadrare in zona, planurile de situatie propus;

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție

Servicii de cazare in 3 camere de cazare a cate 2 locuri

- profilul activitatii:

pensiune agroturistica

- capacitati de productie

La un grad de ocupare de 50% rezulta un numar de 548 persoane

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

OBIECT 1 PENSIUNE AGROTURISTICA

Situatia existenta

Locuinta

Locuinta existenta este o constructie cu regim de inaltime P+1 si este nelocuita.

Volumetria si sistemul constructiv al cladirii sunt tipice pentru constructiile din zona submontana a Tarii Hategului, respectiv constructie pe plan dreptunghiular, cu parter (de fapt, beci inalt, cu acces de la nivelul terenului) si etaj cu prispa de pe care se face accesul in camerele de locuit. Constructia este realizata cu fundatii din zidarie de piatra si pereti de zidarie de caramida. Planseele si sarpanta au fost realizate din lemn.

In urma cu 2 ani asupra cladirii s-au facut interventii de consolidare constand in inlocuirea planseului de lemn de peste parter cu planseu de b.a., inchiderea unor goluri in peretii existenti si inlocuirea buiandrugilor de lemn cu buiandrugi de b.a. turnati pe loc.

In starea actuala cladirea nu are finisaje interioare, tamplarii si instalatii.

Finisajele exterioare sunt cele initiale, tencuieli cu mortar de var si zugraveli in culori de apa, dar sunt serios deteriorate.

Invelitoarea este din tigla ceramica.

In exteriorul cladiree a fost realizata o extindere care adaposteste scara de acces la etaj. Extinderea este facuta din zidarie de BCA de 20 cm grosime, cu samburi de b.a. cu sectiunea de 20x20 cm. Scara a fost executata din b.a.

Extinderea nu are finisaje interioare sau exterioare

Functiuni existente:

- parter

- hol acces	– S =   5,50 mp

- incapere 1			– S = 18,13 mp

- incapere 2			– S = 18,56 mp

- incapere 3			– S =   4,33 mp

- extindere (casa scara)	– S =   5,40 mp

- etaj

- hol etaj			– S =   6,96 mp

- incapere 4			– S = 21,84 mp

- incapere 5			– S = 21,73 mp

- incapere 6			– S =   4,28 mp

Sc masurata = 81,90 mp

Scd masurata = 163,80 mp

Situatia propusa

Cladirea de locuit va fi reabilitata structural si functional pentru amenajarea camerelor de locuit si a bucatariei. Se va face o extindere la nivelul parterului, extindere care va cuprinde un hol de acces, camera de zi si spatiul tehnic.

Pentru a se incadra in criteriile impuse de catre Autoritatea Nationala pentru Turism, fiecare camera va fi de minim 12 mp (pt. camera dubla - cf. Ordinului ANT 65/2013), cu baie aferenta fiecarei unitati de cazare. In camerele de peste 17 mp se poate, la cererea clientilor, instala un pat suplimentar.

Baile vor fi dotate cu dus, lavoar si vas de wc, oglinda, raft, altele; se va asigura iluminat natural sau artificial corespunzator si ventilatie naturala sau mecanica pt. indepartarea mirosurilor.

Accesul în unitatile de cazare se va face direct din spatiile comune (holuri), fără a trece prin alte camere folosite pentru cazare.

La bucatarie se vor folosi alimente produse in exploatatia agricola a beneficiarului si alimente achizitionate din comert; acestea vor fi preparate de catre turistii cazati, in conformitate cu definitia agroturismului.

Alimente produse in exploatatia agricola proprie (miere, fructe, legume etc) vor fi proaspete, spalate, curatate si vor fi depozitate in frigidere si congelatoare pana la momentul consumului.

Alimentele achizitionate din comert vor fi ambalate si vor respecta conditiile de siguranta alimentara conform legilor in vigoare (cu eticheta de produs, cu termen de expirare, preambalate etc).

Mobilerul si dotarile din camerele de cazare vor fi in conformitate cu Ordinul 65/2013 privind clasificare structurilor de cazare de tip agroturistic: pat dublu sau doua paturi simple, cu saltea si salteluta de protecti, doua noptiere, dulap, cuier cu oglinda, masa cu doua scaune, cearceaf, pilota, perne mari si mici cu fete de perina, cuvertura, prosoape, draperii si perdele, vaza de flori, veioze sau aplice de iluminat etc.

Capacitatea de cazare propusa va fi de 3 camere de cazare a cate doua locuri fiecare.

Pe langa acestea pensiunea va fi dotata cu toate functiunile necesare, functiuni corelate cu capacitatea de cazare la care a fost proiectata.

Regimul de inaltime al agropensiunii va fi P+E.

Interventiile la contructia existenta constau in demolarea casei scarii si inlocuirea panseului de la etaj si a sarpantei de lemn existente.

Extinderea propusa va fi cu regim de inaltime P si cu acoperis tip terasa necirculabila pentru a nu obtura ferestrele de la etaj.

Extinderea va fi realizata cu structura din pereti portanti de zidarie de BCA cu samburi si centuri de b.a. si planseu de b.a.. Terasa va fi termoizolata cu polistiren de 20 cm grosime si va fi prevazuta cu panta de scurgere a apelor catre receptori de terasa. Se va asigura si hidroizolarea ei impotriva apelor pluviale.

La extindere va realiza fundatie continua de beton.

Lucrarile de constructie, propuse:

-	desfacerea acoperisului si a planseului de lemn de la etaj;

-	realizare planseu de lemn la etaj si sarpanta de lemn; elementele de lemn vor fi tratate ignifug;

-	realizarea extinderii in planul parterului.

Lucrarile propuse la interior:

-	realizare comparimentari din gips-carton normal sau rezistent la umezeala sau foc (RF 60 min.)

-	montare tavan suspendat din panouri de gips-carton rezistent la foc (RF 60 min.) la etaj;

-	in planul planseului de lemn de la etaj se va monta termoizolatie din vata minerala, cu grosime de min. 20 cm;

-	se vor realiza instalatii interioare de iluminat si prize, apa rece si canalizare si de incalzire.

Lucrari exterioare:

-	invelitoare din tigla ceramica noua;

-	realizare hidroizolatie si termoizolatie la acoperisul tip terasa de la extindere;

-	tencuieli decorative la pereti si soclu, aplicate pe termosistem;

-	montare tamplarii din lemn cu geam termopan.

Finisajele propuse la interior vor fi:

-	tencuielie cu mortar de var la peretii de zidarie si vopsitorii lavabile;

-	pardoseli din lemn (dusumele / parchet) la camerele de cazare si camera de zi si pardoseli din gresie antiderapanta la bucatarie si bai;

-	pe suprafetele de gips-carton se va aplica glet si vopsitorii lavabile;

-	faianta la bai;

-	tamplarii interioare din lemn.

Instalaţiile cu care va fi dotata cladirile sunt:

-	instalaţii încălzire cu agentul termic furnizat de o centrală termică pe lemn; incalzirea spatiilor se va realiza cu radiatoare de fonta sau otel dimensionate si distribuite astfel incat sa asigure temperaturile normate pentru tipul de activitati desfasurate;

-	apa calda menajera va fi asigurata din centrala termica amenajata in cladire;

-	instalaţii apă curentă rece + caldă, la băi şi bucătărie;

-	canalizare interioara la bai si bucatarie;

-	instalatii de iluminat si prize.

Functiuni realizate

– parter (cota ±0,00 m; Sconstruita = 152 mp; h liber = 2,5 m)

- hol acces (cu scara)	  		– S = 20,20 mp

- camera de zi cu loc de luat masa    		– S = 36,60 mp

- bucatarie					– S = 18,13 mp

- camera cazare 1			  	– S = 18,65 mp

+ sas				  		– S =   3,11 mp

+ baie 1			  		– S =   4,33 mp

- centrala termica  	    	 	  	– S = 11,36 mp

- terasa acoperita				– S = 10,22 mp

– mansarda (cota ±2,50 m; Sconstruita = 76.9 mp; h liber = 2,5 m)

- hol etaj	  	    	 	  	– S =   6,96 mp

- camera cazare 2			  	– S = 21,73 mp

+ baie 2			  		– S =   4,28 mp

- camera cazare 3			  	– S = 17,58 mp

+ baie 3			  		– S =   3,64 mp

Sc parter = 152,00 mp

Sc etaj = 76,90 mp

Scd pensiune = 228,90 mp

Sc total (agropensiune + anexe) = 309,00 mp

Scd total (agropensiune + anexe) = 385,90 mp

POT propus = 26,25%

CUT propus = 0,33

OBIECT 2 IMPREJMUIRE ALEI PIETONALE, CAROSABILE

Alei carosabile si pietonale

Pe proprietate se vor amenaja o parcare de 3 locuri si alei pietonale.

Aleile pietonale si platforma carosabila vor fi realizate din pavele prefabricate de beton. La parcare se vor folosi pavele inierbate care asigura infiltrarea apelor pluviale in sol.

S alei = 140 mp

PENTRU IMPREJMUIRE

Imprejmuriea se va realiza pe un soclu din beton simplu marca c8/10. Lungimea imprejmuiri este de aproximativ aproximativ 11 metri liniari.

Structura constructiva se va realiza prin fundatii continue slab armate. Se va folosi beton de o calitate superioara c8/10. Fundatiile vor ontinua peste cota 0.00m cu o elevatie minima de 0.25 m. Acestea se vor placa cu piatra cerámica, placi sau piatra de rau.Pentru inchideri se vor folosii panouri confenctionate din lemn, piatra, panouri prefabricate sau plasa sarma.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

RETEA  ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Pe proprietate exista un racord la reteaua de electricitate stradala de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune. De la acest racord se va face bransament la obiectiv.

Bransamentul fiind integral in incinta, va fi realizat ingropat pana la tabloul general al cladirii propuse.

Lungimea retelei de alimentare din incinta, de la stalpul existent pana la tabloul general este de cca. 5 m.

Nu sunt prevazute lucrari de alimentare cu energie electrica in afara proprietatii.

Distributia energiei electrice se va realiza de la tabloul general TG prin cabluri de energie cu conductoare din cupru separate pentru iluminat, prize si receptori electrici.

La exteriorul cladirilor cablurile electrice de tip armat se pozeaza in sapatura la adancimea de – 0,80 m de la cota terenului sistematizat, pe pat de nisip de 10 cm si protejat cu folie avertizoare.

Circuitele pentru alimentarea receptorilor electrici de iluminat si de priza se executa cu cabluri de energie din cupru cu intarziere marita la propagarea flacarii, care pot fi montate si pe elemente combustibile

conform I 7-2011. Pe ansamblul obiectivului rezulta valorile: P instalata = 25 kW si  P maxima = 18 kW

RETEA DE PROTECTIE

În conformitate cu normativul I. 7–2011 privind protecţia clădirii împotriva loviturilor directe de trăsnet şi a calculelor din breviar este necesară instalaţie de paratrăsnet pentru ambele clădiri. Pentru evitarea dezavantajelor soluţiilor clasice (realizare dificilă, posibile deteriorări la acoperişuri şi infiltraţii pluviale, efectuarea reparaţiilor ulterioare la acoperişuri doar cu refacerea reţelei de captare) se optează pentru varianta de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet cu 1 paratrăsnete tip dispozitiv de amorsare PDA instalat independent, pe suport metalic sau din beton armat, având o înălţimea măsurată de la cota terenului ( lungime stâlp + lungime tijă de susţinere dispozitiv de captare ) de cca. 11 m.

RETEA ALIMENTAREA CU APA:

Apa rece va fi asigurata prin bransament la reteaua stradala de apa potabila; Reteaua de apa se afla pe terenul proprietate personala Oaches Vasile PFA in cladirea propusa spre transformare in pensiune agroturistica.Lungimea bransamentului pana la caminul apometru este de 1,00 m.Lungimea retelei de alimentare cu apa realizata pe proprietate este de cca. 3 m.Reţeleaua de alimentare cu apă propusa va fi realizata din conducte de PEHD Dn 32 mm, Pn10, îngropate sub adâncimea de îngheţ.

RETEA DE CANALIZAREA APE  MENAJERE

Apele uzate menajere vor fi dirijate catre reteaua de canalizare, de unde vor fi deversate in canalizarea stradala.Apele pluviale se colecteaza de pe cladiri si se evacueaza la nivelul solului, in zonele verzi de pe proprietate. Reteaua de canalizare se afla pe terenul proprietate personala Oaches Vasile PFA in cladirea propusa spre transformare in pensiune agroturistica. Pentru colectarea apelor uzate menajere de la interior, se va realiza o retea de canalizare in incinta, din tuburi de PVC cu diametrul Dn 110 mm, in lungime de cca. 35 m.Pe reteaua de canalizare se vor prevedea camine de vizitare in punctele unde se racordeaza mai mult de doua conducte cu trasee diferite, la schimbari de directii, de panta sau de sectiune ale conductelor. Caminele de vizitare se vor executa din beton. Fundul caminelor se executa din beton simplu, cu rigole pentru racordarea la conducta de canalizare.	Adancimea de ingropare a canalizarii va fi sub adancimea de inghet.

INSTALATII DE INCALZIRE

Agentul termic si apa calda menajera se vor face in incaperea special destinata aflata la parter, cu ajutorul unei centrale termice pe gaze naturale cu puterea termica de 55 kW. Functionarea centralei termice va fi automatizata, necesitand interventii minime din partea personalului de exploatare. Apa calda menajera va fi prepararata in regim prioritar fata de sistemul de incalzire. Centrala este prevazuta cu sistem de evacuare gaze arse. Incalzirea in cladire se va face prin pardoseala la spatiile de zi si cu radiatoare la spatiile de cazare. Echipamentele de incalzire vor fi dimensionate in asa fel incat sa asigure temperaturile normate pentru activitatile din cladire dupa cum urmeaza:

- camere cazare, camera de zi, loc de luat masa	- 22°C

- bucatarie, bai						- 20°C

- magazii, spatii tehnice					- 15°C

Instalatia interioara de incalzire se propune de tip bitubular, cu circulatie fortata a agentului termic. Din CT se va realiza distributia pe doua circuite de incalzire, unul pentru incalzire in pardoseala si unul pentru reteaua de radiatoare.

Agentul termic pentru incalzirea prin pardoseala va avea temperatura de 45°C iar pentru incalzirea cu radiatoare va avea temperatura de 90°C.

Radiatoarele propuse sunt din tabla de otel; in bai se vor monta corpuri de incalzire tip port-prosop. Corpurile de incalzire vor fi echipate cu robineti detentori pe retur si dezaeratoare manuale.

Racordarea la instalatie a corpurilor de incalzire se va face prin imbinari demontabile si in diagonala pentru cele de tip panou, circulatia agentului termic realizandu-se de sus in jos.

Pentru alimentarea corpurilor de incalzire s-a adoptat solutia cu distribuitor-colector de nivel. Legaturile intre distribuitor-colector si radiatoare se vor face din teava multistrat de diametru 16x2 mm pozata pardoseala.

Legatura de la centrala termica la distribuitoarele de nivel se va face din teava de polipropilena, pozata aparent.

Traseele s-au ales astfel incat sa asigure alimentarea tuturor corpurilor de incalzire, accesul la conducte si armaturi in timpul exploatarii, autocompensarea dilatarilor precum si lungimi minime.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Se folosesc caile de acces existente conform proiect

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Piatra si nisip la constructii din surse atestate (cariere, furnizori acreditati)

Alimentarea cu apa din reteaua existent;

Energia termica – lemn de foc

- metode folosite în construcție/demolare;

La contructie metode standardizate conform normative din domeniul constructiilor

La demolare nu este cazul

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Conform documentatie tehnica ce se va elabora pentru autorizarea construirii conform normativelor din domeniul constructiilor dupa obtinerea autorizatiei de constructive se vor realiza lucrarile de contrucire (finisaje, zidarii, instalatii) iar la final amenajarea incintei (spatii verzi, alei pietonale parcari)

Punerea in functiune se va realiza dupa eliberarea tuturo autorizatilor necesare de functionare;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Scenariul 1

Se propune reabilitarea si extinderea unei construcții existente a beneficiarului si transformarea acesteia in pensiune agroturistică. Fiind o constructie proiectata pentru a fi parter vor necesita consolidari a structurii existente. Ca si lucrari se vor realiza: subzidiri, consolidari, turnare placa de beton peste parter, reabilitarea instalatiilor sanitare si electrice pe traseele actuale si extinderea catre etaj. Lucrarile de exterior ar presupune o modernizare a imaginii existente prin lucrari la fatada, lucrari de amenajare a spatiului ramas liber pentru joaca si dezvlotarea activitatilor exterioare.

Scenariul 2

Se propune realizarea uneia noi constructii, care sa respecte normele in vigoare pentru pensiune agroturistică, sa permita desfasurarea activitatilor necesare beneficiarilor pentru a obtine satisfactia clientilor.

#### Scenarii recomandate de catre elaborator

Scenariul recomandat este Scenariul 1. Conform descrierilor beneficiile sunt cu mult peste nivelul maxim posibil oferit de scenariul 2.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform certificat de urbanism nr.124 din 10.5.2018

Aviz alimentare cu apa si canalizare;

Referate de verificare;

Aviz ISC;

Aviz ministerul turismului;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosinta actuala a terenului conform CF faneata, curti constructii si arabil;

Amplasarea clădiriilor propuse, faţă de limitele incintei:

Vecinatati

– N – drum comunal

– S – teren agricol

– E – proprietate privata, curti constructii

– V – proprietate privata, curti constructii

Politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul

Arealele sensibile;

Parcul National Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului

Precizam faptul ca sa obtinut avizul cu numarul 2233/27.03.2019 eliberat de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

COORDONATE GEOGRAFICE – STEREO 70:

EXTRAS Inventar de coordonate:

INVENTAR DE COORDONATE - fişier ASCII Judeţul: HUNEDOARA

Denumire UAT: SALASU DE SUS :

-

-detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul;

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Evacuarea deseurilor menajere   -  vor fi  depozitate pubele ecologice pentru depozitare, urmand a fi ridicate de unitati specializate sau de  serviciul de salubrizare al comunei, sau societati acreditate pe baza de contract.

Pentru colectarea apelor uzate menajere de la interior, se va realiza o retea exterioara de canalizare din tuburi de PVC Dn 160/200 mm Pe reteaua de canalizare se vor prevedea camine de vizitare in punctele unde se racordeaza mai mult de doua conducte cu trasee diferite, la schimbari de directii, de panta sau de sectiune ale conductelor. Caminele de vizitare, se vor executa din beton sau se vor folosi camine prefabricate; Fundul caminelor se executa din beton simplu, cu rigole pentru racordarea la conducta de canalizare.

Apele uzate de tip fecaloid menajer se colectează in reteaua de canalizare existent a comunei;

Apele meteorice se colecteaza, dreneaza si dirjeaza la colectorii si emisarii din zona ;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul – nu exista surse de poluanti a aerului centrala termica pe combustibil solid este de capacitate mica;

Caracteristicile centralei termice:

-          Putere nominala maxima – 30-50 KW;

-          Putere nominala minima – 35  KW;

-          Tiraj fortat;

-          Dimensiuni cos: diametru de 100 / 250  mm cu lungime de aproximativ 8,0  ml.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Deseurile rezultate in urma cosntructiile vor fi transportate si depozitate in spatial indicat de primaria comunei dupa eliberarea autorizatiei de constructive;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul nu exista impact asupra ecosistemelo terestre si acvatice

Investitia nu genereaza impact asupra Geoparc Tara Hategului

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu este cazul;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deseuri solide, cca 0,5 mc / saptamana  se depoziteaza in pubele ecologice in prealabil in saci de ppe si se ridica sapatamanal de catre societati specializate sau serviciul local comunitar pe baza de contract

Se incurajeaza depozitarea selective a deseurilor pe categorii (hartie, PET, etc)

Deseuri lichide – canalizare interioara menajera –se deverseaza in canalizarea existenta a comunei;

Pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate şi emisiile în mediu (inclusiv deşeuri)

Deseuri produse:

| Cod deseu | Denumire deşeu | Sursă generatoare | Cant. | UM | Mod gestionare | Data Reviz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie si de ungere uşor biodegradabiie | NU EXISTA | 0,0 | Tone/an | NU ESTE NECESAR |  |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | activitatea administrativă | 5.0 | Metri cubi/an | stocare RP, preluare de serviciu local de salubritate în vederea eliminării |  |

Apele menajere se colecteaza prin canalizarea menajera interioara  ce se va realiza cu tuburi de scurgere si piese de legatura din PVC sau din polipropilena, etansate cu inele de cauciuc , cu camine prefabricate etanse si se vor conduce spre canalizarea existenta a comunei;

Apele meteorice se colecteaza, dreneaza si dirjeaza la colectorii de canalizare, respectiv reteaua de canalizare perimetriala cu deversare in zona verde ;

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale in amplasament | NU |
| Detalii constructive |  |
| Debit apa intrare |  |
| Debit apa ieşire |  |
| Neutralizare | - |
| Sedimentare | - |
| Tip evacuare | Vidanja |
| Statie epurare | Transfer in afara amplasamentului |
| Management sedimente rezultate din pretratare | In afara amplasamentului |
| Detalii | CONTRACT VIDANJARE la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. |
| Transport către beneficiari |  |
| Data revizuirii |  |

Poluanţii evacuaţi în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări

Concentraţii maxime admise pentru apă:

| Loc prelevare | Natura apei | indicator de caiitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canalizare existenta | apă uzată menajeră | PH | 8.5 |  |  |
|  |  | Suspensii totale (MTS) | 350,0 Miligrame / dmcubi |  |
|  |  | CB05 | 300,0 Miligrame/ decimetri cubi |  |
|  |  | CCOCr | 500.0 | Miligrame/ dm cubi |  |
|  |  | Substanţe extractibile cu solventi organici | 30.0 | Miligrame/ dm cubi |  |
|  |  | Azot amoniacal (N- NH4) | 30,0 | Miligrame/dm cubi |  |

Instalaţii propuse pentru controlul emisiilor

-nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer.

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare normale

| CAEN Rev.2 |  |  |  | referinţă | revizuiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5520 | coş evacuare gaze arse la centrala termică murală | Monoxid de Carbon | 100,0 | Miligrame/deci metri cubi | Valorile de referinţă se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%. |  |
|  |  | Oxizi de azot | 350,0 | Miligrame/deci metri cubi | Valorile de referinţă se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%. |  |
|  |  | Oxizi de sulf | 35.0 | Miligrame/deci metri cubi | Valorile de referinţă se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%. |  |
|  |  | TSP (Particule in suspensie totale) | 5,0 | Miligrame/deci metri cubi | Valorile de referinţă se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%. |  |

Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

Deşeurile menajere sunt preluate de către serviciul de salubritate AL PRIMARIEI SALASU DE SUS SAU CONTRACT CU FIRME AUTORIZATE  şi transportate cu autospeciale din dotare la depozitul de deşeuri autorizat ;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate ocazional şi/sau produse

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului | Cantitate anuală (kg/an) | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie P/N | Periculozitate | Fraze de risc |
| Benzină |  | P | F+; Xn; N | R 12-38-45-51/53-65 |
| Motorină |  | P | F;Xn | R 10-36-40 |
| Ulei motor |  | P | Xi; N | R 41–51/53 |

Fraze de risc:

R10 → inflamabil

R12 → extrem de inflamabil;

R36 → iritant pentru sistemul nervos;

R38 → iritant pentru piele;

R40 → nociv – posibil efect cancerigen;

R41 → iritant; periculos pentru mediu;

R45 → poate cauza cancer;

R51 → nociv – foarte toxic pentru organismele acvatice;

R53 → nociv – poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic;

R65 → nociv – poate provoca afecţiuni pulmonare dacă este înghiţit;

*Sunt generate doar de activitatile de transport auto ocazional !!

### Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase

Nu este cazul;

### Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

- nu se permite pătrunderea în sol, cursuri de apă, colectoare şi canalizări, se vor anunţa autorităţile în cazul poluării.

- deşeuriie provenind de la reziduuri, produse neutilizate, ambalajele goale se vor preda la un colector autorizat în vederea eliminării.

- mijloace de stingere a incendiilor recomandate: produse chimice uscate, C02, apă pulverizată (perdea) sau spumă.

- mijloace de stingere a incendiilor nerecomandate : jet de apă.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Facem menţiunea că nu vor exista stocuri din aceste substanţe în incintă, care să solicite spaţii speciale de depozitare.

Gestiunea ambalajelor

- Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite

- Modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia mediului

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, circuitul acestora, conform HG 856/2002 şi se vor pune datele la dispoziţia organelor de control;

- se va raporta anual situaţia gestiunii deşeurilor.

Deşeuri de ambalaje rezultate din desfăşurarea activităţii:

- ambalaje din hârtie şi carton, de la produsele alimentare, stocare în recipient metalic şi predate pentru valorificare societăţilor autorizate;

Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, se va face conform HG 621/2005 modificat si completat cu HG 1872/2006. HG 247/2011.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Piatra si nisip la constructii din surse atestate (cariere, furnizori acreditati)

Alimentarea cu apa din reteaua existent;

Energia termica – lemn de foc

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

impactul social şi cultural, egalitatea de şanse – populatie:

În acest context, tematica egalității de șanse și de tratament, reunește următoarele principii de bază, așa cum sunt ele promovate în cadrul regulamentelor Fondurilor Europene și de Investiții 2014-2020, respectiv:

- egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei (egalitatea de gen);

- nediscriminarea.

Pentru a promova egalitatea de șanse și tratament, in implementarea proiectului se va respecta principiului egalităţii de şanse pe toate planurile. Astfel, prin proiect se asigura o participare echitabilă din punct de vedere al tuturor criteriilor legate de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă etc. De asemenea, la activitățile proiectului pot participa persoane care aparţin mai multor etnii religioase. Sistemul propus nu limitează accesul grupurilor culturale sau al celor care aparţin unei anumite culturi, încurajând dimpotrivă, prin prisma conceptelor sale de bază, schimburile culturale libere.

Conform Certificatului de Urbanism, investitia se afla in Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului; prin realizarea fazelor de proiectare impuse prin C.U. se vor respecta cerintele nationale si europene impuse prin avizele / acordurile necesare, fara a tulbura mediul si biodiversitatea – CONFORM AVIZ A.N.A.N.P. – GEOPARC DINOZAURI

NU EXISTA IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

NU EXISTA IMPACT TRANSFRONTALIER

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

CONFORM DOCUMENTE ELIBERATE DE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privindcontrolul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

NU ESTE CAZUL

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Pe baza oportunitatii date de Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) prin programul F.E.A.D.R.  2014 - 2020 realizat de Romania cu asistenta UE.,  masura 6.2/6A Investitii in dezvoltarea turismului, din cadrul PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 PRIN ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-TINUTUL PADURENILOR GAL; beneficiarul doreste sa  transforme o constructie existenta intr-o pensiune agroturistica

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

NU ESTE CAZUL – LUCRARI DE MICA ANVERGURA – SE PROPUNE PRIN PROIECT IMPREJMUIREA PROPRIETATII , SE VOR RESPECTA CERINTELE DATE DE CATRE CONSILIUL LOCAL SALASU DE SUS DUPA ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE –PRIVIND DEPOZITAREA PAMANT, BALAST, ETC;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul;

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

SUNT ANEXATE LA DOCUMENTATIILE DEPUSE LA A.P.M.

CONFORM CERINTE A.P.M.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

PROIECTUL CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM ESTE AMPLASAT IN 	PARCUL NATIONAL  GEOPARCUL DINOZAURILOR TARA HATEGULUI

PRECIZAM FAPTUL CA S-A OBTINUT AVIZUL A.N.A.N.P.

COORDONATE GEOGRAFICE – STEREO 70:

EXTRAS Inventar de coordonate:

INVENTAR DE COORDONATE - fişier ASCII Judeţul: HUNEDOARA

Denumire UAT: Salasu de Sus :

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

GEOPARCUL  DINOZAURILOR TARA HATEGULUI – RONPA0929

Geoparcul Dinozaurilor Țara Haţegului are o suprafaţă de 102.392 ha şi cuprinde integral unitățile administrativ-teritoriale: Densuş, General Berthelot, Toteşti, Răchitova, Sântămăria Orlea, Sarmizegetusa, Haţeg şi parţial unitățile administrativ-teritoriale Baru Mare, Sălaşu de Sus, Pui, Râu de Mori. Geoparcul se învecinează la sud cu Parcul Naţional Retezat şi la nord şi nord – est cu Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina.

Geoparcul este o arie protejată de tip parc natural, declarat prin HG 2151/11/2004 și corespunde categoriei V IUCN. Geoparcul a primit avizul de înfiinţare al Consiliului Judeţean Hunedoara prin adresa nr 2181/12.05.2004, avizul Agenţiei de Protecţie a Mediului Hunedoara prin adresa nr 5040/17.05.2004, avizul Academiei Române, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, prin avizul nr 331/dm/26.07.2004 şi a fost recunoscut oficial ca arie protejată de tip parc natural prin HG 2151/30.11.2004 privind instituirea de noi arii protejate. Prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România au fost declarate două

situri de importanță comunitară, unul inclus în întregime în GDȚH, respectiv ROSCI0236 Strei-Hațeg cu o suprafață de 24968 ha, iar cel de-al doilea, ROSCI0292 – Coridorul Rusca Montană-Țarcu-Retezat, doar parțial, cu o suprafață de 18.803 ha.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

NU ESTE CAZUL – NU EXISTA IN AMPLASAMENTUL PROIECTULUI SPECII SI HABITATE DE INTERES

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL – NU EXISTA IMPACT MAJOR

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Nu este cazul

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Nu este cazul

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

NU ESTE CAZUL

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

NU ESTE CAZUL

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

NU ESTE CAZUL

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |