BORDEROU

I. Denumirea proiectului

II. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului

III. Descrierea proiectului

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente  şi/sau la încetarea activităţii

Întocmit,

ing. Daniela MELENCSUK

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului

„Extinderea retelei de distributie apa potabila pe strada Garii Bl. 40 si pe strada Unirii, Bl. 145 si 147”, in Municipiul Orastie, jud. Hunedoara

Prezenta documentaţie a fost realizată conform continutului cadru din Anexa 5 la  Ordinul nr.135/76/84/1284 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

II. Titular

Beneficiar: Primaria Municipiului Orastie

Adresa: P-ta Aurel Vlaicu nr. 3, Mun. Orastie

Reprezentant legal: Balan Ovidiu- PRIMAR

Telefon: +40 254 241 513

Fax: +40 254 242 560.

III. Descrierea proiectului

3.1. Rezumatul proiectului

În conformitate cu STAS 4273-1983, lucrările de alimentare cu apă şi canalizare se încadrează în categoria 4, clasa de importanţă IV.

Conform HGR 766/1997 aceste lucrări sunt de importanţă "normală".

Lucrările de construcţii se încadrează în categoria de importanţă „C” conform H.G. nr. 766/1997 şi au clasa de importanţă „IV” conform STAS 10100/2000.

Prezenta documentaţie a fost întocmită pe baza solicitarii beneficiarului, a temei de proiectare si pe baza avizelor şi acordurilor de la toţi deţinătorii de reţele edilitare existente din zonă

In urma studiului efectuat asupra obiectivului de investitii s-a constatat ca alimentarea cu apa a locuitorilor din zona studiata se realizeaza in conditii improprii.

Din punct de vedere al sistemului de alimentare cu apa, zona dispune de retele de distributie. In prezent alimentarea cu apa a zonei se realizeaza din retelele de distributie detinute de  S.C. GOZCOM S.A. care au diametre cuprinse intre 32 si 100 mm, fiind din Otel. Astfel, in conformitate cu tema de proiectare si certificatul de urbanism nr. , se propune reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in conformitate cu cele prezentate mai jos.

Retelele de distributie sunt din otel si se afla intr-o stare avansata de degradare. Exista ramificatii realizate fara camin de vane, lucru care ingreuneaza exploatarea si intretinerea retelei de distributie.	Nu exista hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor conform cerintelor NP133/2013.

Bransamentele nu sunt realizate corespunzator.

3.2. Justificarea necesităţii proiectului

Necesitate şi oportunitate

Conductele existente sunt din materiale vechi si diametre necorespunzatoare, iar acest lucru duce la functionarea necorespunzatoare a retelei si o exploatare dificila.  Conductele de bransament sunt de asemenea aflate intr-o stare avansata de deteriorare, iar unul dintre cele mai importante aspecte este legat de lipsa hidrantilor pentru stingerea incendiilor pe reteaua de distributie.

Investiţia este necesară şi oportună având in vedere urmatoarele:

- Alinierea la directivele Uniunii Europene in ceea ce priveste serviciile de distributie apa potabila

- Corelarea lucrarilor realizate cu celelelalte proiecte aflate in derulare si implementate de catre Primaria Municipiului Orastie si conformarea cu legislatia de Mediu in vigoare

- Siguranta populatiei din zona

Pastrarea sistemului existent de alimentare cu apa potabila poate duce până la limite greu de estimat a fenomenelor negative, putând fi afectate populaţia din localitate, obiective socio-economice, construcţii rezidenţiale si infrastructura locală.

Obiectivul investiţiei constă în realizarea lucrărilor de alimentare cu apa prin inlocuirea conductelor de distributie, conform amplasamentelor prezentate mai sus.

Obiectivul global al proiectului este în concordantă cu practicile si politicile nationale si europene în domeniul apei potabile  si vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu:

-Obligativitatea indeplinirii cerintelor tratatului de aderare;

- Cerintele de implementare a masurilor obligatorii;

- Obligativitatea de a se asigura sustinerea economica a investitiei pe termen lung;

- Crearea unui concept modern de operare;

- Conformitatea cu Directiva Consiliului nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

- Cresterea nivelului de confort edilitar in zona studiata

- Imbunatatirea serviciilor de furnizare a apei potabile si implicit crestea numarului de abonati la aceste servicii

3.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

Lucrările proiectate în cadrul acestui obiectiv de investiţii se localizează in Municipiul Orastie, pe strazile: Garii Bl.40 si strada Unirii Bl.145 si 147.

Din punct de vedere administrativ proiectul este localizat în estul judeţului Hunedoara,  pe teritoriul Municipiului Orastie

3.4. Formele fizice ale proiectului

Se anexează planul de ansamblu si planurile de situatie cu localizarea obiectivelor propuse pentru realizarea investiţiei.

3.5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus

3.5.1 Descrierea lucrărilor

Rețeaua de distribuție

Extinderea retelei de distributie se va realiza prin conectarea noii retele la reteaua existenta de disitributie de pe strada Garii. Rețeaua de alimentare cu apă va fi realizată din PEID PE100, SDR17 clasa de presiune PN10. În ceea ce privește reabilitarea rețelelor necorespunzătoare, acestea urmează a fi înlocuite.

Noua retea de distributie cuprinde:

- Conducta PEID De110 mm, PN10:		402.00 m

- Conducta PEID De63 mm, PN10:		145.00 m

- Conducta PEID De40 mm, PN10:		41.00 m

- Bransamente  De40 mm:				8 buc

- Camine de vane 					5 buc

- Hidranti pentru stingerea incendiilor Dn80	6 buc

- Masive de beton					5 buc

Deasupra întregii rețele de alimentare cu apa, cât și deasupra fiecarui branșament la o înalțime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de semnalizare și avertizare din polietilenă, de culoare albastră cu fir din oțel inoxidabil, pentru apă potabilă.

Lucrarea se va realiza prin săpătură deschisă. Lățimea săpăturii pentru pozarea conductei de alimentare cu apă va fi de minim 0,70 m, respectându-se în acest sens prevederile STAS 4163. Pământul rezultat din săpătură, precum și cel excedentar va fi transportat la un depozit (stabilit în prealabil de către Constructor și Beneficiar), iar cel necesar umpluturii va fi readus la  amplasament.

La adancimi mai mari de 1.50 m se vor utiliza în mod obligatoriu sprijiniri de mal.

Atat rețeaua de alimentare cu apă cât și branșamentele vor fi pozate pe un pat de nisip de 10 cm și înglobate apoi într-un strat de nisip, până la o înalțime de 30 cm deasupra generatoarei superioare. După executarea propriu-zisă a rețelei de alimentare cu apă se va efectua proba de presiune a conductei, ca fiind faza de execuție determinantă. Când lucrările pentru montarea conductei de alimentare cu apă și a branșamentelor au fost terminate, carosabilul va fi adus la starea inițială.

Antrepenorul nu trebuie să deschidă front de lucru pe o lungime mai mare de 50 ml, astfel încât la sfârșitul zilei de lucru să nu rămână șanț deschis, respectiv conductă montată să fie acoperită cu pământ compactat, până la nivelul fundației sistemului rutier.

Materialul provenit din săpatură va fi gestionat astfel încât să nu impiedice circulația rutieră și pietonală. La terminarea lucrărilor, suprafețele afectate de lucrări vor fi aduse la starea inițială.

Branșamente

Pe traseul conductei de distribuție se propune reabilitarea branșamentelor existente pentru tronsoanele ce urmează a fi inlocuite. Acoperirea deasupra generatoarei superioare a branșamentelor se recomandă a fi de minim 1,20 m.

Hidranți

Pe reţeaua de alimentare cu apă s-au prevăzut hidranți pentru combaterea incendiului cu diametre cuprinse intre DN80. Hidranții au fost prevazuți pe conductele de serviciu cu diametrul minim de 110 mm, la intersecțiile dintre străzi, precum și în aliniament la distanțe de maxim 100 m.Hidranții se amplasează lateral faţă de conducta reţelei, în afara spaţiului carosabil, la o distantă cât mai mică de de conducta de distribuție. Racordarea hidranților la conducta rețelei se face prin intermediul unui tronson de ţeavă PEID Pn 10 cu De 90 mm, pozată cu generatoarea superioară sub adâncimea de îngheţ.

Cutia de protecţie a hidrantului va fi înglobată într-un masiv de beton simplu care va depăşi cu 20 cm dimensiunile cutiei. Cutia va fi pozată cu faţa superioară la 10 cm peste cota terenului natural, atunci când se amplasează pe spaţiul verde, fiind astfel vizibilă şi fără a prezenta risc de acoperire cu pământ. Totodată, poziţia hidrantului va fi semnalizată vizibil în una din următoarele variante:

- plantarea unei borne din beton armat 20 x 20 x 100 cm, cu faţa superioară la 50 cm peste cota terenului natural în zonă, în imediata vecinătate a hidrantului, în loc vizibil. Borna va fi vopsită în alb deasupra terenului, având marcat un „H” cu vopsea roşie pe faţa superioară. Pe latura bornei dinspre hidrant se va marca cu vopsea roşie distanţa până la acesta.

- inscripţionarea cu vopsea roşie a unui „H” încercuit, pe peretele celei mai apropiate clădiri din zonă. Lângă acest semn se va marca, cu vopsea roşie, direcţia şi distanţa până la hidrant.

Unitatea de exploatare a sistemului va urmări în permanenţă integritatea acestor semnalizări şi va lua măsurile necesare pentru eventualele remedieri.

Diametrul conductelor pe care se amplaseaza hidranții exteriori va fi de:

- 100 mm, pentru hidranții DN80mm.

Debitul considerat al unui hidrant exterior este: 5 l/s (Conform NP 133 -2013”).

Căminele de vane vor fi din beton armat monolit, în conformitate cu planșele atasate, iar dimensiunile acestora variază în funcție de hidromecanica fiecărui cămin. Vor fi prevăzute vane de închidere pentru eventualele intervenții asupra rețelei, vane de trecere, vane de golire pentru punctele joase ale rețelei și vane de aerisire in punctele inalte. Pentru fiecare vana de golire vor fi prevazuti 10 m conducta DN63 mm, pentru posibilitatea golirii conductei in cel mai apropiat emisar, sant, rigola, etc.

Fitingurile din interiorul căminelor de vane se vor realiza din PEID.

3.5.2 Materii prime şi materiale utilizate în perioada de construcţie

La execuţia lucrărilor proiectate se vor folosi atat materiale locale cat si materiale pentru constructii aduse in depozit

Principalele materiale utilizate pentru costrucţie sunt:

- material local – material rezultat din sapatura utilizat pentru umplerea transeei de la 30 cm deasupra generatoarei conducte pana la cota fundatiei drumului ce urmeaza a fi reabilitat;

- agregate minerale (nisip, balast) – pentru patul conductelor si realizarea fundatiei drumului (25 cm balast)

- piatra sparta pentru refacerea stratului rutier (15 cm)

- pământ vegetal pentru refacerea spatiilor verzi

- asfalt, beton si pavaje – pentru refacerea stratului rutier si constructia caminelor;

3.5.3. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei. Lucrări de dezafectare.

După finalizarea lucrărilor de construcţii, terenul ocupat temportar va fi adus la topografia iniţială.

3.5.4. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Circulaţia utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face pe drumurile existente in conformitate cu semnalizarea rutiera prevazuta.

3.5.5. Alte avize şi acorduri cerute pentru proiect

Avize şi acorduri solicitate pentru proiect:

- Certificat de urbanism ________________________________

- Aviz de gospodărirea apelor____________________________

3.6. Caracteristicile impactului potenţial

3.6.1 Impactul asupra elementelor de mediu

Cerinţele de evaluare, prevăd să fie evidenţiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementare a proiectului supus evaluării de mediu.

Scopul acestor cerinţe constă în identificarea, predicţia şi evaluarea formelor de impact generate de realizarea investiţiei.

3.6.2. Efecte potenţiale de poluare a mediului in perioada de execuţie a obiectivului

În aceasta fază sursele principale de poluare sunt reprezentate de activităţile specifice organizării de şantier, iar impactul se manifestă în special asupra factorilor/aspectelor de mediu aer, apă, sol, biodiversitate, peisaj, şi populaţie (mediul socio-economic).

3.6.2.1. Efecte potenţiale asupra aerului

Impactul asupra aerului poate fi negativ pe perioada construcţiei, sursele de poluare pot fi autovehiculele şi utilajele utilizate pentru transportul materialelor de construcţie şi la construcţia propriu-zisă sau amenajarea terenului. În perioada de execuţie a investiţiei poluarea aerului constă în: particule de praf de la manipularea materialelor de construcţii rezultate din lucrările de terasamente, emisii de CO, SO2 NO2 COV şi alte particule solide provenite din gazele de eşapament.

Pentru diminuarea impactului asupra aerului pe perioada construcţiei se recomandă să se umecteze căile de acces, în vederea limitării degradării pulberilor. De asemenea se impune limitarea vitezei pentru autovehicule pentru minimalizarea antrenării pulberilor de praf.

Măsuri de protecţie şi recomandări de diminuare a impactului:

- respectarea graficelor de lucru pentru utilaje;

- alegerea şi folosirea drumurilor/traseelor optime;

- asigurarea încărcării optime a mijloacelor de transport şi utilajelor şi limitarea traseelor de transport ca număr şi ruting;

- mijloacele de transport vor rula pe drumurile de exploatare cu viteza redusă în scopul diminuării nivelului de zgomote şi vibraţii produse şi pentru limitarea antrenării particulelor minerale de pe căile de rulaj;

În timpul realizării lucrărilor în faza de organizare şantier se prognozează manifestarea unui impact negativ nesemnificativ asupra calităţii aerului atmosferic, efectele nu sunt remanente şi extrem de reduse. Prin aplicarea măsurilor de bune practici şi optmizarea transporturilor, impactul asupra aerului atmosferic este ţinut la un nivel acceptabil.

3.6.2.2. Efecte potenţiale asupra apei

Organizarea de şantier va fi dotată cu sisteme de colectare a apelor uzate menajere (toalete ecologice) se va evita astfel poluări ale apei de suprafaţă şi subterane. Având în vedere măsurile pe care beneficiarul le va avea în vedere la construirea obiectivului nu se preconizează un impact semnificativ asupra apelor de suprafaţă ca urmare a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului aprobat.

În perioada de construcţie ar putea exista un posibil impact asupra apelor de suprafaţă şi subterane, în cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele din şantier. Impactul preconizat va fi redus, constructorul se va dota cu materialele absorbante pentru intervenţia imediată în caz de accident.

Măsuri de protecţie şi recomandări de diminuare a impactului:

- antreprenorul va elabora Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală;

- se interzice depozitarea de materiale de construcţie şi/sau deşeuri în albia cursurilor de apă;

- se interzice staţionare/blocarea utilajelor în albia cursului;

- folosirea utilajelor care să fie verificate şi să corespundă normelor tehnice RAR;

- instruirea/pregătirea angajaţilor pentru intervenţie în cazul sesizării unor scurgeri de produse petroliere/uleiuri minerale în apă.

În timpul realizării lucrărilor în faza de construcţie a obiectivului de investiţie, se prognozează manifestarea unui impact negativ nesemnivicativ asupra apei, însă prin aplicarea măsurilor de reducere şi datorită faptului ca acesta este unul temporar reversibil, nivelul impactului poate fi ţinut în limitele acceptabile.

3.6.2.3. Efecte potenţiale asupra solului

Impactul asupra solului este negativ pe perioada construcţiei, în urma lucrărilor de construcţii, vegetaţia naturală va fi înlăturată în zona amplasării construcţiilor. Materialul excavat rezultat din operaţiile de terasamente va fi utilizat în totalitate pentru umpluturi sau la sistematizarea terenului după terminarea lucrărilor. Stratul de sol vegetal va fi decopertat şi depozitat corespunzător pentru a putea fi folosit ulterior la renaturarea zonei.

Utilajele şi mijloacele de transport de pe amplasament vor fi verificate zilnic pentru evitarea scurgerilor necontrolate de carburanţi sau ulteiuri. Se impune dotarea organizării de şantier cu materiale absorbante în caz de scurgeri accidentale de produse petroliere.

Măsuri de protecţie şi recomandări  de diminuare a impactului:

- se va interzice realizarea lucrărilor de întreţinere a mijloacelor de transport şi a utilajelor în cadrul organizării de şantier, sau în zona de construcţie a lucrărilor;

- în ceea ce priveste gestionarea deşeurilor menajere, acestea vor fi depozitate în pubele, ca apoi sa fie evacuate la anumite intervale de timp, prin grija antreprenorului;

- pentru prevenirea poluării accidentale a solului şi subsolului, se vor utiliza doar mijloace de transport şi utilaje corespunzatoare normelor tehnice în domeniu, astfel încât să se preîntâmpine deversările de carburanţi sau uleiuri de la motoarele acestora;

- se vor utiliza cu stricteţe căile de acces existente, nu se vor realiza accese suplimentare în organizarea de şantier decât în măsura în care acestea sunt imperios necesare;

În timpul realizarii lucrărilor specifice fazei de construcţie, se prognozează manifestarea unui impact negativ asupra suprafetelor de teren prin ocuparea temprară a acestora, însă acesta poate fi adus la un nivel nesemnificativ acceptabil prin ecologizarea zonelor afectate. Nu se prognozeaza afectarea calităţii solului/subsolului decât în situaţii accidentale şi pe suprafeţe reduse.

3.6.2.4. Efecte potenţiale asupra biodiversităţii

În perioada de execuţie a investiţiei, vegetaţia naturală va fi afectată temporar, exclusiv în zona de lucru. Suprafeţele rămase neconstruite, nu vor fi afectate de realizarea investiţiei.

Fauna prezentă în vecinatatea amplasamentului poate fi afectată pe perioada de construcţie.

Măsuri de protecţie şi recomandări  de diminuare a impactului:

- constientizarea personalului implicat în realizarea lucrării cu privire la protecţia mediului, la evitarea agresării speciilor şi cu privire la posibile penalităţi, în cazul nerespectării acelor cerinţe;

- pentru a facilita ieşirea faunei cazute în gropile de împrumut sau în canalele colectoare acestea vor fi prevăzute cu taluze cu pantă de maxim 1:1 (45 grade) sau vor fi prevăzute rampe.

Activitatea de construcţie se va desfăşura numai în incinta amplasamentului aprobat, neafectând zonele limitrofe, impactul produs asupra biodiversităţii poate fi nesemnificativ pe perioada de construcţie.

3.6.2.5. Efecte potenţiale asupra peisajului

În general peisajul natural este modelat de către factori de natură geologică, relief, climă, hidrografie, biodiversitate şi nu pe ultimul loc factori antropici.

Realizarea lucrărilor se va realiza doar pe amplasamentul aprobat.

Nu se impun măsuri de reducere a impactului în perioada de construcţie.

3.6.2.6.Efecte potenţiale asupra mediului social şi economic

În ceea ce priveşte protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public trebuie menţionat faptul că amplasamentul proiectului propus se află în apropierea zonelor locuite. În perioada de construcţie se poate manifesta un impact negativ, însă efectele generate vor dispărea odată cu finalizarea etapei de construcţie.

Următoarele forme de impact negativ pot fi manifestate în relaţie cu populaţia rezidentă în zonă:

- perturbarea traficului datorită circulatiei grele intensificate în fazele de construcţie a obiectivului;

- disconfort pentru locuitori, datorat fazei de şantier care determină creşterea emisiilor de pulberi, a zgomotului şi a gazelor de eşapament.

Măsuri de protecţie şi recomandări de diminuare a impactului:

-  managementul eficient al lucrărilor aferente etapei de construcţie;

- restricţii de viteză pentru vehiculele utilizate pentru transportul materialelor şi pentru utilaje în zonele rezidenţiale;

- plan eficient de management al deşeurilor, construirea unor spaţii adecvate de  depozitare temporară, eliminare/valorificare prin unităti specializate şi acreditate.

Impactul asupra mediului social şi economic în faza de realizare a obiectivului de investiţii este nesemnificativ.

3.7.3.  Efecte potenţiale de poluare a mediului în perioada de funcţionare a obiectivului

3.7.3.1. Efecte potenţiale asupra aerului

În perioada de exploatare nu este afectată calitatea aerului, acesta factor nefiind afectat de lucrările realizate. Nu se prevăd măsuri speciale de protecţie a factorului de mediu aer.

Nu sunt prevăzute măsuri speciale de protecţie a aerului în perioada post execuţie.

Impactul este nesemnificativ, efectele asupa factorului de mediu aer sunt nule.

3.7.3.2. Efecte potenţiale asupra apei

Se vor folosi cu preponderenţă materiale naturale, nepoluante.

Soluţiile proiectate nu afectează în mod negativ apele subterane.

Efectele proiectului asupra factorului de mediu apă sunt pozitive.

3.7.3.3. Efecte potenţiale asupra solului

În perioada de exploatare a lucrărilor nu sunt produse deşeuri sau emisii care ar putea afecta solul.  Impactul asupra solului este nesemnificativ.

3.7.3.4. Efecte potenţiale asupra biodiversităţii

Prin realizarea investiţiei nu sunt puse în pericol habitatele reprezentative zonei.

3.7.3.5. Efecte potenţiale asupra peisajului

Lucrările de amenajare a cursului de apă şi a afluenţilor acestuia se situează în zona antropică, zona de dezvoltare a activităţilor umane.

Măsurile care se impun pentru refacerea amplasamentelor după finalizarea lucrărilor din organizarea de şantier:

- suprafetele de teren destinate organizării de santier vor fi eliberate şi redate cadrului natural, în stare nealterată;

- suprafeţele de terenuri ocupate temporat vor fi aduse la topografia iniţială după terminarea construcţiilor.

- se vor urmări stabilitatea terenurilor şi lucrărilor în zonele de invtervenţie.

3.7.3.6. Efecte potenţiale asupra mediului social şi economic

Impactul estimat este pozitiv deoarece lucrările hidrotehnice au fost proiectate asfel încât să reducă semnificativ efectele negative cauzate starea avansata de degradare a conductelor.

Acest lucru favorizează dezvoltarea activităţilor socio-economice la nivel local, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile.

3.7.4. Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul asupra mediului se manifestă doar în faza de construcţie a obiectivului de investiţii.

3.7.5. Probabilitatea impactului

Probabilitatea apariţiei unor evenimente care să genereze un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu este redusă.

3.7.6. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Natura activităţilor propuse nu creează posibilitatea apariţiei unui impact ireversibil.

3.7.7. Natura transfrontieră a impactului

Impactul nu are caracter transfrontalier, lucrarile fiind amplasate exclusiv pe teritoriul Romaniei.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

4.1. Protecţia calităţii aerului

Impacturi negative asupra calităţii aerului de scurtă durată pot apărea numai în cadrul etapei de construcţie şi sunt legate de emisiile de aerosoli (praf) datorate lucrărilor privind realizarea propriu-zisă a obiectivelor propuse sau gaze de la vehiculele transportatoare şi de la funcţionarea utilajelor necesare implementării proiectului.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca poluarea componentei atmosferice să se păstreze la cel mai scăzut nivel posibil.

Printre măsurile ce se vor lua se numără: delimitarea clară a arealelor de construcţie, pulverizarea cu apă a străzilor, păstrarea unei umidităţi suficiente a materialelor de construcţie, vehiculele care transportă materiale vor fi verificate pentru a nu răspândi materiale pe străzi şi vor avea roţile curăţate de noroi la ieşirea din zona şantierului, introducerea unor limitări de viteză pentru vehiculele care asigură aprovizionarea cu materiale sau evacuarea deşeurilor de construcţie, stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deşeurilor de construcţie la locul de producere pentru a împiedica antrenarea lor de către vânt şi implicit poluarea aerului din zonă.

Se va respecta calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru încadrarea noxelor în norme şi se va realiza o întreţinere corespunzătoare a utilajelor de construcţii pentru limitarea emisiilor în atmosferă provenite de la arderea carburanţilor în motoarele termice.

4.2. Protecţia calităţii apelor

Se vor lua măsuri referitor la pericolele de poluare fizică şi chimică a apelor de suprafaţă şi de adâncime ce ar putea să apară în timpul lucrărilor de construcţie (poluare fizică prin materiale detritice rezultate în urma lucrărilor de excavaţii, scurgeri de uleiuri şi carburanţi etc.).

În acest sens, materialele excedentare vor fi transportate şi depozitate în spaţiile convenite cu organele administraţiilor locale. Pe timpul execuţiei lucrărilor se interzice utilizarea de utilaje şi autobasculante defecte cu scurgeri de uleiuri sau combustibili; depozitarea de materiale poluante sau organizarea de depozite de deşeuri în zona malurilor.

4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Poluarea fonică este legată în primul rând de faza de construcţie, cele mai importante surse de zgomot şi vibraţii fiind utilajele de excavare, vehiculele transportatoare.

Poluarea sonoră şi vibraţiile produse în timpul execuţiei sunt temporare, încercându-se a nu se depăşi limitele maxime admisibile, conform STAS-ului 10009-88.

Vor fi adoptate măsuri de reducere a acestui tip de impact prin nederularea lucrărilor de construcţie pe timpul nopţii (între orele 22:00 şi 6:00), mai ales a celor care implică utilaje grele. Se vor utiliza tehnologii extrem de zgomotoase doar atunci când acest lucru este imperativ şi nu poate fi înlocuit cu o alternativă mai puţin nocivă din acest punct de vedere. Traseele vehiculelor implicate în locurile de construcţie vor evita, acolo unde este posibil, zonele rezidenţiale.

4.4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Specificul lucrărilor proiectate nu presupune utilizarea de materiale sau utilaje care pot constitui surse de radiaţii. Din acest motiv nu este de aşteptat ca pe durata execuţiei lucrărilor, în condiţii normale de execuţie, să se producă emisii de radiaţii.

4.5. Protecţia solului şi a subsolului

Impactul asupra solului în perioada de execuţie se manifestă fie direct, fie prin intermediul mediilor de dispersie. Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate în perioada de execuţie a lucrărilor sunt: modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor prevăzute a se executa, izolarea unor suprafeţe de sol faţă de circuitele naturale prin fragmentarea acestora, modificări calitative ale solului sub influenţa poluanţilor prezenţi în aer, modificări calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale, poluări accidentale prin deversarea unor produse direct pe sol, depozitarea deşeurilor sau a diverselor materiale de construcţie.

Măsurile de protecţie a solului în faza de construcţuie constau în: amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru (pentru schimburi de ulei, intervenţii utilaje, padocuri agregate etc.), dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice, obligativitatea revenirii la suprafaţa topografică iniţială, respectiv refacerea stratului de sol, redarea folosinţei de dinainte de începerea lucrărilor pentru terenurile afectate.

Se apreciază că impactul asupra solului şi subsolului se situează la un nivel neglijabil atâta timp cât toate obiectele tehnologice şi instalaţiile aferente vor fi exploatate corespunzător.

4.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

La execuţia lucrărilor proiectate se vor folosi materiale nepoluante, compatibile cu mediul natural.

4.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Impactul asupra aşezărilor umane este unul pozitiv, deoarece amenajarea cursului va apăra comunitatea de viitoarele inundaţii iminente, îmbunătăţind calitatea vieţii în zonă prin:

- consolidarea siguranţei directe a locuitorilor;

- evitarea pagubelor materiale cauzate de viitui pe cursurile de apă.

Prin reducerea inundării terenului din albia majoră, se reduce riscul poluării cursului de apă cu deşeuri menajere sau de alte substanţe poluante care ar putea fi antrenate de apă şi se evită inundarea surselor de apă potabilă.

4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

4.8.1. Deşeurile provenite în urma lucrărilor de construcţie

Tipurile de deşeuri generate în perioada de construcţie/funcţionare a obiectivului de investiţie:

- deşeuri provenite de la demolarea construcţiilor existente: moloz, spărturi din beton, deşeuri metalice, etc.

- deşeuri de la construcţia propriu-zisă a obiectivului de investiţie: deşeuri din construcţie provenite din organizarea de şantier, pământ şi pietre rezultate din săpături, deşeuri de ambalaje provenite de la materii prime nepericuloase.

| Nr. Crt. | Sursa deşeuri | Cod Deşeu (cf. HG 856/2002) | Denumirea deşeului | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demolarea construcţiilor existente | 17 09 07 | Deşeuri metalice | Depozitare temporară în recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier |
| 2. |  | 17 09 04 | Moloz – amestecuri deseuri | Depozitare temporară ȋn recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier |
| 3. |  | 17 02 01 | Deşeuri de lemn | Depozitare temporară în pe amplasamentul organizării de şantier |
| 4. | Organizarea de şantier şi construcţia propriuzisă a lucrărilor | 17 09 04 | Deşeuri din construcţie provenite din organizarea de şantier | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier |
| 5. |  | 17 05 04 | Pământ şi pietre rezultate din săpături şi din forări | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier |
| 6. |  | 17 04 07 | Deşeuri metalice | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier |
| 7. |  | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 | Deşeuri de ambalaje provenite de la materii prime nepericuloase | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier |
| 8. | Perioada de funcţioanre | 20 01 01 | Hârtie | Se depozitează în pubele în spaţiu separat de celelalte deşeuri |
| 9. |  | 20 01 39 | Plastic | Se depozitează în pubele în spaţiu separat de celelalte deşeuri |
| 10. |  | 20 01 02 | Sticlă | Se depozitează ȋn pubele în spaţiu separat de celelalte deşeuri |

4.8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor

Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri. Pe durata executării lucrărilor de construcţii, vor fi asigurate toalete ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul de muncitori din şantier.

Activităţile de şantier vor fi monitorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, monitorizare ce va cuprinde obligatoriu gestiunea deşeurilor.

Antreprenorul / titularul investiţiei au obligaţia, conform H.G. 856/2002, să ţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

| Nr. Crt. | Sursa deşeuri | Cod Deşeu (cf. HG 856/2002) | Denumirea deşeului | Modul de eliminare / valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demolarea construcţiilor existente | 17 09 07 | Deşeuri metalice | Eliminare prin grija firmei contractate de către antreprenor / titular |
| 2. |  | 17 09 04 | Moloz – amestecuri deseuri | Eliminare prin grija firmei contractate de către antreprenor / titular |
| 3. |  | 17 02 01 | Deşeuri de lemn | Eliminare prin grija firmei contractate de către antreprenor / titular |
| 4. | Organizarea de şantier şi construcţia propriuzisă a lucrărilor | 17 09 04 | Deşeuri din construcţie provenite din organizarea de şantier | Reutilizare la Realizarea umpluturilor |
| 5. |  | 17 05 04 | Pământ şi pietre rezultate din săpături şi din forări | Reutilizare la Realizarea umpluturilor |
| 6. |  | 17 04 07 | Deşeuri metalice | Valorificare prin firme autorizate furnizorilor |
| 7. |  | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 | Deşeuri de ambalaje provenite de la materii prime nepericuloase | Valorificare prin unităţi autorizate furnizorilor |
| 8. | Perioada de funcţioanre | 20 01 01 | Hârtie | Valorificare prin firme autorizate |
| 9. |  | 20 01 39 | Plastic | Valorificare prin firme autorizate |
| 10. |  | 20 01 02 | Sticlă | Valorificare prin firme autorizate |

4.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

4.9.1. Deşeuri toxice şi periculoase

În afara deşeurilor menajere, a deşeurilor rezultate în urma manipulării materialelor de construcţie şi a celor provenite din excavaţii, în şantier se pot acumula deşeuri specifice utilizării utilajelor: acid sulfuric pentru acumulatori, piese metalice de schimb de la întreţinerea utilajelor, cauciucuri.

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi aduse pe şantier în stare normală de funcţionare având efectuate reviziile tehnice, schimburile de ulei sau orice altă intervenţie asupra utilajelor să fie realizată numai în ateliere specializate.

Specificul lucrărilor proiectate nu presupune generarea de deşeuri toxice şi periculoase în perioada de exploatare.

4.9.2. Modul de gospodărire a deşeurilor toxice şi periculoase

Modul de gospodărire a deşeurilor toxice şi periculoase în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în următorul tabel:

|  | Tip deşeu | Mod de colectare / evacuare |
| --- | --- | --- |
| ŞANTIER | Acumulatori uleiuri şi anvelope uzate | Materiale cu potenţial periculos atât asupra mediului înconjurător cât şi a manipulanţilor. Se recomandă ca orice lucrare de intervenţie asupra utilajului să fie efectuată numai în ateliere specializate. Pentru cazuri de excepţie şi de urgenţă, toate deşeurile rezultate vor fi stocate şi depozitate corespunzător, în vederea valorificării sau reciclării şi se va păstra o evidenţă strictă. |

Observaţie: Deşeurile vor fi predate unităţilor de recuperare specilizate.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

În vederea supravegherii calităţii factorilor de mediu în timpul lucrărilor, monitorizarea va consta în:

- observaţii directe zilnice pentru a face intervenţi în situaţia apariţiei unor surse de poluare de tipul celor descrise la cap. 4.8 şi 4.9;

- colectarea şi îndepărtarea strict manuală a eventualelor corpuri străine poluante;

- optimizarea spaţiului pentru a ocupa un spaţiu cât mai restrâns cu şantierul.

Întrucât impactul produs asupra mediului în perioada de exploatare a lucrărilor proiectate este minim, monitorizarea va consta în:

- observaţii directe periodice pentru a face interveni în situaţia apariţiei unor surse de poluare;

- colectarea şi îndepărtarea a eventualilor plutitori sau corpuri străine poluante, în special după viituri.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară

Directiva – cadru apa nr. 2000/60/EC

- Legea apelor nr. 107/25.09.1996 cu completările şi modificările ulterioare

- Hotărârea de Guvern nr. 472/09.06.2000 (M.Of. nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă.

- Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1125/03.12.2002 pentru aprobarea Comitetului de Coordonare şi Monitorizare a Implementării Directivei Cadru 2000/60/CEE şi a celorlalte directive din domeniul apei

Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1146/10.12.2002 (M.Of. nr. 197/27.03.2003) pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă.

- Ordinul MMGA nr. 1044/27.10.2005 (M.Of. nr. 984/07.11.2005) pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.

Directiva 98/83/EC, privind calitatea apei potabile

Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă.

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea 458/2002

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

7.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent organizării de şantier. Accesul în incintă se va face prin două porţi, una pentru personal şi cealaltă pentru vehicule. Materialele de construcţie, se vor putea depozita pe platformă, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.

Organizarea de şantier se va realiza în apropierea punctelor de lucru şi nu va afecta reţele din zonă. Se va semnaliza perimetrul de lucru cu indicatoare. Execuţia lucrărilor necesită muncitori calificaţi, atât pentru operaţiile manuale, cât şi pentru cele mecanizate.

7.2. Localizarea organizării de şantier

Organizarea de santier va fi localizată pe amplasament stabilit de comun acord intre beneficiar si constructor, care ulterior va fi reamenajat şi renaturat.

7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Impactul asupra mediului al lucrărilor organizării de şantier va fi nesemnificativ, local şi pe termen scurt.

7.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Sursele de poluanţi în timpul organizării de şantier:

- Activitatea de dislocare, manipulare sol;

- Activitatea de transport materiale de construcţii;

Toate sursele de poluare produc emisii fugitive şi nu vor fi necesare instalaţii de reţinere a poluanţilor.

7.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu sunt prevăzute dotări speciale pentru controlul emisiilor.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente  şi/sau la încetarea activităţii

8.1. Accidente potenţiale în perioada de execuţie

Riscurile de accident sunt de tipul celor care se produc pe şantierele de construcţii, fiind generate de indisciplină şi de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor şi normativelor de protecţia muncii sau/şi de neutralizarea echipamentelor de protecţie, acestea fiind în legătură cu următoarele activităţi: lucrul cu utilajele şi mijloacele de transport; circulaţia pe drumurile de acces; incendii din diferite cauze; inhalări de praf sau alte noxe; striviri de elemente în cădere, etc.

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjrător, având caracter limitat  în timp şi spaţiu, dar pot produce pierderi de vieţi omeneşti sau pot conduce la invaliditate temporară sau definitivă. Deasemenea, acestea pot avea şi efecte economice negative prin pierderi materiale şi întârzierea finalizării lucrărilor. O altă categorie de accidente în această periaodă de execuţie, poate avea loc în legătură cu populaţia din zonele învecinate, din cauza concentrărilor de trafic induse pe drumurile de acces sau din zonele afectate de lucrări. Factorul uman mai poate fi afectat şi de lucrările neterrminate sau în curs de realizare, nesemnalizate sau din lipa unor elemente de avertizare.

Securitatea locaţiilor şantierelor este necesară pe toată perioada de construcţie a obiectivelor proiectate, de la începerea lucrărilor de execuţie până la finalizarea acestora.

Riscuri pot să apară şi în activităţile de construcţie propriu-zise:

- deversări accidentale de substanţe folosite pe şantier;

- mobilizarea unor surse secundare, subterane de poluare în perioada de excavaţii, cu efecte negative asupra contaminării solului şi chiar a apelor de suprafaţă

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesară respectarea perioadei de execuţie şi respectarea cu acurataţe a proiectelor care stau la baza execuţiei. Se recomandă constructorului întocmirea unui plan de minimizare a posibilelor riscuri potenţiale care pot surveni în perioada de execuţie.

8.2. Măsuri de prevenire a riscurilor de accident în faza de execuţie

Pentru identificarea surselor de riscuri în cadrul lucrărilor s-au centralizat succinct principalele activităţi desfaşurate în cadrul organizării de şantier.

Măsurile de prevenire a riscurilor vor fi luate de antreprenorul general şi de eventualii subcontractanţi cu respectarea legislaţiei româneşti privind Protecţia Muncii, Paza constra incendiilor, Paza şi Procţia Civilă, Regimul deşeurilor şi altele. În acelaşi timp, vor fi respectate prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a Legilor şi normativelor privind calitatea în construcţii.

Succint, măsurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina pe şantiere: instructajul periodic, portul echipamentului de protecţie, verificări privind consumul de alcool, prezenţa numai la locul de muncă unde este alocat;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport macaralelor, echipamentelor, mecanismelor şi sculelor pentru a constata integritatea şi buna lor funcţionare;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a plăcuţelor cu însemne de pericol;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul şi restricţionarea accesului personaleor neautorizate în şantier;

- întocmirea unui plan în caz de situaţii neprevăzute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitaţii, furtuni); planul va prevedea în special măsurile de alertare, informare, punere la adăpost a bunurilor degradabile, soluţii pentru minimizarea efectelor; se vor asigura mijloacele matetriale pentru intervenţia în astfel de cazuri.

8.3. Accidente potenţiale în perioada de exploatare

Riscul declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător prin exploatarea amenajărilor hidrotehnice proiectate este redus. Construcţiile nu utilizează şi nu produc substanţe poluante cu impact asupra mediului sau factorului uman.

Factorii de risc cei mai importanţi în exploatare sunt:

- riscuri naturale: cutremure;

- fenomenele meteorologice de intensitate extremă (precipitaţii torenţiale urmate de viituri, îngheţ şi temperaturi foarte scăzute pe perioade lungi).

8.4. Măsuri de prevenire a accidentelor în perioada de exploatare

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot urma situaţiilor de risc menţionate anterior, se recomandă controlul şi verificarea lucrărilor după apariţia unor situaţii extreme şi semnalarea la timp a eventualelor deficienţe apărute, remedierea operativă a acestora.

Întocmit, 				ing. Daniela MELENCSUK