#### MEMORIU DE PREZENTARE

#### (cf continut cadru)

I.  Denumirea  proiectului :

” CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN COMUNA ZAM, SAT POJOGA,  JUD. HUNEDOARA”

II. Titular

- Numele:

S.C.	 ECO FAMILIA  S.R.L.

- Adresa poştală

Com Zam, Sat. Pojoga,  nr. 60,  jud Hunedoara

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Telefon  0752 29 49 74, E-mail: anna.dochia@gmail.com

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator

- Dochia Andrei Victor , act identitate   C.I.  , seria  HD, nr  675835  , CNP    1911120241783,  domiciliat in  oras Voluntari, str. Eroilor, nr. 118, bl. C,  sc. B, ap 35,  jud.  Ilfov .

- responsabil pentru protecţia mediului

Dochia Andrei Victor , act identitate   C.I.  , seria  HD, nr  675835  , CNP    1911120241783,  domiciliat in  oras Voluntari, str. Eroilor, nr. 118, bl. C,  sc. B, ap 35,  jud.  Ilfov

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

SITUATIA EXISTENTA

Situatia existent

Se propune construirea unei pensiuni agroturistice P+M, ce va fi realizata ca si constructie noua pe terenul aflat in cartea funciara nr. 60969, proprietate a SC Eco Familia SRL.

Pensiunea propusa va avea un numar de 2 camere de cazare si un apartament,  ce vor fi dimensionate la o suprafata care sa indeplineasca cerintele pentru autorizare la un nivel minim de 2 margarete.

Agropensiunea va avea 3 camere de cazare cu baie proprie, grup sanitar pentru turisti,  un spatiu  de luat masa, un  spatiu de conversatii, zona receptie  si spatiu tehnic. Tot in acest obectiv se vor realiza si amenajari exterioare ce vor consta in alei pietonale, spatii verzi, locuri de parcare  si imprejmuire.

Se va realiza o instalatie de apa menajera din fantana existenta pe teren si se va monta o fosa septica ecologica de 8/10 persoane. Deasemenea se vor realiza racordarea la reteaua electrica comunala.

Limitele de propietate si de constructii aflata pe teren:

-   7.00 m fata de limita -  est: Proprietate Carstea Nicolae

-   5.00 m fata de limita -  nord:  drum comunal

-   1.30 m fata de limita -  vest: Proprietate Anca Stefan

-  13.73 m fata de limita -  sud: Proprietate Dochia Andrei Victor, Dochia Anuta

Accesul carosabil si pietonal se va face din drumul communal.

Sunt asigurate minim 3 locuri de parcare in incinta proprie,  restul terenului fiind amenajat ca spatiu verde zi zona de teren arabil pentru cultivarea legumelor in sistem ecologic acreditat Ecoinspect.

Suprafata terenului : 1.385 mp;

Constructie C1-pensiune P+M:

Sc parter = 123,34 mp

Sc etaj = 120,83 mp

Scd pensiune = 244,17 mp

Sud pensiune = 183,21 mp

Constructie C2-anexa P:

Sc parter = 25 mp

Sc total (agropensiune + anexe) = 148.34 mp

Scd total (agropensiune + anexe) = 269.17 mp

POT propus = 10.71%

CUT propus = 0,19

Spatii verzi  - 1.047

Carosabil si aleii - 220 mp

H maxim streasina  (fata de cota terenului) =  2.85 m

H maxim coama acoperis (fata de cota terenului) =  7.70 m

CONSIDERENTE URBANISTICE

Imobilul este compus din teren si constructii, dupa cum urmeaza:

- constructie locuinta (ruina propusa spre demolare), regim de inaltime P, Sc = 60 mp (cf. CF);

Terenul este situat intr-o zona cu locuinte individuale cu regim de inaltime max. P, gospodarii rurale si terenuri agricole.

Accesul pe proprietate se face din drumul comunal existent.

In zona in care este amplasata proprietatea exista o retea publica de alimentare cu energie electrica.

Deschiderea la strada a terenului este de cca. 45.40 m.

Vecinatati :

La Est – proprietate Carstea Nicolae

La Vest – proprietate Anca Stefan

La Nord – proprietate drum comunal

La Sud – proprietate Dochia Andrei Victor, Dochia Anuta

b) justificarea necesității proiectului;

Pe baza oportunitatii date de Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) prin programul F.E.A.D.R.  2014 - 2020 realizat de Romania cu asistenta UE.,  masura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, din cadrul PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020;

c) valoarea investiției;

Valoarea totala a investiţiei:			   			din care construcţii-montaj (C+M):

Valoare fara TVA: 		315.200,00 lei 		   250.200,00 lei

Valoare TVA 19%: 		   59.890,00 lei	 	     47.54,00 lei

Valoare cu TVA: 		375.090,00 lei 		   297.740,00 lei

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de executie s-a propus in S.F. LA 36 luni

*PRECIZAM FAPTUL CA INCA NU S-A INCEPUT FAZA DE EXECUTIE

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Sunt  anexate planul de incadrare in zona, planurile de situatie propus;

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție

Servicii de cazare in 2 camere de cazare a cate 2 locuri si un apartament cu posibilitate de cazare 4 locuri

- profilul activitatii:

pensiune agroturistica

- capacitati de productie

La un grad de ocupare de 50% rezulta un numar de 548 persoane

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

OBIECT 1 PENSIUNE AGROTURISTICA

Situatia propusa

Cladirea C1

PARTERUL  se afla la cota +0.00 si are o suprafata construita de 123.34 mp si va avea urmatoarele functiuni:

Zonele  de acces din  parter sunt integrate in volumul cladirii, astfel ca acestea sa fie protejate de intemperi.

Parterul include spatii pentru activitatile de zi, spatii tehnice si una dintre camerele de cazare.

Toate spatiile sunt illuminate si ventilate natural.

Mansarda se afla la cota +2.85 si are o suprafata construita de 120.83 mp si va avea urmatoarele functiuni

Holul de intrare asigura distributia catre camere camera 2 si aparamentul din mansarda.

Toate spatiile sunt illuminate si ventilate natural.

Pentru a se incadra in criteriile impuse de catre Autoritatea Nationala pentru Turism, fiecare camera va fi de minim 12 mp (pt. camera dubla - cf. Ordinului ANT 65/2013), cu baie aferenta fiecarei unitati de cazare.

Baile vor fi dotate cu dus, lavoar si vas de wc, oglinda, raft, altele; se va asigura iluminat natural sau artificial corespunzator si ventilatie naturala sau mecanica pt. indepartarea mirosurilor.

Accesul în unitatile de cazare se va face direct din spatiile comune (holuri), fără a trece prin alte camere folosite pentru cazare.

La bucatarie se vor folosi alimente produse in exploatatia agricola a beneficiarului si alimente achizitionate din comert; acestea vor fi preparate de catre turistii cazati, in conformitate cu definitia agroturismului.

Alimente produse in exploatatia agricola proprie, acreditata ecologic (legume, fructe, miere etc) vor fi proaspete, spalate, curatate si vor fi depozitate in frigidere si congelatoare pana la momentul consumului.

Alimentele achizitionate din comert vor fi ambalate si vor respecta conditiile de siguranta alimentara conform legilor in vigoare (cu eticheta de produs, cu termen de expirare, preambalate etc).

Mobilerul si dotarile din camerele de cazare vor fi in conformitate cu Ordinul 65/2013 privind clasificare structurilor de cazare de tip agroturistic: pat dublu sau doua paturi simple, cu saltea si salteluta de protecti, doua noptiere, dulap, cuier cu oglinda, masa cu doua scaune, cearceaf, pilota, perne mari si mici cu fete de perina, cuvertura, prosoape, draperii si perdele, vaza de flori, veioze sau aplice de iluminat etc.

Cladirea C2

Va fi utilizata ca anexa si cuprinde o terasa acoperita cu functiune de foisor.

STRUCTURA SI FINISAJE

Structura de rezistenta pe care urmeaza a se realiza intreaga constructie este de tip  zidarie  portanta tip  Porotherm   ( 30 cm  grosime) si cadre  monolite  inglobate  in  zidarie, plansee din beton armat .

Fundatiile  sunt  retea  de  grinzi  continue sub  ziduri  cu  talpi  de  beton  simplu  si  grinzi  soclu  din  beton  armat.

Placa pardoseala va fi turnata peste urmatoarea succesiune de straturi : folie, polistiren extrudat, 8 cm grosime, strat de ruperea capilaritatii din pietris, 25 - 30 cm grosime.

Zidaria la parter va fi pozata pe un strat de carton bituminat sau amorsa apastop.

Circulatia  verticala  este  asigurata  de  o  scara in doua rampe  din  beton  armat  monolit.

Pentru finisarea spatiilor interioare se vor folosi tencuieli driscuite, glet de ipsos, placaje din gipscarton,  pardoseli din parchet, piatra naturala, gresie ceramica.

Tamplaria exterioara va fi realizata din profile PVC   , geam termopan LOW-E.

La exterior se va folosi un sistem termoizolator de tip ”Baumit” cu tencuieli decorative si  local placaj cu lemn si placaj din patra naturala – calcar de Pojoga.

Acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn si invelitoare din tigla metalica, corespunzatoare   pantei de 85%, prevazut cu parazapezi.

Scara si platforma de intrare vor fi placate cu piatra naturala la care se vor realiza tratamente de finisare antiderapaj pentru trepte.

OBIECT 2 IMPREJMUIRE ALEI PIETONALE, CAROSABILE

Alei carosabile si pietonale

Pe proprietate se vor amenaja o parcare de 3 locuri si alei pietonale.

Aleile pietonale si platforma carosabila vor fi realizate din pavele prefabricate de beton. S alei si carosabil = 220 mp

PENTRU IMPREJMUIRE

Imprejmuriea se va realiza pe un soclu din beton simplu marca c8/10. Lungimea imprejmuiri este de aproximativ aproximativ 45.40 metri liniari.

Structura constructiva se va realiza prin fundatii continue slab armate. Se va folosi beton de o calitate superioara c8/10. Fundatiile vor ontinua peste cota 0.00m cu o elevatie minima de 0.25 m. Acestea se vor placa cu piatra cerámica, placi sau piatra de rau. Pentru inchideri se vor folosii panouri confenctionate din lemn, piatra, panouri prefabricate sau plasa sarma.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

RETEA  ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Pe proprietate nu exista racord la reteaua de electricitate stradala de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune.

Distributia energiei electrice se va realiza de la tabloul general TG prin cabluri de energie cu conductoare din cupru separate pentru iluminat, prize si receptori electrici.

La exteriorul cladirilor cablurile electrice de tip armat se pozeaza in sapatura la adancimea de – 0,80 m de la cota terenului sistematizat, pe pat de nisip de 10 cm si protejat cu folie avertizoare.

Circuitele pentru alimentarea receptorilor electrici de iluminat si de priza se executa cu cabluri de energie din cupru cu intarziere marita la propagarea flacarii, care pot fi montate si pe elemente combustibile

conform I 7-2011. Pe ansamblul obiectivului rezulta valorile: P instalata = 25 kW si  P maxima = 18 kW

RETEA DE PROTECTIE

În conformitate cu normativul I. 7–2011 privind protecţia clădirii împotriva loviturilor directe de trăsnet şi a calculelor din breviar este necesară instalaţie de paratrăsnet pentru ambele clădiri. Pentru evitarea dezavantajelor soluţiilor clasice (realizare dificilă, posibile deteriorări la acoperişuri şi infiltraţii pluviale, efectuarea reparaţiilor ulterioare la acoperişuri doar cu refacerea reţelei de captare) se optează pentru varianta de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet cu 1 paratrăsnete tip dispozitiv de amorsare PDA instalat independent, pe suport metalic sau din beton armat, având o înălţimea măsurată de la cota terenului ( lungime stâlp + lungime tijă de susţinere dispozitiv de captare ) de cca. 11 m.

ALIMENTAREA CU APA:

Apa potabila si menajera  va fi asigurata din fantana existenta pe teren.

APE  MENAJERE

Se va monta o fosa septica ecologica (bazin vidanjabil etans), cu o capacitate necesara pentru  8/10. persoane. Bazinul se va vidanja periodic in functie de umplerea lui. Se va incheia contract cu firme specializate ce detin utilaje pentru vidanjarea bazinului.

INSTALATII DE INCALZIRE

Solutia adoptata consta in incalzirea/racirea aerului din incaperi printr-un sistem de climatizare in detenta directa, cu volum variabil de refrigerant, functionand in pompa de caldura, avand unitati interioare de pardoseala , montate  in fiecare incapere climatizata, care sunt racordate printr-un sistem de distribuire a agentului frigorific la o unitate exterioara.

Sistemul de racire/incalzire functioneaza cu agent frigorific ecologic. Unitatea exterioara este racita cu aer, montata in spatiu deschis la sol, pe o platforma de beton.

Instalatia de climatizare se realizeaza in sistem centralizat. Unitatile interioare de climatizare care au capacitatea de racire/ incalzire de la 2,8 kW/ 4,5 k W pana la 3,3 kW/ 5 kW,  sunt montate in parapetul ferestrelor si vor fi racordate la unitatea exterioara de climatizare, care are  capacitate de racire/ incalzire de 15,5 kW/18 kW. Spatiile prevazute cu acest sistem  sunt : dormitoare, camera de luat masa, bucatarie, camera de zi si hol.

Colectarea condensului se face prin conducte din polipropilena sau polietilena si acesta este evacuat la teren, in exterior.

Traseele frigorifice si condens vor fi mascate conform proiectului de arhitectura.

Tehnologia inverterului în pompă de căldură pe care il contine sistemul de climatizare propus, conduce la economie de energie care furnizează un COP de până la 4,5 .

Temperatura variabilă a agentului frigorific,  reglează continuu atât viteza compresorului inverterului, cât şi temperatura agentului frigorific, pentru a asigura capacitatea necesară încărcării termice a clădirii, oferind totodată cel mai mare grad de confort şi eficienţă posibile.

Totodata sistemul se integrează perfect cu soluţii de preparare a apei calde pentru bucătării şi băi.

Instalatia de climatizare se va realiza de firme specializate care vor oferi, echipamentele, materialele de montaj, sistemele de automatizare si comanda, fluidul de umplere ecologic si vor executa montajul si punerea in functiune  a intregului sistem.

Executia lucrarilor de specialitate pentru climatizarea in sistem cu volum variabil de refrigerant se va face in baza prescriptiilor tehnice, a normelor specifice pentru sistemele cu freon si vor fi garantate de furnizor si executant.

Pentru incalzirea bailor sunt prevazute convectoare electrice cu puteri cuprinse intre 500 W- 1000W.

Instalatia termica solara pentru preparare apa calda menajera

Prepararea apei calde menajere pentru aceasta cladire se va face centralizat, cu un sistem solar alcatuit dintr- un captator solar cu tuburi vidate, montat pe acoperis , orientat catre sud si un boiler bivalent de acumulare.

Sistemul de conducte al circuitului solar este alcatuit din tevi de cupru, izolate cu Armaflex de 24 mm, cu protectie la UV. Instalatia solara este prevazuta cu vas de expansiune, pompa de circulatie, supapa de siguranta , dezaerator automat pentru circuit solar precum si sistem de automatizare.

Automatizarea sistemului solar :

- indica temperatura din colectori, din boiler;

- controleaza acumularea de apa calda menajera- sistem antioparire;

- comanda functia de preparare a apei calde menajere in regim bivalent.

Conductele de purjare si evacuare trebuie sa se verse intr- un vas care poate prelua intregul volum de apa continut de colectori.

Pentru protectia la inghet, in perioada sezoanelor intermediare, se recomanda umplerea circuitului solar cu o solutie de apa/ glycol.

Pentru sistemul solar cu tuburi vidate presurizate s-a prevazut un boiler bivalent de capacitate 400l, care prepara apa calda menajera in regim bivalent, rezistenta electrica de 4,5 kW cu care este prevazut boilerul asigurand 1/3 din necesarul de a.c.m..Totodata pentru protectie la rugina, boilerul este dotat cu anod de magneziu.

Asigurarea instalatiei prevazuta cu sistemul solar, impotriva suprapresiunilor accidentale, se va face prin supapa de siguranta cu care este prevazut boilerul bivalent.

Sistemul cu captator solar convinge atat prin castigul energetic pe care il ofera , prin efortul de instalare redus, precum si prin asigurarea protectiei mediului.

Instalatia de ventilare mecanica

Pentru evacuarea caldurii si a mirosurilor din bucatarie , se prevede o hota cu un debit de 800 mc/h, amplasata deasupra  aragazului (utilajului de preparare a hranei). Aerul evacuat in exteriorul cladirii , va fi filtrat intr- o prima treapta cu filtru special pentru grasimi, montat astfel incat sa poata fi inlocuit si curatat cu usurinta.

Hota si conducta de evacuare , sunt realizate din materiale din clasa A1 reactie la foc.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Se folosesc caile de acces existente conform proiect

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Piatra si nisip la constructii din surse atestate (cariere, furnizori acreditati)

Placajul din piatra de Pojoga, propus pe fatada constructiei va fi realizat din piatra ramasa dintr-o constructive mai veche pe teren.

Alimentarea cu apa din fanta existenta pe teren;

- metode folosite în construcție/demolare;

La contructie metode standardizate conform normative din domeniul constructiilor

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Conform documentatie tehnica ce se va elabora pentru autorizarea construirii conform normativelor din domeniul constructiilor dupa obtinerea autorizatiei de constructive se vor realiza lucrarile de contrucire (finisaje, zidarii, instalatii) iar la final amenajarea incintei (spatii verzi, alei pietonale parcari)

Punerea in functiune se va realiza dupa eliberarea tuturo autorizatilor necesare de functionare;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Scenariul 1

Se propune realizarea unui sistem de incalzire cu centrala termica cu combustibil solid (paleti sau lemn) iar sistemul de racire cu aparate de aer conditionat tip split montate pe fatada.

Scenariul 2

Se propune realizarea unui sistem de incalzire si racire cu un sistem de pompe aer/aer.

Scenariul recomandat este Scenariul 2. Conform descrierilor beneficiile sunt cu mult peste nivelul maxim posibil oferit de scenariul 1.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform certificat de urbanism nr.6  din 28.08.2017

Referate de verificare;

Aviz ministerul turismului;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosinta actuala a terenului conform CF faneata, curti constructii si arabil;

Amplasarea clădiriilor propuse, faţă de limitele incintei:

Vecinatati :

- La Est – proprietate Carstea Nicolae

- La Vest – proprietate Anca Stefan

- La Nord – proprietate drum comunal

- La Sud – proprietate Dochia Andrei Victor, Dochia Anuta

Politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul

Arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

COORDONATE GEOGRAFICE – STEREO 70:

EXTRAS Inventar de coordonate:

Nord -  502417.304

Est  -  298840.087

-detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul;

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Evacuarea deseurilor menajere   -  vor fi  depozitate pubele ecologice pentru depozitare, urmand a fi ridicate de unitati specializate sau de  serviciul de salubrizare al comunei, sau societati acreditate pe baza de contract.

Se va monta o fosa septica ecologica (bazin vidanjabil etans), cu o capacitate necesara pentru  8/10. persoane. Bazinul se va vidanja periodic in functie de umplerea lui. Se va incheia contract cu firme specializate ce detin utilaje pentru vidanjarea bazinului.

Apele meteorice se colecteaza, dreneaza si dirjeaza la sol prin intermediul jgheaburilor si a burlanelor;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul – nu exista surse de poluanti a aerului incalzirea si racirea se va realiza cu pompe de caldura aer/aer.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Deseurile rezultate in urma cosntructiile vor fi transportate si depozitate in spatiul indicat de primaria comunei dupa eliberarea autorizatiei de constructive;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul nu exista impact asupra ecosistemelo terestre si acvatice

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu este cazul;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deseuri solide, cca 0,5 mc / saptamana  se depoziteaza in pubele ecologice in prealabil in saci de ppe si se ridica sapatamanal de catre societati specializate sau serviciul local comunitar pe baza de contract

Se incurajeaza depozitarea selective a deseurilor pe categorii (hartie, PET, etc)

Deseurile rezultate in urma executarii lucrariilor de constructie la obiectivul propus vor fii preluate de catre firme specializate si depozitate in locul amenajat de catre primaria comunei Zam

Pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate şi emisiile în mediu (inclusiv deşeuri)

Deseuri produse:

NU ESTE CAZUL

Se va monta o fosa septica ecologica (bazin vidanjabil etans), cu o capacitate necesara pentru  8/10. persoane. Bazinul se va vidanja periodic in functie de umplerea lui. Se va incheia contract cu firme specializate ce detin utilaje pentru vidanjarea bazinului.

Apele meteorice se colecteaza, dreneaza si dirjeaza la sol prin intermediul jgheaburilor si a burlanelor;

Poluanţii evacuaţi în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări

Concentraţii maxime admise pentru apă:

Nu este cazul

Instalaţii propuse pentru controlul emisiilor

-nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer.

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare normale

Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

Deşeurile menajere va fi preluate de către serviciul de salubritate AL PRIMARIEI ZAM SAU CONTRACT CU FIRME AUTORIZATE  şi transportate cu autospeciale din dotare la depozitul de deşeuri autorizat ;

Deseurile rezultate in urma executarii lucrariilor de constructie la obiectivul propus vor fii preluate de catre firme specializate si depozitate in locul amenajat de catre primaria comunei Zam

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate ocazional şi/sau produse

Fraze de risc:

R10 → inflamabil

R12 → extrem de inflamabil;

R36 → iritant pentru sistemul nervos;

R38 → iritant pentru piele;

R40 → nociv – posibil efect cancerigen;

R41 → iritant; periculos pentru mediu;

R45 → poate cauza cancer;

R51 → nociv – foarte toxic pentru organismele acvatice;

R53 → nociv – poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic;

R65 → nociv – poate provoca afecţiuni pulmonare dacă este înghiţit;

*Sunt generate doar de activitatile de transport auto ocazional !!

### Nu este cazul

### Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase

Nu este cazul;

### Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

- nu se permite pătrunderea în sol, cursuri de apă, colectoare şi canalizări, se vor anunţa autorităţile în cazul poluării.

- deşeuriie provenind de la reziduuri, produse neutilizate, ambalajele goale se vor preda la un colector autorizat în vederea eliminării.

- mijloace de stingere a incendiilor recomandate: produse chimice uscate, C02, apă pulverizată (perdea) sau spumă.

- mijloace de stingere a incendiilor nerecomandate : jet de apă.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Facem menţiunea că nu vor exista stocuri din aceste substanţe în incintă, care să solicite spaţii speciale de depozitare.

Gestiunea ambalajelor

- Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite

- Modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia mediului

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, circuitul acestora, conform HG 856/2002 şi se vor pune datele la dispoziţia organelor de control;

- se va raporta anual situaţia gestiunii deşeurilor.

Deşeuri de ambalaje rezultate din desfăşurarea activităţii:

- ambalaje din hârtie şi carton, de la produsele alimentare, stocare în recipient metalic şi predate pentru valorificare societăţilor autorizate;

Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, se va face conform HG 621/2005 modificat si completat cu HG 1872/2006. HG 247/2011.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Piatra si nisip la constructii din surse atestate (cariere, furnizori acreditati)

Placajul din piatra de Pojoga, propus pe fatada constructiei va fi realizat din piatra ramasa dintr-o constructie mai veche pe teren.

Alimentarea cu apa din fanta existenta pe teren;

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

impactul social şi cultural, egalitatea de şanse – populatie:

În acest context, tematica egalității de șanse și de tratament, reunește următoarele principii de bază, așa cum sunt ele promovate în cadrul regulamentelor Fondurilor Europene și de Investiții 2014-2020, respectiv:

- egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei (egalitatea de gen);

- nediscriminarea.

Pentru a promova egalitatea de șanse și tratament, in implementarea proiectului se va respecta principiului egalităţii de şanse pe toate planurile. Astfel, prin proiect se asigura o participare echitabilă din punct de vedere al tuturor criteriilor legate de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă etc. De asemenea, la activitățile proiectului pot participa persoane care aparţin mai multor etnii religioase. Sistemul propus nu limitează accesul grupurilor culturale sau al celor care aparţin unei anumite culturi, încurajând dimpotrivă, prin prisma conceptelor sale de bază, schimburile culturale libere.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

CONFORM DOCUMENTE ELIBERATE DE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privindcontrolul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

NU ESTE CAZUL

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Pe baza oportunitatii date de Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) prin programul F.E.A.D.R.  2014 - 2020 realizat de Romania cu asistenta UE.,  masura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, din cadrul PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020; beneficiarul doreste sa realizeze construirea unei pensiuni agroturistice ;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

NU ESTE CAZUL – LUCRARI DE MICA ANVERGURA – SE PROPUNE PRIN PROIECT IMPREJMUIREA PROPRIETATII , SE VOR RESPECTA CERINTELE DATE DE CATRE CONSILIUL LOCAL ZAM DUPA ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE –PRIVIND DEPOZITAREA PAMANT, BALAST, ETC;

Deasemenea pentru organizarea de santier se va depozita baraca pentru muncitori si se vor face bransamente provizorii pentru utilitati necesare la executia lucrarilor de constructii.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul;

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

S-a atasat in prezenta documentatie plan de incadrare in zona si plan de situatie propus

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

COORDONATE GEOGRAFICE – STEREO 70:

Nord -  502417.304

Est  -  298840.087

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

NU ESTE CAZUL – NU EXISTA IN AMPLASAMENTUL PROIECTULUI SPECII SI HABITATE DE INTERES

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL – NU EXISTA IMPACT MAJOR

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Nu este cazul

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Nu este cazul

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

NU ESTE CAZUL

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

NU ESTE CAZUL

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

NU ESTE CAZUL

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |