#### ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Pentru activitatea:

“Montare instalatie de incinerare in cladire existenta”

BENEFICIAR

S.C. LANDBRUK S.R.L

Cuprins:

I	Denumirea proiectului	3

II	Titular	3

III	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	3

IV	Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

V	Descrierea amplasarii proiectului:

VI	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

A.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:

a)	Protectia calitatii apelor

b)	Protectia aerului

c)	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

d)	Protectia impotriva radiatiilor

e)	Protectia solului si subsolului

f)	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

g)	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

i)	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

VII	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

VIII	.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.

IX.	Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

X.	Lucrari necesare organizarii de santier:

XI.	Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile:

XII.	Anexe - piese desenate:

XIII.	Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

XIV.	Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

XV.	Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, daca este cazul, în momentul compilarii informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV	29

# Denumirea proiectului

MONTARE INSTALATIE DE INCINERARE IN CLADIRE EXISTENTA

# Titular

| Numele companiei | S.C. LANDBRUK S.R.L |
| --- | --- |
| Adresa postala | Comuna Turdas, Sat Turdas, Strada Principala FN, Judet Hunedoara |
| Nr. tel. | 0735 789 652 |
| E-mail | Mihaela.negut@laprovincia.ro |
| Numele persoanelor de contact | Negut Mihaela |

# Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumat al proiectului:

SC  LANDBRUK SRL doreste montarea  unei statii de incinerare pentru animale in  incinta fermei de porci langa cladirea de colectare cadavre.

Terenul ocupat de Ferma de porci  în suprafată de 140.888,00 mp mp este pe teritoriul administrat de Primaria Turdas.

Amplasamentul fermei este pe un teren plat, fără pericol de  inundabilitate  pe malul stang al pr. Turdas (Turmas) cod corp apa de suprafata RORW4.1.116-B1., la cca.685m de acesta, respectiv pe malul stang al raului Mures la cca.1.36km.

ComunaTurdaș  se învecinează:

- la nord cu comuna Rapoltu Mare

- la est  cu orașul Orăștie;

- la cu comuna Mărtinești;

- la vest cu orașul  Simeria

Distanta obiectivului fata  de locuinte  este de circa 1100 m fata de prima locuinta si de circa 2300 metri fata de Orastie , deci proiectul se conformeaza la normele de igiena si sanatate publica: Ord.MS119/2014, modificat cu Ord.M.S 994/2018, CapI, art.11.

Ca urmare in orice obiectiv zootehnic, potentialul poluant al fermei(generare de mirosuri, gaze nocive, pulberi si microorganisme) si prevenirea transmiterii bolilor prin curenti de aer si insectele vectoare sunt foarte mult reduse prin:

-aplicarea unei tehnologii performante de incinere(incinerator ecologic) ;

-utilizarea unor metode de incinerare a cadavrelor de porci  ale deseurilor de orice natura utilizand dotari corespunzatoare si printr-un management adecvat;

-respectarea regurilor de igiena si circulatie din incinta;

-imprejmuirea adecvata a incintei;

-asigurarea unui aspect modern si placut a intregului asamblu prin alocarea unor suprafete cat mai mari de spatii verzi cu pasaje de trecere si arhitectura placuta.

Toate aceste aspecte vizate si de prezentul proiect de investitie propus spre aprobare au drept scop pe deoparte, reducerea si chiar eliminarea potentialului poluant al fermei pentru evitarea poluarii locuintelor si centrelor populate limitrofe si implicit prevenirea difuzarii sau contaminarii cu boli transmisibile, iar pe de alta parte, crearea unor conditii de biosecuritate necesara exploatarii conforme a unitatii in conditii de siguranta a alimentului.

Statia de incinerare va fi compusa din:

- Cladire statie, in suprafata de 94.3 mp;

- Incineratorul propiu-zis, cu capacitate de 1000 kg/sarja;

- Platforma betonata pe care se va amplasa incineratorul.

S teren    =          mp;

S construita   =      mp;

S amenajat spatii verzi   =     mp;

S alei de circulatii, platforme   =      mp;

P.O.T propus  =  86,85 %;

- Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea realizarii proiectului rezida in urmatoarele:

- Prin realizarea investitiei , sunt eliminate mortalitatile provenite din ferma de porci   in concordanta cu prevederile legale, a deseurilor nepericuloase de origine animala.

- Datorita amplasamentului ales pentru incinerator se scurteaza la maximum distanta parcursa de deseuri;

- Se creaza noi locuri de munca pentru localnici;

- Valoarea investitiei

Valoarea totala a proiectului este de 60000euro.

- Perioada de implementare propusa

2 de luni.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar

Investitia se va realiza pe terenul intravilan in suprafata de 244,54 mp  situat  in comunaTurdas, Sat Turdas, Jud. Hunedora.

Anexe

- O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Accesul la cladirea incineratorului se va realiza dispre drumul de langa laguna.

Cladirea statiei de incinerare va adaposti urmatoarele spatii:

- Hala incinerator, in suprafata de 11 mp;

- Camera  frigorifica, in suprafata de  19.6 mp;

- Vestiar haine de lucru in suprafata de 3.3mp;

- Grup social, in suprafata 5.70mp

- Platforma aferenta incineratorului, in suprafata de  58.5 mp;

In incinta statiei de incinerare s-a prevazut urmatoarele:

- Zona de spalare-dezinfectie;

- Zona depozitare cenusa;

Incineratorul se va instala  pe amplasamentul apartinand SC  LANDBRUK SRL-Ferma de porci, respectand normele si legislatia  sanitar veterinara.

Sistemul constructiv

INFRASTRUCTURA

Infrastructura este alcatuita din fundatii  din beton armat sub peretii de zid si izolate sub stalpii metalici .Sarpanta din grinzi metalice  si profile metalice, invelitoare din panouri din tabla cutata-zincata cu gros. 0,5 mm.Tamplarie din profile metalice  cu geam simplu. Pereti din tabla de otel pe cadre metalice din profil cornier protejate prin vopsire. Fara jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale si fara opritoare de zapada.Pardoseala din beton C16/20 cu grosimea de 10 cm.

Calculul seismic s-a efectuat considerand un factor de comportare q=1.5 conform cu codul de proiectare seismica.Zona seismica de calcul este D.

Imprejmuiri

Se propune realizarea unei imprejmuiri din plasa din otel de 2 m inaltime si stalpi metalici din profile patrate 50x50 cu fundatie din beton. Acesta este prevazuta cu porti pentru personal si mijloace de transport. Sectia de incinerare se va separa prin gard fata de incinta fermei apartinand SC LANDBRUK SRL.

Instalatia de incinerare va fi fixata pe o platforma betonata cu grosime de 30 cm, fiind pozitionata aproximativ in centrul cladirii, astfel incat sa se asigure o distanta suficient de mare fata de peretii acesteia, precum si accesul operatorului care va deservi incineratorul.

Incineratorul ecologic , model IncinerPro I 1000 are doua camere, ambele cu carcase metalice, confectionate din tabla de otel de 5 mm, cu diverse intarituri pentru consolidare. Camera principala este captusita cu beton refractor dens, iar cea secundara cu beton termoizolant. Cosul de evacuare a gazelor este confectionat din otel refractor.

Incineratorul este format din urmatoarele componente:

- 2 incinte de ardere(camera de combustie, de ardere primara si camera de postcombustie, de ardere secundara).

Camera de combustie primara este destinata arderii primare-arzatorul din aceasta camera directioneaza flacara spre sarja de deseuri, incalzeste cuptorul si degazifica complet materialul. Camera de combustie este prevazuta cu o usa  pentru alimentarea cu deseuri care se face manual, frontal cu posibilitatea de alimentare in timpul arderii.

Evacuarea cenusii se face manual, prin cea de a doua usa.

In camera de postcombustie are loc arderea completa a compusilor organici volatili la o temperatura de minimum 850 0 C, asigurandu-se un timp de retentie a gazelor de minimum 2 secunde, pe intreaga durata a ciclului de ardere, dupa care vor fi evacuate prin cosul de dispersie.

- Arzatoare

Incineratorul are trei  arzatoare, independente:

- Doua  pentru incalzirea cuptorului in care are loc procesul de tratare anaeroba a deseului, situat in camera principala de ardere construita din beton refractor, rezistent la temperaturi inalte; se asigura mentinerea circuitului corespunzator al gazelor de ardere si temperatura minima impusa, 850 grade C, pe toata durata procesului de incinerare. Arzatoarele principale functioneaza in camera de ardere principala pentru a incalzi  si descompune materialul de incinerat.

- Unul in camera secundara , in care are loc tratarea componentilor gazosi ai aerului rezultati, din descompunerea aneroba. Arzatorul secundar functioneaza in camera postcombustie. Gazele care parasesc camera principala sunt conduse in camera de postcombustie, unde sunt ghidate catre flacara arzatorului secundar.Arzatorul este montat tangential, fapt care are ca efect crearea unui vartej asupra amestecului de gaz, rezultand cea mai eficienta ardere a fumului.

Pe masura ce gazele fierbinti avanseaza dinspre arzator, materialul de incinerat este ars progresiv, flacara fiind in contact permanent cu materialul, metoda permitand  ca emisiile de fum sa fie reduse. Avansarea frontului de ardere este facilitata de betonul refractor care radiaza caldura, masa de materie fiind incalzita, inainte de a fi aprinsa.

Fiecare arzator va fi comandat separat, de catre panoul de control, care asigura pornirea si oprirea arzatoarelor pentru a mentine temperatura de lucru la valorile setate.

- Cosul de fum pentru evacuarea gazelor arse

Cosul de evacuare al gazelor va fi inaltat la 8 metri fata de nivelul platformei betonate, pe care este pozat incineratorul.Prin cosul de evacuare sunt emise in atmosfera atat gazele provenite de la arzatoarele din camera principala, cat si cele provenite de la arzatorul din camera secundara.

Prin constructie, producatorul garanteaza indeplinirea standardelor europene privind calitatea aerului.

Caracteristicile termice ale instalatiei:

| Caracteristici constructive |  |
| --- | --- |
| Dimensiuni gabarit | L=3,46m;l=2,98m;h=2,53m |
| Dimensiuni exterioare camera de ardere camera principala | L=2,85 m; l=1,62 m;h=2,53 m |
| Dimensiuni interioare camera de ardere principala | L=2,19 m; l=0,89 m; h=0,98 m |
| Dimensiuni exterioare camera de ardere secundara | L=2,56 m; l=1,50 m; h=2,37 m |
| Volum incarcare | 1,86 mc |
| Caracteristici functionale |
| Capacitate incarcare/sarja | 1000 kg |
| Rata de ardere | Maxim 250 kg/ora |
| Durata ciclului de ardere | 8 ore |
| Capacitatea maxima arsa zilnic | 2000 kg. |
| Temperatura camera principala | 3500C-7500C |
| Temperatura camera secundara | Peste 8500C |

Caracteristicile tehnice ale arzatoarelor sunt redate astfel;

| Caracteristici | Camera secundara | Camera principala |
| --- | --- | --- |
| Combustibil | Gaz natural |
| Numar arzatoare | 1 | 1 | 1 |
| Puterea termica | maxim | kw | 175 | 120 | 120 |
|  | minim | kw | 55 | 49 | 49 |
| Debit gaz | maxim | Nmc/h | 17,6 | 12,07 | 12,07 |
|  | minim | Nmc/h | 5,33 | 4,93 | 4,93 |
| Presiune gaz | maxim | mbar | 360 | 360 | 360 |
|  | minim | mbar | 12 | 12 | 12 |
| Motor ventilator | tensiune | v | 230 | 230 | 230 |
|  | putere | w | 200 | 75 | 75 |

Profilul si capacitatile de productie

Eliminarea cadavrelor de animale(porci) se va face prin incinerare in incineratorul ecologic, model IncinerPro i 1000 G GN , destinat special deseurilor de origine animala si produselor derivate.

Incineratorul poate arde o cantitate maxima de 2000 kg deseuri/zi(250 kg/h) cu respectarea cerintelor Regulamentului CE nr.1069/2009, referitoare la faptul ca gazele evacuate trebuie sa fie mentinute la o temperaturi de 8500C pentru minim 2 secunde.

Regulamentul contine normele sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman:Incineratorul respecta prevederile Ordinului nr.16/2010 in domeniul incinerarii deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Regimul de functionare al instalatiei va fi de maxim 16 ore/zi.

Descrierea activitatii

Mortalitatile provenite de la Landbruk, vor fi aduse in camera de morti dupa care incarcate in incinerator.

Alimentarea incineratorului  se va face manual, capacitatea maxima a unei sarje fiind de 1000 kg. Procesul de incinerare decurge in 4 etape:

- Ciclul de preincalzire:

Pentru a asigura retinerea gazelor evacuate la o temperatura de minimum 8500C, timp de 1-2 secunde, la pornirea programului de ardere, va porni doar arzatorul de la camera postcombustie, pentru incalzirea acesteia. Cand temperatura atinge valoarea de 8500C panoul de comanda va da automat comanda pentru inceperea ciclului de ardere;

- Ciclul de ardere:

Cand temperatura depaseste valoarea de 8500C , arzatoarele vor primi comanda de pornire iar pe toata durata procesului de ardere, temperatura va fi mentinuta constanta;

- Ciclul de post-ardere

Pe durata  acestui ciclu panoul de comanda va mentine in camera post-combustie o temperatura de peste 8500C, prin functionarea arzatorului de la camera post-combustie, iar celelalte arzatoare vor functiona doar pe ventilatie.

Dupa circa 2 ore, programul de operare va trece pe ciclul de racire.

- Ciclul de racire

Toate arzatoarele vor functiona pe ventilatie pentru a asigura racirea incineratorului; cand temperatura din fiecare camera va scadea sub 600C , arzatorul din camera respectiva se va opri complet.

Monitorizarea proceselor de descompunere anaeroba si ardere se face cu ajutorul a doua echipamente , unul montat in camera de postcombustie si unul in camera de ardere. Fiecare dintre cele doua echipamente de masura este compus dintr-o termocupla de ceramic de tip K, cu cablu de compensare si un aparat cititor.

In camera postcombustie, temperatura setata va fi de minimum 8700C, pentru a se asigura in orice moment o temperatura de peste 8500C.

Cenusa rezultata va fi evacuata manual, depozitata in pubele cu capacitate de 2 mc, ce vor fi depozitate pe platforma betonata dejectii solide apartinand fermei de porci.

Materiile prime ,energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

In prezent pe amplasamentul fermei exista retele de alimentare cu apa,canalizare, energie electrica si gaze.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua de distributie a localitatii.

Alimentarea cu apa potabila se face din sursa exteriora amplasamentului-put forat Landbruk .

Organizarea de santier va fi dotata cu WC ecologic.

Materiile prime si materialele vor fi stocate in organizarea de santier, in depozit special amenajat.

Materiile prime necesare realizarii proiectului vor fi stocate temporar in cadrul organizarii de santier .

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura de la statia mobila (container de 20 to) apartinand fermei de porci  Landbruk.

Datorita faptului ca incinta unde se va monta incineratorul este executata nu mai este nevoie de alte materii prime pentru executia lucrarilor: ciment,etc.

Asigurarea materiilor prime,a energiei si a combustibililor pe perioada functionarii instalatiei de incinerare

Alimentarea cu energie electrica se va face  din reteaua deja existenta.

Distributia energiei electrice: din tabloul principal se va face distributia energiei electrice catre consumatori . Fiecare consumator de mare putere,fiecare utilaj va fi alimentat prin circuit separat.Distributia energiei electrice se va face cu cabluri din cupru cu intarziere la propagarea flacarii, montati aparent in canale de cabluri din metal perforat.

Instalatia de iluminat normal:

Sunt prevazute mai multe sisteme de iluminat artificial interior:

- Iluminat general;

- Iluminat de siguranta;

Corpurile de iluminat  general sunt echipate preponderant cu lampi LED,cu tuburi, becuri LED.

Iluminatul sectiei de incinerare se va realiza cu corpuri de iluminat tip industrial cu sursa LED, de mare putere. Numarul corpurilor de iluminat vor fi calculate in asa fel incat nivelul de iluminare in fiecare incapere sa fie conform normativului 61/2002.

Instalatia de iluminat de siguranta.

Instalatia de iluminat fatada: partile exterioare ale cladirii vor fi iluminate tip reflector cu LED, comandate printr-un comutator crepuscular. Circuitul va fi realizat cu cablu armat.

Instalatia de prize monofazate, trifazate si forta: prizele monofazate vor fi de tipul prize dubla cu contact de protectie montate aparent la inaltime optima receptorilor alimentati, iar clasele de protectie vor fi corespunzatoare mediului  in care vor fi utilizate. Toate circuitele de iluminat si prize monofazate prevazute cu protectie diferentiala.

Prizele trifazate vor fi de tip aparent de clasa de izolatie corespunzatoare iar circuitele de alimentare vor fi protejate cu disjunctoare tetrapolare cu protectie diferentiala de 30 mA.

Alimentarea cu gaz

Alimentarea cu gaz a incineratorului se va face printr-un record la reteaua de distributie  gaze naturale, existent pe platforma zootehnica, apartinand SC Landbruk SRL.

Alimentarea cu apa de uz igienico-sanitar si tehnologic se va face printr-un record la rezervorul de apa, aflat in dotarea fermei de crestere  si ingrasare porci, apartinand SC LANDBRUK SRL.

Sistemul de canalizare aferent statiei de incinerare prevede:

- O retea de colectare apa uzata igienico-sanitar, din PVC Dn 110mm catre canalul colector ape menajere al fermei de porci.

- Rigole care vor prelua apele uzate provenite de pe platforma de spalare/dezinfectie, catre canal colector ape uzate al fermei de porci.

- Apele pluviale provenite de pe suprafata incintei se vor scurge gravitational catre canal colector al fermei de porci.

Consumul mediu anual de energie electrica este estimate la 1,5 MWh, iar cel de apa la circa 10 mc.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua de distributie a fermei de porci.

Gazul necesar functionarii incineratorului va fi asigurat printr-un record la reteaua de distribuie gaze din zona.

In tabelul urmator sunt prezentate toate materialele utilizate in cadrul punctului de lucru:

| Denumire materii prime/auxiliare | Cantitate maxima u.m/zi | Mod de manipulare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadavre pentru incinerare(porci) | 0,20 to/zi | Cadavrele provenite de la LANDBRUK sunt depozitate temporar in camera de morti | In vrac, in incinta camerei de morti |
| Gaz natural | 321 mc/zi |  |  |

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Lucrarile de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei vor consta din:

- Indepartarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime si materiale auxiliare;

- Indepartarea eventualelor deseuri, generate pe amplasament;

- Indepartarea tuturor materialelor periculoase, dupa caz;

- Indepartarea structurilor aferente perioadei de santier , cu garantarea protectiei mediului;

Se impune indepartarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime si material auxiliare, precum si indepartarea eventualelor deseuri, generate pe durata realizarii investitiei.

Lucrarile se vor executa pe platforma existenta,in camera special destinata.

Cai noi de access au schimbari ale celor existente

Accesul la parcela studiata, se va face printr-un drum local situate  pe terenul fermei de porci langa camera de morti.

Nu va fi necesare crearea unor noi cai de acces ci doar amenajarea corespunzatoare a drumului existent.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale folosite in constructie si functionare sunt:

- Metale feroase si neforoase

- Uleiurile de motor si de ungere, necesare functionarii utilajelor si mijloacelor de transport;

- Gaz natural in timpul functionarii;

Metode folosite in constructie/demolare

Metodele folosite in constructive sunt metodele uzuale pentru montarea echipamentelor prefabricate si care nu presupun miscari importante/ vibratorii,etc.

- Pregatirea terenului

Masuri de sanatate si securitate in munca si PSI

Masuri privind protectia impotriva incendiilor

Pentru prevenirea izbucnirii si dezvoltarii incendiilor in timpul executiei si exploatarii echipamentelor si instalatiilor se vor respecta prevederile din normativele republicane si departamentele de prevenire si stingerea incendiilor.In cazul in care normativele si instructiunile departamentale nu cuprind prevederi pentru unele locuri de munca, sau daca prevederile existente nu pot fi aplicate in conditiile specifice,aplicarea lor se va face dupa ce au fost aprobate de conducerea societatii.

Masurile de sanatate si securitate in munca vor respecta:

- Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii muncii

- HG 1425/2006-privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor “Leii securitatii si sanatatii  in munca nr.319/2006”

- HG 971/2006-privind cerintele minime pentru semnalizarea de Securitate si de sanatate la locul de munca.

- HG  300/2006-privind cerintele minime de Securitate si santate pentru santierele temporale sau mobile.

- Planul propriu de sanatate si securitate;

- Alte acte normative in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca la data executarii propriu zise a lucrarilor de montare .

- Etapa organizarii de santier

Organizarea de santier implica un container mobil si o toaleta ecologica. Pentru amenajarea spatiilor necesare pentru magazine scule , WC ecologic, se preconizeaza utilizarea modulelor de tip container, din dotarea constructorului. In general organizarea de santierului, cu indicarea zonelor de depozitare a materialelor si constructiilor provizorii, trebuie sa asigure un flux tehnologic rational din punct de vedere tehnico-economic.

Planul de executie, cuprizand faza de constructie , punerea in functiune , exploatare, refacere si folosire ulterioara.

Avand in vedere faptul ca incineratorul  este alcatuit din subansambluri prefabricate, acesta va fi amplasat pe locul in care va functiona.

Se vor face racordurile necesare incineratorului la cosul de evacuare si a sifonului de scurgere din pardoseala la conducta de scurgere. Toate lucrarile care se vor realiza se vor desfasura fara a se afecta suprafete suplimentare de teren.

Pentru evitarea accidentelor de munca, constructorul este obligat sa respecte urmatoarele norme de Securitate si sanatate in munca:

- Sa efectueze instruirile cu fiecare lucrator pentru fiecare categorie de lucrare, pe tipuri de activitati, in acelasi timp intocmind  fisele de instruire individuale de securitate si santate in munca;

- Se vor respecta instructiunile proprii  de securitate si sanatate in munca;

- Se vor deasemena toata legislatia specifica in vigoare;

Toate lucrarile se vor executa cu personal calificat, special instruiti pentru aceste tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea celor trei faze ale instruirii:a)instruirea introductiv-generala; b)instruirea la locul de munca; c)instruirea periodica, iar intervalul dintre doua instruiri si periodicitatea verificarii instruirii vor fi stabilite prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru. La fiecare loc de munca se va respecta semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca(mijloace de avertizare vizuala si de alta natura).

Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele de Securitate si sanatate in munca prevazute in legislatia specifica in vigoare.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Pe  acelasi amplasament functioneaza ferma porci  de mare capacitate, aflata in proprietatea SC  LANDBRUK SRL.

Statia de incinerare proiectata va deservi numai ferma de porci . Nu se cunosc alte proiecte planificate/existente care ar putea avea legatura cu proiectul studiat.

Aceasta unitate cu profil industrial zootehnic, a functionat din anul 1976-1992, avand ca productie principala porcii in viu obtinuti prin reproductie proprie si crescuti in conditii tehnologice specifice .

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Proiectul propus a trecut prin etape succesive de evaluare din punct de vedere tehnic.

Analiza alternativelor de amplasare a statiei de incinerare ia in considerare urmatoarele elemente:

- Potentialul agricol deosebit al zonei;

-faptul ca va functiona numai pentru ferma de porci  care detin autorizatie integrate de mediu;

-faptul ca implementarea planului nu presupune lucrari suplimentare de amenajare a terunului si nici a cailor de acces , iar necesarul de echipamente este unul minim;

-impact asupra principalilor factori de mediu;

-impact asupra conditiilor socio-economice;

In ceea ce priveste tehnologia propusa nu exista tehnologii alternative, care sa ofere avantaje certe din punct de vedere al protectiei mediului.

Alte activitati care pot apare ca urmare a proiectului(de exemplu, extragerea  de agregate, asigurarea unei noi surse de apa , surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Ca urmare a implementarii proiectului se va asigura eliminarea mortalitatilor provenite din ferma de porci cu costuri minime si in acelasi timp, afectarea calitatii aerului va fi minima, deoarece nu este nevoie de transport.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin certificatul de urbanism nr. 15  / 27.08.2019   , emis de Primaria comunei Turdas  au fost solicitate:

-Aviz Directia de Sanatate Publica;

-Aviz Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta alimentelor;

# IV.Descrierea lucrarilor de demolare necesare

IV.1.Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosirea ulterioara a terenului

La incetarea activitatii se va proceda la:

-lichidarea stocurilor de materii prime, materiale auxiliare si a celor de intretinere;

-eliminarea tuturor deseurilor;

-indepartarea tuturor materilelor periculoase;

-realizarea analizelor de apa freatica, apa subterana, sol;

Descrierea lucrarilor de refacere amplasamentului

Lucrarile de refacerea amplasamentului in zona afectata de executia investitiei vor consta din:

-indepartarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime si materiale auxiliare;

-indepartarea eventulelor deseuri, generate pe amplasament;

-indepartarea tuturor materialelor periculoase, dupa caz;

Cai noi de access au schimbari ale celor existente, dupa caz

Nu este cazul.

Metode folosite in demolare

Nu este cazul.

IV.2. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

IV.3. Alte activitati  care pot aparea ca urmare a demolarii(de exemplu eliminarea deseurilor)

Nu este cazul.

# Descrierea amplasarii proiectului

V.1.Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incindenta Conventiei privind evaluare impactului asupra mediului in context transfrotiera, aprobata de ESPOOla 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

Nu este cazul.

V.2.Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobat prin Ordinul ministerului culturii si cultelor nr. 2 314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului archeologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului archeologic si declrarea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe amplasamentul propus pentru implementarea investitiei nu se afla monumente istorice, conform anexei 1, actualizata a Listei monumentelor istorice, aprobata de Ordinul ministerului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare si nici situri arheologice.

V.3 Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferii informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

* folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

- amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Turdas, jud.Hunedoara

- terenul in suprafata de 68396  mp , are destinatia de teren ocupat cu curti-constructii in intravilan si se afla pe proprietatea SC Landbruk SRL.

Conform Certificatului de urbanism nr.15/27.08.2019, terenul se afla in intravilanul comunei Turdas.

V.4.Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referent geografica, in sistemul de protectie nationala Stereo 1970.

Suprafata de teren destinata realizarii proiectului este de 244,53 mp.

Coordonatele de limita ale amplasamentului sunt prezentate in urmatorul tabel:

|  | x | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 484468,753 | 356121,933 |

V.5.Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu au fost luate in considerare alte alternative de amplasament deoarece proiectul este direct legat de existenta a fermei zootehnice si incinta unde se va monta incineratorul este deja existenta , deci nu necesita alte investitii.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

VI.A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu.

- Protectia calitatii  apelor de suprafata si subterane:

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul- nu se deverseaza apele uzate  in emisar.

In urma activitatilor de Implementare a proiectului pot fi generate urmatoarele surse de poluare ale apelor:

- Scurgeri accidentale de produse petroliere rezultate in timpul lucrarilor de montare incinerator;

- Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor;

Pe durata functionarii obiectivului exista pericolul infestarii apelor subterane cu poluanti organici, in conditiile fisurarii accidentale a sistemelor de canalizare propuse a se realiza .

- Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute

Organizarea de santier va fi dotata cu toaleta ecologica.

Pe perioada functionarii investitiei impactul negativ nu se manifesta prin adoptarea urmatoarelor masuri:

- Se va sigura gestionarea optima a tuturor categoriilor de deseuri produse pe amplasament;

- Functionarea sistemelor de canalizare va fi monitorizata permanent.

- Protectia aerului

- Sursele de poluanti pentru  aer, poluanti, inclusiv pentru mirosuri

Ca urmare a activitatii utilajelor folosite  pentru montarea incineratorului va rezulta un consum de motorina, care  nu va depasi valoarea de 250 l/zi, lund in considerare faptul ca aceste utilaje nu functioneaza continuu si nici concomitent.

Asupra compozitiei aerului atmosferic executia lucrarilor se manifesta prin emanatii de pulberi si de gaze nocive produse de utilajele tehnologice si de transport.

Cea mai importanta sursa de poluare a atmosferei o reprezinta procesele de ardere a carburantilor la motoarele de ardere interna. Toate utilajele folosesc drept carburant motorina , prin arderea careia rezulta urmatorii efluenti: CO, oxizi de azot(NOx), SO2, hidrocarburi arse(COV), particule solide cu efect local neafectand receptorii sensibili.

Impactul asupra atmosferei, a emisiilor rezultate prin arderea carburantilor este nesemnificativa, valorile emisiilor fiind mult sub valorile maxime admise prin legislatia in vigoare. De asemenea impactul asupra aerului este redus la suprafata perimetrului in care se va desfasura activitatea.

Un alt efect al executiei lucrarilor va fi cresterea concentratiilor de pulberi in aer in zona perimetrului prin trenarea prafului de catre utilajele de transport.

Pe perioada functionarii investitiei vor exista emisii(reduse cantitativ) din arderea gazului natural si incinerarea cadavrelor in instalatia de incinerare.

Poluantii caracteristici acestor surse sunt: gazele de ardere( CO,SOX, NOx), pulberile in suspensie, dioxine si furani, HCl,COV.

► instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Pentru diminuarea efectelor negative determinate de cresterea concentratiilor de noxe si praf in suspensie din atmosfera se vor lua o serie de masuri cum ar fi:

- Limitarea poluarii aerului cu praf in suspensie prin umectarea materialului dislocat atunci cand este cazul;

- Umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de cate ori situatia o impune, functie de frecventa traficului , conditiile atmosferice.

- Utilizarea de echipamente si autobasculante performante, care sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.

- Folosirea utilajelor in limita  timpilor de functionare necesari pentru activitatea proiectata.

Transportul mortalitatilor  nu va constitui o sursa de mirosuri, avand in vedere  faptul ca acestea sunt transportate cu agent frigorific , pe cea mai scurta ruta posibila iar depozitarea lor temporara in incinta statiei de incinerare se va face tot in depozit frigorific. Mortalitatile nu se vor depozita pe o perioada lunga, ele se vor aduce de la punctele de colectare numai cand se incarca incineratorul.Manipularea mortalitatilor se va face doar in interiorul cladirii statiei de incinerare.

Cosul de evacuare al gazelor arse este la o inaltime de 8 metri fata de nivelul platformei betonate, pe care este pozat incineratorul.Prin cosul de evacuare sunt emise in atmosfera atat gazele provenite  de la arzatoarele din camera principala, cat si cele provenite de la arzatorul din camera secundara.

Prin montarea incineratorului, producatorul garanteaza indeplinirea standardelor europene privind calitatea aerului.

Gestiunea deseurilor va respecta legislatia in domeniu.

Nivelul imisiilor va respecta valorile maxime emise , conform Legii nr.104/2011 si STAS 12754/1987.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nivelul echivalent de zgomot pe o cale rutiera este determinat de debutul de trafic, structura fluxului de vehicule participante la trafic , panta caii de rulare, aliura strazii, viteza medie de trafic, conditiile meteorologice, etc.

Valorea admisa a zgomotului la limita incintei nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A) la valoarea curbei de zgomot CZ 60 Db.

La limita receptorilor protejati, nivelul de zgomot de 45 dB, respective 40 dB (A), corespunzator curbei de zgomot de 35 dB in timpul noptii, conform Ordinului 119/2014 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea normelor de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei.

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua urmatoarele masuri:

- Mentinerea caracteristicelor tuturor utilajelor la parametri cat mai apropriati de cei indicati in cartile tehnice.

- Reducerea la minim a timpilor de functionare a utilajelor;

- Dotarea  cu amortizoare  de zgomot a utilajelor folosite.

► amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Pe perioada functionarii incineratorului sursele de zgomot si vibratii vor fi mijloacele auto care vor transporta mortalitatile.

- Protectia impotriva radiatiilor:

►surse de radiatii;

Nu este cazul.

►amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul.

- Protectia solului si subsolului

►sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

Pe periada derularii lucrarilor de montare incinerator  poate aparea impact datorat unor poluari accidentale, determinate de:

- Scurgeri de combustibil si lubrefianti din cauza manipularii necorespunzatoare la alimentarea cu carburanti si uleiuri a utilajelor si instalatiilor.

- Scurgeri accidentale pe sol, a produselor petroliere, rezultate in timpul functionarii utilajelor;

- Accidente tehnice;

- Deseuri solide si lichide , produse pe amplasament.

Pe perioada functionarii incineratorului sursele posibile  de poluare sunt reprezentate de:

- Fisurarea accidental a sistemelor de canalizare;

- Gestionarea incorecta a deseurilor;

- Gestionarea incorecta a substantelor toxice periculoase;

►lucrarile si dotarile  pentru protectia solului si subsolului;

Pentru diminuarea impactului asupra solului si subsolului se vor lua urmtoarele masuri:

- Suprafata activa a incintei va fi betonata;

- Incineratorul va fi pozitionat pe platforma betonata in incinta , in spatiu inchis;

- Apele menajere uzate vor fi conduse in sistemul inchis in bazin vidanjabil apartinand fermei.

- Apele tehnologice uzate, provenite de la platforma de spalare/dezinfectie vor fi evacuate in reteaua de colectare ape uzate a fermei.

- Gestiunea deseurilor si a substanteleor toxice periculoase va respecta legislatia in vigoare;

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

►identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

►identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Starea  de sanatate a populatiei poate fi influentata de zgomotul si vibratiile produse de utilajele de montare incinerator si transport.

Avand in vedere faptul ca suprafata de teren care face obiectul implementarii investitiei se afla la 1100 metri distanta de zona rezidentiala a satului Turdas si peste 2000 metri de Orastie, nivelul de zgomot generat de utilaje si de mijloace de transport nu va constitui un factor perturbant pentru populatie.

►lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Pentru asigurea starii de sanatate a populatiei, pe perioada implementarii investitiei se recomanda adoptarea urmatoarelor masuri:

- Se vor stropi periodic drumurile de acces neasfaltate, pentru a limita emisiile de pulberi totale antrenate de mijloacele de transport;

- Circulatia utilajelor se va face numai prin zonele prestabilite;

- Santierul va fi imprejmuit si semnalizat;

In zona amplasamentului nu sunt monumente istorice si de arhitectura, parcuri sau alte asezamante de interes public.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusive eliminarea

►lista deseurilor(clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile),cantitati de deseuri generate.

Din activitatile care se vor desfasura in amplasamentul obiectivului pe perioada derularii lucrarilor de montare vor rezulta deseuri tehnologice si deseuri menajere.

Natura deseurilor si cantitatile prognozate pe perioada derularii acestor lucrari sunt redate in tabelul urmator:

| Denumire deseu | Cantitatea prevazuta | Stare fizica | codul | valorificat | eliminat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | 250 kg | solida | 20 03.01 | - | 350 kg |
| Deseuri metalice | 200 kg | solida | 16 01 07 | 300 kg |  |
| Uleiuri de motor,de transmisie si de ungere | 10 kg | lichide | 13.02.06 | - | 10 kg |

Modul de gospodarire a deseurilor

Piesele metalice uzate provenite din lucrarile de intretinere vor fi colectate si depozitate temporar la sediul societatii, fiind valorificate prin firme specializate si autorizate in domeniu.

Deseurile menajere vor fi colectate intr-o pubela, de unde vor fi preluate de catre firme specializate si autorizate, in vederea eliminarii.

Facem mentiunea ca in locatia propusa ca si santier nu se vor realiza lucrari de intretinere a utilajelor si a parcului auto.

Pe amplasamentul punctului de lucru se receptioneaza, se produc, se colecteaza si se stocheaza temporar urmatoarele tipuri de deseuri:

- Deseuri nepericuloase;

- Deseuri periculoase;

- Deseuri comercializate

Natura deseurilor si cantitatile prognozate pe perioada functionarii incineratorului sunt redate in tablul urmator:

| Tip deseu/cantitate | Codificare cf. 856/2002 | Surse de producere | Mod de gestiune |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadavre de animale | 02.02.02 | Ferma de porci de pe amplasament si Fermele de pui | incinerate |
| Deseuri menajere si asimilabile 0,5 mc/luna | 20.03.01 | Personalul care deserveste incinta frigorifica si incineratorul | Colectate in europubele, depozitate pe platforma amenajata, eliminate prin firme autorizate. |
| Cenusa din incinerator :5 to/an | 19.01.12 | Incinerarea cadavrelor de pasari si porci | Colectata manual in recipient cu inchidere etansa, cu capacitatea de 4 mc, urmand a fi depozitat pe platforma de dejectii solide. |
| Ambalaje hartie-carton, 2 kg/luna | 15.01.01 | Personalul care deserveste incinta frigorifica si incineratorul | Colectate selectiv si depozitate temporar in europubela, de unde vor fi preluate in vederea valorificarii de catre operatori autorizati |

Deseuri periculoase

| Tip deseu | Codificare cf.856/2002 | Surse de producere | Mod de gestiune |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase 5 kg/an | 15 01 10* | Dezinfectante | Recipient speciali apartinand furnizorului ,returnati catre furnizori sau preluate de firme specializate pentru eliminare |

Deseuri comercializate/eliminate

| Tip deseu | Codificare cf. 856/2002 | Surse de producere | Mod de gestiune | Cod de valorificare/eliminare cf. legii 211/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri menajere si asimilabile | 20.03.01 | Personalul muncitor | Colectate in europubele, depozitate pe platforma amenajata, eliminate prin firme autorizate | D5-depozite special construite |
| Cenusa 5 to/an | 19.01.12 | Incinerarea cadavrelor | Colectata manual in recipient cu inchidere etansa-europubela cu capacitate de 4 mc si transportate pe platforma de dejectii a fermei de porci | D5-depozit special construit |
| Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase, 5 kg/an | 15.01.10* | Dezinfectie | Recipient speciali apartinand furnizorului, returnati catre furnizori sau preluate de firme specializate pentru eliminare | D8-tratarea biologica |

Deseurile menajere, deseurile de ambalaje din hartie vor fi preluate si transportate la groapa de gunoi de operatori autorizati, in baza contractului de prestari servicii de salubritate .

Cenusa de la incinerator va fi colectata in pubele cu capacitate de 4 mc dupa care va fi impreunata cu dejectiile de porc apartinand societatii.

Ambalajele de la dezinfectanti vor fi returnati furnizorului.

Deseurile vor fi colectate si depozitate temporar pe tipuri de categorii, fara a se amesteca.

Zonele de depozitare temporara a deseurilor vor fi marcate si semnalizate. Recipientii vor fi inscriptionati, verificati periodic, asigurandu-se proceduri pentru containerele avariate. Societatea va tine evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr.856/2002, cu completarile ulterioare, evident ape care o va pastra cel putin 3 ani.

Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de catre agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor H.G nr. 1061/2008. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

► programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate prevede adoptarea urmatoarelor masuri:

- Tinerea evidentei deseurilor produse, conform HG nr. 856/2002: tipul deseului si codul acestuia, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare, transport si eliminare.

- Toate deseurile vor fi depozitate astfel incat  sa previna orice contaminare a solului si sa reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer.

- Zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate, iar containerele vor fi inscriptionate;

- Nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor.

► Planul de gestionare a deseurilor

Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se realizeaza cu respectarea stricta a prevederilor Legi nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu completarile ulterioare.

Deseurile sunt colectate si depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara sa se amestece.

Deseurile industriale recuperabile hartie, piese metalice uzate sunt colectate separate si valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare:

- Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, modificata prin OUG 68/2016;

- H .G 856/2012 privind introducerea evidentei deseurilor si pentru aprobarea listei cuprizand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.105/2006, completata si modificata  prin OG 25/2008. Oug 37/2008 si ordonanta 15/2010, aprobata de legea 167/2010, OUG 115/2010.

Se vor amplasa europubele in locatia punctului de lucru in care sa se colecteze selectiv deseurile menajere si deseurile de hartie.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

►substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe perioada relizarii investiei aferente obiectivului se va utiliza motorina pentru utilajele mijloacelor de transport.

Pe perioada functionarii incineratorului se va utiliza gaz natural pentru incinerare, Freon ecologic pentru spatiul frigorific si substante dezinfectante pentru spalare si dezinfectie.

Caracteristicile produselor utilizate sunt redate in tabelul urmtor:

| Materie prima existenta/ utilizata | Clasificarea conform cu Regulamentul(CE) nr. 1272/2008(CLP)(Fraze De pericol) | Modul de stocare(A-D)* |
| --- | --- | --- |
| Motorina | Amestec de hidrocrburi superioare Nr. CAS 68334-30-5 H226-lichid inflamabil; H315-poate cauza iritatii; H304 poate fi mortal in caz de inghitire sau patrundere pe caile respiratorii H332: periculos daca e inhalant. H351:poate cauza cancer; H373: poate cauza expunere prelungita si repetata H411: toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | Nu este cazul deoarece alimentarea mijloacelor de transport se va face doar in statii autorizate. |
| Gaz natural | Minim 70% metan, maximum 10% etan, maxim 3,5% propan, maxim 1,5% butan H220-gaz inflamabil; H280-pericol de explozie | Nu ste cazul |
| Freon ecologic R404 A | 44%pentafluoretan, 52% trifluoretan 4%tetrafluoretan H220-gaz inflamabil; H280-pericol de explozie | Asigurat de firma producatoare |

►modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei(inclusive al lucratorilor)

Bidoanele de dezinfectnt vor fi pastrate in depozitul de dezinfectanti iar dupa golire vor fi returnate producatorului.

Toate operatiile care presupun manipularea substantelor toxice periculoase vor fi realizate de catre personalul unitatii, conform unor proceduri de lucru implementate in cadrul sistemului de management al calitatii.

Societatea respecta prevederile legislatiei in vigoare privind gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, avand in vedere urmatoarele aspect:

- Transportul;

- Clasificarea, ambalarea,etichetarea, depozitarea in conditii de siguranta, utilizand informatiile din fisele cu date de Securitate specific fiecarei substante;

- Gestionarea adecvata a ambalajelor substantelor si preparatelor chimice periculoase, respective a deseurilor de ambalaje care au continut substante si preparate chimice periculoase;

- Manipularea de catre personal instruit adecvat si dotat cu echipamente de protectia muncii specific;

- Evidenta gestiunii substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Achizitionarea  substantelor chimice periculoase si nepericuloase, definite conform H.G. nr.1408/2008 si Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, ambalarea,etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, se va face numai in conditiile in care producatorul, distribuitorul sau importatorul furnizeaza fisa cu date de Securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.Fisa cu date de Securitate se furnizeaza la prima achizitie de la furnizor si ori de cate ori aceasta este revizuita.

Se vor respecta prevederile Legii nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, completata si modificata prin Legea 263/2005, ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase si a H.G. 1 218/06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de Securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.

Punctul de lucru va fi dotat cu substante specific(de absortie), pentru interventie in caz de deversari accidentale.

VI.B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor,a apei si a bidiversitatii

Pentru implementarea proiectului se va ocupa o suprafata de teren de 244,53 mp, a  carui categorie de folosinta nu se va modifica, teren ocupat de curti-constructii, cu destinatie industrial.

Realizarea investitiei si functionarea ei nu presupune afectarea zonelor protejate din punct de vedere a biodiversitatii.

# VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

VII.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii(acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor nturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului,climei(de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului visual, patrimoniului istoric si cultural asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului(adica impactul direct, indirect,secundar,cumulativ pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negative).

Impactul potential al proiectului

Efectul produs asupra regimului calitativ si cantitativ a apelor

Pe perioada realizarii investitiei exista pericolul infestarii apelor subterane cu poluanti, ca urmare a scurgerilor accidentale de produse petroliere de la vehiculele aflate in transit.

Pe durata functionarii obiectivului exista pericolul infestarii apelor subterane cu poluanti organici, in conditiile fisurarii accidentale a sistemului de canalizare existent.

Nu va exista impact cantitativ asupra apelor.

In conditiile respectarii masurilor propuse pentru asigurarea protectiei apelor nu va exista impact negativ asupra calitatii apelor de suprafata si nici a celor subterane.

Distanta pana la prima locuinta este de 1100 metri.

Efectul produs asupra calitatii aerului atmosferic

Ca urmare a activitatii utilajelor va rezulta un consum de motorina, care nu va depasi valoarea de 250l/zi., lund in considerare faptul ca utilajele nu functioneaza continuu si nici concomitant.

Asupra compozitiei aerului atmosferic executia lucrarilor se manifesta prin emanatii de pulberi si de gaze nocive produse de utilajele tehnoloice si de transport.

Cea mai importanta sursa de poluare a atmosferei o reprezinta procesele de ardere a carburantilor la motoarele cu ardere interna. Toate utilajele folosesc drept carburant motorina , prin arderea caruia rezulta urmatorii efluenti: CO,oxizi de azot, SO2, hidrocarburi arse(COV), particule solide, cu efect local, neafectand locuintele invecinate.

Impactul asupra atmosferei, a emisiilor rezultate din arderea carburantilor este nesemnificativa, valorile emisiilor fiind mult sub valorile maxime admise prin legislatia in vigoare.

Pe perioada functionarii incineratorului vor exista emisii de gaze de ardere(CO,SOX, NOx), pulberi in suspensie, dioxine si furani, HCl,COV.

Impactul produs asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ, avand in vedere cantitatile mici incinerate zilnic, precum si faptul ca instalatia a fost conceputa si realizata, incat nivelul concentratiei gazelor emise la cos sa se incadreze in valorile limita impuse prin legislatia in vigoare.

Efectul produs asupra peisajului

Nu este cazul.

Efectul produs asupra populatiei si sanatatii umane

Pe perioada realizarii proiectului exista posibilitatea ca populatia din zona sa fie afectata datorita:

- Cresterii poluantilor gazosi in aerul ambiental;

- Cresterea nivelului de zgomot si vibratii;

Pe perioada functionarii obiectivului nu  va exista impact asupra populatiei si sanatatii umane, datorita faptului ca dispersia poluantilor in atmosfera se va face printr-un  cos inalt la H=8 metri, fata de nivelul platformei betonate, pe care este amplasat incineratorul iar instalatia  a fost astfel conceputa si realizata, incat nivelul concentratiei gazelor emise la cos sa se incadreze in valorile limita impuse prin legislatia in vigoare.

Efectul produs factorilor climatici

Functionarea utilajelor si a mijloacelor de transport va conduce la o crestere a emisiilor de CO2.

Efectul produs asupra biodiversitatii

Nu este cazul.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul negativ asupra solului, subsolului si apelor subterane s-ar putea manifesta doar in conditiile in care s-ar produce scurgeri accidentale de produse petroliere.

Date fiind cantitatile reduse de poluanti, posibil implicate intr-un astfel de accident, impactul va fi local si de mici proportii.

Posibilitatea impactului

Posibilitatea producerii unui astfel de accident este foarte scazuta, deoarece personalul implicat  in activitate este calificat si instruit in ceea ce priveste procedura de interventie.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra calitatii aerului se manifesta pe toata durata lucrarilor si este ireversibil, dar in conditiile in care nivelul imisiilor se incadreaza in CMA, conform Legii nr.104/2011, privind calitatea aerului si STAS 12574/87, se poate vorbi despre impact negativ nesemnificativ.

Impactul produs asupra peisajului este ocazional si reversibil.

►extinderea impactului( zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate).

►magnitudinea si complexitatea impactului

A fost prezentata anterior.

VII.2. Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ

- Masuri de evitare  a impactului asupra sanatatii populatiei

Pentru minimizarea efectului vibratiilor cauzate de mijloacele de transport se va impune limitarea vitezei mijloacelor auto.

Transportul materialelor se va realiza doar in timpul zilei, in perioada cand rezidentii localitatii tranzitate de catre mijloacele de transport sunt angrenati in activitati economico-sociale.

Pe perioada functionarii obiectivului dispersia poluantilor in atmosfera se va face printr-un cos inaltat la 8 metri, fata de nivelul platformei, pe care este amplasat incineratorul.

Pe perioada functionarii incineratorului se vor adopta urmatoarele masuri:

- Se va asigura mentenanta tuturor echipamentelor aferente incineratorului;

- Periodic se vor efectua analize care sa certifice incadrarea valorilor concentratiei poluantilor emisi in valorile limita de emisie, impuse prin legislatia in vigoare;

- Manipularea mortalitatilor se va face doar in incinta statiei de incinerare.

- Masuri de evitare a impactului asupra florei si faunei.

Nu se impun masuri special pentru protectia faunei si florei, deoarece terenul este integral antropizat.

- Masuri de evitare a impactului asupra solului

Pentru diminuarea impactului asupra solului si subsolului se vor lua urmatoarele masuri:

- Lucrarile de intretinere si reparatii curente la utilaje vor fi executate doar in locuri special amenajate, in afara amplasamentului;

- Se interzice folosirea  in exploatare a mijloacelor  de transport care prezinta defectiuni la sistemele de ungere, franare, alimentare cu carburanti, instalatii electrice;

- Alimentarea cu carburanti a utilajelor si a  mijloacelor de transport se va face doar la statii de distributie carburanti autorizate;

- Se va asigura gestionarea optima a tuturor categoriilor de deseuri produse pe amplasament;

- Functionarea sistemelor de canalizare va fi monitorizata permanent;

- Masuri de reducere a impactului asupra folosintelor si bunurilor materiale

Nu este cazul.

- Masuri de evitare a impactului asupra apelor de suprafata si celor subterane

Pe perioada implementarii investitiei organizarea de santier va fi obligatoriu cu WC ecologic.

Pentru perioada functionarii obiectivului se prevede monitorizarea functionarii sistemelor de canalizare, descrise anterior.

Valorile parametrilor de calitate ai apelor vidanjabile ,care vor fi transportate la  statia de epurare cu care unitatea detine contract.

- Masuri de reducere a impactului asupra calitatii aerului

Pentru protectia atmosferei, pe perioada realizarii investitiei, se vor adopta urmatoarele masuri:

- Limitarea poluarii aerului cu praf  in suspensie prin umectarea materialului dislocate-atunci cand este cazul;

- Umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de cate ori situatia  o impune, functie de frecventa traficului , conditiilor atmosferice;

- Utilizarea de echipamente si autobasculate performante care  sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.

- Folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea proiectata;

Pe perioada functionarii incineratorului se vor adopta urmatoarele masuri:

- Se va asigura mentenanta tuturor echipamentelor necesare incineratorului;

- Periodic se vor efectua analize care sa certifice incadrarea valorilor concentratiei  poluantilor emisi in valorile limita de emisie, impuse prin legislatia in vigoare.

- Masuri de reducere a impactului produs de cresterea nivelului de zgomot si vibratii

Pentru reducerea nivelului de zgomot ,pe perioada realizarii investitiei se vor lua urmatoarele masuri:

- Mentinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cat mai apropriati de cei indicate in cartile tehnice;

- Reducerea la minim a timpilor de functionare a utilajelor;

La aparatia oricarui zgomot suspect si deranjat, se vor lua masurile necesare de orpire a utilajelor si de remediere a deficientelor si a surselor de zgomot.

Pe perioada functionarii incineratorului nu vor exista surse de zgomot si vibratii.

►natura  transfrontaliera a impactului

Nu este cazul.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului- dotari si masuri prevazute  pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusive pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici aplicabile

Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea  aerului in zona.

In vederea unei monitorizari cat mai complete a factorilor de mediu se impune realizarea unor analize specific factorilor de mediu aer, cu o frecventa stabilita de autoritatea in domeniu.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit prin decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta  informatiile solicitate  catre autoritatea competenta in conformitate cu Legea protectia mediului .

Pe perioada realizarii investitiei toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si sa reduca la minim  orice degajare de emisii si poluanti.

Monitorizarea emisiilor in aer

In primul an de functionare al incineratorului se vor efectua semestrial analize privind emisiile de cos. Indicatorii monitorizati vor fi: NO2,SO2, CO, Substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total, pulberi, dioxine si furani, HCl.

| Frecventa de determinare | Poluant | Valori limita asociate BAT si conform Ordinului 462/93 |
| --- | --- | --- |
| Semestrial in primul an dupa emiterea Autorizatiei de mediu | Pulberi totale; NOX SO2 CO Dioxine si furani HCl COV | 5/10 mg/Nmc 350/175 mg/Nmc 35/30 Nmc 100/10 mg/Nmc 0,1 ng/Nmc 10 mg/Nmc 10 mg/Nmc |

Monitorizarea emisiilor in apa

Monitorizarea calitatii apelor uzate

La solicitatea  prestatorului de servicii.

Monitorizarea deseurilor

Monitorizarea deseurilor se realizeaza prin adoptarea urmatoarelor masuri:

- Tinerea evidentei deseurilor produse conform HG 856/2002: tipul deseului si codul acestuia, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare, transport si eliminare.

- Toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului sis a reduca la minim orice degajare de emisii fungitive in aer;

- Zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate, iar containerele vor fi inscriptionate.

- Nu se vor depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor.

# IX.Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/documente de planificare:

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE(IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale(prevenirea  si controlul integrat al poluarii), controlul pericoleleor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire  a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive si altele).Nu este cazul.

Calitatea aerului trebuie sa corespunda legislatiei nationale care transpune Directivele 96/62/CE privind valorile limita pentru SO2,NO2, NO, particule in suspensie si plumb.

Strategia nationala privind protectia atmosferei urmareste stabilirea unui echilibru intre dezvoltarea economica-sociala si calitatea aerului(H.G. 1856/2005 privind plafoanele nationale pentru anumiti poluanti atmosferici).

Legislatia nationala transpune Directiva 1999/31 CE privind depozitarea deseurilor.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normative prin care a fost aprobat

Proiectul nu face parte din categoria mentionata.

# X. Lucrari necesare organizarii de santier

►descrierea lucrarilor necesare de santier

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului. Accesul in santier se realizeaza din reteaua stradala.

Paza investitiei se asigura de catre o societate specializata in servicii de paza si supraveghere, pe baza de contract.

In timpul lucrarilor se va asigura in permanenta curatenie in incinta santierului, intrarea masinilor cu material si iesirea masinilor  cu deseuri se va face in conditii de curatenie a acestora pentru a nu  afecta zona de lucru precum si curatenia drumurilor plubice  din imediata apropriere. Autocamioanele care transporta deseuri vor fi obligatoriu echipate cu prelate de protectie in timpul transportului.

Alimentarea cu energie electrica pentru organizarea de santier se realizeaza din reteaua existenta in zona.

Transportul energiei se face din cablu electric cu protectie exterioara dimensionat corespunzator puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica.Toate tablourile electrice se vor lega cu platbanda metalica din otel zincat la centura de impamantare.Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de impamantare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica. La punerea in functiune si periodic se vor efectua masuratori a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pamant.

Apele menajere sunt evacuate prin vidanjare.

Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de executie si delimitate corespunzator.

Pentru lucratori sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt pe amplasamentul fermei de porci.

Apa potabila este asigurata periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare si umplere si distributie apa potabila in baza unui contract de servicii.

In incinta santierului  vor exista in mod permanent un numar suficient de truse sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate.Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi prescrise in Planul propriu SSM.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevede spatii separate si conditii specific de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de Securitate corespunzatoare.Depozitarea lor se face in incinta fermei de porci.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare,transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de Securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile normelor si a legislatiei din domeniul SSM.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de Securitate si sanatate in munca. Descarcarea se face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi si stive.

Deseurile rezultate din activitatea proprie se vor colecta din frontal de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu al fermei de porci.

Evacuarea deseurilor de la punctul de colectare si depozitare al fermei de porci se va face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate.

Zonele de depozitare intermediare/temporare a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si sigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu conteinere/recipient/pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru diferitele lucrari, in incinta incineratorului , pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse : utilaje, mijloace de transport auto. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea  lucrarilor in santier sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic , functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificare si pregatire adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct de vedere profesional  asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si sanatatii in munca. Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau Securitate, impun atestari sau autorizari specific sau special ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile.

►localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier va fi amplasata pe suprafata de teren descrisa la limita incintei.

►descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Impactul este redus deoarece incinta este deja existenta:

- Nu se va genera ape uzate;

- Nu va polua solul si apele subterane;

►surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Pe perioada realizarii investitiei toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si sa reduca la minim orice degajare de emisii de poluanti.

►dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Au fost precizate.

# XI. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei,in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii.

►lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau La incetarea activitatii;

La incetarea activitatii se va proceda la:

- Lichidarea stocurilor de materie prime, materiale auxiliare si a celor de intretinere;

- Golirea rezervoarelor , conductelor, canalizarilor;

- Eliminarea tuturor deseurilor;

- Indepartarea tuturor materialelor periculoase;

- Demolarea constructiilor si a altor structuri, cu garantarea protectiei mediului;

- Realizarea analizelor de apa freatica, apa de suprafata,sol.

►aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale.

Pentru a preveni poluarea accidentala a solului, subsolului si a apelor, utilajele vor fi mentinute in stare optima de functionare iar punctul de lucru va fi dotat cu substante absorbante.

In cazul in care se produce poluarea accidentala, prin deversare de produs petrolier, interventia personalului cu atributii pentru interventie si pentru combaterea efectelor poluarii, va consta in:

- Sistarea imediata a incarcarii rezervorului sau autocisternei;

- Colectarea si recuperarea produsului deversat;

- Decopertarea solului in zona contaminate cu colectarea solului infestat;

- Anuntarea rapida a conducerii;

- Conducerea unitatii anunta rapid sistemul de gospodarire al apelor, pompierii, IPM,etc si informeaza periodic asupra desfasurarii operatiunile;

Daca pe perioada realizarii celor de   mai sus se constata ca nu sunt suficiente mijloace sau daca exista pericolul de extindere astfel incat situatia sa scape de sub control, conducerea unitatii solicita sprijinul unitatilor cu care s-au stabilit anterior relatii de colaborare si anunta de urgenta sistemul de gospodarire al apelor.

►aspecte referitoare la inchidere/dezafectare/demolarea instalatiei;

Au fost tratate anterior.

►modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioara a terenului

Au fost prezentate anterior.

# XII.Anexe-piese desenate

- Planul de incadrare in zona obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor, formele fizice ale proiectului(planuri,cladiri, alte structure, material de constructive si altele);planse reprezentand limitele amplasamentul proiectului, inclusive orice suprafata  de teren solicitata pentru a fi folosita temporar(planuri de situatie si amplasamente).

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depopulare

- Scheme flux a gestionarii deseurilor

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

# XIII. Biodiversitate

Amplasamentul propus pentru implementarea investitiei nu se suprapune cu zone protejate din punct de vedere al biodiversitatii.

# XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

- Localizarea proiectului:

►  bazinul hidrografic

Suprafata de teren aferenta proiectului se afla  Culoarul raului Mures ROMU07 .

- Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata;

3.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

Sursa de alimentare cu apă: se face din sistemul centralizat de alimentare al fermei de porci.

# XV.	Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, daca este cazul, în momentul compilarii informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV

a) dimensiunea si conceptia întregului proiect;

Investitia se va realiza pe terenul intravilan in suprafata de 244,54 mp  situat  in ComunaTurdas, sat Turdas .

Investitia vizeaza organizarea urmatoarelor activitati:

* montarea incineratorului

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate;

Proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte existente/aprobate.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii;

Apa necesara functionarii obiectivului se obtine din sursa existenta in zona conform descrierii de la capitolele anterioare

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate;

Faza de executie:

- deseuri menajere (20 03 01) = 50kg, generate de activitatea personalului care va realiza investitia; se vor depozita intr-o pubela la locul de lucru si vor fi predate pe baza cf contract incheiat;

- deseuri metalice (17 04 05) = 200kg (capete de bare, tubulaturi), generate de la montarea noilor echipamente- se vor depozita in spatii special amenajate, vor fi predate spre valorificare firmelor de profil.

- Lucrarile vor fi realizate dupa normele de calitate in constructii, astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minimum. De asemenea, se vor lua masuri ca aceste tipuri de deseuri sa nu fie depozitate in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea lor, in incinta organizarii de santier. Este important sa se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre destinatiile de valorificare/eliminare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri

e) poluarea si alte efecte negative;

In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: depozitarea deseurilor, mijloacelor de transport. Se vor aplica proceduri de lucru specifice si va adopta masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor propuse. In etapa de executie impact redus asupra mediului.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice;

Nu va exista risc de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza.

g) riscurile pentru sanatatea umana - de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice.

Proiectul nu va genera contaminari ale apei sau poluarii atmosferice care sa prezinte riscuri majore pentru sanatatea umana.

2. TIPURILE SI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

- Impactul asupra apelor:

Sursele de ape uzate si compusii acestor ape (ape uzate menajere, ape pluviale)

Pe amplasamentul sectiei de incinerare, colectarea si dirijarea apelor menajere se realizeaza prin retele tehnologice interne ale fermei de porci.

Impactul asupra aerului:

-  incineratorul ce functioneaza pe gaz metan

-mijloacelor de transport  ce deservesc obiectivul sau personalul.

- Impactul asupra solului:

Pentru factorul de mediu sol exista o probabilitate redusa a unei poluari potentiale, avand in vedere ca acestea se pot datora doar unor accidente sau a gestionari neconforme a deseurilor.

- Impactul zgomotului si vibratiilor:

Potentiale surse de poluare fonica pe perioada de functionare pot proveni de la:

- transportul auto;

Nivelul zgomotului se incadreaza in limitele admise de STAS SR 10009:2017.

Impactul asupra biodiversitatii:

Modernizarea unitatii nu are influente asupra biodiversitatii.

Amplasamentul unitatii, care face obiectul evaluarii nu se afla in vecinatatea unor arii protejate.

- Impactul asupra peisajului:

In vecinatatea unitatii nu se afla zone utilizate in scop recreativ care ar putea fi afectate in sens negativ de activitatile care se vor desfasura pe amplasament.

- Impactul asupra mediului social si economic:

Obiectivul propus determina un impact potential pozitiv din punct de vedere al:

- pietii de munca;

- investitiilor locale si dinamicii acestora.

- Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Obiectivele din cadrul proiectului nu vor avea un impact asupra patrimoniului istoric si cultural.

Extinderea impactului-local, numai in zona de lucru, pe perioada executiei si functionarii obiectivului.

Marimea si complexitatea impactului: impact redus pe perioada de executie a lucrarilor de modernizare si a functionarii obiectivului.

Probabilitatea impactului: este redusa, numai pe perioada functionarii obiectivelor aferente proiectului de investitie

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului-nu este cazul

Natura transfrontiera a impactului –lucrarile de modernizare si functionarea obiectivului nu au efecte transfrontiere.

Semnatura si stampila titularului

………………………………….