Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

# Nr. 6924/AAA/ 26.02.2019

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

# Nr. 6924 din 26.02.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SOF PRODUCTION STANIJA SRL,  cu sediul in comuna Buces, sat Stanija, nr. 167B, jud. Hunedoara, pentru proiectul: ,, Hala de imbuteliere apa plata, aductiune si captare izvoare loc. Stanija, com. Buces”, propus a fi realizat în comuna Buces, sat Stanija, FN, judetul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 6924 din 09.08.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.02.2019, că proiectul: Hala de imbuteliere apa plata, aductiune si captare izvoare loc. Stanija, com. Buces”, propus a fi realizat în comuna Buces, sat Stanija, FN, judetul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2,  la  pct. 10 alin a) ,, proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale si pct. 10, alin. l): ,, instalatii de extractie a apei subterane si de reancarcare artificiala a rezervoarelor de apa subterana, altele dacat cele prevazute in anexa nr. 1;

b) Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

c) Certificat de urbanism nr. 278 din 30.10.2017, emis de Consiliul Judetean Hunedoara, valabilitatea de 24 luni de la data emiterii;

d) Aviz de Gospodărire a Apelor nr. C106/11.07.2018, emis de ABA Crisuri;

e) Punct de vedere  de C.F.M Domeniul Biodiversitate  din cadrul APM Hunedoara ;

f) Decizie finala nr. 16 din 26.03.2018 - faza PUZ, emisa de APM Hunedoara;

g) Hotararea nr. 21/2018 privind aprobarea PUZ si Regulamentul local aferent pentru obiectivul ,, Imbuteliere apa plata si aductiune apa Stanija’’;

h) Act de constituire a dreptului de superficie intre Achim Marcus Traian si Achim Marcus Cornelia, asupra suprafetei de 4 400 mp teren pasume extravilan din comuna Buces, sat Stanija

i) Extrase de Carte Funciara;

l) Acord favorabil privind amplasarea conductei de alimentare cu apa in zona DJ 705D, emis de Consiliul Judetean Hunedoara;

m) Aviz favorabil emis de Comuna Buces in vederea folosirii drumului DC 14C;

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului – terenul se identifica cu CF nr. 61133 si 60038, teren in suprafata de 9.437,00 mp este proprietate a persoanelor fizice Achim Marcus Traian si Achim Marcus Cornelia, pus la dispozitia beneficiarului prezentei documentatii Sof Production Stanija SRL, in baza unui act de constituire a dreptului de superficie, in suprafata de 1.490,00 mp, pe o perioada de 10 ani.

- Scopul investitiei este infiintarea unei hale de imbuteliere apa plata cu capacitatea de 2000 de sticle de 0,5 l/ora, folosind apa captata din doua izvoare. Suprafata construita  a halei de imbuteliere este de 509,7 mp, avand regim de inaltime parter,  compartimentarea interioara a halei propuse: camera filtrare si sterilizare, zona de imbuteliere, depozit produs finit, magazie ambalaje, zona infoliere, ambalare, grupuri sanitare si vestiare.

- Hala de imbuteliere este o constructie pe cadre metalice cu inchideri perimetrale panouri tip sandwich si acoperis tip ferme metalice cu invelitoare panouri tip sandwich. Hala va avea spatiu de depozitare navete goale, spatiu de depozitare navete imbuteliate, rezervor inmagazinare de 10 mc ; spatiu administrativ : un birou, vestiare, grupuri sanitare ce vor fi racordate la utilitati. Terenul aferent halei va fi imprejmuit. Inainte de intrarea in hala a aductiunii se prevede un camin in care se monteaza o lampa cu UV pentru eliminarea tuturor bacteriilor.

- Apa se va imbutelia in recipiente de sticla. Recipientele de sticla vor fi depozitate in magazia pentru ambalaje, iar produsul finit in depozitul pentru produs finit. Recipientele de sticla vor fi dezinfectate automatizat in cadrul instalatiei de imbuteliere.

- Cele doua izvoare, se afla la cotele +784.61 m si +787.3 m, sub varful Coranda, intr-o zona de faneata pe proprietatea dl. Achim Marcuş Traian, care a concesionat societății Sof Production Stănija SRL dreptul de a construii.

- Captarea izvoarelor se face printr-o conducta din polietilena. Izvoarele au forma circulara cu diametrul de 1,1 m zidite cu zidarie piatra locala. Se va amenaja o protectie formata dintr-o constructie din lemn prevazuta cu acoperis tip sarpanta si invelitoare sindrila cu inchideri perimetrale scandura. Protectia este necesara pentru a impiedica caderea frunzelor si a altor impuritati. Captarea se va imprejmui cu un gard din stalpi de lemn si sarma ghimpata. In amonte de izvoare (in partea de N a terenului) se va executa o rigola din pamant pentru impiedicarea apelor pluviale sa se scurga in izvoare.

- Aductiunea de apa este formata dintr-o conducta din polietilena Dn 40, PE80, Pn10 SDR 11, ingropata care va functiona gravitational. Pe traseul conductei se va insera un camin in care se intalnesc cele doua tevi de la captare si un camin in care se monteaza o lampa cu UV pentru eliminarea tuturor bacteriilor. Langa camin se va instala un panou fotovoltaic pentru producerea tensiunii necesare. Acest camin va fi amplasat cu o diferenta de nivel fata de captare de 35 m. Aceasta diferenta este necesara pentru functionarea lampii cu UV. Lampa cu UV va fi alimentata de un panou fotovoltaic cu baterie care va asigura 12 V curent continuu. Traseul aductiunii urmareste drumul vicinal pe o lungime de 915 m si DJ 705 D pe o lungime de 3147 m pana in localitatea Stanija. Lungimea aductiunii este de 4052 m. Datorita configuratiei terenului se vor amplasa pe traseul aductiunii camine de aerisire pentru conducta cu aerisitoare tip DAD si reductoare de presiune.

Prezentarea necesarului de apă:

- Cantitatea de apă de izvor propusă pentru îmbuteliere este egală cu capacitatea cumulată a celor 2 izvoare debitul mediu care este de 0,13 l/s (7.8 l/min), (0,468 mc/h), (11,23 mc/zi). Debitele necesare pentru alimentarea stației de îmbuteliere au fost evaluate în baza STAS SR 1343/1 – 2006, STAS 1478/90 şi P66/2001, la cca. 0,143 l/s. Acesta este format din debitul zilnic maxim QS zi max = 12.355 mc/zi = 0,143 l/s

- Pentru asigurarea acestor debite se propune refacerea şi modernizarea captărilor de la următoarele izvoare:

- Izvorul nr. 1 având un debit mediu de 0,06 l/s;

- Izvorul nr. 2 cu un debit mediu de 0,066 l/s; Captările propuse pentru modernizarea izvoarelor sunt situate în zona de protecţie sanitară cu regim sever, pe versantul drept al V. Stănija, neafectată de poluarea istorică. Analizele efectuate anterior studiului, indică pentru apele din acest areal caracteristici calitative, care se înscriu în limitele de potabilitate stabilite prin Legea apei potabile nr. 458/2002, modificată şi completată prin Legea 311/2008.

-  Debitele necesare pentru aprovizionarea halei de îmbuteliere a apelor sunt următoarele: QS zi med = 11.232 mc/zi = 0,13 l/s QS zi max = 12.355 mc/zi = 0,143 l/s QS orar max = 0,515 mc/h = 0,143 l/s

Echiparea edilitara :

- alimentarea cu apa pentru grupurile sanitare se va realiza din  reteaua existenta a localitatii;

- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin racordarea la reteua de canalizare exist. in zona;

- incalzirea halei se va realiza cu centrala termica proprie  electrica;

- alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua electrica ezistenta in zona.

Lucrări necesare organizării de şantier:

- proiectul pentru organizarea de şantier se va elabora de către executantul lucrării. Prin proiectul de organizare de şantier se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor şi a echipamentelor, luându-se măsuri de pază şi protecţie a acestora.

- se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

- se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – se vor utiliza  resurse naturale de la carierele existente în zonă.

d) producţia de deşeuri – în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta: deseuri din constructii-cod 17 01 01, deseuri metalice-cod 16 01 17, deseuri de mase plastice cod deseu 17 02 03, deseuri municipale amestecate-cod 20 0301, iar in  perioada de constructie a proiectului vor rezulta: deseuri reciclabile (sticla, plastic, carton), deşeuri municipale; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin firme specializate si autorizate,

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită utilajelor. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

f) riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate-

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor Certificatului de urbanism nr.  278 din 30.10.2017, emis de Consiliul Judetean Hunedoara, (faza DTAC + DTOE) cu valabilitatea de 24 luni de la data emiterii;

Regimul juridic: teren situat in extravilan, propr. Achim Marcus Traian si Conelia;

Regimul tehnic: respectarea conditiilor impuse in certificatul de urbanism.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului : aria geografica şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus

d) probabilitatea impactului-redusă

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Respectarea proiectului tehnic şi a tehnologei de extracţie, care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare.

b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate, prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

c)După finalizarea lucrărilor, beneficiarul va solicita la APM Hunedoara obţinerea autorizaţiei de mediu .

d) Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

e) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

f) Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile în care a fost emis.

g) Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

h) Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

i) Respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, precum si respectarea condiţiilor impuse in actul de reglementare emis de DSPJH.

j) Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

Protecţia factorului de mediu APĂ:

1) Respectarea condiţiilor impuse in actul de reglementare emis de autoritatea competenta de gospodarire a apelor .

2) Efectuarea unor controale a utilajelor pentru ca acestea să fie in stare bună de funcţionare in timpul executării lucrărilor de excavare pentru evitarea eventualelor afectări ale calităţii apei.

Protecţia factorului de mediu SOL:

1)Luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în

timpul operaţiunilor de transport,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumul de acces existent, cu  mijloace  de transport corespunzătoare dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale sau de combustibil;

2)Evitarea  ocupării cu materiale de orice fel a terenurilor din vecinătate, in timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului.

3)Interzicerea folosirii de substanţe periculoase în zona amenajării pentru evitarea poluării solului şi subsolului.

Protecţia factorului de mediu AER:

1)Folosirea de utilaje şi mijloace de transport performante, dotate cu catalizatori, prevăzuţi în normele europene pentru mijloace de transport, pentru reducerea emisiilor de poluanţi gazoşi în atmosferă;

2)Luarea unor măsuri (utilizarea unor prelate sau umectarea materialului transportat) pentru reducerea emisiilor de pulberi în timpul execuţiei lucrărilor de  încărcare/descărcare şi transport a agregatelor.

1)Execuţia lucrărilor se va desfăşura numai pe timp de zi.

2)Limitarea încărcăturii utile în autobasculantele dotate cu bene etanşe şi rularea cu viteze mici de trafic de 20-30 km/h în zona locuită.

3)Umectarea (stropirea) materialului şi a drumurilor  de acces la zona de execuţie a lucrărilor de excavare pentru diminuarea emisiilor de pulberi în timpul operaţiunilor, încărcare/descărcare şi transport a agregatelor.

4)Folosirea de utilaje şi mijloace de transport performante, dotate cu catalizatori, prevăzuţi de normele europene pentru diminuarea efectelor asupra sănătăţii populaţiei şi a calităţii aerului.

5)Execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate de exploatare, atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului, conform lucrărilor prevăzute prin proiectul tehnic şi planul de refacere a mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                  ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta BARABAŞ                                          Avize, Acorduri, Autorizatii,

Lucia Doina COSTINAŞ

INTOCMIT,

Eugenia Claudia AVRAM