C U P R I N S

Pag. nr.

1. INTRODUCERE	3

1.1. Context	3

1.2. Obiective	4

1.3. Scop şi abordare	5

2. DESCRIEREA TERENULUI	8

2.1. Localizarea terenului	8

2.2. Proprietatea actuală	13

2.3. Utilizarea actuală a terenului	13

2.4. Folosirea anterioară a terenului	37

2.5. Folosirea terenului din vecinătăţi	37

2.6. Materii prime şi auxiliare, a altor substanţe, a tipului de energie utilizată sau generată de instalație	38

2.7. Topografie şi scurgere	104

2.8. Geologie şi hidrogeologie	104

2.9. Hidrologie	105

2.10. Autorizaţii curente	119

2.11. Detalii privind planul de supraveghere a calităţii amplasamentului	122

2.12. Incidente legate de poluare	135

2.13. Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile	136

2.14. Condițiile clădirilor	136

2.15. Răspuns de urgenţă	139

3. ISTORICUL TERENULUI	144

4. RECUNOAŞTEREA TERENULUI	145

4.1. Probleme identificate	145

4.2. Probleme ridicate	149

4.3. Deşeuri	149

4.4. Depozite de deşeuri	156

4.5. Instalaţiile de tratare a rezidurilor	158

4.6. Aria internă de depozitare materiale	163

4.7. Sistemul de canalizare	165

4.8. Alte depozitări chimice și  zone de folosință	168

4.9. Alte posibile impurificări din folosinţa anterioară a terenului	169

5. PREZENTAREA SURSELOR DE POLUARE ŞI REZULTATUL ANALIZELOR	172

5.1. Surse de poluare a solului şi a apei subterane	172

5.2. Consideraţii privind poluarea apelor subterane	175

5.3. Efecte ale poluării solului şi apei subterane	178

5.4. Efecte ale poluării aerului	183

6. INTERPRETAREA DATELOR ŞI RECOMANDĂRI PENTRU ACTIVITATEA VIITOARE	190

6.1. Analiza datelor referitoare la sol	190

6.2. Analiza datelor referitoare la apa  de suprafață	191

6.3. Analiza datelor referitoare la pânza freatică	191

6.4. Analiza datelor referitoare la aer	192

6.5. Analiza datelor referitoare la zgomot	193

6.6. Recomandări	194

6.7. Criteriile și cerințele tehnice recomandate de documentele de referință europene (BREF-uri)	196

7. BIBLIOGRAFIE	203

# INTRODUCERE

## Context

Prezentul raport a fost întocmit de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie  Antiexplozivă - INCD INSEMEX Petroşani, Nr. Reg. Com. J20/1504/1992, CUI 2664676, str. G-ral. Vasile Milea nr. 32-34, jud. Hunedoara, cod. 332047, tel. 0254/541621-541622, Fax.0254/546277, Cont IBAN nr. RO45RNCB3050000000420001 BCR Petroşani, E-mail: insemex@insemex.ro; site: http: //www.insemex.ro  înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului la poziţia nr. 403 pentru elaborarea de Rapoarte de Amplasament, Bilanţuri de Mediu, Rapoarte de Impact asupra Mediului, Rapoarte privind situaţia de referinţă,  și Rapoarte de Securitate.

Lucrarea are ca scop evidenţierea stării amplasamentului pe care se află instalația de zincare, cromare și vopsire electrochimică aparținând societăţii DEMGY Deva S.R.L în vederea revizuirii Autorizației Integrate de Mediu. [5],[6].

Raportul de amplasament este elaborat pentru DEMGY Deva S.R.L județul Hunedoara, localitatea Deva, str. Dr. Victor Șuiagă, nr. 10A, tel. 0254235833, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti, cu nr. RC: J 20/966/03.12.2002 şi reprezintă o situaţie de referinţă pentru calitatea terenului de amplasare.

DEMGY Deva S.R.L este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului – Bucuresti, Certificat de inregistrare Seria B Nr. 4601699 Cod unic de inregistrare 15060310 nr. de ordine in Registrul Comertului nr. J20/966/03.10.2002, eliberată în 03.11.2022 (prezentat în Anexă).

Profilul de activitate:

Activitatea principală, a societăţii DEMGY Deva S.R.L, conform Certificatului de înregistrare Seria B, Nr. 4601699/03.11.2022 este Tratarea și acoperirea metalelor - Cod CAEN 2561.

“Instalaţiile”, ce fac obiectul prezentului Raport de amplasament, aparţin societăţii DEMGY Deva S.R.L şi formează o unitate tehnică staţionară, în care este îndeplinită o activitate specificată în Anexa 1 la Legea 278/2013 (cu modificările şi completările ulterioare), după cum urmează:

6. Alte activităţi

6.7. Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare

Documentația este elaborată  pentru:

- activitatea de zincare electrochimică a pieselor metalice feroase

- activitatea de cromare a pieselor din plastic

- activitatea de vopsire a pieselor

- epurarea apelor uzate

- Activitati IPPC

- Instalația de evacuare a vaporilor de pe linia de cromare

- Instalația de evacuare a vaporilor de pe linia de zincare

- Instalația de evacuare a compușilor organici volatili rezultați din instalația de vopsitorie

- Activitati direct legate tehnic:

- Receptia si depozitarea materiilor prime (depozit materii prime lichide si solide);

- Depozite produse finite.

- Activitati anexe:

- Activitati administrative;

- Colectarea şi depozitarea deşeurilor

- Epurarea apelor uzate

- Fabricare suporti.

Acest raport este întocmit pentru a îndeplini cerinţele de prevenire, reducere şi control al poluării, în conformitate cu Legea nr. 278/2013 (cu completările ulterioare) privind emisiile industriale, astfel încât să ofere informaţii relevante și de sprijin pentru solicitarea de revizuire  a Autorizaţiei Integrate de Mediu. [3], [4].

## Obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament, în conformitate cu principiile prevenirii, reducerii şi controlului integrat al poluării, sunt:

- formarea punctului iniţial pentru estimările ulterioare ale terenului, astfel încât în momentul  comparării acestora să existe un punct de referinţă pentru modificările survenite în starea amplasamentului;

- furnizarea informaţiilor asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi a vulnerabilităţii sale;

- furnizarea de concluzii obținute în urma investigaţiilor anterioare în vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor în domeniul protecţiei calităţii mediului.

Față de condițiile din Autorizația de Mediu nr. HD-64 din 20.03.2013, revizuita la data de 23.11.2018 pentru „Instalație de vopsire a pieselor metalice si din material plastic” și Autorizația integrata de mediu nr. 1  din 15.01.2020, „pentru functionarea instalatiilor de zincare/cromare a pieselor metalice/din material plastic”, a intervenit o schimbare de fond și anume au fost aduse modificări la instalația de cromare, in vederea trecerii tehnologiei de lucru de la Cr6+ la  Cr3+. În fluxul tehnologic aferent instalației de cromare, au mai fost adiționate noi cuve pentru tratamentul suplimentar al pieselor care urmează a fi cromate.  După întroducerea Cr3+, etapa de oxidoreducere nu va mai fi realizată, deoarece va intra direct oxidat.

În evaluare se va avea în vedere realizarea următoarelor obiective specifice:

- istoricul amplasamentului și utilizarea actuală pentru identificarea zonelor cu potențial de contaminare;

- identificarea cadrului natural al amplasamentului și estimarea riscului posibil al oricărei contaminări;

- analiza situației actuale privind gradul de afectare al factorilor de mediu și descrierea interacțiunii dintre factorii de mediu care pot exista pe teren.

Raportul de amplasament descrie situaţia actuală a amplasamentului şi evidenţiază poluanţii şi nivelul de contaminare existent ca urmare a activităţii societăţii DEMGY Deva S.R.L Acest raport, având ca punct de referinţă Raportul de amplasament realizat în anul 2019, actualizat în anul 2023, care evidenţiază calitatea factorilor de mediu pe amplasament, identificându-se în principal dacă s-ar produce un impact major asupra mediului în timpul funcţionării instalaţiilor de cromare,  zincare și vopsire.  [11].

## Scop şi abordare

Scop

Raportul de amplasament reprezintă documentaţia pe care societatea DEMGY Deva S.R.L –  o va supune analizei pentru aplicarea procedurii de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu.

Raportul de Amplasament a fost intocmit prin trecerea în revistă a unor date anterioare și actuale ale terenului și ale activităților desfășurate pe amplasament, în scopul prezentării modului de conformare cu cerintele prevenirii si reducerii poluării, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale (cu completările ulterioare), precum si alinierii la cele mai bune tehnici disponibile (BAT).

Acest raport oferă autorităţii competente de mediu, date asupra stării actuale a amplasamentului și este un reper de comparație față de ultimul raport de amplasament (2021) generat de linia de cromare piese plastic și a stației de epurare ape uzate. De asemenea, această documentație va permite titularului activităţii şi autorităţii de reglementare să stabilească dacă în intervalul de timp dintre cele două analize de autorizare s-a produs impact major asupra mediului în timpul funcţionării activităţilor în cadrul societăţii şi dacă sunt necesare lucrări de remediere.

Se menționează faptul că acest raport va face referire la instalația de zincare,  cromare și vopsire, conform acordului dintre beneficiar și Agenția de Protecția Mediului Hunedoara.

Mod de abordare

Cadrul pentru culegerea datelor realizării acestui raport a fost împărţit în trei faze – Faza 1a, Faza 1b şi Faza 2 – fiecare dezvoltând activitatea desfăşurată în faza anterioară.

Faza 1a  a avut ca obiective:

- analiza utilizărilor anterioare şi actuale ale amplasamentului pentru a identifica existenţa unor  posibile zone poluate;

- analiza informaţiilor în raport cu condiţiile de mediu de pe amplasament în vederea înţelegerii naturii, întinderii şi comportamentului poluării ce ar putea fi depistată;

- obţinerea de informaţii suficiente despre amplasament, care să permită dezvoltarea iniţială a unui model conceptual al terenului şi al împrejurimilor sale. Termenul de “model conceptual” se utilizează cu sensul de prezentare în imagini sau text, care să descrie clar relaţiile dintre toate elementele mediului, receptori şi poluare care pot exista pe amplasament.

Obiectivul Fazei 1b al analizei condiţiilor iniţiale ale amplasamentului a fost acela de a îmbunătăţi “modelul conceptual”, elaborat în Faza 1a, pentru a înţelege mai bine caracteristicile amplasamentului şi poluarea prezentă pe acesta. Această fază a continuat documentarea. Ea a presupus colectarea de noi informaţii despre natura, identificarea surselor de poluare şi înţelegerea comportamentului şi efectelor acestora de la ultimul studiu efectuat pana în prezent.

Obiectivul Fazei 2 a fost culegerea de informaţii şi date suplimentare, rezultate din vizite și investigaţii specifice efectuate pe amplasament.

Raportul de amplasament a fost realizat pe baza informaţiilor prezentate în următoarele documentaţii:

- Raport de amplasament pentru CTS DEVA S.R.L – Deva (actuala DEMGY S.R.L) – realizat în anul 2021.

- Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediului generat de proiectul „Instalare linie cromare piese plastic și stație epurare ape uzate în clădire existentă” din cadrul CTS DEVA S.R.L – Deva (actuala DEMGY Deva S.R.L), elaborat de S.C. EVALUARE IMPACT S.R.L. Câmpeni, august 2016

- Autorizația de securitate la incendiu nr. 951261/23.07.2009, emisă de ISU Hunedoara, pentru Hala industrială – producție subansamble metalice

- Autorizație de securitate la incendiu nr. 21/13/SU-HD/06.02.2013, emisă de ISU Hunedoara, pentru Montare linie de zincare în clădire existentă

- Autorizație de securitate la incendiu nr. 246/18/SU-HD/06.08.2018, emisă de ISU Hunedoara, pentru Hala producție.

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, elaborat de DEMGY Deva S.R.L, 2022;

- Documentație tehnică pentru solicitarea autorizației de gospodărire a apelor, elaborată de S.C. HIDROBEST S.R.L., 2022;

- Autorizaţie de integrată de mediu nr. 1 din 15.01.2020, „pentru functionarea instalatiilor de zincare/cromare a pieselor metalice/din material plastic” a SC CTS Romania SRL, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

- Decizie de transfer autorizatie de mediu nr. 6007/09.09.2021, prin care se accepta transferul AIM nr. 1/15.01.2020 de la SC CTS Romania SA catre Demgy Deva SA, emisa de APM Hunedoara

- Decizie de transfer autorizatie de mediu nr. 9964/26.01.2023, prin care se accepta transferul AIM nr. 1/15.01.2020 de la Demgy Deva Sa catre Demgy Deva SRL, emisa de APM Hunedoara

- Autorizaţie de mediu nr. HD-64 din 20.03.2013, revizuită la data de 23.11.2018 pentru „Instalație de vopsire a pieselor metaice și din materialplastic material plastic”  a CTS Deva S.R.L, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

- Decizie transfer autorizatie de mediu nr. 6007/09.09.2021, prin care se accepta transferul AM nr. HD-64/20.03.2013, revizuita la 23.11.2018 de la SC CTS Romania SA catre Demgy Deva SA, emisa de APM Hunedoara

- Decizie de transfer autorizatie de mediu nr. 9964/25.01.2023, emisa de APM Hunedoara, prin care se accepta transferul AM nr. HD-64/20.03.2013, revizuita la data de 23.11.2018 de la Demgy Deva SA catre Demgy Deva SRL

- Decizia nr. 137/16.03.2022, emisa de APM Hunedoara, prin care se aplica viza anuala pentru perioada 20.03.2022 - 19.03.2023 pentru AM nr. HD-64/20.03.2013, revizuita la 23.11.2018, a titularului Demgy Deva SA, emisa de APM Hunedoara

- Rapoarte de incercare privind monitorizarea factorilor de mediu, pentru anul 2022, emise de ALS Life Ploiesti, Laboratorul de mediu

Raportul de amplasament este întocmit în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea 278/2013 cu completările și modificările ulterioare privind emisiile industriale – anexa nr. 1 la pct 2.6

- Ghidul Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a Autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul M.A.P.M. nr. 36/2004.

S-a analizat metodologia specificată în documentele de referință pentru cele mai bune tehnici disponibile – BREF, în raport cu starea de calitate a mediului în zonele de locuit, care asigură furnizarea de informații care să orienteze industria privind nivelele de emisie ce pot fi atinse și consumurile prin utilizarea tehnicilor prezente.

Raportul de amplasament vizează:

- instalațiile și tehnologiile actuale utilizate, cu prezentarea principalelor activități desfășurate susceptibile a avea efect asupra mediului;

- amplasamentul și starea acestuia;

- materiile prime şi auxiliare, a altor substanţe, a tipului de energie utilizată sau generată de instalaţii;

- descrierea surselor de emisie a activităţii de pe amplasament, precum și modul de supraveghere a emisiilor poluante;

- modul de întreținere a instalațiilor tehnologice din halele de producție;

- monitorizarea proceselor tehnologice potențial poluante;

- inventarul de emisii și compararea cu cerințele legislației în vigoare;

- evaluarea situației existente și compararea cu cerințele documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile;

- modul de manipulare și depozitare a materiilor prime, în vederea evitării contaminării solului, subsolului și pânzei freatice;

- managementul sistemului de gestiune și depozitare a deșeurilor.

# DESCRIEREA TERENULUI

DEMGY Deva S.R.L este o companie fondată în anul 2002, a cărei denumire a fost schimbată în anul 2022, specializată în aplicarea vopselei lichide pe diferite suporturi de aluminiu, poliamidă, ABS, polipropilenă. Societatea dispune de instalații de cromare, zincare, vopsire și două stații de epurare a apelor.

## Localizarea terenului

DEMGY Deva S.R.L este situată în zona industrială a Municipiului Deva, în partea de S-E a acestuia, la aproximativ 500 m de drumul european E79.

Fig nr. 2.1. – Vedere de ansamblu a societății

Terenul pe care este amplasat obiectivul este situat in localitatea Deva, str. Dr. Victor Suiaga, nr. 10A, jud. Hunedoara, si este identificat prin CF 60937, nr. Top. (3515-3518/81/2/3, conform CF si planuri de amplasament si delimitare a imobilului).

Vecinatati :	N - Directia Silvica Hunedoara

S - Comandamentul de Jandarmi “Iancu de Hunedoara”

E - SC Galli Techic International SRL

V – Sistemul de Gospodărie a Apelor Hunedoara

Terenul este în proprietatea SC IMOB UTIL S.R.L DEVA și este inchiriat de catre beneficiar conform contractului nr. 1 din data de 18.06.2021 (vezi anexă).

În ultima perioadă de timp, societatea s-a dezvoltat construindu-se atât hala de zincare, cât și noua hală de cromare in care s-a montat o “Instalație de cromare piese plastic si statie epurare ape uzate“. Decizia de amplasare a unei linii de cromare pentru piese de plastic (ABS, ABSPC), impreuna cu statia de epurare a apelor uzate a fost luata in vederea diversificarii si largirii gamei de tratamente de suprafata pe care firma le oferă si pe fondul cresterii de astfel de tratamente de suprafată pentru industria auto.

Conform contractului de închiriere, suprafața firmei este de 9092 mp.

Vecinatatile platformei DEMGY Deva și distanțele față de vecinătăți sunt prezentate in figura nr. 2.2.

Fig. nr. 2.2. Distanțele față de vecinătăți

Distantele platformei DEMGY Deva  Deva fata ce vecinatăți sunt prezentate in continuare:

-  Nord: fosta Groapa de gunoi Deva, la 1 km de aceasta,

- Raul Mureș la aproximativ 1 km de acesta,

  - Autostrada A1, Deva Lugoj la distanță de 3,2 km de aceasta.

-  Est: Depozite de carburanți Petrom, la 700 m de acestea,

-  Vest: Magazinul Dedeman, la 440 m de acesta,

- Centrul Vechi, la 2,6 km distanță

- Cetatea Devei, la 3 km distanță

-  Sud: Shopping City Deva la cca 350 m

Pe amplasamentul DEMGY Deva S.R.L există mai multe obiective în care personalul angajat îşi desfăşoară activitatea de producţie şi administrativă (vezi planșa 1), respectiv:

- Hala de zincare (clădire tip P)  și birouri (clădire tip P+1), cu o suprafață construită la sol 1292 mp,

- Hala de Vopsire, clădire tip P, cu o suprafață construită la sol 1028 mp,

- Hala de Cromare, clădire tip P, cu o suprafață construită la sol 1400 mp,

- Hala depozit, având o suprafață de 400 mp,

- Magazie depozitare.

În cele ce urmează, este prezentată situația clădirilor și depozitelor

Clădirea administrativă

Clădirea este realizată din beton elicoperizat, iar în interior există suprafețe acoperite cu gresie și este lipită de hala zincare. Imobilul are forma dreptunghiulară în plan, format dintr-un laborator, și separate, un spatiu tehnic și grupuri sanitare cu vestiare. Clădirea are regim de inaltime parter.

Încăperile clădirii administrative sunt:

- Parter: - Laborator

(pentru analiza apelor din băile aferente liniilor zincare și cromare),

- Atelier Suporți,

- Atelier sudură suporți,

- Atelier prelucrări metalice,

- Sală de mese,

- 2 Vestiare,

- Grup sanitar,

- Etaj:  Sală de protocol,  6 birouri, grup sanitar,  oficiu.

Hală Zincare

Hala de zincare este construită în prelungirea clădirii administrative (lipită de aceasta), respectiv o latură a acesteia având construcția din beton, iar celelalte 3 laturi fiind construite din panouri sandvici și gips carton, în doua straturi, cu vată minerală la interior. Pardoseala este realizată din beton, structura de rezistență este realizată din stâlpi metalici, iar acoperișul este realizat din panouri sandwich pe care sunt sunt aşezate table zincate.

Anexat halei de producție este stația de epurare ape uzate rezultate din procesul de zincare.

Stația de epurarea apelor uzate rezultate din procesul de zincare este lipită de hala de zincare și este despărțită de aceasta printr-un perete cu ușă.

Hala Cromare

Clădirea este realizată din structura metalică  si inchidere cu panouri de tip sandwich, iar pardoseala este realizată din beton industrial elicoperizat. În interior există suprafețe acoperite cu rasina epoxidica si gresie, aria halei este de 1.334,39 m2, iar perimetrul este de 185,27 m, având panta de 2 %.

Imobilul are forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile de 50,72 x 28,86 m, format dintr-un spatiu de productie, statia de epurare, și separate, un spatiu tehnic, și grupuri sanitare cu vestiare. Clădirea are regim de inaltime parter. Peretii exteriori sunt din panouri sandwich, si cei interiori din gips carton, in doua straturi, cu vata minerala la interior. Invelitoarea este de asemenea din panou sandvis si este perforată de 6 trape care au si rol de luminatoare.

Structura clădirii:

-	fundatiile sunt izolate, sub stalpi care sunt legate cu grinzi de fundare din beton armat.

-	sistem structural, metalic, cu cadre transversale şi longitudinale contravântuite în plan vertical pe direcţia longitudinală. Elementele sunt realizate din profile laminate, respectiv profile alcătuite din table sudate cu secţiuni cu înălţime variabilă.

-	grupurile sanitare, vestiarele si spatiul tehnic sunt adapostite de o structura in cadre, metalica, atasata structurii principale. Planseul este din beton armat cu plasa STNB pe tabla cutata MBS DA60.

-	acoperişul este realizat din panouri sandwich de 80 mm care sunt sunt aşezate pe pane de tip Z200 zincate (secţiune transversată conform catalog Megaprofil Buzias sau Lindab), cu grosime de 2.00mm.

-	pardoseli industriale, din beton elicopterizat

-	instalatii electrice pentru iluminat, prize si protectie

-	instalatii sanitare

- racord canalizare

Anexat halei de producție este și spațiul tehnic necesar centralei termice (Viessmann Model Vitoped 111 WHSB) care deservește instalația precum și echipamentele pentru stația de epurare ape uzate rezultate din procesul de cromare.

Hala depozit

Hala depozit este betonata și are o suprafață de 407 mp, fiind situata în partea de SV a incintei DEMGY Deva S.R.L. În acest depozit sunt depozitate:

- piese brute, de dimensiuni mici sau medii (sub 25 cm lungime), cu greutatea cuprinsa intre 20 si 120 grame – cca. 2.000.000 bucati/an – se depoziteaza in hala de productie pana la prelucrare iar dupa prelucrare se depoziteaza tot in hala pana la transportul acestora. Deoarece nu se lucreaza cu stocuri de piese, acestea sunt livrate in scurt timp de la finalizare

- piese de schimb - in functie de cerinte.

Hala depozit este echipata cu rafturi metalice supraetajate, pe care sunt depozitate cutiile cu piese nefinite/finite care au fost prelucrate sau urmeaza a fi prelucrate, pana la transportul cutiilor cu piese catre beneficiar.

Magazia de substante chimice

Magazia de substante chimice este betonata, prevazuta cu ventilatie naturala a aerului, special destinata pentru depozitarea substantelor chimice si a materialelor auxiliare.

Cladirea cu suprafata de 179 mp  este destinata depozitarii unor materiale si substante chimice si  este impartita in 5 incaperi:

- in prima incapere se depoziteaza substante chimice in recipiente de diferite capacitati, depozitate pe cuve de retentie din beton cu capacitatea de 8.16 mc

- in a doua incapere se depoziteaza recipiente cu vopsea, intaritor si diluant, depozitate pe rafturi metalice prevazute cu retentie din beton cu capacitatea de 5 mc

- in a treia incapere se depoziteaza piese de schimb pneumatice si mecanice, pentru mentenanta

- in a patra incapere este montata centrala de incalzire a cladirii, cu o capacitate instalata de 32 kw, care functioneaza pe baza de gaz natural

- a cincea incapere este un spatiu de tranzit intre depozitul de substante chimice si exterior.

Magazia de substante chimice este echipata cu rafturi metalice supraetajate, iar substanțele chimice periculoase sunt amplasate intr-un loc special amenajat, având pe sol o cuvă de retentie pentru a nu se infiltra pe platformă în cazul scurgerilor accidentale. [7].  Deasemenea, rafturile sunt etichetate cu denumirile materiilor depozitate.

Hala Vopsire

Instalatia de vopsire a fost montata in hala noua construita de către S.C. IMOB UTIL S R L. în 2006.

Cladirea are o suprafaţa de 778 mp, fiind dotata cu toate utilitatile necesare pentru desfasurarea activității de DEMGY Deva S.R.L., in condiţii optime, prin contractul de inchiriere nr. 1 din data 18.06.2021.

In interiorul spaţiului este amplasata o linie de vopsire pe material din plastic și metal.

Alte activitati si incaperi conexe procesului tehnologic principal sunt:

-	Hală instalatie de vopsire si degresare piese din plastic, instalare vopsire in camp electrostatic pentru pie sele din aluminiu

-	camera centralelor;

-	depozit vopseluri;

-	vestiare; grupuri sanitare;

-	birouri.

Structura clădirii:

-	fundatiile sunt izolate, sub stalpi care sunt legate cu grinzi de fundare din beton armat.

-	sistem structural, metalic, cu cadre transversale şi longitudinale contravântuite în plan vertical pe direcţia longitudinală. Elementele sunt realizate din profile laminate, respectiv profile alcătuite din table sudate cu secţiuni cu înălţime variabilă.

-	grupurile sanitare, vestiarele si spatiul tehnic sunt adapostite de o structura in cadre, metalica, atasata structurii principale.

-	acoperişul este realizat din panouri sandwich de 80mm care sunt sunt aşezate pe pane de tip Z200 zincate (secţiune transversată conform catalog Megaprofil Buzias sau Lindab), cu grosime de 2.00mm.

-	pardoseli industriale, din beton elicopterizat

-	instalatii electrice pentru iluminat, prize si protectie

-	instalatii sanitare

- racord canalizare

Anexat halei de producție este și spațiul tehnic necesar centralelor termice  care deservesc instalația de vopsire.

## Proprietatea actuală

Terenul este închiriat de la S.C. IMOB UTIL S.R.L cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Suiaga, nr. 10A, (Conform contractului de inchiriere nr 1 din 18.06.2021 anexat) pe o perioadă de 7 ani cu posibilitate de prelungire.

DEMGY DEVA S.R.L este o companie mixtă romano - franceză, ce s-a constituit pe fostul amplasamanet al  S.C. IMOB UTIL S.R.L, de la care a fost închiriat terenul, iar firma franceză a adus tehnologia și utilajele principale.

Administratorul unic al societății este dl. LEDUC PIERRE JEAN BERNARD EDOUARD din partea franceză, iar din partea Demgy Deva este dna. ȚAROG TEODORA – administrator.

## Utilizarea actuală a terenului

DEMGY Deva S.R.L - utilizează terenul pentru desfăşurarea activităţilor industriale proprii profilului, respectiv tratarea şi acoperirea metalelor precum și de colectare şi epurare a apelor uzate.

Fondul anual de timp: 240 zile/an.

Regimul de lucru:

Zincare 			- 1 schimb / zi, 5 zile / săptămână, 8 ore / schimb.

Zincare - Control calitate 	- 1 schimb / zi, 5 zile / săptămână, 8 ore / schimb;

Suporti 				- 1 schimb / zi, 5 zile / săptămână, 8 ore / schimb;

Cromare 			- 3 schimburi / zi, 5 zile / saptamana, 8 ore / schimb;

Cromare - Control calitate 	- 2 schimburi / zi, 5 zile / săptămână, 8 ore / schimb;

Vopsitorie 			- 3 schimburi / zi, 5 zile / saptamana, 8 ore / schimb;

Personalul este de 107 oameni, din care:

- Administrativ: 	6 persoane

- Secția de zincare: 	11 persoane

- Secția de Cromare: 	39 persoane

- Secția de Vopsire: 	21 persoane

- Atelier Suporți : 	6 persoane

- Calitate: 		4 persoane

- Mentenanță: 		5 persoane

- Laborator: 		2 persoane

- Tehnic: 		4 persoane

- Logistica: 		9 persoane.

Amplasamentul fabricii DEMGY Deva S.R.L dispune de utilităţile necesare, prin:

- racordare la gaz metan;

- racordare la energie electrică;

- alimentare cu apă

Descrierea instalaţiei şi a activităţilor desfăşurate

În cadrul DEMGY Deva S.R.L -  există 3 linii tehnologice, respectiv:

- Linia de cromare + stație de epurare

- Linia de zincare + stație de epurare

- Secția de vopsire

Tehnologia care se aplică la DEMGY Deva S.R.L este o tehnologie care a fost perfecţionată într-o perioadă îndelungată de timp, unul din aspectele definitorii fiind cantităţile minime de deşeuri eliminate, precum:

- materiile prime solide sunt ambalate şi sunt depozitate în depozit acoperit, cu pardoseala betonată; manipularea şi transportul materiilor prime se efectuează conform pentru fiecare substanţă;

- materiile prime  lichide  sunt depozitate în recipienți special realizați pentru fiecare tip de substanță și sunt protejate corespunzător tipului de produs;

- produsele finite sunt ambalate în cutii de carton, apoi sunt depozitate temporar în vederea trimiterii la beneficiar

-	în jurul instalaţiilor care reprezintă surse potenţiale de poluare sunt amenajate platforme betonate, cuve de retenție, care protejează solul de acumulări şi migrări de poluanţi.

### Descrierea procesului tehnologic pentru  linia de cromare

Cromarea  constă în formarea unui strat superficial de difuziune, de aliaj fier – crom cu pana la 10 - 20 % crom.  Acoperirea prin depunere electrolitica este metoda cea mai larg folosită pentru executarea straturilor protectoare pentru materiale plastice și constă în electroliza soluțiilor apoase de săruri ale metalului respectiv. Calitatea depunerii depinde de gradul de pregătire a suprafeței destinată acoperirii și de conditiile de electroliza: compozitia baii (electrolitului), natura electrozilor, densitatea medie de curent, temperatura, agitarea solutiei, etc. Obiectul de acoperit constituie catodul si se leaga la polul pozitiv al unei surse de curent. Anodul este dintr-un metal neatacabil in conditiile de lucru. Alteori anodul este alcatuit din metalul acoperirii si se dizolva in timpul electrolizei, depunându-se pe catod.

Piesa ce urmeaza sa fie acoperita dupa ce a fost pregatita corespunzator se introduce in baia de electroliza la intensitate de curent corespunzatoare.

Tratamentele de pregătire a suprafeţelor, respectiv acoperire metalică se realizează prin trecerea pieselor  fixate  pe  barele  catodice  prin  băi  succesive  de  degresare,  decapare,  neutralizare, înmuiere, catalizare, depunere chimică și electrochimică de cuprare acidă, nichelare si cromare, uscare. La sfârşitul fazei de cromare, suporţii cu piesele trec prin băi de reducere pentru eliminarea acidului cromic, spălari succesive pentru a îndepărta sărurile reziduale şi eventualele urme de acid cromic şi uscare.

Barele cu piesele perfect spălate şi uscate se iau de pe suporţi, se controlează pentru eventuale defecte şi se trimit la controlul final. După descărcarea pieselor, suporţii trec prin faza de curăţire electrolitică, spălări succesive, iar apoi ramele sunt pregătite pentru încărcarea cu noi piese pentru acoperire.

Linia de cromare pentru piese de plastic este concepută în principal pentru cromarea pieselor auto. Toate cuvele sunt realizate din PVDF, PVC si PPH (polipropilenă de înaltă densitate). Linia este compusă din trei ramuri, două ramuri dedicate tratamentului pieselor și una de demetalizare a suporților și pieselor considerate rebuturi. Linia este operată de șapte roboți (trei pe prima ramură, un carucior de transfer, trei pe cea de- a doua ramura) și unul pe ramura de demetalizare suporți. Linia este complet automatizată, orice funcționare neconformă sau orice deviere de la parametrii normali setați (temperatură, niveluri, timpi de tratament, etc.) duce la avertizarea defectului respectiv atât acustic cât și sonor, și chiar la blocarea liniei.

Cromarea se realizează prin trecerea pieselor fixate  pe  barele  catodice  prin  băi  succesive și anume cuve realizate din PVDF, PVC si PPH (polipropilenă de înaltă densitate). Toate aceste cuve sunt interconectate prin rețele de țevi prin care se introduce și se scoate soluția și concentrația dorită în procesul tehnologic.

Cuvele sunt încălzite cu radiatoare, alimentate cu apa caldă, eliminandu-se astfel orice posibilitate de incendiu datorată încălzirii cu rezistente electrice. De asemenea toata linia de cromare este inconjurata de o cuva de retenție placată cu gresie speciala, împiedicând-se astfel deversările accidentale, fiind permisă tratarea eventualelor scurgeri în stația de epurare. Trebuie menționat faptul că toate cuvele de spălare curentă sunt prevazute cu comanda automată de introducere a apei de spalare în momentul imersiei barelor în cuve pentru reducerea consumului de apă și în același timp reducerea cantităților de apă tratate în stația de epurare.

Linia are trei ramuri, doua ramuri dedicate tratamentului pieselor (posturile 1-84) și una de demetalizare a suportilor si demetalizare eventuala a pieselor rebutate (posturile 85-94).

- Cuva de neutralizare finala (reglare finala de pH ) cu volumul de 1,5 mc

Fig. nr. 2.3. Fluxul tehnologic al liniei de cromare

Linia de cromare este prevăzută în pardoseală cu canale si conducte de evacuare a apelor de spălare şi/sau a scurgerilor accidentale. Ea este inconjurata de o incinta placată in întregime cu gresie antiacida. Incinta are un zid a cărui inaltime este calculată pentru a putea reţine un volum de lichid mai mare decât volumul total al tuturor cuvelor liniei de cromare.

Instalarea noului proces de crom trivalent va necesita instalarea unor noi rezervoare și a tuturor echipamentelor auxiliare asociate: pompe și filtrare, agitare, conducte, redresoare etc. (a se vedea detaliile din cererea de informații). De asemenea, va fi necesară modificarea/implementarea anumitor elemente deja existente: relocarea/modificarea cuvei existente, modificarea și implementarea circuitului de tratare a apei, a circuitului electric, a circuitului de tratare a vaporilor și a deșeurilor, modificarea și implementarea programului PLC etc. (a se vedea detaliile în exprimarea necesității).

Prin urmare, noile echipamente sunt instalate în locațiile rămase disponibile ale Demgy Deva.

Diagrama de mai jos prezintă modificările aduse actualei linii de cromare Demgy Deva. Singurele elemente luate în considerare sunt elementele cuvei cu dimensiunile lor. Toate elementele auxiliare (pompe și filtre, rezervoare de stocare, conducte etc.) nu sunt incluse în această diagramă.

Mac Dermid Enthone este furnizorul substanțelor chimice utilizate în procesul de cromare al Demgy Deva. Exprimarea necesității proiectului privind cromul trivalent a urmat recomandările și expertiza angajaților Mac Dermid Enthone. Mac Dermid Enthone este responsabilă pentru caracteristicile tehnice ale echipamentului selectat și pentru punerea în funcțiune a procesului.

Prin schimbarea liniei tehnlogice de la Cr6+ la Cr3+ au fost montate următoarele cuve:

- 1 cuva de crom trivalent având un volum de 2,640 mc şi

- 1 cuva de pasivare având un volum de 2,190 mc.

Linia este prevazuta cu 83 de posturi dupa cum urmeaza:

1 	Incarcare si preluare bara cu piese de tratat

2-11 	Stocare bare cu suporti montaj piese

12  	Loc prevazut pentru montarea eventuala a unei cuve de asperizare

(într-o prima faza loc de stocaj bare)

13 	Cuva asperizare piese prevazuta cu compartiment de reoxidare

14 	Cuva de asperizare prevazuta cu compartiment de reoxidare (clătire)

(schimbată în 28.12.2020)

15 	Cuva de clatire moarta

16,17,18 Cuve de clătire in cascada cu comanda automata

a admisiei de apa de clatire

19 	Cuva de neutralizare - bimaterial

20 	Cuva de neutralizare rezerva - monomaterial

21,22 	Clatire dubla cascada cu comanda automata a admisiei de apa de clatire

23 	Cuva de catalizare - bimaterial

24 	Cuva de catalizare - monomaterial

25 	Loc liber - rezerva

26,27,28 Clatire in cascada cu comanda automata a admisiei de apa de clatire

29 	Cuva accelerator

30 	Cuva accelerator de rezerva

31,32 	Clatire dubla cascada cu comanda automata a admisiei de apa de clatire

33 	Cuva Nichel chimic

34 	Cuva nichel chimic de rezerva

35,36,37 Clatire in cascada cu comanda automata a admisiei de apa de clatire

38       Cuva Cupru chimic

39 	Cuva clatire moarta cupru acid

40,41,42,43 Cuva cuprare cu patru posturi cu patru redresori de alimentare

44,45 	Clatire dubla cascada cu comanda automata a admisiei de apa de clatire

46,47 	Posturi carucior transfer pentru transferul pe a doua ramura a liniei

48 	Cuva activare cu acid sulfuric

49 	Cuva clatire cu comanda automata a admisiei de apa de clatire

50 	Cuva Nichel semibriliant cu redresor alimentare

51 	Cuva Nichel brilliant cu redresor alimentare

52 	Cuva clatire moarta Nichel semibriliant/briliant

53,54 	Clatire dubla cascada cu comanda automata a admisiei de apa de clatire

55 	Cuva nichel satin/velur  cu redresor de alimentare

56 	Cuva Nichel satin/velur cu redresor de alimentare

57 	Cuva Nichel satin/velur cu redresor de alimentare

58 	Nichel microporos cu redresor de alimentare

59	Clătore moartă (cuvă existentă)

60,61 Clatire in cascada cu comanda automata a admisiei de apa de clatire (cuve noi)

62, 63 Liber

64 	Cuvă Cr 3+ (cuvă nouă), cu redresor de alimentare

65 	Clătire moartă (cuvă existentă)

66,67 	Clatire cascada (cuvă nouă)

68 	Cuva activare cu acid sulfuric

69 	Cuva cromare cu 2 redresori de  alimentare

70 	Clatire moarta cuva

71,72 	Clatire dubla cascada cu comanda automata a admisiei de apa de clatire

73 	Pasivarea cromului trivalent (cuvă nouă), cu redresor de alimentare

74,75 	Clatire triplă cascada (dubla cascada)

76 	Neutilizată (Liber)

77 	Bisulfit de sodiu

78 	Cuva clatire curentă

79,80 	Clatire dubla cascada cu comanda automata a admisiei de apa de clatire

81 	Clatire cu apa osmozata

82 	Etuva uscare piese cu aer cald

83 	Etuva uscare piese cu aer cald

Trebuie mentionat ca volumul cuvelor active este de 30.515 litri (cuprare, cuve nichel si cuva cromare). Toate cuvele sunt prevazute cu instalatii de filtrare prevazute cu filtre de 1 micron care functioneaza in regim permanent pentru indepartarea impuritatilor, iar cuvele de nichel chimic, cuprare, nichel semibriliant , nichel brilliant , nichel velur, nichel microporos si crom trivalent sunt prevazute cu bazine in care se poate transvaza continutul acestora pentru intretinere si reparatii.

Cuvele care contin substante necesare tratarii apelor uzate la statia de epurare sunt urmatoarele :

- Cuva bisulfit de sodiu cu volumul de 1,5 mc

- Cuva cu hipoclorit de sodiu cu volumul de 1,5 mc

- Cuva acid sulfuric (cu cuva de retentie din polietilena ) cu volumul de 1,5 mc

- Cuva cu hidroxid de sodiu cu volumul de 1,5 mc

- Cuva de lapte de var cu volumul de 3 mc si statie semiautomatizata de incarcare a varului cu aspiratie si filtrare

Cuvele de tratament statie de epurare sunt urmatoarele:

- Cuva de preluare ape spalare acido-bazice cu volumul de 10 mc

- Cuva de preluare ape spalare nichel chimic cu volumul de 5 mc

- Cuva de preluare ape spalare cromice cu volumul de 10 mc

- Cuva stocare bai uzate acido-bazica cu volumul de 10 mc

- Cuva de stocare a bailor uzate de nichel chimic cu volumul de 5 mc

- Cuva de stocare a bailor uzate cromice cu volumul de 5 mc

- Reactor de oxidarea nichelului a apelor de spalare de la nichel cu volumul de 2 mc

- Reactor de reducerea cromului a apelor de spalare de la crom cu volumul de 2 mc

- Reactorul de neutralizare cu volumul de 4 mc

- Cuva de preparare floculant cu volumul de 1 mc

- Reactor de floculare cu volumul de 1,5 mc

- Reactor de neutralizare finala cu volumul de 1,5 mc

- Cuva control final

- Decantorul cilindro-conic cu volumul de 15 mc

Instalație de osmozare a apei de foraj, aferentă liniei de cromare

Pentru eliminarea durității apei de foraj, se utilizează o stație de osmozarea apei.

Stația de osmozare este compusă din:

- 1 pompă pentru circularea apei prin filtrele osmozoare, apoi în cuva de stocaj

- 1 pompă pentru circularea  apei osmozate din cuva de stocaj către linia de cromare

- cuva de stocaj apă osmozată cu un volum de 7,5 m3

- cuva pentru pastile sare cu un volum de 200 litri

- 2 tuburi cu rășină demineralizare pentru dedurizarea apei

- 4 filtre osmoză

- sistem automat de funcționare osmoză.

Circuitul de obținerea apei osmozate este următorul:

Introducerea apei de foraj în tuburile prevăzute cu rășina demineralizată, având rolul de reținere a ionilor de Ca2+ și Mg2+, apoi apa este preluată de către o pompă și introdusă în cele 4 filtre osmozoare, și de aici în cuva de stocare apă osmozată.

Apa osmozată este folosită pe linia de cromare la prepararea cuvelor noi, completare niveluri și pentru cuvele de clătire: 78, 79 și 80.

Centrala termică aferentă liniei de cromare

Pentru încălzirea anexelor și vestiarelor există o centrala termică (tip Viessmann), iar pentru încălzirea halei de producție și a cuvelor există doua cazane NA-R 400, pe combustibil gaz metan. Centrala termică și hala de cromare aparțin firmei S.C. IMOB UTIL S.R.L de la care DEMGY Deva S.R.L a închiriat terenul.

Cazanele care încălzesc agentul termic necesar in procesul de productie a halei de cromare sunt compuse din:

- 2 cazane pentru producerea agentului termic de incalzire a halei de producție și a cuvelor liniei de cromare, tip NA-R 400, avand puterea termica nominala de 400.000 kcal/h, respectiv de 465 kW;

- 2 vase de expansiune inchise, cu membrana, avand capacitatea de 500 l fiecare, pentru circuitul de incalzire;

- 2 electropompe montate pe conducta, model DAB EVOPLUS tip B 120/360.80M, pentru circulatia agentului termic de incalzire cu parametrii 90/70ºC, intre cazane si butelia de egalizare a presiunilor;

- 2 electropompe montate pe conducta, model DAB EVOPLUS tip B 120/360.80M, pentru circulatia agentului termic de incalzire cu parametrii 90/70ºC, in instalatia de incalzire;

- 2 electropompe montate pe conducta, model DAB EVOPLUS tip B 60/220.40M, pentru circulatia agentului termic la pornirea cazanelor;

- statie de dedurizare a apei de adaos, tip GEL DECALUX CRONO 20;

- sistem de automatizare, pentru pornirea cazanelor, reglarea calitativa a temperaturii agentului termic din instalatia de incalzire in functie de temperatura exterioara si interioara, comanda pompelor de circulatie a agentului termic de la cazane.

Cazanele au focarul alcatuit din elemente de transfer din otel, cu mare randament (90.6%), echipat cu arzatoare RIELLO, pentru combustibil gaz metan. Cazanele sunt echipate cu termostate amplasate pe traseul gaselor de ardere, care in cazul unei rafale necontrolate de vant sau inchiderea neautorizata a prizei de aer elimina pericolul unei refulari temporare de gaze de ardere in incaperea centralei termice.

Asigurarea instalatiei de incalzire se asigura prin intermediul vaselor de expansiune inchise cu membrana, presurizate. Circulatia apei in instalatia de incalzire se realizeaza prin intermediul electropompelor de circulatie montate pe conductele de tur. Cazanele sunt instalate pe postamente din beton, care nu prezinta pericol de incendiu, fiind la o inaltime fata de pardoseala de 150 mm. Aerul proaspat necesar pentru ardere si ventilatie a incaperii centralei termice se introduce natural pe la nivelul pardoselii si evacuarea se va face prin deschideri la nivelul superior al incaperii, prin grilaje dimensionate conform normativelor in vigoare. Utilajele aferente centralei termice și cele 2 cazane pentru producerea agentului termic sunt amplasate intr-un spatiu special amenajat in acest scop. Centrala termica este prevazuta cu un coș de fum care preia gazele arse atât de la centrala termică, cât și de la cele două cazane, cu respectarea prevederilor din volumul de constructii. Cosul de fum este executat din teava de otel cu inaltimea activa de cca. 7,50 m. Racordul cazanelor la cosul de fum este realizat dintr-un canal din tubulatura de ϕ300mm din tabla zincata de 2 mm grosime, canalul de fum fiind izolat cu vata minerala protejata cu tabla de aluminiu. Canalul de fum nu are schimbari de directie si este realizat cu o panta ascendenta spre cosul de fum.  La amplasarea, montarea şi exploatarea utilajelor s-a ținut cont de prescripţiile furnizorului date în fişele tehnice şi în cărţile tehnice de exploatare.

Centrala termică funcţionează cu gaze naturale și indeplineste conditiile impuse de „Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" si „Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" , indicativ NT-DE-01/2004, elaborate de ANRGN.

Pentru încălzirea halei de cromare, se utilizează aeroterme care utilizează agentul termic de la centrala descrisă anterior.

Aerotermele pe baza de apa calda proiectate au carcasa realizata din tabla de otel si este izolata la interior pentru a preveni formarea condensului. Carcasa este prevazuta in spate cu patru console pentru amplasarea aerotermei pe perete. Schimbatorul de caldura este realizat din tevi de cupru si aripioare din aluminiu. Contin un ventilator de inalta eficienta si un dispozitiv ce opreste functionarea in cazul supraincalzirii. Motorul este dotat cu protectie termica interna si ventilare clasa F.

Pentru alimentarea corpurilor de incalzire s-a adoptat solutia distributiei ramificate. Legaturile la aeroterme a fost făcute cu teava din Cu. Traseele s-au ales astfel incat sa asigure alimentarea tuturor aerotermelor, accesul la conducte si armaturi in timpul exploatarii, autocompensarea dilatarilor precum si lungimi minime. Dimensionarea conductelor s-a efectuat tinand cont de vitezele economice recomandate in instalatiile interioare si de pierderile de presiune pentru traseul cel mai dezavantajos.

Instalatie de aer comprimat aferentă liniei de cromare

Aerul comprimat este necesar la pornirea si oprirea pompelor pneumatice si electrovanelor montate pe radiatoarele de incalzire aferente functionarii în bune conditii a liniei de cromare instalată.

Statia pentru producerea de aer comprimat asigură urmatoarele:

- Debit nominal: 2.2 mc/min

- Presiunea de lucru: 8 bar

Instalatia pentru producerea de aer comprimat are in componenta urmatoarele:

a) Statia de aer comprimat:

- Compresor cu surub

- Rezervor aer comprimat

b) Sistemul de pre-tratare aer comprimat:

- Pre-filtru coalescent cu carcasa si element filtrant – 3 micron

- Filtru coalescent cu carcasa si element filtrant – 0.1 micron

- Uscator de aer frigorific

- Filtru uscat cu carcasa si element filtrant – 3 micron

- Filtru uscat cu carcasa si element filtrant – 0.1 micron

c) Sistem de conducte pentru transport si distributie aer comprimat:

- Sistemul de conducte

- Robineti de izolare

d) Componenta atenuare impuls electromagnetic:

- Componenta atenuare impuls electromagnetic

Statia de aer comprimat

Este o anexă la clădirea liniei de vopsire și se situează pe latura de vest a acesteia.

Avand in vedere specificul aplicatiilor s-au prevazut doua compresoare, unul in lucru iar celalalt de rezerva pentru situatiile cu consum ridicat de aer comprimat sau pentru situatiile de forta majora.  Compresorul in lucru este de tip PARISE PD 30/EC I-07-8, avand urmatorii parametrii: presiune de lucru 8 bar, debit minim 1.4 mc/min, debit maxin 3.6 mc/min. Compresorul de rezerva este de tip KAESER CSD82, presiune de lucru 8 bar, debit 8,3 m3/min.

Pentru cresterea duratei de viata a compresoarelor acestea sunt prevazute cu un sistem automat de comanda care sa asigure functionarea pe rand, alternativa a fiecarui compresor, la intervale de timp selectabile de catre operator. Aceasta este prevazut cu o unitate de compresie cu surub, lubrefiata cu ulei.  Compresorul preia aerul din atmostfera si inainte de al comprima, la nivelul de presiune conform cerintelor, va fi filtrat in doua trepte. Dupa comprimarea aerului acesta este stocat in doua rezervoare verticale.  Pentru atenuarea transmisiei vibratiilor in conducte, compresorul va fi racordat la sistemul de conducte prin intermediul unui racord elastic. Deasemenea, vibratiile ce se pot transmite la pardoseala/fundatie trebuie minimalizate prin utilizarea de suporti antivibratie.  Necesarul de aer atmosferic este introdus gravitational printr-o priza de aer prevazuta cu plasa de protectie impotriva insectelor si registru de reglaj al debitului cu actionare manuala.  Cele doua compresoare alimenteaza linia de vopsire si linia de cromare.

Rezervorul este fabricat din materiale rezistente la coroziune (ex. tabla de otel galvanizata). S-au prevazut doua rezervoare de aer comprimat de cate 1000 l fiecare, si o presiune maxima de 11.5 bar. Rezervorul este prevazut cu: supapa de siguranta, manometru indicator, orificiu de acces si / sau inspectie si sistem de drenaj automat. Deasemenea, pentru o utilizare in regim de intretinere, verificari sau avarie este prevăzut cu robineti de izolare si robinet de by pass.

Sistemul de pre-tratare aer comprimat

Sistemul de pre-tratare al aerului comprimat are rolul de a asigura o calitate al aerului in conformitate cu standardul ISO 8573.1:2001. Nivelul de impuritati, apa si uleiul sunt aduse de fiecare componenta in parte pana la un continut in aerul comprimat de clasa 1.1.1 in conformitate cu ISO 8573.1:2001.

Punctul de roua de 3ºC, conform acestei clase de uscare, este asigurat prin utilizarea unui uscator de aer comprimat frigorific. Schimbatoarele de caldura aer-aer si aer-agent frigorific, plus separatorul de condens tip dezaburire, sunt cuprinde intr-un singur modul. S-a ales un uscator de tip FRIUL AIR ACT 40 care lucreaza la o presiune de maxin 14 bar si un debit de aer de 4000 l/min. Filtrele alese sunt de tip REDAIR System AF 0306 care au presiunea maxima de lucru de 16 bar, si un debit de aer de 5583 l/min la 7 bar.

Sistemul de conducte pentru transportul si distributia de aer comprimat este executat utilizand tevi din aluminiu conform EN 12735, proiectate si realizate astfel incat sa asigure:

  - pe linia de vopsire un debit de 1200l/min si o presiune de 7,5 bar;

  - pe linia de cromare un debit de 1600l/min si o presiune de 4,5 bar.

Instalaţii electrice de iluminat

Conform ANEXA 2 din „Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri” indicativ NP 061-2002, valorile recomandate pentru nivelurile de iluminare la spaţiile de producţie este de 200 – 300 lx.

Instalaţii electrice de prize

Alimentarea receptorilor electrici de forţă se face din tabloul general de distribuţie, etanş prevăzute cu uşă transparentă, montat aparent într-un loc accesibil personalului.

Instalaţie de legare la pământ

Instalatia de protectie cuprinde:

- instalaţie de egalizare a potenţialelor

- instalaţie de protecţie împotriva trăsnetelor

La priza de pământ proiectata este legată la tabloul electric TGD-Hala, utilajele, echipamentele instalaţiei de egalizare potenţial şi instalaţia de protecţie împotriva trăsnetelor.

Stația de epurare (linie cromare)

În interiorul halei de cromare se găsește stația de epurare a apelor tehnologice aferentă liniei de cromare.

Linia de cromare este prevazută cu o stație de epurare cu cuve din polietilenă și cuva de decantare din fibra de sticlă care preia spre tratament apele de spălare de pe linie. De menționat că toate cuvele stației au bazine de retenție. Funcționare stației de epurare este controlată automat, iar orice abatere de la parametrii normali de functionare este anunțată optic și sonor, ducând imediat la oprirea automată a apei de spalare pe linia de cromare și implicit a semnalizării de pe linie. În cazul în care probemele de avarie nu se remediază, se recomandă oprirea liniei de cromare. Accesul la reglajul stației se face de pe panoul de comandă, acesta fiind protejat prin parolă pentru evitarea oricărei modificari de parametri facută de altcineva decât, persoana responsabilă. Parametrii fizico-chimici ai apei sunt măsurați în timp real, afișați și înregistrați.

Principiul de functionare al stației: Stația de epurare preia gravitațional apele de spălare de pe linie și amestecul (gravitational și din pompare) băilor uzate (daca este cazul). Stocarea de preluare are loc în cuve de stocare, iar continutul se dozează pentru tratament cu ajutorul pompelor pneumatice.

Având în vedere modificările aduse liniei de cromare și anume introducerea unor noi cuve pentru tratamentul pieselor cu Cr3+, se specifică faptul că stația de epurare aferentă liniei de cromare poate epura noile cantități de apă evacuate. Prin introducerea tratamenului pieselor cu Cr3+, epurarea apelor uzate se realizează la fel ca și la Cr6+, neexistând modificări semnificative.

Apa epurată este deversată în reţeaua de canalizare a municipiului Deva, printr-un dispozitiv venturi, care permite măsurarea debitului şi prelevarea de probe pentru analiză.

### Descrierea procesului tehnologic pentru  linia de zincare

Zincarea pieselor metalice este o operaţie de galvanizare, reprezentând depunerea electrochimică a ionilor de Zn2+ din soluţia din baia de electroliză pe suprafaţa pieselor metalice. Aceasta operaţie are loc în cuvele active ale liniei, restul cuvelor fiind rezervate clătirilor și operaţiilor care au loc înainte și după zincare. Procesul tehnologic utilizat de DEMGY S.R.L este una dintre cele mai noi metode de zincare.

Zincarea unei piese metalice are în principal 3 etape importante (conform fig. nr. 2.4.):

- pregătirea suprafeţei pieselor înainte de zincare - etapă ce constă în degresarea pieselor (chimică sau electrolitică), îndepărtarea stratului de oxid metalic (decapare cu soluţie de acid clorhidric  15 -  17%),  format în mod natural pe suprafaţa pieselor brute şi activarea suprafeţelor prin imersarea într-o soluţie diluată de acid;

- zincarea propriu-zisă a pieselor brute, prin galvanizare - procesul are loc în cuvele de zincare acidă sau zincare alcalină (cuvele active). Fiecare cuvă activă are 4 poziţii de lucru pentru a permite zincarea, în acelaşi timp, a 4 suporţi cu piese;

- protejarea şi/ sau decorarea suprafeţei pieselor după zincare, cu scop decorativ și protector contra coroziunii ulterioare care se realizează prin:

- pasivare bleu deco sau galbenă, se execută doar după zincare acidă, după o activare prealabilă a suprafeţei în soluţie 0,3 % acid azotic sau în soluţie 10% acid clorhidric

- pasivare neagră (doar zincare alcalină) - este urmată opţional de lăcuire, pentru o protecţie suplimentară; între etape şi operaţiuni au loc clătiri intermediare şi suflări cu aer comprimat pentru uscare parţială. Uscarea finală a pieselor se desfăşoară în etuvă, până la îndepărtarea totală a umidităţii.

Funcţionarea liniei de zincare este programabilă informatic, suporţii cu piese sunt transportaţi de 3 roboţi, personalul fiind implicat doar la încărcărea / descărcarea suporților cu piese. În afară de funcţionarea automată, roboții pot fi manipulaţi și în mod manual. Funcţionarea se bazează pe cicluri având un timp prestabilit (variabil în funcţie de gama aleasă şi reglabil informatic), piesele petrecând, în general un număr întreg de cicluri de funcţionare, într-o anumită cuva. Un ciclu de funcţionare durează aproximativ 5 minute și timpul total pe care o piesa il petrece pe linia de zincare este aproximativ 100 minute.

Fig. nr. 2.4. Fluxul tehnologic al liniei de zincare

Linia de zincare pentru piese din metal este concepută în principal pentru zincarea pieselor auto, industria sportului, etc.

Instalatia este o linie automata de zincare care permite efectuarea a 2 tipuri de tratamente : zincare acida si zincare alcalina.

Zincarea pieselor metalice este o operaţie de galvanizare, reprezentând depunerea electrochimică a ionilor de Zn2+ din soluţia din baia de electroliză pe suprafaţa pieselor metalice. Acoperirea prin depunere electrolitică este metoda cea mai larg folosită pentru executarea straturilor protectoare metalice și constă în electroliza soluțiilor apoase de săruri ale metalului respectiv. Calitatea depunerii depinde de gradul de pregătire a suprafeței destinată acoperirii și de conditiile de electroliza: compozitia baii (electrolitului), natura electrozilor, densitatea medie de curent, temperatura, agitarea solutiei, etc. Obiectul de acoperit constituie catodul si se leaga la polul pozitiv al unei surse de curent. Anodul este dintr-un metal neatacabil in conditiile de lucru sau metalul de depunere(Zn).

După pregătirea corespunzatoare a piesei ce urmeaza sa fie acoperita, aceasta se introduce in baia de electroliza la intensitate de curent corespunzatoare.

Tratamentele de pregătire a suprafeţelor, respectiv acoperire metalică se realizează prin trecerea pieselor  fixate  pe  barele  catodice  prin  băi  succesive  de  degresare,  decapare,  neutralizare, înmuiere, depunere electrochimică de zinc, uscare. La sfârşitul fazei de zincare, suporţii cu piesele trec prin spălari succesive pentru a îndepărta sărurile reziduale şi eventualele urme de zinc şi uscare.

Piesele perfect spălate şi uscate se iau de pe suporţi, se controlează pentru eventuale defecte şi se ambaleaza spre livrave, in majoritatea cazurilor, in ambalajul in care au sosit.

Linia este compusă dintr-o singura ramura dedicata tratamentului pieselor. Linia este operată de 3 roboți (Fig. nr. 2.5). Linia este complet automatizată, orice funcționare neconformă sau orice deviere de la parametrii normali (temperatură, niveluri, timpi de tratament, etc.) va avertiza atât sonor cât și acustic și care poate duce și la blocarea liniei.

Zincarea se realizează prin trecerea pieselor fixate  pe  barele  catodice  prin  băi  succesive și anume cuve realizate din polipropilenă de înaltă densitate. Toate aceste cuve sunt interconenctate prin rețele de țevi prin care se introduce și se scoate soluția și concentrația dorită în procesul tehnologic.

Cuvele sunt încălzite cu rezistente electrice. De asemenea sub toate aceste cuve, există o cuva de retenție placată cu gresie speciala antiacida, împiedicând-se astfel deversările accidentale, fiind permisă tratarea eventualelor scurgeri în stația de epurare. Trebuie menționat faptul că toate cuvele de spălare curentă sunt prevazute cu comanda automată de introducere a apei de spalare în simomentul imersiei barelor în cuve pentru reducerea consumului de apă și în același timp reducerea cantităților de apă tratate în stația de epurare.

Schema de funcționare a liniei de zincare este prezentată în continuare.

| Roboti | Post | Operatiune |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robot 3 |  |  | 37 | Zincare alcalina 4 |  | Cuva de dizolvare |
|  |  |  | 6 | Zincare alcalina 3 |  |  |
|  |  |  | 5 | Zincare alcalina 2 |  |  |
|  | Robot 2 |  | 4 | Zincare alcalina 1 |  |  |
|  |  |  | 3 | Clatire |  |  |
|  |  |  | 32 | Clatire curenta |  |  |
|  |  |  | 31 | Zincare acida 4 |  |  |
|  |  |  | 30 | Zincare acida 3 |  |  |
|  |  |  | 29 | Zincare acida 2 |  |  |
|  |  |  | 28 | Zincare acida 1 |  |  |
|  |  |  | 27 | Clatire |  |  |
|  |  |  | 26 | Clatire curenta |  |  |
|  |  |  | 25 | Activare |  |  |
|  |  |  | 24 | Degresare electrolitica 2 |  |  |
|  |  |  | 23 | Clatire curenta |  |  |
|  |  |  | 22 | Decapare acid clorhidric |  |  |
|  |  |  | 21 | Decapare acid clorhidric |  |  |
|  |  |  | 20 | Clatire curenta |  |  |
|  |  |  | 19 | Clatire curenta |  |  |
|  |  |  | 18 | Degresare electrolitica 1 |  |  |
|  |  |  | 17 | Degresare chimica 2 |  |  |
|  |  | Robot 1 | 16 | Degresare chimica 1 |  | Zincare alcalina / acida |
|  |  |  | 15 | Clatire curenta |  |  |
|  |  |  | 14 | Acid azotic |  |  |
|  |  |  | 13 | Clatire curenta |  |  |
|  |  |  | 12 | Pasivare galbena |  |  |
|  |  |  | 11 | Pasivare bleu deco |  |  |
|  |  |  | 10 | Pasivare neagra |  |  |
|  |  |  | 9 | Clatire in cascada |  |  |
|  |  |  | 8 | Clatire in cascada |  |  |
|  |  |  | 7 | Rezerva |  |  |
|  |  |  | 6 | Lac |  |  |
|  |  |  | 5 | Clatire curenta cu aspersor |  |  |
|  |  |  | 4 | Suflare cu aer comprimat |  |  |
|  |  |  | 3 | Etuva 2 |  |  |
|  |  |  | 2 | Etuva 1 |  |  |
|  |  |  | 1 | Incarcare / descarcare |  |  |
| Legendă: |  |  |
|  |  |  |  | Clatire |  |  |
|  |  |  |  | Uscare |  |  |
|  |  |  |  | Zincare alcalina / acida |  |  |
|  |  |  |  | Doar zincare alcalina |  |  |
|  |  |  |  | Doar zincare acida |  |  |

Funcționarea instalației

Pentru pornirea instalatiei există un tablou de comanda automatizat. Linia de zincare este legata la un computer care permite comanda automata a tuturor operatiilor.

Parametrii monitorizați sunt:

- Nivelul de lichid

- Temperatura

- Redresoarele de curent

- Functionarea ventilatiei, a agitarii (aer in suprapresiune) si a redresoarelor.

Linia de zincare este prevăzută în pardoseală cu canale si conducte de evacuare a apelor de spălare şi/sau a scurgerilor accidentale. Ea este inconjurata de o incinta placată in întregime cu gresie antiacida. Incinta are un zid a cărui inaltime este calculată pentru a putea reţine un volum de lichid = 1/2 decât volumul total al tuturor cuvelor liniei de zincare.

Trebuie mentionat ca volumul cuvelor active este mai mare de 30 mc. Toate cuvele sunt prevazute cu instalatii de filtrare prevazute cu filtre de 10  microni care functioneaza in regim permanent pentru indepartarea impuritatilor.

Linia este prevazuta cu 37 de posturi dupa cum urmeaza:

1 	Incarcare/descarcare si preluare bara cu piese de zincat

2,3 	Cuvă de uscare, 2 locuri, temperatura este de 800 C, realizata din invelis dublu de otel inoxidabil, termoizolant exterior vata minerala sub stratul de otel inoxidabil si echipata cu 4 conuri de polipropilena, incalzire electrica, reglare temperatura, uscarea pieselor cu aer cald propulsat, turbina si motor.

4   Suflare cu aer comprimat, realizata din polipropilena masiva, consolidarea exterioara tuburi de otel inoxidabil fara invelis si echipata cu 2 conuri polietilena, 2 rampe mobile de suflare echipate cu compresoare.

5  Cuva de pulverizare pentru clatire, realizata din polipropilena masiva, consolidare exterioara tuburi de otel inoxidabil fara invelis, echipata cu 2 conuri de polipropilena.

6  Cuva de lac realizata din polipropilena masiva, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil neinvelite, echipata cu 2 conuri de polipropilena, incalzita electric

7  Rezerva

8,9   Clatire curenta dubla cascada, realizata din polipropilena masiva, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, 1 perete despartitor dublu formandu-se 2 compartimente care permit clatirea in cascada, echipata cu 4 conuri de polipropilena, 1 jet de apa de alimentare cu vana, 1 debitmetru cu apart pentru studierea corpurilor scufundata in apa, 1 preaplin.

10  Pasivare neagra, realizata din polipropilena, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, echipata cu 2 conuri de polietilena, incalzire electrica reglare temperatura, agitator sub presiune, 1 vana golire, 1 pompa dozatoare.

11  Pasivare bleu deco, realizata din polipropilena, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, echipata cu 2 conuri de polietilena, incalzire electrica reglare temperatura, agitator sub presiune, 1 vana golire, 1 pompa dozatoare.

12  Pasivare galbena, realizata din polipropilena, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, echipata cu 2 conuri de polietilena, incalzire electrica reglare temperatura, agitator sub presiune, 1 vana golire, 1 pompa dozatoare.

13  Cuva de clatire curenta simpla, realizata din polipropilena masiva, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, echipata cu 2 conuri de polipropilena, 1 debitmetru cu apart pentru studierea corpurilor scufundata in apa, 1 preaplin.

14 Acid azotic, realizata din polipropilena masiva, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, echipata cu 2 conuri de polipropilena, 1 vana de golire

15 Clatire curenta realizata din polipropilena masiva, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, echipata cu 2  conuri de polipropilena, 1 debitmetru cu aparat pentru studierea corpurilor scufundata in apa, 1 jet de alimentare cu apa, 1 preaplin.

16 Degresare chimica 1, realizata din otel inoxidabil, termoizolant exterior vata minerala sub invelisul de otel inox, echipata cu 2 conuri de poliproilena, incalizita electric.

17 Degresare chimica 2, realizata din otel inoxidabil, termoizolant exterior vata minerala sub invelisul de otel inox, echipata cu 2 conuri de poliproilena, incalizata electric.

18 Degresare electrolitica, realizata din polipropilena masiva, termoizolant exterior vata minerala sub stratul de otel inoxidabil, 2 conuri de alama, incalizire electrica, reglare temperatura, echipament anodic – catodic: 2000 A-10V

19, 20  Clatire curenta dubla cascada realizata din polipropilena masiva, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, 1 perete despartitor dublu formandu-se 2 compartimente care permit clatirea in cascada, echipata cu 4 conuri de polipropilena, 1 jet de apa de alimentare cu vana, 1 debitmetru cu aparat pentru studierea corpurilor scufundata in apa, 1 preaplin.

21 Decapaj electrolitic acid clorhidric realizata din polipropilena masiva, termoizolant exterior cu vata minerala sub invelisul de otel inoxidabil, 2 conuri de alama, incalzita electric, reglare temperatura, echipament anodic – catodic: 1000 A-10V

22 Decapaj cu acid clorhidric curat realizata din polipropilena masiva, consolidata in exterior din tuburi de otel inoxidabil neinvelite, echipata cu 2 conuri de polipropilena.

23 Clatire curenta realizata din polipropilena masiva, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, echipata cu 2  conuri de polipropilena, 1 debitmetru cu aparat pentru studierea corpurilor scufundata in apa, 1 jet de alimentare cu apa, 1 preaplin.

24 Degresare electrolitica anodica realizata din polipropilena masiva, termoizolant exterior vata minerala sub stratul de otel inoxidabil, 2 conuri de alama, incalizire electrica, reglare temperatura, echipament anodic – catodic: 2000 A-10V

25 Activare realizata din polipropilena masiva, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, echipata cu 2 conuri de polipropilena, 1 vana de golire

26 Clatire curenta realizata din polipropilena masiva, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, 1 perete despartitor dublu formandu-se 2 compartimente care permit clatirea in cascada, echipata cu 4 conuri de polipropilena, 1 jet de apa de alimentare cu vana, 1 debitmetru cu aparat pentru studierea corpurilor scufundata in apa, 1 preaplin.

27 Clatire realizata din polipropilena masiva, consolidata exterior cu tuburi de otel inoxidabil fara invelis, 1 perete despartitor dublu formandu-se 2 compartimente care permit clatirea in cascada, echipata cu 4 conuri de polipropilena, 1 jet de apa de alimentare cu vana, 1 debitmetru cu aparat pentru studierea corpurilor scufundata in apa, 1 preaplin.

28-31 Zincare acida realizata din polipropilena masiva, 8 conuri de alama, incalzire electrica, reglare temperatura, racire, 4 echipamente anodice-catodice independente: 1000 A-10V, filtrare, fara pompa dozatoare, agitare sub presiune, 1 cuva de rezerva.

32 	Clatire.

33 	Clatire.

34-37 Zincare alcalina realizata din polipropilena masiva, echipata cu recipient pentru transport bile de zinc, incalzita electric, racire, pompa de recirculare, reglare temperatura, sonde de nivel, agitator cu elice, filtrare, pompa dozatoare.

Cuvele care contin substante necesare tratarii sunt urmatoarele :

- Cuva nr.6 pentru lac care contine corosil plus cu volumul de 1,3, temperatura 250C

- Cuva nr. 10 pasivare neagra, contine tridur znh3a si tridur znh3b cu volumul de 1,3 mc, temperatura 250C

- Cuva nr. 11 pasivare deco, unifix xn3, cu volumul de 1,3 mc, temperatura 250C

- Cuva nr.12 pasivare lustru ablastru intens, ecotri noco, 1,3 mc, temperatura 250C

- Cuva nr.16 degresare chimica 1, uniclean 152, cu volum 1,8 mc, temperatura de 800C

- Cuva nr.16 degresare chimica 1, soda , cu volum 1,8 mc, temperatura de 800C

- Cuva nr.17 degresare anodica, soda , cu volum 1,8 mc, temperatura de 500C

- Cuva nr. 21 de decapare electrolitica, acid clorhidric,  cu volum 1,8  mc, temperatura de 500C

- Cuva nr. 21 de decapare electrolitica, acid clorhidric curat,  cu volum 1,8  mc, temperatura ambientala

- Cuva nr. 24 de degresare electrolitica anodica, uniclean 280, cu volum 1.2 mc, temperatura ambientala

- Cuva nr. 25 de depasivare, acid clorhidric, cu volum 1.2 mc, temperatura ambientala

- Cuvele nr. 28-29-30-31 sunt cuve de zincare acida, zylite stabiliser, zylite crrier, zylite maintenance, clort, zinc, volum 1,8  mc, temperatura de 250C

- Cuvele nr. 34-35-36-37 sunt cuve de zinc alcalin, protolux 3100, soda caustica, zinc,  volum 1,8  mc, temperatura de 250C

Staţie de epurare ape uzate  (linia de zincare)

În partea de S a halei de zincare, se găsește stația de epurare a apelor rezultate din procesele tehnologice aferente liniei de zincare.

Efluenţii care urmează a fi trataţi (apele de spălare acido-bazice) sunt colectaţi într-o cuva de stocare tampon, cu o capacitate de 8 m3, prevăzută cu agitator și dotată cu trei detectoare de nivel. Apele uzate sunt trimise prin intermediul a doua pompe centrifuge (una rotativă, una de rezervă) cu debitul maxim de 5 m3h, în reactorul de neutralizare, prevăzut cu un agitator şi sondă de măsurare continuă a pH-ului. În funcţie de compoziția și volumul apelor de spălare care ajung în instalaţie, efluenţii sunt trataţi cu acid sulfuric 96% şi/ sau cu lapte de var (Ca(OH)2) - 50 g/l. Neutralizarea are ca scop ajustarea pH-ului şi precipitarea anionilor (sulfat, fosfat) şi a cationilor metalici pentru încadrarea în limitele de calitate, reglementate de legislaţia în vigoare pentru apele deversate în reţele de canalizare. În decantorul cilindro-conic cu capacitatea de 15 m3, se formează precipitatul, iar din acest decantor rezultă: apa epurată/ limpezită, ce se evacuează prin preaplinul decantorului şi nămolul depus la baza utilajului. Nămolul este preluat periodic cu o pompă de nămol şi alimentat în filtrul presă în vederea scăderii umidităţii (cca. 30 %)

Turtele de nămol, cu compoziţia de mai sus şi umiditatea de 30%, se încarcă în saci big bags-uri, iar după umplerea acestuia este predat săptămânal agentului economic specializat, în vederea eliminării (Vezi contract nr. 1223/04.07.2013 cu anexele 1-13 încheiat cu S.C. Jifa S.R.L). Apa rezultată din filtrul presă este recirculată în vasul de neutralizare, iar apa limpezită este vehiculată în cuva de neutralizare finală, în care se măsoară pH-ul şi se dozează acid sulfuric sau hidroxid de sodiu în vederea încadrării în standardele de calitate ai apei (vezi Raport încercare nr. PI2211102/15.11.2022).

Apa epurată este deversată în reţeaua de canalizare a municipiului Deva, printr-un dispozitiv venturi, care permite măsurarea debitului şi care permite prelevarea de probe pentru analiză respectand valorile maxim admise  de NTPA 002.

Încălzirea halei de lucru se realizează cu ajutorul a 3 tuburi radiante pe gaz. Aceste încălzitoare sunt de tip Sy STEMA-C 32, model INFRA 9B, având o putere nominală de 45 kW fiecare și un randament de 90 %.

Încălzirea clădirii administrative se realizează cu ajutorul centralelor termice (aparținătoare S.C. IMOB UTIL S.R.L) cu următoarele caracteristici:

- 2 Centrale termice RIELLO (Tip 811 T1, Debit caloric 465 kW Seria 91906547/2015 și Seria 91906545n/2015), care realizează producerea agentului termic de incalzire a halei de productie si a cuvelor liniei de cromare,

- 2 centrale termice ARCA model POCKET 24F cu putere nominală 24 kW, randament 90% și fluid de lucru apă,

Incalzirea sectiei Cromare

- Centrala termica tip Viessmann (Model Vitoped 111 WHSB, cu putere nominală 24 kW utilizată pentru încălzire Birou sectie cromare.

### Descrierea procesului tehnologic pentru  linia de vopsire

Hala aferentă liniei de vopsire are o suprafaţa de 778 mp, fiind dotata cu toate utilitatile necesare pentru desfasurarea activitaii de către S.C. DEMGY Deva S.R.L., in condiţii optime.

In interiorul spaţiului este amplasata o linie de vopsire pe material din plastic si metal.

Alte activitati si incaperi conexe procesului tehnologic principal sunt:

- instalatie de vopsire si degresare piese din plastic, instalare vopsire in camp electrostatic pentru piesele din aluminiu

- camera centralelor;

- depozit vopseluri;

- vestiare; grupuri sanitare; sala mese;

- birouri;

Depozitul de vopsele reprezintă 2% din volumul construit.

Instalatia de vopsire are dimensiunile de 17,5 m lungime si 11,5 metri latime, fiind proiectata si construita in Franţa fiind compusa din urmatoarele parti:

- tablou comanda electrica;

- tabloul de comanda si tabloul de reglaj al roboţilor de vopsire si conveioarele aferente acestora;

- etuva (cuptor manual);

- cuptor desolvatare;

- robotii de vopsire;

- conveioare ;

- cuptor polimerizare;

- cabine de vopsire semiautomata 3 buc (dintre care doar 2 in funcţiune)

- ventilator exhaustor;

- centrala de aer,

- statie compresoare;

- cabina de preparare a vopselelor.

Tabloul de comanda electrica include comanda pentru toate părţile funcţionale ale instalatiei, mai puţin robotii de vopsitorie si conveioarele aferente acestora. Tabloul este controlat de un microprocesor care gestioneaza funcţionarea instalatiei si toate interblocajele acesteia. Tabloul are o greutate aproximativa de 500 de kg, fiind format din doua dulapuri.

Cabina de vopsitorie este prevăzută cu spaţiu pentru 3 roboti de vopsire si conveioare aferente acestora.

Tabloul de comanda si reglaj al celor 2 roboti de vopsire si conveioarele aferente acestora este de asemenea gestionat de doua microprocesoare, cate unul pentru fiecare robot, care permit reprogramarea facila a parametrilor celor doi roboti si de asemenea reglajul continuu al vitezei conveioarelor si a vitezei de urcare si coborâre a roboţilor. Tabloul are o greutate aproximativa de 150 de kg.

Cuptorul desolvatare, situat in interiorul instalatie de vopsire in funcţiune, deservit de un conveior propriu, cu viteza de acţionare reglabila conţin si de un registru de rezistente de incalzire, in care are loc desolvatarea (elimina lichidul reţinut de anumite substanţe prin imbibare) primului strat de vopsea de pe piese. Greutatea aproximativa a cuptorului, incluzând ventilatorul de recirculare si cel de completare cu aer este de 1000 de kg.

Cuptor polimerizare, situate la ieşirea din cea de-a treia cabina de vopsit, prevăzut cu doua ventilatoare de recirculare, un ventilator de completare si un registru de rezistente de incalzire, cu dimensiunile aproximative de 10 m/2,5 m/2,5 m, este deservit de un conveior folosit si la aducerea pieselor in interiorul instalatiei de vopsit, cu reglaj continuu al vitezei de deplasare. Greutatea aproximativa a ansamblului cuptor, ventilatoare este de circa 1800 kg.

Cabinele de vopsire semiautomata, in număr de trei (doua funcţionale), dotate cu cate un robot de vopsire fiecare comandat cu microprocesoare si conveioare proprii pentru vopsirea pieselor, dotate cu filtre din material sintetic pentru exhaustare, greutatea lor aproximativa incluzând robotii si conveioarele fiind de circa 1500 kg.

Ventilator exhaustor, care exhausteaza cele doua cabine semiautomate de vopsit, montat in exteriorul instalatiei, a cărui aspiraţie (debit), este reglata cu ajutorul unui registru de voleti. Evacuarea, dupa ce aerul a trecut prin filtrele cabinelor de vopsit, se face exterior. Greutatea aproximativa a ansamblului este de 250 kg.

Centrala de aer, cu funcţionare continua, care introduce aer in instalatia de vopsit chiar si cand aceasta este in stationare, pentru a creea o uşoara presiune pozitiva in interiorul acesteia pentru a evita pătrunderile prafului, este dotata cu un ventilator comandat de un variator de frecventa si are in compunere trei tipuri de filtre pentru praf (aerul este preluat din exterior), un registru de rezistente de incalzire si un registru de răcire cu apa. Temperatura de intrare a aerului in instalatia de vopsire este reglabila continuu, fiind in mod uzal de 20°C. Greutatea aproximativa a acesteia este de 400 kg.

Compresorul care alimenteaza cu aer comprimat la 7 bari instalatia de vopsit este montat in exteriorul halei, in Sala compresoare - cu suprafaţa de 18,20 mp, constructie realizata cu pereţi rezistenti la foc cel puţin o ora intre sala compresoare si hala de producţie. In interiorul halei este montat numai vasul tampon si conditionatorul de aer, care furnizeaza instalatiei aer instrumental conditionat ca temperatura si curatat prin filtrare de apa si ulei. Greutatea aproximativa a intregului ansamblu este de 700 kg.

Cabina de preparare a vopselelor, dotata cu ventilator de aspiraţie cu funcţionare continua, in care se stocheaza vopselele folosite pe schimb in ziua respectiva si in care se prepara amestecurile, greutatea aproximativa este de 400 kg, incluzând ventilatorul.

Pompele de amestec vopsea, sunt pompe volumetrice actionate pneumatic, amplasate in interiorul cabinei de preparare a vopselelor cate doua bucați pentru fiecare cabina de vopsit semiautomata. Pompa de spalare cu diluant, a pieselor vopsite, care se gaseste in cabina de vopsire, de asemenea pompa volumetrica. Greutatea aproximativa a celor 4 pompe impreuna cu suportii este de 80 kg.

Robotii de vopsire, sunt echipaţi fiecare cu cate doua pistoale electro si doua pistoale pulverizare normala (pentru cei doi activi). Ansamblul instalatiei este prevăzut cu tubulaturi de vehiculare a aerului, montate deasupra instalatiei, avand greutatea aproximativa de 600 kg. Vopselele si diluantii se pastreaza intr-o incapere care face parte din constructia halei de vopsire si in magazia exterioara de vopsele.

Procesul de vopsire consta in montarea pieselor pe suportii specificii pentru fiecare tip de piesa, suporţi care sunt transportaţi de către un conveior in interiorul instalatiei. La intrarea in instalatie conveiorul trece prin patru electrozi cu suflare de aer, electrozi de ionizare pentru toate piesele. In interiorul instalatiei suportii sunt mutati de către operator pe conveiorul robotului din prima cabina de vopsitorie. Robotul ca si conveiorul, sunt comandaţi de către un microprocesor pe baza programului creat pentru tipul respectiv de piesa, programe ce pot fi modificate prin accesare de pe un calculator. Programele sunt inregistrate in memoria microprocesorului si pot fi accesate direct printr-un programator de pe tabloul de comanda. De asemenea, de pe tablou se poate face reglajul continuu al vitezei de urcare-coborare a robotului si a vitezei de rotatie a suportilor in fata robotului.

Procesul de lucru in cele 2 cabine de vopsire este următorul:

Cabina 1 se utilizeaza pentru depunerea stratului de vopsea:

- daca este vorba de vopsire intr-un singur strat, suportii cu piesele vopsite se pun pe conveiorul cu care intra in instalatie, ele trecând apoi prin cuptorul de polimerizare, cu temperatura reglabila continuu, la ieşirea din cuptor fiind descărcate de pe suporţi si controlate.

- daca este vorba de vopsire in doua straturi (vopsea+lac), suportii cu piese vopsite se pun pe conveiorul cuptorului de desolvatare, setat de obicei la 50°C, pentru o uscare parţiala a stratului de vopsea inaintea aplicarii stratului de lac.

La ieşirea din cuptorul de desolvatare, suportii se pun pe conveiorul celei de-a doua cabina, perfect asemanatoare ca dotare cu prima cabina, pentru a fi lăcuite piesele. Dupa operaţiunea de lacuire, suportii se pun pe conveiorul mare pentru a trece prin cuptorul de polimerizare.

Conveioarele au viteza reglabila continuu, ambele cuptoare sunt incalzite electric.

Anexa instalatiei de vopsitorie o reprezintă o instalatie de degresare/cromatare a pieselor din plastic/aluminiu.

Amplasarea cuvelor este urmatoarea:

Cuva nr. 1 este de degresare, cuva cu nr. 2 cuva de spalare curenta, cuva numărul 3 este cuva pentru decapare piese aluminiu, cuva numărul 4 este pentru clatire curentă, cuva nr. 5 este pentru pasivare, cuva nr.  6 este pentru clatire curenta, cuva nr. 7 este cuva pentru spalare cu apa calda (spalare moarta) si cuva nr. 8 cuva pentru uscare, prevăzută cu un registru de rezistente de incalzire a aerului si un ventilator.

Instalatia este alimentata cu apa de put pentru spalare si este incadrata de o structura metalica de susţinere a robotului de circulaţie a tamburilor cu piese. Robotul si structura de susţinere au o greutate aproximativa de 2500 kg.

Instalatia este condusă de un microprocessor, secvenţa de degresare/cromatare, ca timp, putând fi schimbata foarte uşor, temporizarea urcării fiind reglabila conţinu.

Instalatia de degresare este complet automatizata, si prevăzută cu un ventilator de aspirare a gazelor de pe cuvele de decapare și pasivare, iar piesele incadrandu-se in tamburul rotativ si urmând un cilcu de degresare prestabilit.

Pentru procesul de degresare piesele se tin in cuva de degresare circa 7 minute, temperatura fiind de 50°C, dupa care urmeaza trei spălări in apa curenta in cele trei cuve si o spalare in apa calda la 50°C intr-o cuva statica. Piesele apoi intra intr-o cuva prevăzută cu rezistente de incalzire si ventilator in care se realizeaza urcarea timp de circa 20 de minute urmând apoi sa fie descarcate in cutiile in care au venit. In cuva de degresare este UNICLEAN 151 (FDS ANEXAT) si apa. Se completeaza cu apa pentru menţinerea nivelului si UNICLEAN 151 la nevoie cand continutul iese din limita de lucru.

Utilitatile aferente instalatiei de vopsire sunt:

- Energie electrica asigurata de reţeaua de medie tensiune;

- Apa la racire pentru centrala de aer in perioada de vara, asigurata cu apa de put;

Utilitati necesare instalatiei de degresare/cromatare sunt:

- Energie electrica asigurata de reţeaua de medie tensiune;

- Apa pentru menţinerea nivelului, asigurata cu apa de put;

- Apa rezultata in urma procesului tehnologic (spălării si răcirii aerului pentru instalatia de vopsit) este evacuata la canal. Necesarul de energie mediu pentru cele doua instalatii este de 50000 KW lunar. Necesarul de apa pentru racirea aerului din instalația de vopsit este de circa l,5 mc/h, iar necesarul de apa pentru instalatia de degresare este de circa 1,5 mc/h. Asigurarea utilitatilor este conforma contractului de inchiriere anexat si a contractelor de furnizare si servicii de asemenea anexate.

Cantitatile medii de materii prime intrate in procesul lunar (strict dependent de producţia cantitativa comunicata de beneficiar ca si tipul pieselor) este de circa:

- intre 1200 si 1700 kg lacuri si vopsele;

- intre 150 si 250 kg intaritor;

- intre 90-120 kg de diluant

- intre 700 si 1100 kg de diluant pentru spalarea instalatiei (conductelor, pompelor si a pistoalelor de pulverizare)

- circa 160 kg de filtre textile lunar, fiecare cabina in parte a instalatiei find exhaustata.

Activităţile principale, precum şi instalaţiile societăţii DEMGY Deva S.R.L vor fi puse în evidenţă, în continuare, ca fiind posibile surse de poluare a amplasamentului şi vor fi tratate pe larg în cadrul capitolului de recunoaştere a terenului, Capitolul 4.

## Folosirea anterioară a terenului

Terenul pe care se află amplasamentul societăţii DEMGY S.R.L (fosta CTS Deva S.R.L), a aparținut firmei SARGETIA FOREST S.R.L., (fostul IFET), fiind achizitionat in anul 2003 de catre S.C. IMOB UTIL S.R.L.

In anul 2003, dupa renovarea cladirii vechi existentă pe amplasament a fost inchiriată către CTS DEVA S.R.L, si S.C. ANOROM S.R.L, prima desfasurand activitatea de vopsitorie si cealalta activitatea de anodizare aluminiu. Incepand cu anul 2010 (luna noiembrie), S.C. ANOROM S.R.L., s-a mutat in cladirea proprie din PARCUL INDUSTRIAL HUNEDOARA. In anul 2011, CTS DEVA S.R.L,  a demarat, pe fonduri europene constructia unei linii de ZINCARE, finalizata si operationala in aprilie 2012. Din anul 2013, in aceiasi cladire s-a instalat si atelierul de confectionare suporti pentru linia de zincare. In interiorul spaţiului este amplasata și o linie de vopsire pe material din plastic si metal.

În luna noiembrie a anului 2022, societatea DEMGY Deva S.A. devine DEMGY Deva S.R.L.

Instalatia de vopsire a fost montata in hala noua construita de către S.C. IMOB UTIL S.R.L. in 2006. Cladirea are o suprafaţa de 778 mp, fiind dotata cu toate utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatii de către Demgy Deva SRL, in condiţii optime, prin contractual de inchiriere nr. 1 din data 18.06.2021.

Pe terenul respectiv suprafața a fost aproximativ 95% betonată, astfel încât nu poate fi pusă în evidență o poluare istorică pe amplasamentul studiat.

## Folosirea terenului din vecinătăţi

Platforma industriala DEMGY Deva este amplasata in aria depresionara Șoimuș– Simeria, pe valea raului Mureș, la 1 km de acesta, într-o zona plana fara denivelari evidente.

DEMGY Deva S.R.L –  se învecinează cu:

- N- Directia Silvica Hunedoara

- S - Comandamentul de Jandarmi “Iancu de Hunedoara”

- E - SC Galli Technic International SRL

- V - Sistemul de Gospodărie a Apelor Hunedoara

La o distanță de aproximativ 250 m pe strada Dr. Victor Suiaga la numarul 4C se găsește "MOARA BOROMIR” cu domeniu de activitate moara si panificatie, iar la 500 m, in partea opusă firma S.C. SARMISMOB S.R.L., cu domeniu de activitate fabricarea altor produse manufacturiere. De asemenea, la o distanță de aproximativ 500 m, se găsește magazinul Dedeman cu materiale de construcţii şi amenajări interioare.

Zona în care este construit obiectivul nu a fost revendicată de alți proprietari, nu a fost afectată de inundații sau alunecari de teren, nu a fost ocupată cu arbori de mare gabarit și nici nu a fost folosită pentru depozitari sau alte scopuri.

Incintele S.C. DEMGY DEVA S.R.L, Deva sunt amplasate pe o platforma betonata, care cuprinde retele de canalizare in sistem separativ, astfel:

- o retea de canalizare pentru apele menajere, retea cu scurgere gravitationala spre caminul menajer existent la limita de proprietate

- o retea de canalizare pentru ape pluviale si tehmologice, retea cu scurgere gravitationala spre caminul menajer existent la limita de proprietate

Ambele retele de canalizare sunt cu scurgere gravitationala spre caminul menajer existent la limita de proprietate (str. Dr. Victor Suiaga, nr. 10A), care preia toate apele pluviale, tehnologice si menajere de pe amplasamentul Demgy Deva, fiind conduse în sistemul de canalizare al orasului Deva.

Terenul studiat este ocupat partial de constructii industriale pe latura nordica, pe coltul sud-estic, si pe coltul sud-vestic, dar si retele edilitare. Extinderi viitoare de locuințe în zonă, se apreciază a fi nepotrivite, deoarece amplasamentul este situat în zona industrială a Muncipiului Deva.

## Materii prime şi auxiliare, a altor substanţe, a tipului de energie utilizată sau generată de instalație

Materiile prime și auxiliare sunt stocate, atat în instalatiile tehnologice, cat și în depozite. Stocarea lor se realizează în ambalajele cu care sunt furnizate de producători. Toate produsele chimice folosite sunt achizitionate numai de la furnizori autorizati și este tinuta o evidenta strictă a acestora.

Materiile prime si materialele auxiliare utilizate pentru instalatiile de zincare, cromare, vopsitorie și epurarea apelor uzate sunt urmatoarele:

Substante chimice utilizate pe amplasamentul Demgy Deva SRL

Lista substanțelor/amestecurilor de substanțe chimice periculoase (clasificate conform Regulamentului CLP), utilizate pe amplasamentul Demgy Deva SRL în anul 2022, sunt urmatoarele:

Secția Cromare

ACID ACETIC 99% PHA GLACIAL

ACID AZOTIC 65%

ACID BORIC

ACID CLORHIDRIC 30/32%

ACID FOSFORIC 85% TEHNIC

ACID SULFURIC 98% TEHNIC

AMONIAC

ANHIDRIDA CROMICA

APA OXIGENATA 35%

BLACKHOLE MICROCLEA

CARBONAT DE BARIU

CLORURA NICHEL

CROMAT DE SODIU 100G

CUMAC LEVELLER

CUMAC OPTIMA BRIGTENER

CUMAC OPTIMA LEVELLER

CUMAC OPTIMA MAKE - UP

DECAPANT SOLUTIE 3D

DE-CHROME FL 7032/C

DUR- NI DN 304 CONCENTRATE

ELPELYT PEARLBRITE K5 ADDITIV

ELPELYT PEARLBRITE K6 ADDITIV

ELPERLYT NICHEL ADDITIVE P

ELPLATE AD 485

EMPLATE AD 485

ENPLATE AD 485

HIPOCLORIT DE SODIU 14-15%

HIPOCLORIT DE SODIU SOLUTIE

MACUPLEX C 394

MACUPLEX D 34 C

MACUPLEX GS 50

MACUPLEX J 60

MACUPLEX J 64

MACUPLEX P

MACUPLEX STR NPFX

MACUPLEX ULTRACEL 9369

METABISULFIT SODIU 20%

METEX ECOSTRIP FA 602

METIL ORANGE 25 G

NICHEL CHIPS

NICHEL RONDS

NIMAC 32 C WETER

NIMAC 604

NIMAC GENIALE

PEARLBRITE K5 ADDITIV

PEARLBRITE K6 ADDITIV

PERMANGANAT DE POTASIU

PLUMB  ANOZI PB93/SN7 1160X70X10 MM

REACTIV HI 723-25

SODA CAUSTICA SOLUTIE 48/50

SOLUTIE ELECTROLYTE F4 1 LTR

SULFAT CUPRU

SULFAT NICHEL

TRILYTE CP ADDITIVE 2

TRILYTE CP ADDITIVE 3

TRILYTE FLACH CL MAKE-UP

TRILYTE FLAHS SF ADDITIVE FE

TRILYTE FLASH CL 05NT SALT

TRILYTE FLASH CL ADDITIVE CR

TRILYTE FLASH CL ADDITIVE FE

TRILYTE FLASH CL WETTER

VAR 20 KG

Secția Zincare

ACID AZOTIC 65%

ACID CLORHIDRIC 30-32%

ACID SULFURIC 98% TEHNIC

ADDITIVE WA 2

CORROSIL PLUS BLACK 600 B2

DECAPANT K 0815

ECOTRI NOCO

PROTOLUX 3100 05NTENACE

PROTOLUX 3100 MAKE - UP

SEALER 3500 WL

SODA CAUSTICA FULGI

SODA CAUSTICA SOLUTIE 48/50%

TMT 15

TRIDUR ZN H3 A

TRIDUR ZN H3 B

UNICLEAN 152

UNICLEAN 152 (DR)

UNICLEAN 215

UNICLEAN 280

UNICLEAN AG 226

UNIFIX ZN 3 - 13

VAR 20 KG

ZYLITE 290 MAINTENANCE

Laborator

ACETAT DE ETIL

ACETONA

ACID ACETIC GLACIAL 100%

ACID CLORHIDRIC 0.5N

ACID CLORHIDRIC 1N

ACID CLORHIDRIC 37%

ACID CLORHIDRIC 6 MOL/L

ACID ORTO FOSFORIC 85%

ACID SULFURIC 2.5 MOL/L 5 N

ACID SULFURIC 95-97%

ADAOS PT.TARIE IONICA CLORURI

ADAOS PT.TARIE IONICA FLORURI

ALCOOL ETILIC 96%

ALCOOL ETILIC 99.50%

ALCOOL IZOPROPILIC

ALCOOL METILIC

AMONIAC SOLUTIE 25%

APA OXIGENATA 30%

AZOTAT DE ARGINT 0.1 N

BIFLORURA DE AMONIU 95% 
EXTRA PURE 250 G

BIFLORURA DE AMONIU TECH.95%

BROMURA BROMAT 1000 ML 0.1 N

CARBONAT DE POLIPROPILENA

CLORURA DE AMONIU

CLORURA DE BARIU DIHIDRAT

CLORURA DE CALCIU ANHIDRA

DICROMAT DE POTASIU 0.25 N

DIFENILAMINA MIN.99 
COD 242586 - 5G

DIFENILCARBAZIDA - REDOX INDICATOR 25 G

FENOLLFTALEINA 25G

HIDROXID DE SODIU 0.1 MOL/L

HIDROXID DE SODIU 1N

HIDROXID DE SODIU 5 MOL/L

IOD IODURA DE POTASIU 0.1N

PROPANOL EMPLURA 2.5 L

ROSU DE BROMCREZOL 25G

SOLUTIE ELECTROLYTE F1 1 LTR

SOLUTIE ELECTROLYTE F22 1 LTR

SOLUTIE ELECTROLYTE F4 1LTR

TOLUEN

Atelier Suporți

ARGON IMBUTELIAT

BUTELIE MULTIGAZ 300/600ML

CORGON IMBUTELIAT

OXIGEN IMBUTELIAT

PRIMER+ PLASTISOL BIANCO

Vopsitorie

ALEXIT APRET400

ALEXIT DECKLAK 461-57

ALEXIT GRUNDIERUNG 463-59

ALEXIT GRUNDIRUNG 463-36

APRET 89618

APRET VIMOPLAST PL211 FXT

DECAPANT K 0815

DILUANT 1 H 165

DILUANT 1 H 166

DILUANT 2052 D

DILUANT 4543

DILUANT 7355

DILUANT 901-13

DILUANT 901-86

DILUANT CV 211

DILUANT KLAR NITRO

DILUANT KLAR NITRO 25 L

DILUANT VOPSEA METALIZATA 
TF 4006-961520

E05L PU 6001 RAL 9003 E MAT

GRUND EPOXI 3100 GRI RAL 7035 E

INTARITOR 405-20

INTARITOR 405-60

INTARITOR 450

INTARITOR 70135

INTARITOR 85022

INTARITOR DURCISSER PD 4525

INTARITOR DURCISSEUR 16

INTARITOR DURCISSEUR PD 4700

INTARITOR HA 4108

KANACRYL 8409764 
MANHATTAN GRAY 764

KANACRYL 8409778 
METALIC DARK GRAY ARC 1050

KANACRYL 8409957 
METALIK JOYU GRI ARC 1165

KANACRYL HARDENER 0142

KANAT THINNER 0610

KIT CHROME 42129 - 320129

KIT CHROME 42129 - 82129

KIT CHROME B002 43004 - 33004

KIT CHROME B002 43004 - 93004

LAC 20 NOIR RUGUEUX NR71B 95071

LAC 90000

LAC 90050

LAC NT 12 900012

LAC NT 18 S 900018

LUBREFIANT USCAT 300 ML

PRIMER ADERENTA 70693

TUCPIN

VOPSEA 10 BLEU PETROLE B180 81180

VOPSEA 10 VERT AMANDE 
STOCKLI V100 87100

VOPSEA 15 BLEU ATOMIC B181 81181

VOPSEA 15 BLEU B 201 B 81201

VOPSEA 15 BLEU B200B 81200

VOPSEA 15 BLEU B202 B 81202

VOPSEA 15 BLEU B203B (7462C) 81203

VOPSEA 15 BROWN BR004 B 88004

VOPSEA 15 GREY G245 82245

VOPSEA 15 GRIS G 237 B 82237

VOPSEA 15 ROUGE R 181 B 86181 
NOUVELLE FORMULE

VOPSEA 15 SOURS COUCHE PURPLE 
VL 87049

VOPSEA 15 VERT V102B 87102

VOPSEA 15 VIOLET VL 48 B 87048

VOPSEA 20 VERT RAL 6026 84047

VOPSEA B173 91173

VOPSEA B177 81177

VOPSEA BLANC W 042 99042

VOPSEA BLEU B178 81178

VOPSEA CAMELION 85047

VOPSEA G 149 920150

VOPSEA G 149 B 82149

VOPSEA G 149 B BRILLANT 920150

VOPSEA G 149 SATINE 920149

VOPSEA G 150 72150

VOPSEA G 150 82150

VOPSEA G 211 82211

VOPSEA HES PURPLE VL 49B 
OIL FLUIDE 97049

VOPSEA J 104 84104

VOPSEA J 104 B 940104

VOPSEA KAKI 83004

VOPSEA KANAT BLACK PASTE P98-S002

VOPSEA MARRON M3B 88003

VOPSEA MARRON M3B 98003

VOPSEA MASA PLASTICA 
ARC 1050-9771050

VOPSEA N 41 S 85041

VOPSEA N 60B 85060

VOPSEA N 60B 95060

VOPSEA N2B2 75022

VOPSEA N2B2 85022

VOPSEA N33 8533

VOPSEA N70 85070

VOPSEA N77 87530

VOPSEA NEGRU TITAN 402-71

VOPSEA ORANGE 21B SP 86021

VOPSEA ORANGE R 021 B 96120

VOPSEA ORANGE R120 B 86120

VOPSEA R120 86120

VOPSEA R178 96178

VOPSEA R181 86181

VOPSEA R181 96181

VOPSEA R185 96185

VOPSEA R49 B 86049

VOPSEA SOMALAC 205 339

VOPSEA SOMALAC CP 297 
NOIR TITAN  205375

VOPSEA SOMALAC DC 840 
ACIER  MAT 205466

VOPSEA SOMAPRIM AC 511 
NOIR CONDUCTEUR

VOPSEA THERNA METAL MIX 07253001

VOPSEA V101 B 99101

VOPSEA V89 97089

VOPSEA V95 87095

VOPSEA VERNIS ATOMIC 90181

VOPSEA VERT V 94 B 94087

VOPSEA VERT V92 87092

VOPSEA VERT V94 B 87094

VOPSEA VERT V96B 87096

VOPSEA VERT V96B 97096

VOPSEA VERT V97 87097

VOPSEA VIOLET V47B 87047

VOPSEA VL 46 87046

VOPSEA W 1B 89001

VOPSEA W 1B 99001

VOPSEA W46 BR 89046

Lista substanțelor/amestecurilor de substanțe chimice nepericuloase (clasificate conform Regulamentului CLP), utilizate pe amplasamentul Demgy Deva SRL în anul 2022 sunt următoarele:

Secția Cromare

CARBUNE ACTIV

CARBUNE ACTIV GRANULE

CELITE 535

CUPRU ANOZI 12 X 20

DUR- NI DN 304

ELPELYT PEARLBRITE CARRIER H

ELPELYT PEARLBRITE CARRIER K 4

FOCULANT

MACUPLEX ECR

MACUPLEX J 61

MACUPLEX T-675 CONDITIONER

MERKUR E

METEX ECOSTRIP A 703

METEX ECOSTRIP F 501

NIMAC 87 LRC

NIMAC SF DUCTILIZER

RASINA DEMINERALIZARE

SARE TABLETE

SARE TABLETE K02

SATINKOTE PEARL ADDITIVE

SOLUTIE PH HI 7010 1 L

SOLUTIE PH HI 7061 L

TITRIPLEX EDTA 0.1 MOL/L

TRILYTE FLASH CL COMPLEXOR

Secția Zincare

CLORURA DE POTASIU

CORROSIL PLUS BLACK 600 A2

PROTOLUX 3100 BRIGHTENER

PROTOLUX MODIFIER 2 X

PROTOLUX MODIFIER 2 X CONC

SOLUTIA PH HI 7007 1 L

SOLUTIE CONCENTRATA 
POMPA NAMOL

SOLUTIE PH HI 7004 1 L

SOLUTIE PH HI 7010 1 L

ZINC BILE

ZINC CIPSURI 14 X 20 MM

ZYLITE 290 CARRIER

ZYLITE STABILIZER

Laborator

SULFAT DE FIER SI AMONIU 
SOLUTIE 0.1M

ACETAT DE SODIU ANHIDRU

ALBASTRU DE BROMTIMOL 10 G

AMIDON SOLUBIL 100 G

AMIDON SOLUBIL 500 G

APA DISTILATA 5 L

CLORURA DE SODIU PENTRU ANALIZA

DIFLORURA DE AMONIU 500 G

ERIOCROM NEGRU T 25 G

IODURA DE POTASIU

MANITOL PT.DETERMINARE 
ACID BORIC

PIRIDIL-AZO-NAFTOL 5G

SILICAGEL ORANGE GRANULATIE 2-5 MM

SOLUTIE PH 7010 L 500 ML

SOLUTIE PH HI 7001L

SOLUTIE PH HI 7004/1L

SOLUTIE PH HI 7007/1L

SOLUTIE PH HI 7010/1L

SOLUTIE STD FLORURI 10 MG/L - 500 ML

SOLUTIE STD FLORURI 100MG/L - 500 ML

SULFAT DE AMONIU PT ANALIZA EMSURE

TIOSULFAT DE SODIU 0.1 MOL/L

TITRIPLEX EDTA 0.1 MOL/L

XILENOL ORANGE 1G

Atelier Suporți

PLASTISOL CATAFORESI  CRP 1914 VERDE

Tabel nr. 2.1. –Substanțele chimice utilizate pentru secția zincare (materii prime)

Cantitățile de substanțe și preparate chimice periculoase utilizate in sectia Zincare, pe parcursul anului 2022

| Sectia Zincare | UM | Stoc initial | Cantitate intrata | Cantitate consumata | Stoc final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACID AZOTIC 65% | kg | 930 | 400 | 1330 | 0 |
| ACID CLORHIDRIC 30-32% | kg | 0 | 6230 | 6698 | 0 |
| ACID SULFURIC 98% TEHNIC | kg | 0 | 1400 | 1400 | 0 |
| ADDITIVE WA 2 | kg | 21,5 | 0 | 0 | 21,5 |
| CORROSIL PLUS BLACK 600 B2 | kg | 41,8 | 0 | 41.8 | 0 |
| DECAPANT K 0815 | kg | 60 | 360 | 360 | 60 |
| ECOTRI NOCO | kg | 13,54 | 475 | 438.54 | 50 |
| PROTOLUX 3100 MAINTENACE | kg | 13,35 | 850 | 743,65 | 118,5 |
| PROTOLUX 3100 MAKE - UP | kg | 50,1 | 100 | 93,7 | 56,4 |
| SEALER 3500 WL | kg | 75 | 550 | 575 | 125 |
| SODA CAUSTICA FULGI | kg | 0 | 2075 | 2475 | 225 |
| SODA CAUSTICA SOLUTIE 48/50% | kg | 0 | 270 | 270 | 0 |
| TMT 15 | kg | 0 | 1070 | 745 | 325 |
| TRIDUR ZN H3 A | kg | 86,7 | 325 | 336,7 | 75 |
| TRIDUR ZN H3 B | kg | 64,7 | 325 | 387 | 102,7 |
| UNICLEAN 152 (DR) | kg | 50 | 1050 | 925 | 75 |
| UNICLEAN 215 | kg | 29,1 | 25 | 154,1 | 50 |
| UNICLEAN 280 | kg | 75 | 650 | 775 | 75 |
| UNICLEAN AG 226 | kg | 38,8 | 225 | 228,2 | 35,5 |
| UNIFIX ZN 3 - 13 | kg | 46,5 | 275 | 174,4 | 147,5 |
| ZYLITE 290 MAINTENANCE | kg | 110,8 | 275 | 281,8 | 104 |
| VAR 20 KG | sac | 73 | 120 | 152 | 41 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice nepericuloase utilizate in sectia Zincare, pe parcursul anului 2022

| Sectia Zincare | UM | Stoc initial | Cantitate intrata | Cantitate consumata | Stoc final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLUTIA PH HI 7007 1 L | buc. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SOLUTIE PH HI 7004 1 L | buc. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CLORURA DE POTASIU | kg | 200 | 500 | 450 | 250 |
| CORROSIL PLUS BLACK 600 A2 | kg | 41,5 | 0 | 41,5 | 0 |
| PROTOLUX 3100 BRIGHTENER | kg | 25 | 25 | 12,3 | 25 |
| PROTOLUX MODIFIER 2 X | kg | 66,1 | 250 | 233.7 | 82,4 |
| SOLUTIE CONCENTRATA POMPA NAMOL | kg | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ZINC BILE | kg | 175 | 1500 | 1025 | 625 |
| ZINC CIPSURI 14 X 20 MM | kg | 100 | 0 | 300 | 800 |
| ZYLITE 290 CARRIER | kg | 49,5 | 375 | 347,3 | 77,2 |
| ZYLITE STABILIZER | litri | 45 | 50 | 58,8 | 36,2 |

Tabel nr. 2.2. – Substanțele chimice utilizate pentru secția cromare (materii prime)

Cantitățile de substanțe și preparate chimice periculoase utilizate in sectia Cromare pe parcursul anului 2022

| Sectia Cromare | UM | Stoc initial | Cantitate intrata | Cantitate consumata | Stoc final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACID AZOTIC 65% | kg | 1200 | 11000 | 11480 | 720 |
| ACID BORIC | kg | 139.6 | 3100 | 2894,6 | 345 |
| ACID CLORHIDRIC 30/32% | kg | 2215 | 12100 | 12576 | 1739 |
| ACID FOSFORIC 85% TEHNIC | kg | 0 | 42 | 0 | 42 |
| ACID SULFURIC 98% TEHNIC | kg | 2386 | 30300 | 26667 | 5504 |
| AMONIAC | kg | 917 | 9318 | 10060 | 175 |
| ANHIDRIDA CROMICA | kg | 1210 | 8100 | 8211 | 1254 |
| APA OXIGENATA 35% | kg | 35 | 100 | 99,5 | 35,5 |
| BLACKHOLE MICROCLEAN | kg | 393 | 1850 | 1733 | 510 |
| CARBONAT DE BARIU | kg | 9 | 50 | 23,5 | 35,5 |
| CLORURA NICHEL | kg | 446 | 2000 | 2017 | 429 |
| DECAPANT SOLUTIE 3D | kg | 38 | 0 | 3 | 35 |
| DUR- NI DN 304 CONCENTRATE | kg | 16 | 25 | 26,75 | 14,25 |
| ENPLATE AD 485 | kg | 55 | 200 | 74 | 55 |
| HIPOCLORIT DE SODIU 14-15% | kg | 0 | 1200 | 1200 | 0 |
| HIPOCLORIT DE SODIU SOLUTIE | kg | 0 | 4930 | 4930 | 0 |
| MACUPLEX ULTRACEL 9369 | kg | 175 | 550 | 275 | 450 |
| METABISULFIT SODIU 20% | kg | 2500 | 63700 | 62600 | 3600 |
| NICHEL CHIPS | kg | 1320 | 3000 | 5250 | 0 |
| NICHEL RONDS | kg | 500 | 1500 | 490 | 500 |
| PERMANGANAT DE POTASIU | kg | 33 | 0 | 0 | 33 |
| PLUMB ANOZI PB93/SN7 1160X70X10 MM | kg | 371,7 | 0 | 229,5 | 142,2 |
| SODA CAUSTICA SOLUTIE 48/50 | kg | 3699 | 4610 | 5850 | 2459 |
| SULFAT CUPRU | kg | 241 | 3275 | 3366 | 150 |
| SULFAT NICHEL | kg | 710 | 21280 | 18205 | 3870 |
| ACID ACETIC 99% PHA GLACIAL | litri | 25 | 0 | 1 | 24 |
| CUMAC OPTIMA LEVELLER | litri | 200 | 725 | 707 | 218 |
| CUMAC OPTIMA BRIGTENER | litri | 247 | 775 | 772 | 250 |
| CUMAC OPTIMA MAKE - UP | litri | 361 | 1800 | 1649 | 512 |
| DE-CHROME FL 7032/C | litri | 27 | 175 | 186 | 16 |
| ELPELYT PEARLBRITE K5 ADDITIV | litri | 185,5 | 1000 | 566,5 | 619 |
| ELPELYT PEARLBRITE K6 ADDITIV | litri | 188 | 3000 | 2010,5 | 1177,5 |
| ELPERLYT NICHEL ADDITIVE P | litri | 23,9 | 100 | 64 | 59,9 |
| MACUPLEX C 394 | litri | 176 | 280 | 370,2 | 85,8 |
| MACUPLEX D 34 C | litri | 70,3 | 135 | 149,8 | 56,3 |
| MACUPLEX GS 50 | litri | 527 | 2460 | 2441,5 | 545,5 |
| MACUPLEX J 60 | litri | 360 | 0 | 100 | 260 |
| MACUPLEX J 64 | litri | 653 | 3100 | 2937 | 816 |
| MACUPLEX P | litri | 272,5 | 1725 | 1626 | 371,5 |
| MACUPLEX STR NPFX | litri | 173 | 500 | 540,5 | 132,5 |
| METEX ECOSTRIP FA 602 | litri | 215,9 | 460 | 565,9 | 110 |
| NIMAC 32 C WETER | litri | 73,5 | 75 | 108,5 | 40 |
| NIMAC 604 | litri | 225 | 650 | 595 | 280 |
| NIMAC GENIALE | litri | 75 | 125 | 125 | 75 |
| TRILYTE CP ADDITIVE 2 | litri | 0 | 350 | 0 | 350 |
| TRILYTE CP ADDITIVE 3 | litri | 0 | 100 | 0 |  |
| TRILYTE FLASH CL MAINT SALT | kg | 0 | 250 | 0 | 250 |
| TRILYTE FLASH CL ADDITIVE CR | kg | 0 | 200 | 0 | 200 |
| TRILYTE FLACH CL MAKE-UP | litri | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
| TRILYTE FLASH CL ADDITIVE FE | litri | 0 | 50 | 0 | 50 |
| TRILYTE FLASH CL WETTER | litri | 0 | 50 | 0 | 50 |
| CROMAT DE SODIU 100G | buc. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| METIL ORANGE 25 G | buc. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REACTIV HI 723-25 | buc. | 3 | 0 | 3 | 0 |
| SOLUTIE ELECTROLYTE F4 1 LTR | buc. | 1 | 2 | 1 | 2 |
| VAR 20 KG | sac | 0 | 3000 | 2940 | 60 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice nepericuloase utilizate in sectia Cromare, pe parcursul anului 2022

| Sectia Cromare | UM | Stoc initial | Cantitate intrata | Cantitate consumata | Stoc final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARBUNE ACTIV | kg | 170 | 800 | 427 | 282 |
| CELITE 535 | kg | 307 | 0 | 258,5 | 48,5 |
| CUPRU ANOZI 12 X 20 | kg | 970 | 13150 | 13410 | 2150 |
| DUR- NI DN 304 | kg | 2 | 50 | 51,4 | 0,6 |
| FLOCULANT | kg | 90 | 25 | 60 | 55 |
| MACUPLEX ECR | kg | 279 | 1950 | 1178,5 | 1050,5 |
| MERKUR E | kg | 251,5 | 200 | 338,5 | 113 |
| NIMAC SF DUCTILIZER | kg | 25 | 0 | 0 | 25 |
| SARE TABLETE | kg | 0 | 22350 | 19750 | 1300 |
| ELPELYT PEARLBRITE CARRIER H | litri | 182 | 725 | 715,1 | 191,9 |
| ELPELYT PEARLBRITE CARRIER K4 | litri | 172 | 850 | 1013,8 | 8,2 |
| MACUPLEX J 61 | litri | 712,4 | 2840 | 2587 | 965,4 |
| MACUPLEX T-675 CONDITIONER | litri | 46 | 425 | 445,1 | 50,9 |
| METEX ECOSTRIP A 703 | litri | 250 | 960 | 855 | 355 |
| METEX ECOSTRIP F 501 | litri | 490 | 1700 | 1740 | 610 |
| NIMAC 87 LRC | litri | 58,7 | 200 | 244.,1 | 14,6 |
| RASINA DEMINERALIZARE | litri | 174 | 1750 | 1922 | 2 |
| SATINKOTE PEARL ADDITIVE | litri | 369,5 | 1375 | 1094,8 | 649,7 |
| TRILYTE FLASH CL COMPLEXOR | litri | 0 | 300 | 0 | 300 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice periculoase utilizate in Laboratorul chimic, pe parcursul anului 2022

| Laborator | UM | Stoc initial | Cantitate intrata | Cantitate consumata | Stoc final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APA OXIGENATA 30% | kg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CLORURA DE AMONIU | kg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CLORURA DE BARIU DIHIDRAT | kg | 2,7 | 2 | 2 | 2,7 |
| CLORURA DE CALCIU ANHIDRA | kg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACETAT DE ETIL | litri | 13 | 36 | 41 | 8 |
| ACETONA | litri | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACID ACETIC GLACIAL 100% | litri | 2 | 2 | 3 | 1 |
| ACID CLORHIDRIC 0.5N | litri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ACID CLORHIDRIC 1N | litri | 3 | 1 | 3 | 1 |
| ACID CLORHIDRIC 37% | litri | 6 | 19 | 21 | 4 |
| ACID CLORHIDRIC 6 MOL/L | litri | 5,2 | 17,5 | 10,2 | 12,5 |
| ACID ORTO FOSFORIC 85% | litri | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACID SULFURIC 2.5 MOL/L 5 N | litri | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| ACID SULFURIC 95-97% | litri | 0,8 | 2 | 1.5 | 1,3 |
| ALCOOL ETILIC 96% | litri | 3 | 15 | 14 | 4 |
| ALCOOL IZOPROPILIC | litri | 15 | 0 | 11 | 4 |
| ALCOOL METILIC | litri | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AMONIAC SOLUTIE 25% | litri | 3,5 | 8 | 8 | 3,5 |
| CARBONAT DE POLIPROPILENA | litri | 3 | 0 | 0 | 3 |
| DICROMAT DE POTASIU 0.25 N | litri | 3,4 | 6 | 4.4 | 5 |
| HIDROXID DE SODIU 0.1 MOL/L | litri | 24 | 52 | 57 | 19 |
| HIDROXID DE SODIU 1N | litri | 3 | 4 | 4 | 3 |
| HIDROXID DE SODIU 5 MOL/L | litri | 3 | 0 | 0 | 3 |
| IOD IODURA DE POTASIU 0.1N | litri | 9 | 6 | 13 | 2 |
| PROPANOL EMPLURA 2.5 L | litri | 5 | 0 | 0 | 5 |
| SOLUTIE ELECTROLYTE F1 1 LTR | litri | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SOLUTIE ELECTROLYTE F22 1 LTR | litri | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SOLUTIE ELECTROLYTE F4 1LTR | litri | 0,5 | 2 | 0.5 | 2 |
| TOLUEN | litri | 5 | 0 | 0 | 5 |
| ADAOS PT.TARIE IONICA CLORURI | buc. | 134 | 200 | 236 | 98 |
| ADAOS PT.TARIE IONICA FLORURI 25 ML | buc. | 52 | 201 | 204 | 49 |
| AZOTAT DE ARGINT 0.1 N | buc. | 3 | 5 | 5 | 3 |
| BIFLORURA DE AMONIU TECH.95% 500 G | buc. | 1 | 3 | 3 | 1 |
| BROMURA BROMAT 1000 ML 0.1 N | buc. | 4 | 11 | 11 | 4 |
| DIFENILAMINA MIN.99 COD 242586 - 5G | buc. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DIFENILCARBAZIDA - REDOX INDICATOR 25 G | buc. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FENOLFTALEINA 25G | buc. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROSU DE BROMCREZOL 25G | buc. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AZOTAT DE ARGINT 0.1 N | fiola | 3 | 5 | 5 | 3 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice nepericuloase utilizate in Laboratorul chimic, pe parcursul anului 2022

| Laborator | UM | Stoc initial | Cantitate intrata | Cantitate consumata | Stoc final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACETAT DE SODIU ANHIDRU | kg | 1,2 | 2 | 0.8 | 2,4 |
| AMIDON SOLUBIL 500 G | kg | 1 | 0.5 | 1 | 0,5 |
| CLORURA DE SODIU PENTRU ANALIZA | kg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DIFLORURA DE AMONIU 500 G | kg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IODURA DE POTASIU | kg | 1,25 | 3 | 1,75 | 2,5 |
| MANITOL PT.DETERMINARE ACID BORIC | kg | 0,5 | 3 | 1,5 | 2 |
| SILICAGEL ORANGE GRANULATIE 2-5 MM | kg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SULFAT DE AMONIU PT ANALIZA EMSURE | kg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SULFAT DE FIER SI AMONIU SOLUTIE 0.1M | litri | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| SOLUTIE PH HI 7001L | litri | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOLUTIE PH HI 7004/1L | litri | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOLUTIE PH HI 7007/1L | litri | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOLUTIE PH HI 7010/1L | litri | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOLUTIE STD FLORURI 10 MG/L - 500 ML | litri | 0,8 | 3 | 3,2 | 0,3 |
| TIOSULFAT DE SODIU 0.1 MOL/L | litri | 16 | 40 | 32 | 24 |
| TITRIPLEX EDTA 0.1 MOL/L | litri | 13,5 | 8 | 11 | 10,5 |
| ALBASTRU DE BROMTIMOL 10 G | buc. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| APA DISTILATA 5 L | buc. | 53 | 117 | 164 | 6 |
| ERIOCROM NEGRU T 25 G | buc. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PIRIDIL-AZO-NAFTOL 5G | buc. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOLUTIE PH 7010 L 500 ML | buc. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| XILENOL ORANGE 1G | buc. | 1 | 0 | 0 | 1 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice periculoase utilizate in Atelierul suporti, pe parcursul anului 2022

| Atelier Suporti | UM | Stoc initial | Cantitate intrata | Cantitate consumata | Stoc final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMER+ PLASTISOL BIANCO | litri | 11 | 25 | 21 | 13 |
| ARGON IMBUTELIAT | mc | 5,7 | 32,1 | 26,4 | 0 |
| CORGON IMBUTELIAT | mc | 6,8 | 23,6 | 30,4 | 0 |
| OXIGEN IMBUTELIAT | mc | 5 | 10,5 | 10,5 | 5 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice nepericuloase utilizate in Atelierul suporti, pe parcursul anului 2022

| Atelier Suporti | UM | Stoc initial | Cantitate intrata | Cantitate consumata | Stoc final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLASTISOL CATAFORESI CRP 1914 VERDE | kg | 120 | 720 | 780 | 60 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice periculoase utilizate in sectia Vopsitorie, pe parcursul anului 2022

| Sectia Vopsitorie | UM | Stoc initial | Cantitate intrata | Cantitate consumata | Stoc final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALEXIT APRET400 | kg | 4,1 | 0 | 0 | 4,1 |
| ALEXIT DECKLAK 461 – 57 | kg | 25 | 0 | 0 | 25 |
| ALEXIT GRUNDIERUNG 463 - 59 | kg | 61,6 | 0 | 36 | 25,6 |
| ALEXIT GRUNDIERUNG 463 – 36 | kg | 19 | 0 | 0 | 19 |
| APRET 89618 | kg | 217,2 | 150 | 282,2 | 85 |
| APRET VIMOPLAST PL211 FXT | kg | 20 | 0 | 20 | 0 |
| DECAPANT K 0815 | kg | 60 | 360 | 360 | 60 |
| DILUANT 901 – 13 | kg | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 |
| DILUANT 901 – 86 | kg | 75 | 0 | 74 | 1 |
| DILUANT VOPSEA METALIZATA TF 4006 – 961520 | kg | 90 | 0 | 0 | 90 |
| EMAIL PU 6001 RAL 9003 E MAT | kg | 7,21 | 0 | 7,21 | 0 |
| INTARITOR 405 – 20 | kg | 13 | 0 | 10 | 3 |
| INTARITOR 405 – 60 | kg | 6,15 | 0 | 0 | 6,15 |
| INTARITOR 450 | kg | 8,24 | 0 | 5.5 | 2,74 |
| INTARITOR 85022 | kg | 5,39 | 0 | 5,39 | 0 |
| INTARITOR HA 4108 | kg | 115 | 2490 | 2359,5 | 289 |
| KANACRYL 8409764 MANHATTAN GRAY 764 | kg | 303 | 1485 | 1665 | 233 |
| KANACRYL 8409778 METALIC DARK GRAY ARC 1050 | kg | 450 | 2100 | 2464 | 86 |
| KANACRYL 8409957 METALIK JOYU GRI ARC 1165 | kg | 56 | 405 | 431 | 30 |
| KANACRYL HARDENER 0142 | kg | 81 | 825 | 876 | 30 |
| KANAT THINNER 0610 | kg | 150,5 | 2016 | 2091.5 | 75 |
| KIT CHROME 42129 – 320129 | kg | 4,7 | 40 | 41,8 | 2,9 |
| KIT CHROME 42129 – 82129 | kg | 48,8 | 360 | 350,8 | 58 |
| KIT CHROME B002 43004 – 33004 | kg | 3,5 | 5 | 3.5 | 5 |
| KIT CHROME B002 43004 – 93004 | kg | 31,5 | 45 | 31,5 | 45 |
| LAC 20 NOIR RUGUEUX NR71B 95071 | kg | 29,5 | 505 | 397,5 | 137 |
| TUCPIN | kg | 400 | 2400 | 2550 | 250 |
| VOPSEA 10 BLEU PETROLE B180 81180 | kg | 0 | 176 | 117 | 59 |
| VOPSEA 10 VERT AMANDE STOCKLI V100 87100 | kg | 0 | 227 | 151 | 76 |
| VOPSEA 15 BLEU ATOMIC B181 81181 | kg | 6 | 97 | 93 | 10 |
| VOPSEA 15 BLEU B 201 B 81201 | kg | 0 | 25,5 | 4 | 21,5 |
| VOPSEA 15 BLEU B200B 81200 | kg | 0 | 50 | 25 | 25 |
| VOPSEA 15 BLEU B202 B 81202 | kg | 0 | 26,5 | 4 | 22,5 |
| VOPSEA 15 BLEU B203B (7462C) 81203 | kg | 0 | 24 | 5 | 19 |
| VOPSEA 15 BROWN BR004 B 88004 | kg | 0 | 31,3 | 6 | 25,3 |
| VOPSEA 15 GREY G245 82245 | kg | 0 | 35 | 4 | 31 |
| VOPSEA 15 GRIS G 237 B 82237 | kg | 0 | 24 | 3 | 21 |
| VOPSEA 15 ROUGE R 181 B 86181 NOUVELLE FORMULE | kg | 0 | 50 | 50 | 0 |
| VOPSEA 15 SOURS COUCHE PURPLE VL 87049 | kg | 0 | 10 | 5 | 5 |
| VOPSEA 15 VERT V102B 87102 | kg | 0 | 51 | 30 | 21 |
| VOPSEA 15 VIOLET VL 48 B 87048 | kg | 0 | 49 | 35 | 14 |
| VOPSEA 20 VERT RAL 6026 84047 | kg | 10 | 0 | 0 | 10 |
| VOPSEA B173 91173 | kg | 7 | 67,8 | 66,7 | 8,1 |
| VOPSEA B177 81177 | kg | 29 | 304,8 | 286,8 | 47 |
| VOPSEA BLANC W 042 99042 | kg | 22 | 50 | 47 | 25 |
| VOPSEA BLEU B178 81178 | kg | 10 | 110 | 77,5 | 42,5 |
| VOPSEA CAMELION 85047 | kg | 7 | 125,5 | 71,5 | 61 |
| VOPSEA G 149 920150 | kg | 80,6 | 50 | 93,1 | 37,5 |
| VOPSEA G 149 B 82149 | kg | 51 | 0 | 0 | 51 |
| VOPSEA G 149 B BRILLANT 920150 | kg | 80,6 | 50 | 93,1 | 37,5 |
| VOPSEA G 149 SATINE 920149 | kg | 0 | 100 | 100 | 0 |
| VOPSEA G 150 72150 | kg | 32 | 0 | 0 | 32 |
| VOPSEA G 150 82150 | kg | 17,4 | 0 | 0 | 17,4 |
| VOPSEA G 211 82211 | kg | 39,2 | 275 | 274,2 | 40 |
| VOPSEA HES PURPLE VL 49B OIL FLUIDE 97049 | kg | 0 | 10 | 5 | 5 |
| VOPSEA J 104 84104 | kg | 32,8 | 50 | 75,8 | 7 |
| VOPSEA J 104 B 940104 | kg | 36 | 50 | 78 | 8 |
| VOPSEA KAKI 83004 | kg | 25 | 25 | 31 | 19 |
| VOPSEA KANAT BLACK PASTE P98-S002 | kg | 0 | 3 | 0 | 3 |
| VOPSEA MARRON M3B 88003 | kg | 14 | 50,8 | 34,5 | 30,3 |
| VOPSEA MARRON M3B 98003 | kg | 30 | 51 | 53 | 28 |
| VOPSEA MASA PLASTICA ARC 1050 – 9771050 | kg | 144 | 0 | 0 | 144 |
| VOPSEA N 41 S 85041 | kg | 18,9 | 525 | 441,9 | 102 |
| VOPSEA N 60B 85060 | kg | 71 | 180 | 216 | 35 |
| VOPSEA N 60B 95060 | kg | 64 | 205 | 231 | 38 |
| VOPSEA N2B2 75022 | kg | 18,6 | 225 | 220,6 | 23 |
| VOPSEA N2B2 85022 | kg | 38,8 | 575 | 521,3 | 92,5 |
| VOPSEA N33 8533 | kg | 11,3 | 200 | 141,3 | 70 |
| VOPSEA N70 85070 | kg | 10,15 | 0 | 10,15 | 0 |
| VOPSEA N77 87530 | kg | 45,7 | 0 | 17,7 | 28 |
| VOPSEA NEGRU TITAN 402 – 71 | kg | 98,9 | 0 | 26 | 72,9 |
| VOPSEA ORANGE 21B SP 86021 | kg | 6,7 | 0 | 6,7 | 0 |
| VOPSEA ORANGE R 021 B 96120 | kg | 3 | 10,2 | 10 | 3,2 |
| VOPSEA ORANGE R120 B 86120 | kg | 4,5 | 11,6 | 11,5 | 4,6 |
| VOPSEA R178 96178 | kg | 8,5 | 0 | 8.5 | 0 |
| VOPSEA R181 86181 | kg | 32 | 668,9 | 642,6 | 58,3 |
| VOPSEA R181 96181 | kg | 28 | 724,3 | 646,3 | 106 |
| VOPSEA R185 96185 | kg | 4 | 0 | 4 | 0 |
| VOPSEA R49 B 86049 | kg | 16,5 | 0 | 16,5 | 0 |
| VOPSEA SOMALAC 205 339 | kg | 18,8 | 0 | 37,6 | 0 |
| VOPSEA SOMALAC CP 297 NOIR TITAN 205375 | kg | 949 | 10580 | 11346 | 868 |
| VOPSEA SOMALAC DC 840 ACIER MAT 205466 | kg | 0 | 1576 | 549 | 1027 |
| VOPSEA SOMAPRIM AC 511 NOIR CONDUCTEUR | kg | 0 | 1620 | 750 | 870 |
| VOPSEA THERNA METAL MIX 07253001 | kg | 11,25 | 12 | 23,25 | 0 |
| VOPSEA V101 B 99101 | kg | 16 | 61,5 | 54,5 | 23 |
| VOPSEA V89 97089 | kg | 3 | 0 | 3 | 0 |
| VOPSEA V95 87095 | kg | 23,2 | 0 | 0 | 23,2 |
| VOPSEA VERNIS ATOMIC 90181 | kg | 6,5 | 110 | 91,5 | 25 |
| VOPSEA VERT V 94 B 94087 | kg | 26,4 | 0 | 0 | 26,4 |
| VOPSEA VERT V92 87092 | kg | 9 | 0 | 9 | 0 |
| VOPSEA VERT V94 B 87094 | kg | 35,9 | 0 | 0 | 35,9 |
| VOPSEA VERT V96B 87096 | kg | 14,9 | 93,6 | 78,5 | 30 |
| VOPSEA VERT V96B 97096 | kg | 34,4 | 93,5 | 101,9 | 26 |
| VOPSEA VERT V97 87097 | kg | 25 | 0 | 0 | 25 |
| VOPSEA VIOLET V47B 87047 | kg | 14,5 | 0 | 0 | 14,5 |
| VOPSEA VL 46 87046 | kg | 20,1 | 0 | 20,1 | 0 |
| VOPSEA W 1B 89001 | kg | 100,9 | 0 | 30,9 | 70 |
| VOPSEA W 1B 99001 | kg | 13 | 50 | 34 | 29 |
| VOPSEA W46 BR 89046 | kg | 3 | 100 | 78 | 25 |
| DILUANT 1 H 165 | litri | 0 | 1275 | 467 | 808 |
| DILUANT 1 H 166 | litri | 1370 | 4250 | 4676 | 1011 |
| DILUANT 2052 D | litri | 300 | 6100 | 5600 | 800 |
| DILUANT 4543 | litri | 0 | 1350 | 540 | 810 |
| DILUANT 7355 | litri | 1557 | 3500 | 4246 | 811 |
| DILUANT CV 211 | litri | 46 | 0 | 46 | 0 |
| DILUANT KLAR NITRO 25 L | litri | 0 | 4000 | 3550 | 450 |
| INTARITOR 70135 | litri | 220 | 1700 | 1803 | 117 |
| INTARITOR DURCISSER PD 4525 | litri | 0 | 180 | 58,95 | 121,05 |
| INTARITOR DURCISSEUR 16 | litri | 4,85 | 0 | 4,85 | 0 |
| INTARITOR DURCISSEUR PD 4700 | litri | 0 | 595 | 83 | 512 |
| LAC 90000 | litri | 170 | 1105 | 966 | 309 |
| LAC 90050 | litri | 0 | 200 | 89 | 111 |
| LAC NT 12 900012 | litri | 20,83 | 0 | 20,83 | 0 |
| LAC NT 18 S 900018 | litri | 70,1 | 285 | 326,1 | 29 |
| PRIMER ADERENTA 70693 | litri | 242 | 375 | 424 | 193 |
| LUBREFIANT USCAT 300 ML | buc. | 0 | 78 | 78 | 0 |

Cantitățile anuale de materiale auxiliare aferente instalației de zincare sunt prezentate în tabelul nr. 2.2.

Tabel nr. 2.2.

| Denumire comerciala materiale consumabile | Loc de depozitare | Cantităţi anuale |
| --- | --- | --- |
| Filtre-Filtru presa-Epurare | Hala depozit | 60 Buc |
| Saci Rafie Big-Bag |  | 275 Buc |
| Filtru Ltech 20'' 10 Um |  | 87 Buc |

Materiile prime si materialele auxiliare consumate si maxim stocate aferente secțiilor zincare, cromare, vopsitorie, statii epurarea apelor uzate, Laborator sunt prezentate în tabelul 2.3:

Tabel nr. 2.3. - Cantități anuale de materiile prime pentru secțiile zincare, cromare,  vopsire și Laborator.

Cantitățile de substanțe și preparate chimice periculoase consumate si maxim stocate aferente sectiei Zincare, pe parcursul anului 2022

| Sectia Zincare | UM | Cantitate consumata | Cantitatea maxima stocata |
| --- | --- | --- | --- |
| ACID AZOTIC 65% | kg | 1330 | 0 |
| ACID CLORHIDRIC 30-32% | kg | 6698 | 2314 |
| ACID SULFURIC 98% TEHNIC | kg | 1400 | 1400 |
| ADDITIVE WA 2 | kg | 0 | 21,5 |
| CORROSIL PLUS BLACK 600 B2 | kg | 41.8 | 41,8 |
| DECAPANT K 0815 | kg | 360 | 60 |
| ECOTRI NOCO | kg | 438.54 | 148,24 |
| PROTOLUX 3100 MAINTENACE | kg | 743,65 | 225,9 |
| PROTOLUX 3100 MAKE - UP | kg | 93,7 | 62,6 |
| SEALER 3500 WL | kg | 575 | 225 |
| SODA CAUSTICA FULGI | kg | 2475 | 1145 |
| SODA CAUSTICA SOLUTIE 48/50% | kg | 270 | 0 |
| TMT 15 | kg | 745 | 325 |
| TRIDUR ZN H3 A | kg | 336,7 | 123,5 |
| TRIDUR ZN H3 B | kg | 387 | 142,8 |
| UNICLEAN 152 (DR) | kg | 925 | 250 |
| UNICLEAN 215 | kg | 154,1 | 75 |
| UNICLEAN 280 | kg | 775 | 275 |
| UNICLEAN AG 226 | kg | 228,2 | 153,2 |
| UNIFIX ZN 3 - 13 | kg | 174,4 | 159,8 |
| ZYLITE 290 MAINTENANCE | kg | 281,8 | 211,6 |
| VAR 20 KG | sac | 152 | 67 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice nepericuloase consumate si maxim stocate aferente sectiei Zincare, pe parcursul anului 2022

| Sectia Zincare | UM | Cantitate consumata | Cantitatea maxima stocata |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLUTIA PH HI 7007 1 L | buc. | 0 | 1 |
| SOLUTIE PH HI 7004 1 L | buc. | 0 | 1 |
| CLORURA DE POTASIU | kg | 450 | 500 |
| CORROSIL PLUS BLACK 600 A2 | kg | 41,5 | 41,5 |
| PROTOLUX 3100 BRIGHTENER | kg | 12,3 | 25 |
| PROTOLUX MODIFIER 2 X | kg | 233,7 | 116,9 |
| SOLUTIE CONCENTRATA POMPA NAMOL | kg | 3 | 3 |
| ZINC BILE | kg | 1025 | 650 |
| ZINC CIPSURI 14 X 20 MM | kg | 300 | 1025 |
| ZYLITE 290 CARRIER | kg | 347,3 | 185,2 |
| ZYLITE STABILIZER | litri | 58,8 | 51,2 |

Substanțele chimice utilizate pentru secția cromare (materii prime)

Cantitățile de substanțe și preparate chimice periculoase consumate si maxim stocate aferente sectiei Cromare pe parcursul anului 2022

| Sectia Cromare | UM | Cantitate consumata | Cantitatea maxima stocata |
| --- | --- | --- | --- |
| ACID AZOTIC 65% | kg | 11480 | 2330 |
| ACID BORIC | kg | 2894,6 | 1313,6 |
| ACID CLORHIDRIC 30/32% | kg | 12576 | 4064 |
| ACID FOSFORIC 85% TEHNIC | kg | 0 | 42 |
| ACID SULFURIC 98% TEHNIC | kg | 26667 | 6313 |
| AMONIAC | kg | 10060 | 1139 |
| ANHIDRIDA CROMICA | kg | 8211 | 1365 |
| APA OXIGENATA 35% | kg | 99,5 | 64,5 |
| BLACKHOLE MICROCLEAN | kg | 1733 | 767 |
| CARBONAT DE BARIU | kg | 23,5 | 41,3 |
| CLORURA NICHEL | kg | 2017 | 634 |
| DECAPANT SOLUTIE 3D | kg | 3 | 38 |
| DUR- NI DN 304 CONCENTRATE | kg | 26,75 | 18,25 |
| ENPLATE AD 485 | kg | 74 | 155 |
| HIPOCLORIT DE SODIU 14-15% | kg | 1200 | 1200 |
| HIPOCLORIT DE SODIU SOLUTIE | kg | 4930 | 1220 |
| MACUPLEX ULTRACEL 9369 | kg | 275 | 493 |
| METABISULFIT SODIU 20% | kg | 62600 | 3900 |
| NICHEL CHIPS | kg | 5250 | 1610 |
| NICHEL RONDS | kg | 490 | 1190 |
| PERMANGANAT DE POTASIU | kg | 0 | 33 |
| PLUMB ANOZI PB93/SN7 1160X70X10 MM | kg | 229,5 | 321,7 |
| SODA CAUSTICA SOLUTIE 48/50 | kg | 5850 | 3699 |
| SULFAT CUPRU | kg | 3366 | 785 |
| SULFAT NICHEL | kg | 18205 | 3870 |
| ACID ACETIC 99% PHA GLACIAL | litri | 1 | 25 |
| CUMAC OPTIMA LEVELLER | litri | 707 | 248 |
| CUMAC OPTIMA BRIGTENER | litri | 772 | 250 |
| CUMAC OPTIMA MAKE - UP | litri | 1649 | 512 |
| DE-CHROME FL 7032/C | litri | 186 | 84,2 |
| ELPELYT PEARLBRITE K5 ADDITIV | litri | 566,5 | 702 |
| ELPELYT PEARLBRITE K6 ADDITIV | litri | 2010,5 | 1177,5 |
| ELPERLYT NICHEL ADDITIVE P | litri | 64 | 86,1 |
| MACUPLEX C 394 | litri | 370,2 | 221,8 |
| MACUPLEX D 34 C | litri | 149,8 | 73,3 |
| MACUPLEX GS 50 | litri | 2441,5 | 604,5 |
| MACUPLEX J 60 | litri | 100 | 360 |
| MACUPLEX J 64 | litri | 2937 | 940 |
| MACUPLEX P | litri | 1626 | 413,5 |
| MACUPLEX STR NPFX | litri | 540,5 | 228,5 |
| METEX ECOSTRIP FA 602 | litri | 565,9 | 247,4 |
| NIMAC 32 C WETER | litri | 108,5 | 110 |
| NIMAC 604 | litri | 595 | 305 |
| NIMAC GENIALE | litri | 125 | 125 |
| TRILYTE CP ADDITIVE 2 | litri | 0 | 350 |
| TRILYTE CP ADDITIVE 3 | litri | 0 | 100 |
| TRILYTE FLASH CL MAINT SALT | kg | 0 | 250 |
| TRILYTE FLASH CL ADDITIVE CR | kg | 0 | 200 |
| TRILYTE FLACH CL MAKE-UP | litri | 0 | 3000 |
| TRILYTE FLASH CL ADDITIVE FE | litri | 0 | 50 |
| TRILYTE FLASH CL WETTER | litri | 0 | 50 |
| CROMAT DE SODIU 100G | buc. | 0 | 1 |
| METIL ORANGE 25 G | buc. | 0 | 1 |
| REACTIV HI 723-25 | buc. | 3 | 3 |
| SOLUTIE ELECTROLYTE F4 1 LTR | buc. | 1 | 2 |
| VAR 20 KG | sac | 2940 | 900 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice nepericuloase consumate si maxim stocate aferente sectiei Cromare, pe parcursul anului 2022

| Sectia Cromare | UM | Cantitate consumata | Cantitatea maxima stocata |
| --- | --- | --- | --- |
| CARBUNE ACTIV | kg | 427 | 488 |
| CELITE 535 | kg | 258,5 | 287 |
| CUPRU ANOZI 12 X 20 | kg | 13410 | 2880 |
| DUR- NI DN 304 | kg | 51,4 | 17 |
| FLOCULANT | kg | 60 | 90 |
| MACUPLEX ECR | kg | 1178,5 | 1101,5 |
| MERKUR E | kg | 338,5 | 251,5 |
| NIMAC SF DUCTILIZER | kg | 0 | 25 |
| SARE TABLETE | kg | 19750 | 3800 |
| ELPELYT PEARLBRITE CARRIER H | litri | 715,1 | 276,5 |
| ELPELYT PEARLBRITE CARRIER K4 | litri | 1013,8 | 308,5 |
| MACUPLEX J 61 | litri | 2587 | 965,4 |
| MACUPLEX T-675 CONDITIONER | litri | 445,1 | 321,6 |
| METEX ECOSTRIP A 703 | litri | 855 | 477 |
| METEX ECOSTRIP F 501 | litri | 1740 | 705 |
| NIMAC 87 LRC | litri | 244.,1 | 159 |
| RASINA DEMINERALIZARE | litri | 1922 | 271 |
| SATINKOTE PEARL ADDITIVE | litri | 1094,8 | 649,7 |
| TRILYTE FLASH CL COMPLEXOR | litri | 0 | 250 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice periculoase consumate si maxim stocate aferente Laboratorului chimic, pe parcursul anului 2022

| Laborator | UM | Cantitate consumata | Cantitatea maxima stocata |
| --- | --- | --- | --- |
| APA OXIGENATA 30% | kg | 0 | 2 |
| CLORURA DE AMONIU | kg | 0 | 1 |
| CLORURA DE BARIU DIHIDRAT | kg | 2 | 41,3 |
| CLORURA DE CALCIU ANHIDRA | kg | 0 | 1 |
| ACETAT DE ETIL | litri | 41 | 8 |
| ACETONA | litri | 0 | 1 |
| ACID ACETIC GLACIAL 100% | litri | 3 | 1 |
| ACID CLORHIDRIC 0.5N | litri | 0 | 2 |
| ACID CLORHIDRIC 1N | litri | 3 | 3 |
| ACID CLORHIDRIC 37% | litri | 21 | 6 |
| ACID CLORHIDRIC 6 MOL/L | litri | 10,2 | 14,5 |
| ACID ORTO FOSFORIC 85% | litri | 0 | 1 |
| ACID SULFURIC 2.5 MOL/L 5 N | litri | 0 | 2,5 |
| ACID SULFURIC 95-97% | litri | 1.5 | 1,4 |
| ALCOOL ETILIC 96% | litri | 14 | 4 |
| ALCOOL IZOPROPILIC | litri | 11 | 14 |
| ALCOOL METILIC | litri | 2 | 2 |
| AMONIAC SOLUTIE 25% | litri | 8 | 4 |
| CARBONAT DE POLIPROPILENA | litri | 0 | 3 |
| DICROMAT DE POTASIU 0.25 N | litri | 4.4 | 6 |
| HIDROXID DE SODIU 0.1 MOL/L | litri | 57 | 28 |
| HIDROXID DE SODIU 1N | litri | 4 | 4 |
| HIDROXID DE SODIU 5 MOL/L | litri | 0 | 3 |
| IOD IODURA DE POTASIU 0.1N | litri | 13 | 8 |
| PROPANOL EMPLURA 2.5 L | litri | 0 | 5 |
| SOLUTIE ELECTROLYTE F1 1 LTR | litri | 0 | 2 |
| SOLUTIE ELECTROLYTE F22 1 LTR | litri | 0 | 2 |
| SOLUTIE ELECTROLYTE F4 1LTR | litri | 0.5 | 2 |
| TOLUEN | litri | 0 | 5 |
| ADAOS PT.TARIE IONICA CLORURI | buc. | 236 | 190 |
| ADAOS PT.TARIE IONICA FLORURI 25 ML | buc. | 204 | 100 |
| AZOTAT DE ARGINT 0.1 N | buc. | 5 | 4 |
| BIFLORURA DE AMONIU TECH.95% 500 G | buc. | 3 | 2 |
| BROMURA BROMAT 1000 ML 0.1 N | buc. | 11 | 5 |
| DIFENILAMINA MIN.99 COD 242586 - 5G | buc. | 0 | 1 |
| DIFENILCARBAZIDA - REDOX INDICATOR 25 G | buc. | 0 | 1 |
| FENOLFTALEINA 25G | buc. | 0 | 1 |
| ROSU DE BROMCREZOL 25G | buc. | 0 | 1 |
| AZOTAT DE ARGINT 0.1 N | fiola | 5 | 4 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice nepericuloase consumate si maxim stocate aferente Laboratorului chimic, pe parcursul anului 2022

| Laborator | UM | Cantitate consumata | Cantitatea maxima stocata |
| --- | --- | --- | --- |
| ACETAT DE SODIU ANHIDRU | kg | 0.8 | 2,5 |
| AMIDON SOLUBIL 500 G | kg | 1 | 1 |
| CLORURA DE SODIU PENTRU ANALIZA | kg | 0 | 1 |
| DIFLORURA DE AMONIU 500 G | kg | 0 | 1 |
| IODURA DE POTASIU | kg | 1,75 | 3 |
| MANITOL PT.DETERMINARE ACID BORIC | kg | 1,5 | 2 |
| SILICAGEL ORANGE GRANULATIE 2-5 MM | kg | 0 | 1 |
| SULFAT DE AMONIU PT ANALIZA EMSURE | kg | 0 | 1 |
| SULFAT DE FIER SI AMONIU SOLUTIE 0.1M | litri | 0 | 2,5 |
| SOLUTIE PH HI 7001L | litri | 0 | 1 |
| SOLUTIE PH HI 7004/1L | litri | 0 | 1 |
| SOLUTIE PH HI 7007/1L | litri | 0 | 1 |
| SOLUTIE PH HI 7010/1L | litri | 0 | 1 |
| SOLUTIE STD FLORURI 10 MG/L - 500 ML | litri | 3,2 | 1,3 |
| TIOSULFAT DE SODIU 0.1 MOL/L | litri | 32 | 29 |
| TITRIPLEX EDTA 0.1 MOL/L | litri | 11 | 12 |
| ALBASTRU DE BROMTIMOL 10 G | buc. | 0 | 1 |
| APA DISTILATA 5 L | buc. | 164 | 21 |
| ERIOCROM NEGRU T 25 G | buc. | 0 | 1 |
| PIRIDIL-AZO-NAFTOL 5G | buc. | 0 | 1 |
| SOLUTIE PH 7010 L 500 ML | buc. | 1 | 1 |
| XILENOL ORANGE 1G | buc. | 0 | 1 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice periculoase consumate si maxim stocate aferente Atelierului suporti, pe parcursul anului 2022

| Atelier Suporti | UM | Cantitate consumata | Cantitatea maxima stocata |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMER+ PLASTISOL BIANCO | litri | 21 | 27 |
| ARGON IMBUTELIAT | mc | 26,4 | 21,4 |
| CORGON IMBUTELIAT | mc | 30,4 | 11,8 |
| OXIGEN IMBUTELIAT | mc | 10,5 | 15,5 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice nepericuloase consumate si maxim stocate aferente Atelierului suporti, pe parcursul anului 2022

| Atelier Suporti | UM | Cantitate consumata | Cantitatea maxima stocata |
| --- | --- | --- | --- |
| PLASTISOL CATAFORESI CRP 1914 VERDE | kg | 780 | 690 |

Cantitățile de substanțe și preparate chimice periculoase consumate si maxim stocate aferente sectiei Vopsitorie, pe parcursul anului 2022

| Sectia Vopsitorie | UM | Cantitate consumata | Cantitatea maxima stocata |
| --- | --- | --- | --- |
| ALEXIT APRET400 | kg | 0 | 4,1 |
| ALEXIT DECKLAK 461 – 57 | kg | 0 | 25 |
| ALEXIT GRUNDIERUNG 463 - 59 | kg | 36 | 47,6 |
| ALEXIT GRUNDIERUNG 463 – 36 | kg | 0 | 19 |
| APRET 89618 | kg | 282,2 | 192 |
| APRET VIMOPLAST PL211 FXT | kg | 20 | 20 |
| DECAPANT K 0815 | kg | 360 | 60 |
| DILUANT 901 – 13 | kg | 0 | 8,5 |
| DILUANT 901 – 86 | kg | 74 | 45 |
| DILUANT VOPSEA METALIZATA TF 4006 – 961520 | kg | 0 | 90 |
| EMAIL PU 6001 RAL 9003 E MAT | kg | 7,21 | 0 |
| INTARITOR 405 – 20 | kg | 10 | 9 |
| INTARITOR 405 – 60 | kg | 0 | 6,15 |
| INTARITOR 450 | kg | 5.5 | 6,24 |
| INTARITOR 85022 | kg | 5,39 | 5,39 |
| INTARITOR HA 4108 | kg | 2359,5 | 1264 |
| KANACRYL 8409764 MANHATTAN GRAY 764 | kg | 1665 | 582 |
| KANACRYL 8409778 METALIC DARK GRAY ARC 1050 | kg | 2464 | 497 |
| KANACRYL 8409957 METALIK JOYU GRI ARC 1165 | kg | 431 | 180 |
| KANACRYL HARDENER 0142 | kg | 876 | 166 |
| KANAT THINNER 0610 | kg | 2091.5 | 420 |
| KIT CHROME 42129 – 320129 | kg | 41,8 | 10,9 |
| KIT CHROME 42129 – 82129 | kg | 350,8 | 118,5 |
| KIT CHROME B002 43004 – 33004 | kg | 3.5 | 7,4 |
| KIT CHROME B002 43004 – 93004 | kg | 31,5 | 66,5 |
| LAC 20 NOIR RUGUEUX NR71B 95071 | kg | 397,5 | 153,5 |
| TUCPIN | kg | 2550 | 1200 |
| VOPSEA 10 BLEU PETROLE B180 81180 | kg | 117 | 99 |
| VOPSEA 10 VERT AMANDE STOCKLI V100 87100 | kg | 151 | 115,04 |
| VOPSEA 15 BLEU ATOMIC B181 81181 | kg | 93 | 69,5 |
| VOPSEA 15 BLEU B 201 B 81201 | kg | 4 | 21,5 |
| VOPSEA 15 BLEU B200B 81200 | kg | 25 | 25 |
| VOPSEA 15 BLEU B202 B 81202 | kg | 4 | 22,5 |
| VOPSEA 15 BLEU B203B (7462C) 81203 | kg | 5 | 19 |
| VOPSEA 15 BROWN BR004 B 88004 | kg | 6 | 25,3 |
| VOPSEA 15 GREY G245 82245 | kg | 4 | 31 |
| VOPSEA 15 GRIS G 237 B 82237 | kg | 3 | 21 |
| VOPSEA 15 ROUGE R 181 B 86181 NOUVELLE FORMULE | kg | 50 | 10 |
| VOPSEA 15 SOURS COUCHE PURPLE VL 87049 | kg | 5 | 5 |
| VOPSEA 15 VERT V102B 87102 | kg | 30 | 21 |
| VOPSEA 15 VIOLET VL 48 B 87048 | kg | 35 | 14 |
| VOPSEA 20 VERT RAL 6026 84047 | kg | 0 | 10 |
| VOPSEA B173 91173 | kg | 66,7 | 41,7 |
| VOPSEA B177 81177 | kg | 286,8 | 85,8 |
| VOPSEA BLANC W 042 99042 | kg | 47 | 25 |
| VOPSEA BLEU B178 81178 | kg | 77,5 | 42,5 |
| VOPSEA CAMELION 85047 | kg | 71,5 | 85 |
| VOPSEA G 149 920150 | kg | 93,1 | 43,6 |
| VOPSEA G 149 B 82149 | kg | 0 | 51 |
| VOPSEA G 149 SATINE 920149 | kg | 100 | 100 |
| VOPSEA G 150 72150 | kg | 0 | 32 |
| VOPSEA G 150 82150 | kg | 0 | 17,4 |
| VOPSEA G 211 82211 | kg | 274,2 | 149 |
| VOPSEA HES PURPLE VL 49B OIL FLUIDE 97049 | kg | 5 | 5 |
| VOPSEA J 104 84104 | kg | 75,8 | 47,4 |
| VOPSEA J 104 B 940104 | kg | 78 | 44,5 |
| VOPSEA KAKI 83004 | kg | 31 | 40 |
| VOPSEA KANAT BLACK PASTE P98-S002 | kg | 0 | 3 |
| VOPSEA MARRON M3B 88003 | kg | 34,5 | 30,3 |
| VOPSEA MARRON M3B 98003 | kg | 53 | 28 |
| VOPSEA MASA PLASTICA ARC 1050 – 9771050 | kg | 0 | 144 |
| VOPSEA N 41 S 85041 | kg | 441,9 | 249 |
| VOPSEA N 60B 85060 | kg | 216 | 76 |
| VOPSEA N 60B 95060 | kg | 231 | 71 |
| VOPSEA N2B2 75022 | kg | 220,6 | 117 |
| VOPSEA N2B2 85022 | kg | 521,3 | 138,5 |
| VOPSEA N33 8533 | kg | 141,3 | 200 |
| VOPSEA N70 85070 | kg | 10,15 | 10,15 |
| VOPSEA N77 87530 | kg | 17,7 | 38 |
| VOPSEA NEGRU TITAN 402 – 71 | kg | 26 | 87,9 |
| VOPSEA ORANGE 21B SP 86021 | kg | 6,7 | 6,7 |
| VOPSEA ORANGE R 021 B 96120 | kg | 10 | 3,2 |
| VOPSEA ORANGE R120 B 86120 | kg | 11,5 | 4,6 |
| VOPSEA R178 96178 | kg | 8.5 | 8,5 |
| VOPSEA R181 86181 | kg | 642,6 | 147,6 |
| VOPSEA R181 96181 | kg | 646,3 | 160,3 |
| VOPSEA R185 96185 | kg | 4 | 4 |
| VOPSEA R49 B 86049 | kg | 16,5 | 16,5 |
| VOPSEA SOMALAC 205 339 | kg | 37,6 | 18,8 |
| VOPSEA SOMALAC CP 297 NOIR TITAN 205375 | kg | 11346 | 4814 |
| VOPSEA SOMALAC DC 840 ACIER MAT 205466 | kg | 549 | 1249 |
| VOPSEA SOMAPRIM AC 511 NOIR CONDUCTEUR | kg | 750 | 1164,4 |
| VOPSEA THERNA METAL MIX 07253001 | kg | 23,25 | 11,25 |
| VOPSEA V101 B 99101 | kg | 54,5 | 45 |
| VOPSEA V89 97089 | kg | 3 | 3 |
| VOPSEA V95 87095 | kg | 0 | 23,2 |
| VOPSEA VERNIS ATOMIC 90181 | kg | 91,5 | 67,5 |
| VOPSEA VERT V 94 B 94087 | kg | 0 | 26,4 |
| VOPSEA VERT V92 87092 | kg | 9 | 9 |
| VOPSEA VERT V94 B 87094 | kg | 0 | 35,9 |
| VOPSEA VERT V96B 87096 | kg | 78,5 | 38,5 |
| VOPSEA VERT V96B 97096 | kg | 101,9 | 60,9 |
| VOPSEA VERT V97 87097 | kg | 0 | 25 |
| VOPSEA VIOLET V47B 87047 | kg | 0 | 14,5 |
| VOPSEA VL 46 87046 | kg | 20,1 | 20,1 |
| VOPSEA W 1B 89001 | kg | 30,9 | 92,9 |
| VOPSEA W 1B 99001 | kg | 34 | 29 |
| VOPSEA W46 BR 89046 | kg | 78 | 78 |
| DILUANT 1 H 165 | litri | 467 | 989 |
| DILUANT 1 H 166 | litri | 4676 | 4756 |
| DILUANT 2052 D | litri | 5600 | 800 |
| DILUANT 4543 | litri | 540 | 1032,5 |
| DILUANT 7355 | litri | 4246 | 2044 |
| DILUANT CV 211 | litri | 46 | 46 |
| DILUANT KLAR NITRO 25 L | litri | 3550 | 850 |
| INTARITOR 70135 | litri | 1803 | 358 |
| INTARITOR DURCISSER PD 4525 | litri | 58,95 | 144,85 |
| INTARITOR DURCISSEUR 16 | litri | 4,85 | 4,85 |
| INTARITOR DURCISSEUR PD 4700 | litri | 83 | 557,5 |
| LAC 90000 | litri | 966 | 432 |
| LAC 90050 | litri | 89 | 200 |
| LAC NT 12 900012 | litri | 20,83 | 20,83 |
| LAC NT 18 S 900018 | litri | 326,1 | 120 |
| PRIMER ADERENTA 70693 | litri | 424 | 244 |
| LUBREFIANT USCAT 300 ML | buc. | 78 | 78 |

Substanţele şi preparatele chimice sunt depozitate în spaţiu special destinat din magazia de substante chimice, în ambalajele originale, inscripţionate şi etichetate de producător:

- piese brute, de dimensiuni mici sau medii (sub 25 cm lungime), cu greutatea cuprinsă între 20 si 120 grame - cea. 2.000.000 bucăţi/an - se depozitează în hala de producţie până la prelucrare iar după prelucrare se depozitează tot în hală până la transportul acestora. Deoarece nu se lucrează cu stocuri de piese, acestea sunt livrate in scurt timp de la finalizare;

-	big-bags-uri din polipropilena – după umplerea sacilor se livrează săptămânal sau în funcţie de volumul turtelor de nămol rezultate la firma S.C JIFA SRL, cu care există contract de preluare a deșeurilor.

- piese de schimb -  în funcţie de cerinţe.

După modificarea liniei tehnologice de cromare, firma Mac Dermid Enthone este furnizorul substanţelor chimice utilizate în procesul de cromare al Demgy Deva iar substanţele chimice utilizate în cadrul procesului cu crom trivalent sunt următoarele:

-	TRILYTE FLASH CL Make-Up

-	TRILYTE FLASH CL Additive Fe

-	TRILYTE FLASH CL Additive Cr

-	TRILYTE FLASH CL Complexor

-	TRILYTE FLASH CL Maint. Salt

-	TRILYTE FLASH CL Wetter

-	TRILYTE CP Additive 2

-	TRILYTE CP Additive 3.

Cantitățile anuale de materiale auxiliare estimate sunt prezentate în tabelul nr. 2.4.

Tabel nr. 2.4.

| Nr. crt. | Denumire comerciala a substanţei/ preparate chimice | Loc de depozitare | Cantităţi anuale estimate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Filtre-Filtru presa-Epurare | Hala depozit | 60 Buc |
|  | Saci Rafie Big-Bag |  | 275 Buc |
|  | Filtre HS 005-20-XO/HS001-10-XO |  | 500 Buc |
|  | Banda Adeziva Rosu |  | 20 Buc |
|  | Folie strech |  | 289 Buc |
|  | Filtre hartie 295X50, 400g/m2 |  | 3629 Buc |
|  | Filtru L Tech 20" Fv 1um |  | 53 Buc |
|  | Folie Calibrare |  | 2 Buc |
|  | Forme Teflon Pt Inglobare La Rece |  | 5 Buc |
|  | Saci Polypropilena Cupru+Pastile Nichel |  | 586 Buc |

- Utilităţi:

- apă potabilă, tehnologică,

- aer comprimat, necesar acţionării sistemului pneumatic de acţionare, comanda şi control;

- energie electrică

- gaz metan

Utilitati  necesare asigurarii productiei

Tabelul  2.5

| Sursa de energie / combustibil | Cantitate | Sursa |
| --- | --- | --- |
| Energie electrica | 127.821 kW/lună | Contract de furnizare incheiat cu furnizor de energie electrica, preluata prin statia de transformare (ENGIE ROMANIA SA) |
| Gaz metan | 15.226 mc/lună | Contract de furnizare incheiat cu furnizor de gaze naturale (ENGIE ROMANIA SA) |
| Apa potabila | Q zi med = 72 mc/zi Q max anual = 57.481,2 mc | Contract de furnizare, din reteaua S.C. APAPROD SA Deva. |
| Apa tehnologica | Apă extrasă din 3 puțuri subterane, forate in incinta unității Necesarul de apă tehnologică: Q zi med = 116,1 mc/zi Q zi max = 228,1 mc/zi Q orar max = 6 mc/oră | Abonament de utilizare a resurselor de apa nr. 180/2022, incheiat cu Administratia Nationala APELE ROMANE – Administratia Bazinala de APA MURES. |

Respectarea recomandărilor BAT în utilizarea eficientă a energiei:

- echiparea cu becuri economice  pentru iluminarea spaţiilor,

- cantitatea de energie să fie contorizată  şi urmărită periodic (lunar şi anual ).

- se va urmări permanent optimizarea consumului energetic, utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei şi verificarea  stării de izolaţie  la  conducte şi clădiri.

- automatizarea proceselor tehnologice

- minimizarea consumului de energie de orice tip, menţinerea şi utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

- Alte utilitati:

Tabelul 2.6

| Aer comprimat | In functionarea instalatiilor cromare/vopsire este necesar aerul comprimat pentru manevrarea si controlul elementelor si echipamentelor pneumatice si de incalzire. Aerul comprimat pentru cromare este furnizat de un compresor de 31 kW, unul de 22 kW, care sunt amplasate, in spatiul special amenajat intre hala de cromare si hala de vopsitorie, care furnizeaza aer la 7 kg/cm², presiune constanta. Reteaua de conducte este din aluminiu. Aerul comprimat pentru zincare este furnizat de un compresor de 19 kW, care este amplasat, in statia de epurare linie zincare, care furnizeaza aer la 7 kg/cm², presiune constanta. Reteaua de conducte este mixta din aluminiu si teava de otel trasa si sudata. |
| --- | --- |
| Instalatie climatizare | Sistem de climatizare este montat doar in hala de cromare. 2 instalatii de 47000 BTU, si este necesar pentru a crea un mediu mai ambiental pentru desfasurarea activitatii pe timp de vara. - Încălzirea halei de zincare se realizează cu ajutorul a 3 tuburi radiante pe gaz. |
| Apa calda | Instalația de cromare, utilizează apă caldă provenită din cele 2 cazane de apă caldă pe gaz metan cu următoarele caracteristici: Q = 465 kW, T max = 100 0C, Pmax = 4 bar. Instalația de zincare atelierele și anexele aferente și anexele aferente, utilizează apă caldă provenită din centrala termica pe gaz metan cu următoarele caracteristici: Q = 24 kW, Randament 90%, T max = 100 0C, P max = 3 bar. |
| Apa de racire | Instalatiile de cromare/zincare folosesc apa de racire din cele 3 puturi pentru racirea cuvei de cuprare si cromare, respectiv zincare alcalina. |

Producția de piese pe instalația de cromare și zincare aferente anului 2022, precum și tipul pieselor finalizate, este prezentată în tabelul nr. 2.7.

Tabel nr. 2.7. – Producția de piese realizată pe anul 2022

| Linia de Cromare [buc] |
| --- |
| Denumire piesa cromata | Producția realizată 2022 |
| Manere | 5.182.378 |
| Grape | 320.734 |
| Diverse componente | 317.823 |
| TOTAL PIESE CROMATE | 5.820.935 |
| Linia de Zincare [buc] |
| Denumire piesa Zincată | Producția realizată 2022 |
| Leviere | 32.958 |
| E6-GV1/GV2/GV3/GV4 | 548.656 |
| Zdrobitor | 21.385 |
| Tel | 121.493 |
| Tija | 12.456 |
| B6-SC5 | 3.660 |
| role | 126 |
| bucse | 2.340.211 |
| Taler | 24.397 |
| Enjolv. | 15.589 |
| piese metal | 5.633 |
| brose | 13.349 |
| Trim hous | 3.992 |
| trepte camin pt zincat | 2.581 |
| grile protectie | 1.758 |
| capot | 3.148 |
| Ans. capac inchid | 27.324 |
| Sideplate | 88.751 |
| Surub hexagonal | 591 |
| Piulita hexagonala | 817 |
| Rehausse de butoir | 190 |
| Piese otel pentru zincat | 18 |
| Capac superior | 3.572 |
| Carcase butoane | 136 |
| Cot | 19 |
| Teu | 11 |
| Pacute | 20 |
| Ciocane | 10 |
| Distantiere | 30 |
| Patrate | 21 |
| Triunghiuri | 20 |
| Suporti | 1.052 |
| Housing | 4 |
| Coltar | 4.523 |
| Bolturi | 10.750 |
| Patrat | 2.225 |
| Rotund | 132 |
| Butoane | 9 |
| Gehause | 4 |
| Furculita | 2.716 |
| Cep | 5 |
| Lamela | 8 |
| Saibe | 10 |
| Cover Plate | 5.671 |
| Profil coltar | 34 |
| Angle | 905 |
| Placi | 4.560 |
| U 150/120 | 5 |
| Rame 195/50 | 8 |
| Cremaliera | 23 |
| Rulmenti | 9 |
| Spring Disc | 122.467 |
| Beliere | 497 |
| Corner Bracket | 865 |
| Inele | 50 |
| TOTAL PIESE ZINCATE | 3.429.450 |
| TOTAL PIESE VOPSITE | 2.632.871 |
| TOTAL PIESE CROMATE + ZINCATE+VOPSITE | 11.883.256 |

Producţia estimată, în următorii doi ani, precum și capacitatea maximă de producție în instalaţiile din cadrul societăţii DEMGY Deva S.R.L se prezintă în tabelul 2.8.

Tabel nr. 2.8. – Producția de piese estimată pentru următorii doi ani [to]

| Linia de Cromare [buc] |
| --- |
| Denumire piesa cromata | Producția preconizată pe anul 2023 | Producția preconizată pe anul 2024 |
| Paleta | 3955451 | 3587710 |
| COI J92 Chrome Satine | 126334 | 114588 |
| COI B02 Chrome | 231058 | 209576 |
| COI HJD CHROMED HANDLE | 1081428 | 980886 |
| COI IDH P13A CHROMED SATINE | 459384 | 416674 |
| HJD | 319 | 288 |
| B02 | 477 | 432 |
| Rama decorativa cromata | 4492 | 4074 |
| Buton cromat | 7828 | 7100 |
| PC-HJD-VT-ENJOLIVEUR KROM KAPLI PLASTIK | 200839 | 182166 |
| PIECES RING PZ1A NC | 44100 | 40000 |
| PIECES RING PZ1A NC | 44100 | 40000 |
| PIECES RING DNH | 330750 | 300000 |
| PC-HJD-VT-ENJOLIVEUR KROM KAPLI PLASTIK | 9840 | 8924 |
| Total PIESE CROMATE | 6452300 | 5852418 |
| Linia de Zincare [buc] |
| Denumire piesa zincată | Producția preconizată pe anul 2023 | Producția preconizată pe anul 2024 |
| ANS. FLEX. | 210552 | 221080 |
| ANS.CAPAC INCHIDERE | 22214 | 23325 |
| Art. Elastica | 171804 | 180395 |
| Bolturi | 36783 | 38623 |
| Broche | 124191 | 130401 |
| Bucse | 2644014 | 2776215 |
| Spring Disc | 1924745 | 2020983 |
| Suporti | 10161 | 10670 |
| Tel | 63637 | 66819 |
| Tije | 4671 | 4905 |
| Z.ART.ELASTICA | 160083 | 168088 |
| Zdrobitor legume | 11841 | 12434 |
| Piese metal | 58304 | 61220 |
| Total | 5443000 | 5715158 |
| TOTAL GENERAL (Cromare + zincare) | 11895300 | 12490077 |

Toate materiile prime/materialele aferente producţiei sunt achiziţionate de la furnizori autorizaţi şi există o evidenţă a intrărilor şi a stocurilor existente pe platformă.

Furnizorii pentru materiile prime/materialele sunt:

- CDM Galvan S.R.L.

- Brenntag S.R.L.

- A.M.P.E.R.E. INDUSTRIE SAS (furnizori straini)

- NORDIC CHEMICALS SRL

- MacDermid Enthone GmbH -Germania

- Baza de Aprovizionare, Desfacere Speciala Brasov

- KANAT BOYA Turcia

- BONNABAUD Franta.

Materiile prime/materialele, utilizate în cantităţi mici, sunt puse în ambalajul furnizorului, conform prescripţiilor STAS. Ambalajele de orice tip, în care se depozitează substanţele chimice sunt închise. Ambalajul substanţelor periculoase este astfel confecţionat, încât transportul să se desfăşoare în condiţii de maximă securitate.

Substanţele toxice şi periculoase, vehiculate, reprezentând materii prime, auxiliare, substanţe în orice stare fizică, intrate sau emise din cadrul activităţilor desfăşurate, cu efect asupra factorilor de mediu, se prezintă în tabelul 2.9.

Tabelul 2.9. – Lista substantelor periculoase

| Nr crt | Denumirea materii prime a substantei sau a preparatului chimic, | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase/ Nepericuloase | Fraze de pericol, H: | Fraze de precauţie, P: |
| SECȚIA CROMARE |
|  | Acid acetic 99% PHA Glacial | Periculos | H226 Lichid sau vapori inflamabili H314 Provoaca arsuri ale pielii si leziuni oculare grave. | P210; P260; P280; P303+361+353 P304+340; P305+351+338. |
|  | Acid azotic 65% | Periculos | H272 Poate agrava un incendiu, oxidant; H290 Poate fi coroziv pentru metale; H331 Toxic în caz de inhalare; H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | P210; P220; P280; P303+361+353; P305+351+338; P310; P370+378; P403+P233. |
|  | ACID BORIC | Periculos | H360FD Poate dăuna fertilităţii sau fătului. | P201; P280; P308+313; P501. |
|  | ACID CLORHIDRIC 30-32% | Periculos | H290 Poate fi coroziv pentru metale; H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; H318 Provoaca leziuni oculare grave; H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. | P260; P280; P301+310; P301+330+331; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P390; P501a. |
|  | Acid fosforic 85% tehnic | Periculos | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | P280; P301+330+331; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312. |
|  | Acid sulfuric 98% tehnic | Periculos | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | P260; P280; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P310; P405; P501a. |
|  | Amoniac | Periculos | H 221 Gaz inflamabil H 280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire H 331 Toxic la inhalare H 314 Provoacă arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H 400 Foarte toxic pentru viaţa acvatică | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P301+330+331; P305+351+338; P303+361+353; P304+340; P310; P321; P363; P377; P381; P391; P405; P403+233; P410; P410+403; Eliminare: P501. |
|  | Acid cromic (Anhidrida Cromica) | Periculos | H271 Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic. H301 Toxic în caz de înghiţire. H310+330 Mortal în contact cu pielea sau prin inhalare. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau difi-cultăţi de respiraţie în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H340 Poate provoca anomalii genetice. H350 Poate provoca cancer. H361f Susceptibil de a dăuna fertilităţii. H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P201; P210; P220; P260; P262; P273; P280; Răspuns: P301+310+330; P303+361+353; P304+340+310; P305+351+338+310; P308+313; P370+P378; P371+380+375; P391; Depozitare: P403+233. |
|  | Apa oxigenta 35% | Periculos | H272 Poate provoca un incendiu; oxidant. H302 Oral: Toxicitate acuta, categ. 4. H315 Provoaca iritarea pielii. H318 Provoaca leziuni oculare grave. H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii. | P210; P220; P221; P264; P280; P362; P302+352; P332+313; P301+330+331; P305+351+338; P501. |
|  | BLACKHOLE MICROCLEAN | Periculos | H272 poate agrava un incendiu. H302 Nociv în caz de înghițire. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H334 Poate provoca simptome sau dificultăți alergice sau astmatice respirație prin inhalare. H335 Poate irita pielea. | Prevenire: P280; P210; P220; Interventie: P304+340; Depozitare: P403+233; Eliminare: P50. |
|  | CARBONAT DE BARIU | Periculos | H302 Nociv în caz de înghiţire. | P264; P270; P301+312+330; P501. |
|  | Clorura nichel | Periculos | H301+331 Toxic în caz de înghițire sau prin inhalare. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice. H350i Poate provoca cancer prin inhalare. H360D Poate dăuna fătului. H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P201; P280; P273; P260; Interventie: P391; Eliminare: P501. |
|  | Cumac Optima Brigtener | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P234; P273; Interventie: P390; Eliminare: P501. |
|  | Cumac Optima Leveller | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P234; P273; Interventie: P390; Eliminare: P501. |
|  | Cumac Optima Make-up | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P234; P273; Interventie: P390; Eliminare: P501. |
|  | Decapant Solutie 3D | Periculos | H290 Poate fi coroziv pentru metale; H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H314 Provoaca arsuri ale pielii si leziuni oculare grave. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. | Prevenire: P260; P271; P280; Raspuns: P303+361+353; P301+330+331; P305+351+338; P337+313; P304+340; P405; P403+223. |
|  | DE-CHROME FL 7032/C | Periculos | H302 Nociv în caz de înghițire. H318 Provoacă leziuni oculare grave. | Prevenire: P280; P270; P264; Interventie: P305+351+338; P310; Eliminare: P501. |
|  | Dur-Ni DN 304 Concentrate | Periculos | H302+332 Nociv în caz de înghițire sau inhalare. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. | Prevenire: P280; P261; P270; P264; Interventie: P304+312; Eliminare: P501. |
|  | Elpelyt Pearlbrite K5 Additiv* | Periculos | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P280; P273; Interventie: P391; P310; P303+361+353; Eliminare: P501. |
|  | Elpelyt Pearlbrite K6 Additiv* | Periculos | H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P273; Eliminare: P501. |
|  | Elpelyt Nichel Additive P* | Periculos | H302 Nociv în caz de înghițire. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. | Prevenire: P280; P270; P264; Interventie: P362+364; P302+352; Eliminare: P501. |
|  | Enplate AD485 | Periculos | H302+332 Nociv în caz de înghițire sau inhalare. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P280; P261; Interventie: P304+340; P310; P342+311; Eliminare: P501. |
|  | Soda caustica solutie 48-50% | Periculos | H290 Poate fi coroziv pentru metale; H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | P280; P260; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312. |
|  | Hipoclorit de sodiu 14-15%* | Periculos | H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. | P260; P273; P280; P301+330+331; P303+361+353; P305+351+338. |
|  | Hipoclorit de sodiu solutie | Periculos | H 290 Poate fi coroziv pentru metale. H 314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. H 400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. | Prevenire: P260; P273; P280; Interventie: P303+361+353; P305+351+338; P310; P390; Depozitare: P403+233; Eliminare: P501. |
|  | Macuplex C 394 | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H302 Nociv în caz de înghiţire. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în caz de înghiţire. H412 Nociv pentru viaţa acvatică, cu efecte pe termen lung. | Precautie: P273; P260; P280; P301+330+331; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P315; P333+313; P390; P403+233; P501. |
|  | Macuplex D34C | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H302+332 - Nociv în caz de înghițire sau inhalare. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P280; P260; Interventie: P304+310; P301+310; Depozitare: P403; P233; Eliminare: P501. |
|  | Macuplex GS 50 | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. | Prevenire: P280; Interventie: P304+310; P301+310; P303+361+353; P310; Eliminare: P501. |
|  | Macuplex J 60 | Periculos | H302+332 - Nociv în caz de înghițire sau inhalare. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice. H350 Poate provoca cancer. H360D Poate dăuna fătului. H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P201; P280; P273; Interventie: P391; Depozitare: P403+233; Eliminare: P501. |
|  | Macuplex J 64 | Periculos | H302+332 Nociv în caz de înghițire sau inhalare. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice. H350 Poate provoca cancer. H360D Poate dăuna fătului. H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | Prevenire: P201; P280; P273; P260; Interventie: P391; Eliminare: P501. |
|  | Macuplex P | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P280; P273; Interventie: P391; P305+351+338; P310; Eliminare: P501. |
|  | Macuplex STR NPFX* | Periculos | H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. | Prevenire: P280; P261; P264; Interventie: P305+351+338; P310; Eliminare: P501. |
|  | Macuplex Ultracel 9369 | Periculos | H318 Provoacă leziuni oculare grave. | Precautie: P280; P261; P305+351+338; P315; P403+233; P501. |
|  | Metabisulfit sodiu 20% | Periculos | H302 Nociv în caz de înghiţire; | P270; P280; P301+310; EUH 031. |
|  | Metex Ecostrip FA 602 | Periculos | H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. | Prevenire: P280; Interventie: P305+351+338; P337+313. |
|  | Nichel Chips | Periculos | H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii. H351 Susceptibil de a provoca cancer prin inhalare. H372 Provoaca leziuni ale plamanilor in caz de expunere prelungita sau repetata | P202; P261; P280; P302+352; P501. |
|  | Nimac 32 C Wetter | Periculos | H318 Provoacă leziuni oculare grave. | Prevenire: P280; Interventie: P305+351+338; P310. |
|  | Nimac 604 | Periculos | H302 Nociv în caz de înghiţire. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H350 Poate provoca cancer. | Prevenire: P201; P280; P261; P270; Interventie: P308+313; Eliminare: P501. |
|  | Nimac Geniale | Periculos | H318 Provoacă leziuni oculare grave. H332 Nociv în caz de inhalare. H350 Poate provoca cancer. | Prevenire: P201; P280; Interventie: P308+313; P305+351+338; P310; Eliminare: P501. |
|  | Permanganat de potasiu | Periculos | H272 Poate agrava un incendiu; oxidant. H302 Nociv în caz de înghiţire. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P221; P280; P273; Raspuns: P305+351+338; P308+310; P303+361+353. |
|  | Plumb anozi | Periculos | H360FD Poate dauna fertilitatii sau fatului; H362 Poate dauna copiilor alaptati la san; H372 Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata. | P201; P260; P270; P281; P308+313; P501a |
|  | Soda caustica-fulgi | Periculos | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H290 Poate fi corosiv pentru metale. | Prevenire: P260; P280; Raspuns: P303+361+353; P305+351+338; P310. |
|  | Sulfat cupru | Periculos | H302 Nociv în caz de înghiţire; H318 Provoacă o iritare gravă a ochilor H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | P273; P264; P280; P391; P305+351+338+310; P501. |
|  | Sulfat nichel | Periculos | H302+332 Nociv în caz de înghițire sau inhalare. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice. H350i Poate provoca cancer prin inhalare. H360D Poate dăuna fătului. H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P201; P280; P273; P260; Interventie: P391; Eliminare: P501. |
|  | Var 20 kg | Periculos | H315 Provoaca iritatii ale pielii H318 Provoaca daune grave ochilor H335 Poate provoca iritatii respiratorii | Precautie: P102; P280; P305+351+310; P302+352; P261; P304+340; P501. |
|  | TRILYTE FLASH CL Make-Up | Periculos | H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. | Prevenire: P280; Interventie: P305+351+338; P337+313. |
|  | TRILYTE FLASH CL Additive Fe | Periculos | H318 Provoacă leziuni oculare grave. H315 Provoacă iritarea pielii. | Prevenire: P280; P264; Interventie: P305+351+310. |
|  | TRILYTE FLASH CL Additive Cr | Periculos | H332 Nociv în caz de inhalare | Prevenire: P261; Interventie: P304+312. |
|  | TRILYTE FLASH CL Maint. Salt | Periculos | H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor | Prevenire: P280; Interventie: P305+351+338; P337+313. |
|  | TRILYTE FLASH CL Wetter | Periculos | H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. | Prevenire: P280; P264; Interventie: P310; P362+364; P302+352; P305+351+338. |
|  | TRILYTE CP Additive 2 | Periculos | H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor | Prevenire: P280; Interventie: P305+351+338; P337+313. |
|  | TRILYTE CP Additive 3. | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P280; P234; P273; Interventie: P305+351+338; P310; Eliminare: P501. |
| SECȚIA ZINCARE |
|  | Acid azotic 65% | Periculos | H272 Poate agrava un incendiu, oxidant; H290 Poate fi coroziv pentru metale; H331 Toxic în caz de inhalare; H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | P210; P220; P280; P303+361+353; P305+351+338; P310; P370+378; P403+P233. |
|  | Acid clorhidric 30-32% | Periculos | H290 Poate fi coroziv pentru metale; H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; H318 Provoaca leziuni oculare grave; H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. | P260; P280; P301+310; P301+330+331; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P390; P501a. |
|  | Acid sulfuric 98% tehnic | Periculos | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | P260; P280; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P310; P405; P501a |
|  | Ecotri Noco | Periculos | H302+H312 Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P261; P280; Raspuns: P303+361+353; P305+351+338+310; P320; Eliminare: P501. |
|  | Protolux 3100 Maintenance | Periculos | H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P273; Raspuns: P391; Eliminare: P501. |
|  | Protolux 3100 Make-up | Periculos | H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P273; Raspuns: P391; Eliminare: P501. |
|  | Soda caustica fulgi | Periculos | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H290 Poate fi corosiv pentru metale. | Prevenire: P260; P280; Raspuns: P303+361+353; P305+351+338; P310. |
|  | Soda caustica solutie 48-50% | Periculos | H290 Poate fi coroziv pentru metale; H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | P280; P260; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312. |
|  | TMT 15 | Periculos | H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. | Prevenire: P264; P280; Raspuns: P305+351+338; P337+313. |
|  | Tridur ZN H3 A | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H302 Nociv în caz de înghiţire. H311 Toxic în contact cu pielea. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice. H350i Poate provoca cancer prin inhalare. H360F Poate dăuna fertilităţii. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P201; P261; P273; P280; Raspuns: P303+361+353; P304+340; P305+351+338+310; Depozitare: P405; Elimnare: P501. |
|  | Tridur ZN H3 B | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice. H350i Poate provoca cancer prin inhalare. H360F Poate dăuna fertilităţii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P201; P261; P273; P280; Raspuns: P304+340; P305+351+338+310; Depozitare: P405; Eliminare: P501. |
|  | Uniclean 152 | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. | Prevenire: P260; P280; Raspuns: P303+361+353; P304+340; P305+351+338+310; Eliminare: P501. |
|  | Uniclean 215 | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. | Prevenire: P234; P280; Raspuns: P303+361+353; P304+340; P305+351+338+310; Eliminare: P501. |
|  | Uniclean 280 | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. | Prevenire: P260; P261; P280; Raspuns: P303+361+353; P305+351+338+310; Eliminare: P501. |
|  | Uniclean AG 226* | Periculos | H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. | Prevenire: P264; P280; Raspuns: P302+352; P305+351+338+310; P332+313; P362+364. |
|  | Unifix ZN 3-13 | Periculos | H290 Poate fi corosiv pentru metale. H302 Nociv în caz de înghiţire. H311 Toxic în contact cu pielea. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P261; P280; Raspuns: P303+361+353; P305+351+338+310; Depozitare: P405. |
|  | Var 20 kg | Periculos | H315 Provoaca iritatii ale pielii H318 Provoaca daune grave ochilor H335 Poate provoca iritatii respiratorii | Precautie: P102; P280; P305+351+310; P302+352; P261; P304+340; P501. |
|  | Zylite 290 Maintenance | Periculos | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. | Prevenire: P261; P280; Raspuns: P303+361+353; P304+340; P305+351+338+310; Eliminare: P501. |
| ATELIER SUPORȚI |
|  | Primer Per Plastisol Bianco | Periculos | H225 lichid si vapori foarte inflamabili. H315 Provoaca iritarea pielii. H318 Provoaca leziuni oculare grave. H361 Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului. H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala. H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata. | P202; P210; P260; P280; P305+351+338; P310; P370+378; P403+235. |
|  | Multigas 300 | Periculos | H220 Gaz extrem de inflamabil. H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire. | P210; P377; P381; P403. |
|  | Spray sudura Perfect | Periculos | H222 Aerosol extrem de inflamabil. H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala. | Prevenire: P210; P211; P251; P261; Raspuns: P304+340+312; Depozitare: P410+412. |
|  | Argon | Periculos | H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire. | Depozitare P403. |
|  | Corgon | Periculos | H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire. | Depozitare P403. |
|  | Oxigen imbuteliat | Periculos | H270 Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant. H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire. | Preventie: P220; P244; Raspuns: P370+376; Depozitare: P403. |
|  | ALEXIT APRET400 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P261; P280; Răspuns: P303+361+353; P304+340+312; P370+378. |
|  | ALEXIT DECKLAK 461 – 57 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P261; P273; P280; Răspuns: P303+361+353; P370+378. |
|  | ALEXIT GRUNDIERUNG 463 - 59 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. | Prevenire: P210; P233; Răspuns: P303+361+353; P370+378; Depozitare: P403+235; Eliminare: P501. |
|  | ALEXIT GRUNDIERUNG 463 – 36 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. | Prevenire: P210; P233; Răspuns: P303+361+353; P370+378; Depozitare: P403+235; Eliminare: P501. |
|  | APRET 89618 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; Răspuns: P303+361+353; P370+378; Depozitare: P403+235; Eliminare: P501. |
|  | APRET VIMOPLAST PL211 FXT | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P233; P261; P280; Răspuns: P305+351+338+310; P370+378. |
|  | DECAPANT K 0815 | Periculos | H351 - Susceptibil de a provoca cancer H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor | P280; P301+330+331; P304+340; P305+351+338; P308+313; P501. |
|  | DILUANT 901 – 13 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P233; P261; P280; Răspuns: P303+361+353; P370+378. |
|  | DILUANT 901 – 86 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P233; P261; P280; Răspuns: P303+361+353; P370+378. |
|  | DILUANT VOPSEA METALIZATA TF 4006 – 961520 | Periculos |  |  |
|  | EMAIL PU 6001 RAL 9003 E MAT | Periculos |  |  |
|  | INTARITOR 405 – 20 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P261; P280; Răspuns: P303+361+353; P304+340+312; P370+378. |
|  | INTARITOR 405 – 60 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P261; P273; P280; Răspuns: P303+361+353; P370+378. |
|  | INTARITOR 450 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P261; P273; P280; Răspuns: P303+361+353; P370+378. |
|  | INTARITOR 85022 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; PP305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | INTARITOR HA 4108 | Periculos | H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. | Prevenire: P261; P280; Răspuns: P304+340+312; P333+313; P337+313; P362+364. |
|  | KANACRYL 8409764 MANHATTAN GRAY 764 | Periculos | H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | P210; P280; P304+340; P305+351+338; P370+378; P501. |
|  | KANACRYL 8409778 METALIC DARK GRAY ARC 1050 | Periculos | H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau amețelă. | P210; P280; P304+340; P305+351+338; P370+378; P501. |
|  | KANACRYL 8409957 METALIK JOYU GRI ARC 1165 | Periculos | H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | P210; P280; P304+340; P305+351+338; P370+378; P501. |
|  | KANACRYL HARDENER 0142 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | P210; P280; P302+352; P304+340; P370+378; P501. |
|  | KANAT THINNER 0610 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | P210; P280; P302+352; P304+340; P370+378; P501. |
|  | KIT CHROME 42129 – 320129 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. | Prevenire : P210; P280 Intervenţie : P303+361+353; Depozitare : P403+235; Eliminare : P501. |
|  | KIT CHROME 42129 – 82129 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. | Prevenire: P210; P261: P264: P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P337+313; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | KIT CHROME B002 43004 – 33004 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | KIT CHROME B002 43004 – 93004 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. | Prevenire: P210; P261; P264; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P337+313; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | LAC 20 NOIR RUGUEUX NR71B 95071 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | TUCPIN | Periculos | H302+312+332 Nociv în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H351 Susceptibil de a provoca cancer. H370 Provoacă leziuni ale organelor. | P260; P264; P280; P305+351+338; P308+311; P310; P321. |
|  | VOPSEA 10 BLEU PETROLE B180 81180 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P314; P321; P332+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 10 VERT AMANDE STOCKLI V100 87100 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 BLEU ATOMIC B181 81181 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. | Prevenire: P233; P240; P241; P242; P243; P264; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P321; P332+313; P362; P370+378; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 BLEU B 201 B 81201 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 BLEU B200B 81200 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 BLEU B202 B 81202 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 BLEU B203B (7462C) 81203 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 BROWN BR004 B 88004 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 GREY G245 82245 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 GRIS G 237 B 82237 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 ROUGE R 181 B 86181 NOUVELLE FORMULE | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 SOURS COUCHE PURPLE VL 87049 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 VERT V102B 87102 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 15 VIOLET VL 48 B 87048 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA 20 VERT RAL 6026 84047 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA B173 91173 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA B177 81177 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA BLANC W 042 99042 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA BLEU B178 81178 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA CAMELION 85047 | Periculos | Acest produs este clasificat: Lichid usor inflamabil. Risc de efecte iritante pentru piele. Risc de efecte nocive cu simptome de intoxicare lejera prin inhalare si contact cu pielea. Nociv pentru organismele acvatice, poate produce efecte nefaste pe termen lung pentru mediul acvatic. |  |
|  | VOPSEA G 149 920150 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA G 149 B 82149 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA G 149 SATINE 920149 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P273; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA G 150 72150 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA G 150 82150 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA G 211 82211 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA HES PURPLE VL 49B OIL FLUIDE 97049 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA J 104 84104 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA J 104 B 940104 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA KAKI 83004 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA KANAT BLACK PASTE P98-S002 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. | P210; P233; P280; P370+378; P403+235; P501. |
|  | VOPSEA MARRON M3B 88003 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA MARRON M3B 98003 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA N 41 S 85041 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA N 60B 85060 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA N 60B 95060 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA N2B2 75022 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA N2B2 85022 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA N33 8533 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA N70 85070 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA N77 87530 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA NEGRU TITAN 402 – 71 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P261; P273; P280; Raspuns: P303+361+353; P370+378. |
|  | VOPSEA ORANGE 21B SP 86021 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H332 Nociv în caz de inhalare. | Prevenire: P210; P233; P240; P241; P242; P243; P261; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P312; P321; P332+313; P362+364; P370+378; Depozitare: P403+235; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA ORANGE R 021 B 96120 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA ORANGE R120 B 86120 | Periculos | Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA R178 96178 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA R181 86181 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA R181 96181 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA R185 96185 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA R49 B 86049 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA SOMALAC 205 339 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P261; Raspuns: P303+340+312; P370+378; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA SOMALAC CP 297 NOIR TITAN 205375 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. | Prevenire: P210; P260; P280; Raspuns: P303+340+312; P370+378; Depozitare: P303+361+353; P304+340+312; P370+378; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA SOMALAC DC 840 ACIER MAT 205466 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P261; Raspuns: P303+340+312; P370+378; |
|  | VOPSEA SOMAPRIM AC 511 NOIR CONDUCTEUR | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. | Prevenire: P210; P233; P260; P264; P280; Raspuns: P370+378; |
|  | VOPSEA THERNA METAL MIX 07253001 | Periculos | H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | P210; P280; P304+340; P305+351+338; P370+378; P501. |
|  | VOPSEA V101 B 99101 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA V89 97089 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P272; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P312; P314; P321; P332+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA V95 87095 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA VERNIS ATOMIC 90181 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA VERT V 94 B 94087 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P261; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA VERT V92 87092 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA VERT V94 B 87094 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA VERT V96B 87096 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA VERT V96B 97096 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P272; P273; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P312; P321; P333+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA VERT V97 87097 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA VIOLET V47B 87047 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA VL 46 87046 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA W 1B 89001 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA W 1B 99001 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | VOPSEA W46 BR 89046 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | DILUANT 1 H 165 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P233; P261; P280; Raspuns: P303+361+353; P370+378. |
|  | DILUANT 1 H 166 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P233; P261; P280; Raspuns: P303+361+353; P370+378. |
|  | DILUANT 2052 D | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | P102; P103; P210; P233; P280; P243; P242; P370+378; P301+310; P331; P303+361+353; P411; P405; P501. |
|  | DILUANT 4543 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P233; P260; Raspuns: P301+310; P331; P370+378. |
|  | DILUANT 7355 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H312+332 Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P301+310; P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P312; P314; P321; P331; P332+313; P337+313; P361+364; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | DILUANT CV 211 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Prevenire: P210; P233; P261; P280; Raspuns: P305+351+338+310; P370+378. |
|  | DILUANT KLAR NITRO 25 L | Periculos | H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili. H302 - Nociv în caz de înghiţire. H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 - Provoacă iritarea pielii. H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H361 - Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului. H371 - Poate provoca leziuni ale organelor. H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. | P270 ; - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P243; - Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. P242; P240; P233; P210; P202; P201; P103; P102; P101; P391; P273; P370+378; P301+310; P280; P331. |
|  | INTARITOR 70135 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P301+310; P302+352; P303+361+353; P305+351+338; P312; P314; P321; P331; P332+313; P333+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | INTARITOR DURCISSER PD 4525 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. | Prevenire: P210; P233; P261; P280; Raspuns: P303+361+353; P370+378. |
|  | INTARITOR DURCISSEUR PD 4700 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Prevenire: P210; P260; P264; P273; P280; Raspuns: P370+378. |
|  | LAC 90000 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | LAC 90050 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | LAC NT 12 900012 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Prevenire: P210; P261; P271; P280; Interventie: P303+361+353; P304+340; P312; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | LAC NT 18 S 900018 | Periculos | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |
|  | PRIMER ADERENTA 70693 | Periculos | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H312 + H332 Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare). | Prevenire: P210; P260; P264; P271; P280; Interventie: P302+352; P303+361+353; P304+340; P305+351+338; P312; P314; P321; P332+313; P337+313; P361+364; P362+364; Depozitare: P403+235; P405; Eliminare: P501. |

Conform Best Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics – 2006, magazia de substanțe chimice din cadrul DEMGY Deva S.R.L este amenajata ținând seama de prevederile BAT privind riscurile potențiale și măsurile de prevenire a lor, în special depozitarea separate a substanțelor toxice de cele inflamabile, prevederea posibilității de captare a oricăror scurgeri accidentale, prevederea de mijloace de prevenire și stingere a incendiilor.

## Topografie şi scurgere

Deva este situată pe malul stâng al Muresului, la 187 m altitudine, la poalele muntilor Apuseni si Poiana Rusca.

Coordonatele perimetrale ale terenului in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 ale firmei  sunt prezentate in tabelul nr. 2.10.

Tabel. nr. 2.10.

| Pct. | Nord (X) | Est (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 487483.377 | 339362.27 |
| 2 | 487519.841 | 339426.733 |
| 3 | 487436.680 | 339475.184 |
| 4 | 487400.884 | 339410.479 |
| 5 | 487398.494 | 339405.855 |
| 6 | 487409.438 | 339399.442 |
| 7 | 487409.025 | 339398.835 |

Apele pluviale impurificate doar cu suspensii naturale sunt colectate în retelele de canalizare in sistem separativ de pe amplasamentul Demgy Deva, acestea fiind conduse în sistemul de canalizare a orașului Deva.

În apropierea amplasamentului Demgy Deva, nu există cursuri/corpuri de apă, Râul Mureș situându-se la o distanță aproximativă de 1,7 km.

## Geologie şi hidrogeologie

Geologie

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se înscrie în zona de terasă inferioara bine individualizata ce se dezvolta pe malul stang al raului Mureș.

Geologia regiunii este alcatuita din marne, argile și nisipuri miocene ce au generat si formele de relief mai domoale. Predomina aproape peste tot formatiunile cuaternare, reprezentate prin nisipuri si pietrisuri in zonele de terase si lunci, dar si zonele fertile pe care le-a dezvoltat.

Solurile sunt de tipul cernoziom cambric, favorabile cultivarii cerealelor si a plantelor tehnice, iar in zonele de lunca intalnim soluri aluviale si protosoluri aluviale, iar in cele mai inalte, soluri brune acide si podzolice.

Conform documentelor puse la dispoziție de către beneficiar și cu ocazia întocmirii prezentei documentații, s-a constatat faptul că există trei foraje pe amplasamentul DEMGY Deva S.R.L. Din fișa forajului realizată de SC Minexfor SA în 2003, au fost preluate următoarele date tehnice:

- nivelul hidrostatic al apei din timpul execuției forajului era la 1,85 m.

Stratificația solului în zona studiată este:

- 0 ÷ 2 m  (grosime de 2 m) - Material de umplutură;

- 2 ÷ 2,5 m (grosime de 0,5 m) – Argilă maronie, nisipoasă – cu permeabilitate foarte mică;

- 2,5 ÷ 10 m (grosime de 7,5 m) – Balast de râu cu galeți de diferite dimensiuni cu permeabilitate foarte bună;

- 10 ÷ 14 m (grosime de 4 m) – Argilă cenușiu – albăstruie, strat impermabil.

Apa extrasă din aceste foraje se utilizează ca apă tehnologică în procesele de producție la instalațiile de cromare și zincare.

Conform STAS 6054/7, in zona la care ne referim, adancimea maxima de inghet este – 0,80 ÷ 0,90 m de la nivelul terenului natural sau sistematizat.

Activitate seismologică

În  conformitate  cu  STAS  11100-1:1993  (Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României),  zona  se încadrează între zona seismică clasa IV (Deva) pe scara Mercalli, ceea ce înseamnă că un cutremur cu o intensitate  între IV şi VI poate  cauza daune minore  în cazul clădirilor  comune  (blocuri)  şi  daune  medii  în  cazul  clădirilor  construite  din  cărămidă  (în conformitate cu STAS 3684-71).

Se menționează faptul că aproximativ 95% din amplasamantul DEMGY S.R.L este betonat.

## Hidrologie

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din partea centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. Bazinul hidrografic al Mureşului ocupă partea centrală a judeţului şi, împreună cu principalii săi afluenţi (Strei, Râu Mare şi Cerna), contribuie substanţial la menţinerea rezervelor de apă ale aglomerărilor umane. Gestionarea unitară a râului Mureş este realizată prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş. Raul Mures este principalul curs de apa care dreneaza atat judetul Hunedoara cat si teritoriul administrativ al localitatii Deva. Panta medie scazuta de curgere îi confera un curs linistit, erodând malurile si depunând sedimentele acumulate pe celalalt mal.

Din punct de vedere hidrologic, localizarea obiectivului este:

-	Bazin hidrografic: Mureş;

-	Cursul de apă: Mureş

-	Cod cadastral: IV-1.00.00.00.00

- Calitatea apei subterane din zona de amplasare a societăţii

În anul 2022, a fost obținută autorizaţia de gospodărire a apelor Nr. HD-18/31.03.2022, prezentată în anexă.

Alimentarea cu apă tehnologică a liniei de cromare și zincare se realizează din trei puțuri forate, amplasate în incinta DEMGY Deva S.R.L.

Puțul nr. 1 (foraj nr. 1) utilizat pentru linia de zincare (Vezi planșa nr. 1), are o adâncime totală de l5 m, și este tubat pe toată lungimea (Dn:315 mm), diametrul interior D: 300 mm. Tubul este prevăzut cu orificii circulare cu ϴ = 5 mm. În exteriorul tubului, pe intervalul -2,00 m ÷ - 9,00 m s-a construit un filtru din pietriș mărgăritar cu ϴ =8-16 mm. Debitul capabil al surselor este de 10,8 m3/h/sursă.

Din acest puț,  apa este captată cu ajutorul pompei submersibile cu H = l0 m col. H2O și Q = 2 l/s. Apa captată este utilizată în procesul de zincare a pieselor (subansamble auto și subansamble pentru construcții - montaj)

Debitul maxim de exploatare rezultat din studiu hidrogeologic al forajului este de Qmax = 3,00 l/s = 10,8 m3/h.

Coordonatele puțului de captare sunt:

| Obiectiv/Coordonate STEREO 70 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Captare | 339 437,4 | 487 497,20 |

Apa captată este utilizată în procesul de zincare a pieselor (subansamble auto şi subansamble pentru construcţii - montaj). Apa este necesară spălărilor, iar linia de zincare are o capacitate de 8 spălări în cascadă (2 spălări curente în serie).

Se menționează faptul că până în prezent, firma DEMGY Deva deține Rapoarte de Încercare (Buletine de analiză prezentate in anexa lucrarii) a calității apei din foraje, aceasta fiind utilizată strict pentru uz industrial, iar apele rezultate din procesele tehnologice sunt conduse în stațiile de epurare aferente fiecărei instalații.

Cu ocazia întocmirii prezentei documentații, a fost analizată calitatea apei subterane din cele trei foraje (forajele nr. 1, 2 și 3), rezultatele fiind prezentate în  tabelul nr. 2.11., 2.12 și 2.13 (Raportul de încercare nr. PI2211105/15.11.2022 realizat de ALS Life Sciences Romania SRL).

Tabel nr. 2.11 – Analiza indicatorilor apelor din forajul nr. 1 – Linia de zincare

| Locul de prelevare a probelor | Indicator de calitate determinat | Unitatea de măsură | Valoare măsurată | Valori limita admisibile conform Ord. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puț nr. 1/Foraj nr. 1 linie zincare | Crom | [mg / l] | 0,0046 | 0,05 |
|  | Cupru | [mg / l] | <0,0020* | 0,1 |
|  | Nichel | [mg / l] | <0,0040 * | 0,02 |
|  | Zinc | [mg / l] | <0,010 * | 5 |
|  | pH | [unit. pH] | 7,1 | - |
|  | Temperatura la masurarea pH-ului | °C | 20,4 | - |

Nota:      * Sub limita de cuantificare

Din analiza probelor rezultă că nu există depășiri ale valorii de prag, limite specificate în Ordinul nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Puțul nr. 2 (foraj nr. 2) are o adâncime totală de l5 m, și este tubat pe toată lungimea. Apa din acest puț este utilizată în procesul de cromare. Pentru asigurarea apei tehnologice din acest puț, există o pompă submersibilă având Q = 20 m3/h și H = 60 m col. H2O. Pompa este echipată cu un ventil automat de refulare a apei pompate în puț pentru surplusul de debit de apă. Consumul orar de apă tehnologică pentru functionarea în parametrii instalației este de circa 5m3/h.

Puțul are următoarea configurație:

- adâncime 15 m;

- diametrul de săpare 550 mm pe toată adâncimea;

- diametrul tubat 315 mm pe toată adâncimea, cu orificii circulare având 0 = 5 mm;

- diametrul interior 300 mm;

- filtre din pietriș măcinat, realizate pe adâcimea -2 m ÷ - 9 m

- nivelul hidrostatic al puțului este 2 m

- Q max = 10,8 m3/h : 3,00 l/s

- denivelarea in puț, pentru debitul maxim de exploatare este 0,6 m.

Apa tehnologică este transportată până la locul de intrare în hala de producție printr-o țeavă din PVC care este pozată într-un canal termic (în care sunt pozate și conducta de apă potabilă și conducta de evacuare în canalizarea municipiului Deva a apei epurate). În hala de producție, apa tehnologică trece prin două cartușe filtrante și apoi este transportată spre linia de cromare la spălări spre stația de epurare pentru prepararea floculantului și a apei de var.

Ultima cuvă de spălare a liniei de cromare este alimentată cu apă purificată prin osmoză. O ramificație a conductei de apă tehnologică merge la instalația de preparare a apei osmozate. Apa tehnologică este filtrată prin două filtre tip cartuș și are presiunea de cca. 4 bari. Filtrele au capacitatea de a reține particule de 25 și respectiv 10 microni. Apa filtrată intră în două butelii cu rășină schimbătoare de ioni pentru dedurificare, care funcționează alternativ. Regenerarea rășinei se realizează cu apă tratată cu pastile de sare într-o cuvă adiacentă. Apa astfel dedurizată este filtrată din nou cu un filtru tip cartus cu pori de 1 micron și intră într-o baterie de filtre de osmoză capabile să filtreze cca. 1,2 m3/h. Debitul maxim recomandat este de 3,00 l/s (10,8 m3/h).

Coordonatele puțului de captare sunt:

| Obiectiv/Coordonate STEREO 70 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Captare | 339 489,9 | 487 452,90 |

Apa demineralizată se acumulează într-un rezervor inchis din fibră de sticlă cu capacitatea de 5 m3. Din rezervorul închis, apa este pompată spre linia de cromare piese plastic, ABS, ABSPC, si metal, prin intermediul unui grup de pompare. Rezervorul închis este prevăzut cu senzori de nivel care comandă electrovanele de admisie a apei în stația de tratare a apei și de asemenea funcționarea bateriei de membrane de osmoză. Consumul de apă în cadrul instalației este egal cu volumul de apă epurată și evacuată, care conform declarațiilor beneficiarului este de maxim 5 m3/h.

Rezultatele obținute privind parametrii de calitate a apei pentru forajul nr. 2, aferent liniei de cromare sunt prezentate în  tabelul nr. 2.12. (Raportul de încercare nr. PI2211105/15.11.2022,  realizat de ALS Life Sciences Romania SRL prezentat în anexă).

Tabel nr. 2.12 - Analiza indicatorilor apelor din forajul nr. 2 – Linia de cromare

| Locul de prelevare a probelor | Indicator de calitate determinat | Unitatea de măsură | Valoare măsurată | Valoare de prag conform Ord. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puț nr. 2 linie cromare | Crom | [mg / l] | 0,0070 | 0,05 |
|  | Cupru | [mg / l] | 0,0027 | 0,1 |
|  | Nichel | [mg / l] | 0,0041 | 0,02 |
|  | Zinc | [mg / l] | <0,010 * | 5 |
|  | pH | [unit. pH] | 7,0 | - |
|  | Temperatura la masurarea pH-ului | °C | 20,5 | - |

Nota:      * Sub limita de cuantificare

Din tabelul nr. 2.12, rezultă că nu există depășiri ale valorilor de prag pentru indicatorii specificați în Ordinul nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Puțul nr. 3 (foraj nr. 3) are o adâncime totală de 15 m, și este tubat pe toată lungimea. Apa din acest puț este utilizată în procesul de cromare. Pentru asigurarea apei tehnologice din acest puț, există o pompă submersibilă având Q = 20 m3/h și H = 60 m col. H2O. Pompa este echipată cu un ventil automat de refulare a apei pompate în puț pentru surplusul de debit de apă. Consumul orar de apă tehnologică pentru functionarea în parametrii instalației este de circa 5m3/h.

Puțul are următoarea configurație:

- adâncime 15 m;

- diametrul de săpare 550 mm pe toată adâncimea;

- diametrul tubat 315 mm pe toată adâncimea, cu orificii circulare avdnd 0 = 5 mm;

- diametrul interior 300 mm;

- filtre din pietriș măcinat, realizate pe adâcimea -2 m ÷ - 9 m

- nivelul hidrostatic al puțului este 2 m

- Q max = 10,8 m3/h : 3,00 l/s

- denivelarea in puț, pentru debitul maxim de exploatare este 0,6 m.

Consumul de apă în cadrul instalației este egal cu volumul de apă epurată și evacuată, care conform declarațiilor beneficiarului este de maxim 5 m3/h.

Pițul este echipat cu o electropompă submersibilă având Q=20 m3/h și H = 60 m.

Coordonatele puțului de captare sunt:

| Obiectiv/Coordonate STEREO 70 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Captare | 339 390,75 | 487 371,50 |

Rezultatele obținute privind parametrii de calitate a apei pentru forajul nr. 3, aferent liniei de cromare sunt prezentate în  tabelul nr. 2.13.

Tabel nr. 2.13 - Analiza indicatorilor apelor din forajul nr. 3 – Linia de cromare

(Raport de încercare nr. PI2211105/15.11.2022, realizat de ALS Life Sciences Romania SRL).

| Locul de prelevare a probelor | Indicator de calitate determinat | Unitatea de măsură | Valoare măsurată | Valoare de prag conform Ord. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puț nr. 3 linie cromare | Crom | [mg / L] | 0,0077 | 0,05 |
|  | Cupru | [mg / L] | < 0,0020 * | 0,1 |
|  | Nichel | [mg / L] | 0,0042 | 0,02 |
|  | Zinc | [mg / L | < 0,010 * | 5 |
|  | pH | [unit. pH] | 7,0 | - |
|  | Temperatura la masurarea pH-ului | °C | 20,7 | - |

Nota:    * Sub limita de cuantificare

Din tabelul nr. 2.13, rezultă că nu există depășiri ale valorilor de prag pentru indicatorii specificați în Ordinul nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Volume de apă tehnologică autorizate:

- Linia de zincare

Q zi med = 36 m3/zi

(în cazul în care se lucrează pe 1 schimb/8 ore - situația actuală)

Q zi med = 72 m3/zi

(în cazul în care se lucrează pe 2 schimburi la 16 ore)

Q zi max = 108 m3/zi

(în cazul în care se lucrează pe 3 schimburi la 24 ore)

- Linia de cromare

Q orar max = 5 m3/h

Q zi med = 80 m3/zi

(în cazul în care se lucrează pe 2 schimburi/8 ore/schimb

situația actuală)

Q zi max = 120 m3/zi

(în cazul în care se lucrează pe 3 schimburi/8 ore/schimb)

- Secţia de vopsitorie

Apa tehnologică în cadrul acestei secţii e utilizată numai pentru instalaţia de degresare, instalaţie ce funcţionează la ora actuală doar cca. 10 ore/lună iar consumul specific de apă în cadrul instalaţiei este de maxim 0,2 m3/oră, de unde rezultă maxim 2 m3/lună (cca. 0,1 m3/zi).

•	Volume de apă industrială autorizate (totale):

Q zi max = 228,1 m3 (2,64 l/s) 		Q max anual = 57481,2 m3

Q zi med = 116,1 m3 (1,34 l/s) 		Q med anual = 29257,2 m3

b) Starea apelor de suprafaţă

Monitorizarea calităţii apelor reprezintă activitatea de observaţii şi măsurători standardizate şi continue pe termen lung, pentru cunoaşterea şi evaluarea parametrilor caracteristici ai apelor în vederea gospodăririi şi a definirii stării şi tendinţei de evoluţie a calităţii acestora, precum şi în vederea evidenţierii permanente a stării resurselor de apă.

Elementele de bază în fundamentarea politicii şi strategiei de gospodărire a apelor, în vederea reducerii cantităţilor de poluanţi deversaţi, a riscurilor de poluări accidentale şi în scopul conservării şi folosirii raţionale a resurselor de apă, sunt reprezentate de Planurile de protecţia calităţii apelor.

Încadrarea corpurilor de apă naturale după starea ecologică din bazinul hidrografic Mureş se realizează în funcție de starea ecologică, astfel pentru Râul Mureș avem:

Tabel nr. 2.14 – Încadrarea corpurilor de apă - Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Mureş

| Caracteristici | Cantitate | Stare ecologică |
| --- | --- | --- |
|  |  | Foarte bună | Bună | Moderată | Slabă | Proastă |
|  |  | Nr. corp | % | Nr. corp | % | Nr. corp | % | Nr. corp | % | Nr. corp | % |
| Nr. corpuri | 14 | 0 | 0 | 9 | 64,29 | 5 | 35,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungime (km) | 507,33 | 0 | 0 | 339,11 | 66,84 | 168,22 | 33,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Calitatea apei de suprafaţă din zona de amplasare a societăţii

Datorită faptului că râul Mureș este la o distanță considerabilă față de amplasamentul studiat, nu există posibilitatea poluării acestuia. De asemenea, având în vedere și faptul că toată platforma este betonată, apele pluviale sunt colectate in retelele de canalizare in sistem separativ de pe amplasamentul Demgy Deva, acestea fiind conduse în rețeaua de canalizare a orașului Deva.

- Calitatea apelor uzate, evacuate de pe amplasamentul societăţii

Tipuri de ape evacuate

Din cadrul proceselor desfasurate pe amplasamentul DEMGY Deva rezultă următoarele categorii de ape uzate:

Ape convenţional curate sunt ape de răcire, neimpurificate chimic a cazanelor de la centralele termice, care nu intră în circuitul apei recirculate și care sunt evacuate direct în rețeaua de canalizare a orașului;

Apele pluviale provenite din precipitaţiile căzute pe suprafaţa incintei fabricii sunt de asemenea evacuate în rețeaua de canalizare a orașului ;

Apele menajere - evacuarea apelor uzate menajere se face în rețeaua de canalizare a municipiului Deva, rețea ce aparține S.C. APAPROD S.A. Deva, (conform contractului anexat).

Apele tehnologice – apa extrasă din cele trei puțuri (P1, P2 și P3) și utilizată în procesele tehnologice a liniei de cromare și zincare. Evacuarea acestor ape se face în stațiile de epurare aferente fiecărui flux tehnologic, după care sunt conduse în rețeaua de canalizare a orașului Deva.

Conform Autorizației integrate de mediu nr. 1/15.01.2020, DEMGY Deva S.R.L efectuează semestrial măsurători ai indicatorilor de calitate a apei evacuate din stațiile de epurare în canalizarea orașului, acestea fiind prezentate rezumativ în tabelul 2.15.

Tabel.nr. 2.15. – Indicatorii și frecvența de măsurare a acestora la evacuarea din stațiile de epurare aferente liniei de zincare și cromare

| Nr. Crt. | Punct prelevare | Indicatori determinati | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cămin înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare publică a apelor uzate epurate rezultate din procesul de zincare | PH | Semestrial |
|  |  | materii în suspensie |  |
|  |  | zinc |  |
| 2. | Cămin înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare publica a apelor uzate epurate rezultate din procesul de zincare | PH | Semestrial |
|  |  | materii în suspensie |  |
|  |  | crom (VI) |  |
|  |  | crom total |  |
|  |  | cupru |  |
|  |  | nichel |  |

- Apele evacuate din linia de zincare sunt tratate în stația de epurare proprie

Funcționarea stației de epurare

Efluentii care urmeaza a fi tratati ( ape de spalare acido-bazice ), care nu contin Cr 3+ și nici cianuri ( CN- ) sunt  recoltați într-o cuvă de stocaj tampon cu o capacitate de 8 mc, agitata cu aer si avand trei detectoare de nivel. De aici, prin intermediul a două pompe centrifuge (una de rezervă) cu debitul maxim de 5 mc/h, sunt trimiși în reactorul de neutralizare, prevăzut cu un agitator și sonda de măsura a pH-ului cu înregistrare continuă. Funcție de debitul de ape de spălare care ajunge în instalație, în acesta sunt tratați cu acid sulfuric și lapte de var. Neutralizarea are ca scop ajustarea pH-ului pentru încadrarea în valorile fixate de legislatie pentru efluenti deversati. În egală măsură, tratarea cu lapte de var (Ca(OH)2) permite precipitarea anionilor  și Fe- și a tuturor cationilor.

După neutralizare, apa încarcată cu precipitat trece gravimetric într-un vas de floculare prevazut cu agitare continua, unde i se adaugă un floculant (în acest caz FLD 01 care este un polimer organic cu masă moleculară mare) pentru marirea dimensiunii particulelor precipitatului, astfel fiind facilitata filtrarea acestora  precum și un insolubilizant, dozat direct din recipient prin intermediul unei pompe dozatoare cu debitul de max. 2 l/h, pentru scăderea solubilitatii hidroxidului de Zn.

Separarea apa-particule de aglomerat se face într-un decantor cilindro-conic, în care particulele solide se aduna la baza conului si apa curata este recuperata la partea de sus. Particulele decantate la baza conului sunt trimise de către o pompă de inaltă presiune către un filtru presă.

Nămolul este reținut între plăcile filtrului presă sub forma de turte, care sunt recuperate la curățarea periodică a acestuia, în saci de mari dimensiuni. Apa rezultată este trimisă la cuva  de preluare a efluentilor unde este reintrodusă în circuitul de tratare.

Apa curată ieșită din decantorul cilindro-conic este controlată permanent în ceea ce privește debitul de evacuare și pH-ul. Orice deviere a pH-ului de la gama de valori acceptate și setate duce la stoparea evacuării. Apa fără anioni și cationi trece printr-un dispozitiv dotat cu un debitmetru, un pH-metru și un dispozitiv de prelevare probe apoi este evacuată în canalizarea menajeră a municipiului Deva, iar volumul de apă epurată este egal cu volumul de apă preluată din puț (conform Autorizației de Gospodărire a apelor nr. HD-18/31.03.2022) și anume:

Q zi max = 108 m3/zi (în cazul în care se lucrează pe 3 schimburi la 24 ore)

Q zi med = 36 m3/zi (în cazul în care se lucrează pe 1 schimb/8 ore - situația actuală)

Evacuarea apelor industriale se consideră aproximativ egala cu alimentarea apelor, iar conform citirilor de pe apometru, consumul de apă mediu înregistrat pentru o lună este de aproximativ 3000 m3. [1]

| perioada facturata | canal | total evacuata in canalizare |
| --- | --- | --- |
|  | apa surse proprii | apa potabila | apa meteorica |  |
| ianuarie | 834 | 78 | 286,31 | 1198,31 |
| februarie | 1078 |  | 63,49 | 1141,49 |
| martie | 1821 | 93 | 101,21 | 2015,21 |
| aprilie | 1779 | 96 | 366,85 | 2241,85 |
| mai | 2864 | 72 | 344,51 | 3280,51 |
| iunie | 4509 | 90 | 367,44 | 4966,44 |
| iulie | 6226 | 102 | 301,59 | 6629,59 |
| august | 4166 | 126 | 490,31 | 4782,31 |
| septembrie | 3842 | 209 | 554,98 | 4605,98 |
| octombrie | 3842 | 202 | 244,57 | 4288,57 |
| noiembrie | 3842 | 111 | 343,33 | 4296,33 |
| decembrie | 2811 | 108 | 151,68 | 3070,68 |
| total 2022 | 37614 | 1287 | 3616,27 | 42517,27 |

Apele evacuate din linia de cromare a pieselor din plastic

Linia de cromarea a pieselor din plastic este prevăzută cu o statie de epurare a apelor.

Funcționarea acestei stații este controlată automat, orice abatere de la parametrii normali fiind anunțată optic și sonor, ducând imediat la oprirea apei de spălare pe linia de cromare. Accesul la reglajul stației de epurare se face prin intermediul unui touch screen, accesul fiind parolat pentru evitarea oricărei modificări făcute de o persoană neautorizată. Parametrii de bază ai funcționării stației sunt măsurați în timp real, afișați și înregistrați.

Funcționarea stației de epurare:

Stația de epurare preia gravitațional apele de spălare de pe linia de cromare și prin pompare deversările accidentale ajunse în rigolele cuvei de retenție și în băile de epuisment.

Stocarea de preluare are loc în următoarele cuve:

- preluare ape de spălare acido - bazice într-o cuvă cu volum de 10 m3;

- preluare ape de spălare nichel chimic intr-o cuvă cu volum de 5 m3;

- preluare ape de spălare cromice într-o cuvă cu volum de 10 m3;

- stocare bai uzate acido - bazice intr-o cuvă cu volum de 10 m3;

- stocare bai uzate nichel chimic într-o cuvă cu volum de 5 m3'

- stocare bai uzate cromice într-o cuvă cu volum de 10 m3;

Din aceste cuve de stocare a băilor uzate, conținutul se dozează în cantități mici pentru tratament în stație cu pompe dozatoare pneumatice.

Traseul de tratare a apelor de spălare în stația de epurare este următorul:

Apele rezultate din cuva de preluare a apelor de spălare și din cuva de stocare băi uzate nichel chimic se introduc (prin pompare cu pompe pneumatice) într-un reactor de oxido-reducere a nichelului chimic prevăzut cu măsurare continuă și în timp real al pH-ului și a potențialului redox (menținut automat între 500 și 1000 mV prin injecție de hipoclorit de sodiu).

Apele de spălare cromice din cuva de preluare a apelor de spălare cromice și din cuva de stocare băi uzate cromice se introduc într-o cuvă de oxido-reducere a Cr6+ la Cr3+ prevăzută cu măsurarea pH-ului (menținut prin adaosuri automate de acid sulfuric și hidroxid de sodiu între 2,5 și 3,5) și a potențialului redox (menținut automat între 180 și 240 mV prin injecție de bisulfit de sodiu).

După tratamentul acestora, apele tratate sunt conduse în cuva de preluare a apelor de spălare acido-bazice de unde, impreună cu acestea, prin intermediul unei pompe, sunt conduse la reactorul de neutralizare în care se injectează automat apa de var și acid sulfuric sau hidroxid de sodiu, menținându-se pH-ul între 8,5 și 10. Din reactorul de neutralizare apele trec în cuva de floculare alimentată automat în funcție de debitul de floculant provenit din cuva de preparare a floculantului.

Apele tratate cu floculant ajung gravitațional în vasul de decantare cilindro-conic, unde floculele se depun în partea inferioară conică și sunt evacuate spre filtrul presă de o pompă cu funcționare în regim temporizat. După filtrare, apa provenită din această operație reia ciclul de neutralizare.

Apa limpezită trece prin cuva de neutralizare finală, care menține pH-ul apei epurate evacuate între 6,5 și 8,5 prin injecție automată (dacă este cazul) de acid sulfuric sau hidroxid de sodiu. [2]

Evacuarea apelor epurate din stația de epurare a liniei de cromare se face în rețeaua de canalizare a municipiului Deva, cu respectarea valorii maxim admise de NTPA 002. Volumul de apă uzată epurată va fi egal cu volumul de apă autorizat preluat din puț (conform Autorizației de Gospodărire a apelor nr. HD-18/31.03.2022) și anume:

Q zi med = 80 m3/zi

(în cazul în care se lucrează pe 2 schimburi / 8 ore/schimb - situația actuală)

Q zi max = 120 m3/zi

(în cazul în care se lucrează pe 3 schimburi / 8 ore/schimb).

Evacuarea apelor din secţia de vopsitorie

Din cadrul secţiei de vopsitorie se evacuează ape uzate rezultate din sistemul de răcire al instalaţiei de vopsire şi ape de clătire. rezultate din cadrul instalaţiei de degresare/cromatare a pieselor din plastic şi aluminiu. Apele evacuate din instalaţia de degresare/cromatare nu intră în contact cu substanţe utilizate în cadrul acestei instalaţii.

Evacuarea apelor uzate din cadrul secţiei de vopsitorie se face direct în reţeaua de canalizare a municipiului Deva, cu respectarea valorilor maxim admise de NTPA 002.

Q uz zi med = 0,2 m3/oră,

Apa pentru nevoi igienico-sanitare

Alimentarea cu apă pentru nevoi igienico-sanitare se realizează din reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Deva, reţea ce aparţine S.C APA PROD S.A Deva.

Cantitatea de apă utilizată pentru nevoi igienico-sanitare în cadrul obiectivului este egală cu cantitatea de apă alimentată, conform citirilor de pe contorul de apă potabilă, specificate în tabel nr. 2.16.

Tabel 2.16

| Perioada facturata | Consum de apă potabilă înregistrat pe contor [m3] |
| --- | --- |
| ianuarie | 912 |
| februarie | 1078 |
| martie | 1914 |
| aprilie | 1875 |
| mai | 2936 |
| iunie | 4599 |
| iulie | 6328 |
| august | 4292 |
| septembrie | 4051 |
| octombrie | 4044 |
| noiembrie | 3953 |
| decembrie | 2919 |
| total 2022 | 38901 |

Obs:  * Citiri apometru (contor de apă)

Citirile sunt conform declarațiilor beneficiarului.

Conform citirilor de pe apometru, consumul de apă mediu înregistrat pentru o lună este de aproximativ 3200 m3.

Volumele de apă utilizată în scop menajer specificată în autorizația de gospodărire a apleor nr. HD 18/31.03.2022 este:

- Q zi max = 3,0 mc/zi (0,035 l/s)

- Q zi med = 2,5 mc/zi (0,029 l/s)

- Q orar max = 0,3125  mc/h

- Q max. anual = 756,0  mc

- Q med. anual = 630,0  mc

Conform Best Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics – 2006, în cadrul DEMGY Deva S.R.L este implementată monitorizarea permanentă a consumului de apă, pentru realizarea analizelor comparative și pentru sistemul de gestionare a mediului, iar în procesul tehnologic se utilizează clătirea tehnologică prin tehnica de clătire în cascadă.

De asemenea, în cadrul DEMGY Deva S.R.L,  pentru prevenirea antrenării soluțiilor de tratare se lasă un timp suficient pentru scurgerea soluțiilor, stativele fiind verificate permanent, fiind o cerință BAT pentru reducerea vascozitatii prin optimizarea proprietatilor solutiilor de tratare.

Alimentarea cu apă tehnologică pentru linia de zincare este asigurat din puțul propriu (Puțul nr. 1), neexistând legătură cu rețeaua de distribuție a apei potabile Deva. Conform fișei forajului, puțul este amplasat în vecinătatea porții de intrare a unității. Debitul maxim de exploatare recomandat de firma care a realizat forajul (S.C Minexfor S.R.L. Deva) realizată conform studiului hidrogeologic și al forajului este Q max = 3,00 l/s = 10,8 m3/h. Necesarul de apă maxim pe linia de zincare este Q orar max = 5 m3/h.  Pentru debitul maxim de 10,8 m3/h, denivelarea înregistrată în foraj este de 0,6 m. Prin urmare, pompa submersibilă instalată în foraj are H = 10 m H2O şi Q = 2 l/s.

În apropierea porții de intrare, pe conducta de alimentare cu apă industrială din puțul nr. 1, există montat debitmetru.

Citirile de pe contorul de alimentare a apei industriale sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel nr. 2.17

| Semestrul / anul | Volum de apă înregistrat pe contor [m3] |
| --- | --- |
| Sem. I | 14.901 |
| Sem. II | 236 |
| total 2022 | 15.137 |

Conform citirilor de pe apometru de la foraj, consumul de apă zilnic mediu înregistrat pentru un an de zile este de aproximativ 60 m3 iar consumul mediu pe o lună este de aproximativ 1260 m3. Apa tehnologică se plătește la Sistemul de Gospodărie a Apelor Hunedoara, cu care există contract.

Volume de apă industrială, autorizate (la capacitate maximă de producţie) conform Autorizației de Gospodărire a Apelor:

Q zi max = 108 m3 /zi (în cazul că se lucrează pe 3 schimburi)

Q zi med  = 72 m3/zi (în cazul că se lucrează pe 2 schimburi)

Q zi min = 36 m3/zi (în cazul că se lucrează pe 1 schimb)

Q max anual = 39.420 m3

Alimentarea cu apă tehnologică pentru linia de cromare piese plastic se face din puţurile forate în vecinătatea halei de cromare (puţurile nr. 2 și 3), din incinta DEMGY Deva S.R.L.

Puţul nr. 2 4este dotat cu o pompă submersibilă având Q = 20 m3/h şi H = 60 m H2O. Pompa este dotată cu un ventil automat de refulare a apei pompate în puţ pentru surplusul de debit de apă. Consumul orar de apă tehnologică pentru funcţionarea în parametrii instalaţiei este de circa 5m3/h. Consumul de apă în cadrul instalației este egal cu volumul de apă epurată și evacuată, care conform declarațiilor beneficiarului este de maxim 5 m3/h.

În imediata vecinătate a halei de cromare, pe conducta de alimentare cu apă industrială din puțul nr. 3 (foraj 3), există montat debitmetru.

| Semestrul / anul | Volum de apă înregistrat pe contor [m3] |
| --- | --- |
| Sem. I | 2,642.00 |
| Sem. II | 27,346.00 |
| total 2022 | 29,988.00 |

Volume de apă industrială, autorizate (la capacitate maximă de producţie) conform Autorizației de Gospodărire a Apelor:

Q orar max = 5 m3/h

Q zi med = 80 m3/zi

(în cazul în care se lucrează pe 2 schimburi/8 ore/schimb - situația actuală)

Q zi max = 120 m3/zi

(în cazul în care se lucrează pe 3 schimburi/8 ore/schimb)

Surse de ape uzate

Principalele surse generatoare de ape uzate, din activităţile societăţii, se prezintă în tabelul 2.18.

Tabelul 2.18

| Surse de poluare a apei (activitate) | Tipuri de ape uzate |
| --- | --- |
| Linia de Zincare | - ape chimic impure |
| Linia de Cromare | - ape chimic impure |
| Activităţi igienico - sanitare | - ape uzate menajere |

In tabelul 2.19 sunt centralizate cantitatile de ape uzate evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Deva.

Tabelul .2.19  	   Centralizarea evacuărilor de ape uzate

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Componenta | Metode de epurare / preepurare | Destinatie | Volume evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexe Administrative și hale de producție | - Intretinere corespunzatoare; - Eliminarea neetanseitatilor instalatiilor; Contorizare riguroasa. | Ape uzate fecaloid-menajere de la vestiare, grupuri sociale, birouri. | Apele uzate fecaloid-menajere se evacuează in rețeaua de canalizare a orașului. | Spre statia de epurare oraseneasca | 1287 mc/an |
| Procese tehnologice | - Intretinere corespunzatoare; - Eliminarea neetanseitatilor instalatiilor; - Contorizare riguroasa; - Recircularea apelor prin stațiile de epurare; - Prevenire si minimizare a scurgerilor ce ar cauza emisii fugitive de poluanti in canalizare si in ape subterane - Identificarea tuturor surselor de apa uzata si caracterizarea calitatii, cantitatii si variabilitatii lor; | In urma activitatilor tehnologice ce se desfasoara in instalatiile chimice rezulta ape reziduale care se reintroduc in procesul de fabricatie si ape usor acide de la regenerarea filtrelor Centralei termice (CT). Toate cuvele stațiilor de epurare a apelor au bazine de retenție în cazul scurgerilor accidentale. | Stații de epurare pentru linia de zincare și cromare | Spre rețeaua de canalizare a orașului / Statia de epurare oraseneasca | 15.137 mc/an (zincare) 29.988 mc/an (cromare) |
| Reteaua de canalizare a apelor pluviale si a apelor rezultate din spalarea platformei betonate | Nu este cazul | ape conventional curate - provenite din apele meteorice sau din surse de suprafata. Apele sunt preluate de reteaua de canalizare interna in sistem separativ. DEMGY Deva S.R.L. evacuează ape rezultate din spalarea platformelor, impurificate doar cu suspensii naturale fiind dirijate prin rigole direct in rețeaua de canalizare a orașului. | Apele conventional curate, colectate de pe platforma societății sunt evacuate in rețeaua de canalizare a Municipiului Deva. | Statia de epurare oraseneasca | 3616.27 mc/an |

d) Impactul  asupra factorului de mediu APĂ

Apele menajere împreună cu apele chimic impure (tehnologice) rezultate din stațiile de epurare sunt transportate la statia de epurare oraseneasca a orașului.

Apele cu impurificare redusă (convenţional curate), se evacuează în canalizarea orașului.

Apele pluviale, de pe platforma sunt colectate in rigole și sunt conduse în rețeaua de canalizare a Municipiului Deva.

CONCLUZII:

Firma DEMGY Deva S.R.L, utilizează un volum de apă redus pentru desfăşurarea activităţilor sale.

Apele rezultate din procesul de producție, sunt epurate și apoi deversate în rețeaua de canalizare a orașului.

Pentru apele subterane, se realizează periodic analiza indicatorilor apelor din cele trei foraje existente pe amplasament, iar din analiza probelor rezultă că în nici unul dintre foraje nu există  depășiri ale valorii de prag limite specificate în Ordinul nr. 621 din 7 iulie 2014.

Din activităţi, rezultă ape uzate, în cantitate mică, cu încărcare organică şi anorganică iar acestea sunt conduse în rețeaua de canalizare.

Impactul asupra factorului de mediu apă, indus de activităţile de pe amplasament este redus.

## Autorizaţii curente

Situaţia autorizaţiilor de funcţionare şi a contractelor deţinute de societatea DEMGY Deva S.R.L se prezintă în tabelul 2.20.

Tabelul 2.20

| Nr. crt. | Număr document | Denumire document | Emitent | Subiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1/15.01.2020 | Autorizația integrată de mediu | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara | Autorizația integrată de mediu – Cromare Zincare |
| 2. | 60007/09.09.2021 | Decizia de transfer a autorizației de mediu de la SC CTS Romania SA către DEMGY Deva SA | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara | Autorizația integrată de mediu – Cromare Zincare |
| 3. | 9964/26.01.2023 | Decizia de transfer a autorizatiei de mediu de la Demgy Deva SA catre Demgy Deva SRL | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara | Autorizația integrată de mediu – Cromare Zincare |
| 4. | HD-64/20.03.2013 Revizuita in 23.11.2018 | Autorizație de mediu | Ministerul Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara | Autorizație de mediu - Vopsitorie |
| 5. | 6007/09.09.2021 | Decizia de transfer a autorizației de mediu de la SC CTS Romania SA către DEMGY Deva SA | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara | Autorizație de mediu - Vopsitorie |
| 6. | 9964/25.01.2023 | Decizia de transfer a autorizatiei de mediu de la Demgy Deva SA catre Demgy Deva SRL | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara | Autorizație de mediu - Vopsitorie |
| 7. | 137/16.03.2022 | Decizia aplicare a vizei anuale pentru perioada 20.03.2022 – 19.03.2023 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara | Autorizație de mediu - Vopsitorie |
| 8. | HD-18/31.03.2022 | Autorizație de gospodărire a apelor | Administrația Națională „Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Mureș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara | Autorizație de gospodărire a apelor – linia de zincare, linie de cromare, sectie vopsitorie si statii de epurare ape uzate |
| 9. | 1037/01.09.2020 | Contract | SC Apa Prod SA Deva | Furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare |
| 10. | 1223/04.07.2013 | Contract | S.C. Jifa S.R.L - Sibiu | Contract de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor industriale și anexele 1, 13 la contract și act adițional din 23.06.2021 |
| 11. | Nr. 1/18.06.2021 | Contract | S.C. IMOB UTIL S.R.L | Contract de închiriere spațiul de producție |
| 12. | DV6996/19.01.2020 | Contract | BRAI-CATA S.R.L | Contract de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor menajere reziduale cu excepția deșeurilor toxice periculoase și acelor cu regim special |
| 13. | 429/24.10.2022 | Hotarare de consiliu local al municipiului Deva | Consiliul Local al municipiului Deva | Instituirea taxei de salubrizare pentru toti utilizatorii serviciului, persoane fizice si juridice, in municipiul Deva |
| 14. | 430/08.12.2020 | Contract | S.C GOLDSTAR IMEX S.R.L | Colectarea deșeurilor reciclabile |
| 15. | 55986/26.10.2015 | Plan Cadastral | Agenția Națională de Cadrastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara | Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara pentru Imobil numarul cadastral 74965 / UTA Deva Suprafața 7125 mp |
| 16. | 478/04.10.2018 | Certificat de urbanism | Primăria Municipiului Deva | Certificat de urbanism pentru Linie de cromare piese plastic și stație de apurare ape uzate în clădirea existentă |
| 17. | 299/17.12.2018 | Autorizatie de constructie | Primăria Municipiului Deva | Autorizatie de constructie pentru instalare linie cromare piese plastic și stație de apurare ape uzate în clădirea existentă |
| 18. | Ediția 2022 | Pan de prevenire și combatere poluari accidentale | DEMGY Deva S.R.L | Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale |
| 19. | EPR 800/27.01.2021 | Contract pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului | FEPRA INTERNATIONAL SA | Indeplinirea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje |
| 20. | C-00089196 / 09.06.2022 | Contract | ENGIE ROMANIA SA | Contract de vanzare-cumparare a energiei electrice - ENGIE ROMANIA SA |
| 21. | C-00070692 / 21.12.2020 | Contract | ENGIE ROMANIA SA | Contract de vanzare-cumparare gaze naturale - ENGIE ROMANIA SA |
| 22. | 430/08.12.2020 | Contract | SC GOLDSTAR IMEX S.R.L - Sibiu | Contract de colectare a deşeurilor reciclabile (carton, ambalaje plastic, material plastic) |
| 23. | 180/2022 | Abonament | Administrația Națională „Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Mureș- Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara | Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa |

Copii ale Avizelor/Acordurilor/Autorizaţiilor deţinute de societate sunt prezentate parte în Anexă, iar parte din acestea se găsesc la sediul societăţii.

- Detalii de autorizare care reglementează alimentarea şi evacuarea apei în / din cadrul societăţii

Alimentarea cu apă potabilă (folosită in scop igienico-sanitar) a societății se face printr-un branșament la conducta de apă potabilă aparținând S.C APAPROD S.A. Deva.

Alimentarea cu apă tehnologică a liniei de cromare și zincare se realizează din trei puțuri forate, amplasate în incinta DEMGY DEVA S.R.L.

###### Apă de incendiu

Alimentarea cu apă pentru a asigura prima intervenție în caz de incendiu se realizează de la hidranții exteriori (D65 mm) str. Dr. Victor Șuiagă, amplasați la cca. 100 m și 250 m de Demgy Deva.

Reţeaua de hidranţi interiori adoptată este realizată din ţeavă zincată de 2" din care se  alimentează fiecare hidrant în parte cu conducte din oţel zincat de 2". Tevile sunt montate aparent pe elementele constructive ale clădirii.

Hidrantii de incendiu interiori sunt amplasați în locuri vizibile si usor accesibile în caz de incendiu, in stricta concordanta cu geometria spatiilor protejate.

Hidranții de incendiu interiori sunt amplasați astfel:

- Hala de zincare 	1 buc.

- Hala vopsitorie  	3 buc.

- Hala depozitare 	1 buc.

- Hala cromare  	5 buc.

Hidrantii de incendiu exteriori de pe amplasamentul Demgy Deva SRL sunt pozitionati astfel:

- Hala zincare (coltul cladirii) 		1 buc.

- Hala depozit (coltul cladirii cromare) 	1 buc.

Numărul și amplasarea stingătoarelor este:

- Hala zincare: 		7 buc. P6, 3 buc. SM6, 1 buc. P50, 1 buc. SM 50

- Hala cromare: 	10 buc. P6, 4 buc SM6 , 1 buc. P50, 1 buc. SM50, 2 buc. G5

- Hala vopsitorie: 	8 buc. P6, 2 buc. SM6, 1 buc. P50, 1 buc. SM50, 1 buc. G5

- Hala depozit: 		2 buc. P6, 1 buc. SM6, 1 buc. P50,

- Magazie materii prime (substante si vopsele):	2 buc. P6, 1 buc. SM50

- Cladire decapare - recuperare diluant: 1 buc. P6, 1 buc. SM6

- Zona administrativă: 5 buc. P6, 1buc. G5

Rezerva de incendiu

Nu există reverve pentru stingerea incendiilor, respectiv bazine de stocare a apei.

## Detalii privind planul de supraveghere a calităţii amplasamentului

DEMGY Deva S.R.L, prin natura profilului de activitate, acordă o atenţie sporită problemelor de protecţie a mediului, având elaborat un sistem de management, în concordanţă cu cerinţele U.E. şi legislaţia românească.

În cadrul acestui sistem de management s-au elaborat următoarele politici: Politica Corporativă de Mediu, Politica Corporativă de Calitate.

În cadrul societăţii, există un responsabil cu probleme de Protecţia Mediului, cu următoarele atribuţii:

- răspunde de reglementarea protecţiei mediului;

- răspunde de centralizarea buletinelor de analize chimice ale apelor uzate evacuate din stațiile de epurare,

- răspunde de colectarea și gestionarea deșeurilor de orice natură pe suprafața amplasamentului,

- monitorizarea indicatorilor fizico-chimici, emisiile poluanților asupra factorilor de mediu aer, apă și sol.

Monitorizarea factorilor de mediu

Monitorizarea evacuărilor în mediu se realizează pentru a urmări încadrarea concentraţiei poluanţilor în limitele de emisie impuse de legislaţie.

Politica managerială a societăţii este de a proteja mediul în mod real, reducând la minim impactul asupra mediului, prin emisiile de poluanţi în apă, aer, sol şi nivel de zgomot.

Monitorizarea emisiilor se face conform Autorizatiei integrate de mediu nr. 1/15.01.2020 pentru zincare și cromare și Autorizației de mediu nr. HD-64/20.03.2013, revizuita la 23.11.2018, pentru vopsitorie  efectuate de catre  laboratoarele specializate/de profil. Frecventa de monitorizare si numarul minim de probe prelevate la intervale regulate de timp sunt stabilite prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor, Autorizația integrată de mediu si Autorizația de mediu.

Pentru desfășurarea activității se realizează:

- monitorizarea emisiilor si calitatii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică a  variabilelor de proces;

- monitorizarea post inchidere.

Monitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile  competente. Monitorizarea emisiilor consta in urmatoarele actiuni:

- urmarirea concentratiilor de poluanti din atmosferă;

- urmarirea calitatii apelor uzate menajere, tehnologice si pluviale.

Monitorizarea emisiilor in apa

Monitorizarea factorului de mediu apa se face conform standardelor in vigoare, in laboratoare acreditate.

- Alimentarea cu apă.

Conform autorizației de gospodărire a apelor, necesarul de apa al firmei este din doua surse de apa distincte:

- Alimentarea cu apă potabila se face din reteaua oraseneasca, conform contractului nr. 1037/01.09.2020, incheiat cu SC APAPROD SA Deva.

Apa este utilizata in urmatoarele scopuri:

- in scop menajer pentru personalul angajat;

- intretinerea curateniei in spatiile administrative;

- completarea sistemului de incalzire si PSI;

- Alimentarea cu apa tehnologica se face prin intermediul a trei puțuri forate, cu adancimea de cca 15 m si diametrul interior de 30 cm.

Apa de foraj este dedurificată alternativ cu două aparate functionand alternativ (unul in functiune, celalalt in asteptare sau regenerare). Regenerarea se realizează cu ajutorul unei solutii de clorura de sodiu preparată într-o cadă cu sare.

- Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a localitatii, conform contractului nr. 1037/01.09.2020, incheiat cu SC APAPROD SA Deva.

Evacuarea apelor uzate se realizeaza in sistemul de canalizare local, apa utilizata in sistemul de racire a instalatiei de vopsire este evacuata la sistemul de canalizare, ea nu intra in contact cu substantele utilizate in instalatia de vopsire/cromatare.

Ca o recomandare a BAT for the Surface Treatment of Metals and Plastics – 2006, este reciclarea si recuperarea, apelor uzate fie in timpul procesului, fie in momentul tratarii apelor uzate pentru a facilita recuperarea si reutilizarea substanțelor, lucru ce se realizează la DEMGY prin existența stațiilor de epurare a apelor industriale. De asemenea, în conformitate cu cerințele BAT, în cadrul DEMGY Deva S.R.L se urmărește prelungirea duratei de viață a soluțiilor, prin menținerea lor în limitele acceptabile, realizându-se filtrarea periodică a soluției.

Apele uzate tehnologice provenite de la instalația de cromare și zincare se epurează în stații de epurare individuale, după care sunt evacuate în rețeaua de canalizare a localitatii, conform contractului nr. 1037/01.09.2020, incheiat cu SC APAPROD SA Deva.

Monitorizarea si raportarea calității apei evacuate din stația de epurare a instalației de zincare, conform Autorizației integrate de mediu nr. 1/15.01.2020 se face semestrial pentru următorii indicatori (tabel nr. 2.21). Punctele de monitorizare sunt prezentate în Planșa nr. 4 din anexă.

Tabelul 2.21

| Nr. Crt. | Punct de control | Indicatori determinati | Natura apei | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evacuare din stația de epurare zincare | PH, materii în suspensie, zinc | ape uzate tehnologice epurate | Semestrial |

Conform raportului de încercare nr. PI2211102/15.11.2022, în tabelul nr. 2.22, se prezintă măsurătorile privind calitatea apelor evacuate din stația de epurare a liniei de zincare.

Tabel nr. 2.22- Calitatea apelor evacuate din stația de epurare a liniei de zincare

| Nr. crt | Indicatori analizaţi | Unitate de măsură | Valori de concentraţie obţinute | Metoda de analiză/documente de referinţă | Valoare limită admisibilă conform Hotărării 188/2002 (NTPA 002/2002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zinc | mg/l | 0,289 | SR EN ISO 11885/2009; PSL-24 | 2 |
| 2. | Materii in suspensie la 1050C | mg/l | <10 * | SR EN 872/2005 ; PSL3 05-13 | 350 |
| 3. | pH | Unitati pH | 6,5 | STAS 6953/81; PSL-11 | 6,5-8,5 |
| 4. | Temperatura la măsurarea pH-ului | 0C | 20,7 | - | - |

Obs: Sub limita de cuantificare (10 mg/l)

Din analizele efectuate în anul 2022, se observă faptul că nu există depășiri ale parametrilor de ape uzate evacuate rezultate din stația de epurare, raportate la valoarea limită a indicatorilor de calitate impusă de Hotărârea nr. 352/2005 și NORMATIV NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţii.

De asemenea, în anul 2022, au fost realizate măsurători la evacuarea apelor din stația de epurare de la linia de cromare  în rețeaua de canalizare, rezultatele fiind redate în tabel nr. 2.23 (Conform raportului de încercare nr. PI2211103/15.11.2022).

Tabel nr. 2.23 evacuarea apelor din stația de epurare de la linia de cromare în rețeaua de canalizare

| Nr. crt | Indicatori analizaţi | Unitate de măsură | Valori de concentraţie obţinute | Metoda de analiză/documente de referinţă | Valoare limită admisibilă conform Hotărării 188/2002 (NTPA 002/2002) și BAT23-ape epurate rezultate din procesul de cromare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Crom hexavalent | mg/l | 0,069 | SR ISO 11083/1998; PSL-34 | 0,2 |
|  | Crom | mg/l | 0,0756 | SR ISO 11083/1998; PSL-34 | 2 |
|  | Cupru | mg/l | 0,0364 | SR ISO 11885/2009, SR EN ISO 15587-2/2003; PSL-24 | 2 |
|  | Nichel | mg/l | 0,0293 | SR ISO 11885/2009, SR EN ISO 15587-2/2003; PSL-24 | 2 |
|  | Materii in suspensie la 1050C | mg/l | <10 * | SR EN 872/2005; PSL3 05-13 | 60 |
|  | pH (250C) | Unitati pH | 6,7 | STAS 6953/81; PSL-11 | 6,5-8,5 |
|  | Temperatura la măsurarea pH-ului | 0C | 20,3 | - | - |

Obs: * Sub limita de cuantificare

Din tabelul nr. 2.23 se poate observa că nu există depășiri ale parametrilor de ape uzate evacuate din stația de epurare, comparativ cu valoarea limită admisibilă impusă de NORMATIV NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţii.

Monitorizarea pânzei freatice se realizează din cele trei foraje existente, indicatorii monitorizați sunt pH, Zinc, Crom, Cupru și Nichel iar frecvența de monitorizare este anuală.

Parametrii tehnologici monitorizaţi de către DEMGY Deva S.R.L precum și frecvenţa de monitorizare a acestora sunt:

- Instalaţie de zincare / Monitorizare continuă

  - temperatură cuve

  - niveluri cuve

  - funcţionare filtre

  - funcţionare redresori

  - funcţionare pompe adausuri

  - funcţionare răcire cuvă zinc alcalin

  - funcţionare ventilator exhaustare

- Instalaţie de cromare / Monitorizare continuă

  - temperatură cuve

  - niveluri cuve

  - funcţionare filtre

  - funcţionare redresori

  - funcţionare pompe adausuri

  - funcţionare răcire cuvă cupru/crom.

  - funcţionare ventilator exhaustare

  - funcţionare instalație de osmoză

- Staţie de epurare ape uzate – zincare / Monitorizare continuă

  - pH neutralizare

  - pH (neutralizare finala) ieşire staţie

  - debit alimentare staţie

- Statie de epurare ape uzate - cromare/ Monitorizare continuă

  - pH neutralizare

  - pH (neutralizare finala) ieşire staţie

  - pH-rH oxido-reducere nichel chimic

  - debit ieşire din staţie

Monitorizarea factorului de mediu AER

Conform Autorizației integrate de mediu nr. 1/15.01.2020, DEMGY Deva S.R.L,  monitorizează semestrial emisiile de gaze - NOx, SOx, HCl, Zn, pulberi, provenite de la instalația de zincare și emisiile de gaze - NOx, SOx, NH3, Ni și compuși, Cu, Cr VI si compusi, Cr total, pulberi, provenite de la instalația de cromare. De asemenea, conform Autorizaţiei de Mediu nr. HD-64/20.03.2013 revizuită în anul 2018, la instalația de vopsire, DEMGY Deva S.R.L, monitorizează anual factorul de mediu aer prin efectuarea determinărilor privind emisiile de COV în atmosferă.

Centrale termice utilizate de DEMGY Deva S.R.L, și scopul acestora sunt următoarele:

- Clădirea administrativă de langa hala de zincare

- 2 Centrale termică RIELLO (Tip 811 T1, Debit caloric 465 kW Seria 91906547/2015 și Seria 91906545n/2015), care realizează producerea agentului termic de incalzire a halei de productie si a cuvelor liniei de cromare,

- 2 centrale termice ARCA model POKET 24F cu putere nominală 24 kW, randament 90% și fluid de lucru apă,

- Centrala termica tip Viessmann (Model Vitoped 111 WHSB, cu putere nominală 24 kW utilizată pentru încălzire Birou sectie cromare.

Linie de zincare

- 3 tuburi radiante pe gaz tip Sy STEMA-C 32, model INFRA 9B (pe combustibil gaz metan), având o putere nominală de 45 kW fiecare și un randament de 90 %, utilizate pentru încălzirea halei de lucru în care este montată linia de zincare.

- Linie de cromare

- Centrala termica tip Viessmann Model Vitopend 11 WHSB (pe combustibil gaz metan), utilizată pentru încălzirea unui birou și a vestiarelor din hala de cromare,

- doua cazane tip NA-R 400 (pe combustibil gaz metan) dotate cu schimbătoare de căldură, utilizate pentru încălzirea lichidului din cuvele aferente liniei de cromare, incalzirea halei de productie.

Toate centralele termice aparțin firmei S.C. IMOB UTIL S.R.L de la care DEMGY Deva S.R.L a închiriat terenul și clădirile.

Solutiile tehnologice sunt la nivelul celor mai bune tehnici în domeniu, sunt soluţii implementate de titularul proiectului din considerente economice şi vizeaza implicit protectia mediului. Puntele de monitorizare sunt prezentate în planșa nr. 4 din anexă.

Sursele, indicatorii şi frecvenţa monitorizării lor, în probele de aer, se prezintă în tabelul 2.24.

Tabelul 2.24 - Sursele, indicatorii şi frecvenţa monitorizării

| Sursa | Indicator analizat | U.m. | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| Coş de dispersie gaze aspirate din instalaţia de zincare | NOx | mg/Nm3 | Semestrial (conform Autorizației integrate de mediu nr. 1/15.01.2020) |
|  | SO2 | mg/Nm3 |  |
|  | HCl | mg/Nm3 |  |
|  | Zn | mg/Nm3 |  |
|  | Pulberi | mg/Nm3 |  |
| Coş de dispersie gaze aspirate din instalația de cromare | NOx | mg/Nm3 | Semestrial (conform Autorizației integrate de mediu nr. 1/15.01.2020) |
|  | SOx | mg/Nm3 |  |
|  | NH3 | mg/Nm3 |  |
|  | Ni și compuși | mg/Nm3 |  |
|  | Cu | mg/Nm3 |  |
|  | Cr VI și compuși | mg/Nm3 |  |
|  | Cr total | mg/Nm3 |  |
|  | Pulberi | mg/Nm3 |  |
| Coș de dispersie gaze de ardere cazane tip NA-R 400 (cromare) | NO2 | mg/Nm3 | Anual (conform Autorizației integrate de mediu nr. 1/15.01.2020) |
|  | CO | mg/Nm3 |  |
|  | SO2 | mg/Nm3 |  |
|  | Pulberi | mg/Nm3 |  |

Monitorizarea emisiilor de poluanți la limită incintei se realizează anual pentru următorii indicatori: dioxid de sulf, dioxid de azot, monoxid de carbon, PM10, pulberi sedimentabile și Nichel.

Conform recomadărilor Institut National de Recherche et de Securite pour LA Prevention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (INRS-Franta), deasupra cuvelor de lucru trebuie să existe un sistem de aspirare a vaporilor. În cadrul liniei de cromare al DEMGY, aerul aspirat de deasupra bazinelor, înainte de a fi evacuat în atmosferă, este trecut printr-un separator de picături, care condensează vaporii acizi pentru a nu fi eliminați în atmosferă. Astfel, fiecare linie de cromare are sistem propriu de ventilație dotat cu separator de vapori, deci sunt conforme cu recomandările INRS.

Societatea realizează încălzirea halelor de lucru și a altor încăperi auxiliare cu ajutorul centralelor termice pe gaz metan, evacuarea gazelor rezultate prin ardere făcându-se prin tuburi conconice sau coșuri de evacuare.

Înălțimea și diametrele coșurilor  sunt următoarele:

- Coş de evacuare exhaustare aferent instalaţiei de zincare – H = 7 m, D = 1,2 m

- Centrala termică pe gaz metan tip Protherm de la linia de zincare - Tub conconic de evacuare cu diametru 60 mm pe evacuare și 100 mm pe admisie

- 2 centrale termice tip Arca  aferente liniei de zincare - Tub conconic de evacuare cu diametru 60 mm pe evacuare și 100 mm pe admisie

- 4 tuburi radiante pe gaz (tip Sy STEMA-C 32) care încălzesc hala de zincare - Tub de evacuare cu diametru 60 mm pe evacuare și 100 mm pe admisie

- Coş evacuare – CT (Viessmann) pe gaz metan aferent liniei de cromare - Tub conconic de evacuare cu diametru 60 mm pe evacuare și 100 mm pe admisie

- 2 cazane de apă caldă NA-R 400 - Cos  comun de dispersie H = 9,8 m, D = 0,6 m

Suplimentar, pentru evacuarea aerului de la cuvele liniilor de cromare, zincare și vopsire, există:

- Coş de evacuare exhaustare aferent instalaţiei de cromare – H = 8,6 m, D = 1,2 m,

- Coş de evacuare exhaustare aferent instalaţiei de zincare – H = 7 m, D = 1,2 m

- Coş de evacuare exhaustare aferent liniei de vopsitorie – H = 9,8 m, D = 0,6 m

Caracteristicile și destinația centralelor sunt următoarele:

- pentru instalația de vopsire și vestiarele aferente utilizează apă caldă provenită de la centrala termică pe gaz metan cu următoarele caracteristici: Q = 465 KW, T max = 1000C,    P max = 4 bar,

- instalația de cromare și anexele aferente, utilizează apă caldă de la centrala termică pe gaz metan cu următoarele caracteristici: Q = 24 kW, randament 90%, Tmax = 100 0C,        P max = 3 bar. De asemenea, pentru încălzirea anexelor, vestiarelor și apa caldă în hala de cromare, există o centrala termica (tip Viessmann) cu puterea nominală de 30 kW și presiunea nominală de 3 bar, avănd arzător incorporat.

Conform verificărilor periodice, la centralele termice au fost făcute și măsurători de gaze. În tabelul nr. Tabelul 2.25, sunt redate aceste măsurători (iar buletinele de verificare se găsesc în anexa lucrării). Suplimentar de verificările periodice, în campania de investigare pentru prezenta documentație, ALS Life Sciences Romania SRL a efectuat măsurători la două centrale termice cu putere mai mare (465 și 24 kW), considerate a fi reprezentative (tabel 2.26) [8]

Verificări periodice la centralele termice ale DEMGY Deva S.R.L

Tabelul 2.25. Verificări periodice la centralele termice ale DEMGY Deva S.R.L

| Sursa | Data verificării | Indicator analizat | U.m. | Valoare măsurată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termică pe gaz metan tip ERENSAN Tubular NA-R 400-Producător RIELLO (Tip 811 T1, Debit caloric 465 kW Seria 91906547/2015) de la linia de cromare | 04.08.2022 | Randament | % | 90 |
|  |  | Tmax | 0C | 100 |
| Centrala termică pe gaz metan tip ERENSAN Tubular NA-R 400-Producător RIELLO (Tip 811 T1, Debit caloric 465 kW Seria 91906545n/2015) de la linia de cromare | 04.08.2022 | Randament | % | 90 |
|  |  | Tmax | 0C | 100 |
| Centrala termica tip Arca (Model Poket 24F- Seria 15 ROM 020486) aferentă spațiilor tehnice de la linia de zincare | 07.09.2021 | CO | ppm | 56 |
|  |  | O2 | % | 14,3 |
|  |  | NOx | ppm | 8 |
|  |  | CO2 | % | 38 |
|  |  | Eficiența de ardere | % | 91,2 |
| Centrala termica tip HERMANN (Model Supermaster 25SE- Putere nominală 24 kW) aferentă liniei de zincare | 07.09.2021 | CO | ppm | 16 |
|  |  | O2 | % | 12,6 |
|  |  | NOx | ppm | 12 |
|  |  | CO2 | % | 47 |
|  |  | Eficiența de ardere | % | 91,1 |
| Centrala termică pe gaz metan tip Protherm LYNX 98 de la linia de zincare | 07.09.2021 | CO | ppm | 16 |
|  |  | O2 | % | 12,6 |
|  |  | NOx | ppm | 12 |
|  |  | CO2 | % | 47 |
|  |  | Eficiența de ardere | % | 91,1 |
| Centrala termică tip Arca (Model Poket 24F) aferentă liniei de birouri | 07.09.2021 | CO | ppm | 51 |
|  |  | O2 | % | 12,7 |
|  |  | NOx | ppm | 12 |
|  |  | CO2 | % | 47 |
|  |  | Eficiența de ardere | % | 90,7 |
| Centrala termica tip Viessmann (Model Vitoped 111 WHSB) pe gaz metan aferent birou cromare | 07.09.2021 | CO | ppm | 9 |
|  |  | O2 | % | 13 |
|  |  | NOx | ppm | 20 |
|  |  | CO2 | % | - |
|  |  | Eficiența de ardere | % | 92,2 |
| Tub radiant tip SYSTEMA (Tip C32-Model INFRA 9B-Seria I11 A 0020) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de zincare. | 26.01.2023 | CO | ppm | 0 |
|  |  | O2 | % | 7,1 |
|  |  | NOx | ppm | 0 |
|  |  | SO2 | ppm | - |
|  |  | CO2 | % | 7,88 |
|  |  | Eficiența de ardere | % | 94 |
| Tub radiant tip SYSTEMA (Tip C32-Model INFRA 9B-Seria I05S0807) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de zincare. | 26.01.2023 | CO | ppm | 1 |
|  |  | O2 | % | 10,8 |
|  |  | NOx | ppm | 10 |
|  |  | SO2 | ppm | - |
|  |  | CO2 | % | 5,78 |
|  |  | Eficiența de ardere | % | 95,5 |
| Tub radiant tip SY STEMA (Tip C32-Model INFRA 9B- Seria I11 A 0023) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de zincare. | 26.01.2023 | CO | ppm | 16 |
|  |  | O2 | % | 11,7 |
|  |  | NOx | ppm | 14 |
|  |  | SO2 | ppm | - |
|  |  | CO2 | % | 5,2 |
|  |  | Eficiența de ardere | % | 90,9 |
| Tub radiant tip SY STEMA (Model INFRA 9B- Seria I05 S 0809) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de vopsire. | 26.01.2023 | CO | ppm | 0 |
|  |  | O2 | % | 9,8 |
|  |  | NOx | ppm | 0 |
|  |  | SO2 | ppm | - |
|  |  | CO2 | % | 6,35 |
|  |  | Eficiența de ardere | % | 93,2 |
| Tub radiant tip SY STEMA (Model INFRA 9B- Seria I05 S 0808) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de vopsire. | 26.01.2023 | CO | ppm | 40 |
|  |  | O2 | % | 7,3 |
|  |  | NOx | ppm | 21 |
|  |  | SO2 | ppm | - |
|  |  | CO2 | % | 7,76 |
|  |  | Eficiența de ardere | % | 97,6 |

Tabel 2.26- Măsurători la centrale termice și la coșul de exhaustare, realizate de ALS Life Sciences Romania SRL.

| Sursa | Data emiterii raportului | Indicator analizat | U.m. | Valoare măsurată | Valoare limită maximă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coș de exhaustare aferent instalației de zincare | 30.06.2022 | SO2 | mg/Nm3 | <2,86 | 10* |
|  |  | NO2 | mg/Nm3 | <2,05 | 500* |
|  |  | Zn | mg/Nm3 | 0,0341 | 0,5* |
|  |  | HCl | mg/Nm3 | 0,586 | 30 |
|  |  | Pulberi totale | mg/Nm3 | 3,72 | 30* |
|  | 15.11.2022 | SO2 | mg/Nm3 | <2,86 | 10* |
|  |  | NO2 | mg/Nm3 | <2,05 | 500* |
|  |  | Zn | mg/Nm3 | 0,0365 | 0,5* |
|  |  | HCl | mg/Nm3 | 0,521 | 30 |
|  |  | Pulberi totale | mg/Nm3 | 2,20 | 30* |
| Coș de evacuare comun de la cele două cazane de apă caldă (Tip NA-R-400) din hala de cromare | 15.11.2022 | CO2 | mg/Nm3 | 5,8 | - |
|  |  | CO | mg/Nm3 | 51,3 | 100 ** |
|  |  | NOx | mg/Nm3 | 75,3 | 350 ** |
|  |  | SO2 | mg/Nm3 | 6,00 | 35 ** |
|  |  | Pulberi | mg/Nm3 | 1,86 | 5 ** |
| Coș de exhaustare aferent instalației de cromare | 30.06.2022 | SO2 | mg/Nm3 | <2,86 | 10* |
|  |  | NOx | mg/Nm3 | <2,05 | 500* |
|  |  | Cr | mg/Nm3 | 0,0014 | 0,2 * |
|  |  | Cr hexavalent | mg/Nm3 | 0,0022 | - |
|  |  | Cu | mg/Nm3 | 0,0116 | 0,02* |
|  |  | Ni | mg/Nm3 | <0,0007 | 0,2 * |
|  |  | NH3 | mg/Nm3 | 1,89 | 10 * |
|  |  | Pulberi totale | mg/Nm3 | 4,65 | 30 * |
|  | 18.11.2022 | SO2 | mg/Nm3 | <2,86 | 10* |
|  |  | NO2 | mg/Nm3 | <2,05 | 500* |
|  |  | Cr | mg/Nm3 | <0,0008 | 0,2 * |
|  |  | Cr hexavalent | mg/Nm3 | <0,0420 | - |
|  |  | Cu | mg/Nm3 | 0,0021 | 0,02* |
|  |  | Ni | mg/Nm3 | 0,0013 | 0,2 * |
|  |  | NH3 | mg/Nm3 | 1,15 | 10 * |
|  |  | Pulberi totale | mg/Nm3 | 1,44 | 30 * |
| Coș de evacuare aferent instalației de vopsire (cabina vopsire-vopsire) | 23.11.2022 | COV | Valoare COV [mgC/Nm3] | 20,71 | 75 *** |
| Coș de evacuare aferent instalației de vopsire (cabina vopsire-uscare) | 23.11.2022 | COV | Valoare COV [mgC/Nm3] | 4,00 | 50 *** |

* Valoare limită maximă conform BAT 25

** Valoare limită maximă conform ord 462/93-Anexa 2

*** Valoare limita conform Autorizatie de mediu nr. 64/20.03.2013

Centralele termice, destinația centralelor și puterea nominală sunt prezentate în tabelul nr. 2.27.

Tabelul 2.27. Destinația și puterea nominală a centralelor termice

| Sursa | Locație | Destinația | Combustibil utilizat | Putere nominală |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termică tip Protherm LYNX 98 de la Cladirea administrativa (Birou Contabilitate) | Clădirea administrativă | Incalzirea si apa calda pentru cladirea administrativa | Gaz metan | 24 kW |
| Centrale termice tip Arca aferentă liniei de zincare Model Poket 24F | Clădirea administrativă | Încălzire și apă caldă pentru clădirea administrativă | Gaz metan | 24 kW |
| Centrala termică tip Arca (Model Poket 24F Seria 15 ROM 020486) | Cladirea administrativa (Birou Laborator chimic) | Încălzire și apă caldă pentru clădirea administrativă | Gaz metan | 24 kW |
| Centrala termice tip HERMANN (Model Supermaster 25SE) | Sectia vopsitorie | Incalzirea anexelor si vestiarelor halei de vopsitorie | Gaz metan | 24 kW |
| Centrala termică tip Viessmann Model Vitoped 111 WHSB | Birou sectie cromare | Încălzirea anexelor și vestiarelor halei de cromare | Gaz metan | 24 kW |
| Tub radiant tip SY STEMA (Tip C32-Model INFRA 9B-Seria I11 A 0020) utilizat pentru încălzirea halei de zincare. | Hala zincare | Încălzirea halei de lucru la linia de zincare | Gaz metan | 45 kW |
| Tub radiant tip SY STEMA (Tip C32-Model INFRA 9B-Seria I05S0807) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de zincare. | Hala zincare | Încălzirea halei de lucru la linia de zincare | Gaz metan | 45 kW |
| Tub radiant tip SY STEMA (Tip C32-Model INFRA 9B- Seria I11 A 0023) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de zincare. | Hala de zincare | Încălzirea halei de lucru la linia de zincare | Gaz metan | 45 kW |
| Tub radiant tip SY STEMA (Model INFRA 9B- Seria I05 S 0809) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de vopsire. | Hala vopsire | Incalzirea halei de lucru la linia de vopsitorie | Gaz metan | 45 kW |
| Tub radiant tip SY STEMA (Model INFRA 9B- Seria I05 S 0808) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de vopsire. | Hala vopsire | Incalzirea halei de lucru la linia de vopsitorie | Gaz metan | 45 kW |
| 2 cazane de apă caldă NA-R 400 (Seria 91906547/2015 și 91906545n/2015) | Hala de cromare | Producerea agentului termic de incalzire a halei de producție și a cuvelor liniei de cromare | Gaz metan | 465 kW |

Având în vedere faptul că puterile termice ale centralelor aparţinătoare DEMGY Deva S.R.L au valori cuprinse între 0,024÷0,465 MW, valorile limită de emisie pentru aceste centrale se vor raporta la Legea nr. 278/2013.

Se apreciază că impactul activităţii societăţii asupra factorului de mediu aer, generat de emisiile de gaze de ardere de la centralele termice este nesemnificativ.

Conform Best Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics – 2006, este foarte important Sistemul de Gestionare a Mediului și anume, impactul asupra mediului din exploatarea si eventuala oprire definitiva a instalatiei -dezvoltarea si utilizarea unor tehnologii mai curate -atunci cand este fezabil, aplicarea cu regularitate a sistemului de analize comparative specifice sectorului, inclusiv in domeniul eficientei energetice si economisirii energiei, eficientei si economisirii apei, consumului de materii prime si alegerii materialelor de intrare, emisiilor in aer, deversarilor in apa si producerii deseurilor. De asemenea, se recomandă reducerea la minimum a energiei folosite pentru incalzirea soluţiilor de tratare, optimizarea aspirării aerului şi a încălzirii spaţiului.

BAT recomandă, implementarea sistemului de management de mediu şi proceduri aferente. În acest sens, există proceduri pentru revizuirea sistematică, pe baza progreselor în domeniu, a materiilor prime utilizate şi propunerea unora mai adecvate, cu impact redus asupra mediului. DEMGY Deva S.R.L are integrat Sistemul de management de mediu ISO 14001/2015 (prezentat în anexa lucrării).

În conformitate cu BAT, DEMGY Deva S.R.L  are implementat  un program de întreținere a instalației și un program de instruire a lucrătorilor cu privire la măsurile preventive necesare prevenirii riscurilor specifice. Fiind o firmă multinațională, cu tradiție în domeniu, DEMGY are implementat sistemul de retratare și de diminuare a impacturilor pe care actiunile de retratare le au asupra mediului prin intermediul unor sisteme de gestionare, care presupun reevaluarea specificatiilor si controlul calitatii de catre client alaturi de operator (în conformitate cu Best Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics).

În conformitate cu BAT, instalațiile din cadrul S.C. DEMGY Deva S.R.L sunt monitorizate în permanență privind consumul de energie, consumul de apă și consumul de materii prime, fapt ce permite compararea internă a valorilor parametrilor monitorizați și găsirea nișelor de reducere a consumurilor. Datele sunt înregistrate și analizate periodic de serviciul tehnic.

Monitorizarea nivelului de zgomot

Sursele generatoare de zgomot sunt: ventilatoarele, maşinile de transport marfă şi utilajele.

Pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot societatea DEMGY Deva, conform Autorizației integrate de mediu nr. 1/15.01.2020,  trebuie să se asigure că nu se depăşește nivelul de zgomot echivalent  Lech= 65dB (A) şi valoarea curbei de zgomot Cz= 60 dB, conform STAS 10009/2017/C91:2020.

Pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot, societatea DEMGY a luat măsurile necesare și a asigurat dotările speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, verificarea eficienţei acestora şi punerea în exploatare numai pe cele care nu depăşesc nivelul de zgomot echivalent Lech= 65dB (A) și valoarea curbei de zgomot Cz= 60 dB, conform SR 10009/2017/C91:2020. Utilajele din dotarea firmei sunt relativ noi și se verifică buna funcționare a acestora pentru a nu apărea zgomot generat de funcționarea necorespunzătoare a acestora (rulmenți uzați, lagăre uzate, etc).

Conform Raportului de incercare PI2211100/15.11.2022 realizat de ALS Life Sciences Romania SRL, nivelul de zgomot măsurat la limita incintei (zona poarta de acces) a fost de 58,2 dB(A), fiind sub valoarea limită de 65 dB(A).

Având în vedere că suprafeţele unde se desfăşoară activităţile productive sunt betonate, se apreciază că nivelul de zgomot generat de DEMGY Deva S.R.L, nu afectează vecinătățile, un argument în plus fiind și faptul că firma este situată în zona industrială a Municipiului Deva.

Monitorizarea factorului de mediu SOL

Pentru monitorizarea influenţei activităţii din incinta societăţii asupra solului, DEMGY Deva S.R.L nu deține măsurători cu privire la calitatea solului pe amplasament, deoarece în proporție de 95% amplasamentul este betonat.

CONCLUZIE:

S.C. DEMGY Deva S.R.L,  realizează monitorizarea factorilor de mediu, în conformitate cu precizările din Autorizația integrată de mediu nr. 1/15.01.2020, Autorizația de mediu nr. HD-64/20.03.2013, revizuită la 23.11.2018, ce-i va permite determinarea şi evoluţia în timp a concentraţiilor de  poluanţi specifici emişi din activităţi/procese către factorii de mediu.

## Incidente legate de poluare

Din anul 2002 până în prezent, nu s-a înregistrat niciun incident de poluare a factorilor de mediu pe platforma DEMGY Deva.

Posibile incidente de poluare:

- Deversări accidentale de produse periculoase pe platforma betonată în timpul transportării produselor de la magazia de depozitare către halele de producție. Apele pluviale vor transporta produsele periculoase prin rigole, în rețeaua de canalizare a Municipiului Deva.

- Deversări accidentale de amestecuri periculoase prin fisurarea concomitentă cuvelor de zincare sau cromare și a cuvelor de retenție aferente instalațiilor. Aceste deversări pot ajunge în sol și apoi în pânza freatică.

Condiţiile meteorologice, care pot conduce la evenimente deosebite, sunt:

- ploi abundente pe perioadă lungă;

- ploi torenţiale;

- topirea bruscă a unei cantităţi mari de zăpadă.

Aceste evenimente pot conduce la umplerea rigolelor de colectare a apelor pluviale de pe amplasament și îngreunarea transportului sau chiar oprirea temporară a traficului în incintă.

În această situaţie, se acţionează conform “Planului de urgenta interna”, astfel:

- Persoana care observă evenimentul anunţă imediat conducerea unităţii;

- Conducerea unităţii dispune:

- anunţarea persoanelor cu atribuţii prestabilite în combaterea poluării, în vederea luării imediate de măsuri şi acţionarea în vederea eliminării cauzelor poluării şi diminuării efectelor acestora;

- anunţarea imediată a personalului ce deserveşte instalaţia.

- Echipele din unitate, cu atribuţii în combaterea poluării accidentale, acţionează pentru:

- limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante,

- îndepărtarea prin mijloace adecvate tehnic a substanţelor poluante,

- colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante.

- În caz de forţă majoră se dispune oprirea funcţionării instalaţiei sau numai a unei părţi din aceasta.

- După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi după îndepărtarea pericolului de răspândire a substanţelor poluante în canalizarea platformei, conducerea societăţii, prin colectivul stabilit pentru combaterea poluării accidentale va informa personalul responsabil asupra sistării evenimentului.

- Conducerea va dispune măsuri tehnico-administrative şi organizatorice cu scopul de a preveni repetarea unor astfel de situaţii nedorite.

## Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

În zona de amplasament a societăţii sunt zone industriale și terenuri agricole.

Pentru implementarea reţelei ecologice europene Natura 2000, în judeţul Hunedoara au fost desemnate, ca arii naturale protejate, 28 situri de interes comunitar (prin Ordinul M.M.P. nr. 2387/2011) care ocupă 176.760,36 ha (în jur de 25% din suprafaţa judeţului).

Ariile naturale din reţeaua ecologică europeană Natura 2000 de pe teritoriul judeţului Hunedoara au fost declarate pentru 13 specii de plante din flora sălbatică şi 94 de specii de faună sălbatică, toate de interes comunitar. Pe lângă acestea, pe suprafeţele hunedorene ale ariilor naturale protejate se conservă 166 de specii din flora sălbatică şi 135 specii din fauna sălbatică de interes naţional.

Municipiul Deva se înscrie în lista siturilor comunitare cu două repere:

- Dealul Cetăţii Deva (ROSC 0054), cu suprafaţa totală de 109 ha, care reprezintă 2% din municipiul Deva, şi care include rezervaţiile naturale „Dealul Cetăţii Deva" şi „Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga";

- Pădurea Bejan (ROSC 0136), cu suprafaţa totală de 102 ha, repartizată pe teritoriile comunei Cârjiţi şi municipiului Deva, reprezentând mai puţin de 1% din suprafaţa acestora, şi care include rezervaţia naturală „Pădurea Bejan".

Firma DEMGY Deva S.R.L, este amplasată la distanță de aproximativ 5 km de Cetatea Devei și Pădurea Bejan, astfel încât aceasta nu se găsește în arie protejată de interes național.

## Condițiile clădirilor

În tabelul nr. 2.28, se prezintă condițiile clădirilor precum și amplasamentul și modul de realizare a acestora

Tabel nr. 2.28 – Condițiile clădirilor

| Denumire | Amplasa- ment | Structură de rezistenţă | Plansee | Închideri şi compartimentări | Tâmplărie | Învelitoare | Pardoseli | Finisaje | Utilităţi | Obs. (suprafaţă, etaje, H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clădirea liniei de zincare + Cladire administrativă şi vestiare Stație de epurare ape | incinta amplasament | -constructie din caramida beton armat. -peretii interiori despartitori sunt din caramidă și beton Structură metalică cu panouri sandwich | Fundaţii izolate Fundaţii izolate | Zidărie din beton şi cărămidă atât linia clădirea administrativă cât și hala liniei de zincare Nu este cazul | - - | Cladirea administrativă are acoperişul din panouri de beton casetate cu luminatoare pe mijlocul halei de zincare. Acest acoperiș acoperă atât clădirea administrativă cât și hala de zincare Structură metalică cu panouri sandwich | Pardoseli industriale din beton iar instalația este este amplasată pe o cuvă de retenție placată cu gresie și faianță anti-acidă. Beton | Interior: vopsea lavabilă, gresie, faianta; Exteriorul este tencuit - | inst. sanitare, termice, ventilatie, centrala termică pe gaz - | - cladire birouri administrativ (P+1),reamenajată în interior - hală zincare construită în prelungirea cladirii administrative (P) care include și stația de epurare care este realizată din panouri prefabricate acoperite cu tabla cutata. Stația de epurare este amplasată pe o cuvă de retenție |
| Clădirea liniei de cromare şi vestiare CT pe gaz metan | incinta amplasa- ment | -pardoseala din beton elicoperizat. - Peretii exteriori sunt din panouri sandvich -pardoseala din beton elicoperizat. | Fundaţii izolate Fundaţii izolate | Panouri prefabricate din STNB pe tabla cutata MBS DA60 Structură metalică acoperită cu ghips-carton rezistent la foc | - - | Protecţie hidroizolaţie, termoizolaţie, barieră vapori, strat difuzie, amorsaj cu emulsie bituminoasă,element de acoperiş Acoperişul este realizat din panouri sandwich pe care sunt aşezate table zincate. Acoperișul halei | Faianta, gresie, pardoseli industriale din beton elicopterizat Pardoseli industriale din beton elicopterizat | Interior:ten-cuieli, vopsea lavabilă, faianta; Exterior: placari vopsitorii, tencuieli Pereții interiori acoperiți cu vopsea lavabilă | inst. sanitare, termice, ventilatie, centrala termică pe gaz - | - cladire + vestiare P,); - compartimentata în interior - |
| Clădirea aferentă secției de vopsitorie şi vestiare | incinta amplasament | -pardoseala din beton | Fundaţii izolate | Panouri prefabricate din STNB pe tabla cutata | - | Protecţie hidroizolaţie, termoizolaţie, barieră vapori, strat difuzie, amorsaj cu emulsie bituminoasă,element de acoperiş Acoperişul este realizat din panouri sandwich pe care sunt aşezate table zincate. | Pardoseli industriale din beton | Interior:ten-cuieli, vopsea lavabilă, faianta; Exterior: placari vopsitorii, tencuieli | inst. sanitare, termice, ventilatie, centrala termică | - cladire + vestiare P,); |

## Răspuns de urgenţă

Integrarea României în structurile şi procesele europene, necesitatea alinierii la normele şi standardele internaţionale, a creat obligativitatea abordării riscului, într-o nouă concepţie, managementul riscului, ca făcând parte integrantă din managementul obiectivului.

Managementul riscului reprezintă procesul de luare a deciziilor şi implementarea acestuia privitor la riscurile acceptabile sau tolerabile si minimalizarea sau modificarea acestora ca parte a unui ciclu repetitiv.

Situaţiile de accident şi/sau avarie caracterizate de creşterea valorilor concentraţiilor de poluanţi în mediu, conduc la depăşiri substanţiale a concentraţiilor maxime admisibile stipulate în normele in vigoare pentru protecţia personalului, a populaţiei şi a factorilor de mediu.

În funcţie de profilul fluxului tehnologic, de fiabilitatea echipamentelor, de sistemele de automatizare din dotare, de disciplina tehnologică, stările de avarie sunt mai mult sau mai puţin frecvente şi persistente.

S-a creat necesitatea implementării sistemelor de management al siguranţei industriale, igienei muncii şi a protecţiei mediului prin planuri sau programe de urgenţă. Aceste planuri fac parte din programele de management al calităţii mediului, programe care fac parte integrantă din managementul obiectivului.

Sistemul de management al evenimentelor se bazează pe proceduri, fiind concretizat prin Planul de urgenţă internă şi alarmare (se poate consulta la sediul firmei)

Sistemul de management al evenimentelor înglobează:

- siguranţa industrială;

- protecţia civilă;

- protecţia şi stingerea incendiilor;

- protecţia mediului.

Sistemul informaţional al activităţilor la “răspuns în caz de urgenţă” este structurat în trei diviziuni:

- subsistemul de culegere, înregistrare şi stocare a informaţiilor;

- sistemul de transmisie a informaţiilor pe nivele orizontale şi verticale, între diferite puncte decizionale;

- subsistemul de prelucrare şi valorificare a informaţiilor.

În structura sistemului informaţional trebuie avut în vedere următoarele criterii:

- răspuns în situaţii de urgenţă în incinta platformei pentru protecţia factorului uman şi a factorilor de mediu;

- răspuns în situaţii de urgenţă în afara platformei pentru protecţia factorului uman şi a factorilor de mediu.

Planul de acţiune în caz de urgenţă, document tehnic - operativ cu ajutorul căruia se organizează şi se conduc acţiunile de protecţie şi intervenţie, cuprinde:

1. Organizarea obiectivului în caz de urgenţă:

- persoanele desemnate cu sarcini de urgenţă;

- sarcinile fiecărui element de conducere şi a grupurilor de angajaţi;

- sistemele de comunicaţie.

2. Evaluarea de risc a amplasamentului:

- cantităţile de substanţe periculoase;

- locul de amplasare a substanţelor periculoase;

- proprietăţile fiecărei substanţe periculoase;

- proceduri speciale de stingere a incendiilor.

3. Evaluarea riscului în zona potenţială de influenţă:

- proprietăţile fizico-chimice, toxicologice ale substanţelor periculoase,

- cantităţile vehiculate, depozitate de pe platformele din vecinătate;

- contactul cu alte amplasamente.

4. Proceduri de notificare şi sisteme de comunicare:

- sisteme de alarmă;

- echipamente de comunicaţie;

- biroul central de raportare.

5. Echipamente şi instalaţii pentru situaţiile de urgenţă:

- echipamente pentru stingerea incendiilor;

- detectoare de gaze toxice, de incendiu şi / sau explozie;

- măsurarea parametrilor meteorologici (cu posibilităţi de măsurare rapidă, transmitere şi stocare de date);

- echipamente individuale de protecţie.

6. Proceduri de revenire la funcţionare normală.

7. Instruire şi testare:

- cunoaşterea proprietăţilor substanţelor chimice periculoase;

- proceduri de raportare a urgenţelor;

- amplasarea echipamentelor de stingere a incendiilor;

- utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;

- utilizarea echipamentelor de protecţie;

- proceduri de evacuare.

8. Testări regulate ale organizării.

9. Reactualizarea planului de urgenţă.

10. Proceduri de răspuns la urgenţe:

- comunicaţie;

- servicii medicale;

- proceduri speciale pentru evacuările de substanţe toxice, inflamabile şi/sau explozibile.

11. Manuale detaliate de operare:

- proceduri de urgenţă la porniri / opriri;

- analiza evenimentelor potenţiale;

- răspuns la urgenţe şi acţiunile specifice pentru fiecare eveniment potenţial.

Planificarea în cadrul urgenţei cuprinde o serie de scenarii de accidente, ce servesc următoarelor scopuri:

- luarea tuturor măsurilor raţional posibile pentru reducerea probabilităţii de producere a accidentului şi pentru limitarea consecinţelor, eliminarea unui eventual efect de “domino”;

- stabilirea criteriilor de alertă;

- stabilirea locurilor şi programului de monitorizare a factorilor de mediu posibil a fi afectate de poluanţii evacuaţi pe durata evenimentului până la revenirea în starea de normalitate;

- stabilirea planurilor de acţiune, concrete, în vederea diminuării şi eliminării daunelor.

În fiecare scenariu de accident tehnic, sunt necesare elementele:

- cauzele accidentului, cantitatea de poluant evacuat, starea fizică a poluantului, durata şi rata evacuării, înălţimea sursei, viteza şi temperatura poluantului emis;

- condiţiile meteorologice caracteristice zonei;

- harta zonei şi toate informaţiile privind relieful, numărul şi structura pe vârstă a locuitorilor, distanţa de la instalaţie la zonele de locuit;

- modele şi metode de estimare a parametrilor de emisie ai sursei, a câmpului de concentraţii ale poluantului în atmosferă şi a riscului pentru om şi mediu.

Efectuarea din timp a analizelor de risc şi siguranţă, modelarea emisiilor de poluanţi în mediu, incluzând dinamica fluidelor, dispersia poluanţilor toxici, inflamabili şi/sau explozivi, precizia şi rapiditatea de transmitere a datelor meteorologice, dezvoltarea sistemului expert, vor da un răspuns rapid în cazul acestor evenimente.

Programul managerial de preîntâmpinare a riscurilor, în ceea ce priveşte implementarea şi dezvoltarea lui, cuprinde următoarele direcţii:

- evaluarea pericolelor;

- implementarea unui program de prevenire;

- implementarea unui program în caz de urgenţă.

Este important sa se respecte prevederile avizelor si autoritatiilor pentru situatiile de urgenta pentru reducerea riscurilor proprii si a celor induse de activitatile din vecinatate.

Securitatea obiectivului este strict asigurata prin:

- restrictionarea accesului in zonele cu pericol din incinta;

- asigurarea iluminatului la obiectivele importante si pe caile de acces;

- paza obiectivului este asigurata non-stop de personalul angajat, in scopul prevenirii producerii unor accidente;

- protectia retelelor electrice si a corpurilor de iluminat exterioare si interioare. Retelele electrice vor fi periodic verificate si intretinute de catre profesionisti;

- gospodarirea interna corespunzatoare este considerata o necesitate pentru diminuarea riscului de accident;

- lichidele periculoase sunt stocate depozitul de materiale periculoase si nu in alte recipiente nespecifice.

- caile de evacuare si acces vor fi permanent tinute libere;

- nu se vor crea depozite haotice pentru deseurile rezultate din activitatile de intretinere/reparatii;

- instalatiile vor fi periodic verificate, ca si echipamentele de intretinere si interventie;

- se ține legatura cu echipele externe de interventie, in special corpul de pompieri si protectia civila;

- intretinerea permanenta a echipamentelor de interventie in caz de incendiu (hidranti, extinctoare, lopeti, galeti, nisip etc.);

În caz de accident se iau urmatoarele masuri:

- in caz de accident minor se realizeaza interventia locala cu resurse proprii si sunt informate autoritatile locale responsabile. Interventia se face de catre personalul instruit din unitate, responsabilitatile fiecaruia fiind bine definite.

- in caz de autosesizare a unui accident, transmiterea informatiei autoritatilor competente se realizeaza telefonic de catre persoana responsabila cu siguranta, protectia mediului, muncii si PSI in unitate.

In privinta pregatirii angajatilor se fac urmatoarele precizari:

- Pregatirea angajatilor se va face in primul rand la angajare si se urmareste in primul rand expunerea situatiei prezente in organizatie privind pericolul producerii unor accidente grave ca urmare a unor neglijente minore;

- Dupa angajare, se va face instruirea periodica a acestora, dupa o programa bine stabilita, urmarindu-se in special formarea deprinderilor in manipularea echipamentului de interventie in caz de accident;

- Echipa va fi formata din angajatii din unitate si este pregatita in scopul alarmarii si interventiei rapide in caz de accident, se vor fixa responsabilitatile pentru fiecare persoana si procedurile de actiune pe fiecare sector de activitate;

Alarmarea serviciilor de interventie din exterior se face de catre responsabilul cu siguranta din unitate, la dispozitia directorului societatii, iar activitatile de combatere in scopul minimizarii efectelor se desfasoara in colaborare cu echipele externe de interventie.

CONCLUZII:

Societatea DEMGY Deva S.R.L deţine Plan de Prevenire și combatere a poluărilor accidentale, (ediția 2022, realizat de responsabilul de mediu din cadrul unității (prezentat în anexa lucrării).

Până în prezent nu au avut loc poluări accidentale soldate cu dezastre și nici incendii. De asemenea nu au fost semnalate accidente în zonele de depozitare a substanțelor periculoase, soldate cu deversări în zonele de manipulare (spargerea sacilor sau butoaie).

# ISTORICUL TERENULUI

Inițial, terenul pe care se află firma DEMGY Deva S.R.L, a aparținut firmei SARGETIA FOREST S.R.L.,(fostul IFET), fiind achizitionat in anul 2003 de catre S.C. IMOB UTIL S.R.L

Firma CTS DEVA S.R.L (actuala DEMGY Deva S.R.L) a închiriat terenul în anul 2003 de la S.C. IMOB UTIL S.R.L deschizând activitatea de vopsitorie apoi s-a extins prin anodizarea de aluminiu. În anul 2011, după ce a fost contruită clădirea de către proprietarul terenului, DEMGY DEVA S.R.L,  a demarat pe fonduri europene constructia unei linii de ZINCARE. Din anul 2013, in aceeasi cladire s-a instalat si atelierul de confectionare suporti pentru linia de zincare.

Istoricul activităților desfășurate pe terenul supus analizei, pe ani și tipul de proprietate este următorul:

Tabel. 3.1. Utilizări anterioare ale terenului

| ANUL | ACTIVITATEA | TITULARUL |
| --- | --- | --- |
| 1960 | Prelucrarea materialului lemnos | SARGETIA FOREST S.R.L. (fostul IFET- Proprietatea Statului) |
| 2003 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | S.C. IMOB UTIL S.R.L |
| 2003 | Activitatea de tratarea și acoperirea metalelor și a plasticului (cromare și zincare) | CTS Romania Deva S.R.L |
| 2011 | Colectarea și epurarea apelor uzate |  |
| 2021 | Schimbare denumire firma | DEMGY DEVA S.A |
| 2022 | Schimbare denumire firma | DEMGY DEVA S.R.L |

Societatea se prezintă ca o unitate industrială bine închegată în ceea ce priveşte posibilitatea de a produce, cadenţa producţiei, calitatea produselor raportată la calitatea materiilor prime utilizate şi experienţa personalului.

# RECUNOAŞTEREA TERENULUI

## Probleme identificate

Din analiza efectuată asupra activităţilor ce se desfăşoară în cadrul societăţii DEMGY DEVA S.R.L a rezultat că, potenţialii poluanţi ai solului sunt specifici instalaţiilor existente pe platforma industrială.

Căile, prin care poluanţii pot pătrunde în sol, pot proveni din:

- Surse fixe

- deversări / scurgeri accidentale din autovehiculele care aduc materia primă,

- manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor,

- exfiltraţii din reţelele de canalizare ape uzate,

- gestionarea necorespunzătoare  a deşeurilor de pe amplasament.

- Surse mobile

- autovehiculele, datorită posibilităţii de pierdere pe sol de combustibili şi / sau uleiuri de motor.

Din punct de vedere al persistenţei, sursele pot fi:

Surse persistente, de durată, cum ar fi:

- pierderi de diferite produse în zonele de descărcare;

- emisii de poluanţi gazoşi (COV și gaze);

- neetanşeităţi la tranportul substanțelor prin liniile tehnologice de producție.

Surse temporare, scurtă durată, dispersate sau concentrate, aparute în caz de accidente tehnice sau avarii mecanice la descărcarea şi transportul materiilor prime, etc.

Direcţiile asupra cărora se va dezvolta analiza şi se vor detalia investigaţiile acoperă:

- deşeurile;

- depozitele de deşeuri;

- depozitele de materiale;

- sistemul de canalizare.

Fiecare din zonele amintite mai sus vor fi analizate separat. Această parte va descrie în amănunt zonele de folosire şi depozitare a produselor cărora le pot fi atribuite un risc de mediu.

Materii prime, substanţe sau preparate chimice

Conform recomandărilor BAT, la selectarea materiilor prime trebuie urmărit:

- utilizarea unor substanţe chimice care să corespundă din  punct de vedere calitativ (puritate ridicată);

- menţinerea unui inventar detaliat al materiilor utilizate pe amplasament;

- înlocuirea sistematică a materiilor  prime şi utilizarea unora noi, adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

Materiile prime sunt depozitate in ambalajul original intr-un spatiu ingradit, incuiat. Materialele solide sunt ambalate in saci sau recipiente metalice, (anhidrida cromica). Materialele in stare lichida sunt ambalate in recipiente metalice sau de material plastic cu capacitatea de 25-50 l. Cea mai mare parte a substantelor chimice din instalatie sunt stocate in cuvele liniei de tratare.

Produsele finite, ambalate sunt depozitate in hala liniei de producție, acestea sunt livrate periodic, neexistând stocuri semnificative.

Materiile auxiliare sunt ambalate în ambalajul furnizorilor conform prescripţiilor impuse prin legislaţia în vigoare. Cutiile  sunt închise şi confecţionate astfel încât transportul să se desfăşoare în condiţii de maximă securitate.

Depozitarea descărcarea, încărcarea,  manipularea, transportul şi gestiunea substanţelor periculoase, din cadrul platformei societăţii, se realizează conform instrucţiunilor specifice fiecărui produs/substanţe.

Conform documentul-ui BREF –Reference Document on Best Available Techniques on Emmissios from Storage-iulie 2006, DEMGY Deva Deva respectă cerințele acestuia, după cum urmează.

Modul de stocare a produselor periculoase, este similar cu recomandările prezentate în documentul de referinţă (BREF) având implementat un sistem de management de siguranţă, planuri de intervenţii, amplasarea depozitelor este conform normelor specifice materialelor depozitate, iar personalul de deservire este instruit corespunzător.

Stocarea materialelor solide se realizează conform normelor tehnice de ambalare şi depozitare recomandate de BREF, respectiv substațele chimice necesare tratării pieselor se realizează în bazine special amenajate care au sonde de prelevare, ventile și cuvă de retenţie.

Firma DEMGY Deva S.R.L realizează optimizarea aspirarii aerului si incalzirea spatiului de lucru conform BREF.

Cuvele sunt realizate din materiale speciale (polipropilenă de înaltă densitate), construite pentru a rezista la coroziunile substanțelor vehiculate în acestea. Modul de încălzire a cuvelor este conform cu recomandările BREF și se realizează cu radiatoare alimentate cu apa caldă, eliminandu-se astfel orice posibilitate de incendiu datorată încălzirii cu rezistente electrice.

Similar cu documentul de referință, sub toate cuvele, există o cuva de retenție împiedicând-se astfel deversările accidentale, fiind permisă tratarea eventualelor scurgeri în stația de epurare.

Liniile de producție sunt complet automatizate, orice funcționare neconformă sau orice deviere de parametrii normali (temperatură, niveluri din cuve, timpi de tratament, etc.) duce la blocarea instalației.

Recomandarea din BREF, ca bazele și acizii să fie stocați separat, este îndeplinită de DEMGY Deva.

Modul de stocare a substantelor inflamabile si a agentilor oxidanti se realizează separat, conform specificațiilor documentului de referință.

Conform BREF, stocarea substantelor inflamabile si a agentilor oxidanti se face separat pentru a reduce riscul de incendii.

Evitarea sau prevenirea coroziunii vaselor de stocare, tevi, sisteme de livrare si sistemele de control, cu substante chimice corozive si vapori de la manipularea acestora, se realizează similar cu recomandările BREF-BAT.

In conditii de functionare normala, sursele de emisie in atmosfera sunt:

- coșurile instalației de exhaustare din hala de cromare, zincare și vopsitorie, care emit în atmosferă NOx, SOx, HCl, Zn, pulberi, NH3, Ni si compusi, cu, Cr VI si compusi, Cr total, CO și COV în cantități mici.

- coșurile de evacuare de la centralele termice care aparțin firmei S.C. IMOB UTIL S.R.L, (de la care a fost închiriat terenul), care evacuează în atmosferă gaze precum NOx și CO.

Minimizarea emisiilor în aer și ape, aplicate de SC DEMGY DEVA S.R.L, s-a realizat prin raportarea la Conform Best Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations 2018, astfel:

- Se aplica masura de aspirare BAT prin utilizarea tehnicilor descrise in vederea reducerii la minimum a cantitatilor de aer care urmeaza sa fie evacuat.

- la linia de cromare, aerul aspirat din diferite bai este trecut prin separatoare de picaturi, iar  condensul este dirijat catre statia de epurare.

- sistemul cel mai utilizat este cu hote amplasate pe laturile zonei de intrare, pe bare anodice in cazul activitatilor de acoperire in stativ. Sistemele de aspirare pe o latura se aplica bazinelor cu latimea mai mica de 0,5 m, iar cele cu aspirare pe doua laturi la bazinele mai late de 0,5 m, este similar cu liniile tehnologice existente la DEMGY Deva.

În concordanță cu BREF, există solutii care necesita aspirarea: crom hexavalent, solutii de nichel cand este agitat cu aer, utilizarea anozilor insolubili, cand se formeaza hidrogen si/sau oxigen cu riscul producerii unei deflagratii, acidul clorhidric la concentratii si temperaturi mari (peste 15-18%), decaparea si striparea cu acid sulfuric la temperaturi mai mari de 60 0 C ,

Conform BREF se evită generarea de gaze cu cianuri libere prin stocarea acizilor si cianurilor separat.

Există hote pentru aspirarea aerosolilor la băile de degresare bazica, decapare acida, activare, nichelare, cromare.

Controlul functionarii instalațiilor de epurare este asigurat de instalatia de automatizare care urmareste concentrația de dozare a substanțelor chimice necesare epurării eficiente a apelor, pentru se asigura concentratiile admise la evacuare.

Conform cerințelor BAT, monitorizarea stațiilor de epurare se face periodic, prin contract incheiat cu o societate autorizata. A fost testat impactul apelor de spalare ce ajung in statia de epurare inainte de inceperea productiei. Sistemul de tratare a fost realizat astfel incat acesta sa faca față solutiei respective.

Conform BAT-urilor, trebuie redus la minimum a cantitatilor de apa in cadrul proceselor prin:

- monitorizarea tuturor punctelor de consum de apa si materiale din cadrul unei instalatii, inregistrarea cu regularitate a informatiilor privind consumul si activitatea de control. Informatiile sunt utilizate pentru realizarea analizelor comparative si pentru sistemul de gestionare a mediului;

- recuperarea apei din solutiile de clatire

- se poate folosi apa reciclata pentru racire si pentru spalarea podelelor

- “clatirea ecologica sau prescufundare”: unele pierderi prin antrenare din solutiile de tratare pot fi recuperate cu ajutorul unei singure statii de clatire in care sarja este cufundata inainte si dupa tratare. Procedeul poate fi aplicat la atacarea cu acizi sau degresare, la liniile de nichelare. Bazinul de ecoclatire poate fi folosit impreuna cu alte optiuni de reducere a consumului de apa;

- “clatirea in cascada”: apa curge dintr-o cuva in alta in sens opus miscarii pieselor. In cazul clatirii in mai multe etape se obtineun grad ridicat de clatire cu ajutorul unei cantitati reduse de apa.

- evitarea nevoii de clatire intre activitati, prin utilizarea unor substante chimice compatibile (ex. utilizarea aceluiasi acid la decaparea sau activarea suprafetei inainte de tratarea de acoperire pe baza de acid).

Cu privire la respectarea recomandărilor BAT în utilizarea eficientă a energiei, DEMGY Deva realizează următoarele:

- contorizarea periodic (lunar şi anual ) a cantității de energie.

- optimizarea consumului energetic, utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei şi verificarea  stării de izolaţie  la  conducte şi clădiri.

- automatizarea proceselor tehnologice

- minimizarea consumului de energie de orice tip, menţinerea şi utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

Tratarea suprafetelor metalelor nu este o sursa majora de emisii in aer si aceste emisii nu pot fi considerate ca si contributori semnificativi la problemele de mediu.

Emisiile nedirijate nu se modifica fata de cele existente la ora actuala si deci nu creaza un impact suplimentar asupra calitatii aerului din zona.

Datorită faptului că există stații de epurare a apelor, atât la linia de cromare cât și la linia de zincare, tratarea suprafetelor metalelor nu este o sursa majora de emisii in ape.

## Probleme ridicate

Tinand cont de faptul ca  DEMGY Deva S.R.L a preluat amplasamentul, au fost analizate în vederea investigării calitatii mediului următoarele documente:

- Fișă de prezentare Linie de zincare și stație de epurare ape uzate,

- Memoriul tehnic de prezentare pentru Linie de zincare, linie de cromare piese plastic, secție de vopsitorie și stație de epurare ape uzate,

- Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului generat de proiectul: Instalare linie cromare piese plastic si statie epurare ape uzate in cladire existenta – 2016

- Autorizație de mediu nr. HD-64/20.03.2013, revizuită la 23.11.2018

- Autorizație integrată de mediu nr. 1/15.01.2020

Documentațiile menționate mai sus, au evidențiat faptul că nu există o poluare a amplasamentului. Se menționează faptul că nu au fost gasite măsurători de calitate a parametrilor de sol sau aer (imisii), astfel încât nu se poate estima o poluare istorică a acestui amplasament. De asemenea, este imposibil de a stabili gradul de raspundere a poluării mediului (dacă ar exista) a societăților anterioare care si-au desfășurat activitatea pe acest amplasament, reamintindu-se faptul ca toată platforma este betonată.

## Deşeuri

Gestionarea şi monitorizarea deşeurilor rezultate din procesele tehnologice şi din alte activităţi auxiliare desfăşurate de societate trebuie să respecte următoarea legislaţie:

( Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

( Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

( Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

( H.G. nr. 856/2002 cu modificările ulterioare, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei  cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

( O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

Conform OUG nr. 92/2011 privind regimul deşeurilor, ca măsură de prevenire a generării deşeurilor este încurajarea reutilizării şi/sau a reparării produselor defecte sau a componentelor acestora, în special prin recurgerea la măsuri educative, economice.

Managementul deşeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului, pe care deşeurile le pot genera şi de dificultatea de a fi depozitate.

Planul de management a deşeurilor evidenţiază modul în care deşeurile generate vor fi stocate, reciclate sau eliminate de pe amplasament.

Tipurile de deşeuri evacuate din activitatea societăţii DEMGY Deva S.R.L şi principalele sectoare de activitate, sunt:

- deşeuri din activitatea de producţie:

- ambalaje plastic , carton, nămoluri și turte de filtrare,

- recipienți metalici de la deșeuri periculoase/nepericuloase

- deşeuri din alte activităţi de întreţinere şi reparaţii:

- deşeuri metalice feroase şi neferoase

- deşeuri de ambalaje (hârtie, carton, materiale plastice)

- deşeuri din activităţi sociale

- deşeuri menajere

Aceste deşeuri pot constitui surse de poluare pentru factorii de mediu, dacă stocarea/depozitarea lor nu s-ar face în spaţii special amenajate.

Sursele de generare a deşeurilor industriale nepericuloase sunt următoarele:

- liniile de cromare, zincare și vopsire

- stațiile de epurare aferente liniei de zincare și cromare,

- activităţi de reparaţii şi întreţinere utilaje: Atelier Suporți, Atelier sudură suporți, Atelier prelucrări metalice,

- aprovizionare şi/sau ambalare materiale/produse finite (deşeuri de plastic, hârtie, carton, metalice)

Sursele de generare a deşeurilor industriale periculoase sunt reprezentate prin:

- ambalaje plastic de la substanțe periculase,

- turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase,

- deșeuri lichide cu conținut de substanțe periculoase (substanțe provenite din deversarea accidentală a unei cuve în cuva de retenție).

Deşeurile generate pe amplasamentul DEMGY DEVA S.R.L -  se  încadrează în următoarele categorii:

- Deşeuri colectate şi stocate temporar:

- ambalaj plastic, cartoane, cutii metalice, turte,

- Deşeuri valorificate prin unităţi specializate:

- deşeuri metalice, carton, materiale plastice,

- Deşeuri  nerecuperabile:

- deşeuri de ambalaje (hârtie, carton impurificate), deşeuri menajere.

Cantităţile de deşeuri pe anul 2022: Deseuri ambalaje de materiale plastice reciclabile;  Deseuri ambalaje de materiale plastice contaminate; Turte de filtrare; Deșeuri de filtre, echipament uzat; Material plastic nereciclabil; Deseuri menajere; Deseuri de ambalaj metalic

Cantităţile de deşeuri pe anul 2022, rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul societăţii şi modul de valorificare/eliminare, se prezintă în tabelul nr. 4.1.

Tabel nr. 4.1. - Cantităţi de deşeuri pe anul 2022.

|  | Cantitatea de deșeuri generate | Cantitatea de deșeuri rămasă în stoc | Loc de depozitare | Agentul economic care efectuează operația de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri ambalaje de materiale plastice reciclabile rezultate de la liniile tehnologice cod: 15 01 02 (folie/material, plastic) Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 2,215 | 0 | Depozit deseuri | S.C. JIFA S.R.L. S.C. GOLDSTAR IMEX AVRIG S.R.L. |
| Deseuri ambalaje de materiale plastice contaminate cod: 15 01 10* Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 11,030 | 0 | Depozit deseuri | S.C. JIFA S.R.L. |
| Deseuri ambalaje de hartie si carton rezultate de la toate liniile tehnologice cod: 15 01 01 Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 1,725 | 0 | Depozit deseuri | S.C. JIFA S.R.L. S.C. GOLDSTAR IMEX AVRIG S.R.L. |
| Turte de filtrare cod: 11 01 09* Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 163,200 | 0 | Temporar în stația de epurare ape | S.C. JIFA S.R.L. |
| Deșeuri de filtre, echipament uzat rezultate din toate liniile de producție cod: 15 02 02* Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 16,460 | 0 | Depozit deseuri | S.C. JIFA S.R.L. |
| Material plastic nereciclabil rezultat din toate liniile de producție cod: 07 02 13 Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 5,750 | 0 | Depozit deseuri | SC GOLDSTAR IMEX SRL |
| Deseuri menajere cod: 20 03 01 Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 15,692 | 0 | Pubelele din incinta societății | SC BRAI CATA SRL |
| Echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 cod: 16 02 14 Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 0,420 | - | Depozit deseuri | S.C. VASCO IND S.R.L. |
| Deseuri de fier cod: 19 10 01 Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 0,440 | - | Depozit deseuri | SC CASTECO INVEST SRL |
| Deseuri Diluant uzat cod: 08 01 17* Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 6,330 | - | Depozit deseuri | S.C. JIFA S.R.L. |
| Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 cod: 20 01 36 Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 0,8 | - | Depozit deseuri | S.C. CASTECO INVEST S.R.L. |
| Acizi de decapare cod: 11 01 05* Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 0,980 | - | Depozit deseuri | S.C. JIFA S.R.L. |
| Deseuri metalice contaminate cu substante periculoase cod: 17 04 09* Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 2,200 | - | Depozit deseuri | S.C. JIFA S.R.L. |
| Deseuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase cod: 16 10 01* Unitatea de măsură: tone |
| TOTAL AN | 9,260 | - | Depozit deseuri | SC JIFA SRL |

* Deșeu catalogat ca periculos

In vederea eliminarii deseurilor sunt încheiate contracte de valorificare/eliminare pentru toate tipurile de deseuri existente pe amplasament cu societatile autorizate pentru preluarea deseurilor: S.C. JIFA S.R.L., SC GOLDSTAR IMEX SRL AVRIG, SC CASTECO INVEST SRL DEVA. Rebuturile de piese rezultate din procesul de cromare și zincare sunt înapoiate beneficiarului, neluându-se în considerare ca deșeu decât de la linia de cromare, acestea fiind eliminate.

Deseurile rezultate din procesul de producţie se colectează separat în tarcul special amenajat și compartimentat pe tipuri de deșeuri, și sunt preluate de firma autorizată cu care societatea are contract. Depozitarea temporara a acestora se face în conditii de siguranta, în tarcul special amenajat din curtea unității.

Deşeurile, rezultate din activităţile societăţii considerate periculoase, datorită constituenţilor şi proprietăţilor, conform HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Legii nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje și OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, se prezintă în tabelul 4.2.

Tabelul 4.2 – Deşeurile periculoase rezultate din activităţile societăţii

| Tip deşeu periculos | Constituenţi | Proprietăţi |
| --- | --- | --- |
| Deseuri de ambalaje contaminate | - acizi, amoniac (15.01.10*) | - toxice (cod H6) - ecotoxice (cod H14) |
| Reziduri turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | - șlam (cod 11.01.09*) | - toxice (cod H6) - ecotoxice (cod H14) |
| Lichide apoase de clatire cu conținut de substanțe periculoase | - acid azotic, acid clorhidric, Cu, Ni, Cr3, (cod 11.01.11) | H272 Poate agrava un incendiu, oxidant; Poate fi coroziv pentru metale; H331 Toxic în caz de inhalare; H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H290 Poate fi coroziv pentru metale; H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. |
| Deseuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoae | deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase (cod 08 01 11) | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. |
| Filtre uzate | Filtre uzate. hidroxid de sodiu; Sodium carbonate; tetraborat de disodiu decahidrat. (cod 15 02 02) | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H290 Poate fi coroziv pentru metale; H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. |
| Diluant uzat | 4-metilpentan-2; xilen; etilbenzen; Toluen (cod 08 01 17*) | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

În stațiile de epurare a apelor intră următoarele deșeuri care sunt catalogate ca deșeuri periculoase.

Tabelul 4.3 – Soluții periculoase care intră în stația de epurare

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Provenienţa deşeului | Mod de stocare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 01 06* | Acizi fara alta specificatie | laborator | Colectare separata in recipienti de plastic, în ambalaje originale | Eliminare prin operator autorizat |
| 11 01 05* | Solutii acide | Solutii din baile de tratare | Evacuare în staţia de epurare şi tratare | Tratare in staţia de epurare, evacuare în reţeaua de canalizare |
| 11 01 07* | Solutii bazice | solutii din baile de tratare | Evacuare în staţia de epurare in recipient colectare | Tratare in staţia de epuare, evacuare în reţeaua de canalizare |
| 11 01 15* | Eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante periculoase | Statia de epurare | Colectare in recipienti de plastic | Eliminare prin operator autorizat |
| 11 05 04* | Baie uzată | Baie de acoperire metalică (Cu, Cr) | Rezervoare de stocare | Transport şi tratare de către firmă autorizată |
| 11 01 11* | Lichide apoase de clătire cu conţinut de substanţe periculoase | Spălarea pieselor după decapare, nichelare, cuprare, cromare | Evacuare în staţia de epurare şi tratare | Tratare in staţia de epuare, evacuare în reţeaua de canalizare |

DEMGY Deva S.R.L, ca titular al  activităţii, are obligaţia de minimizare a surselor de risc, ce pot apărea ca urmare a vehiculării substanţelor toxice şi periculoase, şi a limita riscul de mediu în domeniul acceptabil, acţionând pentru:

- a inventaria cantităţile de substanţe sus menţionate, care se găsesc în mod curent pe amplasament, pentru a avea o evidenta clară a substanţelor periculoase ce pot provoca un accident major.

- a lua măsurile care se impun pentru înlăturarea pericolului de apariţie a unui accident major.

Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri produse sau existente pe amplasament

Tratarea metalelor și a materialelor plastice nu este o activitate generatoare de cantităţi mari de deşeuri. Societatea asigură gestionarea, stocarea şi transportul deşeurilor produse pe amplasament, spre a fi eliminate, în condiţiile impuse de legislaţie, fapt ce conduce la menţinerea calităţii mediului înconjurător.

Prevenirea este prima opţiune pentru evitarea generării de deşeuri prin acţiuni şi măsuri premergătoare înca din faza de proiectare sau prin eficientizarea proceselor. Prevenirea generarii de deşeuri, precum şi promovarea reciclării şi valorificării deşeurilor, conduce la creşterea eficienţei utilizării resurselor, ca baza a creşterii economice durabile.

Conform OUG nr 92/2021 privind regimul deşeurilor, ca măsură de prevenire a generării deşeurilor este încurajarea reutilizării şi/sau a reparării produselor defecte sau a componentelor acestora, în special prin recurgerea la măsuri educative, economice.

Conform OUG nr 92/2021 privind regimul deşeurilor, operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea şi valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deşeurilor de ambalaje iar din anul 2023, obiectivele de valorificare şi, respectiv, reciclare a deşeurilor de ambalaje sunt:

| Obiectiv | Procent (%) |
| --- | --- |
| valorificarea globală a deșeurilor | 65 |
| reciclare globală a deșeurilor | 60 |
| reciclare hârtie-carton | 70 |
| reciclare materiale plastice (inclusiv PET) | 45 |
| de reciclare PET | 55 |
| reciclare sticlă | 65 |

* Includ cantitatea de deşeuri de ambalaje reciclată şi cea incinerată în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie.

** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării

Conform raportările la Agenția de Protecția Mediului, firma DEMGY Deva S.R.L valorifică și reciclează toate categoriile de deșeuri cu un procentaj de 70%.

Aspectele de mediu, ce pot apărea în desfăşurarea activităţilor legate de gestiunea deşeurilor, pe platforma societăţii, sunt prezentate în tabelul 4.4.

tabelul 4.4 – Riscurile de mediu ce pot să apară în funcție de activitate.

| Activitate | Risc de mediu | Efect |
| --- | --- | --- |
| Colectarea, sortarea şi depozitarea temporară a deşeurilor | – Scurgeri accidentale de substanțe/solvenți din containere, bazinul de retenție, butoaie; | – Poluare sol, subsol, pânză freatică. |
| Răsturnarea accidentală din moto-stivuitor a turtelor în timpul manipulării BIG-Bag-urilor de către firma preia aceste deșeuri | – Deversări accidentale de deșeuri pe sol și apoi se pot infiltra în apele de suprafață. | – Poluare sol, subsol, pânza freatică. |
| Scurgeri accidentale de resturi de substanțe/solvenți din recipienții metalici contaminați (bidoane) | – Deversări accidentale de deșeuri pe sol ce pot fi preluate de apele de suprafață | – Poluare sol, subsol. |

Cerinţe BAT (iulie 2006) privind depozitarea şi utilizarea substanţelor/preparatelor chimice periculoase privind emisiile de la stocare  sunt:

- materialele inflamabile vor fi depozitate în afara ariei proceselor şi a ariei generale de depozitare. Măsurile de protectie pot fi un perete rezistent la foc, un sistem de sprinklere sau un sistem de monitorizare si semnalizare,

- la depozitare se va ţine seama de incompatibilitatea substantelor. Substantele periculoase se vor depozita separat de cele inflamabile. Separarea se va realiza printr- o distanta suficienta in combinatie cu ziduri rezistente la foc,

- aria de depozitare trebuie sa fie prevazută cu celule de depozitare,

- podeaua zonei de depozitare sa fie rezistenta la actiunea coroziva a substantelor depozitate,

- scurgerile accidentale sa nu ajunga pe sol sau la canalizare, asigurandu-se un sistem de colectare a scurgerilor (rebuturi, suprafete in panta si dirijarea scurgerilor catre base colectoare etc).

Pentru protectia impotriva focului, pentru depozite mici (< 10 t) se vor prevedea extinctoare.

Din analiza documentațiilor precum și vizitelor efectuate în teren la obiectivul luat în studiu,  DEMGY Deva S.R.L, îndeplinește prevederile specificate în cerințele BAT privind emisiile de la stocare.

Deșeurile sunt colectate selectiv, pe categorii, în containere (deseuri menajere, hartie, sticla, materiale plastice), iar containerele sunt asezate pe o platforma betonata. Aceste deseuri sunt ridicate de catre S.C. JIFA S.R.L cu care DEMGY Deva S.R.L are incheiat contract de prestari servicii (prezentat în anexă).

Reducerea deşeurilor de ambalaje se realizează prin:

- eliminarea ambalajelor;

- reutilizarea ambalajelor;

- reciclarea materialelor de ambalaje după utilizare.

Managementul și raportarea deseurilor se face conform legislatiei specifice în vigoare.

Conform cerinţelor BAT privind tratarea suprafețelor de plastic și metal, coordonarea procesului de fabricaţie se va face astfel încât să nu se producă cantităţi mari de deşeuri.

Luând în consideraţie cantităţile mici, natura şi destinaţia deşeurilor,  impactul asupra mediului se consideră a fi redus.

## Depozite de deşeuri

În cadrul platformei societăţii DEMGY DEVA S.R.L, nu există depozite definitive de deşeuri. Deșeurile rezultate, sunt colectate și depozitate într-un țarc betonat, care are un gard metalic și acoperiș, fiind etichetate și depozitate temporar pe categorii, (deseuri metalice, periculoase, carton, hartie, sticla, material plastice). Periodic acestea sunt ridicate de catre S.C. JIFA S.R.L, cu care DEMGY Deva S.R.L are incheiat contract de prestari servicii.

Piesele care nu mai pot fi utilizate sunt returnate beneficiarului în cutiile originale cu care vin, deci nu trebuie stocate în depozite de deșeuri.

Deseuri de ambalaje hartie/carton sunt colectate separat în containere, în depozitul special amenajat şi sunt valorificate parţial.

Deşeuri metalice și deseurile menajere sunt colectate corespunzator şi periodic sunt trimise la firme autorizate.

Obligaţiile producătorului de deşeuri periculoase

Obligaţiile producătorului de deşeuri periculoase, conform OUG nr 92/2021, sunt:

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;

- să asigure echipamente de protecţie şi de lucru, adecvate operaţiunilor aferente gestionării deşeurilor în condiţii de securitate a muncii;

- să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;

- să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei şi a mediului;

- să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

- să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;

- să desemneze o persoană (instruită în domeniul gestiunii deșeurilor), din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

Măsuri specifice, care trebuie respectate la depozitarea deşeurilor

În vederea minimizării impactului produs asupra factorilor de mediu şi a gradului de poluare produs prin depozitarea deşeurilor, societatea va avea în vedere următoarele măsuri specifice cu caracter permanent:

- amplasarea spaţiilor de stocare a deşeurilor în locuri amenajate;

- inspectarea periodică a stării fiecărui spaţiu de stocare deşeu;

- stocarea deşeurilor astfel încât să nu se blocheze căile de acces în unitate;

- personalul operator să respecte măsurile de igienă şi normele de sănătate şi securitate în muncă;

- gestionarea spaţiilor de stocare temporară a deşeurilor să fie realizată în baza unei evidenţe a stocului de deşeuri colectate, transportate, depozitate, valorificate, etc. şi a cheltuielilor legate de gestiunea deşeurilor.

Principalele obiective specifice de mediu, menite să prevină posibilităţile de poluare a solului, subsolului şi pânzei freatice, sunt:

- valorificarea deşeurilor cu scopul reducerii cantităţilor de deşeuri stocate;

- instruirea personalului societăţii privind modul de gestionare a deşeurilor, conform reglementărilor în vigoare şi a documentelor specifice Sistemului de Management de Mediu;

- îndepărtarea deşeurilor menajere şi industriale nerecuperabile prin depozitare în locuri special amenajate;

- menţinerea curăţeniei pe platformă;

- monitorizarea şi evidenţa acţiunilor de gestionare a deşeurilor

Conform (BAT) și documentul de referință pentru tratarea deșeurilor (BREF) publicat în anul 2018, apele rezultate din procesele de producție trebuie tratate pentru recuperarea sau eliminarea metalele grele prin neutralizare (cu suspensie de var), precipitarea și schimbul de ioni.

În procesele tehnologice de cromare, zincare și vopsire, DEMGY DEVA S.R.L ia toate măsurile necesare pentru depozitarea corespunzătoare a deșeurilor.

## Instalaţiile de tratare a rezidurilor

Din activitatea societăţii DEMGY DEVA S.R.L rezultă ape uzate chimic impure, menajere şi pluviale. Apele pluviale și cele menajere sunt deversate direct în rețeaua de canalizare a Municipiului Deva, fără a fi epurate.

Pentru tratarea apelor rezultate din procesul de producție de la cromare și zincare, DEMGY Deva S.R.L detine statii de epurare.

### Stația de epurare a liniei de zincare

Capacitatea de epurare proiectată a staţiei de ape uzate (acide sau bazice) de la linia de zincare, este de 7 m3/h.

Linia de zincare este deservită de staţia de epurare proprie şi nu lucrează cu soluţii în care să se găsească compuşi cianuraţi sau produse pe bază de Cr 3+, procedeul fiind pus la punct de către firma Atotech, care furnizează compuşii pentru băi, instalarea acestora, precum şi întreţinerea lor.

Funcţionarea staţiei de epurare este următoarea:

•	Efluenţii care urmează a fi trataţi, care nu conţin Cr 3+ şi nici cianuri (CN-) sunt recoltaţi într-o cuvă de preluare şi sunt trimişi în reactorul de neutralizare. În acesta sunt trataţi cu acid sulfuric şi lapte de var (preparat într-un bazin adiacent) pentru neutralizare. Neutralizarea are ca scop ajustarea pH-ului pentru încadrarea în valorile fixate de legislaţie pentru efluenţi deversaţi. În egală măsură, tratarea cu lapte de var  Ca(OH)2) permite precipitarea anionilor şi cationilor. După neutralizare, apei încărcate cu precipitat i se adaugă un floculant preparat într-o cuvă anexă pentru mărirea dimensiunii particulelor, astfel fiind facilitată filtrarea acestora.

•	Separarea apă - particule de aglomerat se face într-un decantor cilindro-conic, în care particulele solide se adună la baza conului şi apa curată este recuperată la partea de sus.

•	Particulele decantate la baza conului sunt trimise de către o pompă de înaltă presiune către un filtru presă.

•	Nămolul este reţinut între plăcile filtrului presă sub formă de turte, care sunt recuperate la curăţarea periodică a acestuia, în saci de mari dimensiuni. Apa rezultată este trimisă la cuva de preluare a efluenţilor, unde este reintrodusă în circuitul de tratare.

•	Apa curată ieşită din decantorul cilindro-conic este controlată permanent în ceea ce priveşte debitul de evacuare şi pH-ul. Orice deviere a pH-ului de la gama de valori acceptate şi setate duce la stoparea evacuării.

În figura 4.1. se poate vedea modul de funcționare a stației.

Legendă

- Vas preluare ape spălare Ni chimic.

- Vas preluare ape spălare băi cu crom.

- Vas preluare ape spălare acido-bazice și ape din 4 și 5 după tratare.

- Vas tratare ape spălare Ni chimic.(Reactor de oxido-reducere nichel)

- Vas tratare ape spălare băi cu crom.(Reactor de oxido-reducere crom)

- Reactor neutralizare.

- Vas preparare floculant.

- Vas de floculare.

- Decantor cilindro-conic.

- Vas de reglare pH înainte de evacuare ape tratate la canalizare. (Reactor de neutralizare finala)

Descrierea componentelor instalaţiei:

- Colectarea efluenţilor

Colectarea se face într-o cuvă cu capacitatea de 10 m3, efluenţii fiind reluaţi de două pompe de refulare (1 A +1 R). Cuva este acoperită cu un grătar de protecţie. Senzori de nivel montaţi în cuvă pe trei etaje vor asigura funcţionarea automată a pompelor astfel încât să fie eliminat riscul de revărsare.

- Neutralizarea

Neutralizarea se face într-o cuvă de polietilenă dotată cu agitator lent, o sondă de pH şi o electrovană de distribuţie a laptelui de var. Această cuvă este alimentată de către pompele de refulare ale cuvei de colectare a efluenţilor. Efluenţii ajung în cuva de floculare gravitaţional.

- Preparare lapte de var

Cuva din polietilenă este dotată cu agitator lent, cu o alimentare cu apă, cu o trapă de încărcare a varului şi o pompă de recirculare. Varul nefiind solubil în apă, vorbim de o suspensie numită lapte de var. Pentru a se evita decantarea varului, laptele de var este agitat în permanenţă şi recirculat. Prelevarea se face prin deschiderea unei electrovane care admite o anumită cantitate de lapte de var pentru ajustarea pH-ului în cuva de neutralizare.

- Stocarea acidului sulfuric

Cuva din polietilenă este dotată cu două pompe dozatoare. Acidul sulfuric permite reglarea pH-ului în cazul sosirii masive a efluenţilor bazici. Cuva este dotată cu bazin de retenţie din polietilenă, pentru cazul unei deversări fortuite.

- Reactorul defloculare

Cuva este din poliester armat cu fibră de sticlă, dotată cu agitator lent. Floculantul permite agregarea particulelor precipitate, obţinându-se particule cu diametru mare, mai uşor de filtrat, ea fiind alimentată cu agent floculant printr-o pompă dozatoare. Cantitatea distribuită este proporţională cu debitul staţiei şi reglată automat.

- Cuva de preparare şi distribuire floculant

Cuvă din polipropilenă prevăzută cu instalaţie de alimentare cu apă pentru punerea în soluţie a floculantului şi este dotată cu agitator rapid care permite omogenizarea amestecului. O electrovană permite alimentarea prin gravitaţie a cuvei de distribuţie a floculantului.

- Decantorul

Decantarea se efectuează într-un decantor cilindro - conic cu o capacitate de cca. 35 m3. Geometria decantorului permite ca viteza de cădere a particulelor solide (precipitate) să fie superioară vitezei de evacuare a apei. Această caracteristică permite separarea apei de particulele solide. Particulele solide se decantează la baza aparatului (vârful conului) şi apa se evacuează la partea superioară a acestuia (principiul de separare asemănător funcţionării unui ciclon). Apa merge la canalul de scurgere (cuva de eşantionaj, măsurare pH şi debit), iar nămolul se stochează în cuva de nămol.

- Cuva de nămol

Este o cuvă din polietilenă care e alimentată din decantorul cilindro-conic. Această alimentare este gravitaţională, o electrovană deschizându-se circa 15 - 20 secunde la fiecare 10 minute. Cuva de nămol este dotată cu senzori de nivel pe trei etaje. Senzorul nivel jos opreşte pompa de nămol, senzorul nivel superior porneşte pompa de nămol, iar senzorul nivel superior extrem opreşte alimentarea cu nămol a cuvei.

- Pompa de nămol

Este o pompă cu membrană, de presiune mare (16 bar) alimentată de cuva de nămol, care la rândul ei alimentează filtrul presă.

- Filtrul presă

Dotat cu plăci şi material special filtrant. în acesta se formează turte de 70 x 70 cm şi 35 mm grosime. Alimentarea filtrului este făcută de către pompa de nămol. Pompa se opreşte atunci când presiunea în filtru atinge 16 bari. Ulterior se deschide filtrul, plăcile de nămol desprinzându-se de pe plăcile de filtrare şi căzând în big - bag-uri. Apa rezultată din filtrare este trimisă în cuva de preluare efluenţi.

- Ieşirea apei tratate

Apa curăţită de anioni şi cationi pe care îi conţinea, trece, înainte de a fi evacuată în canalizare, printr-un dispozitiv de evacuare dotat cu un debitmetru, un pH-metru şi un dispozitiv de prelevare probe. Apa epurată este evacuată în canalizarea menajeră a municipiului Deva, iar debitul de apă epurată este egal cu debitul de apă preluat din puţ. Acest debit este monitorizat în cadrul staţiei de epurare.

### Stația de epurare a liniei de cromare

Linia de cromarea pieselor din plastic este prevăzută cu o staţie de epurare a apelor de clătire. Funcţionarea acestei staţii este controlată automat, orice abatere de la parametrii normali fiind anunţată optic şi sonor, ducând imediat la oprirea apei de spălare pe linia de cromare. Accesul la reglajul staţiei de epurare se face prin intermediul unui touch screen, accesul fiind parolat pentru evitarea oricărei modificări făcute de o persoană neautorizată. Parametrii de bază ai funcţionării staţiei sunt măsuraţi în timp real, afişaţi şi înregistraţi.

Funcţionarea staţiei este următoarea :

Staţia de epurare preia gravitaţional apele de spălare de pe linia de cromare şi prin pompare deversările accidentale ajunse în rigolele cuvei de retenţie şi în băile de epuisment.

Stocarea de preluare are loc în următoarele cuve:

- preluare ape de spălare acido - bazice într-o cuvă cu volum de 10 m3;

- preluare ape de spălare nichel chimic într-o cuvă cu volum de 5 m3;

- preluare ape de spălare cromice într-o cuvă cu volum de 10 m3;

- stocare ape uzate acido - bazice într-o cuvă cu volum de 10 m3;

- stocare ape uzate nichel chimic într-o cuvă cu volum de 5 m3;

- stocare ape uzate cromice într-o cuvă cu volum de 10 m3;

Din aceste cuve de stocare a băilor uzate, conţinutul se dozează în cantităţi mici pentru tratament în staţie cu pompe dozatoare pneumatice.

Traseul de tratament al apelor de spălare în staţia de epurare este următorul:

Apele spălare din cuva de preluare a apelor de spălare nichel chimic şi cuva de stocare băi uzate nichel chimic se introduce (prin pompare cu pompe pneumatice) într-un reactor de oxireducere a nichelului chimic prevăzut cu măsurare continuă şi în timp real al pH-ului (menţinut prin adausuri automate de acid sulfuric şi hidroxid de sodiu între 5,5 şi 6,3) şi a potenţialului redox (menţinut automat între 500 şi 1000 mV prin injecţie de hipoclorit de sodiu).

Apele de spălare cromice din cuva de preluare a apelor de spălare cromice şi din cuva de stocare băi uzate cromice se introduc într-o cuvă de oxireducere a Cr6+ la Cr3+ prevăzută cu măsurarea pH-ului (menţinut prin adaosuri automate de acid sulfuric şi hidroxid de sodiu între 2,5 şi 2,8) şi a potenţialului redox (menţinut automat între 180 şi 240 mV prin injecţie de bisulfit de sodiu). După întroducerea Cr3+, această etapă nu va mai fi realizată, deoarece va intra direct oxidat.

După tratamentul acestor tipuri de ape uzate, apele tratate se trimit în cuva de preluare a apelor de spălare acido-bazice de unde, împreună cu acestea, prin intermediul unei pompe, se trimit la reactorul de neutralizare în care se injectează automat apa de var şi acid sulfuric sau hidroxid de sodiu, menţinându-se pH-ul între 9,5 şi 10.

Din reactorul de neutralizare apele trec în cuva de floculare alimentată automat în funcţie de debitul de floculant provenit din cuva de preparare a floculantului.

Apele tratate cu floculant ajung gravitaţional în vasul de decantare cilindro-conic, unde floculele se depun în partea inferioară conică şi sunt evacuate spre filtrul presă de o pompă cu funcţionare în regim temporizat. După filtrare, apa provenită din această operaţie reia ciclul de neutralizare.

Apa limpezită trece prin cuva de neutralizare finală, care menţine pH-ul apei epurate evacuate între 6,5 şi 8,5 prin injecţie automată (dacă este cazul) de acid sulfuric sau hidroxid de sodiu.

Evacuarea apelor epurate din liniile de zincare și cromare se face în rețeaua de canalizare a municipiului Deva, cu respectarea valorilor maxime admise impuse de NTPA 002.

Precizam ca DEMGY Deva S.R.L nu are canalizare chimic impura, nu genereaza  şi nu evacueaza decât următoarele tipuri de ape (Conform Autorizației de gospodarire a apelor  nr. HD-18/31.03.2022 prezentat in anexa):

Apele pluviale de pe platforma betonată a incintei se scurg prin rigole de pe amplasamentul Demgy Deva  și sunt conduse spre canalizarea orașului.

## Aria internă de depozitare materiale

Societatea DEMGY DEVA S.R.L deţine pentru depozitarea materialelor spaţii organizate ca depozite adecvate capacităţilor de stocare, dotate cu echipamente necesare operării şi transportului (motostivuitor și transportor electric cu catarg).

Hala depozit este betonata și are o suprafață de 407 mp, fiind situata în partea de SV a incintei DEMGY Deva S.R.L. În acest depozit sunt depozitate:

- piese brute, de dimensiuni mici sau medii (sub 25 cm lungime), cu greutatea cuprinsa intre 20 si 120 grame – cca. 2.000.000 bucati/an – se depoziteaza in hala de productie pana la prelucrare iar dupa prelucrare se depoziteaza tot in hala pana la transportul acestora. Deoarece nu se lucreaza cu stocuri de piese, acestea sunt livrate in scurt timp de la finalizare

- piese de schimb - in functie de cerinte.

Hala depozit este echipata cu rafturi metalice supraetajate, pe care sunt depozitate cutiile cu piese nefinite/finite care au fost prelucrate sau urmeaza a fi prelucrate, pana la transportul cutiilor cu piese catre beneficiar.

În hala de cromare se depozitează temporar atât materia primă ce urmează a fi procesată, cât și produsele finite. Depozitarea materiei prime se realizeaza pe rafturi metalice de lungime aproximativa de 10 m și înălțime de 4,2 m.

În hala de zincare există o magazie de substanțe în suprafață de S = 6 m2 în care se depozitează temporar var (necesar stației de epurare), precum și substanțele de adaos (necesare în procesul tehnologic) stocate în ambalajele originale ale substantelor.

Substanțele care sunt depozitate aici sunt:

- ATOTECH SEALER 3500

- ATOTECH UNICLEAN AG

- ATOTECH ZYLITE 290

- ATOTECH PROTOLUX 3100

- ATOTECH UNIFIX ZN

Depozitele existente pe amplasamentul societății, se prezintă în tabelul 4.5.

Tabelul 4.5. Depozitele existente

| Obiectiv | Denumire obiect | Descriere | Suprafața | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozit magazie | piese neconforme (piese rebut) | Structură metalică cu panouri sandwich compartimentată în interior cu pereți din sârmă | 400 mp | Piesele de schimb sunt depozitate pe rafturi metalice Materia primă este depozitată pe europaleți. |
| Depozit în hala de cromare | Materia primă Produse finite | Rafturi din structură metalică | 60 mp | Rafturi |
| Depozit în hala de zincare | Materia primă Produse finite | Constructie din caramida și beton armat pe o latură și panouri sandwich pe trei laturi | 20 mp | Piesele sunt depozitate în cutie de carton (amblajele originale) |
| Laborator pentru analize | Substanțe utilizate pentru analiza apelor din băile aferente liniilor zincare și cromare (Fenolftaleina, Negru eriocrom, Albastru de metilen, etc) | Constructia este din caramida și beton armat, aflată în interiorul halei de zincare | 4 mp | Substanțele sunt depozitate pe rafturile și mesele din laborator |
| Magazia de substanțe din hala de zincare | Substante necesare stației de epurare ape (Exemplu: - ATOTECH SEALER 3500, ATOTECH UNICLEAN AG, etc | Constructia este din caramida și beton armat , situată în cameră în interiorul halei de zincare | 6 mp | Butoaie metalice și saci |
| Magazia de substante chimice | Substante chimice si materii prime necesare fluxului tehnologic | Cladirea este din caramida si este compartimentata in 5 incaperi. | 179 mp | Recipientele cu substantele chimice sunt depozitate pe rafturi metalice. |

### Depozite de substanţe chimice toxice şi periculoase

Activităţile de producţie, ce se desfășoară  în cadrul societăţii DEMGY DEVA S.R.L, prin natura specificului lor, utilizează substanţe / produse toxice / periculoase.

Societatea deţine autorizaţiile necesare, care au fost prezentate la capitolul 2.

Manipularea, transportul, depozitarea şi gestiunea substanţelor toxice şi periculoase, utilizate în instalaţiile de acoperire a suprafețelor se realizează conform instrucţiunilor specifice fiecărui produs/substanţe.

Materialele utilizate sunt ambalate în ambalajul furnizorului, conform prescripţiilor specifice. Ambalajele de orice tip, în care se depozitează substanţele chimice, sunt închise. Ambalajul substanţelor periculoase este, astfel confecţionat, încât transportul să se desfăşoare în condiţii de maximă securitate.

Evidenţa intrării şi circulaţiei substanţelor toxice şi periculoase se ţine în registre speciale, conform legislaţiei în vigoare.

Substanţele şi preparatele chimice periculoase au fost prezentate în capitolul 2 tabelul 2.9.

- Consideraţii BAT privind modul de depozitare

Evaluarea tehnicilor de depozitare, aplicate de SC DEMGY DEVA S.R.L, s-a realizat prin raportarea la documentul BREF "Reference Document on Best Available Techniques on Emmissios from Storage", ediţia 2006.

Există implementat un sistem de management de siguranţă (planuri de intervenţii), amplasarea depozitelor este conform normelor specifice materialelor depozitate, iar personalul de deservire este instruit corespunzător.

Optimizarea aspirarii aerului si incalzirea spatiului de lucru se realizează conform BREF.

Stocarea materialelor solide se realizează conform normelor tehnice de ambalare şi depozitare recomandate de BREF, respectiv substațele chimice necesare tratării pieselor se realizează în bazine special amenajate care au sonde de prelevare, ventile și cuvă de retenţie.

Cuvele sunt realizate din materiale speciale (polipropilenă de înaltă densitate), construite pentru a rezistente la coroziunile substanțelor vehiculate în acestea. Modul de încălzire a cuvelor este conform cu recomandările BREF și se realizează cu radiatoare alimentate cu apa caldă, eliminandu-se astfel orice posibilitate de incendiu datorată încălzirii cu rezistente electrice.

Similar cu documentul de referință, sub toate cuvele, există o cuva de retenție împiedicând-se astfel deversările accidentale, fiind permisă tratarea eventualelor scurgeri în stația de epurare.

Liniile de producție sunt complet automatizate, orice funcționare neconformă sau orice deviere de parametrii normali (temperatură, niveluri din cuve, timpi de tratament, etc.) duce la oprirea instalației.

Recomandarea din BREF, ca bazele și acizii să fie stocați separat este îndeplinită de DEMGY Deva. Modul de stocare a substantelor inflamabile si a agentilor oxidanti se realizează separat, conform specificațiilor documentului de referință.

Conform BREF, stocarea substantelor inflamabile si a agentilor oxidanti separat pentru a reduce riscului de incendii.

Evitarea sau prevenirea coroziunii vaselor de stocare, tevi, sisteme de livrare si sistemele de control, cu substante chimice corozive si vapori de la manipularea acestora, se realizează similar cu recomandările BREF-BAT.

## Sistemul de canalizare

### Reţele de canalizare

Din cadrul platformei societăţii DEMGY DEVA S.R.L, se evacuează următoarele tipuri de ape:

- ape uzate tehnologice - de la procesele tehnologice

- ape convenţional curate - ape de răcire, de la purjele cazanelor centralelor termice (CT)

- ape uzate menajere - de la grupurile sanitare de pe amplasamentul societăţii

- ape pluviale - din precipitaţiile căzute pe suprafaţa incintei societății.

Reteaua de canalizare este construita din conducte de beton cu Dn = 200 mm .

Lungimea totala a canalizarii din incinta industriala este de cca. 150 m.

Apele uzate tehnologice

La proiectarea reţelelor de canalizare s-a ţinut seama de locul de evacuare al apelor, funcţie de tipul acestora.

Pentru instalaţiile interioare de canalizare s-au prevăzut sifoane de pardoseală în punctele de colectare a apelor uzate şi conducte de scurgere din ţeavă de polipropilenă, atât pentru apele menajere, cât şi pentru apele chimic impure. De asemenea sub toate cuvele, există o cuva de retenție este placată cu gresie speciala (la zincare) și din polietilenă (la cromare), împiedicând-se astfel deversările accidentale, fiind permisă tratarea eventualelor scurgeri în stația de epurare.

Apele uzate din stațiile de epurare sunt colectate și transportate în rețeaua de canalizare a Municipiului Deva.

Reţeaua de canalizare este pozată sub cota zero a terenului. Acestea poate constitui sursă de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane, în caz de deteriorare.

- Debite de ape uzate evacuate

- Evacuarea apelor pluviale

Determinarea debitelor de ape pluviale s-a efectuat în conformitate cu STAS 9470/73. Pentru amplasamentul DEMGY Deva S.R.L  punct de lucru, corespunzător clasei de importanţă (alimentare cu apa  - categoria 3; canalizare - categoria 4), corespunde o frecvenţă normală a ploii de 1/1 – 2/1; se alege frecvenţa de 1/1 şi o durată de scurgere de 13,5 minute.

Conform diagramei, la o intensitate de calcul de 150 l/s/ha şi având în vedere suprafaţa totală a platformei de 7710 m2, rezultă un debit de 115,65 l/s/an al apelor pluviale pe acest amplasament.

  - Volume de apa evacuate de către firma DEMGY rezultate din linia de cromare și zincare sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 4.6. -	Volume de apa evacuate

| Nr. crt. | Categoria apei | Receptor | Volum total evacuat (mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zilnic max. | Zilnic med. | Orar max |
| 1 | Apă tehnologica epurată în stațiile de epurare de la linia de cromare și zincare | Rețeaua de canalizare a Municipiului Deva | 228 m3/zi | 116 m3/zi | 6 m3 |
| 2 | Apă pentru nevoi igienico-sanitare | Rețeaua de canalizare a Municipiului Deva | 3 m3/zi | 2,5 m3/zi | 0,31 m3 |
| 3 | Ape uzate conventional curate ( ape pluviale) | Rețeaua de canalizare a Municipiului Deva | 3,2 m3/zi | 1,65 m3/zi |  |

Ape evacuate: Vtotal zilnic = 156,15 mc;  V total anual = 39,35 mii mc

din care:

- ape ce necesita epurare:

Ve zilnic = 154,5 mc;    V e anual = 38,93 mii mc

- ape conventional curate cu impurificare redusa ( pluviale):

Vp zilnic = 1,65 mc;    V p anual = 0,41  mii mc

4.7.2. Exploatarea şi întreţinerea reţelelor de canalizare

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de gospodărire a apelor şi a reţelelor de canalizare se asigură de către personalul specializat.

Întreţinerea şi reparaţiile

Întreţinerea şi micile reparaţii sunt efectuate de către personalul specializat. Lucrările de amploare mai mare se execută de către personal de specialitate din afara unităţii. Reparaţiile curente se execută în perioada dintre două revizii, remediindu-se defecţiunile care nu sunt de natură să producă întreruperea lucrului. În cadrul reparaţiilor curente se execută în principal: repararea fisurilor, înlocuirea garniturilor de etanşare, revizia şi repararea vanelor, curăţirea conductelor, etc.

Lucrările, care fac obiectul exploatării şi întreţinerii reţelelor de canalizare, sunt:

- controlul periodic exterior şi interior al reţelelor;

- întreţinerea reţelelor şi construcţiilor anexe;

- spălarea şi curăţirea reţelelor;

- desfundarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale.

Controlul periodic al reţelelor de canalizare urmăreşte asigurarea funcţionării normale a acesteia şi constă din verificarea tehnică la exterior şi la interior a reţelei, a tuturor construcţiilor şi instalaţiilor aferente, în vederea stabilirii măsurilor necesare.

Controlul exterior se face prin parcurgerea la suprafaţă a traseelor canalelor.

În cadrul controlului exterior se desfac capacele tuturor căminelor de vizitare şi se constată:

- dacă pavajul sau terenul din jurul căminelor şi al gurilor de scurgere este uscat şi dacă nu are denivelări;

- dacă grătarele/capacele gurilor de scurgere nu sunt crăpate sau dacă nu sunt bucăţi de capac sau de grătare sparte, care lasă guri periculoase pentru circulaţie sau permit gunoaielor să înfunde canalele.

La controlul interior al canalizării, se face o verificare temeinică a stării căminelor de vizitare, a gurilor de scurgere şi a canalelor şi se stabileşte necesitatea curăţirii şi a eventualelor reparaţii.

Sistemul de evidenţă şi informare cu privire la accidente/incidente

În exploatarea corectă a reţelelor de canalizare trebuie să se ţină la zi următoarele evidenţe:

- evidenţa construcţiilor şi instalaţiilor care alcătuiesc fiecare obiectiv în parte;

- evidenţa parametrilor funcţionali cantitativi şi calitativi.

Evidenţa construcţiilor şi instalaţiilor cuprinde: descrierea completă a componenţei şi a modului de funcţionare a obiectivului precum şi releveele acestora.

Evidenţa parametrilor funcţionali cuprinde: indicatorii de calitate ai apei evacuate, energie electrica. Incidentele cel mai des întâlnite la reţelele de canalizare sunt spargerea accidentală şi obturare, urmate de deversarea apei şi poluarea subsolului şi a pânzei freatice.

Măsurile necesare, pentru a evita eventualele accidente soldate cu poluarea solului, subsolului şi a pânzei freatice, sunt:

- urmărirea periodică a fenomenului de coroziune a conductelor şi construcţiilor aferente;

- urmărirea stării de etanşeitate a canalizării;

- urmărirea depunerilor în canalizări şi luarea de măsuri pentru îndepărtarea lor;

- urmărirea calităţii apelor uzate;

- inspectarea periodică a drenurilor şi a ecranului de protecţie.

## Alte depozitări chimice și  zone de folosință

Substanţele şi preparatele chimice de la cromare și zincare sunt depozitate în spaţiu special destinat din hala depozit, în ambalajeie originale, inscripţionate şi etichetate de producător.

Hala depozit este se utilizată pentru depozitarea produsele chimice folosite in procesele de productie și asigura depozitarea chimicalelor pe categorii, in conditii ambientale si in recipiente corespunzatoare. Hala este construita din tablă și are suprafata pardoselii din ciment, cu ventilatie naturala.

SC Demgy Deva S.R.L nu deține depozite definitive de deşeuri, iar deșeurile rezultate, sunt colectate și depozitate într-un țarc betonat, care are un gard metalic și acoperiș, fiind etichetate și depozitate temporar pe categorii, (deseuri metalice, periculoase, carton, hartie, sticla, materilale plastice). Periodic acestea sunt ridicate de catre S.C. JIFA S.R.L, și SC GOLDSTAR IMEX SRL cu care Demgy Deva S.R.L are incheiat contract de prestari servicii.

Surse de poluare şi protecția calităţii solului şi subsolului

Principalele surse de poluare a solului şi subsolului sunt:

 Sistemul de canalizare;

 Zonele de stocare a substanţelor chimice;

 Zonele de depozitare a deşeurilor;

 Operaţiile de încărcare-descărcare a materiilor prime şi auxiliare din mijloacele de transport;

 Poluările accidentale.

Pentru a preveni poluarea solului şi subsolului, atât suprafeţele interioare unde se desfăşoară activităţile productive, cât şi suprafeţele exterioare sunt betonate.

## Alte posibile impurificări din folosinţa anterioară a terenului

În documentațiile anterioare nu a fost pusă în evidență prin măsurători, calitatea solului, aerului și a apelor, astfel încât nu se poate estima o poluare istorică a acestui amplasament cu toate că în trecut, terenul a aparținut firmei SARGETIA FOREST S.R.L., (fostul IFET), care realiza prelucrarea materialului lemos.

4.8.2. Alte activităţi legate de cele productive

- Centrale termice

Centralele termice sunt utilizate pentru încălzirea birourilor, apă caldă și încălzire aferente vestiarelor și grupurilor sanitare, halelor de lucru și încălzirea cuvelor (bazinele) aferente liniilor de producție.

Toate centralele termice sunt pe gaz și aparțin firmei S.C. IMOB UTIL S.R.L de la care Demgy Deva S.R.L a închiriat terenul și clădirile.

În cele ce urmează, se prezintă tipul centralelor, liniile de producție pe care o deservesc.

- Centrala termică tip Protherm de la linia de zincare

- Utilităţi: gaz metan

- Produs finit: apă caldă și încălzire aferente vestiarelor și grupurilor sanitare pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea pe linia de zincare

- Posibilităţi de poluare a solului şi subsolului: -

- Emisii în apă: ape uzate menajere care se deversează în rețeaua de canalizare a orașului

- Emisii în aer - gaze arse, evacuate punctiform prin coşul de dispersie.

- Deşeuri – piese metalice uzate în cazul reparațiilor sau întreținerilor realizate de firme specializate.

- 2 centrale termice tip Arca  aferente liniei de zincare utilizate pentru încălzirea și apă caldă Laborator și un birou din spațiu administrativ

- Utilităţi: gaz metan

- Produs finit: apă caldă și încălzire laboratorului și spațiului administrativ

- Posibilităţi de poluare a solului şi subsolului: -

- Emisii în apă: ape uzate menajere care se deversează în rețeaua de canalizare a orașului

- Emisii în aer - gaze arse, evacuate punctiform prin coşul de dispersie.

- Deşeuri – piese metalice uzate în cazul reparațiilor sau întreținerilor realizate de firme specializate.

- 3 tuburi radiante tip SY STEMA utilizate pentru încălzirea halei de lucru în care este montată linia de zincare.

- Utilităţi: gaz metan

- Produs finit: încălzirea halei

- Posibilităţi de poluare a solului şi subsolului: -

- Emisii în apă: -

- Emisii în aer - gaze arse, evacuate punctiform prin coşul de dispersie.

- Deşeuri – piese metalice uzate în cazul reparațiilor sau întreținerilor realizate de firme specializate.

- Centrala termică tip Viessmann

- Utilităţi: gaz metan

- Produs finit: apă caldă și încălzirea unui birou și a vestiarelor din hala de cromare

- Posibilităţi de poluare a solului şi subsolului: -

- Emisii în apă: ape uzate menajere care se deversează în rețeaua de canalizare a orașului

- Emisii în aer - gaze arse, evacuate punctiform prin coşul de dispersie.

- Deşeuri – piese metalice uzate în cazul reparațiilor sau întreținerilor realizate de firme specializate.

- 2 cazane de apă caldă NA-R 400

- Utilităţi: gaz metan

- Produs finit: încălzirea lichidului din cuvele aferente liniei de cromare

- Posibilităţi de poluare a solului şi subsolului: -

- Emisii în apă: -

- Emisii în aer - gaze arse, evacuate punctiform prin coşul de dispersie.

- Deşeuri – piese metalice uzate în cazul reparațiilor sau întreținerilor realizate de firme specializate.

Detalii despre aceste centrale sunt prezentate în capitolul 2.11 a prezentei lucrări.

Ca și metodă de reducere a poluării, Demgy Deva utilizează la bazinele de cromare, apirarea aerului de deasupra bazinelor  și trecerea prin separatoare de picături, care condensează vaporii acizi pentru a nu fi eliminați în atmosferă. Fiecare linie de cromare are sistem propriu de ventilație dotat cu separator de vapori, deci există în total 3.

- Statia de aer comprimat

Stația de aer comprimat se utilizează pentru producerea aerului comprimat la linia de vopsire și cromare și se realizează în anexa la clădirea liniei de vopsire și se situează pe latura de vest a acesteia.

Avand in vedere specificul aplicatiilor s-au prevazut doua compresoare, unul in lucru iar celalalt de rezerva pentru situatiile cu consum ridicat de aer comprimat sau pentru situatiile de forta majora.  Compresorul in lucru este de tip PARISE PD 30/EC I-07-8, avand urmatorii parametrii: presiune de lucru 8 bar, debit minim 1,4 mc/min, debit maxin 3,6 mc/min. Compresorul de rezerva este de tip PARISE PD 20/EC I-07-8, avand urmatorii parametrii: presiune de lucru 8 bar, debit minim 0,62 mc/min, debit maxin 2,2 mc/min.

- Materii prime şi auxiliare: curent

- Utilităţi: energie electrică

- Produs finit: aer comprimat necesar în procesele tehnologice de la linia de vopsire și cromare

- Posibilităţi de poluare a solului şi subsolului

Emisii în apă –.

Emisii în aer -

Deşeuri – piese metalice uzate, din activităţi de reparaţie şi întreţinere şi uleiuri uzate de la schimbarea uleiului utilajelor /echipamentelor dinamice, ce se realizează prin firme specializate.

# PREZENTAREA SURSELOR DE POLUARE ŞI REZULTATUL ANALIZELOR

## Surse de poluare a solului şi a apei subterane

Activitatea de bază din perimetrul Demgy Deva S.R.L o reprezintă tratarea și acoperirea metalelor și colectarea şi epurarea apelor uzate.

Principalele cauze, care pot conduce la prezenţa poluanţilor în sol şi subsol, sunt:

- emisiile de NOx , Cr3 şi HCl, rezultate din procesele de ardere a combustibilului și din coșurile de exhaustare, care sunt antrenate de ploi şi dau naştere la ploi acide, care prejudiciazã în mod deosebit solul;

- manipularea defectuoasă a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite;

- stocarea produselor/ deşeurilor în spaţii neamenajate corespunzător;

- pierderea de produse din instalaţiile tehnologice şi a cuvelor datorată accidentelor tehnice şi mecanice;

- scurgeri de produse de la cuvele în care există produse lichide, scurgeri ce pot să apară ca urmare a coroziunii sau fisurării pereţilor cuvelor, neetanşeităţii sistemelor de conducte (pompe, conducte, armături, fitinguri) şi a unor erori umane în controlul şi supravegherea cuvelor (deversări, manevre greşite);

- scurgeri din bazinele stațiilor de epurare a apelor uzate tehnologice.

O altă posibilă sursă de contaminare o solului o pot constitui deşeurile generate de pe amplasament.

Din punct de vedere al persistenţei, sursele pot fi:

Surse persistente, de durată, cum ar fi:

- pierderi de diferite produse în zonele de descărcare

- emisii de poluanţi gazoşi

- neetanşeităţi la cuvele de tratare a materiei prime.

Surse temporare de scurtă durată, dispersate sau concentrate, apărute în caz de accidente tehnice sau avarii mecanice la instalaţia tehnologică, de descărcare şi transport materii prime, etc.

Stabilirea cu exactitate a aportului în timp a fiecărei surse de poluare este dificilă din următoarele considerente:

- interferenţa în timp şi spaţiu a efectelor diferitelor surse de poluare, interne şi externe;

- desfăşurarea unor procese de transformare, migrare, dizolvare, vaporizare sau degradare biochimică a poluanţilor ajunşi în mediul subteran;

- influenţele unor surse de poluare din exteriorul platformei analizate care s-au suprapus peste efectele surselor proprii de poluare.

Conform BAT - Surface Treatment of Metals and Plastics (August 2006), protejarea apelor subterane prevede urmatoarele:

- materialele trebuie dispuse in incinte inchise, conform proiectului de exploatare si pe baza tehnicilor de prevenire a accidentelor si de manipulare;

- inregistrarea istoricului (in masura in care acesta este cunoscut) substantelor chimice prioritare si periculoase din instalatie precum si a locurilor unde acestea au fost utilizate si depozitate. Actualizarea acestora in fiecare an;

- intreprinderea actiunilor de remediere in cazul unei eventuale contaminari a apelor subterane sau a solurilor;

- evitarea contaminării solurilor și a apelor prin pierderi sau scurgeri de substanțe chimice,

- recuperarea apei din solutiile de clatire;

- monitorizarea la deversare a apelor uzate din stațiile de epurare prin verificarea manuala frecventa a parametrilor cheie cum ar fi pH, metale, cianura.

Niveluri de emisie asociate cu BAT - Surface Treatment of Metals and Plastics (August 2006) sunt:

Tabel nr. 5.1. - Niveluri de emisie în apă conform BAT

| Parametrul | Deversarile in reteaua publica de canalizare (RPC sau in apele de suprafata (AS) (mg/l) | Substante suplimentare ce trebuie determinate, numai in cazul deversarilor in apele de suprafata (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Cr (VI) | 0,1- 0,2 |  |
| Cr total | 0,1 – 2,0 |  |
| Ni | 0,2 – 2,0 |  |
| Fe |  | 0,1 - 0,5 |
| F |  | 10 - 20 |
| Fosfat ca P |  | 0,5 - 10 |
| COD |  | 100 - 500 |
| HC total |  | 1 - 5 |
| VOX |  | 0,1 – 0,5 |
| Particule in suspensie |  | 3 - 30 |

Conform BAT - Surface Treatment of Metals and Plastics (August 2006), trebuie redusă la minimum a cantitatilor de apa in cadrul proceselor prin:

- monitorizarea tuturor punctelor de consum de apa si materiale din cadrul unei instalatii, inregistrarea cu regularitate a informatiilor privind consumul si activitatea de control. Informatiile sunt utilizate pentru realizarea analizelor comparative si pentru sistemul de gestionare a mediului;

- recuperarea apei din solutiile de clatire

- evitarea nevoii de clatire intre activitati, prin utilizarea unor substante chimice compatibile.

Reducerea solutiilor aderente BAT pentru liniile noi sau imbunatatite este reducerea solutiilor aderente din clatirea precedenta prin utilizarea unui bazin ecologic de clatire.

Reducerea solutiilor antrenate BAT consta in utilizarea uneia sau mai multor tehnici pentru reducerea antrenarii materialelor dintr-o solutie de tratare la liniile cu stativ

Cele mai bune tehnici BAT pentru prevenirea antrenarii solutiilor de tratare sunt prin:

- aranjarea pieselor de tratat astfel incat sa se evite retinerea de lichide din proces prin dispunerea stativelor la un anumit unghi de inclinare si prin dispunerea componentelor in forma de cupa cu fata in jos;

- cresterea timpului de golire la retragerea stativelor;

- inspectarea si intretinerea cu regularitate a stativelor pentru a se evita eventualele fisuri care ar putea retine solutiile de tratare si pentru a se asigura ca straturile aplicate isi pastreaza proprietatile hidrofobe;

- montarea unor paliere de golire intre bazine, inclinate spre bazinul de tratare.

Pentru reducera vascozitatii prin optimizarea proprietatilor solutiilor de tratare soluțiile BAT sunt :

- scaderea concentratiei de substante chimice,

- adaugarea agentilor de inmuiere,

- asigurarea ca substantele chimice din proces nu depasesc valorile recomandate,

- asigurarea ca temperatura este optimizata conform proesului.

Conform BAT, pentru reciclarea si recuperarea deșeurilor trebuie avute în vedere următoarele:

- identificarea si separarea deseurilor si a apelor uzate fie in timpul procesului, fie in momentul tratarii apelor uzate pentru a facilita recuperarea si reutilizarea;

- recuperarea si/sau recuperarea metalelor din apele uzate

- reutilizarea materialelor la nivel extern, atunci cand calitatea si cantitatea o permit (ex. suspensia de hidroxid de aluminiu)

- recuperarea naterialelor la nivel extern cum ar fi acidul fosforic si acidul cromic, solutiile uzate de gravare; -recuperarea materialelor la nivel extern

DEMGY Deva S.R.L realizează periodic monitorizarea apelor evacuate din stațiile de epurare a apelor iar rezultatele sunt comparate cu valorile impuse de HG 352/2005 - NTPA 002 (care sunt corelate cu cerințele BAT) și anume: Cr total - 1,5 mg/l, Cr VI - 0,2 mg/l, Ni - 1,0 mg/l, Cu- 0,2 mg/l, Zn - 1,0 mg/l.

În conformitate cu BAT, în cadrul DEMGY Deva S.R.L se urmărește prelungirea duratei de viață a soluțiilor, prin menținerea lor în limitele acceptabile, prin filtrarea periodică a soluției.

În cadrul DEMGY Deva S.R.L  turtele de filtrare sunt eliminate prin societăți autorizate care vor realiza recuperarea externă a metalelor, daca acest lucru este fezabil.

## Consideraţii privind poluarea apelor subterane

Pe traseul SURSĂ-CALE-RECEPTOR stratul acvifer/apele subterane ar putea  fi poluate din cauza unor scurgeri accidentale, a depozitării necorespunzătoare a deşeurilor sau chiar a unor produse prime/auxiliare.

1. Surse

Sursele nu sunt bine definite, având în vedere că pe ansamblul societăţii nu există foraje de monitorizare a apei subterane ci doar puțuri de captare a apelor subterane (un puț aferent liniei de zincare și două pentru linia de cromare).

2. Transportul poluanţilor în mediul subteran

Încărcarea stratului acvifer, din perimetrul platformei, se poate manifesta prin poluarea cu substanţe chimice miscibile, dizolvate în apa subterană.

Pentru monitorizarea influenţei activităţii societăţii asupra calităţii apelor freatice pe amplasament, ALS Life Sciences Romania SRL a realizat în anul 2022 analiza apei din cele trei  foraje (forajul nr. 1, 2 și 3), rezultatele fiind prezentate în  tabelulul nr. 5.2.

Tabel nr.5.2 Calitatea apelor freatice

| Locul de prelevare a probelor | Indicator de calitate determinat | Unitatea de măsură | Valoare măsurată | Valoare de prag conform Ord. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puț nr. 1 linie zincare | Crom | [mg / l] | 0,0046 | 0,05 |
|  | Cupru | [mg / l] | <0,0020 * | 0,1 |
|  | Nichel | [mg / l] | <0,0040 * | 0,02 |
|  | Zinc | [mg / l] | 0,010 | 5 |
|  | pH | [unit. pH] | 7,1 | - |
| Puț nr. 2 linie cromare | Crom | [mg / l] | 0,0070 | 0,05 |
|  | Cupru | [mg / l] | 0,0027 | 0,1 |
|  | Nichel | [mg / l] | 0,0041 | 0,02 |
|  | Zinc | [mg / l] | <0,010* | 5 |
|  | pH | [unit. pH] | 7,0 | - |
| Puț nr. 3 linie cromare | Crom | [mg / l] | 0,0077 | 0,05 |
|  | Cupru | [mg / l] | < 0,0020* | 0,1 |
|  | Nichel | [mg / l] | 0,0042 | 0,02 |
|  | Zinc | [mg / l] | <0,010 * | 5 |
|  | pH | [unit. pH] | 7,0 | - |

Nota:      * Sub limita de cuantificare

Din analiza probelor rezultă că nu există depășiri ale valorilor de prag pentru nici unul dintre indicatorii analizați, limitele fiind specificate în Ordinul nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Se mai precizează faptul că nu  s-a impus monitorizarea calităţii solului de pe amplasament şi prin prisma faptului că DEMGY Deva S.R.L are în vedere prevenirea poluării solului prin diverse măsuri/lucrări cum ar fi:

- desfăşurarea activităţii de producţie pe suprafeţe betonate;

- urmărirea calităţii apelor uzate evacuate;

- colectarea deşeurilor separat pe categorii şi coduri şi depozitarea acestora pe suprafață betonată şi în recipienţi corespunzători;

- depozitarea substanţelor chimice în hala betonată, acoperită şi închisă;

- evitarea deversărilor accidentale de diferite produse.

Toate suprafetele pe care se executa operatiile de incarcare – descarcare, stocare materii prime sau livrare produse finite sunt betonate si protejate integral, iar materiile prime lichide ce ar putea pune probleme de inflitratii sunt stocate in constructii speciale, impermeabilizate in functie de continutul substantelor chimice.

Sursele potentiale de poluare a solului si subsolului sunt:

- zonele de depozitare deseuri si ambalaje;

- transport, manipulare si stocare materii prime, materiale și produse finite;

- instalatiile tehnologice.

Deseuri rezultate de pe amplasament sunt depozitate diferentiat, in functie de caracteristicile acestora.

Fiecare instalatie tehnologica/zona de depozitare a fost amenajată astfel incat sa se preintampine eventualele poluari, cum ar fi cuvele de retenție de la liniile de zincare și cromare care preiau eventualele scurgeri accidentale de ape și previn infiltrarea acestora in sol, subsol sau în panza freatica.

Materiile prime se primesc in diferite ambalaje: butoaie, saci, recipienti si se depoziteaza in hala depozit, care este betonată pentru evitarea imprastierii lichidului in caz de avarie.

În consecinţă prin măsurile adoptate/aplicate emisiile rezultate din procesul tehnologic şi cauzate de depozitarea si stocarea materiilor prime, eventuale accidente tehnologice din proces nu  au un impact asupra solului.

Din datele geotehnice asupra zonei de amplasament a societăţii a reieşit că, apa freatică se întâlneşte la 1,85 m, dar terenul fiind la baza pantei, apele de infiltraţie sunt omniprezente, cu debite crescute după ploi îndelungate.

3. Receptori

Posibilii receptori generali ai apei subterane poluate sunt:

- puţurile de captare a apei pentru utilizarea acesteia în scopuri gospodăreşti;

- puţurile de captare a apei pentru irigaţii;

- puţurile de depresionare a nivelului freatic pentru epuismente în vederea realizării unor fundaţii de construcţii;

- puţurile de captare pentru utilizarea apei în scopuri industriale;

- izvoarele de apă subterană, zonele de descărcare a acviferului în apele de suprafaţă.

Dintre toţi aceşti potenţiali receptori, pentru cazul analizat nu există o problema de contaminare a puţurilor de captare a apei.

4. Calea de expunere

Analizând receptorii posibili din această zonă, rezultă care ar putea fi căile potenţiale de expunere. Desigur cea mai gravă, în acest caz, ar fi poluarea pânzei freatice. O menţiune aparte este necesar a fi făcută, în legătură cu această observaţie, şi anume că, e posibil ca inhalarea să se producă la concentraţii reduse, uneori chiar insesizabile, dar pe termen lung ele ar putea să conducă la acumularea pe calea lanţului alimentar a compuşilor poluanţi în organismele sistemelor vii. Ca urmare, la un moment dat, pot apare dezechilibre grave, ca efect al toxicităţii cronice, pentru care evident remediile sunt mult mai greu de realizat.

Analizând căile de expunere, trebuie observat că există un singur mediu poluat – apa.

Toate investigaţiile, efectuate în zonă, arată că deşi căi de expunere există, acestea sunt doar teoretice, deoarece nu s-au semnalat poluările specifice acestora, în zona analizată.

5. Tipuri populaţionale expuse

Continuarea raţionamentului / scenariului prezentat cu referire la poluarea solului / subsolului şi apelor subterane în zonă, arată că, potenţial, ar putea fi expuse următoarele tipuri populaţionale:

- rezidenţii, cei care locuiesc în localităţile din avalul frontului poluant şi care, ar putea fi direct afectaţi prin ingestia apei contaminate;

- microorganismele din mediul subteran, importante în medierea unor procese de transformare biotică şi în asigurarea unor filtre biologice, pentru anumite categorii de compuşi, ce se găsesc în mod natural în mediul subteran;

- speciile floristice, producătorii primari ce se dezvoltă în arealul afectat de poluarea apei subterane; din plante aceşti compuşi pot trece pe calea lanţului alimentar la nivelul superior, ajungând potenţial până la populaţia umană.

Datorită faptului că suprafața este betonată, impactul prognozat, în perioada funcţionării instațaliilor este redus, deoarece:

- procesele tehnologice de acoperire a suprafețelor sunt tehnici moderne, performante și perfectate în perioade îndelungate de timp, iar consumurile sunt reduse şi care nu induc poluare în subsol şi freatic,

- utilajele, echipamantele din componenţa fabricii sunt noi, performante şi oferă un grad sporit de siguranţă în exploatare.

## Efecte ale poluării solului şi apei subterane

Gradul de periculozitate pentru mediul înconjurător, ca măsură a gradului de poluare, poate fi definit ca efect asupra omului, animalelor, plantelor şi materialelor, produs de adăugarea unor produşi chimici la constituenţii obişnuiţi ai ecosistemului.

Se consideră substanţă cu efect poluant numai acea substanţă, care produce un efect măsurabil asupra subiecţilor ecosistemului, iar concentraţia maxim admisibilă este limita de la care prezenţa acesteia ar produce efecte ireversibile în lanţul trofic.

- Efectul poluanţilor în sol

Solul poate fi definit ca un material cu conţinut substanţial solid, de grosime variabilă, ce constituie învelişul superior al scoarţei Pământului, înveliş în care se desfăşoară procese biologice.

Poluarea solului este determinată de deşeuri, de antrenarea substanţelor poluante din aer de către precipitaţii şi de substanţele chimice răspândite, ca atare, pe sol.

Modificările, care se produc în sol, ca urmare a impactului poluanţilor, se reflectă asupra apei subterane şi asupra verigilor lanţului trofic, vegetaţie - animale - oameni. În funcţie de natura şi intensitatea impactului şi de însuşirile native fizice şi chimice ale solurilor, amploarea modificărilor este diferită.

Emisiile provenite din activitatea societăţii, care se constiuie ca imisii, ce pot avea un impact asupra solului, vegetaţiei şi faunei sunt gazele arse de la centralele termice, cu conţinut de NOx, CO HCl şi Cr, care spălate de ploi, ajung pe sol contaminându-l.

Precipitaţiile joacă un rol important în purificarea atmosferei, prin aducerea pe sol a elementelor în suspensie şi prin dizolvarea unei mari părţi din gaze. În lipsa precipitaţiilor, depunerea continuă a impurităţilor pe frunze poate avea consecinţe dintre cele mai grave pentru activitatea plantelor, ajungând până la pierderea anumitor populaţii şi asociaţii caracteristice.

Curenţii de aer determină transportul poluanţilor, în special pe orizontală; ei acţionează, atât prin direcţia în care se deplasează, cât şi prin viteza pe care o realizează. Ambii parametrii, foarte variabili sunt la fel de importanţi în antrenarea noxelor la distanţă. Astfel, prin direcţia sa predominantă, vântul indică orientarea axei de dispersie majoră, concentraţia fiind maximă în lungul axei şi scăzând odată cu depărtarea de axă. De viteza vântului depinde distanţa la care sunt transportaţi poluanţii.

Solul are capacitatea de autopurificare, datorită activităţii organismelor vii din sol (microflora – bacterii, alge, ciuperci de mucegai; microfauna – amoebe, ciliate; mezofauna – moluşte, lumbricide, miriapode), care realizează procese de biodegradare. Astfel, substanţele organice şi anorganice suferă descompuneri treptate până la forme accesibile plantelor, acestea putându-se aproviziona cu nutrienţii necesari.

Încărcarea excesivă cu poluanţi duce la degradarea solului, iar pentru refacerea acestuia sunt necesari mulţi ani şi costuri ridicate. Solul, ca rezultantă a interacţiunii tuturor factorilor de mediu la suprafaţa scoarţei, oglindeşte starea sau calitatea mediului ambiant.

pH

Pe măsura creşterii acidităţii, în sol, se măreşte concentraţia Al3+ de schimb, scăzând concomitent conţinutul ionilor coagulatori, necesari în nutriţia plantelor.

Solurile, care se încadrează în aceste limite de  pH,  asigură o solubilitate şi o accesibilitate optimă a majorităţii elementelor nutritive din sol, către plantele cultivate.

În zona de interes, nu au fost prelevate probe de sol.

Azot

Carenţa, dar şi excesul de azot, în sol, pot provoca dezechilibrul multor microelemente, ceea ce conduc la stări caracterizate prin îngălbenirea frunzelor până la necrozare, dificultăţi în extragerea substanţelor, etc.

Metale

Rezervoarele de proces sunt echipate cu extractoare de abur pentru a indeparta cantitatile mici de aerosoli si gaze acide generate. Aerul aspirat de deasupra bazinelor de la cromare, înainte de a fi evacuat în atmosferă, este trecut prin un separator de picături, care condensează vaporii acizi pentru a nu fi eliminați în atmosferă.

Prezenţa metalelor în sol, ca urmare a emisiilor industriale în atmosferă şi a depozitării temporare pe sol a diferitelor reziduuri, constituie un impact direct asupra calităţii solului, a dezvoltării vegetaţiei, faunei şi sănătăţii umane.

Factorii care determină reţinerea metalelor grele de către sol sunt : adsorbţia de schimb de la suprafaţa argilelor şi humusului, formarea complecşilor cu humusul, adsorbţia şi ocluzia de către oxizii hidrataţi de fier, aluminiu, mangan, etc, precum şi formarea de complecşi insolubili (mai ales în condiţii de reducere).

Metalele grele se găsesc în compoziţia solului, atât ca ioni cât şi sub formă de complecşi.

Transportul metalelor grele în sol poate avea loc sub formă lichidă şi în suspensie, prin intermediul rădăcinilor plantelor şi în asociaţie cu microorganismele din sol. Transportul complecşilor dizolvaţi are loc prin soluţia solului (difuzie) sau prin mişcarea soluţiei propriu-zise. Levigarea argilei şi materiei organice duce şi la migrarea tuturor metalelor asociate cu aceste substanţe.

Metalele grele pot fi încorporate sau adsorbite de către microorganisme, care la rândul lor pot să contribuie la transportul metalelor respective. Râmele şi alte microorganisme pot contribui şi ele la transportul metalelor pe cale mecanică sau biologică, amestecând solul sau încorporând metale în ţesutul lor.

Metalele grele din sol se supun unei acumulări biologice, ajung în plante, de unde prin consum trec la animale şi om. Solurile cu capacitate de adsorbţie, respectiv cu conţinut ridicat de argilă si materie organică, pot să reţină aceste elemente, în special în orizonturile superioare; asemenea proprietăţi au solurile carbonatice şi cele cu reacţie neutră, cantitatea de compuşi toxici care se poate leviga în apele freatice şi care poate fi preluată de plante fiind mult mai mică decât în cazul solurilor nisipoase, acide; cu toate acestea, există un mare risc de creştere a concentraţiei şi deci a toxicităţii provocate de metalele grele, care determină dezechilibre ale proceselor fizice, chimice şi biologice din sol (metalele grele reţinute de partea organică si coloidală a solului limitează substanţial activitatea biologică din sol, având ca efect inhibarea proceselor de nitrificare, care reprezintă una din condiţiile esenţiale ale fertilităţii solului).

În ceea ce priveşte levigabilitatea metalelor, se specifică faptul că, foarte uşor levigate sunt: Na, Ca, As; mediu levigate sunt: Zn, Co, Ni, Cu, Pb şi slab levigate: Fe, Al, Cr, Ti.

Ca metale utilizate în procesele tehnologice sunt cromul hexavalent și Nichel

Cromul trivalent are efecte adverse asupra sanatatii, provocând iritatia mucoaselor si a pielii si anumite tipuri de cancer. Aerosolii sunt generati din solutia prosesului de galvanizare prin evolutia catodica a hidrogenului. Normelele de sanatate si siguranta la locul de munca necesita de obicei masuri pentru a indeplini concentratiile maxime admisibile. Cromul trivalent este de asemenea solubil la o gama larga de pH-uri care contribuie la toxicitate acvatica ridicata. Datorita chimiei si solubilitatii sale, acesta trebuie sa fie mai intai redusa la crom trivalent inainte de precipitare in apele reziduale din statiile de epurare. Directivele recente limiteaza cantitatile de crom trivalent (dar nu si metalul) in anumite produse tratate de aceasta industrie.

Toți compușii hexavalenți ai cromului sunt toxici (datorită puterii lor de oxidare) precum și cancerigen (Grupul IARC 1 ), mai ales dacă este transportat în aer și inhalat acolo unde pot cauza cancer de plamani.

Cromul trivalent este mai puţin permeabil în celule întregi şi are un potenţial redox mai scăzut în comparaţie cu cromul hexavalent, prin urmare fiind mai puţin toxic. Din punct de vedere al sănătății, cromul trivalent este intrinsec mai puțin toxic decât cromul hexavalent. Din cauza toxicității mai scăzute, nu este reglementată în mod strict, ceea ce reduce costurile generale. Alte avantaje în materie de sănătate includ eficiența mai mare a catodului, ceea ce conduce la o reducere a emisiilor de crom în aer; niveluri mai scăzute de concentrație, rezultând în mai puține deșeuri de crom și anozi care nu se descompun.

Bazinele de tratare sunt in mod normal dotate cu echipamente de aspirare a aburilor pentru eliminarea aerosolilor de crom hexavalent.

Nichelul si sarurile sale au efecte negative asupra sanatatii: sulfatul de nichel este in prezent clasificat ca si cancerigen categoria 3. Aerosolii si particulele din aer pot aparea din nichelarea electrolitica si autocatalitica, precum si din solutiile din operatiile de intretinere a echipamentelor. Din nou, reglementarile privind sanatatea si siguranta la locul de munca necesita de obicei masuri pentru a indeplini concentratiile maxime admisibile. Nichelul si sarurile sale pot provoca alergii de contact, dermatita de contact si pot fi evitate prin utilizarea unor practici de munca adecvate de siguranta si sanatate.

Substanţe organice

Poluarea organică a solului, persistă un timp limitat, datorită marii capacităţi a solului de degradare a acestor substanţe prin intermediul microorganismelor telurice. Prin această descompunere a materiei organice şi transformarea sa în substanţe minerale, se realizează un ciclu natural al elementelor chimice, care trec astfel, din sol în plante şi animale, respectiv om, pentru a reveni sub formă organică în sol şi a relua ciclul. În mod deosebit, acest ciclu este caracteristic pentru azot şi pentru carbon, dar şi pentru alte elemente care, de altfel urmează îndeaproape acelaşi ciclu.

Procesele de descompunere a substanţelor poluante din sol se petrec, în general, în stratele superioare (10-20 cm), unde poluanţii sunt reţinuţi prin puterea selectivă a solului. Această primă fază este urmată de cea a degradării propriu-zise sau faza biochimică (enzimatică).

- Efectul poluanţilor în apă

pH

pH-ul este un factor important pentru ecosistemele acvatice, pentru că toxicitatea multor compuşi este influenţată de acesta. pH-ul mediului acvatic determină încărcarea electrostatică a biocoloizilor, gradul de disociere a electroliţilor, activitatea enzimatică la nivelul membranelor plasmatice, fenomenele osmotice, vâscozitatea protoplasmelor, precum şi interacţiunea dintre elementele nutritive. Un pH acid, între limitele de 5 – 5,5, ajută asimilarea nutrienţilor pe bază de azot şi fosfor, iar un pH alcalin ajută asimilarea preferenţială a amoniului.

pH-ul acid sau alcalin peste anumite limite cauzează iritări, arsuri ori distrugeri ireversibile la organismele vii la nivelul mucoaselor şi ţesuturilor, provocând chiar şi moartea acestora.

Din analizele efectuate la apele evacuate din stația de epurare a liniei de zincare și cromare, nu există depășiri ale parametrilor apelor uzate evacuate rezultate din stația de epurare, cu excepția pH-ului care este ușor acid, fiind cu 0,5 upH mai mic decăt valoarea limită admisibilă impusă de Hotărârea nr. 352/2005 și NORMATIV NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţii.

Analizând raportul de Incercare nr. PI2211102/15.11.2022 și PI2211103/ 15.11.2022, se poate observa că nu există depășiri ale parametrilor apelor uzate evacuate din stația de epurare, comparativ cu valoarea limită admisibilă impusă de NORMATIV NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţii.

Azotaţi

Azotati reprezinta un produs chimic cel mai frecvent el provine apa ca urmare a infiltrarilor din zonele agricole in care se foloseste in mod intensiv ingrasamantul, dar in egala masura el poate proveni si de la dejectii de animale depozitate necorespunzator.

În situația de față, indicatorul azotaţi poate proveni din acidul azotic utilizat în procesul de tratare a suprafețelor.

Indicatorul azotaţi determinat în proba de apă evacuată din stația de epurare a liniei de zincare, prezintă concentraţii sub limita admisibilă prevăzută de legislaţia specifică, ceea ce indică o poluare nesemnificativă.

Se precizează faptul că toate instalatiile si sectoarele adiacente sunt amplasate pe platforme betonate, iar suprafetele pe care se executa operatiile de incarcare – descarcare, stocare materii prime sau livrare produse finite sunt betonate si protejate integral.

Nivelul de poluare s-a stabilit în conformitate cu reglementările în vigoare, şi anume:

- Ordinul MAPPM nr. 184/1997 - Ordin pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 - pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 - pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului cu completările ulterioare, respectiv Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HOTĂRÂRE nr. 188/2002 cu completările uterioare, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu completările și modificările ulterioare, respectiv HG 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Valorile de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol sunt date, în raport cu folosinţa terenului, de Ordinul nr.756/1997, anexă, tabelul 3.

Conform acestui Ordin, folosinţa terenului este clasificată astfel:

- folosinţă sensibilă a terenurilor este reprezentată de utilizarea acestora pentru zone rezidenţiale şi de agrement, în scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restricţii, precum şi suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor;

- folosinţă mai puţin sensibilă a terenurilor include toate utilizările industriale şi comerciale existente, precum şi suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor.

Impactul prognozat se estimează a fi nesemnificativ pentru factorul de mediu sol, deoarece:

- utilajele de bază montate sunt performante, etanşe şi funcţionează în siguranţă, fiind prevăzute cu echipamente de măsură şi control care să prevină apariţia unui eveniment nedorit;

- tehnologia care se aplică este o tehnologie care a fost perfecţionată într-o perioadă îndelungată de timp, unul din aspectele definitorii fiind cantităţile minime de deşeuri eliminate;

- materiile prime sunt ambalate şi sunt depozitate separat, iar manipularea şi transportul materiilor prime se efectuează conform regulamentului stabilit pentru fiecare substanţă;

- materiile prime lichide și solide sunt depozitate în recipienții originali, protejați corespunzător tipului de produs;

- produsele finite sunt ambalate în cutii de carton, apoi sunt depozitate în halale de producie;

- în jurul instalaţiilor care reprezintă surse potenţiale de poluare sunt construite bazine de retenție, care vor proteja solul de acumulări şi migrări de poluanţi.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului

Materiile prime se depozitează în spaţiul special amenajat, acoperit, betonat fără drenaje şi posibilităţi de scurgere.

Materialele de construcţie utilizate (inclusiv conductele de transport) - nu intră în reacţie cu componentele solului şi nu determină un efect negativ asupra calităţii solului.

Terenul pe care sunt amplasate obiectele nu este utilizat în scop agricol sau alt scop şi se încadrează în categoria solurilor pentru utilizări mai puţin sensibile.

Societatea Demgy Deva S.R.L,  se găseşte în zona industrială a oraşului, motiv pentru care, terenul este considerat cu folosinţă mai puţin sensibilă iar datorită existenței platformelor betonate, nivelul de poluare a solului nu a fost cuantificat.

## Efecte ale poluării aerului

Emisii în aer - gaze arse, și gaze exhaustate din procesul de producție sunt evacuate punctiform prin coşurile de exhaustare și tuburi conconice de evacuare de la centrale termice.

Emisiile in aer precum si dimensiunile cosurilor sunt prezentate in tabel nr. 5.3.

Tabel 5.3.

| Sursa | Punct de emisie /Dimensiunea cosului | Poluant | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- | --- |
| Coş de evacuare exhaustare aferent instalaţiei de zincare | Cos dispersie H = 7 m, D = 1,2 m | CO | - |
|  |  | NOx |  |
|  |  | HCl |  |
| Centrala termică pe gaz metan tip Protherm de la linia de zincare | Tub conconic de evacuare cu diametru 60 mm pe evacuare și 100 mm pe admisie | CO | Arzătoare performante |
|  |  | NOx |  |
| Centrale termice tip Arca (nr. de înregistrare 1761) aferentă liniei de zincare |  | CO |  |
|  |  | NOx |  |
| Centrale termice tip Arca (nr. 1760) aferentă liniei de zincare |  | CO |  |
|  |  | NOx |  |
| 3 tuburi radiante pe gaz (tip Sy STEMA-C 32) care încălzec hala de zincare | Tub de evacuare cu diametru 60 mm pe evacuare și 100 mm pe admisie | CO | Arzător performant |
|  |  | NOx |  |
| Coş de evacuare exhaustare aferent instalaţiei de cromare | Cos dispersie H = 8,6 m, D = 1,2 m | NOx | Separator de picături, care condensează vaporii acizi pentru a nu fi eliminați în atmosferă |
|  |  | SO2 |  |
|  |  | HCl |  |
|  |  | Cr |  |
|  |  | Amoniac |  |
| Coş evacuare – CT (Viessmann) pe gaz metan aferent liniei de cromare | Tub conconic de evacuare cu diametru 60 mm pe evacuare și 100 mm pe admisie | CO | Arzător performant |
|  |  | NOx |  |
| 2 cazane de apă caldă NA-R 400 | Cos comun de dispersie H = 9,8 m, D = 0,6 m | CO | Arzător performant |
|  |  | NOx |  |
| Cos dispersie cabina de vopsire-vopsire | Cos dispersie H = 8,5 m, D = 0,6 m | COV | Filtru cărbune activ |

Conform verificărilor periodice, la toate centralele termice au fost efectuate măsurători de gaze, iar suplimentar, cu ocazia întocmirii prezentei documentații INCD INSEMEX Petroșani a efectuat măsurători de gaze la coşul de exhaustare aferent instalaţiei de cromare, și la două centrale termice cu putere mai mare (465 și 24 kW), considerate a fi reprezentative (tabel 5.4)

Tabel nr. 5.4. – Măsurători efectuate la coșul de exhaustare și la centralele termice.

| Sursa | Data emiterii raportuluiv | Indicator analizat | U.m. | Valoare măsurată | Valoare limită maximă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coș de exhaustare aferent instalației de zincare | 30.06.2022 | SO2 | mg/Nm3 | <2,86 | 10* |
|  |  | NOx | mg/Nm3 | <2,05 | 500* |
|  |  | Zn | mg/Nm3 | 0,0341 | 0,5* |
|  |  | HCl | mg/Nm3 | 0,586 | 30 |
|  |  | Pulberi totale | mg/Nm3 | 3,72 | 30* |
|  | 15.11.2022 | SO2 | mg/Nm3 | <2,86 | 10* |
|  |  | NOx | mg/Nm3 | <2,05 | 500* |
|  |  | Zn | mg/Nm3 | 0,0365 | 0,5* |
|  |  | HCl | mg/Nm3 | 0,521 | 30 |
|  |  | Pulberi totale | mg/Nm3 | 2,20 | 30* |
| Coș de evacuare comun de la cele două cazane de apă caldă (Tip NA-R-400) din hala de cromare | 15.11.2022 | CO2 | mg/Nm3 | 5,8 | - |
|  |  | CO | mg/Nm3 | 51,3 | 100 ** |
|  |  | NOx | mg/Nm3 | 75,3 | 350 ** |
|  |  | SO2 | mg/Nm3 | 6,00 | 35 ** |
|  |  | Pulberi | mg/Nm3 | 1,86 | 5 ** |
| Coș de exhaustare aferent instalației de cromare | 30.06.2022 | SO2 | mg/Nm3 | <2,86 | 10* |
|  |  | NOx | mg/Nm3 | <2,05 | 500* |
|  |  | Cr | mg/Nm3 | <0,0014 | 0,2 * |
|  |  | Cr hexavalent | mg/Nm3 | <0,0022 | - |
|  |  | Cu | mg/Nm3 | 0,0116 | 0,02* |
|  |  | Ni | mg/Nm3 | <0,0007 | 0,2 * |
|  |  | NH3 | mg/Nm3 | 4,65 | 10 * |
|  |  | Pulberi totale | mg/Nm3 | 1,44 | 30 * |
|  | 18.11.2022 | SO2 | mg/Nm3 | <2,86 | 10* |
|  |  | NOx | mg/Nm3 | <2,05 | 500* |
|  |  | Cr | mg/Nm3 | <0,0008 | 0,2 * |
|  |  | Cr hexavalent | mg/Nm3 | <0,0420 | - |
|  |  | Cu | mg/Nm3 | 0,0021 | 0,02* |
|  |  | Ni | mg/Nm3 | 0,0013 | 0,2 * |
|  |  | NH3 | mg/Nm3 | 1,15 | 10 * |
|  |  | Pulberi totale | mg/Nm3 | 1,44 | 30 * |
| Coș de evacuare aferent instalației de vopsire (cabina vopsire-vopsire) | 23.11.2022 | COV | Valoare COV [mgC/Nm3] | 20,71 | 75 *** |
| Coș de evacuare aferent instalației de vopsire (cabina vopsire-uscare) | 23.11.2022 | COV | Valoare COV [mgC/Nm3] | 4,00 | 50 *** |

* Valoare limită maximă conform BAT 25

** Valoare limită maximă conform ord 462/93-Anexa 2

Rezultatele de mai sus, pun în evidenţă faptul că valorile concentraţiilor de poluanţi în emisii pentru centralele termice analizate şi pentru instalaţia de exhaustare a liniei de zincare se situează sub limitele prevăzute de Legea 278/2013 privind emisiile industriale, Ord. 462/1993 și BAT 32.

Situația privind combustibilul utilizat şi puterea termică nominală a centralelor termice aferente DEMGY Deva S.R.L se prezintă în tabelul nr. 5.5.

Tabel nr. 5.5. – Destinația centralelor și combustibilul utilizat

| Sursa | Locație | Destinația | Combustibil utilizat | Putere nominală |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termică tip Protherm de la linia de zincare | Clădirea administrativă | Încălzirea și apă caldă pentru clădirea administrativă de lângă zincare | Gaz metan | 24 kW |
| Centrale termice tip Arca (nr. de înregistrare 1761) aferentă liniei de zincare | Clădirea administrativă | Încălzire și apă caldă pentru clădirea administrativă de lângă zincare | Gaz metan | 24 kW |
| Centrale termice tip Arca (nr. 1760) aferentă liniei de zincare | Clădirea administrativă | Încălzire și apă caldă pentru clădirea administrativă de lângă zincare | Gaz metan | 24 kW |
| Tub radiant tip SY STEMA (nr. înregistrare 3744) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de zincare. | Hala de zincare | Încălzirea halei de lucru la linia de zincare | Gaz metan | 45 kW |
| Tub radiant tip SY STEMA (nr. înregistrare 3744) cu funcționare pe gaz metan utilizat pentru încălzirea halei de zincare. | Hala de zincare | Încălzirea halei de lucru la linia de zincare | Gaz metan | 45 kW |
| Centrala termică tip Viessmann aferentă liniei de cromare | Hala de cromare | Încălzirea anexelor și vestiarelor halei de cromare | Gaz metan | 30 kW |
| 2 cazane de apă caldă NA-R 400 | Hala de cromare | Producerea agentului termic de incalzire a halei de producție și a cuvelor liniei de cromare | Gaz metan | 465 kW |

Tabel nr. 5.6. Energia electrică consumată

| Anul | Luna | Energie activa (kwh) | Energie reactiva inductiva (kVArh) | Total (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | ianuarie | 244300 | 6627 | 250927 |
| 2022 | februarie | 227840 | 6040 | 233880 |
| 2022 | martie | 249860 | 5986 | 255846 |
| 2022 | aprilie | 193080 | 12219 | 205299 |
| 2022 | mai | 195280 | 10236 | 205516 |
| 2022 | iunie | 182180 | 9281 | 191461 |
| 2022 | iulie | 185840 | 11115 | 196955 |
| 2022 | august | 123620 | 13095 | 136715 |
| 2022 | septembrie | 211880 | 7652 | 219532 |
| 2022 | octombrie | 217100 | 9571 | 226671 |
| 2022 | noiembrie | 203280 | 10471 | 213751 |
| 2022 | decembrie | 169060 | 14873 | 183933 |
| 2022 | TOTAL | 2403320 | 117166 | 2520486 |

Având în vedere faptul că puterile termice ale centralelor aparţinătoare DEMGY Deva S.R.L au valori cuprinse între 0,024÷0,46 MW, valorile limită de emisie pentru aceste centrale se vor raporta la Legea nr. 278/2013.

Se apreciază faptul că impactul activităţii societăţii asupra factorului de mediu aer, generat de emisiile de gaze de ardere de la centralele termice este nesemnificativ.

5.4.3. Starea actuală a nivelului de zgomot

Pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot, societatea DEMGY a luat măsurile necesare și a asigurat dotările speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, verificarea eficienţei acestora şi punerea în exploatare numai pe cele care nu depăşesc nivelul de zgomot echivalent Lech= 65dB (A) și valoarea curbei de zgomot Cz= 60 dB, conform SR 10009/2017/C91:2020 precum și OM 119/2014. Utilajele din dotarea firmei sunt relativ noi și se verifică buna funcționare a acestora pentru a nu apărea zgomot generat de funcționarea necorespunzătoare a acestora (rulmenți uzați, lagăre uzate, etc).

Sursele generatoare de zgomot sunt: ventilatoarele, maşinile de transport marfă şi utilajele.

Transportul si livrarea produselor este singura sursă care are un impact la nivel local, si poate fi gestionat prin reducerea livrarilor si / sau gestionarea timpilor de livrare.

În exteriorul clădirilor de zincare și cromare există ventilatoarele care evacuează în atmosferă aerul rezultat in instalații și pot fi o sursă generatoare de zgomot. Tipul ventilatoarelor este Euro-plast VCP HP 900 -max 950 rotatii/min, iar conform cărții tehnice, nivel de zgomot = 88-106 dbA la un debit 42000 mc/h.

Pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot societatea DEMGY Deva, conform Autorizației integrate de mediu nr. 1/15.01.2020, trebuie să se asigure că nu se depăşește nivelul de zgomot echivalent  Lech= 65dB (A) şi valoarea curbei de zgomot  Cz= 60 dB, conform STAS 10009/2017

Conform măsurătorilor privind nivelul de zgomot în mediu, efectuate în anul 2022 (RI nr. PI2211100/15.11.2022 prezentat în anexă), s-a constatat faptul că nu există o poluare sonoră (tabel.5.7):

Tabel nr. 5.7 – Măsurători de zgomot în mediu

| Locul de efectuare a determinării | Nivel de zgomot LAechT dB (A) determinat | Limită nivel de zgomot dB(A) conform SR 10009/2017) | Depășire nivel de zgomot LAechT dB (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Punct de măsurare la limita incintei, in dreptul portii de acces, pe directia predominanta vantului . | 58,2 | 65 dB(A) | - |

Având în vedere raportul de încercare PI2211100/15.11.2022, se apreciază că nivelul de zgomot generat de DEMGY Deva S.R.L nu afectează vecinătățile, un argument în plus fiind și faptul că firma este situată în zona industrială a Municipiului Deva.

Pentru ca nivelul zgomotului să nu crească, se recomandă întreținerea corespunzătoare a motoarelor ventilatorului.

Reducerea zgomotului se poate realiza prin intermediul unor masuri de control al zgomotului prin inginerie in cazul in care este necesar, cum ar fi instalarea de amortizoare de zgomot pentru ventilatoare mari, utilizarea incintelor acustice in cazul in care este posibil pentru echipamente cu un nivel ridicat de zgomot, etc. Reducerea zgomotului în mediu poate fi realizată prin diminuarea la sursă prin operarea eficienta a fabricii care include inchiderea ușilor din hală.

Conform Best Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics – 2006, DEMGY Deva, îndeplinește cerința cu privire la întreținerea corespunzătoare a ventilatoarelor pentru ca nivelul zgomotului să nu crească.

În cadrul instalaţiilor, sursele de vibraţii sunt minore, datorită faptului că DEMGY Deva S.R.L deține utilaje performante, având un reglaj bun și fiind fiabile.

CONCLUZIE:

Se apreciază că impactul activităţii societăţii asupra factorului de mediu aer datorat emisiilor de zgomot este nesemnificativ.

# INTERPRETAREA DATELOR ŞI RECOMANDĂRI PENTRU ACTIVITATEA VIITOARE

Concluziile generale privind impactul activităților desfășurate în halele de zincare și cromare din societatea DEMGY Deva S.R.L, asupra factorilor de mediu, comparativ cu anul de referință (datele de baza folosite in documentatia pentru obtinerea AM  din anul 2013), evidențiază următoarele aspecte:

## Analiza datelor referitoare la sol

DEMGY Deva S.R.L nu deține măsurători pentru monitorizarea influenţei activităţii din incinta societăţii asupra solului, deoarece în proporție de 95% amplasamentul este betonat.

Morfologia învelişului de soluri din incintă se prezintă astfel:

- sub influenţa activităţilor antropice, învelişul de sol din incinta DEMGY Deva nu a suferit transformări deoarece incinta este betonată;

- urmare a analizei documentațiilor puse la dispoziție de către beneficiar, solul din zona analizată poate fi încadrat la tipul argilos-nisipos. Deşi influenţat de activităţile antropice, solul se presupune că şi-a păstrat unele proprietăţi morfologice, fizice şi hidrofizice;

- structura solului este, în general, structură grăunţoasă şi o textură argiloasă, iar în unele strate există balast de râu;

- terenul este încadrat, în categoria terenului "tare" şi "foarte tare".

Deoarece activitatea desfășurată în halele analizate și măsurile aplicate, nu a constituit un factor poluator al solului, prin Autorizația integrată de mediu nr. 1/15.01.2020, nu s-a impus monitorizarea factorului de mediu sol.

În concluzie, nu se cunoaște poluarea existentă pe zona de amplasament a societăţii DEMGY Deva, și nu se poate realiza o evoluţie în timp a poluării solului pe amplasament, dar datorită faptului că apele freatice nu sunt poluate, se poate interpreta că solul amplasamentului nu este poluat.

Prin Autorizația integrată de mediu, SC DEMGY Deva SA are următoarele obligaţii în vederea prevenirii poluării solului:

- activitatea de tratare se va desfăşura numai în interiorul halelor care au suprafeţe realizate  beton industrial (elicoperizat);

- deşeurile rezultate se vor colecta separat pe categorii şi coduri de deşeuri şi depozitate controlat pe suprafaţa betonată a depozitului de deșeuri şi în recipienţi corespunzători;

- la achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase, necesare desfășurării activității, se vor solicita de la producător fișele tehnice de securitate întocmite conform legislației în vigoare,

- manipularea și depozitarea substanțelor și preparatelor chimice se va face cu respectarea strictă a cerințelor/indicațiilor din fișele tehnice de securitate ale fiecărui produs, astfel să se asigure protecția sănătății umane și a mediului;

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi  restabilirea condiţiilor anterioare producerii  deversărilor;

- deținerea în depozite a unei cantități corespunzătoare de substanțe absorbante, adecvate pentru controlul oricărei deversări accidentale.

## Analiza datelor referitoare la apa  de suprafață

Datorită faptului ca platforma industriala DEMGY Deva este amplasata, pe valea raului Mureș, la 1 km de acesta, într-o zona plana fara denivelari evidente, este foarte puțin probabil ca amplasamnetul studiat să afecteze calitatea râului Mureș.

Conform Autorizației integrate de mediu 1/15.01.2020 și Autorizației de Gospodărire a apelor nr. HD -18/31.03.2022, monitorizarea si raportarea calității apei evacuate din stațiile de epurare a instalației de zincare și cromare se efectuează semestrial.

Conform raportului de încercare nr. PI2203403/26.04.2022, precum si PI2211102/15.11.2022 au fost realizate măsurători privind calitatea apelor evacuate din stația de epurare a liniei de zincare, și au fost comparate cu  valoarea limită admisibilă impusă de Hotărârea nr. 352/2005 și NORMATIV NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţii, rezultând că nu există depășiri ale indicatorilor de calitate prevăzuți de legislația națională.

În concluzie, apa evacuată din stația de epurare a liniei de zincare corespunde calitativ, din punct de vedere al încărcării cu indicatorii analizaţi, de unde rezultă că poluarea cu aceste substanţe este nesemnificativă.

## Analiza datelor referitoare la pânza freatică

Conform vizitelor în teren și studierea documentelor puse la dispoziție de către beneficiar, s-a constatat faptul că există trei foraje pe amplasamentul DEMGY. Apa extrasă din aceste foraje se utilizează ca apă tehnologică în procesele de producție la instalațiile de cromare și zincare.

Pentru monitorizarea influenţei activităţii din incinta societăţii asupra calităţii apelor freatice, ALS Life Sciences Romania SRL a realizat analiza apei din cele două foraje (forajul nr. 1, 2 și 3), rezultatele fiind prezentate în  capitoul 2.9, iar rapoartele sunt prezentate în anexa lucrării.

Din analiza rapoartelor de încercare, s-a constatat că toți parametrii de calitate ai apei subterane monitorizați sunt sub valoarile de prag specificate în Ord. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

În concluzie,  se apreciază faptul că evoluţia în timp a poluării apelor freatice pe amplasament este nesemnificativă.

## Analiza datelor referitoare la aer

În campania de investigaţii analitice, efectuată cu prilejul întocmirii prezentei documentaţii, în 2022 au fost analizate emisiile de gaze arse, evacuate punctiform de la centralele termice pe gaz metan și de la cele două cazane de apă caldă aferente liniei de cromare. Conform verificărilor periodice, la toate centralele termice utilizate de DEMGY Deva S.R.L, au fost efectuate și măsurători de gaze de către SC Concorde Instal Service SRL, iar rezultatele sunt redate în tabelul 2.23 din capitolul 2.11 a prezentei lucrări (iar buletinele de verificare se găsesc în anexa lucrării

Rezultatele monitorizării emisiilor de poluanți în atmosferă rezultați de la centralele termice pun în evidenţă faptul că valorile concentraţiilor de poluanţi în emisii pentru centralele termice analizate, se situează sub limitele prevăzute de Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Totodată, la coşurile de exhaustare aferente instalaţiei de zincare și cromare au fost realizate semestrial măsurarea parametrilor de emisie (NO2, SO2, CO, HCl, Amoniac), din care  rezultă că nu există depășiri la nici unul din parametrii analizați.

Se apreciază că impactul activităţii societăţii asupra factorului de mediu aer, generat de emisiile de gaze de ardere de la centralele termice și de la coșurile de exhaustare este nesemnificativ.

Descrierea tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru prevenirea sau, în situaţia în care prevenirea nu este posibilă, reducerea emisiilor din instalaţie

Tehnologia adoptată la DEMGY Deva este o tehnologie modernă, perfecţionată la nivel european, care respectă cerinţele BAT.

Prevederile documentului Reference Document on Best Available Techniques on Emmissios from Storage", ediţia 2006, emisiile de la stocare sunt:

- evitarea generarii de gaze cu cianuri libere prin stocarea acizilor si cianurilor separat;

- stocarea acizilor si bazelor separat;

- reduce riscului de incendii prin stocarea substantelor inflamabile si a agentilor oxidanti separat;

- reducerea riscului de incendiu prin depozitarea in conditii uscate, si separat, de agenti de oxidare, substante chimice care sunt in mod spontan inflamabile in stare umeda. Indicati zona de depozitare a aceste substante chimice, pentru a evita utilizarea apei in stingerea incendiilor;

- evitarea contaminarii solului si apei de la scurgerile de chimicale;

- evitarea sau prevenirea coroziunii vaselor de stocare, tevi, sisteme de livrare si sistemele de control, cu substante chimice corozive si vapori de la manipularea acestora;

- asigurarea ca rezervoarelor de stocare utilizate pentru materialele de risc sunt protejate prin utilizarea de tehnici de constructii, cum ar fi tancuri cu pereti dubli;

- asigurarea ca rezervoare de operare in liniile de proces sunt intr-o zona izolata;

- in cazul in care sunt pompate solutii intre tancuri, asigurarea ca rezervoarele care le primesc sunt dimensionate suficient pentru cantitatea care urmeaza sa fie pompata;

- asigurarea ca exista un sistem de identificare a scurgerilor, sau ca zonele de depozitare sunt verificate in mod regulat ca parte a programului de intretinere

S-a constatat faptul că DEMGY Deva S.R.L respectă toate cerințele menționate mai sus de la proiectarea/ realizarea instalațiilor până la tehnologia aplicată.

Activităţile desfăşurate de DEMGY Deva implică utilizarea acelorași spaţii existente, cu excepția noii clădiri destinată liniei de cromare, care nu generează modificări permanente sau temporare ale solului.

Solutiile tehnologice sunt la nivelul celor mai bune tehnici în domeniu, sunt soluţii implementate de titularul proiectului din considerente economice şi vizeaza implicit protectia mediului.

Impactul asupra mediului poate fi semnificativ numai în condiţiile în care nu se respectă măsurile de prevenire privind producerea unor accidente, care pot genera incendiu sau explozie.

## Analiza datelor referitoare la zgomot

Sursele generatoare de zgomot sunt: ventilatoarele, maşinile de transport marfă şi utilajele.

Pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot, societatea DEMGY a luat măsurile necesare și a asigurat dotările speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, verificarea eficienţei acestora şi punerea în exploatare numai pe cele care nu depăşesc nivelul de zgomot echivalent Lech = 65dB (A) și valoarea curbei de zgomot Cz = 60 dB, conform SR 10009/2017/C91:2020. Utilajele din din dotarea firmei sunt relativ noi și se verifică buna funcționare a acestora pentru a nu apărea zgomot generat de funcționarea necorespunzătoare a acestora (rulmenți uzați, lagăre uzate, etc).

Transportul si livrarea produselor este singura sursă care are un impact la nivel local, si poate fi gestionat prin reducerea livrarilor si / sau gestionarea timpilor de livrare.

În exteriorul clădirilor de zincare și cromare există ventilatoarele care evacuează în atmosferă aerul rezultat in instalații și pot fi o sursă generatoare de zgomot. Tipul ventilatoarelor este Euro-plast VCP HP 900 -max 950 rotatii/min, iar conform cărții tehnice, nivel de zgomot = 88-106 dbA la un debit 42000 mc/h.

Conform măsurătorilor privind nivelul de zgomot în mediu, efectuate în anul 2022 (RI nr. PI2211100/15.11.2022 prezentat în anexă), s-a constatat faptul că nu există o poluare sonoră.

Pentru ca nivelul zgomotului să nu crească, se recomandă întreținerea corespunzătoare a utilajelor și motoarelor ventilatorelor.

Având în vedere că suprafeţele unde se desfăşoară activităţile productive sunt betonate, se apreciază că nivelul de zgomot generat de DEMGY Deva S.R.L, nu afectează vecinătățile, un argument în plus fiind și faptul că firma este situată în zona industrială a Municipiului Deva.

## Recomandări

Din cele prezentate, se constată că, pe amplasamentul societăţii DEMGY Deva, nivelul de poluare este nesemnificativ, având în vedere că nu se cunoaște poluarea generată de firma anterioară asupra amplasamantului.

În consecinţă, măsurile care urmează a fi aplicate sunt generale, de bună gospodărire, ce vizează  supravegherea şi menţinerea unor nivele controlate ale calităţii solului/subsolului, precum şi a calităţii apei.

Propuneri de măsuri pentru supravegherea şi menţinerea caliăţii solului

- Întreţinerea corespunzătoare a rețelei de canalizare a apelor uzate, de pe platformă

- Refacerea betonării spaţiilor deteriorate, astfel încât eventualele scurgeri de produse să poată fi uşor recuperate, eliminând astfel riscul infiltrării acestora în subteran.

- Realizarea la timp a reparaţiilor şi curăţirea zonelor folosite pentru stocări / depozitări temporare în vederea eliminării posibilităţilor de impurificare a apelor, solului şi subsolului.

- Urmărirea în permanență a sistemului de control pe liniile automatizate pentru identificarea pierderilor de produse, în timpul operaţiilor de tratare, manipulare, transport, în scopul reducerii cantităţilor de poluanţi evacuaţi în mediu.

- Gestionarea şi depozitarea unitară a substanţelor toxice şi periculoase vehiculate în activităţile productive, indiferent de cantităţile relativ reduse utilizate

- Realizarea unei proceduri documentată pentru cazurile în care recipienții s-au deteriorat sau curg, pentru evitarea scurgerilor accidentale din cuve.

- Valorificarea deşeurilor, cu scopul reducerii cantităţilor stocate şi îndepărtarea deşeurilor menajere şi industriale nerecuperabile, prin depozitare în locuri special amenajate.

- Salubrizarea suprafeţei platformei și întreținerea platformei interioare a firmei.

- Instruirea personalului societăţii cu privire la aplicarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării factorilor de mediu.

Propuneri de măsuri pentru securitatea şi sănătatea în muncă

- montarea de apărători la componentele dinamice ale utilajelor;

- dotarea utilajelor cu semnalizarea nivelului minim şi maxim, a presiunii, a temperaturii;

- conectarea fiecărui utilaj, a podurilor de cable, a consolelor pentru aparataj, etc. la reţeaua de împământare;

- prevederea instalaţiei de paratrăznet;

- utilizarea tăbliţelor de avertizare in cazul efectuării operaţiilor de întreţinere şi reparaţii;

- dotarea personalului de exploatare cu echipament de protecţie;

- prevederea de butoane manuale de urgenţă pentru oprirea fiecărui utilaj şi implicit a întregului flux de producţie, în cazul apariţiei unei situaţii anormale de funcţionare;

- prevederea de întrerupătoare automate pentru pornirea şi oprirea motoarelor electrice.

Pentru a se diminua zgomotul generat la surse si pentru a fi respectate nivelele de zgomot impus de legislația de protecția muncii, sunt recomandate masuri de protectie impotriva zgomotului si anume:

- alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita, tinand seama de natura activitatii desfasurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispozitia lucratorilor echipamente care sa respecte cerintele legale al caror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot;

- intretinerea si functionarea la parametrii normali a utilajelor, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor;

- programe adecvate de intretinere a echipamentelor de munca, a locului de munca si a sistemelor de la locul de munca.

Măsuri  de securitate

Pe parcursul desfăşurării activităţii, se iau toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

De asemenea, SC DEMGY Deva v-a menţine evidenţa materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate pe toată durata desfăşurării activităţii de tratare a suprafețelor.

## Criteriile și cerințele tehnice recomandate de documentele de referință europene (BREF-uri)

La fiecare capitol al lucrării au fost trecute în revistă cerințele BAT pentru fiecare factor de mediu, dar suplimentar față de cele menționate se amintesc și cele descrise mai jos.

- Conform Best Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics – 2006, este foarte important Sistemul de Gestionare a Mediului și anume impactul asupra mediului din exploatarea si eventuala oprire definitiva a instalatiei -dezvoltarea si utilizarea unor tehnologii mai curate -atunci cand este fezabil, aplicarea cu regularitate a sistemului de analize comparative specifice sectorului, inclusiv in domeniul eficientei energetice si economisirii energiei, eficientei si economisirii apei, consumului de materii prime si alegerii materialelor de intrare, emisiilor in aer, deversarilor in apa si producerii deseurilor.

De asemenea, se recomandă reducerea la minimum a energiei folosite pentru incalzirea soluţiilor de tratare, optimizarea aspirării aerului şi a încălzirii spaţiului.

BAT for the Surface Treatment of Metals and Plastics – 2006, recomandă implementarea sistemeului de management de mediu şi proceduri aferente. În acest sens, DEMGY Deva S.R.L deține proceduri pentru revizuirea sistematică, pe baza progreselor în domeniu, a materiilor prime utilizate şi propunerea unora mai adecvate, cu impact redus asupra mediului, precum și Sistemul de management de mediu ISO 14001/2015.

În conformitate cu BAT, DEMGY Deva S.R.L are implementat  un program de întreținere a instalației și un program de instruire a lucrătorilor cu privire la măsurile preventive necesare prevenirii riscurilor specifice.

Se recomandă în documentele de referință BAT, ca reciclarea, recuperarea, identificarea si separarea deseurilor si a apelor uzate să se facă in timpul procesului sau in momentul tratarii apelor uzate, lucru ce se realizează la DEMGY prin existența stațiilor de epurare a apelor industriale.

Conform recomandărilor BAT, la selectarea materiilor prime trebuie urmărit:

- utilizarea unor substanţe chimice care să corespundă din  punct de vedere calitativ (puritate ridicată);

- menţinerea unui inventar detaliat al materiilor utilizate pe amplasament;

- înlocuirea sistematică a materiilor  prime şi utilizarea unora noi, adecvate, cu impact redus asupra mediului.

Conform BAT - Surface Treatment of Metals and Plastics (August 2006), trebuie redusă la minimum cantitatea de apa din cadrul proceselor prin:

- monitorizarea tuturor punctelor de consum de apa si materiale din cadrul unei instalatii,

- inregistrarea cu regularitate a informatiilor privind consumul si activitatea de control;

- recuperarea apei din solutiile de clatire;

- evitarea nevoii de clatire intre activitati, prin utilizarea unor substante chimice compatibile.

- reducerea solutiilor aderente prin utilizarea unui bazin ecologic de clatire.

Cele mai bune tehnici BAT pentru prevenirea antrenarii solutiilor de tratare sunt:

- aranjarea pieselor de tratat astfel incat sa se evite retinerea de lichide din proces prin dispunerea stativelor la un anumit unghi de inclinare si prin dispunerea componentelor in forma de cupa cu fata in jos;

- cresterea timpului de golire la retragerea stativelor;

- inspectarea si intretinerea cu regularitate a stativelor pentru a se evita eventualele fisuri care ar putea retine solutiile de tratare si pentru a se asigura ca straturile aplicate isi pastreaza proprietatile hidrofobe;

- montarea unor paliere de golire intre bazine, inclinate spre bazinul de tratare.

Pentru reducera vascozitatii prin optimizarea proprietatilor solutiilor de tratare, BAT recomandă:

- scaderea concentratiei de substante chimice,

- adaugarea agentilor de inmuiere,

- asigurarea ca substantele chimice din proces nu depasesc valorile recomandate,

- asigurarea ca temperatura este optimizata conform procesului

Pentru vopsirea suprafeţelor BAT constă în:

- reducerea consumurilor de solvenţi şi a emisiilor, creşterea eficienţei în aplicarea stratului de vopsea şi scăderea consumului de energie prin una sau mai multe tehnici de vopsire, uscare şi tratare a gazelor reziduale. Valorile emisiilor asociate variază între 0,1 şi 0,33 kg COV pe kg de solide consumate. Totuşi, aceasta metodă nu se aplică la instalaţiile ale căror emisii sunt incluse în calculele emisiilor în masă realizate pentru vopsirea în serie a autovehiculelor.

- reducerea consumurilor de materiale prin utilizarea unor tehnici de aplicare cu eficienţă ridicată

- utilizarea altor sisteme de vopsire pentru înlocuirea vopselelor pe bază de solvenţi halogenaţi.

- Conformarea DEMGY Deva cu documentul BREF –Reference Document on Best Available Techniques on Emmissios from Storage-iulie 2006.

Modul de stocare a produselor periculoase, este similar cu recomandările BREF, având implementat un sistem de management de siguranţă și planuri de intervenţii.

Amplasarea depozitelor este conform normelor specifice materialelor depozitate, iar personalul de deservire este instruit corespunzător.

Stocarea materialelor solide se realizează conform recomandărilor BREF de ambalare şi depozitare, respectiv substațele chimice necesare tratării pieselor se stochează în bazine special amenajate care au sonde de prelevare, ventile și cuvă de retenţie.

Cuvele sunt realizate din materiale speciale (polipropilenă de înaltă densitate), construite pentru a rezista la coroziunile substanțelor vehiculate în acestea. Modul de încălzire a cuvelor este conform cu recomandările BREF și se realizează cu radiatoare alimentate cu apa caldă, eliminandu-se astfel orice posibilitate de incendiu datorată încălzirii cu rezistente electrice.

Similar cu documentul de referință, sub toate cuvele, există o cuva de retenție împiedicând-se astfel deversările accidentale, fiind permisă tratarea eventualelor scurgeri în stația de epurare.

Liniile de producție sunt complet automatizate, orice funcționare neconformă sau orice deviere de parametrii normali (temperatură, niveluri din cuve, timpi de tratament, etc.) duce la oprirea instalației.

Recomandarea din BREF, ca bazele și acizii să fie stocați separat, este îndeplinită de DEMGY Deva, precum și stocarea substantelor inflamabile si a agenților oxidanti pentru a reduce riscul de incendii.

Conform BREF, Evitarea sau prevenirea coroziunii vaselor de stocare, tevi, sisteme de livrare si sistemele de control, cu substante chimice corozive si vapori de la manipularea acestora, se realizează similar cu recomandările BREF-BAT.

Optimizarea aspirarii aerului si incalzirea spatiului de lucru respectă de asemenea cerințele  BREF.

- Conform Best Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations 2018, minimizarea emisiilor în aer și ape se realizează astfel:

- utilizarea unor tehnici performante de zincare și cromare a pieselor ținând cont de   cantitățile de aer care urmeaza sa fie evacuat.

- la linia de cromare, aerul aspirat din diferite bai este trecut prin separatoare de picaturi, iar  condensul este dirijat catre statia de epurare;

- sistemul cel mai utilizat este cu hote amplasate pe laturile zonei de intrare, pe bare anodice in cazul activitatilor de acoperire in stativ;

- sistemele de aspirare pe o latura se aplica bazinelor cu latimea mai mica de 0,5 m, iar cele cu aspirare pe doua laturi la bazinele mai late de 0,5 m, este similar cu liniile tehnologice existente la DEMGY Deva.

- se evită generarea de gaze cu cianuri libere prin stocarea acizilor si cianurilor separat.

- există hote pentru aspirarea aerosolilor la băile de degresare bazica, decapare acida, activare, nichelare, cromare

- controlul functionarii instalațiilor de epurare este asigurat de instalatia de automatizare care urmareste concentrația de dozare a substanțelor chimice necesare epurării eficiente a apelor, pentru se asigura concentratiile admise la evacuare

În concordanță cu BREF, există solutii care necesita aspirarea: crom hexavalent, solutii de nichel cand este agitat cu aer, utilizarea anozilor insolubili, cand se formeaza hidrogen si /sau oxigen cu riscul producerii unei deflagratii, acidul clorhidric la concentratii si temperaturi mari (peste 15 0 -18%), decaparea si striparea cu acid sulfuric la temperaturi mai mari de 60 0 C .

Conform BAT-urilor, trebuie redus la minimum a cantitatilor de apa in cadrul proceselor prin:

- monitorizarea tuturor punctelor de consum de apa si materiale din cadrul unei instalatii, inregistrarea cu regularitate a informatiilor privind consumul si activitatea de control.

- recuperarea apei din solutiile de clatire

- refolosirea apei de răcire pentru spalarea podelelor

- “clatirea ecologica sau prescufundare”: unele pierderi prin antrenare din solutiile de tratare pot fi recuperate cu ajutorul unei singure statii de clatire in care sarja este cufundata inainte si dupa tratare. Procedeul poate fi aplicat la atacarea cu acizi sau degresare, la liniile de nichelare. Bazinul de ecoclatire poate fi folosit impreuna cu alte optiuni de reducere a consumului de apa;

- “clatirea in cascada”: apa curge dintr-o cuva in alta in sens opus miscarii pieselor. In cazul clatirii in mai multe etape se obtine un grad ridicat de clatire cu ajutorul unei cantitati reduse de apa.

- evitarea nevoii de clatire intre activitati, prin utilizarea unor substante chimice compatibile (ex. utilizarea aceluiasi acid la decaparea sau activarea suprafetei inainte de tratarea de acoperire pe baza de acid).

Conform BAT, trebuie să existe controlul conținutului în săruri anorganice (în special clorizi şi sulfaţi) prin tratarea la sursă, când poate provoca pagube, defectări şi/sau funcţionarea necorespunzătoare a sistemelor de canalizări din sit sau municipale. Firma DEMGY Deva, măsoară lunar parametrii fizico-chimici ai apei evacuate din stația de epurare.

- Cerințele documentului de referintă pentru Best Available Techniques for Energy Efficiency February 2009 sunt următoarele.

Respectarea recomandărilor BAT în utilizarea eficientă a energiei:

- echiparea cu becuri economice  pentru iluminarea spaţiilor,

- cantitatea de energie să fie contorizată  şi urmărită periodic (lunar şi anual ).

- urmărirea permanentă și optimizarea consumului energetic, utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei şi verificarea  stării de izolaţie  la  conducte şi clădiri.

- automatizarea proceselor tehnologice

- minimizarea consumului de energie de orice tip, menţinerea şi utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

- Conform BAT Tratarea Apei Reziduale si a Gazului Rezidual/ Sistemele de Management in Sectorul Chimic -Februarie 2003” la selectarea materiilor prime se va urmări:

- utilizarea unor substanţe chimice care să corespundă din  punct de vedere calitativ (puritate ridicată);

- menţinerea unui inventar detalilat al materiilor utilizate pe amplasament;

- înlocuirea sistematică a materiilor  prime şi utilizarea unora noi, adecvate , cu impact mai redus asupra mediului.

Cerinţe BAT  privind depozitarea şi utilizarea substanţelor/preparatelor chimice periculoase privind emisiile de la stocare  sunt:

- materialele inflamabile vor fi depozitate în afara ariei proceselor şi a ariei generale de depozitare. Măsurile de protectie pot fi un perete rezistent la foc, un sistem de sprinklere sau un sistem de monitorizare si semnalizare,

- la depozitare se va ţine seama de incompatibilitatea substantelor. Substantele periculoase se vor depozita separat de cele inflamabile. Separarea se va realiza printr- o distanta suficienta in combinatie cu ziduri rezistente la foc,

- se recomanda ca aria de depozitare sa fie prevazuta cu celule de depozitare,

- podeaua zonei de depozitare sa fie rezistenta la actiunea coroziva a substantelor depozitate,

- scurgerile accidentale sa nu ajunga pe sol sau la canalizare, asigurandu-se un sistem de colectare a scurgerilor -  . (rebuturi, suprafete in panta si dirijarea scurgerilor catre base colectoare etc).

Cerinţe  BAT la tratarea apelor,  privind tehnicile de depozitare

Conform cu documentul BREF –Reference Document on Best Available Techniques on Emmissios from Storage-ianuarie 2006, aceste cerinţe sunt asigurate astfel:

- stocarea produselor periculoase (acid sulfuric, acid glicolic, clorura de hidrogen, amoniac), este similar cu recomandările prezentate în documentul de referinţă având implementat un sistem de management de siguranţă, iar personalul de deservire este instruit corespunzător;

- stocarea materialelor solide se realizează conform normelor tehnice de ambalare şi depozitare;

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector Industrial Emission - 2018

Conform BAT, trebuie să existe tehnici pentru prevenirea sau reducerea emisiilor în aer provenite din tratarea deșeurilor lichide pe bază de apă.  Astfel gazele reziduale trebuie colectate colectate in vederea unei combinații adecvate de tehnici de reducere a emisiilor de HCl, COV, cum ar fi:

- Tehnică de reducere a emisiilor prin Absorbție

- Tehnică de reducere a emisiilor prin umectare ( COV, ACIZI)

- Tehnică de reducere a emisiilor folosind Biofiltru

- Tehnică de reducere a emisiilor prin Oxidare Termică Regenerativă (COV)

Tehnica utilizată de DEMGY Deva S.R.L de reducere a emisiilor rezultate din cuvele de la instalația de cromare, este condensarea vaporilor acizi pentru a nu fi eliminați în atmosferă.

Conform BAT, trebuie specificate originea emisiilor de HCl raportate în aer, standardul utilizat pentru monitorizarea lor și numărul măsurătorilor din cei trei ani de referință. Originea emisiilor de HCl raportate în aer generate DEMGY Deva S.R.L sunt instalațiile de exhaustare aferente halelor de cromare și zincare, standardul utilizat pentru monitorizarea lor este SR EN 15259:2009, iar numărul măsurătorilor este de 23, pentru cei 3 ani de referință (2018-2021).

Este indicat, conform BAT să se specifice dacă sunt folosiți în cadrul unității compusi bifenili policlorurați (PCB). În cazul în care sunt folosiți se vor specifica măsurile luate pentru decontaminarea deseurilor cu conținut de compusi bifenili policlorurați (PCB). În cadrul DEMGY Deva S.R.L, NU sunt folosite substanțe care conțin compusi bifenili policlorurați PCB.

Conform BAT, trebuie să existe un inventar al fluxului de apă reziduală ca parte a sistemului de management de mediu. În acest sens DEMGY deține contoare la evacuarea apelor din stațiile de epurare de la linia de cromare și zincare.

Trebuie descrise tehnicile integrate de tratare a apei uzate si specificate informații despre caracteristicile fluxului de apă reziduală, cum ar fi: valoarea medie si variabilitatea debitului, PH-ul, temperatură si conductivitate, concentrația medie si valorile de încărcare ale substanțelor relevante.

DEMGY Deva S.R.L utilizează pentru efluenţii care urmează a fi trataţi acid sulfuric şi lapte de var (preparat într-un bazin adiacent) pentru neutralizare. Neutralizarea are ca scop ajustarea pH-ului pentru încadrarea în valorile fixate de legislaţie pentru efluenţi deversaţi. După neutralizare, apei încărcate cu precipitat i se adaugă un floculant preparat într-o cuvă pentru mărirea dimensiunii particulelor, astfel fiind facilitată filtrarea acestora. Ajustarea pH-ului și a altor indicatori se realizează de către laboratorul din cadrul DEMGY Deva, iar evacuarea apelor este monitorizată semestrial de către o firmă specializată (ALS Life Sciences Romania S.R.L). [9]

Conform BAT, trebuie să fie respectate nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru descărcări indirecte către un corp de apă receptoare. În cadrul DEMGY Deva S.R.L nu se fac descărcări de apă în emisari, descărcările fiind făcute direct în rețeaua de canalizare a municipiului Deva.

Pentru a reduce cantitatea de deșeuri expediate spre eliminare, BAT recomandă reutilizarea ambalajelor, ca parte a planului de gestionare a reziduurilor. Pentru a reduce cantitatea de deșeuri expediate spre eliminare, DEMGY Deva S.R.L a externalizat acest serviciu printr-un Contract cu S.C. Jifa S.R.L.

Recomandările BAT pentru următoarea revizuire a tehnicilor legate de evacuările directe și indirecte ale apei uzate și monitorizarea asociată  includ următoarele:

- colectarea informațiilor privind conținutul de sare în deșeurile lichide pe bază de apă (în special pentru nămoluri / butași de foraj) și efectul acesteia asupra eficienței tratării / îndepărtării.

- colectarea informațiilor despre relația dintre toxicitate și emisiile de metale grele în apă.

- colectarea informațiilor privind toxicitatea efluenților.

DEMGY Deva SRL, are implementat monitorizarea semestrială a parametrilor apelor evacuate din stația de epurare.

# BIBLIOGRAFIE

| [1] | Autorizație de gospodărire a apelor nr. HD-18/31.03.2022, Autorizație de gospodărire a apelor – Linia de Zincare, linie de cromare, sectie vopsitorie si statii de epurare ape uzate |
| --- | --- |
| [2] | Documentaţie tehnică pentru fundamentarea solicitării autorizaţiei de gospodărire a apelor, elaborată de S.C HIDROBEST S.R.L., 2022. |
| [3] | Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale |
| [4] | O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului |
| [5] | Ordin nr. 1158 din 15 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu |
| [6] | Ordinul 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu |
| [7] | Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale Ed. 2022, realizat de Responsabil Mediu |
| [8] | Rapoarte de încercări/verificări centrale termice, elaborate de CONCORDE INSTAL SERVICE S.R.L |
| [9] | Rapoarte de încercare nr. PI 2203405/27.04.2022, PI2211103/15.11.2022, PI2203403/26.04.2022, PI2211102/15.11.2022 emise de ALS Life Sciences Romania S.R.L privind indicatorii apei uzate evacuate din stația de epurare a liniei de zincare. |
| [10] | Raport la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului generat de proiectul: “Instalare linie cromare piese plastic si statie epurare ape uzate in cladire existenta”, elaborat de SC EVALUARE IMPACT S.R.L- 2016 |
| [11] | Raport de amplasament pentru Demgy Deva S.R.L. |
| [12] | Autorizația integrată de mediu nr. 1/15.01.2020 pentru funcționarea instalațiilor de zincare/cromare a pieselor metalice/din material plastic, emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara |
| [13] | Autorizație de mediu nr. HD-64/20.03.2013, Revizuita in 23.11.2018 pentru linia de Vopsitorie emisă de Ministerul Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara |

# Text boxes

DEMGY Deva S.R.L

DEDEMAN

Cca 440 m

Groapa de gunoi

Cca 1 km

Raul Mures

Cca 1 km

Cetatea Devei

Cca 3  km

Depozit Petrom

Cca 700 m

Shopping City Deva

Cca 350 m

Centrul Vechi

Cca 2,6  km

Autostrada A1

Cca 3,2 km

DEMGY Deva S.R.L

Fig. nr. 2.5 – Schema de funcționare a liniei de zincare.

Pădurea Bejan

Fig. nr. 2.5 – Amplasarea pădurii Bean față de obiectivul analizat

DEMGY Deva

Pădurea Bejan

Fig. nr. 4.1