|  | CEPROMIN S.A. DEVA |
| --- | --- |
|  | Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 37A, Cod 330166, DEVA, Judetul Hunedoara, ROMANIA; C.U.I. R2667702; Nr. ord. Registrul Comertului J20/1853/1992; IBAN RO41BRDE220SV03736912200 deschis la BRD Deva; Telefon: 00 40 254 214892; Fax: 00 40 254 214663; E-mail: office@cepromin.ro; www.cepromin.ro |
|  | Atestări: Asociația Română de Mediu 1998 – Certificat de atestare Seria RGX nr. 274/15.06.2022 – Expert atestat – nivel principal pentru studii de mediu: RIM-2, RIM-3, RIM-6, RIM-11b, RA-6 Ministerul Mediului şi Pădurilor – Certificat de atestare nr. 25/15.11.2021 pentru elaborarea documentaţiilor SEICA și pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – Certificat de atestare nr. 1050/30.05.2012 pentru: Elaborarea documentaţiilor geologice, tehnice şi tehnico-economice pentru activităţi miniere, închideri de mine/cariere |

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE PENTRU OBȚINEREA

ACORDULUI DE MEDIU

PENTRU

„DEMOLARE CONSTRUCȚII DE PE AMPLASAMENTUL PROPUS ȘI CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ – MASS MINTIA, ÎN SATUL MINTIA, COMUNA VETEL JUDEȚUL HUNEDOARA”

Contract:	4968/2023

Etapa:		P.T.

Simbol:	CP – MASS – 4968

Beneficiar:	MASS GLOBAL ENERGY ROM S.R.L.

DIRECTOR GENERAL:			ing. Auner Florica		_____________

Director tehnic				ing. Codrean Gheorghe	_____________

Şef proiect:					ing. Auner Florica		_____________

Această documentaţie nu se poate utiliza fără acordul scris al CEPROMIN S.A. Deva, indiferent de scop.

#### Exemplar nr. ____

- 2023 -

# CUPRINS

CUPRINS	2

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE	4

I.   Denumirea Proiectului	4

II.   Titular	4

III.  Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	4

a)	Rezumatul proiectului	4

b) Justificarea necesităţii proiectului	9

c) Valoarea invesiției	9

d) Perioada de implementare a proiectului	10

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţa de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).	10

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcții și altele)	10

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare	45

V. Descrierea amplasării proiectului	59

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/200	59

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural portrivit Listei monumentelor istorice actualizată, aprobată prin ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertorului arheologic național prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare	59

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind.	59

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională STEREO 1970.	59

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile	60

A. Surse  de  poluanți  și  instalații  pentru  reținerea,  evacuarea și dispersia poluanților în mediu	60

a) Protecția calității apelor	60

b) Protecția aerului	61

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor	61

d) Protecția împotriva radiațiilor	64

e) Protecția solului și a subsolului	64

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	64

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	65

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament  în timpul realizării proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea	65

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	72

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității	74

VII.  Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	74

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului	76

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documentele de planificare	85

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:	85

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.	86

X. Lucrări necesare organizării de șantier	86

–	Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier	86

Localizarea organizării de şantier	87

–	Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier	87

–	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	87

–	Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi in mediu	87

XI.  Lucrări de refacere a amplasamentului  la  finalizarea  investiţiei, în caz de accidente și/sau la încetarea activitaţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile	88

–	Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii	88

–	Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale	89

–	Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei	89

–	Modalitaţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului	89

XII. Anexe - piese desenate	89

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele	89

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele	90

1. Localizarea proiectului	90

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă, pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.	90

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.	90

FOAIA FINALA	91

# MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

# I.   Denumirea Proiectului

„Demolare construcții de pe amplasamentul propus și construire Centrală Electrică MASS Mintia, sat Mintia, comuna Vețel, jud Hunedoara’’ – Etapa de demolare construcții de pe amplasamentul propus”

# II.   Titular

Titular – MASS GLOBAL ENERGY ROM, CUI 45832234, număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/5308/2022, CUI 45832234, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J40/5308/2022, București, Sector 1, Str. Emanoil Porumbaru, nr 82-84, Et 1, Ap 4.

Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:

MASS GLOBAL ENERGY ROM, CUI 45832234, număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/5308/2022, CUI 45832234, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J40/5308/2022, București, Sector 1, Str. Emanoil Porumbaru, nr 82-84, Et 1, Ap 4, reprezentată legal de asociatul și administratorul – domnul Saleh Ahmad Esmaeal.

Proiectant de specialitate

S. CEPROMIN S.A.

Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 37A, Cod 330166, DEVA, Județul Hunedoara, ROMANIA; C.U.I. RO2667702; Nr. ord. Registrul Comerțului J20/1853/1992; IBAN RO41BRDE220SV03736912200 deschis la BRD Deva; Telefon: 00 40 254 214892; Fax: 00 40 254 214663; E-mail: office@cepromin.ro; www.cepromin.ro.

# III.  Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

## Rezumatul proiectului

Centrala Electrică Mass Mintia se va amplasa în perimetrul amplasamentului - Sucursala Electrocentrale Deva situată pe malul stâng al râului Mureş, în aval de localitatea Mintia, în partea de NV a municipiului Deva, la circa 9 km de acesta. Incinta centralei se desfăşoară paralel cu DN 7, calea ferată curentă Deva-Arad (zona km 483÷480,2) şi râul Mureş.

Amplasamentul cuprinde o suprafaţă totală de teren de 340,58 ha, din care:

- incintă – suprafaţa actuală: 42,72 ha;

- depozit zgură - cenuşă Mureş: 58,89 ha; (închis la 31 decembrie 2006, conf. H.G. nr. 349/2005);

- depozit zgură- cenuşă Bejan (aflat în exploatare):suprafaţa actuală: 142 ha;

- depozit nou mal drept Mureș (șlam dens): 45,79 ha;

- teren în afara incintei – suprafaţa = 3,9249 ha (turnuri răcire apă, casa sitelor, depozit central echipamente).

Noul proprietar MASS GLOBAL ENERGY ROM, a achizitionat cu Contract de Vânzare (Încheiere de Autentificare nr. 1950/27. 12.2022), suprafața de 325.101mp conform Extras de Carte Funciara nr. 63472 Vetel, teren intravilan, loc Mintia, str. Santierului, jud Hunedoara – Incinta Principală.

Electrocentrale Deva are următoarele vecinătăţi:

- la Nord: - zonă industrială (Preparaţie minieră şi staţie de asfalt) şi pădure: DN 7 Deva-Arad, râul Mureş şi societatea de construcţii drumuri S. STRABAG S.A.).

- la Sud: - pădure şi teren agricol;

- la Sud – Vest:  - S.C. Messer Energo Gaz S.R.L. Deva – Mintia;

- la Vest: - zonă rezidenţială (loc. Veţel), teren agricol şi zonă industrială (Punct lucru  Asociatia FCC – Astaldi – Convensa, S.C. Energomontaj S.A. Deva, S.C. Energoconstrucţia S.A. Deva);

- la Est: - teren agricol şi staţie de transformare 220/110/400 KV a CN Transelectrica S.A.,  Sucursala de Transport Timişoara, loc. Mintia.

Coordonatele amplasamentului: latitudine nordică N 450 54’; longitudine estică E 220 49’.

Pentru amplasarea noi centrale Electrice MASS MINTIA se vor demola o parte din clădirile existente si se vor amplasa noile echipamente tehnologice.

Conform Extras de Plan Cadastral de Carte funciară pentru Imobil nr. cadastral 62472/UAT Vețel, suprafața determinată în planul de proiecție Stereo 70 este de 325.101 mp incintă industrială, pe care se vor realiza lucrările de demolare și construire a unei noi Centrale Electrice pe gaz metan, care va ocupa o suprafață de aproximativ 75.000mp.

Suprafața pe care se vor executa lucrările de demolare este de aproximativ 99.653, 17 mp.

Situatie existenta:

Pe amplasamentul studiat și-a desfășurat activitatea SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA.

Domeniile de activitate ale – Sucursala Electrocentrale Deva au fost: producerea de energie electrică, furnizare energie electrică (cod CAEN 3511), producerea de energie termică, transport, distribuţie şi furnizare energie termică.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A – Sucursala Electrocentrale Deva S.A. a deţinut licenţe pentru:

- producerea şi furnizarea energiei electrice;

- producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice;

- furnizarea serviciilor tehnologice de sistem.

Obiectul principal de activitate al Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. – Sucursala Electrocentrale Deva S.A. era Producţia de energie electrică - cod CAEN 3511.

Situatie propusa :

Lucrări de demolare

O parte din construcțiile existente pe amplasament vor fi demolate pentru asigurarea terenului necesar realizării noii investiții – Centrala Electrică MASS Mintia.

| Nr. crt. | Identificare construcții CF 63472 | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | C8 | Remiză locomotive - Suprafata constuită la sol 287 mp |
| 2 | C12 | Depozit cu destinație specială - Suprafata constuită la sol 880 mp |
| 3 | C13 | Sala de tratare apă de adaos - Suprafata constuită la sol 2.082 mp |
| 4 | C14 | Stație păcură - Suprafata constuită la sol 229 mp |
| 5 | C15 | Pichet incendiu - Suprafata constuită la sol 226 mp |
| 6 | C16 | Sala instructaj - Suprafata constuită la sol 172 mp |
| 7 | C17 | Concasare nr. 1 - Suprafata constuită la sol 455 mp |
| 8 | C18 | Stație pompă drenaj cărbune - Suprafata constuită la sol 37 mp |
| 9 | C19 | Anexă pichet de incendiu - Suprafata constuită la sol 116 mp |
| 10 | C20 | Depozit lubrefianți - Suprafata constuită la sol 122 mp |
| 11 | C21 | Depozit ulei - Suprafata constuită la sol 194 mp |
| 12 | C39 | Grup acetilenă - Suprafata constuită la sol 151 mp |
| 13 | C42 | Cameră combustibil - Suprafata constuită la sol 153 mp |
| 14 | C43 | Depozit sare - Suprafata constuită la sol 205 mp |
| 15 | C46 | Clădire corp construcții - Suprafata constuită la sol 4.582 mp |
| 16 | C49 | Atelier reparații, combustibil - Suprafata constuită la sol 499 mp |
| 17 | - | Rezervoare condens |
| 18 | - | Magazie reparații cazane |

Lucrărilor de demontare dezmembrare instalații și echipamente, dezafectare și demolare a structurilor, construcțiilor și utilităților de la  suprafață sunt amplasate pe platforma industrială Mintia.

Clădirile şi construcţiile speciale de suprafaţă incluse în listele de mijloace fixe existente în patrimoniul fostei termocentrale Mintia (liste furnizate de către beneficiar) sunt amplasate în incinta Principală :

Suprafață teren conf. extras CF 63472: 325.101mp

Conform Extras de Plan Cadastral de Carte funciară pentru Imobil nr. cadastral 63472/UAT Vețel, suprafața determinată în planul de proiecție Stereo 70 este de 325.101 mp, zonă unități industriale și depozite.

Conform Certificatului de urbanism nr. 2/3.02.2023, emis de Primăria Comunei Vetel, clădirile care urmează să se demoleze sunt următoarele:

| Nr. crt. | Obiectiv/Nr. cadastral/Nr. topografic | Aria c (mp)/ Lungime (ml) | Aria d (mp)/ Lungime (ml) | Volum moloz suprastructua (mc) | Volum moloz infrastructua (mc) | Cantitate metal (tone) | Cantitate sticla (tone) | Cantitate vata de sticla (tone) | Volum lemn (mc) | Cantitate izolatii bituminoase (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remiză locomotive (A1.8./63472- C8) | 287 | 287 | 230,38 | 250,68 | 13,37 | 0,70 |  | 1,05 | 1,78 |  |
| 2. | Depozit cu destinație specială (A1.12/63472- C12) | 880 | 880 | 165,5 | 45,19 | 12,99 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sala de tratare apă de adaos (A1.13/63472 – C13) | 2067,55 | 2950,10 | 3391,89 | 433,74 | 187,36 | 16,60 |  | 12,43 | 12,41 |  |
| 4. | Stație păcură* (A1.14/63472-C14) | 229,00 | 229,00 | 318,53 | 165,45 | 19,02 | 1,29 |  | 0,75 | 1,40 |  |
| 5. | Pichet incendiu (A1.15/63472-C15) | 227,85 | 227,85 | 201,35 | 84,70 | 12,69 | 0,37 |  | 1,41 | 1,38 |  |
| 6. | Sala instructaj (A1.16/63472-C16) | 172,00 | 172,00 | 132,44 | 62,83 | 8,04 | 0,33 |  | 0,88 | 1,04 |  |
| 7. | Concasare nr. 1 (A1.17/63472-C17) | 455,00 | 1365,00 | 618,40 | 929,58 | 87,96 | 2,82 |  |  | 5,86 |  |
| 8. | Stație pompă drenaj cărbune (A1.18/63472-C18) | 37,00 | 37,00 |  | 52,47 | 4,12 |  |  |  |  |  |
| 9. | Anexă pichet de incendiu (A1.19/63472-C19) | 114,39 | 114,39 | 89,35 | 42,72 | 6,71 | 0,03 |  | 0,15 | 0,89 |  |
| 10. | Depozit lubrifianți (A1.20/63472-C20) | 122,00 | 122,00 | 94,32 | 44,32 | 7,12 |  |  |  | 0,73 |  |
| 11. | Depozit ulei* (A1.21/63472-C21) | 194,00 | 194,00 | 225,46 | 105,48 | 43,68 |  |  |  |  |  |
| 12. | Grup acetilenă (A1.39/63472-C39) | 151,00 | 151,00 | 132,20 | 68,00 | 5,29 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cameră combustibil (A1.42/63472-C42) | 153,00 | 459,00 | 207,97 | 312,62 | 29,60 | 0,96 |  |  | 1,97 |  |
| 14. | Depozit sare (A1.43/63472-C43) | 205,00 | 205,00 | 106,51 | 50,00 | 6,56 |  |  |  | 1,23 |  |
| 15. | Clădire corp comasat (A1.46/63472-C43) | 4582,00 | 6270,40 | 7517,22 | 1675,00 | 415,13 | 37,11 |  | 27,95 | 27,49 |  |
| 16. | Atelier reparații, combustibil (A1.49/63472-C49) | 499,00 | 499,00 | 401,86 | 181,28 | 23,25 | 1,24 |  | 1,87 | 2,99 |  |
|  | Alte clădiri aparținătoare celor identificate prin CF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rezervoare condens | 334,00 | 334,00 |  | 184,60 | 76,55 |  | 8,29 |  | 2,00 |  |
| 18. | Magazie reparații cazane | 83,00 | 83,00 |  | 14,15 | 6,11 |  |  |  |  |  |
| 19. | Rezervoare supraterane | 1574,00 | 1574,00 |  | 855,94 | 354,46 |  |  |  | 9,40 |  |
| 20. | Platforme betonate | 655,00 | 655,00 | 131,00 |  | 10,28 |  |  |  |  |  |
| 21. | Estacada banda transport ( Lbandă= 1825m) | 2837,00 | 2837,00 |  | 1259,80 | 382,20 |  |  |  |  |  |
| 22. | Drumuri si platforme betonate carosabile, trotuare protectie | 19446,00 | 19446,00 | 3889,20 |  | 152,65 |  |  |  |  |  |
| 23. | Rezervoare subterane pacura | 2000,00 | 2000,00 |  | 1360,80 | 43,39 |  |  |  | 7,90 |  |
| 24. | Estacade conducte (Lestacade = 862m) | - | - | 104,28 | 91,20 | 35,18 |  |  |  |  |  |
| 25. | Batale depozit carbune | 25506,00 | 25506,00 | 5101,20 |  | 400,44 |  |  |  |  |  |
| 26. | Cale ferata uzinala, ecartament normal 1435 mm (Lcale=625m) | 625,00 | 625,00 |  | 480,40 | 86,91 |  |  |  |  |  |
| 27. | Cale ferata uzinala, ecartament industrial (l sină = 2705m) | 2705,00 | 2705,00 |  | 1136,10 | 224,84 |  |  |  |  |  |
| 28. | Retele subterane de canalizare (L = 306m) | 306,00 | 306,00 |  | 246,80 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Retele electrice subterane (L= 220m) |  | - |  | 126 | 4,8 |  |  |  |  |  |
| 30. | Retele conducte Bagger (L= 762m) |  | - |  | 24,96 | 48,30 |  |  |  |  |  |
| 31. | Retele transport cenusa – zgura (L=762m) |  | - |  | 55,87 | 5,80 |  |  |  |  |  |
| 32. | Retele transport agent termic (425 m) |  | - |  | 26,30 | 25,30 |  | 1,20 |  |  |  |
| 33. | Retele de apa (L = 425 m) |  | - |  | 3,80 | 8,70 |  | 0,78 |  |  |  |
| 34. | Bazin de neutralizare apa | 432,00 | 441,22 |  | 872,97 | 35,34 |  |  |  | 11,74 |  |
| 35. | Gospodarie carburanti | 21,32 | 21,32 | 9,91 | 34,54 | 12,10 |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 66900,11 | 70696,28 | 23068,97 | 11278,29 | 2796,24 | 61,45 | 10,27 | 46,49 | 90,21 |  |

- Din procesul de demolare a construcţiilor și dezmembrare a instalațiilor tehnologice din clădiri (transportoare, rezervoare, estacade, depozite lubrefianți) aparţinătoare Electrocentrale Mintia rezultă spărturi de betoane şi moloz de cărămidă, precum și metal care însumează pe ansamblu:

| Incinta | Ac (mp) | Ad (mp) | Demolări | Metal (tone) | Volum material acceptabil pentru rambleiat gol fundaţii excavate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Infastructură (mc) | Suprastructură (mc) |  |  |
| Incinta Principală Mintia demolare | 66.900 | 70.696 | 34.347 | 11278 | 23069 | 2796 | 20.000 mc |

- Utilizarea – depozitarea materialelor rezultate din demolări

- Din procesul de demolare a construcţiilor aparţinătoare  rezultă spărturi de betoane şi moloz de cărămidă care însumează pe ansamblu:

- - Vdemolări  total 		( 34.347 mc,

- din care:

- - Vdemolări suprastructură 	( 23.069 mc

- - Vdemolări  infrastructură 	( 11.278 mc

- Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor se va utiliza material acceptabil- moloz concasat aproximativ (20.000mc).

- Molozul rezultat din demolări va fi distribuit astfel:

| Moloz (betoane+caramizi+BCA) | Necesar rambleu pentru umplerea golului rezultat în urma extragerii fundațiilor, în vederea creerii platformei pentru construirea noii centrale | Alte utilizări (depozit) |
| --- | --- | --- |
| 34.347 mc | 20.000mc | 14.347 |

## b) Justificarea necesităţii proiectului

Investitorul MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, în prima etapă, demolează unele construcții de pe amplasament

Demolarea construcțiilor de pe amplasamentul fostei termocentrale Mintia este absolut necesară, având în vedere propunerea de construire a unei noi centrale electrice „MASS Mintia”

Investitorul MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL, în prima etapă, demolează unele construcții de pe amplasament, având obligația ca până la data de 31.12.2026 să finalizeze noua construcție.

Demolarea construcțiilor de pe amplasamentul fostei termocentrale Mintia este absolut necesară, având în vedere propunerea de construire a unei noi centrale electrice „MASS Mintia”.

Investiția de realizare a unei capacități energetice cu ciclul combinat nou, cu o putere instalată de minim 1290MW în bandă pe gaz și energie regenerabilă, din care cel puțin 800mW

Din Incinta Termocentralei Mintia se vor demola/dezafecta: remiză locomotive, depozit cu destinație specială, sală de tratare apă de adaos, stație de păcură, pichet incendiu, sală instructaj, concasare nr. 1, stație pompe drenaj cărbune, anexă pichet de incendiu, depozit lubrefianți, depozit ulei, grup acetilenă, cameră combustibil, depozit de sare, clădire corp comasat, atelier reparații combustibil, rezervoare condens, magazie reparații cazane, rezervoare supraterane, platforme betonate, estacadă bandă transport, drumuri și platforme betonate carosabile, trotuare de protecție, rezervoare subterane păcură, estacade conducte, batale depozit cărbune, cale ferată uzinală ecartament normal, rețele subterane de canalizare (din zona de demolare), rețele electrice subterane, rețele conducte Bagger, rețele transport cenușă-zgură, rețele transport agent termic, rețele de apă (din zona de demolare), bazine de neutralizare apă, gospodărie carburanți.

Din procesul de demolare a construcțiilor rezultă un volum total de moloz de 34.347 mc, 2.796 t metal, 61,45 t sticlă, 10,27 vată sticlă, 46,49 tone lemn, 90,21 izolații bituminoase, 55 tone covor de bandă de cauciuc.

## c) Valoarea invesiției

| Denumire/Deviz | Valoare totală (lei, exclusiv TVA) | din care C+M (lei, exclusiv TVA) |
| --- | --- | --- |
| Demolare construcții de pe amplasamentul propus | 9.950.000lei | 9.000.000 lei |

VALOAREA PROIECTATĂ A LUCRĂRILOR

## d) Perioada de implementare a proiectului

Investiția de realizare a unei capacități energetice cu ciclu combinat nou, cu o putere instalată de minim 1290 MW în bandă pe gaz și energie regenerabilă trebuie finalizată până la data de 31.12.2026.

## e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţa de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

Se anexează urmatoarele:

| Denumirea | Nr. Planșei |
| --- | --- |
| Plan de încadrare în zonă | A 01 |
| Plan de situație | A 02 |

## f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcții și altele)

Fosta Sucursala Electrocentrale Deva este situată pe malul stâng al râului Mureş, în aval de localitatea Mintia, în partea de NV a municipiului Deva, la circa 9 km de acesta. Incinta centralei se desfăşoară paralel cu DN 7, calea ferată curentă Deva-Arad (zona km 483÷480,2) şi râul Mureş.

Terenul pe care este amplasată centrala s-a aflat în proprietatea Electrocentrale Deva, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3, nr. 5.834/14.03.2005 (CF 62606).

Noul proprietar MASS GLOBAL ENERGY ROM, a achizitionat cu Contract de Vânzare (Încheiere de Autentificare nr. 1950/27. 12.2022), suprafața de 325.101mp conform Extras de Carte Funciara nr. 63472 Vetel, teren intravilan, loc Mintia, str. Santierului, jud Hunedoara – Incinta Principală.

Descrierea activităților desfășurate:

Sucursala Electrocentrale Deva (C.T.E. Mintia) a fost pusă în funcţiune în perioada 1969 ÷ 1980 fiind construită ca termocentrală de reglaj în cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional (S.E.N.), având o poziţionare strategică, fapt care i-a conferit ani la rând poziţia de centrală de bază în sistem.

CENTRALA TERMOELECTRICĂ MINTIA - DEVA a luat fiinţă la data de 31 Martie 1966, având ca obiect de activitate producerea de energie electrică, fiind proiectată iniţial la 4 grupuri energetice de 210 MW fiecare. Prima conectare în Sistemul Energetic Naţional a grupului energetic nr. 1 a avut loc în seara zilei de 30 Noiembrie 1969.

Termocentrala Mintia a fost pusă în funcţiune în trei etape, după un program riguros stabilit, după cum urmează:

1) În perioada 1969 – 1971 s-au dat în folosinţă primele 3 grupuri energetice, la intervale cuprinse între 6 şi 8 luni. Astfel, lansarea grupului energetic nr. 2 a avut loc după exact 6 luni de la pornirea centralei, la data de 31.05.1970, fiind urmat de pornirea grupului energetic nr. 3, la data de 28.11.1970, încheierea primei etape de 840 MW având loc la data de 10.08.1971, odată cu inaugurarea grupului energetic nr. 4;

2) În primăvara anului 1975 au început lucrările de investiţii cuprinse în cadrul celei de a 2a etape de punere în funcţiune a centralei, care s-au încheiat la data de 30 aprilie 1977, prin punerea în funcţiune a grupului energetic nr. 5;

3) Ultima etapă s-a încheiat la data de 31 august 1980, prin punerea în funcţiune a grupului energetic nr. 6. În acel moment puterea instalată a termocentralei ajungând la 1.260 MW.

Sucursala Electrocentrale Deva a fost o centrală în cogenerare, cu un randament de conversie de aproximativ 32%, având o putere instalată actuală de 1.075 MW (4 grupuri energetice de 210 MW şi 1 grup energetic de 235 MW). Cogenerarea, ca soluţie de producere combinată şi simultană a energiei electrice şi termice, prin avantajele energetice, economice şi ecologice pe care le prezintă, se încadrează în categoria tehnologiilor „curate” de producere a energiei.

Agregatele energetice din care este compusă Sucursala Electrocentrale Deva sunt grupate în 3 Instalații Mari de Ardere (IMA), astfel:

- IMA nr. 1 (Cazanele energetice 2A și 2B), cu o putere termică instalată totală de 528 MWt (2 x 264 MWt), pusă în funcțiune în anul 1969, proiectată să funcţioneze utilizând drept combustibili: huila şi gazele naturale sau păcura;

- IMA nr. 2 (Cazanele energetice 3A, 3B şi 4A, 4B), cu o putere termică instalată totală de 1.056 MWt (4 x 264 MWt), pusă în funcţiune în anul 1971, proiectată să funcţioneze utilizând drept combustibili: huila și gazele naturale sau păcura;

- IMA nr. 3 (Cazanele energetice 5A, 5B şi 6A, 6B), cu o putere termică instalată totală de 1.056 MWt (4 x 264 MWt), pusă în funcţiune în anii 1977/1980, proiectată să funcționeze utilizând drept combustibili: huila şi gazele naturale sau păcura.

- IMA nr. 1 (grupurile energetice nr. 1 și 2) au funcționat în perioada 01.01.2008 ÷31.12.2015 în limita a 20.000 ore ca urmare a Notificării nr. 25.168/29.12.2006 adresată de S.C. Electrocentrale Deva S.A. către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara, în conformitate cu prevederile art. 5, alin 2 și 3 din H.G. nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalații mari de ardere.

Titularul activităţii a avut obligaţia de a prezenta anual autorităţii competente pentru protecţia mediului un raport cuprinzând evidența orelor de funcţionare utilizate şi neutilizate, obligație care s-a realizat la sfârșitul lunii ianuarie, din anul 2009 până în luna ianuarie 2016 pe formularul transmis de APM Hunedoara. La data de 31.12.2015 au rămas neutilizate un număr de 581 ore.

Grupul energetic nr. 1 (parte componentă IMA 1)

Prin Hotărârile Consiliului de Administraţie:

- nr. 3/29.03.2012, art. 4, a fost aprobată trecerea în conservare, începând cu data de 30.04.2012, a mijloacelor fixe aferente grupului nr. 1 de la Electrocentrale Deva.

- nr. 14/27.05.2013, art. 6, a fost aprobată retragerea definitivă din exploatare a grupului energetic nr. 1 de 210 MW, conform Notei nr. 11.091/24.05.2013, Anexa 6.

- nr. 4/19.02.2014, art. 18.3 a fost aprobată dezmembrarea Grupului energetic nr. 1.

S-a realizat proiectul „Lucrări de demontare, dezafectare la grupul energetic nr. 1 de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva, jud. Hunedoara”.

S-a depus la A.P.M. Hunedoara cererea și notificarea pentru obținerea acordului de mediu. S-a obținut DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 2.064/11.05.2015 pentru proiectul „Demontare și dezafectare grup nr. 1 de la S.C.E.H. - Sucursala Electrocentrale Deva”.

Grupul energetic nr. 2 (parte componentă IMA 1)

Pentru grupul energetic nr. 2, Consiliul de Administrație al Societății Complexului Energetic Hunedoara S.A. nu a luat o decizie privind retragerea definitivă din exploatare. Pe parcursul anului 2016, SCEH S.A. a trecut prin diverse etape, fiind scoasă din procedura insolvenței în luna Mai, reintrodusă în procedura insolvenței la data de 23.06.2016, anul 2016 fiind încheiat fără a fi în insolvență, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel Alba Iulia pronunțată în luna Noiembrie 2016.

Prin Sentința Civilă nr. 601/14.11.2019, pronunțată în Dosarul nr. 5075/97/2016 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență asupra debitoarei Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. și numirea EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de Administrator Judiciar Provizoriu.

După 01.01.2016 echipamentele aferente grupului energetic nr. 2 au fost menținute în starea operativă de rezervă rece până la luarea unei decizii, în condițiile legii.

Programul Anual de Investiții aprobat cu H.C.A. nr. 17/26.05.2017 a cuprins și achiziționarea Studiului de Fezabilitate „Soluții tehnice privind reducerea emisiilor de poluanți în limitele reglementate la funcționarea exclusivă cu gaz natural a cazanelor grupului energetic nr. 2 de 210 MW Electrocentrale Deva”. Din acest studiu ar fi trebuit să rezulte lucrările necesare pentru conformarea grupului nr. 2 la cerințele de mediu, la funcționarea pe gaz natural, ca măsură provizorie pentru obținerea Autorizației Integrate de Mediu care să permită continuarea activității S.E. Deva, până la rezolvarea problemelor de mediu la funcționarea pe cărbune. În acest sens, în cursul lunii Iulie 2017 a fost pornit grupul energetic nr. 2 pentru efectuarea unor probe.

În prezent, soluția de trecere a grupului energetic nr. 2 pe gaz natural nu mai este de actualitate. În cursul anului 2018 au avut loc discuții cu investitori din Japonia, Coreea de Sud, dar au existat și contacte cu reprezentanți ai companiilor naționale ROMGAZ și ELECTRICA S.A., în vederea realizării pe amplasamentul termocentralei Mintia a unor capacități energetice pe gaz natural.

Astfel, în luna Septembrie 2018, la sediul Sucursalei Electrocentrale Deva și al Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara au avut loc discuții cu reprezentanții grupului japonez ITOCHU, în vederea realizării un studiu de prefezabilitate pentru construirea pe amplasamentul termocentralei a unui grup energetic pe gaz.

La data de 15.11.2018 a existat o nouă rundă de discuții cu ROMGAZ S.A., iar în cursul zilei de 20.11.2018, la sediul Sucursalei Electrocentrale Deva au avut loc discuții cu reprezentanți ai grupului japonez ITOCHU Corporation, însoțiți de reprezentanți ai grupului de firme JANUS (companie japoneză de consultanță specializată în realizarea unor studii de protecție a mediului). La întâlnire au participat reprezentanți din Ministerul Energiei, directorul executiv al APM Hunedoara și un reprezentant al GNM – SCJ Hunedoara, iar reprezentații grupului japonez s-au angajat ca până la finalul lunii februarie 2019 să finalizeze studiul de prefezabilitate în vederea realizării unui grup energetic cu funcționare pe gaz natural.

În data de 27.02.2019, CTE S.E. Deva a avizat favorabil Studiul de Fezabilitate realizat de firma japoneză KANSAI ELECTRIC POWER privind „IMPLEMENTAREA UNEI CENTRALE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ALIMENTATĂ CU GAZ, CU CICLU COMBINAT ÎN CADRUL CENTRALEI ELECTRICE DE LA DEVA” (Aviz Tehnic CTE nr. 3/27.02.2019), studiul de fezabilitate fiind avizat favorabil și de Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Energiei (Aviz nr. 82/22.05.2019).

În cursul anului 2019, S.N.G.N. Romgaz S.A. a început demersurile de pregătire și promovare a realizării obiectivului de investiții „CENTRALĂ ELECTRICĂ CU CICLU COMBINAT CU TURBINE CU GAZE (C.E.C.C.)” Mintia, județul Hunedoara prin achiziția serviciului de proiectare a Studiului de Prefezabilitate (realizat) și a Studiului de Fezabilitate, cu termen de finalizare la data de 09.03.2020.

SCEH S.A. - S.E. Deva a transmis Guvernului României, Ministerului Energiei, Ministerului Mediului și Consiliului Județean Hunedoara un Program de realizare a lucrărilor de conformare la standardele de poluare cu nr. de înregistrare D.G. 1451/1/05.02.2019.

Astfel, în perioada 24 ÷ 26.06.2019 s-au efectuat teste experimentale cu cărbune sub – bituminos și suport de gaze naturale pe un cazan al Universității Politehnica București (UPB), Facultatea de Mecanică, s-au prelevat probe de zgură și cenușă, s-au realizat măsurători ale emisiilor poluante etc.

Prin adresa nr. 8.490/11.10.2019, SCEH S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva a informat A.P.M. Hunedoara și G.N.M. – C.J. Hunedoara că în perioada 17 ÷ 18.10.2019 se vor desfășura teste de ardere a cărbunelui subbituminos cu conținut scăzut de sulf și cenușă și conținut ridicat de umiditate la unul din cazanele energetice ale termocentralei Mintia.

Testul de ardere pe un cazan industrial a reprezentat o continuare a probelor experimentale de ardere efectuate în luna iunie 2019 la UP București, ale căror rezultate au arătat valori ale emisiilor de SO2 situate în intervalul 137 și 163 mg/Nm3 care se situează sub valorile limită de emisie (200 mg/Nm3) prevăzute în Anexa 5, Partea I din Directiva 2010/75/UE –privind emisiile industriale. Prima parte a testului de ardere a cărbunelui subbituminos cu conținut redus de sulf și cenușă și conținut ridicat de umiditate (tip INDO 4200) realizat la termocentrala Mintia, a confirmat faptul că parametrii cazanului energetic s-au încadrat în valori normale, fiind atins un regim stabilizat la funcționarea cu noul tip de cărbune.

În data de 22.11.2019 au fost reluate testele de ardere cu cărbunele subbituminos cu conținut redus de sulf și cenușă care au confirmat posibilitatea utilizării acestui tip de cărbune la termocentrala Mintia.

Aceasta se va putea realiza după implementarea măsurilor/recomandărilor stabilite de către INCDE ICEMENERG București în lucrarea „Studii, cercetări și probe tehnologice pentru arderea unui combustibil subbituminos cu conținut scăzut de sulf și cenușă și conținut ridicat de umiditate”, în urma testării arderii acestui cărbune în instalațiile termocentralei, precum și a proiectului tehnic și de execuție, de realizare a acestor lucrări, proiect care urmează a fi comandat la firma ROSATOM Rusia, proiectantul acestor cazane.

IMA nr. 2 și IMA nr. 3

Statul Român a elaborat Planul Național de Tranziție care cuprinde 38 de instalații mari de ardere care au nevoie de investiții pentru conformarea cu noua directivă europeană (Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale).

Sucursala Electrocentrale Deva, parte componentă a Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. a fost inclusă în Planul Național de Tranziție (PNT) aflat sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE -privind emisiile industriale, pentru perioada 01.01.2016 ÷ 30.06.2020, conform:

- planului adoptat de Comisia Europeană (CE) prin Decizia C(2015)1758 final/20.03.2015;

- modificat la data de 3 martie 2016, prin adoptarea Deciziei C (2016) 1249 -privind Notificarea de către România a Planului National de Tranziție modificat;

- modificat la data de 2 iunie 2017, prin adoptarea Deciziei C (2017) 3619 final -privind Notificarea de către România a Planului National de Tranziție modificat.

Includerea în PNT a Instalațiilor Mari de Ardere nr. 2 și nr. 3 s-a făcut în baza solicitării Sucursalei Electrocentrale Deva și s-au stabilit următoarele termene de conformare:

- 31.12.2018, pentru IMA nr. 2 (grupurile energetice 3 și 4);

- 30.06.2020, pentru IMA nr. 3 (grupurile energetice 5 și 6).

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. este cuprinsă în ANEXA Deciziei C (2017) 3619 final/02.06.2017: „Lista instalațiilor incluse în Planul Național de Tranziție (PNT)” cu instalațiile:

- S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2 (IMA 2) - Putere termică nominală totală la 31.12.2010: 1056 MWt (poziția 16);

- S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (IMA 3) - Putere termică nominală totală la 31.12.2010: 1056 MWt (poziția 17).

Prin publicarea în Monitorul Oficial Partea I, nr. 130/12.02.2018 a Ordinului nr. 1430/1063/2017/220/2018 privind aprobarea Planului Național de Tranziție pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III din Legea nr. 278/2013 -privind emisiile industrial, instalațiile mari de ardere ale Sucursalei Electrocentrale Deva, IMA 2 și IMA 3 au fost reconfirmate în Planul Național de Tranziție.

Măsurile care trebuiau implementate la IMA pentru respectarea valorilor limită de emisie prevăzute de Directiva 2010/75/UE constau în principal în:

- reţinerea dioxidului de sulf din gazele de ardere prin montarea de instalații de desulfurare performante, cu o rată de desulfurare de minim 97%;

- reducerea emisiilor de oxizi de azot din gazele de ardere prin aplicarea de măsuri primare (arzătoare NOx redus, sisteme de control automatizat al arderii etc) și măsuri secundare (reducerea selectivă catalitică, reducerea selectivă noncatalitică, tehnologia Ozone DeNOx etc);

- reducerea emisiilor de pulberi de cenuşă din gazele de ardere prin reabilitarea instalațiilor de desprăfuire (electrofiltre) existente

Prin publicarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 Iulie 2017, peste 3500 de instalații energetice de la nivelul UE – 28, trebuie să înceapă un nou proces de modernizare și să ceară o nouă revizuire a Autorizațiilor Integrate de Mediu, cu respectarea unor valori limită de emisie pentru SO2, NOX și Pulberi mult mai stricte, termenul limită stabilit fiind 31 Iulie 2021. Noile modernizări ale instalațiilor trebuie să cuprindă și tehnici de reducere a emisiilor de Mercur (Hg), Acid Clorhidric (HCl) și Acid Fluorhidric (HF), precum și a emisiilor de Monoxid de Carbon (CO).

În vederea găsirii unor soluții viabile care să îmbine prevederile Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu noile prevederi ale legislației europene de mediu impuse de Decizia 1442/2017, care vor fi aplicabile de la mijlocul lunii august 2021, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în insolvență – Sucursala Electrocentrale Deva a găsit soluția adaptării instalațiilor mari de ardere la noile prevederi ale legislației europene de mediu prin utilizarea cărbunelui subbituminos cu conținut redus de sulf și cenușă și conținut ridicat de umiditate.

În acest sens, în cursul anului 2019 au fost realizate teste de ardere cu noul tip de cărbune pe o instalație de cazan experimentală aparținând Universității Politehnica București, urmate de teste de ardere la unul din cazanele energetice ale Sucursalei Electrocentrale Deva, care au avut ca scop principal, evaluarea modului de comportare a instalațiilor energetice în diferite regimuri de funcționare, nivelul de siguranță în exploatare și nu în ultimul rând nivelul emisiilor rezultate din procesul de ardere.

Pentru continuarea procesului de adaptare a instalațiilor la noile norme de mediu, S.E. Deva a transmis prin adresa nr. 6.946/29.07.2020 către ROSATOM INTERNATIONAL, intenția conversiei grupurilor energetice din termocentrala Mintia de la arderea cărbunelui provenit din bazinul carbonifer Valea Jiului (combustibil de proiect) la arderea unui sort de cărbune subbituminos cu conținut scăzut de sulf și conținut ridicat de umiditate, solicitând elaborarea unui proiect tehnic de execuție a lucrărilor necesare, precum si o ofertă tehnico-economică preliminară, neangajantă.

Prin adresa 338/CZ-02.02/80 din 15.12.2020, Rosatom Central Europe s.r.o. confirmă faptul că este reprezentantul oficial al Corporației de Stat pentru Energie Atomică (ROSATOM) pentru Europa Centrală (inclusiv România) și reconfirmă în mod oficial intenția de a efectua toate lucrările necesare referitoare la serviciile de proiectare tehnică cu implicarea experților de la PJSC „ZiO – Podolsk, producătorul original al cazanelor livrate și instalate la termocentrala Mintia – Deva” și „Rusatom Service”, care se ocupă de modernizarea și mentenanța centralelor electrice din Rusia și din străinătate.

S-au făcut demersurile pentru iniţierea unei proceduri sectoriale de negociere cu Rosatom pentru achiziţionarea serviciilor de concepţie tehnică a „Soluţiei tehnice pentru adaptarea şi modificarea tehnologică a grupurilor energetice de la termocentrala Mintia - Deva pentru arderea cărbunelui subbituminos cu conţinut scăzut de sulf şi cenuşă şi conţinut ridicat de umiditate”.

Activitatea desfăşurată de Sucursala Electrocentrale Deva a fost cuprinsă în Anexa I, Legea 278/2013 –privind emisiile industriale: „1. Instalații energetice. 1.1. Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală mai mare de 50 MW”, desfăşurată în Mintia, str. Şantierului, nr. 1, jud. Hunedoara.

În data de 4 martie 2021 activitatea desfășurată la Sucursala Electrocentrale Deva a fost sistată, în 27 iulie 2021 au fost disponibilizați 700 de angajați.

Prin Adresa nr. 10200/AAA/07.03.2022, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a stabilit obligațiile de mediu ale Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. (în insolvență) pentru încetarea activității și vânzarea de active la Sucursala ELECTROCENTRALE Deva din comuna Vețel, sat Mintia, str. Șantierului nr. 1, jud. Hunedoara.

Principalele fluxuri tehnologice care se dezafectează/demolează sunt:

Gospodaria de carbune – se dezafectează partial

Combustibilul solid de baza utilizat era carbunele din Valea Jiului cu puterea calorifica inferioara de 3150 ÷ 3800 kcal/kg si huila de import cu puterea calorifica inferioara de 4500 ÷ 6000 kcal/kg.

Schema gospodariei de carbune cuprinde statia de descarcare, instalatiile de transport spre centrala si depozit, instalatiile de sortare si concasare, instalatiile de preluare din depozit.

Statia de descarcare este realizata sub forma a trei estacade supraterane, avand o inaltime de 8 m, estacadele nr.1 si 3 fiind duble, iar estacada nr.2 simpla. La estacada se descarcau vagoane autodescarcatoare, automate sau semiautomate.

Utilajele şi instalaţiile sunt supraterane iar manipularea cărbunilor se facea prin maşini cu funcţionare continuă.

Conducerea, supravegherea şi dirijarea operaţiilor de manipulare şi mişcare a cărbunelui se facea din două camere de comandă. Cărbunii aduşi în vagoane de cale ferată erau descărcaţi pe trei estacade supraterane, cu o capacitate de 22.000 t/zi, de la baza acesteia fiind preluaţi pe benzi de maşini cu roată cu cupe, deplasabile pe calea ferată; fiecare maşină avea o capacitate de 500 t/h.

Depozitul de cărbune era format din patru silozuri, având capacitatea totală de 550.000 tone, depunerea combustibilului efectuându-se cu ajutorul unei maşini de stivuit care are o capacitate totală de 600 t/h. Preluarea din depozit se făcea cu ajutorul a şase maşini cu roată cu cupe, deplasabile pe şine având debite de 600 t/h fiecare.

SCHEMA GOSPODǍRIEI DE COMBUSTIBIL SOLID

Termocentrala Mintia este prima centrala din Romania la care gospodaria de combustibil solid s-a realizat cu toate instalatiile si utilajele supraterane.

Printre particularitatile gospodariei de carbune de la CTE Mintia, mentionam folosirea de transportoare cu banda de cauciuc, functionand cu viteze ridicate (2,7 ÷ 3,2 m/s), precum si realizarea unei scheme deosebit de elastice, realizata cu un numar redus de transportoare, schema ce permite alimentarea directa a centralei cu carbune preparat (sortat si concasat) sau alimentarea depozitului cu carbune preparat, livrarea spre depozit a carbunelui neconcasat, daca este necesar, preluarea carbunelui depozitat, existand posibilitati de comutare intre cele doua fire de alimentare paralele.

Gospodaria de pacura -se dezafectează integral

Gospodaria de pacura alimenta cazanele centralei cu pacura pentru pornirea lor si pentru stabilizarea focului. Pacura impreuna cu gazul metan constituiau combustibilul secundar.

Instalatia din gospodaria de pacura se compune din:

- rampa de descarcare a pacurii din vagoane;

- 2 rezervoare subterane de 2500 m3 pentru depozitarea pacurii;

- statia de pompare cu 4 pompe de 14 t/h, 40 kgf/cm2;

- canale de legatura intre rampa rezervoare si statie.

Rampa de descarcarea pacurii din vagoane

Se compune din:

- 1 rampa dubla pentru descarcarea vagoanelor cisterna cu 24 guri de racord pentru golire;

- conducta de abur pentru incalzirea cisternelor, cu ventile de inchidere;

- furtune flexibile de racord a colectorului de pacura la gura de golire a cisternelor;

- colectorul si conductele de abur, inchise intr-un canal de beton.

Scurgerile de pacura si condens erau colectate in 2 canale amplasate de o parte si de alta a rampei, de unde, printr-un canal de beton ajungeau la separatorul de pacura din spatele rezervorului 2 de 2500 m3. Din separatorul de pacura apa si condensul ajungeau la canal iar pacura se recupera cu ajutorul unei pompe si se trimiteau in rezervorul 2.

Pacura care se descărca din colector ajungea prin cadere libera in rezervoare.

Rezervoare de pacura

Se compun din:

- 2 rezervoare de 2500 m3 subterane;

- serpentine de abur pentru incalzirea pacurii din rezervoare, dispuse pe fundul rezervoarelor si un sertar in jurul sorbului plutitor,  serpentinele avand rolul de a incalzi pacura la 50 ÷ 70 ºC;

- conducta de umplere de la rampa de descarcare;

- conducta de aspiratie a pompelor racordata intre pompe si sorb, cu diametrul de 160 mm;

- conducta de drenaj de 180 mm;

- conducta de retur pacura de 60 mm;

- conducta de condens de 45 mm;

- guri de aerisire cu site DEVIS;

- conducta pentru stins incendiu, cu abur.

Statia de pompare a pacurii

-  4 pompe de 13 m3/h, 40 kgf/cm2, din care 2 pompe in functiune, 1 pompa de rezerva si 1 in reparatie;

- 3 preincalzitoare de pacura avand o suprafata de incalzire de 50 m2 si un debit de pacura de 14 t/h;

- 3 filtre grosiere cu un debit de 14 t/h;

- 2 filtre, unul pe turul conductei de alimentare a centralei si 1 pe returul de la centrala la statie;

- 2 pompe de drenaj cu debitul de 20 m3/h si 4 kgf/cm2;

- 3 debimetre montate dupa filtrele fine, 1 pe retur si 2 pe cele 2 tururi.

Gospodaria de ulei – se dezafectează integral

Rezervoarele sunt amplasate in incinta gospodariei de ulei pe o platforma betonata prevazuta cu mal de pamant de captare a scurgerilor accidentale  si instalatie de stins incendiu pentru fiecare rezervor.

Scurgerile accidentale de ulei din procesul de manipulare sunt captate intr-un bazin subteran.

Gospodaria de ulei este amplasata in vecinatatea gospodariei de pacura si este compusa din urmatoarele parti principale:

- rampa de descarcare;

- rezervoarele pentru ulei de turbina si transformator;

- statia de pompe ulei;

- conductele de lagatura intre rampa, statie si rezervoare.

Rampa de descarcare

Servea la descarcarea cisternelor de ulei sosite pe calea ferata. Ea este amplasata langa estacada care serveste si la descarcarea pacurii.

Rampa de descarcare este compusa din 2 guri de descarcare, una pentru ulei de turbina si una pentru ulei de transformator, de diametru de 80 mm, amplasate intr-o cuva de beton acoperita cu tabla.

Legatura dintre gurile de descarcare si cisterne se realizeaza cu furtune de otel flexibile, avand la ambele capete mufe de racordare.

Rezervoarele pentru ulei de turbina si transformator

Contine urmatoarele rezervoare:

- 3 rezervoare de 40 m3  si un rezervor de 100 mc pentru uleiul de turbina;

- 2 rezervoare de 100 m3 pentru uleiul de transformator;

Rezervorul 1 era folosit pentru ulei curat (proaspat);

Rezervorul 2 era pentru ulei folosit, dar regenerat;

Rezervorul 3 era pentru ulei uzat care nu mai poate fi folosit.

Daca uleiul care se scoate din turbina aflata in reparatie se refoloseste acesta trebuie regenerat la statia de pompe.

In jurul rezervoarelor se gaseste o centura (dig) de pamant, care nu permite scurgerea din interior in afara a uleiului in caz de spargere a unui rezervor.

Rezervoarele au forma cilindrica si sunt construite din tabla, fiecare rezervor fiind sustinut de cate o fundatie de beton de forma unui inel.

Statia de pompe ulei

Este amplasata intre rampa de descarcare ulei si rezervoarele de ulei. Ea se gaseste intr-o incapere separata, care face corp comun cu statia de pompe pacura.

Statia de pompe este compusa din:

- 2 pompe cu roti dintate TIP DL - 8, una pentru uleiul de turbina si una pentru uleiul de transformator;

- cate 1 distribuitor - colector pentru fiecare tip de ulei, prevazute cu vane si conducte pentru realizarea diferitelor scheme de functionare;

- 4 rezervoare de 2500 litri fiecare (2 pentru uleiul de turbina si 2 pentru uleiul de transformator) care servesc pentru operatiile de regenerare a uleiurilor;

- 2 masini pentru regenerare prin centrifugare a uleiurilor, una pentru uleiul de turbina si una pentru uleiul de transformator;

- 2 conducte de racord pentru fiecare tip de ulei, care servesc la descarcarea si incarcarea uleiului in autocisterne. Controlul presiunii manometrelor se face cu ajutorul manometrelor montate pe fiecare distribuitor colector. Incalzirea statiei se realizeaza cu 2 aeroterme.

Conductele de lagatura intre rampa, statie si rezervoare

Fac legatura intre cele 3 elemente principale ale gospodariei de ulei: rampa, statia de pompe si rezervoarele.

Conductele de legatura sunt amplasate in canale betonate pentru a putea interveni in caz de necesitate. Suplimentar mai exista 2 conducte de legatura intre statia de pompe ulei si turnul de decuvare.

Canale de legatura

- 1 canal intre rampa de descarcare si cele 2 rezervoare de pacura;

- canale de aductiune a conductei de abur din statia la rampa;

- canale de legatura dintre statia de pompe si rezervoare.

Toate canalele sunt asigurate cu puncte de scurgere naturala.

In canalul de legatura dintre rampa si rezervoare se afla un camin cu vanele prin care se realizeaza admisia pacurii care se descarca fie in ambele rezervoare simultan, fie se poate izola unul din rezervoare la alegere prin inchiderea unei vane.

Staţia de tratare chimică a apei – se dezafectează integral

Statia de tratare chimica a apei avea drept scop pretratarea, demineralizarea si dedurizarea apei, pentru a se obtine apa demineralizata finisata pentru adaos in circuitul termomecanic si apa dedurizata pentru adaos în circuitul de termoficare.

Pretratarea apei

In instalatia de pretratare a apei brute avea loc eliminarea impuritatilor din apa prin decantare-coagulare, decarbonare si filtrare mecanica. Coagularea se facea cu solutie de clorura ferica de concentratie 5 %, obtinuta prin diluarea solutiei de 44 % aprovizionata cu mijloace auto in butoaie PVC de 200 litri. Din butoaie solutia se descărca cu pompa de butoi în vasul de consum de 865 litri. Restul solutiei se pastra in butoaiele in care a fost aprovizionata intr-o zona ingradita.

Decarbonatarea se facea cu solutie de lapte de var de concentratie 2-3 %, preparat prin reactia chimica dintre varul nestins si apa, reactie ce are loc intr-un stingator rotativ de 1.000 litri. Varul se aducea in centrala cu mijloace de transport auto si se depozita în gospodaria de var (incapere închisa).

Filtrarea mecanica se realizeaza prin trecerea apei coagulate peste un strat de nisip cuartos aflat in interiorul filtrelor mecanice (rapide).

Dedurizarea apei

Instalatia de dedurizare a apei este formata din 3 filtre Na-cationice de 80 mc/ora, utilizate pentru producerea apei de adaos in circuitul de termoficare, si 2 filtre Na-cationice de 40 mc/ora utilizate pentru producerea apei necesare diluarii reactivilor de regenerare pentru masele ionice. Cele trei filtre pentru producerea apei de adaos in circuitul de termoficare functioneaza in serie cate 2, al treilea fiind in regenerare, spalare sau rezerva. Filtrele pentru obtinerea apei de diluare reactivi functioneaza independent. Reactivul utilizat pentru regenerarea filtrelor Na-cationice era solutia de clorura de sodiu 10 % obtinuta prin diluarea saramurii (solutiei concentrate) din cuva de dizolvare. Clorura de sodiu/sarea se aducea in centrala in vagoane CFR, ca si bulgari, de unde se descărca in cuva de dizolvare unde se pastra sub forma de saramura. Cu ajutorul pompelor de transvazare, solutia de saramura ajunge in vasele de consum 2 x 20 mc, unde se prepara apoi solutia de lucru de 10 %.

Demineralizarea apei

Instalatia de demineralizare este formata din 5 linii de demineralizare, formate fiecare din 2 filtre cu masa cationica puternic acida, 1 filtru cu masa anionica slab bazica si 1 filtru cu masa anionica puternic bazica, si 4 filtre cu pat mixt utilizate pentru finisare care continea masa ionica puternic acida si masa ionica puternic bazica.

In procesul de demineralizare se urmarea indepartarea tuturor substantelor dizolvate din apa si obtinerea unei ape de adaos care sa respecte cerintele tehnice. Pentru aceasta, apa limpezita se trecea prin liniile de demineralizare, succesiv prin filtrele cationice, filtrul anionic slab bazic si filtrul anionic puternic bazic, apoi prin filtrele de finisare cu pat mixt. Apa rezultata ajungea in rezervoarele de apa adaos 2 x 1.000 mc, de unde era apoi preluata si introdusa in circuitul termomecanic si la statia de producere hidrogen prin electroliza apei.

Analiza apei se făcea de 2 x pe schimb la demineralizare si de 4 x pe schimb la pretratare, cu respectarea frecventei prevazute in prescriptiile energetice.

Regenerarea maselor cationice se făcea cu solutie 8-10 % acid clorhidric, iar regenerarea maselor anionice cu solutie 4-5 % hidroxid de sodiu.

Acidul clorhidric, sub forma de solutie 33 % se aducea in centrala in cisterne CFR, de unde era transvazat, cu ajutorul pompelor, in cisterne metalice verticale, cauciucate interior. Cisternele sunt amplasate in aer liber, pe o platforma protejata antiacid si bordata, prevazuta cu un sistem de colectare a scurgerilor accidentale. Cisternele sunt prevazute si cu instalatie de captare gaze HCl, gaze ce sunt neutralizate cu solutie diluata de hidroxid de sodiu. Din cisterne acidul era preluat cu pompele de transvazare si trimis la statiile de tratare condensat in 3 cisterne verticale, cauciucate interior, cu capacitate de 2 x 7.500 kg si 1 x 2.500 kg. Pentru obtinerea solutiei diluate utilizate la regenerare, se foloseau ejectori care reglau concentratia solutiei la 8-10 % utilizand apa dedurizata. Ejectorii sunt prevazuti cu aparate de masura debit si concentratie.

Hidroxidul de sodiu sub forma de solutie 50 % se aducea in centrala in cisterne CFR, de unde era transvazat, cu ajutorul pompelor, in cisterne metalice verticale, cauciucate interior. Cisternele sunt amplasate in aer liber, pe aceeasi platforma pe care sunt amplasate si cisternele de acid clorhidric, protejata antiacid si bordata, prevazuta cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale. Din cisterne hidroxidul de sodiu era preluat cu pompele de transvazare si trimis la statiile de tratare condensat in 3 cisterne verticale, cauciucate interior, cu capacitate de 2 x 9.500 kg si 1 x 2.500 kg. Pentru obtinerea solutiei diluate utilizate la regenerare, se foloseau ejectori care reglau concentratia solutiei la 4-5 % utilizand apa dedurizata sau demineralizata, in functie de necesitati. Ejectorii sunt prevazuti cu aparate de masura debit si concentratie.

Statia de neutralizare a apelor reziduale de la Statia de Tratare Chimica

Instalatia este compusa din 2 bazine de amestec de 300 m3 fiecare, placate anticoroziv, care lucreaza in serie.

Apele acide de la regenerare si spalare filtre cationice neutralizeaza aproape in intregime apele alcaline rezultate de la regenerarea si spalarea filtrelor anionice. Avand in vedere cantitatea mare de apa folosita la spalarile finale si pentru punerea in functiune a liniilor de demineralizare si a filtrelor cu pat mixt, apa care rezulta de la neutralizare avea un caracter slab alcalin.

Apa neutralizata partial era transportata la statia de pompe Bagger si era utilizata pentru transportul hidraulic al zgurii si cenusii la depozit.

Gospodaria reactivilor chimici

Reactivii chimici din S ELECTROCENTRALE DEVA SA au fost utilizati pentru obtinerea apei demineralizate utilizate pentru adaos in circuitul termic, pentru obtinerea apei dedurizate utilizate pentru adaos in circuitul de termoficare, precum si pentru conditionarea apei de alimentare si a condensatului de baza treapta II din circuitul termomecanic. In procesul tehnologic au fost utilizati urmatorii reactivi chimici: acid clorhidric, hidroxid de sodiu, clorura ferica, oxidul de calciu (var nestins), clorura de sodiu, hidrat de hidrazina si amoniac.

- Acid clorhidric

Acidul clorhidric solutie 33 % se utiliza la regenerarea maselor ionice de tip cationit din filtrele cationice ale liniilor de demineralizare si a masei cationice din filtrele cu pat mixt, din statia de tratare chimica a apei si din statiile de tratare condensat.

Acidul clorhidric, sub forma de solutie 33 % se aducea în Centrala Mintia în cisterne CFR, de unde era transvazat, cu ajutorul pompelor, in cisterne metalice verticale, cauciucate interior, in nuar de 5 buc. a 40 mc (46 t) si 1 buc. a  60 mc (66 t). Cisternele sunt amplasate in aer liber, pe o platforma protejata antiacid si bordata, prevazuta cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale. Cisternele sunt prevazute si cu instalatie de captare gaze HCl, gaze ce au fost neutralizate cu solutie diluata de hidroxid de sodiu.

La data dezmembrării/dezafectării cisternelor metalice verticale, sunt goale, se vor preda unor firme autorizate, fiind luate măsuri de spălare/neutralizare.

- Hidroxid de sodiu

Hidroxidul  de sodiu solutie 50 % se utiliza la regenerarea maselor ionice de tip anionit din filtrele anionice ale liniilor de demineralizare si a masei anionice din filtrele cu pat mixt, din statia de tratare chimica a apei si din statiile de tratare condensat.

Hidroxidul de sodiu, sub forma de solutie 50 % se aducea în centrala în cisterne CFR, de unde era transvazat, cu ajutorul pompelor, in cisterne metalice verticale, cauciucate interior, in numar de 4 buc. a 40 mc (60 t) si 2 buc. a 60 mc (90 t). Cisternele sunt amplasate in aer liber, pe aceeasi platforma pe care sunt amplasate si cisternele de acid clorhidric, protejata antiacid si bordata, prevazuta cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale.

La data dezmembrării/dezafectării cisternelor metalice verticale, sunt goale, se vor preda unor firme autorizate, fiind luate măsuri de spălare/neutralizare.

- Clorura ferica

Clorura ferica se utiliza ca si coagulant in procesul de pretratare prin coagulare a apei brute. Clorura ferica de concentratie 44 % se aduce in centrala cu mijloace de transport auto, in butoaie PVC de 200 litri, de unde este transvazata cu ajutorul unei pompe de butoi intr-un vas de consum metalic, inchis, vertical, cauciucat interior, cu o capacitate de 865 litri.Vasul de consum este amplasat in interiorul statiei de tratare chimica a apei, intr-o sala special amenajata, protejata anticoroziv.

La data dezmembrării/dezafectării cisternelor metalice verticale, acestea sunt goale, se vor preda unor firme autorizate, fiind luate măsuri de spălare/neutralizare.

- Oxidul de calciu (var nestins)

Varul se utiliza, sub farma de lapte de var (hidroxid de calciu), pentru pretratarea apei brute prin coagulare-decarbonatare. Se aducea in centrala cu mijloace de transport auto si se depozita in gospodaria de var, de altfel, se si obtine laptele de var prin reactia varului nestins cu apa.

Pe amplasament nu mai există cantități de var.

- Clorura de sodiu

Clorura de sodiu se folosea la regenerarea maselor ionice din filtrele Na-cationice utilizate la obtinerea apei dedurizate pentru adaos in circuitul de termoficare. Clorura de sodiu se aducea în Centrala Mintia in vagoane CFR, ca si bulgari, de unde se descarca in cuva de dizolvare pentru preparare saramura, unde se si pastreaza sub forma de solutie concentrata.

În prezent pe amplasament nu mai sunt stocate cantități de clorură de sodiu bulgări.

- Hidrat de hidrazina

Hidratul de hidrazina se folosea, impreuna cu amoniacul, la conditionarea apei de alimentare a cazanelor. Hidratul de hidrazina se aducea in Centrala Mintia sub forma de solutie 24 % în butoaie PVC de 60 ... 200 litri, cu mijloace auto special amenajate si se depozita in butoaiele PVC in care a fost aprovizionata, intr-o magazie speciala, acoperita. La sectia chimica se depozita doar 600 litri, intr-un rezervor metalic, inchis, vertical, cauciucat interior, amplasat intr-o incapere special amenajata. Descarcarea butoaielor PVC se făcea cu o pompa de butoi.

În prezent pe amplasament nu mai sunt stocate cantități de hidrat de hidrazină.

- Amoniac

Amoniacul se folosea la conditionarea apei de alimentare a cazanelor si a acondensatului de baza treapta II. Amoniacul se aduce in centrala sub forma de solutie 24 % in butoaie PVC de 60 ... 200 litri, cu mijloace auto special amenajate si se depoziteaza in butoaie PVC in care a fost aprovizionat, intr-o magazie speciala, acoperita. La sectia chimica se depoziteaza doar 600 litri, intr-un rezervor metalic, inchis, vertical, cauciucat interior, amplasat intr-o incapere special amenajata, alta decat cea de depozitare a hidratului de hidrazina. Descarcarea butoaielor PVC se făcea cu o pompa de butoi.

În prezent pe amplasament nu mai sunt stocate cantități de amoniac.

- Acetilena

Acetilena se utiliza la sudura oxiacetilenica. Aprovizionarea se făcea în recipiente (tuburi de otel) sub presiune, transportul efectuand-se cu mijloc auto.

Depozitarea se facea intr-o magazie special amenajata separata de magazia unde se depoziteaza oxigenul.

În prezent pe amplasament nu mai sunt stocate tuburi de acetilenă.

Îndeplinirea obligațiilor de mediu

În anul 2021 s-a întocmit „Bilanț de mediu nivel I și II; Raport la bilantul de mediu nivel I și II pentru Sucursala Electrocentrale Deva”, fiind emise de către APM Hunedoara obligațiile de mediu (Adresa nr. 10200/AAA/07.03.2022).

| Domeniul | Obligațiile de mediu | Măsuri |
| --- | --- | --- |
| Poluarea solului și a apelor subterane | Valorificarea internă a cărbunelui existent pe amplasament | În prezent, pe amplasament nu mai există stocuri de cărbune, silozurile sunt goale, poate exista praf de cărbune pe benzile transportoare L = 1825m |
|  | Gestionarea în condiții de siguranță a substanțelor/preparatelor chimice periculoase existente pe amplasament | S-au predat la SE Paroseni: - cu PV din 01.04.2022: 1.500 kg leșie sodă și 200 l hidrazină - cu PV 01.04.2022: 600 kg leșie sodă - cu PV din 02.04.2022: 1.000 kg leșie sodă - cu PV din 04.04.2022: 1.500 kg leșie sodă - cu PV din 05.05.2022: 220 l hidrazină și 1.600 kg leșie sodă - cu PV din 10.05.2022: 1.800 kg leșie sodă - cu PV din 24.05.2022: 1.800 kg leșie sodă și 200 kg amoniac 24% - cu PV 28.07.2022: 1.800 kg leșie sodă și motor de 55 kW - cu PV din 09.06.2022: 1.800 kg leșie sodă - cu PV din 09.06.2022: 11.400 l acid clorhidric - cu PV din 23.06.2022: 1.800 kg leșie sodă - cu PV din 27.06.2022: 300 kg leșie sodă și 200 l amoniac - cu PV din 14.09.2022: 1.300 kg leșie sodă Total leșie sodă: 15.630 kg Total hidrazină: 620 l Total acid clorhidric: 11.400 l Total amoniac: 200 l |
|  | Monitorizarea calității solului din incintă | -Buletin analiză nr. 169/07.02.2022 -Raport de încercare nr. 245/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 246/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 247/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 248/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 249/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 250/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 251/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 252/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 253/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 254/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 255/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 256/15.06.2022 -Raport de încercare nr. 455/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 456/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 457/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 458/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 459/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 460/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 461/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 462/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 463/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 464/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 465/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 466/26.09.2022 -Raport de încercare nr. 600/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 601/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 602/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 603/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 604/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 605/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 606/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 607/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 608/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 609/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 610/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 611/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 65/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 66/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 67/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 68/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 69/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 70/04.04.2023 |
|  | Monitorizarea calității apelor subterane din puțurile piezometrice situate în incintă | -Raport de încercare nr. 128/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 129/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 130/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 131/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 132/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 133/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 134/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 135/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 136/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 137/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 138/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 139/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 140/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 141/15.04.2022 -Raport de încercare nr. 229/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 230/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 231/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 232/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 233/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 234/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 235/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 236/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 237/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 238/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 239/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 240/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 241/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 242/14.06.2022 -Raport de încercare nr. 441/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 442/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 443/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 444/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 445/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 446/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 447/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 448/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 449/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 450/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 451/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 452/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 453/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 454/23.09.2022 -Raport de încercare nr. 586/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 587/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 588/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 589/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 590/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 591/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 592/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 593/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 594/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 595/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 596/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 597/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 598/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 599/12.12.2022 -Raport de încercare nr. 51/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 52/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 53/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 54/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 55/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 56/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 57/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 58/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 59/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 60/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 61/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 62/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 63/04.04.2023 -Raport de încercare nr. 64/04.04.2023 |

În perioada 2022-2023, conform rapoartelor de încercare întocmite de către Laboratorul de monitorizare a factorilor de mediu Petroșani, toți parametri determinați se încadrează în valorile limită admisibile.

În prezent, în laboratorul de analize chimice de la stația de tratare apă de adaos sunt depozitate următoarele substanțe chimice:

| Nr. crt. | Substanță | Unitate de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH test | buc | 1 |
| 2 | Nitrit test | buc | 2 |
| 3 | Sulfat test | buc | 7 |
| 4 | Amoniu test | buc | 9 |
| 5 | Hexadecan | l | 1 |
| 6 | Decan | l | 2 |
| 7 | Clorură de sodiu | kg | 5 |
| 8 | Dicromat de potasiu | kg | 3 |
| 9 | Acid boric | kg | 2 |
| 10 | Clorură de amoniu | kg | 13,2 |
| 11 | Acetat de sodiu cristalizat | kg | 7 |
| 12 | Acetat de sodiu | kg | 6,750 |
| 13 | Clorură de bariu | kg | 5 |
| 14 | Acid ascorbic | kg | 1,250 |
| 15 | Iodură de potasiu | kg | 2,5 |
| 16 | Soluție etalon de siliciu | l | 0,5 |
| 17 | Soluție etalon de aluminiu | l | 2 |
| 18 | Pyrogallol | gr | 250 |
| 19 | Hidrogen peroxid | l | 7 |
| 20 | Hidroxid de amoniu | l | 2 |
| 21 | Dilisopropilamină | l | 1 |
| 22 | Molibdat de amoniu | kg | 6 |
| 23 | Tetrahidrat de amoniu | kg | 2 |
| 24 | Hidroxid metilaminosulfat | kg | 7,5 |
| 25 | Hepatomolibdat de amoniu | kg | 1 |
| 26 | Acid acisalicilic | kg | 1 |
| 27 | Acid oxalic | kg | 3 |
| 28 | NHexan | l | 3 |
| 29 | Metabisulfit de sodiu | kg | 15 |
| 30 | Clorură de potasiu | kg | 1 |
| 31 | Hidroxid de potasiu | kg | 4,3 |
| 32 | Acid clorhidric 0,5%N | l | 5 |
| 33 | Cromat de potasiu | kg | 1,5 |
| 34 | Fenolftaleină | kg | 1,4 |
| 35 | O_Fenantrolină | kg | 0,4 |
| 36 | Acid Solfosalicilic | kg | 0,4 |
| 37 | Soluție de calibrat | buc | 2 |
| 38 | Acid hidrofloric | l | 0,250 |
| 39 | Soluție de bromat | cutii | 1 |
| 40 | Acid acetic | l | 1 |
| 41 | Diverse soluții de etalonare aparatură | l | 10 |
| 42 | Clorură de calciu | kg | 1 |
| 43 | Hidroxid de sodiu | kg | 0,5 |
| 44 | Bicromat de potasiu | kg | 1,5 |
| 45 | Metilorange | gr | 100 |
| 46 | DL_Camphor | kg | 0,5 |
| 47 | Cromat de potasiu | gr | 100 |
| 48 | Zinc | gr | 100 |
| 49 | Acid sulfuric | l | 1,5 |
| 50 | Acid clorhidric 37% | l | 0,5 |
| 51 | Carbonat de sodiu | kg | 1 |
| 52 | Alkalibau | gr | 300 |
| 53 | Neptano | ml | 500 |
| 54 | Clorură de acetan 4-6% | l | 2 |
| 55 | Carbonat de sodiu cristalizat | kg | 0,5 |
| 56 | Acid sulfuric 96% | l | 2 |
| 57 | Toluen | l | 2 |
| 58 | Mercur | gr | 250 |
| 59 | Acid clorhidric 37% | l | 1 |
| 60 | Acetonă P1 | l | 3 |
| 61 | Acetonă 99,9% | l | 3 |
| 62 | NH4 soluție 25% | l | 3 |
| 63 | Acid tioglicolic | l | 17 |
| 64 | Acid salicilic | l | 1 |
| 65 | Acid boric | l | 1 |
| 66 | Acid hidrocloric | l | 4 |
| 67 | Acetat de sodiu trihidrate | l | 3 |
| 68 | Bufer | buc | 4 |
| 69 | Amoniu tehnic | cutii | 2 |
| 70 | Acid azotic | l | 4 |
| 71 | Barium cloride trihidate | kg | 3 |
| 72 | Clorură de amoniu | kg | 4 |
| 73 | Cloroforiu 950 ml | buc | 4 |
| 74 | Disodium tetraborat | kg | 4 |
| 75 | Metilaminobenzaldehyde | kg | 5 |
| 76 | Dicloretan | kg | 4 |
| 77 | Glicerină | l | 8 |
| 78 | Glucoză | kg | 1 |
| 79 | Hexametilamină | gr | 500 |
| 80 | N-Hexane | l | 10 |
| 81 | Dicromat de potasiu | l | 9 |
| 82 | Permanganat de potasiu | buc | 6 |
| 83 | Resorcinol | gr | 500 |
| 84 | Pyrogallol | kg | 2,5 |
| 85 | Reactiv HI 93746-01 | buc | 1 |
| 86 | Xilen mestec (2,5 l) | l | 7,5 |
| 87 | Sodă caustică | t | 3 |
| 88 | Amoniac | l | 40 |
| 89 | Hidrazină | l | 40 |
| 90 | Clorură ferică | l | 800 |
| 91 | Var | t | 400 |

Substanțele chimice inventariate mai sus vor fi predate la firme autorizate, în vederea eliberării spațiilor pentru demolare.

Înainte de începerea demolării clădirilor unde sunt depozitate aceste substanțe, spațiile trebuie sa fie libere.

În urma Notificării SEVESO nr. AS12384/1/06.10.2021 înregistrată la Secretaroatul de Risc din cadrul APM Hunedoara cu nr. 8055/07.10.2021, a concluziilor RI întocmit de instituțiile abilitate pe amplasament în data de 26.10.2021 Sucursala Electrocentrale Deva SA este exclusă din inventarul SEVESO începând cu data de 27.10.2021.

Utilități pe amplasament:

1. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă potabilă

Sursa de alimentarea cu apă potabilă a plaformei industriale este reteaua de apă S. APA PROD S.A. Deva, în baza unui Contract de furnizare, încheiat între părți.

Apa a fost utilizată în scop potabil, igenico-sanitar pentru intregul personal de pe platforma industrială, tehnologic la producerea aburului tehnologic necesar circuitului termc al Sucursalei Electrocentrale și la instalația P.S.I.

În prezent pe amplasament se află firma de prestări servici de mentenanță Energetica Tour SRL care are 62 de angajați.

Instalația de captare – branșament la rezervoarele de apă potabilă aparținând S.E. Deva S.A. din reteaua de apă potabilă a S.C. APA PROD S.A. Deva.

Apa captată a fost transportată la S.E. pe două căi, astfel:

- Apa ajungea gravitaţional la un rezervor de înmagazinare, având V = 100 mc în care se facea clorinarea apei cu soluție de hipoclorit de sodiu min. 12,5%. De aici apa este pompată în trei rezervoare de înmagazinare, având V1 = V2 = 320 mc (active) şi V3 = 500 mc (rezervă), de unde ajunge gravitaţional la consumatorii din cadrul S.E.

- staţia de pompare este echipată cu:

- 3 electropompe SADU 80 x 6 a, având caracteristicile Q = 30 mc/h, H = 140 m CA, N = 30 kW;

- 1 hidrofor având caracteristicile: V = 2 mc, Pn = 10 atm

- Apa din rețeaua APA PROD SA era transportată gravitațional la secția chimică, unde era:

    - demineralizată pentru utilizarea la producerea aburului tehnologic necesar în circuitul termic al S.E.

    - dedurizată pentru circuitul de termoficare al orașului

    - utilizată și pentru răcirea agregatelor auxiliare ale grupului energetic nr. 3

Apa captată a fost utilizată și în scop potabil, igienico-sanitar și la instalațiile PSI, fiind inmagazinată  în două rezevoare de 320 mc.

În prezent, pe amplasament se utilizează apă doar în scopuri igienico-sanitare pentru cei 62 angajați ai firmei de mentenanță Energetica Tour SRL.

Alimentarea cu apă industrială

Surse: de suprafață – râul Mureș.

Instalații de captare

Sistemul de captare este alcătuit din:

- regularizare albie râul Mureș

- baraj deversor și priză de captare

- canale de aducțiune a apei reci de la priza de captare la casa sitelor

- casa sitelor și stația de pompare apă rece

- bazine de încărcare

- canale, conducte și bazine pentru circuitele de apă rece și caldă

- stația de pompare apă caldă la turnuri de răcire

- turnuri de răcire

- stația de pompare apă brută pentru stația de tratare chimică

Regularizarea albiei – existența unei albii minore cu secțiunea trapezoidală, plasând priza de captare intr-o convexitate. Taluzurile șenalului au înclinare 1:2 și sunt pereate cu anrocamente pe o lungime de 645m pe malul drept și 850m pe malul stâng. Pe malul stâng sunt executate în amonte protecții de anrocamente pe încă 1358m.

Albia minoră are o lățime medie de 150 m. Albia majoră este delimitată de digurile de apărare împotriva inundațiilor, existente pe ambele maluri, cu deschiderea între axe de 300 m. Digul de pe malul drept se continuă aval de baraj, delimitând zona depozitului de zgură și cenușă.

În aval, protecția taluzurilor digurilor s-a realizat cu pereu din anrocamente. Taluzurile interioare ale digurilor au panta 1 : 2 și sunt înierbate.

Regularizarea aval baraj, având lungimea de 800 m, cuprinde șenalul cu lățimea la bază de 162 m și taluzuri cu panta 1 : 2 pereate cu beton. Taluzurile pereate au lungimea de 220 m pe malul stâng și 130 m pe malul drept. Șenalul aval se evazează cu o platformă de 50,00 m lungime și un dig pe malul drept.

Aceste lucrări vor râmâne pe amplasament chiar dacă o parte din fluxurile tehnologice se demolează/dezafectează, ansamblu acestor lucrări nu poate face obiectul unei dezafectări fără acordul Apelor Române.

Barajul deversor este de tip „baraj mobil cu stavile segment”, având NNR la cota 179,50 m. Este format din:

- deversor tip stăvilar cu 7 deschideri, având lățimea 16,00 m fiecare

- radier cu prag lat

- disipator de energie tip bazin clasic, având lungimea de 14,00 m și grosimea 1,50 m

- rizbermă fixă, având lungimea 15,00 m, formată din blocuri dispuse alternativ în șah

- rizbermă mobilă din anrocamente, având lungimea 12,00 m, realizată în contrapantă de 1 : 4

Echipare baraj:

- 7 stavile segment cu clapetă, având dimensiunile 16,00 x 5,25 m

- 4 elemente de batardou de 16,00 x 1,30 m, prevăzute în amonte

- 4 elemente de batardou de 16,80 x 1,30 m, prevăzute în aval

Priza de apă este amplasată pe malul stâng al râului Mureș, având un front de captare de 42,00 m. Priza este dimensionată pentru Qzi max = 60 mc/s. Partea din aval a prizei este formată din 6 deschideri cu dimensiunile 2,50 x 3,50 m fiecare și care se continuă cu 5 canale de aducțiune aferente grupurilor energetice. Până la stavilele de admisie a apei în canale curgerea apei este cu suprafața liberă, iar după stavilele de admisie curgerea apei se facea sub presiune, în canale acoperite. Echipare priza de apă:

- grătar rar de 42 x 3,00 m, cu lumina între bare de 80,00 mm

- 2 elemente de batardou de 10,50 x 3,40 m

- 2 grătare dese de 10,50 x 4,00 m, cu lumina între bare de 10,00 mm

- 6 vane de închidere a admisiei apei în canale de 2,50 x 3,50 m

- 1 vană de spălare de 2,00 x 1,25 m

- 2 electropalane cu lanțuri și eclise pentru manevrarea elementelor de batardou

- 1 electropalan pentru manevrarea vanelor de admisie

Canalele de aducțiune a apei reci de la priza de captare la casa sitelor

Aducțiunea transportă debitul captat prin două circuite independente, corespunzătoare celor două etape de dezvoltare a centralei (respectiv 3 canale, L = 392 m – pentru etapa I și 2 canale, L = 435 m – pentru etapa II). Fiecare circuit este format din canale închise de 3,50 x 2,50 m, dimensionate pentru Q = 10 mc/s fiecare. Canalele se racordează la capătul amonte cu priza de captare, iar la capătul aval cu bazinul de racord de la casa sitelor.

Pentru împiedicarea formării zaiului la nodul de captare a apei în perioadele de iarnă și pentru completarea necesarului de apă în perioadele deficitare sunt prevăzute 2 canale având dimensiunile 2 x 2,50 m, L = 150 m care se continuă cu un canal având dimensiunile 2,50 x 2,50 m, L = 480 m care transportă apa caldă de la condensatorii grupurilor energetice 2 și 3 la acumularea formată în amonte de baraj.

Casa sitelor și stația de pompe apă rece

Este o construcție alcătuită din:

- Cuvă subterană în care sunt instalate următoarele:

    - 8 site rotative

    - 2 electropompe de circulație (nr. 1 și nr. 2) având caracteristicile Q = 9360 – 13680 mc/h, H = 7,1 – 11,6 mCA

    - 4 site rotative, având Q = 4,5 mc/s fiecare

    - 4 pompe de circulație (nr. 9, 10, 11, 12) având caracteristicile Q = 14800 mc/h,      H = 12,5 mCA fiecare

    - 2 pompe de drenaj cu autoamorsare având caracteristicile Q = 50 mc/h, H = 20,00 m fiecare – pentru evacuarea apelor uzate provenite de la spălarea filtrelor

    - 2 batardouri cu role 35 x 35 (pentru 12 nișe) acționate de un electropalan

    - 2 batardouri 2,7 x 2,7  (pentru 8 nișe) acționatede un electropalan

    - 2 batardouri cu etanșare metalică 1,87 x 2,7 (pentru 2 nișe) acționate de un electropalan

    - 2 batardouri 2,6 x 1,75 (pentru 8 nișe) acționate de un electropalan

- Construcția supraterană, în care este montat echipamentul uscat

Bazinele de încărcare

- unul având H = 14,00 m, pentru pompele de circulație ale grupurilor 5, 6

- unul având H = 8,00 m, pentru pompele de circulație ale grupurilor 2, 3, 4, bazin care nu se mai exploatează, pompele de circulație refulând apa pe circuitul direct către condensatoare.

Canale, conducte și bazine pentru circuitele de apă rece și caldă

Transportul apei de răcire de la stația de pompe apă rece la condensatorii turbinelor și la ceilalți schimbători de căldură din sala mașinilor se realizează prin 12 conducte din beton Dn 1600 mm, dimensionate pentru Q = 3,79 mc/s.

Transportul apei de răcire de la cele două turnuri de răcire la bazinul de comutare se realizează printr-un canal trapezoidal deschis pereat, cu secțiune variabilă, dimensionat pentru Q = 8,25 – 16,5 mc/s.

Racordul între bazinul de comutare și bazinele casei de site se realizează prin 4 canale deschise din beton, având dimensiunile 1,60 x 2,00 m.

Evacuarea apei calde se realizează prin 6 canale închise din beton având dimensiunile 2,00 x 2,70 m, iar după subtraversarea liniei CF printr-un canal trapezoidal cu L = 300 m. La capătul aval există un bazin de racord de unde apa poate fi direcționată spre:

- stația de pompare apă caldă la turnurile de răcire

- râul Mureș prin trecerea prealabilă printr-o MHC

Stația de pompe apă caldă la turnuri este echipată cu:

- 4 grătare dese

- 2 batardouri cu dublă etanșare (pentru 8 nișe)

- 2 batardouri 3,5 x 3,5/3 (pentru 4 nișe)

- 3 pompe axiale, având caracteristicile Q = 4,1 – 4,7 mc/s, H = 15 – 11m, acționate de 4 electromotoare

- 1 pompă cu debit variabil având Q = 6000 – 20000 mc/h

- 4 robinete cu sertar și corp plat Dn 1200/Pn 2,5

- 4 electropompe de golire a camerelor de aspirație

- 1 mașină de curățat grătare

Turnurile de răcire (2 bucăți) sunt de tip umed, cu tiraj natural, în contracurent și au înălțimea de 88,25m.

Stația de pompe apă brută  - rezervă

Este echipată cu:

- 3 electropompe, având caracteristicile Q = 560 mc/h, H = 50 mCA

- 1 eletropompă, având caracteristicile Q = 360 mc/h, H = 65 mCA

De aici, apa era refulată prin două conducte Dn 300 mm către secția „Chimică”.

2. Evacuarea apelor uzate

Sistemul de canalizare la S ELECTROCENTRALE DEVA SA este separativ, colectarea si evacuarea apelor tehnologice si de ploaie se face printr-o retea separata de reteaua de colectare si evacuare a apelor menajere.

Evacuarea apelor uzate in emisar, raul Mures, se realizeaza prin trei guri de descarcare, astfel:

- GV1: este gura de evacuare amplasata amonte de barajul de priza. Prin GV1 se evacueaza apa calda provenita de la racirea condensatorilor grupurilor energetice  2 si 3 în perioada de iarna, utilizate pentru dezghetarea stavilelor de la baraj.

Prin GV1 începând cu 5 martie 2021 nu se mai evacuează ape uzate.

În perioada de demolare construcții de pe amplasament pe GV1 nu se vor evacua ape uzate.

- GV2: este gura de evacuare amplasata aval de barajul de priza. Prin GV 2 se evacueaza:

- apele uzate fecaloid-menajere, epurate in doua decantoare Imhoff de 500 LE, avand caracteristicile D = 5 m, H = 6,15 m.

- apele uzate tehnologice din circuitul de racire agregate auxiliare

- apele pluviale colectate de pe platforma SE

- apele conventional curate provenite din drenajele din incinta SE

Prin GV2 începând cu 5 martie 2021 se evacuează ape uzate fecaloid menajere de la corpul administrativ și ape pluviale provenite de pe incintă.

În perioada de demolare construcții de pe amplasament se evacuează ape uzate fecaloid menajere de la corpul administrativ, de la punctul organizării de șantier privind demolarea clădirilor și ape pluviale provenite de pe incintă.

- GV3: este gura de evacuare amplasata aval de GV2 si este gura principala de evacuare. Prin GV3 se evacuau apele uzate tehnologice de racire provenite de la condensatorii turbinelor.

Prin GV3 începând cu 5 martie 2021 nu se mai evacuează ape uzate.

În perioada de demolare construcții de pe amplasament pe GV3 nu se vor evacua ape uzate.

3. Clădiri industriale existente

Clădirile şi construcţiile speciale de suprafaţă incluse în listele de mijloace fixe existente intrate în patrimoniul cumpărătorului MASS GLOBAL ENERGY ROM sunt amplasate Incinta Principală Mintia.

Conform HG 2139/2004 privind aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normate de funcționare a mijloacelor fixe, lista Construcțiilor din Grupa I, de la Mintia se prezintă astfel:

| Nr. crt. | NrInventar | Denumire cladire |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100010137 | STATIE ELECTRICA 0,4KV.POMPE BAGGER uzinal |
| 2 | 100010138 | CLADIRE SALA INSTRUCTAJ (63472 – C16) |
| 3 | 100010139 | CLADIRE CULBUTOR |
| 4 | 100010140 | CASA POARTA |
| 5 | 100010141 | CASA POARTA DEPOZIT |
| 6 | 100010142 | ANEXE CANTINA |
| 7 | 100010143 | CABINA ACARI |
| 8 | 100010144 | CABINE ANTIFONICE DIN ALUMINIU |
| 9 | 100010145 | CABINE ANTIFONICE DIN ALUMINIU |
| 10 | 100010146 | CABINE ANTIFONICE DIN ALUMINIU |
| 11 | 100010147 | CABINE ANTIFONICE DIN ALUMINIU |
| 12 | 100010148 | CABINE ANTIFONICE DIN ALUMINIU |
| 13 | 100010149 | CABINE ANTIFONICE DIN ALUMINIU |
| 14 | 100010150 | CABINE ANTIFONICE DIN ALUMINIU |
| 15 | 100010151 | CABINE ANTIFONICE DIN ALUMINIU |
| 16 | 100010152 | CABINĂ CLIMATIZATĂ ŞI IZOLATĂ FONIC(AP. CLIM. TIP AC AYRKOOL MODEL G+INWG009) |
| 17 | 100010157 | BLOC DE LOCUINTE NR.1,ap5/3 |
| 18 | 100010158 | BLOC DE LOCUINTE NR.1 ap.29/3 |
| 19 | 100010160 | BLOC DE LOCUINTE NR.1,ap.34/5 |
| 20 | 100010162 | BLOC DE LOCUINTE NR 2 STR.PIETROASA NR.23,ap19/2 |
| 21 | 100010166 | BLOC DE LOCUINTE NR 3 STR.EMINESCU,ap26/1 |
| 22 | 100010168 | BLOC DE LOCUINTE NR 3 STR.EMINESCU,ap56/1 |
| 23 | 100010169 | CABINĂ CLIMATIZATĂ ŞI IZOLATĂ FONIC(AP. CLIM. UE:JAAOWAB2064530002749;UI JAAOGBB2064552004333 |
| 24 | 100010170 | CABINĂ CLIMATIZATĂ ŞI IZOLATĂ FONIC(AP. CLIM. UE:JAAOWAB2064530007148;UI JAAOGBB2064532005075 |
| 25 | 100010171 | CABINĂ CLIMATIZATĂ ŞI IZOLATĂ FONIC(AP. CLIM. UE:JAAOWAB2064530002727;UI JAAOGBB2064532004243 |
| 26 | 100010174 | CONTAINER VESTIAR 6140*2400*2680 |
| 27 | 110010126 | CABINA COMANDA INSTALATIE PSI BENZI 16-16 A |
| 28 | 110010127 | CABINA COMANDA INSTALATIE PSI BENZI 26-26A |
| 29 | 110010132 | STATIA DE CLORINARE |
| 30 | 110010135 | CLADIRE STATIE ELECTRICA PT.INST.DE CAPTARE CENUSA |
| 31 | 111110002 | CLADIRE CONCASOARE ST.COMBUST |
| 32 | 111110008 | CLADIRE PT.ST.DE ELECTROFILTRE |
| 33 | 111110009 | CLADIRE ST.TRATAREA APA DE ADAUS (63472 – C13) |
| 34 | 111110011 | CLADIRE CENTRALĂ TERMICA DE PORNIRE |
| 35 | 111110012 | CLADIRE CENTRALA TERMOELECTRICA |
| 36 | 111110013 | CLADIRE ST.POMPE ULEI VENTIL.GAZE |
| 37 | 111110014 | CLADIRE COMPRESOARE UZ GENERAL |
| 38 | 111110015 | CLADIRE CASA POMPE DISC. |
| 39 | 111110019 | CLADIRE DEPOZITE ECHIPAMENT NR.2 |
| 40 | 111110020 | CLADIRE DEPOZITE ECHIPAMENT NR.3 |
| 41 | 111110022 | CLADIRE CAMERA DE COMBUSTIBIL (63472-C42) |
| 42 | 111110023 | CLADIRE ADAPOSTIRE ELECTROMAGNETI |
| 43 | 111110024 | CLADIRE POMPE BARAGIST |
| 44 | 111110027 | CLADIRE PT.ST.ELECTRICA DE LA ELECTROFILTRE |
| 45 | 111110028 | CLADIRE PT.POMPE ULEI VENTILATOR GAZE |
| 46 | 111110029 | CLADIRE ST POMPE ULEI VENTILATOR GAZE |
| 47 | 111110033 | PICHET DE INCENDIU (63472- C15) |
| 48 | 111110034 | GRUP POARTA SI PAZA |
| 49 | 111110035 | GRUP ACETILENA SI OXIGEN (63472 – C39) |
| 50 | 111110039 | CLADIRE PT.STATIE DE PACURA SI ULEIURI (63472- C21) |
| 51 | 111110040 | DEPOZIT PT.LUBREFIANTI (63472- C20) |
| 52 | 111110041 | CLADIRE PT.STATIA DE ELECTROLIZA |
| 53 | 111110043 | CLADIRE ST.POMPE ULEI VENTILATOARE GAZE |
| 54 | 111110044 | CLADIRE ATELIER SALA TURBINELOR |
| 55 | 111110046 | CABINA DE ASTEPTARE PT.CALATORI |
| 56 | 111110047 | STATIE POMPE DRENAJ CARBUNE (63472- C18) |
| 57 | 111110048 | CLADIRE CABINA ACARI |
| 58 | 111110049 | CLADIRE STATIEI DE CLORINAREA APEI |
| 59 | 111110050 | CLADIRE CORP ANEXA |
| 60 | 111110051 | CLADIRE CORP COMASAT ATELIERE MAGAZII (63472-C46) |
| 61 | 111110053 | REMIZA DE BULDOZERE |
| 62 | 111110054 | REMIZA DE LOCOMOTIVE (63472 – C8) |
| 63 | 111110055 | CLADIRE CANTINA |
| 64 | 111110064 | CLADIRE STATIE POMPE MINTIA |
| 65 | 111110065 | CENTRALA HIDROELECTRICA FARA ACUMULARE CU DEBIT |
| 66 | 111110066 | CLADIRE STATIE POMPE APA POTABILA SI DE INCENDIU |
| 67 | 111110068 | CLADIRE ELECTROFILTRE GR 5 |
| 68 | 111110069 | CLADIRE POMPE BAGGER GRUP 5 |
| 69 | 111110070 | CLADIRE STATIE POMPE ULEI VGA |
| 70 | 111110072 | CLADIRE ELECTROFILTRE |
| 71 | 111110076 | CLADIRE ADM.ANEXE PICHET DE INCENDIU ( 63472 – C19) |
| 72 | 111110077 | CLADIRE POMPE BAGGER TREAPTA A-2-A |
| 73 | 111110078 | CLADIRE STATIE ELECTRICA 6 KV |
| 74 | 111110079 | CLADIRE STATIE 6KV PTR TERMOF |
| 75 | 111110084 | ATELIER REPARATII IZOLATII( CLADIRE STATIE KV) |
| 76 | 111110085 | CLADIRE STATIE POMPE APA CALDA TURN RACIRE |
| 77 | 111110086 | CABINA TABLOU ELECTRIC |
| 78 | 111110088 | CLADIRE ATELIER REPARATII HIDRO |
| 79 | 111110089 | CLADIRE ATELIER REPARATII COMBUSTIBIL (63472 -C49) |
| 80 | 111110090 | CLADIRE STATIE POMPE DIN CARAMIDA-BETON ARMAT |
| 81 | 111110091 | TURN DE CAPAT NR 2 |
| 82 | 111110092 | CLADIRE STATIE DE CONCASARE (63472 – C17) |
| 83 | 111110093 | CLADIRE GRUP DISEL NR 3 |
| 84 | 111110094 | CLADIRE STATIE OXIGEN BARACA ADAPOSTIRE MASINI INB |
| 85 | 111110095 | CLADIRE GRUP SOCIAL SI VESTIAR PT.PERSONAL CULBUTOR |
| 86 | 111110096 | CLADIRE STATIE COMPRESOARE |
| 87 | 111110097 | CABINA PENTRU PERSONAL STATIA DE INCARCARE CU GAZ |
| 88 | 111110101 | CLADIRE ATELIER INSTALATORI |
| 89 | 111110104 | CLADIRE GOSPODARIE DULGHERI |
| 90 | 111110105 | CLADIRE PUNCT TERMIC |
| 91 | 111110107 | CABINA DIN ZIDARIE PENTRU PERSONAL DE EXPLOATARE |
| 92 | 111110108 | CABINA DIN ZIDARIE PENTRU PERSONAL DE EXPLOATARE |
| 93 | 111110109 | CABINA METALICA PENTRU PERSONAL DE EXPLOATARE |
| 94 | 111110110 | CABINA METALICA PENTRU PERSONAL DE EXPLOATARE |
| 95 | 111110117 | CLADIRE PENTRU ADAPOST LOCOMOTIVE |
| 96 | 111110118 | CLADIRE VESTIARE FLUX II |
| 97 | 111110119 | SOPRON METALIC 21X7,7X4 M |
| 98 | 111110120 | SOPRON METALIC 21X7,7X4 M |
| 99 | 111110221 | CLADIRE GARAJ AUTO |
| 100 | 111110226 | CLADIRE PUNCT TERMIC NR.39 |
| 101 | 112210337 | MAGISTRALA TERMOFICARE |
| 102 | 100010172 | DEPOZIT DE ZGURĂ ȘI CENUȘĂ ȘI PRODUSE DE DESULFURARE |
| 103 | 100010173 | CONDUCTE DE ZGURĂ ȘI CENUȘĂ ȘI PRODUSE DE DESULFURARE |
| 104 | 110010128 | RACORD 0,4 KV CABINE COM.PSI BENZI 16-16A;26-26A |
| 105 | 110010130 | RAMPA CU CANAL PENTRU BULDOZERE |
| 106 | 110010131 | CONDUCTA PENTRU ALIMENTARE CU APA DEVA-MINTIA |
| 107 | 110010133 | STATIA DE CLORINARE-RACORD DE GAZ METAN DE 1 1/2' |
| 108 | 110010134 | STATIA DE CLORINARE-DRUMURI SI PLATFORME |
| 109 | 110010136 | RETEA DE ALIM CU EE 6KV A ST POMPE CIRC APA RECE A |
| 110 | 112210002 | REZERVOR CILINDRIC PT.MOTORINA 5000L ( 62472- C42) |
| 111 | 112210030 | BAZIN DE NEUTRALIZARE A APEI TEHNOLOGICE (62472 – C13) |
| 112 | 112210031 | PLATFORMA PT.REZERVOARE DEPOZITARE REACTIVI (62472 – C13) |
| 113 | 112210032 | PLATFORMA REZERVOARELOR SI DECANTOARELOR (62472 – C13) |
| 114 | 112210033 | COS DE FUM NR.1 |
| 115 | 112210042 | ESTACADA DE CONDUCTE IN INCINTA |
| 116 | 112210043 | BARAJ DE PRIZA |
| 117 | 112210044 | DEVERSOR DE DESCARCARE |
| 118 | 112210045 | DISIPATOR DE ENERG. |
| 119 | 112210046 | DIGURI DE ANROCAMENTE |
| 120 | 112210047 | DIGURI DE ANROCAMENTE |
| 121 | 112210048 | DIGURI DE PROTECTIE DIN PAMINT |
| 122 | 112210049 | DIGURI DE PROTECTIE DIN PAMINT |
| 123 | 112210050 | PEREU DIN ANROCAMENTE |
| 124 | 112210051 | PEREU DIN BETON |
| 125 | 112210052 | PEREU DIN BETON |
| 126 | 112210053 | ZID RACORD |
| 127 | 112210054 | ZID RACORD |
| 128 | 112210055 | ZID SPRIJIN |
| 129 | 112210056 | CANALE ADUCTIUNE |
| 130 | 112210057 | CANALE ADUCTIUNE |
| 131 | 112210058 | CANALE ADUCTIUNE |
| 132 | 112210059 | UVRAJ RACORD |
| 133 | 112210060 | CONDUCTE APA RECE |
| 134 | 112210061 | CONDUCTE DE APA RECE |
| 135 | 112210062 | CANALE DE EVACUARE APA CALDA IN AMONTE DE BARAJ |
| 136 | 112210063 | CONDUCTE TEHNOLOGICE GRUP 1 |
| 137 | 112210064 | CONDUCTE TRANSPORT GAZE |
| 138 | 112210065 | CONDUCTE TRANSPORT GAZE |
| 139 | 112210066 | CAI FERATE IN INCINTA |
| 140 | 112210082 | TUNELE PT CABLE |
| 141 | 112210085 | RETEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE 6KV |
| 142 | 112210086 | RETEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE 6KV |
| 143 | 112210087 | RETEA DE ALIMENTARE DISTRIB. DE 0,4KV |
| 144 | 112210088 | RETELE DE ALIM 0,4KV |
| 145 | 112210090 | RETEA DE ILUMINAT SUB.1KV |
| 146 | 112210108 | PODETE LA LINIA DE GARAJ |
| 147 | 112210111 | PLATFORMA BETONATA DE ECHIPAMENTE (62472 -C12) |
| 148 | 112210112 | DRUM DEPOZIT ECHIPAMENT |
| 149 | 112210113 | IMPREJMUIRE DEPOZIT ECHIPAMENT |
| 150 | 112210114 | RAMPA DESCARCARE DEPOZIT ECHIPAMENT |
| 151 | 112210115 | CAI DE RULARE MACARA |
| 152 | 112210117 | PLATFORMA PT DEPOZITUL DE CARBUNE (62472 - C17) |
| 153 | 112210119 | CANALE ACOPERITE PT.EVACUAREA APELOR |
| 154 | 112210120 | ESTACADA BENZILOR NR.16 (62472 – C17) |
| 155 | 112210121 | DRUMURI DEPOZ.CARBUNE |
| 156 | 112210132 | RETEA DE DISTRIBUTIE 6KV COND.AL. |
| 157 | 112210133 | RETEA ALIM. 0,4KV COND.AL |
| 158 | 112210134 | RETEA ALIM 0,4KV COND.AL. |
| 159 | 112210138 | CABLURI PT.CIRCUITE SECUNDARE CU+AL |
| 160 | 112210140 | CANALE GAZE ARSE |
| 161 | 112210141 | CANALE GAZE ARSE |
| 162 | 112210142 | CONDUCTE APA DULCE |
| 163 | 112210143 | CONDUCTE TEHNOLOGICE GRUP.2 |
| 164 | 112210144 | CONDUCTE PT.TRANSPORT GAZE |
| 165 | 112210145 | ESTACADA DE DESCARCARE CARBUNE CF |
| 166 | 112210146 | REZERVOR METALIC 1285KG/BUC |
| 167 | 112210147 | REZERVOR METALIC 1285KG/BUC |
| 168 | 112210148 | CONDUCTE TEHNOLOGICE GRUP 3 |
| 169 | 112210150 | CANALE EVACUARE ZGURA SI CENUSA (62472- C13) |
| 170 | 112210151 | COS FUM NR.2 |
| 171 | 112210152 | CANALE GAZE ARSE |
| 172 | 112210154 | CONDUCTE DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA (62472- C13) |
| 173 | 112210155 | CONDUCTE DE APA RECE |
| 174 | 112210156 | CANALE DE EVAC.APA RECE IN CANAL BARAJ |
| 175 | 112210157 | DEPOZIT DE ZGURA SI CENUSA |
| 176 | 112210162 | RETEA DE DISTRIBUTIE SUBTERANA CIRC.TRIFAZIC |
| 177 | 112210178 | STATIE POMPE DRENAJ (62472- C14) |
| 178 | 112210179 | ADUCTIUNE IN AFARA INCINTEI |
| 179 | 112210180 | CAI DE RULARE PENTRU TRAFO |
| 180 | 112210181 | CONSTRUCTII PT.ST.DE EVACUARE A ZGURII SI CENUSII |
| 181 | 112210182 | CONSTRUCTII PT.CONDUCTE TEHNOLOGICE IN INCINTA |
| 182 | 112210183 | BAZIN DE NEUTRALIZARE (62472- C13) |
| 183 | 112210184 | RETEA DE ALIMENTARE CU CALDURA IN CLADIRILE DIN IN |
| 184 | 112210187 | LINII RACORD CF LA CT DEVA |
| 185 | 112210188 | RAMPA DE DESCARCARE PACURA (63472 -C14) |
| 186 | 112210189 | RETEA DE DISTRIBUTIE 0,4 KV |
| 187 | 112210190 | REZERVOR DE PACURA 2500 MC (63472 -C14) |
| 188 | 112210191 | RAMPA DE DESCARCARE ULEI (63472 – C21) |
| 189 | 112210192 | REZERVOARE PT.ULEI 100 MC (63472 – C21) |
| 190 | 112210193 | CONDUCTE TEHNOLOGICE GRUP NR 4 |
| 191 | 112210203 | RETEA DE DISTRIBUTIE CC SUBTERANA IN CANALIZARE |
| 192 | 112210204 | RETEA DE ALIMENTARE 0,4 KV |
| 193 | 112210205 | RETEA DE ALIMENTARE 0,4 KV |
| 194 | 112210206 | RETEA PT.CIRCUIT SECUNDAR IN CANAL DE PROTECTIE |
| 195 | 112210207 | RETEA PT.CIRCUIT SECUNDAR IN TUNEL CABLE |
| 196 | 112210208 | RETEA DE ILUMINAT DE SIGURANTA SUB 1KV IN CANALIZA |
| 197 | 112210209 | PLATFORMA SPATE CAZAN |
| 198 | 112210215 | DREN STATIE DESCARCARE CARBUNE |
| 199 | 112210216 | CANAL COLECTOR DE PE VERSANTI |
| 200 | 112210217 | DRUM ACCES CANAL COLECTOR |
| 201 | 112210218 | IMPEJ.PARTI ACCES TERITORIUL CENTRALEI |
| 202 | 112210219 | CAMERE DE LINISTIRE MICROHIDROCENTRALA 1,4 |
| 203 | 112210220 | DRUMURI IN INCINTA SI DE ACCES |
| 204 | 112210221 | PUTURI CAPTARE APA POTABILA |
| 205 | 112210222 | IMPRJ.STATIE CAPTARE APA POTABILA |
| 206 | 112210225 | REZERVOARE DE INMAGAZINARE APA POTABILA |
| 207 | 112210227 | RETEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN INCINTA |
| 208 | 112210228 | CONSTRUCTII PT.DEPOZITAREA CU DESTINATIE SPECIALA (63472- C12) |
| 209 | 112210232 | RETELE DE ILUMINAT |
| 210 | 112210233 | ALEI SI TROTUARE DE ACCES FUNDATII DIN BETON |
| 211 | 112210234 | RETEA CANALIZARE APA TEHNICA SI INDUSTRIALA |
| 212 | 112210235 | RETEA CANALIZARE MENAJERA (clădiri din zona demolărilor) |
| 213 | 112210236 | REZERVOR DE PACURA 2500 MC (63472 – C14) |
| 214 | 112210237 | REZERVOR DE ULEI 40 MC (63472 – C21) |
| 215 | 112210238 | REZERVOR DE ULEI 40 MC (63472 – C21) |
| 216 | 112210239 | PUT CAPTARE APA POTABILA |
| 217 | 112210240 | PUT CAPTARE APA POTABILA |
| 218 | 112210241 | PUT CAPTARE APA POTABILA |
| 219 | 112210242 | REZERVOR INMAGAZ.APA POTABILA |
| 220 | 112210247 | CONDUCTE APA RECE |
| 221 | 112210248 | CONDUCTE APA RECE |
| 222 | 112210249 | CONDUCTE APA RECE |
| 223 | 112210250 | CONDUCTE APA RECE |
| 224 | 112210251 | CANAL DE GAZE ARSE |
| 225 | 112210254 | CANAL DE COLECTARE A APELOR DE SUPRAFATA DIN INCIN |
| 226 | 112210257 | GRINDA DE RETINERI PLUTITORI |
| 227 | 112210258 | CANAL COLECTOR PENTRU EVACUARE APA |
| 228 | 112210259 | CANAL DE DESECARE |
| 229 | 112210260 | DRUM PT ELECTROCARE |
| 230 | 112210263 | RACORD GAZ METAN |
| 231 | 112210264 | CONDUCTA DE AER COMPRIMAT ESTACADA CARBUNE |
| 232 | 112210266 | IMPREJMUIRI MICROHIDROCENTRALA |
| 233 | 112210267 | RETELE DE ALIMENTARE SI DE ILUMINAT |
| 234 | 112210268 | LINII DE TRANSPORT A ENERGIEI ELETRICE |
| 235 | 112210269 | POD CF KM |
| 236 | 112210270 | CONDUCTA DE ADUCTIUNE LA PUTURI LA REZERVOARE |
| 237 | 112210272 | CABLU DE ALIMENTARE AL POMPELOR DE APA POTABILA SI |
| 238 | 112210273 | CAPTARE APA POTABILA SI DE INCENDIU |
| 239 | 112210275 | COS DE FUM NR.3 |
| 240 | 112210276 | RETELE DE ALIMENTARE 0,4 KV SI CANALE SUBTERANE |
| 241 | 112210277 | RETELE DE ALIMENTARE 0,4 KV IN CANALIZARE SUBTERAN |
| 242 | 112210281 | CANALE EVACUARE ZGURA SI CENUSA (doar din zona demolărilor- retele conducte Bagger) |
| 243 | 112210282 | CANALE SI CONDUCTE EVACUARE ZGURA SI CENUSA(doar din zona demolărilor- retele conducte Bagger) |
| 244 | 112210283 | CANALE SI CONDUCTE EVACUARE ZGURA SI CENUSA(doar din zona demolărilor- retele conducte Bagger) |
| 245 | 112210284 | CONDUCTE APA RECE |
| 246 | 112210285 | CONDUCTE APA RECE |
| 247 | 112210286 | CANALE DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA(doar din zona demolărilor- retele conducte Bagger) |
| 248 | 112210292 | CONDUCTE DE MEDIE SI JOASA PRESIUNE |
| 249 | 112210293 | CANAL ADUCTIUNE APA RECE |
| 250 | 112210294 | CANAL ADUCTIUNE APA RECE |
| 251 | 112210295 | CANALE APA CALDA |
| 252 | 112210296 | CANALE APA CALDA |
| 253 | 112210297 | CAMERA DE RACORD |
| 254 | 112210298 | TUNEL PT.DEZGHETAT VAGOANE NR1 |
| 255 | 112210299 | ESTACADA PT.TRANSPORT AER CALD LA TUNEL DE DEZGHET |
| 256 | 112210302 | TUNEL PT.DEZGHETAT VAGOANE NR.2 |
| 257 | 112210303 | REZERVOR PTR.ULEI TRAFO 2000 L (62472 - C21) |
| 258 | 112210304 | ESTACADA NR 2 DE DESCARCARE |
| 259 | 112210305 | CONSTRUCTII PTR.CONDUCTE TEHNOLOGICE IN INCINTA |
| 260 | 112210306 | CANALE GAZE ARSE |
| 261 | 112210308 | PLATFORMA SPATE CAZANE |
| 262 | 112210309 | RETELE DE ALIMENTARE 0,4 KV SI CANALE SUBTERANE |
| 263 | 112210310 | RETELE DE ALUMINIU 0,4 KV IN CANALIZARE SUBTERANA |
| 264 | 112210311 | ILUMINAT DE SIGURANTA SUB 1KW IN CANALIZARE SUBTER |
| 265 | 112210312 | RETEA DISTRIB SUBTERANA CU CIRC TRIFAZICE COND.AL. |
| 266 | 112210314 | CABLE PTR.CIRC.SEC.PROTECTIE |
| 267 | 112210315 | CABLE PTR.CIRC.SEC.TUNEL CABLE |
| 268 | 112210317 | CELULE ALIM.0,4KV |
| 269 | 112210319 | CELULE DE ALIMENTARE |
| 270 | 112210320 | CELULE DE ALIMENTARE |
| 271 | 112210321 | CELULE MASURA 6KV INTERIOR |
| 272 | 112210322 | CELULE LINIE |
| 273 | 112210324 | ADUCTIUNE SI EVACUARE IN AFARA INCINTEI |
| 274 | 112210325 | CANAL EVACUARE ZGURA CENUSA ( 63472 - C13) |
| 275 | 112210326 | CANAL SI CONDUCTA EVACUARE ZGURA CENUSA ( 63472 - C13) |
| 276 | 112210327 | CONDUCTE APA RECE |
| 277 | 112210328 | CONDUCTA TEHNOLOGICA |
| 278 | 112210329 | CONDUCTE DE EVACUAREA ZGURA SI CENUSA( 63472 - C13) |
| 279 | 112210330 | CAI FERATE INCINTA |
| 280 | 112210331 | DEPOZIT DE ZGURA SI CENUSA |
| 281 | 112210332 | BAZIN DE INCARCARE NR 1 PE REFULAREA POMPELOR DE |
| 282 | 112210333 | BAZIN DE INCARCARE NR 2 PE REFULAREA POMPELOR DE |
| 283 | 112210334 | CONDUCTE MEDIE SI JOASA PRESIUNE |
| 284 | 112210335 | CONDUCTE RETEA EXTERIOARA TERMOFICARE D 920X8 |
| 285 | 112210338 | SUBTRAVERSALA CF LA KM 488-66 |
| 286 | 112210339 | SUBTRAVERSALA CF LA KM 482-66 |
| 287 | 112210340 | SUBTRAVERSALA DN 7 |
| 288 | 112210341 | SUBTRAVERSALA DN 7 ZONA GARII |
| 289 | 112210348 | CANALE COLECTOARE |
| 290 | 112210349 | CALE RULARE POD RULANT |
| 291 | 112210356 | DRUMURI INFRASTRUCTURA SI SUPRASTRUCTURA |
| 292 | 112210358 | ESTACADA PT.BENZILE TRANSP.12-12A 13-13A (62472 - C17) |
| 293 | 112210359 | ESTACADA PT.BENZILE TRANSP.20-21(62472 - C17) |
| 294 | 112210360 | TURN RACIRE NR 1 |
| 295 | 112210361 | TURN RACIRE NR 2 |
| 296 | 112210362 | CANALE INCHISE APA RACIRE |
| 297 | 112210363 | CONDUCTA APA CALDA IESIRE |
| 298 | 112210364 | CANAL DESCHIDERE APA RECE |
| 299 | 112210365 | IMPEJMUIRI TURNURI DE RACIRE |
| 300 | 112210366 | RETEA CONDUCTA APA UNGERE CIRC.SI POMPE TURNURI |
| 301 | 112210367 | GOSPODARIE ANEXA CRESCATORIE PORCI (identificată pe teren, deteriorată, partial demolată) |
| 302 | 112210368 | TUNEL DE SUBTRAVERSARE BANDA 28-28A |
| 303 | 112210369 | ESTACADA BENZI 28-28A |
| 304 | 112210370 | ESTACADA BENZI 29-29A |
| 305 | 112210371 | FUNDATII CAI DE RULARE PTR MASINI DE PE B.33-33A |
| 306 | 112210372 | FUNDATII CAI DE RULARE PTR MASINI DE PE B.30-31A |
| 307 | 112210373 | ESTACADA DE DESCARCARE NR 3 |
| 308 | 112210376 | CAI DE RULARE IN FUNDATII PTR.MAS.DE DEP.EXISTENT |
| 309 | 112210377 | ESTACADA BENZILOR 26-26A |
| 310 | 112210379 | PLATFORMA PT. DEPOZITUL CARBUNE (63472 - C17) |
| 311 | 112210380 | RETELE TERMICE EXTERIOARE ST.OXIGEN |
| 312 | 112210381 | PLATFORME EXTERIOARE ACCES ST OXIGEN |
| 313 | 112210382 | IMPREJMUIRE STATIE OXIGEN |
| 314 | 112210383 | ESTACADA BENZI 24-25 |
| 315 | 112210384 | CAI DE RULARE SI FUNDATII PTR MASINI SI BENZI DEP2 |
| 316 | 112210385 | REZERVOR DE INMAGAZINARE APA POTABILA |
| 317 | 112210386 | CONDUCTE DISTRIBUTIE APA POTABILA |
| 318 | 112210387 | CANALE PT CONDUCTE EVACUARE ZGURA (63472 - C17) |
| 319 | 112210388 | ZID DE SPRIJIN LA DEPOZITUL COMBUST. |
| 320 | 112210398 | RETELE DE LUMINA |
| 321 | 112210399 | LINII ELECTRICE SUBTERANE 20 KV |
| 322 | 112210400 | RAMPA AUTO |
| 323 | 112210401 | PLATFORMA AUTO |
| 324 | 112210402 | IMPREJMUIRI GARAJ AUTO |
| 325 | 112210403 | RACORDURI TELEFONICE |
| 326 | 112210405 | RETELE SEC.TERMOF.AFERENTE BLOCURILOR |
| 327 | 112210406 | ALIMENTARE CU GAZE NATURALE |
| 328 | 112210407 | RETEA APA |
| 329 | 112210408 | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 20 KV |
| 330 | 112210409 | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 0,4 KV |
| 331 | 112210410 | RACORD CANALIZARE |
| 332 | 112210411 | BRANSAMENT APA |
| 333 | 112210412 | AMENAJARE PASAJ CFR |
| 334 | 112210414 | LINIE COLOANE ELECTRICE SI CONTORI BLOC 3 |
| 335 | 112210415 | LINIE COLOANE ELECTRICE SI CONTORI BLOC 2 |
| 336 | 112210416 | LINIE COLOANA ELECTRICA SI CONTORI BLOC 1 |
| 337 | 112210417 | DEPOZIT ULEI CU REZERVOARE (62472 – C21) |
| 338 | 112210418 | DEPOZIT DE ZGURA SI CENUSA TRANSA XII |
| 339 | 111110225 | SPATII COMERCIALE DE LA PARTER BL.2 TR.C |
| 340 | 111110227 | SPATIU COMERCIAL CORP B,BLOC 2 TRONSON C |
| 341 | 111110224 | CLUBUL SALARIATILOR DE LA PARTER BL.2 TR.A+B |

Clădirile evidențiate (bold) se vor demola în vederea construirii noii centrale electrice MASS Mintia.

Demolarea construcţiilor se va realiza în funcţie de structura de rezistenţă a fiecărui obiect în parte.

Lucrările de demolare se vor realiza cu respectarea modalități de intervenție pentru demolarea în siguranță și cu protejarea vieții oamenilor, a bunurilor și mediului înconjurător.

În cazul demolării unei construcții, este necesar să se evalueze vecinătățile acesteia, astfel încât prin executarea lucrărilor să nu se afecteze negativ eventuale construcții sau bunuri aflate în zona de lucru. Din acest punct de vedere, se menționează faptul că toate imobilele investigate se află la distanțe considerabile față de alte clădiri alăturate. Astfel, executarea lucrărilor de demolare nu impune condiții speciale din punct de vedere al vecinătăților.

Astfel, pentru executarea lucrărilor de demolare în siguranță, prin prevenirea apariției unui colaps local necontrolat, este necesar a se realiza unele lucrări de sprijiniri locale premergător continuării execuției.

Propunerile de intervenție vor fi grupate în propuneri cu caracter general, valabile pentru toate clădirile și propuneri cu caracter particular, pentru fiecare obiectiv investigat în parte.

Propuneri de intervenție cu caracter general

Înaintea începerii lucrărilor de demolare propriu-zise este necesara curățarea amplasamentului de buruieni, arbuști, copaci pentru a facilita operațiile de demolare și transport implicate.

După curățarea amplasamentului se trece la lucrările de demolare a construcțiilor. Lucrările de demolare a construcțiilor cuprind, în general mai multe operațiuni:

- Deconectarea de la rețeaua de energie electrică;

- Se dezafectează toate instalațiile la care sunt racordate corpurile;

- Golirea instalațiilor de gaze sau alte fluide tehnologice;

- Dezafectarea rețelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare;

- Se trece la dezafectarea structurilor de sus in jos;

- Demolarea clădirilor, demolarea anexelor;

- Demolarea platformelor betonate si a cailor de acces;

- Transportul molozului către locuri special amenajate si predarea acestuia reprezentanților autorităților locale, s-au transportul acestui moloz la locuri special amenajate după o concasare prealabilă (chiar pe platforma depozitelor de zgură și cenușă, pentru umplerea golurilor rămase din exploatare, pentru creearea unor depozite uscate, pe care să nu mai băltească apa);

Demolarea construcțiilor trebuie să respecte prevederile din normativele în vigoare:

- Normativul privind post utilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor, intervenții la structuri indicativ NP 035 – 1999;

- Ghid privind execuția lucrărilor de demolare a elementelor de construcții din beton si beton armat indicativ GE 022-1997;

- Reglementările în vigoare asociate regulilor de protecția muncii.

Demolarea construcțiilor implică și lucrările de colectare și evacuare a deșeurilor rezultate din demolare și luarea masurilor adecvate pentru protecția factorilor de mediu (aer, apa, sol, vegetație).

Lucrările de demolare trebuie etapizate astfel încât sa nu se producă repetări în depozitarea materialelor.

Înaintea începerii lucrărilor de demolare se va elabora un releveu detaliat a structurilor care se demolează. Relevarea structurii este necesara pentru pregătirea lucrărilor de susținere provizorie pe timpul demolării a unor părți de structură. Se va da atenție existentei unor degradări, fisuri, conexiuni dislocate care ar putea conduce la colaps parțial sau total al obiectului demolării. Releveele trebuie sa includă instalațiile pozate îngropat.

Demolarea cuprinde atât suprastructurile cat si fundațiile  acestora.

Construcția care urmează a fi demolata va fi împrejmuită și se vor instala pancarte de avertizare în locurile de acces spre amplasamentul de demolare.

Înainte de începerea acțiunii de demolare se vor prevedea si executa lucrările provizorii de susținere.

Lucrările de demolare pot produce mult praf, astfel încât sunt necesare plase antipraf si instalații pentru stropirea cu apa.

Vor fi identificate elementele structurale de care pot fi legați muncitorii in timpul lucrărilor de demolare – daca este necesara o astfel de acțiune.

Vor fi identificate si pregătite spatiile de depozitare temporara a materialelor rezultate pe categorii de materiale.

Alte reguli generale:

- Lucrările de demolare se pot executa în două variante:

  - demolare parțială:

    - în cazul în care se dorește păstrarea fundațiilor (parțială sau totală), acest lucru se va consemna în Cartea Tehnică a Construcției.

  - demolarea totală:

    - în cazul demolării totale, după demolarea suprastructurii se trece la demolarea totală a infrastructurii și realizarea lucrărilor de umplutură.

- Personalul care participa la demolare va fi instruit in domeniul normelor de siguranță, protecția muncii si sănătate corespunzătoare specificului activității;

- Nu se admite executarea de lucrări care implica foc deschis;

- Demolarea se face în ordine inversă executării;

- Rețelele de conducte din incinta trebuie dezafectate și îndepărtate. Căminele situate pe conducte vor fi, de asemenea, demolate, inclusiv radierul acestor cămine. Gropile ramase pe traseul conductelor  si căminelor dezafectate vor fi umplute cu material de umplutura, suprafața fiind refăcuta adecvat (similar și la aceeași cota) suprafeței adiacente;

- Lucrările de susținere provizorie trebuie inspectate și avizate de factorii responsabili înainte de începerea demolării propriu-zise;

- Materialele reutilizabile se depozitează separat de cele neutilizabile;

- Se vor respecta prevederile legale in vigoare (HG 1061/2008, HG 856/2002) referitoare la încărcarea, transportul, preluarea și tratarea (sau eliminarea) finală a deșeurilor rezultate din demolare;

- Se vor respecta prevederile obligatorii pentru conservarea, protejarea și monitorizarea mediului: HG 856/2002 (referitoare la evidenta gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv cele periculoase), Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile. In tabelul de mai jos sunt prezentate si alte documente legislative asociate cu lucrările de demolare din construcții;

- Organizarea de șantier trebuie sa cuprindă semnalizări corespunzătoare, de interdicție in zona, sa cuprindă lucrări pentru personalul care lucrează (barăci, grupuri sanitare ecologice, magazii de unelte, echipament de protecție, etc.);

- Activitatea de ,,demolare’’ se extinde si asupra  lucrărilor de refacere a amplasamentului. Se va da importanță zonelor din amplasament contaminate prin scurgeri accidentale (cu produse de tip carburanți, uleiuri). În caz de contaminare se vor preleva și analiza probe de sol fiind necesară aducerea terenului la starea lui inițială. Solul contaminat trebuie excavat pana la adâncimea prescrisa de analize;

- La executarea operațiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistență ale construcției înainte de descărcarea acestora de alte elemente ce reazemă pe ele. De asemenea, se va evita desfacerea unor legături de asigurare a stabilității, ca și desfacerea elementelor portante la nivele inferioare etc.) și care pot atrage după sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderi de vieți omenești;

- Descoperirea unor elemente arheologice cu ocazia demolării construcțiilor impune întreruperea operațiunilor și anunțarea instituțiilor abilitate pentru a le preleva și a stabili modul de continuare a lucrărilor;

- Ultima etapa este cea de ,,închidere’’ care cuprinde: retragerea utilajelor, verificarea conformității lucrărilor executate cu proiectul, predarea către beneficiar a amplasamentului.

Referitor la lucrările de dezafectare (demolare) se vor respecta următoarele:

Generalități. Înaintea începerii oricăror lucrări de demolare se va face de către Contractor un releveu detaliat si o examinare a construcțiilor.

Vor fi luate in considerare toate relațiile / legăturile cu proprietățile adiacente care pot fi afectate de lucrările de demolare. Contractorul va verifica stabilitatea generala a structurii de demolat și se va informa asupra posibilelor elemente instabile.

Curățirea șantierului  La începerea lucrărilor, Contractorul va îndepărta vegetația și toate materialele organice de pe amplasament. Acestea vor fi îndepărtate din șantier și se vor transporta in locurile aprobate pentru acest scop. Înlăturarea pământului vegetal prin excavări mari si săpături făcute mecanic sau manual în teren incluzând tăierea și înlăturarea rădăcinilor și buștenilor, roci și a altor materiale, se vor face protejând structurile subterane cum ar fi conductele și canalele de drenare etc.

Demolarea structurilor ușoare, gardurilor, etc. Contractorul va demola și elibera amplasamentul de materialele rezultate conform Raportului de Expertiza. Materialele se vor dezasambla și depozita in stive. Materialele care nu se pot refolosi se vor îndepărta din șantier către locul special aprobat. Materialele refolosibile vor fi păstrate de către Contractor pana la ridicarea acestora din șantier.

Materiale, echipamente si schele. Materialele si echipamentele ce vor fi folosite pe durata lucrărilor de demolare vor fi în concordanță cu structurile care trebuie demolate (lemn, zidărie, beton). Schelele folosite în aceste lucrări se vor realiza / asambla conform normelor în vigoare. Orice schelar experimentat si competent poate realiza ridicarea unei schele legate independent.

Schelele trebuie să îndeplinească funcțiunile pentru care au fost instalate pe toata durata lucrărilor și să respecte cerințele impuse de norme și reglementari.

Supervizarea lucrărilor. Contractorul va desemna o persoană competentă și cu experiență, autorizat în domeniu, pentru supravegherea și controlul lucrărilor pe șantier.

Succesiunea lucrărilor de demolare  Contractorul va întocmi un program de lucru. Programul va prezenta secvențial lucrările de demolare si metodele de operare, echipamentele / utilajele propuse pentru lucrări.

Siguranța. Contractorul va asigura ca utilajele / echipamentele folosite îndeplinesc următoarele:

  - Sunt in concordanta cu tipul si scopul lucrării la care sunt folosite;

  - Sunt manevrate de operatori competenți si experimentați;

  - Sunt întreținute in bune condiții de funcționare pe toata durata lucrărilor;

  - Pe durata lucrărilor toți operatorii vor purta echipament de protecție individual corespunzător cum ar fi: caști de protecție, ochelari de protecție, caști antifonice, masca protecție;

  - Se va evita supraîncărcarea structurii cu moloz sau materiale rezultate din demolare.

Materialele si molozul căzute se vor îndepărta cu grija pentru a preveni balansări, căderi, sau deplasarea acestora într-o maniera care pune in pericol securitatea personalului, structura adiacenta sau alte proprietăți adiacente.

Desființarea construcțiilor propuse spre demolare va respecta prevederile normativului NP-55-88.

Principalele documente legislative la nivel european și național referitoare la problematica deșeurilor din construcții și demolări sunt următoarele:

| Legislația Națională | Legislația Europeană |
| --- | --- |
| - Ordonanța de Urgenta nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor; - Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; - Hotărârea de Guvern nr. 942/2017 privind aprobarea Planului National de gestionare a deșeurilor. | - Directiva 2008/98/CE Directiva Consiliului si Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile si de abrogare a anumitor directive; - Decizia 2000/532/CE (noul Catalog European al Deșeurilor) – Decizia Comisiei din 3 mai 2000 care înlocuiește Decizia 94/3/CE care stabilește o lista de deșeuri conform articolului 1, litera a) Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile si Decizia 94/904/CE a Consiliului care stabilește lista de deșeuri periculoase conform articolului 1, paragraf 4. Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase. |

Din punct de vedere al conformării structurale, construcţiile de suprafaţă care urmează a fi dezafectate prin demolare se pot grupa în principal în:

  - construcţii cu pereţi portanţi din zidărie şi/sau beton

  - construcţii în cadre din beton armat monolit şi/sau prefabricat

- construcţii speciale: silozuri, buncăre, estacade pentru culoare de benzi, turnuri de răcire, coșuri de fum, rezervoare, bazine, staţii şi piloni din beton, fundaţii utilaje etc.

Situaţia construcţiilor de la suprafaţă aferente Termocentralei Mintia care urmează să fie dezafectate şi demolate (dacă nu se pot valorifica) sunt prezentate în  tabelul de mai sus şi partea grafică (plan de situaţie).

Soluţiile constructive folosite în realizarea obiectelor care urmează să fie dezafectate-demolate sunt prezentate în continuare:

- fundaţii tip pahar sau radier din beton armat;

- fundaţii continue;

- structuri de rezistenţă din cadre de beton armat monolit (stâlpi şi grinzi);

- structuri de rezistenţă din zidărie portantă;

- structuri metalice;

- stâlpi, grinzi metalice, cu o deschidere sau mai multe deschideri, cu un nivel sau mai multe niveluri;

- planşee din beton monolit sau plăci prefabricate;

- închideri perimetrale din cărămidă, fâşii b.c.a. sau bolţari din beton;

- tâmplărie metalică şi din lemn;

- acoperiş tip terasă din planşee din beton monolit sau plăci prefabricate, ECP-uri;

- acoperiş tip şarpantă din ferme şi pane metalice;

- învelitori din carton bitumat, tablă neagră, tiglă, etc.;

- fundaţii din tălpi de beton armat pe beton simplu, executate în tranşee deschise, etc.

Lucrări premergătoare activităţii de demolare

- încetarea oricăror alte activităţi pe amplasamentul aferent clădirii;

- verificarea utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, în vederea înlăturării oricăror posibile surse de poluanţi;

- suspendarea (blindarea) şi demontarea branşamentelor şi a racordurilor instalaţiilor electrice, apă, canal, etc.;

- evacuarea inventarului mobil.

Dezafectarea, demolarea instalaţiilor:

Înaintea începerii lucrărilor de demolare propriu-zise este necesara curățarea amplasamentului de buruieni, arbuști, copaci pentru a facilita operațiile de demolare și transport implicate.

După curățarea amplasamentului se trece la lucrările de demolare a construcțiilor. Lucrările de demolare a construcțiilor cuprind, în general mai multe operațiuni:

- Deconectarea de la rețeaua de energie electrică;

- Se dezafectează toate instalațiile la care sunt racordate corpurile;

- Golirea instalațiilor de gaze sau alte fluide tehnologice;

- Dezafectarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare;

- Se trece la dezafectarea structurilor de sus în jos;

- Demolarea clădirilor, demolarea anexelor;

- Demolarea platformelor betonate și a căilor de acces;

- Transportul molozului către locuri special amenajate și predarea acestuia reprezentanților autorităților locale.

Demolarea construcțiilor trebuie să respecte prevederile din normativele în vigoare:

- Normativul privind post utilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor, intervenții la structuri indicativ NP 035 – 1999;

- Ghid privind execuția lucrărilor de demolare a elementelor de construcții din beton și beton armat indicativ GE 022-1997;

- Reglementările în vigoare asociate regulilor de protecția muncii.

Demolarea construcțiilor implică și lucrările de colectare și evacuare a deșeurilor rezultate din demolare și luarea măsurilor adecvate pentru protecția factorilor de mediu (aer, apa, sol, vegetație).

Lucrările de demolare trebuie etapizate astfel încât să nu se producă repetări în depozitarea materialelor și deci, o ocupare temporară a terenului.

Înaintea începerii lucrărilor de demolare se va elabora un releveu detaliat a structurilor care se demolează. Relevarea structurii este necesară pentru pregătirea lucrărilor de susținere provizorie pe timpul demolării a unor părți de structură. Se va da atenție existenței unor degradări, fisuri, conexiuni dislocate care ar putea conduce la colaps parțial sau total al obiectului demolării. Releveele trebuie să includă instalațiile pozate îngropat.

Demolarea cuprinde atât suprastructurile cât și fundațiile  acestora.

Construcția care urmează a fi demolată va fi împrejmuită și se vor instala pancarte de avertizare în locurile de acces spre amplasamentul de demolare.

Înainte de începerea acțiunii de demolare se vor prevedea și executa lucrările provizorii de susținere.

Lucrările de demolare pot produce mult praf, astfel încât sunt necesare plase antipraf și instalații pentru stropirea cu apă.

Vor fi identificate elementele structurale de care pot fi legați muncitorii în timpul lucrărilor de demolare – dacă este necesară o astfel de acțiune.

Vor fi identificate și pregătite spațiile de depozitare temporară a materialelor rezultate pe categorii de materiale.

Descrierea ansamblului de lucrări, depozitarea materialelor rezultate din demolări, inclusiv a deşeurilor periculoase

Materialele rezultate din demolări, clădiri şi construcţii speciale din incinta Mintia se vor transporta şi se vor utiliza la rambleierea golurilor rezultate în urma scoaterii fundațiilor, excedentul se va transporta la un depozit temporar, după ce s-a concasat, sau se va utiliza ca infrastructură pentru drumuri. Materialele rezultate din demolări nu sunt deşeuri periculoase.

Tehnologiile de demolare nu sunt limitative

Executantul poate folosi utilaje şi tehnologii adecvate care să-i asigure randamentul necesar în condiţii de securitatea muncii şi protecţia mediului, etc.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza demolare

- Lucrări de demolare clădiri:

| Nr. crt. | Obiectiv – Nr cadastral /nr topografic 63472 | Aria c (mp)/ Lungime (ml) | Aria d (mp)/ Lungime (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remiză locomotive (C8 ) | 287 | 287 |  |
| 2. | Depozit cu destinație specială (C12) | 880 | 880 |  |
| 3. | Sala de tratare apă de adaos (C13) | 2067,55 | 2950,10 |  |
| 4. | Stație păcură* (C14) | 229,00 | 229,00 |  |
| 5. | Pichet incendiu (C15) | 227,85 | 227,85 |  |
| 6. | Sala instructaj (C16) | 172,00 | 172,00 |  |
| 7. | Concasare nr. 1 (C17) | 455,00 | 1365,00 |  |
| 8. | Stație pompă drenaj cărbune (C18) | 37,00 | 37,00 |  |
| 9. | Anexă pichet de incendiu (C19) | 114,39 | 114,39 |  |
| 10. | Depozit lubrifianți (C20) | 122,00 | 122,00 |  |
| 11. | Depozit ulei* (C21) | 194,00 | 194,00 |  |
| 12. | Grup acetilenă (C39) | 151,00 | 151,00 |  |
| 13. | Cameră combustibil (C42) | 153,00 | 459,00 |  |
| 14. | Depozit sare (C43) | 205,00 | 205,00 |  |
| 15. | Clădire corp comasat (C46) | 4582,00 | 6270,40 |  |
| 16. | Atelier reparații, combustibil (C49) | 499,00 | 499,00 |  |
|  | Alte clădiri aparținătoare celor identificate prin CF |  |  |  |
| 17. | Rezervoare condens (H = 13,8 m) | 334,00 | 334,00 |  |
| 18. | Magazie reparații cazane (H = 3,5 m) | 83,00 | 83,00 |  |
| 19. | Rezervoare supraterane | 1574,00 | 1574,00 |  |
| 20. | Platforme betonate (H = 0,10 m) | 655,00 | 655,00 |  |
| 21. | Estacada banda transport (H = 43,50 m, L = 1.825 m) | 2837,00 | 2837,00 |  |
| 22. | Drumuri si platforme betonate carosabile, trotuare protectie | 19446,00 | 19446,00 |  |
| 23. | Rezervoare subterane pacura | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 24. | Estacade conducte (L = 862 m) | - | - |  |
| 25. | Batale depozit carbune | 25506,00 | 25506,00 |  |
| 26. | Cale ferata uzinala, ecartament normal 1435 mm (L = 625 m) | 625,00 | 625,00 |  |
| 27. | Cale ferata uzinala, ecartament industrial (L = 2.705 m) | 2705,00 | 2705,00 |  |
| 28. | Retele subterane de canalizare (L = 306 m) | 306,00 | 306,00 |  |
| 29. | Retele electrice subterane (L = 220 m) |  | - |  |
| 30. | Retele conducte Bagger (de apă) ( L = 762 m) |  | - |  |
| 31. | Retele transport cenusa – zgura (L = 762 m) |  | - |  |
| 32. | Retele transport agent termic (L = 425 m) |  | - |  |
| 33. | Retele de apa (L = 425 m) |  | - |  |
| 34. | Bazin de neutralizare apa | 432,00 | 441,22 |  |
| 35. | Gospodarie carburanti | 21,32 | 21,32 |  |
| TOTAL | 66900,11 | 70696,28 |  |

- Modul de evacuare a apelor uzate din gospodaria de pacura

Apele tehnologice de la gospodaria de pacura  (ape conventional curate) si apele pluviale de la rampa de pacura sunt trecute prin separatoare si apoi amestecate cu celelalte ape conventional curate care se descarcau in raul  Mures

Reteaua de colectare functioneaza normal si nu s-au sesizat colmatari, tasari sau ruperi de conducte.

Reţea  de  canalizare  ape  menajere

Debitul maxim de ape uzate menajere provenit de la CTE Deva era de 2 l/s.

Reţeaua de canalizare menajeră are drept scop colectarea apelor menajere uzate de la clădirile din incinta centralei, pe care le conduce la cele 2 (două) decantoare etajate tip IMHOFF.

Această reţea se compune dintr-un colector principal şi ramuri secundare.

Colectorul principal începe din dreptul staţiei de epurare chimică, fiind pozat paralel cu drumul dintre clădirea principală a centralei şi atelierul mecanic, se continuă până în apropierea DN 7, apoi face un unghi de 90° spre staţia de pompare apă rece, subtraversează DN 7 şi linia ferată Bucureşti - Arad, racordându-se la cele 2 decantoare etajate.

Colectorul este realizat din tuburi de beton simplu prefabricat, cu Dn 300 mm, având o pantă de 2,5%.

De-a lungul colectorului s-au prevăzut cămine de vizitare din 50 în 50 m şi un număr de 4 (patru) cămine de spălare.

Ramurile secundare colectează apele uzate menajere provenite de la clădirea principală şi de la celelalte clădiri din incintă, pe care le conduce la colectorul principal.

Reţeaua secundară este realizată din tuburi de beton simplu, Dn 200 mm.

Decantoare  IMHOFF

Apele uzate menajere de la clădirile din incinta centralei sunt conduse prin reţeaua de canalizare menajeră la cele 2 (două) decantoare etajate, tip IMHOFF.

Cele 2 (două) decantoare de tip IMHOFF sunt dimensionate să asigure epurarea apei uzate provenită de la 2.000 de lucrători, în prezent pe amplasament lucrează 69 angajați la mentenanță.. Decantoarele sunt de tipul cheson circular, având diametrul de 5,00 m şi o înălţime de 6,15 m.  Lângă decantoare sunt amplasate căminele de vane şi căminele de nămol, executate din beton armat.  Evacuarea nămolului se face prin vidanjare şi era depozitat la depozitele de zgură şi cenuşă.

Reţea  de  drenaj

Datorită faptului că nivelul apelor freatice din zona clădirii principale oscilează în funcţie de nivelul apei din râul Mureş şi de precipitaţiile atmosferice, între cotele 181,50÷184,00 mdMB, a fost necesară realizarea unui dren perimetral.

Traseul drenului urmăreşte conturul clădirii formând o buclă închisă, prelungită cu o ramură de vărsare în colectorul de ape uzate industriale şi pluviale.

Debitul maxim drenat şi evacuat de această reţea era de cca. 60 l/s din care 50 l/s sunt proveniţi de la etapa I-a (4 x 210 MW).

Reţeaua de drenaj este pozată pe stratul de bază, format din marne, la cota 179,00÷180,00 mdMB şi este executată din tuburi din beton prefabricat cu diametrul nominal   Dn 400 mm, în jurul cărora s-a efectuat un filtru invers.

Evacuarea apei provenită de la reţeaua de drenaj se face direct la râul Mureş, atunci când nivelele pe râu sunt scăzute, iar atunci când nivelele sunt ridicate evacuarea se face prin pompaj.  Înainte de racordarea la canalizarea pluvială este prevăzut un cămin cu clapetă de reţinere care opreşte accesul apei dinspre râu, în situaţia în care pe acesta se înregistrează nivele ridicate.

Staţie  pompe  drenaj  aferentă  clădirii  principale

În situaţia în care se înregistrează nivele ridicate pe râul Mureş, evacuarea apelor provenite de la reţeaua de drenaj din jurul clădirii principale nu se mai poate face gravitaţional.

În acest caz apele drenate sunt evacuate la emisar cu ajutorul staţiei de pompe echipată cu 2 (două) electropompe tip ACV-D-100.

Staţia  pompe  drenaj  la  staţia  de  descărcare  cărbune

Această staţie are rolul de a evacua apele provenite de la reţeaua de drenaj aferentă staţiei de descărcare cărbune în reţeaua de canalizare pluvială din zonă.

Staţia este de tip cheson, realizată din beton simplu.

Staţia de pompe este echipată cu 2 electropompe tip ACV-D-100 având Q = 135 m3/h şi  H = 14 mcA.

Instalatii de neutralizare a apelor cu caracter agresiv

SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA SA detine urmatoarele instalatii proprii pentru neutralizarea apelor uzate cu caracter agresiv, provenite din procesele tehnologice ce se desfasoara pe amplasament:

- Instalatia de neutralizare a apelor reziduale de la Statia de Tratare Chimica

Are doua bazine de neutralizare, cu evacuare periodica a apelor epurate la statia de pompe Bagger -

- Instalatia de epurare a apelor menajere, compusa din doua decantoare cu etaj tip IMHOFF; dupa epurare apele sunt conduse în colectorul apelor tehnologice si sunt evacuate la statia de pompe Bagger-

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Conform Certificat de Urbanism nr. 2/03.02.2023 emis de Primăria Comunei Vețel.

# IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

- Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului constau din:

În cadrul construcţiilor de suprafaţă propuse pentru demolare nu au fost identificate clădiri incluse în lista monumentelor culturale şi/sau arheologice, iar la execuţia lor nu s-a semnalat ca fiind utilizate materiale contaminate.

Se vor demola clădirile de pe suprafata de 99.653mp Incinta fostei termocentrale Mintia în vedere reconstruirii unei Centrale Electrice MASS Mintia.

Construcțiile care urmează a fi demolate din Incinta Mintia sunt:

1.Remiză locomotive   (C8 )

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Remiză locomotive |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +7,10 | Număr de niveluri: | 1 (P) |
| Suprafața construită (m2): | 287 | Suprafața desfășurată (m2): | 287 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a corpului remizei este alcătuită din: fundații realizate din beton; stâlpi realizați din beton armat; grinzi realizate din beton armat; planșeu realizat din elemente prefabricate din beton armat; acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă; structură cale de rulare realizată din stâlpi și grinzi prefabricate din beton armat; pod rulant metalic. Structura de rezistență a corpului remizei este alcătuită din: fundații realizate din beton; pereți realizați din zidărie de cărămidă plină; planșeu realizat din beton armat; acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 481,06 mc (cărămidă, beton) metal 13,37 t sticlă 0,7 t lemn 1,5 mc izolație bituminoasă 1,78 t |

2.Depozit cu destinație specială (C12)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Depozitare deseuri metalice |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +1,50 | Număr de niveluri: | Platformă betonată |
| Suprafața construită (m2): | 880 | Suprafața desfășurată (m2): | 880 |
| Sistemul structural: | fundații realizate din beton armat; |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 210,69 mc (beton) metal 12,99 t |

3.Stație de tratare apă de adaos (C13)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Stație de tratare apă de adaos |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +9,10 | Număr de niveluri: | (S+P+E) |
| Suprafața construită (m2): | 2.067,55 | Suprafața desfășurată (m2): | 2.950,10 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență este alcătuită din: fundații realizate din beton; stâlpi realizați din beton armat; grinzi realizate din beton armat; planșeu realizat din elemente prefabricate din beton armat; acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă; pereti din elemente prefabricate Sectia chimică: -acid clorhidric: cisterne metalice verticale, cauciucate interior, in numar de 5 buc. a 40 mc (46 t) si 1 buc. a 60 mc (66 t). Cisternele sunt amplasate in aer liber, pe o platforma protejata antiacid si bordata, prevazuta cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale, cisternele sunt goale. -hidroxid de sodiu: cisterne metalice verticale, cauciucate interior, in numar de 4 buc. a 40 mc (60 t) si 2 buc. a 60 mc (90 t). Cisternele sunt amplasate in aer liber, pe aceeasi platforma pe care sunt amplasate si cisternele de acid clorhidric, protejata antiacid si bordata, prevazuta cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale, cisternele sunt goale. |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 3.825,3 mc (cărămidă, beton) metal 185,36 t sticlă 16,6 t lemn 12,43 mc izolație bituminoasă 12,41 t |

4.Stație păcură (C14)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Alimentarea cu păcură a cazanelor centralei |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +4,75 | Număr de niveluri: | (S+P) |
| Suprafața construită (m2): | 229 | Suprafața desfășurată (m2): | 229 |
| Sistemul structural: | Rampa de descarcarea pacurii din vagoane Se compune din: - 1 rampa dubla pentru descarcarea vagoanelor cisterna cu 24 guri de racord pentru golire; - conducta de abur pentru incalzirea cisternelor, cu ventile de inchidere; - furtune flexibile de racord a colectorului de pacura la gura de golire a cisternelor; - colectorul si conductele de abur, inchise intr-un canal de beton. Scurgerile de pacura si condens erau colectate in 2 canale amplasate de o parte si de alta a rampei, de unde, printr-un canal de beton ajungeau la separatorul de pacura din spatele rezervorului 2 de 2500 m3. Din separatorul de pacura apa si condensul ajungeau la canal iar pacura se recupera cu ajutorul unei pompe si se trimiteau in rezervorul 2. Pacura care se descărca din colector ajungea prin cadere libera in rezervoare. Rezervoare de pacura Se compun din: - 2 rezervoare de 2500 m3 subterane; - serpentine de abur pentru incalzirea pacurii din rezervoare, dispuse pe fundul rezervoarelor si un sertar in jurul sorbului plutitor, serpentinele avand rolul de a incalzi pacura la 50 ÷ 70 ºC; - conducta de umplere de la rampa de descarcare; - conducta de aspiratie a pompelor racordata intre pompe si sorb, cu diametrul de 160 mm; - conducta de drenaj de 180 mm; - conducta de retur pacura de 60 mm; - conducta de condens de 45 mm; - guri de aerisire cu site DEVIS; - conducta pentru stins incendiu, cu abur. Statia de pompare a pacurii - 4 pompe de 13 m3/h, 40 kgf/cm2, din care 2 pompe in functiune, 1 pompa de rezerva si 1 in reparatie; - 3 preincalzitoare de pacura avand o suprafata de incalzire de 50 m2 si un debit de pacura de 14 t/h; - 3 filtre grosiere cu un debit de 14 t/h; - 2 filtre, unul pe turul conductei de alimentare a centralei si 1 pe returul de la centrala la statie; - 2 pompe de drenaj cu debitul de 20 m3/h si 4 kgf/cm2; - 3 debimetre montate dupa filtrele fine, 1 pe retur si 2 pe cele 2 tururi. |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 483,98 mc (beton) metal 19,02 t sticlă 1,29 t lemn 0,75 mc izolație bituminoasă 1,4 t |

Rezervoare subterane păcură

În rezervoarele de păcură există un stoc mort de păcură de aproximativ 100 t ce trebuie extras.

Cantitatea de păcură extrasă din rezervoare va fi eliminata/transportata la centre speciale de neutralizare, printr-o firmă specializata, autorizată în colectarea/eliminarea acesteia.

Resturile de păcură ce vor rămâne în rezervor se vor elimina printr-o firma specializata, autorizata pentru neutralizarea/distrugerea acestora.

Rezervorul dupa golire trebuie curăţat, demolat/dezmembrat. Molozul rezultat se va preda la o firmă autorizată in vederea decontaminări.

Lucrari de extragere si eliminare a deseurilor de pacura

Se vor executa urmatoarele lucrari de extragere si eliminare a deseurilor de pacura din rezervoarele supraterane cu o capacitate de 2.500 mc fiecare si a incintelor aferente (statie pompare pacura) din cadrul gospodariei de pacura :

1) Rezervoarele

-  Se vor extrage reziduurile de combustibil cu pompa speciala sau cu vidanja. Daca reziduurile nu sunt fluide si nu se pot extrage in starea in care se gasesc, vor fi fluidizate prin incalzire cu un generator de abur si apoi vor fi extrase;

- Reziduurile de pacura se incarca in cisterne autorizate ADR (petru transport reziduuri periculoase) si se transporta direct la depozit in vederea tratarii/valorificarii/eliminarii;

-  Dupa extragerea intregii cantitati de pacura se face raschetarea manuala a rezevorului dupa care procedeaza la degresarea intregii suprafete cu solventi speciali. Această operatiune se executa cu pompa de presiune, de către firme autorizate;

2) Conductele de legatura

- se extrage pacura prin vidanjare;

- se curata conductele pe interior prin introducerea aburului ;

- daca mai este necesar se degreseaza cu solventi;

Solventii utilizati la degresarea suprafetelor se colecteaza in recipienti speciali si se elimina la societati autorizate.

La desfasurarea activitatii de colectare a reziduurilor petroliere (reziduuri periculoase), se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarii mediului inconjurator (ape, sol, subsol).

Pentru situatii accidentale, in caz de scurgere produse petroliere, societatea este dotata cu materilale necesare interventiei rapide (granule absorbante “biodept” si alte produse speciale);

Dupa operatia de decontaminare a rezervorului care se va face de o firma de specialitate se va preda  rezervorul si echipamentele anexa in vederea dezmembrari si valorificari lor ca fier vechi.

5.Pichet incendiu (C15)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Pichet incendiu |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +4,15 | Număr de niveluri: | 1 (P) |
| Suprafața construită (m2): | 227,85 | Suprafața desfășurată (m2): | 227,85 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență este alcătuită din: fundații realizate din beton; stâlpi realizați din beton armat; grinzi realizate din beton armat; planșeu realizat din elemente prefabricate din beton armat; acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă; |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 286,05 mc (cărămidă, beton) metal 12,69 t sticlă 0,37 t lemn 1,41 mc izolație bituminoasă 1,38 t |

6.Sală instructaj (C16)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Sală instructaj |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +3,30 | Număr de niveluri: | 1 (P) |
| Suprafața construită (m2): | 172 | Suprafața desfășurată (m2): | 172 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției principale este alcătuită din: fundații realizate din beton; pereți realizați din zidărie de bolțari de beton; planșeu realizat din beton armat (prefabricate); acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 195,27 mc (cărămidă, beton) metal 8,04 t sticlă 0,33 t lemn 0,88 mc izolație bituminoasă 1,04 t |

7.Concasare nr. 1 (C17)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Gospodăria de cărbune - Concasare |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +17,10 | Număr de niveluri: | 2 (P+E tehnologice) |
| Suprafața construită (m2): | 455 | Suprafața desfășurată (m2): | 1365 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției anexă este alcătuită din: fundații realizate din beton; pereți realizați din zidărie si elemente prefabricate; planșeu realizat din elemente prefabricate de beton armat; acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. structură separată din beton armat pentru utilaje (concasoare) pod rulant, confecții metalice |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 1.547,98 mc (cărămidă, beton) metal 87,96 t sticlă 2,82 t izolație bituminoasă 5,86 t |

8.Stație pompe drenaj cărbune (C18)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Gospodăria de cărbune – Stație pompe drenaj cărbune |
| Înălțimea supraterană totală (m): | 0,2 | Număr de niveluri: | S |
| Suprafața construită (m2): | 37 | Suprafața desfășurată (m2): | 37 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției principale este alcătuită din: fundații realizate din beton; cămine din beton conducte de legătură - beton |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 52,47 mc ( beton) metal 4,12 t |

9.Anexă pichet de incendiu (C19)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Pichet de incendiu |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +5,10 | Număr de niveluri: | P |
| Suprafața construită (m2): | 114,39 | Suprafața desfășurată (m2): | 114,39 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției anexă este alcătuită din: fundații realizate din beton; pereți realizați din zidărie; planșeu realizat din elemente prefabricate de beton armat; acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 42,72 mc (cărămidă, beton) metal 6,71 t sticlă 0,03 t lemn 0,15 mc izolație bituminoasă 0,89 t |

10.Depozit lubrefianți (C20)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Depozit lubrefianți |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +4,10 | Număr de niveluri: | P |
| Suprafața construită (m2): | 122 | Suprafața desfășurată (m2): | 122 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției este alcătuită din: fundații realizate din beton; pereți realizați din zidărie; planșeu realizat din elemente prefabricate de beton armat; acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 138,64 mc (cărămidă, beton) metal 7,12 t izolație bituminoasă 0,73 t |

11.Depozit de ulei (C21)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Depozit ulei (rampă de descărcare, rezervoare pentru ulei de turbină și transformator, stația de pompe ulei, conducte de legătură între rampă și stația de rezervoare); în depozit nu sunt stocate uleiuri, acestea au fost valorificate |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +1,50 | Număr de niveluri: | P |
| Suprafața construită (m2): | 194 | Suprafața desfășurată (m2): | 194 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției este alcătuită din: fundații realizate din beton; două guri de descărcare amplasate într-o cuvă de beton; furtune de oțel flexibile trei rezervoare de 40 mc și un rezervor de 100 mc pentru uleiul de turbină două rezervoare de 100 mc pentru uleiul de transformator două pompe din roți dințate top DL-8 conducte de racord între rampă, stație si rezervoare L = 200 m |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 330,94 mc (beton) metal 43,68 t |

12.Grup acetilenă-oxigen (C39)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Grup acetilenă (magazie) |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +4,25 | Număr de niveluri: | P |
| Suprafața construită (m2): | 151 | Suprafața desfășurată (m2): | 151 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției este alcătuită din: fundații realizate din beton; planșeu realizat din elemente prefabricate de beton armat; acoperiș tablă |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 200,2 mc (cărămidă, beton) metal 5,29 t |

13.Cameră combustibil (C42)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Cameră combustibil (comandă benzi transportoare cărbune) |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +20,2 | Număr de niveluri: | P+E tehnologice |
| Suprafața construită (m2): | 153 | Suprafața desfășurată (m2): | 459 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției este alcătuită din: fundații realizate din beton; pereți realizați din zidărie și elemente prefabricate; planșeu realizat din elemente prefabricate de beton armat; acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 520,59 mc (beton) metal 29,6 t sticlă 0,96 t izolație bituminoasă 1,97 t |

14.Depozit de sare (C43)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Cuvă de dizolvare, pompe de transvazare |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +2,35 | Număr de niveluri: | D |
| Suprafața construită (m2): | 205 | Suprafața desfășurată (m2): | 205 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției este alcătuită din: fundații realizate din beton; cuvă protejată anticoroziv acoperiș din învelitoare bituminoasă tablă |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 156,51 mc (beton) metal 6,56 t izolație bituminoasă 1,23 t în cuva de dizolvare a sării bulgări s-a adunat apă de ploaie |

15.Clădire corp comasat (C46)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Clădire corp comasat (atelier mecanic, electric, magazie și grup social) |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +28,5 | Număr de niveluri: | P+2 E parțial |
| Suprafața construită (m2): | 4.582 | Suprafața desfășurată (m2): | 6.270,40 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției este alcătuită din: fundații realizate din beton; pereți realizați din zidărie și elemente prefabricate; planșeu realizat din elemente prefabricate de beton armat; acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 9.192,22 mc (cărămidă, BCA, beton) metal 415,13 t sticlă 37,11 t lemn 27,95 mc izolație bituminoasă 27,49 t |

16.Atelier reparații combustibil (C49)

| Categoria de importanță (HG 766/1997) | C (normală) |
| --- | --- |
| Clasa de importanță și expunere la cutremur (P 100-1): | III |
| Anul construirii: |  |
| Funcțiunea clădirii: | Atelier reparații combustibil (pentru gospodăria de cărbune) |
| Înălțimea supraterană totală (m): | +8,15 | Număr de niveluri: | P |
| Suprafața construită (m2): | 499 | Suprafața desfășurată (m2): | 499 |
| Sistemul structural: | Structura de rezistență a construcției este alcătuită din: fundații realizate din beton; pereți realizați din zidărie și elemente prefabricate; planșeu realizat din elemente prefabricate de beton armat; acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă. |
| Materiale rezultate din demolare | moloz 583,14 mc (cărămidă, BCA, beton) metal 23,25 t sticlă 1,24 t lemn 1,87 mc izolație bituminoasă 2,99 t |

Alte clădiri apartinătoare celor identificate prin CF 63472 Vetel

17. Rezervoare condens

  - rezervoare 2 x 1000 mc, goale

  - arie construită/desfăşurată: 334 m2;

  - volum moloz: 184,60 mc betoane

  - metal rezultat din dezafectare: 76,55 t

  - vată de sticlă: 8,29 t

  - izolații bituminoase: 2 t

18. Magazie reparații cazane

  - sistem structural: beton, beton armat, zidărie;

  - arie construită/desfăşurată: 83 m2;

  - stare fizică: deteriorat.

  - volum moloz: 20,26 mc betoane

19. Rezervoare supraterane

  - aparțin clădirii C13 (Stație de tratare apă de adaos)

  - cisterne metalice verticale pentru acid clorhidric: 5 buc. de 40 mc (46 t) și o buc. de 60 cm (70 t); sunt amplasate în aer liber pe o platformă protejată antiacid și bordată, prevăzută cu cuvă de retenție

  - cisterne metalice verticale pentru hidroxid de sodiu: 4 buc. de 40 mc (60 t) și 2 buc. de 60 mc (90 t); sunt amplasate în aer liber, pe aceași platformă cu cisternele pentru acid clorhidric

  - în cuva de retenție de la capătul platformei betonate pe care sunt amplasate cisternele metalice verticale s-a acumulat apă de ploaie

  - la data întocmirii documentației de dezafectare, cisternele sunt goale

  - pentru dezafectarea acestor cisterne se vor lua măsuri speciale privind decontaminarea și transportul acestora de către firme autorizate

20. Platforme betonate

  - sistem structural: beton, beton armat, zidărie;

  - arie construită/desfăşurată: 655 m2;

  - stare fizică: bună

  - volum moloz: 131 mc betoane

21. Estacadă bandă transport

Lungimea benzilor de transport cărbune care urmează a fi dezafectată este de 1.825 m, banda de transport cărbune este de tipul B = 1200 mm, rezultând la demolare o cantitate de 55 t covor de bandă care se va depozita într-un spațiu special amenajat, urmând a fi predat la firme autorizate.

Demolarea estacadei de benzi cărbune:

- ținându-se cont de degradările observate la elementele structurii de rezistență, procedeul recomandat pentru demolarea construcției este folosirea de procedee mecanice – foarfecă mecanică, picon;

- se vor îndepărta toate instalațiile prezente;

- lucrările de demolare se vor începe de la partea superioară în jos, nivel cu nivel;

- ordinea de îndepărtare a elementelor este: plăci / silozuri, grinzi, stâlpi / pereți;

- după demolarea suprastructurii și a stâlpilor din beton armat se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate

- în urma demolării rezultă 1.259,80 mc moloz (beton) și 382,20 t metal (se va preda la fier vechi)

22. Drumuri și platforme betonate carosabile, trotuare de protecție

  - sistem structural: beton;

  - arie construită/desfăşurată: 19.446 m2;

  - stare fizică: deteriorat.

  - volum moloz: 3.889,20 mc betoane

23. Rezervoare subterane păcură – aparțin C14

- 2 rezervoare subterane de 2.500 mc pentru depozitarea păcurii

- sistem structural: beton armat cu zidărie din cărămidă protejată cu silicat de sodiu, acoperite cu capac din placă de beton armat

- cantitatea de păcură de pe fundul rezervoarelor va fi eliminată/transportată la centre speciale de neutralizare printr-o firmă specializată, autorizată în colectarea/eliminarea acesteia

24. Estacade de conducte

- L = 862 m (apă industrială)

- sistem structural: beton

- volum moloz: 195,48 mc beton

- metal rezultat din dezafectări: 35,18 t

25. Batale depozite cărbune

- în prezent, în cele 2 batale (stiva 1 și stiva 2) nu se află depozitat cărbune

- sistem structural: beton, beton armat

- arie construită/desfăşurată: 25.506 m2;

- stare fizică: deteriorat.

- volum moloz: 5.101,20 mc betoane

- metal rezultat din dezafectări 400,44 t

26. Cale ferată ecartament normal

- lungime: 625 m

- sistem structural: traverse beton

- volum moloz: 480,40 mc beton

- metal rezultat din dezafectări: 86,91 t șină de cale ferată

27. Cale ferată ecartament normal - industrial

- lungime: 2.705 m

- sistem structural: traverse beton

- volum moloz: 1.136,10 mc beton

- metal rezultat din dezafectări: 224,84 t șină de cale ferată

28. Rețele subterane de canalizare

- lungime: 306 m doar din zona unde urmează a se executa demolările

- colectorul este realizat din tuburi de beton simplu prefabricat, cu Dn 300 mm

- volum moloz: 246,80 mc beton

29. Rețele electrice subterane

- lungime: 220 m – doar în zona în care se efectuează demolări

- se recuperează aproximativ 4,8 t cabluri electrice subterane

30. Rețele conducte Bagger

- lungime: 762 m, doar din zona în care urmează a se executa demolările

- pe conducte (Dn 500) erau evacuate în circuit hidraulic zgura și cenușa

- după demontarea conductelor metalice se va îndepărta materialul depus pe conducte și se va depozita la depozitul de zgură și cenușă existent (Bejan)

- volum moloz: 24,96 mc beton

- metal rezultat din dezafectări: 48,30 t

31. Rețele transport cenușă – zgură

- lungime 762 m, doar în zona în care se efectuează demolările

- pe conducte erau evacuate în circuit hidraulic zgura și cenușa

- după demontarea conductelor metalice se va îndepărta materialul depus pe conducte și se va depozita la depozitul de zgură și cenușă existent (Bejan)

- volum moloz: 55,87 mc beton

- metal rezultat din dezafectări: 5,80 t

32. Rețele transport agent termic

- lungime 425 m, doar în zona în care se efectuează demolările

- volum moloz: 26,30 mc

- metal rezultat din dezafectări conducte: 25,30 t

- vată de sticlă rezultată din dezafectări: 1,20 t

33. Rețele de apă

- lungime 425 m, doar în zona în care se efectuează demolările

- volum moloz: 3,80 mc

- metal rezultat din dezafectări conducte: 8,7 t

- vată de sticlă rezultată din dezafectări: 0,78 t

34. Bazin de neutralizare apă

- 2 bazine de amestec de 300 mc fiecare, placate anticoroziv

- volum moloz: 872,97 mc beton

- metal rezultat din dezafectarea bazinelor: 35,34 t

- izolatii bituminoase: 11,74 t

35. Gospodărie carburanți

- motorina se stoca in cinci rezervoare tip cisternă de câte 20 mc, subterane, prevăzute cu protecție, trei pompe exterioare pentru distribuție

- nu se află motorină pe amplasament, stocurile au fost epuizate la data sistării activității

- volum moloz: 44,45 mc

- metal rezultat: 12,10 t

Estacada de conducte (de apă)

Lungimea estacadelor de conducte care urmează a fi dezafectate este de 862 m, rezultând la demolare o cantitate de 20 t fier care se va depozita pe o platformă apoi se va valorifica la fier vechi.

Demolarea estacadei:

-	se va îndepărta învelitoarea;

-	se vor îndepărta toate instalațiile prezente;

-	se va îndepărta tâmplăria metalică;

-	se vor îndepărta elementele de suprafață din beton armat de la partea inferioară (planșeul și pilonii de susținere);

-	demolarea estacadei se va face etapizat. Fiecare tronson va fi compus din structura zăbrelită dintre doi stâlpi consecutivi. Tronsonul se va suspenda în macara, va fi tăiat cu foarfeca mecanică la cele două extremități și va fi coborât la sol. Pentru demolarea stâlpilor zăbreliți se va proceda prin suspendarea acestora în macara, tăierea legăturilor din bază, respectiv coborârea acestora la sol. În cazul în care tronsonarea propusă nu este fezabilă din punct de vedere al capacității macaralei, se vor realiza eșafodaje pentru sprijinirea intermediară a structurii și se vor aplica aceiași pași anterior descriși, pe tronsoane cu lungimea redusă.

Execuția lucrărilor de demolare

Demolarea construcțiilor se va realiza în funcţie de structura de rezistenţă a fiecărui obiect în parte. Demolarea construcțiilor se face de sus în jos, dar numai după următoarele operaţii prealabile:

– întreruperea legăturilor de alimentare cu apă, energie electrică, aer, agent termic, etc. a clădirii ce se va demola;

– demontarea instalaţiilor funcţionale interioare;

– iluminarea artificială de la o reţea electrică provizorie specială, bine izolată şi fără posibilitate de rupere de către elementele demolate;

– demontarea tâmplăriei interioare şi exterioare.

Demontarea sau demolarea se va executa pe părţi de construcţie, începând cu elementele nestructurale, astfel încât să nu se producă prăbuşiri necontrolate.

Se vor monta podine din lemn pe grinzi metalice cu rezemare pe elementele de rezistenţă ale construcţiei pentru demontarea şi demolarea elementelor cu plan orizontal, plane, ferme metalice, elemente de planşee şi schele metalice de inventar standardizate, pentru elemente din plan vertical.

Funcţie de structura de rezistenţă a construcţiilor se va proceda astfel:

Pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton armat monolit şi prefabricat:

– desfacerea învelitorilor;

– desfacerea monolitizărilor prefabricatelor de la acoperiş;

– demontarea elementelor de acoperiş;

– demolarea închiderilor laterale;

– demontarea elementelor de planşeu;

– desfacerea monolitizărilor elementelor structurii de rezistenţă;

– demontarea grinzilor şi stâlpilor;

– demolarea fundaţiilor din beton;

– astuparea găurilor rămase după demolare.

Demolarea elementelor din beton se va realiza fie manual fie prin folosirea mijloacelor mecanice.

Lucrările de demolare vor fi încredinţate spre conducere unui tehnician cu experienţa care va supraveghea permanent desfăşurarea lucrărilor conform prescripţiilor normelor de securitate a muncii.

Pentru construcţiile cu structură de rezistenţă din zidărie portantă:

– desfacerea învelitorilor hidro şi termoizolaţiei;

– demontarea elementelor de planşeu;

– demolarea elementelor nestructurate din zidărie (pereţii de compartimentare);

– demolarea zidăriei portante;

– demolarea fundaţiilor din beton;

– astuparea găurilor rămase după demolare.

La demolarea construcţiilor cu structura de rezistență din zidărie portanta se va folosi metoda „doborârii”  cu respectarea următoarelor instrucţiuni:

– suprafaţa pe care este posibila căderea masivului va fi curtata și îngrădita, iar accesul oamenilor interzis;

– la scoaterea, tăierea sau demolarea grinzilor situate la înălţime, lucrătorii trebuie sa poarte centuri de siguranţa legate de părţile fixe ale construcţiei;

– pereţii din zidărie se vor desparţi de elementele vecine, se vor cresta la partea de jos pe 1/3 din grosime și se va executa dărâmarea cu ajutorul troliului sau al tractorului, acesta folosindu-se la tras cabluri dimensionate in acest scop, a căror lungime trebuie sa fie de cel puţin 2 ori cat înălţimea zidului care se dărâma;

– pentru prevenirea căderii neaşteptate a zidului care se dărâma, mai ales in timpul operaţiilor de ‘taiere’, zidul trebuie sprijinit provizoriu cu cabluri sau cu proptele corespunzătoare.

Prăbuşirea unor masive izolate se va face cu cabluri sau frânghii, lungimea fiecărui cablu fiind minimum cat dublul înălţimii masivului.

În cursul lucrărilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful ( de ex. stropirea cu apa a porţiunilor de clădire care se demolează).

Pentru construcţiile cu structură de rezistenţă metalică:

– desfacerea învelitorilor de tablă ondulată, cutată sau din azbociment ondulat;

– demolarea închiderilor laterale din tablă sau PFL;

– demontarea panelor şi fermelor metalice;

– demontarea riglelor de închidere;

– demontarea grinzilor şi stâlpilor metalici;

– demolarea fundaţiilor din beton.

Înainte de începerea lucrărilor de demontare a structurii metalice se vor monta schele cu platforme de lucru prevăzute cu trepte de coborâre, parapete și bordura, amplasate astfel încât să nu incomodeze executarea lucrărilor.

Elementele de acoperiş, pane și ferme metalice vor fi demontate cu atenţie și vor fi coborâte la sol cu ajutorul pârghiilor, scripeţilor sau mijloacelor mecanizate.

Muncitorii care lucrează la demontarea construcţiilor metalice trebuie sa aibă pe lângă centura de siguranţă, frânghii și încălţăminte nealunecoasă (cu talpa subţire).

În timpul operaţiilor de demolare se va proceda la stropirea periodică a pereţilor clădirii spre a evita producerea prafului.

Alegerea tehnologiei de demolare a clădirilor/construcţiilor la nivel de suprastructură şi infrastructură (fundaţii), se va face ţinând cont de tipul structurii de rezistenţă, înălţimea şi volumul construcţiei cât şi de necesitatea şi de interdependenţa structurii cu aceste vecinătăţi.

Molozul rezultat din demolări (spărturi de betoane şi cărămidă) se va utiliza pentru umplerea golurilor fundațiilor, iar surplusul se va utiliza pentru amenajări drumuri sau se va depozita în locuri special amenajate.

Pentru dezmembrare se vor efectua urmatoarele lucrari:

- delimitarea zonei în care se desfasoara lucrarile

- instructajul de protectia muncii efectuat conform specificului lucrarilor

- scoaterea de sub tensiune a utilajelor, prin separare fata de sursa de alimentare

- demontarea instalatiilor tehnologice auxiliare

- demontarea succesiva, in ordinea inversa a montajului a principalelor subansamble ale utilajului

- demontarea sau taierea piulitelor, suruburilor de fundatie si demontarea sasiului.

- subansamblele vor fi demontate in piese componente, in cazul in care rezulta piese agabaritice sau sunt din materiale diferite (feroase-neferoase)

- piesele sau subansamblele cu dimensiuni sau greutati ce depasesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de transport sau de ridicat, vor fi portionate in bucati cu dimensiunea de maxim 1 x 1,5 m, acceptabile la topire, prin taierea cu flacara oxiacetilenica

- indepartarea unsorilor consistente si a uleiurilor din reductoare, precum si elementele nemetalice

- sortarea materialelor rezultate pe dimensiuni, destinatie sau grupe de metale

- se incarca si transporta materialele rezultate in urma demontarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnologice la locul de depozitare

Reperele ce urmeaza a fi valorificate la fier vechi vor fi stocate intr-un loc special delimitat.	Masurarea cantitatii de materiale refolosibile, va fi facuta de unitatea achizitoare pe instalatia proprie de cantarire.

Pentru executia lucrarilor se va folosi personal calificat, dotat si echipat corespunzator.

Pentru lucrarile de demontare-dezmembrare, executantul va folosi dotarile tehnice proprii beneficiind de utilitatile existente (energie electrica si apa) precum si de cladirile din incinta. Tot in perimetrul acestei incinte se va putea organiza, cu paza adecvata, platforma de depozitare temporara a materialelor rezultate din dezmembrari.

Pentru lucrarile de taiere cu flacara oxacetilenica se va folosi schela tubulara de pe care se face operatia de taiere cu flacara oxacetilenica.

Pentru ca procesul de taiere sa se desfasoare continuu, flacara trebuie mentinuta pe intrega durata a operatiei de taiere. Mentinerea flacarii mai prezinta si avantajul ca nu permite ca zgura formata pe marginile taiate sa se solidifice; de asemenea, flacara ajuta si la fluidizarea si indepartarea tundarului de pe suprafetele pieselor de taiat. Se recomanda insa ca puterea flacarii in timpul operatiei de taiere sa fie micsorata, ceea ce prezinta avantajul obtinerii unor suprafete taiate de calitate superioara; totodata crestele superioare ale taieturilor nu sunt aduse la topire , ceea ce ar constitui defecte ale taieturilor. 	Pentru ca procesul de taiere sa se desfasoare continuu, flacara trebuie mentinuta pe intrega durata a operatiei de taiere. Mentinerea flacarii mai prezinta si avantajul ca nu permite ca zgura formata pe marginile taiate sa se solidifice; de asemenea, flacara ajuta si la fluidizarea si indepartarea tundarului de pe suprafetele pieselor de taiat. Se recomanda insa ca puterea flacarii in timpul operatiei de taiere sa fie micsorata, ceea ce prezinta avantajul obtinerii unor suprafete taiate de calitate superioara; totodata crestele superioare ale taieturilor nu sunt aduse la topire, ceea ce ar constitui defecte ale taieturilor. O putere mai redusa a flacarii conduce si la un consum mai mic de gaz combustibil.

Pentru ca procesul de taiere sa se desfasoare continuu, flacara trebuie mentinuta pe intrega durata a operatiei de taiere. Mentinerea flacarii mai prezinta si avantajul ca nu permite ca zgura formata pe marginile taiate sa se solidifice; de asemenea, flacara ajuta si la fluidizarea si indepartarea tundarului de pe suprafetele pieselor de taiat. Se recomanda insa ca puterea flacarii in timpul operatiei de taiere sa fie micsorata, ceea ce prezinta avantajul obtinerii unor suprafete taiate de calitate superioara; totodata crestele superioare ale taieturilor nu sunt aduse la topire , ceea ce ar constitui defecte ale taieturilor. O putere mai redusa a flacarii conduce si la un consum mai mic de gaz combustibil.

- Descrierea lucrărilor  de refacere a amplasamentului

- Activitatea de ,,demolare’’ se extinde și asupra  lucrărilor de refacere a amplasamentului. Se va da importanță zonelor din amplasament contaminate prin scurgeri accidentale (cu produse de tip carburanți, uleiuri). În caz de contaminare se vor preleva și analiza probe de sol fiind necesară aducerea terenului la starea lui inițială. Solul contaminat trebuie excavat până la adâncimea prescrisa de analize;

- se va nivela terenul în vederea efectuării lucrărilor de refacere a mediului şi redarea a platformei pentru construirea noii Centrale Mass Mintia.

- se va recupera în măsură cât mai mare a materialelor şi elementelor refolosibile şi a celor valorificabile, ca urmare metodele şi mijloacele de lucru sunt stabilite de maniera în care să permită conservarea calităţii materialelor şi elementelor demolate.

Din procesul de demolare a construcţiilor aparţinătoare Mintia rezultă spărturi de betoane şi moloz de cărămidă care însumează pe ansamblu:

– Vdemolări  total 		( 34.347 mc,

din care:

– Vdemolări suprastructură 	( 23.069 mc

– Vdemolări  infrastructură 	( 11.278 mc

Volumul total de moloz rezultat este de  34.347mc şi va fi transportat pe amplasamentele stabilite de comun acord cu beneficiarul, la umplerea golurilor rezultate în urma scoaterii fundațiilor, la amenajarea drumurilor industriale.

Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor se va utiliza material acceptabil- concasat (20.000 mc).

Molozul rezultat din demolări (beton, cărămizi, BCA) se va utiliza la amenajarea platformei industriale în vederea construirii noii centrale electrice MASS Mintia.

Molozul rezultat din dezmembrarea rezervoarelor subterane de păcură, precum și conductele de legătură, se vor preda la firme autorizate, în vederea preluării acestora.

Metalul rezultat din dezmembrările de pe amplasament se va preda la fier vechi (2.796 t).

Banda de cauciuc de la transportoarele cărbune (în cantitate de 55 t) se va depozita separat și se va preda la firme autorizate.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

În timpul execuției lucrărilor se vor folosi drumurile de acces existente. Accesul în regiune este asigurat de calea ferată electrificată Simeria - Curtici şi pe drumul naţional  DN 7.

MASS GLOBAL ENERGY ROM S.R.L. este situată pe malul stâng al râului Mureş, în aval de localitatea Mintia, în partea de NV a municipiului Deva, la circa 9 km de acesta. Incinta centralei se desfăşoară paralel cu DN 7, calea ferată curentă Deva-Arad (zona km 483÷480,2) şi râul Mureş.

Pentru execuția lucrărilor de „Demolare construcții de pe amplasamentul propus - Mintia”, accesul este asigurat din DN 7, pe drumuri interioare de incintă.

- Metode folosite în demolare

Metoda prin care clădirile pot fi puse la pământ este fie manuală, fie  prin folosirea mijloacelor mecanice. Demolarea construcţiilor se va realiza în funcţie de structura de rezistenţă a fiecărui obiect în parte.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul

- Alte activități care pot apărea ca urmare a demolărilor (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor de demolare sunt:

– material absorbant (nisip, rumeguş, etc.) infestate cu ulei și/sau carburanți din pierderea accidentală de la autovehiculele de transport și utilajele folosite la realizarea lucrărilor. Materialele absorbante se vor colecta în recipienți speciali (etichetați) care se vor elimina prin unități specializate și autorizate;

– materialele feroase obținute prin demontare vor fi taiate în bucati cu dimensiunea de maxim 1 m, acceptabile la topire, transportate la centrele de recuperare fier vechi.

– deșeuri menajere de la personalul care îşi desfașoara activitatea și deșeuri de diverse ambalaje din carton, hârtie sau PVC, care se vor colecta în containere speciale, fiind evacuate de pe amplasament în mod organizat catre firme specializate.

# V. Descrierea amplasării proiectului

### - Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/200

Nu este cazul.

### - Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural portrivit Listei monumentelor istorice actualizată, aprobată prin ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertorului arheologic național prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul

### - Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind.

▪ Folosinţele actuale şi planificate ale terenului pe amplasament, şi pe zone adiacente acestuia

O parte din obiectivele din anasmablu adăpostesc utilaje și mașini, elemente ce au avut un rol important în procesul de producere a energiei electrice și termice și componente utilizate în manufacturarea pieselor  pentru mașini, piese de schimb, reparații.

Starea actuală de conservare a ansamblului este una precară, putem remarca o parte din obiective care se prezintă într-o stare mai bună, celelalte se află într-o stare avansată de degradare.

Categoria de arhitectura : clădiri pentru industrie - arhitectură de patrimoniu industrial;

Tipul de folosință sau funcțiunea: producere energie electrică;

Folosința actuală: conservare;

Folosința anterioară:  centrală electrică în cogenerare;

Folosința originară:   centrală electrică;

Persoane și evenimente asociate istoriei monumentului – nu este cazul

Materiale și tehnici de construcție utilizate/structura: beton armat, zidărie de căramidă, metal;

Mobilier - NU

Inscripții -NU

Încadrare stilistică -  Arhitectură de patrimoniu industrial.

Regimul juridic

Terenurile aferente perimetrului propus pentru demolare cu destinaţia şi categoria lor sunt situate în comuna Vețel, sat Mintia, suprafața pe care se vor executa lucrările de demolare este de 99.653,17m2, sunt proprietate Mass Global  Energy Rom S.R.L., Contract de vânzare (încheiere de autentificare nr. 1950/27.12. 2022, Extras CF 63472 UAT Vețel).

### - Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională STEREO 1970.

Incinta Mintia – X: 331778,2749; Y: 492681,1353;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare - nu există alternative.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

## A. Surse  de  poluanți  și  instalații  pentru  reținerea,  evacuarea și dispersia poluanților în mediu

Sursele principale de poluanți în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic aferent, „DEMOLARE CONSTRUCȚII DE PE AMPLASAMENTUL PROPUS ȘI CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICĂ MASS MINTIA, ÎN SATUL MINTIA, COMUNA VEȚEL, JUD. HUNEDOARA – ETAPA DE DEMOLARE CONSTRUCȚII DE PE AMPLASAMENTUL PROPUS” sunt:

- zgomot, praf, noroi şi fum generat de către utilajele din şantier;

- poluarea potenţială a solului şi subsolului cu lubrefianţi şi combustibili de la utilaje sau mijloace de transport;

- poluarea potenţială a apelor cu produse petroliere de la utilajele ce lucrează lângă cursurile de apă din zonă;

- poluarea potenţială produsă de către organizarea de şantier;

- afectarea vegetaţiei existente din şantier sau adiacent acestuia, datorită utilizării utilajelor;

Se elaborează un model de plan de management al factorilor de mediu pentru perioada de executare a lucrărilor pe baza căruia se va realiza un proiect de monitorizare în perioada de garanţie a lucrărilor executate, activitatea de monitorizare a factorilor de mediu şi a stării perimetrului reabilitat, cât şi eventualele remedieri şi intervenţii necesare.

În perioada post garanţie după recepţia finală a lucrărilor, activitatea de monitorizare şi eventuală intervenţie sau remediere revine beneficiarului lucrărilor.

### a) Protecția calității apelor

- Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Pe timpul execuţiei lucrărilor de demolare a clădirilor, nu se vor genera ape uzate (nu se evacueaza ape uzate).

Stația de păcură – rampă de descărcare păcură cu 2 canale pentru colectare scurgeri cu descărcare în separatorul de păcură. Păcură recuperate era restricționată la rezervoare – rezervoare păcură 2x2500 mc cu auxiliare. Există stoc de păcură cca. 100t; stația de pompare păcură;

Cantitatea de păcură extrase din rezorvoare (2x2500mc din beton) va fi eliminate prin transport la firme specializate. Rezervoarele vor fi curățate mecanic și cu solvenți speciali înainte de demolare/dezmembrare.

Apele de spălare vor fi direcționate către separatorul de păcură. La ieșirea din separator se impune restricția calitativă:

-substanțe extractibile: 20mg/l

-pH: 6,5 - 8,5

Stația de tratare apă de adaos: 6 bucății cisterne metalice de HCl – goale; 6 bucății cisterne metalice pentru Na OH, goale.

Depozit ulei - rampă de descărcare, rezervoare pentru ulei de turbină și transformator (5 buc.), stația de pompe ulei și conducte de legătură

În cazul în care este necesară spălarea cu apă a rezervoarelor, apele de spălare vor fi direcționate către separatorul de produse petroliere aferent. La ieșirea din separator se impune restricția calitativă:

-substanțe extractibile: 20mg/l

-pH: 6,5 - 8,5

Apele pluviale potențial poluate cu produse petroliere provenite din zona de amplasare a gospodăriei de păcură și uleiuri și de la rampa CFU de descărcat cărbune (estacada de cărbune) vor fi colectate prin rețeaua de canalizare și conduse la separatorul de produse petroliere, dimensionat pentru 40 mc/h (existent), după care sunt evacuate în rețeaua de canalizare pluvială și tehnologică cu evacuare prin GV 2.

Pe perioada de execuție a lucrărilor de demolare se va asigura stoc de intervenție pentru evitarea poluării (granule absorbante si alte produse speciale).

De asemenea, de pe amplasamentul organizării de șantier și zona unde se vor executa lucrările de demolare, în timpul realizării lucrărilor nu se vor evacua ape menajere. În zona activității de șantier se vor monta wc-uri ecologice cu bazin interschimbabil.

### b) Protecția aerului

- Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

În timpul execuției lucrărilor de demolare a clădirilor propuse la demolare sursele de poluanți pentru aer pot fi următoarele:

- degajarea de pulberi prin realizarea activităților de demolare/excavare/împrăștiere, nivelare, compactare, etc. și traficul autobasculantelor pe drumul de acces. Aceste pulberi pot crea o poluare locală;

- funcționarea utilajelor și traficului autovehiculelor prin emisii de noxe gazoase de la arderea motorinei. Aceste pulberi și noxe gazoase (gaze arse de esapament - NOx, SOx, CO, HC) pot constitui o sursă de poluare atmosferică locală (doar în zona efectuării lucrărilor de demolare a clădirilor propuse);

- Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Pentru reducerea la maxim a emisiilor în perioada lucrărilor proiectate (de demolare/excavare/împrăștiere, nivelare, transport) și protecția aerului, se vor lua următoarele măsuri:

- reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil (în special cele de demolare/excavări, depuneri de material pentru umplerea golurilor);

- prevenirea ridicării prafului prin stropire cu apa. Pe timpul execuției lucrărilor de demolare se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului, după caz, prin stropirea cu apă a drumurilor de acces/circulatie, transportul materielelor pulverulente (care degaja praf) în autovehicule acoperite și utilizarea unor echipamente de spălare a anvelopelor autovehiculelor, înainte ca acestea să părăsească zonele în care se desfăşoară lucrările de demolare și de a intra pe drumurile publice;

- restricționarea vitezei de circulație a mijloacelor de transport (autobasculante) la 25 - 30 km/h, utilizarea de combustibil și uleiuri de calitate, reglarea corespunzatoare a motoarelor, evitarea accelerarilor sau frânărilor bruste, evitarea funcţionarii în gol a utilajelor;

- întreținerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate în conformitate cu reviziile planificate - verificarea tehnică a parametrilor funcționali;

- echiparea mijloacelor de transport și utilajelor care execută lucrările cu motoare Diesel Euro 4-5 şi catalizatori de gaze de eşapament;

### c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- Sursele de zgomot şi de vibraţii;

În zona amplasamentului clădirilor propuse la demolare, ca surse posibile de zgomot (fixe şi(sau mobile), pot fi autovehiculele de transport și utlajele ce executa lucrările proiectate.

Având în vedere intensificarea traficului pe perioada lucrărilor de demolare, datorat utilajelor și circulației vehiculelor, se va produce o creștere a nivelului de zgomot și vibrații în această perioadă.

Poluarea fonică în timpul lucrărilor proiectate este locală, temporara, nivelul de zgomot încadrându-se în limitele legale.

Se vor respecta: pentru locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială crescută şi deosebită, conform Ordinului nr. 933 / 2002, valorile limită admise de 75 dB şi respectiv 60 ÷ 50 dB, iar conform normativul STAS 10009/88 - limite admisibile ale nivelului de zgomot, nivelul de zgomot propagat în exterior de un anumit obiectiv nu trebuie să depăşească valoarea maxima admisibila de 65 dB(A).

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pentru utilajele și autovehiculele folosite nu este cazul pentru amenajări/dotari speciale.

Pentru diminuarea stării de disconfort ce ar putea să apară datorită zgomotului generat la realizarea lucrărilor proiectate, se impune luarea următoarelor măsuri de atenuare:

- pe timpul circulației/traficului se va restricționa viteza autovehiculelor la 20–30 km/ora;

- se va ţine sub control la locurile de muncă o limită admisă a nivelului echivalent continuu de zgomot conform H.G. nr. 493/2006 privind cerințele de securitate și sănătate pentru expunerea la riscurile generate de zgomot, de 87 dB(A), iar pentru locurile de muncă cu solicitare crescută, limita admisă a nivelul de zgomot va fi 75 dB;

- nivelul de zgomot propagat în exterior nu trebuie să depăşească nivelul admisibil prevăzut de STAS 10009/1998, de 65 dB(A).

- se va evita funcţionarea în gol a utilajelor şi se va limita la minimum necesar timpul de funcţionare al acestora.

Poluarea fonică în perioada de execuție a lucrărilor de demolare, va fi locală, cu caracter temporar și efecte pe termen scurt, nivelul de zgomot emis încadrându-se în limitele legale.

Poluarea fizica generata de activitatea propusa va consta din:

- traficul auto si toate lucrarile desfasurate pe amplasament constituie surse de poluare cu praful (pulberi în suspensie) rezultate în urma traficului auto si a lucrarilor de demontare, demolare, etc;

- zgomotul si vibratiile produse de activitatea de santier – demolari, demontari, constructii;

- zgomotul si vibratiile produse de utilajele de contructii si transport - trafic;

Nu exista surse de poluare prin radiatii si nici surse de poluare biologica.

Sursele fixe

Sursele generatoare de zgomote sunt utilajele tehnologice care funcţionează în perimetru: motocompresor, excavator, buldozer, compactor, automacara, etc.

Generarea zgomotului în timpul activităţii din cadrul lucrarilor ce folosesc utilajele tehnologice aminitite, este un fenomen comun tuturor ramurilor de constructii si industriale, nivelul sonor putând fi redus în unele cazuri, iar în alte cazuri reducerea este minimă.

Principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt utilajele folosite la demolare, excavare, compactare, transport în timpul funcţionării.

Nivelul de zgomot produs de unele utilaje care lucrează în perimetru - excavatoare, buldozere, autobasculante, are caracter de joasă frecvenţă şi nu afectează mediul înconjurător şi personalul din zona.

Receptorii cei mai apropiaţi de perimetrul Mintia sunt locuitorii din comuna Vețel. Incinta Mintia este aplasata la cca. 800 m de cateva gospodarii particulare si la cca. 5 km de orașul Deva.

Sursele mobile

Sursa mobilă de zgomot o constituie autovehiculele/autobasculantele care asigură transportul diferitelor materii prime, materiale, etc. necesare lucrarilor, pe si/sau de pe amplasament. Trebuie făcută precizarea că verificările tehnice ale mijloacelor de transport după reglementările actuale asigură un nivel redus al zgomotului atât în incinta cât şi în afara lor.

Nivelul maxim admisibil de zgomot fata de cel mai apropiat receptor, nu trebuie sa depaseasca valoarea limita maxim admisa de 65 dB(A) (conf. STAS 10 009 / 1988), în conditiile de functionare a utilajelor in regim normal, cu respectarea tehnologiei de exploatare si a normelor de protectie a muncii.

Datorita faptului ca zonele locuite (gospodariile particulare) cele mai apropiate sunt la distante variabile de la min. 800 m pana la 5-6 km, cea mai mare parte a populatiei nu va fi afectata de zgomotele si vibratiile generate in interiorul incintei, de traficul auto si de poluantii generati.

Informațiile despre poluanții fizici care pot afecta mediul, generați de activitatea propusă, sunt prezentate in tabelul de mai jos  – Tabelul de mai jos.

Informații despre poluarea fizică şi biologică generată de activitatea de demolare

| Tip de poluare | Sursa poluarii | Numar surse poluare | Limita maxima admisa | Poluare de fond | Poluare calculata si masuri de ameliorare | Masuri de ameliorare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | In zona obiectivului | In zone de protectie/restrictie | Zone rezidentiale si de recreere |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fara ameliorare | Cu ameliorare |  |
| Poluare fonică - zgomot | Traficul auto -sursa discontinua | Utilajele de transport si contructii; Vehicule de transport –autobasculante pentru aprovizionare, transport etc. | 87 dB(A) la locul de muncă 65 dB(A) la limitele amplasamentului | 45 - 50 dB(A) Poluarea de fond în zona obiectivului nu poate depăşi limita maximă admisă | 55 - 65dB(A) | 45 - 50 dB(A) | - | - | - |
|  | Activitatea de santier – demolari, demontari, constructii -sursa discontinua | Utilajele de demolare, excavare, compactare, contructii, etc. | 87 dB(A) la locul de muncă 65 dB(A) la limitele amplasamentului |  | 60 - 70dB(A) | 45 - 50 dB(A) |  |  |  |

### d) Protecția împotriva radiațiilor

- Sursele de radiaţii

Nu este cazul la realizarea lucrărilor de intervenție

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul pentru realizarea lucrărilor de intervenție

### e) Protecția solului și a subsolului

- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice și de adâncime

Sursele de poluare a solului în cadrul amplasamentului studiat, în timpul execuției lucrărilor, pot fi următoarele:

▪ Depozitarea și manipularea diferitelor materiale, deşeuri industriale:

- deșeuri din demolările construcțiilor și dezafectarea rețelelor și instalațiilor.

▪  Traficul autovehiculelor și utilajelor necesare pentru executarea lucrărilor;

▪ Scurgeri accidentale de carburanți/ulei din autovehiculele/utilajele necesare executării lucrărilor și scurgeri accidentale la manipularea reziduului petrolier. În acest caz se folosesc lavete şi material absorbant (nisip, rumeguş, etc.). Dacă pierderile de carburant și/sau reziduu petrolier au loc direct pe sol sau pe drumurile de acces, se va folosi materialul absorbant şi ulterior, după colectarea acestuia, (daca este cazul) solul se va decoperta/decapa, până se va ajunge la stratul de pământ curat, neinfestat. Materialele absorbante şi solul infestat cu uleiuri se vor colecta în recipiente speciale, etichetate și se vor transporta, pentru eliminare, la societăţi autorizate.

- Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Protectia solului și a apelor subterane

În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea diminuării poluării solului şi a apelor subterane:

- menţinerea autovehiculelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează;

- curăţarea camioanelor înainte de ieşirea din zona minei (curatarea anvelopelor autovehiculelor înainte să părăsească zonele în care se desfăşoară lucrările şi de a intra pe drumurile publice);

- reprimarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului prin acoperire (dacă este cazul);

- reparațiile sau intervențiile tehnice la utilaje se vor face numai în locații exterioare adecvate și alimentarea cu carburanți se va face în stații peco;

- depoluarea zonelor/solurilor afectate, utilizând materiale absorbante pentru revărsările accidentale.

În concluzie, posibilitatea de poluare a solului şi subsolului datorită activității de realizare a lucrărilor de demolare este redusă.

### f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

În împrejurimile incintei Mintia nu există parcuri şi rezervaţii naturale. Emisiile posibile de poluanţi care pot afecta vegetaţia şi fauna din zona limitrofă pe o bandă cu lățimea de maxim 50 m, sunt:

  - gazele de combustie de la autovehicule și utilajele care execută lucrările şi anume: SO2, NO2, CO, CO2

  - praful (pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile) rezultat în urma lucrărilor de demolare și a traficului/circulației autovehiculelor necesare executării lucrărilor proiectate.

Realizarea lucrărilor de demolare va îmbunătăți starea actuală a amplasamentului și a împrejurimilor și nu vor perturba ecosistemele și așezările umane.

- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii și ariilor protejate

Pe timpul execuției lucrărilor proiectate, se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului, prin stropirea cu apă a căilor de rulare și limitarea vitezei de circulație/rulare.

Pulberile datorate manipularii și transportului auto, sunt reduse, iar echiparea mijloacelor de transport și utilajelor care execută lucrările va fi cu motoare Diesel Euro 4-5 şi catalizatori de gaze de eşapament. Utilajele și mașinile de transport vor fi echipate cu dispozitive de eșapare a gazelor (tobe) în stare bună de funcționare, cu sisteme de filtrare a gazelor, care să ducă la diminuarea noxelor gazoase și a zgomotului în timpul funcționării motorului.

Deasemenea se va utiliza echipament de curățare a anvelopelor autovehiculelor, înainte ca acestea să părăsească zona carierei şi de a intra pe drumurile publice.

Prin urmare, realizarea lucrărilor proiectate nu contribuie la modificarea calității ecosistemelor terestre și acvatice actuale, externe platformei șantierului.

În concluzie: întreaga activitate care se va desfașura în perimetrul incintei Mintia, poate influența ecosistemul terestru prin zgomotul care se va realiza și noxele emise, care vor deranja ușor animalele și păsările din zonele din imediata vecinatate.

Totuși, realizarea lucrărilor de demolare, nu contribuie la modificarea calității ecosistemelor terestre și acvatice actuale.

### g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instiuit un regim de restricție, zone de interes tradiţional și altele.

Identificarea obiectivelor de interes public: nu este cazul.

– Distanţa faţă de așezările umane: distanța dintre perimetrul Mintia și așezările umane este de 800 m, iar drumul de acces este drumul E 673 Deva - Nădlac din care se ramifică, pe partea stângă, drumul de acces în incinta termocentralei.

– Distanţa faţă de monumente istorice şi de arhitectură Castrul Roman Micia se află la 460 m.

– Alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Nu este cazul.

Datorită specificațiilor de mai sus, impactul asupra așezărilor umane și a altor obiective este practic inexistent.

- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecţia aşezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Pentru prevenirea și/sau ameliorarea riscului poluării așezărilor umane în timpul lucrărilor de demolare este necesară luarea următoarelor măsuri speciale:

- transportul materialelor care generează praf, în afara perimetrului Mintia, se va face numai cu autobasculante acoperite, pentru evitarea oricăror pierderi de material și cu o viteză de deplasare de max. 30 km/h;

- echiparea tuturor mijloacelor de transport și utilajelor care execută lucrările, cu motoare Diesel Euro 4-5.

### h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament  în timpul realizării proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada de realizare a lucrărilor de demolare vor rezulta tipuri și cantități mici de deșeuri, cum ar fi:

| Nr. crt. | Cod deşeu conf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | UM | Cantitate/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 02 02* | Materiale absorbante / lavete îmbibate cu carburant, reziduu petrolier și/sau ulei | kg | 150 |
| 2. | 20 03 01 / 20 01 01 | Deșeuri menajere amestecate / hârtie, carton | kg/an | 2.100 |
| 3. | 17 04 07 | Deşeuri metalice | tone | 2.796 |
| 4. | 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01 (bandă cauciuc) | tone | 55 |

* deşeuri periculoase - în conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

prevăzută în HG 856/2002.

Deşeuri generate pe durata demolării vor fi deşeuri generale nespecifice, rezultând în special din activităţile auxiliare celor de exploatare. Aceste deşeuri au rezultat și vor rezulta în toate fazele Proiectului din activităţi conexe / auxiliare:

▪ demolări (pământ, beton, lemn, deşeuri metalice, etc);

▪ întreţinere şi reparaţii: echipamente tehnologice, vehicule, instalaţii şi aparate industriale (uleiuri uzate, anvelope uzate, metal vechi, acumulatori cu acid şi plumb, etc);

▪ sociale desfăşurate de angajaţi şi contractori (deşeuri de tip menajer, deşeuri din ambalaje de alimente, deşeuri de la laborator, deşeuri medicale, etc);

▪ dezafectare clădirilor din incinta Mintia şi a altor instalaţii (deşeuri din demolări - moloz, fier vechi).

Deşeurile rezultate din exploatare – zgură și cenușă, sunt însoțite de deşeuri rezultate din activităţile conexe desfăşurate pe amplasament care constau în revizii, întreţineri, reparaţii, actitivăţi administrative, deşeuri din construcţii şi demolări, deşeuri de ambalaje diverse care trebuie gestionate astfel încât să producă prejudicii cât mai reduse asupra mediului înconjurător, să respecte legislaţia în vigoare şi Planurile Regionale şi Locale de Gestionare a Deşeurilor.

Principalele categorii de deşeuri neextractive rezultate de pe amplasament sunt:

- Uleiuri uzate, baterii şi acumulatori uzaţi – aceste provin din activităţi de revizie, reparaţii, schimburi de ulei şi sunt gestionate ca deşeuri periculoase, se realizează eliminarea lor prin societăţi de profil, de preferinţă care asigură şi reciclarea acestora. Nu se realizează depozitarea lor pe amplsament decât pentru perioade scurte de timp, timp în care se depozitează în spaţii închise, impermeabilizate, ventilate corect şi cu acces limitat.

- Piesele metalice uzate, şi fierul vechi rezultat din activităţi de întreţinere, reparaţii alte activităţi auxiliare desfăşurate pe amplasament sunt colectate pentru a fi valorificate prin centre specializate în reciclarea deşeurilor metalice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Cantităţile specifice de piese metalice şi fier vechi prognozate sunt prezentate în tabelul de mai jos.:

| Activitate | Tip deşeu | Unitate de măsură | Valori prognozate |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din activităţi auxiliare | Agregate energetice/ pompe/cazane/buncăre | t | 2796(cantitate masurabilă la data efectuării dezmembrărilor/dezafectărilor) |
|  | Estacade și conducte / piese de schimb/retele de drenaj /rezervoare | t |  |
|  | Fier vechi rezultat din dezmembrări | t |  |

- Anvelope uzate rezultate peridic de pe amplasament vor fi colectate prin societăţi de profil. Planul Judeţean de Gestionare al Deşeurilor prevede recuperarea a 80 % din anvelopele puse pe piaţă şi reducerea pe cât posibil a cantităţii de anvelope uzate generate.

Cantităţile specifice de anvelope uzate prognozate sunt prezentate în tabelul următor:

| Activitate | Tip deşeu | Unitate de măsură | Valori prognozate |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din activităţi auxiliare | Anvelope, benzi de cauciuc uzate | t | 25 |

-Deşeuri de la operare (butoaie goale, alte ambalaje sau deşeuri de ambalaje). Pentru acest tip de deşeuri prima opţiune este de returnare a acestor ambalaje la furnizori. Pentru ambalajele de hârtie-carton, plastic, sticlă, metal care nu sunt impurificate cu substanţe periculoase, în cazul în care nu se pot retrimite la furnizori, se asigură gestionarea lor prin firme de profil care asigură reciclarea. Pentru ambalajele contaminate cu substanţe periculoase (în cazul în care nu se pot retrimite la furnizori), gestionarea lor se realizează prin societăţi de profil care asigură eliminarea deşeurilor periculoase.

Cantităţile specifice de deşeuri din ambalaje prognozate sunt prezentate în tabelul de mai jos.:

| Activitate | Tip deşeu | Unitate de măsură | Valori prognozate |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din activităţi auxiliare | Ambalaje de plastic | t | 0,5 |
|  | Ambalaje mixte | t | 1 |
|  | Ambalaje metalice | t | 2 |

- Deşeurile menajere se colectează pe amplasament selectiv, fracţia reciclabilă (hârtie, carton, plastic, sticlă) fiind gestionată prin societăţi de profil care asigură reciclarea lor, iar fracţia biodegradabilă, cu un volum cât mai redus, va fi colectată prin societatea de salubritate existentă în zonă.

Cantităţile specifice de deşeuri menajere prognozate sunt prezentate în tabelul următor:

| Activitate | Tip deşeu | Unitate de măsură | Valori prognozate |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din activităţi auxiliare | Sticlă | t | 0,1 |
|  | Plastic | t | 0,02 |
|  | Resturi alimentare | t | 0,01 |

- Nămol de la staţiiile de epurare ape menajere

Din staţia de epurare ape menajere rezultă următoarele cantităţi specifice de nămol pe perioada demolării:

Cantităţi specifice de  nămol de la staţiiile de epurare ape menajere

| Activitate | Tip deşeu | Unitate de măsură | Valori prognozate |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din activităţi auxiliare | Nămol provenit de la epurarea apelor menajere în cele două decantoare Imhoff de 500l, având caracteristicile D=5,0m, H= 6,15m | t | 20 |

- Deşeuri din construcţii şi demolări. Aceste deşeuri vor rezulta în faza de demolare. Cantităţile specifice de deşeuri prognozate sunt date în tabelul de mai jos.

Cantităţi specifice de  deşeuri din construcţii şi demolări

| Activitate | Tip deşeu | Unitate de măsură | Valori prognozate |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din activităţi auxiliare | Deşeuri din construcţii şi demolări (caramizi, betoane, BCA) Incinta Principala Sconst = 64.042 mp | mc | 34.347 |

Obiectivele planului de gestionare a deşeurilor sunt:

- minimizarea generării deşeurilor;

- reutilizarea şi reciclarea deşeurilor;

- tratarea deşeurilor cât mai aproape de sursă;

- minimizarea nocivităţii deşeurilor.

Acţiunile de reducere, reutilizare şi reciclare a deşeurilor ce vor fi aplicate sunt:

- Toate deşeurile reciclabile vor fi expediate la unităţi de colectare şi prelucrare/reciclare din judeţul Hunedoara;

- De câte ori va fi posibil, echipamentele electrice sau electronice vechi vor fi donate unei fundaţii sau instituţii de învăţământ corespunzătoare;

- Pentru parcul auto al beneficiarului şi al contractorilor se va acorda prioritate în achiziţionarea anvelopelor de la furnizori cu program de recuperare şi reşapare;

- Pentru minimizarea deşeurilor, nămolul de epurare de la staţia de epurare a apelor menajere va fi folosit reutilizat pe amplasament pentru reabilitarea terenului în zonele afectate de activităţile de depozitare cenușă și zgură;

- O societate specializată va prelua uleiurile de motor de turbină si de transformator, uzate;

- Anvelopele uzate vor fi eliminate şi expediate la producătorul de ciment din zona pentru co-incinerare şi recuperare de energie în instalaţia autorizată;

- Resturile de var nestins vor fi folosite pe amplasament ca reactiv alcalin la staţia de epurare a apelor menajere.

În tabelul următor se prezintă modul de depozitare/eliminare/valorificare al deşeurilor neextractive produse în fazele Proiectului.

Depozitarea/eliminarea/valorificarea deşeurilor

| Deşeuri | Faza de generare | Depozitare/eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| Nămol de la staţia de epurare ape menajere | Operare/ Închidere | Eliminat în depozit de deşeuri menajere |
| Deşeuri mixte de la demolări | Operare/Închidere | Reciclat prin firme de profil/depozitare pe depozitul de zgură și cenușă |
| Uleiuri uzate | Operare/ Închidere | Reciclare sau incinerare |
| Anvelope | Operare/ Închidere | Controlul eroziunii, recuperare de energie sau reciclare în afara amplasamentului (firme specializate) |
| Agregate energetice | Operare | Reciclare, vânzare la fier vechi |
| Vehicule uzate/piese de schimb | Operare/ Închidere | Reciclare |
| Fier vechi | Operare/ Închidere | Reciclare |
| Containere goale | Operare/ Închidere | Returnare la furnizor, reciclare sau expediere la depozitul de deşeuri menajere |
| Ambalaje de lemn | Operare | Reciclare sau depozitare în depozitul de deşeuri menajere |
| Ambalaje de plastic | Operare/ Închidere | Reciclare sau depozitare în depozitul de deşeuri menajere |
| Ambalaje de hârtie/carton | Operare/ Închidere | Reciclare |
| Ambalaje mixte | Operare/ Închidere | Reciclare sau depozitare în depozitul de deşeuri menajere |
| Deşeuri de beton | Construcţie | La depozitul de deşeuri inerte |
| Hârtie/carton | Operare/ Închidere | Reciclare sau depozitare în depozitul de deşeuri menajere |
| Sticlă | Operare/ Închidere | Reciclare sau depozitare în depozitul de deşeuri menajere |
| Plastic | Operare/ Închidere | Reciclare sau depozitare în depozitul de deşeuri menajere |
| Resturi alimentare | Operare/ Închidere | Depozitul de deşeuri menajere |
| Baterii cu electrolit acid şi plumb | Operare/ Închidere | Reciclare |
| Echipamente electrice şi electronice | Operare/ Închidere | Echipamentele operaţionale donate la diverse organizatii; cele nefuncţionale vândute colectorilor de deşeuri |
| Deşeuri medicale | Operare/ Închidere | Ambalare în containere speciale, transport la depozitul de deşeuri periculoase şi incinerare |

Colectarea deşeurilor solide şi transportul acestora se va face de către firme certificate în domeniul gestionării deşeurilor, iar depozitarea finală se va efectua în depozite care să respecte condiţiile impuse de legislaţia naţională şi a Uniunii Europene.

Pentru depozitarea deşeurilor, se vor aplica următoarelor tehnici legate de depozitare:

- Amplasarea zonelor de stocare departe de cursuri de apă şi perimetre sensibile;

- Asigurarea unei capacităţi suficiente de drenaj al tuturor scurgerilor de suprafaţă în infrastructura depozitului şi prevenirea contactului între scurgerile provenite din tipuri de deşeuri incompatibile;

- Utilizarea unei zone/depozit dotat cu toate măsurile necesare de eliminare a riscurilor specifice prezentate de deşeurile respective;

- Etichetarea clară a tuturor butoaielor/rezervoarelor de depozitare cu privire la conţinut şi capacitate şi aplicarea unui element unic de identificare;

- Păstrarea evidenţelor pentru toate butoaiele/rezervoarele, evidenţierea elementului unic de identificare, a capacităţii, construcţiei acestora, inclusiv materialele din care sunt confecţionate, programului de întreţinere şi a rezultatelor inspecţiei, precum şi tipurile de deşeuri ce pot fi depozitate în fiecare recipient.

Prin executarea lucrărilor de demolare in perimetrul Mintia, se vor genera urmatoarele deseuri:

- deseuri metalice/amestecuri metalice (cod 17 04 07), rezultate din dezafectare si eventuale piese de schimb;

- molozul rezultat din demolări (17 07 03) - spărturi de beton şi moloz rezultat din cărămizi;

- materiale bituminoase/gudronate rezultate din demolări (17 03 03)

- vata minerală (termoizolatii) rezultata din demolări (17 06 02)

- deseuri din cauciuc (anvelope/pneuri uzate - 16 01 03), provenite de la utilajele mobile echipate cu pneuri ;

- uleiuri uzate hidraulice si de motor (13 01 03*; 13 02 02*) de la utilaje si autobasculante si materiale adsorbante îmbibate cu carburant si/sau ulei (15 02 02*);

- deseu de lemn (cherestea) (17 02 01);

- ambalaje: ambalaje de hârtie/carton (cod 15 01 01); ambalaje de plastic (15 01 02); amestec de ambalaje (15 01 06)

- deseuri menajere si asimilabil menajere rezultate din activitatea sociala a personalului implicat în realizarea lucrarilor (cod 20 03 01).

► Deseurile metalice care vor rezulta de la dezafectarea constructiilor, utilajelor si utilitatilor din incinta Mintia  - 2.796 tone, se vor depozita într-un spaţiu special amenajat şi se vor valorifica prin vânzare la agenţi economici specializaţi cu respectarea prevederilor O.U.G.R. nr. 16/26.01.2001 privind gestionarea deşeurilor reciclabile.

In incinte/perimetre nu se vor efectua lucrarile de intretinere curentă, doar eventuale reparatii urgente/accidentale ale utilajelor. In urma acestor lucrari, pot rezulta deseuri metalice (piese mici) in cantitati mici, ce vor fi predate unitatilor specializate de colectare fier vechi.

► Molozul

În urma demolării construcţiilor, materialele rezultate sunt în mare parte spărturi de beton şi moloz rezultat din cărămizi, care însumate pe ansamblu dau un volum de moloz de  34.347 mc, din care 23.069 mc din suprastructura si 11.278 mc din infrastructura.

► Deseurile de azbociment, materiale bituminoase, si vata minerala rezultate din demolarile tuturor construcţiilor şi instalaţiilor din cadrul amplasamentului Mintia vor fi depozitate pe o platforma special amenajata/betonata, pe o perioada limitata de timp, fiind predate periodic firmelor specializate de colectare/eliminare. Azbociment nu există în clădirile care urmează a fi demolate.

► Deseuri din cauciuc

Schimbul anvelopelor uzate de la utilajele mobile nu se va face in incintă, doar in cazuri accidentale aceste deseuri de cauciuc vor fi depozitate pe o platforma special amenajata, pe o perioada limitata de timp, fiind predate periodic firmelor specializate de colectare.

Din demolarea benzilor transportoare cărbune rezultă 55 t de bandă de cauciuc cu inserții, care va fi predată la firme autorizate.

► Uleiuri uzate

Schimbul de ulei pentru utilaje si autobasculante nu se va face perimetrul Mintia, iar in cazurile de scurgeri accidentale de uleiuri, colectarea acestora se va face in recipienti speciali (de 100 l), care  se vor trimite periodic la unitati specializate in colectarea si reciclarea uleiurilor, impreuna cu materialele absorbante folosite la curatirea locurilor infestate accidental.

► Deseurile de lemn rezultate din demolări (cca.47 mc), vor fi valorificate.

► Ambalaje si Deseuri menajere

Pe pacursul lucrarilor de demolare se vor acumula diferite tipuri de deseuri, care se vor gospodarii diferit.

Deseurile care vor rezulta in perioada ansamblului de lucrari de demolare, sunt constituite din: deseuri menajere de la personalul care îşi desfasoara activitatea si deseuri de ambalaje din carton, hartie sau PVC.

Depozitarea deseurilor menajere se va face in containere speciale metalice (pubele de colectare) si se va încheia un contract cu firma de salubritate din zonă pentru ridicarea acestora.

Cantitatea de deseuri menajere este in functie de numarul de personal ce munceste intr-o zi in perimetrul Mintia si deoarece acesta poate fluctua zilnic datorita varietatii ansamblului de lucrari, se ia in considerare un numar mediu de personal muncitor – 20 pers/zi, care lucreaza simultan in toate perimetrele.

Deseurile menajere care vor rezulta din activitatea desfasurata, se calculeaza astfel:

Q DM = 20 persoane x 0,25 kg/pers/zi x 260 zile/an = 1.300 kg/an

Managementul deseurilor este prezentat in tabelul de mai jos:

| Denumire deseu | Cantitatea generata in perioada demolării (t) | Starea fizica S – solid L – lichid SS–semisolid | Codul deseului conf. Deciziei 2000/532/CE (si H.G. 856/2002) | Codul privind principala proprietate periculoasa | Codul clasificarii statistice | Mangementul deseurilor – cantitatea generata – (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valori ficata | Elimi nata | Ramasa in stoc |
| Deseuri metalice – amestecuri metalice | Total 2.796 t | S | 17 04 07 |  |  | 2.796 | - | - |
| Moloz – amestecuri desuri | Total 75.563 t |  | 17 07 03 |  |  |  |  | 75.563 |
| Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01 (bandă cauciuc) | 55 t | S | 17 09 04 |  |  |  | 55t |  |
| Materiale bituminoase /gudronate | 90,21 t | S | 17 03 03 |  |  |  | 90,21 |  |
| Vata minerală (termoizolatii) | 10,27 t | S | 17 06 02 |  |  |  | 10,27 |  |
| Lemn (cherestea) | 47 mc | S | 17 02 01 |  |  | 47 mc | - | - |
| Ambalaje hârtie/carton Ambalaje de plastic Amestec de ambalaje | 2,1t/an | S | 15 01 02 15 01 02 15 01 06 |  |  | - | 2,1t/an | - |
| Uleiuri uzate hidraulice si de motor | 0,06 | L | 13 01 03* 13 02 02* |  |  | - | 0,06 | - |
| Materiale adsorbante îmbibate cu carburant si/sau ulei | 0,15 | S | 15 02 02* |  |  | - | 0,15 | - |
| Deseuri din cauciuc (anvelope/pneuri uzate) | 0,10 | S | 16 01 03 |  |  | - | 0,10 | - |
| Deseuri menajere | 1,3 | S | 20 03 01 |  |  | - | 1,3 | - |

Modul de eliminare deșeuri, este prezentat mai jos:

| Tip deşeu | Cod deşeu* | Mod propus de eliminare / valorificare a deşeurilor |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri menajere | 20 03 01 | La rampă de deşeuri conformă, prin operator autorizat |
| Deşeuri din ambalaje – hartie, carton, plastic | 15 01 02 15 01 02 15 01 06 | Se colectează selectiv în recipiente speciale şi se elimină prin unităţi specializate |
| Deşeuri metalice | 17 04 07 | Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se valorifică prin unităţi specializate |
| Deseu amestecuri de moloz | 17 07 03 | Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se va utiliza la rambleerea golului fundațiilor, la drumuri (după concasare) |
| Materiale bituminoase/gudronate Vata minerală (termoizolatii) | 17 01 05 17 03 03 17 06 02 | Se depozitează temporar pe platforme betonate şi se elimina prin unităţi specializate |
| Deseu de lemn (cherestea) | 17 02 01 | Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se valorifică prin unităţi specializate |
| Deseuri din cauciuc (anvelope/pneuri uzate) | 16 01 03 | Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se elimina prin unităţi specializate |
| Materiale adsorbante îmbibate cu carburant si/sau ulei | 15 02 02* | Se colectează în recipiente speciale şi se elimină prin unităţi specializate |
| Uleiuri uzate hidraulice si de motor | 13 01 03* 13 02 02* | Se colectează în recipiente metalice speciale şi se elimină prin unităţi specializate |

* deşeuri periculoase - în conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile  periculoase prevăzută în Decizia 2000/532/CE.

- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

- integrarea tuturor elementelor ale ciclului deseurilor solide, bazata pe procesele celor 3R = Reducere – Refolosire – Reciclare;

- integrarea aspectelor tehnice, de mediu, sociale, financiare, institutionale și politice, pentru a garanta durabilitatea sistemului/programului;

- participarea activă a întregului personal la conceperea, planificarea și realizarea proceselor și soluțiilor planului de prevenire și reducere a deșeurilor generate.

Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi a transportului de deşeuri şi a materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.

Deșeurile se vor colecta selectiv, în recipiente speciale sau locuri amenajate special, alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate.

Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.

- Planul de gestionare a deșeurilor

▪ Materiale absorbante: folosite la curățirea locurilor infestate accidental cu combustibil/ulei/ reziduu petrolier, colectate în recipienți speciali, etichetați, se vor trimite periodic la unități specializate în colectarea, reciclarea sau distrugerea uleiurilor/carburanților. Schimbul de ulei și alimentarea cu carburant pentru utilaje și autovehicule nu se va face în perimetrul Mintia, unde se realizeaza lucrările.

▪	Materialele feroase obținute prin demontare vor fi tăiate în bucăți cu dimensiunea de maxim 1 m, acceptabile la topire, transportate la centrele de recuperare fier vechi.

▪ Deșeuri menajere: depozitarea deșeurilor menajere se va face în containere speciale (pubele de colectare) și vor fi eliminate prin firma de salubritate din zonă.

Cantitatea de deșeuri menajere este în funcție de numărul de personal ce munceste într-o zi în perimetrul analizat.

### i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

- Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

La realizarea lucrărilor de demolare nu sunt utilizate substanțe și preparate chimice din categoria celor periculoase. Utilajele și autovehiculele folosite se vor alimenta cu carburanții necesari de la unitățile de distribuție autorizate (statii peco).

Utilajele si mijloacele de transport (autobasculantele) folosite în procesele de demolari, demontari, constructie, rambleeri şi transport utilizează pentru funcţionare motorina şi uleiuri.

Consumurile de materiale, carburanti, etc., sunt rezultate din indicatoarele de norme de deviz pentru lucrarile de constructii, respectiv extrasele de materiale, utilaje de constructii si transporturi (constructorul, in functie de dotarea sa, va stabili numarul de utilaje cu care va lucra).

Utilajele de transport si de constructii echipate cu moatoare Diesel, utilizate pentru executarea lucrărilor de investitie prevazute in proiectul de demolare  Mintia sunt:

- autobasculante de 16 t

- motocompresor (45 CP)

- excavator pe senile (140 CP)

- buldozer pe senile (65-80 CP)

- buldozer pe senile (81-180 CP)

- autogreder (175 CP)

- automacara (6-9,9 TF (215 CP))

- macara pe pneuri (9,9-20 TF (215 CP))

- compactor cu rulouri (valturi) (65 CP)

- malaxor mec. de asfalt (65 CP)

- motopompe (6-16 CP)

Consumurile medii de motorina / utilaj, determinate la timpul mediu de lucru si la distantele parcurse, pentru fiecare utilaj (consumurile specifice de carburanţi ale utilajelor care vor asigura desfăşurarea activităţii/executarea lucrarilor) sunt prezentate in tabelul nr 1 de mai jos.

Se specifica: Consumul mediu de motorina pentru utilajele de constructii este de 0,206 litri/CP·h, pentru regimul de functionare in sarcina. Consumul de ulei este de 0,9 – 1 % din consumul de motorina. Consumul de motorina pentru autobasculanta de transport (16 t) este de cca. 30 litri / 100 km la o viteza de cca. 30 km/h.

Tabel nr. 1

| Utilaje echipate cu motoare Diesel | Ore de functionare ore/utilaj | Consum total de motorina l | Consum orar de motorina l/ora | Consum de ulei motor l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobasculante 16 t | 4600 | 41400 | 9 | 414 |
| Excavator pe senile cu o cupa (140 CP) | 1048 | 30224 | 28 | 505 |
| Buldozer pe senile (65-80 CP) | 1708 | 22870 | 12 |  |
| Buldozer pe senile (81-180 CP) | 1428 | 23828 | 15 |  |
| Motocompresor (45 CP) | 3 | 28 | 10 |  |
| Autogreder (175 CP) | 3 | 108 | 30 |  |
| Automacara (215 CP) | 21 | 930 | 44 |  |
| Macarale pe pneuri (215 CP) | 38 | 1683 | 44 |  |
| Compactor cu rulouri (valturi) (65CP) | 1489 | 19938 | 12 |  |
| Malaxor mec. de asfalt (65 CP) | 26 | 348 | 12 |  |
| Motopompe (6-16 CP) | 306 | 1009 | 5 |  |
| Total litri utilaje transport |  | 41400 | 9 |  |
| Total litri utilaje constructii, functionare in sarcina |  | 100966 | 212 |  |
| Total litri utilaje constructii (50 % functionare in sarcina) |  | 50483 | 106 |  |
| TOTAL LITRI |  | 41400+50483= 91883 | 115 | 919 |

- Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sanataţii populaţiei

Operațiile de întreținere și alimentare pentru autovehiculele folosite, se vor efectua în locații cu dotări adecvate, în acest mod se va evita orice fel de impact asupra factorilor de mediu și a sanătății populației. Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii motorinei și uleiurilor de la autovehicule.

Informaţii de spre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice

In activitatea desfasurata din cadrul lucrarilor de demolare nu se vor folosi substante periculoase, toxice..

Principalele tipuri de materii prime si substante / preparate chimice periculoase care se vor utiliza pe durata lucrarilor de demolare sunt: combustibil – motorina, ulei de motor, lubrifianti, si bitum (prezentate in Tabelul nr.2).

In afara acestora se vor mai utiliza materii prime ce sunt specificate in proiectul tehnic (otel beton, ciment, agregate, cherestea, moloz, caramida, etc.)

Tabel nr.2.

| Denumirea materialului sau a substantei chimice | Cantitatea necesara | Clasificarea/etichetarea substantelor sau preparatelor chimice* |
| --- | --- | --- |
|  |  | periculoase/ nepericuloase | periculozitate* / fraze de risc* |
| Motorina | 91883 litri nu este stocata pe amplasament | P | Toxic (T)-carc.cat.2 - R 45, inflamabil (F) - R10-11 |
| Ulei de motor | 919 litri nu este stocat pe amplasament | P | Toxic (T) )-carc.cat.2 – R 45 |
| Lubrifianti | 510 kg nu se stocheaza pe amplasament | P | Toxic (T) – R 45 |
| Bitum | 260 kg nu este stocat pe amplasament | P | Toxic (T) – R 45, inflamabil |

*) Conform Hotărârii nr. 539/2016 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase

## B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Lucrările de amenajare a incintei Mintia după demolare  constau din:

- nivelarea terenului (cu material din demolari);

- aducerea cotei platformei la nivelul cerut pentru construirea noii centrale electrice Mass Mintia

Materialul în surplus rămas după umplerea golurilor fundaţiilor va fi transportat auto şi depus în zone special amenajate.

Având în vedere că fundaţiile au fost prevăzute a fi demolate până la cota -1,00 m faţă de suprafaţa terenului, golul rămas va fi umplut cu material rezulat din demolari, conform tabelului de mai jos:

| Incinta | Ac (mp) | Ad (mp) | Demolări | Metal (tone) | Volum material acceptabil pentru rambleiat gol fundaţii excavate (mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Infastructură (mc) | Suprastructură (mc) |  |  |
| Incinta Principală Mintia - demolare | 66.900 | 70.696 | 34.347 | 11.278 | 23.069 | 2.796 | 20.000 |

Bilanțul materialului de procesat din demolari/materialul necesar pentru rambleere-umplere goluri:

| Nr. crt | Provenienţa material | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Material total rezultat din demolări | 34.347 (mc) |
| 2. | Material procesat rezultat din demolări | 75.563 (tone) |
| 3. | Material total necesar pentru rambleere+umplere goluri fundații, amenajare platformă pentru construirea noii centrale MASS Mintia | 20.000 (mc) |
| 4. | Diferenţă de material procesat care trebuie transportat pe un amplasament special amenajat in interiorul incintei, folosit la amenajarea drumurilor | 14.347 (mc) |

# VII.  Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- impactul asupra populaţiei/așezări umane

Nu există impact asupra populaţiei deoarece distanțele până la primele gospodării particulare din localitatea Mintia sunt de peste 800 m, iar lucrările de demolare se realizeaza în perimetrul fostei Termocentrale Mintia

– impactul asupra sanănăţii umane

Nu este afectată sănătatea umană, lucrările proiectate se execută la o distanță de 800 metri față de așezările umane. Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie, în mod deosebit când tranzitează zonele rezidenţiale.

Pentru prevenirea impactului asupra populației/așezărilor umane şi sănătăţii umane, personalul ce exploatează utilajele și autovehiculele va fi informat şi instruit cu privire la respectarea regulilor privind protecţia calităţii mediului - apelor, aerului, solului, şi prevenirea accidentelor.

– impactul asupra faunei și florei

În zona fostei Termocentrale Mintia, unde se execută lucrările de demolare sunt spații industriale.  În zona limitrofă din apropiere, pe o bandă cu lățimea de maxim 50 m, vegetația naturală ar putea fi afectată prin poluare cu praful generat de activitatea de demolare. Cantitatea de pulberi în suspensie este redusă, emisiile înregistrându-se în deosebi în perioade fără precipitații, în timpul funcționării utilajelor și mijloacelor de transport.

Vegetația ce poate fi afectată prin execuția lucrărilor proiectate este formată din specii care nu necesită o protecție specială/strictă.

Lucrările propuse generează asupra vegetației și faunei un impact nesemnificativ, pe termen scurt, local și fără un grad de extindere zonală.

– impactul asupra solului/subsolului

Sursele de poluare a solului în cadrul amplasamentului studiat, în timpul lucrărilor proiectate, pot fi următoarele:

- Manipularea diferitelor materiale – deșeuri din demolări, soluri:

- Transport, încărcare, descărcare ale deșeurilor rezultate din demolări, soluri;

    - Traficul autovehiculelor și utilajelor necesare pentru executarea lucrărilor;

    - Scurgeri accidentale de carburanți/ulei din autovehiculele/utilajele necesare executării lucrărilor și scurgeri accidentale la manipularea materialelor de umplutură  a supragabariților.

Proiectul generează asupra solului un impact direct, dar de intensitate redusă, temporar, local și fără un grad de extindere zonală, calitatea solului fiind afectată în limitele admise.

– impactul asupra folosinţelor

Nu există impact asupra folosinţelor - terenul pe care se execută lucrările proiectate face parte din amplasamentul Mintia și întregul perimetru afectat se ecologizează, readucându-se cât mai aproape de starea iniţială/naturală.

– impactul asupra bunurilor materiale

Nu se afectează bunurile materiale.

– impactul asupra calitaţii şi regimului cantitativ al apei

Nu este afectată apa din zonă. Din activitatea de realizare a lucrărilor proiectate nu au loc evacuări de ape uzate.

Lucrările propuse nu generează impact asupra apei, acestea desfășurându-se local, pe termen scurt și fără extindere zonală.

– impactul asupra calităţii aerului

Din cadrul amplasamentului unde se realizează lucrările proiectate, se pot degaja pulberi în suspensie (aerosoli), pulberi sedimentabile și gaze arse de eşapament ca urmare a traficului autovehiculelor. Aceste pulberi și noxe gazoase pot constitui o sursă de poluare atmosferică locală (doar în zona de lucru).

Pe timpul lucrărilor de demolare se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului, prin stropirea cu apă a căilor de acces și a prafului rezultat (dacă este cazul).

Dispersia emisiilor de noxe/praf, se va produce în jurul șantierului pe o bandă cu lățimea de 50 – 80 m, concentrațiile de poluanți reducându-se la jumătate la distanța de 20 m și de 3 ori la distanța de 50 m.

Activitatea desfășurată în amplasamentul minei și în zona limitrofă generează asupra aerului un impact temporar, local și cu un grad redus de extindere zonala, calitatea aerul fiind afectată în limitele admise.

– impactul asupra climei

Nu se afectează clima din zonă.

– impactul zgomotelor și vibraţiilor

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt operațiile de demolare/demontare/excavare, împrăștiere, nivelare și funcționarea utilajelor folosite.

Zgomotul generat de motoarele utilajelor și mijloacelor de transport (autobasculante) se propagă în jurul șantierului și de-a lungul drumului de acces, de o parte și de alta pe o bandă cu lățimea de maxim 150 m, intensitatea reducându-se la jumătate la distanța de 50 m și de 3 ori la distanța de 100 m. Posibilitatea propagării vibrațiilor în zonele limitrofe incintei șantierului, este redusă.

– impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Lucrările proiectate vor imprima zonei un aspect specific de şantier, caracterizându-se printr-o degradare temporară (pe termen scurt) și locală a cadrului natural/peisagistic. După terminarea lucrărilor, mediul vizual și peisajul natural va fi adus la starea inițială.

– impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

Nu este cazul, deoarece în zona amplasamentului unde se realizează lucrările proiectate nu există obiective de patrimoniu,  realizarea lucrărilor proiectate se face pe un teren industrial existent.

– impactul asupra interacţiunilor dintre aceste elemente

Nu există interacţiuni între aceste elemente.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ). Posibilul impact este direct, pe termen scurt, numai în perioada de desfăşurare a lucrărilor de demolare.

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) Impactul este local, temporar și un grad redus de extindere zonală.

Activitatea care se va desfășura în perimetrul  Mintia, poate influența ecosistemul terestru prin zgomotul care se va realiza și noxele emise, care vor alunga animalele sălbatice și păsările din zona, fără însă a produce dezechilibre majore la nivelul ecosistemelor locale sau de disturbare a unor populații ale biotopurilor terestre.

– magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul este local și temporar.

– probabilitatea impactului

Lucrările de realizare a investiției, se vor desfășura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate și autorizate să execute lucrările propuse, iar mediul va fi afectat în limitele admise.

– durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul este local, pe termen scurt.

Lucrările de realizare a investiției vor fi efectuate cu respectarea normelor in vigoare și în termenii stabiliți. Durata lucrărilor de demolare a unor clădiri va fi de max. 1 an, impactul fiind local și pe termen scurt asupra factorilor de mediu, în limitele admise, urmând ca la finalizarea lucrărilor, amplasamentul și peisajul să fie total refăcute.

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Se vor lua măsuri organizatorice și măsuri specifice de protecție a factorilor de mediu (descrise mai sus). Respectarea tuturor normelor metodologice specifice lucrărilor de demolare conduc la evitarea impactului semnificativ asupra mediului.

– natura transfrontieră a impactului

Posibilitatea poluării trasfrontieră este inexistentă.

Concluzie:

Eventualul impact asupra mediului înconjurător, al lucrărilor proiectate, nu va produce deteriorări semnificative ale factorilor de mediu, acţiunea asupra acestora fiind locală și temporară.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

(Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici - disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă).

Pe parcursul executarii lucrarilor de demolare, in vederea diminuarii impactului produs asupra factorilor de mediu, s-a instituit un sistem de urmarire a factorilor de mediu aer, apa, sol.

În perioada de demolare

- Programul de monitorizare a calitatii aerului

Principalele surse de poluare a aerului sunt:

●  particulele de pulberi in suspensie (aerosoli) de pe suprafata incintei Mintia;

●  emisii de posibili poluanti gazosi din perimetrul  incintei și tuturor zonelor unde se vor executa lucrari cu ajutorul utilajelor și autovehiculelor de transport.

În perioada execuţiei lucrărilor principalele surse de poluare a aerului sunt:

- pulberile  în suspensie (aerosoli) – PM10;

- gazele (CO, NO2, SO2) - rezultate de la utilajele ce execută lucrările

În tabelul de mai jos nr. 1 – sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu aer:

Tabelul nr. 1

| Nr. crt. | Denumirea lucrarii de monitorizare | Frecventa de masurare | Locul de prelevare | Modul de determinare | Modul de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prelevare și efectuare analize fizico-chimice pentru: |
| 1. | Pulberi în suspensie (aerosoli) (incinta Principala), (mg/mc) | ▪ perioada executiei - trimestrial (lunar, in perioade cu vant) – 4 probe la incinta principala | ▪Perimetrul Incinta Mintia; | - conform STAS 10813 -76 - cu aparat automat de prelevare | Legea 104/2011 STAS 12574 -87 |
| 2. | Noxe gazoase: cO, SO2, NO2 în perioada functionarii utilajelor, mijloacelor de transport și de constructii | ▪ perioada execuţie - trimestrial – 4 probe la incinta principala |  | - Conform SR ISO 8186/ 97 - SR ISO 6767/ 2000 |  |

a) Prelevare probe de imisii  atmosferice se face in conformitate cu prevederile urmatoarelor standarde:

- SR 10813-76 - Pulberi in suspensie;

- SR EN 12341:2014 Calitatea aerului;

- SR ISO 8187/97 - determinare CO;

-   SR ISO 6767:2000 - determinare SO2.

Aparatura de prelevare

Aparat recoltare pulberi în suspensie cu capete de prelevare  pentru PM10 .

Pentru prelevarea gazelor functie de metoda de analiza se poate folosi orice tip de aparat sau instalatie.

Frecvența și proceduri de prelevare a probelor

Se vor preleva probe de particule în suspensie - periodic - funcție de perioada de monitorizare - lunar/trimestrial.

Prelevarea probelor se va face timp de 24 de ore (de la miezul noptii la miezul noptii), pentru a furniza date statistice relevante pentru comparare atât cu standardul pentru media anuala a calitatii aerului cât și cu cel referitor la perioada de 24 de ore.

b) Standardele de interpretare a calitatii aerului:

- STAS 12574-87 – Calitate Aer din zone protejate;

- Legea 104/2011- Calitatea aerului inconjurator -  valori limita de evaluare a SO2, NO2, pulberilor in suspensie (PM10 și PM2,5 ), Pb, etc.

c) Evidența rezultatelor analizelor chimice

Rezultatele obţinute în urma analizelor şi observaţiile efectuate în timpul prelevării probelor de pulberi in suspensie precum - starea vremii, data prelevării, etc., vor fi consemnate într-un registru, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluţiei calităţii AERULUI din perimetrul monitorizat.

  - Validarea datelor

Datele de monitorizare a calitatii aerului (inclusiv datele meteo) vor fi verificate și validate în conformitate cu  sandardele de ”Validarea datelor referitoare la calitatea aerului” pentru a se asigura ca datele colectate sunt complete, reprezentative, corecte, precise și comparabile. Criteriile de validitate vor fi stabilite pentru fiecare parametru. Procesarea datelor va include verificarea tuturor datelor în raport cu limitele de toleranta admise/stabilite.

  - Raportare semestriala/ anuala

Toate datele vor fi procesate și validate semestrial. Se va elabora un raport de monitorizare semestriala și un raport anual care va cuprinde toate datele (inclusiv cele meteorologice): parametrii determinati, locatie, data și ora.

- Programul de monitorizare a calității apelor

Categoriile de ape din perimetrul Mintia a căror calitate se va monitoriza, sunt:

Reteaua de canalizare finala cuprinde un colector principal de cca. 1 km, cu 4 sectiuni tip (2 circulare ø800 mm si ø1000 mm si 2 ovoidale 1100/1650 mm si 1300/1950 mm).

Gura de varsare GV2 este perpendiculara pe raul Mures la cca. 200 m aval de baraj cu o capacitate de transport de 300 m3/h, preluand urmatoarele categorii de apa din incinta:

- ape de la drenajul cladirii principale, conventional curate cu Q = 0,20 m3/h

- ape tehnologice uzate, conventional curate cu un Q = 269 m3/h – pe perioada de demolare nu este necesară apă tehnologică, nu se evacuează apă tehnologică

- ape meteorice cu un Qcalcul  = 8,3 m3/h

În perioada de demolare construcții de pe amplasament se evacuează ape uzate fecaloid menajere de la corpul administrativ, de la punctul organizării de șantier privind demolarea clădirilor și ape pluviale provenite de pe incintă.

Prin gurile de evacuare GV 1 și GV 3 nu se mai evacuează ape uzate începând cu 05.03.2021 (dată când s-a închis activitatea).

a) Prelevarea probelor de ape;

b) Măsurarea debitelor;

c) Determinarea indicatorilor fizico-chimici din apele prelevate;

d) Sedimentele depuse în albia emisarului de apa deversată de la bazinele de decantare, vor fi estimate cantitativ și din punct de vedere al conţinutului de poluanţi.

• Calitatea apelor se va monitoriza prin prelevarea periodică de probe (trimestrial) și prin analizarea lor intr-un laborator de specialitate in vederea determinării compoziţiei chimice (pH, suspensii, reziduu fix, CCO-Cr,  sulfaţi, mangan, cloruri,  azotaţi).

• Cantitatea de sedimente se va estima prin măsurători batimetrice periodice, semestrial, efectuate pe cursul emisarilor receptori, aval de punctele de deversare a apelor uzate.

• Conţinuturile de poluanţi din sedimente (metale grele, sulfaţi, carbonaţi, oxizi, etc) se vor determina prin analize chimice efectuate in laboratoare de specialitate, pe probele de sedimente prelevate.

În tabelul de mai jos nr. 2 – sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu apa:

Tabelul nr. 2

| Nr. Crt. | Denumirea lucrării de monitorizare | Frecvența de măsurare | Locul de prelevare | Modul de determinare | Modul de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Prelevare probe de ape și analiza chimica: pH, materii în suspensii, reziduu fix, CCOcr, Amoniu (NH4+), extractibile, produse petroliere pentru: |
| 1. | Ape din emisar (gura de vărsare a colectorului principal GV2) | ▪ perioada de executie -trimestrial (2 probe). | ▪ Râul Mureș (2 probe) - la 20 – 50 m amonte - la 40– 100 m aval de zona de influenta a incintei; | Prelevarea conf. SR ISO 5667-6 / 1997 Analize chimice in laborator acreditat conform standardelor ape suprafaţa. | Ord. MMGA 161/2006 - calitate ape suprafata Tabel nr. 6 NTPA–001/2005 |
| B. Determinări pe sedimentele depuse în emisari: |
| ▪ Prelevare probe sedimente depuse in emisar și analiza chimica (pH, materii în suspensii, reziduu fix, CCOcr, Amoniu (NH4+), extractibile, produse petroliere) ▪ Măsurători pentru estimarea depunerilor de sedimente in emisarul receptor | ▪ perioada de executie; - semestrial 2 probe; | ▪ râul Mureș - amonte/aval de punctele de deversare al apelor uzate; | - Prelevare conform SR ISO 5667-12:2001 Analize chimice in laborator specialitate conform standardelor - Masuratori batimetrice pe cursul emisarului | Ord. MMGA 161/2006 – Tabel nr. 8-B |

Evacuarea apelor uzate de pe platforma SE prin GV2: este gura de evacuare amplasata aval de barajul de priza. Prin GV 2 se evacueaza:

-apele uzate fecaloid-menajere, epurate în doua decantoare Imhoff de 500 LE, avand caracteristicile D = 5 m, H = 6,15 m.

-apele pluviale colectate de pe platforma SE

Monitorizarea calității efluentului

Unica gură de vărsare utilizată pe perioada demolărilor va fi GV 2, prin aceasta se vor evacua următoarele categorii de apă uzată:

- ape de drenaj din zona clădirii principale (convențional curate)

- ape tehnologice (pe perioada de demolări nu se evacuează în mod uzual apă tehnologică)

- ape meteorice

- ape uzate fecaloid menajere epurate

La evacuarea în râul Mureș, prin GV 2, limitele indicatorilor de calitate stabilite prin NTPA 001/2002 și HG nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, vor fi:

| Indicator | Valoare admisă |
| --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 |
| MTS | 60 mg/l |
| Reziduu fix | 2000 mg/l |
| CCOCr | 125 mg/l |
| Amoniu (NH4+) | 3 mg/l |
| extractibile | 20 mg/l |
| Produse petroliere | 3 mg/l |

Monitorizarea apei subterane

Pe toată perioada de execuție a lucrărilor de demolare se va continua activitatea de monitorizare a evoluției calității apelor subterane în zona incintei electrocentralei prin analize cu frecvență semestrială pentru indicatorii: pH, sulfați (SO42-), reziduu fix la 1050C, cadmiu (Cd2+), plumb (Pb2+), mercur (Hg2+), arsen (As2+), CCOCr, cloruri (Cl-).

Punctele de prelevare PO3, PO6, PO14, PO11, PO7, PO13.

Prelevarea probelor de ape se face în conformitate cu prevederile următoarelor standarde:

- SR EN ISO 5667-1:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid general pentru stabilirea programelor şi a tehnicilor de prelevare.

- SR ISO 5667-10 / 1994 – Ghid pentru prelevarea apelor uzate;

- SR EN ISO 5667-6:2017/A11:2020 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările efectuate în râuri și alte cursuri de apă.

Prelevarea apei uzate și a apei din emisari se realizeaza în mod curent manual în recipienţi de colectare (vase) din material plastic sau polietilena sau din sticla, care se aleg pe baza consultarii laboratorului desemnat sa analizeze probele și trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: rezistenta mecanica, etanseitate, rezistenta la temperaturi extreme, posibilitate de curatire și reutilizare, disponibilitate și pret convenabil. Pentru prelevare se mai poate folosi și un aparat Rutter sau Kemerer prevazut cu capac cu balama la extremităţi.

Inaintea prelevarii probelor de apa este necesara curătarea initială a amplasamentului pentru indepartarea oricaror urme de crustă, nămol, peliculă biologică, etc.

Pentru reducerea riscului contaminarii probelor este necesara clătirea recipientului de colectare cu apa din care se efectueaza prelevarea, apoi apa prelevata se introduce in recipient (PET, PP) care este ermetic inchis și ferit de actiunea luminii și caldurii.

Conservarea şi pregatirea probelor – pentru transport la laboratorul de analize.

Când timpul de punere in lucru (transport la laboratorul de analize chimice) depaseste 24 ore, probele se vor conserva cu reactivi specifici indicatorilor ce urmeaza a fi analizati (in general cu acizi pentru metale). Alegerea metodei de conservare a probelor se face intotdeauna cu consultarea laboratorului de analize.

Pentru expediere la laboratorul de analize chimice proba se divizează și se introduce in trei recipienţi, astfel:

- recipient cu apa nefiltrată;

- recipient cu apa filtrată pe teren (pentru analiza constituentilor dizolvati apa va fi filtrata printr-un filtru de 45 microni);

- recipient cu apa filtrată (conform descrierii de mai sus) - conservată prin cu adaugare de reactivi specifici (acizi - HNO3, HCl, H2SO4; NaOH, etc).

Transportul probelor la laboratorul de analize

Toate probele de ape (recipientii cu apa prelevata), vor fi aşezate într-o lada şi se transporta la Laboratorul de analize chimice, probele colectate în anotimpul călduros se recomandă a fi transportate în ladă frigorifică. Alegerea modului de transport și depozitare ulterioară a probelor se face întotdeauna cu consultarea laboratorului de analize chimice.

▪ Documente de predare a probelor

Probele prelevate trebuie însoţite de formulare de prelevare care cuprind informaţii cu privire la: locul de prelevare, data și ora, durata prelevarii, metoda de prelevare, masuri luate la fata locului.

Materialele, ustensilele și  reactivii – necesari pentru prelevarea și conservarea probelor de apa sunt in principal urmatoarele:

- Vas colectare (galeata gradata de 5 l, 10 l; spatula);

- Recipienti (PET-uri de 0,5l; 1l și 2l);

- Hartie filtru;

- Pipeta, cilindru gradat;

- Reactivi conservare probe (HNO3; HCl, H2SO4, NaOH, etc).

Determinarea indicatorilor fizico-chimici din apele prelevate

Calitatea apelor se va determina prin analiza chimica a probelor prelevate:

      - trimestrial  - din apele emisarilor.

Indicatorii fizico-chimici ai apelor prelevate se vor deterimina prin:

– într-un laborator de specialitate acreditat - pH, suspensii, reziduu fix, CCO-Cr, CBO5, sulfaţi, metale grele- Cu, Pb, Cd, Fe, fosfor total, cloruri, amoniu, azotaţi, azotiti, substanţe extractibile, Ca2+, Mg2+.

Standardele de analiza a indicatorilor fizico-chimici a apelor prelevate, utilizate de laboratorul de specialitate  trebuie sa fie in vigoare.

( Se recomanda efectuarea analizelor chimice conform standardelor din tabelul următor:

| INDICATOR FIZICO-CHIMIC | APA UZATA și APA DE SUPRAFATA |
| --- | --- |
| pH | SR ISO 10523/2012 |
| Oxigen dizolvat | SR EN 5814/2013 |
| Suspensii | STAS 6953/81 |
| Reziduu fix | STAS 9187/84 |
| CCO-Cr | SR ISO 6060/1996 |
| Sulfati | STAS 8601/1970 |
| Cloruri | SR ISO 9297/2001 |
| Cupru | SR ISO 8288/2001 |
| Plumb | SR ISO 8288/2001 |
| Fier | SR ISO 6332-96 /C91:2006 |
| Cadmiu | SR ISO 8288/2001 |
| Substante extractibile | SR 7587/1996 |
| Amoniu | SR ISO 7150-1/2001 |
| Azotiti | SR EN 26777-2002/ C91:2006 |
| Azotati | SR ISO 7890-3/2000 |
| Calciu | STAS 3662-90 sau SR ISO 7980/2002 |
| Magneziu | STAS 6674/77 sau SR ISO 7980/2002 |

Interpretarea rezultatelor analizelor chimice

▪ Rezultatele obţinute pentru indicatorii din apele receptorilor naturali vor fi comparaţi cu indicatorii de calitate stipulaţi în Ord.161/2006 „Normativul privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa” - Tabel nr. 6-C. – Elemente și standarde de calitate chimice și fizico- chimice in apa.

Evidența rezultatelor analizelor chimice

Rezultatele obţinute în urma analizelor şi observaţiile efectuate în timpul prelevării probelor de ape (starea vremii, data prelevării, etc) vor fi consemnate într-un registru - constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluţiei calităţii apei din perimetrul monitorizat.

Toate datele vor fi prelucrate și periodic (trimestrial, semestrial și anual) se vor întocmi rapoarte, care se vor transmite beneficiarului (administratorului) perimetrului și Autorităţilor de mediu competente (SGA-uri, Direcţiile Apelor, Agenţii de Mediu).

Sedimentele depuse de apa evacuată, în albia emisarului receptor (râul Jiu de Vest), vor fi estimate cantitativ și din punct de vedere al conţinutului de poluanţi.

▪ Cantitatea de sedimente se va estima prin măsurători batimetrice periodice, pe cursul emisarilor receptori – aval de puntele de deversare a apelor uzate.

▪ Conţinutul de poluanţi din sedimente (Fe, Ca; sulfaţi; etc) se vor determina prin analize chimice efectuate de laboratoare de specialitate

Standardele utilizate la prelevarea și determinarea poluanţilor din sedimente:

-  SR ISO 5667-12:2001 – Prelevare sedimente;

- Standarde specifice analizei indicatorilor fizico-chimici: sulfati, Fe, Mn, Mg, Ca.

Principalele materialele și echipamentele necesare prelevării și măsurării depunerilor de  sedimente in albia emisarului sunt: vase de colectare (galeti, butoi, etc),  tijă gradată, echipament de lucru (cizme, manusi, salopetă).

Interpretarea rezultatelor determinărilor (cantitate și calitate sedimente)

▪ Rezultatele măsurătorilor depunerilor de sedimente se vor corela cu debitul și conţinutul de suspensii din apelor uzate deversate in emisarul receptor precum și cu debitul, secţiunea și conţinutul de suspensii din apa emisarului amonte și aval de punctul  monitorizat;

▪ Rezultatele obţinute la analiza fizico-chimica a sedimentelor vor fi comparate cu Ord. MMGA 161/2006 Normativul privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţa in vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa” - Tabel nr. 8-B – Elemente și standarde de calitate chimica pentru sedimente – fracţia <63μm.

Evidența rezultatelor analizelor chimice și măsurătorilor depunerilor de sedimente

Rezultatele obţinute în urma măsurătorilor batimetrice a depunerilor de sedimente și a analizelor fizico-chimice a poluanţilor din aceste sedimentele şi celelalte datele referitoare la debitele și conţinutul de materii in suspensie din apele deversate precum și a debitului, secţiunii și conţinutul de suspensii din apa emisarului vor fi consemnate într-un registru, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluţiei calităţii APELOR din perimetrul monitorizat.

Laboratoarele care vor executa analizele fizico-chimice vor utiliza probe de referinţă pentru a confirma acurateţea şi precizia tehnicilor folosite, aceste probe de referinţă trebuiesc analizate împreună cu probele prelevate şi toate probele vor fi analizate cu metodologia adecvată, conform standardelor în vigoare.

În situaţiile în care pentru anumiţi poluanţi se utilizează alte metode decât metodele standard de analiză-mai sus prezentate, metodele analitice utilizate trebuie sa fie agreate la nivel naţional.

Răspunderea pentru acurateţea şi precizia rezultatelor analizelor fizico-chimice va reveni laboratorului care execută analizele.

- Programul de monitorizare a solului și vegetaţiei

Programul de monitorizare va consta din:

    - urmărirea calităţii solului prin analize chimice (pH, humus, sulfati, metale grele);

    - urmărirea evoluţiei vegetaţiei pe suprafeţele însămânţate și împădurite in scopul completării lipsurilor si/sau refacerii.

Pentru aprecierea şi estimarea nivelului de poluare a solului s-a instituit un sistem de urmărire a  calităţii SOLULUI, care cuprinde:

- Prelevarea probelor de sol

- Determinarea indicatorilor fizico-chimici

Prelevarea şi analizarea probelor de sol

a) Prelevarea probelor de sol se face in conformitate cu prevederile Standardul de recoltare a solurilor 7184 /1 – 84 și a Ordinului 756 / 1997.

Pentru prelevarea probelor de sol se foloseşte echipamentul pedologic din dotare - cuţit pedologic (şpaclul) sau sonda (foreza), care după  fiecare proba recoltată, trebuie curăţat de resturile de pământ rămase pe el. Cantitatea de sol recoltată este de minim 0,5 kg. Recoltarea se face de la adâncimea de 10–25 cm de la suprafaţa solului, după îndepărtarea vegetaţiei.

Proba prelevata se introduce in pungă sau cutie de plastic, care se leagă și se etichetează.

Pentru identificarea probelor este necesară scrierea pe punga (cutie) și pe etichetele ataşate a următoarelor specificaţii minime: locul și data recoltării probelor, denumirea solului, adâncimea de la care s-a recoltat proba, numele persoanei care a recoltat proba.

Probele vor fi analizate fizico – chimic pentru determinarea caracteristicilor pedologice și a conţinutului de metale grele - pentru solurile din perimetrul incintei Mintia.

Analizele probelor de soluri se vor realiza in laborator de specialitate.

b) Determinarea indicatorilor fizico-chimici se face conform standardelor în vigoare, astfel:

- pH – SR 7184 / 13 – 2001; SR ISO 10390/1999

- humus – STAS 7184 / 21 – 82;

- metale grele (Cu, Pb, Mn, Cd, Fe) – SR ISO 11047 – 1999;

În tabelul de mai jos nr.3 – sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu sol.

Tabelul nr.3

| Nr. crt. | Denumirea lucrării de monitorizare | Frecventa de măsurare | Locul de prelevare | Modul de determinare | Modul de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prelevare și analize fizico-chimice de: pH, humus, HTP, metale grele ( Mn, Fe), substanțe extractibile. |
| 1. | ▪ Sol din incinta Mintia, zona demolări; | 1 pr. martor - semestrial (4 pr. (incinta principala) | ▪ incinta principala Mintia | - Prelevare STAS 7184 /1 – 84 - Analize chimice in laborator specialitate, conform standardelor in vigoare. | Ordinul MAPPM nr.756/97 |

Interpretarea rezultatelor analizelor chimice

▪ Rezultatele obţinute la analiza solurilor  vor fi comparate cu valorile de referinţă pentru elemente chimice din sol, specificate in Tabelul nr. 1. al Anexei Ordinului 756/1997 – privind evaluarea poluării mediului.

Evidența rezultatelor analizelor chimice

Rezultatele obţinute în urma analizelor fizico-chimice a solurilor prelevate vor fi consemnate într-un registru, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluţiei calităţii solului din perimetrul monitorizat.

Rezultatele înregistrărilor din cursul unui an vor fi sistematizate și prezentate împreuna cu documente de  înregistrare, proiectantului general și beneficiarului.

- Programul de monitorizare a zgomotului și vibrațiilor

Posibilitatea depasirii nivelului de zgomot sau vibratii poate aparea in perioada de executie a lucrarilor de demolare incinta Mintia, ca rezultat al lucrarilor de excavaţii, terasamente, umpleri, compactari, etc și a circulatiei mijloacelor de transport și utilajelor pentru realizarea operatiunilor de demolare. Motiv pentru care se impune luarea unor măsuri speciale de ameliorare (atenuare), cum ar fi:

- pe timpul circulatiei mijloacelor de transport (transportul materialelor) și utilajelor se va restrictiona viteza autobasculantelor la 25-30 km/ora, in special in zonele rezidentiale;

- materialele pulverulente transportate (cele care genereaza praf), se vor acoperii cu prelate;

- circulatia mijloacelor de transport in zonele rezidentiale se va face intre anumite ore (9÷18).

Nivelul de zgomot se va monitoriza in zonele limitrofe asezarilor umane și pe traseul de circulatie a autovehiculelor de transport prin zonele rezidentiale pentru lucrarile de demolare din incinta principala Mintia.

Nivelul de zgomot se va monitoriza trimestrial in perioada de varf a circulatiei vehiculelor de transport, urmand ca in functie de rezultatele masuratorilor sa se impuna restrictii de circulatie privind viteza și orele de acces ale acestora.

Masuratorile se vor efectua in 2 puncte din zona asezarilor umane (zone cu densitate maxima a locuintelor) și pe traseul de circulatie a masinilor prin zonele locuite.

Limitele admise pentru zgomot:

- încadrarea în limitele impuse prin STAS 10009/1988 - Acustica urbana - 65 dB(A) nivel zgomot propagat în exterior de un anumit obiectiv;

- incadrarea in limitele impuse de HG 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor (conf. tabel cu valori limita in functie de tipul echipamentului)

Posibilitatea depăşirii nivelului de zgomot sau vibraţii apare in perioada de execuţie a lucrărilor de demolare, ca rezultat al circulaţiei vehiculelor grele pentru realizarea diverselor operaţiuni de demolare, încărcare și transport. Programul de monitorizare a zgomotului va fi realizat conform tabelului nr.5.

Tabelul nr. 5.

| Nr. crt. | Denumirea lucrării de monitorizare | Frecventa de măsurare | Locul de prelevare | Modul de determinare | Modul de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prelevare: zgomot |
| 1. | ▪ Monitorizarea nivelului de zgomot (2-3 puncte in zone rezidentiale ale localitatilor din apropiere), în perioada lucrărilor de demolare | - trimestrial (4 probe) | ▪ zonele cu densitate maxima a locuintelor | - Sonometru | HG 1756/2006 STAS 10009/1988 |

- Programul de monitorizare a condiţiilor meteorologice

Monitorizarea condiţiilor meteorologice in zona perimetrului Incinta Mintia, permite o interpretare mai reala a rezultatelor monitorizării aerului și apelor.

Se vor monitoriza zilnic următorii parametrii:

- înregistrarea a cantității de precipitații;

- direcția dominantă a vântului;

- viteza vântului pe direcția dominantă;

- temperatura la sol (pe platforma incintă), (min/max);

- temperatura aerului (min/max);

- umiditatea.

Rezultatele monitorizării se vor consemna în registrul de evidență.

EVALUARE COSTURI

Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de execuţie a lucrărilor în perimetrul Mintia

| Nr. crt. | Denumirea categoriilor de lucrări aferente obiectivului | Valoarea pe categorii de lucrări lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monitorizarea factorului de mediu aer | 5.900,0 |
| 2. | Monitorizarea calităţii apelor și a sedimentelor | 6.650,0 |
| 3. | Monitorizarea factorului de mediu sol | 4.300,0 |
| 4. | Monitorizarea zgomotului și vibraţiilor | 400,0 |
| 5. | Monitorizarea condiţiilor meteorologice | 2.300,0 |
| Total costuri de monitorizare pe perioada de execuţie a lucrărilor (pt. 1 an) | 19.550,0 |

# IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documentele de planificare

### A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării-IPPC), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva - cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa (modificata in 08.2015), Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele (modificata in 06.2017).

Nu este cazul

Directiva privind emisiile industriale - IPPC

Pevederile Directivei 2010/75/CE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării-IPPC), a fost transpusa în legislaţia naţională prin Legea 278/2013. Obiectivul Directivei 2010/75/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării provenită din activităţile industriale specificate în Anexa I a Directivei 2010/75/CE.

Această anexă nu cuprinde activitatea de tipul celei prezentate în acest memoriu.

Directiva privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase (SEVESO). Prevederile Directivei 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, au fost transpuse în legislaţia naţionala prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Ordinul nr.1084/2003 privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase și respectiv, a accidentelor majore produse. Pe amplasamentul obiectivului propus NU vor fi prezente substanţele periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cantităţile menţionate în Anexa 1 a Directivei 2012/18/UE (si Legii 59/2016).

Directiva 2000/60/CE – Cadru Apă

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996. Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Directiva 2000/60/CE și Legea apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor în perioada de construcţie-montaj şi prevenirea scurgerilor de poluanţi pe sol în timpul realizarii lucrarilor și în timpul exploatării, astfel încât să nu existe efecte asupra apelor subterane.

Directiva cadru aer 2008/50/CE - privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, transpusa în legislaţia naţională prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Proiectul nu va afecta calitatea aerului, având influenţă temporară/discontinua locală, pe termen scurt, în perioada realizarii lucrarilor.

Directiva 2008/98/CE – privind deşeurile

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele, a fost transpusă în legislaţia României prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor (republicata in 28.03.2014) și HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprizând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, (şi prin alte reglementări).

Deşeurile rezultate în perioada realizarii lucrarilor de demolare pe perimetrul Mintia vor fi colectate în sistem selectiv şi transportate/eliminate de pe amplasament la firme specializate.

### B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

La proiectul demolarea s-au obținut:

- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 1330/16.02.2023 emisă de APM Hunedoara;

- Certificatul de Urbanism nr. 2/3.02.2023 emis de Primăria Comunei Vetel.

# X. Lucrări necesare organizării de șantier

### Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Pentru organizarea de șantier în vederea realizării lucrărilor proiectate prevăzute, constructorul căruia îi vor fi atribuite lucrările spre execuție va decide asupra modalității, amplasamentului, componenței etc. a organizării de șantier, cu precizarea că aceasta nu va ocupa alte terenuri decat cele din perimetrul minei.

Antreprenorul va furniza, întreţine, repara şi va evacua la eliberarea procesului verbal de recepţie la termen a lucrărilor, spaţiile, inclusiv dotările acestora, drumurile de acces şi structurile aflate la dispoziţia dirigintelui.

Antreprenorul se va ocupa de furnizarea tuturor celor necesare pentru realizarea lucrarilor conform instrucţiunilor primite în acest sens din partea dirigintelui și trebuie respectate cerinţele statutelor şi regulamentelor româneşti corespunzătoare.

Organizarea de șantier se va realiza conform Anexei la Protocolul de predare/primire amplasament.

Asigurarea şantierului în timpul lucrărilor

Antreprenorul este obligat să asigure şi să menţină siguranţa pe şantier şi în afara zonei de construcţie pe perioada lucrărilor din cadrul prezentului contract, acordând o atenţie specială:

- asigurării unor condiţii corespunzătoare de lucru în siguranţă pentru persoanele ce întreprind activităţi ce au legătură cu construcţia; se va asigura necesarul de apă potabilă pentru personalul de exploatare, precum şi instalaţiile sanitare ecologice;

- asigurării zonei şantierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate;

- instalării unor indicatoare corespunzătoare cu informaţii, ex. panouri cu informaţii şi plăci de dare în folosinţa;

- aplicării măsurilor necesare de protecție a mediului.

Protecţia mediului în timpul lucrărilor

Antreprenorul, pe perioada construcţiei, va asigura condiţiile corespunzătoare pentru păstrarea mediului înconjurător, pe şantier, acordând o atenţie specială:

    - limitării emisiilor de zgomot;

    - limitării emisiilor de substanţe periculoase în atmosferă;

    - prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane;

    - protejării spaţiilor verzi.

Construcţiile provizorii

Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul va prezenta dirigintelui de şantier spre aprobare, planul pentru amplasarea:

    - biroului Antreprenorului şi al dirigintelui de şantier pe şantier;

    - vehiculelor şi echipamentelor;

    - altor instalaţii temporare necesare pentru realizarea lucrărilor;

    - panourilor cu informaţii;

Antreprenorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică de execuţie, conform tuturor normelor și normativelor tehnice in vigoare, precum şi a actelor normative.

Depozitarea temporară a materialelor (daca este cazul)

Toate materialele vor respecta standardele şi normele de calitate în vigoare, vor fi depozitate astfel încât să se garanteze protecţia din punct de vedere calitativ și împotriva furturilor, avariilor, respectându-se cu stricteţe instrucţiunile producătorului.

Organizarea de şantier

Organizarea de șantier se va realiza în baza unui Protocol de predare/primire. În incinta  Mintia se va executa o platformă de 25x17 m, suprafață 425 mp.

Suprafața ocupată de amenajările necesare organizării de șantier va fi de aproximativ 425 m2 (conform planului anexat).

Pentru amenajarea acestei suprafețe se va curăța zona, se va nivela ṣi se va aṣterne un strat de aproximativ 15 cm de balast compactat.

Localizarea organizării de şantier

Amplasamentul organizării de şantier se va stabilii împreună cu Autoritatea Contractantă pe terenurile proprietate MASS GLOBAL ENERGY. Organizarea de șantier este prevăzută a se executa în incinta SE Mintia în limita spațiului disponibil. Amplasamentul ales va ține cont de apropierea de utilități, acces facil, asigurarea unui flux optim al materialelor și utilajelor în zonele de execuție pentru finalizarea lucrărilor în timp util.

Incinta centralei se desfăşoară paralel cu DN 7, calea ferată curentă Deva-Arad (zona km 483÷480,2) şi râul Mureş.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Organizarea de şantier nu are impact asupra mediului. Totuși, efectele în zona organizării de şantier, decurg din:

▪ ocuparea porțiunilor de teren;

▪ traficul vehiculelor care transportă reziduu, materiale.

Durata impactului este limitată, locală, până la terminarea lucrărilor de demolare.

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Nu există poluanţi/surse de poluanți din organizarea de şantier. Utilajele și autovehiculele folosite la realizarea lucrărilor proiectate sunt surse temporare de poluare fonică, vibrații și praf. Nu se evacuează ape uzate, substanțe toxice, care să altereze calitatea mediului. Toate emisile rezultate de la utilajele implicate în lucrările de organizare de șantier și cele de demolare, vor respecta regulamentele și legislația de protecția mediului în Romania. Nivelul de zgomot pe perioada lucrărilor se încadrează în cel admisibil nefiind necesară protecție specială.

Materialele utilizate pentru organizarea de șantier sunt inerte și nu generează un impact negativ asupra mediului/biodiversității.

Colectarea și depozitarea dșeurilor se va asigura conform normelor de igienă în vigoare astfel încât să se îndeplinească condițiile impuse de protecția mediului.

### Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi in mediu

- Amenajare grup sanitar ecologic pentru muncitorii din șantier (prin contract cu o firmă specializată autorizată);

- Autovehiculele folosite pentru realizarea lucrărilor, vor avea inspecția tehnică efectuată prin stații de Inspecție Tehnică autorizate;

- Depozitarea deşeurilor (menajere și material absorbant folosit) se va realiza astfel încât acestea să nu fie sub influenţa precipitaţiilor, pentru a evita infiltraţiile de poluanţi în sol;

- Deșeurile menajere se vor colecta în europubele și se vor transporta la o rampă de deșeuri autorizată, prin firma de salubritate din zonă, iar materialul absorbant poluat se va depozita într-un container.

# XI.  Lucrări de refacere a amplasamentului  la  finalizarea  investiţiei, în caz de accidente și/sau la încetarea activitaţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

### Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

La terminarea și recepţia lucrărilor, antreprenorul va evacua spaţiile ocupate cu organizarea de șantier, inclusiv dotările acestora, drumurile de acces şi barăcile.

Principalele lucrări de protecţie a mediului şi reconstrucţie ecologică a suprafeţei de teren ocupată sunt următoarele:

-	nivelarea mecanică, cu buldozerul a suprafeţei;

-	scarificarea terenului până la adâncimea de 40-50 cm;

-	curăţirea terenului de corpuri străine, după scarificare;

Refacerea zonelor afectate

1. Este răspunderea antreprenorului să refacă zonele afectate şi să repare orice neregulă sau pagubă generată de lucrări, corespunzător cerinţelor dirigintelui şi la momentele prescrise de acesta pe durata contractului.

2. La finalizarea lucrărilor pe şantier şi înainte de părăsirea şantierului, antreprenorul trebuie să refacă zona în care a fost amplasat şantierul, cu satisfacerea cerinţelor beneficiarului şi dirigintelui.

Curăţirea generală a şantierului

1. Antreprenorul va curăţa fiecare parte a şantierului la momentul şi la amploarea specificate. Antreprenorul se va asigura că elementele/zonele care trebuie conservate, sunt identificate şi protejate în mod corespunzător.

2. Drenurile, canalizările, cablurile şi ţevile nefolosite împreună cu orice postament sau împrejmuire vor fi îndepărtate, în afară de cazul în care este stipulat altfel prin contract.

3. Antreprenorul, sub rezerva oricăror instrucţiuni sau indicaţii contrare existente în Contract, va lua toate măsurile solicitate de companiile de servicii, pentru deconectarea tuturor utilităţilor de pe șantier (dacă este cazul).

4.  Toate acele materiale care rezultă din părăsirea şantierului şi care nu sunt necesare sau acceptate pentru a fi folosite în lucrările permanente vor fi înlăturate de către antreprenor.

5. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile şi necesare pentru a proteja zona/vegetaţia existentă care trebuie păstrată în zonă sau în jurul lucrărilor, conform cerinţelor dirigintelui. De asemenea, dacă i se va solicita acest lucru, antreprenorul va remedia pe propria cheltuială şi cu satisfacerea cerinţelor dirigintelui, orice daună adusă copacilor, arbuştilor, suprafeţelor înierbate şi altor elemente naturale existente (daca e cazul). Antreprenorul nu va îndepărta, deteriora sau modifica nici un element/zona (sau copaci, garduri vii, arbuşti) fără acordul prealabil al dirigintelui. Dacă antreprenorul va încălca dispoziţiile acestei clauze, dirigintele este îndreptăţit să aprobe şi beneficiarul este îndreptăţit să deducă din orice sumă cuvenită antreprenorului orice sumă astfel certificată ca reprezentând valoarea înlocuirii unor astfel de elemente

6.  La terminarea activităţii pe șantier se au în vedere următoarele lucrări:

- retragerea de pe amplasament a tuturor utilajelor şi instalatiilor aduse;

- transportarea/eliminarea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea șantierului și depozitarea

lor corespunzătoare;

- refacerea  materialului dendrologic afectat.

### Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În cazul deversarilor accidentale de reziduu petrolier sau pierderi accidentale de carburant, direct pe sol, se va folosi material absorbant (nisip, rumeguş, etc.) şi ulterior, după colectarea acestuia, (daca este cazul) solul se va decoperta/decapa, până se va ajunge la stratul de pământ curat, neinfestat. Materialele absorbante şi solul infestat se vor colecta în recipiente speciale, etichetate și se vor transporta, pentru eliminare, la societăţi autorizate.

### Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Nu este cazul.

### Modalitaţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Terenul se reface conform descrierii lucrarilor, de mai sus.

Concluzie:

Lucrarile propuse prin proiectul ,,Demolare construcții de pe amplasamentul propus și construire Centrală Electrică ,, MASS Mintia”, în satul Mintia, comuna Vețel, județul Hunedoara” – Etapa de demolare construcții de pe amplasamentul propus”, prin toate masurile luate pentru protectia mediului, generează un impact nesemnificativ, pe termen scurt, local și fără un grad de extindere zonala pentru factorii de mediu apa, aer, sol, subsol. Calitatea factorilor de mediu fiind afectata in limitele admise.

Prin urmare, realizarea demolării unor clădiri de pe amplasamentul Mintia, nu contribuie la modificarea calității ecosistemelor terestre și acvatice actuale, avand chiar un efect pozitiv.

# XII. Anexe - piese desenate

ANEXE SCRISE

La proiectul privind Etapa de demolare construcții de pe amplasamentul propus Mintia s-au obținut:

- Certificat de urbanism nr. 2/3.02.2023, emis de Primăria Comunei Vețel,  cu valabilitate 24 de luni.

- Decizia etapei de evaluare inițială  nr. 1330/16.02.2023, emisă de Agenţia de Protecţia Mediului Hunedoara

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 191 din 04 05.2023, emis de ABA Mureș

ANEXE DESENATE

| Planșa nr. | Denumire planșă |
| --- | --- |
| A1 | Plan de incadrare in zonă |
| A2 | Plan de situatie general – situația existentă – Incinta Principală Mintia |

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele

Nu este cazul, în împrejurimile incintei Mintia nu exista areale sensibile - arii naturale protejate, parcuri şi rezervaţii naturale.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele

### 1. Localizarea proiectului

Fosta Electrocentrale Deva, actualmente MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL are următoarele vecinătăţi:

- la Nord:	- zonă industrială (Preparaţie minieră şi staţie de asfalt) şi pădure: DN 7 Deva-Arad, râul Mureş şi societatea de construcţii drumuri S. STRABAG S.A.).

- la Sud: 	- pădure şi teren agricol;

- la Sud – Vest:  - S.C. Messer Energo Gaz S.R.L. Deva – Mintia;

- la Vest:	- zonă rezidenţială (loc. Veţel), teren agricol şi zonă industrială (Punct lucru  Asociatia FCC – Astaldi – Convensa, S.C. Energomontaj S.A. Deva, S.C. Energoconstrucţia S.A. Deva);

- la Est:     - teren agricol şi staţie de transformare 220/110/400 KV a CN Transelectrica S.A.,  Sucursala de Transport Timişoara, loc. Mintia.

Coordonatele amplasamentului: latitudine nordică N 450 54’; longitudine estică E 220 49’.

- bazinul hidrografic

Amplasamentul este situat în bazinul hidrografic Mureș  .

### 2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă, pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul

### 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

# FOAIA FINALA

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE PENTRU OBȚINEREA

ACORDULUI DE MEDIU

PENTRU

„ DEMOLARE CONSTRUCȚII DE PE AMPLASAMENTUL PROPUS ȘI CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ – MASS MINTIA, ÎN SATUL MINTIA, COMUNA VETEL JUDEȚUL HUNEDOARA”

Contract:	4963/2023

Etapa:		P.T.

Simbol:	CP – MASS – 4968

Beneficiar:	MASS GLOBAL ENERGY ROM S.R.L.

Lucrarea conţine un număr total de ...  pagini scrise, ....  pagini diferite şi  ..... piese desenate. Lucrarea a fost multiplicată într-un număr de 3 exemplare, a căror destinaţie este:

Exemplarul  1, 3 – MASS GLOBAL ENERGY ROM S.R.L.

Exemplarul  2 -  CEPROMIN S.A. Deva.

Şef proiect:					ing. Auner Florica	 	____________

Responsabil S.M.C.:				ing. Ciobanu Paul		____________

# Text boxes

ISO 9001 REGISTERED 27198/05/R

ISO 14001 REGISTERED EMS-4068/R