Proiectant:

S.C. STEFANDYGIO STRUCTURES S.R.L., Brad, sat Taratel, nr. 1, jud. Hunedoara, Romania e-mail: stefandygiostructures@gmail.com mobil: 0728 536 406

Proiect nr.: 44/2022

Documentatie privind emiterea acordului de mediu in conformitate cu Legea 292/2018

Privind lucrarea :

" CONSTRUIREA A DOUA PODETE IN

COMUNA VALISOARA, JUDETUL HUNEDOARA”

BENEFICIAR :

COMUNA VALISOARA, JUDETUL HUNEDOARA

PROIECTANT :

SC STEFANDYGIO STRUCTURES SRL - Brad

Documentatie privind emiterea acordului de mediu in conformitate cu Legea 292/2018

Privind lucrarea :

" CONSTRUIREA A DOUA PODETE IN

COMUNA VALISOARA, JUDETUL HUNEDOARA”

FOAIE DE SEMNATURI:

PROIECTANT :   SC STEFANDYGIO STRUCTURES SRL - Brad

ŞEF PROIECT:			ing. Giurgiu Andrei

PROIECTANŢI :		            ing. Giurgiu Andrei

NOTIFICARE

Conform Legea 292/2018 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Denumirea proiectului

„CONSTRUIREA A DOUA PODETE IN COMUNA VALISOARA, JUDETUL HUNEDOARA”

- Proiectul se incadreaza in anexa 5A la legea nr. 292/2018;

- Conform prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, proiectiul se incadreaza la punctul e).

- Titularul investitiei

  - Beneficiarul investiției

COMUNA VALISOARA, JUDETUL HUNEDOARA

U.A.T. comuna Valisoara, sat Valisoara, nr.194, 335720 – comuna Valisoara, jud. Hunedoara - Romania

tel: +40-(0254)-265432, fax: +40-(0254)-265400

e-mail: primaria.valisoara@yahoo.com

  - Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

S.C. STEFANDYGIO STRUCTURES S.R.L.

Municipiul Brad, sat Taratel, nr. 1, jud. Hunedoara, Romania

e-mail: stefandygiostructures@gmail.com

mobil: 0728 536 406

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a) Descrierea generala a lucrarilor

Amplasamentul

Comuna Valisoara, Judetul Hunedoara, pe traseul paraului Valisoara si a vaii care se afla la confluenta cu paraul Valisoara avand ca vecinatati – proprietati private (conform planurilor de situatie anexate). Lucrarile analizate au o suprafata de 150,00 mp.

Încadrarea lucrării în clase de importanţă

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a HG nr. 766/1997, lucrarile proiectate sunt de categoria "C" de importanta si clasa de importanta IV (constructii permanente secundare).

Descrierea proiectului

Pentru realizarea celor doua podete s-a prevazut realizarea acestora cu o suprastructura de beton, pe dale prefabricate tip D5 si infrastructura cu elevatii din beton armat fundate direct.

Podetele vor fi proiectat la incarcari LM1, conform SR-EN 1991-2/2016, si vor avea latimea intre parapet de 4,65 m, ce asigura latimea corespunzatoare in raport cu platforma drumului pe care este amplasat.

In urma dimensionarii hidraulice pentru debitul de Q1%= 59,80 mc/s Q5%= 32,30 mc/s a rezultat pentru cele doua podete noi o lumina de 5,00 m.

Podetele sunt amplasate in aliniament si sunt drepte.

Podete

Pentru asigurarea traversarii paraului Valisoara si a vaii care se afla la confluenta cu paraul Valisoara, au fost efectuate studii de teren pentru dimensionarea si amenajarea podetelor.

Deschiderea podetelor a fost impusa de elementele de calculul hidraulic.

Podetele au fost proiectate drept 90 ֯ cu urmatoarele caracteristici:

- Lungime 6,60 m;

- Latime 5,59 m din care: 4,65 parte carosabila;

- Lumina podului 5,00 m;

- Inaltimea podului 1,80 m (pana la intradosul grinzilor).

Suprastructura

Suprastructura podetelor este alcatuita din 7,00 dale de tip D5 cu lungimea de 5,90 m si inaltimea de 0,40 m ce conlucreaza la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonere cu pante transversale pe care se vor realiza hidroizolatia, protectia hidroizolatiei si straturile asfaltice.

Se vor monta 5 (cinci) dale tip D5 curente si 2 (doua) dale tip D5 marginale, pentru fiecare podet

Pentru eliminarea rosturilor de dilatatie s-a prevazut realizarea legaturii suprastructurii cu culeea, prin intermediul suprabetonarii cu beton C25/30.

Protejarea siguranței circulației se va realiza cu parapet deformabil semigreu tip N2 care se va monta pe timpanul podetelor.

Infrastructura

Infrastructura fiecarui podet este alcatuita din doua culee, din beton armat fundate direct.

Fundatia are inaltimea de 1,20 m si latimea de 1,40 m si este realizata din beton C20/25.

Elevatiile au inaltimea de 1,80 m, lungimea de 5,59 m si latimea de 0,80 m si sunt realizate din beton armat C25/30.

Pe peretii din spatele elevatiilor culeelor se va realiza o hidroizolatie cu emulsie bituminoasa  in doua straturi iar pentru captarea si evacuarea apelor infiltrate s-a prevazut realizarea unor drenuri cu cunete si barbacane. Umplutura drenanta din spatele culeilor se va executa din piatra bruta invelita in geotextil.

Albia se va proteja prin pereere cu beton C25/30.

Racordarea culeelor  cu malurile se va face prin aripi din beton cu fundatii directe.

La intrarea în podețe, amonte și aval, se vor prevede pereuri de 24,00 cm din piatra bruta pe fundatie de beton C20/25.

Racordari cu terasamentele

Trecerea de la mediul rigid de pe pod la mediul elastic pe drum de va realiza prin umpluturi de balast si piatra sparta urmand sa se proiecteze un sistem rutier cu imbracaminte asfaltica.

Tehnologii de executie

Dalele se vor procura ca materiale prefabricate, iar modelul dalelor va fi D5 având lungimea de 5,90 m și se vor manipula cu macaraua.

Fiecare tip de lucrare s-a prevazut a se executa cu utilaje specifice.

In cea mai mare perte operatiile se vor executa mecanizat avand in vedere si cantitatiile de lucrari de executat.

Lucrarile manual se vor executa numai pentru corectii sau in zonele in care nu este asigurat accesul utilajelor mecanice.

Toate elementele infrastructurilor ce vin in contact cu pamantul vor fi tratate cu un strat de protectie.

Antreprenorul va organiza si etapiza lucrarile astfel:

- Semnalizare rutiera pe timpul executiei;

- Cofrare, armare si betonare a elementelor structurale conform detaliilor de executie;

- Orice neconcordanta sesizata intre proiect si situatia din teren se va transmite in scris beneficiarului si proiectantului.

Siguranta circulatiei

Pe perioada executiei lucrarilor construcorul va lua masurile de semnalizare a punctului de lucru conform Ordinului MT/MI 1124/2000.

Toate echipamentele rutiere vor fi semnalizate cu elemente reflectorizante (butoni retroreflectorizanti, dispositive reflectorizante, marcaje rutiere, stalpi de ghidare etc.).

Marcajele rutiere orizontale se vor realiza din vopsea cu microbile de sticla care nu necesita intretinere frecventa si au o rezistenta la uzura mai mare, acestea executandu-se conform SR 1848-7:2015.

b) Justificarea necesității proiectului

Scopul documentatiei este construirea a doua podete dalate noi, lucru care va asigura accesul la proprietati in conditii de deplina siguranta atat pentru autovehicule cat si pentru riverani.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E., aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.

Pe toata durata de exploatare este esential sa se asigure intretinerea, prin curatarea permanenta a santurilor.

Investitia prezinta una din oportunitatiile de revitalizare a peisajului urban din zona, face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare.

Prin realizarea investitiei se va asigura conditia tehnica in conformitate cu normativele privind “Siguranta circulatiei autovehiculelor si a pietonilor”, care presupune asigurarea protectiei utilizatorilor, impotriva riscului de accidentare.

Principalele obiective generale orientate spre cresterea calitatii vietii in municipiul Brad si satisfacerea cererii de mobilitate a persoanelor vor pune accent pe urmatoarele:

- Reducerea timpului de deplasare;

- Reducerea congestiei traficului;

- Cresterea masurilor de siguranta pentru conducatorii auto, pietoni si biciclisti;

- Imbunatatirea aspectului urbanistic si a mediului ambiental.

c) Valoarea investiției

Valoarea totala (INV): Valoare totala: 340.686,92 lei fără TVA din care C+M   269.720,00 lei fără TVA.

d) Perioada de implementare propusă

Durata de realizare (LUNI): 6 luni.

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Se vor anexa la finalul documentatiei.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Lucrarile propuse se vor executa pe o suprafata de 150,00 m².

Zona studiată este liberă de sarcini și nu există constrângeri care pot împiedica realizarea lucrărilor.

Lucrarile care fac obiectul acestei documentații fac parte din inventarul domeniului public al comunei Valisoara.

Prin lucrarile propuse, nu se ocupa suprafete suplimentare de teren privat sau de teren agricol.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este comuna Valisoara.

Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va realiza din punctele de statie folosite la ridicarea detaliilor pentru proiectare.

Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea

In functie de zona in care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, conditii de circulatie normala, sau temporar se va scoate drumul din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate pentru aceasta. Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul va trebui sa asigure drumuri de acces temporare, incluzand toate devierile si podurile in partea implicata a santierului, toate cu aprobarea dirigintelui de santier.

Modul de asigurare a utilităților

1. alimentarea cu apă – Nu este cazul;

2. evacuarea apelor uzate – Nu este cazul;

3. asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul – Nu este cazul;

4. asigurarea agentului termic – Nu este cazul.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul.

- Descrierea amplasării proiectului

Comuna Valisoara, Judetul Hunedoara, pe traseul paraului Valisoara si a vaii care se afla la confluenta cu paraul Valisoara avand ca vecinatati – proprietati private (conform planurilor de situatie anexate).

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu

Protectia calitatii apelor

Având in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a. ) va fi apa curata conform STAS 790 – 84 si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, la darea lui in folosinta nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Având in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea aerului, emanatiile incadrandu –se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Obiectivul in sine nu poate produce zgomote sau vibratii care ar putea polua zona. Pe partea accesului a fost prevazuta o imbracaminte din beton de ciment ceea ce duce la o circulatie cu un nivel de zgomot scazut.

Pe perioada exploatarii zgomotelor sau vibratiile pot fi produse de catre autovehicule care circula pe sector, aceste zgomote se pot incadra in limitele maxime ale STAS 10009/88.

Protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executarii lucrarilor constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiatii, de aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia impotriva radiatiilor.

Protectia solului si subsolului

Lucrarile ce vor fi executate pentru realizarea fundatiilor directe se executa in sapatura sprijinita, inchisa, pamântul evacuat urmând a fi transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pamântului.

Având in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia solului si subsolului pe zona studiata.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Impactul negativ asupra florei şi faunei se va resimţi numai în perioada de construcţie a obiectivului de investiţii.

Aceste impacte sunt inerente şi pot fi diminuate prin întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi a vehiculelor.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarile ce se vor executa se afla in intravilanul si extravilanul localitatii si prin utilitatea sa si prin modul cum  a fost proiectat serveste la protectia asezarilor umane situate in zona lucrarilor studiate.

Lucrarile ce sunt necesare nu impun exproprieri. In zona unde se vor executa lucrarile nu sunt monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes public de aceea nu este necesar a se lua masuri de protectia acestor factori.

Gospodarirea deseurilor

Nu pot apărea deșeuri decât la executarea lucrărilor. În această situație, constructorul va avea în vedere că pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curațenie. Eventualele deșeuri ce ar putea rezulta vor fi depozitate în recipienți și duse la o rampă de gunoi autorizată. Această sarcină cade în seama executantului, deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată beneficiarului curată.

Astfel stând lucrurile, nu sunt necesare prescripții speciale pentru depozitarea și gospodărirea deșeurilor.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Având in vedere specificul lucrarilor ce se vor realiza, acestea nu se vor executa cu substante toxice si periculoase, de aceea nu este necesara gospodarirea acestora.

Lucrari de reconstructie ecologica

Lucrarile care vor fi executate reprezinta o protectie ecologica si modifica in mod favorabil cadrul natural al zonei. Dupa executarea de sapaturi si reprofilarea taluzurilor, la terminarea lucrarilor, constructorul va insamânta zona ( daca este nevoie ) cu iarba.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Lucrarile executate nu afecteaza cadrul natural si nici factorii de mediu, de aceea nu se monitorizeaza.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Impactul asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului

Impactul negativ - în perioada de execuţie a proiectului

• Emisii de praf şi noxe de la motoarele mijloacelor de transport şi utilajelor.

• Perturbarea prin zgomot şi noxe a habitatelor, faunei şi florei.

• Emisii de noxe de diferite tipuri cu ocazia executării lucrărilor de construcţii cum ar fi:

praf la betonări, zidării, sau gaze în cazul betoanelor bituminoase.

• Disconfort prin poluare fonică, luminoasă, vibraţii şi emiterea de noxe, cauzat populaţiei din aşezările situate în apropierea şantierelor.

Impactul pozitiv - în perioada de execuţie

• Dezvoltarea cu caracter oarecum temporar a unor activităţi economice legate de executia lucrarilor: procurarea de materiale de construcţii, prefabricate, aprovizionarea cu carburanţi şi lubrifianţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor.

• Crearea temporară de locuri de muncă pentru populaţia autohtona, concomitent cu posibilitatea pentru o parte din aceasta de a se califica într-o meserie nouă.

Impactul pozitiv - În perioada de operare

• Creşterea valorii imobiliare şi a şanselor de dezvoltare economică a zonei, si implicit a calitatii vietii in zona proiectului.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

- Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Nu este cazul

- Lucrări necesare organizării de șantier:

Nu este cazul.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

La finalizarea investitiei si pe tot parcursul activitatii propuse, se vor respecta masurile de protectie a mediului propuse si enumerate la capitolele anterioare. In urma finalizarii lucrarilor, terenul va fi curatat de deseuri de orice fel.

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar sa se respecte toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata executiei.

In perioada de executie pot aparea urmatoarelor forme de risc:

- riscuri si accidente datorate excavatiilor, fundatiilor, realizarii structurilor etc.

- riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor in incinta santierului: transport materiale de constructii, transport utilaje, transport pamant in exces etc.

- existenta, exploatarea, functionarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activitatile aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specifice de exploatare si intretinere sunt respectate cu strictete.

- fiecare loc de munca va fi asigurat cu norme clare de exploatare si intretinere. Normele de exploatare vor prevedea masuri rapide de intreventie in cazul declansarii unor accidente sau avarii.

In incinta santierului si in zona de accesare a santierului se vor monta panori de directionare si avertizare pentru circulatia autovehiculelor.

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul.

– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul va fi curatat de deseuri de orice fel.

- Anexe - piese desenate:

Se vor anexa:

- Certificat de urbanism nr: 172/04.05.2022

- Plan de incadrare in zona P00 – sc. 1:25000

- Planuri de situatie (PS01-PS02) – sc. 1:500

Prin prezenta documentatie solicitam obtinerea aviz pentru lucrarea „CONSTRUIREA A DOUA PODETE IN COMUNA VALISOARA, JUDETUL HUNEDOARA”

Intocmit,

Ing. Giurgiu Andrei