Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

DE

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

# Nr.5516 /04.12.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Delcea Sorin reprezentant SC SED IMPEX SRL ,  cu  sediul în Craiova, str. Macului nr.31, jud.Olt ,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr.5516 din 21.06.2023,  în baza Legii nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011,cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.09.2023, că proiectul: ,,EXPLOATAREA RESURSELOR MINERALE DE CALCAR INDUSTRIAL ŞI DE CONSTRUCŢIE DIN PERIMETRUL ,,CÂMPU LUI NEAG –PĂROASA’’ JUDEŢUL HUNEDOARA ’’  propus a fi amplasat în Uricani, str. Păroasa fn, judeţul Hunedoara  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I.  Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului  sunt următoarele :

- Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  anexa nr. 2, pct.2, lit. a ;

- Certificat de urbanism nr.52/12.06.2023 emis de Primăria oraşului Uricani  valabil 12 de luni de la data emiterii

- Punct de vedere din data de 26.06.2023 şi listă de control din data de 12.10.2023 emise de CFM domeniul Biodiveristate din cadrul APM Hunedoara

- Contract de închiriere nr.857/19.04.2021 încheiat cu Consiliul Local Uricani

- Fişa perimetrului de exploatare

- Punct de vedere nr.3844/25.08.2023 emis de ABA Jiu

- Aviz de Gospodărire a Apelor nr.87/03.10.2023 emis de ABA Jiu

- Acord de reabilitare nr.5462/01.08.2023 emis de UAT Oraşul Uricani

- Punct de vedere nr.2305/25.08.2023 emis de Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Hunedoara

- Punct de vedere nr.2319913/23.08.2023 emis de ISUJ ,, Iancu de Hunedoara’’al judeţului Hunedoara

- Punct de vedere nr.3985/23.08.2025 emis de DSVSA Hunedoara

- Punct de vedere nr.5017/PAG/10.11.2023 emis de OS Lupeni

m)Memorii tehnice întocmite de ing. Ştefănescu Aurel –tel.0765941973

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului- Proiectul propune  propune exploatarea rocilor de calcar din cariera Păroasa,din localitatea Câmpu lui Neag. Suprafaţă totală a perimetrului de exploatare propus este de 0,08 km2 (L max=600 m, l medie=133 m, adâncime medie=15 m, cota maximă de exploatare=1200 m, cota minimă de exploatare =1050 ) m aflându-se în intravilanul localităţii componente Câmpu lui Neag . Terenul aparţine domeniului public al oraşului Uricani având categoria de folosinţă actuală- carieră . Exploatarea se va face în baza contractului de închiriere nr. 857/19.04.2021 încheiat cu Consiliul Local Uricani.

Coordonatele perimetrului de exploatare sunt următoarele:

| Nr. crt | x | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 345262 | 426582 |
| 2 | 345139 | 426539 |
| 3 | 345076 | 426571 |
| 4 | 345026 | 426569 |
| 5 | 344992 | 426628 |
| 6 | 345167 | 426721 |
| 7 | 345524 | 426727 |
| 8 | 345624 | 426624 |
| 9 | 345576 | 426588 |
| 10 | 345467 | 426612 |
| 11 | 345402 | 426600 |
| 12 | 345354 | 426558 |
| 13 | 345289 | 426565 |

Varianta tehnologică a metodei de exploatare care se aplică zăcământului de calcar   din perimetrul

,,Câmpu lui Neag –Păroasa’’, jud. Hunedoara este „ Metoda de exploatare cu trepte drepte extrase în ordine ascendentă, derocare cu explozivi amplasaţi în găuri de foreză, cu prelucrarea materialului derocat prin intermediul instalaţiei de sortare concasare".

Astfel se propune realizarea unei cariere de exploatare a calcarului, cu dezvoltare de până la 10 trepte de exploatare, cu înălțimi maxime de până la 15 m, cu o exploatare etapizată pe ani, pe bază de programe anuale de exploatare succesive.

Lucrările propuse vor consta din :

Lucrările de deschidere vor consta în conturarea/deschiderea treptei de exploatare ,asigurarea accesului direct la zăcământ, prin realizarea semitranşeelor de deschidere, executate prin derocarea calcarului, urmărindu-se curba de nivel ,astfel încât materialul rezultat prin derocare sä poatä fi încărcat cu încărcătorul frontal şi transportat la staţia de prelucrare din organizarea de şantier şi la nivelul primei trepte de exloatare şi să se formeze un intrând delimitat în partea superioară de nivelul platformei care să asigure operarea utilajelor.

Condiţiile tehnice de exploatare vor fi următoarele :

-înältime medie treaptä: h = 15,00 m

-unghi taluz: (P = 5:1 (pentru treptele cu înältime maximä de 20,00 m)

-unghi taluz: (P = 3:1 (pentru treptele marginale, cu înältime peste 10,00 m)

-lätimi minime ale bermelor de lucru L=10,00 m

Lucrările de pregătire constau în :

-decopertarea solului vegetal din zona mediană a zăcământului, pe o porţiune cât mai mare, în funcţie de accesul pe care îl pot avea utilajele pentru realizarea semitranşeei de deschidere ;

-excavarea unei porţiuni de cca. 800 m2 la baza versantului pe vatra viitoarei cariere pentru organizarea de şantier;

-dezvoltarea lucrärilor de deschidere prin continuarea lor pânä la exploatarea treptei I, în zona vestică a primei trepte de exploatare,

-continuarea decopertärii zăcământului (acolo unde este cazul şi unde este posibil, în funcţie de evoluţia treptelor);

-întreţinerea drumului de acces;

-realizarea de şanţuri  de gardä la baza taluzelor carierei pentru a preveni inundarea carierei din apele pluviale.

Haldarea materialului steril

Solul vegetal decopertat se va depozita într-o haldä care va fi amenajată în partea vestică pe prima treaptă de exploatare  în vederea conservärii şi a folosirii ulterioare în lucrärile de refacere a mediului.

Execuţia lucrărilor de exploatare constau în :

-forarea gäurilor de sondă Ø 90-120mm;

-încärcarea găurilor forate  şi puşcarea

-controlul frontului de lucru rănguirea;

-spargerea supragabariţilor cu piconul sau perforatorul;

-încărcarea materialului derocat şi transportul la staţia de concasare- sortare

-curăţarea frontului cu excavatorul sau manual

Situaţia consumurilor de resursă sunt :

| Nr.crt | Perioadä | ani | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consum de rezerve | t | 7.913.514 |
| 2 | Pierderi de exploatare | t | 395.676 |
| 3 | Pierderi de transport | t | 79.136 |
| 4 | Extras industrial din care | t | 7.438.702 |
| a) | Produs minier brut valorificabil | t | 371.935 |
| b) | Produs minier supus prelucrärii | t | 7.066.767 |
| 5 | Pierderi la prelucrare | t | 70.667 |

Lucrări de prelucrare

Materialul extras din carieră va fi concasat cu ajutorul unui concasor de tip Hamerocksortul  şi depozitat în incinta statiei de concasare amplasatä pe platforma organizării de şantier .

Dupä concasare, materialul se transportä cu ajutorul unei benzi transportoare la staţia de sortare unde, cu ajutorul unui ciur rotativ de mare capacitate, se obţin sorturile de piatră spartă.

De la ciur, prin cädere liberä pe jgheaburi, sorturile de piatră spartă ajung în depozitele temporare. Din depozite, sorturile sunt încărcate în mijloace de transport şi  livrate la punctele de lucru ale societătii sau la beneficiari.

Capacitatea de prelucrare este de 150.000 mc/an sorturi de calcar.

Accesul se face pe DN 66A Petroşani - Câmpul lui Neag, până în localitatea Câmpul lui Neag şi de aici pe strada Păroasa de cca 2,5km până la perimetrul de exploatare .

Alimentarea cu apă –Nu este necesar branşamentul la reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. Din acest punct de vedere, necesarul de apă potabilă pentru consumul salariaţilor va fi asigurat prin transportul acesteia în amplasament în recipiente etanşeizate.

Pe  amplasament se va prevedea un grup sanitar ecologic mobil, amplasat în incinta organizării de şantier .

Evacuarea apelor pluviale se va face prin intermediul şanţurilor de gardă.

Alimentarea cu energie electrică în organizarea de şantier se va face prin intermediul unui generator electric de 6 kW alimentat cu benzină.

b)cumularea cu alte proiecte –au fost solicitate acte de reglementare de către SC LAURA CONSTRUCT SRL, SC IACOPRED SRL şi SC GETRANS BETON SRL pentru  perimetre de exploatare pe amplasament ;

c)utilizarea resurselor naturale –se exploatează roci formate predominant din calcar în baza permisului de exploatare emis de ANRM.

d)producţia de deşeuri – în timpul perioadei de implementare a proiectului se vor produce următoarele tipuri de deşeuri :

- deşeuri menajere cod  20.03.01 aprox.1 t/an;

- deşeuri de provenientä industrialä roci sterile provenite din activitatea de decopertare cod 01.01.02;

- deşeuri metalice cod 16.01.17, aprox. 1 t/an

-deşeuri din cauciuc provenite de la anvelopele şi benzile uzate, cod-16.01.03  circa 2 t/an;

-deşeuri provenite de la acumulatorii cu Pb, cod 16.06.01*- circa 2 buc/an;

-deşeuri provenite din uleiuri uzate neclorurate cod -13.02.05*  aprox.1300 1

Organizarea de şantier –se va amplasa la baza versantului pe vatra viitoarei cariere şi va ocupa o suprafaţă de aproximativ 800 mp. Şi va avea ca dotări un container modular cu funcţiunea  birou şi vestiar, o toaletă ecologică.

Se va realiza o platformă impermeabilizată pe care va parca autocisterna  mobilă în momentul alimentării utilajelor.

Nu se vor depozita substanţe periculoase pe amplasament; alimentarea utilajelor se va face prin intermediul unei autocisterne mobile autorizate care se va deplasa pe amplasament pentru alimentarea acestora.

-execuţia lucrărilor  pentru refacerea /restaurarea amplasamentului în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

Lucrările de refacere a mediului se vor executa doar în perioada postînchidere, şi vor fi în conformitate cu Proiectul si Planul de refacerea mediului.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort ––în timpul execuţiei lucrărilor de exploatare se vor produce emisii de noxe şi pulberi sedimentabile , iar zgomotul şi vibraţiile pot depăşi pe durate scurte de timp, nivelele maxim admise la utilizarea materiilor explozive neexistând un impact negativ semnificativ  .

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substanţele si de tehnologiile utilizate- proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări. Situaţiile de risc pot apărea numai în cazul încălcărilor grave ale disciplinei în muncă sau folosirea unor cantităţi prea mari de explozivi şi nerespectarea dispoziţiilor de împuşcare.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr.52/12.06.2023 emis de Primăria oraşului Uricani  valabil 12 de luni de la data emiterii ( faza DTAC şi DTOE ) terenul are categoria de folosinţă actuală :carieră   .

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Volumul total de util (calcar) ce va fi excavat din perimetrul de exploatare este de cca 7.438.702 t

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică –Proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate sau

situri Natura 2000 dar  se află în vecinătatea ROSCI 0236 Strei-Haţeg , Parcul Naţional Retezat (cu ROSCI 0217 şi ROSPA 0084 )şi a ROSAC 0129 Nordul Gorjului de Vest(aflate la o distanţă de 5,5-6 km  ) conform punctului de vedere emis de CFM domeniul Biodiveristate din cadrul APM Hunedoara din data de 12.10.2023

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului : aria geografica şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul ;

- mărimea şi complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus

- probabilitatea impactului-redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele :

a)Proiectul nu  se va implementa într-un sit de importanţă naţională sau  comunitară.

b)Punctul de vedere emis de CFM domeniul Biodiveristate din cadrul APM Hunedoara din data de 12.10.2023

III.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt:

a)Nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafaţă/subteran.

b) Aviz de Gospodărire a Apelor nr.87/03.10.2023 emis de ABA Jiu

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare la data emiterii prezentei decizii.

b) Respectarea proiectului tehnic şi a tehnologei de exploatare , care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare.

c)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate,prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

d)După obţinerea permisului de exploatare, beneficiarul va solicita APM Hunedoara obţinerea autorizaţiei de mediu

e) Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

f) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

g)Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

h)Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

i) Respectarea condiţiilor cu care a fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 87/03.10.2023 emis de ABA Jiu.

j) Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

Protecţia factorului de mediu SOL

1)Luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport, precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale sau  de combustibil;

2)Evitarea ocupării cu materiale de orice fel a terenurilor din vecinătate, in timpul execuţiei        lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului.

3)Interzicerea stocării pe amplasament a substanţelor şi preparatelor periculoase.

4)Deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute în proiect vor fi preluate de către societăţi specializate autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în vederea valorificării/ eliminării.

5)Lucrările de exploatare a calcarului se vor realiza numai în perimetrul aprobat de către A.N.R.M.;

6) Respectarea tehnologiei de exploatare prevăzută prin proiectul tehnic;

7)Urmărirea respectării geometriei şi a caracteristicilor treptelor de exploatare;

8)Nivelarea vetrei carierei şi a bermelor, realizându-se pante de scurgere adecvate;

9)Evitarea poluării solului cu produse petroliere (carburanţi, uleiuri);

10)Luarea tuturor măsurilor ce se impun la alimentarea utilajelor nedeplasabile din frontul de lucru  pentru evitarea pierderilor de combustibil

11) Interzicerea  executării reparaţiilor  utilajelor în perimetrul de exploatare

12)Îndepărtarea imediată a solului contaminat şi a produselor petroliere scurse accidental

13) Deşeurile tehnologice se vor depozita în depozitul de steril , urmând ca acestea să fie utilizate la lucrările de terasament şi la întreţinerea drumurilor de incintă.

Protecţia factorului de mediu AER

1)Limitarea poluării aerului cu praf în suspensie prin umectarea materialului dislocat din frontul de lucru şi a rocilor la statia de concasare si sortare;

2)Umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de câte ori situaţia o impune, funcţie de frecvenţa traficului, condiţiile atmosferice, anotimp, etc.;

3)Utilizarea de echipamente şi autobasculante performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

4)Limitarea vitezei vehiculelor de transport în carieră;

5)Acoperirea benelor cu prelate;

6)Controlul emisiilor de gaze de combustie de la motoarele termice şi menţinerea maşinilor şi utilajelor în cadrul parametrilor prevăzuţi de fabricant şi utilizarea în principal a maşinilor echipate cu dispozitive cu catalizator;

7)Monitorizarea pulberilor în suspensie la limita perimetrului de exploatare, astfel încât societatea să ia măsurile tehnice corespunzătoare pentru diminuarea şi reducerea oricărui tip de poluare sau de efecte asupra mediului din zonele învecinate.

Protecţia factorului de mediu APĂ

1)Realizarea şanţurilor (canalelor) de gardă pentru colectarea apelor meteorice,;

2)Respectarea pantei bermelor de lucru și a vetrei , care asigură curgerea apelor pluviale;

3)Respectarea cu stricteţe a unghiurilor de taluz;

4)Interzicerea spălării utilajelor și a autobasculantelor în incinta exploatării;

5)Avizul de Gospodărire a Apelor nr.87/03.10.2023 emis de ABA Jiu nu se referă la rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor şi nu exclude obligativitatea solicitării şi obţinerii şi a celorlalte avize şi acorduri legale.

6)Se va informa ABA Jiu data începerii lucrărilor (cu 10 zile înainte )şi a finalizării acestora.

7)După obţinerea Avizului ANRM se va solicita ABA Jiu eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Protecţia împotriva ZOMOTELOR şi VIBRAŢIILOR

1)Menţinerea în bună stare a drumurilor de acces;

2)Folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea proiectată;

3)Reducerea poluării fonice prin măsuri tehnico - organizatorice;

4)Orientarea fronturilor de lucru, astfel încât zgomotele şi vibraţiile produse în timpul activităţii de exploatare să se resimtă în limitele admise;

5)Reducerea vitezei de transport a autobasculantelor la tranzitarea localităţilor la 20 - 30 km/h;

respectarea tehnologiei de exploatare aprobată.

6) Efectuarea împuşcărilor doar în timpul zilei.

7)Realizarea împuşcărilor cu întârzieri de milisecundă pentru reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii .

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE

1)Execuţia lucrărilor se va desfăşura numai pe timp de zi.

2)Limitarea încărcăturii utile în autobasculantele dotate cu bene etanşe şi rularea cu viteze mici de trafic de 20-30 km/h în zona locuită.

3)Umectarea materialului şi a drumurilor  de acces la zona de execuţie a lucrărilor de exploatare pentru diminuarea emisiilor de pulberi în timpul operaţiunilor de exploatare, încărcare/descărcare şi transport a agregatelor.

4)Folosirea de utilaje şi mijloace de transport performante, dotate cu catalizatori , prevăzuţi de normele europene pentru diminuarea efectelor asupra sănătăţii populaţiei şi a calităţii aerului.

5)Execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate de exploatare ,atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului, conform lucrărilor prevăzute prin proiectul tehnic şi planul de refacere a mediului.

ALTE  CONDIŢII

1.Respectarea Legii nr.126/1995  cu modificările şi completările ulterioare privind regimul materiilor explozive precum şi a legislaţiei privind protecţia muncii aflată în vigoare.

2.Respectarea acordului de reabilitare nr. 5462/01.08.2023 emis de UAT Oraşul Uricani.

3.Păstrarea unei distanţe de 50 m de la limita perimetrului de exploatare până la fondul forestier(.conf.punctului de vedere nr.5017/PAG/10.11.2023 emis de OS Lupeni)

4.Luarea tuturor măsurilor de către titular pe parcursul exploatării pentru a nu bloca explotarea rezervelor de substanţă utilă omologate pentru a nu duce la abandon de rezerve. (.conf.Notei de constatare nr.551/13.11.2023 emisă de ANRM-CIT Deva )

MENŢIUNI

În conformitate cu prevederile art.11 lit.e (8 ) din Legea nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului Anexa 5, APM Hunedoara a reconsiderat Decizia etapei de încadrare (proiect ),întrucât publicul interesat a înaintat comentarii la aceasta (Adresa nr.304/19.10.2023 înregistrată la APM Hunedoara  cu nr.8888/23.10.2023. )

APM Hunedoara a organizat în data de 14.11.2023 şedinţa CAT conform art.11 lit.e (7 ) din Legea nr.292 /2018 pentru a se putea lua  decizia finale a etapei de încadrare.

În cadrul şedinţei CAT a fost depusă Nota de constatare nr.551/13.11.2023 emisă de ANRM –CIT Deva şi s-a prezentat Memoriul tehnic de prezentare (reconsiderat) înregistrat la APM Hunedoara cu nr.9453/09.11.2023.

Membrii CAT nu au avut obiecţiuni în relizarea proiectului nici în prima variantă a proiectului şi nici în a doua variantă prezentată .

Prin urmare, ţinând cont de faptul că din punct de vedere al mediului şi al gospodăririi apelor proiectul propus poate fi implementat cu condiţiile impuse în prezentul act de reglementare , decizia de emitere a permisului de exploatare va fi luată de către autoritatea competentă respectiv, ANRM.

La luarea prezentei decizii au stat:

-Punctul de vedere nr.3844/25.08.2023 emis de ABA Jiu

-Aviz de Gospodărire a Apelor nr.87/03.10.2023 emis de ABA Jiu

-Acord de reabilitare nr.5462/01.08.2023 emis de UAT Oraşul Uricani

-Punctul de vedere nr.2305/25.08.2023 emis de Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Hunedoara

-Punct de vedere nr.2319913/23.08.2023 emis de ISUJ ,, Iancu de Hunedoara’’al judeţului Hunedoara

-Punct de vedere nr.3985/23.08.2025 emis de DSVSA Hunedoara

-Punct de vedere nr.5017/PAG/10.11.2023 emis de OS Lupeni

-Memoriile tehnice întocmite de ing. Ştefănescu Aurel –tel.0765941973

-Minuta nr.9289/03.11.2023 emisă de APM Hunedoara

-Nota de constatare nr.551/13.11.2023 emisă de ANRM-CIT Deva

-Punctele de vedere al membrilor CAT exprimate în şedinţa din data de 14.11.2023

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului , iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al

său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente

pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial , actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.544/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se ca acestea sunt vătămate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare , cu acordul de mediu ori, după caz , cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, repectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art.21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art.21 alin.(3)sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte , a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plăngerea prealabilă prevăzută la art.22 alin (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art.22 alin (1)este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr.554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Viorica Georgeta BARABAŞ

ŞEF SERVICIU                                                                             ÎNTOCMIT

Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                                Anca VOICA POP(AAA)

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT

Anca UNGUREANU

(CFM –Domeniul Biodiversitate)