RAPORT DE AMPLASAMENT

pentru revizuire Autorizatiei Integrata de mediu nr. 1/2017

,, Depozit zonal conform pentru deseuri nepericuloase”

Amplasament; mun. Slobozia, T 327/4, p 11; com. Perieti, T 180/6, p 21

Elaborat

SC D&V ENVIRONMENT SRL

ing. Al. David

Beneficiar

SC VIVANI SALUBRITATE SA

Slobozia, T327/4, parcela 11

Jud. Ialomita

- 2017-

Cuprins

1.0 Introducere

1.1 Context

1.2 Obiective

1.3 Scop si Abordare

2.0 Descrierea terenului

2.1 Asezarea terenului

2.2 Dreptul de proprietate actual

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.4 Folosirea de teren din imprejurime

2.5 Utilizarea chimica

2.6 Topografie

2.7 Geologie si hidrologie

2.8 Hidrologie

2.9 Autorizatie actuala

2.10 Detalii de planificare

2.11 Incidente provocate de poluare

2.12 Specii sau Habitate sensibile sau protejate care se afla in apropiere

2.13 Conditii de constructie

3.0 Trecutul terenului

3.1 Folosiri istorice ale terenului si ale zonei din imprejurimi

4.0 Recunoasterea terenului

4.1 Probleme ridicate

4.2 Deseuri

4.3 Depozite

4.4 Instalatie generala de evacuare

4.5 Gropi-Zona interna de depozitare

4.6 Incinta de incheiere

4.7 Sistem de scurgere

4.8 Alte depozitari chimice si zone de folosinta

4.9 Alte posibile impuritati din folosinta anterioara a santierului

5.0 Interpretari ale informatiilor si Recomandari

Plan de amplasare a obiectivului analizat

ANEXE

1. INTRODUCERE

  - Context

Acest raport a fost intocmit de S.C. D&V ENVIRONMENT S.R.L.  si are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului „Depozit zonal conform pentru deseuri nepericuloase Slobozia-Perieti”– jud. Ialomita, apartinand  S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. din Slobozia, jud. Ialomita in conditiile:

- construirii unei noi celule de depozitare -  celula 4

- construirii unei statii de pompare levigat - SP4

- construirii unui bazin de colectare a levigatului - B4

- executia unui foraj de monitorizare a apelor subterane- FM6

- amenajarii unei platformei pentru compost

Raportul de amplasament a fost intocmit pentru revizuire AIM nr. 1/08.05. 2017 emisa de APM Ialomita.

Raportul de amplasament este elaborat in vederea evidentierii unor modificari privind factorii de mediu raportat la conditiile de referinta (inainte de inceperea operarii depozitului).

Acest raport a fost intocmit pentru a indeplini cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, conform cu Legea 278/2013 privind Emisiile industriale, astfel incat sa ofere informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrata de mediu.

## Date de identificare a obiectivului

- Proprietarul actual al obiectivului:

  - SC VIVANI SALUBRITATE SA, Slobozia, tarla 327/4, parcela 11, judetul Ialomita, reprezentata prin Administrator Special Dr. Kalman Petra Andrea

Tel.: 0749195799;

Fax: 0749715798

e-mail: office@vivani-deseuri.ro

- Cod fiscal: RO 14302998;

- Nr. Reg. Com: J21/219/2001;

- Forma juridica:  Societate comerciala cu capital privat

  - Adresa amplasament:

• tarla 327/4, parcela 11, Slobozia, judetul Ialomita

• tarlaua 180/6, parcela 21, com. Perieți - extravilan, jud. Ialomița.

  - Denumirea obiectivului analizat: Depozit zonal conform pentru deseuri nepericuloase

- Categoria de activitate:

    - Cod CAEN: 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase

    - Cod CAEN: 3812 – Colectarea deseurilor periculoase

    - Cod CAEN: 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

    - Cod CAEN: 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

    - Cod CAEN: 3832 – Recuperarea materialelor recuperabile sortate

    - Cod CAEN: 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

    - Cod CAEN: 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

- conform Legii 278/2013 privind Emisiile industriale, Anexa 1:

      - punctul 5.3 a) - Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 50 t/zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor Anexei nr.1 la HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare, desfasurarea uneia sau mai multor dintre urmatoarele activitati:

(i) tratarea biologică;

(ii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

  - punctul 5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit b) din Anexa nr.1 la HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc mai mult de 10 tone deşeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25.000 tone deşeuri, cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte.

Conform Legii nr. 211/2011- privind regimul deşeurilor:

OPERAŢIUNILE DE ELIMINARE

D5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea;

D15 – stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor. Stocarea temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din Anexa nr. 1 la Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

OPERAŢIUNI DE VALORIFICARE

R3 - reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). 	Aceasta include şi gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice;

R5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice;

R11 - utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 10;

R12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11;

R13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul). Stocare temporară înseamnă stocare preliminară, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

Conform cu DECIZIA COMISIEI din 17 iulie 2000 privind crearea unui Registru European al emisiilor de poluanţi (EPER), Anexa A3:

5.3/5.4  Instalații pentru eliminarea deșeurilor nepericuloase (> 50 t/zi) și depozite de deșeuri (> 10 t/zi)

- Cod PRTR: 5(c) Instalatii de eliminare a deseurilor

- Cod PRTR:  5 (d) Depozite de deseuri (cu exceptia depozitelor de deseuri inerte si a depozitelor de deseuri inchise definitiv inainte de 16.02. 2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare dupa dezafectarea ceruta de autoritatile competente in conformitate cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din data de 28.04.1999 privind depozitele de deseuri)

1.2 Obiective

Principalele obiective ale raportului din teren in conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii sunt prezentate mai jos:

- sa formeze punctul de vedere initial privind starea amplasamentului / factorilor de mediu, la care se vor raporta determinarile si estimarile ulterioare functionarii depozitului.

- sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii sale.

- sa furnizeze dovezi ale unei investigatii anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor in domeniul protectiei calitatii apelor.

In mod particular, aceasta parte a evaluarii are in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice:

- sa revada utilizarile anterioare si actuale ale terenului pentru a identifica daca exista zone cu potential de contaminare.

- sa revada informatiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la intelegerea naturii, in masura in care comportamentul in cazul oricarei contaminari poate fi prezent.

- sa acorde suficiente informatii care sa permita dezvoltarea initiala a unui model conceptual al terenului si ale imprejurimilor sale. “Modelul conceptual” este un termen folosit pentru a descrie interactiunea dintre mijloacele de mediu care pot exista pe teren.

Acest raport este realizat pe amplasamentul depozitului si zona din jurul depozitului care poate fi afectata.

1.3 Scop si abordare

Pentru evaluarea efectelor asupra mediului este necesara intocmirea unor studii specifice, care sa puna in evidenta modul in care instalatia  influenteaza  mediul inconjurator si modul in care efectele negative pot fi diminuate sau eliminate.

Prevederile Legii 278/2013 privind Emisiile industriale, stipuleaza obligatia solicitantului de a depune un raport de amplasament la solicitarea autorizatiei integrate de mediu.

Acest raport de amplasament este necesar pentru evidentierea starii amplasamentului – inclusiv situatia poluarii existente inainte de inceperea activitatii analizate si pentru a oferi un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii.

Raportul de amplasament trebuie sa evidentieze situatia sitului si a nivelului de contaminare existent ca urmare a activitatii desfasurate si identificarea substantelor prezente in sol, aer, apa, ce pot constitui factori de risc.

In cadrul studiului de baza al terenului a fost facuta o recunoastere a terenului.

Detalii ale acestuia sunt date in capitolul 4 si au fost folosite pentru a oferi o descriere amanuntita a terenului si pentru a identifica orice posibila sursa de contaminare.

Aspectele avute in vedere la realizarea raportului se refera la: utilizarea terenului in zona amplasamentului obiectivului si in vecinatatea acestuia;  istoricul zonei, posibilitatea contaminarii solului, depozitarea deseurilor, securitatea zonei, masuri de paza impotriva incendiilor, protectia muncii si igiena locului de munca, evacuarea apelor uzate, emisii atmosferice.

Depozitarea este folosită ca o metodă de eliminare pentru deşeurile nepericuloase.

Depozitele care primesc deşeuri nepericuloase trebuie să fie desemnate ca depozite de deşeuri nepericuloase. In mod obişnuit, aceste depozite sunt utilizate pentru eliminarea  unor volume mari de deşuri nepericuloase de tip urban (menajere) dar si deseuri industriale nepericuloase.

O cerinţă  a UE stabileşte faptul că deşeurile lichide să nu fie depozitate şi că nici un deşeu să nu fie depozitat atâta timp cât este posibila o valorificare a acestora.

La realizarea Raportului de amplasament s-a avut in vedere legislatia in domeniu:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor si care transpune Directiv nr. 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor;

- Ord. 757/2004 ce aprobă Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

- HG 856/2002 privind evidenţa deşeurilor în vederea eliminării prin depozitare, conform listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG nr. 1061 din 10/09/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul ministrului Sanatatii  nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Ord. MMGA 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri care transpune Decizia Consiliului 2003/33/CE;

- Legea Apelor nr. 107/1996;

- Legea nr. 310/2004, pentru modificarea si completarea Legii 107/1996;

- Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului;

- Legea 104/2011 - privind calitatea aerului inconjurator;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- HG nr. 674/2007 pentru modificarea si completarea HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental.

Anexe

In cadrul studiului de baza al terenului a fost facuta o recunoastere a terenului. Detalii ale acestuia sunt date in capitolul 4 si au fost folosite pentru a oferi o descriere amanuntita a terenului si pentru a identifica orice posibila sursa de contaminare.

Obiective nationale de protectie a mediului

Obiectivele de protectia mediului stabilite la nivel national de care s-au tinut cont la implementarea proiectului, sunt:

- Planul National de Dezvoltare 2007-2013, prin Îmbunatatirea standardelor de viata prin asigurarea serviciilor de utilitati publice la standardele de calitate si cantitate.

- Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor

- Planul National de Gestiune a Deseurilor

2.0  Descrierea Terenului

  - Localizarea terenului

Depozitul zonal conform pentru deşeuri nepericuloase este amplasat în extravilanul municipiului Slobozia, în partea de N – NV, tarlaua 327/4 – parcela 11 şi în Comuna Perieţi, tarlaua 180/6 – parcela 21, în zona de câmpie, la cca. 7 km de râul Ialomiţa, la 3 km S – V de Lacul Amara şi la 2,5 km N de Valea Crivaia. Accesul la depozitul de deşeuri se face din şoseaua Slobozia – Amara pe un drum amenajat, cu o lungime de 2,6 km.

În depozit sunt aduse deşeuri menajere rezultate din activităţile casnice şi economice din municipiul Slobozia, din staţiile de transfer de la Feteşti, Ţăndarei, Urziceni şi Balaciu si de asemenea deseuri industriale nepericuloase.

Terenul pe care este amplasat depozitul este figurat in planurile anexate prezentului raport.

Fig. 1 – Amplasarea depozitului zonal conform pentru deşeuri nepericuloase faţă de zonele locuite şi zonele protejate Natura2000

Vecinatatile amplasamentului depozitului:

- N- terenuri agricole

- E- depozit zonal conform pentru deseuri periculoase

- S- terenuri agricole

- W - instalatie de incinerare si terenuri agricole

Schita amplasare celule si coordonate Stereo,70:

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 683099,220 | 345695,782 |
| 2 | 683086,923 | 345832,555 |
| 3 | 682809,300 | 345662,170 |
| 4 | 682782,283 | 345966,840 |
| 5 | 682978,210 | 345968,424 |
| 6 | 682973,879 | 345888,311 |

2.2 Proprietatea actuala

Depozitul zonal conform pentru deseuri nepericuloase este proprietatea  S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. Slobozia.

Detalii ale delimitarii terenului din proprietatea actuala sunt prezenate in Anexe.

2.3 Utilizarea actuala a terenului

Compania SC VIVANI SALUBRITATE SA Slobozia este proprietarul si operatorul Depozitului zonal conform pentru deseuri nepericuloase si activitatile principale constau in pretratarea/tratarea si depozitarea deseurilor nepericuloase; activitatile 5.3/5.4 conform legii 278/2013 privind emisiile industriale, anexa 1.

Astfel conform Planului Urbanistic de Detaliu sunt constituite urmatoarele unitati functionale:

- platforma depozitare temporara a deseurilor

- statie de sortare

- platforma pentru compostare

- Zona destinata depozitului

- Zona destinata utilitatilor; cantar bascula, bazine stocare levigat, statii de pompare, bazin spalare roti autovehicule, platforma acces, retea canalizare apa pluviala;

- Alimentare cu apa; foraje alimentare cu apa, retea distributie; canalizare ape menajere si levigat

- Zona destinata amenajarilor exterioare - spatii verzi

- Zona destinata circulatiilor: parcaje + alei si accese

- pavilion administrativ

Regimul de inaltime este P+1 (partial), cu inaltimea maxima admisa = 12,50 m.

Nici o parte din construcţie nu include ca material de construcţie azbestul.

Alimentarea cu apa

- Sursa de alimentare cu apă:

Foraj de medie adâncime cu următoarele caracteristici:

- H = 65 m

- Ø =125 mm

- Q = 2,5 l/s

-  NHs= -15 m

- echipat cu o pompă submersibilă tip GRUNDFOS ( Q = 7,2 mc/h, h = 30 mCA, P = 4 kW, n = 2810 rot/min).

Forajul este prevăzut cu apometru omologat tip GROOP 2010, B 05-335, Dn = 1”.

Aducţiunea se face printr-o conductă de Ø = 50 mm şi L = 15 m.

Apa este folosită în scop menajer, pentru spălarea autovehiculelor şi pentru udat spaţii verzi.

Apa nu este folosită pentru băut, în acest scop este folosită apă îmbuteliată.

Volume de apa autorizate:

- Qzimax =    22,04 mc/zi; 0,255 l/s; 8,004 mii mc/an

- Qzimediu = 18,51 mc/zi; 0,214 l/s; 6,756 mii mc/an

- Qzimin =    15,87 mc/zi; 0,183 l/s; 5,792 mii mc/an

    - Instalatii, platforme si activitati desfasurate

Fig.1    Fluxul deseurilor

Fig. 2

# Flux de colectare a deşeurilor menajere de pe teritoriul jud.Ialomiţa

# cu destinaţia

# „Depozit zonal conform pentru deseuri nepericuloase” - Slobozia, Perieti

Fig. 3   Schema procedurii de acceptare a deseurilor la depozitare

Secţiunea 1, Ord 95/2005
PROCEDURI PRELIMINARE PENTRU ACCEPTAREA DEŞEURILOR LA DEPOZITARE

1. Caracterizarea generală a deşeurilor

1.1. Caracterizarea generală a unui deşeu reprezintă prima etapă în cadrul procedurii de acceptare la depozitare şi ea se realizează prin colectarea tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de depozitare a fiecărui tip de deşeu, pe termen lung, în condiţii de siguranţă. Caracterizarea generală se cere pentru fiecare tip de deşeu.

1.2. Informaţiile generale vizează diferite aspecte, printre care cele mai importante sunt:

a) tipul de deşeu şi sursa din care provine, compoziţia, starea fizică, levigabilitatea şi alte caracteristici;

b) determinarea comportării deşeului la depozitare pentru stabilirea operaţiunilor de tratare, în conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 349/2005;

c) evaluarea caracteristicilor deşeului în raport cu valorile limită;

d) determinarea valorilor limită normale şi excepţionale (critice) între care variază indicatorii caracteristici unui tip de deşeu, respectiv levigatului şi opţiunile pentru simplificarea procedurilor de testare, prin eliminarea parametrilor pentru care există informaţii suficiente. Caracterizarea poate stabili relaţii între caracterizarea generală şi rezultatele testelor simplificate cât şi a frecvenţei testelor pentru verificarea conformării.

1.3. În cazul în care, în urma caracterizării generale a unui deşeu rezultă că acesta îndeplineşte criteriile stabilite pentru o anumită clasă de depozit (a se vedea Secţiunea 2), se consideră că deşeul poate fi depozitat pe un depozit din clasa respectivă.

1.4. Generatorul de deşeuri, sau persoana responsabilă pentru gestionarea lor, are responsabilitatea şi obligativitatea caracterizării fizico-chimice a deşeurilor generate şi este răspunzător pentru corectitudinea datelor de caracterizare a deşeurilor proprii.

1.5. Operatorul depozitului păstrează înregistrări ale informaţiilor necesare pentru fiecare tip de deşeu, pentru o perioadă de timp stabilită de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, dar nu mai puţin de 1 an.

1.6. Caracterizarea generală a unui deşeu/Fişa tehnică a unui deşeu cuprinde următoarele informaţii:

a) sursa şi originea deşeului;

b) date referitoare la procesul care generează deşeul respectiv (descrierea procesului tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezultă deşeuri, date privind materiile prime, produsele şi cantitatea de deşeu pe unitatea de măsură a produsului finit obţinut din proces);

c) descrierea modului de tratare aplicat deşeului, în conformitate cu articolul 7 din H.G. 162/2002, sau declararea motivelor pentru care acest mod de tratare nu a fost considerat necesar;

d) date privind compoziţia deşeului şi comportarea la levigare, atunci când acestea sunt considerate relevante;

e) aspectul deşeului (miros, culoare, stare fizică);

f) codul, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi Lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, şi alte informaţii considerate necesare;

g) pentru deşeurile periculoase - proprietatea care face ca respectivul deşeu să fie considerat periculos, conform anexei IE din Legea nr. 426/2001;

h) clasa de depozit în care poate fi acceptat deşeul;

i) informaţii suplimentare sau alte restricţii şi precauţii necesare pentru activitatea de depozitare propriu-zisă;

j) testarea dacă deşeul poate fi reciclat sau valorificat.

Ca regulă generală, informaţiile de mai sus se obţin în urma testării deşeului. Pe lângă comportarea la levigare, compoziţia deşeului trebuie să fie cunoscută sau determinată prin analize.

1.7. Cantitatea şi calitatea informaţiilor pentru caracterizarea generală, testele de laborator necesare, precum şi testele de verificare a conformării sunt elemente care se stabilesc în funcţie de tipul de deşeu. Din acest punct de vedere, se poate face următoarea clasificare a tipurilor de deşeuri:

a) deşeuri generate în mod curent din acelaşi proces;

b) deşeuri care nu sunt generate în mod curent.

1.8. Datele de caracterizare generală obţinute pot fi comparate direct cu criteriile de acceptare stabilite pentru fiecare clasă de depozit (ex.: potenţialul poluant al constituenţilor anorganici şi organici) şi pot fi furnizate, dacă este cazul, informaţii suplimentare (ex.: consecinţele depozitării în amestec cu deşeuri municipale).

1.9. Caracterizarea unui deşeu după modul de generare

1.9.1. Deşeuri generate în mod curent din acelaşi proces

1.9.1.1. Această categorie cuprinde deşeurile generate în mod curent din acelaşi proces, unde:

a) funcţionarea instalaţiei şi desfăşurarea procesului generator de deşeuri, în ansamblul său, sunt bine cunoscute;

b) operatorul instalaţiei furnizează toate informaţiile necesare şi informează operatorul depozitului de deşeuri cu privire la schimbările ce apar în procesul generator de deşeuri (în special modificările de materii prime şi materiale care intră în proces).

Procesul din care rezultă deşeul se desfăşoară de obicei la o singură instalaţie, dar el poate rezulta de asemenea de la diferite instalaţii, dacă poate fi identificat ca un flux cu caracteristici comune în limite cunoscute (ex. cenuşa de la incinerarea deşeurilor municipale).

1.9.1.2. Pentru aceste deşeuri caracterizarea generală cuprinde datele de bază enumerate la pct. 1.6 şi în special următoarele:

a) domeniul compoziţiei deşeurilor individuale;

b) domeniul şi variabilitatea proprietăţilor caracteristice;

c) comportarea la levigare, determinată prin teste de levigare rapide şi/sau teste de percolare şi/sau test pe bază de pH, dacă este necesar;

d) indicatorii specifici necesar a fi testaţi în mod regulat.

1.9.1.3. Dacă deşeul este produs în acelaşi proces în diferite instalaţii informaţiile se dau în scopul evaluării. În consecinţă, se realizează un număr suficient de măsurători care să arate domeniul şi variabilitatea proprietăţilor caracteristice ale deşeurilor. Deşeul poate fi apoi considerat caracterizat şi va fi ulterior doar subiectul testării de conformare, dacă nu apar modificări semnificative în procesele de generare.

1.9.1.4. Pentru deşeurile din acelaşi proces în aceiaşi instalaţie rezultatele măsurătorilor pot arăta doar variaţii minore a proprietăţilor deşeului în comparaţie cu valorile limită corespunzătoare. Deşeul poate fi apoi considerat caracterizat şi va fi ulterior doar subiectul testării de conformare, dacă nu apar modificări semnificative în procesele de generare.

1.9.1.5. Caracteristicile generale ale deşeurilor rezultate din instalaţii pentru compactarea/aglomerarea şi amestecarea deşeurilor şi din staţii de transfer, respectiv ale fluxurilor mixte de deşeuri provenite din activitatea agenţilor de colectare pot varia considerabil. Aceasta trebuie luată în considerare în caracterizarea generală. Aceste deşeuri se includ în categoria b) de deşeuri, categorie prezentată la pct. 1.9.2 din prezentul ordin.

1.9.2. Deşeuri care nu sunt generate în mod curent

Aceste deşeuri nu sunt generate în mod curent din acelaşi proces şi aceiaşi instalaţie şi nici nu fac parte din fluxuri de deşeuri bine definite. Fiecare lot de deşeuri de acest tip trebuie caracterizat separat. Caracterizarea generală cuprinde determinarea şi evaluarea indicatorilor de bază pentru fiecare lot şi nu este necesară efectuarea nici unor teste de conformitate, deoarece fiecare lot de deşeuri se analizează separat.

2. Cazuri în care nu sunt necesare teste

Testele şi analizele de laborator nu sunt necesare în următoarele cazuri:

a) deşeul se regăseşte pe o listă de deşeuri pentru care s-a stabilit că nu este necesară efectuarea de analize (a se vedea Secţiunea 2);

b) toate datele necesare, cerute de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, sunt furnizate şi însoţite de documente justificative;

care deşeul este acceptat la acea clasă de depozit.

3. Teste pentru verificarea conformării

3.1. În cazul în care, pe baza informaţiilor de caracterizare generală, rezultă că un deşeu îndeplineşte criteriile de acceptare într-o anumită clasă de depozit, se procedează la teste ulterioare pentru verificarea conformării - pentru a se stabili dacă deşeul respectiv este conform cu datele de caracterizare generală şi cu criteriile de acceptare, prezentate în Secţiunea 2.

3.2. Scopul realizării testelor de conformare este de a verifica periodic fluxurile de deşeuri care vin la depozitare.

3.3. Indicatorii relevanţi, specifici, care trebuie analizaţi sunt stabiliţi în cadrul caracterizării generale şi ei diferă în funcţie de natura deşeului. Verificarea trebuie să arate că deşeurile se încadrează în valorile limită stabilite pentru indicatorii critici.

3.4. Testele şi analizele pentru verificarea conformării se realizează prin aceleaşi metode utilizate în cadrul caracterizării generale şi ele cuprind cel puţin un test de levigare discontinuă. Pentru acest scop se folosesc metodele listate în Secţiunea 3 sau orice alte metode care asigură o calitate ştiinţifică unitară.

3.5. Deşeurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare generală, conform pct. 2.1, a) şi c) sunt exceptate şi de la efectuarea testelor de conformare. Ele se verifică pentru conformarea cu caracterizarea generală.

3.6. Testele de verificare a conformării se realizează cel puţin anual şi, în orice situaţie, operatorul trebuie să se asigure că efectuarea testelor de conformare se desfăşoară în conformitate cu scopul şi frecvenţa stabilite în cadrul caracterizării generale.

3.7. Înregistrările rezultatelor sunt păstrate pentru o perioadă de timp stabilită de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

4. Verificarea la locul de depozitare

4.1. Fiecare transport de deşeuri adus la un depozit se inspectează vizual înainte şi după descărcare.

4.2. Se verifică documentaţia însoţitoare.

4.3. Pentru deşeurile pe care generatorul le depozitează pe un amplasament propriu (pe care îl are sub control), verificarea se poate face la punctul de livrare a transportului.

4.4. Deşeul se acceptă la depozitare numai dacă este conform cu cel descris în cadrul caracterizării generale şi testării de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente însoţitoare. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, deşeul nu este acceptat în depozit.

4.5. Este necesară testarea aleatoare a deşeului înainte ca acesta să fie depozitat. În acest scop, se utilizează metode corespunzătoare de testare rapidă.

4.6. După depozitarea deşeului, probele se prelevează periodic. Probele prelevate se păstrează după acceptarea deşeului, pentru o perioadă de timp care este stabilită de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, dar nu mai puţin de 1 lună, conform prevederilor H.G. 349/2005.

Criterii pentru acceptarea deşeurilor pe depozitele de deşeuri nepericuloase

Conform Ord. 95/2005 modificat cu ord. 3838/2012 - de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri; sectiunea 2

3. Criterii pentru acceptarea deşeurilor pe depozitele de deşeuri nepericuloase

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate propune realizarea unor subcategorii pentru depozitele de deşeuri nepericuloase.

În această secţiune sunt prezentate valorile limită doar pentru deşeurile nepericuloase, care sunt depozitate în aceiaşi celulă cu deşeuri periculoase stabile, nereactive.

3.1. Deşeuri care pot fi acceptate fără testare în depozitele de deşeuri nepericuloase

3.1.1. Pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase, fără a fi supuse unei testări, deşeurile municipale care îndeplinesc criteriile definite conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (anexa 1, litera h), care se regăsesc în Categoria 20 a Listei Europene a Deşeurilor "Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat" precum şi alte deşeuri similare acestora din alte surse. Aceste tipuri de deşeuri nu sunt admise la depozitare dacă nu au fost tratate (conform prevederilor art. 7, alin. 1 din H.G. 349/2005) sau dacă sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat încât să determine apariţia de riscuri asociate şi deci să justifice eliminarea lor în alt mod.

3.1.2. Deşeurile municipale biodegradabile nu se depozitează în aceleaşi celule cu deşeurile periculoase stabilizate care, în urma unei operaţii de tratare au căpătat caracter nepericulos (a se vedea şi art. 6, alin. (2) din H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor).

3.2. Valori limită pentru caracteristicile de levigabilitate ale deşeurilor nepericuloase

3.2.1. Următoarele valori limită aplicate pentru deşeuri nepericuloase granulate acceptate în aceeaşi celulă ca deşeuri periculoase stabile, deşeuri nereactive, calculate la raportul L/S = 2 şi 10 l/kg pentru emisia totală şi exprimată direct în mg/l pentru C0 (primul eluat al testului de percolare la L/S = 0,1 l/kg). Deşeurile granulare includ toate deşeurile care nu sunt bloc (monolit). Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului decid care din metodele de testare se folosesc (vezi prevederile Secţiunii 3 - Metode folosite pentru prelevarea şi analiza probelor) şi valorile limită corespunzătoare din tabelul 3.1 care se folosesc.

Tabelul 3.1

|  | Indicator | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | C0 (test de percolare) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg substanţă uscată | mg/kg substanţă uscată | mg/l |
|  | As | 0,4 | 2 | 0,3 |
|  | Ba | 30 | 100 | 20 |
|  | Cd | 0,6 | 1 | 0,3 |
|  | Cr total | 4 | 10 | 2,5 |
|  | Cu | 25 | 50 | 30 |
|  | Hg | 0,05 | 0,2 | 0,03 |
|  | Mo | 5 | 10 | 3,5 |
|  | Ni | 5 | 10 | 3 |
|  | Pb | 5 | 10 | 3 |
|  | Sb | 0,2 | 0,7 | 0,15 |
|  | Se | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
|  | Zn | 25 | 50 | 15 |
|  | Cloruri | 10.000 | 15.000 | 8.500 |
|  | Fluoruri | 60 | 150 | 40 |
|  | Sulfaţi | 10.000 | 20.000 | 7.000 |
|  | DOC(*) | 380 | 800 | 250 |
|  | TDS(**) | 40.000 | 60.000 | - |

(*) Dacă deşeul nu atinge aceste valori pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg şi un pH cuprins între 7,5 şi 8,0. Deşeul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, dacă rezultatul acestei determinări nu depăşeşte 800 mg/kg. (Este disponibilă o metodă în faza de proiect bazată pe prEN 14429).

(**) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfaţi şi cloruri.

Conform Sectiunea 6 din Ord. 95/2005 modificat Cu Ord. 3838/2012:

Deşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri nepericuloase

NOTE:

1. Conform prevederilor H.G. nr. 349/2005, se interzice depozitarea următoarelor deşeuri: deşeuri lichide, deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, deşeuri periculoase spitaliceşti sau alte deşeuri clinice periculoase, anvelope uzate întregi, orice alt tip de deşeu care nu îndeplineşte condiţiile stabilite de normele legislative în vigoare.

Deşeurile nepericuloase lichide se tratează în vederea deshidratării, solidificării, etc.

2. Conform prevederilor H.G. 349/2005, în depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri: deşeuri municipale, deşeuri nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legislative în vigoare, deşeuri periculoase stabilizate cu comportare echivalentă cu cea a deşeurilor nepericuloase. Deşeurile periculoase stabilizate se depozitează în celule separate faţă de deşeurile nepericuloase biodegradabile.

3. Pentru colectarea şi depozitarea deşeurile municipale se respectă şi prevederile legislative referitoare la gospodărirea localităţilor.

4. Pentru fluxurile de deşeuri specifice (ambalaje, nămoluri, etc.) se respectă prevederile actelor normative corespunzătoare, şi anume: H.G. nr. 899/2004 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, OM nr. 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură.

5. Pentru deşeurile de la poziţiile xx xx 99 din cadrul LISTEI DE DEŞEURI, şi care nu se regăsesc în lista de faţă, se stabileşte tipul de depozit pentru fiecare caz în parte, în funcţie de caracteristicile deşeurilor incluse.

Procesele operationale ale depozitului pot fi impartite in mai multe secvente, dupa cum urmeaza:

- Primirea, cantarirea si descarcarea deseurilor (conform procedurii expuse);

- selectarea deseurilor;

- tratarea deseurilor;

- depozitarea: imprastierea, nivelarea, compactarea, acoperirea zilnica a straturilor de deseuri;

- colectarea levigatului si a biogazului.

  - Staţia de sortare a deşeurilor

Este constituită din:

-	platformă betonată cu suprafaţa de 1600 m2

din care:

- 1200 mp – statia propriu zisa de sortare aflată într-o hală metalică;

- 400 mp zona de depozitare a deseurilor reciclabile si valorificabile energetic;

- încărcător frontal MANITOU 1 m3;

- autocamion ab-roll MERCEDES;

- tocător pentru mărunţire deşeuri HAMMEL 750 D;

- separator magnetic pentru eliminarea componentelor feroase;

- separator pentru părţi de betoane, pietre etc.;

- sită tambur pentru separarea în fracţie umedă – fracţie uscată DOPPSTADT 620 PROFI;

- separator balistic STADLER STT 2000;

- benzi transportoare;

- presă hidraulică pentru deşeuri din PET, folie, carton, hârtie ORWAK 10 tf;

- bandă de sortare manuală TEHNIX, cu dimensiunile de L = 6 m, l = 1,2 m.

Modul de operare la staţia de sortare:

Deşeurile nepericuloase se descarcă pe platforma betonată după care sunt încărcate în utilajul de separare, unde sunt eliminate componentele dure (fier, pietre etc.). De aici, prin intermediul benzilor transportoare deşeurile ajung în separatorul centrifugal, care separă partea umedă de cea uscată, iar în treapta următoare separă deşeul în două categorii:

a) partea umedă, reprezentată de un deşeu poate fi folosit ca strat de acoperire pe celulele funcționale;

b)	partea uscată, reprezentată de un deşeu în fracţii amestecate de hârtie, plastic, PET, folie, carton, ambalaje, textile.

Partea uscata este condusă în separatorul balistic de unde rezultă 3 fracţii:

B1) – o fracţie compusă din ambalaje amestecate este încărcată prin intermediul benzilor transportatoare în bene de 90 m3 şi de aici transportate la instalaţia de producere a combustibilului alternativ deţinută de Roecologic SRL şi co-incinerate în cuptorul de ciment al CCH Fieni sau către Incineratorul de deşeuri din vecinătate aparținând S.C. PRO AIR CLEAN S.A.

B2) – o fracţie compusă din deşeuri curate de PET, folie, doze aluminiu, carton care este sortată ulterior manual şi transportată către reciclatorii cu care societatea are contracte.

B3) – o fracţie compusă din partea umedă identică ca la sita tambur (separatorul centrifugal).

  - Instalatia tip Korte de pre-tratare ape uzate / levigat, folosita pe amplasament

Scopul instalaţiei este pretratarea fizico – chimică a apelor uzate / levigatului.

Levigatul va fi pretratat prin instalația Korte numai atunci când se constată că valorile indicatorilor fizico-chimici depășesc valorile maxime admise în stațiile de epurare.

Capacitatea instalației Korte este de 100 mc/zi.

Tehnologia de tratare se compune din următoarele operaţii:

- Colectarea apelor poluate, trecerea acestora în containerul reactor;

- Tratarea chimică cu substanţe chimice;

- Tratarea fizică prin decantare;

- Deshidratarea nămolului cu presă filtru cu cameră.

Construcţia sistemului

Containerul numărul 1 (acoperit cu prelată) conţine pompa de alimentare, seria de reactoare cu trei trepte cu instalaţia care serveşte la dozarea reactivului chimic sub formă de pulbere, rezervoarele de reactiv, instalaţiile de dizolvare a reactivilor şi dozatoarele de reactivi (MILTON ROY), dulapul principal de comandă electrică cu regulatoarele de pH şi rH încorporate, compresorul şi sistemul exterior de primire a alimentării electrice.

Containerul numărul 2 (acoperit cu prelată) conţine decantorul, rezervorul de apă curată, pompa de nămol decantat (pompă cu membrană VERDER), rezervorul de filtrare a nămolului (cu posibilitate de decantare), pompa de alimentare cu nămol a presei (pompă cu melc CSN 101), presa filtru de tipul KÖRTE 470/30 cu sistem de comandă, tavă pentru nămol cu  filtrul de nisip pentru apa purificată (tip: HAYWARD).

După amplasare containerele 1 şi 2 trebuie să fie conectate electric, cu furtun de aer comprimat, respectiv cu conductele care duc la decantor.

Containerul numărul 3 este un container de tratare preliminară, care poate fi utilizat în unitate cu primele două, dar şi separat.  Conţine două rezervoare de 7 m3 prevăzute cu amestecătoare cu butuci (acţionare AGISYS). Unul dintre rezervoare este din polipropilenă, celălalt din oţel. Amestecătoarele sunt realizate din oţel inoxidabil. Punţile de amestecare pot fi demontate în vederea transportului. Alimentarea electrică trebuie să fie conectată într-o cutie electrică receptoare. Pe această cutie se amplasează şi întrerupătoarele celor două amestecătoare.

- Colectarea şi introducerea în sistem a  apelor contaminate

Apele poluate crude sunt colectate într-un rezervor (rezervoare) asigurat(e) de către beneficiar, sau în rezervoarele de tratament preliminar. Introducerea apelor poluate este asigurată de o pompă din material plastic. Pentru a se împiedica funcţionarea în regim uscat a pompei este prevăzut un întrerupător flotant de nivel, care este conectat la sistemul de comandă, şi trebuie să fie plasat în rezervorul de colectare.

- Tratarea chimică şi fizică

Pentru începerea tratamentului trebuie să fie prelevate mostre din apa poluată colectată, şi după trecerea cantităţii mici prin examenele de laborator, trebuie să se stabilească receptura tratamentului.

Introducerea apei poluate se face într-un rezervor cu trei compartimente cu volumul util de 3m3 în cantitate de 5m3/h. În primul reactor se adaugă preparatul de tipul FLOKO corespunzător pentru tratarea apei poluate, în cantitate care trebuie să fie determinată la punerea în funcţiune a sistemului. Substanţa chimică este sub formă de pulbere, de aceea dozarea este rezolvată cu ajutorul unui dozator de pulbere cu schimbător de frecvenţă. Efectele FLOKO asupra apei poluate sunt următoarele:

- Prin efectul de coagulare descompune faza de emulsie

- Pe suprafaţa mare de absorbţie sunt legate materiile organice cu moleculă mare aflate în soluţie

- Efectul de floculare transformă materialul poluant separat în fulgi mari

- Prin efectul de accelerare a decantării separarea fazelor (decantarea) are loc cu un randament foarte bun

Efectul de mai sus este dezvoltat de către substanţa chimică în cele trei reactoare de tratament, apoi trecând în decantorul cu plăci din polipropilenă cu suprafaţa de 3 m2 conţinutul de nămol se decantează rapid şi faza apoasă care se evacuează satisface cu mare probabilitate valorile limită dorite. În cazul în care flocularea nu este suficientă, este posibilă adăugarea unei cantităţi suplimentare de soluţie de polimer.

Din motive de securitate conţinutul de materiale în suspensie rămas în apa decantată este separat prin filtrul de nisip.

- Filtrarea

Din bazinele de nămol de decantare nămolul este transferat mai departe periodic, folosind presiunea apei aflate în decantor, dar cu ajutorul unei pompe cu membrană, într-un rezervor de îngroşare cu volumul de 2 m3. Durata de funcţionare şi cea de staţionare a pompei trebuie să fie reglată la faţa locului pe baza cantităţii de nămol care s-a format.

De la partea superioară a nămolului decantat în rezervorul de îngroşare  periodic trebuie să fie evacuată apa curată acumulată acolo cu ajutorul capetelor de conductă de decantare manuală de pe partea laterală a rezervorului.

Nămolul rămas în partea inferioară a rezervorului care aşteaptă pentru deshidratare este presat cu ajutorul unei pompe cu melc pe filtrul presă cu cameră. Pompa este comandată de un comutator acţionat prin presiune, care la presiunea corespunzătoare (cca. 8 bar) opreşte pompa, respectiv după o anumită cădere de presiune (la cca. 5 bar) o porneşte din nou. În cazul în care creşterea de presiune care urmează după conectarea pompei se instalează prea rapid, şi sistemul de comandă opreşte funcţionarea pompei (cca. 1 sec., ceea ce însemnă că filtrul este plin), sistemul de comandă opreşte definitiv pompa şi se aprinde lampa ”Filtrare terminată”.  Durata de funcţionare  a pompei de alimentare poate fi reglată cu un releu de timp (timpul considerat corespunzător este reglat în sistemul de comandă), dar acest timp trebuie să fie controlat în cursul funcţionării de probă, pe baza texturii nămolului format. În caz de necesitate trebuie să fie reglat. Protecţia împotriva funcţionării pompei în regim uscat este asigurată de un întrerupător de nivel inferior. Nămolul format în filtrul presă, cu consistenţă care permite manipularea cu lopata, este îndepărtat în vederea neutralizării.

- Pregătirea şi dozarea substanţelor chimice

Substanţe chimice sunt sub formă de pulbere.

Produsul de tip FLOKO pentru tratarea apei poluate ajunge la locul de utilizare încărcat în saci. Încărcarea acestui produs chimic se face prin intermediul dozatorului cu schimbător de frecvenţă. Pâlnia de depozitare a dozatorului de material pulverulent este adecvată exact pentru primirea unui sac cu FLOKO.

Fişa tehnică a produsului este prezentată în Anexa.

- Prese de balotat

Sunt destinate impachetarii deseurilor, cum ar fi:

- hartie/carton,

- produse flexibile (polistiren, poliuretan),

- produse fibroase,

- celuloza.

- Utilaje pentru manipularea deseurilor in celulele de depozitare: compactoare, buldozere, excavatoare.

- Platforma compost/Compostarea

Platforma pentru compostare are o suprafata de 2500 mp  si este amplasata pe platforma de bioremediere a deseurilor periculoase fiind delimitata de aceasta printr-un parapet despartitor cu inaltimea de 1,00 m.

Platforma este prevazuta cu rigole de scurgere perimetrale a apelor pluviale posibil contaminate si bazin vidanjabil de colectare cu V = 30 mc, in vederea tratarii acestora la statia de epurare.

Compostul: un produs matur solid rezultat din compostare, care este un proces condus de bio-oxidare a substratului organic heterogen solid incluzând o fază termofilă. Prin compost se înţelege un produs obţinut printr-un proces aerob, termofil, de descompunere şi sinteză microbiană a substanţelor organice din produsele reziduale, care conţine peste 25 % humus relativ stabil format predominant din biomasă microbiană şi care în continuare este supus unei slabe descompuneri fiind suficient de stabil pentru a nu se reîncălzi ori determina probleme de miros sau de înmulţire a insectelor şi are raportul C:N = 10-15 Indiferent de originea şi natura ei, materia organică, în funcţie de condiţiile de aeraţie şi umiditate, evoluează câtre o stare calitativ nouă, relativ stabilă faţă de biodegradare, caracterizată printr-un raport C:N similar humusului. Compostarea poate fi deci definită ca o metodă de management al procesului de oxidare biologică care converteşte materiile organice heterogene în altele mai omogene, cu particule fine asemănătoare humusului. Prin compostare se înţelege totalitatea transformărilor microbiene, biochimice, chimice şi fizice pe care le suferă deşeurile organice, vegetale şi animale, de la starea lor iniţială şi până ajung în diferite stadii de humificare, stare calitativ deosebită de cea iniţială, caracteristică produsului nou format, denumit compost.

Fazele procesului de compostare.

S-au identificat trei faze principale ale procesului de compostare:

• faza 1, stadiul de fermentare mezofilă, care este caracterizat prin creştearea bacteriilor şi temperaturi între 25 şi 400C;

• faza 2, stadiul termofil în care sunt prezente bacteriile, ciupercile şi actinomicetele (primul nivel al consumatorilor) la o temperatură de 50-600C, descompunînd celuloza, lignina şi alte materiale rezistente; limita superioară a stadiului termofil poate fi la 700C şi este necesar să se menţină temperatura ridicată cel puţin o zi pentru a asigura distrugerea patogenilor şi contaminanţilor;

• faza 3, îl constituie stadiul de maturare, unde temperaturile se stabilizează şi se continuă unele fermentaţii, convertind materialul degradat în humus prin reacţii de condensare şi polimerizare; ultimul obiectiv este de a produce un material care este stabil şi poate fi judecat cu privire la raportul C:N; materialele bine compostate au un raport C:N redus; de ex. raportul C:N poate scădea de la 30 la începutul procesului de compostare la 15 în compostul matur.

Descompunerea anaerobă activă generează bioxid de carbon, metan şi alte produse de fermentaţie care creează mirosuri neplăcute, pH redus în grămada de compostare şi inhibă creşterea plantelor. Numeroşi factori afectează generarea de mirosuri: cantitatea de oxigen din grămadă, caracteristicile materialelor supuse compostării, pH –ul iniţial al amestecului şi materialele utilizate ca aditivi. Chiar dacă există o aprovizionare bună cu oxigen (obţinut prin difuzie, remaniere ori aerare forţată) în grămada de compostare tot rămân unele pungi mai mici ori mai mari în care procesul se desfăşoară în condiţii anaerobe. Produsele din aceste pungi anaerobe se vor descompune în momentul în care ele ajung în condiţii aerobe în grămada de compostare. La condiţii de pH în jur de 4,5 sau mai mici, microorganismele aerobe mor, se corodează echipamentele de lucru şi apar mirosuri. pH-ul coborât şi apariţia mirosurilor sunt cei mai buni indicatori ai nevoii de oxigen. 	O grămadă de compostare este predominant aerobă dacă concentraţia oxigenului în grămada de compostare este distribuită uniform şi are valori peste 5-6 %. La valori ale oxigenului sub 3 % apar mirosurile şi începe procesul de anaerobioză. Dacă se întrerupe fluxul de aer în grămadă chiar şi numai 2 minute atunci când activitatea microbiană este ridicată în grămadă pot să apară procese anaerobe. În condiţii anaerobe, apar mirosuri generate de alcolii şi acizii organici volatili formaţi rapid, care coboară pH-ul grămezii. 	Restabilirea condiţiilor aerobe printr-o aerare şi porozitate corespunzătoare poate lua de la 2 la 6 zile. Organismele microbiene necesare pentru compostare apar natural în multe materiale organice.

. Deseurile ce pot fi utilizate la compostare trbuie sa aibe o componenta preponderent biodegradabila si un continut mic de elemente nocive.

Deseurile ce pot fi utilizate sunt:

- fractia biodegradabila din deseurile menajere si asimilabile

- deseurile din gradini si parcuri

- deseuri din piete

- resturi biodegradabile din industria alimentara

- namol de la statiile de epurare municipale

Aceste deseuri reprezinta intre 50% si 60% din totalul deseurilor municipale.

Deseuri propuse pentru compostare

02 01        deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit

02 01 01   namoluri de la spalare si curatare

02 01 03   deseuri de tesuturi vegetale

02 01 06   dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei

02 01 07   deseuri din exploatarea forestiera

02 02        deseuri de la prepararea si procesarea carnii, pestelui si altor alimente de origine animala

02 02 01   namoluri de la spalare si curatare

02 02 04   namoluri de la epurarea, efluentilor proprii

02 03      deseuri de la prepararea si procesarea fructelor, legumelor,

02 03 01   namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare

02 03 04   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 03 05   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 04      deseuri de la procesarea zaharului

02 04 01   namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar

02 04 02   deseuri de carbonat de calciu

02 04 03   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 05       deseuri din industria produselor lactate

02 05 01   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 05 02   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 06        deseuri din industria produselor de panificatie si cofetarie

02 06 01   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 06 03   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 07        deseuri de la producerea bauturilor alcoolice si nealcoolice (exceptand cafeaua, ceaiul si cacaua)

02 07 01   deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime

02 07 02   deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice

02 07 04   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 07 05   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta

03 01        deseuri de la procesarea lemnului si producerea placilor si mobilei

03 01 01   deseuri de scoarta si de pluta

03 01 05   rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir,altele decat  specificate la03 01 04

03 03        deseuri de la producerea si procesarea pastei de hartie, hartiei si cartonului

03 03 01   deseuri de lemn si de scoarta

03 03 08   deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii

03 03 10  fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare

03 03 11   namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 03 03 10

15 01      ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat)

15 01 01   ambalaje de hartie si carton

15 01 03   ambalaje de lemn

17 02      lemn, sticla si materiale plastice

17 02 01   lemn

19 08      deseuri nespecificate de la statiile de epurare a apelor reziduale

19 08 05   namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti

19 08 12   namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11

19 08 14   namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13

19 09      deseuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obtinerea apei pentru uz industrial

19 09 02   namoluri de la limpezirea apei

19 12      deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (ele ex. sortare, maruntire, compactare, granulare) nespecificate in alta pozitie a catalogului

19 12 01   hartie si carton

19 12 07   lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06

19 12 12   alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11

20 01      fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01)

20 01 01   hartie si carton

20 01 08   deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine

20 01 38   lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37

20 02      deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri din cimitire)

20 02 01   deseuri biodegradabile

20 03      alte deseuri municipale

20 03 02   deseuri din piete

20 03 03   deseuri stradale

20 03 04   namoluri din fosele septice

20 03 06   deseuri de la curatarea canalizarii

Modalitati de gestionare a compostului

- Utilizarea in agricultura si silvicultura

Deoarece compostul contine compusi cu proprietati agronomice utile (materii organice, azot, forfor, potasiu, calciu, magneziu, microelemente, etc), principala modalitate de valorificare a acestuia vizeaza utilizarea in agricultura, nefiind insa excluse posibilitatile de utilizare in silvicultura sau pentru remedierea terenurilor agricole degradate.

Utilizarea acestor namoluri se va face avand in vedere  ORD. Nr. 344/708 din 16 august 2004  pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură

2. Utilizarea compostului ca material de umplutura la refacerea terenurilor decontaminate dar si la amenajarea teritoriului

Aceasta modalitate de valorificare a compostului trebuie aplicata astfel incat sa nu dauneze calitatii solului si sa nu prezinte riscuri pentru sanatatea omului, a animalelor si pentru mediul inconjurator.

Compostul va  fi testate conform Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului

3. . Utilizarea in activitatile de depozitare a deseurilor (activitati curente si inchidere finala), depozitare

Conform Ord. 757/2004 – privind aprobarea Normativ tehnic privind depozitarea deşeurilor, compostul pot fi folosit la realizarea straturilor de acoperire, la nivelara si profilarea deseurilor intru-un depozit de deseuri periculoase/nepericuloase sau ca  strat de recultivare la inchiderea finala a acestora.

.

2.3.2. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

- Recepţia deşeurilor

Deşeurile vor fi aduse pe amplasament cu mijloace de transport autorizate conform HG nr. 1061 din 10/09/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Ajunse la punctul de primire-cantarire, şeful depozitului va identifica si va verifica provenienţa si componenta deşeurilor si va confrunta lista de deseuri admise.

- Deşeurile menajere vor fi dirijate către hala de sortare unde se desfasoara procesele de separare ale acestora in fractie umeda si uscata si mai departe in separarea in deseuri reciclabile, deseuri valorificabile energetic (prin coincinerare si incinerare) care se trec prin uscator, tratare prin compostare a fractiei umede si/sau depozitare finala.

- Deseurile industriale sunt transferate pe platforma de bioremediere unde exista o zona de depozitare temporara, pana la luarea deciziei in ceea ce priveste modalitatea de tratare si/sau eliminare finala prin depozitare.

Depozitarea temporară a deşeurilor sosite se face în funcție de modul de gestionare ales ulterior.

Fiecare transport de deseuri este consemnat intr-o fisa care sa contina: denumirea deşeului, codul deşeului, cantitatea, generatorul conform prevederilor legale.

  - Folosirea terenului din imprejurimi

Folosirea actuala a terenului din imprejurimile depozitului: instalatie de incinerare a deseurilor, depozit zonal conform pentru deseuri periculoase,  terenuri agricole.

Amenajari viitoare in zona - extindere depozit prin construirea de noi celule, pe masura ce sunt inchise celulele cu capacitatea de depozitare epuizata.

2.5 Utilizare chimica

Nu sunt folosite produse chimice.

2.6 Topografie

Terenul pe care este amplasat depozitul este relativ plan cu o usoara panta de la Est spre Vest, aproape insesisabila. Cota terenului este la 25-30 m NMN.

2.7 Geologie si Hidrologie

Elemente de geologie

Judeţul Ialomiţa este situat în partea de sud - est a României. Teritoriul judeţului face parte din Platforma Valahă, din marea unitate structurală cunoscută sub numele de platforma Moesică .

Se compune dintr-un fundament foarte vechi (soclul), peneplenizat, constituit din cristalin, peste care se aşează o cuvertură sedimentară.

Soclul este afectat de falii, între care mai importantă este cea prelungită din Dobrogea (Palazu-Topalu) ce trece pe la N de Slobozia. Soclul cristalin a funcţionat, în timpul paleozoicului şi mezozoicului, ca o platformă labila subsidentă, peste care sau acumulat sedimente cu grosimi foarte mari.

Sedimentele din seria pliocenului  sunt reprezentate de depozite detritice de nisipuri şi argile şi psamito-pelitice în ponţian (nisipuri şi marne) şi pelitice în levantin (marne-argile –nisipoase).

Cuaternarul are grosimi de cca. 100 m şi este alcătuit, de jos în sus, din:

- Stratele de Frăteşti (situate la cca. –20 m în zona Slobozia) şi sunt împărţite în 3 orizonturi, despărţite prin 2 fâşii de argilă

- complexul marnos(marne şi argile groase de cca 10- 50 m),

- loessuri vechi ,

- nisipurile de Mostiştea (cca 10-25 m),

- loessuri mai noi, care domină tot câmpul şi terasele,

- nisipuri eoliene,

- şi cele mai noi formaţiuni sunt aluviunile din lunca Ialomiţei.

Din punct de vedere seismic, conform Normativului P 100 - 1992, terenul studiat se situează în zona “D”, corespunzătoare gradului de seismicitate 7,5, caracterizată printr-un coeficient Ks = 0,16 şi o perioadă de colţ Tc = 1,0 sec.

##### Condiţii geotehnice

În perimetrul studiat se disting următoarele depozite geologice:

- 0,00 -    1,00 m       sol vegetal

- 1,00 -    9,00 m       depozite loessoide

- 9,00 -  16.00 m       argilă

-    16,00 - 19,00 m       nisip

-    19,00 - 22,00 m       argilă

-    22,00 - 33,00 m       nisip cu elemente de pietriş

-    33,00 - 35,00 m       argilă

In perimetrul cercetat terenul de fundare este alcătuit dintr-un  complex de prafuri nisipoase si nisipuri prăfoase dispuse într-o suprafaţă tipica depozitelor de câmpie cu caracteristici mecanice slabe.

Pământurile loessoide au o permeabilitate relativ ridicată în stare naturală kf=10-3- 10-4 cm/s, în stare tulburată şi compactată, permeabilitatea scade la  10-5- 10-7 cm/s şi au o sensibilitate foarte mare la acţiunea apei, manifestată prin rezistenţă scăzută la eroziune şi tasări suplimentare prin umezire.

Studiul geotehnic şi determinările de laborator au fost efectuate de către SC Geo 7 SRL Slobozia. În cadrul studiului a fost executat un foraj până la adâncimea de 10 m.

Din foraj s-au prelevat probe de pământ tulburate pe care au fost efectuate:

■ determinări de laborator ce au permis stabilirea principalelor caracteristici fizico-mecanice ale terenului şi anume:

( compoziţie granulometrică:

-   argilă      16-22%;

-   praf        30-38%;

-   nisip fin  40-54%.

Acestea încadrându-se conform diagramei ternare în categoria prafurilor-nisipoase-argiloase.

( umiditate naturală                 w =    19-30 %

( indice de consistenţă             Ic =    0,16 –0,97

( indice de plasticitate              Ip =   10 – 19 %

( porozitate naturală                 n =    40 –47 %

( indice pori                             e =    0,68 – 0,89

( greutate volumetrică              (n =   16,5 – 18,7 kn/mc

( greutate vol. în stare uscată    (u  =  13,8 – 15,60 kn/mc

( limite de curgere                     wL = 31,2 – 37,6 %

( limite de frământare                wP = 17,9 – 21,2 %

■ o încercare Proctor normală pe o probă de pământ prelevată din zonă. Din rezultatele obţinute rezultă că la o umiditate optimă de 19% se atinge o densitate în stare uscată de1,70 t/mc şi o porozitate de 35%.

Presiunile de încărcare recomandate , conf. prevederilor STAS 3300/2-85 sunt:

Hf =  1,00m/ Pconv = 168 – 201 Kpa

Hf  = 1,50m/ Pconv = 195 – 234 Kpa

Hf  = 2,00m/ Pconv  = 225 – 270 Kpa

Elemente  hidrogeologice

Din punct de vedere hidrogeologic, sintetizând datele forajelor din zonă, constatăm existenţa unui acvifer format din nisipuri fine la adâncimea de 8-10m, un al doilea acvifer la adâncimea de 15-20 m. Între depozitele permeabile  amintite se dezvoltă, pe grosimi diferite, depozite impermeabile sau semipermeabile de  argile, argile prăfoase, prafuri argiloase sau nisipoase. Grosimea  stratelor permeabile variază între 2 şi 10 m.

Se constată de asemenea că straturile permeabile comunică între ele, în anumite zone, din cauza structuri încrucişate ale depozitelor sedimentare.

Analizând structura hidroizohipselor rezultă că fluxul subteran este orientat de la NV către SE, în direcţia nivelului de bază al râului Ialomiţa, care este principalul colector regional al scurgerii subterane.

2.8 Hidrologie

Amplasamentul este situat la cca 6 km N – NE de raul Ialomita si influenta depozitului nu va fi un element important (date fiind si masurile constructive) in ceea ce priveste calitatea apelor.

Calitatea apei raului Ialomita in secţiunea Slobozia

Categoria de calitate în această secţiune este a III-a datorită valorilor medii înregistrate la indicatorul cloruri - 287.1 mg/l şi la indicatorul CBO5 -10.6 mg/. Valorile maxime s-au înregistrat în lunile iunie la cloruri - 443 mg/l şi decembrie la CBO5 - 65.2 mg/l.

La indicatorul reziduu fix categoria de calitate este a II – a, valoarea medie a fost de 969 mg/l. Valoarea maximă la reziduu fix s-a înregistrat în luna iunie – 1813 mg/l.

La indicatorii: pH, oxigen dizolvat, CCO-Mn, amoniu şi fier total categoria de calitate este a I – a, valorile medii fiind :între 7.6 – 8.4 la pH, la oxigen dizolvat – 9.2 mg/l, la CCO-Mn – 10.1 mg/l, la amoniu – 0.888 mg/l şi la fier total – 0.08 mg/l.

Valorile maxime s-au înregistrat astfel: în luna mai la pH – 8.4, în decembrie la CCO-Mn – 60,6 mg/l, în luna ianuarie la amoniu – 2.189 mg/l şi în luna decembrie la fier total – 0.18 mg

La indicatorul oxigen dizolvat cea mai mică valoare s-a înregistrat în luna iunie – 6.6 mg/l.

În secţiunea de control Slobozia s-a constatat că fitoplanctonul a cuprins în structura sa pe lângă diatomee, grupa dominantă în cele 4 sezoane şi clorofite şi euglenofite. O dezvoltare accentuată s-a înregistrat în sezonul de primăvară când s-a ajuns la densităţti de 15.6 mil.cel/l.

Dezvoltarea fitoplanctonului a fost afectată ca şi în celelalte secţiuni în sezonul de vară ca urmare a turbidităţii accentuate când s-au înregistrat valori la suspensii totale de 853.8 mg/l.

În structura zooplanctonului au fost prezente organisme din grupa protozoarelor, rotiferelor şi copepodelor, primele două grupe fiind prezente pe tot parcursul anului.

Zoobentosul a fost reprezentat prin grupa Oligocheta cu Tubifex tubifex, Gasteropoda cu Physa fontinalis şi Diptera cu Chironomus sp.

În această secţiune gradul de curăţenie a avut o valoare medie de 54%.

Apele raului Ialomita sunt folosite pentru industrii si irigatii si in mica masura in scop recreativ datorita calitatii acestor ape.

Anual, pe teritoriul judeţului Ialomiţa, cad între 470 - 480 mm în partea estică şi sud – estică din care face parte si zona amplasamentului studiat.

2.9 Autorizatii curente

• Autorizație integrată de mediu nr. 1/2017 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița

• Autorizație de gospodărirea apelor nr. 128/18. 07. 2017 emisă de AN Apele Române București.

Consimtamantul de deversare

Compania nu deverseaza direct ape uzate (levigat) in raul Ialomita, ci indirect prin intermediul statiei de epurare a SC Pro Air Clean SA si / sau in cazuri speciale (ploi intense, mentenanta statiei apartinand Pro Air Clean SA, alte incidente) prin intermediul statiei de epurare a SC Gentoil SRL Ploiesti si/sau a altor statii de epurare autorizate.

De asemenea pe amplasamentul depozitului mai exista o statie de pretratare a apelor uzate/levigat tip Korte.

Levigatul va fi livrat și către instalația de incinerare a deșeurilor aparținând S.C. PRO AIR CLEAN S.A. în vederea incinerării, pentru a se reduce din puterea calorică a șarjelor de incinerare dar și pentru menținerea temperaturilor optime în cuptorul de ardere. În acest caz, levigatul va fi livrat cu codul 16 10 02 – Deșeuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01*

Breviar de calcul ape uzate / levigat

La calculul apelor uzate / levigat, s-a avut in vedere următoarele date ale precipitaţiilor în zona Slobozia (date ANM):

- precipitaţii medii anuale: 421,7 mm/m2

- precipitaţii minime medii anuale: 353,4 mm/m2

- precipitaţii maxime medii anuale: 621,7 mm/m2

Suprafeţe celule:

- Celula 1 = 21500 m2;

- Celula 2 = 18500 m2;

- Celula 3 = 17500 m2;

- Celua 4 = 18 317 m2

La calculul apelor uzate s-a avut în vedere cantitatea maximă  şi medie de precipitaţii multianuale şi s-a ţinut cont de faptul că 10% se pierde prin evaporare.

Rezultă:

Cantităţi medii:

- Celula 1 = 21500 m2 x 421,7 mm/m2 - 10% evaporare = 8159,90 mc/an; 22,36 m3/zi

- Celula 2 + 3 =  36000 m2 x 421,7 mm/m2 - 10% evaporare = 13663.2 mc/an; 37,43 m3/zi

- Celula 4 = 18 317 m2 x 421,7 mm/m2 - 10% evaporare = 6951.88 mc/an; 19,05 m3/zi

Total levigat;  Qmediu: 78.84 m3/zi; 28,78 mii m3/an

- Platforma compost : 2500 mp x 421,7 mm/m2 - 10% evaporare = 948,5 mc/an; 2,60 m3/zi

- Ape uzate menajere de la personalul depozitului – 730 m3/an; 2 m3/zi

Cantităţi maxime:

- Celula 1 = 21500 m2 x 621,7 mm/m2 - 10% evaporare = 12029.9 m3/an; 32,96 m3/zi

- Celula 2 + 3 =  36000 m2 x 621,7 mm/m2 - 10% evaporare = 20143.2 m3/an; 55,19 m3/zi

- Celula 4 = 18 317 m2 x 621,7 mm/m2 - 10% evaporare = 10249.68 m3/an; 28,08 m3/zi

- Total levigat; Qmax= 116.23 m3/zi; 42,42 mii m3/an

- Platforma compost : 2500 mp x 621,7 mm/m2 - 10% evaporare = 1398,85 mc/an; 3,83 m3/zi

- Ape uzate menajere de la personalul depozitului – 876 m3/an; 2,4 m3/zi

2.10 Incidente legate de poluare

Nu este cazul.

2.11 Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile

Amplasamentul nu se invecineaza direct cu specii, habitate protejate sau zone sensibile si prin masurile luate nu vor fi afectate nici speciile comune.

In eventualitatea unei urgente, procedurile si masurile de restrictie care sunt luate si descrise in solicitarea de autorizare integrata ajuta la stoparea aparitiei oricarui impact.

2.12 Conditiile cladirilor

Construirea depozitului si a constructiilor aferente sau realizat respectand conditiile de fundare rezultate in urma studiilor geotehnice si a calculelor de rezistenta, avand autorizatie de constructie.

2.13 Situatii  de urgenta

Procedurile sunt elaborate in conformitate cu cerintele prevederile legislative in vigoare si se afla atasat prezentului document.

Un plan al dezastrelor actualizat, acopera dezastre cu un potential major variat si are aprobarea ISU Ialomita. Acesta este disponibil la cerere.

3.0. Istoricul terenului

Utilizari anterioare ale terenului:

| Anul | Activitatea | Titularul |
| --- | --- | --- |
| Inainte de 2008 | Terenuri agricole | SC Vivani Salubritate SA |

4.0. Recunosterea terenului

4.1. Probleme identificate.

Pe amplasamentul depozitului nu au fost evidentiate, cu ocazia intocmirii Raportului, zone ce ar necesita investigatii detaliate.

4.2. Probleme ridicate

Pe amplasament nu exista zone de folosire si depozitare a produselor chimice.

4.4. Depozitul chimic

Nu este cazul.

4.5. Instalatii de colectare si tratare ape reziduale

- retea colectare ape pluviale cu diametrul de 110 mm si lungimea de 520 m care sunt evacuate prin intermediul rețelei de ape pluviale a S.C. PRO AIR CLEAN S.A.;

- 4 statii pompare levigat ; deoarece colectarea levigatului se face sub cota terenului natural, a fost necesara construirea acestor statii cu rol de pompare a levigatului in bazinele colectoare amplasate la nivelul terenului. Fiecare statie este dotata cu 2 pompe cu un debit de 57,5 mc/h  si puterea de 5,9 kw, fiecare, una de serviciu si cealalta ca rezerva;

- bazine de colectare a levigatului, cu capacitatea de B1 =875 m3, construit din beton și impermeabilizat cu geomembrană HDPE (aferent levigatului pompat din celula 1 si care reprezintă, totodată, bazinul de alimentare al statiei de epurare), B2= 800 m3 (aferent levigatului pompat din celulele 2 si 3) si B4 (celula 4), construite din argila si hidroizolat cu folie HDPE 2 mm grosime. Cele trei bazine de levigat sunt conectate între ele printr-o conductă prin care se face transferul din B2 si B4 în B1. Levigatul colectat se evacueaza prin intermediul unei conducte la statia de epurare a S.C. Pro Air CLEAN S.A. .

Toate aceste instalatii au fost construite conform prescriptiilor tehnice si respecta normele de impermeabilizare, astfel incat transportarea si colectarea apelor reziduale sa nu afecteze calitatea apelor subterane si a solului din zona depozitului.

In cazul unor situatii deosebite: ploi abundente, mentenanta statie de epurare, levigatul va fi transportat si la statia de epurare SC Gentoil SRL Ploiesti si/sau la alte statii de epurare autorizate.

Atunci când se constată că valorile indicatorilor fizico-chimici depășesc valorile maxime admise în stațiile de epurare, levigatul va fi pretratat în stația Korte existentă pe amplasament.

Levigatul va fi livrat și către instalația de incinerare a deșeurilor aparținând S.C. PRO AIR CLEAN S.A. în vederea incinerării, pentru a se reduce din puterea calorică a șarjelor de incinerare dar și pentru menținerea temperaturilor optime în cuptorul de ardere. În acest caz, levigatul va fi livrat cu codul 16 10 02 – Deșeuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01*

Pe amplasamentul depozitului zonal conform pentru deșeuri nepericuloase Slobozia, mai există bazinul B3 cu capacitatea de 100 m3, construit din beton, care a fost utilizat în trecut la stocarea apelor uzate preepurate rezultate din instalația tip Zenon.

Având în vedere că instalația Zenon a fost dezafectată, ca urmare a faptului că apele uzate sunt trimise, în prezent, la stația de epurare a S.C. PRO AIR CLEAN S.A. situată în vecinătatea amplasamentului, bazinul B3 a fost transformat într-un bazin tampon pentru apă de irigat spații verzi, alimentat din forajul de alimentare cu apă.

Pe amplasament mai există o instalație automată de spălat roțile autospecialelor de transport al deșeurilor, tip Moby Dick Dragon.

- Producător: Frutiger Company Ltd.,

MobyDick Dragon este un sistem compact, eficient in spalarea si indepartarea noroiului de pe rotile camioanelor din: santierele de constructii, industria de agregate si de reciclare a deseurilor.

Poate fi utilizat atat in zonele cu aplicatii permanente cat si in cele temporare cat timp gradul de uscare a noroiului de pe roti nu este foarte ridicat.

- Zona de spalare: 330 cm = 1 ciclu complet de rotire al rotii;

- Sistem integrat de reciclare a apei;

- Sistemul este dotat cu senzori ce asigura pornirea automata a instalatiei la aparitia vehiculului;

- Rotile sunt spalate atat pe lateral cat si pe intreaga circumferinta datorita sistemului de duze integrat;

- Este dotat cu sistem de evacuare a noroiului sedimentat (conveyor);

- Greutatea echipamentului - 2.500 kg sau 2.700 kg (cu conveyor);

- Dimensiuni echipament - 570 x 135 x 235 cm ( L x W x H );

- Necesar putere instalata - 5,5 kw sau 6,0 kw (cu conveyor);

- Debit de apa pentru spalare - 1.800 L/min.

Încălzirea spațiilor administrative se face cu o centrală pe lemne/peleți sau cu agent termic (abur – cf. contract de prestări servicii nr. 07/01.01.2012) de la instalația de incinerare a S.C. PRO AIR CLEAN S.A.

Centrala pe lemne/peleți este de tip ERNESAN NA.K 80

| Putere termica | 93 kW |
| --- | --- |
| Suprafata incalzita | 780 m² |
| Volum apa | 624 litri |
| Presiune maxima de lucru | 3 bar |

Caracteristicile cosului de evacuare a gazelor arse:

• H: 8 m;

• Diametru cos: 0,31 m;

• Viteza gaze: 4,8

4.6. Aria interna de depozitare

Suprafata totala a amplasamentului: 16 ha si a fost conceput a avea 7 celule, cu un volum total estimat de 1693000 mc.

Zona de depozitare - in cazul acesta este reprezentata de depozitul de deseuri propriu-zis, alcatuit din 4 celule:

| Numar celula | Suprafata | Capacitatea estimată la momentul proiectării | Timp estimat de funcționare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | m3 |  |
| 1 | 21500 | 283000 | Pana la epuizarea capacitatii de depozitare |
| 2 | 2A | 18426 | 7512 | 95456 | Pana la epuizarea capacitatii de depozitare |
|  | 2B |  | 10914 | 142538 |  |
| 3 | 17500 | 283000 | Pana la epuizarea capacitatii de depozitare |
| 4 | 18 317 | 283000 | Pana la epuizarea capacitatii de depozitare |

Situatia actuala

| Celula | Capacităţi libere rămase estimate (tone) | Capacităţi libere rămase estimate (m3) | Densitatea medie estimată (t/m3)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | 1.2 |
| 2 | A | 39 000 | 26 000 | 1.5 |
|  | B | 14 493 | 12 077.5 | 1.2 |
| 3 | 22 640 | 18 867 | 1.2 |
| 4 | 339 600 | 283 000 | 1,2 |

* densitatea poate varia in functie de natura deseurilor depozitate

Depozitul mai are 2 spatii de depozitare si anume intre celulele 1 si 2 respectiv intre celulele 2 si 3, după cum urmează:

| Spatiu depozitare | Capacităţi de stocare estimate (tone) | Capacităţi de stocare estimate (m3) | Densitatea estimată (t/m3)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Intre celula 1 si 2 | 10 600 | 8 833 | 1,2 |
| Intre celula 2 si 3 | 2 267 | 1 889 | 1,2 |

Suprafata actuala ocupata de depozit:

celula 1+ celula 2A+2B + celula 3 + spatii depozitare 1-2 si 2-3 + celula 4 = 57426 m2.

Celula 1 se află în perioada de tasare; pe măsură ce se tasează se mai creează spaţiu de depozitare inclusiv în semicelula pentru deşeuri de azbest şi se vor depozita deşeuri până la atingerea capacităţii maxime de depozitare.

Spaţiul de depozitare – celula 3

Celula 3 are un volum de 283 000 m3.

Celula de formă dreptunghiulară în plan orizontal şi adâncă de cca. 6 m este orientată N-S şi are următoarele caracteristici:

- Dimensiuni la suprafaţă 192 x 91 m

- taluze cu pante de 1:2,5

- diguri de contur cu înălţimea de 2,5 m de la suprafaţa terenului; lăţimea de 2 m la coronament şi 6 m la bază

- fundul gropii de asemenea de formă dreptunghiulară având dimensiunile 170 m x 58,5 m

- La nivelul terenului suprafaţa celulei este de 17 472 m2; 1,75 ha

- Înălţime de depunere deşeuri: 22,5 m;

- Sunt amplasate 8 puţuri pentru preluarea biogazului.

Spaţiu de depozitare – celula 2

Alcătuită din semicelula 2A (deşeuri de azbest) şi celula 2B (deşeuri nepericuloase)

Celula de formă dreptunghiulară în plan orizontal este orientată N-S şi are următoarele caracteristici:

- Dimensiuni Ia suprafaţă 192,92 x 95,51 m

- Suprafaţa totală la nivel teren = 18 426 m2; 1,84 ha

- taluze cu panta de 1:2,5

- diguri de contur cu înălţimea de 2,5 m de la suprafaţa terenului; lăţimea de 2 m la coronament şi 6 m la bază

- fundul gropii de asemenea de formă dreptunghiulară având dimensiunile 140,77 m x 66 m; S=9 291 m2.

- Înălţime de depunere deşeuri: 22,5 m;

Semicelula 2A – depozitare deşeuri azbest – volum depozitare 95 456 m3;

- Dimensiuni la suprafaţă 78,65 x 95,51;

- Suprafaţa teren = 7512 m2;

- talaze cu panta de 1:2,5;

- diguri de contur cu înălţimea de 2,5 m de la suprafaţa terenului; lăţimea de 2 m la coronament şi 6 m Ia bază,

- fundul gropii de asemenea de formă dreptunghiulară având dimensiunile 55 m x 66 m, S = 3 630 m2.

- Înălţime de depunere deşeuri: 22,5 m.

Semicelula 2B – depozitare deşeuri nepericuloase

- Dimensiuni la suprafaţă 114,27 m x 95,51 m;

- Suprafaţă  teren = 10 914 m2;

- taluze cu panta de 1:2,5;

- diguri de contur cu înălţimea de 2,5 m de la suprafaţa terenului; lăţimea de 2 m la coronament şi 6 m la bază;

- fundul gropii de asemenea de formă dreptunghiulară având dimensiunile 85,77 m x 66 m, S = 5 661 m2.

- Înălţime de depunere deşeuri: 22,5 m.

- Sunt amplasate 4 puţuri pentru preluarea biogazului.

Celula 4

Dimensiuni:

- la suprafata terenului:

L=197,62 m

l= 92,69 m

S= 18 317 mp

- la baza celulei

L= 149,43 m

l=62,38 m

S = 9322 mp

- Inaltimea maxima de depozitare de la baza depozitului h = 22 m

- volum de depozitare estimat V = 283 000 mc

- timp de depozitare cca. 4 ani

Sistem constructiv

Celula este delimitata la suprafata cu diguri de contur realizate din material coeziv compactat dupa cum urmeaza:

- pe latura de S unde exista digurile de contur ale celulelor 2 si 3, acestea au fost retaluzate si digul din aceasta zona are un coronament cu latimea  de 3 m .

- pe celelalte laturi digurile de contur au inaltimea de 2,5 m de la cota terenului si latimea la coronament 2-3 m.

- Digurile sun realizate din material coeziv (loess din excavatii) iar pe panta interioara sau realizat straturi de argila compactata conform Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

- Panta digurilor este de 1:2.

- cota coronamentului digurilor este la cca. 29,80 m NMN.

Tehnologia de executie

Terenul de fundare a fost testat prin studii geotehnice si este omogen

- S-a decopertat zona de sol vegetal cu grosimea de 0,5 m (cca. 9500 mc) si a fost depozitat pe amplasament in vederea folosirii la partea de inchidere.

- S-a excavat terenul alcatuit din loessuri si argila pe o adancime cuprinsa intre 5,50 m si  7, 00 m de la nivelul terenului natural (cca. 52000 mc) din care s-au realizat digurile de contur.

- S-a facut impermeabilizarea intregii incinte a celulei cu argila cu grosimea de 1m (4 straturi cu grosimea de 0,25 m, grad de compactare D=95%, conform buletinelor atasate.)

- Coeficientul de permeabilitate obtinut in urma testelor de laborator a fost de K ≤ 10-9 m/s, conform prescriptiilor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

- S-au trasat pantele pentru amplasarea drenurilor de colectare a levigatului.

- Dupa relizarea impermeabilizarii bazei depozitului cu argila (bariera construita) cu un V= 9400 mc si trasarea pantelor sistemului de drenaj al levigatului s-a trecut la impermeabilizarea artificiala alcatuita din:

  - geomembrana PEID 2,0 mm grosime

- caracteristici tehnice:

  - grosime: 2,0 mm

  - densitate: cca. 0,92 g/cm2

  - latime minima rulou: 5,00 m

  - rezistenta la rupere: >30 N/mm

  - alungire la rupere: >600%

  - rezistenta la sfasiere: >100N

  - stabilitate dimensionala: ±2% pe fiecare directie

  - compozitie: polietilena de inalta densitate (PEID)

  - ambele fete rugoase

  - geotextil de protectie 1200 g/m2 impotriva perforarii accidentale

- caracteristici tehnice:

  - tip: netesut

  - materie prima: polester, poliamida sau polipropilena

  - masa specifica: min. 1000 g/m2

  - latime rulou: min. 5,00 m

  - rezistenta la perforare statica: min. 8000 N

  - rezistenta la tractiune: in directie longitudinala - 50 KN/m; in directie transversala - 40 KN/m

  - alungire la rupere: longitudinala /transversala - min. 80%

  - strat drenant pentru levigat alcatuit din pietris cu granulatia de 15/32 mm, grosimea de 0,5 m in care sunt pozate conductele sistemului de drenaj a levigatului (conducte din tub riflat).

- sistem drenaj alcatuit din;

  - drenuri absorbante confectionate din tuburi PEHD prevazute cu fante pe jumatatea superioara a circumferintei si rezistenta la presiunea nominala de 10 barr, cu ø = 250 mm si panta de 3%

  - au fost realizate 5 drenuri absorbante cu lungimea de l = 62 m fiecare

  - drenul colector este confectionat din tub PEHD fara fante,  cu ø = 315 mm si panta de 1% rezistent la presiunea nominala de 10 barr

  - lungimea drenului colector este de 160 m pana la statia de pompare.

Sub folia de impermeabilizare artificiala a fos instalat sistemului de monitorizare, tip „Senzor", al eventualelor scurgeri de levigat prin folia de impermeabilizare artificială.

Dimensionarea sistemului de drenaj

La dimensionare s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

- valoarea medie a precipitatiilor: 6l/s/ha

- suprafata celulei: 1,9 ha

rezultand un debit de dimensionare de 11,4 l/s.

Pentru timpul de ploaie de 40 min, rezulta un volum de 28 mc.

Pentru siguranta functionarii sistemului dar si pentru a putea inmagazina un volum cat mai mare de levigat (la precipitatii exceptionale dar si in caz de mentenanta a statiei de epurare) s-a realizat un bazin de levigat de V = 1000 m3.

Bazinul de levigat s-a  relizat in sapatura deschisa protejata cu geomembrana si impermeabilizat dupa aceiasi procedura cu celula 4.

Pentru pomparea levigatului in baizn se vor folosi 2 pompe cu urmatoarele caracteristici:

- debit Q = 10 l/s

- inaltimea de pompare H = 20 mCA

- construite din material rezistent la actiunea coroziva a levigatului

Pentru celula 4 au fost prevazute a se monta 8 puturi de evacuare a biogazului.

Din punct de vedere constructiv, la realizarea celulelor de depozitare, s-a procedat in felul urmator:

- Decopertare strat de sol vegetal pe o grosime de cca 0,50 cm

(cca 8750mc) si s-a depozitat separat in vedera folosirii lui pe partea exterioara a digurilor de contur si la acoperirea finala pentru inierbare.

- Excavarea stratului subarabil, alcatuit din loessuri si argile pe o adancime de 5,5 m (cca 96 250 mc) de la nivelul solului din care s-a realizat digul de contur cu inaltimea de 2 m si restul de pamant s-a depozitat pe amplasament pentru inchidere.

- Impermeabilizare minerala - intreaga incinta a celulei a fost impermeabilizata cu un strat de argila cu grosimea de 1m (4 straturi x 0,25 m, grad de compactare D=98%), coeficientul de permeabilitate obtinut in urma testelor de laborator fiind de k=10-9 m/s conform prescriptiilor din HG 349/2005 si Ord MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor – construirea, exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri.

- Amplasarea sistemului de monitorizare, tip ,,Sensor’’, al eventualelor scurgeri de levigat prin folia de impermeabilizare artificiala

- Impermeabilizarea artificiala cu folie HDPE cu grosimea de 2 mm, rugoasa pe taluze si neteda pe fundul incintei (celulei). Intreaga operatiune s-a executat de o firma specializata in domeniu, totodata executandu-se si teste de rezistenta si control al sudurilor la imbinari.

- Trasarea pantelor pentru amplasarea sistemului (tuburilor) de colectare a levigatului:

  - Drenurile secundare;  tuburi perforate de colectare a levigatului cu diametrul de Ф=250mm (8 linii la 45 m- 3 linii in semicelula 2A si 5 linii in semicelula 2B; panta de 3%) ; Lungimea totala a drenurilor secundare 8 x 45m= 360 m.

  - Drenul colector principal diametrul de Ф =315 mm care transporta levigatul colectat la statia de pompare aflata in afara digului de contur sub cota fundului depozitului. Lungimea colectorului principal 175 m

- Materialul geotextil 800g/mp

- Strat de pietris de 0,50 cm cu dimensiunea granulelor de 16-32 mm. cu rol de filtru dar si de protectie a foliei si tuburilor de drenaj.

Fig 4.

Sistemul constructiv a fost prevăzut pentru eliminarea tuturor riscurilor de poluare a solului şi a apelor subterane

Legendă:

1 – teren natural;

2 – strat de argilă compactată;

3 – geomembrana PEHD;

4 – geotextil filtrant/de protecţie;

5 – strat filtrant de pietriş;

6 – geotextil filtrant/de protecţie;

7 – nisip;

8 – corpul depozitului (deşeuri);

9 – sistem colectare levigat;

10 – sistem colectare biogaz;

11 – statie pompare levigat;

12 – bazin levigat;

13 – staţie tratare levigat;

14 – puţ monitorizare ape subterane;

15 – cântar – basculă;

16 – utilaje manipulare deşeuri.

Spatiul de depozitare dintre celulele 1 si 2 este amenajat astfel :

- Suprafata terenului amenajat este de 1500 m2 (masurat la sol).

- Argila cu permeabilitatea de 10-9 m/s și grosimea de 0,5 m;

- Geomembrană HDPE = 2 mm;

- Geotextil de protecție cu G = 1000 gr/m2;

- Strat drenant cu grosimea de 0,5 m, din pietriș cu diametrul 16/32;

- Suprafața amenajată are o pantă de 1:20 dinspre celula 2 înspre celula 1, astfel încât apele pluviale ce cad pe deșeuri (levigatul) să fie preluat de către sistemul de drenaj al celulelor 1 și 2.

- Sunt prevăzute 2 puțuri pentru preluarea biogazului.

Spațiul de depozitare dintre celulele 2 și 3 a fost deja amenajat pentru depozitarea deșeurilor încă de la construirea celulelor.

În final, prin umplerea cu deșeuri nepericuloase a spațiilor dintre celulele 1, 2 și 3 se va face practic unirea lor.

Procesele privind depozitarea deşeurilor:

| Nr. | Denumirea procesului / Frecvenţa procesului | Descrierea procesului şi subproceselor | Parametrii (valoare medie) | Emisii/ Evacuări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controlul intrării deşeurilor / zilnic | Conform schemei de proceduri de acceptare | 500 t/zi | - |
| 2 | Transport deşeuri in incinta depozitului / zilnic | Transport de la poartă până la cântar şi apoi până la punctul de descărcare | 500 t/zi | Particule de praf; Gaze de eşapament de la autovehicule |
| 3 | Depunerea deşeurilor în sectorul zilnic / zilnic | Descărcare din autovehiculele transportatoare Împrăştierea cu buldozer | Celula zilnică: S=cca. 2500 m2 H anual: = cca. 5 m | Particule de praf; Gaze de eşapament de la utilaje |
|  |  | Nivelarea şi compactarea cu buldozerul prin treceri repetate ale utilajului pe două direcţii | - |  |
| 4 | Spălarea şi dezinfecţia roţilor autovehiculelor care părăsesc incinta depozitului / zilnic | După descărcare autovehiculelor de transport trec prin bazinul de spălare | - | Apa uzată şi nămol |
| 5 | Acoperirea stratului de deşeuri depuse zilnic / periodic (deşeuri inerte: 01.01.01, 01.01.02, 01.03.08, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.13, 10.11.05, 10.11.12, 10.12.01, 10.12.03, 10.12.08, 10.13.01, 10.13.06, 10.13.14, 16.01.20, 17.05.06, 17.05.08, 19.12.09, 19.03.05, 19.05.03 | Deşeurile depuse zilnic se acoperă periodic (1 – 3 zile) cu un strat de material steril în grosime de cca. 15 – 20 cm; periodicitatea acoperirii este în funcţie de starea deşeurilor (miros, pulverulenţă) şi a condiţiilor atmosferice |  | Particule de praf |
| 6 | Descompunerea anaerobă a deşeurilor / permanent | Proces natural |  | Levigat; Biogaz |
| 7 | Ridicarea puţurilor de colectare a biogazului / când e cazul | Puţurile de colectare a biogazului, celua 1 - 9 buc., celula 2 - 4 buc., celula 3 - 8 buc, între cel. 1 și cel. 2 – 2 buc,, celula 4 - 8 buc.; sunt executate din tablă cu Φ=1m şi umplute cu piatră spartă. Puţurile de colectare a biogazului se înalţă treptat, o dată cu ridicarea cotei deşeurilor depuse. | - | - |
| 8 | Colectarea levigatului prin sistemul de drenaj şi pomparea levigatului în staţia de epurarea / permanent | Sistem de drenaj pozat la baza depozitului în stratul drenant de pietriş cu grosimea de 50 cm, format din: drenuri colectoare perforate HDPE Φ=250mm; Colector HDPE perete dublu, Φ=315mm, care evacuează levigatul gravitaţional în staţia de pompare. Staţia de pompare, pentru fiecare celulă, dotată cu 2 pompe cu un debit de 57,5 m3/h şi puterea de 5,9 kW, una de servici şi cealalta ca rezervă | Cantităţi levigat : Qmax = 42,43 mii m3/an; 116,23 m3/zi Qmediu= 28,78 mii m3/an; 78,84 m3/zi | Levigat; emisii fugitive de gaz de depozit în aer |
| 9 | Bazin colectare levigat / permanent | Stocarea levigatului colectat din depozit, până la direcţionarea lui la staţia de epurare | 3 bazine de stocare levigat: - B1 (celula1) cu o cap. de 875 m3 - B2 cu o cap. de 800 m3 (celula 2 şi 3). - B4 (celula 4) de 1000 n3 Din bazine levigatul este direcţionat către staţia de epurare a SC PRO AIR CLEAN SA. Apele epurate conf. NTPA 001/2005 sunt evacuate în privaul Crivaie. | COV, mirosuri |
| 11 | Evacuarea apelor meteorice / când e cazul | Colectarea apelor meteorice se face prin rigole şi sistem subteran (conducte PVC Φ=110mm) care sunt evacuate prin intermediul rețelei de ape pluviale a S.C. PRO AIR CLEAN S.A. | Qmax = 0,5 l/s | Ape convenţional curate |

Activitati conexe

Aprovizionarea cu materii prime pentru buna functionare a activitatilor de pe amplasament. Materiile prime, se achizitioneaza in baza comenzilor efectuate catre furnizorii existenti. Se vor asigura minim 2 furnizori pentru fiecare tip de materie prime, pentru evitarea eventualelor problem ce ar putea sa apara in aprovizionarea curenta.

Curatenia in incinta se efectueaza zilnic, cu personalul angajat.

Deasemenea spatiile verzi sunt intretinute tot de personalul angajat. Se efectueaza lucrari de tuns gazon, cosmetizare flori/arbori/arbusti, udare.

Mentenanta echipamente si utilaje din dotarea se realizeaza in baza registrelor individuale, in care se noteaza fiecare interventie avuta asupra a cestora si in ce a constat acesta.

4.9. Sistemul de canalizare

Sistemul de canalizare pentru preluarea apele pluviale alcatuit din rigole de colectare a apelor scurse din zona exterioara a digurilor de protectie si   drumului de acces.

Apele sunt conduse prin sistemul existent de ape pluviale si sunt direcționate către spațiile verzi.

4.10. Alte depozite chimice si zone de folosire

Nu este cazul.

4.11. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului

Din folosintele anterioare ale terenului se constata o anumita poluare a apei din panza freatica. Amenjarea noii celule cu masurile avute in vedere conform Normativului, va conduce la imbunatatirea calitatii apei din panza freatica.

4.12. Închiderea

Închiderea/acoperirea celulelor depozitului se va face în două etape:

- temporară: acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3 – 5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să aibă o grosime de 30 – 50 cm; pe el se plantează gazon.

- finală – după epuizarea tasărilor – închiderea se va executa conform ord MMGA 757/2004 – pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.

5.0. Discutii despre Modelul Conceptual al Rezultatelor

Inventarul surselor de poluare a apelor de suprafata, solului si apelor subterane

| Sursa de poluare | Procesul de producere a poluarii | Substante poluante rezultate | Indicatori chimici | Tinte / Receptori | Masuri constructive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri depozitate definitiv | Spalarea straturilor de deseuri stocate de catre apele pluviale | Levigat | pH consum biochimic de oxigen(CBO5) consum chimic de oxigen (CCO-Cr) azot amoniacal (NH4+) nitrati sulfuri(S2-) cloruri(Cl-) metale grele produse petroliere materii in suspensie detergenti ***alti indicatori | apele subterane din panza freatica | -Impermeabilizare minerala cu argila si folie HDPE 2,00 mm a bazei si digurilor depozitului. -Sistemul de colectare si depozitare a levigatului pana la evacuarea lui la statia de epurare -Spalarea rotilor autovehiculelor -Colectarea apelor pluviale si trecerea lor prin deznisipator si separatorul de ulei |
| Deseuri depuse pe rotile autovehicule de transport | Posibila contaminare cu produse petroliere si resturi de deseuri a apelor pluviale care se infiltreaza in sol si panza freatica | Ape pluviale contaminate |  | solul si culturile agricole |  |
|  |  |  |  | Ecosistemele naturale: faună şi floră |  |
| Posibile scapari de carburanti si uleiuri de la autovehicule |  |  |  |  |  |

Inventarul surselor de emisie in aer

| Sursa de poluare | Procesul de producere a poluarii | Substante poluante rezultate | Tinte / Receptori | Observatii / Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri biodegradabile | Fermentare | CH4, CO2, H2S, COV Mirosuri neplacute | Aer- populatia din zona | Acoperire zilnica Sistem colectare biogaz |
| Deseuri ambalaje (textile, materiale plastice, lemn, hartie, alte deseuri combustibile) | Ardere deseuri | SO2, CO2, CO, NOx, COV, pulberi Resturi purtate de vant | Aer- populatia din zona Terenuri invecinate si culturi | Colectare selectiva la sursa Acoperire Sistem colectare biogaz |
|  | Imprastiere de vant | Deseuri usoare(pungi, hartie, plastic) | Terenuri invecinate si culturi |  |
| Utilaje si autovehicule de transport | Ardere carburant | CO2, CO, SO2, H2S, COV, NOX, aldehide, pulberi | Aer- populatia din zona | Motoare performante |
| Material steril de acoperire | Deflatie Fenomenul se produce in conditii de: - temperatura ridicata - umiditate scazuta - vant | Praf, pulberi | Aer- populatia din zona Terenuri invecinate si culturi | Stropiri Acoperire finala Intreaga zona va fi inierbata |

6.0. Interpretarea datelor si Recomandari

Pe baza investigatiilor facute si a informatiilor stranse terenul de pe amplasament si din zonele invecinate are un potential de contaminare redus, activitatile desfasurate in zona cu caracter agricol preponderent (cultura cerealelor si plantelor tehnice) nefiind cauza unor poluari majore.

Masurile constructive avute in vedere la construirea depozitului ne conduc la ideea ca si in continuare nu se vor semnala probleme privind impactul asupra factorilor de mediu din zona.

6.1 Starea factorilor de mediu pe amplasament

Aer

Pentru monitorizarea factorilor de mediu posibil a fi afectaţi, VIVANI SALUBRITATE S.A. efectueaza periodic determinări de emisii de gaze din puturile de biogaz.

Apa uzata (levigat)

Depozitul zonal conform pentru deşeuri nepericuloase este prevăzut cu o serie de instalaţii locale pentru protecţia apelor subterane şi de suprafaţă:

- bazine de colectare a levigatului cu capacitatea de B1=875 mc (celula 1), B2=800 m3 (celula 2 si 3), B4 (celula 4) impermeabilizate cu argila  si hidroizolate cu folie HDPE 2 mm grosime 2 straturi;

- rigole de scurgere pe conturul exterior al depozitului pentru preluarea apelor pluviale ce se vor scurge de pe partea exterioara a digului de contur;

- staţie de pretratare a levigatului tip Korte, prezentata in prima parte a raportului, necesara pretratarii levigatului in cazul unor incarcari f. mari si inaintea evacuarii la statia de epurare.

Ape subterane

Controlul calităţii apei subterane se realizează prin 6 foraje – 3 situate în amonte şi 3 în aval pe direcţia de curgere a apelor subterane-existente. În cazul depistării unor infiltraţii accidentale de levigat în apă, numărul  punctelor de urmărire se poate mări în urma unor prospecţiuni  hidrogeologice.

| Date despre apa subterană | Intervalul de măsurare |
| --- | --- |
| Nivelul apei subterane | La 6 luni |
| Compoziţia apei subterane: pH, CBO5, CCOCr, azot amoniacal; reziduu filtrat la 105ºC; fenol antrenabil cu vapori de apă; metale grele (Cd, Cr total, Zn, Ni, Pb), nitraţi, fosfaţi, sulfaţi. | Semestrial |

Analizele efectuate si raportate la valorile de referinta, pe probele de apă subterană prelevate din puţurile de monitorizare au evidenţiat valori situate sub limitele de referinţă.

Buletinele de analiza sunt prezentate in anexa raportului.

Protecţia solului şi a subsolului

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii, prezenti in sol se determina conform analizelor efectuate, nu au înregistrat depăşiri ale limitelor prevazute in Ord. MAPPM 756/1997.

Buletinele sunt prezentate in anexa.

Recomandari

- exploatare si supravegherea depozitului conform proiectului si legislatiei in vigoare

- primirea la depozitere numai a deseurilor nepericulose

- supravegherea instalatiilor conform prescriptiilor din proiect

- monitorizarea calitatii apelor subterane din panza freatica si compararea lor cu analizele initiale (la momentul zero al depozitului).

- monitorizarea calitatii si cantitatii biogazului produs

- inchiderea celulelor si acoperirea finala

- monitorizarea post-inchidere

DEȘEURI

Lista deșeurilor care vor fi gestionate pe amplasament (recepție, tratare, valorificare, depozitare) este prezentata in anexa la prezentul raport.

Deseuri generate pe amplasament

| Cod deşeu conf.HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa generatoare | Cantitate | Operatiune de valorificare / eliminare | Cod operatiune | Denumire operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 03 17* | Deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase |  | 100,0 kg/an | Eliminare | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |
| 10 01 01 | Cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exc. prafului de cazan specificat la 10 01 04) |  | 1000 kg/an | Eliminare | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |
| 13 02 08* | Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere |  | 1000 litri/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton |  | 100 to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice |  | 100 to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn |  | 50 to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice |  | 50 to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla |  | 100 to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase |  | 100 to/an | Eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase |  | 1000 kg/an | Eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 15 02 03 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02* |  | 1000 kg/an | Eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz |  | 12 buc | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 07* | Filtre de ulei |  | 200 kg/an | Eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb |  | 4 buc | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 10 02 | Deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01* | Korte | 1000 to/an | Eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 19 02 05* | Namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase | Korte | 5000 kg/an | Eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 19 02 06 | Namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05* | Korte | 5000 kg/an | Eliminare | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |
| 19 02 99 | Alte deseuri nespecificate |  | 100 to/an | Eliminare | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |
| 19 07 03 (doar în cazul precipitațiilor abundente și/sau în cazul în care stația de epurare a S.C. PRO AIR CLEAN S.A. nu funcționează) | Levigate din depozite de deseuri, altele decat cele specificate la 19 07 02* | depozit | 10 000 to/an | Eliminare | D9 | Tratament fizico-chimic nespecificat la celelalte operatii din prezenta anexa din care rezulta compusi sau amestecuri finale care sunt indepartate prin intermediul oricarei operatiuni de la D1 la D8 si de la D10 la D12. |
| 19 12 01 | Hartie si carton | Sortare | 2000 to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 02 | Metale feroase | sortare | 50 to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 03 | Metale neferoase | sortare | 50 to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 04 | Materiale plastice si de cauciuc | sortare | 2000 to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 05 | Sticla | Sortare | 50 to/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 12 | Alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11* | Sortare faza umeda | 50 t/an | Eliminare | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |
| 20 01 01 | Hartie si carton | Sediu administrativ | 0,1 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 02 | Sticla |  | 0,36 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 08 | Deseuri biodegradabile | Sediu adm. | 2,52 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 11 | Textile | sediu | 0,72 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | sediu | 0,05 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 35* | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de component periculosi | sediu | 0,1 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | sediu | 0,1 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 39 | Materiale plastice | sediu | 1,8 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 40 | Metale | sediu | 0,72 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Intrtinere drumuri incinta | 10 t/an | Eliminare | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |
| 20 03 06 | Deseuri de la curatarea canalizarii | Spalare autovehicule, canalizare, bazine | 20 t/an | Eliminare | D5 | Depozitare in depozite special amenajate |

Apele tehnologice (levigatul colectat din celulele de depozitare 1, 2, 3 si 4 în cele trei bazine de colectare a levigatului) vor fi codificate cu codul 19 07 03 - Levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02* apoi vidanjate, transportate și epurate la stația de epurare a S.C. GENTOIL S.R.L. Ploiești și/sau la alte stații de epurare autorizate doar în cazurile în care stația de epurare a S.C. PRO AIR CLEAN S.A. nu funcționează și/sau a precipitațiilor abundente.

În cazul în care stația de epurare a  S.C. PRO AIR CLEAN S.A. funcționează, levigatul va fi considerat apă uzată și va fi tratat la stația de epurare a S.C. PRO AIR CLEAN S.A.

De asemenea, levigatul va fi livrat și către instalația de incinerare a deșeurilor aparținând S.C. PRO AIR CLEAN S.A. în vederea incinerării, pentru a se reduce din puterea calorică a șarjelor de incinerare dar și pentru menținerea temperaturilor optime în cuptorul de ardere. În acest caz, levigatul va fi livrat cu codul 16 10 02 – Deșeuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01*

Estimarea cantităților de deșeuri menajere de la personalul de exploatare s-a făcut la un număr mediu de angajați de 40 de persoane.

Deseuri colectate/comercializate

| Cod deseu | Denumire | Sursa generatoare | Cantitate | Operatiunea de valorificare / eliminare | Cod operatiune | Denumire operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | Terti | 200,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Terti | 100,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | terti | 100,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | terti | 200,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | terti | 50,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă | terti | 100,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 05 | Sticla | terti | 50,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 01 | Hartie si carton | terti | 50,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 02 | Sticla | terti | 100,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 39 | materiale plastice | terti | 10,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 40 | metale | terti | 10,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |

Deseuri stocate temporara

| Cod deseu | Denumire | Sursa generatoare | Cantitate | Operatiunea de valorificare / eliminare | Cod operatiune | Denumire operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | Terti | 200,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Terti | 100,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | terti | 100,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | terti | 200,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | terti | 50,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă | terti | 100,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 05 | Sticla | terti | 50,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 01 | Hartie si carton | terti | 50,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 02 | Sticla | terti | 100,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 39 | materiale plastice | terti | 10,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 40 | metale | terti | 10,0 t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |

Deseuri tratate

| Cod deseu | Denumire | Sursa generatoare | Cantitate | Operatiunea de valorificare / eliminare | Cod operatiune | Denumire operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Deseuri care intra in statia de sortare de la terti | 30 000 t,an | Valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarei dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11 |

Deseuri pentru compostare

| Cod deseu | Denumire | Sursa generatoare | Cantitate | Operatiunea de valorificare / eliminare | Cod operatiune | Denumire operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 01 | namoluri de la spalare si curatare | Terti | 5000 t/an | Valorificare | R3 | reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). |
| 02 01 03 | deseuri de tesuturi vegetale |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 01 06 | dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 01 07 | deseuri din exploatarea forestiera |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 02 01 | namoluri de la spalare si curatare |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 02 04 | namoluri de la epurarea, efluentilor proprii |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 03 01 | namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 03 05 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 04 01 | namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 04 02 | deseuri de carbonat de calciu |  | 5000 t/an | Valorificare Valorificare | R3 R3 | reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). |
| 02 04 03 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 05 01 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 05 02 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 06 01 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 06 03 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 07 01 | deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 07 02 | deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 07 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 02 07 05 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 03 01 01 | deseuri de scoarta si de pluta |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir,altele decat specificate la03 01 04 |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 03 03 01 | deseuri de lemn si de scoarta |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 03 03 08 | deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 03 03 10 | fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 03 03 11 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 03 03 10 |  | 22 000 t/an |  |  |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 17 02 01 | Lemn |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 19 08 12 | namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11 |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 19 08 14 | namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13 |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 19 09 02 | namoluri de la limpezirea apei |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 19 12 01 | hartie si carton |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 19 12 07 | lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06 |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11 |  | 22000 t/an |  |  |  |
|  |  |  |  | Valorificare | R3 R3 | reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). |
| 20 01 08 | deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 20 01 38 | lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37 |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile |  | 5000 t/an | Valorificare |  |  |
| 20 03 02 | deseuri din piete |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 20 03 03 | deseuri stradale |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 20 03 04 | namoluri din fosele septice |  | 5000 t/an |  |  |  |
| 20 03 06 | deseuri de la curatarea canalizarii |  | 5000 t/an |  |  |  |

Subproduse

In urma procedeului de tratare a deseurilor prin compostare rezulta ca  subprodus - compostul.

Conform legii 211/15. 11. 2011 privind regimul deşeurilor:

ART. 5

Este considerat subprodus, şi nu deşeu potrivit definiţiei de la pct. 9 din anexa nr. 1, o substanţă sau un obiect care rezultă în urma unui proces de producţie al cărui obiectiv principal nu este producerea acestuia şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) utilizarea ulterioară a substanţei sau a obiectului este certă;

b) substanţa sau obiectul poate fi utilizat direct, fără a fi supus unei alte prelucrări suplimentare celei prevăzute de practica industrială obişnuită;

c) substanţa sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui proces de producţie;

d) utilizarea ulterioară este legală, în sensul că substanţa sau obiectul îndeplineşte toate cerinţele relevante referitoare la produs, la protecţia mediului şi protecţia sănătăţii pentru utilizarea specifică şi nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.

Cantitati de compost rezultate: 2000 t/luna; 22000 t/an

Utilizarea compostului

1. Utilizarea in agricultura si silvicultura

Deoarece compostul contine compusi cu proprietati agronomice utile (materii organice, azot, forfor, potasiu, calciu, magneziu, microelemente, etc), principala modalitate de valorificare a acestuia vizeaza utilizarea in agricultura, nefiind insa excluse posibilitatile de utilizare in silvicultura sau pentru remedierea terenurilor agricole degradate.

Utilizarea acestor namoluri se va face avand in vedere  ORD. Nr. 344/708 din 16 august 2004  pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură

2. Utilizarea compostului ca material de umplutura la refacerea terenurilor decontaminate dar si la amenajarea teritoriului

Aceasta modalitate de valorificare a compostului trebuie aplicata astfel incat sa nu dauneze calitatii solului si sa nu prezinte riscuri pentru sanatatea omului, a animalelor si pentru mediul inconjurator.

Compostul va  fi testate conform Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului

3. . Utilizarea in activitatile de depozitare a deseurilor (activitati curente si inchidere finala), depozitare

Conform Ord. 757/2004 – privind aprobarea Normativ tehnic privind depozitarea deşeurilor, compostul pot fi folosit la realizarea straturilor de acoperire, la nivelara si profilarea deseurilor intru-un depozit de deseuri periculoase/nepericuloase sau ca  strat de recultivare la inchiderea finala a acestora.

Raportarea emisiilor conform REGULAMENTUL (CE) nr. 166/2006

al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006

privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE:

5. Managementul deşeurilor şi apelor uzate

(c) Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase

| Nr. crt. din anexa 1 | Numărul CAS | Poluantul | Prag pentru emisiile (coloana 1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | în aer (coloana 1a) Kg/an | în apă (coloana 1b) Kg/an | pe sol (coloana 1c) Kg/an |
| 1. | 74-82-8 | Metan (CH4) | 100.000 | -(2) | - |
| 3. | 124-38-9 | Dioxid de carbon (CO2) | 100 milioane | - | - |
| 5 | 10024- 97-2 | Protoxid de azot N2O | 10.000 | - | - |
| 4. |  | Hidrofluorocarburi (HFC-uri) (3) | 100 | - | - |
| 6. | 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10.000 | - | - |
|  |  | Compusi organici volatili nonmetanici-NMVOC | 100.000 | - | - |
| 8. |  | Oxizi de azot (NOX/NO2) | 100.000 | - | - |
| 10 | 2551-62- 4 | Hexafluoura de sulf- SF6 | 50 | - | - |
| 17 | 7440-38- 2 | Arsen si compusii(8) | 20 | 5 | 5 |
| 18 | 7440-43- 9 | Cadmiu si compusii (8) | 10 | 5 | 5 |
| 21 | 7439-97-6 | Mercur si compusii(8) | 10 | 1 | 1 |
| 22 | 7440-02- 0 | Nichel si compusii(8) | 50 | 20 | 20 |
| 23 | 7439-92- 1 | Plumb si compusii(8) | 200 | 20 | 20 |
| 42 | 118-74-1 | Hexaclor benzen-HCB | 10 | 1 | 1 |
| 19. | 7440-47-3 | Crom şi compuşi (exprimaţi în Cr)(8) | 100 | 50 | 50 |
| 20. | 7440-50-8 | Cupru şi compuşi (exprimaţi în Cu)(8) | 100 | 50 | 50 |
| 24. | 7440-66-6 | Zinc şi compuşi (exprimaţi în Zn)(8) | 200 | 100 | 100 |
| 47. |  | PCDD+PCDF (dioxine+furani) (Teq- total echivalenti internationali de toxicitate)(10) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 48. | 608-93-5 | Pentaclorbenzen | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 56-23-5 | Tetraclormetan TCM | 100 | 1 | - |
| 55. | 71-55-6 | 1,1,1,- tricloretan | 100 | - | - |
| 86. |  | Pulberi în suspensie (PM10) | 50.000 | - | - |
| 12 |  | Azot total | - | 50000 | 50000 |
| 13 |  | Fosfor total | - | 5000 | 5000 |
| 35 | 75-09-2 | Diclormetan - DCM | 1000 | 10 | 10 |
| 40 |  | Compusi organici halogenati (exprimati in AOX)(9) | - | 1000 | 1000 |
| 54 | 12002- 48-1 | Triclorbenzen TCB | 10 | 1 | - |
| 57 | 79-01-6 | Tricloretilena | 2000 | 10 | - |
| 69 |  | Compuşi organici ai staniului exprimati Sn total | - | 50 | 50 |
| 71 | 108-95-2 | Fenoli (ca C total)(13) | - | 20 | 20 |
| 76 |  | Carbon organic total TOC exprimat in C total sau COD/3 | - | 50000 | - |
| 79 |  | Cloruri exprimate in Cl total | - | 2 milioane | 2 milioane |
| 82 |  | Cianuri exprimate in CN total | - | 50 | 50 |
| 83 |  | Fluoruri exprimate in F total | - | 2.000 | 2.000 |
| 87 | 1806-26- 4 | Octifenoli si octifenol etoxilati | - | 1 | - |

Note explicative:

(1) Dacă nu se precizează altceva orice poluant specificat în Anexa II va fi raportat ca masa totală a acelui poluant iar acolo unde poluantul este un grup de substanţe, ca masă totală a grupului.

(2) O cratimă (-) înseamnă că parametrul şi factorul de mediu în discuţie nu determină o cerinţă de raportare.

(3) Masa totală de hidrofluorocarburi: suma de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(8) Toate metalele vor fi raportate ca masă totală a elementului în toate formele chimice prezente în emisie.

(9) Compuşi organici volatili care pot fi adsorbiţi pe cărbune activ, exprimaţi sub formă de clorură.

(10) Exprimat ca 1-TEQ.

(13) Masa totală de fenol şi fenoli simpli substituiţi exprimaţi sub formă de Carbon total.

Intocmit,

Ing. Al. David

# Text boxes

Deseuri industriale nepericuloase

Deseuri menajere

#### Depozitare

Reciclare/

valorificare energetica

Dezmembrare

Materiale reciclabile:

-sticla

-pet-uri

-hartie/carton

-plastice

-etc

Deseuri voluminoase

Fractiune uscata

Colectare selectiva la nivelul localităţilor urbane si rurale

Acestea vor fi/sunt dotate cu:

-recipienţi pentru colectare electiva

# Transport auto specializat

(autogunoiere si auto pt. reciclabile)

Staţie transfer dotată cu:

-containere de 35mc (menajer)

-prese pentru reciclabile

-containere depozitare deşeuri selectate

Autotransport        containere cu capacitate 35 mc

## Depozit zonal

Se procedeaza conform procedurii de acceptare, se continua selectare deseurilor reciclabile, compostare

Deseuri reciclabile

# Depozitare controlată

Valorificatorii de deşeuri reciclabile

Transport cu  auto.

Deseuri biodegradabile

Statie sortare

6

5

4

3

2

1

Celula 4

Celula 3

Celula 2B

Celula 2A

Celula 1

Valorificare

compost

Compostare

Impermeabilizare minerala cu argila

Impermeabilizare artificiala cu folie HDPE

Amplasarea tubulaturii pentru colectarea levigatului

Valorificare energetica

#### Fractiune umeda

(Deseuri  biodegradabile)

Sortare la depozit

Sortare la statiile de transfer

Colectare selectiva la sursa

Valorificare

Compostare