RAPORT  DE  AMPLASAMENT

pentru FabricĂ uleiuri vegetale Şi biodiesel

Str. Şoseaua Amara, nr. 3, Slobozia, judeţul Ialomiţa

Titular: EXPUR SA

2019

RAPORT  DE  AMPLASAMENT

pentru FabricĂ uleiuri vegetale Şi biodiesel

Str. Şoseaua Amara, nr. 3, Slobozia, judeţul Ialomiţa

Titular: EXPUR SA

ELABORATOR:

ing. Alexandru Daniel Popescu

Elaborator de studii pentru protecţia mediului atestat de Ministerul Mediului

Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului – poziţia 306

CUPRINS

1. INTRODUCERE	5

1.1 Context	5

1.2. Date generale	6

1.3. Obiective	6

1.4. Scop si abordare	7

2. DESCRIEREA TERENULUI	10

2.1 Localizarea terenului	10

2.2 Proprietatea actuala	11

2.3 Utilizarea actuala a terenului	12

2.3.1. Categoria de activitate si operatorul	12

2.3.2. Activitati desfasurate pe amplasament	14

2.3.2.1. Fabricarea uleiului vegetal	24

2.3..2.2. Fabricarea biodieselului	27

2.3.2.3. Scindarea soapstock-ului	31

2.3.2.4. Producerea lecitinei brute	32

2.3. 2.5. Producerea brichetelor din coaja de floarea soarelui	32

2.3.3. Activitati de furnizare a utilitatilor pe amplasament	33

2.3.3.1. Statia de tratare a apei brute	33

2.3.3.2. Instalatia de producere a apei demineralizate si dedurizate	33

2.3.3.3. Statii si instalaţii de epurare ape uzate	33

2.3.3.4. Centrale termice	36

2.3.3.5. Stocarea materialelor – depozite de materii prime, rezervoare   subterane	39

2.3.3.6. Producere de aer comprimat	40

2.3.3.7. Alimentarea cu energie electrica	40

2.3.3.8. Laborator analize chimice si fizice	41

2.3.3.9. Ateliere de intretinere a echipamentelor	43

2.3.4. Modul de utilizare a terenului	43

2.3.5. Impact potential	45

2.4. Folosirea de teren din imprejurimi	50

2.5 Utilizare chimica	51

2.6 Topografie si canalizare	57

2.7. Relieful si geomorfologia	59

2.8. Geologie si hidrogeologie	60

2.9. Hidrologie	62

2.10. Elemente climatice	64

2.10.1. Temperatura aerului	64

2.10.2. Precipitatiile si stratul de zapada	65

2.10.3. Vantul	67

2.10.4. Conditii de transport şi difuzie a poluantilor	68

2.10.5. Calitatea aerului	68

2.11. Flora şi fauna	69

2.11.1. Flora	69

2.11.2. Fauna	69

2.11.3. Arii naturale protejate de interes naţional	70

2.12. Autorizatii curente	70

2.13. Planificarea monitorizarii	70

2.14. Incidente legate de poluare	71

2.15. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile	72

2.16. Conditiile cladirilor	75

2.17. Raspuns de urgenta	78

3. ISTORICUL TERENULUI	79

4. RECUNOSTEREA TERENULUI	80

4.1. Probleme identificate	80

4.2. Deseuri	81

4.3. Depozite	86

4.4. Zona interna de depozitare	88

4.5. Instalatii generale de evacuare	89

4..5.1.  Emisii atmosferice	89

4.5.2. Ape uzate	91

4.6. Sistemul de canalizare	91

4.7. Alte depozite chimice si zone de folosire	95

4.8. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului.	95

5. RAPORT PRIVIND SITUATIA DE REFERINTA	96

6. REZUMATUL INVESTIGAŢIILOR PE TEREN	103

6.1. Emisiile atmosferice	103

6.2.Calitatea apelor evacuate	109

6.3. Calitatea apei subterane	113

6.4. Calitatea solului de pe amplasament	115

6.5. Nivelul zgomotului la limita amplasamentului	118

7. INTERPRETAREA DATELOR	119

7.1 Emisiile atmosferice	120

7.2. Calitatea apei uzate evacuate	121

7.3. Calitatea apei subterane	121

7.4. Calitatea solului de pe amplasament	121

7.5. Nivelul zgomotului la limita amplasamentului	122

8. RECOMANDARI	123

8.1. Factorul de mediu apa	123

8.2. Factorul de mediu aer	123

8.3. Factorul de mediu sol - subsol	124

9. CONCLUZII	125

ANEXE	128

1. INTRODUCERE

1.1 Context

Prezenta documentatie face parte din solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 emisa de APM Ialomita pentru desfasurarea activitatilor producere a uleiului vegetal si a biodieselului in municipiul Slobozia, str. Soseaua Amara, nr. 3, jud. Ialomita,  avand ca titular de activitate SC EXPUR SA.

Se solicita revizuirea autorizatiei integrate de mediu pentru urmatoarele modificari:

- Construire filtru electrostatic centrala termica de la fabrica de ulei (cu renumerotarea surselor de emisii);

- Actualizare listă subproduse si listă deșeuri nepericuloase.

- Introducere Cod CAEN: 5210 - Depozitari

Pentru construirea filtru electrostatic centrala termica a fost obtinuta Clasarea notificarii nr. 8418/ 20.12.2018.

Activitatea principala a fabricii consta in procesarea semintelor oleaginoase in vederea producerii uleiurilor vegetale brute si rafinate.

Pentru procesarea semintelor oleaginoase in scopul obtinerii uleiurilor vegetale titularul detine urmatoarele linii de fabricatie:

- Sector uleiuri brute cu doua linii de fabricatie a uleiului vegetal, cu capacitatea proiectata de:

  - Linia I : 900 t/zi seminţe floarea soarelui; sau 550 t/zi seminte  rapiţă, timp de 350 zile/an.

  - Linia II: 650 t/zi seminte rapiţă, timp de 350 zile/an, sau 320 t boabe soia/zi.

- Sectia Rafinarie cu capacitatea de 350 tone/zi ulei brut, timp de 350 zile/an.

- Secţia îmbuteliere cu trei linii de îmbuteliere:

  - Linia 1: 200 t/ zi (butelii de 1 litru)

  - Linia 2: 135 t/ zi (butelii de 1 litru)

  - Linia 3: 60 t/ zi (butelii de 2 sau 1,8 sau 3 litri), sau 105 t/ zi (butelii de 5 litri), sau butelii de 10 litri

Astfel, capacitatea de procesare a materiilor prime vegetale este de 1400 t/zi, 350 zile/an. Productia de ulei brut vegetal la un randament de aproximativ 42% (± 2 %, in functie de continutul de ulei al semintelor) este de 588 t/zi.

Consumul anual de solvent organic utilizat (n-hexan) in activitatea de extractie a uleiurilor brute vegetale, la capacitatea maxima de functionare a fabricii este de 490 t/an.

Activitatea secundara este cea de producere a biodieselului din uleiuri vegetale proaspete sau uzate. Capacitatea maxima a instalatiei de producere a metilesterului (biodieselului) este de 100 000 t/an.

Cu ocazia acesta se vor actualiza informatiile referitoare la consumurile de materii prime, emisiile de poluanti, deseurile generate, impactul activitatii, etc.

Raportul de amplasament este intocmit in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea prevederilor IPPC, aprobat prin Ordinul nr. 36/2004.

Acesta prezintă situatia actuala a calităţii amplasamentului , constituind o referinţă pentru evoluţia calităţii factorilor de mediu în viitor.

Raportul de amplasament a fost întocmit pentru a îndeplini cerinţele de prevenire, reducere şi control a poluării, conform cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, astfel încât să ofere informaţii relevante, de sprijin pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu.

Evaluarea amplasamentului s-a realizat luând în considerare documentele de referinţă BREF privind cele mai bune tehnici disponibile în domeniu, precum şi legislaţia naţională în vigoare şi standardele de mediu.

1.2. Date generale

Denumirea unităţii: S.C. EXPUR S.A.

Sediul social: Municipiul Slobozia, str. Soseaua Amara, nr. 3, jud. Ialomita.

Adresa activitatii: Municipiul Slobozia, str. Soseaua Amara, nr. 3, jud. Ialomita.

Cod CAEN: 1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor

Cod CAEN: 2059 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Cod CAEN: 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN: 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN: 4671 – Comert cu ridicata al combustibilor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

Cod CAEN: 8292 – Activitati de ambalare

Cod CAEN: 5210 – Depozitari

Telefon / Fax : 0243 213 506 / 0243 231 308

Certificat de înmatriculare: J21/216/1991

Cod unic de inregistrare: RO2091480

Persoane de contact: 	Madi OPRESCU – Manager Securitate

e-mail: madi.oprescu@expur.ro

1.3. Obiective

Principalul obiectiv al Raportului de amplasament este constituirea unui punct de plecare atat pentru stabilirea conditiilor de conformare, cat si pentru evaluari ulterioare ale conformarii cu prevederile legale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. Pentru realizarea acestui obiectiv, Raportul de amplasament trebuie:

- sa formeze un punct de referinta pentru evaluarile ulterioare ale amplasamentului;

- sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii sale;

- sa furnizeze dovezi ale investigatiilor si masurilor intreprinse anterior in domeniul protectiei mediului.

Evaluarea amplasamentului are in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice:

- analiza utilizarilor anterioare si actuale ale terenului pentru identificarea potentialilor poluanti;

- elaborarea modelului conceptual pentru determinarea cailor de propagare in mediu a potentialilor poluanti;

- identificarea zonelor efectiv sau potential contaminate;

- evaluarea starii de calitate a solului, apelor subterane si de suprafata, in cazul identificarii unor zone poluate sau potential poluante.

Zona analizata cuprinde amplasamentul S.C. EXPUR SA si vecinatatile acestuia care pot fi afectate de activitatea desfasurata pe amplasament.

Raportul a fost intocmit pe baza datelor existente privind starea anterioara si actuala a calitatii terenului precum si pe baza investigatiilor suplimentare efectuate in zona amplasamentului.

Principalele obiective ale Raportului de amplasament, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare referitoare la prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, sunt următoarele:

• sa investigheze calitatea actuala a factorilor de mediu din zona amplasamentului instalaţiei;

• sa evidenţieze rezultatele investigaţiilor privind calitatea factorilor de mediu astfel încât acestea să constituie punctul iniţial pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu şi pentru raportarea în viitor a calităţii factorilor de mediu de pe amplasament;

• să furnizeze informaţii despre caracteristicile fizice ale terenului şi despre vulnerabilităţile amplasamentului;

• să prezinte utilizările anterioare şi actuale ale amplasamentului, pentru a identifica dacă există zone cu potenţial de contaminare;

• să prezinte informaţiile cu privire la natura terenului, pentru a fundamenta înţelegerea dispersiei poluanţilor, în situaţia unei contaminări;

• sa elaboreze un ,,Model conceptual iniţial" al terenului şi împrejurimilor sale, pentru descrierea interacţiunii dintre factorii de mediu de pe teren.

1.4. Scop si abordare

Lucrarea a fost elaborată în conformitate cu:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata de Legea nr.265/2006.

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare.

- HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile ulterioare.

- Ordin M.A.P.M. nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata.

- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

- Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

- Lega nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

- STAS 10009/2017 – Acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

- H.G. 856/2002  privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile ulterioare.

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare.

- Regulament CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, demodificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006.

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

- Ordin 859/2005 privind aprobarea unor ghiduri (COV din instalatii).

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques in the Food, Drink and Milk Industries, 2006 (BREF FDM).

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Large Volume Organic Chemicals, 2017 (BREF LVOC).

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari (BATC LVOC)

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, 2016 (BREF CWW).

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (BATC CWW).

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques on Emission from Storage, 2006 (BREF EFS).

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques on General Principles of Monitoring of emissions to air and water from IED installations,.2018 (BREF ROM).

Raportul de amplasament implică evaluarea riscului, prin determinarea surselor de poluare şi a căilor de transfer (apă, aer) prin care componentele periculoase pot ajunge la ţintele primare şi secundare (sol, pânza freatică, biocenoză, populaţia din zonele critice). Luându-se în considerare caracteristicile procesului tehnologic, precum şi amplasarea geografică şi condiţiile locale de mediu, se vor stabili, pe baza celor mai bune tehnici disponibile (BAT), funcţie de valorile limită recomandate de BREF, procedurile pentru prevenirea, reducerea şi controlul (monitorizarea) integrată a poluării.

Pentra a indeplini cerintele Legii nr. 278/2013 privind emisile industriale, Raportul de amplasament include si Raportul privind situatia de referinta.

Principalele etape ale elaborarii Raportului privind situatia de referinta au fost:

1. Identificarea substantelor periculoase utilizate, produse sau emise de instalatie si întocmirea unei liste a substantelor periculoase respective.

2.	Identificarea „substanțelor periculoase relevante” dintre substanțele periculoase identificate în etapa 1.

3. Pentru fiecare substanță periculoasă relevantă stabilită în etapa 2, identificarea posibilității reale de contaminare a solului și a apelor subterane pe amplasamentul instalației, inclusiv a probabilității evacuărilor și a consecințelor acestora, ținând seama în special de:

- cantitățile din fiecare substanță periculoasă sau grupuri de substanțe periculoase similare în cauză;

- modul și locul în care substanțele periculoase sunt depozitate, utilizate și transportate în apropierea instalației;

- locul în care acestea prezintă un risc de a fi evacuate.

De asemenea, Raportul de amplasament contine informatii referitoare la:

1. Istoricul amplasamentului. Examinarea datelor și a informațiilor disponibile:

- - în legătură cu utilizarea actuală a amplasamentului și cu privire la emisiile de substanțe periculoase care au avut loc și care pot conduce la poluare. În special, analiza accidentelor sau a incidentelor, a scurgerilor sau a deversărilor produse în cadrul operațiunilor de rutină, a modificărilor apărute în practica operațională, a acoperirii suprafeței amplasamentului, a modificărilor aduse în ceea ce privește substanțele periculoase utilizate.

- utilizările anterioare ale amplasamentului care ar fi putut avea ca rezultat emisia de substanțe periculoase, fie cele utilizate, produse sau emise de instalație existentă, fie altele.

2. Identificarea condițiilor de mediu ale amplasamentului, inclusiv:

- - topografie;

- geologie;

- direcția de curgere a apelor subterane;

- alte posibile căi de migrație, cum ar fi canalele de scurgere și de serviciu;

- aspecte legate de mediu (de exemplu, habitate deosebite, specii, zone protejate etc.);

- modul de utilizare a terenurilor învecinate.

2. Descrierea terenului

2.1 Localizarea terenului

Municipiul Slobozia este poziţionat în centrul Câmpiei Române, la aproape 130 km est de Bucureşti şi 150 km vest de Constanţa. Oraşul este traversat de râul Ialomiţa, unul dintre cele mai importante râuri din România. Aflat la o altitudine maxima de 35 m, municipiul Slobozia are o suprafaţa totală de 13 286 ha, din care 11987 ha extravilan şi 1300 ha intravilan si o populatie de 48241 de locuitori.

Figura nr. 1: Localizarea Municipiului Slobozia

S.C. EXPUR S.A. Slobozia – cuprinzand Fabrica de ulei şi Fabrica de biodiesel este amplasata în partea de nord-vest a municipiului Slobozia, zonă care până în anul 1989 reprezenta platforma industrială de vest a orasului, pe care funcţionau si Fabrica de pâine, Fabrica de furfurol, Fabrica de lapte etc.

Amplasamentul S.C EXPUR S.A. Slobozia are urmatoarele vecinatati:

•	Nord:	S.C. Electrica S.A., Comtrans Slobozia, S.C. Transmar S.A. Slobozia

•	Sud: 	S.C. Boromir S.A. Sucursala Slobozia

•	Est: 	Soseaua Amara – Slobozia si fosta sectie “Furfurol” a S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION SA  Slobozia

•	Vest: 	S.C. Tipografia S.A.

Raul Ialomita se afla la aproximativ 2,5 km S de amplasamentul studiat.

Distanta dintre fabrica şi cele mai apropiate zone locuite este de aproximativ 1000 m si asigură o zonă de protecţie pentru acestea.

Accesul în fabrica se poate realiza pe cale rutieră şi printr-un racord interior la reţeaua naţională de căi ferate, prin staţia Slobozia care se ramifică în 5 linii CF in lungime totala de 3615 m cu mai multe fronturi de incarcare descarcare:

- încărcare şrot, glicerina, biodiesel şi ulei;

- descărcare materie primă metanol.

Accesul auto în incinta se realizează din Soseaua Filaturii sau Şoseaua Amara.

Figura nr. 2: Amplasarea in zona a SC EXPUR SA

Localizarea amplasamentului fabricii EXPUR este prezentată în planşa anexata.

Tabel nr. 1. Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului

| Nr. punct | Coordonatele punctelor de contur |
| --- | --- |
|  | N [m] | E [m] |
| S6 | 685826,996 | 344920,214 |
| A1 | 685566,100 | 344017,323 |
| E5 | 686041,970 | 344247,070 |
| FP4 | 685709,070 | 344574,570 |

2.2 Proprietatea actuala

Instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnice care sunt utilizate pentru fabricarea uleiurilor vegetale sunt amplasate pe un teren în suprafaţă totală de 183.428,92 mp, conform Extraselor de plan cadastral.

Detalii ale delimitarii terenului din proprietatea actuala sunt aratate in Planul de amplasament si Planul de situatie. Acestea arata de asemenea limitele instalatiei pentru care s-a depus solicitarea.

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.3.1. Categoria de activitate si operatorul

Principalul obiectiv de activitate al S.C. EXPUR S.A. îl constituie fabricarea uleiurilor brute şi rafinate din seminţe oleaginoase şi a metilesterului (biodieselului).

Domeniul de activitate al societăţii EXPUR îl reprezintă:

- 	producerea uleiurilor vegetale (din materii prime vegetale floarea-soarelui, floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic , rapiţă, soia);

- 	producerea metilesterului (biodieselului);

- imbutelierea uleiului comestibil;

- 	comercializarea produselor si subproduselor.

Pentru procesarea semintelor oleaginoase in scopul obtinerii uleiurilor vegetale brute titularul detine 2 linii de fabricatie:

- Linia I: 900 t/zi seminţe de floarea-soarelui sau 550 t/zi seminţe de rapiţă;

- Linia II: 650 t/zi seminţe de rapiţă sau 320 t/zi boabe de soia;

Astfel, capacitatea de procesare a materiilor prime vegetale este de 1400 t/zi, 350 zile/an. Productia de ulei brut vegetal la un randament de aproximativ 42% (± 2 %, in functie de continutul de ulei al semintelor) este de 588 t/zi.

Consumul anual de solvent organic utilizat (n-hexan) in activitatea de extractie a uleiurilor brute vegetale, la capacitatea maxima de functionare a fabricii este de 490 t/an.

Capacitatea maxima a instalatiei de producere a metilesterului (biodieselului) este de 100 000 t/an.

In consecinta, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatile S.C. EXPUR SA se incadreaza astfel:

- Anexa 1, pct. 6.4., lit b ,,Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din:

(ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalaţia funcţionează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an’’.

- Anexa 1, pct. 4.1, lit. b ,,Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt hidrocarburile cu conţinut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii şi amestecurile de esteri, acetaţii, eterii, peroxizii şi răşinile epoxidice’’.

- Anexa nr. 7 Dispozitii tehnice referitoare la instalatiile si la activitatile care utilizeaza solventi organici, partea a 2-a, nr. crt. 19 „Extracţia uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale şi rafinarea uleiurilor vegetale (consum de solventi organici > 10 t/an)”.

Pe langa activitatile enumerate mai sus, pe amplasamentul S.C. EXPUR SA se mai desfasoara si urmatoarele activitati conexe:

- Producerea brichetelor din coaja de floarea soarelui;

- Producerea lecitinei brute

- Producerea acizilor grasi prin scindare

- Tratarea apei brute extrase din subteran;

- Producerea apei demineralizate;

- Recircularea apelor de racire;

- Epurarea apei uzate;

- Depozitarea materiilor prime, materiilor auxiliare, produselor finite si a deseurilor generate;

- Transport intern;

- Producerea aerului comprimat;

- Producerea de abur si apa calda;

- Laborator de analize fizico – chimice;

- Ateliere de intretinere a instalatiilor: eletric, mecanic, AMC.

Operatorul instalatiilor este S.C. EXPUR SA cu sediul in Municipiul Slobozia, str. Soseaua Amara nr. 3, jud. Ialomita.

Tabelul nr. 2: Incadrarea activitatilor desfasurate conform Directivei IED si metodologiei EMEP / EA 2016

| Activitatea | Cod IED | Cod PRTR | Cod NFR | Cod SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricarea uleiurilor vegetale | 6.4.b.ii. – Prelucrarea materiilor prime de origine vegetala, în vederea fabricării de produse alimentare, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi | 8.b.ii. – Tratarea si prelucrarea destinata producerii de produse alimentare si bauturi din materii prime de origine vegetala | 2.D.3.i, 2.G | 06 04 04 |
| Fabricarea biodieselului | 4.1, lit. b – Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt hidrocarburile cu conţinut de oxigen, cum sunt esterii | 4.a.ii.- Instalatii chimice de productie pe scara industriala a substantelor chimice organice de baza, precum hidrocarburi cu continut de oxigen, precum esteri | - | - |
| Producerea energiei termice | - | - | 1.A.2.c 1A.2.e | 03 01 03 |
| Manipularea apelor uzate industriale | - | - | 5.D.2 | 09 10 01 |

NOTA: Celelalte activitati desfasurate nu sunt codificate conform metodologiilor specificate.

2.3.2. Activitati desfasurate pe amplasament

Activitatea propriu-zisa consta in prelucrarea materiilor prime oleaginoase in scopul obtinerii uleiului vegetal brut si/ sau rafinat si a sroturilor furajere, precum si prelucrarea uleiului vegetal brut in vederea obtinerii biodieselului.

Tabelul nr. 3: Principalele procese de productie

| Numele procesului | Descriere | Capacitate maxima | Tip activitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Receptia si depozitarea semintelor oleaginoase | Semintele oleagionoase sunt aprovizionate cu mijloace auto si CF. Receptia consta in testarea si inregistrarea calitatii si cantitatii de seminte aprovizionate. Inainte de a fi depozitate in silozul celular, semintele sunt trecute printr-un selector pentru separarea corpurilor straine si un uscator. Condiţionare (uscarea si îndepărtarea corpurilor străine) – are drept scop asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi prelucrare. | Casa Masini: 19220 mc (seminte oleagioanse) si 8000 mc (srot furajer) Siloz Prive: 59400 mc | Conexa |
| Fabricare uleiului brut vegetal | Materia primă oleaginoasă parcurge pe două linii de producţie următoarele faze în vederea obţinerii uleiului brut: 1. Decojire (în cazul seminţelor de floarea-soarelui); 2. Măcinare – prăjire; 3. Presare – materialul tratat hidrotermic alimentează presele rezultând pe de o parte uleiul brut de presă, iar pe de altă parte un alt material care mai păstrează 18 – 22 % ulei, numit broken; 4. Extracţia uleiului din broken cu solvent (n - hexan) – se realizează într-un extractor prin spălări multiple cu solvent, rezultând miscela (amestec de ulei brut şi solvent) care este supusă operaţiei de recuperare solvent prin distilare şi şrot (material extras şi epuizat). | Linia I: 900 t/zi seminţe de floarea-soarelui sau 550 t/zi seminţe de rapiţă; Linia II: 650 t/zi seminţe de rapiţă sau 320 t/zi boabe de soia; | IED |
| Rafinarea uleiului brut vegetal | Uleiurile brute de presa si de extractie amestecate sunt supuse rafinării cu scopul de a îndepărta substanţele de însoţire care afectează calitatea şi stabilitatea în timp a produsului. Rafinarea uleiului se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: 1. Desmucilaginarea: cu scopul de indepartare a substanţelor mucilaginoase, fosfatidice şi a impurităţilor mecanice din uleiuri, componente care îngreunează operaţia de rafinare. Operatie realizata prin centrifugare dupa adaos de apa . 2. Neutralizarea: se elimină din ulei fosfatidele nehidratabile din uleiul desmucilaginat, prin tratare cu acid fosforic şi se neutralizeaza acizii graşi liberi din ulei cu o soluţie de hidroxid de sodiu. Separarea soapstock-ului format este realizata prin centrifugare. 3. Spălarea – uscarea: se realizează cu ajutorul apei calde la 90 – 95 0C, îndepărtându-se prin centrifugare urmele de săpun, urmată de uscarea sub vid. 4. Albirea uleiului uscat cu pământ decolorant: se îndepărtează din ulei clorofilele, xantofilele, urmele de metale si de sapun, prin reţinere pe pământ decolorant; 5. Winterizarea uleiului de floarea-soarelui: se elimină cerurile prin răcire la temperaturi de 6 – 8 0C si filtrarea uleiului pe suport de material filtrant, când rezultă ulei winterizat şi un amestec de material filtrant, ceruri si ulei 6. Dezodorizare şi polisare: în faza de dezodorizare are loc îndepărtarea substanţelor odorante prin antrenarea cu abur sub vid înaintat, la temperaturi de 220-260 0C, rezultând ulei dezodorizat şi un distilat care este trimis separat în rezervorul de acizi graşi de distilare, iar în cea de polisare are loc o filtrare de control, înainte de a fi saturat cu azot si trimis în rezervor | 350 t ulei brut/zi | Legata tehnic |
| Scindare soapstock (sapunuri, gume) | Instalaţia de scindare cuprinde 2 linii de scindare: - o linie proceseaza soapstock-ul rezultat de la rafinarea uleiului de floarea-soarelui; - o linie care proceseaza soapstock-ul rezultat de la rafinaria fabricii de biodiesel. | 12 t acizi grasi/zi | Legata tehnic |
| Producerea lecitinei brute | Mucilagiile (gumele umede) rezultate in urma etapei de degumare cu apa, se supun unui proces de uscare si se comercializa ca subprodus – lecitina bruta | 1,8 t lecitina/ zi | Legata tehnic |
| Dozare vitamine, arome | In functie de cerintele pietei, uleiul rafinat poate fi imbunatatit in vitamina A si / sau vitamina D, cu ulei esential de coriandru | 300 t/zi | Conexa |
| Imbutelierea | Produsul finit (uleiul rafinat) poate fi imbuteliat in recipienti din PET cu ajutorul a 3 linii de imbuteliere. | Linia 1: 200 t/ zi (butelii de 1 litru) Linia 2: 135 t/ zi (butelii de 1 litru) Linia 3: 60 t/ zi (butelii de 2 sau 1,8 sau 3 litri), sau 105 t/ zi (butelii de 5 litri), sau butelii de 10 litri | Conexa |
| Fabricarea biodieselului | Procesul tehnologic de fabricare a biodieselului cuprinde două etape principale: tratarea uleiului şi producerea biodieselului. I. Tratare uleiului cuprinde urmatoarele etape: a) Degumare cu apa b) Neutralizare a uleiului. c) Spalare-uscare a uleiului neutralizat II. Producerea biodieselului cuprinde urmatoarele etape: a) Uscarea uleiului neutralizat b) Transesterificarea c) Purificarea metilesterilor de glicerina d) Purificarea şi concentrarea glicerinei e) Purificarea alcoolului metilic In procesul de fabricare se realizeaza valorificarea uleiului vegetal de gatit uzat. | 300 t biodiesel/ zi | IED |
| Tratare apa bruta | Apa extrasa din forajele de alimentare, dupa desulfurizare si clorinare, este tratata in 3 filtre de dedurizare cu rasini cationice | 75 m3/h | Conexa |
| Producerea de apa demineralizata | Apa demineralizata este produsa prin osmoza inversa in 2 linii | 44 m3/h | Conexa |
| Recirculare apa de racire | La sectia Extractie sunt 4 turnuri de racire, La sectia Rafinarie sunt 4 turnuri de racire La sectia Biodiesel sunt 4 turnuri de racire | 4 x 250 m3/h 725 m3/h 4 x 250 m3/h | Legata tehnic |
| Epurare apa uzata | Apa uzata este tratata in doua statii de tratare fizico – chimica si apoi intr-o statie biologica | 30 m3/h | Conexa |
| Producerea de abur si apa calda | Pentru asigurarea energiei termice sunt instalate urmatoarele echipamente: 5 cazane CR 11 M pe gaz natural si biomasa Cazan Garioni Naval GMT HP 600 pe gaz natural Cazan Viadrus pe combustibil solid 2 cazane Ferroli Vappoprex 3G 6000 pe gaz natural 7 centrale termice murale pe gaz natural | 5 x 8,12 MWh 697 kWh 58,1 kWh 2 x 6,85 MWh 24 – 51,3 kWh | Conexa |
| Producerea de aer comprimat | Aerul comprimat necesar functionarii echipamentelor pneumatice este produs cu ajutorul a 13 compresoare. | 123,4 m3/min | Conexa |
| Producerea de brichete din coaja de floarea soarelui | Presarea se face fara lianti/ aditivi, iar materialul de brichetat trebuie sa contina o umiditate mai mica de 18%, pentru o compactare cat mai eficienta. Brichetele sunt ambalate secundar prin grupare in pachete cu folie termo si tertiar prin infoliere pe palet in vederea depozitarii, transportului si comercializarii | 20 t/ zi | Conexa |

Program de lucru: 365 zile/an, 24 h/zi.

Materii prime, materiale si utilitati

| Materii prime, materiale si utilitati | Natura chimică/ Compoziţia | Cantitati utilizate la capacitate maxima | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (datorita naturii chimice sau modului de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea principala – Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute / rafinate |
| Seminte floarea soarelui/ floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic | Materie prima naturala | 315 000 t/an | Fabricarea uleiurilor brute si rafinate | Vrac in siloz celular pentru seminte | Nepericulos |
| Seminte rapita | Materie prima naturala | 227 500 t/an | Fabricarea uleiurilor brute si rafinate | Vrac in siloz celular pentru seminte | Nepericulos |
| Boabe soia | Materie prima naturala | 112 000 t/an | Fabricarea uleiurilor brute si rafinate | Vrac in siloz celular pentru seminte | Nepericulos |
| Ulei brut | Materie prima naturala | 205 800 t/an | Fabricarea uleiurilor rafinate | 26 rezervoare metalice supraterane | Nepericulos |
| n-hexan tehnic | n-hexan (CAS 64742-49-0), min. 50% | 542 t/an | Fabricarea uleiurilor brute | Rezervoare metalice ingropate 6 x 40 mc | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic H411 |
| Acid fosforic | Acid fosforic alimentar (CAS 7664-38-2), 85% | 100 t/an | Fabricarea uleiurilor rafinate | Rezervoare IBC din PEHD de cate 1000 litri | Produsul nu este clasificat periculos pentru mediu |
| Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) solutie 48% | 460 t/an | Fabricarea uleiurilor rafinate | Rezervoare metalice supraterane 2 x20 mc | Efectul asupra mediului acvatic este cauzat de modificarea pH-ului |
| Acid sulfuric | Acid sulfuric tehnic (CAS 7664-93-9), min 96% | 425 t/an | Fabricarea acizilor grasi de rafinare | Rezervor metalic suprateran de 29 mc | Poate avea efecte daunatoare asupra mediului acvatic datorita aciditatii |
| Pamant decolorant | Material natural | 116 t/an | Fabricarea rafinate | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Nepericulos |
| Material filtrant (Perlită) | Material natural | 522 t/an | Fabricarea uleiurilor rafinate | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Nepericulos |
| Vitamina A | Retinil palmitat (CAS 79-81-2) 75 – 100 % | 5 kg/an | Fabricarea uleiurilor rafinate imbunatatite nutritional | Doze metalice de 1 kg sau 5Kg | Poate provoca o reactie alergica a pielii H317 Poate dauna fatului H360D Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic H413 |
| Ulei esential de coriandru | Uleiuri esentiale(CAS 8008-52-4): linalool 65-78%, alfa-pinen 3-7%, camfor 3-6%, gama-terpinen 1,5-8% | 3 Kg/an | Fabricarea uleiurilor rafinate imbunatatite nutritional | Doze a 1-5Kg | H315 –Provoaca iritarea pielii H317-Poate provoca o reactie alergica H411-Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
| Vitamina D3 | Colecalciferol (CAS 67-97-0) | 160 kg/an | Fabricarea uleiurilor rafinate imbunatatite nutritional | Doze metalice de 1 kg sau 5Kg | Nociv in caz de inghitire H302 Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata H373 |
| Citronix | Butanona (CAS 78-93-3) 50 - 70 % Etanol (CAS 64-17-5) 10 – 30 % Solvent (CAS 117527-94-3) 1 – 10 % Alcool tert butilic (CAS 75-65-0) < 1% | 150 l/an | Cerneala si solvent cerneala pentru liniile de imbuteliere a uleiului | Se aprovizioneaza in bidoane de plastic de 750 ml si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Lichid si vapori foarte inflamabili H225 Provoaca o iritare grava a ochilor H319 Poate provoca somnolenta sau ameteala H336 |
| Preforme | PET | 2900 t/ an | Imbuteliere ulei vegetal | Se aprovizioneaza in sac PE in box-palet si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Dopuri, capace si manere | LDPE, LLDPE, HDPE | 500 t/ an | Imbuteliere ulei vegetal | Se aprovizioneaza in cutii si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Etichete | hartie | 240 t/ an | Imbuteliere ulei vegetal | Se aprovizioneaza in cutii si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Folie termo | LDPE | 240 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Se aprovizioneaza role si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Cutii | carton | 390 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Magazie acoperita | Nepericulos |
| Folie strech | LDPE, LLDPE | 70 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Se aprovizioneaza role si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Coltare si separatoare | carton | 430 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Magazie acoperita | Nepericulos |
| Tavite | carton | 220 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Magazie acoperita | Nepericulos |
| Adeziv (Technomelt EM357) | Polimer sintetic | 12 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Magazie acoperita | Nu aruncați în canalizare, sol sau corpuri de apă |
| Coaja floarea soarelui | Material natural | 7 000 t/ an | Fabricare brichete | Magazie acoperita | Nepericulos |
| Folie termo | LDPE | 15 t/ an | Ambalare brichete | Se aprovizioneaza role si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Etichete | hartie | 2 t/ an | Ambalare brichete | Se aprovizioneaza in cutii si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Folie stretch | LDPE, LLDPE | 1,8 t/ an | Ambalare brichete | Se aprovizioneaza role si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Paleti | lemn | 90 t/ an | Ambalare brichete | Magazie acoperita | Nepericulos |
| Activitatea secundara – Fabricarea Biodieselului |
| Ulei vegetal | Amestec de uleiuri vegetale | - 99 300 tone ulei rafinat sau neutralizat sau - 105 000 tone ulei brut (cu ulei de gatit uzat in proportii variabile) | Fabricarea biodieselului | 2 rezervoare metalice supraterane | Nepericulos |
| Ulei vegetal de gatit uzat (cod deseu 20 01 25) | Amestec de uleiuri vegetale | 25 000 t/an | Fabricarea biodieselului | 1 rezervor metalic suprateran | Nepericulos |
| Metanol | Metanol (CAS 67-56-1) 100% | 11 000 t/an | Fabricarea biodieselului | 2 rezervoare metalice supraterane 2 x 350 mc | Toxic |
| Metilat de sodiu | Metilat de sodiu (CAS 124-41-4) 30% Metanol (CAS 67-56-1) 70% | 1 700 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 80 mc | Lichid inflamabil H226 Toxicitate acuta H301 Toxicitate acuta dermica H311 Toxicitate acuta inhalare H331 Toxicitate asupra unui orgam tinta H370 Iritarea pielii H314 Lezarea grava a ochilor H318 Corosiv pentru metale H290 |
| Acid clorhidric | Acid clorhidric (CAS 7647-01-0) min 32% | 900 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 50 mc | Efectul asupra mediului s-ar putea produce la nivel local, consatnd in modificarea valorii pH-ului. |
| Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) solutie 48% | 580 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 50 mc | Efectul asupra mediului acvatic este cauzat de modificarea pH-ului |
| Antioxidant (Chimec R876 HFP) | 2-butoxi etanol (CAS 203-905-0) 70 – 80% | 50 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 33 mc | Nociv |
| Anticongelant (Chimec 6830) | -<10% naftalina (CAS 91-20-3) -30-50% hidrocarburi aromatice -<5% 1, 2, 4 trimetilbenzen (CAS 95-436-9) | 65 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 11 mc | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic H411 |
| Acid fosforic | Acid fosforic (CAS 7664-38-2), 85% | 150 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 50 mc | Nepericulos |
| Acid citric monohidrat | Acid citric monohidrat (CAS 5949-21-1) 100% | 87 t/an | Fabricarea biodieselului | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Nu sunt cunoscute |
| Pentru Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute / rafinate si Fabricarea Biodieselului |
| Azot | Azot | 430 000 Nm3/an | Fabricarea rafinate si biodieselului | 3 rezervoare metalice supraterane, presurizate | Nepericulos |
| Cocs | Cocs | 20 t/an | Tratare apa bruta | Cuva betonata | Nepericulos |
| Clor lichefiat | Clor (CAS 7782-50-5), min 99,8% | 6 m3/an | Tratare apa bruta | Butelie metalica amplasat intr-un depozit betonat si acoperit (inchis pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate) | Foarte toxic pentru mediul acvatic H400 |
| Antiscalant RPI 3000A | Antiscalant – solutie apoasa de saruri ale poliacrilatilor si fosfonatilor | 720 l/an | Producere apa demineralizata | Se aprovizioneaza in bidoane din plastic si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Nepericulos |
| Hidroclean C 35 | Acid citric (CAS 5949-29-1) < 100% | 200 kg/an | Producere apa demineralizata | Se aprovizioneaza in bidoane din plastic si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Provoaca iritatii ale ochilor H319 |
| Hidroclean BS-UF | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) 10 – 40 % Sodiu metasilicat (CAS 10213-79-3) 5 – 10% Sodiu lauril sulfonat (CAS 68955-19-1) <2% | 200 kg/an | Producere apa demineralizata | Se aprovizioneaza in bidoane din plastic si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Coroziv Daunator daca este inghitit Cauzeaza arsuri severe Iritant pentru ochi |
| Sare tablete | Clorura de sodiu (CAS 7647-14-5) min 99,1% | 3 t/an | Producere apa demineralizata | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Nepericulos |
| Chemaqua BP800 | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) 40 – 70 % | 100 l/an | Tratare apa de cazan | Se aprovizioneaza in bidoane din plastic si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Poate cauza arsuri severe pentru piele si ochi H314 Corosiv pentru metale H290 |
| Sare marunta | Clorura de sodiu (CAS 7647-14-5) min 98% | 84 t/an | Tratare apa de cazan | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Nepericulos |
| Var stins | Hidroxid de calciu (CAS 1305-62-0) | 166,3 t/an | Neutralizare namol inainte de deshidratare | Se aprovizioneaza vrac si se depoziteaza intr-un siloz metalic vertical, suprateran. Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Cauzeaza iritarea pielii H315 Cauzeaza vatamarea grava a ochilor H318 Poate cauza iritatii respiratorii H335 |
| Clorură ferică | Clorură ferică (CAS 7705-08-0), sol. 42% | 246 t/an | Epurare apa uzata | Rezervoare IBC din PEHD de cate 1000 litri | Toxic |
| KemFoamX 2599 | Antispumant, surfactant | 2,1 t/an | Epurare apa uzata | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Nu necesită clasificare şi etichetare în concordanţă cu directivele CE sau cu legislaţia naţională respectivă. |
| Uree | Agent corectie | 6 t/an | Epurare apa uzata | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Nu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă |
| Superfloc C 498 | Agent floculare Poliacrilamidă cationică | 4,2 t/an | Tratere namol deshidratat | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu directiva EC numar 1272/2008 |
| Kristalfloc 07 | Agent floculant - Poliacrilamida cationica | 2,4 t/an | Tratare namol deshidratat | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Nepericulos |
| Motorina | Combustibil diesel (CAS 68334-30-5) 100% | 18 t/an | Transport intern | Se aprovizioneaza vrac si se depoziteaza in rezervor metalic suprateran, 9 mc | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic H411 |
| Apa | Apa | 3 793 m3/zi | Apa de proces, apa de racire, scop menajer | 2 rezervoare semiingropate din beton armat monolit, avand un volum de 1000 mc fiecare (la gospodaria de apa) si 1 rezervor suprateran la Fabrica de Biodiesel) V = 1000 mc | Nepericulos |
| Energie electrica | - | 38 000 MWh/an |  | Nu se depoziteaza | Nu se depoziteaza |
| Gaze naturale | Amestec de hidrocarburi | 19.800.000 mc/an |  | Nu se depoziteaza | Nu se depoziteaza |

2.3.2.1. Fabricarea uleiului vegetal

A. Receptia si conditionarea materiei prime oleaginoase

Recepţia materiei prime

Materiile prime oleaginoase (seminţe de floarea-soarelui, seminte de floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic, boabe soia, rapiţă, etc.) sunt aprovizionate în fabrică utilizând mijloace auto sau vagoane C.F. sau pe banda din silozurile proprii. Recepţia materiei prime are loc cantitativ, prin cântărire cu ajutorul basculelor şi calitativ, prin analize de laborator, când se stabilesc indicii calitativi ai materiei prime recepţionate spre prelucrare. După recepţie, materia primă este descărcată în buncăre CF sau auto subterane şi transportată într-un buncăr tampon, prin mijloace mecanice.

Condiţionarea materiei prime

Condiţionarea materiei prime are drept scop asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi prelucrare şi se realizează înainte de alimentarea in CASA MAŞINI.

Conditionarea materiei prime presupune separarea impurităţilor în utilaje specifice prin diferenţa de mărime şi de masă specifică, dupa care materia prima este uscata, daca umiditatea sa depaseste vaslorile impuse prin tehnologie. Uscarea se realizeaza cu aer cald generat de un arzator avand drept combustibil gazul natural.

După curăţire si uscare, sămânţa este depozitată în cele 2 silozuri:

- silozul celular din beton are o capacitate totala de depozitare de 19 220 mc si cuprinde 18 celule (12 x 1000 mc şi 6 x 910 mc), având 8 spaţii intercelulare de cate 220 mc şi 8 celule pentru depozitarea şrotului cu o capacitate de 1000 mc fiecare.

- Silozul Prive are o capacitate totala de depozitare de 63 300 mc si cuprinde 12 celule metalice de cate 4600 mc fiecare si 3 celule de cate 1400 mc fiecare.

Silozurile de materie primă asigură fabricaţia pentru cel puţin 10 zile (stoc de siguranţă).

Trimiterea materiei prime în fabricaţie se face cu transportoare cu lant, dar numai după o nouă operaţie de îndepărtare a corpurilor străine numită postcurăţire, când are loc o noua reducere a conţinutului de impurităţi. Semintele de rapita pot fi trimise în fabricatie fara postcuratire.

B. Obţinerea uleiului brut de presă

Această fază a procesului tehnologic se realizează în secţia DESCOJITORIE – PRESE si se aplică atat semintelor de floarea - soarelui cat si semintelor de rapita. Etapele parcurse sunt prezentate in continuare.

Obţinerea materialului de alimentare a preselor

Coaja seminţelor oleaginoase având un conţinut scăzut de ulei şi un conţinut ridicat de celuloză, se indeparteaza din sămânţă într-o anumită proporţie stabilită de tehnologie. Decojirea se realizeaza doar la semintele de floarea soarelui,  acestea avand un continut de coaja botanica mai mare. Aceasta operatie se realizează în tobe de spargere, cu separarea cojilor din amestecul rezultat cu ajutorul sitelor plane şi separatoarelor pneumatice. Coaja este trimisă la Centrala Termică unde este utilizată drept combustibil la cazanele de producere a aburului, iar miezul tehnologic rezultat având sub 12 % coajă, este mărunţit mecanic.

Măcinătura de miez rezultată este supusă unui tratament hidrotermic la 105 – 110 (C în timp limitat, sub agitare continuă.

Semintele de rapita sunt tratate termic pentru a ajuta etapa de aplatizare dinaintea presarii.

Presarea şi purificarea uleiului brut de presă

Materialul tratat hidrotermic alimentează presele rezultând pe de o parte uleiul brut de presă, iar pe de alta un material (care mai păstrează 16 - 22% ulei) numit broken.

Uleiul rezultat în urma presării conţinând impurităţi, suspensii si urme de apă, este trecut printr-o sita vibratoare pentru îndepărtarea impurităţilor grosiere şi apoi este filtrat. Zaţul rămas este reintrodus în procesul tehnologic, iar uleiul brut de presă filtrat este depozitat după cântărire, în rezervorul de ulei brut din parc.

Boabele de soia care sunt materii prime mai sărace în ulei, nu sunt supuse operaţiei de presare, ci sunt numai măcinate, aplatizate si tratate termic, în vederea extracţiei.

C. Obţinerea uleiului brut de extractie

Această fază a procesului tehnologic se realizează în cadrul secţiei EXTRACŢIE şi cuprinde etapele: extracţia propriu-zisă a uleiului din brokenul rezultat de la presare, desolventarea şi răcirea şrotului rezultat, distilarea miscelei şi condensarea vaporilor de solvent în vederea recuperării lor.

Extracţia uleiului din broken

Extracţia uleiului din broken se realizează într-un utilaj numit extractor, prin spălări multiple cu solvent (n - hexan), rezultând şrot (material solid) şi miscela (solutie  de ulei brut in hexan tehnic).

Desolventizarea şi uscarea şrotului

Şrotul este un produs secundar care rezultă din procesul tehnologic, fiind valorificat drept materie prima furajera. Pentru a putea fi comercializat, şrotul rezultat din extractor este supus operaţiei de îndepărtare a solventului într-un utilaj numit toaster, fiind apoi răcit şi uscat în răcitorul de şrot, putând fi stocat în siguranţă în celulele de şrot din Casa Maşini şi/sau livrat la beneficiari, auto sau vagonabil.

Distilarea miscelei

Distilarea miscelei are drept scop separarea uleiului extras din broken şi recuperarea solventului, avand ca rezultat ulei brut de extracţie şi vapori de solvent ce sunt dirijaţi spre o baterie de condensatoare, solventul rezultat fiind recuperat şi recirculat în procesul tehnologic.

Uleiul brut de extracţie este trimis în parc, în rezervorul de ulei brut.

D. Rafinarea uleiului brut

Rafinarea uleiurilor vegetale are drept scop îndepărtarea substanţelor de însoţire (fosfatide, acizi graşi liberi, substanţe colorante, ceruri etc.) care influenteaza negativ calitatea uleiului şi ii afectează stabilitatea. Această fază a procesului tehnologic se realizează în secţia RAFINĂRIE şi parcurge etapele descrise in continuare.

Degumarea cu apa

Are ca scop îndepărtarea substanţelor mucilaginoase, fosfatidice şi a impurităţilor mecanice din ulei, componenţi care îngreunează operaţia de rafinare. Are loc o hidratare cu apă caldă si prin centrifugare, rezultă pe de o parte ulei brut desmucilaginat, iar pe de altă parte mucilagiile (gumele umede) care pot fi introduse în şrot, sau se usuca si se pot comercializa ca subprodus – lecitina bruta.

Zilnic se pot genera aproximativ 7 t gume umede, folosite pentru obtinerea lecitinei brute.

Neutralizare

În această etapă, are loc îndepărtarea fosfatidelor nehidratabile din uleiul desmucilaginat prin tratament cu acid fosforic şi neutralizarea acizilor graşi liberi din ulei cu o soluţie de hidroxid de sodiu.

Prin separare centrifugală, rezultă uleiul neutral (condus la spalare - uscare) şi soapstockul care intră în tancul de soapstock, iar de aici la scindare.

Soapstockul cu umiditate sub 35% se poate livra imediat cu scop utilizare directa ca furaj. Daca nu exista un beneficiar sau daca umiditatea depaseste 35%, va fi considerat deseu si va fi valorificat fie prin  scindare in acizi grasi, fie prin vanzare.

Spălarea-uscarea

Prin această operaţie se realizează îndepărtarea prin centrifugare a urmelor de săpun cu ajutorul apei calde la 90-95 0C, urmată de uscarea sub vid când rezultă uleiul spălat care este uscat apoi sub vid şi apele de spălare ce sunt trecute în tancul de soapstock.

Albirea

În această etapă se îndepărtează din ulei substanţele responsabile de culoare (clorofile, xantofile etc.), urme de metale etc., cu ajutorul pământului decolorant.

Rezulta ulei albit si pamant decolorant uzat.

Winterizarea

Este operaţia care are drept scop cristalizarea si eliminarea cerurilor la temperaturi scăzute de 6 - 8 0C, utilizand material de filtrare.

In urma acestei operatii rezultă ulei winterizat şi material filtrant uzat.

Dezodorizarea şi polisarea

În faza de dezodorizare are loc îndepărtarea substanţelor odorante prin antrenarea cu abur sub vid înaintat la temperaturi de 220 - 260 0C, rezultând ulei dezodorizat şi un distilat ce este trimis în rezervorul de acizi graşi tehnici deodistilati. Polisarea, ultima operaţie a rafinării uleiului, reprezintă o filtrare de control a uleiului comestibil rafinat înainte de a fi racit, saturat in azot si trimis în rezervor.

E. Imbunatatirea nutritionala a uleiului rafinat

Imbunatatirea in elemente nutritive a uleiului rafinat se realizeaza optional, in sarje de cca. 100 t, prin dozarea de vitamine sau arome. Zilnic pot fi realizate maxim 3 sarje.

F. Imbutelierea si depozitarea uleiurilor

Îmbutelierea se face în ambalaje tip PET de 1, 1,8, 2, 5 şi 10 l, care sunt asezate pe paleti, cu suport din material carton, înfoliate cu folie de polietilenă şi apoi depozitate.

Buteliile PET sunt obţinute din preforme prin suflare, iar îmbutelierea are loc pe o linii automatizate ce realizează: umplerea, capsularea, inscripţionarea, etichetarea, gruparea sticlelor cu formare de baxuri în folie de PE sau in cutii din carton. Buteliile sunt grupate in baxuri / cutii ce se aşează pe paleţi de lemn, urmand înfolierea acestora cu folie strech , dupa consolidare cu elemente de carton, în vederea depozitării şi transportului.

Sunt trei linii de îmbuteliere:

- Linia 1: 200 t/ zi (butelii de 1 litru)

- Linia 2: 135 t/ zi (butelii de 1 litru)

- Linia 3: 60 t/ zi (butelii de 2 sau 1,8 sau 3  litri), sau 105 t/ zi (butelii de 5 litri), sau butelii de 10 litri

2.3.2.2. Fabricarea biodieselului

Biodieselul se produce printr-un proces denumit transesterificare şi care are la bază reacţia dintre gliceridele din uleiuri şi alcooli, în prezenţa unui catalizator: metilatul de sodiu (metoxid de sodiu) care este un hidroxid alcalin in solutie de alcool metilic.

Trigliceridele din uleiuri reacţionează şi formează esteri metilici şi glicerina care sunt separate şi purificate.

În instalaţia de producere a biodieselului se prelucreaza uleiuri vegetale de: rapiţă, floarea soarelui, soia, etc. Tipurile de uleiuri care se pot procesa sunt: uleiuri rafinate, uleiuri brute şi uleiuri brute în amestec cu cantitati in proportii variabile de uleiuri vegetale de gatit uzate.

Procesul tehnologic cuprinde două etape principale: pretratarea uleiului şi producerea biodieselului prin transesterificare.

A. Pretratarea uleiului

Degumarea cu apa

Uleiul brut este pompat într-un schimbător de căldură unde se încălzeşte la o temperatură de 90 – 120 0C, după care este amestecat cu apa in-line si condus intr-un vas amestecator.

Amestecul obţinut, format din ulei şi apa, este trimis în separatorul centrifugal de degumare pentru eliminarea fosfatidelor hidratabile (gume) ce se colecteaza in doua rezervoare externe de 50 mc, impreuna cu soapstock-ul.

Neutralizarea uleiului

Uleiul degumat se amesteca cu acid fosforic într-un prim reactor multicompartimentat unde are loc hidratarea fosfatidelor nehidratabile.

Excesul de aciditate minerala dat de acidul fosforic dar si aciditatea organica data de acizii grasi liberi se elimina prin neutralizarea continuă a uleiurilor cu solutie de soda causticaîntr-un Separator centrifugal .

Aici se separa centrifugal faza grea, soapstockul si fosfatidele nehidratabile. Acestea sunt colectate in doua rezervoare de 50 mc, ulterior fiind fie vandute ca furaje, daca umiditatea nu depaseste 35%, fie declasate ca deseuri si prelucrate in instalatia de scindare sau  vandute ca deseu.

Pentru a indeparta urmele de sapun si fosfatide ramase in ulei dupa neutralizarea cu soda caustica, uleiul este spalat cu apa. Pentru a imbunatati spalarea cu apa, in prima faza uleiul este incalzit suplimentar. Astfel, apa calda este complet amestecata cu uleiul si din nou separata de acesta cu centrifuga de spalare.

Uleiul care vine de la separatorul de spalare este trimis direct la rezervorul de uscare.

Apa de spălare folosita, care paraseste centrifuga, este colectată într-un vas decantor de siguranta. Orice ulei care ajunge accidental in apa de spalare este colectat şi va fi decantat si separat de aceasta.

Uleiul recuperat este reciclat in rezervorul de ulei neprelucrat. Apa de spalare este parţial reintrodusă în circuit, astfel încât să rezulte o cantitate cât mai redusă de ape uzate care să fie deversate la canalizare şi supusă epurării.

B. Producerea biodieselului

B.1. Prelucrarea uleiurilor vegetale brute

Uscarea uleiului

Înainte de transesterificare este necesar ca uleiul să aibă o umiditate scăzută sub 0,05 %. În acest sens, uleiul este preîncălzit într-un schimbător de căldură, în care se face schimbul cu uleiul uscat, după care este trecut în al doilea schimbător de căldură cu abur şi pulverizat în rezervorul de uscare, în condiţii de vacuum, după care este răcit în primul schimbător de căldură şi pompat în reactorul de transesterificare. Vaporii de apă sunt condensaţi într-un condensator.

Transesterificarea

Transesterificarea se desfăşoară conform reacţiei:

Reacţia are loc în flux continuu, în patru reactoare la parametri de lucru: temperatură 55 – 70 o C şi presiune atmosferică de 0,3 – 0,45 bar. Căldura de reactie este neglijabila si de aceea este nevoie sa se trimită caldura din exterior pentru mentinerea amestecului la temperatura ceruta.

Catalizatorul folosit este metilatul de sodiu (metoxidul de sodiu) având formula CH3ONa 2 CH3OH.

Materia primă – uleiul uscat, este alimentat continuu. De asemenea, metanolul şi catalizatorul sunt încălzite şi dozate continuu.

Glicerina obţinută în primul reactor, bogată în săpunuri, este descărcată pe la baza reactorului şi pompată direct către sistemul de purificare şi concentrare glicerină.

Faza uşoară care a antrenat glicerină şi care iese pe la capătul primului reactor, este transferată în cel de al doilea reactor cu adaugare de metanol si catalizator.

Parametrii de lucru din cel de al doilea reactor sunt identici cu cei din primul. Faza uşoară de la cel de al doilea reactor este transferată în cel de al treilea reactor. Al treilea reactor de transesterificare este un reactor de amestec fără recirculare exterioară.

Amestecul rezultat din reacţie, care pleacă din cel de al treilea reactor şi care conţine metilester (produsul final), alcool metilic, glicerină (produsul secundar de reactie) in exces, precum şi o cantitate limitata de săpunuri, este condus spre sectia de separare si purificare.

Fluxul de metilester contine urme de glicerina, sapunuri si catalizator; aceste impuritati sunt indepartate prin spalare cu apa la care se adauga acid citric in mixerul static.

Separarea metilesterilor şi a glicerinei

Amestecul rezultat în urma reacţiilor care au loc în cel de al treilea reactor format din: alcool metilic, metilester, glicerină şi o cantitate redusă de săpunuri (ca urmare a reacţiei de saponificare a metilesterilor) este încălzit în două schimbătoare de căldură şi condus într-un evaporator cu detentă, unde are loc evaporarea alcoolului metilic în proporţie de ( 60 %.

În continuare amestecul este trimis într-un separator gravitaţional. Alcoolul metilic evaporat este condensat într-un condensator şi condus spre faza de rectificare.

Glicerina împreună cu săpunurile obţinute la baza reactorului sunt trimise direct către instalaţia de prelucrare glicerină.

Glicerina, o parte din alcoolul metilic şi întreaga cantitate de săpunuri formate şi depuse gravitaţional la baza separatorului, sunt trimise prin intermediul unei pompe într-un rezervor de stocare.

Metilesterul impurificat cu glicerină, săpunuri şi catalizator, este spălat de două ori cu apă la care se adaugă soluţie de acid citric, după care este încălzit în două schimbătoare de căldură şi trimis la separatorul centrifugal.

Soluţia de acid citric se prepară folosind apa uzată rezultată din procesul de rectificare a alcoolului metilic. Prepararea soluţiei se face în şarje într-un rezervor, de unde este trecuta într-un rezervor de stocare. Alimentarea cu această soluţie se realizează prin intermediul unei pompe dozatoare.

După îndepărtarea impurităţilor, metilesterul este uscat pentru îndepărtarea urmelor de apă şi alcool metilic. În acest sens, fluxul de metilester ce urmeaza sa fie uscat este preincalzit cu ajutorul unui flux cald ce trece din sectie la primul schimbatorul de caldura cu placi si cu ajutorul aburului din al doilea schimbator de caldura cu placi inainte de a intra in vasul final de destindere (conditii de operare aproximativ 110 0C si -0,9 bar), unde se indeparteaza umiditatea si metanolul. După înlăturarea urmelor de apă şi alcool, fluxul cald de metilester este răcit la aproximativ 40 0C inainte de a fi transferat la parcul de rezervoare.

Metanolul umed se condenseaza la trecerea prin condensator inainte de a fi transferat la sectia de rectificare metanol.

Glicerina, o parte din alcoolul metilic şi întreaga cantitate de săpunuri formate şi depuse la baza separatorului gravitaţional, sunt trimise prin intermediul unei pompe într-un rezervor de stocare.

Purificarea şi concentrarea glicerinei

Purificarea glicerinei - separarea săpunurilor

În această fază, prin acidifierea glicerinei brute se neutralizează catalizatorul rezidual şi se separă săpunurile rezultate în urma transesterificării. De asemenea, sunt separaţi acizii graşi derivaţi, rezultaţi în urma scindarii săpunurilor.

Glicerina brută este trimisă spre evaporatorul cu detentă, după ce a fost trecută prin două schimbătoare de căldură.

Alcoolul metilic evaporat în evaporatorul cu detentă, este trimis spre unitatea de rectificare a alcoolului metilic, iar glicerina în amestecătorul static unde este amestecata cu acidul clorhidric. Amestecul de glicerină şi acid clorhidric este trecut într-un reactor cu recirculare. Alimentarea cu acid clorhidric se realizează prin comandă automată, astfel încât continuu să se asigure un pH acid, sub valoarea de 5 unităţi.

Amestecul de glicerină şi acizi graşi este pompat într-un separator.

Glicerina separată de acizii graşi şi care mai conţine alcool metilic şi apă, este trecută într-un vas de neutralizare unde, prin adăugare de soluţie de hidroxid de sodiu, se realizează un pH neutru.

Acizii graşi care sunt separaţi în partea superioară a separatorului, sunt pompaţi către unitatea de esterificare.

Purificarea glicerinei – separarea alcoolului metilic

Fluxul de glicerina bruta cu un continut relativ bogat in metanol este preincalzit si apoi incalzit cu abur, inainte de a fi trimis in vasul de destindere pentru reducerea continutului de metanol.

Glicerina neutralizată este pompată şi preîncălzită într-un schimbător de căldură unde are loc schimbul cu glicerina fără metanol, după care este încălzită într-un schimbător de căldură cu abur, şi intră in vasul de destindere pentru reducerea continutului de metanol, după care este condensat parţial într-un condensator. Metanolul evaporat in vasul de destindere, este trimis direct la sectia de rectificare metanol. Acizii graşi, care sunt separaţi în partea superioară a separatorului, sunt pompaţi către unitatea de esterificare. Condesatul este trimis ca reflux în evaporator, iar vaporii sunt trimişi către coloana de rectificare. Glicerina purificată şi concentrată este pompată într-un rezervor.

Purificarea (rectificarea) alcoolului metilic

Alcoolul metilic impurificat şi colectat în rezervoare este pompat în coloana de rectificare. De asemenea şi vaporii de alcool metilic rezultaţi de la purificarea glicerinei sunt trimişi direct în coloană.

Coloana de rectificare este prevăzută cu: pompă de reflux, refierbător şi pompă de extracţie a metanolului care se colectează la fundul coloanei.

Alcoolul metilic rezultat sub formă de vapori este condensat într-un schimbător de căldură şi este colectat într-un rezervor de stocare intermediar de unde parţial este retrimis în coloana de rectificare iar restul în rezervorul de stocare.

B.2. Prelucrarea uleiurilor vegetale uzate

Pentru obtinerea biodieselului din ulei vegetal uzat, se poate folosi un amestec de ulei de gatir uzat si ulei brut. Uleiul vegetal uzat se depoziteaza intr-unul din cele 3 rezervoare T13 A/B/C de 350 mc fiecare. Amestecul de ulei se face prin intermediul echipamentelor aflate in dotare iar raportul de amestecare poate fi stabilit cu ajutorul debitmetrelor de proces, direct in flux, in vasul tampon din sectiunea pretratare W501, urmand apoi toate etapele procesului de semirafinare a uleiului brut (degumare umeda, neutralizare, spalare si uscare).

In urma procesarii ( semirafinarii), amestecul de ulei va fi depozitat in rezervorul de stocare ulei pretratat 100 T15, rezervor ce se constituie ca vas tampon intre cele doua sectiuni aferente tehnologiei de obtinere a metil ester ai acizilor grasi. Uleiul acumulat in rezervorul de stocare constituie materia prima pentru sectiunea de transesterificare unde, dupa o uscare in prealabil este introdus in reactoare impreuna cu metanol si in prezenta unui catalizator (metilat de sodiu) si convertit in biodiesel si glicerina

Acest amestec se supune apoi etapelor de pretratare (uscare) si transesterificare.

Prin utilizarea uleiului vegetal uzat (ulei folosit la gatit), achizitionat de la colectori autorizati, se valorifica deseul cod 20 01 25 - uleiuri şi grăsimi comestibile (operatiune de valorificare R3) si se reduce cantitatea de ulei brut folosit in procesul de obtinere a biodiesel-ului.

2.3.2.3. Scindarea soapstock-ului

In urma desfăşurării proceselor tehnologice de rafinare a uleiurilor brute  şi a fabricării biodieselului rezultă săpunuri, ce sunt transformate in acizi grasi pe linia I scindare, respectiv linia II scindare.

Subprodusele rezultate de la fazele de degumare si neutralizare (săpun – săruri alcaline ale acizilor graşi), ulei neutral, ceruri, substanţe mucilaginoase (gume), săpunuri de răşini, substanţe colorante, glicerină, au denumirea de soapstock.

Conţinutul de ulei şi săpun – materie primă grasă totală este de 15 – 65%.

Cand umiditatea depaseste 35%, acest amestec poate fi supus unei tratări cu acid sulfuric rezultand acizii graşi de rafinare chimica, un subprodus care este trimis în rezervorul de acizi graşi şi ape acide care sunt trimise la epurare.

Transformarea săpunurilor în acizi graşi se realizează conform reacţiei:

Instalaţia de scindare cuprinde două linii de scindare:

- o linie proceseaza soapstock-ul rezultat de la rafinare ulei floarea soarelui, cu o capacitate de 4,5 t/h;

- o linie care proceseaza soapstock-ul rezultat de la fabricarea biodieselului (instalatia de pretratare / semirafinare / neutralizare), cu o capacitate de 3 t/h.

Soapstock-ul rezultat în urma operaţiei de neutralizare, ingloband si gume, contine si fosfatidele şi solidele în suspensie.

Pe prima linie de scindare soapstock-ul este încălzit cu ajutorul unui schimbător de căldură  la maxim 900C este trimis în reactor, unde vine în contact cu H2SO4. Amestecul din reactor este trimis în vasele de decantare unde are loc scindarea soapstockului, separarea având loc în trepte.

O primă decantare are loc în vasul T409, supranatantul este trecut în vasul 410, pentru o separare înaintată, iar apele acide rezultate sunt trimise în decantorul T416 pentru o recuperare cât mai avansată a acizilor graşi. Straturile superioare de acizi graşi din decantoarele T410 şi T416 sunt conduse în rezervorul tampon T411 şi depozitate temporar în parcul de rezervoare.

Pe linia a doua, soapstockul cu peste 35% umiditate este adus din fabrica de biodiesel cu un mijloc de transport auto în vasul tampon T404 având capacitatea de 25 mc, iar din acesta este pompat către reactorul T401 prin schimbatorul H 401, unde este încălzit la 900C. Amestecul din reactor este trimis în vasul de decantare, T406 unde are loc separarea înaintată a amestecului.

Supranatantul este trimis în vasul T407, iar apele acide în decantorul T408, pentru o separare înaintată cu recuperare a acizilor graşi. Acizii graşi rezultaţi în urma separării sunt trimişi în vasul tampon T411.

Acidul sulfuric din rezervorul T420 este pompat cu 2 pompe către cele două linii de scindare.

Soapstockul nescindat in acizi grasi se valorifica drept deseu.

2.3.2.4. Producerea lecitinei brute

Gumele rezultate din degumare se depoziteaza in rezervoul R583, amestecate cu apa, in proportie de 50-55%. Gumele se incalzesc la 90-110 grdC si apoi sunt introduse intr-un uscator (D500) conectat la pompa de vid. Vidul in uscator va fi mentinut sub 70mbar. Gumele uscate se vor raci la 60grdC in racitorul T703 si trimise spre depozitare in rezervoarele T706 si T707. Apa rezultata in procesul de uscare se pompeaza catre epurarea fizico-chimica.

Gumele uscate se comercializeaza ca lecitina bruta.

2.3. 2.5. Producerea brichetelor din coaja de floarea soarelui

Pentru productia de brichete din coaja de floarea soarelui se utilizeaza o presa de brichetare. Presarea se face fara lianti, fara consum de abur iar materialul de brichetat trebuie sa contina o umiditate mai mica de 18%, pentru o compactare cat mai eficienta. Presa de brichetare are o capacitate de lucru de cca. 900 - 1000 kg/h, dependenta de tipul materialului de presat.

Principiu de functionare

Un agitator umple constant canalul cilindrului de alimentare prin intermediul unui melc. Viteza reglabila a melcului cat si intervalul de timp in care actioneaza acesta definesc cantitatea materialului de brichetat. Prin aceasta setare se poate defini modul de lucru al masinii functie de materialul de brichetat. Cu ajutorul unei pompe hidraulice se realizeaza o presiune de 270 bar, fapt ce duce la imbunatatirea semnificativa a calitatii brichetelor, mai ales in cazul materialelor greu brichetabile.

Coaja este macinata in moara si transportata la presa cu o instalatie vacumatica, etansa.

In dotarea instalatiei mai intra si o linie de infoliere brichete cu sistem folie termo.

2.3.3. Activitati de furnizare a utilitatilor pe amplasament

2.3.3.1. Statia de tratare a apei brute

Pentru tratarea apei din freatic sunt prevăzute instalaţii de tratare, astfel:

- Staţie de desulfurare având drept scop înlăturarea H2S, diminuarea conţinutului de substanţe organice, de amoniu  şi NO2 -. Acest proces are loc prin  trecerea apei peste cocs, care are rol de cărbune activ;

- Staţia de clorinare (amplasată la parterul staţiei de desulfurare) care are rolul de corectare a parametrilor bacteriologici şi fizico – chimici.

Înmagazinarea apei se realizează în 2 rezervoare semiîngropate din beton armat monolit si 1 rezervor suprateran , având un volum de 1000 mc fiecare.

Distribuţia la consumatori interni şi la terţi se realizează prin pompare prin conducte Dn 200n având o lungime totală de 6,5 Km.

Staţia de pompare este echipată cu: 1 pompă Grundfoss ( 250 mc/h, 30 kW, 1 pompă DE SMET  ( 80-100 mc/h, 22 kW, 1 motopompă SIHI STERLING ( 60-80 mc/h, 1 pompă KSB ( 120 mc/h, 18.5  kW, 1 pompă DE SMET  ( 150 mc/h, 25 kW.

2.3.3.2. Instalatia de producere a apei demineralizate si dedurizate

In statia de tratare a apei de la centrala termica biodiesel, apa este tratata prin osmoza inversa. Apa tratata este utilizata in cazanele CR 11M ale Centralei Termice fabrica ulei, cazanele Ferroli, ca apa de proces Biodiesel si la turnuri racire biodiesel.

In Centrala termica de la fabrica ulei, in statia de dedurizare cu schimbatori de ioni, se foloseste sare. Apa dedurizata se foloseste ca apa de proces in Rafinarie, la turnurile de racire Rafinarie si la turnurile de racire Extractie.

2.3.3.3. Statii si instalaţii de epurare ape uzate

Instalaţiile de preepurare

Instalaţiile de prepurare a apelor uzate la fabrica de ulei şi la Fabrica de biodiesel se compun din 10 separatoare de grasimi:

- Separatoarele aferente secţiei Extracţiei, S1 şi S2: separatoare cu doua compartimente (cate unul pentru fiecare linie) care primesc apele de la vasele florentine, ape cu eventuale urme de solvent de extractie;

- Separatoarele aferente secţiei Rafinărie, S3 este un bazin de acumulare a apelor evacuate de la coloanele barometrice. Aici sunt acumulate  apele rezulate de la instalatia de vid aferenta operatiei de uscare a uleiului purificat, ape cu o incarcare poluanta redusa şi S4 - in acesta intra apele uzate ce urmeaza a fi pompate in statia de epurare fizico-chimica;

- Separatorul aferent secţiei Îmbuteliere, S5 - in acest separator intra apele de la sectia de imbuteliere a uleiului. In cazul imbutelierii uleiului in butelii PET, de la aceasta sectie nu rezulta ape uzate;

- Separatorul aferent secţiei Prese, S6: apele evacuate de la sectia Prese sunt ape de racire, ape slab incarcate. Separatorul a fost prevazut pentru evacuarea apelor de spalare si eventuale accidente tehnologice.;

- Separatorul aferent Centralei Termice, S7 ;

- Separatoarele afente Staţiei de pompare, SP2, S8 - prevazut cu gratare pentru retinerea suspensiilor grosiere si doua cai de trecere a apei. Acesta pompeaza apa in separatorul SP1.;

- Separatoarele afente Staţiei de pompare, SP3, S10 - acesta preia apele rezultate din statia de epurare fizico-chimica si apele menajere, alimenteaza statia de epurare biologica, de unde rezulta ape epurate ce sunt pompate in bazinul de retentie aferent SP3, de aici fiind pompate in râul Ialomita.;

Instalatii tratare fizico - chimica

Statia de tratare fizico – chimica DAF-DeSmet, capacitate 10 mc/h, este alcatuita din:

- bazin de pompare - 1,88 mc;

- bazin de linistire cu raclor - 22,5 mc;

- bazin de omogenizare - 60 mc;

- bazin stocare namol - 10 mc

- unitate de flotatie - 10 mc

Statia de tratare DAF-TORO, capacitate 3 mc/h, este compusa din:

- separator;

- o linie de flotatie cu aer barbotat (DAF – TORO, T419);

- o unitate de corectare a pH-ului, (fiind alcatuita dintr-un siloz de Ca(OH)2, T429, al unui vas preparare solutie Ca(OH)2 T430, vase pentru omogenizarea si reglarea pH-ului T422, T423,T424);

- o unitate trifazica de centrifugare a namolului de tip Pieralisi. Se obtin turte deshidratate cu continut mic de apa si faza apoasa cu un continut redus de substante solide, care este trimisa la doua turnuri de racire (T427, T428) si care va fi condusa la Statia de tratare biologica.

În unitatea de flotatie sunt separate grasimile, proteinele si namolurile. În aceasta faza a procesului se barboteaza aer, când se formeaza bule de aer cu dimensiunile 40 – 60 µm. Acestea adera la particulele de grasime si proteine aflate în stare emulsionata, formând aglomerate la suprafata apei din flotator. Materialul aglomerat adunat la suprafata apei este preluat de un sistem de raclare si evacuat prin jgheabul de colectare de unde se reintroduce în linia de scindare a soapstockului. Apa uzata preepurata este evacuata printr-un deversor în vasul T421 de 10 mc, cu rol de egalizare (uniformizare a debitului si concentratiei).

In continuarea fluxului, pentru a elimina : SO42-, PO43-, materiile grase si suspensiile organice din apa acida, aceasta este supusa neutralizarii in vasul T422 (2 m3, vas nou). Pentru a se ajunge la o neutralizare cât mai eficienta, s-a mai intercalat înca un vas, T423 de 4 mc (ambele vase sunt noi).

Pentru neutralizarea apelor acide se adauga solutie Ca(OH)2 6%, pâna la un pH de 6 – 7.

Apele neutralizate sunt stocate în vasul T424, unde are loc si amestecarea cu floculanti. In continuare, apele neutralizate sunt conduse la o centrifuga trifazica PIERALISI, unde sunt separate trei componente: namol, cantitati mici de ulei si apa tratata.

Apele care rezulta dupa centrifugare, împreuna cu cele de la Statia de tratare DAF-DeSmet, sunt colectate într-un vas amplasat subteran - T425, racite la 27 – 300C cu ajutorul celor doua turnuri de racire (T427, T428) si trimise la treapta de epurare biologica.

Staţia de epurare treapta biologică

Pentru epurarea apelor uzate tehnologice epurate fizico – chimic, provenite de la Fabrica de ulei şi de la Fabrica de biodiesel, precum şia apelor uzate menajere exista o statie de epurare biologica  de 13650 l.e., 30 mc/h.

Aceasta se compune din:

- bazin de omogenizare 25 mc, semiîngropat, din beton, prevăzut cu agitator,

- două pompe, prevăzute cu valve de selectare pentru transferul între bazinele de aerare,

- două bazine de aerare capacitate 1200 mc fiecare prevăzute cu aeratoare şi sisteme submersibile de aerare pentru fiecare bazin,

- bazin de colectare a apelor uzate, din beton capacitate de 15 mc,

- staţie de pompare a nămolului în exces prevăzută cu 1 ( 1 pompe,

- staţie de îngroşare a nămolului,

- staţie de pompare a apelor uzate epurate în decantorul SP3 şi pompare în râul Ialomiţa.

Sistemul de tratare a apelor uzate adoptat este prin biotratament aerobic secvenţial cu două şarje. Biomasa transformă materia organică în apă, dioxid de carbon şi o nouă biomasă, cu ajutorul oxigenului. Ciclurile de tratament ale reactorului se intersectează în aşa fel încât bioreactorul lucrează în flux continuu. Două bazine permit o flexibilitate mare, permiţând golirea unuia pentru întreţinere, în timp ce celălalt bazin continuă să opereze, iar in cazul în care unul dintre bazine este infestat, celălalt este încă operaţional. Reînsămânţarea este o operaţiune rapidă. Alimentarea cu apă uzată este continuă, iar alimentarea cu aer se face printr-un sistem de suflante care permite aerarea la diverse nivele. Aerarea este controlată prin măsurarea cantităţii de oxigen din tancul de aerare, în aşa fel încât consumul de energie să fie minim.

Sistemul biologic este de tip alimentare – evacuare (reactor discontinuu secvenţial) şi cuprinde un bazin de omogenizare cu capacitatea de 25 mc, două bazine de aerare cu capacitatea de 1200 mc fiecare, un sistem de deshidratare nămol, un bazin de colectare a apelor uzate, din beton cu capacitatea de 15 mc, statie de pompare a apelor epurate in decantorul SP 3, iar de aici prin pompare in raul Ialomita.

Linia namolului

In vederea reducerii continutului de apa in namolul rezultat din statiile de tratare, sunt puse in functiune 2 unitati de centrifugare a namolului tip PIERALISI (1 si 2).

Din statia de tratare fizico-chimica DAF-DeSmet,   se evacueaza 1 mc/zi namol cu minim 15% substanta uscata.

Rolul unitatilor de centrifugare este acela de separare a fazelor lichid – solid si trebuie sa conduca la:

-	obtinerea unor turte deshidratate cu continut cat mai mic de apa;

-	obtinerea fazei lichide cu grad redus de turbiditate –continut scazut in solide;

Separarea este optimizata prin adaos de chimicale. Aceste chimicale au rolul de a sparge sistemul coloidal in vederea flocularii si aglomerarii namolului sub forma de flocoane grele, usor de separat sub actiunea fortelor centrifugale.

Se utilizeaza urmatoarele chimicale: laptele de var (pentru corectie de pH si spargere sistem coloidal, pentru absortie grasimi etc.) si polimer organic.

Apele neutralizate care rezulta din statia de tratare DAF-TORO, sunt conduse la centrifuga PIERALISI 2, unde se separa doua componente : namol si apa tratata.

Namolul rezultat din cele doua bazine de aerare ale statiei biologice (cca 4 mc/zi) este pompat in bazinul de omogenizare, namolul in exces se va ingrosa, pana la 5% substanta uscata, apoi se depoziteaza la bazinele betonate semiingropate (compartimentul nr. 3).

Namolul deshidratat este depozitat in celula nr. 2 a platformei de depozitare deseuri industriale, cu suprafata de 280 mp.

In cazul in care namolurile nu sunt centrifugate prin unitatea de centrifugare tip PIERALISI, pot fi depozitate in depozitul de deseuri nepericuloase, (bazinele betonate semiingropate), cu o suprafata de 1.915,75 mp, si o capacitate de depozitare de 3.750 mc si prevazut cu 3 compartimente. Numai in compartimentul 3 se face depozitare, celelalte doua sunt pastrate numai pentru situatii de urgenta

2.3.3.4. Centrale termice

Energia termica necesara proceselor tehnologice este produsa in centralele termice proprii, sub forma de de abur supraincalzit (63800 Gcal /an la functionarea la capacitate a instalatiilor de ardere).

Consumul anual de abur: 126 721 tone – pentru fabrica de ulei si 40 970 tone – pentru fabrica de biodiesel.

Centrala termica aferenta fabricii de ulei

Centrala termica este dotata cu 5 cazane acvatubulare tip CR 11 M cu o capacitate de 10 t abur/ora la 16 atm si 350 °C, Pt = 8,12 MWh/cazan. Combustibilul utilizat la cele 5 cazane CR 11 este coaja de floarea soarelui rezultata din procesul de decojire a materiei prime, floarea soarelui. La pornire, cele 5 cazane CR 11 sunt alimentate cu gaz natural, pentru a ajunge la parametrii de functionare, operatie ce dureaza circa 1,5 ore, apoi functionarea este pe combustibil solid, biomasa (coaja).

Filtrul electrostatic al Centralei Termice

Gazele de ardere din centrala termica sunt colectate (dupa spalatoarele de gaze existente) intr-o conducta cu sectiune variabila, apoi intra in filtrul electorostatic. Intrarea in filtrul  ESP se face printr-un con dotat cu un sistem deflector specializat pentru distribuirea uniformă a gazului pe întreaga zonă transversală ESP. Colectarea particulelor de cenusa se face prin polarizarea acestora intr-un cimp electric de inalta tensiune si depunerea acestora pe elecrozii metalici din interioriorul  acestui cimp. In timp grosimea stratui de cenusa creste si necesita curatire.

Curățarea electrozilor de colectare și descărcarea depunerilor de particule solide se realizează prin lovirea rapidă cu un sistem de ciocănele repartizar in 4 zone disticte ale ESP .

Electrozii de colectare sunt special proiectați pentru o eficiență optimă privind consum redus de energie si  uzură scăzută. Dupa scuturare, particulele solide cad în cuvele colectoare construite special pentru a împiedica reintroducerea în fluxul de gaze a prafului separat.

Praful colectat este eliminat cu un sistem de snecuri transportoare. Toate partile componente ale acestui sistem transportor  sunt încălzite electric pentru prevenirea problemelor cauzate de punctului de rouă. In partea cea mai de jos o ecluza rotativă asigură descărcarea prafului și a cenușii  care este colectata si apoi evacuata într-un recipient metalic amplasat sub ecluza de descărcare a ESP.

Parametrii de funcționarea ESP:

- Debit minim de gaze prelucrate 60000 m3/h gaze umede

- Temperatura minimă a gazelor la intrare filtru 150 °C,

Caracteristici tehnice:

- Continutul de pulberi la iesire este de 50mg/Nmc referinta la 6% oxigen.

- Temperatura maximă 270 °C;

- Interval de presiune de lucru ESP (la max. 270 ° C) = +/ – 1700 Pa;

- Densitatea în vrac a cenușii  600 kg/mc;

- Tensiune de lucru  230/400 V, 50 Hz  , putere instalata joasa tensiune – 102KW si Inalta tensiune - 96KVA

Tubulatura pentru aducțiune gaze arse din cazane și pentru evacuare gaz purificat – este realizata din tevi sudate cu grosimea peretelui de 4 mm. Conductele sunt proiectate  și dimensionate pentru condițiile specifice de curgere a gazului cu toate piesele necesare izolarii fiecarui cazan in parte, cu guri de vizitare pentru mentenanta si compensatoare de dilatare pentru evitarea deformarilor cauzate de temparaturile ridicate.

Instalația de evacuare a gazelor purificate este constituit din coș de evacuare gaze cu pereți dubli având carcasă structurală din oțel si căptușeală interioară din oțel inoxidabil instalat cu placă de bază pe șuruburi de ancorare. Inălțimea coșului este de 25 m, diametrul exterior al coșului este 1,6m si diametrul căptușelii interioare este1,4 m. La inaltimea de 10 m sunt prevazute 4 orificii cu diametril de 3” pentru prelevare probe.

Sistemul de ventilație al ESP este format dintr-un ventilator radial care are turbina cu lamele înclinate înapoi ce poate sa asigure un debit volumetric – 88000 m3/h, un amotizor de zgomot,  un convertizor de frecventa si un traductor de presiune care impreuma mentin o usoara depresiune in interiorul ESP ce ajuta la circulatia continua in interior si precipitarea eficienta a cenusii zburatoare.

Cazanul GARIONI NAVAL GMT HP 600

Cazanul GARIONI NAVAL are o capacitate de 1,64 t abur/ora la 75 atm si 350 °C, Pt = 697 kWh. Combustibilul utilizat este gazul natural.

Gazele de ardere rezultate sunt evacuate ptrintr-un cos de dispersie cu urmatoarele caracteristici:

- H = 28 m, Dn = 0,4 m.

Cazanul VIADRUS

În cadrul Statiei de desulfurare functioneaza o centrală termică VIADRUS cu urmatoarele caracteristici:

| Parametrul | Combustibil cocs | Combustibil lemn |
| --- | --- | --- |
| Putere termică | 58,1 kW | 49 kW |
| Eficienţă termică | 75 – 80 % | 75 % |
| Consum | 9,41 kg/h | 15,6 kg/h |
| Temperatură gaze arse | max. 280 oC | max. 350 oC |

Gazele de ardere rezultate sunt evacuate ptrintr-un cos de dispersie cu urmatoarele caracteristici:

- H = 16 m, Dn = 0,2 m.

Centrala termica aferenta fabricii de biodiesel

Centrala termica aferenta fabricii de biodiesel este dotata cu doua cazane Ferroli de tip VAPPOPREX 3G 6000, functionale cu gaz natural, fiecare cu puterea termica nominala Pt = 6,85 MWh si debitul Q =10 tone abur/h. Dispersia gazelor de ardere rezultate de la arzatorul cazanelor se realizeaza prin cate un cos aferent fiecarui cazan, cu caracteristicile: H = 15 m si Dn = 0,8 m, T =  210 °C, viteza = 9,1 m/s, Q = 2,82 Nmc/s.

Combustibili si carburanti utilizati

- Coji de floarea soarelui pentru combustie la centrala termica  aferenta fabricii de ulei – 40.000 t/an – direct din productie sau stocate temporar in magazie acoperita.

- Benzina auto – nu se stocheaza pe amplasament.

- Motorina – 18 000 l/an stocata temporar intr-o statie de distributie cu pompa si cuva de retentie.

- Gaze naturale – maxim proiectat – 19.800.000 mc;

- Combustibil solid lemn sau cocs folosit la Cazan VIADRUS

2.3.3.5. Stocarea materialelor – depozite de materii prime, rezervoare subterane

Silozuri seminte si sroturi

-	silozul celular Casa Masini care cuprinde 18 celule (12 x 1000 mc şi 6 x 880 mc), având 8 spaţii intercelulare fiecare de 220 mc şi 8 celule pentru depozitarea şrotului cu o capacitate de 1000 mc fiecare.

-	Silozul Prive care cuprinde 12 celule de cate 4900 mc fiecare si 3 celule de cate 1500 mc fiecare.

Parc rezervoare fabrica de ulei

-  parc de rezervoare ulei 8 x 1000 mc, 1 x 660 mc, 5 x 500 mc, 4 x 400 mc, 4 x 200 mc si 3 x 75 mc;

-  3 rezervoare pentru acizi grasi de rafinare 1 x 100 mc, 2 x 55 mc;

-  6 rezervoare ingropate, hidroizolate de 40 mc fiecare, pentru depozitare n-hexan;

-  2 rezervoare pentru acizi grasi de distilare, V1 = 25 mc si V2 = 5 mc;

-  2 rezervoare pentru lecitina bruta, 2 x  30 mc;

-  1 rezervor acid sulfuric, V = 29 mc;

Parc rezervoare fabrica de biodiesel

- 4 rezervoare de 300 mc pentru depozitare zilnică ulei brut (materie primă);

- 2 rezervoare de 350 mc pentru depozitare metanol

- 3 rezervoare de 300 mc pentru depozitare productie zilnică biodiesel;

- 3 rezervoare de 1000 mc pentru depozitare biodiesel in vederea livrarii

- 	3 rezervoare de glicerină 2 x 750 mc si 1 x 90 mc;

- 2 rezervoare de 50 mc pentru depozitare gume;

- 1 rezervor de 30 mc pentru depozitare aditiv imbunatatire CFPP;

- 1 rezervor de 11 mc  pentru depozitare antioxidant;

- 1 rezervor de 80 mc pentru depozitare metilat de sodiu

- 1 rezervor de 50 mc pentru depozitare acid fosforic;

- 1 rezervor de 50 mc pentru depozitare hidroxid de sodiu;

- 1 rezervor de 50 mc (pentru depozitare acid clorhidric;

Alte zone de depozitare

- depozit temporar ulei imbuteliat ;

- 1 rezervor combustibil de 9 mc;

- depozit materiale auxiliare Rafinarie (pamant decolorant si adjuvant winterizare)

- depozit materiale auxiliare imbutyeliere

- depozit acid fosforic;

- depozit soda caustica solida;

- depozit de clor, 2 recipienti mobili sub presiune de 0,8 mc fiecare;

- depozit central de materiale;

- 	depozit de var;

- 	siloz pentru depozitarea cojii de floarea soarelui in vederea brichetarii de 190 mc.

Statii de incarcare / descarcare

- rampa descarcare/incarcare solvent extractie (n-hexan);

- rampa incarcare/descarcare ulei;

- staţie încărcare ulei vrac rafinat;

- rampa auto si CF incarcare srot ;

- rampa auto descarcare/incarcare substante chimice fabrica de biodiesel;

- rampa CF descarcare/incarcare substante chimice fabrica de biodiesel;

- rampa auto si CF incarcare produs finit fabrica de biodiesel.

2.3.3.6. Producere de aer comprimat

Pentru asigurarea aerului comprimat necesar functionarii echipamentelor pneumatice, sunt instalate 13 compresoare cu urmatoarele caracteristici.

Tabelul nr. 4: Caracteristicile compresoarelor de aer

| Tip compresor | Sectie | Volum butelie (litri) | Uscator | Capacitate (mc/min) | Presiune lucru (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAESER ASD 47 | Fabrica | 2000 | KAESER DG 50 | 4,7 | 7 |
| KAESER ASD 37 | Fabrica | 2000 | - | 3,7 | 7 |
| KAESER DSD 202 | Imbuteliere KOSME | 2000 | - | 20 | 10 |
| BOOSTER N 753/1 | Imbuteliere KOSME | 900 | - | 8 | 40 |
| BOOSTER N753 /2 | Imbuteliere KOSME | 900 | - | 8 | 40 |
| SIAD TEMPO 2-260 | Imbuteliere SIPA | 1000 | DE 108 | 4,3 | 40 |
| SIAD WS2-400 A3 | Imbuteliere SIDEL | 1000 | DE 108 | 6,7 | 40 |
| GA 45 Atlas Copco | Imbuteliere | 2000 | - | 8 | 7 |
| GA 45 Atlas Copco | Rafinarie | 2000 | KAESER DG 75 | 8 | 7 |
| ZF4D Atlas Copco | Rafinarie | 12000 | - | 25 | 3 |
| CSDX 137 | Prese | 3000 | - | 13 | 7 |
| KAESER BSD 72/1 | Biodiesel | 3000 | KAESER DG 50 | 7 | 7 |
| KAESER BSD 72/2 | Biodiesel | 3000 | - | 7 | 7 |

2.3.3.7. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a fabricii se realizeaza din reteaua de distributie. Din statia electrica de 110 kV Slobozia Nord, EXPUR este alimentat prin patru cai de 20 kV:

- ulei I si II alimenteaza sectiile de productie, CT si ISPA;

- ulei III alimenteaza statia de apa, SP 3 si biodiesel;

- alimentare siloz Prive din LEA Lactate;

- alimentare fabrica biodiesel Din LEA Lactate( alimentare de rezerva).

La fiecare consumator (sectie) exista cate un post de transformare (Casa Masini, Prese, Rafinarie, Desulfurizare, SP 3). Astfel, societatea are in dotare 13 transformatoare electrice la tensiuni 20/0,4 KV, repartizate astfel:

Incinta

- 2 x 1000 KVA;

- 2 x 630 KVA, 2 x 400 KVA;

- 4 x 1600 KVA.

Desulfurizare

- 2 x 400 KVA (echipament ENEL);

Statie pompare SP 3

- 1 x 400 KVA (echipament ENEL);

Fabrica de biodiesel

- 2 x 1600 KVA.

Siloz Prive

- 1 x 1600 KVA.

Toate transformatoarele sunt prevazute cu cuve de beton pentru retinerea uleiului in cazul spargerii accidentale a transformatorului. Cuvele sunt dimensionate in conformitate cu volumul de ulei din transformator. Societatea detine si condensatoare.

Distributia de energie electrica se face prin cabluri de tensiune pozate subteran, situate in tuneluri de cabluri, conform normativelor in vigoare.

Consumul anual de energie electrica : aproximativ 38.000 MW/h.

2.3.3.8. Laborator analize chimice si fizice

SC EXPUR SA are amenajat un laborator de incercari fizico-chimice in care se realizeaza analize de calitate pentru materiile prime, produsele finite, apa potabila, apa uzata, apa de cazan, etc.

Acest laborator este dotat cu aparatura necesara efectuarii acestor incercari.

Substantele chimice utilizate la incercarile fizico – chimice sunt enumerate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 5: Substantele chimice utilizate in laborator

| Nr. crt | Denumire substanta chimica | Numar CAS | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4-Butandiol | 110-63-4 | H302 |
|  | 1-Butanol | 71-36-3 | H226 H302 H315 H318 H335 H336 |
|  | Acetona | 67-64-1 | H225 H319 H336 EUH066 |
|  | Acid acetic glacial | 64-19-7 | H226 H314 |
|  | Acid azotic | 7697-37-2 | H271 H290 H314 |
|  | Acid benzoic | 65-85-0 | H315 H318 H372 |
|  | Acid clorhidric | 7647-01-0 | H314 H335 H290 |
|  | Acid formic | 64-18-6 | H226 H302 H314 H331 EUH071 |
|  | Acid Oxalic | 6153-56-6 | H302+ H312 |
|  | Acid succinic | 203-740-4 | H319 |
|  | Acid sulfuric | 7664-93-9 | H314 |
|  | Albastru de bromfenol | 115-39-9 | -- |
|  | Albastru de bromtimol | 76-59-5 | -- |
|  | Albastru de metilen | 7220-79-3 | H319 |
|  | Alcool amilic | 30899-19-5 | H226 H332 H335 EUH066 |
|  | Alcool isopropilic | 67-63-0 | H225 H319 H336 |
|  | Alkali blue 6B | 1324-76-1 | -- |
|  | Amidon | 9005-84-9 | -- |
|  | Amoniac | 1336-21-6 | H290 H314 H335 H400 |
|  | Apa oxigenata | 7722-84-1 | H302 H318 |
|  | Argon | 7440-37-1 | -- |
|  | Azotat de Argint | 7761-88-8 | H272 H314 H410 |
|  | Bicarbonat de potasiu | 298-14-6 | -- |
|  | Bicarbonat de sodiu | 144-55-8 | -- |
|  | Bromura de potasiu | 2139626 | H319 |
|  | Butantriol (1,2,4 butantriol piridina) | 42890-76-6 110-86-1 | H225 H302 H312 H332 |
|  | Carbonat de sodiu anhidru | 497-19-8 | H319 |
|  | Ceara | 8002-74-2 | -- |
|  | Cloroform | 67-66-3 | H302, H315 H319 H331 H351 H361d H372 |
|  | Clorura de amoniu | 12125-02-9 | H302 H319 |
|  | Clorura de bariu | 10361-37-2 | H332 H301 |
|  | Clorura de calciu | 10043-52-4 | H319 |
|  | Clorura de mangan | 20603-88-7 | H302 H411 |
|  | Clorura de potasiu | 7447-40-7 | -- |
|  | Clorura de sodiu | 7647-14-5 | -- |
|  | Clorura ferica | 7705-08-0 | H290 H302 H315 H318 |
|  | Combititrant (contine iod) | -- | H360d H315 H319 H373 |
|  | Cromat de potasiu | 7789-00-6 | H340 H350i H315 H317 H319 H335 H410 |
|  | Cromat de sodiu | 7775-11-3 | H301 H312 H314 H317 H330 H334 H340 H350 H360FD |
|  | Dicromat de potasiu | 7778-50-9 | H350 H340 H360FD H272 H330 H301 H312 H372 H314 H334 H317 H410 |
|  | Dietil eter | 60-29-7 | H224 H302 H336 EUH019 EUH066 |
|  | EDTA-sare disodica | 10378-23-1 | -- |
|  | Etanol | 64-17-5 | H225 |
|  | Eter de petrol | 77-09-8 | H225 H304 H315 H336 H361f H373 H411 |
|  | Etilenglicol | 107-21-1 | H302 |
|  | Fenolftaleina | 77-09-8 | H350 H341 H361f |
|  | Formiat de sodiu | 141-53-7 | -- |
|  | Fosfat de amoniu bibazic | 7722-76-1 | -- |
|  | Fosfat Disodic | 7558-79-4 | -- |
|  | Fosfat monopotasic | 7778-77-0 | -- |
|  | Fosfat Trisodic | 7558-80-7 | -- |
|  | Glicerina | 56-81-5 | -- |
|  | Heliu | 7440-59-7 | H280 |
|  | Heptan | 142-82-5 | H225 H304 H315 H336 H410 |
|  | Hexan | 64742-49-0 | H304 H225 H336 H315 H361 H373 H411 |
|  | Hidrogen | 1333-74-0 | H220 H280 |
|  | Hidroxid de potasiu | 26288-25-5 | H290 H302 H314 |
|  | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | H314 H290 |
|  | Iodura de potasiu | 7681-11-0 | -- |
|  | Isobutil-metil-cetona | 108-10-1 | H225 H332 H319 H335 EUH066 |
|  | izo-octan | 540-84-1 | H225 H304 H315 H336 H410 |
|  | Kerosen | 8008-20-6 | H304 H315 H336 H411 |
|  | Metanol | 67-56-1 | H225 H301 H311 H331 H370 |
|  | Metaperiodat de sodiu | 7790-28-5 | H271 H314 H372 H400 |
|  | Metilat de sodiu (min.30% metilat de sodiu, max. 70% metanol) | 124-41-4 67-56-1 | H226 H290 H301 H311 H331 H314 H370 |
|  | Metilheptadecanoat | 1731-92-6 | -- |
|  | Metiloranj | 547-58-0 | H301 |
|  | Molibdat de sodiu | 10102-40-6 | -- |
|  | Negru Eriocrom T | 1787-61-7 | H319 H411 |
|  | N-Methyl N trimetilsilil trifluoroacetamida | 24589-78-4 | H226 H315 H319 H335 |
|  | Oxalat disodic | 62-76-0 | H302+ H312 |
|  | Oxid de magneziu | 1309-48-4 | -- |
|  | Oxid de zinc | 1314-13-2 | H410 |
|  | p-Anisidina | 104-94-9 | H350 H330 H310 H300 H373 H400 |
|  | Permanganat de potasiu | 7722-64-7 | H272 H304 H410 |
|  | Piridina | 110-86-1 | H225 H302+ H312+ H332 |
|  | Rosu de fenol | 143-74-8 | -- |
|  | Silicagel cu indicator ce contine diclorură de cobalt | 7646-79-9 | H350i H360F H302 H317 H334 H341 H410 |
|  | Solutie indicatoare de pH 0-5 (contine metanol) | 67-56-1 | H225 H302 H371 |
|  | Sulfat de Cupru | 7758-99-8 | H302 H315 H319 H410 |
|  | Sulfat de Magneziu | 10034-99-8 | -- |
|  | Sulfat de mangan | 7785-87-7 | H373 H411 |
|  | Sulfat de potasiu | 7778-80-5 | -- |
|  | Sulfat de sodiu anhidru | 7757-82-6 | -- |
|  | Sulfat dublu de fier si amoniu | 7783-85-9 | -- |
|  | Tartrat dublu de Na si K | 6381-59-5 | -- |
|  | Tetraborat de sodiu | 1303-96-4 | H360fd |
|  | Tiosulfat de sodiu | 10102-17-7 | -- |
|  | Toluen | 108-88-3 | H225 H304 H315 H336 H361d H373 |
|  | Tricaprina (Contine: tricaprina, min. 90% piridina) | 621-71-6 110-86-1 | H225 H302+ H312+ H332 |
|  | Verde de bromcrezol | 76-60-8 | -- |

2.3.3.9. Ateliere de intretinere a echipamentelor

Pentru mentenanta echipamentelor, SC EXPUR SA are ateliere pentru lucrari si reparatii mecanice, electrice si auto, dotat cu scule si echipamente specifice.

2.3.4. Modul de utilizare a terenului

EXPUR S.A. Slobozia in forma administrativa se compune din:

- Fabrica de ulei;

- Fabrica de biodiesel;

- Siloz Prive.

Accesul în societate se poate realiza pe cale rutieră şi printr-un racord interior la reţeaua naţională de căi ferate, prin staţia Slobozia ce se ramifică în 5 linii CF şi anume: o linie pentru încărcare şrot şi încărcare ulei; 2 linii pentru manevră; o linie pentru descărcare: materie primă, n-hexan, acid clorhidric; o linie pentru descarcare metanol, metilat de sodiu si incarcare biodiesel; o linie pentru incarcare glicerina.

Accesul in societate se poate realiza prin cinci puncte de acces:

- Poarta nr. 1- din Soseaua Amara nr. 3 - acces angajaţi si terţi.

- Poarta nr. 2 - din Soseaua Amara nr. 3 - acces autovehicule grele;

- Poarta nr. 3 – conexiunea cu Gara - vehiculare materie prima – produse finite cu mijloace CF;

- Poarta nr. 4 – acces din şoseaua de centura – vehiculare materie prima – produse finite cu mijloace auto;

- Poarta nr. 5 – acces din soseaua de centura în Fabrica de biodiesel.

În incinta societăţii se află construcţii cu următoarele destinaţii :

- Siloz materie prima / srot

- Sectia Prese – Descojitorie

- Sectia Extracţie

- Sectia Rafinărie

- Instalatie  Scindare

- Sectia Îmbuteliere

- Sectia Centrala termica

- Depozit de solvent (n-hexan)

- Depozit ulei imbuteliat

- Parc rezervoare ulei

- Depozit central

- Staţia de gaze

- Staţie aer instrumental

- Atelier Mecanic fabrica ulei

- Pavilion administrativ

- Desulfurizare

- Staţie distribuţie apă

- Remiza S.P.S.U.

- Remiză CF

- Receptie materie prima

- AMC

- Atelier auto

- Casă pompe ulei

- Rampă încărcare ulei

- Staţie încărcare şrot  auto  si C.F.

- Buncăr de praf

- Siloz receptie marfa (Prive)

- Magazii cereale – siloz receptie marfa

- Atelier mecanic siloz receptie cereale

- Atelier brichete

- Siloz coaja pentru brichete

- Instalatie lecitina

Secţia Casa Maşini – a fost construită în 1968 şi este alcătuită din: subsol, parter, 11 nivele cu structură mixtă, fiecare nivel având 4m înălţime. SC – 3170,05 m2

Secţia Extracţie

- cladire sectie extractie veche Sc = 630 m2; Sd = 1.260 m2

- cladire sectie extractie noua Sc.=1025 mp / Sd=1025 mp

- este alcatuita din 2 corpuri de cladiri :

- un corp de cladire fiind format din parter cu o inaltime de 5 m si un 1 nivel cu inaltimea + 8m;

- al doilea corp de cladire este format din P+5 ,

H max = 21m.

Sectia Rafinarie

  - Regim de inaltime: parter + 3 nivele.

  - Sc = 275 m2; Sd = 1.000 m2

Sectia Centrala Termica

Regim de inaltime sectie: parter + 2 nivele. Inaltime maxima – 15 m. Sc = 719 m2; Sd = 2.876 m2

2.3.5. Impact potential

Cele mai semnificative aspecte de mediu pentru instalatiile de producere a uleiului vegetal si biodieselului sunt consumul de energie si de apă, utilizarea eficientă a materiilor prime, emisiile de poluanti în apele si productia de deseuri.

Principalele probleme de mediu se referă la emisiile de solventi în aer si apă, emisiilor de pulberi în aer, consumul de energie, reducerea la minimum si managementul deseurilor, precum si starea amplasamentului la încetarea activitătilor.

Solventi

Datorită proprietătilor lor si cantitătile mari utilizate, solventii sunt materialele cheie de interes:

• COV reactionează cu NOx în prezenta luminii solare pentru a forma ozon în troposferă. Acest lucru se referă în general la NMVOC (non-metan compusi organici volatili);

• unii solventi sunt toxici pentru organismele acvatice;

• unii solventi nu sunt usor biodegradabili, astfel încât acestea au potentialul de a contamina solurile. Cu toate acestea, solventii se pot răspândi cu usurintă prin sol in apele subterane, în cazul în care nu există bariere sau nu există mecanisme pentru înlăturarea sau descompunerea acestora.

Acizi si baze

Acizii si bazele sunt substante chimice industriale utilizate în mod obisnuit iar evacuarea acestora, fără neutralizare poate afecta sistemul de canalizare sau cursurile de apă receptoare. Pierderile prin scurgere nu pot contamina solul deoarece se utilizeaza cuva de retentie atunci cand sunt transferate solutiile. Atunci când sunt utilizat în solutii fierbinti, gazele rezultate pot cauza probleme la locul de muncă sau local atunci când transferate. Acidul clorhidric este cel mai frecvent acid utilizat iar vaporii săi pot provoca, de asemenea coroziune în interiorul instalatei, afectând echipamentele de control. Acidul sulfuric este utilizat pe scară largă.

Pulberi

Pulberile sunt generate din manipularea si procesarea semintelor oleaginoase. Ele pot avea un impact de sănătate si sigurantă la locul de muncă, dar pot avea efecte negative si asupra mediului, atunci când sunt evacuate în mediul exterior. Praful colectat implica eliminarea ca deseu iar in unele cazuri poate fi deseu periculos.

Deseuri generate

Din activitatea de tratare fabricare a uleiului vegetal si a biodieselului rezulta mai multe tipuri de deseuri. O mare parte din deseurile produse din aceste activităti este posibil să fie clasificate ca periculoase. Deseurile lichide sunt solutii de proces uzate, care nu pot fi tratate sau evacuate, iar deseurile solide sunt în mare măsură materii vegetale, nămoluri de la statiile de tratare a apelor reziduale, materiale filtrante si deseuri de proces (gume, mucilagii).

Impactul asupra calitatii aerului

Tabelul nr. 6: Comparatia rezultatelor monitorizarii emisiilor la cosurile tehnologice (2013 – 2019) cu valorile limita stabilite prin Autorizatia integrata de mediu 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile BREF FDM

| Cos tehnologic | Indicatori | U.M. | Valoare medie | Val limita conf AIM 1/2018 rev 2019 | BREF FDM (par. 5.2.4.-7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E9 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia I | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 132 | 150 | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 1,23 | 50 | 50 |
| E10 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia II | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 108 | 150 | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 1,14 | 50 | 50 |
| E11 – Tubulatura de refulare din cicloane Sectia CASA MASINI | Pulberi | mg/Nm3 | 2,59 | 50 | 50 |
| E12 – Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari – spargator de flacari) | Metanol (CH3 – OH) | mg/Nm3 | 4,60 | 150 | - |
| E13 – E22 – Tubulaturi refulare cicloane separatoare / tobe / descojitorie | Pulberi | mg/Nm3 | 2,0 | 20 | 50 |
| E23 – E24 – Cosuri racitoare broken / prese | Pulberi | mg/Nm3 | 1,88 | 50 | 50 |

Se observa ca in general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor la cosurile tehnologice se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile indicate de BREF FDM.

Tabelul nr. 7: Comparatia rezultatelor monitorizarii emisiilor la cosurile centralelor termice (2013 – 2019) cu valorile limita stabilite prin Autorizatia integrata de mediu 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019.

| Cos tehnologic | Indicatori | U.M. | Valoare medie | Val limita conf AIM 1/2018 rev 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 1 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 38,9 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 160,9 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 161,5 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 51,2 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 7,3 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 2 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 37,4 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 155,9 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 148,8 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 44,1 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 8,8 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 3 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 44,4 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 146,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 156,0 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 49,2 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 6,4 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 4 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 39,34 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 158,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 153,7 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 49,9 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 4,0 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 5 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 40,1 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 168,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 166,0 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 48,3 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 8,9 | - |
| Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 1 tip VAPPOPREX 3G 6000 | Pulberi | mg/Nm3 | 0,9 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | 23,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 64,2 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 3,7 | - |
| Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 2 tip VAPPOPREX 3G 6000 | Pulberi | mg/Nm3 | 0,9 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | 18,9 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 26,4 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 3,5 | - |

Gazele de ardere provenite de la cele 5 cazane tip CR11M din centrala termica, sunt colectate intr-o conducta cu sectiune variabila, apoi intra in filtrul electorostatic.

Evacuarea gazelor de ardere se realizeaza printr coșul de evacuare gaze.

Tabelul nr. 8: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile centralei termice de la fabrica de ulei dupa montarea filtrului electrostatic (Buletin de analiza 19.07.2019)

| Cos tehnologic | Indicatori | Valori determinate [mg/Nm3] | Valori limita cf. Legii 188/2018 [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica Fabrica de ulei – iesire filtru electrostatic (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 21,97 | 30 |
|  | CO | 1416 | - |
|  | NOx | 281,5 | 650 |
|  | SO2 | 4,79 | 200 |
|  | COT | 6,4 | - |

Se observa ca valorile determinate pentru concentratiile poluantilor la cosurile centralelor termice se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019.

Impactul asupra calitatii apelor

Tabelul nr. 9: Comparatia rezultatelor monitorizarii calitatii apei epurate evacuate (2013 – 2019) cu valorile limita stabilite prin Autorizatia integrata de mediu 1 din 29.01.2018 , actualizata la 13.05.2019 si valorile BREF FDM

| Indicator | UM | Valoare limita | Performanta titularului Valoare medie determinata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AIM 1/ 29.01.2018 rev 2019 | BREF FDM Tabel 5.1 |  |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 6,5 – 8,5 | 6 - 9 | 7,92 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 60 | < 50 | 11,19 |
| Reziduu fix | mg/ l | 2000 | - | 997 |
| CBO5 | mg/ l | 25 | < 25 | 18,2 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 125 | < 125 | 50,7 |
| Amoniu | mg/ l | 3,0 | - | 1,36 |
| Azotati | mg/ l | 37 | - | 3,98 |
| Azotiti | mg/ l | 2,0 | - | 0,66 |
| Fosfor total | mg/ l | 2,0 | 0,4 - 5 | 1,13 |
| Cloruri | mg/ l | 500 | - | 208 |
| Substante extractibile | mg/ l | 20 | - | <20 |
| Detergenti | mg/ l | 0,5 | - | <0,05 |

Se observa ca in general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor in apele epurate evacuate in raul Ialomita se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile indicate de BREF FDM.

Impactul asupra solului

Tabelul nr. 10: Rezultatele monitorizarii calitatii solului de pe amplasament in perioada 2013 - 2018

| Indicatori | U.M. | Interval valori determinate | Valoare medie | Valori probe martor | Valoare prag de alerta Soluri mai putin sensibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Unit.pH | 6,55 – 8,60 | 7,59 | 7,18 – 8,00 | - |
| Umiditate | % | 3,01 – 26,90 | 14,37 | 6,81 – 17,62 | - |
| Humus | %S.U. | 0,37 – 4,36 | 3,10 | 0,31 – 3,52 | - |
| Hidrocarburi | mg/kg S.U. | < 249,60 | 28,86 | < 27 | 1000 |
| Sulfati | mg/kg S.U. | 61,30 – 411,0 | 149,60 | 80,3 - 370 | 5000 |
| Cloruri | mg/kg S.U. | 8,36 – 436,0 | 11,24 | 9,64 – 83,42 | - |

Se observa ca valorile determinate pentru indicatorii de calitate ai solului de pe amplasament se incadreaza in limitele impuse de Ordin nr. 756/1997.

Cea mai mica valoare a pH-ului (6,55) a fost inregistrata in zona depozitului de acid clorhidric, la adancimea de 30 cm (S2/2), in anul 2013.

Valoarea cea mai mare a concentratiei de hidrocarburi (132,81 mg/kg S.U.) a fot determinata in zona parcului de rezervoare hexan, la adancimea de 30 cm (S4/2), in anul 2013, fara a depasi pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile. Ulterior concentratia a fost in scadere, iar in anul 2018 a avut valoarea de 34,2 mg/kg S.U..

Cea mai mare concentratie a clorurilor (381 mg/kg S.U.) a fost determinata in anul 2014 si 2015 in proba prelevata din parcul de rezervoare chimicale la adancimea de 10 cm (S7/1), fara a depasi pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile. Ulterior concentratia a fost in scadere, iar in anul 2018 a avut valoarea de12,40 mg/kg S.U..

Sulfatii au avut o concentratie maxima (411 mg/kg S.U.) in parc rezervoare n-hexan, la adancimea de 10 cm (S4/1), in anii 2014 si 2015, fara a depasi pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile. In anul 2018, concentratia sulfatilor in acest punct a fost de 201 mg/kg S.U.

Impactul asupra calitatii apelor subterane

Tabelul nr. 11: Comparatia rezultatelor monitorizarii calitatii apei subterane (2013 – 2019) cu valorile de referinta (2011) si valorile limita stabilite prin Protocolul nr. 1284/29.03.2011, incheiat cu SGA Ialomita

| Foraj monitorizare apa freatica | Indicatori fizico-chimici | U.M. | Valoare medie | Valori de referinta 15.04.2011 | Val limita conf Protocol GA nr. 1284/ 29.03.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,34 | 7,32 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 5,33 | 42,857 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 1,85 | 15,269 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |
| FP2 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,34 | 6,94 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 2,84 | 6,98 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,36 | 0,067 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |
| FP3 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,15 | 6,83 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 7,66 | 6,095 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,85 | 0,105 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |
| FP4 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,17 | 6,92 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 4,41 | 6,222 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,48 | 0,028 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |

Se observa ca in general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor in apele subterane se incadreaza in limitele stabilite prin Protocolul nr. 1284/29.03.2011, incheiat cu SGA Ialomita.

Impactul  generat de zgomote

Tabelul nr. 12: Rezultatele monitorizarii nivelului de zgomot la limita amplasamentului in perioada 2013 - 2018

| Punctul de monitorizare | Valori determinate [dB(A)] | Valoare medie determinata [dB(A)] | Valoarea limita admisa [dB (A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| P1-Poarta 1 | 61,4 | 43,7 | 60,3 | 58,8 | 59,1 | 59,6 | 56,7 | 65 |
| P2-Poarta 5 | 62,9 | 52,4 | 61,6 | 60,4 | 59,8 | 60,1 | 59,4 |  |
| P3-Poarta 4 | 61,8 | 48,3 | 61,8 | 59,2 | 60,2 | 60,8 | 58,3 |  |
| P4-Poarta 3 | 63,2 | 51,4 | 63,8 | 62,8 | 61,6 | 61,2 | 60,6 |  |

Se observa ca valorile determinate pentru nivelul de zgomot la limita amplasamentului se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019.

2.4. Folosirea de teren din imprejurimi

S.C. EXPUR S.A. Slobozia – cuprinzand Fabrica de ulei şi Fabrica de biodiesel este amplasata în partea de nord-vest a municipiului Slobozia, zonă care până în anul 1989 reprezenta platforma industrială de vest a orasului, pe care funcţionau si Fabrica de pâine, Fabrica de furfurol, Fabrica de lapte, etc.

Amplasamentul S.C EXPUR S.A. Slobozia are urmatoarele vecinatati:

•	Nord:	S.C. Electrica S.A., Comtrans Slobozia, S.C. Transmar S.A. Slobozia

•	Sud: 	S.C. Boromir S.A. Sucursala Slobozia

•	Est: 	Soseaua Amara – Slobozia si fosta sectie “Furfurol” a S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION SA  Slobozia

•	Vest: 	S.C. Tipografia S.A.

2.5 Utilizare chimica

Principala materie prima a proceselor tehnologice de producere a uleiului vegetal sunt semintele oleaginoase.

Pentru fabricarea biodieselului si rafinarea uleiului vegetal se utilizeaza o gama mare de substante chimice.

In tabelul urmator sunt prezentate principalele substante chimice folosite in cadrul obiectivului analizat.

Tabel nr. 13. Substante chimice utilizate in procesele tehnologice

| Materii prime | Natura chimică/ Compoziţia | Cantitati utilizate la capacitate maxima | Periculozitate pentru mediu (datorita naturii chimice sau modului de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- |
| n-hexan tehnic | n-hexan (CAS 64742-49-0), min. 50% | 490 t/an | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic H411 |
| Acid fosforic | Acid fosforic alimentar (CAS 7664-38-2), 85% | 307 t/an | Produsul nu este clasificat periculos pentru mediu |
| Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) solutie 48% | 460 t/an | Efectul asupra mediului acvatic este cauzat de modificarea pH-ului |
| Acid sulfuric | Acid sulfuric tehnic (CAS 7664-93-9), min 96% | 425 t/an | Poate avea efecte daunatoare asupra mediului acvatic datorita aciditatii |
| Pamant decolorant | Material natural | 116 t/an | Nepericulos |
| Material filtrant (Perlită) | Material natural | 522 t/an | Nepericulos |
| Azot | Azot | 430000 Nm3/an | Nepericulos |
| Vitamina A | Retinil palmitat (CAS 79-81-2) 75 – 100 % Alfa tocoferol (CAS 10191-41-0) 1-3% | 5 kg/an | Poate provoca o reactie alergica a pielii H317 Poate fauna fatului H360D Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic H413 |
| Ulei esential de coriandru | Uleiuri esentiale(CAS 8008-52-4): linalool 65-78%, alfa-pinen 3-7%, camfor 3-6%, gama-terpinen 1,5-8% | 3 Kg/an | H315 –Provoaca iritarea pielii H317-Poate provoca o reactie alergica H411-Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
| Vitamina D3 | Colecalciferol (CAS 67-97-0) | 160 kg/an | Nociv in caz de inghitire H302 Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata H373 |
| Citronix | Butanona (CAS 78-93-3) 50 - 70 % Etanol (CAS 64-17-5) 10 – 30 % Solvent (CAS 117527-94-3) 1 – 10 % Alcool tert butilic (CAS 75-65-0) < 1% | 150 l/an | Lichid si vapori foarte inflamabili H225 Provoaca o iritare grava a ochilor H319 Poate provoca somnolenta sau ameteala H336 |
| Metanol | Metanol (CAS 67-56-1) 100% | 11 000 t/an | Toxic |
| Metilat de sodiu | Metilat de sodiu (CAS 124-41-4) 30% Metanol (CAS 67-56-1) 70% | 1700 t/an | Lichid inflamabil H226 Toxicitate acuta H301 Toxicitate acuta dermica H311 Toxicitate acuta inhalare H331 Toxicitate asupra unui orgam tinta H370 Iritarea pielii H314 Lezarea grava a ochilor H318 Corosiv pentru metale H290 |
| Acid clorhidric | Acid clorhidric (CAS 7647-01-0) min 32% | 900 t/an | Efectul asupra mediului s-ar putea produce la nivel local, consatnd in modificarea valorii pH-ului. |
| Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) solutie 48% | 580 t/an | Efectul asupra mediului acvatic este cauzat de modificarea pH-ului |
| Antioxidant (Chimec R876 HFP) | 2-butoxi etanol (CAS 203-905-0) 70 – 80% | 50 t/an | Nociv |
| Anticongelant (Chimec 6830) | -<10% naftalina (CAS 91-20-3) -30-50% hidrocarburi aromatice -<5% 1, 2, 4 trimetilbenzen (CAS 95-436-9) | 65 t/an | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic H411 |
| Acid fosforic | Acid fosforic (CAS 7664-38-2), 85% | 150 t/an | Nepericulos |
| Acid citric monohidrat | Acid citric monohidrat (CAS 5949-21-1) 100% | 87 t/an | Nu sunt cunoscute |
| Cocs | Cocs | 20 t/an | Nepericulos |
| Clor lichefiat | Clor (CAS 7782-50-5), min 99,8% | 6 m3/an | Foarte toxic pentru mediul acvatic H400 |
| Antiscalant RPI 3000A | Antiscalant – solutie apoasa de saruri ale poliacrilatilor si fosfonatilor | 720 l/an | Nepericulos |
| Hidroclean C 35 | Acid citric (CAS 5949-29-1) < 100% | 200 kg/an | Provoaca iritatii ale ochilor H319 |
| Hidroclean BS-UF | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) 10 – 40 % Sodiu metasilicat (CAS 10213-79-3) 5 – 10% Sodiu lauril sulfonat (CAS 68955-19-1) <2% | 200 kg/an | Coroziv Daunator daca este inghitit Cauzeaza arsuri severe Iritant pentru ochi |
| Sare tablete | Clorura de sodiu (CAS 7647-14-5) min 99,1% | 3 t/an | Nepericulos |
| Chemaqua BP800 | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) 40 – 70 % | 100 l/an | Poate cauza arsuri severe pentru piele si ochi H314 Corosiv pentru metale H290 |
| Sare marunta | Clorura de sodiu (CAS 7647-14-5) min 98% | 84 t/an | Nepericulos |
| Var stins | Hidroxid de calciu (CAS 1305-62-0) | 166,3 t/an | Cauzeaza iritarea pielii H315 Cauzeaza vatamarea grava a ochilor H318 Poate cauza iritatii respiratorii H335 |
| Clorură ferică | Clorură ferică (CAS 7705-08-0), sol. 42% | 246 t/an | Toxic |
| KemFoamX 2599 | Antispumant, surfactant | 2,1 t/an | Nu necesită clasificare şi etichetare în concordanţă cu directivele CE sau cu legislaţia naţională respectivă |
| Uree | Agent corectie | 6 t/an | Nu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă |
| Superfloc C 498 | Agent floculare Poliacrilamidă cationică | 4,2 t/an | Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu directiva EC numar 1272/2008 |
| Kristalfloc 07 | Agent floculant - Poliacrilamida cationica | 2,4 t/an | Nepericulos |
| Motorina | Combustibil diesel (CAS 68334-30-5) 100% | 18 t/an | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic H411 |
| Apa | Apa | 3 793 m3/zi | Nepericulos |
| Energie electrica | - | 38 000 MWh/an | Nu se depoziteaza |
| Gaze naturale | Amestec de hidrocarburi | 19.800.000 mc/an | Nu se depoziteaza |

Incadrarea in Directiva Europeana SEVESO

Conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, amplasamentul S.C. EXPUR SLOBOZIA se încadrează în categoria "amplasament de nivel inferior”.

In tabelul urmator sunt prezentate principalele substante toxice si periculoase folosite in cadrul obiectivului analizat, cu incadrarea in frazele de risc si prezentarea componentelor periculoase, capacitatile maxime de stocare si cantitatile relevante corespunzatoare conform Legii nr. 59/2016.

Tabel nr. 14: Incadrarea substantelor chimice utilizate conform Anexei nr. 1, partea 1 din Legea nr. 59/2016

| Nrcrt | Denumire substanta periculoasa | Numar CAS | Fraze de pericol | Categoria de pericol | Sectie/ Localizare | Capacitate totala de stocare (t) | Stare fizica | Mod de stocare | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hexan d=0,66 g/cmc | 64742-49-0 | H304, H225, H336, H315, H361, H373, H411 | P5a P5b P5c E2 | Extractie | 166 | lichid | 6 rezervoare subterane cu o capacitate de 40mc/ rezervor, din care 2 sunt de rezerva. | Vid usor, respectare conditii de securitate |
|  | Metanol | 67-56-1 | H225, H301, H311, H331, H370 | P5a P5b P5c H2 H3 | Biodiesel | 550 | lichid | 2 rezervoare supraterane cu capacitate de 350mc/ rezervor | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Metilat de sodiu (min.30% metilat de sodiu, max. 70% metanol) | 124-41-4 67-56-1 | H226, H290, H301, H311, H331, H314, H370 | O1 P5a P5b P5c H2 | Biodiesel | 72 | lichid | 1 rezervor suprateran cu o capacitate de 80 mc | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | (Anticongelant) CHIMEC 6830 -<10% naftalina -30-50% hidrocarburi aromatice -<5% 1, 2, 4 trimetilbenzen | 91-20-3 --- 95-63-6 | H226, H304, H336, H351, H411, EUH066 | P5a P5b P5c E1 E2 | Biodiesel | 26,4 | lichid | 1 rezervor suprateran cu capacitate de 33 mc la capacitatea de 80% | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Clor d=1,411 g/cmc | 7782-50-5 | H270, H315, H319, H330, H335, H400, M-FACTOR100 | SN P4 E1 H2 | Desulfurizare | 2 | lichid | Butelie clor | Depozit betonat si acoperit (inchis pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate) |
|  | Ulei mineral uzat | -- | -- | -- | Mentenanta utilaje | 2 | lichid | Butoaie meetalice | Depozit betonat si acoperit (inchis pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate) |

Conform Legii nr. 59/2016, Note la anexa nr. 1, pct. 3, “Cantităţile care trebuie luate în considerare pentru aplicarea articolelor relevante sunt cantităţile maxime prezente sau care ar putea exista/ar putea fi prezente la un moment dat. Substanţele periculoase care se găsesc în cadrul unui amplasament doar în cantităţi egale cu sau mai mici de 2% din cantitatea relevantă pentru încadrare nu sunt luate în considerare la calcularea cantităţii totale existente, dacă localizarea lor în cadrul amplasamentului este de aşa natură încât să nu poată provoca/iniţia un accident major în altă zonă a amplasamentului respectiv.” In aceasta categorie se incadreaza GPL si Oxigenul.

Incadrarea in Partea 1, Anexa nr. 1 din Legea nr. 59/2016 se face in functie de categoria si clasa de pericol pe care o prezinta fiecare substanta utilizata astfel, produsele chimice utilizate de SC EXPUR SA se regasesc in urmatoarele categorii:

  - H - Pericole pentru sanatate;

  - P – Pericole fizice;

  - E – Pericole pentru mediu

  - O – alte pericole.

Substantele utilizate in activitatea SC EXPUR SA care se regasesc in categoria substantelor periculoase enumerate in Partea 2, Anexa nr. 1 din Legea nr. 59/2016 sunt Clorul si GPL.

Prin urmare, conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase amplasamentul SC EXPUR SA se încadrează în categoria amplasamentelor de nivel inferior. Operatorul este astfel obligat sa puna in aplicare o Politica de prevenire a accidentelor majore.

Incadrarea in Directiva COV

SC EXPUR SA utilizeaza preparate cu continut de solventi organici in activitatea de extractie a uleiului vegetal (n-hexan) si de fabricare a biodieselului (metanol).

De asemenea, se utilizeaza produsul Citronix pentru dilutia cernelii folosita pentru imprimantele (care imprima valabilitarea si lotul pe sticla PET) de pe liniile de imbuteliere.

Consumul de materiale cu conţinut de solvenţi organici

Cantitatea de preparate cu conţinut de solvenţi organici folosiţi in conditiile unei functionari la capacitatea maxima de productie este prezentata în tabelul urmator.

Tabel 15. Cantitatea de produse cu conţinut de solvenţi utilizate

| Nr. crt | Denumire preparat cu conţinut de solvenţi organici | Cantitatea in t/an | Conţinutul de solventi organici volatili [%] | Intrari anuale de COV [t/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extractia uleiului |
| 1 | n-hexan | 490 | 100 | 490 |
| Producerea biodieselului |
| 2 | Metanol | 11 000 | 100 | 11 000 |
| 3 | Metilat de sodiu | 1700 | 70 | 1190 |
| Diluarea cernelii |
| 4 | Citronix | 0,15 | 100 | 0,15 |

În concluzie, in activitatea desfăşurată de SC EXPUR SA, se utilizeaza anual 12.680,15 tone de COV, din care:

- 490 tone de COV in extractia uleiului;

- 12 190 tone de COV la fabricarea biodieselului;

- 0,15 tone COV la diluarea cernelii.

Valorile de prag de consum pentru activitatile prevazute de Legea 278/2013, anexa nr. 7, partea a 2-a sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel 16. Valori de prag de consum şi valori-limită de emisie, conform Legea 278/2013, anexa nr. 7, partea a 2-a

| Nr. crt. | Activitate/ Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici şi conţinut de COV [tone/an] | Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici şi conţinut de COV [tone/an] | Valorile limită pentru emisia totală de compuşi organici volatili în gazele reziduale [mgC/Nm3] | Valorile limita pentru emisiilor fugitive (procent din cantitatea de solvent utilizată) [%] | Valori-limită pentru emisii totale | Dispoziţii speciale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Extracţia uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale şi rafinarea uleiurilor vegetale (> 10) | - | - | - | Seminţe de rapiţă: 1 kg/tonă; Seminţe de floarea-soarelui: 1 kg/tonă; Boabe de soia (concasare normală): 0,8 kg/tonă; Boabe de soia (fulgi albi): 1,2 kg/tonă; 4 kg/tona(3) | (3) Se aplică rafinării. |

Astfel, se constata urmatoarele:

- valoarea inregistrata este mai mare decat valoarea de prag pentru consumul de solvenţi cu conţinut de compuşi organici volatili utilizati in extractia uleiuluivegetal (490 t/an > 10 t/an), prevăzută în anexa nr. 7, partea a 2-a, tabelul nr. 1, pct. 19 a Legii 278/2013.

- celelalte activitati in care se utilizeaza solventi cu continut de compusi organici volatili  nu se incadreaza in activitatile prevăzute în anexa nr. 7, a Legii 278/2013.

Avand in vedere capacitatea maxima de productie si implicit consumul de substante care contin COV, activitatea desfasurata de SC EXPUR SA se incadreaza conform Legii nr. 278/2013, Anexa nr. 7, partea 1, la categoria: anexa nr. 7, partea a 2-a, tabelul nr. 1, pct. 19 a Legii 278/2013: Extracţia uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale şi rafinarea uleiurilor vegetale (> 10).

Frazele de risc ale substanţelor utilizate în procesul tehnologic

În tabelul urmator sunt prevăzute frazele de risc ale solvenţilor cu conţinut de compuşi organici volatili.

Tabel 17. Fraze de risc ale solventilor cu continut de compusi organici volatile

| Nr. crt | Denumire preparat cu conţinut de solvenţi organici | Fraze de avertizare H |
| --- | --- | --- |
| 1 | n-hexan | H225; H304; H315; H336; H361; H373; H411 |
| 2 | Metanol | H225; H331; H311; H301 |
| 3 | Metilat de sodiu | H226, H301, H311, H331, H370, H314, H318, H290 |
| 4 | Citronix | H225, H319, H336 |

Astfel, prevederile art. 58, art. 59 si Anexa nr. 7, partea a 4-a, din Legea nr. 278/2013, nu se aplica activitatii desfasurate de SC EXPUR SA.

Verificarea respectării valorilor limită pentru emisii totale

Avand in vedere ca anual se proceseaza 490 000 t de seminte oleaginoase si ca se utilizeaza 490 t n-hexan, rezulta un consum specific de 1,00 kg COV/t seminte.

Se observa ca functionarea instalatiilor SC EXPUR SA este in conformitate cu prevederile legii nr. 278/2013 in ceea ce priveste consumul specific de COV.

2.6 Topografie si canalizare

Topografia specifică reliefului zonei geografice de amplasament este caracterizată ca fiind un platou neted, cu crovuri. Altitudinile cele mai mari se află în est, pe nisipurile Câmpului Hagieni (80 – 90 m), iar cele mai mici în Balta Borcei  (7 – 10 m).

Judeţul Ialomiţa este dominat de câmpuri întinse, lunci cu sau fără bălţi şi mai puţin frecvent, de terase, care adeseori se ataşează câmpului.

Pe câmpuri şi terase apar crovuri şi dune de nisip, iar pe malurile văilor se întâlnesc surpări de loessuri sau chiar ogase şi grote de sufoziune, iar în lunci, grinduri canale şi braţe părăsite.

Câmpul şi terasa Bărăganului Ialomiţei sunt acoperite de loess, ambele înclinând uşor spre sud şi est. Altitudini de 60 – 70 la NV de Urziceni coboară la 40 m în est şi la 20 m în terasa Dunării, la slobozia fiind de 21 m.

Lunca este mai înaltă spre terasă, iar în sud este limitată de un mal abrupt format din loess, nisip eolian şi nisipuri de Mostiştea.

Perimetrul în care se afla S.C. EXPUR S.A. este situat în partea de est a Câmpiei Bărăganului – Bărăganul Ialomiţei, pe malul stâng al râului Ialomiţa.

Câmpul şi terasa Ialomiţei sunt acoperite de loess, înclinând uşor spre sud şi est.

Teritoriul judeţului face parte din platforma Valahă, partea coborâtă a Platformei Moesice.

Topografia specifică reliefului zonei geografice de amplasament este caracterizată ca fiind un platou neted, cu crovuri. Altitudinea cea mai mare se află în est, pe nisipurile Câmpului Hagieni (80 – 90 m), iar  cele mai mici în Balta Borcei (7 – 10 m).

Judeţul Ialomiţa este dominat de câmpuri întinse, cu sau fără bălţi şi mai puţin frecvente, de terase, se ataşează câmpului.

Pe câmpuri şi terase apar crovuri şi dune de nisip, iar pe malurile văilor se întâlnesc surpături de loessuri sau chiar ofgase şi grote de sufoziune, iar în lunci, grinduri, canale şi braţe părăsite.

Lunca este mai înaltă spre terasă, iar în sud este limitată de un mal mai abrupt format din loess, nisip eolian şi nisipuri Mostiştea.

Din punct de vedere morfologic, terenul se încadrează în marea unitate morfologică subunitate cunoscută sub denumirea Câmpia Bărăganului Ialomiţei. Are la nord Câmpia Săratei, iar la sud şi est Bărăganul Mostiştei şi la vest Câmpia Vlăsiei.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se încadrează pe valea râului Ialomiţa pe zona de terasă aluvionară înaltă.

Cota medie a terenului este de 67 m, deasupra nivelului mării. Terenul nu are denivelări pronunţate.

Relieful este dominat de câmpii cu altitudini maxime care nu depăşesc 100 m.

Cota medie a terenului este de 67 m, deasupra nivelului mării. Trenul nu are denivelări pronunţate.

Ca unităţi de relief, judeţul aparţine Câmpiei Române şi se extinde peste fâşia nordică a Bărăganului Ialomiţe, cuprinde o parte din Câmpia Vlăsiei, Balta Borcei şi foarte puţin din Câmpia de subsidenţă Sarata – Gheorghiţa.

Sistemul de canalizare

Platforma pe care se desfasoara procesul tehnologic de fabricare a uleiului si biodieselului evacueaza:

a) Ape uzate menajere - rezulta de la fiecare sectie de productie si sunt colectate de canalizarea menajera.

b) Apa pluviala si apa de racire, colectata de canalizarea pluviala.

c) Ape uzate tehnologic - din diversele faze  ale procesului, deversate in canalizarea industriala.

S-au identificat urmatoarele fluxuri de ape uzate menajere si evacuate din sectiile de productie:

-apa uzata de la  Scindare;

-apa rezultata din statia de tratare a apei industriale-osmoza inversa si dedurizare;

-apa uzata de la  Rafinaria fabricii de ulei-Flux degumare, albire si dezodorizare;

-apa uzata de la fabrica de biodiesel;

- ape menajere ;

-apa uzata de la Extractie-C30+HDC 29;

- Apele uzate menajere provenite din fabrica de ulei sunt colectate in S.P. 1, pompate la statia de epurare treapta biologica, iar dupa epurare sunt  evacuate in raul Ialomita.

- Apele potenţial impurificate din zona rampelor de încărcare gume şi rezervoarelor de gume, acizi graşi şi ulei  sunt colectate printr-o reţea de canalizare şi tratate într-un separator de grăsimi cu capacitatea de 6 l/s. Apele tratate sunt evacuate în reţeaua de canalizare industrială si conduse prin pompare la staţia de epurare fizico-chimică.

- Apele de spălare de la instalaţia de pretratare sunt dirijate către un separator de grăsimi de 6 l/s. De aici apele sunt evacuate în canalizarea industrială, prin pompare la staţia de preepurare fizico-chimică.

- Apele potenţial impurificate cu biodiesel din zona rampelor auto de încărcare biodiesel, a rampei de descărcare antioxidant şi din instalaţia de biodiesel, apele potenţial impurificate din zona rampei de descărcare chimicale-acizi, sodă etc., apele potenţial impurificate din zona rampei auto de descărcare metanol + metilat şi rezervoarelor aferente acestora, precum si eventualele scurgeri de la rampa C.F. de descărcare metanol şi rampele auto şi C.F. pentru încărcare glicerină sunt colectate printr-o reţea de canalizare într-un separator  cu capacitatea de 10 l/s si tratate la staţia de epurare fizico-chimică

- Apele uzate impurificate cu glicerină şi metanol (cantităţi foarte mici) provenite de la  instalaţia de Biodiesel (coloana de rectificare), sunt colectate printr-o reţea de canalizare şi evacuate într-un rezervor montat într-o cuvă de beton, fiind fie recirculate in instalatie, fie dirijate la statia de epurare biologica.

- Apa de răcire, reprezentată de apa de adaos de la turnul de răcire, nu va intra in contact cu apa uzată, fiind evacuată in canalizarea pluvială.

- Apele pluviale colectate din incinta S.C. EXPUR S.A. sunt evacuate, impreuna cu apele de racire din instalatii, in decantorul S.P. 3, iar de aici prin pompare in raul Ialomita.

Sistemul de evacuare si epurare a apei rezultate din activitate este prevazut cu:

- Retea de canalizare pentru apele uzate rezultate din procesul tehnologic (supuse unui proces de preepurare - separare prin decantare a substantelor grase si tratare in statia de epurare fizico-chimica Fabrica Ulei) si pentru apele menajere dirijate catre statia de epurare biologica;

- Retea de canalizare pentru apele pluviale si din sistemele de racire, care ajung gravitational intr-un bazin de retentie de 2000 de m3. De aici, impreuna cu apele evacuate din statia de epurare biologica, sunt pompate in râul Ialomita.

2.7. Relieful si geomorfologia

Relieful judetului Ialomita poartă amprenta situării sale în diviziunea estică a Câmpiei Române - Bărăganul, fiind dominat de câmpuri tabulare întinse si lunci. Circa 65% din suprafata judetului apartine Câmpiei Bărăganului, 15% Luncii Dunării, 9% Câmpiei Vlăsiei si 11% luncii Ialomitei si câmpiei de divagare Arges - Buzău.

Din punct de vedere geologic, zona Ialomitei este un bazin de sedimentare maritimă lacustră.

Altitudinal, relieful în judet se desfăsoară în trepte de la nord la sud si de la vest spre est. Zona cea mai înaltă - 91 m se află pe Platoul Hagienilor, lângă satul Platonesti, ei alăturându-i-se Piscul Crăsani - 81 m si Câmpul Grindu - 71 m. Altitudinea minimă este de 8 m, în nordul incintei îndiguite a Bratului Borcea.

Municipiul Slobozia se înscrie într-un areal ce face parte din Platforma Valahă, care reprezintă partea coborâtă a Platformei Moesice. Fundamentul solului este foarte vechi și constituit din cristalin cu strat sedimentar. Arealul este afectat de falii, cea mai importantă dintre acestea fiind cea care trece prin Nordul orasului, venind din Dobrogea. Relieful localitătii, a cărui altitudine maximă este de 35 m, este constituit pe nisipuri si prezintă ondulări, dune si văiugi, ori depresiuni interdunare orientate N-S sau NE-SV. Se disting în zonă câmpuri, văi, terase si lunci: Câmpul Ciulnitei, Terasa Ialomitei, Lunca Ialomitei, Valea Ialomitei. Întinderea aceasta a fost acoperită de ape care, spre sfârsitul Paleoliticului, s-au scurs în Marea Neagră, de aceea solul zonei se constituie din formatiuni aluvionare, cu strat freatic umed si avansat spre suprafată.

2.8. Geologie si hidrogeologie

Teritoriul judeţului Ialomiţa face parte din Platforma Valahă, parte a platformei Moesice.

Se compune dintr-un fundament foarte vechi, peneplenizat, constituit din cristalin, peste care se aşează o cuvertură sedimentară, Soclul este afectat de falii, între care principală este cea prelungită din Dobrogea (Palazu – Topalu), care trece pe la N de Slobozia. Mai la nord de acestă falie fundamentul coboară puternic spre Carpaţi. Soclul cristalin a funcţionat în timpul paleozoicului şi mezozoicului, ca o platformă, peste care s-au adunat sedimente cu grosimi foarte mari. Primele trei mari cicluri de sedimentare încep cu paleozoicul şi se termină cu jurasicul şi cretacicul, constituite mai ales din calcare. Toate aceste sedimente, împreună cu soclul formează aşa numitul fundament al Platformei Valahe.

Odată cu ridicările în masă ale Carpaţilor, începând cu tortonianul superior, dar mai ales cu sarmaţianul, Platforma Valahă se scufundă tot mai adânc către aceşti munţi în formare.

În prezent se depun noi strate, discordante faţă de cele anterioare. Sedimentele tortoniene au fost în general erodate, urmează sarmaţianul (gresii calcaroase, nisipuri, argile, marne) şi toată seria pliocenului.

Cuaternarul are grosimi de ( 100 m sub Ialomiţa de E, subţiindu-se spre S şi îngroşându-se mult spre N. Se compune de jos în sus , din: strate de Frăteşti (situate la ( 20 m, în zona Slobozia, şi până la ( 80 m) împărţite întrei orizonturi prin două fâşii de argilă formând şi trei orizonturi de ape de adâncime.

Peste ele stă complexul marnos (marne şi argile, groase de ( 10 – 50 m), urmează loessuri vechi, nisipuri de Mostiştea (( 10 – 25 m, apar şi la zi în malul drept al Ialomiţei) loessuri mai noi, care domină tot câmpul şi terasele, peste care se găsesc şi nisipuri eoliene.

Cele mai noi formaţiuni sunt aluviunile din lunca Dunării şi Ialomiţei.

Din punct de vedere geologic în zonă se întâlnesc formaţiuni care aparţin cuaternarului (holocen superior argile prăfoase nisipoase,nisipuri.

Această stratificare este alcătuită din trei pachete pornite de sus în jos:

- un pachet argilos – prăfos sau prăfos argilos la suprafaţă;

- un pachet de nisipuri, pietrişuri, bolovăniş;

- un pachet de nisipuri şi argile pleistocenice la bază.

Din punct de vedere geologic, formaţiunile tectonice care sunt la bază semnalate prin foraje de adâncime sunt sub 2268 m aparţin perioadei Cretacic inferior, iar cele superioare aparţin faciesului şi flisului pe locul depresiunii Getice şi ulterior lagunar a bazinului Pontic.

Etajul superior din cuaternar seria Pleistocen inferior şi mediu 45 – 130 m alcătuit din argile, argile nisipoase, complex marnos, strate de Cândeşti.

Seria Pleistocenului superior sub 20 – 40 m cu argile nisipoase, nisipuri gălbuişi care se continuă în depozitele superioare cu pietrişuri, nisipuri sedimentare.

Nivelul apei freatice în câmpuri este la ( 5,0 m, iar în unele porţiuni chiar 2 – 3 m adâncime.

Acviferul freatic de câmpie 7 – 15 m, acviferul freatic şes aluvionar 15 – 25 m şi complexul acvifer de adâncime 25 – 65 m.

Corpul ROIL013 / Lunca Ialomitei

Corpul de apă subterană freatică, de tip poros permebil, dezvoltat în lunca şi terasele râului Ialomiţa este de vârstă holocenă.

Pe baza datelor provenite din forajele de ordinul I şi de ordinul II ale Reţelei Hidrogeologice Naţionale au fost realizate secţiunile hidrogeologice din aria de dezvoltare a corpului de apă subterană ROIL13- Lunca Ialomiţei.

Astfel, de la nord spre sud, în aceste secţiuni hidrogeologice  se observă că acviferul freatic este protejat de prezenţa unui strat acoperitor, cu grosimi variabile cuprinse între 1-3 m (Macaleţ et al.,2009), constituit din argile, silturi şi loessuri. Pe alocuri însă stratul acoperitor lipseşte ceea ce determină o vulnerabilitate mai mare la poluare a acviferului freatic.

Capacitatea de debitare a acviferului acumulat în depozitele poros-permeabile dezvoltate în lunca râului Ialomiţa este, în general, redusă iar cantitatea de apă acumulată în acvifer este strâns legată de cantitatea de precipitaţii, dar şi de nivelul apei râului Ialomiţa, care asigură alimentarea acestuia.

Cele 4 foraje din zona Manasia-Speteni, cu adâncimi cuprinse între 22-25 m, au interceptat acviferul freatic în intervalul cuprins între 2-20,6 m, iar debitele obţinute au fost cuprinse între 1l/s şi 2,5 l/s, pentru denivelări cuprinse între 0,55-0,66 m.

În zona Căzăneşti-Ciochina, din forajele Reţelei Hidrogeologice Naţionale, cu adâncimi cuprinse între 10 m şi 23 m, s-au obţinut debite foarte reduse cuprinse între 0,04 l/s şi 1 l/s. Capacitatea redusă de debitare a acviferului este determinată de natura litologică a sedimentelor în care este acumulat acviferul freatic. Acviferul are o bună protecţie asigurată de existenţa stratului acoperitor constituit din silturi, cu grosimi apreciabile.

Cele 7 foraje din zona Tăndărei, cu adâncimi cuprinse între 8 m şi 50 m, au interceptat un singur strat acvifer. Şi în acest caz se constată că acviferul are capacitate modestă de debitare, fiind acumulat în depozite cu granulaţie fină.

Ca urmare a stratului de sol relativ subţire, pus în evidenţă de descrierile litologice ale stratelor interceptate la construcţia forajelor, acviferul este alimentat pe întreaga sa suprafaţă prin percolare.

Starea apelor subterane

In conformitate cu Sinteza anuala privind protectia calitatii apelor pentru Bazinul Hidrografic Buzau - Ialomita elaborat de AN ,,Apele Romane”, starea calitatii apelor subterane din zona amplasamentului este urmatoarea:

“Analiza stării calitative a acestui corp a fost efectuată pe baza valorilor măsurate în forajele hidrogeologice.

S-au constatat depăşiri ale valorilor prag la următorii parametri analizaţi: la amoniu, la sulfaţi şi cloruri.

Se consideră că acest corp de apă subterană are starea chimică bună. “

2.9. Hidrologie

Reţeaua hidrografică a judeţului Ialomiţa aparţine terasei şi luncii râului Ialomiţa. Este reprezentată în judeţ de Dunăre cu braţul Borcea, care udă limitele sudice şi sud – estice pe o lungime de 100 km. Râul Ialomiţa. Râul Ialomiţa brăzdează teritoriul judeţului de la sat Malu (Sfântul Gheorghe) până la Piua Petrii, desfăşurându-se în numeroase meandre şi formând o luncă supusă inundaţiilor.

Judeţul Ialomiţa cuprinde două colectoare hidrografice principale: fluviu Dunărea şi râul Ialomiţa. Alături acestea mai trebuie menţionate şi râurile Prahova. Sărata şi cele care alcătuiesc reţeaua autohtonă, râuri tipice de şes, cu văile presărate de iazuri cum sunt Fundata şi Strachina, aflate în locurile cu aceleaşi nume şi izvoarele Mostiştea.

Densitatea medie a reţelei hidrografice este una din cele mai scăzute din ţară, ( 0,1 km/km2.

Debitele medii multianuale specifice de apă sunt foarte scăzute, variind între 3l/s/km2 în zona de NV a judeţului şi sub 0,5 l/s/km2 în partea de E şi S a acestuia. Debitele multianuale de aluviuni transportate sunt nesemnificative comparativ cu cele în suspensie.

Dunărea, care delimitează la V judeţului Ialomiţa, are la intrare o suprafaţă de bazin de ( 697.000 km2 şi o lungime de 2555 km.

Pe teritoriul judeţului, Dunărea curge pe două braţe: Borcea pe stânga şi Dunărea Veche pe dreapta, care se reunesc într-un singur curs în dreptul localităţii Vadu Oii, situată la ( 3 km amonte de secţiunea de ieşire a fluviului din judeţ.

Râul Ialomiţa are o suprafaţă de bazin hidrografic de 2160 km2 şi o lungime 178 km. Debitul mediu multinaţional la intrarea în judeţ de ( 14,5 m3/s, aportul principal fiind al râului Prahova şi al râului Sărata. Debitul mediu lunar maxim se înregistrează în majoritatea anilor, în luna aprilie, iar cel minim în luna septembrie când valorile reprezintă în medie 13 – 14 % şi respectiv 4 – 5 % din volumul annual.

Singurul afluent mai important pe care îl primeşte Dunărea pe sectorul aferent judeţului, este Ialomiţa.

Debitul mediu multianual al Dunării este de ( 6000 m3/s, care în majoritate (( 61 %) curge pe braţul Borcea.

Regimul foarte compensat al fluviului, datorat atât suprafeţei mari a bazinului de recepţie cât şi diversităţii de alimentare fac ca variaţia debitelor medii anuale să se producă în limite strânse. Caracteristica regimului de iarnă este posibilitatea formării de zapoare, unul dintre cele mai periculoase locuri fiind la km 292 şi km 527 pe braţul Dunărea Veche şi km 24 pe braţul Borcea.

Raul Ialomita trece la aproximativ 2,5 km S de amplasamentul studiat si este emisarul apelor epurate provenite din activitastile desfasurate de EXPUR.

2.10. Elemente climatice

Clima constitue una din componentele de baza ale cadrului natural cu influenta nemijlocita si directa asupra tuturor domeniilor de activitate.

Cunoasterea caracteristicilor climatice, respectiv a valorilor elementelor si parametrulor climatici este necesara tuturor domeniilor a caror activitate este influentata de conditiile de vreme.

Rolul factorilor meteorologici este determinant în mecanismul dispersiei şi transportului poluanţilor în atmosferă. Pe lângă aceste procese de bază, poluanţii pot suferi şi transformări, precum spălarea lor sub acţiunea precipitaţiilor sau reacţii chimice sau fotochimice.

Principalii factori meteorologici hotărâtori în dispersia poluanţilor sunt: vântul (direcţia şi viteza), stratificarea atmosferică şi temperatura aerului.

Direcţia vântului este elementul care determină direcţia de deplasare a masei de poluant, a penei care se formează în atmosferă.

Viteza vântului influenţează concentraţia de poluant, atât în extinderea spaţială a penei cât şi la sol. De regulă, concentraţia este invers proporţională cu viteza medie a vântului.

Stratificarea termică a aerului determină difuzia în plan vertical.

Climatul zonei este temperat-continental, de tip pontic, cu manifestări de excese, adică secetos si cu contraste puternice de temperatură între iarnă si vară. Media anuală a izotermelor este +10°C si -11°C, luna cea mai rece a anului fiind ianuarie (temperatură medie -3°C), iar cea mai caldă iulie (temperatură medie +32,6°C). Rezultanta este o amplitudine medie a temperaturii de 25,6°C, care este una dintre cele mai ridicate din tară.
	În ceea ce privesste precipitatiile, zona are caracter de ariditate. Cea mai uscată lună este februarie (19,0 mm), cea mai umedă este iunie (70,2 mm), media anuală a precipitatiilor fiind de 456 mm. Cantitatea maximă de precipitatii la Slobozia în 24 de ore a fost de 69,8 mm si s-a înregistrat la 20 august 1949.

Vânturile predominante sunt crivătul iarna si vara băltăretul.

2.10.1. Temperatura aerului

Judeţul Ialomiţa are clima continentală, regimul climatic este omogen pe întreg cuprinsul judeţului din cauza marii uniformităţi a reliefului de câmpie. Se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitaţii nu prea abundente, care cad mai ales sub formă de averse şi prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar şi de frecvente perioade de încălzire, care provoacă discontinuităţi repetate stratului de zăpadă.

Temperatura medie anuală depăşeşte valoarea de 11 °C, media lunii cea mai caldă fiind de 23°C (iulie), iar cea mai rece -2,2°C (ianuarie).

Numărul mediu al zilelor de îngheţ este de 98,2 zile/an.

Precipitaţiile medii anuale însumează 478 mm/an, cantitatea medie lunară maximă fiind în iunie (63,7 mm), iar cea minimă în februarie (20,7 mm).

Zăpada prezintă grosimi medii de 8 cm. (mai ales în ianuarie - februarie), durata medie a stratului de zăpadă fiind de 36,5 zile.

Vânturile locale includ Crivăţul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest (sau uneori dinspre est spre vest) şi Austrul, vânt care bate dinspre sud-vest şi aduce vara aer uscat şi cald şi iarna conduce la ridicarea temperaturii.

Iarna circulatia atmosferica este mai intensa, iar contrastul termic al diferitelor mase de aer este mai mare. De aceea temperatura aerului prezinta diferentieri diurne importante fata de celelalte anotimpuri. Cele mai mici variatii de la o zi la alta se observa de obicei vara.

Temperatura aerului (oC)

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului prezinta caracteristici de interes general din punct de vedere hidrologic.

Temperatura maxima absoluta se înregistreaza în lunile iulie-august. Temperatura minima absoluta se produce de obicei în lunile decembrie-ianuarie.

Temperaturile aerului in perioada calda a anului intensifica procesul de evapotranspiratie, influentand scurgerea de apa.

Tabel  18. Temperatura aerului

| Temperatura medie a aerului (media lunară şi anuală) |
| --- |
| Perioada | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Anual |
| 1901-2000 | -2,2° | -0,2° | 4,4° | 10,9° | 15,9° | 19,4° | 21,4° | 21,9° | 17,4° | 11,2° | 5,1° | 0,4° | 10,7° |
| 2005 | 1,7° | -1,3° | 4,1° | 10,6° | 17,4° | 19,0° | 22,4° | 22,0° | 18,3° | 11,9° | 4,8° | 1,6° | 11,0° |
| Maxima şi minima absolută lunară în perioada 1901-2000 |
| Anul | 1936 | 1990 | 1947 | 1909;1947 | 1950 | 1908 | 2000 | 1951 | 1946 | 1952 | 1963 | 1989 |  |
| Maxima | 18,4° | 22,2° | 27,9° | 31,5° | 37,3° | 38,5° | 39,8° | 39,7° | 37,0° | 35,3° | 25,0° | 21,6° |  |
| Anul | 1942 | 1929 | 1901 | 1944 | 1915 | 1973 | 1902 | 1939 | 1977 | 1988 | 1975 | 1902 |  |
| Minima | -29,6° | -25,0° | -17,0° | -5,3° | -2,0° | 4,6° | 7,5° | 5,4° | -2,0° | -8,0° | -17,6° | -23,0° |  |

2.10.2. Precipitatiile si stratul de zapada

Acestea sunt determinate de factori generali, ca circulatia maselor de aer, dar si locali, precum pozitia geografica, unitatile de relief vecine, altitudinea reliefului, orientarea principalelor culmi si vai, înclinarea versantilor, gradul de împadurire etc.

Precipitaţiile anuale sunt de 500 mm şi zăpada, iarna, poate ajunge până la 30 cm.

În medie, lunile cu caderi de precipitatii mai frecvente si mai însemnate cantitativ, sunt aprilie - iunie, cu un al doilea maxim in octombrie-noiembrie, acest lucru fiind datorat îndeosebi activitatii ciclonale. În luna iunie se înregistreaza în medie cele mai mari cantitati 60-140 mm lunar , iar minime de cantitati lunare de precipitatii se înregistreaza în luna februarie , 20- 40 mm lunar.

Exceptional, cad cantitati anuale abundente de precipitatii (în anii ploiosi) , asa cum a fost în anii 1972, 1975 si 2005, datorita activitatii mai intense a ciclonilor, mai ales a celor de origine mediteraneeana care, ajunsi deasupra Marii Negre, sufera o întoarcere spre partea de SE a tarii noastre (cicloni retrograzi) si a fronturilor reci de origine atlantica.

Astfel, în 24 de ore pot sa cada cantitati însemnate de precipitatii. Cele mai mari cantitati maxime de precipitatii in 24 de ore, cad în lunile iunie - august, iar cele mai mici în februarie - aprilie si octombrie.

Tabel nr. 19. Cantitatea lunară şi anuală de precipitaţii (mm) la staţia meteorologica Slobozia

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ANUALĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 22.7 | 9.5 | 45.3 | 78.0 | 40.4 | 72.4 | 13.0 | 54.2 | 26.2 | 10.6 | 14.7 | 18.7 | 405.7 |
| 2007 | 33.8 | 11.1 | 18.8 | 19.3 | 20.6 | 20.6 | 1.0 | 78.6 | 21.8 | 66.0 | 81.2 | 48.6 | 421.4 |
| 2008 | 12.0 | 4.4 | 20.4 | 44.5 | 57.2 | 61.8 | 25.2 | 7.0 | 39.3 | 25.4 | 32.3 | 37.3 | 366.8 |
| 2009 | 28.8 | 25.2 | 21.8 | 13.7 | 69.9 | 36.4 | 71.9 | 4.4 | 34.2 | 45.6 | 14.3 | 94.0 | 460.2 |
| 2010 | 35.0 | 57.1 | 38.3 | 20.2 | 26.6 | 127.2 | 52.7 | 11.1 | 21.2 | 86.0 | 21.1 | 64.3 | 560.8 |
| 2011 | 47.1 | 9.6 | 4.1 | 33.0 | 81.8 | 64.7 | 29.0 | 51.7 | 1.3 | 28 | 1.4 | 18.5 | 370.2 |
| 2012 | 84.2 | 41.8 | 9.9 | 27.4 | 194.6 | 39.2 | 3.4 | 80.1 | 48.6 | 50.0 | 17.1 | 116.5 | 712.8 |
| 2013 | 65.3 | 38.5 | 31.9 | 28.6 | 51.6 | 61.4 | 33.8 | 64.7 | 148.1 | 57.2 | 18.6 | 2.5 | 602.2 |

Prima bruma se înregistreaza în prima decadã a lunii noiembrie. Ultima brumã cade în luna martie.

În zilele geroase de iarnã apare chiciura. Zilele cu ceatã sunt frecvente în lunile de toamnã si iarnã. Vara se înregistreazã 20 de zile tropicale, datoritã prezentei aerului de origine tropicalã din Africa de Nord.

2.10.3. Vantul

Iarna se face simtit Crivãtul care provoacã troienirea zãpezii. Se mai înregistreza, în cursul anului, vânturi precum Austrul si Bãltãretul.

Prin urmare, predomina in tot cursul anului vanturile din sectorul nord-estic, cu frecvente de peste 25-29% toamna, 22-34% iarna, 26-36% primavara si 22-25% vara. Vanturile din directie opusa, repectiv din sectorul sud-vestic, reprezinta o a doua directie predominanta in tot cursul anului cu frecvente cuprinse intre 6 – 18%.

Tabel  20. Viteza si frecventa vantului la Statia meteo Slobozia

| Frecventa medie a vantului (%) |
| --- |
| N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| 23,0 | 14,1 | 7,7 | 10,1 | 9,0 | 15,7 | 12,2 | 7,9 |
| Viteza medie a vantului (m/s) |
| 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.3 |

2.10.4. Conditii de transport şi difuzie a poluantilor

Din datele preluate de la statia meteo Slobozia a rezultat ca frecventa cea mai pronuntata au inregistrat-o vanturile din directia N, peste 23%.

Vanturile din directia E au frecventa cea mai mica 7,7% pe an.

Viteza medie anuala este de 2,71 m/s. Vanturile din directiile E si NE au viteze medii cele mai mari de 3,1 m/s, iar cele din directiile N si NV au vitezele cele mai mici, si anume de 2,3 m/s.

Figura 3. Roza vanturilor

Astfel, se observa ca in zona analizata vanturile dominante sunt pe directiile N, SV si NE.

Vanturile din directia NV (spre municipiul Slobozia) au frecvente mica de 7,9 % pe an, iar fabrica este amplasata la o distanata mare, de aproximativ 1 km fata de limita locuita.

2.10.5. Calitatea aerului

APM Ialomita monitorizeaza calitatea aerului ambintal cu ajutorul a 2 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, amplasate, conform criteriilor indicate în legislaţie, în zone reprezentative pentru fiecare tip de staţie:

- Staţie de fond urban: staţia IL1 – str. Mihai Viteazu, nr. 1, Slobozia – amplasată în zonă rezidenţială, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană;

- Staţie de fond industrial: staţia IL2 – str. Industriei, nr. 2, Urziceni – al cărei amplasament a rezultat din evaluarea preliminară a calităţii aerului pentru a evidenţia influenţa emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare .

Statia de monitorizare a calitatii aerului IL1 analizeaza concentratiile poluantilor SO2, NO, NOx, CO, O3, benzen, toluen, etil-benzen, p-xilen, m-xilen, o-xilen, PM10, NH3.

In conformitate cu Rapoartele privind starea factorilor de mediu elaborate de APM Ialomita, nu se inregistreaza depasiri ale valorilor limita pentru acesti indicatori.

2.11. Flora şi fauna

În judeţul Ialomiţa se regăsesc diferite tipuri de habitate naturale, relieful fiind dominat de câmpuri tabulare întinse şi lunci; vegetaţia are caracter stepic pe întreaga suprafaţă a judeţului. De fapt, stepele primare la ora actuală, practic nu mai există, din cauza desţelenirii şi arăturilor. Dintre formaţiunile secundare ale stepei, azi foarte degradate şi ele, mici fragmente se mai întâlnesc pe teritoriul comunelor Cocora, Sălcioara, Movila, pe terenuri improprii agriculturii. Ele se încadrează în categoria stepelor vest-pontice cu graminee (Stipa ucrainica, Stipa lessingiana) şi dicotiledonate cu Caragana mollis.

Dintre multele specii xerotermofile ale acestei asociaţii, prin păşunat excesiv şi bătătorirea solului, azi au mai rămas doar specii lipsite de valoare furajeră. Partea de SV a judeţului este domeniul silvostepei, cu o serie de mari păduri (Groasa, Odaia Călugarului, Sineşti, Stroiasca, Deleanca, Morăreanca), unde se păstrează încă arborete de stejar pufos (Quercus pubescens) şi mai ales brumăriu (Quercus pedunculiflora) şi chiar gârliţa (Quercus frainetto) sau cer (Quercus cerris) alături de salcâm.

În subarboret, pădurile judeţului au în flora spontană măceş (Rosa canina), păducel (Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa) care de altfel se recoltează pentru comercializare, lemn câinesc (Ligustrum vulgare), corn (Cornus mas), sânger (Cornus saguinea).

În luncile Ialomiţei şi Dunării sunt resturi de vegetaţie cu stuf, papură şi rogoz ca şi zăvoaie de tip sud-european cu sălcii şi plop, iar ca păduri mari de salcie, plop şi stejar sunt întâlnite la Bărcăneşti, Alexeni, Slobozia, Andrăşeşti, în lunca Ialomiţei şi la Borduşani, Săltava, Balaban în lunca Dunării.

2.11.1. Flora

Crampeie de pajisti stepice puternic modificate, cu paius (Festuca valesiaca), pir crestat (Agropyron cristitatum), mai rar negara (Stpa capillata), se gasesc numai insular pe malurile abrupte ale raurilor. Aici apar si exemplare de stanjenel (Iris graminea) si bujor romanesc (Peonia peregrina var. romanica), ambele plante ocrotite. Pajistile stepice, folosite ca islazuri, s-au transormat in pirloage cu firuta cu bulb (Poa bulboasa), pelinita (Artemisia austrica), laptele cainelui (Euphorbia stepposa), intens degradate si rudiealizate.

2.11.2. Fauna

Fauna este reprezentată prin specii de stepă: popândău (Citellus citellus), hârciog (Cricetus cricetus), orbete (Spalax leucodon), şoarecele de câmp (Mesocricetus newtoni), dihor de stepă (Mustela eversmani), iepure de câmp (Lepus europaeus), prepeliţa (Coturnix coturnix), potârniche (Perdix perdix), şoarecele de mişună (Musculus spigilegus), nevăstuică (Mustela nivalis), apoi specii de pădure: căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus), viezurele (Meles Meles).

Dintre reptile apar şarpele rău (Coluber caspius), şopârla de stepă (Lacerta taurica), şopârla de câmp (Lacerta agilis chersonensis).

Păsările sunt cele mai numeroase: prigoria (Merops apiaster), fluierarul (Tringa totanus), dumbrăveanca (Coracias garrulus), ciocârlia (Melanocory-phycalandra), cioara (Corvus corone), coţofana (Pica pica), vrabia (Paser domesticus), graurul (Sturnus vulgaris), turturica (Streptopelia turtur), guguştiucul ( Streptopelia decaocto), fazanul colonizat (Phasianus colchicus).

In zona amplasamentului studiat nu exista declarate arii pentru protectie avifaunistica, conform HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.11.3. Arii naturale protejate de interes naţional

În judeţul Ialomita au fost declarate 6 situri de importanţă comunitară (Ordinul MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România) şi 12 arii de protecţie avifaunistică (HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România).

Dintre siturile prezentate mai sus, cele mai apropiate de amplasament sunt :

- ROSCI 0290 / ROSPA 0152 Coridorul Ialomitei afate la o distanta de aproximativ 1,3 km S ;

- ROSPA 0065 Lacurile Fundata - Amara, aflat la o distanţă de aprox. 3,2 km NV (lacul Amara).

2.12. Autorizatii curente

Pentru desfasuratea activitatii titularul detine urmatoarele acte de reglementare:

  - Autorizatie Integrata de Mediu nr. 1/ 2018, actualizata la 13.05.2019 de APM Ialomita, valabila pana la data de 29.01.2029;

  - Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 64/29.05.2018, modificatoare a autorizatiei nr. 155/ 15.11.2017 emisa de ABA Buzau - Ialomita, valabila pana la 30.11.2020.

2.13. Planificarea monitorizarii

Sistemul de automonitorizare in faza de exploatare are doua componente principale :

- monitorizarea tehnologica ;

- monitorizarea factorilor de mediu in zona de influenta.

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii de functionare a :

- instalatiilor tehnologice;

- sistemului de colectare si tratare a apelor uzate ;

- echipamentelor auxiliare si autovehiculelor.

Scopul acestor activitati este asigurarea functionarii in conditiile proiectate ale tuturor echipamentelor si instalatiilor, avand ca rezultat reducerea consumurilor de resurse si a riscurilor de accidente care pot avea efecte negative pentru mediu si sanatatea oamenilor.

Titularul a implementat un Sistem integrat de management care cuprinde urmatoarele proceduri:

- Mentenanta instalatiilor;

- Monitorizare emisii;

- Instructiuni de lucru la principalele echipamente din sectiile tehnologice.

Conform autorizatiei inegrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, titularul are obligatia de a monitoriza toate sursele dirijate de emisie de poluanti atmosferici, calitatea apei epurate evacuata in raul Ialomita, calitatea apei freatice si a solului de pe amplasament.

Analizele si determinarile se realizeaza de laboratoare acreditate, iar rezultatele sunt inregistrate.

Titularul activitatii raporteaza autoritatii teritoriale pentru protectia mediului rezultatul actvitatii de automonitorizare.

Monitorizarea factorilor de mediu consta in prelevarea si analizarea emisiilor atmosferice la cosurile tehnologice si ale centralelor termice (trimestrial / anual), calitatii apelor epurate evacuate in raul Ialomita (lunar), apelor freatice pentru potabilizare (trimestrial), apelor freatice din forajele de monitorizare (semestrial), a solului de pe amplasament (1 determinare/10 ani) si a nivelului de zgomot la limita amplasamentului (anual).

Managementul deseurilor

Titularul inregistreaza si raporteaza cantitatile de deseuri generate.

Titularul are obligatia sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din activitatea proprie, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora.

2.14. Incidente legate de poluare

Pentru zona amplasamentului studiat nu au fost raportate incidente legate de poluare. Utilizarea produselor chimice în condiţii controlate nu au efecte semnificative asupra aerului, solului sau sistemului acvatic.

În eventualitatea unei urgenţe, procedurile şi măsurile de restricţie care sunt precizate în solicitarea de autorizare integrată ajută la stoparea oricărui impact.

2.15. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Dintre siturile prezentate mai sus, cele mai apropiate de amplasamentul EXPUR sunt :

- ROSCI 0290 / ROSPA 0152 Coridorul Ialomitei afate la o distanta de aproximativ 1,3 km S ;

- ROSPA 0065 Lacurile Fundata - Amara, aflat la o distanţă de aprox. 3,2 km NV (lacul Amara).

Figura 4. Pozitia siturilor protejate fata de aplasamentul analizat

ROSCI0290 / ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei

Apele uzate rezultate din activitatea de productie, dupa epurare sunt evacuate prin SP3 in raul Ialomita, ce face parte din aceasta arie protejata.

Situl este constituit din culoarul Vaii Ialomitei, in aval de confluenta cu Raul Prahova, pana la confluenta cu Dunarea, la care se adauga in partea din amonte culoarul Raului Prahova, in aval de localitatea Cocorastii, si Raul Teleajen, in aval de localitatea Coslegi, precum si dintr-o serie de trupuri de padure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreapta a Raului Ialomita. Lunca are o latime cuprinsa intre 4-6 km, pronuntat asimetrica, mai dezvoltata in partea stanga si cu albia minora situata imediat sub malul drept. In cadrul luncii apar frecvente „brate moarte", belciuge, lacuri de lunca, mlastini, dar si portiuni uscate de grinduri si plaje. Altitudinea variaza de la cca. 150 m in partea din amonte a sitului, situata pe Raul Prahova si afluentul sau Teleajenul, la cca. 20 m la varsarea Ialomitei in Dunare. Litologia de suprafata a luncii este constituita din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Pe terase apar depozite de loess datand din cretacic pana in cuaternar. Clima este temperat continentala de campie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice mari de la iarna la vara, cu precipitatii medii anuale de 450-550 mm, temperatura medie anuala de 10-11 grade C, cu frecvente perioade de uscaciune si seceta. Solurile sunt de tip aluviosol in lunca si cernoziom pe terase. In lunca vegetatia este reprezentata de zavoaie de plopi si de salcie, de sleauri de lunca, dar si de pajisti cu Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis si Poa pratensis. Pe terase apar paduri de stejar brumariu.

Suprafaţa totală a sitului – 26 726,8 ha, din care:

- În judeţul Ialomita – 72 %

- În judeţul Prahova – 28 %

Clase de habitate:

- Ape dulci continentale 6%

- Mlastini, smarcuri, turbarii 2%

- Culturi cerealiere extensive 10%

- Pajisti ameliorate 6%

- Alte terenuri arabile 2%

- Paduri caducifoliate 70%

- Habitate de paduri 4%.

Calitate si importantă

Situl reprezinta cel mai important coridor ecologic care strabate Baraganul, care se dezvolta de la vest la est, legand Subcarpatii si Campia Ploiestiului de Dunare, Ialomita fiind singurul rau alohton din Campia Baraganului. In acest fel, Ialomita si afluentii sai principali - Prahova si Teleajenul - conecteaza lunca Dunarii cu zona de campie forestiera si colinara, strabatand zona cea mai uscata a tarii - Campia Baraganului. Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor rauri pe care le adaposteste - sleauri de lunca cu stejar pedunculat, zavoaie de plopi si salcii, vegetatia de cursuri de apa si de maluri, comunitatile de ierburi higrofile, pajistile de altitudine joasa -, dar si prin vegetatia specifica teraselor din stepa care marginesc lunca - tufarisuri ponto-sarmatice, pajisti stepice, etc., precum si prin speciile de fauna existente aici - castor, etc.

Vulnerabilitate

Raul Ialomita si afluentii sai - Prahova si Teleajenul - constituie coloana vertebrala a Coridorului Ialomitei si, prin urmare, activitatile care genereaza un impact negativ asupra raului constituie factori de vulnerabilitate. Dintre acestia amintim lucrarile de regularizare a cursului Ialomitei, baraje si captari de apa din Ialomita si alfuentii sai, extractia de agregate minerale, poluarea apei, etc. La acestea se adauga taierea padurilor din lunca, inlocuirea arboretelor naturle cu plantatii de plopi si salcii selectionate, extinderea speciilor invazive, constructiile in zona de lunca, etc.

ROSPA 0065 Lacurile Fundata - Amara

Geomorfologic, Lacurile Fundata si Amara sunt incluse in zona biogeografica stepica, in Campia Baraganului Central si se incadreaza in partea estica a unitatii structurale - Platforma Moesica, lacul Amara fiind format pe cale naturala ca lac de albie pe terasa raului Ialomita. Solurile din zona acestui lac sunt cernoziomice avand numai pe alocuri caracter semicarbonatic. Dezvoltat ca liman fluviatil pe cursul inferior al Ialomitei, la contactul terasei fluviatile cu campia propriu-zisa, Lacul Fundata este localizat pe terasa Ialomitei, acesta fiind unul din limanele mari din cursul inferior al Ialomitei cu o suprafata de 510 ha. Lacul este lipsit de curgere spre Ialomita, fapt care conduce, in conditiile climatice uscate ale Baraganului, la acumularea in cuveta lacustra a sarurilor spalate de apele de siroire. Avand o forma sinuoasa, cu o lungime de 8.5 km si o latime maxima in dreptul localitatii Gh.Doja de 1 km, iar minima de 150 m, in amonte este traversat de un dig din pamant care delimiteaza lacul terapeutic de lacul piscicol Gh.Doja. Calitatea apei in cele doua bazine este diferita, partea de Sud a lacului fiind salcie, in timp ce partea de Nord are apa dulce si contine mai multa vegetatie acvatica. Adancimea maxima a apei este de 5 m si malurile sunt in general abrupte. Hidrografia de suprafata este reprezentata de raul Ialomita si Valea Gh.Doja, vale alimentata din precipitatii si scurgeri superficiale, avand legatura cu panza freatica si apa in mod permanent, cu unele oscilatii de nivel in functie de perioadele ploioase si secetoase.

Caracteristicile hidrometeorologice din zona lacurilor sunt:

- T medie multianuala +110 C;

- Directia predominanta a vantului de la N la S;

- Precipitatii 138,24 l/mp.

Situl este reprezentat in cea mai mare parte de terenuri umede (90%-apa dulce, salcie si sarata) si de agrosisteme (10%-teren arabil). Zona constituie habitat pentru pasarile de apa, cum sunt: Chlidonias hybridus (Chirighita cu obraz alb), alte specii de pasaj-Phalacrocorax pygmaeus (Cormoranul mic), de iernare -Branta ruficollis (Gasca cu gat rosu), de cuibarire -Aythya nyroca (Rata rosie).

Vegetatia este specifica pajistilor stepice primare si derivate. Din punct de vedere fitogeografic, Lacurile Fundata si Amara se inscriu in subzona de vegetatie naturala a stepei, mult modificata in prezent datorita agriculturii si pajistilor antropice. Pe malurile vaii Ialomitei, la sudul lacului Fundata apar pajistile stepice primare in petice mici cu Stipa lessingiana (colilie). Pajistile naturale cuprind: Agropyron cristatum (pir), Andropogon ischaemum (barboasa), Salvia nemorosa (jales), Potentilla argentea (scrantitoare), Hyperieum sp. Pajistile secundare derivate se intalnesc pe islazuri in diferite stadii de inierbare si intelenire. Adesea apar specii rezistente la uscaciune: Poa bulbosa (firuta-buloasa), Artemisia austriaca (pelinita) in asociatii cu Cynodorn dactylon (pirul gros). In depresiuni vegeteaza asociatii de Agropyron repens (pir) cu Poa angustifolia, Bromus sp., Setaria sp. Caracterul stepic al acestor pajisti derivate este evidentiat si de existenta speciilor de Andropogon ischaemum (barbatoasa) si Eryngium campestre (scaiul dracului) care invadeaza pasunile si malurile abrupte ale Ialomitei. Vegetatia azonala a sitului este reprezentata de specii halofile si mezofile. Dintre arbusti apar Crategus monogyna (paducelul), Cornus sanguinea (sangerul), Ligustrum vulgare (lemnul cainesc). Vegetatia de mlastina si semimlastina este reprezentata de Phragmites communis (stuf), Carex acutiformis (rogoz), Sagittaria sagittifolia (sageata apei), specii ce se dezvolta pe locuri joase. Vegetatia acvatica este reprezentata de Myrriphyllum spicatum (vascul apei).

Fauna este reprezentata de:

-rozatoare: Citelus citelus (popandau), Spalax leucodon (catelul pamantului), Lepus europaeus (iepurele de camp);

- carnivore: Vulpes vulpes (vulpe), Meles meles (viezure), Putorius eversmani (dihor de stepa) si Putoris putoris (dihor).

Suprafaţa totală a sitului: 2036,2 ha,  100% in judetul Ialomita

Clase de habitate:

- Ape dulci continentale 42%

- Culturi cerealiere extensive 56%

- Pajisti ameliorate 2%.

Calitate si importantă: Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 123 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ixobrychus minutus Lanius minor Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Anser erythropus Philomachus pugnax Platalea leucorodia Haliaeetus albicilla Milvus migrans Phalacrocorax pygmaeus Nycticorax nycticorax Pelecanus onocrotalus Himantopus himantopus Recurvirostra avosetta Sterna albifrons Grus grus Sterna hirundo In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C4, C6.

Vulnerabilitate

- braconaj

- vânătoarea in timpul cuibăritului

- vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate

- distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor

- deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului

- desecarea zonelor umede

- industrializare şi extinderea zonelor urbane

- pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate

- electrocutare si coliziune cu linii electrice

- pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare

- arderea stufului

- arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)

- amplasare de generatoare eoliene

- înmulţirea necontrolată a speciilor invasive.

2.16. Conditiile cladirilor

A. Fabrica de ulei se compune din urmatoarele sectii:

a) Sectia Casa masinii:

In cadrul sectiei exista 18 celule (12 x 1000 mc şi 6 x 800 mc), având 8 spaţii intercelulare de cate 220 mc şi 8 celule pentru depozitarea şrotului cu o capacitate de 1000 mc fiecare. Celulele sunt din beton si prezinta instalatie de telemasura a temperaturii cu 980 puncte de masurare.

Nivelul materialelor si a elementelor constructive:

- structura de rezistenta diafragme+stalpi+grinzi de beton armat monolit turnat in cofraje  glisante;

- acoperis tip terasa – placa din beton armat monolit; tamplarie metalica, pardoseli ciment sclivisit, mozaic calcar, vopsitorii ulei, spoieli.

b) Sectia Extractie – este alcatuita din 2 corpuri de cladiri:

- un corp de cladire format din parter cu o inaltime de 5 m si un 1 nivel cu inaltimea + 8m;

- al doilea corp de cladire fiind format din P+5 ,

H max = 21m.

Natura materialelor si a elementelor constructive:

1) Corp extractie ulei:

- structura - stalpi, pane, grinzi, placa acoperis beton armat;

- 2 pereti perimetrali zidarie plina si ferestre metalice;

- 2 pereti perimetrali antifoc si antiex zidarie plina 37.5;

- invelitoare bituminoasa pe placa de beton;

- compartimentare zidarie si b.a. antiex la tablourile electrice si camera de comanda;

- tamplarie aluminiu cu geam 3 mm ce asigura suprafata de explozie;

- usi si obloane rezistente la foc dotate cu sisteme de autoinchidere.

2) Corp extractie ulei:

- structura – stalpi, pane, grinzi, sarpanta metaliuca protejate la foc cu vopsea termospumanta;

- pereti de inchidere din panouri metalice cu termoizolatie vata minerala;

- perete de compartimentare antifoc si antiex zidarie 37.5 si beton armat 20 cm;

- invelitoare sandwich metalica cu termoizolatie vata minerala;

- compartimentare zidarie 37.5 si beton armat la tabloul electric;

- tamplarie aluminiu cu geam 3 mm ce asigura suprafata de explozie;

- usi rezistente la foc dotate cu sisteme de autoinchidere.

c) Sectia Rafinarie - este alcatuita din :

- Cladire Sectie Rafinarie + Anexe Kirchfeld - parter +3 nivele

- Cladire Dezodorizor

- Silozuri + Cristalizoare

- Turn Racire

- Cladire albire

- Cladire Scindare

Natura materialelor si a elementelor de constructii:

Sectia Rafinarie - structura de rezistenta este formata din cadre de beton armat monolit, plansee intermediare din beton armat monolit si acoperis tip terasa din fasii prefabricate cu goluri plus hidroizolatie bitum ;

Dezodorizor – structura metalica protejata prin torcretare sau vopsea termorezistenta;

Structura sustinere chiller, cristalizoare – structura metalica neprotejata ;

Albitor - structura metalica protejata prin torcretare sau vopsea termorezistenta

Racitoare - structura metalica protejata prin torcretare sau vopsea termorezistenta

Scindare – structura de rezistenta este formata din stalpi metalici si grinzi metalice si se va trata cu vopsea de protectie impotriva actiunilor vaporilor de acid sulfuric.

d) Sectia Centrala Termica - este compusa din parter +2 etaje. Natura materialelor si  a elementelor de constructie:

- structura de rezistenta este formata din stalpi, grinzi si plansee din beton armat monolit;

- acoperis tip terasa cu hidroizolatie bitum.

e) Sectia Prese descojitorie -  este compusa din parter + 3 etaje. . Natura materialelor si  a elementelor de constructie:

- structura de rezistenta este formata din stalpi, grinzi si plansee din beton armat monolit;

- acoperis tip terasa cu hidroizolatie bitum.

f) Sectia imbuteliere – este compusa din parter. Natura materialelor si  a elementelor de constructie:

- structura de rezistenta este formata din stalpi, grinzi si plansee din beton armat monolit;

- acoperis tip terasa cu hidroizolatie bitum.

B. Fabrica de biodiesel este compusa din urmatoarele sectii:

a) Sectia de pretratare ulei este construita din grinzi metalice si panouri tip sandwish.

In compartimentul instalatiei de pretratare s-a amenajat o incapere cu pereti si planseu din beton armat cu dimensiunile 3.00 m x 4.40 m x H 6.00 m, cu Su=13,20 mp si un volum de 79,20 mc.

Compartimentarile interioare sunt realizte din panouri gips-carton de 10 cm pe schelet metalic.

b) Sectia de transesterificare este construita din panouri de gips carton pe schelet metalic.

Hala proiectata este o constructie ce se desfasoara pe 7 travei x 6.00 m, 2 travei x 4.50 m, 1travee x 1.00 m, 4 deschideri x 6.00 m.

c) Sectia centrala termica - constructia este de tip parter, avand dimensiunile in plan de 36,35 m x 12,61 m. Constructia are structura de rezistenta din profile metalice, cadre metalice, fundatii din beton. Inchiderile perimetrale, peretii exteriori sunt din panouri tristat din tabla profilata si vata minerala de 8 cm grosime.

d) Statia de pompe – este constructie de tip parter. . Natura materialelor si  a elementelor de constructie:

- structura de rezistenta este formata din stalpi, grinzi si plansee din beton armat monolit;

- acoperis tip terasa cu hidroizolatie bitum.

2.17. Raspuns de urgenta

Conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, amplasamentul S.C. EXPUR SLOBOZIA se încadrează în categoria " amplasament de nivel inferior”.

### În cadrul EXPUR S.A. SLOBOZIA sunt numiti prin decizie responsabili pentru urmatoarele domenii: Securitate, Situatii de Urgenta, Securitate si sanatate in munca, Protectia Mediului, care au rolul principal de instruire şi verificare a respectării legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte: securitatea şi sănătatea în muncă, situaţiile de urgenţă, protecţia mediului.

### Au fost elaborate si implementate urmatoarele documente:

- Politica de prevenire a accidentelor majore

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- Plan de urgenta interna

- Scenariu de securitate la incendiu pentru silozul tip “PRIVE”.

- Scenariu de securitate la incendiu pentru Fabrica de ulei si Fabrica de biodiesel.

- Plan de protectie si interventie in caz de accidente tehnologice pe amplasamentul S.C. EXPUR S.A. Slobozia.

- Plan de evacuare in situatii de urgenta a personalului si a bunurilor materiale din S.C. EXPUR S.A. Slobozia.

- Plan de interventie in caz de incendiu la Fabrica de biodiesel.

### Politica de prevenire a accidentelor majore elaborata de EXPUR SA stabileste principiile de actiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major:

- identificarea aspectelor de mediu asupra carora organizatia are control;

- prevenirea poluării;

- identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor pentru securitate in munca si stabilirea metodelor de control ale acestora;

- conformarea cu cerintele legale si alte cerinte la care organizatia subscrie;

- stabilirea şi analizarea obiectivelor generale şi specifice de mediu, precum si cele referitoare la securitate si sanatate in munca;

- îmbunătăţirea continuă.

Planul de urgenta interna stabileste proceduri legate de urmatoarele aspecte:

- modul de identificare si clasificare a urgentelor,

- notificarea, informarea si alarmarea

- declararea si introducerea starii de urgenta

- organizarea si conducerea actiunilor de interventie

- comunicatiile

- logistica

- monitorizarea factorilor de mediu

- incetarea starii de urgenta

3. Istoricul terenului

Fabrica de ulei Slobozia a fost pusa in functiune in anii 1968 – 1969, în conformitate cu documentaţia de proiectare elaborată în perioada 1965 – 1968, Proiect 10.317 realizat de Institutul de Proiectari pentru Industria Alimentara.

Terenul pe care s-a amplasat fabrica aparţinea Trustului GOSTAT Slobozia şi a fost scos din circuitul agricol, în baza acordurilor obtinute la acea data.

Documentaţia studiată precizează că terenul era liber, plat, fara pante, zone degradate, accidente naturale, etc. Cercetările de laborator au urmărit doar caracteristicile geotehnice ale solului, nu si fizico-chimice.

În 1967, pe Planul de situatie, parte a Proiectului 10.317, figurau in vecinatatea amplasamentului: fabrica de făină, fabrica de gheaţă, depozit de lemne de foc, depozit I.C.M., pentru ca in anul 1975 sa se construiască la est, vizavi de fabrica, o unitate de productie a furfurolului, care deversa apele uzate prin canalizarea fabricii de ulei, în SP1, situaţie care s-a stopat în anul 1989.

In anul 2004, EXPUR S.A. a preluat Fabrica de ulei de la Slobozia, transformand-o in Punct de Lucru.

Fabrica de biodiesel s-a construit in anul 2009, pe un teren l;iber de constructii.

În 2010, Expur s-a alăturat grupului AVRIL, lider pe piaţa franceză in industria de procesare a seminţelor în hrana, combustibili regenerabili şi produşi chimici.

Din noiembrie 2011 EXPUR S.A. are sediul social in SLOBOZIA, Str. Sos. Amara nr. 3, judet IALOMITA, cod 920049.

In anul 2018 a fost contruita hala si montata si montarea instalatia de obtinere a brichetelor din coaja de floarea soarelui si au fost vandute paturile de depozitare a namolului si mucilagiilor situate in soseaua Slobozia-Amara, km. 4.

4. Recunosterea terenului

4.1. Probleme identificate

Cele mai semnificative aspecte de mediu pentru instalatiile de producere a uleiului vegetal si biodieselului sunt consumul de energie si de apă, utilizarea eficientă a materiilor prime, emisiile de poluanti în apele si productia de deseuri.

Principalele probleme de mediu se referă la emisiile de solventi în aer si apă, emisiilor de pulberi în aer, consumul de energie, reducerea la minimum si managementul deseurilor, precum si starea amplasamentului la încetarea activitătilor.

Solventi

Datorită proprietătilor lor si cantitătile mari utilizate, solventii sunt materialele cheie de interes:

• COV reactionează cu NOx în prezenta luminii solare pentru a forma ozon în troposferă. Acest lucru se referă în general la NMVOC (non-metan compusi organici volatili);

• unii solventi sunt toxici pentru organismele acvatice;

• unii solventi nu sunt usor biodegradabili, astfel încât acestea au potentialul de a contamina solurile. Cu toate acestea, solventii se pot răspândi cu usurintă prin sol in apele subterane, în cazul în care nu există bariere sau nu există mecanisme pentru înlăturarea sau descompunerea acestora.

Acizi si baze

Acizii si bazele sunt substante chimice industriale utilizate în mod obisnuit iar evacuarea acestora, fără neutralizare poate afecta sistemul de canalizare sau cursurile de apă receptoare. Pierderile prin scurgere nu pot contamina solul deoarece se utilizeaza cuva de retentie atunci cand sunt transferate solutiile. Atunci când sunt utilizat în solutii fierbinti, gazele rezultate pot cauza probleme la locul de muncă sau local atunci când transferate. Acidul clorhidric este cel mai frecvent acid utilizat iar vaporii săi pot provoca, de asemenea coroziune în interiorul instalatei, afectând echipamentele de control. Acidul sulfuric este utilizat pe scară largă.

Pulberi

Pulberile sunt generate din manipularea si procesarea semintelor oleaginoase. Ele pot avea un impact de sănătate si sigurantă la locul de muncă, dar pot avea efecte negative si asupra mediului, atunci când sunt evacuate în mediul exterior. Praful colectat implica eliminarea ca deseu iar in unele cazuri poate fi deseu periculos.

Deseuri generate

Din activitatea de tratare fabricarea auleiului vegetal si a biodieselului rezulta mai multe tipuri de deseuri. O mare parte din deseurile produse din aceste activităti este posibil să fie clasificate ca periculoase. Deseurile lichide sunt solutii de proces uzate, care nu pot fi tratate sau evacuate, iar deseurile solide sunt în mare măsură materii vegetale, nămoluri de la statiile de tratare a apelor reziduale, materiale filtrante si deseuri de proces (gume, mucilagii).

Nu exista informatii despre eventuale poluari accidentale ale amplasamentului.

Pe amplasament nu au fost observate urme sau indicii ale unor poluari ale solului, vegetatia prezentandu-se in conditii bune.

Aspectele care au fost evidentiate cu ocazia verificarilor in teren si care necesita o atentie deosebita sunt legate de: managementul apelor uzate, chimicalelor utilizate si al deseurilor generate.

Valorile masurate pentru concentratiile poluantilor atmosferici emisi la cosurile de dispersie si a poluantilor in apele uzate tehnologice se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 38, revizuita in 2016 si valorile indicate de BREF.

Activitatea EXPUR nu are efecte directe asupra solului si apelor subterane. Masurile de prevenire si control a poluarii apelor subterane, prezentate in capitolele anterioare au drept consecinta eliminarea impactului asupra apelor subterane.

Principalele surse de poluare ale solului si subsolului in perioada de exploatare sunt reprezentate de:

- exfiltratii ale apelor uzate din sistemul de colectare sau canalizare;

- poluări accidentale prin deversarea sau scurgerea unor produse (produse petroliere, alte chimicale) direct pe sol;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor provenite din activităţile desfăşurate în amplasament.

Controlul periodic asupra starii tehnice si interventiile in cazul unor defectiuni, vor conduce la eliminarea impactului asupra solului si apelor subterane din zona de influenta.

Amenajarea unor depozite conforme pentru deseuri si chimicale elimina posibilitatea poluarii solului si subsolului cu diverse substante continute de acestea (acizi, hidrocarburi, etc.). Poluarea solului si a subsolului nu se poate produce decat accidental.

Principala sursa de zgomote si vibratii este traficul rutier si activitatea de manipulare a marfurilor.

Fabrica este amplasată la distanta mare fata de zonele locuite, de cca. 1 km, iar programul de lucru este astfel stabilit incat impactul poluarii sonore asupra asezarilor umane datorat activitatii sa fie minim.

Datorita masurilor prevazute, contributia la zgomotul ambiental este neglijabila.

4.2. Deseuri

În functie de originea vegetală, materiile prime pentru producerea uleiului vegetal pot fi transformate aproape complet în produse (de ex. ulei vegetal, masă bogată de proteine, acizi grasi, lecitină), sau produse secundare (de ex. pentru alimentatia umană, hrana pentru animale si produse farmaceutice).

Deseuri solide, de ex frunze, lemn, bucăti de metal si pietre, sunt generate în etapa de tratament primar al materiei prime (de curătare si decojire). În procesarea semintelor oleaginoase, această fractie este mai mică de 1% din semintele prelucrate.

În cazul rafinării chimice, săpunurile sunt generate în timpul neutralizării uleiului. Aceasta constă în principal din acizi grasi saponificati, dar contine, de asemenea, fosfatide, proteine si alti compusi. In mod normal, acestea sunt procesate suplimentar prin scindare si recuperarea acizilor grasi.

Din operatiile de decolorare, se produce pământ decolorant uzat care contine 20 - 40% grăsime. (BREF FDM, par. 3.3.4.4.).

Deseurile generate in activitatile desfasurate de SC EXPUR SA sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 21: Generarea deseurilor

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod cf. HG 856/02 | Procesul din care provin | Cantitati (UM/ an) | Mod de depozitare temporară | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEŞEURI NEPERICULOASE |
|  | Coji seminte | 02 01 03 | Decojire seminte floarea - soarelui | 49.500 t/an | Depozit amenajat | Se valorifica drept combustibil la Centrala Termica (operatiune R1) |
|  |  |  |  |  |  | Se bricheteaza in atelier brichete (operatiune R1), apoi se comercializeaza |
|  |  |  |  |  |  | Vanzare catre agenti economici si persoane fizice |
|  | Impuritati tehnologice (corpi straini) | 02 03 04 | Curatare materie prima (seminte) | 0,5 t/ an | Buncar x 35 mc, platforma betonata acoperita in incinta fabricii. | Eliminare |
|  | Pământ decolorant uzat | 02 03 04 | Rafinare ulei (decolorare) | 165 t/an | Container mobil | Valorificare/ eliminare |
|  | Nămol rezidual: - nămoluri de la spălare, centrifugare şi separare | 02 03 05 | De la Instalaţiile de prepurare şi de la 2 Staţii de epurare fizico – chimică şi de la cea biologică | 700 t/ an | Nămolurile de la Staţiile de epurare: în compartiment din cuva betonate 3750 mc. Nămolurile deshidratate pe platforma depozitare deşeuri industriale solide | Valorificare/ eliminare |
|  | Material filtrant (perlita) uzat | 02 03 04 | Winterizare | 1386 t/an | Container mobil | Valorificare |
|  | Cenuşă de la Centrala Termica | 10 01 15 | Ardere combustibil solid (coji seminte) in centrala termica | 600 t/an | Platforma depozitare deşeuri industriale solide | Valorificare/ eliminare |
|  | Cocs (cărbune activ) | 19 09 04 | Potabilizare apă | 28 t/an | Platformă betonată | Valorificare |
|  | Soapstock | 02 03 01 | Neutralizare - fabricare biodiesel | 12000 t/an | 2 rezervoare cu capacitatea de 50 mc | Valorificare |
|  | Hârtie şi carton şi ambalaje hartie/ carton | 20 01 01 15 01 01 | Toate sectoarele Ambalare prod. finit | 12 t/an | Depozit temporar amenajat | Valorificare |
|  | Material plastic şi ambalaje de material plastic | 20 01 39 15 01 02 | Toate sectoarele Ambalare prod. finit | 15 t/ an | Depozit temporar amenajat | Valorificare |
|  | Deşeuri metalice | 17 04 05 | Mentenanţă | 50 t/an | Platformă betonată | Valorificare |
|  | Lemn | 15 01 03 | Ambalare terţiară | 4 t/an | Platformă betonată | Valorificare |
|  | Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări | 17 09 04 | Din activităţi de construcţii şi demolări | 150 t/an | Platformă betonată | Valorificare/ eliminare |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | Sector auto | 1 t/an | Depozit temporar amenajat | Valorificare |
|  | Materiale absorbante, filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02* | 15 02 03 | Mentenanta echipamentelor si activitatea de filtrare ulei vegetal. | 2,5 t/an | În containere specializate | Valorificare |
|  | Deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specifi-cate la 08 03 17 | 08 03 18 20 01 36 | Activitate birou | 0,1 t/ an | In containere | Valorificare/ eliminare |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Curăţenie clădiri şi incintă | 230 t/an | În containere specializate | Valorificare |
|  | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | 20 01 36 | Activitate birou | 1 t/ an | In containere | Valorificare/ eliminare |
| DEŞEURI PERICULOASE |
|  | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 20 01 21* | Iluminat pe tot amplasamentul | 0,2 t/an | În containere specializate | Eliminare |
|  | Uleiuri minerale uzate | 13 02 08* 13 02 05* 13 01 10* | Funcţionare şi întreţinere inst. | 2 t/ an | Colectare separată în recipienţi metalici | Valorificare/ eliminare |
|  | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (ambalaje reactivi laborator) | 15 01 10* | Activitate laborator | 0,2 t/ an | Magazie | Eliminare |
|  | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (recipienti vitamine) | 15 01 10* | Imbunatatire nutritionala uleiuri vegetale | 0,05 t/ an | Magazie | Eliminare |
|  | Amestecuri substante chimice de laborator | 16 05 06* | Activitate laborator | 1,5 t/ an | Colectare in bidoane plastic si depozitare in magazie | Eliminare |
|  | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi *6 (monitoare calculator) | 20 01 35* | Intreținerea și reparația echipamentelor electrice și electronice unde sunt echipamente în folosință | 1 t/ an | Magazie | Eliminare |

Deseuri colectare/ valorificate

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod cf. HG 856/02 | Procesul din care provin | Cantitati (UM/ an) | Mod de depozitare temporară | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulei vegetal de gatit uzat | 20 01 25 | Colectare de la terti | 25000t/an | Rezervor metalic suprateran | Se valorifica, in amestec cu ulei vegetal brut, pentru obtinerea biodieselului (operatiune R3) |

Tabelul nr. 22: Gestiunea deseurilor

| Tip deşeu / Cod deseu | Valorificare / eliminare | Mod de colectare / evacuare |
| --- | --- | --- |
| Cenusa de la Centrala Termica | Eliminare D1 | Platforma depozitare deşeuri industriale solide |
| Pamant decolorant uzat | Valorificare R12 | Container mobil |
| Namol de epurare rezidual | Valorificare R12 | Nămolurile de la Staţiile de epurare: în compartimentul 3 din cuvele betonate de 3750 mc. Nămolurile deshidratate pe platforma depozitare deşeuri industriale solide |
| Hartie/ carton si Ambalaje hartie/carton | Valorificare R12 | Depozit temporar amenajat |
| Material plastic si Ambalaj material plastic | Valorificare R12 | Depozit temporar amenajat |
| Anvelope uzate | Valorificare R12 | Depozit temporar amenajat |
| Fier si otel | Valorificare R12 | Platforma betonata |
| Deseu menajer | Eliminare D1 | În containere specializate |
| Cocs (Carbune activ) epuizat | Valorificare R12 | Platforma betonata |
| Lemn | Valorificare R12 | Platforma betonata |
| Ulei mineral uzat | Valorificare R12 | Colectare separată în recipienţi metalici |
| Material filtrant (perlita) uzat | Valorificare R12 | Container mobil |
| Materiale absorbante, filtrante, de lustruire si imbracaminte protectie | Valorificare R12 | În containere specializate |
| Deseuri tonere pentru imprimante | Valorificare R12 | In containere |
| Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | Valorificare R12 | În containere specializate |

4.3. Depozite

Silozuri seminte si sroturi

- silozul celular Casa Masini care cuprinde 18 celule (12 x 1000 mc şi 6 x 910 mc), având 8 spaţii intercelulare fiecare de 220 mc şi 8 celule pentru depozitarea şrotului cu o capacitate de 1000 mc fiecare.

- Silozul Prive care cuprinde 12 celule de cate 4900 mc fiecare si 3 celule de cate 1500 mc fiecare.

Parc rezervoare fabrica de ulei

-  parc de rezervoare ulei 8 x 1000 mc, 1 x 660 mc, 5 x 500 mc, 4 x 400 mc, 4 x 200 mc si 3 x 75 mc;

-  3 rezervoare pentru acizi grasi de rafinare 1 x 100 mc, 2 x 55 mc;

-  6 rezervoare ingropate, hidroizolate de 40 mc fiecare, pentru depozitare n-hexan;

-  2 rezervoare pentru acizi grasi de distilare, V1 = 25 mc si V2 = 5 mc;

-  2 rezervoare pentru lecitina bruta, 2 x  30 mc;

-  1 rezervor acid sulfuric, V = 29 mc;

Parc rezervoare fabrica de biodiesel

- 	4 rezervoare de 300 mc pentru depozitare zilnică ulei brut (materie primă);

- 	2 rezervoare de 350 mc pentru depozitare metanol

- 	3 rezervoare de 300 mc pentru depozitare productie zilnică biodiesel;

- 	3 rezervoare de 1000 mc pentru depozitare biodiesel in vederea livrarii

- 	3 rezervoare de glicerină 2 x 750 mc si 1 x 90 mc;

- 	2 rezervoare de 50 mc pentru depozitare gume;

- 	1 rezervor de 30 mc pentru depozitare aditiv imbunatatire CFPP;

- 	1 rezervor de 11 mc  pentru depozitare antioxidant;

- 	1 rezervor de 80 mc pentru depozitare metilat de sodiu

- 	1 rezervor de 50 mc pentru depozitare acid fosforic;

- 	1 rezervor de 50 mc pentru depozitare hidroxid de sodiu;

- 	1 rezervor de 50 mc (pentru depozitare acid clorhidric;

Alte zone de depozitare

- 	depozit temporar ulei imbuteliat ;

- 	1 rezervor combustibil de 9 mc;

- depozit materiale auxiliare Rafinarie (pamant decolorant si adjuvant winterizare)

- 	depozit materiale auxiliare imbuteliere

- 	depozit acid fosforic;

- 	depozit soda caustica solida;

- 	depozit de clor, 2 recipienti mobili sub presiune de 0,8 mc fiecare;

- 	depozit central de materiale;

- 	depozit de var;

- 	siloz pentru depozitarea cojii de floarea soarelui in vederea brichetarii de 190 mc.

Statii de incarcare / descarcare

- rampa descarcare/incarcare solvent extractie (n-hexan);

- rampa incarcare/descarcare ulei;

- staţie încărcare ulei vrac rafinat;

- rampa auto si CF incarcare srot ;

- rampa auto descarcare/incarcare substante chimice fabrica de biodiesel;

- rampa CF descarcare/incarcare substante chimice fabrica de biodiesel;

- rampa auto si CF incarcare produs finit fabrica de biodiesel;

Pentru depozitarea temporara a deseurile tehnologice, au fost amenajate urmatoarele zone de depozitare:

- Spatiu semiingropat de depozitare deseuri nepericuloase situat in incinta, cu o suprafata de 1915,75 mp, o capacitate de depozitare de 3750 mc si prevazut cu 3 compartimente pentru depozitare

- Platforma depozitare deseuri industriale solide, prevazuta cu cupola si care are o suprafata 240 mp. Platforma are 3 padocuri, in care se depoziteaza urmatoarele tipuri de deseuri:

- cenusa rezultată în urma arderii cojilor de seminţe floarea soarelui în  centrala termica

- namol deshidratat rezultat in urma centrifugarii in cele 2 centrifugi tip PIERALISI

- resturi vegetale rezultate din curatenia din incinta – crunze, crengi, iarba

4.4. Zona interna de depozitare

Materiile prime, intermediare si chimicalele lichide care sunt necesare in cantitati mai mari se alimenteaza direct in rezervoarele de depozitare din parcurile de rezervoare.

Pentru depozitarea produselor solide (materii prime, reactivi, materiale pentru ambalarea uleiului) sunt amenajate spatii speciale.

In tabelul urmator este prezentat modul de stocare a substantelor sau preparatelor chimice aferente fluxurilor tehnologice prevazute un cadrul SC EXPUR.

Tabelul nr. 23: Gestiunea substantelor chimice

| Nr. crt | Denumire substanta periculoasa | Stare fizica | Mod de stocare | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acid citric monohidrat | solid | Saci | Magazie inchisa betonata, acoperita |
|  | Acid clorhidric d=1,19 g/cmc | lichida | 1. Biodiesel - 1 rezervor suprateran avand o capacitate de 50 mc 2. Laborator - 7,5l | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Acid fosforic d=1,686 g/cmc | lichid | 1. Rafinarie - (5) Rezervoare PEHD de cate 1000 litri 2. Biodiesel - 1 rezervor suprateran de capacitate de 50 mc | 1. Magazie betonata si acoperita 2. Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Acid sulfuric d=1,84 g/cmc | lichid | 1. Rafinarie - 1 rezervor suprateran de otel cu o capacitate de 29 mc 2. Laborator - 10 l | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Azot d= 0,8 g/cmc | gaz | 1. Stocator Rafinarie vol 11.000 l (umplere 95%) 2. Stocator Biodiesel vol 21.000 l (umplere 95%) | Loc bine ventilat |
|  | Biodiesel (Metilester) | lichid | 3 rezervoare supraterane cu capacitate 1000 mc fiecare la capacitatea de 80% 3 rezervoare supraterane cu capacitate 300 mc fiecare la capacitatea de 80% | Rezervoare prevazute cu cuva de retentie |
|  | CHIMEC 6830 (anticoncelant) -<10% naftalina -30-50% hidrocarburi aromatice -<5% 1, 2, 4 trimetilbenzen | lichid | 1 rezervor suprateran de capacitate de 11 mc la capacitatea de 80% | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Chimec R876 HFP (antioxidant) 2-butoxi etanol | lichid | 1 rezervor suprateran de capacitate de 33 mc la capacitatea de 80% | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Clor d=1,411 g/cmc | lichid | Butelie clor | Depozit betonat si acoperit (inchis pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate) |
|  | Clorura de sodiu | solid | Saci | Magazie betonata si acoperita |
|  | Clorura ferica d-1,42 g/cmc | lichid | IBC | Platforma betonata, cu sistem retentie |
|  | Glicerina | lichid | Laborator | Loc uscat si ventilat |
|  | GPL (Propan) d=0,510 g/cmc | lichid | Rastel | Loc uscat si ventilat |
|  | Harborlite | solid | Magazie acoperita | loc uscat |
|  | Hexan d=0,66 g/cmc | lichid | 6 rezervoare subterane cu o capacitate de 40mc/ rezervor, din care 2 sunt de rezerva. | Vid usor respectare conditii de securitate |
|  | Hidroxid de sodiu d=1,53 g/cmc | lichid / solid in laborator (15 kg) | 1. Rafinarie - 2 rezervoare supraterane din otel, capacitate de 20 mc fiecare 2. Biodiesel - 1 rezervor suprateran, capacitate de 50 mc | 1. Depozit betonat cu cuva de retentie 2. Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Metanol | lichid | 1. Biodiesel - 2 rezervoare supraterane cu capacitate de 350mc/ rezervor 2. Laborator - 4l | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Metilat de sodiu (min.30% metilat de sodiu, max. 70% metanol) | lichid | Biodiesel - 1 rezervor suprateran cu o capacitate de 80 mc | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Motorina d=0,8 g/cmc | lichid | Rezervor | statie de distributie cu pompa si cuva de retentie |
|  | Oxigen d=1,1 g/cmc | gaz | Rastel | Loc uscat si ventilat |
|  | KemFoamX 2599 | solid | Magazie acoperita | Loc uscat si ventilat |
|  | Superfloc C 498 | solid | Magazie acoperita | Loc uscat si ventilat |

4.5. Instalatii generale de evacuare

4..5.1.  Emisii atmosferice

Praful este generat în timpul de aprovizionarii semintelor, depozitarii in siloz, curătarea semintelor, procesarii semintelor, transportului macinaturii, etc.

Dacă se aplică extractia cu solventi, scurgerile si transportul acestora pot cauza pierderi în aer. După etapa de extractie, pot aparea emisii de solvent (hexan) în timpul uscării, răcirii, depozitarii si transportului miscelei.

Principala categorie de poluanti ai aerului din producerea de compusi chimici organici sunt compusii organici volatili (COV), dar pot exista de asemenea emisii semnificative de pulberi în suspensie, gazele acide si gazele de ardere.

Tabelul nr. 24: Inventarul surselor de emisii

| Nr. crt. | Proces | Intrări | Ieşiri | Monitorizare / reducere a poluării | Puncte de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricarea şi rafinarea uleiului |
| 1 | Filtru electrostatic Centrala Termică, 5 cazane CR 11 M, pentru producere abur – emisii dirijate | Gaz natural, combustibil solid (coajă floarea soarelui) | Gaze de ardere | 1 analiză/an– emisii de pulberi, CO, NOx, SO2 si substante organice | Coş aferent filtrului electrostatic al Centralei Termice |
| 2 | Cazan Garioni Naval GMT HP 600 | Gaz natural | Gaze de ardere | - | Cos de dispersie |
| 2 | Vehiculare şi condiţionare materii prime, emisii difuze si dirijate | Seminţe oleaginoase | Pulberi | 1 analiză/ an – emisii de pulberi. Eliminarea neetanşeităţilor | Tubulatura de refulare din cicloane Casa Maşini - siloz |
| 3 | Instalaţia Extracţie (2 linii de producţie) – emisie dirijată | Broken, solvent n-hexan | COV | 1 analiză/trimestru – emisii de COV si pulberi | Coş instalaţie deflegmare şi re-cuperare solvent |
| 4 | Prelucrare subprodus, emisii difuze | Şrot cu solvent | COV, pulberi | - | Emisii difuze |
| 5 | Statie desulfurare Cazan VIADRUS – emisie dirijata | Combusti-bil solid (cocs sau lemn) | Gaze de ardere | - | Cos aferent |
| 6 | Descojitorie | Seminte oleaginoase | Pulberi | 1 analiză/ an – emisii de pulberi. Eliminarea neetanşeităţilor | Tubulatura de refulare cicloane separatoare / tobe / descojitorie |
| 7 | Prese | Seminte oleaginoase | Pulberi | 1 analiză/ an – emisii de pulberi. Eliminarea neetanşeităţilor | Cosuri racitoare broken / prese |
| Fabrica de biodiesel |
| 8 | Centrala Termică, 2 cazane Vappoprex, pentru producerea abur – emisii dirijate | Gaz natural | Gaze de ardere | 1 analiză/an – emisii de pulberi, CO, NOx, SO2 | Coşuri aferente cazanelor |
| 9 | Instalaţia tehnologică | Efluenţi gazoşi | Metanol | 1 analiză/trimestru – emisii de metanol Efluenţii gazoşi sunt trecuţi prin două scrubere: unul cu ulei rece şi unul cu apă, în vederea eliminării conţinutului de alcool metilic înainte de refularea în atmosferă. Arestor flăcări – spărgător de flăcări, prervăzută cu perna de azot | Coş aferent instalaţiei spălare efluenţi, Secţiunea 163Y |

4.5.2. Ape uzate

Tratarea semintelor si prelucrarea uleiului comestibil poate genera până la 10 - 25 m3 de apă uzată / t produs. Cantitatea specifică de apă reziduală este, în general, în intervalul 3 - 5 m3 / t materie primă. Cantitatea de apă reziduală depinde foarte mult de tipul sursei de ulei si de tehnologia utilizată. De exemplu, productia de ulei de rapită este 2,5 – 3,0 m3 apă uzată / t de rapită (7 - 12 m3 /m3 de ulei), iar în cazul productiei de ulei rafinat din seminte de rapită poate rezulta 10 - 12 m3 ape uzate / t de rapită [BREF FDM, par. 3.3.4.2].

Efluentii proveniti din activitatile desfasurate in cadrul SC EXPUR SA sunt pretratati in separatoare de grasimi si tratati in instalatii de epurare fizico – chimice si treapta biologica.

4.6. Sistemul de canalizare

Platforma pe care se desfasoara procesul tehnologic de fabricare a uleiului si biodieselului evacueaza:

a) Ape uzate menajere - rezulta de la fiecare sectie de productie si sunt colectate de canalizarea menajera.

b) Apa pluviala si apa de racire, colectata de canalizarea pluviala.

c) Ape uzate tehnologic - din diversele faze  ale procesului, deversate in canalizarea industriala.

S-au identificat urmatoarele fluxuri de ape uzate menajere si evacuate din sectiile de productie:

-apa uzata de la  Scindare;

-apa rezultata din statia de tratare a apei industriale-osmoza inversa si dedurizare;

-apa uzata de la  Rafinaria fabricii de ulei-Flux degumare, albire si dezodorizare;

-apa uzata de la fabrica de biodiesel;

- ape menajere ;

-apa uzata de la Extractie-C30+HDC 29;

- Apele uzate menajere provenite din fabrica de ulei sunt colectate in S.P. 1, pompate la statia de epurare treapta biologica, iar dupa epurare sunt  evacuate in raul Ialomita.

- Apele potenţial impurificate din zona rampelor de încărcare gume şi rezervoarelor de gume, acizi graşi şi ulei  sunt colectate printr-o reţea de canalizare şi tratate într-un separator de grăsimi cu capacitatea de 6 l/s. Apele tratate sunt evacuate în reţeaua de canalizare industrială si conduse prin pompare la staţia de epurare fizico-chimică.

- Apele de spălare de la instalaţia de pretratare sunt dirijate către un separator de grăsimi de 6 l/s. De aici apele sunt evacuate în canalizarea industrială, prin pompare la staţia de epurare fizico-chimică.

- Apele potenţial impurificate cu biodiesel din zona rampelor auto de încărcare biodiesel, a rampei de descărcare antioxidant şi din instalaţia de biodiesel apele potenţial impurificate din zona rampei de descărcare chimicale-acizi, sodă etc., apele potenţial impurificate din zona rampei auto de descărcare metanol + metilat şi rezervoarelor aferente acestora, precum si eventualele scurgeri de la rampa C.F. de descărcare metanol şi rampele auto şi C.F. pentru încărcare glicerină sunt colectate printr-o reţea de canalizare şi tratate într-un separator  cu capacitatea de 10 l/s si tratate la staţia de epurare fizico-chimică

- Apele uzate impurificate cu glicerină şi metanol (cantităţi foarte mici) provenite de la  instalaţia de Biodiesel (coloana de rectificare), sunt colectate printr-o reţea de canalizare şi evacuate într-un rezervor montat într-o cuvă de beton, fiind fie recirculate in instalatie, fie dirijate la statia de epurare biologica.

- Apa de răcire, reprezentată de apa de adaos de la turnul de răcire, nu va intra in contact cu apa uzată, fiind evacuată in canalizarea pluvială.

- Apele pluviale colectate din incinta S.C. EXPUR S.A. sunt evacuate, impreuna cu apele de racire din instalatii, in decantorul S.P. 3, iar de aici prin pompare in raul Ialomita.

Sistemul de evacuare si epurare a apei rezultate din activitate este prevazut cu:

- Retea de canalizare pentru apele uzate rezultate din procesul tehnologic (supuse unui proces de preepurare - separare prin decantare a substantelor grase si tratare in statia de epurare fizico-chimica Fabrica Ulei) si pentru apele menajere dirijate catre statia de epurare biologica;

- Retea de canalizare pentru apele pluviale si din sistemele de racire, care ajung gravitational intr-un bazin de retentie de 2000 de m3. De aici, impreuna cu apele evacuate din statia de epurare biologica, sunt pompate in râul Ialomita.

Pentru evacuarea apelor rezultate din fabrica de biodiesel s-a realizat următorul sistem de canalizare:

- Reteaua de canalizare industriala

Realizează colectarea şi evacuarea apelor potenţial impurificate de pe suprafeţele parcurilor, suprafeţele şoproanelor, pompelor aferente parcurilor, rampelor auto şi CF, până la bazinul de colectare ape echipat cu 2 (două) pompe (una în funcţiune si cealaltă de rezervă). Reţeaua de canalizare din interiorul parcurilor este racordata la reţeaua de canalizare exterioară a Fabricii de biodiesel, prin intermediul căminelor cu închidere hidraulică şi a căminelor echipate cu robinete tip fluture. Robinetele montate în aceste cămine  funcţionează în  poziţia închis şi se vor deschide ori de câte ori va fi necesar (evacuare ape meteorice, probe, revizii, scurgeri accidentale, incendiu, etc). Deschiderea robinetelor în situaţiile mai sus prezentate, se face controlat.

- Canalizare industriala secţiile Pretratare şi Transesterificare

Aceste ape sunt ape utilizate la efectuarea probelor şi reviziilor, precum şi apele rezultate din procesul tehnologic. Din secţia Pretratare, sunt colectate, prin intermediul canalelor deschise amplasate în pardoseala sectiei, apele impurificate cu ulei, acid fosforic, soda caustica, etc. Din canale, apele sunt evacuate în căminele exterioare apoi curg într-un separator de grăsimi având debitul maxim de Q = 6 l/s.

Din secţia Transesterificare, sunt colectate prin intermediul canalelor deschise amplasate în pardoseala secţiei, apele impurificate cu metilester etc. Din canale, apele sunt evacuate în 2 cămine exterioare şi trec spre un cămin, după care sunt conduse într-un separator de metilester cu un debit maxim de Q=10 l/s.

După ce se separă metilesterul, apa rezultată din separator ajunge în 2 cămine, unde se unesc cu apele venite de la secţia Pretratare, apoi sunt evacuate într-un cămin prevăzut cu un grup de pompare submersibil care trimite apele pe un traseu aerian situat pe estacade metalice pâna la staţia de epurare fizico – chimica situată în secţia Rafinarie din cadrul Fabricii de ulei .

- Canalizare industrială de la Staţia de tratare

Acest traseu de canalizare colectează apele rezultate din Staţia de tratare a Centralei Termice şi să le transporte prin 6 cămine la bazinul de neutralizare, de unde, după neutralizare, apele sunt evacuate prin intermediul a 2 cămine.

Acest traseu de canalizare preia şi apele impure provenite de la dusurile de salvare din secţia Pretratare.

- Canalizarea industriala din zona Depozitului de chimicale,  de acizi grasi, de ulei pretratat şi gume, de ulei brut

Aceasta canalizare colectează scurgerile de la pompele de vehiculare acid clorhidric, acid sulfuric şi soda caustica precum şi apele impurificate cu aceste substanţe, după neutralizare.

Această reţea de canalizare este prevăzută cu robinete de închidere pe fiecare tronson de colectare. Aceste robinete funcţionează (normal închis( pentru a colecta fiecare tip de substanţă periculoasă separat, pentru a fi eventual recuperată si refolosită. Dacă se deschide robinetul de la acest cămin, apele vor ajunge într-un cămin, care poate prelua prin deschiderea unui robinet, apele impurificate colectate de la scurgerile pompelor de substanţe chimice; mai departe, apele vor ajunge într-un cămin, în care poate ajunge prin deschiderea unui robinet şi apele impurificate cu acid clorhidric colectate în depozitul de acid clorhidric. Aceste ape ajung într-un cămin, în care poate ajunge prin deschiderea unui robinet şi apele impurificate cu acid sulfuric, colectate în depozitul de acid sulfuric; după aceea, apele colectate ajung într-un cămin, în care poate ajunge prin deschiderea unui robinet şi apele impurificate cu soda caustica colectate în depozitul de soda caustica. Toate aceste ape colectate, ajung într-un bazin de neutralizare. După ce se realizează neutralizarea, apele vor fi evacuate prin deschiderea unui robinet în 3 cămine, spre staţia de pompare.

- Canalizarea industriala depozit ulei

Acest sector de canalizare preia apele impurificate cu ulei, antioxidanti, CFPP, etc., provenite de la depozitul de ulei brut, depozitul de antioxidanti + CFPP, staţiile de pompare ulei brut, antioxidanti + CFPP si biodiesel şi de la rampa de descărcare antioxidanţi. Apele impurificate sau scurgerile cu ulei brut sunt colectate în incinta depozitelor prin intermediul canalelor deschise practicate pe toata lăţimea depozitului şi a başelor de scurgere dar, basele de scurgere nu se pot goli deoarece iesirea din basă este inchisă cu robinete. Deci apele impurificate cu ulei din depozitele de ulei brut sunt colectate de 3 camine, iar apele impurificate cu antioxidanti sunt colectate de un alt cămin. Din aceste cămine, apele colectate ajung într-un cămin în care ajung şi apele impurificate cu ulei şi scurgerile de la pompele de vehiculare ulei brut şi mai departe într-un cămin în care ajung şi apele colectate de la rampa de descărcare antioxidanţi, de la duşul de salvare, apoi într-un cămin după care se unesc cu apele provenite din depozitul de biodiesel, într-un cămin.

- Canalizarea industriala din cele 2 depozite biodiesel

Apele impurificate dintr-unul din depozitele de biodiesel, daca se deschid robinetele de izolare, ajung în 3 camine, de unde apa curge prin 3 cămine, unde se uneşte cu apele impurificate cu ulei brut, un cămin unde se colectează apele meteorice, scurgerile de biodiesel, etc., un cămin de la rampele de încărcare auto biodiesel. De aici, apa impurificată intră într-un separator de metilester cu debit maxim Q=10 l/s după care trece prin 2 cămine, unde se uneşte cu apele industriale de pe celelalte trasee şi ajunge într-un bazin de pompare prevăzut cu un grup de pompare compus din doua pompe care lucrează pe rând.

Apele impurificate cu biodiesel, din cel de al doilea depozit colectate în interiorul depozitului de 2 cămine de colectare, de unde, daca se deschid robinetele de izolare, apele ajung în 2 cămine şi de aici într-un cămin, unde se colectează scurgerile de la pompele de biodiesel, după care acestea trec în 3 cămine unde se unesc cu apele colectate de la rampele de încărcare CF cu biodiesel şi apoi trec printr-un separator de metilester cu debit maxim de Q = 10 l/s.

- Canalizare industriala depozit glicerina

Aceasta canalizare este realizata sa preia apele meteorice impurificate cu glicerina şi scurgerile de glicerină din incinta depozitului de glicerină. Apele impurificate sunt colectate in 2 camine de acumulare în interiorul depozitului de unde se pot evacua prin deschiderea unor robinete într-un căminul în care ajung şi scurgerile de la pompele situate în casa pompelor de glicerină.

Dupa aceea, apele se strang intr-un bazin etanş de colectare ce se va goli cu vidanja.

- Canalizare depozit metanol şi metilat.

Apele meteorice potenţial impurificate şi scurgerile accidentale de metanol sau metilat de sodiu sunt colectate în interiorul depozitului de metanol prin intermediul unor canale deschise practicate în platforma betonată de unde ajung în cămine de acumulare, cămine de unde se pot evacua scugerile de metanol cu vidanja sau, daca au fost colectate ape impurificate cu metanol, se deschid robinetele de izolare iar apele ajung într-un bazin de acumulare subteran inchis, prevăzut cu pompă submersibilă antiex, care poate să vehiculeze amestec de ape cu metanol.

Tot in bazinul de acumulare ajung si scurgerile accidentale de metanol din instalaţia de Biodiesel care se colectează şi apoi descarcă la intrarea in rezervor.

- Canalizare rampe descărcare CF metanol

Apele meteorice potenţial impurificate şi scurgerile accidentale de metanol de pe suprafaţa rampei CF sunt colectate în 2 cămine, iar din acestea preluate prin intermediul noii reţele de canalizare (respectiv 4 cămine şi conducta metalică De168x8mm, L=102m) şi descărcate într-un bazin de colectare a apelor menajere. Din acest bazin, apele sunt trimise prin pompare în Staţia de epurare biologică existentă.

- Reţeaua de canalizare menajera colecteaza apele uzate de la grupul social Pretratare, din Parcul de rezervoare pentru metanol – metilat, de pe Rampa auto şi se racordeaza la Staţia de epurare, existenta prin intermediul a 17 camine, dintre care 16 camine noi. Apele uzate sunt conduse la staţia de epurare biologică.

- Reţeaua de canalizare ape meteorice rezolvă modul de colectarea şi evacuare a apelor meteorice convenţional curate de pe suprafaţa Fabricii de Biodiesel şi a apelor (din probe, revizii, scurgeri accidentale, etc) de la Staţie azot, Centrala termică, Staţie tratare apă şi Turn răcire.

Reţeaua de canalizare ape meteorice este alcătuită din doua reţele de canalizare independente, fiecare având propria evacuare în coloana existenta de evacuare a apelor meteorice ale fabricii. Prima reţea de canalizare colectează apele meteorice de pe platforma betonata din zona rampelor auto de descărcare şi din zona rampelor auto de încărcare metilester şi de pe drumul de acces spre staţia de azot. Cea de a doua reţea de colectare preia apele meteorice din zona din fata Secţiilor de Biodiesel şi Pretratare, din zona utilităţilor, precum si apele de la preaplinul cuvelor turnurilor de răcire, de la preaplinul degazorului din centrala termică şi de la staţia de tratare a apei industriale.

4.7. Alte depozite chimice si zone de folosire

Asa cum s-a mentionat anterior, substante chimice utilizate pe amplasament sunt stocate in depozite special amenajate in acest scop.

Pentru depozitarea temporara a deseurile tehnologice, au fost amenajate urmatoarele zone de depozitare:

- Spatiu semiingropat de depozitare deseuri nepericuloase situat in incinta, cu o suprafata de 1915,75 mp, o capacitate de depozitare de 3750 mc si prevazut cu 3 compartimente pentru depozitare:

- compartiment 1 – nu se fac depozitari, se pastreaza pentru situatii de urgenta;

- compartiment 2 – nu se fac depozitari, se pastreaza pentru situatii de urgenta;

- compartiment 3 – namol din statia de epurare biologica.

- Platforma depozitare deseuri industriale solide, prevazuta cu cupola si care are o suprafata 240 mp. Platforma are 3 padocuri, in care se depoziteaza urmatoarele tipuri de deseuri:

- cenusa rezultată în urma arderii cojilor de seminţe floarea soarelui în  centrala termica

- namol deshidratat rezultat in urma centrifugarii in cele 2 centrifugi tip PIERALISI

- resturi vegetale rezultate din curatenia din incinta – crunze, crengi, iarba

4.8. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului.

Nu exista date privitoare la eventuale poluari ale amplasamentului produse anterior.

5. Raport privind situatia de referinta

Articolul 22 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale cuprinde dispoziţii referitoare la încetarea definitivă a activităţilor care implică utilizarea, producerea sau emisia de substanţe periculoase relevante pentru a preveni şi a combate contaminarea potenţială a solului şi a apelor subterane cu astfel de substanţe.

Un instrument-cheie în acest sens este instituirea unui „raport privind situaţia de referinţă". În cazul în care activitatea implică utilizarea, producerea sau emisia de substanţe periculoase relevante şi ţinând seama de posibilitatea de contaminare a solului şi a apelor subterane, operatorul întocmeşte şi prezintă autorităţii competente un raport privind situaţia de referinţă înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei sau înainte de actualizarea autorizaţiei acordate unei instalaţii pentru prima dată ulterior datei de 7 ianuarie 2013.

Raportul constituie baza pentru o comparaţie cu starea de contaminare în momentul încetării definitive a activităţii.

Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta (2014/C 136/03) clarifica intelegerea unor termeni utilizaţi în contextul Directivei privind emisiile industriale:

      - „substanţe periculoase" înseamnă substanţe sau amestecuri în sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;

„Substanţe periculoase relevante" [articolul 3 alineatul (18) şi articolul 22 alineatul (2) primul paragraf] se referă la substanţele sau amestecurile, astfel cum sunt definite în articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (Regulamentul CEA), care, ca rezultat al periculozităţii, mobilităţii, persistenţei şi biodegradabilităţii acestora (precum şi a altor caracteristici), au capacitatea de a contamina solul sau apele subterane şi sunt utilizate, produse şi/sau emise de instalaţie.

„Posibilitatea de contaminare a solului şi a apelor subterane pe amplasamentul instalaţiei" [articolul 22 alineatul (2) primul paragraf] se referă la o serie de elemente importante. În primul rând, într-un raport privind situaţia de referinţă ar trebui să se ţină seama de cantităţile de substanţe periculoase în cauză - în cazul în care pe amplasamentul instalaţiei sunt utilizate, produse sau emise cantităţi foarte mici, atunci este probabil ca posibilitatea de contaminare să fie nesemnificativă în scopul elaborării unui raport privind situaţia de referinţă. În al doilea rând, rapoartele privind situaţia de referinţă trebuie să evalueze caracteristicile amplasamentului în ceea ce priveşte solul şi apele subterane, precum şi impactul caracteristicilor respective asupra posibilităţii de producere a contaminării solului şi a apelor subterane. În al treilea rând, pentru instalaţiile existente, caracteristicile acestora pot fi luate în considerare în cazul în care acestea sunt de o asemenea natură încât, în practică, este imposibilă producerea unei contaminări.

„Comparaţie cuantificată" [articolul 22 alineatul (2) al doilea paragraf] implică posibilitatea de a compara atât amploarea, cât şi gradul de contaminare între nivelul dintr-un raport privind situaţia de referinţă şi valorile la momentul încetării definitive a activităţii. Prin urmare, comparaţiile pur calitative sunt excluse prin utilizarea acestui termen la articolul 22 alineatul (2). Este în interesul operatorului să se asigure că o astfel de cuantificare este suficient de exactă şi precisă pentru a permite o comparaţie semnificativă în momentul încetării definitive a activităţilor.

„Informaţiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului şi a apelor subterane" [articolul 22 alineatul (2) al doilea paragraf] includ cel puţin următoarele două elemente:

- informaţii privind utilizarea actuală şi, dacă sunt disponibile, privind utilizările din trecut ale amplasamentului. În contextul acestei cerinţe, termenul „dacă sunt disponibile" ar trebui înţeles ca implicând posibilitatea accesului operatorului instalaţiei la aceste informaţii, ţinându-se cont în acelaşi timp de fiabilitatea unor astfel de informaţii privind utilizările din trecut.

- informaţii privind concentraţiile în sol şi în apele subterane ale substanţelor periculoase care urmează să fie utilizate, produse sau emise de instalaţie. În cazul în care evoluţiile viitoare ale amplasamentului cunoscute la momentul întocmirii raportului pot avea drept rezultat utilizarea, producerea sau emisia unor substanţe periculoase suplimentare, este recomandabil să se includă, de asemenea, informaţii privind concentraţiile în sol şi apele subterane ale substanţelor periculoase relevante respective. Dacă astfel de informaţii nu există încă, ar trebui efectuate noi măsurători în cazul în care există posibilitatea contaminării solului şi a apelor subterane cu substanţele periculoase respective care urmează să fie utilizate, produse sau emise de instalaţie (a se vedea, de asemenea, mai sus, sensul termenului „cuantificat").

O serie de activităţi esenţiale trebuie întreprinse atât pentru a stabili dacă este necesar să se elaboreze un raport privind situaţia de referinţă pentru o anumită situaţie, cât şi în vederea întocmirii raportului privind situaţia de referinţă ca atare.

De asemenea, Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta (2014/C 136/03), prezinta etapele elaborării unui raport privind situaţia de referinţă:

- Etapele 1-3: pentru a stabili dacă este necesar un raport privind situaţia de referinţă;

- Etapele 4-7: pentru a determina modul în care trebuie pregătit raportul privind situaţia de referinţă;

- Etapa 8: pentru a stabili conţinutul raportului.

În cazul în care în cursul etapelor 1-3 se demonstrează, pe baza informaţiilor disponibile, că nu este necesar un raport privind situaţia de referinţă, etapele ulterioare nu mai sunt necesare.

Nu este necesar un raport privind situaţia de referinţă în cazul instalaţiilor existente atunci când se iau măsuri care fac imposibilă, în practică, producerea contaminării solului sau a apelor subterane.

Informaţiile furnizate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului pot fi folosite în mod util pentru a documenta elemente din raportul privind situaţia de referinţă.

De asemenea, următoarele surse de informaţii pot fi pertinente pentru întocmirea raportului privind situaţia de referinţă:

- informaţiile colectate în contextul Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase (Directiva Seveso III), în special în ceea ce priveşte etapa 4;

- informaţiile incluse în documentele de referinţă BAT, în particular cele referitoare la emisiile rezultate din stocare, în special în ceea ce priveşte etapele 6 şi 7.

Tabelul 25. Principalele etape ale elaborării raportului privind situaţia de referinţă

| Etapă | Activitate | Obiectiv |
| --- | --- | --- |
| 1. | Identificarea substanţelor periculoase utilizate, produse sau emise de instalaţie şi întocmirea unei liste a substanţelor periculoase respective. | Determinarea faptului dacă sunt sau nu utilizate, produse sau emise substanţe periculoase în vederea stabilirii necesităţii de a elabora şi a prezenta un raport privind situaţia de referinţă. |
| 2. | Identificarea „substanţelor periculoase relevante" dintre substanţele periculoase identificate în etapa 1. Eliminarea substanţelor periculoase care nu prezintă potenţial de contaminare a solului sau a apelor subterane. Justificarea şi înregistrarea deciziilor luate de a exclude anumite substanţe periculoase. | Limitarea analizei ulterioare la substanţele periculoase relevante, în scopul de lua o decizie cu privire la necesitatea elaborării şi prezentării unui raport privind situaţia de referinţă. |
| 3. | Pentru fiecare substanţă periculoasă relevantă stabilită în etapa 2, identificarea posibilităţii reale de contaminare a solului şi a apelor subterane pe amplasamentul instalaţiei, inclusiv a probabilităţii evacuărilor şi a consecinţelor acestora, ţinând seama în special de: cantităţile din fiecare substanţă periculoasă sau grupuri de substanţe periculoase similare în cauză; modul şi locul în care substanţele periculoase sunt depozitate, utilizate şi transportate în apropierea instalaţiei; locul în care acestea prezintă un risc de a fi evacuate; în cazul instalaţiilor existente, inclusiv măsurile care au fost adoptate pentru a se asigura că este imposibilă producerea, în practică, a contaminării solului sau a apelor subterane. | Identificarea substanţelor periculoase relevante care prezintă un potenţial risc de poluare în cadrul amplasamentului pe baza probabilităţii producerii de evacuări ale unor astfel de substanţe. Pentru substanţele respective, informaţiile trebuie să fie incluse în raportul privind situaţia de referinţă. |
| 4. | Furnizarea unui istoric al amplasamentului. Examinarea datelor şi a informaţiilor disponibile: în legătură cu utilizarea actuală a amplasamentului şi cu privire la emisiile de substanţe periculoase care au avut loc şi care pot conduce la poluare. În special, analiza accidentelor sau a incidentelor, a scurgerilor sau a deversărilor produse în cadrul operaţiunilor de rutină, a modificărilor apărute în practica operaţională, a acoperirii suprafeţei amplasamentului, a modificărilor aduse în ceea ce priveşte substanţele periculoase utilizate. utilizările anterioare ale amplasamentului care ar fi putut avea ca rezultat emisia de substanţe periculoase, fie cele utilizate, produse sau emise de instalaţie existentă, fie altele. Trecerea în revistă a rapoartelor investigaţiilor anterioare poate contribui la colectarea acestor date. | Identificarea surselor potenţiale care ar fi putut face ca substanţele periculoase identificate în etapa 3 să fi fost deja prezente pe amplasamentul instalaţiei. |
| 5. | Identificarea condiţiilor de mediu ale amplasamentului, inclusiv: topografie; geologie; direcţia de curgere a apelor subterane; alte posibile căile de migraţie, cum ar fi canalele de scurgere şi de serviciu; aspecte legate de mediu (de exemplu, habitate deosebite, specii, zone protejate etc.) şi modul de utilizare a terenurilor învecinate. | Determinarea locurilor unde ar putea ajunge substanţele periculoase în caz de evacuare şi a locurilor unde acestea ar trebui căutate. Identificarea, de asemenea, a componentelor mediului înconjurător şi a receptorilor care sunt potenţial expuşi la risc, precum şi a zonelor din regiune unde se desfăşoară alte activităţi care emit aceleaşi substanţe periculoase şi care pot cauza migrarea substanţelor respective pe amplasamentul în cauză. |
| 6. | Utilizarea rezultatelor obţinute în etapele 3-5 pentru a descrie amplasamentul, în special precizând localizarea, tipul, amploarea şi cantitatea de poluare istorică şi sursele potenţiale viitoare de emisii, menţionându-se straturile şi apele subterane care sunt susceptibile de a fi afectate de astfel de emisii - cu stabilirea de legături între sursele de emisii, căile prin care poate circula poluarea şi receptorii care sunt susceptibili de a fi afectaţi. | Identificarea locului, a naturii şi a amplorii poluării existente în cadrul amplasamentului şi determinarea straturilor şi a apelor subterane care ar putea fi afectate de o astfel de poluare. Compararea cu emisii potenţiale viitoare pentru a se vedea dacă zonele coincid. |
| 7. | În cazul în care există suficiente informaţii pentru a cuantifica starea de poluare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante pe baza etapelor 1-6, se trece direct la etapa 8. În cazul în care nu există informaţii suficiente, este necesară o investigare intruzivă a amplasamentului pentru a obţine astfel de informaţii. Detaliile unei astfel de investigaţii ar trebui clarificate împreună cu autoritatea competentă. | Colectarea informaţiilor suplimentare necesare pentru a permite o evaluare cuantificată a stării de poluare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante. |
| 8. | Elaborarea unui raport privind situaţia de referinţă pentru instalaţie care să cuantifice starea de poluare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante. | Furnizarea unui raport privind situaţia de referinţă, în conformitate cu Directiva privind emisiile industriale. |

Etapa 1: Identificarea substanţelor periculoase utilizate, produse sau emise în prezent în cadrul instalaţiei

Substanţele periculoase folosite în cadrul instalaţiei (ca materii prime, produse, produse intermediare, produse secundare, emisii sau deşeuri) sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel nr. 26. Lista principalelor substanţelor folosite în cadrul instalaţiei

| Nr. crt | Denumire substanta periculoasa | Numar CAS | Fraze de pericol | Sectie/ Localizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acid citric monohidrat | 77-92-9 | H319 | Rafinarie Biodiesel |
|  | Acid clorhidric d=1,19 g/cmc | 7647-01-0 | H314 H335 H290 | Biodiesel Laborator |
|  | Acid fosforic d=1,686 g/cmc | 7664-38-2 | H290 H314 | Rafinarie Biodiesel |
|  | Acid sulfuric d=1,84 g/cmc | 7664-93-9 | H314 | Rafinarie Statie fizico-chimica Laborator |
|  | Azot d= 0,8 g/cmc | 7727-37-9 | H280 | Rafinarie Biodiesel |
|  | Biodiesel (Metilester) | 68990-52-3 | -- | Biodiesel |
|  | CHIMEC 6830 (anticoncelant) -<10% naftalina -30-50% hidrocarburi aromatice -<5% 1, 2, 4 trimetilbenzen | 91-20-3 95-63-6 | H226 H304 H336 H351 H411 EUH066 | Biodiesel |
|  | Chimec R876 HFP (antioxidant) 2-butoxi etanol | 111-76-2 | H302 H312 H315 H319 H332 | Biodiesel |
|  | Clor d=1,411 g/cmc | 7782-50-5 | H315 H319 H330 H335 H400, M-FACTOR100 | Desulfurizare |
|  | Clorura de sodiu | 7647-14-5 | -- | Centrala Termica |
|  | Clorura ferica d-1,42 g/cmc | 7705-08-0 | H290 H302 H315 H318 | Statii epurare |
|  | Glicerina | 56-81-5 | -- | Biodiesel |
|  | GPL (Propan) d=0,510 g/cmc | 68476-85-7 | H220 H350 H340 | Depozit butelii GPL |
|  | Harborlite | 93763-70-3 | -- | Rafinarie |
|  | Hexan d=0,66 g/cmc | 64742-49-0 | H304 H225 H336 H315 H361 H373 H411 | Extractie |
|  | Hidroxid de sodiu d=1,53 g/cmc | 1310-73-2 | H314 H290 | Rafinarie Biodiesel |
|  | Metanol | 67-56-1 | H225 H301 H311 H331 H370 | Biodiesel Laborator |
|  | Metilat de sodiu (min.30% metilat de sodiu, max. 70% metanol) | 124-41-4 67-56-1 | H226 H290 H301 H311 H331 H314 H370 | Biodiesel |
|  | Motorina d=0,8 g/cmc | 68334-30-5 | H226 H304 H351 H332 H315 H373 H411 | Depozit carburanti |
|  | Oxigen d=1,1 g/cmc | 7782-44-7 | H270 H280 | Atelier Mecanic |
|  | KemFoamX 2599 | 25987-30-8 | -- | Statie fizico-chimica |
|  | Kristalfloc 07 | 78330-23-1 64742-48-9 124-04-9 | H315 H319 | Statie fizico-chimica |

Etapa 2: Identificarea substanţelor periculoase relevante

Pentru substantele din lista întocmită în etapa 1, trebuie determinat riscul potenţial de poluare în urma analizării proprietăţilor sale chimice şi fizice, precum: compoziţie, stare de agregare (solidă, lichidă şi gazoasă), solubilitate, toxicitate, mobilitate, persistenţă etc.

Informaţiile analizate folosesc pentru a stabili dacă substanţa în cauză are sau nu potenţialul de a cauza poluarea solului şi a apelor subterane.

Identificarea substantelor periculoase relevante a fost realizata utilizand informatii cuprinse in urmatoarele documente:

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor si a amestecurilor (CLP);

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);

- Fisele cu date de securitate ale produselor.

Pentru identificarea substantelor periculoase relevante au fost selectate din tabelul nr. 28, toate substantele care prin caracteristicile lor fizice si chimice, au capacitatea de a provoca contaminarea solului şi a apelor subterane.

Au fost considerate substante periculoase relevante produsele care:

- prezinta caracteristici foarte toxice, toxice sau nocive pentru mediul acvatic;

- pot provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic;

- se pot bioacumula in organismele acvatice.

Etapa 3: Evaluarea posibilităţii de producere a poluării locale

Depozitarea substantelor periculoase relevante

Depozitarea substantelor utilizate se face in functie de natura chimica a substantelor si de prescriptiile din fisele de securitate in spatii / rezervoare special destinate.

Materiile prime, intermediare si chimicalele lichide care sunt necesare in cantitati mai mari se alimenteaza direct in rezervoarele de depozitare din parcurile de rezervoare.

Pentru depozitarea produselor solide (materii prime, reactivi, materiale pentru ambalarea uleiului) sunt amenajate spatii speciale.

Identificarea riscului de emisie a substantelor periculoase relevante

În general, produsele lichide sunt depozitate in rezervoare supraterane, prevazute cu cuva de retentie, iar manipularea lor se face prin conducte supraterane. Rezervoarele pentru depozitarea hexanului sunt ingropate.

Pentru accesul mijloacelor de transport auto sunt asigurate cai de rulare si platforme de stationare.

Tabelul nr. 27: Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in apa subterana, apa de suprafata si sol

| Sursa / activitatea generatoare | Noxe evacuate / retinute | Sisteme de control / retinere / dispersie |
| --- | --- | --- |
| Instalatiile tehnologice | Grasimi, COD, CBO5, materii in suspensie, etc. | Apele uzate sunt preepurate in 10 separatoare de grasimi 2 instalatii de tratare fizico – chimica Treapta biologica de tratare a apelor uzate |
| Rezervoare pentru depozitarea substantelor chimice lichide | Substante chimice | Cuve de retentie Base de colectare in depozitul de chimicale |

Nu exista emisii directe sau indirecte de substanţe periculoase în sol sau în apele subterane în cadrul amplasamentului.

Circumstanţele în care pot apărea poluari ale solului sau apelor subterane sunt accidente / incidente de tipul:

- exfiltratii ale apelor uzate din sistemul de canalizare;

- poluări accidentale prin deversarea sau scurgerea unor produse (vopsele, produse petroliere, alte chimicale) direct pe sol;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor provenite din activităţile desfăşurate în amplasament.

Controlul periodic asupra starii tehnice a echipamentelor, interventiile in cazul unor defectiuni / accidente si monitorizarea calitatii apelor uzate preepurate evacuate in sistemul de canalizare exterior, vor conduce la eliminarea impactului asupra solului si apelor subterane.

Astfel, masurile de prevenire si control (depozitare controlata, cuve de retentie, instalatii de epurare, etc) a poluarii solului si apelor subterane prezentate in capitolele anterioare au drept consecinta eliminarea impactului asupra acestora.

Prin urmare, activitatea desfasurata de SC EXPUR SA în conditiile unui management corect nu ridica probleme deosebite din punct de vedere al poluarii amplasamentului.

6. REZUMATUL INVESTIGAŢIILOR PE TEREN

6.1. Emisiile atmosferice

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, analizeaza trimestrial concentratiile poluantilor emisi la cosurile de dispersie ale instalatiilor tehnologice.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Tabelul nr. 28: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile tehnologice in perioada 2013 - 2016

| Cos tehnologic | Indicatori | Valori obtinute [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| E9 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia I | COV (n-hexan) | 131,2 | 126,1 | - | 114,5 | 136,4 | 128,2 | 140,2 | 138,3 | 142,5 | 138 | 135 | 142 | 131,5 | 139,8 | 125,8 | 130,7 |
|  | Pulberi | - | - | - | 2,13 | 1,69 | 1,15 | 1,35 | 1,2 | 1,38 | 1,4 | 0,67 | 0,7 | 0,7 | 1,62 | 1,81 | 1,33 |
| E10 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia II | COV (n-hexan) | 81,3 | 85,6 | 121,6 | 73,23 | 108,02 | - | 111,6 | 98,9 | 101,1 | - | 98 | 108 | 94 | 104,0 | 92,6 | 119,1 |
|  | Pulberi | - | - | - | 2,78 | 1,77 | - | 1,04 | 0,98 | 1,48 | - | 0,6 | 0,61 | 0,75 | 1,18 | 0,93 | 1,28 |
| E11 – Tubulatura de refulare din cicloane Sectia CASA MASINI | Pulberi | 2,88 | 2,59 | 2,48 | 4,12 | 5,32 | 5,38 | 3 | 3,24 | 2,05 | 2,05 | 2,67 | 1,78 | 2 | 2,73 | 2,85 | 3,15 |
| E12 – Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari – spargator de flacari) | Metanol (CH3 – OH) | 0,534 | 3,68 | 0,91 | 0,94 | 11,79 | - | 10,5 | 8,7 | 9,6 | 8,9 | 3,2 | 2,9 | 5,4 | 3,8 | 2,7 | 3,1 |

Tabelul nr. 29: C Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile tehnologice in anul 2017

| Cos tehnologic | Indicatori | U.M. | Valoari obtinute 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| E9 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia I | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 135 | 128,82 | 142,9 | 121,7 |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,47 |
| E10 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia II | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 114 | - | 101,4 | 101,4 |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 0,75 | - | 0,68 | 0,44 |
| E11 – Tubulatura de refulare din cicloane Sectia CASA MASINI | Pulberi | mg/Nm3 | 1,76 | 1,69 | 1,79 | 2 |
| E12 – Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari – spargator de flacari) | Metanol (CH3 – OH) | mg/Nm3 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 2,1 |

Tabelul nr. 30: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile tehnologice in anul 2018 - 2019

| Cos tehnologic | Indicatori | U.M. | Valoari obtinute 2018 | Valoari obtinute 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II |
| E9 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia I | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 128 | 132 | 141 | 141 | 121 | 127,2 |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 1,18 | 0,81 | 0,96 | 1,62 | 0,78 | 2,47 |
| E10 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia II | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 98 | 121 | 119 | 119 | 135,6 | 140,7 |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 0,88 | 0,63 | 0,92 | 1,64 | 0,84 | 2,1 |
| E11 – Tubulatura de refulare din cicloane Sectia CASA MASINI | Pulberi | mg/Nm3 | - | 1,69 | 1,62 | - | - | - |
| E12 – Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari – spargator de flacari) | Metanol (CH3 – OH) | mg/Nm3 | 4,2 | 5,9 | 4,8 | 5,1 | 4,4 | 3,4 |
| E13 – E21 – Tubulaturi refulare cicloane separatoare / tobe / descojitorie | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 2,03 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 2,22 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,81 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,65 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,99 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 2,55 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 2,24 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,59 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,95 | - | - | - |
| E22 – E23 – Cosuri racitoare broken / prese | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 2,56 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,21 | - | - | - |

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018,  actualizata la 13.05.2019 analizeaza trimestrial concentratiile poluantilor emisi la cosurile de dispersie ale centralelor termice.  Se analizeaza indicatorii: pulberi, CO, NOx, SO2.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Tabelul nr. 31: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile centralelor termice in perioada 2013 - 2016

| Cos tehnologic | Indicatori | Valori obtinute [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 1 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 50,34 | 42,83 | 56,65 | 50,43 | 42,02 | 49,42 | - | 42,23 | 41,57 | 31,74 | 38,5 | - | 39,72 | 33,75 | 28,15 | 25,6 |
|  | CO | 171,05 | 167,39 | 180,15 | 183,67 | 132,55 | 191,70 | - | 149,66 | 171 | 170,08 | 176,46 | - | 172,25 | 143,55 | 124,31 | 124,6 |
|  | NOx | 174,01 | 152,73 | 175,61 | 154,85 | 133,63 | 156,79 | - | 137,89 | 145,81 | 139,86 | 120,2 | - | 127,22 | 130,55 | 116,50 | 120,3 |
|  | SO2 | 80,19 | 61,97 | 85,1 | 91,6 | 61,97 | 94,61 | - | 46,31 | 37,4 | 35,91 | 32,0 | - | 46,9 | 46,36 | 43,68 | 46,2 |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 2 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 45,87 | 51,27 | - | - | 38,57 | - | 31,33 | - | - | 28,7 | 45,34 | 49,9 | - | 29,7 | - | - |
|  | CO | 163,16 | 167,24 | - | - | 144,22 | - | 144,99 | - | - | 143,6 | 167,82 | 166,13 | - | 125,3 | - | - |
|  | NOx | 140,32 | 121,80 | - | - | 99,22 | - | 149,76 | - | - | 112,7 | 129,04 | 185,19 | - | 127,8 | - | - |
|  | SO2 | 42,28 | 45,63 | - | - | 42,03 | - | 39,24 | - | - | 43,6 | 46,08 | 60,83 | - | 41,3 | - | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 3 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | - | - | 50,99 | 41,71 | - | 48,04 | 51,91 | 30,1 | 37,29 | 37,98 | - | 50,68 | 46,78 | - | 45,70 | 35,23 |
|  | CO | - | - | 170,97 | 190,45 | - | 179,97 | 153,78 | 174,43 | 177,25 | 172,08 | - | 172,84 | 171,84 | - | 172,09 | 169,42 |
|  | NOx | - | - | 171,88 | 214,34 | - | 182,6 | 171,71 | 169,09 | 37,91 | 37,91 | - | 153,08 | 115,27 | - | 149,58 | 148,24 |
|  | SO2 | - | - | 57,68 | 82 | - | 64,61 | 53,98 | 52,32 | 46,65 | 46,65 | - | 53,2 | 38,71 | - | 48,44 | 51,67 |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 4 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 49,97 | 45,61 | 51,69 | 36,13 | 34,32 | 30,38 | 55,55 | 48,74 | 28,68 | 41,04 | 47,77 | 28,68 | 45,60 | 34,94 | 38,53 | 38,95 |
|  | CO | 167,12 | 167,91 | 195,48 | 163,53 | 147,05 | 155,19 | 185,32 | 164,19 | 170,92 | 171,87 | 169,87 | 170,92 | 173,46 | 153,82 | 149,98 | 150,9 |
|  | NOx | 194,52 | 157,17 | 234,66 | 184,02 | 133,6 | 177,97 | 200,78 | 180,35 | 119,69 | 163,76 | 175,21 | 119,69 | 135,59 | 154,60 | 137,63 | 136,57 |
|  | SO2 | 57,82 | 41,06 | 64,69 | 60,64 | 30,45 | 75,52 | 49,98 | 53,81 | 41,46 | 42,73 | 72,97 | 41,46 | 41,9 | 38,23 | 41,26 | 44,41 |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 5 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 46,94 | 50,14 | 46,33 | 32,64 | 25,04 | - | 32,1 | 40,76 | 28,68 | - | 44,78 | 57,87 | 48,15 | 30,1 | 36,66 | 38,79 |
|  | CO | 171,43 | 168,36 | 209,2 | 205,09 | 142,91 | - | 175,03 | 189,41 | 145,72 | - | 172,63 | 168,62 | 171,39 | 164,5 | 164,85 | 165,56 |
|  | NOx | 177,83 | 164,27 | 206,34 | 203,47 | 133,39 | - | 172,61 | 203,56 | 114,12 | - | 124,84 | 141,32 | 142,57 | 163,1 | 162,51 | 172,41 |
|  | SO2 | 51,9 | 61,9 | 49,7 | 52,81 | 37,02 | - | 41,62 | 53,2 | 44,28 | - | 46,97 | 77,87 | 44,62 | 44,9 | 46,83 | 52,17 |
| Centrala termica Garioni (gaz natural) | Pulberi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,73 | 0,68 | 0,81 | 0,75 | - | - | - | - |
|  | CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,21 | 7,67 | 7,98 | 14,15 | - | - | - | - |
|  | NOx | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,68 | 62,53 | 72,78 | 93,28 | - | - | - | - |
|  | SO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,35 | 3,27 | 3,4 | 3,49 | - | - | - | - |
| Centrala termica Viadrus (cocs) | Pulberi | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 | - | - | - | 17,8 | - | - | - |
|  | CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,3 | - | - | - | 175,84 | - | - | - |
|  | NOx | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,79 | - | - | - | 170,04 | - | - | - |
|  | SO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,46 | - | - | - | 69,78 | - | - | - |
| Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 1 (gaz natural) | Pulberi | - | - | - | - | - | - | - | 1,18 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | CO | - | - | - | - | - | - | - | 30,3 | 15,72 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NOx | - | - | - | - | - | - | - | 67,72 | 60,71 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | SO2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,95 | 3,51 | - | - | - | - | - | - | - |
| Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 2 (gaz natural) | Pulberi | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | CO | - | - | - | - | - | - | - | 21,3 | 16,46 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NOx | - | - | - | - | - | - | - | 12,85 | 40,04 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | SO2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,41 | - | - | - | - | - | - | - |

Tabelul nr. 32: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile centralelor termice in perioada 2017 - 2019

| Cos tehnologic | Indicatori | Valori obtinute [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 1 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | - | 59,58 | 34,27 | 40,69 | 29,41 | 32,85 | 31,47 | 25,63 | 35,44 | 32,43 | - | - |
|  | CO | - | 170,06 | 162,33 | 173,01 | 140,81 | 168,60 | 164,06 | 89,00 | 173,36 | 170,2 | - | - |
|  | NOx | - | 218,68 | 195,05 | 215,9 | 117,05 | 194,70 | 188,30 | 104,40 | 199,20 | 205,3 | - | - |
|  | SO2 | - | 42,02 | 41,84 | 26,36 | 50,0 | 44,3 | 40,04 | 36,0 | 45,68 | 48,8 | - | - |
|  | COT | - | - | 6,79 | - | 15,05 | 6,51 | 6,15 | 10,2 | 6,41 | 8,4 |  |  |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 2 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 66,06 | 40,82 | 37,2 | - | 24,07 | 27,46 | 29,0 | 25,76 | 27,15 | 25,70 | - | - |
|  | CO | 153,43 | 173,32 | 169,48 | - | 130,06 | 170,10 | 167,46 | 120,3 | 170,65 | 164,20 | - | - |
|  | NOx | 153,83 | 189,74 | 198,44 | - | 108,64 | 184,50 | 186,30 | 110,5 | 190,05 | 171,80 | - | - |
|  | SO2 | 49,54 | 71,52 | 45,29 | - | 28,37 | 33,00 | 36,18 | 29,9 | 40,46 | 42,00 | - | - |
|  | COT | - | - | 8,33 | - | 20,04 | 6,82 | 6,84 | 16,4 | 7,17 | 8,22 |  |  |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 3 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 67,61 | 57,91 | 49,11 | 44,75 |  | 46,36 | 35,18 |  | 50,22 | 33,27 | - | - |
|  | CO | 143,44 | 166,25 | 59,23 | 170,5 |  | 60,1 | 73,87 |  | 169,95 | 85,1 | - | - |
|  | NOx | 125,09 | 182,98 | 212,53 | 175,75 |  | 188,3 | 174,31 |  | 189,95 | 154,8 | - | - |
|  | SO2 | 38,67 | 44,79 | 52,35 | 42,72 |  | 45,4 | 46,57 |  | 43,85 | 29,7 | - | - |
|  | COT | - | - | 6,54 | - |  | 4,11 | 5,76 |  | 6,78 | 7,30 |  |  |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 4 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | - | - | - | 40,4 | 27,39 | -- | -- | 45,34 | 33,26 | 36,2 | - | - |
|  | CO | - | - | - | 140,5 | 150,76 | -- | -- | 149,00 | 166,73 | 135,8 | - | - |
|  | NOx | - | - | - | 118,04 | 127,50 | -- | -- | 117,40 | 185,47 | 182,0 | - | - |
|  | SO2 | - | - | - | 56,53 | 54,66 | -- | -- | 50,60 | 39,50 | 41,3 | - | - |
|  | COT | - | - | - | - | 24,43 | -- | -- | 16,8 | 6,59 | 8,31 |  |  |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 5 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 67,27 | - | 30,67 | 43,19 | 29,18 | 36,25 | 31,59 | 39,65 |  |  | - | - |
|  | CO | 163,58 | - | 168,56 | 160,56 | 152,65 | 173,7 | 169,44 | 120,20 |  |  | - | - |
|  | NOx | 173,41 | - | 195,79 | 185,24 | 139,79 | 204,1 | 189,84 | 103,30 |  |  | - | - |
|  | SO2 | 42,6 | - | 39,38 | 73,94 | 33,52 | 39,5 | 43,54 | 28,9 |  |  | - | - |
|  | COT | - | - | 8,48 | - | 20,42 | 6,99 | 6,45 | 11,04 |  |  |  |  |

Nota: Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 1 si 2 tip VAPPOPREX 3G 6000 nu au functionat in perioada 2017 - 2019.

6.2.Calitatea apelor evacuate

Pentru determinarea calitatii apelor epurate evacuate in raul Ialomita, lunar se preleveaza si se analizeaza o proba de apa.

Conform Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, sunt analizaţi următorii indicatori de calitate: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, azot amoniacal, azotati, azotiti, reziduu fix, detergenti, substante extractibile, fosfor total si cloruri.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Tabelul nr. 33: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2013

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 7,2 | 6,56 | 8,27 | 8,29 | 8 | 7,8 | 7,97 | 7,99 | 7,98 | 7,61 | 7,94 | 8,01 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 11,00 | 19,5 | 10,00 | 9,0 | 6,5 | 11,5 | 6 | 10,4 | 7 | 10 | 7,2 | 49 |
| Reziduu fix | mg/ l | 1051 | 1109 | 1027 | 1391 | 1082 | 975 | 896 | 1103 | 950 | 1004 | 1037 | 930 |
| CBO5 | mg/ l | 9,12 | 23,19 | 11,29 | 21,44 | 21,71 | 10,09 | 24,84 | 8,65 | 9,45 | 12,92 | 20,1 | <3,00 (LQ) |
| CCO-Cr | mg O/ l | 20,331 | 94,437 | 16,556 | 52,119 | 49,735 | 30,861 | 76,954 | 68,609 | 22,889 | 18,066 | 49,412 | 78,748 |
| Amoniu | mg/ l | 0,725 | 3,306 | 0,480 | 1,017 | 1,888 | 0,455 | 2,261 | 0,443 | 0,647 | 0,981 | 2,059 | 0,72 |
| Azot amoniacal | mgN/l | 0,563 | 2,567 | 0,373 | 0,790 | 1,466 | 0,353 | 1,756 | 0,344 | 0,502 | 0,762 | 1,599 | 0,559 |
| Azotati | mg/ l | 3,442 | 3,222 | 3,078 | 2,656 | 4,126 | 1,477 | 2,275 | 1,454 | 2,608 | 1,046 | 0,782 | 1,157 |
| Azotiti | mg/ l | 1,576 | 0,757 | 0,672 | 0,815 | 0,956 | 0,775 | 1,715 | 0,839 | 0,826 | 1,246 | 2,374 | 3,432 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,681 | 1,660 | 0,469 | 0,404 | 0,312 | 0,32 | 0,354 | 0,43 | 0,621 | 0,322 | 0,508 | 0,687 |
| Cloruri | mg/ l | 209,158 | 226,289 | 191,194 | 394,237 | 242,512 | 208,126 | 199,66 | 215,116 | 206,035 | 184,05 | 212,321 | 158,32 |
| Substante extractibile | mg/ l | absent | absent | absent | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) |
| Detergenti | mg/ l | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | 0,111 | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) |

Tabelul nr. 34: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2014

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 7,9 | 7,18 | 7,41 | 7,48 | 7,36 | 7,25 | 7,82 | 6,95 | 7,59 | 8,093 | 7,28 | 7,62 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 8,50 | 17 | 15,50 | 8,4 | 11,6 | 9 | 8,5 | 27 | 28 | 30,4 | 4,8 | 60 |
| Reziduu fix | mg/ l | 958,00 | 971,0 | 1052,20 | 628,0 | 1045 | 1012 | 954 | 1424 | 931 | 963 | 1270 | 980 |
| CBO5 | mg/ l | < 3,00 (LQ) | 8,33 | 9,74 | 13,57 | 19,57 | 8,38 | 4,77 | 3,55 | 24,28 | 24,755 | 22 | 6 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 43,987 | 12,641 | 34,342 | 16,057 | 36,753 | 12,039 | 21,884 | 32,132 | 87,435 | 75,333 | 36,753 | 64,281 |
| Amoniu | mg/ l | 0,732 | 0,44 | 0,602 | 1,231 | 1,319 | 0,585 | 0,252 | 0,466 | 2,611 | 0,147 | 0,885 | 0,637 |
| Azot amoniacal | mgN/l | 0,568 | 0,341 | 0,467 | 0,956 | 1,024 | 0,454 | 0,195 | 0,361 | 2,027 | 0,114 | 0,664 | 0,494 |
| Azotati | mg/ l | 3,478 | 3,659 | 0,572 | 0,823 | 3,158 | 2,704 | 4,176 | 4,06 | 2,588 | 5,02 | 3,548 | 4,230 |
| Azotiti | mg/ l | 0,574 | 0,749 | 0,677 | 2,819 | 0,974 | 1,855 | 1,883 | 1,016 | 0,982 | 0,89 | 0,697 | 1,065 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,44 | 0,199 | 0,393 | 0,376 | 1,447 | 0,919 | 0,23 | 0,505 | 0,346 | 0,53 | 0,605 | 0,647 |
| Cloruri | mg/ l | 190,028 | 175,85 | 185,319 | 194,566 | 215,412 | 189,531 | 185,78 | 397,073 | 194,566 | 188,829 | 202,79 | 191,44 |
| Substante extractibile | mg/ l | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) |
| Detergenti | mg/ l | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | 0,039 | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) |

Tabelul nr. 35: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2015

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 7,91 | 7,67 | 7,47 | 7,81 | 8,02 | 8,06 | 7,84 | 7,86 | 7,83 | 7,64 | 7,2 | 7,7 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 16,40 | 20 | 6,00 | 12,4 | 5,2 | 4,4 | 4,8 | 2,8 | 6,4 | 17,6 | 7,4 | 12,8 |
| Reziduu fix | mg/ l | 954,00 | 1076,0 | 1094,00 | 1090,0 | 1052 | 958 | 1072 | 1129 | 1078 | 1183 | 816 | 1458 |
| CBO5 | mg/ l | 8,52 | 17,71 | 3,1 | 6,05 | 62,85 | 24,98 | 19,68 | 24,46 | 26,42 | 126,43 | 2 | 13,8 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 35,839 | 39,57 | 34,543 | 38,361 | 132,42 | 60,87 | 48,407 | 118,44 | 61,066 | 257,87 | 24,697 | 61,267 |
| Amoniu | mg/ l | 0,222 | 0,404 | 1,394 | 38,361 | 5,179 | 2,328 | 2,589 | 3,712 | 2,457 | 3,107 | 1,25 | 1,18 |
| Azot amoniacal | mgN/l | 0,173 | 0,314 | 1,082 | 0,601 | 4,021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Azotati | mg/ l | 4,907 | 8,58 | 5,301 | 0,467 | 3,217 | 5,49 | 3,864 | 2,691 | 4,781 | 4,333 | 3,3 | 5,140 |
| Azotiti | mg/ l | 0,496 | 0,519 | 0,686 | 4,875 | 0,404 | 0,192 | 0,138 | 0,305 | 0,422 | 0,098 | 0,015 | 0,223 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,506 | 2,374 | 1,182 | 0,321 | 0,834 | 0,709 | 1,985 | 1,159 | 1,55 | 1,312 | 1,03 | 7,62 |
| Cloruri | mg/ l | 180,469 | 185,734 | 213,78 | 215,55 | 191,092 | 201,37 | 209,88 | 208,83 | 204,59 | 235,861 | 179,28 | 230,25 |
| Substante extractibile | mg/ l | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) |
| Detergenti | mg/ l | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | 0,039 | 0,152 | < 0,1 (LQ) |

Tabelul nr. 36: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2016

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 7,4 | 8,1 | 7,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,6 | 8 | 7,9 | 7,6 | 8,2 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 28,00 | 7,2 | 4,60 | 11,0 | 2,8 | 6 | 2,8 | 9,6 | 3,4 | 2,8 | 36,6 | 2,0 (<LQ) |
| Reziduu fix | mg/ l | 784,00 | 1127,0 | 1246,00 | 977,0 | 997 | 1071 | 1097 | 984 | 941 | 999 | 659 | 910 |
| CBO5 | mg/ l | 23,8 | 10,5 | 18,91 | 9,08 | 19,42 | 8,25 | 9,96 | 11,72 | 6,81 | 3,23 | 7,4 | 5,2 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 94,6 | 40,035 | 34,454 | 27,878 | 34,454 | 34,454 | 46,412 | 60,416 | 10,732 | 17,858 | 15,483 | 18,452 |
| Amoniu | mg/ l | 0 | 3,65 | 0,928 | 0,283 | 0,667 | 1,81 | 1,21 | 2,11 | 0,535 | 1,1 | 0,698 | 0,967 |
| Azotati | mg/ l | 1,58 | 1,78 | 3,31 | 3,52 | 3,84 | 4,29 | 7,1 | 5,42 | 4,99 | 4,77 | 1,57 | 2,790 |
| Azotiti | mg/ l | 0,76 | 0,517 | 0,305 | 0,566 | 0,725 | 0,372 | 0,587 | 0,073 | 0,526 | 1,52 | 0,579 | 1,23 |
| Fosfor total | mg/ l | 1,36 | 1,130 | 3,33 | 1,19 | 0,73 | 3,86 | 1,15 | 1,16 | 0,57 | 2,21 | 0,14 | 0,33 |
| Cloruri | mg/ l | 254,8 | 197,54 | 204,39 | 175,85 | 197,19 | 191,37 | 214,1 | 195,5 | 189,1 | 201,1 | 151,8 | 198,3 |
| Substante extractibile | mg/ l | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) |
| Detergenti | mg/ l | 0,41 | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) | 0,416 | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) | 0,039 | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) |

Tabelul nr. 37: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2017

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH | unit. pH | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 2,20 | 3,4 | 14,40 | 13,5 | 4,4 | 4,8 | 17,5 | 3,2 | 7,8 | 4,4 | 2,8 | 2,2 |
| Reziduu fix | mg/ l | 944,00 | 966,0 | 660,00 | 1741,0 | 1237 | 1063 | 1121 | 944 | 1010 | 1114 | 1106 | 1018 |
| CBO5 | mg/ l | <LQ (3,0) | 18,12 | 12,68 | 115 | 41,1 | 62 | 118 | 19,1 | <LQ (3,0) | <LQ (3,0) | <LQ (3,0) | 6,3 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 24,984 | 45,372 | 37,85 | 242,81 | 124,15 | 115,05 | 257,06 | 61,159 | 47,607 | 10 | 17,515 | 69,928 |
| Amoniu | mg/ l | <LQ (0,04) | 0,279 | 1,280 | 1,34 | 0,839 | 0,362 | 0,523 | 0,112 | 0,298 | 0,184 | 0,199 | 0,426 |
| Azotati | mg/ l | 4,28 | 1,04 | 1,96 | 0,277 | 0,251 | 0,506 | 2,204 | 0,843 | 6,43 | 3,99 | 6,45 | 5,040 |
| Azotiti | mg/ l | 0,498 | 0,420 | 0,423 | 0,053 | 0,471 | 0,321 | 0,334 | 0,276 | 0,444 | 0,067 | 0,153 | 0,163 |
| Fosfor total | mg/ l | 1,01 | 0,310 | 1,62 | 17,4 | 2,65 | 1,45 | 1,82 | 0,83 | 0,8 | 0,66 | 1,11 | 0,776 |
| Cloruri | mg/ l | 185 | 197,7 | 82,41 | 260,8 | 228,8 | 215,4 | 237,5 | 197,3 | 209,9 | 235,4 | 212,7 | 201,4 |
| Substante extractibile | mg/ l | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) |
| Detergenti | mg/ l | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | 0,13 | <LQ (0.1) | 0,127 | 0,15 | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) |

Tabelul nr. 38: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2018

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH | unit. pH | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 2,20 | 3,4 | 14,40 | 13,5 | 4,4 | 4,8 | 17,5 | 3,2 | 7,8 | 4,4 | 2,8 | 2,2 |
| Reziduu fix | mg/ l | 8,09 | 8,16 | 8,12 | 8,24 | 8,35 | 8,25 | 8,34 | 8,24 | 8,33 | 8,25 | 8,22 | 8,29 |
| CBO5 | mg/ l | < 10 | < 10 | < 10 | 10,0 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 1637 | 920 | 1042 | 969 | 811 | 884 | 890 | 872 | 938 | 1039 | 1043 | 960 |
| Amoniu | mg/ l | 8,02 | 4,32 | 8,07 | 7,65 | 13,25 | 22,0 | 13,4 | 2,09 | 2,64 | 3,98 | 2,58 | 4,05 |
| Azotati | mg/ l | 33,95 | < 30 | < 30 | < 30 | 42,44 | 67,90 | 37,80 | < 30 | < 30 | 41,24 | < 30 | 40,51 |
| Azotiti | mg/ l | 0,52 | 0,16 | 0,37 | 0,24 | 0,18 | 0,28 | 0,37 | 0,10 | 0,21 | 0,13 | 0,38 | 0,43 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,09 | 6,24 | 5,64 | 2,81 | 6,05 | 5,29 | 1,18 | 6,07 | 22,23 | 11,09 | 4,74 | 5,210 |
| Cloruri | mg/ l | 0,063 | 0,080 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 0,15 | 0,22 | 0,24 | 0,37 | 0,17 | 0,36 | < 0.004 |
| Substante extractibile | mg/ l | 1,220 | 0,210 | 0,45 | 1,17 | 0,29 | 1,46 | 0,54 | 0,16 | 0,38 | 0,54 | 0,92 | 0,55 |
| Detergenti | mg/ l | 205,9 | 198,8 | 220,1 | 213,0 | 216,5 | 198,8 | 205,9 | 191,7 | 241,4 | 234,3 | 241,4 | 120,7 |

Tabelul nr. 39: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2019

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH | unit. pH | 8,08 | 8,39 | 8,04 | 8,25 | 8,3 | 8,08 | 8,04 | - | - | - | - | - |
| Materii in suspensie | mg/ l | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | 11 | < 10 | - | - | - | - | - |
| Reziduu fix | mg/ l | 982 | 971 | 845 | 829 | 710 | 714 | 938 | - | - | - | - | - |
| CBO5 | mg/ l | 3,75 | 2,91 | 3,15 | 2,97 | 1,93 | 2,1 | 3,01 | - | - | - | - | - |
| CCO-Cr | mg O/ l | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | - | - | - | - | - |
| Amoniu | mg/ l | 0,73 | 0,57 | 0,39 | 0,18 | 0,32 | 0,26 | 0,39 | - | - | - | - | - |
| Azotati | mg/ l | 4,19 | 4,62 | 5,61 | 4,82 | 3,68 | 5,08 | 3,92 | - | - | - | - | - |
| Azotiti | mg/ l | 0,220 | 0,360 | 0,42 | 0,08 | 0,1 | 0,3 | 0,36 | - | - | - | - | - |
| Fosfor total | mg/ l | 0,640 | 0,550 | 0,22 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,94 | - | - | - | - | - |
| Cloruri | mg/ l | 234,3 | 223,7 | 209,5 | 213,0 | 209 | 216,6 | 213 | - | - | - | - | - |
| Substante extractibile | mg/ l | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | - | - | - | - | - |
| Detergenti | mg/ l | < 0.05 | <0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | - | - | - | - | - |

6.3. Calitatea apei subterane

SC EXPUR analizeaza semestrial calitatea apei freatice din zona depozitului de deseuri nepericuloase din incinta fabricii (FP1, FP2, FP3, FP4). Sunt analizati următorii indicatori: pH, indice de permanganat, fosfati, substante extractibile.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 40: Rezultatele monitorizarii calitatii apei subterane, in perioada 2013 - 2019

| Foraj monitorizare apa freatica | Indicatori fizico-chimici | U.M. | Valori obtinute |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II |
| FP1 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7,11 | 6,67 | 7,14 | 6,95 | 7,07 | 7,2 | 7 | 7 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 4,071 | 7,511 | 4,03 | 16,718 | 9,45 | 3,52 | 4,6 | 5,76 |
|  | Fosfati | mg/ l | 1,047 | 3,122 | 2,063 | 3,117 | 4,824 | 2,81 | 0,6 | 3,73 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) |
| FP2 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7,07 | 6,81 | 7,03 | 6,79 | 7,11 | 7,2 | 7,2 | 7,9 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 3,857 | 3,542 | 1,55 | 5,224 | 3,85 | 3,84 | 4 | 2,4 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,648 | 0,451 | 0,596 | 0,1 | 0,474 | 0,36 | 0,078 | 0,33 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) |
| FP3 | pH (25 grd C) | unit. pH | 6,93 | 6,65 | 6,68 | 6,65 | 6,74 | 7,20 | 6,7 | 6,70 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 7,214 | 33,282 | 13,395 | 10,710 | 11,34 | 4,480 | 4,48 | 7,040 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,282 | 6,762 | 0,611 | 0,426 | 0,24 | 0,7 | 0,47 | 0,5 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) |
| FP4 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7,12 | 6,72 | 6,78 | 6,67 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 6,8 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 6,571 | 5,497 | 4,713 | 8,163 | 6,35 | 4,8 | 4,16 | 4,64 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,051 | 0,445 | 0,151 | 0,06 | 0,051 | 3,36 | 0,38 | 0,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) |

| Foraj monitorizare apa freatica | Indicatori fizico-chimici | U.M. | Valori obtinute |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II |
| FP1 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7,3 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | - |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 1,28 | 1,12 | 4,16 | 3,04 | 4,64 | - |
|  | Fosfati | mg/ l | 1,44 | 0,79 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | - |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | - |
| FP2 | pH (25 grd C) | unit. pH | 6,9 | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | - |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 1,12 | 1,28 | 2,4 | 2,56 | 2,08 | - |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,33 | 0,45 | 0,37 | 0,24 | 0,33 | - |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | - |
| FP3 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | - |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 1,44 | 1,12 | 4,32 | 2,72 | 2,88 | - |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,18 | 0,43 | 0,33 | 0,24 | 0,38 | - |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | - |
| FP4 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7 | 7,9 | 7,5 | 7,9 | 7,6 | - |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 0,96 | 1,44 | 3,36 | 3,36 | 3,84 | - |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,1 | 0,42 | 0,36 | 0,23 | 0,33 | - |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | - |

6.4. Calitatea solului de pe amplasament

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, analizeaza o data la 10 ani calitatea solului de pe amplasament.  Se preleveaza probe din 9 puncte, pe doua adancimi si analizeaza indicatorii: pH, umiditate, humus, produse petroliere totale, sulfati si cloruri.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, analizeaza o data la 10 ani calitatea solului de pe amplasament. Se preleveaza probe din 7 puncte, pe doua adancimi si se analizeaza indicatorii: pH, umiditate, humus, produse petroliere totale, sulfati si cloruri.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Tabelul nr. 41: Rezultatele monitorizarii calitatii solului de pe amplasament in perioada 2013 - 2018

| Incercare executata | Anul | S1/1 | S1/2 | S2/1 | S2/2 | S3/1 | S3/2 | S4/1 | S4/2 | S5/1 | S5/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 2013 | 7,88 | 7,40 | 6,70 | 6,55 | 7,91 | 8,10 | 8,15 | 7,92 | 8,30 | 7,98 |
|  | 2014 | 7,45 | 7,34 | 6,57 | 6,89 | 8,12 | 8,35 | 8,60 | 8,11 | 7,60 | 7,28 |
|  | 2015 | 7,45 | 7,34 | 6,57 | 6,89 | 8,12 | 8,35 | 8,60 | 8,11 | 7,60 | 7,28 |
|  | 2016 | 7,25 | 7,32 | 6,97 | 6,88 | 7,07 | 7,48 | 7,35 | 6,96 | 7,82 | 7,08 |
|  | 2017 | 7,30 | 7,50 | 7,60 | 7,80 | 7,60 | 7,70 | 7,90 | 8,00 | 7,70 | 7,70 |
|  | 2018 | 7,40 | 7,60 | 7,90 | 7,70 | 7,50 | 7,30 | 7,80 | 7,90 | 7,50 | 7,60 |
| Umiditate [%] | 2013 | 7,33 | 8,80 | 9,18 | 10,42 | 13,20 | 15,60 | 19,55 | 25,44 | 12,45 | 13,90 |
|  | 2014 | 4,12 | 5,60 | 5,11 | 6,48 | 3,26 | 4,10 | 6,51 | 7,84 | 8,46 | 9,95 |
|  | 2015 | 4,12 | 5,60 | 5,11 | 6,48 | 3,26 | 4,10 | 6,51 | 7,84 | 8,46 | 9,95 |
|  | 2016 | 10,20 | 11,50 | 11,10 | 12,40 | 8,86 | 9,48 | 9,58 | 11,40 | 8,42 | 10,80 |
|  | 2017 | 11,85 | 22,87 | 12,83 | 13,81 | 11,89 | 15,12 | 12,48 | 13,72 | 14,74 | 16,72 |
|  | 2018 | 11,56 | 21,93 | 12,69 | 13,24 | 12,11 | 14,97 | 12,12 | 13,34 | 14,58 | 16,11 |
| Humus [%S.U.] | 2013 | 0,72 | 1,33 | 0,86 | 0,90 | 1,11 | 0,73 | 0,55 | 0,44 | 0,76 | 0,53 |
|  | 2014 | 0,56 | 0,83 | 1,15 | 2,78 | 1,60 | 1,78 | 1,11 | 0,84 | 0,76 | 1,50 |
|  | 2015 | 0,56 | 0,83 | 1,15 | 2,78 | 1,60 | 1,78 | 1,11 | 0,84 | 0,76 | 1,50 |
|  | 2016 | 0,65 | 0,82 | 0,96 | 0,71 | 0,64 | 0,58 | 0,81 | 0,72 | 0,58 | 0,45 |
|  | 2017 | 2,66 | 3,29 | 3,32 | 3,52 | 3,83 | 3,67 | 3,95 | 3,25 | 3,22 | 2,83 |
|  | 2018 | 2,09 | 3,11 | 3,17 | 3,29 | 3,75 | 3,81 | 3,25 | 2,99 | 3,25 | 2,62 |
| Hidrocarburi totale din petrol [mg/kg S.U.] | 2013 | 31,37 | 60,92 | 49,40 | 46,66 | 47,20 | 57,20 | 34,37 | 132,81 | 47,26 | 40,33 |
|  | 2014 | 45,12 | 64,24 | 79,14 | 85,24 | 88,23 | 67,14 | 97,15 | 96,12 | 87,69 | 45,33 |
|  | 2015 | 45,12 | 64,24 | 79,14 | 85,24 | 88,23 | 67,14 | 97,15 | 96,12 | 87,69 | 45,33 |
|  | 2016 | 45,10 | 52,00 | 31,60 | 35,80 | <25 | <25 | 46,90 | 33,20 | <25 | <25 |
|  | 2017 | <25 | <25 | <25 | 56,50 | 27,80 | 31,20 | <25 | 35,90 | <25 | <25 |
|  | 2018 | <25 | <25 | <25 | 55,78 | 26,90 | 30,50 | <25 | 34,20 | <25 | <25 |
| Sulfati [mg/kg S.U.] | 2013 | 181 | 165 | 154 | 280 | 251 | 288 | 345 | 258 | 135 | 210 |
|  | 2014 | 193 | 187 | 264 | 310 | 398 | 365 | 411 | 409 | 248 | 289 |
|  | 2015 | 193 | 187 | 264 | 310 | 398 | 365 | 411 | 409 | 248 | 289 |
|  | 2016 | 136 | 123 | 169 | 147 | 221 | 203 | 289 | 235 | 178 | 189 |
|  | 2017 | 210,0 | 246,0 | 197,7 | 188,2 | 107,0 | 77,0 | 208,0 | 205,8 | 76,7 | 62,6 |
|  | 2018 | 198 | 224 | 186 | 168 | 101 | 65 | 201 | 192 | 70 | 61,3 |
| Cloruri [mg/kg S.U.] | 2013 | 175,40 | 198,10 | 165,00 | 102,15 | 124,00 | 143,12 | 205,10 | 161,80 | 156,00 | 210,00 |
|  | 2014 | 155,24 | 176,30 | 177,00 | 145,00 | 188,00 | 123,00 | 80,75 | 95,54 | 115,00 | 206,00 |
|  | 2015 | 155,24 | 176,30 | 177,00 | 145,00 | 188,00 | 123,00 | 80,75 | 95,54 | 115,00 | 206,00 |
|  | 2016 | 141,00 | 136,00 | 183,00 | 171,00 | 125,00 | 99,40 | 85,60 | 79,60 | 96,80 | 91,90 |
|  | 2017 | 9,42 | 9,11 | 13,34 | 10,99 | 9,27 | 10,54 | 10,95 | 13,33 | 11,24 | 9,20 |
|  | 2018 | 10,00 | 9,09 | 14,20 | 10,20 | 10,10 | 10,40 | 10,10 | 12,30 | 10,40 | 8,46 |

| Incercare executata | Anul | S6/1 | S6/2 | S9/1 | S9/2 | M/1 | M/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 2013 | 8,30 | 8,20 | 8,60 | 8,10 | 8,00 | 7,90 |
|  | 2014 | 7,80 | 7,95 | 7,67 | 7,86 | 7,69 | 7,34 |
|  | 2015 | 7,80 | 7,95 | 7,67 | 7,86 | 7,69 | 7,34 |
|  | 2016 | 7,88 | 7,91 | 7,13 | 7,33 | 7,55 | 7,18 |
|  | 2017 | 8,00 | 8,10 | 7,90 | 7,80 | 7,70 | 7,80 |
|  | 2018 | 7,30 | 7,60 | 7,50 | 7,70 | 7,70 | 7,80 |
| Umiditate [%] | 2013 | 26,90 | 18,39 | 17,33 | 19,86 | 16,80 | 17,62 |
|  | 2014 | 6,99 | 7,36 | 5,31 | 7,86 | 6,81 | 7,23 |
|  | 2015 | 6,99 | 7,36 | 5,31 | 7,86 | 6,81 | 7,23 |
|  | 2016 | 6,56 | 8,45 | 7,44 | 8,63 | 9,21 | 10,40 |
|  | 2017 | 13,81 | 16,04 | 15,71 | 15,69 | 14,71 | 13,89 |
|  | 2018 | 13,45 | 15,78 | 14,22 | 15,08 | 14,71 | 13,89 |
| Humus [%S.U.] | 2013 | 2,20 | 1,61 | 2,78 | 1,34 | 1,40 | 0,80 |
|  | 2014 | 1,48 | 1,30 | 2,43 | 1,45 | 1,55 | 1,23 |
|  | 2015 | 1,48 | 1,30 | 2,43 | 1,45 | 1,55 | 1,23 |
|  | 2016 | 0,63 | 0,44 | 0,62 | 0,45 | 0,37 | 0,31 |
|  | 2017 | 3,52 | 3,11 | 3,03 | 4,36 | 3,31 | 3,52 |
|  | 2018 | 3,11 | 2,98 | 2,85 | 3,18 | 3,31 | 3,52 |
| Hidrocarburi totale din petrol [mg/kg S.U.] | 2013 | 28,14 | 39,39 | 38,44 | 40,95 | <25 | <25 |
|  | 2014 | 88,14 | 43,45 | 44,28 | 87,61 | <25 | <25 |
|  | 2015 | 88,14 | 43,45 | 44,28 | 87,61 | <25 | <25 |
|  | 2016 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
|  | 2017 | 42,30 | 28,90 | <25 | <25 | <25 | 27,00 |
|  | 2018 | 31,70 | <25 | <25 | <25 | <25 | 27,00 |
| Sulfati [mg/kg S.U.] | 2013 | 220 | 151 | 110 | 216 | 370 | 181 |
|  | 2014 | 201 | 356 | 145 | 116 | 270 | 281 |
|  | 2015 | 201 | 356 | 145 | 116 | 270 | 281 |
|  | 2016 | 182 | 144 | 86 | 65 | 192 | 144 |
|  | 2017 | 107,0 | 260,7 | 189,0 | 168,0 | 80,30 | 123,00 |
|  | 2018 | 95,1 | 222 | 163 | 148 | 80,3 | 123,0 |
| Cloruri [mg/kg S.U.] | 2013 | 230,11 | 140,11 | 348,00 | 215,00 | 83,11 | 73,11 |
|  | 2014 | 130,00 | 125,11 | 381,00 | 275,00 | 53,89 | 83,42 |
|  | 2015 | 130,00 | 125,11 | 381,00 | 275,00 | 53,89 | 83,42 |
|  | 2016 | 121,00 | 112,00 | 194,00 | 178,00 | 79,40 | 62,60 |
|  | 2017 | 14,82 | 16,74 | 12,13 | 9,87 | 10,86 | 9,64 |
|  | 2018 | 14,40 | 16,90 | 12,40 | 8,36 | 10,86 | 9,64 |

Notatiile Si/j cu i = 1÷7 si j = 1÷2, reprezinta codificarea probelor de sol prelevate. Unde indicele i reprezinta locul de prelevare (i = 1 – parc depozit glicerina, i = 2 – depozit HCl, i = 3 – parc rezervoare ulei, i = 4 – parc rezervoare n-hexan, i = 5 – poarta 5, i = 6 – 200 m directia N-V, i = 7 – parc de rezervoare chimicale), iar indicele j adancimea de prelevare a solului (j = 1 – adancimea de 10 cm, j = 2 – adancimea de 30 cm). M reprezinta probele martor prelevate din exteriorul amplasamentului.

6.5. Nivelul zgomotului la limita amplasamentului

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, monitorizeaza anual nivelul de zgomot la limita amplasamentului.  Se fac determinari in 4 puncte astfel: P1 – poarta 1, P2 – poarta 5, P3 – poarta 4, P4 – poarta 3.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 42: Rezultatele monitorizarii nivelului de zgomot la limita amplasamentului in perioada 2013 - 2018

| Punctul de monitorizare | Valori determinate [dB(A)] | Valoare medie determinata [dB(A)] | Valoarea limita admisa [dB (A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| P1-Poarta 1 | 61,4 | 43,7 | 60,3 | 58,8 | 59,1 | 59,6 | 56,7 | 65 |
| P2-Poarta 5 | 62,9 | 52,4 | 61,6 | 60,4 | 59,8 | 60,1 | 59,4 |  |
| P3-Poarta 4 | 61,8 | 48,3 | 61,8 | 59,2 | 60,2 | 60,8 | 58,3 |  |
| P4-Poarta 3 | 63,2 | 51,4 | 63,8 | 62,8 | 61,6 | 61,2 | 60,6 |  |

7. Interpretarea datelor

Obiectivul Raportului de amplasament este acela de a stabili calitatea mediului de pe amplasament si imprejurimi inaintea inceperii activitatii obiectivului in cauza, precum si a modului in care ar putea evolua aceasta pe perioada functionarii obiectivului, pentru a se actiona in sensul prevenirii contaminarii terenului.

In acest scop se realizeaza un model conceptual tip sursa – cale – receptor bazat atat pe consideratii generale privind tipul de activitate desfasurata in instalatia in cauza cat si pe consideratii specifice amplasamentului analizat.

Consideratii generale:

- activitatea de fabricare a uleiurilor vegetale si a biodielelului presupune folosirea de substante chimice periculoase care pot conduce la contaminarea apelor si terenurilor aferente amplasamentului;

- structurile subterane aftate pe amplasament sunt canalele de colectare a apelor uzate, rezervoare de depozitare a chimicalelor, conducte, etc.;

- folosirea betonului ca material impermeabil pentru realizarea pardoselilor halelor de productie si depozitelor de chimicale este o solutie recomandata ca BAT;

- deseurile generate pot conduce la poluarea solului si indirect la poluarea apelor de suprafata si subterane.

Consideratii specifice amplasamentului

Activitatea EXPUR poate afecta calitatea amplasamentului în special prin compusii chimici prezenti în apele uzate si deseurile generate si prin emisiile de COV. Totusi, cu un management adecvat, impactul activitatii studiate asupra factorilor de mediu poate fi nesemnificativ.

Principalele surse de poluare a atmosferei din cadrul SC EXPUR SA sunt utilalele si instalatiile din cadrul liniilor de productie. Poluantii posibil a fi emisi in atmosfera sunt:

- gaze de ardere

- compusi organici volatili

- pulberi totale

- aerosoli alcalini

- aerosoli acizi

Din cadrul liniilor de productie rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

-apa uzata de la  Scindare;

-apa rezultata din statia de tratare a apei industriale-osmoza inversa si dedurizare;

-apa uzata de la  Rafinaria fabricii de ulei-Flux degumare, albire si dezodorizare;

-apa uzata de la fabrica de biodiesel;

-apa uzata de la Extractie-C30+HDC 29;

- ape uzate menajere.

Pe amplasamentul EXPUR exista o serie de structuri subterane (canale de colectare si transport apelor uzate, rezervoare de chimicale). Nu se fac descarcari directe de ape uzate in ape de suprafata sau canale de irigatii.

Surse potenţiale de poluare a solului:

- activităţi de transport şi manipulare a materialelor din incinta;

- accidente tehnice neprevăzute.

- emisiile de substante nocive in atmosfera, care depasesc limitele admise si care se pot depune pe sol, in urma dispersiei;

- retelele de canalizare, in cazul in care nu sunt intretinute corespunzator;

- infiltratiile in sol, in cazul degradarii suprafetelor betonate

- depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si a deseurilor periculoase.

- activităţile de parcare a autovehiculelor;

Principalele surse de zgomot sunt utilajele tehnologice din fluxurile de fabricatie amplasate in spatii inchise, mijloacele de transport auto si mijloacele de transport uzinal.  Tinind cont de faptul ca majoritatea operatiilor din cadrul fluxurilor tehnologice se desfasoara, in interiorul unei platforme industriale si in incinte inchise se poate aprecia ca nivelul de zgomot nu influenteaza semnificativ, receptorii din zona amplasamentului analizat.

Tabelul nr. 43: Modelul conceptual

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Cosurile de dispersie a poluantilor atmosferici | Aer, iar prin spalare umeda, poluantii pot ajunge la sol. | Personalul angajat pe platforma industriala, vegetatie, sol |
| Deversari accidentale de apa uzata, chimicale sau deseuri | Sol, iar prin infiltratii poluantii pot ajunge in apa subterana. | Sol, apa subterana |

Cercetarile efectuate pentru amplasamentul analizat au pus in evidenţă aporturi tehnologice deosebit de importante ceea ce face ca activitatea să fie compatibilă cu cerinţele BAT.

Pentru amplasamentul analizat se constată un mediu supus activităţii umane, cu impact negativ asupra factorilor de mediu în limite admisibile, cu respectarea prevederilor de mediu în vigoare.

Impactul pozitiv apare preponderent prin aspectele sale socio-economice.

7.1 Emisiile atmosferice

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, analizeaza concentratiile poluantilor emisi la cosurile de dispersie ale instalatiilor tehnologice si centralelor termice.

Sunt analizati următorii indicatori: NOx, CO, SO2, pulberi, COV (n-hexan), metanol.

Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile de dispersie in perioada 2013 – 2019 au fost prezentate in tabele anterioare.

Valorile masurate pentru concentratiile poluantilor atmosferici emisi la cosurile de dispersie in general, se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile indicate de BREF FDM.

7.2. Calitatea apei uzate evacuate

Pentru determinarea calitatii apelor epurate evacuate in raul Ialomita, lunar se preleveaza si se analizeaza o proba de apa.

Conform Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, sunt analizaţi următorii indicatori de calitate: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, azot amoniacal, azotati, azotiti, reziduu fix, detergenti, substante extractibile, fosfor total si cloruri.

Se observa ca in general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor in apele epurate evacuate in raul Ialomita se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile indicate de BREF FDM.

7.3. Calitatea apei subterane

SC EXPUR analizeaza semestrial calitatea apei freatice din zona depozitului de deseuri nepericuloase din incinta fabricii (FP1, FP2, FP3, FP4). Sunt analizati următorii indicatori: pH, indice de permanganat, fosfati, substante extractibile.

Se observa ca in general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor in apele subterane se incadreaza in limitele stabilite prin Protocolul nr. 1284/29.03.2011, incheiat cu SGA Ialomita.

7.4. Calitatea solului de pe amplasament

SC EXPUR analizeaza calitatea solului de pe amplasament.  Se preleveaza probe din 7 puncte, pe doua adancimi si analizeaza indicatorii: pH, umiditate, humus, produse petroliere totale, sulfati si cloruri.

Se observa ca valorile determinate pentru indicatorii de calitate ai solului de pe amplasament se incadreaza in limitele impuse de Ordin nr. 756/1997.

Cea mai mica valoare a pH-ului (6,55) a fost inregistrata in zona depozitului de acid clorhidric, la adancimea de 30 cm (S2/2), in anul 2013.

Valoarea cea mai mare a concentratiei de hidrocarburi (132,81 mg/kg S.U.) a fot determinata in zona parcului de rezervoare hexan, la adancimea de 30 cm (S4/2), in anul 2013, fara a depasi pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile. Ulterior concentratia a fost in scadere, iar in anul 2018 a avut valoarea de 34,2 mg/kg S.U..

Cea mai mare concentratie a clorurilor (381 mg/kg S.U.) a fost determinata in anul 2014 si 2015 in proba prelevata din parcul de rezervoare chimicale la adancimea de 10 cm (S7/1), fara a depasi pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile. Ulterior concentratia a fost in scadere, iar in anul 2018 a avut valoarea de12,40 mg/kg S.U..

Sulfatii au avut o concentratie maxima (411 mg/kg S.U.) in parc rezervoare n-hexan, la adancimea de 10 cm (S4/1), in anii 2014 si 2015, fara a depasi pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile. In anul 2018, concentratia sulfatilor in acest punct a fost de 201 mg/kg S.U.

7.5. Nivelul zgomotului la limita amplasamentului

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, monitorizeaza anual nivelul de zgomot la limita amplasamentului.  Se fac determinari in 4 puncte astfel: P1 – poarta 1, P2 – poarta 5, P3 – poarta 4, P4 – poarta 3.

Se observa ca valorile determinate pentru nivelul de zgomot la limita amplasamentului se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018.

8. recomandari

Fiecare dintre activităţile care formează managementul companiei pot să contribuie la performanţe bune în ceea ce priveşte protectia mediului. Este deci important ca tot personalul sa se asigure că:

  - functionarea liniilor de productie se desfasoara in parametri corespunzatori;

  - sunt monitorizate atat consumurile de materii prime, cat si cele de utilitati, precum si deseurile generate;

  - se monitorizeaza emisiile de poluanti atmosferici si calitatea apei uzate evacuata;

  - sunt stabilite procedurile in cazurile de urgenţă;

  - este identificat necesarul privind educaţia şi calificarea personalului;

  - este implementat un program de reparaţii şi întreţinere.

8.1. Factorul de mediu apa

  - Respectarea actelor de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului si gospodărire a apelor;

  - Functionarea la parametri optimi a instatiilor de preepurare si instalatiilor de epurare a apelor uzate;

  - Controlul periodic asupra starii tehnice si interventiile in cazul unor defectiuni la instalatiile de depozitare a chimicalelor, deseurilor si apelor uzate;

  - Inregistrarea consumului de apă;

  - Monitorizarea efluentului şi corectarea automata a calităţii apelor uzate astfel încât să se respecte limitele maxime admise;

  - Aplicarea BAT cu privire la calitatea apelor uzate evacuate şi a reducerii poluării prin utilizarea tehnicilor recomandate.

  - Implementarea şi respectarea planurilor de prevenire şi răspuns în situaţii de urgenta în cazul unor poluări accidentale pentru ape.

8.2. Factorul de mediu aer

  - Reducerea emisiilor de poluanti atmosferici prin intretinerea corespunzatoare a echipamentelor de depoluare;

  - Inlocuirea acolo unde este posibil, a substantelor utilizate cu unele mai prietenoase pentru mediu;

  - Monitorizarea emisiilor de poluanti atmosferici si verificarea respectarii limitelor maxime admise;

  - Infiintarea unei perdele vegetale perimetrale;

  - Controlul traficului auto în interiorul amplasamentului.

8.3. Factorul de mediu sol - subsol

  - Controlul periodic asupra starii tehnice si interventiile in cazul unor defectiuni la instalatiile de depozitare a chimicalelor, deseurilor si apelor uzate;

  - Manipularea chimicalelor si deseurilor cu personal calificat si cu echipamente specifice acestor activitati si in stare buna de functionare;

  - Asigurarea in permanenta a mijloacelor (echipamente, materiale, personal) de combatere a efectelor poluarilor accidentale.

  - Implementarea şi respectarea planurilor de prevenire şi răspuns în situaţii de urgenta în cazul unor poluări accidentale.

9. Concluzii

Raportul de amplasament a relevat următoarele aspecte:

  - Principalul obiect de activitate al S.C. EXPUR S.A. îl constituie fabricarea uleiurilor brute şi rafinate din seminţe oleaginoase şi a metilesterului (biodieselului).

  - Capacitatea maxima de procesare a materiilor prime vegetale este de 1400 t/zi, 350 zile/an. Productia de ulei brut vegetal la un randament de aproximativ 42%  (± 2 %, in functie de continutul de ulei al semintelor) este de 588 t/zi. Consumul anual de solventi organici utilizati (n-hexan) in activitatea de rafinare a uleiurilor brute vegetale, la capacitatea maxima de functionare a fabricii este de 490 t/an. In consecinta, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatile desfasurate de S.C. EXPUR SA se incadreaza astfel:

- Anexa 1, pct. 6.4., lit b ,,Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din:

(ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalaţia funcţionează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an’’.

- Anexa 1, pct. 4.1, lit. b ,,Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt hidrocarburile cu conţinut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii şi amestecurile de esteri, acetaţii, eterii, peroxizii şi răşinile epoxidice’’.

- Anexa nr. 7 Dispozitii tehnice referitoare la instalatiile si la activitatile care utilizeaza solventi organici, partea a 2-a, nr. crt. 19 „Extracţia uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale şi rafinarea uleiurilor vegetale (consum de solventi organici > 10 t/an)”.

  - In unitate se respecta procesele tehnologice de fabricare a uleiului vegetal si a biodieselului ce asigura realizarea in conditii economice si de protectia mediului corespunzatoare a produselor, in conformitate cu BREF, normele si standardele in vigoare.

  - Sunt implementate tehnici BAT referitoare la procesele de productie, sistemele de depoluare, eficienta energetica, consumul de resurse.

  - Sunt prevazute modalitati de colectare selectiva, depozitare temporara si eliminare de pe amplasament, pentru toate tipurile de deseuri generate.

  - Sunt organizate constructii si recipiente pentru depozitarea corespunzatoare a chimicalelor necesare proceselor de productie.

  - Apele uzate tehnologice sunt preepurate si epurate in instalatii proprii si apoi sunt evacuate in raul Ialomita. Nu exista surse dirijate de poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă, astfel ca apele de suprafaţă şi subterane nu vor fi afectate.

  - Reteaua de canalizare, rezervoarele de colectare a apelor uzate, zonele pentru depozitarea deseurilor si chimicalelor sunt impermeabilizate, astfel că solul sau subsolul nu sunt afectate;

  - Concentratiile de poluanti atmosferici, calitatea apei epurate evacuate, a apelor subterane si a solului se incadreaza sub valorile limita admisibile prevazute in normativele in vigoare.

  - Impactul unitatii analizate asupra poluarii fonice este nesemnificativ.

  - Fabrica fiind amplasată, la o distanţa de aproximativ 1000 m de zonele locuite, nu va afecta calitatea vieţii sau starea de sănătate a populaţiei;

  - Impactul acestei activitati în ceea ce priveşte mediul social şi economic estei pozitiv prin crearea de locuri de munca.

In concluzie, se apreciaza ca activitatile desfasurate de SC EXPUR SA in municipiul Slobozia, judetul Ialomita, sunt in concordanta cu legislatia in vigoare, respecta prevederile BREF, iar impactul asupra mediului este redus, pe plan local.

Având în vedere condiţiile de amplasament, procesul tehnologic, calitatea echipamentelor şi instalaţiilor ce sunt utilizate, împreună cu măsurile prevăzute pentru evitarea afectării factorilor de mediu, apreciem că activitatea analizata poate primi Autorizatia integrata de mediu.

Bibliografie:

- Industrial pollution – N. Irving Sax, SUA, 1980;

- Epurarea apelor uzate – M. Negulescu, 1968;

- Air Pollution Modelling, Zannetti, P. - Von Nostrand Reinhold, New York, 1990;

- TA Luft. Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, Hansmann, K.- Verlag C.H. Beck, 1987

- CORINAIR 2016

- Combustibili. Teoria arderii – I. Cernica, UTM, 2008

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques in the Food, Drink and Milk Industries, 2006 (BREF FDM).

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Large Volume Organic Chemicals, 2017 (BREF LVOC).

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari (BATC LVOC)

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, 2016 (BREF CWW).

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (BATC CWW).

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques on Emission from Storage, 2006 (BREF EFS).

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques on General Principles of Monitoring of emissions to air and water from IED installations,.2018 (BREF ROM).

- Comunicarea Comisiei nr. 2014/C 136/03 – Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta.

- Chimia sanitara a mediului – Sergiu Manescu, Horia Dumitrescu, Zenovia Barduta, Mona Ligia Diaconescu – Editura Medicala, 1982;

- Raport privind starea mediului – APM Ialomita, 2005-2017;

- Buletine de analiza emsii, ape uzate, ape subterane, sol, zgomot

- Fise tehnice de securitate a substantelor utilizate

ANEXE

- Certificat de inregistrare seria B, nr. 2030696;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de amplasament;

- Certificate ISO 9001, 14001, 22000

- Contracte de prestari servicii pentru preluarea deseurilor generate;

- Contract analize factori mediu

- Notificare incadrare amplasament Seveso

- Politica de prevenire a accidentelor majore

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- Autorizatie de gospodarire a apelor

- Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera

- Buletine de analiza pentru monitorizarea factorilor de mediu

# Text boxes

1 km

SC EXPUR SA

2 R-CO-ONa ( H2SO4 ( 2 R-CO-OH ( Na2SO4

săpunuri                                  acizi graşi

săpunuri                                  acizi graşi

Amplasament studiat

EXPUR