# Cuprins

# 1. Introducere

# 2.  Descrierea terenului

# 3. Istoricul zonei

# 4. Recunoasterea terenului

# 5. Aspecte bref

# 1. INTRODUCERE

## 1.1. Context

Prezenta lucrare a fost intocmita de SC D&V ENVIRONMENT SRL inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 16, in calitate de executant.

Beneficiar SC Avicola Smirna S.A., cu sediul in comuna Grivita, sat Smirna, jud. Ialomita.

Raportul de amplasament are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului instalatiei/activitatii fermei de pui apartinand SC Avicola Smirna S.A. si este elaborat conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1:

6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege;

Acest raport a fost intocmit pentru a indeplini cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, conform cu L. 278/2013 astfel incat sa ofere informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

## 1.2. Date de identificare a obiectivului

Proprietarul actual al obiectivului	SC Avicola Smirna S.A

Forma juridica: 	Societate comerciala cu capital privat

Adresa:  	Amplasamentul fermei se afla in extravilanul loc. Smirna, com. Grivita, jud. Ialomita

Denumirea obiectivului analizat:	„Ferma de crestere a puilor de carne”;

Categoria de activitate: 	Cod CAEN – 0147 – Cresterea pasarilor;

Anexa 1 la Legea 278/2013: pct. 6.6.a:

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari;

- Cod EPTR: 7(a).(i)

- Cod NFR: 4.B.9.b - pui de carne

Date de identificare:

- CUI: RO 2653251

- Nr. registru comert: J21/506/1991

Capacitatea de productie de pui de carne a fermei este de 50.000  cap/serie/hala, 4 hale, 200 000 capete/serie; 6 serii/an;   1.200.000 capete/an.

## 1.3. Obiective

Lucrarea prezinta starea actuala a amplasamentului si eventualele surse de poluare si degradare a acestuia ce ar putea sa apara in urma activitatii SC Avicola Smirna S.A

## 1.4. Scop si abordare

Pentru evaluarea efectelor asupra mediului este necesara intocmirea unor studii specifice, care sa puna in evidenta modul in care fiecare unitate in parte influenteaza  mediul inconjurator si modul in care efectele negative pot fi diminuate sau eliminate.

Prevederile legii 278/2013 stipuleaza obligatia solicitantului de a depune un raport de amplasament la cererea de solicitare a  Autorizatiei integrate de mediu.

Acest raport de amplasament este necesar pentru evidentierea starii amplasamentului – inclusiv situatia poluarii existente inainte de inceperea activitatii analizate si pentru a oferi un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii.

Raportul de amplasament trebuie sa evidentieze situatia sitului si a nivelului de contaminare existent ca urmare a activitatii desfasurate si identificarea substantelor prezente in sol, aer, apa, ce pot constitui factori de risc.

Obiectul principal de activitate al SC Avicola Smirna S.A este cresterea la sol a puilor de carne.

Aspectele avute in vedere la realizarea raportului se refera la: utilizarea terenului in zona amplasamentului obiectivului si in vecinatatea acestuia: istoricul zonei, posibilitatea contaminarii solului, depozitarea deseurilor, securitatea zonei, masuri de paza impotriva incendiilor, protectia muncii si igiena locului de munca, evacuarea apelor uzate, emisii atmosferice.

# 2.  DESCRIEREA TERENULUI

## 2.1. Localizarea terenului

Amplasamentul fermei se afla situat in satul Smirna, com. Grivita, judetul Ialomita, la 20 km de Slobozia.

Accesul in zona se face din  DN 2C.

Coordonatele STEREO70 ale amplasamentului propus in proiect:

| Nr. Crt. | Coordonată X | Coordonată Y |
| --- | --- | --- |
| 1(1) | 686030,194 | 361430,986 |
| 2(18) | 686189,400 | 361427,900 |
| 3(13) | 686188,320 | 361217,392 |
| 4(12) | 686061,321 | 361218,364 |
| 5(11) | 686061,654 | 361233,328 |
| 6(6) | 685951,760 | 361232,622 |
| 7(5) | 685952,252 | 361359,792 |
| 8(2) | 686028,486 | 361364,493 |

()- numerotare schita cadastrala

Ferma are urmatoarele vecinatati:

- la N –SC Ceres SA Smirna

- proprietar Popa Constantin

- la S – SC Ceres SA Smirna

- la E – proprietar Popa Constantin

- proprietar Mircea Stelian

- proprietar Mircea Leontina

- mostenitori Bracaci Maria

- la W – SC Ceres SA Smirna

Corpul de proprietate este amplasat in extravilanul com. Grivita, sat Smirna, tarla 245/1, parcela 1; tarla 246/3, parcela 1; tarla 245, parcela 1; nr. cadastral 657 inscris in CF 237 a localitatii Grivita.

  - Suprafata totala  S=110 000  m2,

Planul de incadrare in zona a amplasamentului este prezentat in Anexa.

## 2.2. Proprietatea actuala

Terenul pe care este situat obiectivul analizat apartine SC Avicola Smirna S.A.

In prezent, majoritatea halelor fermei se gasesc intr-o stare buna pentru folosinta actuala.

## 2.3. Utilizarea terenului

SC AVICOLA SMIRNA S.A este profilata pe cresterea puilor de carne. Capacitatea de productie de pui de carne este de max. 200 000 capete/serie, 6 serii/an, 4 hale rezultand o productie de 1 200 0000 capete pui/an.

In conformitate cu informatiile furnizate, din suprafata totala a incintei, suprafata construita reprezinta  9718 mp;

Pe amplasament se afla  urmatoarele obiective:

- 4 hale de crestere pui cu suprafata totala de 8967 mp,din care:

-   hala 1 - 2259 mp

-   hala 2 -  2236 mp

-   hala 3 -  2242 mp

-   hala 4 - 2230 mp

dotate cu instalatii de hranire, adapare, incalzire/ventilare specifice cresterii puilor de carne pe asternut permanent uscat;

Halele au fost modernizate prin:

      - termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren de 10 cm.

      - montarea de panouri termoizolante din tabla peste invelitoare existenta

      - desfiintarea zidurilor interioare despartitoare

- ventilatoare electrice prevazute cu filtre- 20 buc-fiecare hala:

  - 12 ventilatoare de fronton  x 41 930 mc/h

  - 8 ventilatoare de coama x 14 130 mc/h

ventilatoarele folosesc ca agent de racire apa.

    - 2 generatoare electrice pentru situatiii de urgenta  cu capacitatea de 140 KVA respectiv 175 KVA.

    - Incalzirea halelor se face cu 4 aeroterme/hala alimentate din 9 recipienti  GPL de 5000 l amplasati astfel:

      - 3 recipienti pentru hala 1

      - 2 recipienti pentru hala 2

      - 2 recipienti pentru hala 3

      - 2 recipienti pentru hala 4

      - 1 recipient de 1750 l folosit pentru filtru sanitar si sediu administrativ

        - Alimentarea cu hrana a pasarilor se face prin intermediul a 4 buncare cu capacitatea de 27,43 mc, cate unul pentru fiecare hala. Halele sunt prevazute cu sistem automat de hranire si sistem de adapare prin picurare.

        - ficare hala are sistem control climat si sstem de iluminat interior.

- depozit asternut usca(paie) cu suprafata de 135 mp.

- magazie pentru depozitare pompe de spalat cu suprafata de 250 mp.

- Magazie piese schimb cu suprafata de 151 mp, in care este amplasat un rezervor de motorina cu capacitatea de 1 tona folosita la cele 2 generatoare pentru cazuri de avarie.

- filtru sanitar cu suprafata de 290 mp, prevazut cu dusuri si vestiare si compartimentat cu spatiu depozitare temporara cadavre dotat cu 2 lazi frigorifice pentru mortalitati, spatiu depozitare materiale dezinfectante.

- platforma pentru stocarea gunoiului rezultat de la depopularea halelor S = 750 mp, prevazuta cu bazin vidanjabil(20 mc) si 2 foraje de monitorizare unul amonte si unul aval pe directia de curgere a apelor subteranne;

- platforma betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor metalice S = 200 mp;

- rezervor semiingropat pentru apa,  cu capacitatea de 180 mc

- 2 foraje  alimentare cu apa:

      - F1 - h = 37 m dotat cu pompa submersibila debitul captat fiind de Q max = 6,8 mc/h

      - F2 - h = 104 m dotat cu pompa submersibila debitul captat fiind de Q max = 4,0 mc/h

- 4 bazine vidanjabile pentru ape uzate.- BV1(intre hala 3 si 2), BV2 (intre hala 1 si 2) si BV4 (platforma gunoi) - 20 mc; BV3 (menajere +hala 4) - 10 mc.

- Transformator electric 250 KVA.

Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii

Cresterea puilor de carne in ferma apartinand SC Avicola Smirna S.A face parte dintr-un flux tehnologic in care ratele de populare si depopulare sunt stabilite intr-un program intocmit pentru o perioada de cel putin 1 an de zile.

In cadrul acestui program halele sunt populate si depopulate in acelasi timp, corelandu-se nivelul productiei cu capacitatea de preluare a puilor pentru sacrificare.

Popularea cu pui de o zi se face in spatiu restrans de regula un tarc avand utilaje de hranire si adaptare specifice acestor suprafete restranse.

Incepand din ziua a IV a hala fiind bine incalzita incepe largirea tarcului, iar dupa o saptamana se desfiinteaza tarcurile si incepe alimentarea cu nutreturi combinate din echipamentul automat de hranire-adaptare pentru intreaga hala.

Programul de furajare prevede ratii de nutreturi combinate de la 14 g/zi in prima saptamana la 118 g/zi in saptamana a VIII - a, cantitatea de apa fiind dubla fata de cantitatea de hrana. Transportul se efectueaza cu mijloace auto prevazute cu buncare si sistem de descarcare (snecuri rabatabile), iar stocarea se face in buncare metalice montate pe picioare cu V=7 t, la fiecare hala fiind amplasate la centru cate 2 din aceste buncare.

In hale, cresterea puilor se realizeaza pe asternut uscat permanent dejectiile sunt retinute pe strat de paie, iar la sfarsitul ciclului de productie aceasta se efectueaza mecanic cu un tractor cu lama si se livreaza dupa deshidratare pe platforma ca ingrasamant natural. Pardoseala de ciment se matura, se spala si se dezinfecteaza reducandu-se substantial poluarea apelor fata de tehnologia clasica.

Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana.

Consumurile specifice sunt:

Materii prime:

- furaje combinate:

- 3.6 kg furaj/pui/serie

- cantitate anuala totala de 4320 t furaj/an

- Var semilichid: - 7,5 t/an

- TH5 - 750 l/an

- Kenosan - 550 l/an

- Medicamente - 225 l/an

- Paie - 375  t/an

- apa:

- Necesarul de apa este de:

Norma de consum:

- minim  0,17 l/zi/pui broiler

- mediu  0,35 l/zi/pui broiler

- maxim  0,45 l/zi/pui broiler

- Cantitatea de apa necesara pentru adapare:

Qzi min = 0,17 l/zi/pui x 200 000 pui = 34,0 mc/zi

Qzi mediu = 0,35 l/zi/pui x 200 000 pui = 70,0 mc/zi

Qzi max = 0,45 l/zi/pui x 200 000 pui = 90 mc/zi

- Evacuarea apelor uzate

Apele uzate rezultate sunt ape de la spalarea halelor dupa depopulare,  ape uzate menajere de la personal si levigat la platforma de gunoi,  aceste ape sunt colectate pana la vidanjare in 3 bazine cu capacitatea de 20 mc si unul de 10 mc.

Qzi minim = 1,0 m3/zi(menajere) + 0,15 mc/zi(igienizare hale) = 1,15 mc/zi

Qzi mediu = 1,2 m3/zi + 0,18 mc/zi = 1,38 mc/zi

Qzi maxim = 1,5 m3/zi + 0,22 mc/zi = 1,72 mc/zi

Volume şi debite de apă evacuate::

-  zilnic min  	1,15 m3/zi,                      - anual 0,420 mii mc/an

-  zilnic mediu:     1,38 m3/zi                       -anual 0,504 mii mc/an

-  zilnic maxim:     1,72 m 3/zi;                     - anual 0,628 mii mc/an

- consum energie electrica: 102.6 Mw/an

- consum motorina - 5 t/an

- consum GPL - 40 000 l/an

## 2.4. Folosirea de teren din imprejurimi

Folosirea actuala de teren din imprejurimile fermei consta din urmatoarele vecinatati:

- la N –SC Ceres SA Smirna

- proprietar Popa Constantin

- la S – SC Ceres SA Smirna

- la E – proprietar Popa Constantin

- proprietar Mircea Stelian

- proprietar Mircea Leontina

- mostenitori Bracaci Maria

- la W – SC Ceres SA Smirna

SC Ceres SA Smirna este o societate agricola si pe acest amplasament aflat in vecinataea fermei se afla sediul fermei, se afla hale pentru adapostirea si repararea tractoarelor si utilajelor agricole.

Pe celelate terenuri se cultiva cereale, plante tehnice si furaje.

Nu sunt prevazute amenajari viitoare care sa implice folosirea terenului din afara amplasamentului.

## 2.5. Utilizarea chimica

Toate produsele chimice respectiv medicamentele de uz veterinar si dezinfectanti pentru hale la depopulare, sunt achizitionate numai de la furnizori autorizati.

Este tinuta o evidenta stricta a cantitatilor achizitionate si furnizorii acestora. 	Exista un registru special de tinere a evidentei de catre medicul veterinar a cantitatilor de substante toxice intrate si iesite din magazia fermei.

Spatiul pentru depozitarea medicamentelor veterinare este prevazut cu pardoseala betonata, usa cu grilaj metalic si ventilatie naturala prin ferestre si gratii; iar prepararea solutiilor de dezinfectie si deratizare se executa direct in ustensilele si aparatele de dispersie.

Ambalajele si microambalajele nevalorificabile rezultate de la dezinfectie si deratizare si de la farmacia fermei sunt depozitate temporar in depozitul de medicamente si returnate la furnizori.

## 2.6. Topografie si scurgere

Amplasamentul fermei apartinand SC Avicola Smirna S.A se afla situat in extravilanul comunei Grivita, judetul Ialomita, la 20 km de mun. Slobozia.

Accesul in zona se face prin DN 2C si DJ 203F , terenul este un teren plat de campie tipic Baraganului, inconjurat de terenuri cu destinatie agricola.

In zona amplasamentului analizat, nu se gaseste zona impadurita.

Intregul debit de ape pluviale este evacuat prin intermediul rigolelor pluviale pe terenul inconjurator.

## 2.7. Geologie si hidrologie

Geologie

Subsolul regiunii este alcatuit din formatiuni paleozoice, mezozoice si neozoice dispuse peste fundamentul cristalin al Platformei Moesice.

Formatiunile mezozoice (cretacic) si neozoice (Sarmatian, Meotian) prezinta interes din punct de vedere geologic si economic prin acumularile de hidrocarburi (titei si gaze naturale).

Cercetarile geologice si geofizice, prospectiuni seismice intre anii 1935 - 1956, 1962 - 1964, 1966 - 1967, 1971 - 1973, 1983 - 1985, 1988 - 1989, 1996 - 2000 au evidentiat existenta zacamintelor productive de titei si gaze naturale pe structurile geologice: Urziceni (Fierbinti Targ - Urziceni - Garbovi), Colelia Nord (localitatile Cocora - Colelia - Grindu), Colelia Sud (Reviga - Cocora), Buiesti (sat Buiesti com. Albesti), Catrunesti (sat Catrunesti com. Sinesti).

Sunt valorificate zacamintele argiloase din zonele Urziceni - Manasia si Tandarei.

Mentionam prezenta apelor geotermale evidentiate prin studii de prospectiuni geologice din zona Giugeni, Amara. Lacurile terapeutice Amara si Fundata sunt importante prin rezervele de namol sapropelic, terapeutic si de apa mineralizata cu calitati terapeutice benefice pentru sanatatea omului.

Relieful de campie, cu altitudine intre 20 si 90 m, usor denivelat de crovuri, padine sau dune de nisip, prezenta depozitelor loessoide si a unui climat cu un pronuntat caracter continental se reflecta clar in succesiunea de la E la V a solurilor zonale, mai ales pe campul interfluvial de la N de Ialomita. In E apar cernoziomuri carbonatice (si chiar soluri balane) care trec treptat spre V in cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale si chiar soluri brun-roscate pe suprafete reduse, formate pe loess; numai pe campul interfluvial de la S de Ialomita, cu relief valurit eolian, apar in zona de stepa si cernoziomuri cambice, pe depozite mai nisipoase si local chiar psamosoluri. Crovurile, raspandite in campiile loessoide, interfluviale, prezinta cernoziomuri cambice mult mai adanc levigate de carbonati decat cele de pe relieful plan. Solurile freatic-umede au o larga raspandire, mai ales pe interfluviul de la N de Ialomita. Majoritatea solurilor de pe interfluvii au textura mijlocie si insusiri fizice relativ bune. Solurile aluviale (si aluviunile), cu diferite texturi si grade de gleizare, salinizare si alcalizare, ocupa suprafete importante (cca 128 000 ha) in luncile Dunarii si Ialomitei, in care suprafete apreciabile ocupate cu mlastini si lacuri au fost desecate in ultimii ani. Suprafete destul de mari ocupa si solurile salinizate (cca 20 000 ha), intalnite in luncile Ialomitei si Dunarii, indeosebi la N de confluenta cu Ialomita, in jurul lacurilor sarate si pe vaile deschise spre aceste lacuri.

Din statisticile  Directiei de Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in judetul Ialomita se inregistraza la sfarsitul anului 2003:

- Soluri saraturate	-	4622 ha

- Soluri nisipoase	-	  272 ha

Starea apelor subterane

Principalele hidrostructuri analizate sunt :

- stratele acvifere cantonate in depozitele Holocen si Pleistocen;

- stratele acvifere din depozitele de terasa si lunca ale Ialomitei si Dunarii;

- stratele acvifere cantonate in depozitele loessoide din interfluviul Calmatui - Ialomita;

- stratele acvifere cantonate in depozitele Pleistocenului Inferior ("Strate de Fratesti").

Evolutia calitatii apelor subterane freatice, conform analizelor efectuate pe probe preluate trimestrial sau semestrial din forajele de studiu, incluse in subsistemul "Ape subterane freatice", pentru statiile hidrologice din bazinul hidrografic Ialomita, se prezinta astfel :

La statia hidrologica Slobozia s-a urmarit evolutia calitatii apelor subterane freatice prin 53 foraje de studiu, din care 14 foraje in bazinul hidrografic Ialomita, 9 foraje in bazinul hidrografic Dunarea si 15 foraje pentru lacuri.

Determinarile fizico  -chimice indica o mineralizare accentuata a apelor subterane freatice. Se constata concentratii ridicate la compusi ai azotului si sulfati, ale caror valori se incadreaza in cea mai mare parte a forajelor, in limita exceptional admisa.

Analizele fizico - chimice la forajele de ordinul I lac Amara pun in evidenta o usoara crestere a mineralizarii apei freatice precum si prezenta substantelor organice.

In anul 2003 s-au constatat depasiri majore ale limitelor maxime admisibile la 30 de foraje din tot bazinul hidrografic Ialomita. Astfel, in zona Cazanesti - Ciochina se constata o crestere a valorilor incarcarii organice si amoniului datorate batalurilor fostului complex de crestere a porcilor Cazanesti. De asemenea, pe tot tronsonul inferior al raului Ialomita, se constata o influenta a raului asupra freaticului ceea ce conduce la o inrautatire a calitatii apelor freatice din zona.

Adancimea estimata la care se intalneste apa subterana:

- panza freatica 8-10 m functie de nivelul precipitatiilor

- o panza freatica intermediara situata intre 30-40 m

- panza freatica de adancime – stratele de Fratesti la 80 - 100 m.

Directia estimata de curgere a apelor subterane este nord-sud.

Calitatea apei din panza freatica intermediara a fermei, unde este executat forajul de adancime , este evidentiata in Buletinul de analiza – Indicatori fizico-chimici.

Din analiza rezultatelor se poate observa:

- pH-ul apei subterane are valoarea situata in domeniul pH-ului neutru – 7,2;

- valoarea determinata pentru indicatorul CCO-Mn- 1,7 mgO2/l - se situeaza sub valoarea maxima admisa;

- concentratia indicatorului azotati(nitrati) – abs.

- concentratia indicatorului sulfati – 1,226 mg/l sub valoarea maxima admisa, dar acest indicator nu este un indicator specific activitatii de crestere a pasarilor.

- concentratia  parametrilor NH4+, NO2-, - abs

- conductivitatea – 2180 μS/cm – sub limita admisa.

## 2.8. Hidrogeologie

Principalele hidrostructuri analizate sunt :

- stratele acvifere cantonate in depozitele Holocen si Pleistocen;

- stratele acvifere din depozitele de terasa si lunca ale Ialomitei si Dunarii;

- stratele acvifere cantonate in depozitele loessoide din interfluviul Calmatui - Ialomita;

- stratele acvifere cantonate in depozitele Pleistocenului Inferior ("Strate de Fratesti").

Amplasamentul se afla in interfluviul Ialomita – Calmatui  la cca. 25 km de Ialomita, intr-o zona tipica de Baragan.

Clima este temperat-continentala. Teritoriul judetului se incadreaza tinutului climatic de campie, cu caracter de ariditate. Temperatura medie anuala a aerului creste de la NV (10,40C la Armasesti), catre SE (11,10C la Fetesti). Minima absoluta a ajuns pana la –32,50C la Armasesti (1942), iar maxima absoluta pana la +440C la Amara (1951).

Precipitatiile atmosferice variaza intre 402 mm/an la Fetesti si 518,9 mm/an la Grivita.

Vanturile au ca directii dominante NE si N (la Grivita), NE si SV (la Urziceni), iar la Fetesti N si V. Iarna este dominant crivatul, iar vara bate suhoveiul (2-6 zile /an). Umezeala relativa a aerului variaza, in medie anuala, intre 74 si 76 %.

Necesarul de apa pentru intreaga platforma a fermei apartinand SC Avicola Smirna S.A- este asigurat din sursa de apa formata dintr-un  put forat, cu H = 37 m, apa captata fiind stocata intr-un rezervor semiingroapat cu capacitatea de 180 mc si un rezervor tip hidrosfera cu capacitatea de  60 mc. Forajul este echipat cu electropompa submersibila tip HEBE.

Apa corespunde cerintelor de potabilitate onform L.458/2002 si L. 311/2004.(buletine anexate)

Cerinta de apa:

| Debite | mc/zi | mii mc anual |
| --- | --- | --- |
| Q maxim | 36,83 | 13,2 |
| Q mediu | 20,18 | 7,2 |
| Q minim | 14,81 | 5,3 |

Pentru incendiu, rezerva de apa de 50 mc este asigurata in bazinul de 180 mc.

Debitul suplimentar pentru refacere 1,0 l/s din sursa subterana.

Volumele de ape uzate evacuate prin intermediul SC Matera SRL la statia de epurare a mun. Slobozia:

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total evacuat (mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual Max. (mii mc) |
|  |  | Max. | Med. | Min. |  |
| Menajere si tehnologice care necesita epurare | Vidanjate si transportatede SC Matera SRL la st de epurare Slobozia, conform contract anexat | 0,93 | 0,64 | 0,37 | 339,45 |

## 2.9. Autorizatii curente

Unitatea analizata detine urmatoarele autorizatii:

- Autorizatie Integrata de Mediu nr 2 din  28.03. 2018  eliberat de APM Ialomita.

- Autorizatie de gospodarirea a apelor  nr.148/27.10.2017-eliberata de Administratia Nationala „Apele Romane”  Directia Apelor Buzau Ialomita;

- Autorizatie sanitar veterinara nr.0018/21.09.2o10

## 2.10.  Detalii de planificare

In cadrul fermei Smirna nu sunt implementate sisteme de management, acestea urmand sa se realizee.

## 2.11. Incidente legate de poluare

Pe amplasamentul studiat nu au fost semnalate poluari semnificative ale terenului.

## 2.12. Vecinatatea cu Specii si Habitate Protejate sau Zone Sensibile

In jurul amplasamentului studiat, la mai putin de 500 de metri nu se gasesc monumente ale naturii sau alte obiective protejate.

## 2.13 Conditiile cladirilor

Cladirile din cadrul Fermei Smirna sunt realizate din constructii diverse (structuri de beton armat sau zidarie), iar  platformele si drumurile interioare sunt betonate.

Desi nu s-a efectuat un studiu de specialitate asupra sigurantei in constructii, cele patru hale care sunt utilizate in prezent nu prezinta deteriorari sau avarii.

## 2.14. Raspuns de urgenta

In ceea ce priveste apararea impotriva dezastrelor, intocmirea unui Plan de interventie in cazul unor poluari accidentale poate ajuta personalul Fermei Smirna sa gestioneze mai bine asemenea situatii cu risc de poluare crescut. In cazul in care, cu toate masurile interne luate de unitate, exista pericolul ca o poluare accidentala sa se extinda catre resursele de apa de suprafata, imediat trebuie sa fie avertizat Sistemul de Gospodarire a Apelor asupra situatiei deosebite create.

In ceea ce priveste prevenirea si stingerea incendiilor, Ferma Smirna are intocmit un Plan privind evacuarea in caz de incendiu si dispune de personal instruit pentru interventiile in caz de incendiu.

# 3. ISTORICUL ZONEI

Din anii 80 si pana in prezent, pe amplasament s-a desfasurat numai activitatea de crestere a pasarilor (pui de carne).

In prezent, intregul drept de proprietate asupra imobilului (teren si constructii) apartine  SC Avicola Smirna S.A .

# 4. Recunoasterea terenului

## 4.1. Probleme identificate

- SOL

Principalele surse potentiale de poluare a solului ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul SC Avicola Smirna S.A sunt reprezentate de:

- Evacuarea / infiltrarea accidentala a apei uzate tehnologice si menajere in sol, ca urmare a unor eventuale neetanseitati ale sistemului de canalizare, fisurarea sau spargerea conductelor de transport ape uzate, infundarea conductelor ca urmare a spalarilor pentru igienizarea halelor in urma depopularii si neglijenta in activitatile de exploatare si intretinere pe intreg traseul de evacuare/preepurare ape uzate. In aceste situatii accidentale, apele uzate brute sau cele insuficient epurate pot ajunge in sol. Prin continutul mare de substante organice in stare coloidala si dizolvate, prin concentratiile foarte ridicate in suspensii fine si grosiere, amoniac, azot si fosfor, apele uzate rezultate de la crescatoriile de pasari pot genera un impact negativ semnificativ asupra solului, si chiar subsolului;

- depozitarea dejectiilor solide rezultate in urma operatiilor de schimbare a patului de crestere in vederea pregatirii unui nou ciclu de populare. Deseurile rezultate in urma operatiunilor de schimbare a asternutului de paie se evacueaza, mecanic si manual, din hale cu ajutorul unui tractor cu lama, si se depoziteaza pe o platforma aflata in imediata vecinatate a fermei. Pardoseala de ciment se matura, se spala si se dezinfecteaza inclusiv peretii halelor..

Cantitatea de amestec de paie si dejectii rezultate in urma depopularilor halelor se estimeaza a fi de 720 t/an si este depozitata pe platforma de depozitare, putand fi folosite in continuare ca ingrasamant in agricultura.

- depozitarea deseurilor rezultate din procesele de productie (cadavre de pui). Este incheiat un contract de prestari servicii cu SC Eco Neutralizare Grindasi SRL, pentru ridicarea transportul si livrarea de deseuri animaliere.

Avand in vedere prevederile Regulamentul Parlamentului si Consiliului European 1774/2002 (Norma sanitara veterinara ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, Anexa nr. 3 – Cerinte de igiena pentru instalatiile intermediare si de depozitare), depozitarea temporara a acestor categorii de deseuri trebuie sa se faca in spatiu acoperit, usor de curatat si dezinfectat, cu sistem de preluare a eventualelor scurgeri, protejat impotriva patrunderii insectelor, rozatoarelor sau pasarilor. Containerele de stocare sunt de capacitate suficienta, usor de curatat si dezinfectat. Pana la ridicarea lor, pe amplasamentul fermei se vor depune in saci de plastic si tinute in refrigerator.

- depozitarea deseurilor menajere, cca 7,5 t/an, se face in containere (in sistem colectare selectiva), care colectate de SC Selectiv Deseuri 2010 SRL com. Grivita, jud. Ialomita (conform contract anexat)

- deseurile periculoase si deseurile de ambalaje rezultate de la tratamentele veterinare  sunt evacuate de pe amlasament conform contractului incheiat cu SC Stericycle Romania SRL. (conform contract anexat)

- cadavrele de pasari sunt evacuate de pe amplasament de SC Eco Neutralizare Grindasi SRL. (conform contract anexat)

- Seviciile veterinare sunt oferite de dr. Dudas Ioan(conform contract anexat)

- depozitarea deseurilor metalice rezultate de la reparatiile utilajelor si instalatiilor, in cantitate de 20 kg/an se valorifica la unitatile REMAT.

- APA

Alimentarea cu apa se face prin intermediul a 2 foraje de 37m respectiv 104 m. 	Apa este inmagazinata intr-un rezervor semiingropat cu V = 180 mc capacitate.

Apa este folosita pentru:

- adapatul puilor

- consum menajer

- igienizarea spatiilor de crestere a puilor la depopulare

- udat spatii verzi.

- rezerva de incendiu

Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul SC Avicola Smirna S.A  apar urmatoarele tipuri de ape uzate:

  - ape uzate tehnologice – ape de la spalarea halelor la depopulare(de 6 ori /an)

  - ape uzate menajere

Fiecare hala are pardoseala betonata, apele de spalare fiind evacuate prin intermediul unui colector aflat pe mijlocul halei in bazine vidanjabile.

La incheierea  fiecarui ciclu, halele sunt depopulate, asternutul (amestec de paie si dejectii) se indeparteaza prin procedee mecanice, dupa care pardoseala este maturata si apoi spalata cu jet de apa rece.

Sistemul de canalizare este un sistem unitar pentru intreaga platforma a unitatii, si colecteaza apele uzate menajere si apele de spalare din hale..

Reteaua de canalizare existenta este de circa 500 m.

Apele uzate, sunt colectate in cele 4 bazine cu capacitatea de 20 mc 3 dintre ele respectiv 10 mc, iar apoi sunt vidanjate de SC Mattera SRL Slobozia conform contractului anexat.

-  AER

Sursele de emisii poluante din cadrul Fermei SC Avicola Smirna SA sunt:

- activitatea propriu-zisa de crestere a pasarilor – constituie o sursa de poluare a atmosferei din procesele legate de digestia hranei si producerea de dejectii (lichide si solide). Procesele de fermentare implicate in digestia hranei conduc la formarea metanului (CH4) eliminat in atmosfera din procese enterice. Dejectiile lichide si solide conduc la evacuarea in aer de amoniac (NH3) si metan(CH4). Amoniacul provine din disocierea bicarbonatului de amoniu rezultat din hidroliza ureei. Emisia de amoniac depinde de un complex de factori, cel mai important fiind continutul de azot (N) din dejectii. Continutul mediu de azot din dejectii este de 1,35%, iar in conditiile cele mai defavorabile, pierderea de azot sub forma de amoniac se ridica la 52%. In atmosfera, durata de viata a amoniacului este mica (28 - 54h) acesta intrand in reactie cu compusii acizi prezenti in atmosfera (HNO3, H2SO4). Reactia are ca rezultat saruri neutre sau acide [azotat de amoniu (NH4NO3) sau sulfat de amoniu [(NH4)2SO4] sub forma de aerosoli, amoniacul regasindu-se sub forma de ion amoniu (NH4+). Rata de conversie a amoniacului in ioni amoniu nu este bine stabilita, studiile de specialitate indicand insa faptul ca aprox. 90% din amoniacul emis se transforma in scurt timp in ioni de amoniu. Ca urmare, in atmosfera din jurul obiectivului se vor gasi in permanenta amoniac si aerosoli ce contin ioni de amoniu, in proportie variabila, in functie de parametrii fizico-chimici ai aerului.

In atmosfera din zona unitatii poate apare si formaldehida (CH2O) ca produs de reactie in aer din ciclul metanului. Intre cei doi compusi, metan si formaldehida, exista permanent reactii de conversie care depind de parametrii fizico-chimici ai atmosferei.

- evacuarea dejectiilor si evacuarea apelor uzate – aceste surse conduc la emisia direct in atmosfera a acelorasi poluanti indicati ca rezultand din activitatea propriu-zisa de crestere a pasarilor (amoniac/ioni amoniu, gaz metan, formaldehida, hidrogen sulfurat, etc.). In plus, pot fi generate emisii de protoxid de azot (N2O) din procesele de tratare a dejectiilor lichide si solide (ca produs de reactie secundar in amonificarea ureei), protoxidul de azot fiind unul din gazele responsabile de aparitia efectului de sera. Aceste emisii depind de mai multi factori, si anume: compozitia chimica a dejectiilor (variaza in functie compozitia hranei–proteine brute), suprafata de depozitare, conditiile climaterice din zona, metoda de tratament si durata de depozitare, etc.;

- mirosul – poate fi emanat de surse stationare (fosele vidanjabile, paturi de uscare, hale) si in timpul imprastierii namolului pe teren, functie de tehnica aplicata. Mirosurile neplacute sunt date de diferiti compusi cum ar fi: hidrogen sulfurat, amoniac, mercaptan, tiocrezol, tiofenol, etc., disconfortul produs de mirosul neplacut al unor poluanti manifestandu-se chiar la o concentratie mult mai mica decat concentratiile considerate toxice. In general, mirosul este o problema locala, dar poate deveni o problema importanta in cazul apropierii de zonele locuite si pe masura ce cresterea intensiva de animale se dezvolta;

- combustia gazelor naturale in microcentralele termice pentru incalzirea halelor de crestere a pasarilor; acestea functioneaza pe baza de combustibil gazos – propan, care nu contine sulf.

Incalzirea halelor se realizeaza cu ajutorul aerotermelor cu GPL.

Consum specific mediu  anual de 40000 l/an.

Poluantii emisi din arderea combustibilului gazos sunt: oxizii de azot (NOx), monoxidul de carbon (CO), precum si cantitati mici de compusi organici volatili (VOC) – acestia mai ales in cazul arderii incomplete. Deoarece radiantele IR sunt foarte mici, avand o putere instalata de max.  5 KW fiecare, cu mult sub 10 MW, emisiile acestora sunt reduse, cu mult sub limitele admise prin Ordinul 462/93 - Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

## 4.2. Probleme ridicate

- SOL

Reglementarile privind poluarea solului, cuprinse in Ordinul nr.756/1997 al MAPPM - Reglementari privind evaluarea poluarii mediului, se refera atat la folosinta sensibila, cat si la folosinta mai putin sensibila a terenului, identificate dupa cum urmeaza:

  - folosinta sensibila – este reprezentata de utilizarea terenului pentru zone rezidentiale si de agrement, in scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restrictii precum si suprafetele de teren prevazute pentru astfel de utilizari in viitor;

  - folosinta mai putin sensibila – include utilizarile industriale si comerciale existente, precum si suprafetele de teren prevazute pentru astfel de utilizari in viitor.

Conform precizarilor de mai sus, terenul analizat se caracterizeaza ca teren cu folosinta mai putin sensibila.

| Parametru | Valoarea determinata (mg/kg s.u.) | Valoare normală (mg/kg s.u.) | Praguri de alertă / Tipuri de folosinţe | Praguri de intervenţie / Tipuri de folosinţe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibile | Mai puţin sensibile | Sensibile | Mai puţin sensibile |
| Cupru | 89,0-96,4 | 200 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Zinc | 122-83,2 | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| Total hidrocarburi | 186-88,9 | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |

Pentru indicatorul carbon organic% se foloseşte clasificarea din literatura de specialitate după cum urmeaza:

| Element poluant | Valoarea determinata (%) | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic% | 3,68 - 4,32 | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Luand in considerare sursele potentiale de poluare a solului, pentru cuantificarea impactului asupra solului generat de activitatea desfasurata in cadrul Fermei Smirna au fost prelevate probe de sol din 2 puncte de prelevare (4 prelevari de probe de sol).

- Punctul 1: intre halele C1 si C2 ( BA1- h= 5cm si BA2 – h= 30cm)

- Punctul 2: linga hala C4 in partea de N ( BA3 –h=5cm si BA4 –  h=30cm)

Pentru probele de sol prelevate au fost analizati urmatorii indicatori:

  - hidrocarburi din petrol;

  - metale grele (Cu, Zn).

  - carbon organic total

Rezultatele analizelor fizico-chimice efectuate pentru probele de sol prelevate sunt prezentate in buletinele de analiza anexate .

Rezultatele analizelor fizico-chimice ale probelor de sol prelevate, prezentate in Buletinele de analiza pun in evidenta urmatoarele:

- continutul de metale grele se situeaza mult sub valorile pragurilor de alerta si de interventie pentru tipurile de folosinta sensibila impuse prin Ord. MAPM 756/97, fiind chiar sub sau in jurul valorii pentru continutul normal in soluri, indicat in acelasi ordin;

- valorile concentratiilor pentru cupru si zinc determinate pentru probele nr. 1 si 2  depasesc sau se situeaza in jurul valorii normale in sol, indicata in Ord. MAPM 756/97;

- valorile raportului C/N pentru toate probele analizate se situeaza sub 20 (valori normale: 15-20), ceea ce indica faptul ca mineralizarea substantelor organice are loc fara greutate, procesele de autopurificare a solului desfasurandu-se normal. Daca raportul C/N este mai mare de 30, procesele de autopurificare intampina unele greutati din cauza scaderii activitatii microorganismelor care sunt influentate de prezenta azotului.

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997 actualizat, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentraţiile admise pentru agenţii poluanţi pentru factorul de mediu sol), titularul activităţii are obligaţia suplimentării monitorizării  concentraţiilor poluanţilor şi luarea măsurilor de reducere a acestora

- APA

Investigatiile realizate pentru a stabili impactul activitatii desfasurate in cadrul SC Avicola Smirna S.A asupra calitatii apelor de suprafata sunt impuse de calitatea apei de alimentare, modul de utilizare al acesteia, modul de evacuare a apelor uzate din unitate si poluantii potential prezenti in apele evacuate.

De asemenea s-a facut o analiza pe o proba de apa prelevata din putul de alimentare cu apa al fermei, aceasta corespunzand L. 458/2002-apa potabila.

Au fost efectuate determinari pe probe de apa subterana din cele 2 foraje de monitorizare a platformei de gunoi.

| Indicatori/ F1 | 4.04.2014 (referinta) | 02.06.2015 | 24.12.2015 | 03.06.2016 | 18.11.2016 | 10.05.2017 | 6.09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,42 | 7.53 | 7,18 | 7.61 | 7,73 | 7.55 | 7,58 |
| Indice de permanganat | 0.60 | 1,10 | < 0,5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0,38 |
| Azot amoniacal | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,065 | 0.011 | < 0,010 | 0,01 |
| Azotiti | < 0.05 | < 0.05 | < 0,05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0,003 |
| Azotati | 21,1 | 3.52 | - | - | - | - | - |
| Fosfati | < 0.02 | 0,318 | < 0.01 | < 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | < 0,019 |

| Indicatori/ F2 | 4.04.2014 (referinta) | 02.06.2015 | 24.12.2015 | 03.06.2016 | 18.11.2016 | 10.05.2017 | 06.09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,36 | 7..65 | 7,14 | 7.85 | 7,90 | 7.61 | 7,52 |
| Indice de permanganat | 1.13 | 0,78 | < 0,5 | 0.74 | 0.67 | < 0.5 | < 0,25 |
| Azot amoniacal | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0.096 | 0,021 | 0,01 |
| Azotiti | < 0.05 | < 0.05 | < 0,05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0,003 |
| Azotati | 23,2 | 2.98 | - | - | - | - | - |
| Fosfati | < 0.02 | 0,269 | < 0.01 | < 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | 0,024 |

- AER

Pentru cuantificarea impactului asupra atmosferei ca urmare a activitatii specifice desfasurate in cadrul Fermei Smirna, au fost realizate determinari de concentratii de poluanti in mediul ambiant (imisii) din puncte considerate relevante.

In vederea cuantificarii imisiilor de poluanti, s-au stabilit urmatoarele puncte de prelevare-masurare, luand in considerare si posibilitatile de alimentare a echipamentului de prelevare:

- Punctul 1: amplasament in zona halelor de crestere (C1, C2, C3)

- Punctul 2: poarta

Analizand rezultatele prezentate in buletinul de analiza anexat rezulta:

- valorile determinate ale concentratiilor pentru poluantii atmosferici in mediul inconjurator se incadreaza in limitele impuse prin STAS 12574/87 .

In conformitate cu notiunile stabilite in Ord. 756/97 privind definirea gradului de poluare, compararea rezultatelor masurarilor pe termen scurt a imisiilor cu valorile maxim admise prin STAS 12574/87 si valorile limita din Ord. MAPM 592/2002, se poate aprecia ca in ceea ce priveste poluarea atmosferica este nesemnificativa pentru indicatorii: NO2, SO2,  H2S si pulberi in suspensie.

O alta problema poate fi reprezentata de disconfortul generat de mirosul dezagreabil, ce se poate manifesta in anumite perioade, functie de activitatile ce se desfasoara in cadrul fermei si conditiile atmosferice, dar influenta in zona locuita a localitatii este minima datorita distante.

## 4.3. Deseuri

Principalele deseuri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul SC Avicola Smirna S.A  sunt:

Gestionarea deseurilor se face in conformitatea cu legislatia in vigoare si anume:

Managementul deseurilor din activitatea de pe amplasamentul fermei

| Denumirea deseului | Cantitatea prevazuta a fi generata | Starea fizica (solid-S, lichid-L, semisolid-SS) | Codul deseului | Managementul deseurilor -cantitatea prevazuta a fi generata-(t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | valorificata | eliminata | Ramasa in stoc |
| --patul de crestere uzat cu dejectii | 720 t/an | SS | 02 01 06 | 720 t/an | 0 | 0 |
| - cadavre pui (3%) | - cca. 5 t /an | S | 02 01 02 | 0 | - cca. 5 t /an | 0 |
| -deseuri menajere** | 7,5 t/an | SS | 20 03 01 | 0 | 7,5 t/an | 0 |
| Deseuri de ambalaje de plastic - flacoane medicamente** si seringi | 20 kg/an | S | 15 01 10* |  | 20 kg/an | 0 |
| Deseuri a caror colectarefac obiectul unor masuri de prevenire infectii | 15 kg/an | S | 18 02 02* | 0 | 15 kg/an | 0 |
| Deseuri metalice feroase | 20 kg/an | S | 16 01 17 |  | 20 kg/an | 0 |

Patul de crestere este depozitat pe o platforma in vederea realizarii de compost ce va fi utilizat in agricultura ca fertilizant conf. Ord. comun MMGA si MAPDR nr. 1182 din 22.11. 2005 Nr. 1270 din 30.11. 2005 pentru aprobarea Codului de bune practice agricole, pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

*) **) -returnate la producator

Deseurile rezultate in urma operatiunilor de schimbare a patului de crestere se evacueaza, mecanic si manual, din hale cu ajutorul unui tractor cu lama, si se depoziteaza temporar pe o platforma cu S=750 mp pentru valorificare terti.

- cadavre de pasari; .

- Regulamentul Parlamentului si Consiliului European 1774/2002 (Norma sanitara veterinara ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman,

- Anexa nr. 3 – Cerinte de igiena pentru instalatiile intermediare si de depozitare), depozitarea temporara a acestor categorii de deseuri trebuie sa se faca in spatiu acoperit, usor de curatat si dezinfectat, cu sistem de preluare a eventualelor scurgeri, protejat impotriva patrunderii insectelor, rozatoarelor sau pasarilor. Containerele de stocare trebuie sa fie de capacitate suficienta, usor de curatat si dezinfectat. Pana la ridicarea lor, pe amplasamentul fermei de catre SC Eco Neutralizare Grindasi SRL, se vor depune in saci de plastic si tinute in refrigerator.

- deseuri menajere

De la personalul fermei se face in containere care sunt apoi ridicate de catre operatorul de salubritate din zona.

- flacoanele de medicamente, seringile utilizate pentru vaccinare, ambalajele rezultate de la livrarea medicamentelor si a substantelor utilizate pentru igienizare.sunt evacuate de catre SC Stericycle Romania SRL conform contract anexat.

## 4.4. Aria interna de depozitare

Furajele sunt stocate in buncare cu o capacitate de 27,43 tone fiecarela fiecare hala.

Combustibilul GPL, este stocat in 9 recipienti, fiecare avand o capacitate de 5000 litri si unul de 1 x 1750 l la sediul fermei..

Depozit de motorina dotat cu rezervor metalic suprateran cu o capacitate de 1 t.

Rezervoarele aflate in dotarea fermei , precum si descrierea acestora este prezentata in tabelul de mai jos:

| Nr. crt | Descriere | Nr. buc | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gospodaria de apa |
| 1.1 | Bazin vidanjabil ape tehnologice si menajere: 3 x 20 mc 1 x10 mc | 3 1 | - ingropate |
| 1.2 | Rezervoare de apa volum 180 mc | 1 | -din beton semiingroapat |
| 1.3 | Rezervor GPL -volum 9x5000 l; 1 x 1750 l | 10 | -supraterane |
| 1.4 | Rezervor motorina volum 1 t | 1 | -rezervor suprateran |

## 4.5. Sistemul de canalizare

Sistemul de canalizare este un sistem unitar pentru intreaga platforma a unitatii, si colecteaza apele uzate menajere, si apele de spalare din hale. Reteaua de canalizare existenta este de circa 500m.

Apele uzate- menajere si de spalare cca 339,45 mc/an sunt colectate in bazinele vidanjabile, iar apoi sunt vidanjate si transportate de SC Mattera SRL la statia de epurare, conform contractului anexat.

## 4.6. Alte depozite chimice si zone de folosire

In cadrul societatii nu exista depozit chimic dar exista un depozit de medicamente veterinare, prevazut cu pardoseala betonata, usa cu grilaj metalic si ventilatie naturala prin ferestre si gratii.

## 4.7. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului

Societatea SC Avicola Smirna S.A a preluat in anul 2000 ferma Smirna, preluand atat activul cat si pasivul. Terenul de pe amplasamentul studiat, inainte de infiintarea fermei era destinat agriculturii, drept urmare nu au existat poluari sau impurificari semnificative.

# 5. Interpretari ale datelor si recomandari

Lucrarea de fata reprezinta Raport de amplasament pentru functionarea societatii  SC Avicola Smirna S.A la capacitatea actuala de productie. Daca in urmatorii ani capacitatea de productie se va modifica in sensul cresterii acesteia, aceasta poate determina modificarea emisiilor de poluanti in apa, aer si sol, fiind necesara realizarea de noi analize pentru cuantificarea emisiilor de poluanti si evaluarea impactului asupra mediului.

Vegetatia terestra poate fi afectata de poluarile accidentale cu ape uzate si de depozitare defectuoasa a deseurilor si dejectiilor.

Din analizele efectuate si din datele culese reies urmatoarele caracteristici ale factorilor de mediu in amplasamentul fermei Smirna:

- FACTORUL DE MEDIU APA

Apele uzate se colecteaza in bazine vidanjabile, iar apoi sunt transportate de SC Mattera SRL la statia de epurare a mun. Slobozia cu respectarea prevederile NTPA 002 (Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare)

In vederea estimarii emisiilor de poluanti in apa din procesul de crestere a pasarilor, au fost calculate debitele masice anuale de poluanti pentru urmatorii indicatori: N total, P total, Cu si compusi, Zn si compusi, TOC (exprimat ca CCO-Cr/3). - cuprinsi in Anexa A1 - lista substantelor poluante ale caror emisii trebuie raportate daca este depasita valoarea pragului,.

Pentru estimarea emisiilor de poluanti cuprinsi in lista din Registrul poluantilor, s-au utilizat debitul de apa si valorile concentratiilor de poluanti, rezultati din determinarile efectuate.

Calculele efectuate pentru cantitatile de poluanti emisi anual in apa nu releva obligativitatea raportarii de catre SC Avicola Smirna S.A a emisiilor de poluanti specifici activitatii (N total, Ptotal, Cu, Zn si carbon organic total).

Pentru factorul de mediu apa se impun urmatoarele recomandari:

- Evacuarea apelor uzate vidanjabile in statia de epurare a mun. Slobozia trebuie sa se realizeze numai in conditiile in care sunt respectate limitele impuse prin NTPA 002 si Autorizatia de Gospodarire a apelor.

- intretinerea si exploatarea corespunzatoare a retelei interioare de canalizare;

- monitorizarea calitatii apei uzate evacuate, in special pentru indicatorii: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, amoniac, azot total, fosfor total, cupru si zinc.

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

Investigatiile realizate pentru a stabili impactul activitatii desfasurate in cadrul SC Avicola Smirna SA., asupra calitatii apelor de suprafata sunt impuse de calitatea apei de alimentare, modul de utilizare al acesteia, modul de evacuare a apelor uzate din unitate si poluantii potential prezenti in apele evacuate. Se vor efectua analize pe probe de apa prelevate din putul de alimentare cu apa al fermei, si ape uzate din bazinele vidanjabile.

- apa potabila – conf. L 452/2002, modificata si completata cu L 311/2004-apa potabila, semestrial,.

- apa subterana din cele 2 foraje de monitorizare - conform determinarilor de referinta

- ape uzate - conform HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005-NTPA-002, la vidanjare

Determinari de laborator pentru potabilitate:

| Nr.crt. | Indicatori | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Amoniu | Trimestrial |
| 2. | Bacterii coliforme | Trimestrial |
| 3. | Culoare | Trimestrial |
| 4. | pH | Trimestrial |
| 5. | Conductivitate | Trimestrial |
| 6. | Clor rezidual | Trimestrial |
| 7. | Escherichia coli | Trimestrial |
| 8. | Gust | Trimestrial |
| 9. | Miros | Trimestrial |
| 10. | Nitriti | Trimestrial |
| 11. | Oxidabilitate | Trimestrial |
| 12. | Sulfuri si hidrogen sulfurat | Trimestrial |
| 13. | Turbiditate | Trimestrial |
| 14. | Nr. colonii dezvoltate 22ºC | Trimestrial |
| 15. | Nr. colonii dezvoltate 37ºC | Trimestrial |

Pentru cele 2 foraje de monitorizare a apelor freatice din zona platformei  de depozitare pat de crestere, constituie valori de referinta pentru monitorizarea ulterioara, valorile la indicatorii prezentatii in cele 2 rapoarte de incercare din anul 2016 atasate la documentatia de solicitare AIM.

Determinari de laborator pentru ape uzate:

|  | Temperatura - A1 | trimestrial |
| --- | --- | --- |
|  | pH | trimestrial |
|  | Materii în suspensii | semestrial |
|  | CBO5 | semestrial |
|  | CCOCr | semestrial |
|  | Carbon organic total (TOC) (exprimat in C total sau COD/3) | semestrial |
|  | Cloruri | semestrial |
|  | Substante extractibile | semestrial |
|  | Azot total | semestrial |
|  | Fosfor total | semestrial |
|  | Cuprul si compusii (exprimati in Cu) | semestrial |
|  | Zincul si compusii sai(exprimati in Zn) | semestrial |
|  | Produse petroliere | semestrial |

La nivel naţional, Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi s-a înfiinţat în baza HG nr.140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

Poluantii pentru apa pentru sectorul 7a – Cresterea intensiva a pasarilor sunt:

- Azot total – prag emisie 50 000 kg/an

- Fosfor total – prag emisie 5 000 kg/an

- Cuprul si compusii (exprimati in Cu) – prag emisie 50  kg/an

- Zincul si compusii sai(exprimati in Zn) – prag emisie 100 kg/an

- Carbon organic total (TOC) (exprimat in C total sau COD/3) – prag emisie 50 000 kg/an

- FACTORUL DE MEDIU SOL SI APE SUBTERANE

Pe baza informatiilor oferite terenul pe care este amplasata ferma Smirna are un potential de contaminare redus.

Anterior activitatii societatii nu au existat surse de poluare a amplasamentului. De-a lungul activitatii societatii nu s-au semnalat accidente majore care sa conduca la poluarea solului si a apei subterane.

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii solului si a apelor subterane se recomanda:

- exploatarea corespunzatoare a platformei de depozitare a paturilor de crestere (dejectiilor solide) rezultate in urma operatiilor de schimbare a asternutului de paie in vederea pregatirii unui nou ciclu de populare atat prin respectarea capacitatii de incarcare cat si prin indepartarea in timp util a gunoiului fermentat (compost) si manevrarea ingrijita la incarcarea/evacuarea;

- verificarea permanenta a integritatii platformei de depozitare pentru evitarea infiltrarilor accidentale ale levigatului in sol;

- monitorizarea calitatii solului in zona dintre halele 2 si 3

- monitorizarea calitatii panzei freatice prin analize periodice de apa din putul existent;

- verificarea periodica a sistemului de canalizare si remedierea neetanseitatilor sau a eventualelor deteriorari ale conductelor de evacuare a apei uzate in vederea evitarii infiltrarii de ape uzate neepurate in sol;

Un aspect important privind protectia factorului de mediu SOL este reprezentat de gestionarea corespunzatoare a deseurilor  rezultate din activitatea Fermei Smirna.

In acest sens trebuie avute in vedere urmatoarele:

- intocmirea unor registre cu evidenta gestiunii tuturor deseurilor generate din activitate, in conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- managementul corespunzator al deseurilor menajere, inclusiv colectare selectiva si a ambalajelor deteriorate nereturnabile, prin depozitarea temporara in containere inchise, amplasate pe platforma betonata, si predarea acestora catre o unitate autorizata;

- colectarea si depozitarea separata a deseurilor de tip sanitar-veterinar (flacoane de medicamente, seringi utilizate pentru vaccinare, ambalaje rezultate de la livrarea medicamentelor si a substantelor utilizate pentru igienizare) in containere speciale, inchise si predarea acestora catre o unitate autorizata pentru preluarea acestor categorii de deseuri;

- avand in vedere prevederile Regulamentul Parlamentului si Consiliului European 1774/2002 (Norma sanitara veterinara ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, Anexa nr. 3 – Cerinte de igiena pentru instalatiile intermediare si de depozitare), depozitarea temporara a acestor categorii de deseuri trebuie sa se faca in spatiu acoperit, usor de curatat si dezinfectat, cu sistem de preluare a eventualelor scurgeri, protejat impotriva patrunderii insectelor, rozatoarelor sau pasarilor. Containerele de stocare trebuie sa fie de capacitate suficienta, usor de curatat si dezinfectat. Pana la ridicarea lor, pe amplasamentul fermei se vor depune in saci de plastic si tinute in refrigerator.

5. predarea catre utilizatorii a dejectiilor solide (asternutul), transformat in compost numai dupa stocarea pe platforma timp de minim 1,5-2 luni.

Desi tehnicile de tratare a dejectiilor amestecate cu paie sunt disponibile, aplicarea  pe teren este inca cea mai utilizata tehnica. Dejectiile pot fi un bun fertilizator.

S-a acordat o mare atentie emisiilor de azot si fosfor, dar celelalte elemente cum ar fi potasiul, nitritii, NH4+, microorganisme, metale (grele), antibiotice si alte produse farmaceutice pot ajunge in balegar si emisiile lor pot cauza efecte de lunga durata.

Obiectivul Directivei UE 91/676/EEC este de a reduce aceste riscuri prin reducerea si limitarea aplicarii de azot pe hectarul de teren arabil. Este necesara identificarea zonelor vulnerabile la poluarea cu compusi de azot prin infiltrarea in ape si sa se ia masuri speciale de protectie. In aceste zone imprastierea pe teren este restrictionata la un nivel maxim de 210kg. Ntotal/ha pe an.

Utilizarea acestui tip de compost pentru fertilizarea terenurilor agricole trebuie sa se faca in conformitate cu actele normative in vigoare: Ordinul comun al MAPAM si MADR nr. 242/2005  si al Codului bunelor practici agricole.

Imprastirea gunoiului se face numai in perioadele in care sunt posibile accesul normal pe teren si incorporarea namolului in sol imediat dupa aplicare. In utilizarea trebuie sa se tina cont de urmatoarele reguli:

a) trebuie avute in vedere necesitatile nutritionale ale plantelor;

b) sa nu se compromita calitatea solurilor si a apelor de suprafata;

c) valoarea pH-ului din solurile pe care urmeaza a fi aplicate namolurile de epurare trebuie sa fie mentinuta la valori de peste 6,5.

- FACTORUL DE MEDIU AER

Compararea rezultatelor masurarilor pe termen scurt a imisiilor cu valorile maxim admise prin STAS 12574/87 si valorile limita din Ord. MAPM 592/2002, se poate aprecia ca in ceea ce priveste poluarea atmosferica este nesemnificativa pentru indicatorii: NO2, SO2,  H2S si pulberi in suspensie.

Nu se constata depasiri ale indicatorului NH3 pe amplasament, nici in imediata vecinatate a halelor, nici la distanta de acestea.

Calculele efectuate pentru cantitatile de poluanti emisi anual in atmosfera, pentru efectivul de 120000 capete/serie nu releva obligativitatea raportarii de catre SC Avicola Smirna SA. conform REGULAMENTUL (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, a emisiilor de NH3.

Poluantii pentru aer pentru sectorul 7a – Cresterea intensiva a pasarilor sunt:

- metan – CH4 – prag emisie 100 000 kg/an

- protoxid de azot – N2O  – prag emisie 10 000 kg/an

- Amoniac – NH4– prag emisie 10 000 kg/an

- Pulberi in suspensie – PM10 – prag emisie 50 000 kg/an

5. ASPECTE BREF

Furajarea la ferme de pasari

In tabelul urmator. se arata nivelurile de furajare pentru diferite specii de pasari.

| Speciile de pasari | Ciclul | FCR 1) | Nivel alimentare (kg/pasare/ciclu) | Cantitate in (kg/pasare/an ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaini outoare | 12 - 15 luni | 2,15 - 2,52) | 5,5 - 6,6 (pana la productie) | 34 - 47 (in timpul perioadei de productie oua |
| Pui de gratar | 35 - 55 zile (5 - 8 sarje pe an) | 1,73 - 2,1 | 3,3 - 4,5 | 22 - 29 |
| Curcani | 120 (femela) 150 (mascul) zile | 2,65 - 4,1 | 33 - 38 |  |
| Rate | 48 - 56 | 2,45 | 5,7 - 8,00 |  |
| Gaina de guineea | 56 - 90 zile | 2 | 4,5 |  |
| 1) FCR = rata de conversie aliment 2) FCR kg de furaj / kg oua, se obtin rate mai inalte de oua si reziduuri mai putine. |

|  | Pui gratar | Outoare | Curcan |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel energie curent MJ/kg |
| faza 1 | 12,5 - 13,5 |  | 11,0 - 12,5 |
| faza 2 | 12,5 - 13,5 |  | 11,0 - 12,5 |
| faza 3 | 12,5 - 13,5 | 11 - 12 | 11,5 - 12,5 |
| faza 4 |  |  | 11,5 - 13,5 |
| faza 5 |  |  |  |
| Nivel proteine curent ( CP=N*6,25), continut total |
| % furaj, faza 1 | 24 - 20 |  | 30 - 25 |
| % furaj, faza 2 | 22 - 19 |  | 28 - 22 |
| % furaj, faza 3 | 21 - 17 | 18 - 16 | 26 - 19 |
| % furaj, faza 4 |  |  | 24 - 19 |
| % furaj, faza 5 |  |  | 22 - 15 |
| Nivel curent de lezina, continut total |
| % furaj, faza 1 | 1,30 - 1,10 |  | 1,80 - 1,50 |
| % furaj, faza 2 | 1,20 - 1,00 |  | 1,60 - 1,30 |
| % furaj, faza 3 | 1,10 - 0,90 |  | 1,40 - 1,10 |
| % furaj, faza 4 |  |  | 1,20 - 1,90 |
| % furaj, faza 5 |  |  | 1,00 - 0,80 |
| mg/zi |  | 850 - 900 |  |
| Balanta aminoacida recomandata, in procentaj / nivel de lizina |
| trionina : lizina | 63 - 73 | 66 - 73 | 55 - 68 |
| metionina + cistina : lizina | 70 - 75 | 81 - 88 | 59 - 75 |
| triptopan : lizina | 14 - 19 | 19 - 23 | 15 - 18 |
| valina : lizina | 75 - 81 | 86 - 102 | 72 - 80 |
| izoleucina : lizina | 63 - 73 | 79 - 94 | 65 - 75 |
| arginina : lizina | 105 - 125 | 101 - 130 | 96 - 110 |
| ME = energie metabolica CP = proteina bruta |

| Specii pasari | Ratia medie apa - furaj (litri/kg) | Consumul de apa per ciclu (L/cap/ciclu) | Consum anual de apa (L/pasare/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaini outoare | 1,8 - 2,0 | 10 (pana la productie) | 83-120 (prod.ou) |
| Pui de gratar | 1,7 - 1,9 | 4,5 - 11 | 40 - 70 |
| Curcan | 1,8 - 2,2 | 70 | 130 - 150 |

Apa curatenie

| Specii de pasari | Folosit pe m3 per m2 la curatenie | Ciclu pe an | Folosit pe m3 per m2 per an |
| --- | --- | --- | --- |
| Libere - custi | 0,01 | 0,67 - 1 | 0,01 |
| Libere - | >0,025 | 0,67 - 1 | >0,025 |
| Pui gril | 0,002 - 0,020 | 6 | 0,012 - 0,120 |
| Curcani | 0,025 | 2 - 3 | 0,050 - 0,075 |

| Activitrate | Consum energie estimat (Wh/pasare/per zi ) |
| --- | --- |
|  | pui gratar | gaini outoare |
| incalzire locala | 13-20 |  |
| furajare | 0,4 - 0,6 | 0,5 - 0,6 |
| ventilare | 0,10 - 0,14 | 0,13 - 0,45 |
| iluminat |  | 0,15 - 0,40 |
| prezervare oua(Wh/ou/zi |  | 0,30- 0,35 |

| specii | dimensiune unitate | energie folosita (kWh/pasare vinduta | timp productie/pasar | energie folosita (kWh/pasare/zi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pui gril | pina la 200.000 pasari vindute pe an peste200.000 pasari vindute pe an. | 2,12 - 7,37 1,36 -1,93 | 42 zile | 0.05-0,18 0,03 -o,046 |
|  |  | energie folos. (kWh/pas/an | perioada | energie folos. (Wh/pas/an |
| outoare | pina la 75.000 peste 75.000 | 3,39-4,73 3,10-4,14 | 1 an | 9,29-12,9 8,49-11,3 |

Straturi de gunoi

| Specii animale | Sistem hale | Reziduri folosite | Cantitati tipice |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/animal/an | m3/1000 cap |
| Outoare | strat menajer | rumegus lemn | 1,o | 3 |
|  |  | paie tocate 18-30mm |  |  |
| pui gril | strat menajer | rumegus lemn paie tocate hartie tocata | 0,5kg/cap | 2,3 |
| curcani | strat menajer | rumegus lemn paie tocate | 14-15 femele 21-22 mascul |  |
| porci finisat | strat | paie | 102 |  |

Excretia de balegar

| specii animale | productia bruta de minerale in balegar (kg/animal /an ) |
| --- | --- |
|  | P2O5 | N |
| Porci 7-20 kg. | 2,03x(P absorbtie)-1,114 | 0,13x(absorbtie N)-2,293 |
| Porci 20-110 kg. | 1,92x(absorbtireP)-1,204 | 0,13x(absorbtie N)-3,018 |
| peste 110 kg. | 1,86x(absorbtie P)+0,949 | 0,13x(absorbti N)+0,161 |
| Scroafe inclusiv fatati | 1,86x(absorbtie P)+0,949 | 0,13x(absorbtieN)+0,161 |
| 0utoare | 2,30x(absorbtie P)-0,115 | 0,16x(absrbtieN)-0,434 |
| pui gril | 2,25x(absorbtie P)-0,221 | 0,15x(absorbtieN)-0,455 |
| P-absorbtie in kg.P/animal/an N-absorbtie in kg.proteina cruda/animal/an. |

Emisiile din halele de pasari

| Pasari | NH3 | CH4 1) | N2O 1) | Praf1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inspirat | Expirat |
| outoare | 0,010 - 0,386 | 0,021 - 0,043 | 0,014 - 0,021 | 0,03 | 0,09 |
| pui gril | 0,005 - 0,315 | 0,004 - 0,006 | 0,009 - 0,024 | 0,119-0,182 | 0,014-0,018 |
| curcani | 0,190 - 0,68 |  |  |  |
| rate | 0,210 | fara data | 0,015 2) | fara data |
| alte pasari | 0,80 |  |  |  |
| 1) date raportate de Institutul Solsoe 2) date medii raportate in Italia valabile pentru fiecare specie de pasare. |

Comparaţie instalaţie – BAT

| Indicatori | Fermă Smirna | Limite B.A.T. |
| --- | --- | --- |
| Consum hrană | 3,6 kg/pui/serie | 3,3 - 4,5 kg/pui/serie |
| Consum apă | 6,0 l/cap/serie | 4,5 - 11 l/cap/serie |
| Consum energie electrică: - incalzire - furajare - ventilare | 16,5 w/pui/zi 0,49 0,13 | 13 - 20 w/pui/zi 0,4 - 0,6 0,10 - 0,14 |
| Cantitate pat de creştere amestecat cu dejecţii | 0,4 kg paie/pui/an | 1 kg paie/pui/an |

Emisii din halele de păsări

| Găini ouătoare | NH3 | CH4 | N2O | Praf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inspirat | Expirat |
| BAT | 0.005 – 0.315 | 0.004 – 0.006 | 0.009 – 0.024 | 0.119 – 0.182 | 0.014 – 0.018 |
| Fermă Smirna | 0,125 | 0,038 | 0,019 |  |  |

Instalatia analizata este conforma cu cele mai bune tehnici existente (BAT).

Intocmit

Ing. Al.David

# Text boxes

Ferma crestere pui de carne

Descarcarea si incarcarea puilor

Achzitionarea hranei

Amestecarea hranei

Apa potabila pentru adapare

Tratamente veterinare

Cadavre de pui

Tratare neutrlizare in afara fermei

Deseuri (pat de crestere)

Platforma depozitare

Compostare si aplicare pe terenuri agricole

Ape uzate menajere si de spalare hale

Bazine vidanjabile

Ambalaje medicamente

Tratare in afara amplasamentului

Energie