Raport privind situaţia de referinţă

în vederea modificarii

Autorizației integrate de mediu nr.2/28.03.2018

,,Ferma de crestere a puilor de carne"

Amplasament: sat Smirna, com. Grivita, jud. Ialomita

Elaborat

SC D&V ENVIRONMENT SRL

ing. Al. David

Beneficiar

SC AVICOLA SMIRNA SA

sat Smirna, com. Grivita,

jud. Ialomita

- 2019 -

# 1. INTRODUCERE

## 1.1. Context

Prezenta lucrare a fost intocmita de SC D&V ENVIRONMENT SRL inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 16, in calitate de executant.

Beneficiar SC Avicola Smirna S.A., cu sediul in comuna Grivita, sat Smirna, jud. Ialomita.

Raportul privind situatia de referinta are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului instalatiei/activitatii fermei de pui apartinand SC Avicola Smirna S.A. si este elaborat conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1:

6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege;

Acest raport a fost intocmit pentru a indeplini cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, conform cu L. 278/2013 astfel incat sa ofere informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

1.1.2.Necesitatea actualizării autorizaţiei integrate de mediu

Modificarea  Autorizatiei integrate de mediu nr.2/2018 datorita implementarii proiectului ,, Extinderea si modernizarea fermei SC AVICOLA SMIRNA SA".

Reglementarea s-a facut  prin Decizia etapei de incadrare nr. 64/12.04.2017 -  APM Ialomita.

## 1.2. Date de identificare a obiectivului

Proprietarul actual al obiectivului	SC Avicola Smirna S.A

Forma juridica: 	Societate comerciala cu capital privat

Adresa:  	Amplasamentul fermei se afla in loc. Smirna, com. Grivita, jud. Ialomita

Denumirea obiectivului analizat:	„Ferma de crestere a puilor de carne”;

Categoria de activitate: 	Cod CAEN – 0147 – Cresterea pasarilor;

Anexa 1 la Legea 278/2013: pct. 6.6.a:

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari;

- Cod EPTR: 7(a).(i)

- Cod NFR: 4.B.9.b - pui de carne

Date de identificare:

- CUI: RO 2653251

- Nr. registru comert: J/21/506/1991

Capacitatea de productie de pui de carne a fermei este de:

- cap/serie/hala,

- 4 hale x 50 000 cap. =  200 000 capete/serie;

- 6 serii/an x 200 000 cap. =  1.200.000 capete/an.

1.2. Obiective

Principalul obiectiv al Raportului privind situaţia de referinţă este constituirea unui punct de plecare atât pentru stabilirea condiţiilor de conformare, cât şi pentru evaluări ulterioare ale conformării cu prevederile legale privind emisiile industriale. Pentru realizarea acestui obiectiv, Raportul trebuie:

 să formeze punctul de referinţă pentru evaluările ulterioare ale amplasamentului;

 să furnizeze informaţii asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi ale vulnerabilităţii sale;

 să furnizeze dovezi ale investigaţiilor şi măsurilor întreprinse anterior în domeniul protecţiei mediului.

Evaluarea amplasamentului are în vedere realizarea următoarelor obiective specifice:

 analiza utilizărilor anterioare şi actuale ale terenului pentru identificarea potenţialilor poluanţi;

 elaborarea modelului conceptual pentru determinarea căilor de propagare în mediu a potenţialilor poluanţi;

 identificarea zonelor efectiv sau potenţial contaminate;

 evaluarea stării de calitate a solului şi a apelor subterane, în cazul identificării unor zone poluate sau potenţial poluante.

Zona analizată cuprinde amplasamentul instalaţiei şi vecinătăţile acestuia care pot fi afectate de activitatea desfăşurată pe amplasament. 	Raportul a fost întocmit pe baza datelor existente privind starea anterioară şi actuală a terenului precum şi pe baza investigaţiilor suplimentare efectuate în zona amplasamentului.

1.3. Scop şi abordare

Pentru evaluarea efectelor asupra mediului este necesara intocmirea unor studii specifice, care sa puna in evidenta modul in care fiecare unitate in parte influenteaza  mediul inconjurator si modul in care efectele negative pot fi diminuate sau eliminate.

Prevederile legii 278/2013 stipuleaza obligatia solicitantului de a depune un raport de amplasament la cererea de solicitare a  Autorizatiei integrate de mediu.

Acest raport de amplasament este necesar pentru evidentierea starii amplasamentului – inclusiv situatia poluarii existente inainte de inceperea activitatii analizate si pentru a oferi un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii.

Raportul de amplasament trebuie sa evidentieze situatia sitului si a nivelului de contaminare existent ca urmare a activitatii desfasurate si identificarea substantelor prezente in sol, aer, apa, ce pot constitui factori de risc.

Obiectul principal de activitate al SC Avicola Smirna S.A este cresterea la sol a puilor de carne.

Aspectele avute in vedere la realizarea raportului se refera la: utilizarea terenului in zona amplasamentului obiectivului si in vecinatatea acestuia: istoricul zonei, posibilitatea contaminarii solului, depozitarea deseurilor, securitatea zonei, masuri de paza impotriva incendiilor, protectia muncii si igiena locului de munca, evacuarea apelor uzate, emisii in atmosfera.

# 2.  DESCRIEREA TERENULUI

## 2.1. Localizarea terenului

Amplasamentul fermei se afla situat in satul Smirna, com. Grivita, judetul Ialomita, la 20 km de Slobozia.

Accesul in zona se face din  DN 2C.

Coordonatele STEREO70 ale amplasamentului propus in proiect:

| Nr. Crt. | Coordonată X | Coordonată Y |
| --- | --- | --- |
| 1(1) | 686030,194 | 361430,986 |
| 2(18) | 686189,400 | 361427,900 |
| 3(13) | 686188,320 | 361217,392 |
| 4(12) | 686061,321 | 361218,364 |
| 5(11) | 686061,654 | 361233,328 |
| 6(6) | 685951,760 | 361232,622 |
| 7(5) | 685952,252 | 361359,792 |
| 8(2) | 686028,486 | 361364,493 |

()- numerotatre schita cadastrala

Ferma are urmatoarele vecinatati:

- la N –SC Ceres SA Smirna

- proprietar Popa Constantin

- la S – SC Ceres SA Smirna

- la E – proprietar Popa Constantin

- proprietar Mircea Stelian

- proprietar Mircea Leontina

- mostenitori Bracaci Maria

- la W – SC Ceres SA Smirna

Corpul de proprietate este amplasat in extravilanul com. Grivita, sat Smirna, tarla 245/1, parcela 1; tarla 246/3, parcela 1; tarla 245, parcela 1; nr. cadastral 657 inscris in CF 237 a localitatii Grivita.

  - Suprafata totala  S=110 000  m2,

Planul de incadrare in zona a amplasamentului este prezentat in Anexa.

## 2.2. Proprietatea actuala

Terenul pe care este situat obiectivul analizat apartine SC Avicola Smirna S.A.

In prezent, cele 4 hale ale fermei au fost modernizate si echipate cu utilaje noi conform. proiectului ,, Extinderea si modernizarea fermei SC AVICOLA SMIRNA SA".cu finantare  AFIR. si se gasesc in cea mai buna  stare pentru folosinta actuala.

## 2.3. Utilizarea terenului

SC AVICOLA SMIRNA S.A este profilata pe cresterea puilor de carne. 	Capacitatea de productie de pui de carne este de max. 200 000 capete/serie, 6 serii/an, 4 hale rezultand o productie de 1 200 0000 capete pui/an.

Pe amplasament se afla  urmatoarele obiective:

- 4 hale de crestere pui cu suprafata totala de 8967 mp,din care:

-   hala 1 - 2259 mp

-   hala 2 -  2236 mp

-   hala 3 -  2242 mp

-   hala 4 - 2230 mp

dotate cu instalatii de hranire, adapare, incalzire/ventilare specifice cresterii puilor de carne pe asternut permanent uscat;

Halele au fost modernizate prin:

      - termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren de 10 cm.

      - montarea de panouri termoizolante din tabla peste invelitoare existenta

      - desfiintarea zidurilor interioare despartitoare

- ventilatoare electrice prevazute cu filtre- 20 buc-fiecare hala:

  - 12 ventilatoare de fronton  x 41 930 mc/h

  - 8 ventilatoare de coama x 14 130 mc/h

ventilatoarele folosesc ca agent de racire apa.

    - 2 generatoare electrice pentru situatiii de urgenta  cu capacitatea de 140 KVA respectiv 175 KVA.

    - Incalzirea halelor se face cu 4 aeroterme/hala alimentate din 9 recipienti  GPL de 5000 l amplasati astfel:

      - 3 recipienti pentru hala 1

      - 2 recipienti pentru hala 2

      - 2 recipienti pentru hala 3

      - 2 recipienti pentru hala 4

      - 1 recipient de 1750 l folosit pentru filtru sanitar si sediu administrativ

        - Alimentarea cu hrana a pasarilor se face prin intermediul a 4 buncare cu capacitatea de 27,43 mc, cate unul pentru fiecare hala. Halele sunt prevazute cu sistem automat de hranire si sistem de adapare prin picurare.

        - ficare hala are sistem control climat si sstem de iluminat interior.

- depozit asternut usca(paie) cu suprafata de 450 mp.

- filtru sanitar cu suprafata de 290 mp, prevazut cu dusuri si vestiare.

- Spatiu depozitare temporara cadavre 38 mp - dotat cu 2 lazi frgorifice pentru mortalitati.

- spatiu depozitare materiale dezinfectante- 38 mp

- farmacie veterinara - 10 mp (in incinta filtrului sanitar)

- rezervor metalic suprateran pentru motorina cu capacitatea de 1,0 t

- platforma pentru stocarea gunoiului rezultat de la depopularea halelor S = 750 mp, prevazuta cu bazin vidanjabil, rigole de scurgere a levigatului si 2 foraje de monitorizare unul amonte si unul aval pe directia de curgere a apelor subteranne;

- platforma betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor metalice S = 200 mp;

- rezervor semiingropat pentru apa,  cu capacitatea de 180 mc

- 2 foraje  alimentare cu apa:

      - F1 - h = 37 m dotat cu pompa submersibila debitul captat fiind de Q max = 6,8 mc/h

      - F2 - h = 104 m dotat cu pompa submersibila debitul captat fiind de Q max = 4,0 mc/h

- 2 bazine vidanjabile pentru ape uzate.- BV1 - 20 mc; BV2 - 10 mc.

- Transformator electric 250 KVA

Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii:

Cresterea puilor de carne in ferma apartinand SC Avicola Smirna S.A face parte dintr-un flux tehnologic in care ratele de populare si depopulare sunt stabilite intr-un program intocmit pentru o perioada de cel putin 1 an de zile.

In cadrul acestui program halele sunt populate si depopulate in acelasi timp, corelandu-se nivelul productiei cu capacitatea de preluare a puilor pentru sacrificare.

Popularea cu pui de o zi se face in spatiu restrans de regula un tarc avand utilaje de hranire si adaptare specifice acestor suprafete restranse.

Incepand din ziua a IV a hala fiind bine incalzita incepe largirea tarcului, iar dupa o saptamana se desfiinteaza tarcurile si incepe alimentarea cu nutreturi combinate din echipamentul automat de hranire-adaptare pentru intreaga hala.

Programul de furajare prevede ratii de nutreturi combinate de la 14 g/zi in prima saptamana la 118 g/zi in saptamana a VIII - a, cantitatea de apa fiind dubla fata de cantitatea de hrana. Transportul se efectueaza cu mijloace auto prevazute cu buncare si sistem de descarcare (snecuri rabatabile), iar stocarea se face in buncare metalice montate pe picioare cu V=27,43 mc pentru fiecare hala

In hale, cresterea puilor se realizeaza pe asternut uscat permanent dejectiile sunt retinute pe strat de paie, iar la sfarsitul ciclului de productie aceasta se ideparteaza mecanic cu un tractor cu lama si se livreaza dupa deshidratare pe platforma ca ingrasamant natural. Pardoseala de ciment se matura, se spala si se dezinfecteaza reducandu-se substantial poluarea apelor fata de tehnologia clasica.

Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana.

Consumurile specifice sunt:

Materii prime:

- furaje combinate:

- 3.6 kg furaj/pui/serie

- cantitate anuala totala de 4320 t furaj/an

- Var semilichid: - 7,5 t/an

- TH5 - 750 l/an

- Kenosan - 550 l/an

- Medicamente - 225 l/an

- Paie - 375  t/an

- apa:

- Necesarul de apa este de:

Norma de consum:

- minim  0,17 l/zi/pui broiler

- mediu  0,35 l/zi/pui broiler

- maxim  0,45 l/zi/pui broiler

- Cantitatea de apa necesara pentru adapare:

Qzi min = 0,17 l/zi/pui x 200 000 pui = 34,0 mc/zi

Qzi mediu = 0,35 l/zi/pui x 200 000 pui = 70,0 mc/zi

Qzi max = 0,45 l/zi/pui x 200 000 pui = 90 mc/zi

- Evacuarea apelor uzate

Apele uzate rezultate sunt ape de la spalarea halelor dupa depopulare si ape uzate menajere de la personal, aceste ape sunt colectate pana la vidanjare in 2 bazine cu capacitatea de 20 mc, respectiv 10 mc.

Qzi minim = 1,0 m3/zi(menajere) + 0,15 mc/zi(igienizare hale) = 1,15 mc/zi

Qzi mediu = 1,2 m3/zi + 0,18 mc/zi = 1,38 mc/zi

Qzi maxim = 1,5 m3/zi + 0,22 mc/zi = 1,72 mc/zi

Volume şi debite de apă evacuate::

-  zilnic min  	1,15 m3/zi,                      - anual 0,420 mii mc/an

-  zilnic mediu:     1,38 m3/zi                       -anual 0,504 mii mc/an

-  zilnic maxim:     1,72 m 3/zi;                     - anual 0,628 mii mc/an

- consum energie electrica: 102.6 Mw/an

- consum motorina - 5 t/an

- consum GPL - 40 000 l/an

2.4.  Impact potenţial

- Factorul de mediu apa

Calitatea apei subterane a fost monitorizată prin prelevarea şi analizarea probelor din forajele de monitorizare, frecventa de monitorizare a fost semestriala :

  - F1 amplasat in amonte de platforma de depozitre a patului de crestere

  - F2 amplasat in aval de platforma de depozitre a patului de crestere

In tabele urmatoare sunt prezentate evolutia determinarilor de laborator (buletinele sunt atasate prezentului raport):

| Indicatori/ F1 | 4.04.2014 (referinta) | 02.06.2015 | 24.12.2015 | 03.06.2016 | 18.11.2016 | 10.05.2017 | 6.09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,42 | 7.53 | 7,18 | 7.61 | 7,73 | 7.55 | 7,58 |
| Indice de permanganat | 0.60 | 1,10 | < 0,5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0,38 |
| Azot amoniacal | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,065 | 0.011 | < 0,010 | 0,01 |
| Azotiti | < 0.05 | < 0.05 | < 0,05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0,003 |
| Azotati | 21,1 | 3.52 | - | - | - | - | - |
| Fosfati | < 0.02 | 0,318 | < 0.01 | < 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | < 0,019 |

| Indicatori/ F2 | 4.04.2014 (referinta) | 02.06.2015 | 24.12.2015 | 03.06.2016 | 18.11.2016 | 10.05.2017 | 06.09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,36 | 7..65 | 7,14 | 7.85 | 7,90 | 7.61 | 7,52 |
| Indice de permanganat | 1.13 | 0,78 | < 0,5 | 0.74 | 0.67 | < 0.5 | < 0,25 |
| Azot amoniacal | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0.096 | 0,021 | 0,01 |
| Azotiti | < 0.05 | < 0.05 | < 0,05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0,003 |
| Azotati | 23,2 | 2.98 | - | - | - | - | - |
| Fosfati | < 0.02 | 0,269 | < 0.01 | < 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | 0,024 |

Valorile determinate nu depasesc valorile de referinta ceea ce denota ca activitatile desfasurate pe amplasament nu au avut impact asupra apelor subterane.

- Calitatea apelor uzate evacuate a fost monitorizată în perioada de funcţionare 2007 - 2016, prin prelevări de probe la vidanjare de catre SC Mattera SRL care o transporta la statia de epurare a mun. Slobozia si au fost respectate prevederile HG nr. 188/2002 /NTPA 002 (Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare).

- Factorul de mediu sol

Determinarile pentru factorul mediu sol s-au facut prin prelevarea de probe din 2 locatii diferite pe amplasament si anume intre halele C1 si C2 (S1) si in zona rezervorului de motorina (S2)

In tabele urmatoare si buletinele de analiza atasate se observa evolutia parametrilor determinati.

| Indicatori/S1 (intre halele C1 si C2) | UM | 08.04. 2014 (val.referinta) | 28.12. 2015 | 27.06.2016 | 18.05.2017 | Val. normala | Prag alerta putin sensibil Ord.756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbon organic total | % | 3.98 | 3.96 | 3.99 | 4.32 | - | - |
| Produse petroliere | mg/kg.s.u | 141 | 140 | 124 | 88.9 | 100 | 1000 |
| Sulfati | mg/kg.s.u | 74.8 | 243 | 168 | 192 | - | 5000 |
| Sulfuri | mg/kg.s.u | < 100 | 3.97 | 3.04 | 4.57 | - | 400 |
| Cupru | mg/kg.s.u | 71.1 | 65.0 | 81.0 | 96.4 | 20 | 250 |
| Zinc | mg/kg.s.u | 280 | 82.2 | 106 | 83.2 | 100 | 700 |

| Indicatori/S2 (zona rezervoare) | UM | 08.04. 2014 (val.referinta) | 28.12. 2015 | 27.06.2016 | 18.05.2017 | Val. normala | Prag alerta putin sensibil Ord.756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbon organic total | % | 4.17 | 3.98 | 4.11 | 3,68 | - | - |
| Produse petroliere | mg/kg.s.u | 182 | 180 | 225 | 186 | 100 | 1000 |
| Sulfati | mg/kg.s.u | 49.6 | 113 | 121 | 185 | - | 5000 |
| Sulfuri | mg/kg.s.u | < 100 | 11.9 | 14.8 | 9.3 | - | 400 |
| Cupru | mg/kg.s.u | 33.5 | 76.4 | 95.8 | 89.0 | 20 | 250 |
| Zinc | mg/kg.s.u | 248 | 89.6 | 96.7 | 122 | 100 | 700 |

Calitatea solului, pentru indicatorii analizati, prezintă valori sub limitele impuse de Ordinul MAPPM nr. 756/1997- pag alerta pentru soluri putin sensibile cum este cazul amplasamentului studiat in care se desfasoara o activitate economica.

- Factorul de mediu Zgomot

Sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele instalaţiei de hranire a pasarilor si vehiculele de transport hrana si transportul pasarilor la maturizare catre abator.

Nivelul de vibraţii este redus. Sursele au influenţă numai asupra personalului care deserveşte ferma.

Societatea a respectat recomandările Direcţiei de Sănătate Publică, astfel:

- utilizarea echipamentului individual de protecţie, conform normativelor specifice de securitate şi sănătate referitoare la riscurile generate de zgomot;

- zgomotul generat de activitatea de crestere a puilor de carne se încadrează în valorile C.M.A. conform SR 10009:2017.

- Factorul de mediu aer

Conform legislatiei actuale nu sunt necesare masuratori  ale emisiilor in aer.

3.   Interpretarea datelor

O serie de informaţii care definesc starea amplasamentului (situatia de referinţă pentru monitorizari viitoare şi pentru momentul dezafectării instalaţiei) pe care functionează ferma de crestere a puilor de carne au fost prezentate în capitolele anterioare.

Rezultatele monitorizării calităţii apei subterane şi a solului nu au relevat variatii importante in perioada considerată şi nici depăşiri ale pragurilor de alertă prevăzute de legislatia in vigoare.

S-au identificat aspecte care sunt utile în minimizarea riscului de accidente, de transfer a poluanţilor între factorii de mediu, a impactului activităţii asupra mediului.

Astfel, se constată:

- stratificaţia terenului reduce riscul de migraţie a poluanţilor în subteran şi pânza de apă freatică;

- adâncimea la care se găseşte apa freatică de asemenea reduce riscul de poluare;

- minimizarea structurilor subterane îngropate (conducte) care să vehiculeze sau să gestioneze substanţe cu potenţial periculos;

. Recomandări

Luând în considerare aspectele menţionate şi prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale (la stabilirea cerinţelor de monitorizare a activităţii de crestere a puilor de carne  trebuie să ţină seama de raportul cost-beneficiu), se fac următoarele recomandări:

- Protecţia factorului de mediu aer

Compararea rezultatelor masurarilor pe termen scurt a imisiilor cu valorile maxim admise prin STAS 12574/87 si valorile limita din Ord. MAPM 592/2002, se poate aprecia ca in ceea ce priveste poluarea atmosferica este nesemnificativa pentru indicatorii: NO2, SO2,  H2S si pulberi in suspensie.

Nu se constata depasiri ale indicatorului NH3 pe amplasament, nici in imediata vecinatate a halelor, nici la distanta de acestea.

Calculele efectuate pentru cantitatile de poluanti emisi anual in atmosfera, pentru efectivul de 200000 capete/serie nu releva obligativitatea raportarii de catre SC Avicola Smirna SA. conform REGULAMENTUL (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, a emisiilor de NH3.

Poluantii pentru aer pentru sectorul 7a – Cresterea intensiva a pasarilor sunt:

- metan – CH4 – prag emisie 100 000 kg/an

- protoxid de azot – N2O  – prag emisie 10 000 kg/an

- Amoniac – NH4– prag emisie 10 000 kg/an

- Pulberi in suspensie – PM10 – prag emisie 50 000 kg/an

- Protecţia factorului de mediu apa

  - Respectarea condiţiilor de funcţionare prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor;

  - Utilizarea optimă a apei şi minimizarea consumurilor;

  - Realizarea măsurilor de verificare periodică a dotărilor şi echipamentelor pentru identificarea şi colectarea scurgerilor accidentale şi eliminarea imediată a oricăror surse potenţiale de contaminare a solului/ apelor subterane de mică adâncime;

  - Respectarea prevederilor din Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale a apelor;

  - Verificarea periodică şi remedierea defecţiunilor pe traseele reţelelor de canalizare de pe amplasament, conform prevederilor din autorizaţia de gospodărire a apelor; suplimentar, pentru cazurile de accidente se recomandă respectarea prevederilor Planului pentru situaţii de urgenţă aprobate;

Monitorizare apelor;

# apa din forajele F1 si F2 de alimentarea cu apa a puilor conform Ordonanța nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

- apele uzate -  la vidanjare conf. NTPA 002/2005

- apele din panza freatica vor fi monitorizate conform valorilor de referinta

    - Protecţia factorului de mediu sol/ subsol

      - Depozitarea şi manipularea substanţelor chimice conform prevederilor din fişele cu date de securitate şi procedurilor interne de lucru;

      - Efectuarea cu regularitate a inspecţiilor şi lucrărilor de mentenanţă prin firme specializate;

      - Monitorizarea deşeurilor sub aspectul generării, colectării, depozitării temporare şi transferului în afara amplasamentului; stocarea temporară a deşeurilor periculoase în incinte închise;

Monitorizare solului se va face conform valorilor de referinta si Ord.756/1997.

Pe amplasament calitatea factorilor de mediu va fi monitorizată astfel:

- apă subterană: Forajul F1 si F2 situate in aval si amonte de platforma de depozitare temporara a paturilor de crestere

- apa din forajele de alimentare cu apa pentru pasari;

- apele uzate evacuate: se monitorizeaza la vidanjare de catre SC Mattera SRL si se evacueaza la statia de epurare a mun. Slobozia.

- sol: se vor  păstra cele 2 puncte de prelevare S1 - intre hala C1 si C2 si S2 din zona rezervoarelor,  aprobat prin Autorizatia integrată de mediu în vigoare;

- Deşeurile rezultate din activitate vor fi colectate separat şi depozitate temporar pe amplasament, în spaţii special amenajate, până la predarea lor către societăţi autorizate pentru valorificare/eliminare.

Evidenţa deşeurilor produse este ţinută lunar, conform prevederilor HG nr. 856/2002 şi conţine următoarele informaţii: tipul deşeului; codul deşeului; instalaţia producătoare; cantitatea produsă; modul de stocare; modul de tratare; cantitatea predată către valorificator/ eliminator. Transportul deseurilor pe drumurile publice se va realiza cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Concluzii

Situaţia amplasamentului se consideră stare de referinţă pentru investigaţii viitoare şi pentru măsurile necesare la momentul dezafectării instalaţiei.

Se defineşte astfel un moment de la care se pot cuantifica potenţialele efecte ale activităţii viitoare. Pe perioada de valabilitate a Autorizaţiei integrate de mediu actuale  nu s-au înregistrat modificări, în soluţiile adoptate pentru depozitare materii prime, deseuri si auxiliare.

Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor determinate pentru factorii de mediu sol şi apă subterană, nu s-au înregistrat şi raportat poluări accidentale sau sesizări de la populaţie sau alţi factori interesaţi cu privire la activitatea instalaţiei.

Din toată activitatea din perioada de valabilitate a Autorizatiei integrate de mediu nu au reieşit aspecte care să conducă sau să justifice o altă abordare a activităţilor de monitorizare sau alte valori maxime admise pentru apa uzată, apa subterană şi sol. Rezultatele programului de monitorizare ce se va implementa prin viitoarea autorizaţie integrată de mediu vor fi prezentate autorităţii competente pentru protecţia mediului în Raportul anual de mediu (RAM).

Intocmit

ing. Al. David

# Text boxes

Tratare in afara amplasamentului

Ambalaje medicamente

Bazine vidanjabile

Ape uzate menajere si de spalare hale

Compostare si aplicare pe terenuri agricole

Platforma depozitare

Deseuri (pat de crestere)

Tratare neutrlizare in afara fermei

Cadavre de pui

Tratamente veterinare

Apa potabila pentru adapare

Amestecarea hranei

Achzitionarea hranei

Descarcarea si incarcarea puilor

Ferma crestere pui de carne