FORMULAR DE SOLICITARE

aferent Fermei nr. 2+3 BORA, judeţul IALOMIŢA

Titular: SC AVICOLA SA Slobozia

2020

CUPRINS

INTRODUCERE	3

1. REZUMAT NETEHNIC	5

1.1. Descriere	5

1.1.1. Proprietatea actuala	7

1.1.2. Categoria de activitate si operatorul	7

1.2.	CONFORMAREA CU CERINTELE BAT	8

1.3 ALTERNATIVE STUDIATE	12

1.4 EVALUAREA IMPACTULUI	12

1.5 CONCLUZII	12

2. TEHNICI DE MANAGEMENT	13

2.1 Sistemul de management	13

2.1.1. Organizare	13

2.1.2. Furnizori servicii	13

2.1.3. Managementul de mediu	14

3. INTRĂRI DE MATERII PRIME	23

3.1 Selectarea materiilor prime	23

3.2. Folosirea apei	28

3.2.1. Consumul de apa	28

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI	34

4.1 Generalitati	36

4.2. Inventarul proceselor	38

4.2.1 Adapostire si curatarea adaposturilor	40

4.2.2 Nutritie	43

4.2.3.	Adapat	44

4.2.4.	Asistenta sanitar-veterinara	44

4.2.5. Sistemul de stocare, tratare si eliminare a dejectiilor	45

4.3. Activitati conexe	49

4.3.1. Gospodăria de apă	49

4.3.2. Stocarea materialelor – depozite de materii prime, depozitare temporara alte deseuri	49

5. Emisii şi reducerea emisiilor	50

5.1. Emisii in aer	50

5.2. Evacuari in ape de suprafata si canalizari	56

5.2.1. Evacuari punctiforme	56

5.2.2. Emisii fugitive/scapari in apele de suprafata, subterane si pe sol	60

5.3. Descarcari in ape subterane	61

5.4. Mirosuri	61

6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR	62

6.1 Surse de deşeuri	62

6.2. Manevrarea deseurilor	63

6.3. Recuperarea sau eliminarea deseurilor	64

7 . ENERGIE	67

7.1 Cerinţe energetice de bază	67

8. Accidentele şi consecinţele lor	71

8.1 Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO	71

8.2. Accidentele si consecintele lor	72

8.2.1. Accidente din cauze naturale	72

8.2.2.	Accidente industriale	72

9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII	74

10. Monitorizare	77

10.1 Monitorizarea emisiilor în aer	78

10.2. Monitorizarea si raportarea deseurilor	80

11. DEZAFECTARE	81

11.1 Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare	81

12. LIMITELE DE EMISIE	83

12.1. EMISII IN AER	83

12.1.1 Emisii in aer din hale	83

12.1.2 Emisii in aer din depozitarea dejectiilor	84

12.2. ZGOMOT	85

13. IMPACT	86

13.1. Descrierea mediului receptor	86

13.2 IMPACTUL POTENTIAL	91

13.2.1. Aspecte generale	91

13.2.2. Impactul asupra calitatii aerului	93

13.2.3. Impactul generat de mirosuri	93

13.2.4. Impactul asupra calitatii apelor de suprafata	94

13.2.5. Impactul asupra solului si calitatii apelor subterane	94

13.2.6. Impactul  generat de zgomote si vibratii	96

13.2.7. Impactul produs asupra biodiversitatii	96

13.2.8. Impactul vizual	96

13.2.9. Impactul produs asupra asezarilor umane	96

13.3 Habitate speciale	97

Anexa nr. 1 - Calculul necesarului de materiale	98

Anexa nr. 2 - Cantitati anuale de dejectii	99

Anexa nr. 3 - Calculul emisiilor de poluanti	100

INTRODUCERE

Prezenta documentatie face parte din solicitarea de emitere a unei noi autorizatii integrate de mediu pentru, Ferma de crestere a puilor de carne nr. 2+3 situata in municipiul Slobozia, cartierul Bora, jud. Ialomita, avand ca titular de activitate S.C AVICOLA SA SLOBOZIA.

De la data autorizarii si pana la data intocmirii prezentei documentatii, pe amplasament s-au inregistrat modificari fata de conditiile initiale, prevazut de autorizatia de mediu prin programul de actiune, si anume :

- s-a reabilitat traseul de canalizare interioara ( prin curatare si spalare  corespunzatoare ) ;

- s-a executat un decantor nou de  30 mc, betonat ,pentru apa uzata evacuata ;

- s-a renuntat la executia unei statii de epurare, prin inlocuirea acesteia cu solutia colectarii apelor uzate in noul decantor , urmate de vidanjare si depozitarea acestora in decantoarele de la platforma de gunoi din vecinatatea fermei Gh. Doja, in vederea utilizarii lor la fertirigare;

- s-a executat o  magazie metalica pentru depozitarea paielor folosite la asternutul din hale ;

- s-a ecologizat prin curatare / decolmatare rezervorul ingropat din beton cu rol de inmagazinare a apelor rezultate din spalatul halelor;

- la sfarsitul anului 2009, s-a renuntat la alimentarea cu GPL pentru incalzire, prin inlocuirea acestuia cu gaz natural;

Evaluarea nivelului impactului activităţilor existente asupra mediului este întocmită având în vedere cerinţele legislative actuale prevăzute în:

- OUG Nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata de Legea Nr.265/2006.

- Legea 278 / 2013 privind emisiile industriale si prevenirea si controlul integrat al poluarii

- Ordin M.A.P.A.M. Nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Legea Apelor Nr. 107/1996.

- Legea Nr. 310/2004, pentru modificarea si completarea Legii 107/1996.

- Legea Nr.112/2006, pentru modificarea si completarea Legii apelor Nr.107/1996.

- Ordin 161 / 2006 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata.

- Ordin Nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

- Ordin Nr. 756/1997  pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

- Ordin M.M.G.A. Nr. 344/2004 si M.A.P.D.R. Nr. 708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor , cind se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.

- Cod de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul MMGA 1182/2005 - Ordinul MAPDR 1270/2005.

- Ordin MMGA Nr.242/2005-Ordin MAPDR 197/2005 pentru aprobarea Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare si Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati.

- STAS 9450/1988 - apa pentru irigarea culturilor agricole.

- Legea 104 / 2011 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita , a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf , dioxidului de azot si oxizilor de azot , pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator.

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

- STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- Legea 211 / 2011privind regimul deseurilor.

- H.G. 856/2002  privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

- Legea 319 / 2006 -Legea Protectiei Muncii.

- Ordonanta Nr. 24 / 2016 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala.

- OUG 196/2005 – privind Fondul de Mediu

- Legea Nr. 458/2002- modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004.

- HG 235 / 2007 cu modificarile si completarile ulterioare  privind gestionarea uleiurilor uzate.

- HG 1132 / 2008 - privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase.

- HG nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

1. REZUMAT NETEHNIC

1.1. Descriere

Municipiul Slobozia se găseşte în partea de SE a României, la cca. 120 km Est de Bucureşti şi cca.150 km Vest de Constanţa, important port  la Marea Neagră.

Poziţia geografică este:  440 33' Lat.N, 270 20' Long.E.

Clima zonei este temperat-continentală, uşor excesivă.

Suprafaţa totală a municipiului este de 13 287 ha, din care 11 987 ha în extravilan şi 1 300 ha în intravilan.

În forma administrativă actuală, municipiul Slobozia se compune din oraşul Slobozia şi cartierele Bora şi Slobozia Noua.

Amplasamentul Fermei avicole Nr. 2+3 Bora este situat in partea de est a municipiului Slobozia, in cartierul Bora, la aproximativ 3 km de spatiul urban si la 1,5 km nord de raul Ialomita.

Terenul pe care este situat obiectivul, este proprietatea societatii, iar accesul se face din DJ Slobozia – Marculesti – Tandarei.

Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele :

- la nord: teren degradat Romsilva;

- la sud: teren arabil Societate Agricola ;

- la est : ferma de animale( Avicola Ciocanesti ) ;

- la vest : teren degradat Romsilva.

In conformitate cu documentatia topo-cadastrala, din suprafata totala a incintei  de 53 667 mp, repartizarea dupa categoria de folosinta , este urmatoarea :

- suprafata construita :    	20 931 mp ;

- suprafata retele :             	1 326 mp;

- suprafata cai de acces :	14 997 mp ;

- suprafata libera :           	16 413 mp

Ferma are in dotare urmatoarele spatii de productie :

- 15 hale de crestere a pasarilor la sol ( 7 hale la Ferma nr.2 si 8 hale la Ferma nr.3 );

- 1 statie de pompare cu hidrofor si 2 puturi forate ;

- 2 filtre sanitare ;

- cladire post trafo ( cladire energetica ) .

- decantor apa uzata cu o capacitate de 30 mc;

- platforme betonate pentru stocarea temporara a  gunoiului animalier, aproximativ 100 mp pentru fiecare hala ;

- platforma betonata pentru depozitarea ocazionala a deseurilor metalice ;

- depozit ( camera de medicamente – farmacie ) , prevazut cu pardoseala, usa securizata, aparat de pastrare si conservare ,dar si ventilatie corespunzatoare ;

- 15 silozuri ( buncare ) pentru furaje, montate pe picioare metalice dotate cu sisteme de snecuri flexibile si carcase, pentru stocarea de nutreturi combinate.

1.1.1. Proprietatea actuala

Terenul si cladirile in care se desfasoara activitatea sunt proprietatea SC AVICOLA SA SLOBOZIA, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO7, nr. 3157.

Detalii ale delimitarii terenului din proprietatea actuala sunt aratate in Planul de amplasament si in Planul de situatie. Acestea arata de asemenea limitele instalatiei pentru care s-a depus solicitarea.

1.1.2. Categoria de activitate si operatorul

Denumirea operatorului: S.C. AVICOLA SA

Sediul: Slobozia, Soseaua Constanta, nr. 5 - 6, judetul Ialomita.

Adresa amplasamentului activitatii: Cartier Bora, municipiul Slobozia, judeţul Ialomita.

Tel./fax: 0243 215 603, 0243 230 159

Cod Unic de Inregistrare: 2073092

Cod CAEN: 0147 - Cresterea pasarilor

Principalul obiectiv de activitate al S.C. AVICOLA SA SLOBOZIA îl constituie creşterea intensiva a puilor.

Activitatea de crestere a puilor in ferma nr. 2+3 Bora se desfăşoară pe un singur amplasament in 15 hale de crestere a pasarilor la sol, fiecare cu o suprafata utila de 1000 m2.

Ferma nr. 2+3 Bora are o capacitate de productie de 259.000 capete/serie, 5 serii/an, 1.295.000 capete/an, rezultand o productie de aproximativ 400 tone carne in viu / serie.

In consecinta, conform legislatiei in vigoare, activitatea descrisa mai sus face parte din categoriile de activitati industriale pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, incadrandu-se la “Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de:

a) 40.000 de locuri pentru păsări.

Conform prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind  înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE categoria de activitate analizată se încadrează după cum urmează:

| Cod NOSE-P* | Procese NOSE-P alocate pe grupe NOSE-P | Cod SNAP 2** |
| --- | --- | --- |
| 110.04 | Fermentaţie enterică | 1004 |
| 110.05 | Managementul dejecţiilor animaliere | 1005 |

* standard de nomenclatură a surselor de emisie

** nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisie

Conform prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European privind  înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, pentru activitatea de creştere a puilor desfăşurată de operatorul S.C AVICOLA SA SLOBOZIA în instalaţia situată in comuna Bora autoritatea locală pentru protecţia mediului raportează Secretariatului Tehnic pentru elaborarea Registrului poluanţilor emişi din cadrul Serviciului de control al poluării industriale, din cadrul autorităţii centrale, datele de emisie în factorii de mediu aer şi apă, pentru toţi poluanţii pentru care valorile de prag specificate în Anexa A2 a Regulamentului (CE) al Parlamentului European sunt depăşite.

1.2.	CONFORMAREA CU CERINTELE BAT

Tehnicile folosite in ferma nr. 2+3 Bora respecta cerintele BAT (cele mai bune tehnici disponibile), astfel:

Tehnici de management

Desi nu s-a implementat inca un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001/ 1996, conducerea SC AVICOLA SA SLOBOZIA este preocupata sa asigure dotarea si functionarea instalatiilor IPPC pe care le are in exploatare in conditiile protejarii mediului ca intreg astfel incat sa se respecte toate cerintele legislatiei nationale. In cadrul fermei este desemnata o persoana care raspunde de aspectele privind protectia mediului.

Materii prime si materiale

Cu exceptia motorinei, celelalte materiale nu sunt periculoase nici prin compozitia chimica si nici prin modul de depozitare; din acest motiv, nu a fost necesar sa se in considerare inlocuirea acestora.

Folosirea apei

Sunt in uz toate tehnicile BAT de evitare a pierderilor de apa atat in ce priveste consumul biologic cat si a apei folosite pentru spalarea si igienizarea halelor. Sistemul de adapare este complet automatizat. Intrucat sistemul de crestere este la sol, spalarea halelor se face doar la sfarsitul fiecarui ciclu de productie, dupa colectarea uscata a asternutului uzat si evacuarea acestuia in exteriorul halei, folosind masina de spalat sub presiune, cu consum redus de apa.

Adapostirea animalelor

Animalele sunt adapostite in 15 hale, fiecare cu o suprafata utila de 1000 m2, complet modernizate.

Instalatia de furajare consta din 15 buncare (15 tone fiecare) pentru depozitarea furajelor amplasate in exteriorul halelor si sitemul de distributie al furajelor in interiorul halelor. In fiecare hala sunt 3 linii de furajare automate cu spira. La fiecare 60 pui este o harnitoare.

Instalatia de adapare din interiorul halelor contine 4 linii de adapare, cu 1 niplu la 12 pui.

Microclimatul este condus de un sistem automat (calculator) pe fiecare hala. Ventilatia se realizeaza prin intermediul unor fante de admisie si cate 6 ventilatoare de 26 000 mc/h fiecare.

Incalzirea se face cu 26 radiante de 5 kW fiecare cu functionare pe gaz.

Sistemul de ventilatie este total mecanizat, iar instalatia pentru controlul microclimatului (temperatura, umiditate, ventilatie in functie de varsta/greutate corporala si anotimp) asigura controlul tuturor parametrilor. Echipamentul pentru controlul microclimatului este conform cu standardele UE si BAT.

Iluminatul se realizeaza cu 48 neoane de 2 x 36 W fiecare.

Tehnici de nutritie

Toate halele sunt echipate cu instalatii tehnologice automatizate pentru furajare. Se aplica tehnica de furajare BAT care inseamna cantitate si compozitie a furajului dupa retete diferentiate pe patru faze de crestere in functie de greutatea corporala. Se utilizeaza nutret combinat. Atat continutul de proteina cruda si fosfor in furaje cat si cantitatea zilnica de hrana administrata sunt conforme cu cerintele BAT.

Managementul dejectiilor

Dejectiile solide formate din asternutul de paie imbibat cu gainat de pasare, cu apa si resturi de hrana, care se aduna din hale, se colecteaza prin curatare mecanica sau manuala si se transporta in exteriorul fermei fiind depozitate temporar pe platforma special amenajata in cadrul fermei Gh. Doja. De aici, dupa compostare, asternutul uzat se incarca in mijloacele auto ale beneficiarilor care il folosesc prin aplicarea pe terenuri agricole ca material fertilizant.

Apele uzate rezultate din spalaera halelor se folosesc la fertirigarea terenurilor agricole, in conformitate cu prevederile legale pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi, Anexa nr.  2, par. 20.

In cazurile cand utilizarea acestor ape nu este posibila (lipsa beneficiari sau interdictie la utilizare), acestea secolecteaza intr-un decantor nou de  30 mc, betonat, urmate de vidanjare si depozitarea acestora in decantoarele de la platforma de gunoi din vecinatatea fermei Gh. Doja, in vederea utilizarii lor la fertirigare.

Apele uzate menajere sunt colectate intr-o fosa betonata, etansa, vidanjabila cu volumul de 10 mc. Periodic apele uzate menajere sunt vidanjate şi transportate pentru tratare la instalatia de preepurare din cadrul abatorului SC AVICOLA SA Slobozia.

Controlul emisiilor

Principalele emisii sunt reprezentate de pierderile de amoniac si gaz metan in atmosfera, care rezulta din procesele metabolice si din degradarea excretiilor de balegar si urina. Sursele de emisii in atmosfera sunt halele de productie si sistemul de management al dejectiilor.

Emisiile de azot se pot minimiza doar prin respectarea cerintelor BAT pentru constructia halelor, adapostirea animalelor, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor.

Dupa cum s-a prezentat mai sus tehnicile utilizate in ferma nr. 2+3 Bora pentru adapostirea si furajarea animalelor sunt conforme cu cerintele BAT, rezultand astfel ca atat productia de azot si fosfor cat si emisiile de amoniac din hale sunt cele mai mici posibile.

Deoarece dejectiile solide sunt livrate catre terti la scurt timp dupa evacuarea acestora in exteriorul halei, emisiile de amoniac din managementul dejectiilor nu sunt generate pe amplasament.

Emisiile fugitive de poluanti in ape subterane sau pe sol sunt anihilate prin tehnicile folosite pentru etansarea tuturor traseelor de canalizare sau a structurilor care contin dejectii.

Mirosuri

Mirosurile sunt generate in principal de emisiile de amoniac si vor fi minime in conditiile in care si emisiile de amoniac sunt reduse. Emisiile secundare de hidrogen sulfurat genereaza de asemenea mirosuri dar, in conditiile respectarii cerintelor BAT de adapostire a animalelor, cum este cazul fermei Bora , aceste emisii sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor.

Deseuri

Pe langa dejectiile solide, principalele deseuri sunt cele sanitar veterinare: ambalaje de la medicamente si vaccinuri si cadavre de animale. Acestea se elimina in afara fermei conform normelor sanitar-veterinare.

Cadavrele de animale se depoziteaza in containere speciale si de aici se transporta periodic pentru valorificare la firme specializate.

Energie

Controlul microclimatului (temperatura, umiditate, ventilatie) asigura folosirea eficienta a energiei electrice si termice in conformitate cu cerintele BAT.

Accidente

Masurile luate pentru intretinerea si exploatarea tuturor instalatiilor, inclusiv a celor de colectare si transport a dejectiilor şi apelor uzate, asigura prevenirea accidentelor de tip industrial. Conform planului de prevenire si interventie in caz de poluari accidentale, se vor intreprinde urmatoarele actiuni: inspectarea periodica a starii impermeabilizarii si observarea eventualelor infiltratii, golirea periodica a canalelor, supravegherea nivelului apei in canale si inceperea golirii acestora daca se atinge nivelul de garda.

Zgomot

Se respecta recomandarile BAT (privind transportul si descarcarea hranei, incarcarea animalelor trimise la sacrificare, folosirea masinii de spalat sub presiune, manipularea dejectiilor, instalarea si functionarea ventilatoarelor, functionarea celorlalte utilaje) pentru reducerea zgomotului specific si mentinerea acestuia in limitele acceptate.

Monitorizare

Monitorizarea este de asemenea in conformare cu cerintele BREF. Se pastreaza urmatoarele inregistrari si evidente curente:

- numarul /efectivul de animale la fiecare data de intrare/iesire

- greutatea corporala la fiecare data de intrare/iesire

- cantitatile de nutret intrate la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul

- reteta nutretului combinat este pastrata la FERMA Bora .

Consumul de apa se inregistreaza cu ajutorul unui debitmetru / apometru montat la instalatia de alimentare cu apa. La sediul AVICOLA SLOBOZIAse pastreaza evidenta consumului lunar de energie pe total amplasament Bora .

In scopul conformarii cu alte cerinte ale legislatiei nationale (referitoare la prevenirea poluarii apelor cu nitrati din surse agricole si la folosirea in agricultura a namolurilor provenite din statii de epurare), se vor mai intreprinde urmatoarele actiuni:

- pastrarea unei evidente stricte a cantitatilor de dejectii livrate la terti pentru a fi folosite ca material fertilizant si a datelor de livrare.

- se vor stipula clauze contractuale prin care utilizatorul isi insuseste, sub semnatura, obligatiile legale ce ii revin la utilizarea dejectiilor fermentate ca fertilizant, inclusiv prelevarea de probe de sol de pe terenul pe care se aplica dejectiile.

Actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea ci estimarea acestora prin calcul conform celor prezentate in Anexa 3 la acest document. Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag prevazute in Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi.

Scoaterea din functiune

Activitatea desfasurata nu este de natura sa conduca la poluarea chimica a amplasamentului. De asemenea, pe amplasament nu exista zone de depozitare a deseurilor periculoase.

Pentru incetarea activitatii se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor. In acest scop s-a elaborat Planul de inchidere a instalatiei care se bazeaza pe elementele identificate in Raportul de Amplasament anexat.

Reglementarile privind protectia habitatelor

Pe amplasament si in imprejurimile acestuia nu exista specii de plante sau animale protejate.

1.3 ALTERNATIVE STUDIATE

Avand in vedere ca anterior pe acest amplasament s-a desfasurat tot activitati de crestere intensiva a pasarilor, nu au fost studiate de catre Solicitant alternative legate de locatie sau tehnica de adapostire.

1.4 EVALUAREA IMPACTULUI

Singurul impact potential este cel asupra calitatii aerului si se datoreaza in special emisiei de amoniac din halele de productie si din depozitarea dejectiilor. Pe langa efecte asupra sanatatii receptorilor umani, amoniacul conduce si la producerea mirosurilor neplacute.

1.5 CONCLUZII

Urmare a aplicarii tehnicilor BAT pentru sistemul de adapostire, sistemul de depozitare a dejectiilor cat şi pentru nutritia animalelor şi cu un management adecvat al activitatii per ansamblu, activitatea desfasurata de SC AVICOLA SA SLOBOZIA la ferma nr. 2+3 Bora are un impact nesemnificativ asupra mediului.

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management

2.1.1. Organizare

Operatorul instalatiilor este S.C. AVICOLA SA SLOBOZIA cu sediul in Slobozia, sos. Constantei, nr. 5, judetul Ialomita.

Personalul pentru ferma nr. 2+3 Bora va fi in numar de 41 persoane si vor indeplini functiunile din Tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1: Functiunile personalului

| Nr. | Functiune | Nr. persoane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sef de ferma | 2 |
| 2 | Responsabil economic | 1 |
| 3 | Tehnician | 2 |
| 4 | Ingrijitori ferma | 23 |
| 5 | Mecanici intretinere | 8 |
| 6 | Electricieni | 5 |
|  | TOTAL | 41 |

2.1.2. Furnizori servicii

S.C. AVICOLA SA SLOBOZIA utilizeaza prestatori de servicii conform tabelului nr. 2.

Tabelul nr. 2: Prestatori de servicii

| Nr. | Nume prestator | Obiectul serviciilor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legumicultori – proprietari de terenuri arabile din judetul Dambovita com Lunguletu | Preluarea dejectiilor solide( gunoi de grajd) in vederea folosirii ca fertilizant in agricultura |
| 2 | SC Stericycle Romania SRL | Preluarea deseurilor din activitatea sanitar veterinara ( fiole vaccin, doze medicamente, obiecte ascutite, etc) |
| 3 | SC ProAirClean SRL Paltinis, Com Perieti | Preluarea deseurilor de tesuturi animale( cadavre pasari) |
| 4 | SC Enel Distributie Dobrogea SA | Furnizarea si distributia energiei electrice |
| 5 | SC URBAN SA Slobozia | Preluarea apelor uzate epurate in instalatia din cadrul abatorului |
| 6 | SC Vivani Salubritate SA societate in insolventa Slobozia | Eliminarea si depozitarea deseurilor menajere. |
| 7 | SC Avicola Slobozia SA | Transport deseuri menajere cu autospeciala de tip transcontainer |
| 8 | SC Pas Service SRL Slobozia | Colectare si valorificare deseurilor metalice, deseuri de ambalaje din plastic , hartie si carton |
| 9 | SC ENEL Gaz SA | Furnizare de gaze naturale |
| 10 | SC Vivani Salubritate SA societate in insolventa Slobozia | Eliminarea si depozitarea namolurilor provenite din epuraea efluentilor proprii |
| 11 | SC Collection SRL – Varasti Dobresti – Punct de lucru Slobozia | Colectare si valorificare deseurilor metalice, deseuri de ambalaje din plastic , hartie si carton |
| 12 | Asociatia RECOLAMP | Colectare si eliminare deseuri din surse de lumina ( becuri si neoane arse) |

2.1.3. Managementul de mediu

S.C. AVICOLA SA SLOBOZIA nu are implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001/1996, dar in ferma se aplica procedurile de bune practici in domeniul zootehnic.

Analiza conformarii cu cerintele BAT pentru tehnicile de management se prezinta in tabelele nr. 3 şi 4.

Tabelul nr. 3: Conformarea cu cerintele BAT pentru tehnici de management

| Activitatea in cadrul fermei Bora | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Responsabil pentru protectia mediului desemnat pe instalatie |
|  |  | Da | Decizie emisa de catre directorul executiv al S.C. Avicola S.A. |
| b) Proceduri de lucru scrise |
|  | Instructiuni scrise privind proceduri de lucru (BREF ILF Sectiunea 5.1, 4.1.2) | Nu | Se vor intocmi la implementarea SMM |
| c) Planuri de urgenta: Incendii |
| Planul de prevenire si interventie in caz de incendii exista la sediul unitatii si se pune la dispozitia organelor de control, la cerere | Plan (in scris) pentru prevenirea incendiilor. Plan (in scris) de actiune in caz de incendii. Instruirea personalului pentru actiune in caz de urgente. (BREF ILF Sectiunea 5.1, 4.1.5) | Da | Organizarea apararii impotriva incendiilor se va afisa la loc vizibil la fiecare punct de lucru; personalul va fi instruit periodic. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere |
| d) Plan de urgenta: Risc de poluare |
| Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (anexa la autorizatia de gospodarire a apelor), exista la sediul unitatii si se pune la dispozitia organelor de control, la cerere | Plan de actiune in caz de poluare accidentala, de ex. de la sistemul de colectare, transport si stocare dejectii. Instruirea personalului pentru actiune in caz de urgente. (BREF ILF Sectiunea 5.1, 4.1.5) | Da | Masurile de prevenire si combatere a poluarilor acidentale se vor afisa la loc vizibil la fiecare punct de lucru; personalul va fi instruit periodic. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere |
| e) Programe de intretinere |
| 1. Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor de captare a apei (anexa la autorizatia de gospodarire a apelor), exista la sediul unitatii si se pune la dispozitia organelor de control, la cerere). 2. Programul de intretinere a celorlalte instalatii prevede masurile curente si planificate de intretinere a utilajelor, curatire periodica a halelor si igienizare a acestora intre ciclurile de productie. | Implementarea programului de intretinere si reparatii care sa asigure mentinerea starii bune de functionare a echipamentelor si a curateniei in instalatii. (BREF ILF Sectiunea 5.1, 4.1.6) | Da | Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor de captare a apei si programul de intretinere curenta si planificata a celorlalte instalatii se vor pastra la fiecare punct de lucru; personalul va fi instruit periodic. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere. |

Tabelul nr. 4: Conformarea cu cerintele generale BAT pentru tehnici de management

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da / Nu | Documentul de referinta sau termenul de conformare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Exista o politica de mediu recunoscuta oficial? | Nu |  |  |
| 2 | Exista programe preventive/ de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? Exista o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Da | Vezi informatiile din tabelul nr. 3 de mai sus. | Responsabilul cu activitatea de Protectia mediului la nivel de SC AVICOLA SA SLOBOZIA Seful fermei Bora |
| 3 | Monitorizarea si masurarea performantei in domeniul protectiei mediului Exista un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? Exista un sistem prin care stabliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei/acuratetei? | Da | Pe baza conditiilor din Autorizatia de mediu. |  |
| 4 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii dumneavoastra principali |  | Indicatori de calitatea ai apei uzate | Responsabilul cu activitatea de Protectia mediului la nivel de SC AVICOLA SA SLOBOZIA Seful fermei Bora |
| 5 | Confirmati ca sistemele de instruire se aplica (sau se vor aplica si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: 1 Aducerea la cunostinta a conditiilor din Autorizatia de Mediu Integrata si a implicatiilor acestora pentru intrega activitate a Companiei si pentru sarcinile de lucru; 2. Constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; 3. Constientizarea necesitatii de a raporta orice abatere de la conditiile de autorizare; 4. Prevenirea emisiilor accidentale si actionarea cu masuri adecvate in situatii de emisii accidentale; 5. Constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | Partial | Exista un sistem de instruire. Copii ale manualului de instruire sunt disponibile la sediul AGRO DEVELOPMENT. Manualul de instruire va fi adus la zi si extins pentru a acoperi toate necesitatile impuse de conditiile din autorizatie.. | Responsabilul cu activitatea de Protectia mediului la nivel de SC AVICOLA SA SLOBOZIA Seful fermei Bora |
| 6 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | partial | Fisa postului | Responsabilul cu activitatea de Protectia mediului la nivel de SC AVICOLA SA SLOBOZIA Seful fermei Bora |
| 7 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | Da | Normele din sectorul zootehnic si cele din codul bunelor practici agricole |  |
| 8 | Aveti o procedura scrisa pentru actionare, investigare, comunicare si raportare in caz de neconformare efectiva sau potentiala, inclusiv luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | Nu |  |  |
| 9 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Nu |  |  |
| 10 | Aveti in mod regulat audituri (preferabil) independente pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare). Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Da | Conform reglementarilor existente, auditul se face prin Bilantul de mediu cu frecventa ceruta | Responsabilul cu activitatea de Protectia mediului la nivel de SC AVICOLA SA SLOBOZIA |
| 11 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare necesar astfel incat sa se garanteze indeplinirea angajamentele asumate prin politica de mediu si relevanta acesteia? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | Partial | Nu exista o inca o Politica de mediu documentata | Responsabilul cu activitatea de Protectia mediului la nivel de SC AVICOLA SA SLOBOZIA |
| 12 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Partial | Nu exista un document dar Conducerea analizeaza anual realizarea programului de conformare | Responsabilul cu activitatea de Protectia mediului la nivel de SC AVICOLA SA SLOBOZIA |
| 13 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca in urmatoarele domenii se tine seama de aspectele de mediu (conform cerintelor IPPC): |  |  |  |
|  | controlul schimbarii procesului in instalatie; |  | Nu exista o procedura oficiala. Sarcinile care decurg din conditiile din autorizatie vor fi incluse in fisa postului fiecaruia dintre toti factorii responsabili | Responsabilul cu activitatea de Protectia mediului la nivel de SC AVICOLA SA SLOBOZIA Seful fermei Bora |
|  | proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; |  | idem | Seful fermei - SC AVICOLA SA SLOBOZIA |
|  | aprobarea de capital; |  | idem | Directorul economic |
|  | alocarea de resurse; |  | idem | Responsabilul cu activitatea de Protectia mediului la nivel de SC AVICOLA SA SLOBOZIA Seful fermei Bora |
|  | planificarea si programarea; |  | idem | Seful fermei Bora |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; |  | idem | Responsabilul cu activitatea de Protectia mediului la nivel de SC AVICOLA SA SLOBOZIA Seful fermei Bora |
|  | politica de achizitii; |  | idem | Directorul economic |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). |  | idem | Directorul economic |
| 14 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) pentru: |  |  |  |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | Da | Raportul de mediu este inclus in raportul anual al Companiei. Dupa obtinerea Autorizatiei de Mediu Integrate, se va respecta forma ceruta | Responsabilul de Protectia Mediului |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Nu | Nu exista inca un SMM |  |
| 15 | Se fac rapoartari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Nu | Raportul de mediu este inclus in raportul anual al Companiei. |  |

3. INTRĂRI DE MATERII PRIME

3.1 Selectarea materiilor prime

Selectionarea furnizorilor de materii prime se face in functie de urmatoarele criterii:

- Caracteristici de calitate a produselor furnizate (calitatea la livrare, livrari returnate, alte obiectii fara returnarea marfii, numarul de livrari);

- Performanta de livrare (numarul de livrari, numarul de livrari intarziate, numarul de livrari in avans).

Selectia materiilor prime se realizeaza astfel:

- Informatii (culegerea informatiilor) referitoare la produsul de aprovizionat;

- Efectuarea activitatii de aprovizionare.

Documentele primite de la ferma, trebuie sa cuprinda toate elementele necesare pentru identificarea corecta si completa a produsului de aprovizionat. Comanda/Contractul pentru materii prime are anexata specificatia de materii prime.

Documentele primite de la furnizor trebuie sa cuprinda toate elementele necesare pentru identificarea corecta si completa a produsului aprovizionat (nr. lot/serie/sarja, cantitate, calitate, etc.).

Receptia produselor (verificarea produsului aprovizionat):

- stabileste si confirma calitatea si cantitatea produselor aprovizionate;

- determina data trecerii produselor in patrimoniul beneficiarului;

- determina data de la care intra in vigoare termenul de garantie;

- determina data de la care furnizorul este absolvit de raspundere;

Personalul din ferma are obligatia sa acorde o deosebita atentie depozitarii, manipularii si transportului materiilor prime, materialelor auxiliare si altor marfuri. Din acest punct de vedere ei trebuie sa cunoasca si sa se conformeze intocmai dispozitiilor obligatorii pentru toti cei care manipuleaza asemenea materiale.

Principala materie prima o constituie efectivele de 1.295.000 pui de carne pe an. In ferma sunt adusi pui de 1 zi iar la sacrificare ating o greutate de 2,2 -2,5 kg. Durata unui ciclu de productie este de 38 - 42 zile productive + 21 zile pauza pentru curatirea si dezinfectarea halelor. Rezulta un numar de 5 serii de pui pe an.

Puilor le trebuie administraţi aminoacizi esenţiali, din moment ce propriul metabolism al acestora nu le poate furniza. Aceştia sunt: arginina, histidina, izoleucina, leucina, lisina, methionina, fenilalanina (tirozina) thereonina, triptofan si valina. În ceea ce priveşte ultimii 2 aminoacizi care conţin sulf, methionina şi cistina, cel din urmă nu este esenţial, dar din moment ce metionina este un precursor al cistinei (2 molecule de cistină produc una de metionină) acestea sunt tot timpul independente. Primii aminoacizi limitaţi sunt: lisina, metionina, (+cistina), thereonina şi triptofan. Prentru prevenirea carenţelor, hrana puilor trebuie să îndeplinească un minim de cerinţe, prin selectarea componentelor adecvate sau prin adăugarea de aminoacizi sintetici.

Alte elemente nu se adauga deoarece sunt continute suficient in hrana : S si F. Vitaminele nu sunt produse de catre animale, sau sunt produse in cantitati insuficiente, de aceea se adauga la ratia zilnica. Vitaminele sunt adesea preamestecate cu mineralele.

In mai multe state membre, folosirea antibioticelor in hrana este in discutie. In multe tari se face hranirea fara antibiotice, cum ar fi in Suedia, Finlanda si UK (numai hranirea pasarilor), deoarece acestea au o totala interdictie pentru folosirea antibioticelor in hrana ( inclusiv pentru cele autorizate in UE).

Alte materii prime

Informatii privind caracteristicile celorlalte materii prime si materiale utilizate sunt prezentate in tabelul nr. 5.

Ca materiale periculoase se semnaleaza doar gazele naturale folosite pentru incalzire si vaccinurile.

Celelalte materiale nu sunt periculoase nici prin compozitia chimica si nici prin modul de depozitare; din acest motiv, nu a fost luata in considerare nici o alternativa de inlocuire a acestora.

Materiale folosite in activitatea de crestere intensiva a puilor nu sunt periculoase nici prin compozitia chimica si nici prin modul de depozitare.

Tabelul nr. 5: Materii prime, materiale si utilitati

| Materii prime | Proces tehnologic/activitate in care se utilizeaza | Natura chimică/ Compoziţia | Cantitati zilnice/anuale/ capacitati maxime | Destinaţie | Mod de depozitare | Impactul asupra apei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nutreturi combinate | Hrana animale | Conform retetelor | cca. 4662 tone/an | 100% metabolizat 80% eliminat si evacuat odata cu dejectiile | Pe amplasament: 8 buncare de 15 tone fiecare | Nu |
| Paie | Asternut | Paie tocate | 647,5 t/an | 100% eliminat si evacuat odata cu dejectiile | In hale | Nu |
| Apa | Adapat pui | Prelevata din subteran; calitate potabila | Q .anual = 33,53 mii m3/an | 100% metabolizat 80 % eliminat si evacuat odata cu dejectiile | In rezervor semiingropat V=200 m3 | Nu |
|  | Spalari hale |  |  | 100% evacuat |  | Nu |
|  | Consum menajer |  |  | 100% evacuat |  | Nu |
|  | Spalari platforme si spatii verzi |  |  |  |  |  |
|  | Rezerva pentru caz de incendii |  | Capacitate maxima = 20 m3 | Rezerva pt. incendiu | Stocata in rezervorul semiingropat | Nu |
| Medicamente | Tratament animale | Conform prescriptiei medicului veterinar | Variabil in functie de necesitati | Absorbit in organism | Aduse de medicul veterinar de circumscriptie sanitar-veterinara cand este cazul. | - |
| Energie electrica | Iluminat interior si exterior; Functionare motoare linii furajare, electropompe si ventilatoare | - | 340 MWh/an | - | Se preia din Sistemul Energetic National prin post de transformare propriu | - |
| Materiale dezinfectante pentru igienizare | Igienizarea halelor ulterior spalarii mecanice a acestora dupa fiecare ciclu de productie | Forsept, Virucidal, Desogerme Sanichoc, Desorgeme O Pur, Aldekol, Multicide | 800 l/an | - | Nu se depoziteaza in incinta; se aduce de la magazia S.C. AVICOLA SA SLOBOZIA cantitatea necesara spalarii dupa fiecare ciclu de productie. | Nociv pentru organismele acvative |
| Insecticide, raticide | Dezinsecia si deratizarea halelor , filutrului sanitar si anexelor de productie | Super Kiler 25, Ratistop, Rougibloc | 200 kg/an | - | Nu se depoziteaza in incinta; se aduce de la magazia S.C. AVICOLA SA SLOBOZIA cantitatea necesara. | Nepericuloase |

3.2. Folosirea apei

Apa este folosita in scop menajer, in procesul de productie pentru adapatul pasarilor si igienizarea spatiilor de productie la sfarsitul fiecarui ciclu.

Sursa de apa o constituie subteranul de adancime exploatat prin intermediul unui foraj, amplasat langa filtrul sanitar.

Pentru inmagazinarea apei este prevazut un rezervor semiingropat din beton cu capacitatea de 200 mc.

3.2.1. Consumul de apa

Consumul de apa depinde de mai multi factori printre care:

- varsta şi greutatea animalului;

- starea de sanatate;

- conditiile climatice;

- tipul hranei şi sistemul de hranire;

- tipul şi starea sistemului de adapare.

Tabelul 6 : Consumul de apa pentru adaparea pasarilor per ciclu si per an .

|  | Raportul apa / hrana (l / kg) | Consumul de apa pe ciclu (l / cap/ciclu) | Consumul anual de apa (l/loc/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| BAT | 1,7 – 1,9 | 4,5 – 11 | 40 – 70 |
| Ferma nr. 2 + 3 Bora | 1,67 | 6,0 | 30 |

Tabelul nr. 7: Determinarea consumului anual de apa de spalare

| Consum specific apa de spalare (m3/m2) | Suprafata totala hale [m2] | Numar de curatiri/ an | Consum apa de spalare/ an [m3/an] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,005 | 15000 | 5 | 375 |

Necesarul de apa

Elemente de calcul pentru necesarul estimat de apa in ferma:

- capacitatea fermei: 259.000 capete/serie;

- nr. serii/an: 5;

- durata unei serii: 40 zile;

- numarul de angajati: 41 =  14 persoane/schimb;

- suprafata (totala, construita, spatii verzi, etc.).

Structura necesarului de apa:

- apa pentru adapatul puilor;

- apa pentru igienizarea halelor

- apa in scop potabil si igienico – sanitar;

- apa pentru spalarea platformelor;

- apa pentru stropit spatii verzi;

- rezerva de apa pentru stingerea incendiilor.

Necesarul de apa ( N) se determina cu formulele :

N zi med [mc/zi]= qsp x Ni/1.000 ;

N zi max [mc/zi] = Kzi x Qn zi med ;

N orar max [mc/h]= Ko x Qn zi max.

in care :

N zi med    	= debitul zilnic mediu al necesarului de apa ;

N zi max    	= debitul zilnic maxim al necesarului de apa ;

N orar max	= debitul orar maxim al necesarului de apa;

qsp               	= debitul specific pentru fiecare folosinta  [l/s];

Ni                	= numarul de folosinte pe categorii;

Kzi	= coeficientul de neuniformitate al debitului zilnic = 1,1;

Ko               	= coeficientul de neuniformitate al debitului orar  = 2,2.

Folosinte si norme de consum:

- Metabolism : 0,15 l/zi/cap;

- Spalari hale : 5 l /m2 (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.1.2; tab. 3.12);

- Nevoi igienico-sanitare : 50 litri/zi/om (conf. STAS 1478/90, tab.4) ;

- Spalari platforme (de 5 ori pe an, dupa fiecare depopulare): 1,5 l/m2;

- Stropit spatii verzi ( de 3 ori pe an) : 8 litri/m2 ;

- Rezerva intangibila de incendiu : 20 m3.

- Necesarul de apa zilnic :

Qzi med = 83,00 m3/zi;

Qzi max = 91,30 m3/zi

Qzi min = 39,78 m3/zi

Cerinta de apa

Cerinţa de apă este cantitatea de apă care trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului (nevoilor) raţional de apă ale unui beneficiar/utilizator.

Cerinţa de apa se determina tinand seama de necesarul de apa, de pierderile de apa din aductiune si reteaua de distributie si de nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa.

Cerinta de apa zilnic :

Qzi med = 91,86 m3/zi

Qzi max = 101,05 m3/zi

Qzi min = 44,03 m3/zi

Gradul de recirculare a apei = 0%

O reducere a consumului de apa la fermele de pui poate fi realizată prin evitarea risipei la adăparea animalelor şi prin reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană. Folosirea cu grijă a apei poate fi considerată ca făcând parte din buna practică zootehnică şi cuprinde o serie de actiuni si tehnici de management.

Analiza conformarii cu cerintele BAT prevazute in BREF ILF, atat in ce priveste cifrele indicative privind consumul cat si alte tehnici de management se prezinta in tabelul nr. 8.

Tabelul nr. 8: Conformarea cu cerintele BAT pentru folosirea apei

| Activitatea in cadrul fermei Bora | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Adapare |
| In fiecare hala: Instalatie constand din linii de picuratori supercombi cu cupita recuperatoare; se previne astfel deteriorarea astenutului si formarea amoniacului. Se asigura reglarea presiunii si inaltimii liniilor de adapare in functie de varsta pasarilor. Norma de consum este de 150 ml/cap/zi = 6,0 l/cap/serie = 30 l/loc/an. | Reducerea consumului de apa de baut nu este considerata o masura practica. Este obligatoriu sa se asigure accesul permanent la apa pentru pasari. Consum mediu pt. apa de baut: 4,5 – 11 l/cap/serie şi 40 – 70 l/loc/an (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.1.1, tabel 3.11) S-au inregistrat consumuri mai mici la sistemul cu picuratori decat la cele rotunde datorita pierdrilor mai reduse (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.1.1) dar nu s-a ajuns la o concluzie care anume dintre ele este BAT ((BREF ILF Sectiunea 5.3.3) | Da | Nu sunt necesare alte masuri. |
|  | Calibrarea periodica a instalatiei de baut pentru evitarea deversarilor (BREF ILF Sectiunea 5.3.3). | Da | Nu sunt necesare |
| b) Curatarea si igienizarea halelor |
| Halele se curata uscat dupa fiecare ciclu de productie, apoi se spala cu masina sub presiune folosind apa la temperatura naturala si dezinfectanti. | Curatirea cu apa sub presiune dupa ciclul de productie. (BREF ILF Sectiunea 5.3.3) | Da | Nu sunt necesare |
| Se urmareste realizarea celei mai mici cantitati de apa care sa asigure curatenia. | Pastrarea unui echilibru intre consumul de apa si mentinerea curateniei. (BREF ILF Sectiunea 5.3.3). | Da | Nu sunt necesare |
| Consumul specific de apa de spalare este de 0,005 m3/ m2 | Consumul mediu de apa pentru curatenie per ciclu: 0,002 – 0,020 m3/ m2 de pardoseala (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.1.2; tab. 3.12). | Da | Nu sunt necesare |
| c) Monitorizarea consumului de apa |
| Halele sunt dotate cu instalatie de computerizata pentru controlul furnizarii hranei si apei de baut. Forajul este dotat cu debitmetru. | Evidente privind consumul de apa. (BREF ILF Sectiunea 5.3.3). | Da | Nu sunt necesare |
| d) Detectarea si remedierea pierderilor necontrolate |
| Scurgerile se detecteaza prin control vizual si eventualele defectiuni se remediaza cat mai repede posibil | Detectarea si remedierea scurgerilor. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). | Da | Nu sunt necesare |

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

Caracteristicile economice ale productiei de pui sunt dictate de disponibilul de hrana si de accesul la pietele potrivite.

Productia de pui se dezvolta in asociere cu cultivarea cerealelor si cu accesul usor la transport.

Mai recent, impunerile din domeniul mediului, au condus la o legatura stransa intre productie si posibilitatea folosirii dejectiilor rezultate ca ingrasaminte naturale pe terenurile din zona.

Aceasta asocierea este benefica si pentru costul hranei (creste productia de cereale si implicit pretul acestora scade). Aceasta  situatie de asociere usureaza controlul hranei si  evacuarea reziduurilor.

Cresterea puilor este caracterizata de perioade de profit ridicat alternand cu perioade neprofitabile.

In unele state membre dezbaterile privind cresterea intensiva de animale in general si cea de pui in special, se asteapta sa impuna masuri de limitare si schimbari structurale in sectorul productiei de pui, in anii urmatori.

Unde s-au facut deja investitii, sunt o multime de motive pentru care fermele trebuie sa se decida sa investeasca si in tehologii pentru protectia mediului. Adesea, legislatiile nationale ii obliga sa aplice aceste tehnologii. A crescut si  atentia privind nivelul de trai al animalelor, cum ar fi folosirea paielor si accesul la spatii deschise. Ar trebui sa dea de gandit faptul ca tehnologiile aplicate pentru”cresterea nivelului de trai” al animalelor nu sunt intotdeauna asociate cu ce e cel mai bine pentru mediu.

Problemele de mediu din agricultura sunt in vizor de o perioada relativ scurta de timp. Pana in anii ’80 impactul cresterii intensive de animale nu a fost o problema de mediu, cu toate ca se stia de contaminarea solului prin exces de balegar si mirosul devenea o problema pentru populatia din zona.

Una dintre provocarile majore in cadrul modernizarii productiei de pui este nevoia de a echilibra reducerea sau eliminarea efectelor poluarii asupra mediului cu cresterea cerintelor de trai ale animalelor, si in acelasi timp mentinerea profitabilitatii afacerii.

Activitatile agricole in cresterea intensiva a puilor pot duce la un numar de fenomene de mediu :

- acidifierea (NH3, SO2, NOx)

- eutrofierea (N, P)

- reducerea stratului de ozon (CH3Br)

- cresterea efectului de sera (CO2, CH4, N2O)

- poluarea apelor subterane)

- disconfort local (miros, zgomot)

- raspandirea de metale grele si pesticide.

Identificarea surselor responsabile pentru aceste fenomene de mediu, a dus la sporirea atentiei privind aspectele de mediu asociate cu cresterea intensiva a puilor. Aspectul cheie al cresterii intensive de animale este legat de procesele naturale, deoarece animalele metabolizeaza hrana si excreta aproape toti nutrientii prin balegar. Calitatea si compozitia dejectiilor precum si modul de stocare si de manipulare sunt factori deteminanti pentru nivelul de emisii.

Din punct de vedere al mediului, este importanta eficienta cu care puii transforma hrana. Nevoile puilor variaza functie de etapele din viata lor, cum ar fi perioada de crestere, de ingrasare sau de reproducere. Pentru a fi siguri ca nevoile nutritive sunt intotdeauna indeplinite, a devenit un obicei  ca nivelul nutrientilor din hrana sa fie peste nevoile animalului. In acelasi timp, emisiile de N in mediu fac parte din acest dezechilibru. Intrucat cercetarile au inceput relativ recent, multe aspecte nu sunt inca cunoscute sau masurate.

Emisiile sunt adesea difuze si foarte greu de masurat. Se creeaza modele pentru a permite o estimare corecta a emisiilor acolo unde nu este posibila masurarea. De asemenea, au fost identifcate o serie de aspecte, cu focalizare pe emisiile de amoniac (NH3) si emisiile de N si P in sol si in apele subterane sau de suprafata.

Fermele de crestere intensiva a animalelor care au numarul de animale in limitele IPPC sunt in general caracterizate de un grad ridicat de organizare si specializare. Activitatile sunt centralizate pe cresterea, dezvoltarea si sacrificarea animalelor pentru carne. Partea esentiala a activitatilor este sistemul de adapostire a animalelor. Acest sistem include urmatoarele elemente:

- Modul de adapostire a  animalelor

- Sistemul de indepartare si stocare (intern) a dejectiilor produse

- Echipamentul folosit pentru controlul si mentinerea climatului in interior

- Echipamentul folosit pentru hranirea si adaparea animalelor

Alte elemente esentiale pentru sistemele de la ferme sunt:

- Depozitarea hranei si aditivii pentru hrana

- Depozitarea dejectiilor in utilitati separate

- Depozitarea cadavrelor

- Depozitarea altor reziduuri

- Incarcarea si descarcarea animalelor

Pot fi intalnite si alte activitati, dar acestea variaza de la o ferma la alta, din motive cum ar fi: disponibilitatea terenului, traditiile sau interesele comerciale.

Urmatoarele activitati sau tehnici pot fi intalnite la fermele de crestere intensiva:

- Aplicarea dejectiilor pe teren

- Tratamentul dejectiilor in ferma

- Instalatii pentru macinarea hranei

- Instalatii pentru tartarea apei uzate

- Instalatii pentru incinerarea cadavrelor

4.1 Generalitati

Principalul obiectiv de activitate al S.C. AVICOLA SA SLOBOZIA îl constituie creşterea intensiva a puilor.

Activitatea de crestere a puilor in ferma nr. 2+3 Bora se desfăşoară pe un singur amplasament in 15 hale de crestere a pasarilor la sol, fiecare cu o suprafata utila de 1000 m2.

Ferma nr. 2+3 Bora are o capacitate de productie de 259 000 capete/serie, 5 serii/an, 1.295.000 capete/an, rezultand o productie de aproximativ 400 tone carne in viu / serie.

Pentru desfasurarea normala a activitatii in cadrul Fermei Bora  sunt necesari 41 angajati pentru nevoile de supraveghere a animalelor si functionarea instalatiilor.

Această activitate reprezintă o problemă economică de valorificare locală a cerealelor şi asigurarea cu carne de pui a pieţii.

Procesele operationale din cadrul fermei de pui pot fi impartite in secvente dupa cum sunt prezentate in cele ce urmeaza.

- populare cu pui de o zi;

- incarcare puilor ajunsi la greutatea pentru abatorizare in mijloace auto;

- activitati de asistenta si suport pentru procesele biologice de crestere a greutatii corporale a puilor ;

- adapostire, constand din: 15 hale cu sistem de crestere la sol, sisteme de ventilatie naturala si artificiala;

- furnizare hrana, constand din: aprovizionare cu mijloace auto; descarcare in buncare aplasate la fiecare hala si administrare din buncare, prin reteua de distributie interna;

- alimentare cu apa, prin sistem automatizat cu picuratori;

- curatarea adaposturilor, prin spalarea periodica a halelor cu apa sub presiune, respectiv cu masini de curatat la sfarsitul fiecarui ciclu de productie; aceasta secventa include colectarea si evacuarea asternutului, precum si colectarea apei de spalare din hale in fosele septice;

- asistenta veterinara de specialitate.

Materialul biologic (pui de o zi) este adus in halele special pregatite. Pregatirea halelor consta in varuirea pentru curatire si igienizare, dezinfectia acestora, pregatirea asternutului din paie si / sau talas.

Pe perioada de crestere, puii trebuie sa beneficieze de conditii optime de furajare, adapare si microclimat. Saptamanal se vor face cantariri de control cu un sistem de cantarire automat pentru determinarea sporului in greutate.

Sacrificarea puilor se face din ziua 35 pana la 42 zile, cand puii au o greutate corporala cuprinsa intre 2,0 kg (35 zile) si 2,6 kg (42 zile).

Sporul zilnic de greutate variaza intre 6,5 g in prima zi si aproximativ 84 g in zilele 35 – 42.

Consumul zilnic de furaj variaza intre 20 g in primele zile si aproximativ 195 g la maturitate. Astfel, intr-un ciclu de productie, un pui consuma aproximativ 3,6 kg furaje, avand un indice de conversie de 1,38.

Dupa depopularea halelor urmeaza indepartarea patului de crestere si igienizarea halelor.

Repopularea halelor se face numai dupa terminarea lucrarilor de curatenie si dezinfectie, cu respectarea perioadei de igienizare, vid sanitar si controlul eficientei dezinfectantilor.

Ciclul de productie este de 35 - 42 zile pentru crestere si 15 zile pentru curatirea halelor si vid sanitar.

Figura 1. Shema fluxului tehnologic

In perioada de la 0 la 3 saptamani, cresterea puilor destinati productiei de carne se face cu nutreturi combinate care sa asigure un nivel proteic al ratiei de 22% PBD.

Cantitatea de apa necesara puilor pentru carne, este mai mare cu 50% decat cantitatea de nutreturi consumate zilnic, la temperaturi tehnologice normale ale aerului. In cazul in care temperatura din adapost scade (pana la 12 – 150C), nevoile de apascad pana la un coeficient de 1,2 – 1,3 din cantitatea de nutreturi consumate de catre pui, iar daca temperatura mediului creste la 28 - 300C, consumul de apa creste la de doua ori volumul nutreturilor concentrate consumate.

Pentru ca producerea carnii de pui broiler sa fie eficienta, este necesara respectarea normelor tehnologice de baza, si anume :

- Se vor asigura si respecta toate principiile tehnologice de baza in cresterea pasarilor, privind categoria de varsta, cu referire la densitatea puilor in adapost, temperatura, luminozitatea, ventilatia, concentratia de noxe admisa, calitatea asternutului ;

- Furajarea trebuie sa asigure un spor mediu zilnic de 20 – 25 grame ;

- Programul de lumina trebuie sa fie de 23 ore/zi.

Controlul climatului in halele de crestere a puilor

In halele de crestere a fermei se vor controla urmatorii parametri :

  - temperatura ;

  - umiditatea ;

  - regimul iluminarii.

| Varsta puilor [zile] | Temperatua in hala [0C] | Umiditatea relativa in hala [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 33 – 34 | 50 – 55 |
| 7 | 30 – 31 | 55 |
| 14 | 29 | 60 |
| 21 | 27 | 60 |
| 28 | 24 | 60 |
| 35 | 22 | 65 |
| Peste 35 | 21 | 70 |

Funcţionarea fermei se face pe principiul "totul plin - totul gol".

4.2. Inventarul proceselor

Prin specificul activitatii, procesele de productie din ferma nr. 2+3 Bora sunt:

- procese biologice de crestere a greutatii corporale a animalelor care se bazeaza pe procesele metabolice

- activitati de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

    - adapostire si curatarea adaposturilor

    - colectarea si transferul dejectiilor catre terenurile agricole unde sunt folosite ca fertilizanti

    - administrarea hranei

    - adapat

    - asistenta medicala de specialitate

- activitati de stocare, tratare si eliminare a deseurilor

Succesiunea proceselor de productie se prezinta schematic in diagrama din figura nr. 2.

Figura nr.2: Schema generala a activitatilor la ferma nr. 2+3 Bora

In tabelul nr. 9 de mai jos sunt prezentati parametrii cheie care se au in vedere in legatura cu impactul asupra mediului potential a fi generat de activitatile fermei prin consum de resurse si emisii poluante inclusiv miros si zgomot.

Tabelul nr.9: Parametrii cheie legaţi de mediu pentru activităţi principale din fermă

| Activitatile principale din fermă | Parametrii cheie legaţi de mediu |
| --- | --- |
|  | Consum | Emisie potenţială |
| Adăpostire animale: • la sol • sistemul de evacuare şi depozitare temporara (interna) a dejectiilor produse | energie | emisii în aer (NH3), miros, dejectii |
| Adăpostire animale: • echipamentul de control şi menţinere a climatului interior şi • echipamentul de hrănire şi alimentare cu apa de baut a pasarilor | energie, hrană, apă | zgomot, apă reziduală, praf, CO2, |
| Descărcare şi încărcare pasari | - | zgomot |
| Descarcarea/depozitarea nutretului combinat in buncare | energie | praf |
| Depozitarea gunoiului uscat |  | emisii in aer, poluare sol si ap freatica |
| Evacuarea apei de spalare | energie | miros, accidental infiltratii în sol si in apa freatică |
| Aplicare pe câmp a dejectiilor | energie | emisii în aer, miros, emisii de N, P şi K etc., în sol, apa freatică şi apa de suprafaţă zgomot |
| Depozitarea celorlalte tipuri de deseuri |  | mirosuri, poluare sol si apa freatica |
| Izolare cadavre animale (depozitare temporara carcase) | - | miros |

Descrierea conditiilor in care se desfasoara si evaluarea conformarii acestora cu cerintele BREF ILF se prezinta in tabelele urmatoare din aceasta sectiune.

4.2.1 Adapostire si curatarea adaposturilor

#### Sistemul de adapostire

Sistemul folosit pentru productia puilor de carne este de tipul „la sol”. Adapostirea se realizeaza in 15 hale de crestere a pasarilor la sol complet modernizate, fiecare cu o suprafata utila de 1000 m2.

Halele sunt acoperite cu panouri sandwich.

Acest sistem de adapostire este BAT, fiind descris in sectiunile 2.2.2 si 4.5.3 a BREF ILF.

Puii sunt crescuti pe asternut din paie in strat de cca. 10 - 15 cm grosime. O serie de crestere dureaza 35 - 42 zile.

Toate halele sunt dotate cu instalatii automate pentru apa, administrare medicamente, reglare parametri microclimat: temperatura, ventilatie si umiditate, lumina.

#### Incalzirea halelor

Incalzirea se va face cu 26 radiante de tip GASOLEC M8 (5 kW/buc) cu infrarosii cu functionare pe gaz.

Microclimatul va fi condus de un sistem automat (calculator) pe fiecare hala.

#### Ventilarea halelor

Aerul uzat ( viciat ) aspirat din halele de productie se evacueaza in perete la cota de 1,5 m, iar concentratiile de amoniac si de hidrogen sulfurat rezultate din procesele biologice din interiorul halei, sunt evacuate la exterior cu ajutorul ventilatiei fortate.

Fiecare hala este dotata cu ventilatoare electrice (6 ventilatoare de 26 000mc/h fiecare) moderne, prevazute cu jaluzele si antrenate prin curea pentru ventilarea spatiilor de productie.

#### Iluminat

Iluminatul se va realiza cu 48 neoane cu intensitate variabila de 11 W fiecare.

#### Curatarea halelor

Dupa fiecare ciclu de productie se face o pauza pentru curatarea generala si dezinfectarea halelor; se parcurg urmatoarele faze:

- se ridica liniile de hranire si fronturile de adapare;

- asternutul de paie imbibat cu dejectii de pasare se dezinfecteaza, se aduna cu un tractor cu lama pe spatiile betonate din exteriorul halei si este transportat pentru depozitare temporara, pana la preluarea de catre beneficiari, pe platforma special amenajata in cadrul fermei Gheorghe Doja, fiind prevazuta cu rigola pentru colectarea levigatului;

- hala (tavan, pereti, stalpi, pardoseala) se degreseaza cu solutie detergenta, se inmoaie, se spala cu masina automata cu jet de apa sub presiune si dezinfectant;

- se usuca hala;

- se dezinfecteaza;

- se varuieste hala in intregime;

- se introduce asternutul curat si desinfectat.

Pentru dezinfectia periodica se folosesc substante precum Forsept, Virucidal, Desogerme Sanichoc, Desorgeme O Pur, Aldekol, Multicide.

Compararea cu cerintele BAT prezentata in Tabelul nr. 9 de mai jos, arata ca sistemul pentru adapostirea animalelor este BAT fara masuri suplimentare de conformare.

Tabelul nr. 10: Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru adapostire, curatirea adaposturilor

| Activitatea in compania analizata | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Crestere la sol pe asternut de paie de 10 – 15 cm grosime ; instalatie automatizata pentru asigurarea microclimatului : temperatura, ventilatie si umiditate ; apa de baut se asigura prin intermediul unei instalatii computerizate dotata cu regulator de presiune si apometru, constand din 4 linii de adapare pe fiecare nivel, 1 niplu la 12 pui, suspendate, cu reglarea presiunii si inaltimii liniilor de adapare in functie de varsta pasarilor | Conform BREF ILF sectiunea 5.3.2.2, pentru puii de carne BAT este: Hala ventilata natural cu podea acoperita complet cu asternut si echipata cu sistem de furnizare a apei de baut fara scurgeri (sistem descris in BREF ILF Sectiunea 2.2.2 si Sectiunea 4.5.3) sau Hala bine izolata, ventilata cu ventilatoare, natural cu podea acoperita complet cu asternut si echipata cu sistem de furnizare a apei de baut fara scurgeri (sistem VEA descris in BREF ILF Sectiunea 4.5.3) Masuratori foarte precise au aratat ca ambele sisteme (considerate ca sistem de referinta) au acelasi factor de emisie pentru emisiile de amoniac si anume: 0,08 kg NH3 / loc/an (BREF ILF Sectiunea 4.5.3) | Da | Nu sunt necesare alte masuri. |

4.2.2 Nutritie

Aceasta constituie o activitate importantă a S.C. AVICOLA SLOBOZIA. Nutreţurile sunt aduse gata preparate cu autospeciale.

Furajarea puilor se face cu furaje speciale furnizate. Se aplica furajarea dupa retete diferentiate pe faze de crestere.

Instalatia de furajare consta din 15 buncare (15 tone fiecare) pentru depozitarea furajelor amplasate in exteriorul halelor si sitemul de distributie al furajelor in interiorul halelor. In fiecare hala sunt 3 linii de furajare automate cu spira. La fiecare 60 pui este o harnitoare.

Se estimeaza un consum anual de aproximativ 4662 t nutreturi combinate.

Tabelul nr. 11: Determinarea cantitatii anuale de hrana

| Categoria de animale | Numar de pui /serie | Numar cicluri/an | Numar de pui/an | Cantitate medie de nutreturi [kg /cap] | Cantitate anuala de furaje [t / an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pui de carne | 259 000 | 5 | 1.295.000 | 3,6 | 4662 |

Compararea tehnicilor utilizate in ferma cu tehnicile BAT indicate in BREF ILF se face pentru doua categorii de indicatori:

- tehnici de nutritie (numar de faze de hranire si reteta/compozitia nutretului combinat pentru fiecare categorie de animal)

- consumul de nutret

Compararea cu cerintele BAT prezentate in Tabelul nr. 12, arata ca tehnicile de nutritie sunt BAT.

Tabelul nr. 12: Conformarea cu cerintele BAT pentru tehnici de nutritie

| Activitatea in ferma | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| a) Tehnici de nutritie |  |
| Puii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala. Se utilizeaza nutret combinat | Hranire in faze diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala a animalului |
| Faza 1: PRESTARTER Proteina – 22,208 % Fosfor total – 0,699 % Faza 2: STARTER Proteina –21,193 % Fosfor total – 0,661 % Faza 3: GROWER Proteina – 20,197 % Fosfor total –0,62 % Faza 4: FINISHER Proteina – 18,196 % Fosfor total – 0,592 % | Bref ILF Setiunea 5.3.1.1, tabelul 5.5 si Sectiunea 5.3.1.2, tabelul 5.6 Faza 1 Proteina – 20 – 22 % Fosfor total – 0,65 – 0,75 % Faza 2 Proteina – 19 – 21 % Fosfor total – 0,60 – 0,70 % Faza 3 Proteina – 18 – 20 % Fosfor total – 0,57 – 0,67 % Valorile sunt indicative deoarece depind de continutul energetic al hranei. De aceea nivelurile trebuie sa fie adaptate la conditiile locale (BREF ILF Sectiunea 5.2.1) |
| b) Consum de nutret |  |
| Cantitatea medie de furaje consumata de 3,6 kg furaj/pui. Rata de conversie este de 1,38 kg furaj/ 1kg spor carne. | Cantitatea medie consumata este de 3,3 – 4,5 kg furaj/pui/ciclu de productie (BREF ILF Sectiunea 3.2.1.1, tabelul 3.2); rata de conversie este de 1,73 – 2,1 kg furaj/ 1kg spor carne. |

4.2.3.	Adapat

Asa cum s-a mai prezentat in subsectiunea 3.2.1, Instalatia de adapare din interiorul halelor contine 4 linii de adapare cu 1 niplu la 12 pui.

Evaluarea BAT si masurile pentru conformare au fost prezentate de asemenea in subsectiunea 3.2.1 din prezentul document.

Tehnica este BAT, nu sunt necesare masuri de imbunatatire.

4.2.4.	Asistenta sanitar-veterinara

Asistenta veterinara este asigurata de echipa de asistenta sanitar-veterinara subordonata Laboratorului sanitar veterinar al SC AVICOLA SA Slobozia. Toate activitatile de natura sanitar-veterinara (vaccinari, dezinfectii, deratizari, dezinsectii, recoltari probe sanitatie, recoltari probe de apa bruta, etc) sunt efectuate de aceasta echipa, ce este constituita din  personal calificat: 4 asistenti si un medic veterinar.

Tehnica este BAT, nu sunt necesare masuri de imbunatatire.

4.2.5. Sistemul de stocare, tratare si eliminare a dejectiilor

Dejectii solide

Cantitatea de dejectii solide formate din asternutul de paie imbibat cu gainat de pasare, cu apa si resturi de hrana, care se aduna din hale, este de 2590 t/an, respectiv 518 tone/ ciclu.

Fundamentarea volumului de dejectii solide

Cantitatea de dejectii anuala/loc = 10 kg

Capacitate ferma : 259 000 pui/serie

Cantitatea totala de dejectii = 259 000 x 10 kg/an = 2590 t/an

Tabelul 13: Cantitatea şi compoziţia medie a asternutului uzat rezultat din fermele de crestere a puilor de carne la sol [BREF ILF, Tabel 3.26]

| Găinaţ produs | Nutrienţi (% substanţă uscată) |
| --- | --- |
| kg/loc pasăre/an | SU (%) | Total N | NH4-N | acid uric -N | P | K | Mg | S |
| 10 – 17 | 38.6 –86.8 | 2.6 – 10.1 | 0.1 – 2.2 | <0.1 – 1.5 | 1.1 – 3.2 | 1.2 – 3.6 | 0.3 – 0.6 | 0.3 – 0.8 |

Dejectiile solide se incarca in mijloace auto sau si se transporta la platforma special amenajata in cadrul fermei nr. 5 Gheorghe Doja. De aici, dejectiile solide se preiau de catre diferiti beneficiari pentru aplicarea ca ingrasamant organic pe terenuri arabile.

Platforma este betonata si prevazuta cu rigole pentru preluarea levigatului din dejectii.

Dejectii lichide

Apele rezultate de la spalarea halelor se colecteaza printr-un sistem interior de rigole/canale colectoare de adancime redusa, si se descarca in reteaua exterioara de canalizare formata din conducte de beton (cu diametrul de 200 mm) prin intermediul cate unui camin de vizitare amplasat in dreptul fiecarei hale; reteaua exterioara se descarca intr-o fosa betonata (decantor), etansa, vidanjabila cu volumul V = 30 mc.

Halele sunt spalate dupa fiecare ciclu de productie.

In conformitate cu prevederile Ordinului pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi, Anexa nr.  2, par. 20, apele uzate rezultate din spalarea halelor pot fi folosite la fertirigarea terenurilor agricole în orice moment, pe orice fel de sol, dar ţinând cont de Codul de Bune Practici Agricole.

In cazurile cand utilizarea acestor ape nu este posibila (lipsa beneficiari sau interdictie la utilizare), acestea se transporta la ferma Gheorghe Doja.

Tratamentul aerobic are drept scop:

- Reducerea mirosului si emisiilor de gaze poluante in atmosfera in timpul imprastierii pe terenurile agricole;

- Inactivarea microorganismelor patogene.

SC Avicola SA Slobozia detine un utilaj pentru incorporarea direct in sol a  apelor uzate folosite la fertirigatii.

Activitatea de aplicare a dejectiilor lichide si solide pe camp se realizeaza in conformitate cu codul bunelor practici agricole referitoare la aplicarea dejectiilor pe camp:

- Dejectiile lichide pot fi injectate sau aplicate cu furtunul. (BREF ILF Sectiunile 5.2.7 si 4.10);

- Dejectiile nu vor fi aplicate pe teren atunci cand campul este saturat cu apa, inundat, inghetat, acoperit cu zapada;

- Dejectiile nu vor fi aplicate pe terenuri cu panta accentuate sau pe cele din apropierea cursurilor de apa;

- Aplicarea dejectiilor trebuie sa tina cont de vecinatati pentru a evita neplacerile din cauza mirosurilor. (BREF ILF Sectiunea 5.1).

- Se va pastra evidenta cantitatilor imprastiate pe camp si datele efectuarii actiunilor respective.

- Se va respecta doza de fertilizanti indicata de studiul agrochimic si perioadele din an propice acestei actiuni.

Apele uzate menajere sunt colectate impreuna cu apele uzate tehnologice.

Pentru transportul apelor uzate SC Avicola SA Slobozia are in proprietate o remorca – vidanja, cu o capacitate de 10 m3.

Tabelul nr. 14: Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul dejectiilor

| Activitatea in compania analizata | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Stocarea dejectiilor solide |
| Dejectiile solide sunt depozitate temporar pe platforma betonata din cadrul fermei Gheorghe Doja, cu o capacitatea de 5280 m3; acesta platforma este prevazuta cu rigole pentru colectarea levigatului . | BAT este depozitarea intr-o incinta cu podea impermeabila si cu ventilatie suficienta. Capacitatea depozitului trebuie sa fie suficienta pentru pastrarea dejectiilor pana la tratarea ulterioara sau aplicarea pe camp (BREF ILF Sectiunea 5.3.5). | Da | Nu sunt necesare |
| b) Aplicarea dejectiilor |  |  |  |
| Dejectiile nu sunt aplicate pe teren atunci cand campul este saturat cu apa, inundat, inghetat, acoperit cu zapada; Dejectiile nu sunt aplicate pe terenuri cu panta accentuate sau pe cele din apropierea cursurilor de apa; Se pastreaza evidenta cantitatilor imprastiate pe camp si datele efectuarii actiunilor respective. Se respecta doza de fertilizanti indicata de studiul agrochimic si perioadele din an propice acestei actiuni. | BAT este (BREF ILF Sectiunea 5.1): Cantitatea de dejectii aplicata trebuie sa tina cont de necesitatile prognozate ale culturilor in ce priveste azotul si fosforul precum si de aportul acestora din sol si ingrasamintele aplicate. Trebuie sa se tina cont de caracteristicile terenului: panta, tipul de sol, conditii climatice, ploaie, irigatii, practici agricole si de folosire a terenului, asolament Dejectiile nu vor fi aplicate pe teren atunci cand campul este saturat cu apa, inundat, inghetat, acoperit cu zapada. Dejectiile nu vor fi aplicate pe terenuri cu panta accentuate sau pe cele din apropierea cursurilor de apa. Aplicarea dejectiilor trebuie sa tina cont de vecinatati pentru a evita neplacerile din cauza mirosurilor (sa nu se aplice in timpul zilei, sa se evite zilele de weekend si de sarbatoare, sa se tina cont de directia vantului. BAT pentru aplicarea dejectiilor de pasare - uscate sau umede – este incorporarea intr-un interval de 12 ore. Doua State Membre nu sprijina aceasta parere sustinand ca BAT este incorporarea intr-un interval de 24 de ore cu o reducere de 60 - 70 % a emisiilor de ammoniac (BREF ILF Sectiunea 5.3.7) | Da | Nu sunt necesare |

4.3. Activitati conexe

4.3.1. Gospodăria de apă

Sursa de alimentare cu apă: subteranul de adancime exploatat prin intermediul a doua foraje:

F1: H = 100 m, NHs = -21 m, NHd = -33 m, Q = 10 mc/h;

F2: H = 100 m, NHs = -33 m, NHd = -36 m, Q = 20 mc/h.

Forajele sunt dotate cu o electropompe submersibile de tip HEBE 65 x 6.

Înmagazinarea apei: un rezervor din beton semiingropat cu V = 200 mc

Distributia apei: apa este distribuita liniar cu ajutorul unei statii de pompare, echipata cu 3 electropompe LOTRU 80 (una de rezerva), prin conducte din otel zincat avand Dn = 80 – 100 mm şi L = 0,5 km. Fiecare hala are racord unic la reteaua de distributie.

Apa nu se recircula in procesul de producţie.

4.3.2. Stocarea materialelor – depozite de materii prime, depozitare temporara alte deseuri

Exista un buncar metalic vertical pentru fiecare hala, montat aerian, cu o capacitate de 15 tone fiecare, pentru alimentarea mecanica a animalelor din hala.

Pentru dezinfectia periodica se folosesc substante precum Forsept, Virucidal, Desogerme Sanichoc, Desorgeme O Pur, Aldekol, Multicide.

Accesul la aceste substante il au numai persoanele autorizate.

In incinta unitatii sunt prevazute spatii amenajate pentru depozitarea deseurilor menajere.

Pentru depozitarea cadavrelor pana la preluarea de catre firme specializate acestea se depoziteaza in containere speciale.

Deseurile menajere sunt depozitate selectiv si transportate periodic la groapa de gunoi a comunei.

5. Emisii şi reducerea emisiilor

Cresterea puilor reprezinta una din activitatile cu profil agricol care, datorita proceselor naturale caracteristice, constituie o sursa de poluare a atmosferei.

Aerul din hala de crestere a puilor are in compozitie amoniac, metan si protoxid de azot.

Existenta acestor poluanti este legata de digestia hranei si de dejectii.

Prin tehnologia de crestere a puilor in hale trebuie asigurati parametri normali pentru factorii fizici (temperatura, umiditate, curenti de aer) si factorii chimici (concentratie poluanti).

Pentru mentinerea unei atmosfere de normalitate in hale, poluantii din aer sunt evacuati in exterior printr-un sistem de ventilatie, individual pentru fiecare hala.

Protectia aerului se realizeaza prin amplasarea fermei intr-o zona care respecta zona de protectie sanitara fata de asezarile umane, unde factorul de mediu aer nu este afectat.

În perioada de exploatare, obiectivul analizat nu se constituie în sursă majoră de poluare a atmosferei. Principalele forme de poluare ale factorului de mediu aer, sunt datorate:

  - emisiilor de poluanti din procesele metabolice de crestere a puilor;

  - procesului de fermentare, in care dejectiile se descompun şi in urma caruia se formeaza gaze de fermentare (in principal CO2, CH4, NO2);

  - utilajelor de transport şi exploatare;

  - arderii combustibililor pentru producerea apei calde şi caldurii.

5.1. Emisii in aer

Controlul pentru minimizarea emisiilor de azot se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: constructia halelor, adapostirea animalelor in hale, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor. Evaluarea conformarii tehnicilor utilizate in ferma nr. 2+3 Bora cu cerintele BAT indicate in BREF ILF s-a realizat in sectiunea 4.

Emisii de poluanti din procesele metabolice

Emisiile de poluanti in aer din hale reprezinta cele mai mari cantitati de emisii din tot procesul tehnologic din ferma, cele mai importante fiind cele de amoniac (NH3), de metan (CH4) si de protoxid de azot (N2O); acestea rezulta din reactia metabolica in animal si din fermentarea dejectiilor excretate. Protoxidul de azot este un produs de reactie secundar in amonificarea ureei care apare ca atare se care poate converti din acidul uric din urina. Amoniacul este principala cauza a mirosurilor neplacute.

Nivelul de emisii in aer este determinat de mai multi factori care pot avea efecte in lant:

- sistemul de constructie a halelor;

- sistemul si rata de ventilare;

- temperatura interioara si sistemul de incalzire;

- cantitatea si compozitia dejectiilor care depind de:

  - strategia de furajare;

  - compozitia furajelor (nivelul de proteine);

  - ne/folosirea asternutului de paie;

  - sistemul de adapare;

  - numarul de animale.

In general se produc emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot si din activitatea de stocare a dejectiilor si la imprastierea acestora pe camp. In cazul fermei Bora , aceste activitati se produc insa in afara amplasamentului fermei si de aceea, nu sunt luate in considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Alte emisii:

- NO2, CO si SO2 apar de la activitati asociate cum este procesul de ardere a combustibilului in aerotermele de incalzire a halelor si in centrala termica cu care este echipat filtrul sanitar;

- pulberi pot sa apara atat din hale, datorita asternutului, cat si din activitatile de manevrare a furajelor

Emisiile din procesele de combustie sunt nesemnificative

Traficul auto genereaza de asemenea emisii de NO2, CO si SO2 si pulberi. Frecventa traficului este redusa:

- o data la 40 zile in legatura cu operatiunile de depopulare a halelor

- o data la 60 zile pentru descarcarea puilor necesari popularii halelor

- o data la 3-4 zile pentru transportul furajelor

In plus, se vor utiliza numai mijloace auto cu noxe reduse in limitele legale astfel incat emisiile nu sunt semnificative.

Se mentioneaza ca, in cazul instalatiilor de tipul „crestere intensiva a porcilor si puilor” documentul de referinta BREF ILF nu contine valori limita de emisie VLE. Sunt prezentate insa valori indicative ale factorilor de emisie din hale pentru NH3, CH4 si N2O, care reprezinta principalii poluanti emisi in aer.

Determinarea cantitatilor de emisii s-a facut prin calcul in Anexa nr. 3 iar rezultatele sintetice se prezinta in cele ce urmeaza.

Emisii in atmosfera din hale

| Nr.crt. | Parametru determinat | U.M | Valori limita conf.STAS 12574/87 | Valori determinate la 15.05.2019 | Valori determinate la 31.10.2019 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH 3 | mg / mc | 0,3 | 0.117 0.056 0.078 | 0.15 <0.13 <0.13 | zona hala4-ferma 2; zona poarta de acces; zona hala3-ferma 3 |
| 2 | Pulberi | mg / mc | 0,5 | 0.049 0.045 0.044 | 0.032 0.037 0.046 | zona hala4-ferma 2; zona poarta de acces; zona hala3-ferma 3 |
| 3 | H2S | mg / mc | 0,015 | 0.01 0.008 <0.007 | <0.014 <0.014 <0.014 | zona hala4-ferma 2; zona poarta de acces; zona hala3-ferma 3 |

Tabelul nr. 15: Emisii calculate pe baza factorilor de emisie din BREF ILF

| Poluant | NH3 | CH4 | N2O | Pulberi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inspirabil | Expirabil |
| Factor de emisie [kg/loc/an] | 0,16 | 0,005 | 0,016 | 0,15 | 0,016 |
| Debit de emisie [kg/an] | 41.440 | 1295 | 4144 | 38.850 | 4144 |

Tabelul nr. 16: Emisii calculate pe baza factorilor de emisie din CORINAIR

| Poluant | NH3 | CH4 | Pulberi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PM 10 | PM2,5 |
| Factor de emisie [kg/loc/an] | 0,15 | 0,07 | 0,052 | 0,0068 |
| Debit de emisie [kg/an] | 38850 | 18130 | 13468 | 1761 |

Emisii din depozitarea dejectiilor

Tabelul nr. 17: Emisii de amoniac si metan din managementul dejectiilor

|  | BREF ILF | CORINAIR |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | NH3 | CH4 |
| FE [kg/loc/an] | 0,08 | 0,02 | 0,117 |
| Emisia [kg/an] | 20720 | 5180 | 30303 |

Avand in vedere ca asternutul uzat rezultat din activitatea fermei Bora se depoziteaza pe platforma de la ferma Gh. Doja, aceste emisii nu vor afecta calitatea aerului in localitatea Bora si din aceasta cauza nu au fost luate in calculul de dispersie a poluantilor.

Utilajele de transport şi exploatare

Pentru buna desfasurare a activitatii in ferma, vor fi folosite urmatoarele utilaje: tractoare şi mijloace auto pentru transportul personalului, furajelor şi puilor.

Estimarea emisiilor de poluanti de catre utilajele de transport şi exploatare au la baza urmatoarele date:

- Consumul total de carburanti: 26 kg/h;

- Timp de functionare zilnica: 10 h/zi;

- Debit masic CO2 estimat conf AP-42: 20,8 g/kg carburanti;

- Debit masic SO2 estimat conf AP-42: 7,8 g/kg carburanti;

- Debit masic NOx estimat conf AP-42: 4,2 g/kg carburanti;

- Debit masic aldehide estimat conf AP-42: 0,8 g/kg carburanti;

- Debit masic hidrocarburi nearse estimat conf AP-42: 20,8 g/kg carburanti.

Cantitatea de poluanti rezultati de la mijloacele de transport şi utilaje sunt prezentate in tabelul 18.

Tabel 18. Emisii in atmosfera de poluanti generati de utilaje şi mijloace de transport pentru realizarea noilor obiective

| Denumirea sursei | Debite masice [g/h] |
| --- | --- |
|  | CO2 | SO2 | NOx | Aldehide | Hidrocarburi nearse |
| Mijloace de transport şi utilaje | 551 | 199 | 107 | 20 | 551 |

Evaluarea surselor nu poate fi facuta in raport cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 462/1993 (sursele nu sunt dirijate), ci pe baza rezultatelor privind impactul asupra calitatii aerului.

Arderea combustibililor

Gazele emise in atmosfera provin de la arderea combustibilului folosit pentru functionarea centralei termice din filtrul sanitar si a aerotermelor din hale.

Calculele de estimare a emisiilor de poluanti datorate de functionarea unei centrale termice s-au realizat conform metodologiei AP-42 functie de urmatorii parametri:

- inaltimea cosului – 4 m;

- diametrul cosului de dispersie – 250 mm;

- combustibil folosit – Gaz;

- consum combustibil: max. 3,2 mc/h;

- temperatura gazului de evacuare – 323 K;

- viteza de evacuare a gazului – 1 m/s.

Tabel 19. Poluanti generati de functionarea unei centrale termice

| Poluant | Rata de emisie conform AP-42 (g/mc) | Debit masic (g/h)* | Concentratia maxima in emisie (mg/mc)** | Limita impusa de Ord.462/1993 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0.48 | 0.00004 | 0.00062 | 350 |
| SO2 | 0.0096 | 0.002 | 0.00310 | 35 |
| CO | 0.59 | 0.003 | 0.00465 | 100 |
| Pulberi | 0.099 | 0.0004 | 0.00062 | 5 |

*Calculat conform EPA AP-42

**Valorile sunt calculate in conditii standard (temperatura 293K şi presiunea 101.3 kPa)

Din analiza rezultatelor şi compararea acestora cu valorile limita prevazute in Ordinul MAPPM 462/1993, se observa ca emisiile de poluanti nu depasesc prevederile legale.

Tabelul nr. 20: Inventarul surselor de emisii

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca fertilizant |
| Metan (CH4) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor |
| Protoxid de azot (N2O) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca fertilizant |
| Bioxid de carbon (CO2) | Adapostirea animalelor, autoturismele utilizate la transport in ferma |
| Miros (cum ar fi H2S) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca fertilizant |
| Pulberi | Descarcarea/depozitarea nutretului combinat in buncare |

Tabelul nr. 21: Conformarea cu cerintele BAT pentru prevenirea producerii de emisii fugitive in aer

| Activitatea in compania analizata | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sistemul de descarcare si distributie a hranei |
| Hrana este descarcata din auto direct in buncare de unde este distribuita printr-un sistem tubular. | Sistem intretinut corespunator (BREF ILF Sectiunea 3.1, tabelul nr. 3.1) | Da | Intretinerea corespunzatoare a tubulaturii si supravegherea operatiilor de descarcare. Termen - permanent |
| Sistemul pentru transferul apelor uzate |
| Retea de evacuare formata din canal de beton subteran, acoperit. | Sistem bine intretinut pentru evitarea pierderilor prin evaporatie in aer (BREF ILF Sectiunea 4.1.6) | Da | Intretinerea corespunzatoare a canalizarii externe. Termen - permanent |

5.2. Evacuari in ape de suprafata si canalizari

5.2.1. Evacuari punctiforme

Reteaua de canalizare la nivelul Fermei nr. 2+3 Bora are doua componente, si anume:

■ reteaua de canalizare interna la nivelul spatiilor de productie, care colecteaza ape uzate rezultate de la spalarea halelor.

■ reteaua de canalizare exterioara care asigura preluarea apelor uzate rezultate de la spalarea halelor şi de la filtrele sanitare.

Nu exista evacuari directe in receptori naturali.

Apa uzata in cadrul acestui amplasament rezulta din urmatoarele activitati: nevoile igienico-sanitare ale personalului, aplicarea masurilor privind asigurarea unor conditii sanitar - veterinare necesare  pentru desfasurarea in conditii de securitate a proceselor biologice (spalarea halelor la depopulare).

In ferma, la terminarea fiecarei serii, halele sunt depopulate, asternutul (amestec uscat de paie si dejectii de pasare) se indeparteaza prin procedee mecanizate, dupa care pardoseala este maturata si apoi spalata cu jet puternic de apa rece, cu ajutorul pompelor de mare presiune (100 – 150 barr) si cu un consum foarte redus de apa.

Fiecare hala are pardoseala betonata, apa de spalare fiind evacuata prin intermediul unui colector aflat pe mijlocul halei. De aici, prin intermediul retelei de canalizare, apele uzate (de spalare) sunt evacuate catre un bazin betonat etans (decantor), vidanjabil cu V = 30 m3.

Apele uzate menajere sunt colectate impreuna cu apele uzate tehnologice (provenite de la splarea halelor).

Tabel 22. Calitatea apei uzate rezultate din activitatea Fermei nr.  2 + 3 Bora

| Indicatori fizico-chimici | UM | Rezultate obtinute |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit pH | 7,23 |
| CBO5 | mg/l | 375 |
| CCO-Cr | mg/l | 349,7 |
| Suspensii totale | mg/l | 858 |
| Amoniu | mg/l | 608,872 |
| Fosfor total | mg/l | 7,17 |
| Substante extractibile | mg/l | 6 |

Pentru calculul volumului de ape uzate s-au utilizat urmatorii coeficienti:

- 0,9 pentru apele uzate rezultate de la spalarea halelor ;

- 0,8 pentru apele uzate rezultate de la grupurile sanitare din cadrul amplasamentului.

Debitele de apa uzata rezultate sunt :

- Spalari hale :    		Quzat spalare = 0,9   x  375 m3/an = 337,5 m3/an;

- Apa uzata menajera: 	Quzat menajer =  0,8 x  256 m3/an =  204,4 m3/an;

TOTAL apa uzata              	Quzat an = 541,9 m3/ an = 45,1 m3/ luna

Apele uzate rezultate din spalaera halelor se folosesc la fertirigarea terenurilor agricole, in conformitate cu prevederile Ordinului pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi, Anexa nr.  2, par. 20.

In cazurile cand utilizarea acestor ape nu este posibila (lipsa beneficiari sau interdictie la utilizare), acestea se transporta la ferma Gheorghe Doja. Avand in vedere ca in decursul anului 2019, nu s-au livrat ape pentru fertirigare, din decantoarele betonate ale Platformei de gunoi de la Gh. Doja ( acolo unde se depoziteaza apa uzata provenita de la Ferma nr.2+3 Bora),in conformitate cu prevederile actelor de reglementare, nu a fost cazul sa se execute analize ale indicatorilor de calitate a apei uzate.

Tabel 23. Ape uzate rezultate din activitatea Fermei nr.  2 + 3 Bora

| Folosinta | Preepurare | Restitutie | Calitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa pentru spalarea halelor | Stocare temporara in bazin betonat vidanjabil | Fertirigarea terenurilor agricole | Conform limitelor impuse prin contract |
| Igienico-sanitara personal | Colectare şi evacuare impreuna cu apele uzate tehnologice | Fertirigarea terenurilor agricole | Conform limitelor impuse prin contract |

Figura 3. Fluxul apei in incinta

Tabelul nr. 24: Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul apelor uzate

| Activitatea in compania analizata | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Stocarea si tratarea apelor de spalare |
| Apele rezultate de la spalarea halelor se colecteaza intr-o fosa betonata vidanjabila cu volumul de 30 mc. | Apele uzate, care inseamna amestecul de ape de spalare, ape menajere si ape pluviale care au fost contaminate cu dejectii, pot fi amestecate cu dejectiile lichide sau semisolide si gospodarite in acelasi fel. In fermele de pasari, de obicei, apa uzata este stocata in rezervoare si gospodarita separat. (BREF ILF sectiunea 2.12). | Da | Nu sunt necesare |
| b) Ape uzate menajere |
| Apele uzate menajere se colecteaza impreuna cu apele uzate tehnologice | Apele uzate menajere pot fi descarcate intr-un sistem de canalizare local sau transportate pentru tratare intr-o instalatie externa (BREF ILF Sectiunea 4.12.1) | Da | Nu sunt necesare |
| c) Apele pluviale |
| In prezent, toate apele pluviale se colecteaza prin rigole si se descarca pe spatiile verzi | Apele care vin in contact cu dejectiile se vor gospodari la fel ca apele uzate tehnologice. Apele pluviale necontaminate pot fi: lasate sa se infiltreze in sol colectate in rigole si descarcate in receptori naturali colectate separat si refolosite | Da | Nu sunt necesare |

5.2.2. Emisii fugitive/scapari in apele de suprafata, subterane si pe sol

Teoretic, pot sa apara astfel de infiltratii in sol si de aici in apele freatice prin exfiltratii de ape uzate din sistemul pentru colectarea apelor uzate (descris la subsectiunea 4.2.4). Practic insa, prin masurile luate pana in prezent, aceasta posibilitate este foarte redusa, conform celor prezentate in tabelul nr. 25.

Tabelul nr. 25: Conformarea cu cerintele BAT pentru prevenirea producerii de emisii fugitive in ape

| Activitatea in cadrul Fermei nr. 2+3 Bora | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazine betonate vidanjabile: constructii din beton armat; Retea de evacuare/canalizare: conducte beton si canal din beton armat. | Conducte si alte constructii subterane: etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea pierderilor. (BREF ILF Sectiunea 4.1.6 si 5.2.5) | Da | Inspectii planificate ale instalatiilor si echipamentelor de distributie a apei. |

5.3. Descarcari in ape subterane

Nu exista descarcari controlate in apele subterane iar posibilitatea aparitiei unor scapari a fost analizata in subsectiunea  5.2.2.

5.4. Mirosuri

Mirosurile sunt generate in principal de emisiile de amoniac din sursele prezentate in tabelul nr. 25. Alte mirosuri sunt datorate emisiilor secundare de H2S dar, in conditiile respectarii cerintelor BAT de adapostire a animalelor, cum este cazul fermei Bora, aceste emisii sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor.

Controlul pentru minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: constructia halelor, adapostirea animalelor in boxe, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia, compozitia balegarului, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor, activitatiile de intretinere si organizare a fermei, a caror evaluare s-a realizat in sectiunea 4.

Pentru reducerea mirosului se are in vedere realizarea masurilor de control prezentate in tabelul nr. 26.

Tabelul nr. 26: Surse, categorii, masuri de control si prevenire a mirosurilor

| Nr. crt | Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Halele de adapostire | insesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| 2 | Canalizare | insesizabil | Acoperirea cu dale din beton fara rosturi |
| 3 | Bazine betonate | insesizabil | Acoperirea cu capac etans |
| 4 | Instalatia de depozitare dejectii | insesizabil | - |

6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR

6.1 Surse de deşeuri

In fermele de crestere intensiva a porcilor si pasarilor, principalele tipuri de deseuri (care in cazul altor tipuri de instalatii IPPC se pot minimiza teoretic printr-o folosire judicioasa a materiilor prime) sunt dejectiile si cadavrele de animale. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire. Dejectiile solide formate din asternutul de paie imbibat cu gainat de pasare, cu apa si resturi de hrana, care se aduna din hale, se colecteaza prin curatare mecanica sau manuala si se transporta in exteriorul fermei fiind depozitate temporar pe platforma special amenajata in cadrul fermei Gh. Doja. De aici, asternutul uzat se incarca in mijloacele auto ale beneficiarilor care il folosesc prin aplicarea pe terneuri agricole ca material fertilizant.

In cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare. Cadavrele de animale sunt preluate de firme specializate in eliminarea acestor tipuri de deseuri.

Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in ferma.

Din cadrul procesului tehnologic rezulta urmatoarele tipuri de deşeuri:

- deseuri de tip menajer din activitatea personalului care lucreaza in incinta -cantitati extrem de reduse de resturi de la servitul hranei - 20 03 01;

- dejectii solide – 02 01 06;

- deseuri de ambalaje de medicamente sau vaccinuri rezultate din activitatea de asistenta veterinara – 02 01 09;

- cadavre de animale - 02 01 02.

- deseuri electrice si electronice - 20 01 36

- deseuri metalice - 20 01 40

- ambalaje plastic – 15 01 02.

Tipurile si cantitatile de deseuri generate din activitatea de crestere a puilor sunt prezentate in tabelul nr 27.

Tabelul nr. 27: Tipurile si cantitatile de deseuri generate

| Nr crt | Cod deseu | Denumire deseu | Sursa/ provenienta | Cantitatea | Starea fizica | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri menajere | Intreaga unitate | 0,88 /an | solida | Europubele |
| 2. | 02 01 02 | Deseuri animaliere (mortalitati) | Procesul de crestere pui | 28,112 t/an | solida | Containere speciale |
| 3. | 02 01 06 | Dejectii animaliere | Procesul de crestere pui | 1 323 t/an | solida | Platforma special amenajata |
| 4. | 02 01 09 | Deseuri medicale | Activitatea de asistenta medicala | 7,78 kg /an | solida | Containere speciale |
| 5. | 20 01 36 | Deseuri electrice si electronice casate | Intreaga unitate | 5 kg/an | solida | Container |
| 6. | 20 01 40 | Deseuri metalice | Intreaga unitate | 0,201 kg/an | solida | Container |
| 7. | 15 01 02 | Ambalaje plastic | Intreaga unitate | 105 kg/an | solida | Container |

6.2. Manevrarea deseurilor

Modul de gospodărire a deşeurilor se prezintă sintetic în cele ce urmează.

Tabelul nr. 28: Gestiunea deseurilor generate

| Tip deşeu | Cod deseu | Mod de colectare / evacuare |
| --- | --- | --- |
| Menajer sau asimilabile (inclusiv resturi de la prepararea hranei) | 20 03 01 | În interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic acestea vor fi golite de maşinile de salubritate. Se vor încheia contracte cu unităţile specializate pentru colectarea deseurilor menajere. |
| Dejectii animaliere (asternutul de crestere) | 02 01 06 | Dejectiile solide se evacueaza din hale la sfarsitul fiecarui ciclu de productie. Se depoziteaza temporar pe platforme betonate şi acoperite. Se valorifica in agricultura ca fertilizant. |
| Deseuri din activitatea sanitar - veterinara | 02 01 09 | Ambalajele de medicamente sau vaccinuri rezultate din activitatea de asistenta veterinara se colecteaza separat de medicul veterinar si se elimina prin firme specializate |
| Cadavre de animale | 02 01 02 | Se depoziteaza temporar in lazi frigorifice si se elimina prin firme specializate |
| Deseuri electrice si electronice casate | 20 01 36 | În interiorul incintei este organizat punct de colectare prevăzut cu container de tip pubelă. Periodic acesta este golit de maşinile de salubritate in baza contractelor cu unităţile specializate pentru colectarea deseurilor DEE |
| Deseuri metalice | 20 01 40 | În interiorul incintei este organizat punct de colectare prevăzut cu container de tip pubelă. Periodic acesta este golit de maşinile de salubritate in baza contractelor cu unităţile specializate pentru colectarea deseurilor metalice |
| Ambalaje plastic | 15 01 02 | În interiorul incintei este organizat punct de colectare prevăzut cu container de tip pubelă. Periodic acesta este golit de maşinile de salubritate in baza contractelor cu unităţile specializate pentru colectarea deseurilor de plastic |

6.3. Recuperarea sau eliminarea deseurilor

Tabelul nr. 29: Deşeuri refolosite

| Nr. crt | Cod deseu | Denumire deseu | Sursa/provenienta | Cantitatea | Starea fizica | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 06 | Dejectii animaliere | Procesul de crestere si ingrasare pui | 1 323 t/an | solida | Ingrasamant agricol |

Tabelul nr. 30: Deşeuri comercializate

| Nr. crt | Cod deseu | Denumire deseu | Sursa/provenienta | Cantitatea | Starea fizica | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 02 | Deseuri animaliere (mortalitati) | Procesul de crestere si ingrasare pui | Cca 28,112 tone/an | solida | Firme specializate in neutralizarea deseurilor animaliere |

Tabelul nr. 31. Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile din punct de vedere al protectiei mediului pentru eliminarea deseurilor

| Sursa reziduurilor | Reziduu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reciclare, Recuperare Eliminare sau N/A | Specificati optiunea |
| Hrana puilor Spalarea adaposturilor | Dejectii animale + ape de spalare | Fermentare anaeroba in bazine de stocare | Recuperare/ Reciclare | Fertilizant in agricultura |
| Mortalitati | Animale moarte | Procesare externa | Eliminare |  |
| Personalul fermei | Gunoiul menajer | Depozitare la rampa de gunoi comunala | Eliminare |  |
| Intretinere amplasament | Deseuri electrice si electronice casate | Procesare externa | Valorificare |  |
| Intretinere amplasament | Deseuri metalice | Procesare externa | Valorificare |  |
| Materii prime Personalul fermei | Ambalaje plastic | Procesare externa | Valorificare |  |

7 . ENERGIE

7.1 Cerinţe energetice de bază

Utilizarea de energie la fermele de pui este legată de iluminare, încălzire, distributia hranei şi a apei şi ventilaţie. Lumina zilei trebuie utilizata la maxim, dar trebuie utilizat şi iluminatul artificial.

Exemple privind consumul de energie sunt date in BREF ILF sectiunea 3.2.3.1 (tabelele 3.17 şi 3.18). Pentru fermele de pui de carne, principalele activitati consumatoare de energie sunt:

  - încălzire locală în faza iniţială a ciclului;

  - distribuţia, şi uneori prepararea  hranei;

  - ventilaţia halelor, care variază între perioadele de iarnă şi vară de la 2000 la 12000 m3/h per 1000 capete.

Consumul de energie estimat pentru ferma nr. 2+3 Bora este prezentat in tabelul nr. 32

Tabelul nr. 32: Principalele activitati consumatoare de energie

| Activitate | Consum energie [Wh/pui/zi] | Consum energie pe ferma [MWh/an] |
| --- | --- | --- |
| Incalzire | 13 - 20 | 107,1 |
| Furajare | 0,4 – 0,6 | 3,2 |
| Ventilare | 0,1 – 0,14 | 0,8 |
| TOTAL | 30 - 46 | 111 |

Cele mai mari oportunităţi pentru economia de energie pot fi ierarhizate în ordinea priorităţii astfel:

1. încălzire

2. ventilaţie

3. preparare hrană

4. iluminat.

Măsurile operaţionale generale de reducere a consumului de energie în fermele de pui sunt:

- mai buna utilizare a capacităţii disponibile în adăpost

- optimizarea densităţii animalelor

- scăderea temperaturii atât cât condiţia animalului şi producţia permit.

Câteva posibilităţi pentru reducerea consumului de energie sunt:

- reducerea ventilaţiei, luând în considerare nivelele minime necesare pentru buna condiţie a animalului

- izolarea clădirii, în mod particular izolarea ţevilor de încălzire

- optimizarea  poziţiei şi ajustarea echipamentelor de încălzire

- luarea în consideraţie a recuperării de căldură

- luarea în consideraţie a utilizării boilerelor de înalt randament în noile sisteme de adăposturi.

Trebuie alese ventilatoarele cu cel mai scăzut consum posibil de energie pentru o rată de volum de aer şi pentru o presiune de aer date. Ventilatoarele cu turaţie scăzută utilizează mai puţină energie decât acele care operează la turaţie ridicată.

Semnificative reduceri în consumul de energie pot fie realizate cu un sistem combinat pentru controlul sistemelor de încălzire şi ventilaţie, optim adaptat la cerinţele animalelor.

Consumul de energie pentru prepararea hranei poate fie redus cu aproximativ 50 % când hrana este transferată mecanic, şi nu pneumatic (suflată) din moară la dozator sau în depozit.

Tabelul nr. 33: Conformarea cu cerintele BAT pentru folosirea energiei

| Activitatea in cadrul fermei Bora | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Folosirea energiei electrice |
| Instalatie automatizata pentru controlul microclimatului. | Folosirea ventilatiei naturale daca este posibil (BREF ILF Sectiunile 4.7 si 5.2.4). Proiectare optima a adaposturilor ventilate mecanic pt. a obtine un control bun al temperaturii si a atinge rate minime de ventilare in timpul iernii (BREF ILF Sectiunea 4.7). | Da | Nu sunt necesare |
| Ventilatoarele sunt inspectate periodic. | Frecventa inspectare si curatire a tubulaturii si ventilatoarelor (BREF ILF Sectiunile 4.7 si 5.2.4). | Da | Nu sunt necesare |
| Halele sunt izolate; densitatea puilor este cea optima Fiecare hala este incalzita cu aeroterme cu eficienta ridicata si echipate cu termostat; acestea sunt folosite in perioada friguroasa pentru asigurarea temperaturii necesare; combustibilul folosit este gazul natural. | BAT reprezinta reducerea energiei utilizate pentru incalzire, prin urmatoarele masuri: - utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibile; optimizarea densitatii animalelor; - scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor; - izolarea cladirilor (si captusirea conductelor de termoficare); - optimizarea pozitiei si reglarii echipamentelor de incalzire; - luarea in considerare a utilizarii instalatiilor de incalzire de mare eficienta (BREF ILF Sectiunea 4.4.2) | Da | Nu sunt necesare |
| Programul de lumina asigurat pentru cresterea puilor are durata zilnica variabila in functie de varsta puilor. Instalatia de iluminat este formata tuburi fluorescente cu actionare manuala a duratei de functionare. | Sisteme de iluminare artificiala cu consum redus de energie. (BREF ILF Sectiunile 4.4 si 5.2.4). | Da | Nu sunt necesare |

8. Accidentele şi consecinţele lor

8.1 Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO

Activitatea desfasurata de SC AVICOLA SA SLOBOZIA in Ferma nr. 2+3 Bora nu intra sub incidenta prevederilor privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Un plan pentru evenimente neprevăzute poate ajuta fermierul să rezolve situaţii neplanificate referitoare la emisii şi incidente cum ar fi poluarea apei, dacă acestea apar. Aceasta poate deasemeni acoperi orice riscuri de incendiu şi  posibilitatea unui act de vandalism.  Planul pentru evenimente neprevăzute ar trebui să includă:

- un plan al fermei arătând  sistemele de drenaj şi surse de apă;

- detalii despre echipamentele disponibile în fermă, sau disponibile la cerere, care pot fi utilizate la rezolvarea problemei de poluare (ex. pentru stoparea drenajelor din câmp, canale cu stăvilar, sau ecrane de spumă pentru reţinerea pierderilor petroliere din scurgeri);

- numere de telefon de la serviciile de urgenţă şi autorităţi, şi altele, cum ar fi de la proprietarii de teren din aval şi de la analiştii în probleme de apă;

- planuri de acţiune pentru anumite evenimente potenţiale, cum ar fi incendii, scurgeri de la depozitele de mixtura de dejecţii, prăbuşirea depozitelor de mixtura de dejecţii, deversare necontrolată din supra-plinul de bălegar, şi pierderi de produse petroliere prin scurgeri.

Este important să se analizeze procedurile după orice incident pentru a vedea dacă se pot trage învăţăminte şi ce ameliorări trebuie implementate.

Reparaţii şi întreţinere

Este necesara a verifica structurile şi echipamentele pentru a se asigura ce acestea sunt în bună stare de funcţionare. Identificarea şi implementarea unui program structurat pentru această lucrare va reduce  probabilitatea de apariţie a problemelor. Se vor pune la dispoziţie cărţi cu instrucţiuni şi manuale şi personalul va primi o calificare corespunzătoare.

Toate măsurile care contribuie la curăţenia facilităţii ajută la realizarea unei reduceri a emisiilor. Acestea includ uscare şi curăţirea depozitului de hrană, a ariilor de defecaţie, de plimbare şi de odihnă,  pasaje generale şi de defecaţie, facilităţile de adăpostire şi echipamentele, şi ariile din jurul adăpostului. Pierderile de apă potabilă pot fi evitate  folosind tehnicile de băut cu pierderi scăzute.

Clădirile pentru animale pot avea izolaţie, ventilatoare, apărătoare de coş, obloane, senzori de temperatura, controale electronice, dispozitive de prevenire a defecţiunilor, dispozitive pentru furnizare apă şi furnizare hrană, şi alte mecanisme mecanice sau electrice care necesită verificare şi întreţinere regulată.

Este practic să fie făcut un stoc de piese de schimb care se uzează rapid în fermă, pentru a executa reparaţiile şi întreţinerea rapid. De obicei întreţinerea de rutină poate fi efectuată de personal calificat corespunzător din fermă dar lucrările mai dificile sau de specialitate vor fi efectuate mai precis apelând la ajutor profesional.

8.2. Accidentele si consecintele lor

8.2.1. Accidente din cauze naturale

Ferma este situata intr-o zona de campie in care reteaua hidrografica este practic nula. Pana in prezent nu s-au inregistrat incidente legate de inundatii.

Gradul seismic al amplasamentului este VIII MKS si are, conform normativului antiseismic P100 – 92, coeficientul Ks = 0,16 si perioada de colt Tc = 1,5 sec.

8.2.2.	Accidente industriale

Tipurile de accidente potentiale, marimea riscului estimat si tehnicile de prevenire instituite se prezinta in tabelul nr. 34.

Exista un registru pentru evidenta tuturor accidentelor/ incidentelor, schimbarilor de procedura, evenimentelor  anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere.

Totodata este indeplinita obligatia legala cu privire la acesul publicului la informatia de mediu; in sensul ca s-a pus la dispozitia publicului interesat ( prin grija sefilor de sectoare dar si a responsabilului de mediu de la nivelul organizatiei) un extras din raportul de mediu ce priveste strict punctul de lucru.

In acest sens s-au afisat anunturi pentru public la limita de proprietate; mai exact la portile de acces in sectoare/ferme.

Tabelul nr. 34: Tipuri de accidente si tehnici de prevenire

| Nr crt | Tip de accident | Cauze potentiale | Impact potential | Probabilitate de producere | Risc estimat | Tehnici preventive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric; neglijenta; echipamente improvizate | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare (vezi Instructiuni de prevenire si interventie in caz de incendii) |
| 2 | Scurgeri din sistemul de colectare ape uzate | Montaj/intreti-nere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | foarte mic | Inspectare vizuala pt. identificarea defectiunilor (vezi Plan de prevenire si interventie in caz de poluari accidentale) |

9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

Zgomotul de la fermele intensive constituie o problema de mediu si trebuie considerat ca o problema majora pentru zonele cu locuinte. La ferme un nivel mare de zgomote poate afecta de asemenea conditiile de sanatate a animalelor si performantele de productie sau poate afecta capacitatea auditiva a personalului fermei. Zgomotele continue pot contribui la nivelurile de zgomot din ferma ceea ce poate fi considerat ca sursa de zgomot cu intensitate variabila sau surse intermitente.

Nivelul de zgomot degajat de la ferma este o contributie a mai multor zgomote rezultat din activitatiile de incarcare descarcare si la primirea hranei, corelat cu durata activitatilor si poate conduce  la diferite niveluri de zgomote.

Impactul senzitiv in vecinatatea fermei depinde de mai multi factori. De exemplu suprafata terenului, obiectele reflectoare, constructia si numarul de surse de zgomot, toate pot determina un nivel de presiune fonica care trebuie masurat . In tabelele urmatoare presiunea de zgomote este data numai pentru cateva surse intalnite langa ferma. Cu cat nivelul de zgomot este in mod normal mai scazut cu atat este mai indepartat de ferma.

Nivelurile totale de zgomot variaza si in raport de organizarea si managementul fermei, numarul de specii de animale si utilajele folosite.

Surse de zgomot la fermele de pui

Sursele de zgomot din unităţile de crestere a puilor sunt asociate cu:

- lotul de animale

- adăpost

- producţie şi manipulare hrană

administrare dejectii.

Tabelul nr. 35: Surse de zgomot si masuri pentru controlul acestuia

| Nr crt | Sursa Potentiala de zgomot din cadrul fermei / Durata/ Frecventa | Prevederi si recomandari BREF | Concluzii / Masuri de conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Transportul si descarcarea hranei – durata si frecventa sunt variabile in functie de categoria, numarul si varsta animalelor adapostite | Amplasarea buncarelor cat mai departe de proprietati rezidentiale sau alte proprietati sensibile Minimizarea distantelor parcurse de autovehicule in incinta Minimizarea lungimii tubului de descarcare in buncar cu preferarea sistemelor de capacitate mica astfel incat desi durata de operare este mai mare, nivelul de zgomot se reduce; evitarea functionarii in gol (BREF ILF Sectiunea 4.11.2) | Respectarea recomandarilor din coloana 2. |
| 2 | Manipularea dejectiilor: a) spalarea periodica a halelor cu cu masina de spalat sub presiune; b) incarcarea dejectiilor in mijloace auto in vederea aplicarii pe camp. | a) Apa sub presiune si compresoarele genereaza un nivel considerabil de zgomot si ar trebui, in mod normal, sa fie folosite in interiorul cladirilor; pe amplasamente sensibile, se va evita folosirea acestora in afara cladirilor (de ex. la spalarea masinilor) b) Punctele de incarcare a dejectiilor fermentate sa fie localizate departe de proprietati rezidentiale si pe cat posibil intre cladiri care atenueaza propagarea zgomotului. (BREF ILF Sectiunea 4.11.2) | Respectarea recomandarilor din coloana 2. |
| 3 | Functionarea ventilatoarelor | a) Masuri tehnice: folosirea sistemelor de ventilatie naturala incluzand ACNV (ventilatie naturala controlata automat); alegerea ventilatoarelor mecanice de viteze reduse si dotate cu amortizoare de zgomot; b) Masuri de proiectare si constructie: evitarea amplasarii ventilatoarelor la nivelul acoperisului; evitarea peretilor cu suprafete lustruite fiind preferate suprafetele rugoase care nu reflecta zgomotul c) Masuri operationale: de preferat un numar mic de ventilatoare care functioneaza continuu decat un numar mare de ventilatoare cu functionare intermitenta (BREF ILF Sectiunea 4.11.1) | Respectarea recomandarilor din coloana 2. |
| 4 | Functionarea electropompelor din: putul pentru alimentarea cu apa | Punctele de amplasare a pompelor sa fie localizate departe de proprietati rezidentiale si pe cat posibil intre cladiri pentru atenuarea propagarii zgomotului. (BREF ILF Sectiunea 4.11.2) | Nu este cazul: Putul de alimentare este amplasat in cladire speciala inchisa (zidarie + planseu beton) . Zgomotul electropompelor nu este receptat din exterior. |

Nu sunt necesare amenajari speciale impotriva zgomotelor şi vibratiilor. Zonele locuite sunt situate la distante mari fata de amplasament.

10. Monitorizare

In conformitate cu OUG 152/2005 art. 17, f), care precizeaza ca in cazul fermelor de crestere intensiva a porcilor si pasarilor, masurile prevazute pentru monitorizare “iau in considerare costurile si beneficiile” si cu BREF-ul care arata ca aceasta prevedere trebuie interpretata in sensul evitarii unei monitorizari excesive, actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea acestora ci estimarea prin calcul.

Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag prevazute in HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

Proiectul este in acord cu standardele nationale, iar investitia va fi in acord cu standardele sanitar – veterinare, de igiena si bunastare a animalelor si de mediu ale UE.

Supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatii se va realiza prin controale periodice efectuate de reprezentantii autoritatilor de mediu si de sanatate publica.

Sistemul de automonitorizare in faza de exploatare are doua componente principale :

  - monitorizarea tehnologica ;

  - monitorizarea factorilor de mediu in zona de influenta.

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii de functionare a :

  - utilajelor si autovehiculelor ;

  - sistemului de colectare a apelor uzate ;

  - drumurilor din incinta.

Scopul acestor activitati este asigurarea functionarii in conditiile proiectate ale tuturor echipamentelor si instalatiilor, avand ca rezultat reducerea riscurilor de accidente care pot avea efecte negative pentru mediu si sanatatea oamenilor

Se vor monitoriza urmatorii parametrii tehnologici:

- Numarul de animale;

- Cresterea in greutate;

- Consumul de hrana;

- Compozitia hranei, cu evidentierea continutului de proteina cruda si fosfor;

- Consumul de apa;

- Consumul de energie electrica;

- Cantitatea de deseuri produsa.

Titularul activitatii va raporta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului rezultatul actvitatii de automonitorizare.

10.1 Monitorizarea emisiilor în aer

Evaluarea conformarii cu cerintele BAT este prezentata in tabelul nr. 36.

Tabelul nr. 36: Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizare

| Activitatea in cadrul fermei Bora | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Inregistrari si evidente curente: numarul /efectivul de animale se inregistreaza la fiecare data de intrare/iesire greutatea corporala se inregistreaza la fiecare data de intrare/iesire cantitatile de nutret intrate se inregistreaza la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul reteta nutretului combinat este pastrata la laboratorul FNC consumul de apa se inregistreaza la sediul AVICOLA SLOBOZIA se pastreaza evidenta consumului lunar de energie pe total amplasament Bora | Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: numar de animale cresterea in greutate consum de hrana, compozitie hrana cu evidentiere continut de proteina cruda si fosfor, consum de apa consum de energie cantitati de deseuri si compozitia acestora (inclusiv dejectii) (BREF ILF Sectiunea 4.1.4) Evidenta verificarii integritatii bazinelor de stocare a dejectiilor lichide care se efectueaza la fiecare golire completa, precum si a rezultatelor controlului si a masurilor de remediere, dupa caz (BREF ILF Sectiunea 2.14) | Da | Nu sunt necesare |
| Masurarea emisiilor: In cadrul prezentei solicitari sunt expuse emisiile de poluanti in aer determinate prin calcul | In mod curent emisiile in aer nu se masoara. Exceptii fac situatiile cand apar plangeri din partea vecinilor. Se mentioneaza necesitatea respectarii cerintelor din legislatia nationala. (BREF ILF Sectiunea 2.14) Masurarea emisiilor este dificila (deoarece nu sunt surse punctiforme, n.a.) si necesita dezvoltarea unor protocoale clare care sa permita compararea rezultatelor din aceste masuratori cu rezultate din masuratori efectuate pentru activitati si situatii similare. (BREF ILF Sectiunea 3.3.8). | Da | Nu sunt necesare |

10.2. Monitorizarea si raportarea deseurilor

Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar, conform HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii:

- tipul deseului

- codul deseului

- instalatia producatoare

- cantitatea produsa

- data evacuarii deseului din instalatie

- modul de stocare

- data predarii deseului

- cantitatea predata catre transportator

- date privind expeditiile respinse

- date privind orice amestecare a deseurilor

- minimizarea deseurilor – prin intocmirea procedurii de gestionare deseuri interne si colectare selectiva a acestora

- evidenta cantitatilor de dejectii aplicate pe camp si datele efectuarii actiunii respective si obligatia sa intreprinda demersurile legale necesare pentru efectuarea acestor lucrari, inclusiv aprobarea planului de fertilizare de catre autoritatile agricole si de gospodarire a apelor

Vor fi pastrate inregistrari privind transportatorul de deseuri: numele, specificul activitatii, autorizatia de functionare.

11. DEZAFECTARE

11.1 Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare

Pentru incetarea activitatii se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor. In acest scop s-a elaborat Planul de inchidere a instalatiei care se bazeaza pe urmatoarele elemente identificate in Raportul de Amplasament anexat.

Tabelul nr. 37: Structuri subterane

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Fose septice Retea de canalizare | Ape uzate Amestec de dejectii solide si lichide | Golirea preliminara, spalarea si dezinfectarea retelei de canalizare |

Tabelul nr. 38: Structuri supraterane

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Hale de adapostire | Nu exista materiale periculoase pe amplasament | Nu exista alte pericole potentiale pentru mediu |

Pe amplasament nu exista depozite de deseuri periculoase.

Tabelul nr. 39: Zone in care se preleveaza probe

| Zone in care se preleveaza probe | Motivatie |
| --- | --- |
| Eventual, din jurul structurilor subterane actuale | Prelevarea de probe de sol din jurul structurilor subterane actuale va avea ca obiect doar, eventual, stabilirea gradului de incarcare cu fertilizanti a solului, deoarece acestea servesc la stocarea de ape uzate cu continut de azot si fosfor care nu sunt considerate poluanti pentru mediu decat in zone cu vulnerabilitate la poluarea cu nitrati proveniti din surse agricole. Conform inventarului realizat si pus la dispozitia publicului orasul Slobozia nu se afla intr-o asemenea zona. |

Nu este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza incetarea activitati cu minimum de risc pentru mediu.

Inainte de data prevazuta pentru scoaterea din functiune, se va inainta APM Ialomita solicitarea de obtinere a autorizaţiei pentru încetarea activităţii.

Planul de inchidere cuprinde urmatoarele prevederi

- spălarea şi dezinfectarea halelor

- golirea continutului de dejectii lichide din toate structurile subterane si supraterane : fose septice, basa, canale colectoare si bazine colectoare

- spălarea şi dezinfectarea structurilor subterane si supraterane

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane si supraterane

- demolarea halelor in conformitate cu normele de securitate specifice

- ambalarea deseurilor si eliminarea acestora

- colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale

- testarea solului şi a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri în vederea redării zonei aşa cum este definită în Raportul de amplasament initial.

12. LIMITELE DE EMISIE

12.1. EMISII IN AER

In cazul instalatiilor IPPC de tipul “ferme pentru cresterea intensiva a pasarilor si porcilor” nu sunt prevazute valori limita de emisie pentru emisiile provenite din activitatea principala de crestere a animalelor. Valorile indicative continute in BREF ILF se refera la factori de emisie pentru NH3, CH4 care reprezinta  principalii poluanti emisi in aer si, uneori, pentru N2O.

In subsectiunea 5.1 s-au prezentat sursele de emisii tinand cont de caracteristicile activitatilor desfasurate in ferma.

12.1.1 Emisii in aer din hale

Dupa cum s-a mentionat in subsectiunea 2.3.6, singurele surse de emisii semnificative sunt halele de productie. Emisiile in aer din hale contin amoniac, protoxid de azot, metan si pulberi.

BREF ILF contine valori indicative ale factorilor de emisie din hale pentru NH3, CH4 si N2O, care reprezinta  principalii poluanti emisi in aer.

Factori de emisii in atmosfera (din hale)

BREF ILF indica factorii de emisie pentru poluanti in aer (tabelul nr. 40) fara a preciza tipurile de adapost carora le corespund acesti factori.

Tabelul nr. 40: Factori de emisie pentru poluanti in aer la halele de pasari [kg/loc/an] conform BREF ILF (Tabelul 3.34, Sectiunea 3.3.2.1)

| Categorii de pasari | NH3 | CH41) | N2O1) | Pulberi 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inspirabile | Respirabile |
| Pui de carne | 0,005 – 0,315 | 0,004 – 0,006 | 0,009 – 0,024 | 0,119 – 0,182 | 0,014 – 0,018 |
| 1) Valori aproximative derivate din masuratori efectuate de Silsoe Institute din Olanda |

In schimb, BREF ILF, Sectiunea 4.5.3, precizeaza pentru sistemul de crestere la sol pe asternut din paie sau talaj, un factor de emisie pentru amoniac de 0,08 kg NH3/loc/an.

In CORINAIR (Emission Inventory Guidebook, 1999, pg.73) este indicat un factor pentru calcularea emisiilor din hale, care, de asemenea, nu tine seama de tipul de adapost (tabelul nr.41) si in plus este comun pentru toate categoriile de pasari crescute in ferme.

Tabelul nr. 41: Factori de emisie in aer la halele de pasari conform CORINAIR

| Categoria de pasari | Factor de emisie amoniac | Factor de emisie metan |
| --- | --- | --- |
| Pasari (pui, rate si curci) | 0,15 kg NH3/animal*/an 1) | nu s-a estimat 2) |

1) Tabel 4.1, Emission Inventory Guidebook, 1999, pg.73

2)  Tabel 2, Emission Inventory Guidebook, 1999, pg.58

* Numarul de animale corespunzator zilelor din an in care se face productie (365 minus zilele in care halele nu sunt populate).

## Emisii in aer din hale (cantitati anuale) pentru ferma Bora

Tabelul nr. 42: Emisii calculate pe baza factorilor de emisie din BREF ILF

| Poluant | NH3 | CH4 | N2O | Pulberi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inspirabil | Expirabil |
| Factor de emisie [kg/loc/an] | 0,16 | 0,005 | 0,016 | 0,15 | 0,016 |
| Debit de emisie [kg/an] | 41 440 | 1259 | 4144 | 38850 | 4144 |
| Valoare de prag EPER [kg/ an] | 10.000 | 100.000 | 10.000 | 50.000 |  |

12.1.2 Emisii in aer din depozitarea dejectiilor

Emisiile in aer provenite de la depozitarea exterioara a amestecului de asternut si dejectii sunt prezentate in continuare conform calculelor cu factorii indicati in diferite surse documentare.

BREF ILF, sectiunea 3.3.3, pag. 122 mentioneaza ca au fost raportate foarte putine date privind aceste emisii si prezinta un factor pentru amoniac de 0,08 kg/cap/an la depozitarea deschisa a dejectiilor solide, precizand totodata ca nu sunt date disponibile pentru emisia de amoniac in atmosfera; marimea acestor emisii depinde de conditiile de depozitare a dejectiilor (BREF ILF Sectiunea 4.8.1.3).

In functie de conditiile in care sunt stocate dejectiile, o anumita cantitate se pierde in atmosfera sub forma de amoniac si restul se transfera pe camp.

Conform Emmision Inventory Guidebook (CORINAIR), ed.1999, factorul de emisie de amoniac de la depozitarea exterioara a dejectiilor este de 0,02 kg/cap/an iar factorul de emisie de metan din managementul dejectiilor este de 0,117 kg/cap/an.

Tabelul nr. 43: Emisii de amoniac si metan din managementul dejectiilor

|  | BREF ILF | CORINAIR |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | NH3 | CH4 |
| FE [kg/loc/an] | 0,08 | 0,02 | 0,117 |
| Emisia [kg/an] | 20720 | 5180 | 30303 |

Avand in vedere ca asternutul uzat rezultat din activitatea fermei Bora se depoziteaza pe platforma de la ferma Gh. Doja, aceste emisii nu vor afecta calitatea aerului in localitatea Bora si din aceasta cauza nu au fost luate in calculul de dispersie a poluantilor.

12.2. ZGOMOT

Principalele surse de generare a zgomotului in incinta complexului sunt :

- Halele de crestere : sistemul de distributie automata a hranei, colectarea dejectiilor si curatarea halelor, zgomotul produs de animale .

- Utilajele din dotare: motoarele electrice, pompele hidraulice, generatorul electric, mijloacele de transport.

Sursele de generare a zgomotelor sunt discontinuie, cu perioade mari de pauza.

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii nu va depasi limita prevazuta de STAS 10009/1998, respectiv 65 dB.

| Nr.crt. | Parametru determinat | U.M | Valori limita conf.STAS 12574/87 | Valori determinate la 15.05.2019 | Valori determinate la 31.10.2019 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zgomot | decibeli | 65 dB | 60.4 | - | La limita incintei spre poarta de acces |

13. IMPACT

Din punct de vedere al mediului, este importanta eficienta cu care puii transforma hrana. Nevoile puilor variaza functie de etapele din viata lor, cum ar fi perioada de crestere, de ingrasare sau de reproducere. Pentru a fi siguri ca nevoile nutritive sunt intotdeauna indeplinite, a devenit un obicei  ca nivelul nutrientilor din hrana sa fie peste nevoile animalului. In acelasi timp, emisiile de N in mediu fac parte din acest dezechilibru. Procesul de consum, utilizare si pierdere de N in producerea unui pui de taiere nu este destul de bine inteles, intrucat cercetarile au inceput relativ recent si multe aspecte nu sunt inca cunoscute sau masurate.

Emisiile sunt adesea difuze si foarte greu de masurat. S-au creeat modele pentru a permite o estimare corecta a emisiilor acolo unde nu este posibila masurarea.

De asemenea, au fost identifcate o serie de aspecte, cu focalizare pe emisiile de amoniac (NH3) si emisiile de N si P in sol si in apele subterane sau de suprafata.

13.1. Descrierea mediului receptor

Municipiul Slobozia se găseşte în partea de SE a României, la cca. 120 km Est de Bucureşti şi cca.150 km Vest de Constanţa, important port  la Marea Neagră.

Poziţia geografică este:  440 33' Lat.N, 270 20' Long.E.

Clima zonei este temperat-continentală, uşor excesivă.

Suprafaţa totală a municipiului este de 13 287 ha, din care 11 987 ha în extravilan şi 1 300 ha în intravilan.

În forma administrativă actuală, municipiul Slobozia se compune din oraşul Slobozia şi cartierele Bora şi Slobozia Noua.

Judeţul Ialomiţa unde este amplasat obiectivul analizat se situează în partea de E a Câmpiei Române.

Teritoriul judeţului face parte din Platforma Valahă, partea coborâtă a Plaltformei Moesice. Se compune dintr-un fundament foarte vechi (soclul), constituit din cristalin, peste care se aşează o cuvertură sedimentară. Soclul este afectat de falii, între care mai principală este cea prelungită din Dobrogea. Soclul cristalin a funcţionat, în timpul paleozoicului şi mezozoicului, ca o platformă labilă subsidentă, peste care s-au acumulat sedimente cu grosimi foarte mari.

Primele cicluri de sedimentare constituite în special din calcare formează aşa numitul fundament al Platformei Valahe.

Unitatea îşi pierde labilitatea după cretacic şi se exodează, când peste sedimente se creează un relief variat.

Începând cu sarmaţianul, Platforma Valahă se scufundă, se depun noi strate, discordante faţă de cele anterioare.

Urmează sarmaţianul (gresii calcaroase, nisipuri argiloase, marne) şi toată seria plinocenului cu depozite mai mult detritice (nisipuri, argile), psamito-pelitice în pontian (nisipuri şi marne). Cuaternarul are grosimi de cca. 100 m sub Ialomiţa şi se compune de jos în sus din: strate de Frăţeşti, împărţite în trei orizonturi prin două fâşii de argilă (formând şi trei orizonturi de apă de adâncime).

Zona Bora corespunde pleistocenului superior şi se caracterizează prin depozite loessoide, nisipuri şi pietrişuri.

Relieful de câmpie, cu altitudine în jurul valorii de 55 m uşor denivelat de crovuri, padine sau dune de nisip, prezenţa depozitelor loessoide se reflectă în succesiune de la E la V a solurilor zonale.

În zona predomină cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale şi chiar soluri brun-roşcate pe suprafeţe reduse, formate pe loess.

Fertilitatea ridicată a cernoziomurilor şi a solurilor aluviale care formează 95 % din suprafaţa fondului funciar au determinat folosirea pe scară largă a solurilor la producerea de cereale.

Hidrologie

Judeţul Ialomiţa cuprinde două colectoare hidrografice principale: fluviul Dunărea şi râul Ialomiţa. Alături de acestea mai trebuie menţionate şi râurile Prahova, Sărata şi cele care alcătuiesc reţeaua autohtonă, râuri tipice de şes, cu văile presărate de iazuri cum sunt Fundata şi Strachina, aflate în locurile cu acelaşi nume şi izvoarele Mostiştei.

Densitatea medie a reţelei hidrografice este una din cele mai scăzute din ţară, cca. 0,1 km/km2. Debitele medii multianuale specifice de apă sunt foarte scăzute, variind între 3 l/s/km2 în zona de NV a judeţului şi sub 0,5 l/s/km2 în partea de E şi S a acestuia. Debitele multianuale de aluviuni transportate sunt nesemnificative comparativ cu cele în suspensie.

Râul Ialomiţa are o suprafaţă de bazin hidrografic de 2160 km2 şi o lungime de 178 km. Debitul mediu multinaţional la intrarea în judeţ este de cca. 14,5 m2/s aportul principal fiind al râului Prahova şi al râului Sărata. Debitul mediu lunar maxim se înregistrează, în majoritatea anilor, în luna aprilie, iar cel minim în luna septembrie când valorile scurse reprezintă în medie 13 – 14 %  şi respectiv 4 -5 % din volumul anual. În zona localităţii Bora pânza de apă freatică este cantonată la o adâncime cuprinsă între 3 – 5 m.

Localitatea Bora, inclusiv amplasamentul fermei se afla situata pe malul stang al râului Ialomiţa la o distanţă de 0,5 – 2,5 km .

Bazinul hidrografic Ialomita are o suprafata de receptie de 10350 km2 si o lungime de 417 km, reprezentand 4.34 % din teritoriul tarii. Altitudinea medie variaza intre 327 m in zona muntoasa şi 42 m in zona de confluenta. Panta medie a bazinului este de 15 ‰. O caracteristica a bazinului hidrografic este forma alungita, cu o lăţime medie de cca. 60 km. Bazinul are 142 afluenţi codificaţi. Densitatea hidrografica a bazinului Ialomita este de 0.30 km/kmp.

In aval, Ialomita este insotita pe partea stanga de o serie de cursuri care se termina in limane fluviale anastomozate, fara scurgere spre Ialomita. Drept consecinta se remarca o usoara scadere a debitului Ialomitei pe sectorul inferior.

Pe lungimi de râu cumulate pe tronsoane caracteristice, calitatea apei a prezentat următoarea repartiţie: din 1308 de km investigaţi în anul 2009, 277 de km (21.2%) de clasa a I-a, 379 de km (29%) de clasa a II-a, 571km (43.7 %) de clasa a III-a, 75 km (5.7 %) de clasa a IV-a si 6 km (0.5 %) de clasa V. S-au produs depăşiri ale limitelor admisibile pentru clasa a V-a sau limitele normate in HG 351/2005 în următoarele secţiuni: $ Băltita (reziduu fix, Cl) pe râul Cricov; av. Ciorani ( Rez. Fix, Cl, benz-a-antracen, fenantren) pe râul Cricovul Sărat; Moara Domneascã (CBO5, antracen, benz-a-antracen, fenantren ) pe râul Teleajen; am.Urziceni (reziduu fix, Cl) pe râul Sărata; Goga (CBO5, CCO-Cr, O2, NH4, Pt, antracen, benz-a-antracen, fenantren) pe râul Dâmbu; Tinosu ( Fe, benz-a-antracen, fenantren pe râul Prahova.

In legătura cu evaluarea indicatorilor din categoria substanţelor prioritare/prioritar periculoase, in cazul metalelor grele, in special Cu, au apărut depăşiri fata de limitele prevăzute in HG 351/2005 in majoritatea secţiunilor, iar pentru alte metale ( Ni, Pb) in cca. 40% din secţiuni.

In anul 2009, calitatea apelor curgătoare din punct de vedere biologic in b.h. Ialomiţa, a fost monitorizata pe lungime totala 1612 km, din care 1308 km in 58 secţiuni de monitorizare in b.h. Ialomiţa. Din cei 1308 km lungime râuri monitorizate in b.h. Ialomita, 261 km reprezentând 19,95 % s-au încadrat in clasa I de calitate - stare ecologica foarte buna, 308 km reprezentând 23,55 % s-au încadrat in clasa a II-a de calitate - stare ecologica buna, 624 km reprezentând 47,71 % s-au încadrat in clasa a III-a de calitate - stare ecologica moderata, 115 km reprezentând 8,79 % s-au încadrat in clasa a IV-a de calitate - stare ecologica slaba. Asemănător anilor precedenţi, in b.h. Ialomiţa nici o secţiune de monitoring nu s-a încadrat in starea ecologica proasta. Din punct de vedere biologic, ponderea cea mai mare o au apele din clasa a III-a de calitate sau stare ecologica moderata. Comparativ cu anul 2008, in b.h. Ialomiţa din punct de vedere biologic, numărul kilometrilor care nu s-au încadrat in clasa I si a II-a de calitate a crescut de la 556 km la 739 km, reprezentând zone critice, care necesita îmbunătăţirea calităţii apei sub aspectul stării ecologice.

Acestea sunt următoarele:

Clasa a III a de calitate – stare ecologica moderata: 624 km • Raul Ialomiţa, secţiunea SE Târgovişte Nord - evacuare SE Târgovişte. Sud: 7 km; • Raul Ialomiţa, secţiunea conf. râul Izvorul – confluenta râul Comana: 143 km; • Raul Ialomiţa, secţiunea S.P. Condeşti – vărsare: 151 km; • Raul Prahova, secţiunea evacuare Staţie Epurare Campina – vărsare: 136 km; • Raul Cricovul Sărat, secţiunea confluenta Matiţa - vărsare: 65 km ; • Raul Snagov Ciaur – pe întreg cursul: 47 km; • Raul Teleajen confluenta râul Telega – confluenta râul Dâmbu: 31 km; • Raul Dâmbu evacuare Staţia de Epurare Jovila Păuleşti – evacuare Staţia de Epurare Ploieşti: 16 km; • Raul Sărata, izvoare - confluenta râul Naianca: 28 km.

Clasa a IV a de calitate – stare ecologica slaba: 115 km • Raul Ialomiţa, secţiunea evacuare SE Târgovişte Sud – confluenta râul Izvorul: 19 km; • Raul Ialomiţa secţiunea confluenta râul Comana – S.P. Condeşti: 25 km; • Raul Teleajen, secţiunea confluenta râul Dâmbu – vărsare: 21 km; • Raul Dâmbu evacuare Staţia de Epurare Ploieşti – vărsare: 6 km; • Raul Sărata, confluenta râul Naianca – vărsare: 44 km.

Elemente climatice

Judeţul Ialomiţa are clima continentală, regimul climatic este omogen pe întreg cuprinsul judeţului din cauza marii uniformităţi a reliefului de câmpie. Se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitaţii nu prea abundente, care cad mai ales sub formă de averse şi prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar şi de frecvente perioade de încălzire, care provoacă discontinuităţi repetate stratului de zăpadă.

Temperatura medie anuală depăşeşte valoarea de 11 °C, media lunii cea mai caldă fiind de 23°C (iulie), iar cea mai rece -2,2°C (ianuarie).

Numărul mediu al zilelor de îngheţ este de 98,2 zile/an.

Precipitaţiile medii anuale însumează 478 mm/an, cantitatea medie lunară maximă fiind în iunie (63,7 mm), iar cea minimă în februarie (20,7 mm).

Zăpada prezintă grosimi medii de 8 cm. (mai ales în ianuarie - februarie), durata medie a stratului de zăpadă fiind de 36,5 zile.

Vânturile locale includ Crivăţul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest (sau uneori dinspre est spre vest) şi Austrul, vânt care bate dinspre sud-vest şi aduce vara aer uscat şi cald şi iarna conduce la ridicarea temperaturii.

Iarna circulatia atmosferica este mai intensa, iar contrastul termic al diferitelor mase de aer este mai mare. De aceea temperatura aerului prezinta diferentieri diurne importante fata de celelalte anotimpuri. Cele mai mici variatii de la o zi la alta se observa de obicei vara.

Temperatura aerului (oC)

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului prezinta caracteristici de interes general din punct de vedere hidrologic.

Temperatura maxima absoluta se înregistreaza în lunile iulie-august. Temperatura minima absoluta se produce de obicei în lunile decembrie-ianuarie.

Temperaturile aerului in perioada calda a anului intensifica procesul de evapotranspiratie, influentand scurgerea de apa.

Tabel nr. 45.  Temperatura medie a aerului

| Temperatura medie a aerului (media lunară şi anuală)* |
| --- |
| Perioada | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Anual |
| 1901-2000 | -2,2° | -0,2° | 4,4° | 10,9° | 15,9° | 19,4° | 21,4° | 21,9° | 17,4° | 11,2° | 5,1° | 0,4° | 10,7° |
| 2005 | 1,7° | -1,3° | 4,1° | 10,6° | 17,4° | 19,0° | 22,4° | 22,0° | 18,3° | 11,9° | 4,8° | 1,6° | 11,0° |
| Maxima şi minima absolută lunară în perioada 1901-2000 |
| Anul | 1936 | 1990 | 1947 | 1909;1947 | 1950 | 1908 | 2000 | 1951 | 1946 | 1952 | 1963 | 1989 |  |
| Maxima | 18,4° | 22,2° | 27,9° | 31,5° | 37,3° | 38,5° | 39,8° | 39,7° | 37,0° | 35,3° | 25,0° | 21,6° |  |
| Anul | 1942 | 1929 | 1901 | 1944 | 1915 | 1973 | 1902 | 1939 | 1977 | 1988 | 1975 | 1902 |  |
| Minima | -29,6° | -25,0° | -17,0° | -5,3° | -2,0° | 4,6° | 7,5° | 5,4° | -2,0° | -8,0° | -17,6° | -23,0° |  |

Regimul precipitatiilor

Acesta este determinat de factori generali, ca circulatia maselor de aer, dar si locali, precum pozitia geografica, unitatile de relief vecine, altitudinea reliefului, orientarea principalelor culmi si vai, înclinarea versantilor, gradul de împadurire etc.

Precipitaţiile anuale sunt de 500 mm şi zăpada, iarna, poate ajunge până la 30 cm.

În medie, lunile cu caderi de precipitatii mai frecvente si mai însemnate cantitativ, sunt aprilie - iunie, cu un al doilea maxim in octombrie-noiembrie, acest lucru fiind datorat îndeosebi activitatii ciclonale. În luna iunie se înregistreaza în medie cele mai mari cantitati 60-140 mm lunar , iar minime de cantitati lunare de precipitatii se înregistreaza în luna februarie , 20- 40 mm lunar.

Exceptional, cad cantitati anuale abundente de precipitatii (în anii ploiosi) , asa cum a fost în anii 1972, 1975 si 2005, datorita activitatii mai intense a ciclonilor, mai ales a celor de origine mediteraneeana care, ajunsi deasupra Marii Negre, sufera o întoarcere spre partea de SE a tarii noastre (cicloni retrograzi) si a fronturilor reci de origine atlantica.

Astfel, în 24 de ore pot sa cada cantitati însemnate de precipitatii. Cele mai mari cantitati maxime de precipitatii in 24 de ore , cad în lunile iunie - august, iar cele mai mici în februarie - aprilie si octombrie.

Prima bruma se înregistreaza în prima decadã a lunii noiembrie. Ultima brumã cade în luna martie.

În zilele geroase de iarnã apare chiciura. Zilele cu ceatã sunt frecvente în lunile de toamnã si iarnã. Vara se înregistreazã 20 de zile tropicale, datoritã prezentei aerului de origine tropicalã din Africa de Nord.

Geologie

Subsolul regiunii este alcatuit din formatiuni paleozoice, mezozoice si neozoice dispuse peste fundamentul cristalin al Platformei Moesice.

Formatiunile mezozoice (cretacic) si neozoice (Sarmatian, Meotian) prezinta interes din punct de vedere geologic si economic prin acumularile de hidrocarburi (titei si gaze naturale).

Cercetarile geologice efectuate prin lucrari geofizice, prospectiuni seismice intre anii 1935 - 1956, 1962 - 1964, 1966 - 1967, 1971 - 1973, 1983 - 1985, 1988 - 1989, 1996 - 2000 au evidentiat existenta zacamintelor productive de titei si gaze naturale pe structurile geologice: Urziceni (Fierbinti Targ - Urziceni - Garbovi), Colelia Nord (localitatile Cocora - Colelia - Grindu), Colelia Sud (Reviga - Cocora), Buiesti (sat Buiesti com. Albesti), Catrunesti (sat Catrunesti com. Sinesti).

Sunt valorificate zacamintele argiloase din zonele Urziceni - Manasia si Tandarei.

Mentionam prezenta apelor geotermale evidentiate prin studii de prospectiuni geologice din zona Giugeni, Amara. Lacurile terapeutice Amara si Fundata sunt importante prin rezervele de namol sapropelic, terapeutic si de apa mineralizata cu calitati terapeutice benefice pentru sanatatea omului.

Relieful de campie, cu altitudine intre 20 si 90 m, usor denivelat de crovuri, padine sau dune de nisip, prezenta depozitelor loessoide si a unui climat cu un pronuntat caracter continental se reflecta clar in succesiunea de la E la V a solurilor zonale, mai ales pe campul interfluvial de la N de Ialomita. In E apar cernoziomuri carbonatice (si chiar soluri balane) care trec treptat spre V in cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale si chiar soluri brun-roscate pe suprafete reduse, formate pe loess; numai pe campul interfluvial de la S de Ialomita, cu relief valurit eolian, apar in zona de stepa si cernoziomuri cambice, pe depozite mai nisipoase si local chiar psamosoluri. Crovurile, raspandite in campiile loessoide, interfluviale, prezinta cernoziomuri cambice mult mai adanc levigate de carbonati decat cele de pe relieful plan. Solurile freatic-umede au o larga raspandire, mai ales pe interfluviul de la N de Ialomita. Majoritatea solurilor de pe interfluvii au textura mijlocie si insusiri fizice relativ bune. Solurile aluviale (si aluviunile), cu diferite texturi si grade de gleizare, salinizare si alcalizare, ocupa suprafete importante (cca 128 000 ha) in luncile Dunarii si Ialomitei, in care suprafete apreciabile ocupate cu mlastini si lacuri au fost desecate in ultimii ani. Suprafete destul de mari ocupa si solurile salinizate (cca 20 000 ha), intalnite in luncile Ialomitei si Dunarii, indeosebi la N de confluenta cu Ialomita, in jurul lacurilor sarate si pe vaile deschise spre aceste lacuri.

Din datele primite de la Directia Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in judetul Ialomita se inregistraza la sfarsitul anului 2003:

- Soluri saraturate	-	4622 ha

- Soluri nisipoase	-	  272 ha

13.2 IMPACTUL POTENTIAL

13.2.1. Aspecte generale

Emisiile din utilitatile de stocare a dejectiilor care contamineaza solul sau apele subterane si de suprafata, au loc din cauza utilitatilor inadecvate sau a greselilor de operare si pot fi considerate de natura accidentala. Echipamentul adecvat, urmarirea si corectitudinea operatiunilor pot preveni scurgerile de excremente din utilitatile de stocare.

Emisiile in apele de suprafata au loc prin descarcarea de ape folosite in ferme. Exista putine informatii despre aceste emisii. Apa folosita rezultata din activitatile de la ferme poate fi amestecata cu excremente si apoi imprastiata pe teren, desi acest amestec nu este acceptat in multe state membre.

Apele folosite descarcate direct in apele de suprafata pot proveni din surse diverse dar, in mod normal numai emisiile din sistemele de tratare a excrementelor gen laguna sunt permise. Emisiile din aceste surse contin N si P, dar poate aparea si o crestere a nivelului de BOD; in special in apele murdare colectate din curtile fermelor si din zonele de colectare a balegarului.

Oricum ar fi, dintre toate sursele, imprastierea pe teren este activitatea responsabila pentru emisiile de numerosi compusi in sol, ape subterane si de suprafata. Desi tehnicile de tratare a balegarului  sunt disponibile, aplicarea balegarului direct pe teren este inca cea mai utilizata tehnica. Balegarul poate fi un bun fertilizator, dar acolo unde este aplicat in exces fata de capacitatea solului si de necesarul recoltelor devine o sursa majora de emisii.

S-a acordat o mare atentie emisiilor de azot si fosfor, dar celelalte elemente cum ar fi potasiul, nitritii, NH4+, microorganisme, metale (grele), antibiotice si alte produse farmaceutice pot ajunge in balegar si emisiile lor pot cauza efecte de lunga durata.

Contaminarea apelor cu nitrati, fosfati patogeni ( in special Salmonella) sau metale grele poate fi motiv de ingrijorare. Aplicarea in exces pe teren este asociata cu acumularea de cupru in sol, dar legislatia UE din 1984 a redus semnificativ nivelul de cupru permis in hrana puilor, ceea ce reduce potentialul de contaminare daca balegarul este corect aplicat. Desi imbunatatirea tehnicilor poate duce la eliminarea surselor potentiale de poluare, densitatea spatiala existenta a fermelor de pui in UE duce la ingrijorare cu privire la la disponibilitatea terenului de a primi excremente. Regulamentele de mediu cu privire la imprastierea balegarului au in vedere aceasta problema. Intr-adevar in Olanda si in regiunea Flemish din Belgia este permis exportul surplusului de balegar.

Poluarea in agricultura si in special poluarea cu azot, a fost identificata in timpul cercetarilor ca un risc pentru calitatea solurilor si apelor. Riscurile se refera la un nivel ridicat de nitrati in apa de baut, eutrofierea apelor de suprafata ( in asociatie cu fosforul) precum si acidifierea solurilor si a apelor. (Eutrofierea implica cresteri excesive ale algelor si poate duce la efecte adverse pentru biodiversitatea acvatica sau pentru folosirea apelor de catre oameni).

Obiectivul Directivei UE 91/676/EEC este de a reduce aceste riscuri prin reducerea si limitarea aplicarii de azot pe hectarul de teren arabil. Statele membre sunt obligate sa identifice zonele vulnerabile la poluarea cu compusi de azot prin infiltrarea in ape si sa ia masuri speciale de protectie. In aceste zone imprastierea pe teren este restrictionata la un nivel maxim de 170 kgN/ha/an.

Mai putine probleme se ridica pentru zonele unde este suficient teren disponibil pentru cantitatea de balegar produsa. Cresterea intensiva de animale si implicit poluarea cu azot sunt concentrate in diferite tari si regiuni din UE. Nivel critic pentru surplusul de azot se gaseste la fermele de pui si pui.

Fosforul este un element esential in agricultura si joaca un rol important pentru toate formele de viata. In sistem natural (nu la ferme) P este reciclat in sol prin gunoi si reziduuri naturale si vegetale si acolo ramane. Intr-un asemenea ecosstem P este eliminat prin recolte sau produse animale si suplimentar se aduce P pentru a sustine productivitatea. Cum numai o parte din P este preluata de sol (5-10%) cantitati mari sunt aplicate in exces sporind astfel cantitatea de P din balegar.

Ca sursa de fosfor, aplicarea balegarului se estimeaza cu un aport de 50% din cantitatea de P din apele de suprafata  si sol.

Concentratii de 20-30 micrograme P/l in lacuri sau rauri cu curgere lenta pot cauza eutroficarea apei, cu pericolul de crestere de alge albastre toxice (cianofite) in apa proaspata, in care P este limitat [209, Environment DG, 2002].

13.2.2. Impactul asupra calitatii aerului

Impactul asupra aerului este cel mai important impact care poate apare in cazul fermelor de cresterea puilor si se datoreaza in special emisiei de amoniac si mirosurilor neplacute.

Pentru comparatia valorilor de imisii in aer, s-au avut in vedere atat valorile maxim admise conform Ord. MAPM 592/2002, cat si rezultatele buletinelor de analiza  nr. PI 1902108 / 15.05.2019 si PI 1906033/31.10.2019.

Tabelul 46: Monitorizarea calitatii aerului in zona Fermei nr. 2 + 3 Bora

| Nr.crt. | Parametru determinat | U.M | Valori limita conf.STAS 12574/87 | Valori determinate la 15.05.2019 | Valori determinate la 31.10.2019 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH 3 | mg / mc | 0,3 | 0.117 0.056 0.078 | 0.15 <0.13 <0.13 | zona hala4-ferma 2; zona poarta de acces; zona hala3-ferma 3 |
| 2 | Pulberi | mg / mc | 0,5 | 0.049 0.045 0.044 | 0.032 0.037 0.046 | zona hala4-ferma 2; zona poarta de acces; zona hala3-ferma 3 |
| 3 | H2S | mg / mc | 0,015 | 0.01 0.008 <0.007 | <0.014 <0.014 <0.014 | zona hala4-ferma 2; zona poarta de acces; zona hala3-ferma 3 |

Rezultatele obţinute în urma monitorizarii calitatii aerului, comparativ cu valorile limită pentru concentraţiile de poluanţi în atmosferă (imisii), prevăzute de legislaţia în vigoare pune în evidenţă faptul că nivelurile de concentraţii în aerul ambiental generate de sursele aferente obiectivului se situeaza sub valorile limită.

Astfel, se poate concluziona ca impactul activitatii fermei asupra aerului este redus.

13.2.3. Impactul generat de mirosuri

Mirosul este o problema locala dar devine o problema importanta pe masura ce cresterea intensiva de animale se dezvolta si numarul de cladiri de locuit creste in zonele fermelor. Extinderea vecinatatilor unei ferme este de asteptat sa duca la cresterea atentiei acordate mirosului ca o problema de mediu.

Mirosul poate fi emanat de surse stationare cum ar fi depozitele, si in timpul imprastierii pe teren, functie de tehnica aplicata. Impactul acetuia creste cu marimea fermei. Praful de la ferme contribuie la imprastierea mirosului. In zone cu o densitate mare de pui penele de poluanti pot transmite bolile de la o ferma spre alta.

Emisiile din miros sunt date de diferinti compusi cum ar fi : mercaptan, H2S, b-metilindol, tiocresol, tiofenol si amoniac [173, Spania, 2001].

13.2.4. Impactul asupra calitatii apelor de suprafata

Conform celor prezentate in subsectiunea 4.2.4, nu se produce nici o descarcare directa in apele de suprafata. Masurile pentru prevenirea si controlul poluarii indirecte a apelor de suprafata, (poluare care teoretic s-ar putea produce prin intermediul panzei freatice), conduc la o probabilitate extrem de mica de aparitie a unui asemenea impact.

Prin urmare, impactul activitatii fermei asupra apelor de suprafata este nesemnificativ.

Este elaborat un plan de interventie in caz de poluare accidentala a apelor, prezentat ca anexa la documentatia de sustinere a solicitarii de eliberare a Autorizatiei de gospodarire a apelor.

13.2.5. Impactul asupra solului si calitatii apelor subterane

Activitatea fermei Bora  nu are efecte directe asupra solului si apelor subterane. Masurile de prevenire si control a poluarii apelor subterane, prezentate in capitolele anterioare au drept consecinta eliminarea impactului asupra apelor subterane.

Controlul periodic asupra starii tehnice si interventiile in cazul unor defectiuni la toate instalatiile de depozitare, vor conduce la o diminuare a impactului asupra apelor subterane din zona de influenta.

Calitatea apei subterane este analizata avand ca temei, valorile obtinute din determinari ( buletine de analiza nr. 2727E / 15.07.2019  ; 3677E / 18.10.2019 ) precum si valorile prevazute de actele de reglementare in domeniul calitatii apei ( Legea 311/2004)

Tabelul 47: Rezultatele monitorizarii calitatii apei subterane

| Nr.crt. | Parametru | Valori la SEM.I-2019 | Valori la SEM.II-2019 | Valori conform Legii 311/2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura (grade) | 21.7 |  |  |
| 2 | Miros |  |  | absent |
| 3 | Culoare |  |  | incolora |
| 4 | PH (unit. PH) | 7.82 |  | 6,5 - 9,5 |
| 5 | NH 4 (mg/l) | <LD | <LD | 0,5 |
| 6 | Azotiti(NO2) (mg/l) | 0.12 | <LQ | 0,5 |
| 7 | Azotati(NO3) (mg/l) | 1.27 | 2.78 | 50 |
| 8 | Sulfati (mg/l) | 14.21 | 14 | 250 |
| 9 | Fier (mg/l) | <LQ | <LQ | 200 |
| 10 | CCO-Mn ( mg/l) | 3.42 | 1.76 | - |
| 11 | Cloruri ( mg/l) | 142.13 | 135.37 | 250 |

Din analiza rezultatelor se poate observa:

- pH-ul apei subterane are valoarea situata in domeniul pH-ului neutru;

- concentratia indicatorilor se situeaza sub valoarea maxima admisa;

Din punct de vedere al analizelor de sol, se constata o stare imbunatatita a calitatii solului din incinta amplasamentului, majoritatea metalelor sunt prezente in sol la o valoare incadrabila in normal, si sub pragurile de alerta.

Punctele de monitorizare si de recoltare a probelor de sol, sunt :

- proba S1 : zona fostului depozit de carburant CLU;

- proba S2 : zona platforma de gunoi H4 – H5;

Tabelul 48: Rezultatele monitorizarii calitatii solului in incinta Fermei nr. 2 + 3 Bora

| Nr. crt. | Parametru | U.M. | Proba nr. | Valori la 31.10.2019 | Valori la 06.11.2013 | Valoare normala | Prag de alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zinc | mg/kg | S1 | 43.4 | 241,8 | 100 | 300 |
|  |  |  | S2 | 109 | 95,1 |  |  |
| 2 | Cupru | mg/kg | S1 | 14.6 | 27,41 | 20 | 100 |
|  |  |  | S2 | 23.4 | 23,33 |  |  |
| 3 | THP | mg/kg | S1 | 64.1 | 48,0 | < 100 | 1000 |
|  |  |  | S2 | 86.4 | 12,0 |  |  |

Din analiza rezultatelor se observa urmatoarele:

- concentratia indicatorilor Zn, Cu se situeaza sub pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile;

- concentratia Hidrocarburilor totale din petrol (THP), in general, se situeaza sub valoarea normala

Prin urmare, se poate concluziona ca impactul activitatii fermei asupra solului şi apei subterane este redus.

Deoarece aplicarea dejectiilor pe camp nu este o activitate proprie a fermei. Zona pe care se aplica dejectiile nu este ”zona vulnerabila la poluarea cu nitrati proveniti din surse agricole”.

Totusi, beneficiarii de material fertilizant vor fi instruiti sa actioneze in conformitate cu cerintele de protejare a mediului acvatic impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. Beneficiarul fertirigatiilor este obligat sa intreprinda demersurile legale necesare pentru efectuarea acestor lucrari, inclusiv aprobarea planului de fertilizare de catre autoritatile agricole si de gospodarire a apelor.

In plus, atat ferma nr. 2+3 Bora ca furnizor, cat si beneficiarii de fertilizanti, trebuie sa actioneze in baza cerintelor ordinului privind folosirea “namolurilor de la statii de epurare in agricultura” emis de MMGA si MAPDR.

13.2.6. Impactul  generat de zgomote si vibratii

Principala sursa de zgomote si vibratii este traficul rutier si activitatea de incarcare descarcare a animalelor si hranire a acestora din incinta fermei.

Ferma este amplasată in afara zonelor de locuit.

Rezultatele monitorizarii zgomotului sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul 49: Monitorizarea zgomotului in zona Fermei nr. 2 + 3 Bora

| Nr.crt. | Parametru determinat | U.M | Valori limita conf.STAS 12574/87 | Valori determinate la 15.05.2019 | Valori determinate la 31.10.2019 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zgomot | decibeli | 65 dB | 60.4 | - | La limita incintei spre poarta de acces |

Rezultatele obţinute în urma monitorizarii zgomotului, comparativ cu valorile limită prevăzute de legislaţia în vigoare pune în evidenţă faptul că nivelurile de zgomot pe amplasamentul fermei se situeaza sub valorile limită, iar impactul este nesemnificativ.

Datorita masurilor prevazute (sectiunea 9), contributia la zgomotul ambiental este neglijabila.

13.2.7. Impactul produs asupra biodiversitatii

Exploatarea corecta a instalatiilor si limitarea la maxim a deversarilor de ape uzate nu vor avea efecte negative deosebite asupra elementelor de flora din zona.

Activitatile desfasurate nu vor determina insa disparitia nici uneia dintre speciile existente in prezent in zona si nici alte efecte secundare cu caracter definitiv asupra florei si faunei terestre. In schimb, realizarea unei perdele de padure in jurul fermei va avea un impact pozitiv asupra zonei.

13.2.8. Impactul vizual

Complexul de creştere a puilor  nu afecteaza peisajul, ferma fiind amplasata departe de caile de transport si zonele locuite.

13.2.9. Impactul produs asupra asezarilor umane

Comparatia din tabelul alaturat intre caile prin care se poate manifesta teoretic impactul produs de o ferma de crestere a puilor asupra asezarilor umane:

| Cauze/cai teroretice | Situatia reala |
| --- | --- |
| Infestarea apei freatice din care se alimenteaza fantanile locuitorilor din zona | Impactul este limitat deoarece ferma se afla la mare departare de zonele locuite. |
| Afectarea calitatii aerului si producerea de disconfort olfactiv | Vezi: Impactul asupra calitatii aerului |
| Inmultirea vectorilor de agenti patogeni (muste, tantari); | In contact direct cu aerul, vantul, precipitatiile exista posibilitatea ca noxele (precum antrenarea de suspensii, mirosuri dezagreabile, riscul de aparitie a incendiilor, inmultirea tantarilor si mustelor) sa poata conduce la inmultirea vectorilor patogeni. |
| Modificarea peisajului in zona | Vezi: Impactul asupra peisajului. |

13.3 Habitate protejate

Pe amplasament si in imprejurimile acestuia nu exista specii de plante sau animale protejate.

Anexa nr. 1 - Calculul necesarului de materiale

Tabelul nr. 1: Determinarea cantitatii anuale de hrana

| Categoria de animale | Numar cicluri/an | Numar de animale/serie | Cantitate medie zilnica de nutreturi [kg /cap/serie] | Cantitate anual de nutreturi [t / an] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pui de carne | 5 | 259 000 | 3,6 | 4662 |

Tabelul nr. 2: Determinarea cantitatii anuale de apa pentru adaparea animalelor

| Categoria de animale | Cantitate medie de nutreturi [kg /cap/serie] | Raport apa/furaj [l/kg] | Numar cicluri/an | Consum de apa [l /cap/serie] | Consum anual de apa m3/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pui de carne | 3,6 | 1,67 | 5 | 6,0 | 7770 |

Tabelul nr. 3: Determinarea consumului anual de apa de spalare

| Consum specific apa de spalare (m3/m2) | Suprafata totala hale [m2] | Numar de curatiri/ an | Consum apa de spalare/ an [m3/an] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,005 | 15 000 | 5 | 375 |

Tabelul nr. 4: Determinarea necesarului anual de paie pentru asternut

| Categoria de animale | Numar de animale/serie | Numar cicluri/an | Paie | Necesar anual de paie pentru asternut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/cap/serie | m3/1000 capete | t/an | m3/an |
| Pui de carne | 259 000 | 5 | 0,5 | 2,3 | 647,50 | 2978,50 |

Anexa nr. 2 - Cantitati anuale de dejectii

Cantitatea de dejectii produsa in ferma nr. 2+3 Bora se poate calcula folosind factorii de emisie din BREF ILF, pagina 115, tabelul 3.26.

Pentru puii de carne crescuti la sol, in 5 – 8 serii/an, valorile factorului pentru productie de dejectii solide sunt 10 - 17 kg/loc/an.

Pentru ferma Bora, avand in vedere ca activitatea de productie este organizata in 5 serii/an, vom folosi un factor de producere a dejectiilor de 10 kg/loc/an.

Tabelul nr. 1: Cantitati anuale de dejectii

| Categorie de animale | Numar de locuri/serie | Factori de emisie [kg/loc/an] | Cantitati anuale de dejectii [t/an] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui de carne | 259 000 | 10 | 2590 |

Anexa nr. 3 - Calculul emisiilor de poluanti

Principalele emisii de la fermele de crestere intensive a pasarilor sunt cele de amoniac (NH3), protoxid de azot (N20), metan (CH4) Marimea acestora depinde de caracteristicile (cantitatea, structura si compozitia) balegarului care la randul lor sunt afectate in primul rind de calitatea furajelor (continutul de materie uscata si concentratia nutrientilor N si P) si de eficienta cu care organismul transforma furajele in procesul de dezvoltare (FCR). In plus, in sistemele de crestere la sol, se inregistreaza si emisii de pulberi. Masurile aplicate pentru a reduce emisiile generate la adapostirea, depozitarea si tratarea dejectiilor afecteaza structura si compozitia acestora si in final influenteaza emisiile generate la aplicarea dejectiilor pe cimp.

# 2. Productia de azot si fosfor

## 2.1 Factori de emisie

Cantitatea/productia de minerale azot si fosfor (N si P) excretata de pasari se poate determina prin folosirea factorilor de calcul care pot fi:

- a) calculati cu formule empirice (BREF ILF Sectiunea 3.3.1, tabel 3.25) sau preluati din BREF ILF Sectiunea 3;

- b) preluati din “Codul Bunelor Practici Agricole” (Anexa 6) sau

- c) Emmision Inventory Guidebook (CORINAIR),.

a) Prima metoda de determinare a factorilor de calcul se utilizeaza de ex. in Belgia aplicand formulele din tabelul nr. 1. in care P ingerat (in kg.P/animal/an) si N ingerat (in kg.proteina cruda/animal/an) se calculeaza din continutul de fosfor si proteina cruda per kg hrana, inmultit cu cantitatea de hrana consumata.

Tabelul nr. 1: Exemple de calcul a productiei brute de minerale din dejectii

| Faza de dezvoltare a animalelor | Productia bruta de minerale in balegar [kg/animal /an ] |
| --- | --- |
|  | P2O5 | N |
| Gaini outoare | 2,30x(P ingerat) - 0,115 | 0,16x(N ingerat) - 0,434 |
| Pui de carne | 2,25x(P ingerat) - 0,221 | 0,15x(N ingerat) - 0,455 |

(Tabel 3.25, BREF ILF, Sectiunea 3.3.1)

In BREF ILF, factorii de calcul sunt indicati pe categorii de pasari si pe sisteme de adapostire (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2: Cantitati anuale de dejectii si compozitia acestora [kg/loc/an]

| Categoria de pasare | Tipul de adapost | Productia de dejectii | Nutrienti [% din greutatea uscata] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kg/loc/an] | Materie uscata [%] | N total | P |
| Pui de carne | La sol (cu asternut) | 10 - 17 | 38,6 – 86,8 | 2,6 – 10,1 | 1,1 – 3,2 |

(Tabel 3.26, BREF ILF, Sectiunea 3.3.1.1)

b) “Codul Bunelor Practici Agricole” indica in Anexa 8, tabelul nr. 1 continutul zilnic si anual de nutrienti in dejectii, dar continutul anual a fost determiniat prin inmultirea continutului zilnic cu 365 zile, fara a lua in consideratie numarul de zile din an cand halele sunt goale pentru igienizarea dintre ciclurile de productie. De aceea, in tabelul nr. 3 de mai jos, au fost reproduse numai valorile zilnice.

Tabelul nr. 3: Cantitati zilnice de nutrienti din dejectii [kg/zi/loc]

| Specia | Greutatea kg | Conţinutul zilnic de nutrienţi |
| --- | --- | --- |
|  |  | N | P | K |
|  |  | kg/zi |
| Păsări îngrăşat | 0,9 | 0,001 | 0,0002 | 0,0003 |

c) Emmision Inventory Guidebook (CORINAIR), ed.1999, Anexa1, tabelul 3A, pag. 92 indica un factor de calcul de 0,6 kg azot/ cap.

## 2.2 Calculul productiei anuale de azot si fosfor la ferma nr. 2+3 Bora

a) Calculul conform BREF ILF s-a facut pe baza urmatoarelor premize:

- categoria de pasare: pui de carne;

- tipul de adapost: la sol cu asternut de paie;

- numar locuri: 259 000;

- se foloseste un factor de calcul pentru dejectii mediu din BREF: 10 kg/loc/an;

- pentru valoarea continutului de materie uscata se ia o valoare medie de 63%;

- de asemenea, pentru valorile factorilor de emisie se iau valori medii: azot 6,3 [% din greutatea uscata] si respectiv fosfor 2,1 [% din greutatea uscata]

Rezultatele se prezinta in tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4: Productia de azot si fosfor la ferma nr. 2+3 Bora – factori BREF ILF

| Numar de locuri [capete/serie] | Cantitate de dejectii [kg/loc/an] | Cantitate de dejectii [t/an] | Continut SU [%] | Continut SU [t/an] | Nutrienti [t/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N total | P |
| 259 000 | 10 | 2590 | 63 | 1631,70 | 102,8 | 34,26 |

b) Luand in considerare factorii de calcul din “Codul Bunelor Practici Agricole” din tabelul nr. 3, se obtin valorile din tabelul nr. 5:

Tabelul nr. 5: Productia de azot si fosfor la ferma nr. 2+3 Bora

| Numar de locuri [capete/serie] | Durata unei serii [zile] | Numar serii/an | Nutrienti [t/an] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N total | P | K |
| 259 000 | 40 | 5 | 30 | 6,0 | 9,0 |

c) Luand in considerare factorii de calcul din CORINAIR rezulta productia de azot prezentata in tabelul nr. 6

Tabelul nr. 6: Productia de azot conform factorilor din CORINAIR

| Numar de locuri [capete/serie] | Factor de calcul [kg azot/cap/an] | Productia de azot [t/ an] |
| --- | --- | --- |
| 259 000 | 0,6 | 155,40 |

Prin urmare, valorile productiei de nutrienti calculate prin cele trei metode de specialitate recunoscute, sunt foarte diferite, diferentele fiind de unul pana la 3 ordine de marime.

# 3. Emisii in aer

Cele mai importante emisii de poluanti sunt cele de compusi ai azotului si carbonului.

Azotul continut in dejectii se pierde partial in atmosfera sub forma de amoniac (NH3) si protoxid de azot (N2O) in trei faze/puncte principale din procesul de productie:

- halele de adapostire,

- sistemul de stocare si tratare a dejectiilor in cadrul fermei si

- imprastierea balegarului fermentat pe camp.

Restul azotului si fosforul din dejectiile imprastiate pe camp se infiltreaza in sol si se preiau partial de catre plante.

Din hale si din sistemul de stocare si tratare a dejectiilor in cadrul fermei se emite si metan (CH4) si pulberi.

## 3.1 Factori de emisii in atmosfera (din hale)

BREF ILF indica factorii de emisie pentru poluanti in aer (tabelul nr. 7) fara a preciza tipurile de adapost carora le corespund acesti factori.

Tabelul nr. 7: Factori de emisie pentru poluanti in aer la halele de pasari [kg/loc/an] conform BREF ILF

| Categorii de pasari | NH3 | CH41) | N2O 1) | Pulberi 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inspirabile | Respirabile |
| Pui de carne | 0,005 – 0,315 | 0,004 – 0,006 | 0,009 – 0,024 | 0,119 – 0,182 | 0,014 – 0,018 |
| 1) Valori aproximative derivate din masuratori efectuate de Silsoe Institute din Olanda |

Tabelul 3.34, BREF ILF, Sectiunea 3.3.2.1

In schimb, BREF ILF, Sectiunea 4.5.3, precizeaza pentru sistemul de crestere la sol pe asternut din paie sau talaj, un factor de emisie pentru amoniac de 0,08 kg NH3/loc/an.

In CORINAIR (Emission Inventory Guidebook, 1999, pg.73) este indicat un factor pentru calcularea emisiilor din hale, care, de asemenea, nu tine seama de tipul de adapost (tabelul nr.8) si in plus este comun pentru toate categoriile de pasari crescute in ferme.

Tabelul nr. 8: Factori de emisie in aer la halele de pasari [kg/cap/an] conform CORINAIR

| Categoria de pasari | Factor de emisie amoniac | Factor de emisie metan | Factor de emisie pulberi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PM 10 | PM 2,5 |
| Pasari (pui, rate si curci) | 0,15 | 0,07 | 0,052 | 0,0068 |

## 3.2 Emisii in aer din hale (cantitati anuale )- ferma Bora

a) Cantitatile de emisii de poluanti in aer folosind factorii de emisie descrisi in BREF ILF s-au calculat pe baza urmatoarei premize:

- Pentru amoniac, metan, protoxid de azot şi pulberi s-au adoptat ca factori de emisie valorile medii din tabelul nr. 7;

Tabelul nr. 9: Emisii calculate pe baza factorilor de emisie din BREF ILF

|  | NH3 | CH4 | N2O | Pulberi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inspirabile | Respirabile |
| FE [kg/loc/an] | 0,16 | 0,005 | 0,016 | 0,15 | 0,016 |
| Emisia [kg/an] | 41440 | 1290 | 4144 | 38850 | 4144 |

b) Cantitatile de emisii de poluanti in aer folosind factorii de emisie din CORINAIR sunt prezentate in tabelul nr. 10.

Tabelul nr. 10: Emisii calculate pe baza factorilor de emisie din CORINAIR

|  | NH3 | CH4 | Pulberi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PM 10 | PM 2,5 |
| FE [kg/loc/an] | 0,15 | 0,07 | 0,052 | 0,0068 |
| Emisia [kg/an] | 38850 | 18130 | 13468 | 1761 |

## 3.3 Emisii din depozitarea dejectiilor – ferma Bora

Emisiile in aer provenite de la depozitarea exterioara a amestecului de asternut si dejectii sunt prezentate in continuare conform calculelor cu factorii indicati in diferite surse documentare.

BREF ILF, sectiunea 3.3.3, pag. 122 mentioneaza ca au fost raportate foarte putine date privind aceste emisii si prezinta un factor pentru amoniac de 0,08 kg/cap/an la depozitarea deschisa a dejectiilor solide, precizand totodata ca nu sunt date disponibile pentru emisia de amoniac in atmosfera; marimea acestor emisii depinde de conditiile de depozitare a dejectiilor (BREF ILF Sectiunea 4.8.1.3).

In functie de conditiile in care sunt stocate dejectiile, o anumita cantitate se pierde in atmosfera sub forma de amoniac si restul se transfera pe camp.

Conform Emmision Inventory Guidebook (CORINAIR), ed.1999, factorul de emisie de amoniac de la depozitarea exterioara a dejectiilor este de 0,02 kg/cap/an iar factorul de emisie de metan din managementul dejectiilor este de 0,117 kg/cap/an.

Tabelul nr. 11: Emisii de amoniac si metan din managementul dejectiilor

|  | BREF ILF | CORINAIR |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | NH3 | CH4 |
| FE [kg/loc/an] | 0,08 | 0,02 | 0,117 |
| Emisia [kg/an] | 207,20 | 5180 | 30303 |

Avand in vedere ca asternutul uzat rezultat din activitatea fermei Bora se depoziteaza pe platforma de la ferma Gh. Doja, aceste emisii nu vor afecta calitatea aerului in localitatea Bora si din aceasta cauza nu au fost luate in calculul de dispersie a poluantilor.

# Text boxes

Pregatirea halelor pentru populare

Popularea halelor

Cresterea puilor

35 – 42 zile

Depopulare hale

ACTIUNI

Varuire

Dezinfectie

Pregatirea asternutului

ETAPE  ALE   FLUXULUI  TEHNOLOGIC

Efectuarea lucrarilor de curatire a halelor

Furajare

Adapare

Asigurarea microclimatului

Aducerea puilor in ferma

Greutate corporala cuprinsa intre:

2,0 kg la 35 zile

2,6 kg la 42 zile

Transportul puilor la abator

Transportul patului de crestere la platforma de gunoi de grajd

Atingerea greutatii optime pentru abatorizare

Depozitare temporara cadavre

Procesare

externa

Adaposturi de animale

Descarcare sau incarcare animale

Depozitare hrana in buncare

Distributie hrana

Transport hrana

Colectare dejectii

Raspandire pe camp

Procesare dejectii

Colectare ape uzate

Fertirigatii

Reteaua de alimentare cu apa proprie (foraj)

Rezervor apa

V = 200 m3

Hale

Retea de incendiu

Grupuri sanitare

Fosa betonata vidanjabila V = 30 m3