RAPORT DE AMPLASAMENT

aferent Fermei nr. 6 PERIEŢI, judeţul IALOMIŢA

Titular: SC AVICOLA SA Slobozia

2020

CUPRINS

1. INTRODUCERE	2

1.1 Context	2

1.2. Date generale	2

1.3. Obiective	2

1.4. Scop si abordare	4

2. Descrierea terenului	5

2.1 Localizarea terenului	5

2.2 Proprietatea actuala	5

2.3 Utilizarea actuala a terenului	5

2.4 Folosirea de teren din imprejurimi	10

2.5 Utilizare chimica	10

2.6 Topografie si canalizare	11

2.7 Geologie si hidrogeologie	12

2.8 Hidrologie	13

2.9. Elemente climatice	14

2.10. Flora şi fauna	16

2.11. Autorizatii curente	17

2.12 Planificarea monitorizarii	17

2.13 Incidente legate de poluare	22

2.14. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile	22

2.15. Conditiile cladirilor	22

2.16. Raspuns de urgenta	22

3. Istoricul terenului	24

4. Recunosterea terenului	24

4.1. Probleme identificate	24

4.2. Deseuri	24

4.3. Depozite	25

4.4. Zona interna de depozitare	26

4.5. Sistemul de canalizare	26

4.6. Alte depozite chimice si zone de folosire	27

4.7. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului.	27

5. Interpretarea datelor si recomandari	27

6. Concluzii	28

6.1 Calitatea aerului	29

6.2 Calitatea solului	29

6.3 Calitatea apei subterane	30

Anexe	32

# 1. INTRODUCERE

## 1.1 Context

Acest raport de amplasament are ca scop evidentierea stării amplasamentului pe care se desfaşoară activitatea de crestere intensivă a puilor apartinand SC AVICOLA SA Slobozia  - Ferma nr. 6 pui de carne – Perieti, din comuna Perieti, sat Stejaru, jud. Ialomiţa.

In cadrul amplasamentului , activitatea specifica consta in cresterea puilor de carne, de la  0 la 38 ( 40 ) de zile, in hale de tip parter, pe asternut permanent uscat. Din procesul de productie, rezulta pasari pentru sacrificare ( abatorizare ).

Activitatea de crestere a puilor in ferma nr. 6 Perieti se desfăşoară pe un singur amplasament in 4 hale de crestere a pasarilor la sol fiecare cu suprafata utila de 1800 mp.

Ferma nr. 6 Perieti are o capacitate de productie de 80 000 capete/serie, 5 serii/an, 400 000 capete/an, rezultand o productie de aproximativ 130 – 140 tone carne in viu / serie.

Raportul de amplasament prezintă situaţia actuală a calităţii terenului pe care este situată instalaţia de creştere a puilor, radiografia calităţii actuale a amplasamentului constituind o referinţă pentru evoluţia calităţii platformei în viitor.

Acest raport a fost întocmit pentru a îndeplini cerinţele de prevenire, reducere şi control a poluării.

## 1.2. Date generale

Denumirea operatorului: S.C. AVICOLA SA

Sediul: Slobozia, Soseaua Constanta, nr. 5 - 6, judetul Ialomita.

Adresa amplasamentului  activitatii: Comuna Perieti, sat Stejaru, judeţul Ialomita.

Tel./fax: 0243 215 603, 0243 230 159

Cod Unic de Inregistrare: 2073092

Cod CAEN: 0147 - Cresterea pasarilor

## 1.3. Obiective

Principalul obiectiv al raportului de amplasament este constituirea unui punct de plecare atat pentru stabilirea conditiilor de conformare, cat si pentru evaluari ulterioare ale conformarii cu prevederile legale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. Pentru realizarea acestui obiectiv, raportul de amplasament trebuie:

- sa formeze punctul initial de referinta pentru evaluarile ulterioare ale amplasamentului;

- sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii sale;

- sa furnizeze dovezi ale investigatiilor si masurilor intreprinse anterior in domeniul protectiei mediului.

Evaluarea amplasamentului are in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice:

- analiza utilizarilor anterioare si actuale ale terenului pentru identificarea potentialilor poluanti;

- elaborarea modelului conceptual pentru determinarea cailor de propagare in mediu a potentialilor poluanti;

- identificarea zonelor efectiv sau potential contaminate;

- evaluarea starii de calitate a solului, apelor subterane si de suprafata, in cazul identificarii unor zone poluate sau potential poluante.

Zona analizata cuprinde amplasamentul instalatiilor si vecinatatile acestuia care pot fi afectate de activitatea desfasurata pe amplasament.

Raportul a fost intocmit pe baza datelor existente privind starea anterioara si actuala a calitatii terenului precum si pe baza investigatiilor suplimentare efectuate in zona amplasamentului.

Principalele obiective ale Raportului de amplasament, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare referitoare la prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, sunt următoarele:

• investigarea calităţii actuale a factorilor de mediu din zona amplasamentului instalaţiei

• evidenţierea rezultatelor investigaţiilor privind calitatea factorilor de mediu astfel încât acestea să constituie punctul iniţial pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu şi pentru raportarea în viitor a calităţii factorilor de mediu de pe amplasament

• să furnizeze informaţii despre caracteristicile fizice ale terenului şi despre vulnerabilităţile amplasamentului

• să prezinte utilizările anterioare şi actuale ale amplasamentului, pentru a identifica dacă există zone cu potenţial de contaminare

• să prezinte informaţiile cu privire la natura terenului, pentru a fundamenta înţelegerea dispersiei poluanţilor, în situaţia unei contaminări

• elaborarea unui “Model conceptual iniţial" al terenului şi împrejurimilor sale, pentru descrierea interacţiunii dintre factorii de mediu de pe teren

## 1.4. Scop si abordare

Lucrarea a fost elaborată în conformitate cu:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare;

- Legea 278 / 2013 privind emisiile industriale si prevenirea si controlul integrat al poluarii

- Ordin M.A.P.A.M. Nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 - Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 pentru aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

- Legea 211 / 2011privind regimul deseurilor.

- H.G. 856/2002  privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Raportul de amplasament implică evaluarea riscului, prin determinarea surselor de poluare şi a căilor de transfer (apă, aer) prin care componentele periculoase pot ajunge la ţintele primare şi secundare (sol, pânza freatică, biocenoză, populaţia din zonele critice). Luându-se în considerare caracteristicile procesului tehnologic, precum şi amplasarea geografică şi condiţiile locale de mediu, se vor stabili, pe baza celor mai bune tehnici disponibile (BAT), funcţie de valorile limită recomandate de BREF (BAT References Documents), procedurile pentru prevenirea, reducerea şi controlul (monitorizarea) integrată a poluării.

Prezentarea datelor despre amplasament s-a realizat în raport în următoarea structură:

Capitolul 1 – Introducere

Capitolul 2 – Descrierea terenului – localizare, utilizatori actuali

Capitolul 3 – Istoricul terenului – descrierea trecutului terenului

Capitolul 4 – Recunoaşterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate

Capitolul 5 – Interpretarea informaţiilor – prezentarea şi interpretarea informaţiilor generale şi locale despre amplasament, model conceptual

Capitolul 6 – Investigaţii efectuate – prezentarea investigaţiilor efectuate asupra terenului

Capitolul 7 - Interpretarea rezultatelor analizei

Capitolul 8 – Concluzii

# 2. Descrierea terenului

## 2.1 Localizarea terenului

Perieţi este o comună în judeţul Ialomiţa, pe stanga vaii Ialomita, la 11 km de Slobozia şi 47 km de Urziceni.

Poziţia geografică este:  44° 55' Nord, 27° 22' Est.

Amplasamentul fermei se gaseste in extravilanul localitatii Perieti, sat Stejaru, la aproximativ 1 km fata de primul grup de locuinte individuale si la 11 km vest de municipiul Slobozia.

Localizarea amplasamentului Fermei de pui Perieti este prezentată în planşa anexata.

## 2.2 Proprietatea actuala

Terenul si cladirile in care se desfasoara activitatea sunt proprietatea SC AVICOLA SA SLOBOZIA, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO7, nr. 3060.

Detalii ale delimitarii terenului din proprietatea actuala sunt aratate in Planul de amplasament si in Planul de situatie. Acestea arata de asemenea limitele instalatiei pentru care s-a depus solicitarea.

## 2.3 Utilizarea actuala a terenului

Categoria de activitate si operatorul

Principalul obiectiv de activitate al S.C. AVICOLA SA SLOBOZIA îl constituie creşterea intensiva a puilor.

Activitatea de crestere a puilor in ferma nr. 6 Perieti se desfăşoară pe un singur amplasament in 4 hale de crestere a pasarilor la sol fiecare cu suprafata utila de 1800 mp.

Ferma nr. 6 Perieti are o capacitate de productie de 80 000 capete/serie, 5 serii/an, 400 000 capete/an, rezultand o productie de aproximativ 130 – 140 tone carne in viu / serie.

In consecinta, conform legislatiei in vigoare, activitatea descrisa mai sus face parte din categoriile de activitati industriale pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, incadrandu-se la “Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de:

a) 40.000 de locuri pentru păsări;

Operatorul instalatiilor este S.C. AVICOLA SA SLOBOZIA cu sediul in Slobozia, Soseaua Constanta, nr. 5 - 6, judetul Ialomita.

Activitati desfasurate pe amplasament

Procesele operationale din cadrul fermei de pui pot fi impartite in secvente dupa cum sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- populare cu pui de o zi;

- incarcare puilor ajunsi la greutatea pentru abatorizare in mijloace auto;

- activitati de asistenta si suport pentru procesele biologice de crestere a greutatii corporale a puilor ;

- adapostire, constand din: 4 hale cu sistem de crestere la sol, sisteme de ventilatie naturala si artificiala;

- furnizare hrana, constand din: aprovizionare cu mijloace auto; descarcare in buncare aplasate la fiecare hala si administrare din buncare, prin reteua de distributie interna;

- alimentare cu apa, prin sistem automatizat cu picuratori;

- curatarea adaposturilor, prin spalarea periodica a halelor cu apa sub presiune, respectiv cu masini de curatat la sfarsitul fiecarui ciclu de productie; aceasta secventa include colectarea si evacuarea asternutului, precum si colectarea apei de spalare din hale in fosele septice;

- asistenta veterinara de specialitate.

Materialul biologic (pui de o zi) este adus in halele special pregatite. Pregatirea halelor consta in varuirea pentru curatire si igienizare, dezinfectia acestora, pregatirea asternutului din paie si / sau talas.

Pe perioada de crestere, puii trebuie sa beneficieze de conditii optime de furajare, adapare si microclimat. Saptamanal se vor face cantariri de control cu un sistem de cantarire automat pentru determinarea sporului in greutate.

Sacrificarea puilor se face din ziua 35 pana la 42 zile, cand puii au o greutate corporala cuprinsa intre 2,0 kg (35 zile) si 2,6 kg (42 zile).

Sporul zilnic de greutate variaza intre 6,5 g in prima zi si aproximativ 84 g in zilele 35 – 42.

Consumul zilnic de furaj variaza intre 20 g in primele zile si aproximativ 195 g la maturitate. Astfel, intr-un ciclu de productie, un pui consuma aproximativ 3,6 kg furaje, avand un indice de conversie de 1,38.

Dupa depopularea halelor urmeaza indepartarea patului de crestere si igienizarea halelor.

Repopularea halelor se face numai dupa terminarea lucrarilor de curatenie si dezinfectie, cu respectarea perioadei de igienizare, vid sanitar si controlul eficientei dezinfectantilor.

Ciclul de productie este de 35 - 42 zile pentru crestere si 15 zile pentru curatirea halelor si vid sanitar.

Figura 1. Shema fluxului tehnologic

In perioada de la 0 la 3 saptamani, cresterea puilor destinati productiei de carne se face cu nutreturi combinate care sa asigure un nivel proteic al ratiei de 22% PBD.

Cantitatea de apa necesara puilor pentru carne, este mai mare cu 50% decat cantitatea de nutreturi consumate zilnic, la temperaturi tehnologice normale ale aerului. In cazul in care temperatura din adapost scade (pana la 12 – 150C), nevoile de apascad pana la un coeficient de 1,2 – 1,3 din cantitatea de nutreturi consumate de catre pui, iar daca temperatura mediului creste la 28 - 300C, consumul de apa creste la de doua ori volumul nutreturilor concentrate consumate.

Pentru ca producerea carnii de pui broiler sa fie eficienta, este necesara respectarea normelor tehnologice de baza, si anume :

- Se vor asigura si respecta toate principiile tehnologice de baza in cresterea pasarilor, privind categoria de varsta, cu referire la densitatea puilor in adapost, temperatura, luminozitatea, ventilatia, concentratia de noxe admisa, calitatea asternutului ;

- Furajarea trebuie sa asigure un spor mediu zilnic de 20 – 25 grame ;

- Programul de lumina trebuie sa fie de 23 ore/zi.

Controlul climatului in halele de crestere a puilor

In halele de crestere a fermei se vor controla urmatorii parametri :

  - temperatura ;

  - umiditatea ;

  - regimul iluminarii.

| Varsta puilor [zile] | Temperatua in hala [0C] | Umiditatea relativa in hala [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 33 – 34 | 50 – 55 |
| 7 | 30 – 31 | 55 |
| 14 | 29 | 60 |
| 21 | 27 | 60 |
| 28 | 24 | 60 |
| 35 | 22 | 65 |
| Peste 35 | 21 | 70 |

Funcţionarea fermei se face pe principiul "totul plin - totul gol".

Activitati de furnizare a utilitatilor pe amplasament

Alimentarea cu apa

Apa este folosita in scop menajer, in procesul de productie pentru adapatul pasarilor si igienizarea spatiilor de productie la sfarsitul fiecarui ciclu.

Sursa de apa o constituie subteranul de adancime exploatat prin intermediul unui foraj, echipat cu o pompa submersibila, multietajata.

Pentru rezerva de incendiu şi apa pentru nevoile sanitare ale fermei este prevazut un rezervor semiingropat din beton cu capacitatea de 200 mc.

Apa este distribuita liniar cu ajutorul unei statii de pompare, echipata cu 2 electropompe LOTRU 80 (una de rezerva), prin conducte din otel zincat avand Dn = 80 – 100 mm şi L = 0,6 km. Fiecare hala are racord unic la reteaua de distributie.

Combustibilul utilizat pentru incalzirea spatiilor de productie si a filtrului sanitar se depoziteaza in 6 butelii de 5000 l fiecare si o butelie de 1750 l.

Alimentarea cu energie electrica este asigurata printr-un postul trafo instalat la nivelul fermei. Sursa: din reteaua existenta in zona, printr-un post de transformare de 120 KVA.

Fiecare spatiu de productie este alimentat prin tabloul general, prevazut cu circuite separate pentru iluminat si pentru alimentare echipamente.

Prognoza anuală a consumului este de 120 MWh.

Alimentarea cu combustibilii (motorina) pentru autovehicule si utilaje se face prin preluarea cantitatilor necesare de la statii de distributie a carburantilor.

Modul de utilizare a terenului

In conformitate cu documentatia topo-cadastrala, din suprafata totala a incintei de 17 097 mp, repartizarea dupa categoria de folosinta , este urmatoarea :

- suprafata construita :     9 800 mp ;

- suprafata cai de acces :  4 733 mp ;

- suprafata libera :            2 564 mp ;

Amplasamentul Fermei nr. 6 Perieti cuprinde urmatoarele obiective:

- 4 hale de crestere a pasarilor la sol ,cu o suprafata utila de 1800 mp/hala, echipate cu instalatii automatizate de adapare, hranire, ventilare, incalzire si iluminat;

- 1 statie de pompare cu hidrofor si 1 put forat la h = 80 m,  dot cu  o pompa submersibila de tip Grundfos cu consum redus de energie;

- 1 rezervor betonat semiangropat de inmagazinare a apei, avand un volum V = 200 mc

- 1 filtru sanitar dotat cu dusuri si vestiare;

- 1 cladire post trafo ( cladire energetica )

- 1 fosa vidanjabila pentru apa uzata si apa menajera ;

- platforme betonate pentru stocarea temporara a gunoiului animalier, aproximativ 100 mp pentru fiecare hala ;

- platforma betonata pentru depozitarea ocazionala a deseurilor metalice

- 1 depozit ( camera de medicamente – farmacie ) , prevazut cu pardoseala, usa securizata, aparat de pastrare si conservare ,dar si ventilatie corespunzatoare )

- 4 silozuri ( buncare ) pentru furaje, montate pe picioare metalice dotate cu sisteme de snecuri flexibile si carcase, pentru stocarea de nutreturi combinate;

- 6 recipiente de cate 5 000 litri de GPL pentru incalzirea celor 4 hale;

- 1 recipient de 1750 litri de GPL pentru incalzirea filtrului sanitar comun cu FNC-ul adiacent

- 1 baraca metalica pentru depozitarea diverselor  materiale .

Impact potential

In legatura cu zonele de pe amplasament, potential afectate de activitatea desfasurata in prezent, acestea pot fi in principal legate de traseul de evacuare si stocare a dejectiilor si apelor uzate. Oricum, trebuie subliniat riscul pierderilor potentiale din aceste instalatii. Chiar daca efectul pierderilor potentiale din aceste instalatii este benefic pentru aportul de nutrienti in sol, trebuie avuta in vedere poluarea potentiala cu nutrienti a freaticului.

Trebuie mentionata, de asemenea, existenta pe amplasament a unei hale acoperita cu placi de azbociment. Chiar daca placile sunt relativ noi si integritatea acestora nu apare afectata, exista riscul eliberarii fibrelor de azbest in atmosfera in timpul inlocuirii acoperisului.

Deşeurile rezultate din activitatea de creştere a puilor sunt:

    - asternutul de paie imbibat cu dejectii de pasare

    - animale moarte;

    - deşeuri menajere rezultate de la personalul angajat.

Dejectiile animaliere impreuna cu asternutul de paie se valorifica in agricultura ca fertilizant natural.

Animalele moarte sunt depozitate in lazi frigorifice si evacuate periodic la SC Comagra Prod SRL Buzau.

Deşeurile menajere sunt colectate in europubele, amplasate pe platforma betonată, eliminarea din incinta fermei a deşeurilor menajere se face de o firma specializata.

În incinta fermei nu se depozitează decât cantităţi mici de substanţe chimice, reprezentate de materialele utilizate pentru curăţarea şi dezinfectarea halelor si filtrului sanitar.

## 2.4 Folosirea de teren din imprejurimi

Amplasamentul fermei se gaseste in extravilanul localitatii Perieti, sat Stejaru, la aproximativ 1 km fata de primul grup de locuinte individuale si la 11 km vest de municipiul Slobozia.

Terenul pe care este situat obiectivul, este proprietatea societatii, iar accesul se face din DN2A Slobozia – Urziceni.

Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele :

- la nord: teren arabil proprietate privata;

- la sud: teren forestier ;

- la est : teren arabil;

- la vest : teren construibil proprietate privata.

## 2.5 Utilizare chimica

În activitatea Fermei de Perieti nu se utilizează în mod curent substanţe chimice.

Substantele considerate toxice si periculoase pe teritoriul fermei analizate sunt: substantele utilizate la dezinfectarea spatiilor de productie si medicamentele utilizate pentru animale in situatii speciale.

Pentru dezinfectia periodica se folosesc substante precum Forsept, Virucidal, Desogerme Sanichoc, Desorgeme O Pur, Aldekol, Multicide.

Aceste produse sunt depozitate in magazie, iar manipularea se face numai de persoane instruite in acest sens.

Asistenta veterinara este asigurata de echipa de asistenta sanitar-veterinara subordonata Laboratorului sanitar veterinar al SC AVICOLA SA Slobozia. Toate activitatile de natura sanitar-veterinara (vaccinari, dezinfectii, deratizari, dezinsectii, recoltari probe sanitatie, recoltari probe de apa bruta, etc) sunt efectuate de aceasta echipa, ce este constituita din  personal calificat: 4 asistenti si un medic veterinar.

## 2.6 Topografie si canalizare

Terenul pe care este amplasată Ferma de pui  Perieti este plat, fără denivelări, situat pe malul stang la raului Ialomita la o distanţă de 1,5 km de râu.

Reteaua de canalizare la nivelul Fermei nr. 6 Perieti are trei componente, si anume:

■ reteaua de canalizare interna la nivelul spatiilor de productie, care colecteaza ape uzate rezultate de la spalarea halelor.

■ reteaua de canalizare exterioara care asigura preluarea apelor uzate rezultate de la spalarea halelor

■ reteaua de canalizare exterioara care asigura preluarea apelor uzate menajere de la cladirea administrativa.

Personalul dispune de grup sanitar cu apa curenta, filtru sanitar.

Nu exista evacuari directe in receptori naturali.

Apele uzate sunt provin de la filtrul sanitar si de la spalarea si dezinfectia halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de productie.

Apele uzate rezultate de la spalarea halelor se colecteaza printr-un sistem de canale colectoare de adancime redusa si se descarca in reteaua exterioara de canalizare formata din conducte de beton (cu diametrul de 200 mm) prin intermediul cate unui camin de vizitare amplasat in dreptul fiecarei hale; reteaua exterioara se descarca intr-o fosa betonata, etansa, vidanjabila cu volumul de 50 m3.

Apele menajere sunt colectate si evacuate tot intr-o fosa betonata, etansa, vidanjabila cu volumul de 10 m3.

Figura 2. Fluxul apei in incinta

## 2.7 Geologie si hidrogeologie

Subsolul regiunii este alcatuit din formatiuni paleozoice, mezozoice si neozoice dispuse peste fundamentul cristalin al Platformei Moesice.

Formatiunile mezozoice (cretacic) si neozoice (Sarmatian, Meotian) prezinta interes din punct de vedere geologic si economic prin acumularile de hidrocarburi (titei si gaze naturale).

Cercetarile geologice efectuate prin lucrari geofizice, prospectiuni seismice intre anii 1935 - 1956, 1962 - 1964, 1966 - 1967, 1971 - 1973, 1983 - 1985, 1988 - 1989, 1996 - 2000 au evidentiat existenta zacamintelor productive de titei si gaze naturale pe structurile geologice: Urziceni (Fierbinti Targ - Urziceni - Garbovi), Colelia Nord (localitatile Cocora - Colelia - Grindu), Colelia Sud (Reviga - Cocora), Buiesti (sat Buiesti com. Albesti), Catrunesti (sat Catrunesti com. Sinesti).

Sunt valorificate zacamintele argiloase din zonele Urziceni - Manasia si Tandarei.

Mentionam prezenta apelor geotermale evidentiate prin studii de prospectiuni geologice din zona Giugeni, Amara. Lacurile terapeutice Amara si Fundata sunt importante prin rezervele de namol sapropelic, terapeutic si de apa mineralizata cu calitati terapeutice benefice pentru sanatatea omului.

Relieful de campie, cu altitudine intre 20 si 90 m, usor denivelat de crovuri, padine sau dune de nisip, prezenta depozitelor loessoide si a unui climat cu un pronuntat caracter continental se reflecta clar in succesiunea de la E la V a solurilor zonale, mai ales pe campul interfluvial de la N de Ialomita. In E apar cernoziomuri carbonatice (si chiar soluri balane) care trec treptat spre V in cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale si chiar soluri brun-roscate pe suprafete reduse, formate pe loess; numai pe campul interfluvial de la S de Ialomita, cu relief valurit eolian, apar in zona de stepa si cernoziomuri cambice, pe depozite mai nisipoase si local chiar psamosoluri. Crovurile, raspandite in campiile loessoide, interfluviale, prezinta cernoziomuri cambice mult mai adanc levigate de carbonati decat cele de pe relieful plan. Solurile freatic-umede au o larga raspandire, mai ales pe interfluviul de la N de Ialomita. Majoritatea solurilor de pe interfluvii au textura mijlocie si insusiri fizice relativ bune. Solurile aluviale (si aluviunile), cu diferite texturi si grade de gleizare, salinizare si alcalizare, ocupa suprafete importante (cca 128 000 ha) in luncile Dunarii si Ialomitei, in care suprafete apreciabile ocupate cu mlastini si lacuri au fost desecate in ultimii ani. Suprafete destul de mari ocupa si solurile salinizate (cca 20 000 ha), intalnite in luncile Ialomitei si Dunarii, indeosebi la N de confluenta cu Ialomita, in jurul lacurilor sarate si pe vaile deschise spre aceste lacuri.

Din datele primite de la Directia Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in judetul Ialomita se inregistraza la sfarsitul anului 2003:

- Soluri saraturate	-	4622 ha

- Soluri nisipoase	-	  272 ha

## 2.8 Hidrologie

Judeţul Ialomiţa cuprinde două colectoare hidrografice principale: fluviul Dunărea şi râul Ialomiţa. Alături de acestea mai trebuie menţionate şi râurile Prahova, Sărata şi cele care alcătuiesc reţeaua autohtonă, râuri tipice de şes, cu văile presărate de iazuri cum sunt Fundata şi Strachina, aflate în locurile cu acelaşi nume şi izvoarele Mostiştei.

Densitatea medie a reţelei hidrografice este una din cele mai scăzute din ţară, cca. 0,1 km/km2. Debitele medii multianuale specifice de apă sunt foarte scăzute, variind între 3 l/s/km2 în zona de NV a judeţului şi sub 0,5 l/s/km2 în partea de E şi S a acestuia. Debitele multianuale de aluviuni transportate sunt nesemnificative comparativ cu cele în suspensie.

Râul Ialomiţa are o suprafaţă de bazin hidrografic de 2160 km2 şi o lungime de 178 km. Debitul mediu multinaţional la intrarea în judeţ este de cca. 14,5 m2/s aportul principal fiind al râului Prahova şi al râului Sărata. Debitul mediu lunar maxim se înregistrează, în majoritatea anilor, în luna aprilie, iar cel minim în luna septembrie când valorile scurse reprezintă în medie 13 – 14 %  şi respectiv 4 -5 % din volumul anual. În zona localităţii Ciulnita pânza de apă freatică este cantonată la o adâncime cuprinsă între 3 – 5 m.

Localitatea Perieti, inclusiv amplasamentul fermei se afla situata pe malul stang al râului Ialomiţa la o distanţă de 0,5 – 2,5 km .

Bazinul hidrografic Ialomita are o suprafata de receptie de 10350 km2 si o lungime de 417 km, reprezentand 4.34 % din teritoriul tarii. Altitudinea medie variaza intre 327 m in zona muntoasa şi 42 m in zona de confluenta. Panta medie a bazinului este de 15 ‰. O caracteristica a bazinului hidrografic este forma alungita, cu o lăţime medie de cca. 60 km. Bazinul are 142 afluenţi codificaţi. Densitatea hidrografica a bazinului Ialomita este de 0.30 km/kmp.

In aval, Ialomita este insotita pe partea stanga de o serie de cursuri care se termina in limane fluviale anastomozate, fara scurgere spre Ialomita. Drept consecinta se remarca o usoara scadere a debitului Ialomitei pe sectorul inferior.

Pe lungimi de râu cumulate pe tronsoane caracteristice, calitatea apei a prezentat următoarea repartiţie: din 1308 de km investigaţi în anul 2009, 277 de km (21.2%) de clasa a I-a, 379 de km (29%) de clasa a II-a, 571km (43.7 %) de clasa a III-a, 75 km (5.7 %) de clasa a IV-a si 6 km (0.5 %) de clasa V. S-au produs depăşiri ale limitelor admisibile pentru clasa a V-a sau limitele normate in HG 351/2005 în următoarele secţiuni: $ Băltita (reziduu fix, Cl) pe râul Cricov; av. Ciorani ( Rez. Fix, Cl, benz-a-antracen, fenantren) pe râul Cricovul Sărat; Moara Domneascã (CBO5, antracen, benz-a-antracen, fenantren ) pe râul Teleajen; am.Urziceni (reziduu fix, Cl) pe râul Sărata; Goga (CBO5, CCO-Cr, O2, NH4, Pt, antracen, benz-a-antracen, fenantren) pe râul Dâmbu; Tinosu ( Fe, benz-a-antracen, fenantren pe râul Prahova.

In legătura cu evaluarea indicatorilor din categoria substanţelor prioritare/prioritar periculoase, in cazul metalelor grele, in special Cu, au apărut depăşiri fata de limitele prevăzute in HG 351/2005 in majoritatea secţiunilor, iar pentru alte metale ( Ni, Pb) in cca. 40% din secţiuni.

In anul 2009, calitatea apelor curgătoare din punct de vedere biologic in b.h. Ialomiţa, a fost monitorizata pe lungime totala 1612 km, din care 1308 km in 58 secţiuni de monitorizare in b.h. Ialomiţa. Din cei 1308 km lungime râuri monitorizate in b.h. Ialomita, 261 km reprezentând 19,95 % s-au încadrat in clasa I de calitate - stare ecologica foarte buna, 308 km reprezentând 23,55 % s-au încadrat in clasa a II-a de calitate - stare ecologica buna, 624 km reprezentând 47,71 % s-au încadrat in clasa a III-a de calitate - stare ecologica moderata, 115 km reprezentând 8,79 % s-au încadrat in clasa a IV-a de calitate - stare ecologica slaba. Asemănător anilor precedenţi, in b.h. Ialomiţa nici o secţiune de monitoring nu s-a încadrat in starea ecologica proasta. Din punct de vedere biologic, ponderea cea mai mare o au apele din clasa a III-a de calitate sau stare ecologica moderata. Comparativ cu anul 2008, in b.h. Ialomiţa din punct de vedere biologic, numărul kilometrilor care nu s-au încadrat in clasa I si a II-a de calitate a crescut de la 556 km la 739 km, reprezentând zone critice, care necesita îmbunătăţirea calităţii apei sub aspectul stării ecologice.

Acestea sunt următoarele:

Clasa a III a de calitate – stare ecologica moderata: 624 km • Raul Ialomiţa, secţiunea SE Târgovişte Nord - evacuare SE Târgovişte. Sud: 7 km; • Raul Ialomiţa, secţiunea conf. râul Izvorul – confluenta râul Comana: 143 km; • Raul Ialomiţa, secţiunea S.P. Condeşti – vărsare: 151 km; • Raul Prahova, secţiunea evacuare Staţie Epurare Campina – vărsare: 136 km; • Raul Cricovul Sărat, secţiunea confluenta Matiţa - vărsare: 65 km ; • Raul Snagov Ciaur – pe întreg cursul: 47 km; • Raul Teleajen confluenta râul Telega – confluenta râul Dâmbu: 31 km; • Raul Dâmbu evacuare Staţia de Epurare Jovila Păuleşti – evacuare Staţia de Epurare Ploieşti: 16 km; • Raul Sărata, izvoare - confluenta râul Naianca: 28 km.

Clasa a IV a de calitate – stare ecologica slaba: 115 km • Raul Ialomiţa, secţiunea evacuare SE Târgovişte Sud – confluenta râul Izvorul: 19 km; • Raul Ialomiţa secţiunea confluenta râul Comana – S.P. Condeşti: 25 km; • Raul Teleajen, secţiunea confluenta râul Dâmbu – vărsare: 21 km; • Raul Dâmbu evacuare Staţia de Epurare Ploieşti – vărsare: 6 km; • Raul Sărata, confluenta râul Naianca – vărsare: 44 km.

## 2.9. Elemente climatice

Judeţul Ialomiţa are clima continentală, regimul climatic este omogen pe întreg cuprinsul judeţului din cauza marii uniformităţi a reliefului de câmpie. Se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitaţii nu prea abundente, care cad mai ales sub formă de averse şi prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar şi de frecvente perioade de încălzire, care provoacă discontinuităţi repetate stratului de zăpadă.

Temperatura medie anuală depăşeşte valoarea de 11 °C, media lunii cea mai caldă fiind de 23°C (iulie), iar cea mai rece -2,2°C (ianuarie).

Numărul mediu al zilelor de îngheţ este de 98,2 zile/an.

Precipitaţiile medii anuale însumează 478 mm/an, cantitatea medie lunară maximă fiind în iunie (63,7 mm), iar cea minimă în februarie (20,7 mm).

Zăpada prezintă grosimi medii de 8 cm. (mai ales în ianuarie - februarie), durata medie a stratului de zăpadă fiind de 36,5 zile.

Vânturile locale includ Crivăţul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest (sau uneori dinspre est spre vest) şi Austrul, vânt care bate dinspre sud-vest şi aduce vara aer uscat şi cald şi iarna conduce la ridicarea temperaturii.

Iarna circulatia atmosferica este mai intensa, iar contrastul termic al diferitelor mase de aer este mai mare. De aceea temperatura aerului prezinta diferentieri diurne importante fata de celelalte anotimpuri. Cele mai mici variatii de la o zi la alta se observa de obicei vara.

Temperatura aerului (oC)

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului prezinta caracteristici de interes general din punct de vedere hidrologic.

Temperatura maxima absoluta se înregistreaza în lunile iulie-august. Temperatura minima absoluta se produce de obicei în lunile decembrie-ianuarie.

Temperaturile aerului in perioada calda a anului intensifica procesul de evapotranspiratie, influentand scurgerea de apa.

Tabel nr. 3.  Temperatura medie a aerului

| Temperatura medie a aerului (media lunară şi anuală)* |
| --- |
| Perioada | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Anual |
| 1901-2000 | -2,2° | -0,2° | 4,4° | 10,9° | 15,9° | 19,4° | 21,4° | 21,9° | 17,4° | 11,2° | 5,1° | 0,4° | 10,7° |
| 2005 | 1,7° | -1,3° | 4,1° | 10,6° | 17,4° | 19,0° | 22,4° | 22,0° | 18,3° | 11,9° | 4,8° | 1,6° | 11,0° |
| Maxima şi minima absolută lunară în perioada 1901-2000 |
| Anul | 1936 | 1990 | 1947 | 1909;1947 | 1950 | 1908 | 2000 | 1951 | 1946 | 1952 | 1963 | 1989 |  |
| Maxima | 18,4° | 22,2° | 27,9° | 31,5° | 37,3° | 38,5° | 39,8° | 39,7° | 37,0° | 35,3° | 25,0° | 21,6° |  |
| Anul | 1942 | 1929 | 1901 | 1944 | 1915 | 1973 | 1902 | 1939 | 1977 | 1988 | 1975 | 1902 |  |
| Minima | -29,6° | -25,0° | -17,0° | -5,3° | -2,0° | 4,6° | 7,5° | 5,4° | -2,0° | -8,0° | -17,6° | -23,0° |  |

Regimul precipitatiilor

Acesta este determinat de factori generali, ca circulatia maselor de aer, dar si locali, precum pozitia geografica, unitatile de relief vecine, altitudinea reliefului, orientarea principalelor culmi si vai, înclinarea versantilor, gradul de împadurire etc.

Precipitaţiile anuale sunt de 500 mm şi zăpada, iarna, poate ajunge până la 30 cm.

În medie, lunile cu caderi de precipitatii mai frecvente si mai însemnate cantitativ, sunt aprilie - iunie, cu un al doilea maxim in octombrie-noiembrie, acest lucru fiind datorat îndeosebi activitatii ciclonale. În luna iunie se înregistreaza în medie cele mai mari cantitati 60-140 mm lunar , iar minime de cantitati lunare de precipitatii se înregistreaza în luna februarie , 20- 40 mm lunar.

Exceptional, cad cantitati anuale abundente de precipitatii (în anii ploiosi) , asa cum a fost în anii 1972, 1975 si 2005, datorita activitatii mai intense a ciclonilor, mai ales a celor de origine mediteraneeana care, ajunsi deasupra Marii Negre, sufera o întoarcere spre partea de SE a tarii noastre (cicloni retrograzi) si a fronturilor reci de origine atlantica.

Astfel, în 24 de ore pot sa cada cantitati însemnate de precipitatii. Cele mai mari cantitati maxime de precipitatii in 24 de ore , cad în lunile iunie - august, iar cele mai mici în februarie - aprilie si octombrie.

Prima bruma se înregistreaza în prima decadã a lunii noiembrie. Ultima brumã cade în luna martie.

În zilele geroase de iarnã apare chiciura. Zilele cu ceatã sunt frecvente în lunile de toamnã si iarnã. Vara se înregistreazã 20 de zile tropicale, datoritã prezentei aerului de origine tropicalã din Africa de Nord.

## 2.10. Flora şi fauna

Strict in jurul amplasamentului, biocenoza nu cuprinde nici o specie vegetala sau animala protejata prin reglementarile legale in vigoare. De asemenea, pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista arii protejate din ratiuni istorice sau culturale.

Flora in zona amplasamentului este cea specifica stepei si in general, a fost modificata de om si înlocuita pe mari întinderi prin plante cultivate. Terenurile, cu exceptia islazurilor, vailor si saraturilor, sunt cultivate cu cereale, floarea soarelui, leguminoase si, mai putin, cu pomi fructiferi si vita de vie.

Vegetatia naturala este reprezentata de specii ierboase: pelinita (Artemisia austriaca), palamida, pelinul, ciulinul, coada soricelului, colilia (Stipa capillata), scaietele, spinul, brusturul.
    	Prin si pe lânga terenurile cultivate cresc si plante cu flori frumoase: macul, neghina, cicoarea, musetelul, papadia, codita-soricelului, unele dintre ele având virtuti terapeutice. Foarte raspândite sunt loboda si traista ciobanului.

În stepa vegetatia lemnoasa este rara, reprezentata mai ales de salcâm, dud, ulm, plop, tei si arbusti ca macesul.

Fauna

Printre animalele nevertebrate terestre întâlnite aici se numara o serie de moluste (Helicella, Helix pomatia, Ena montana), insecte, arahnide diverse.

Vertebratele terestre sunt larg reprezentate de amfibieni (broasca bruna de pamânt, salamandra, brotacelul), reptile (sopârla cenusie, gusterul, serpi neveninosi - Natrix n. si, mai rar, vipera), pasari (vrabia, bufnita, cucuveaua, soimul, grangurul, gaita, pupaza, pitigoiul, sitarul, cucul, ciocanitoarea pestrita) , mamifere (orbetele, popândaul, hârciogul, cârtita, liliacul, soarecele de câmp, dihorul, iepurele).

## 2.11. Autorizatii curente

2.11.1 Autorizarea folosintei de apã si a eliminãrii apelor de pe amplasament

În momentul de faţă, activitatea Fermei de pui Perieti este reglementata din punct de vedere al folosinţei şi evacuării de apă prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr.  17/25.02.2019, emisa de AN „Apele Romane” – Directia Apelor Buzau - Ialomita.

Sursa de alimentare cu apă: subteranul de adancime exploatat prin intermediul unui foraj (H = 80 m, NHs = -10 m, NHd = -20 m, Q = 13 mc/h), amplasat in interiorul incintei. Forajul este dotat cu o electropompa submersibila de tip HEBE 65 x 4.

Înmagazinarea apei: un rezervor din beton semiingropat cu V = 200 mc

Distributia apei: apa este distribuita liniar cu ajutorul unei statii de pompare, echipata cu 2 electropompe LOTRU 80 (una de rezerva), prin conducte din otel zincat avand Dn = 80 – 100 mm şi L = 0,6 km. Fiecare hala are racord unic la reteaua de distributie.

Apa nu se recircula in procesul de producţie.

Consumul de apa

Consumul de apa depinde de mai multi factori printre care:

- varsta şi greutatea animalului;

- starea de sanatate;

- conditiile climatice;

- tipul hranei şi sistemul de hranire;

- tipul şi starea sistemului de adapare.

Consumul de apa pentru adaparea pasarilor per ciclu si per an .

|  | Raportul apa / hrana (l / kg) | Consumul de apa pe ciclu (l / cap/ciclu) | Consumul anual de apa (l/loc/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| BAT | 1,7 – 1,9 | 4,5 – 11 | 40 – 70 |
| Ferma nr. 6 Perieti | 1,67 | 6,0 | 30 |

Determinarea consumului anual de apa de spalare

| Consum specific apa de spalare (m3/m2) | Suprafata totala hale [m2] | Numar de curatiri/ an | Consum apa de spalare/ an [m3/an] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,005 | 7200 | 5 | 180 |

Necesarul de apa

Elemente de calcul pentru necesarul estimat de apa in ferma:

- capacitatea fermei: 80 000 capete/serie;

- nr. serii/an: 5;

- durata unei serii: 40 zile;

- numarul de angajati: 14 =  5 persoane/schimb;

- suprafata (totala, construita, spatii verzi, etc.).

Structura necesarului de apa:

- apa pentru adapatul puilor;

- apa pentru igienizarea halelor

- apa in scop potabil si igienico – sanitar;

- apa pentru spalarea platformelor;

- apa pentru stropit spatii verzi;

- rezerva de apa pentru stingerea incendiilor.

Necesarul de apa ( N) se determina cu formulele :

N zi med [mc/zi]= qsp x Ni/1.000 ;

N zi max [mc/zi] = Kzi x Qn zi med ;

N orar max [mc/h]= Ko x Qn zi max.

in care :

N zi med    	= debitul zilnic mediu al necesarului de apa ;

N zi max    	= debitul zilnic maxim al necesarului de apa ;

N orar max	= debitul orar maxim al necesarului de apa;

qsp               	= debitul specific pentru fiecare folosinta  [l/s];

Ni                	= numarul de folosinte pe categorii;

Kzi	= coeficientul de neuniformitate al debitului zilnic = 1,1;

Ko               	= coeficientul de neuniformitate al debitului orar  = 2,2.

Folosinte si norme de consum:

- Metabolism : 6 l/cap/serie;

- Spalari hale : 5 l /m2 (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.1.2; tab. 3.12);

- Nevoi igienico-sanitare : 50 litri/zi/om (conf. STAS 1478/90, tab.4) ;

- Spalari platforme (de 5 ori pe an, dupa fiecare depopulare): 1,5 l/m2;

- Stropit spatii verzi ( de 3 ori pe an) : 8 litri/m2 ;

- Rezerva intangibila de incendiu : 20 m3.

- Necesarul de apa zilnic :

Qzi med = 22.69 m3/zi;

Qzi max  = 24,96 m3/zi

Qzi min = 20,63 m3/zi

Cerinta de apa

Cerinţa de apă este cantitatea de apă care trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului (nevoilor) raţional de apă ale unui beneficiar/utilizator.

Cerinţa de apa se determina tinand seama de necesarul de apa, de pierderile de apa din aductiune si reteaua de distributie si de nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa.

Cerinta de apa zilnic :

Qzi med = 25,11 m3/zi

Qzi max = 27,62 m3/zi

Qzi min = 22,82 m3/zi

Gradul de recirculare a apei = 0%

## 2.12 Planificarea monitorizarii

In conformitate cu OUG 152/2005 art. 17, f), care precizeaza ca in cazul fermelor de crestere intensiva a porcilor si pasarilor, masurile prevazute pentru monitorizare “iau in considerare costurile si beneficiile” si cu BREF-ul care arata ca aceasta prevedere trebuie interpretata in sensul evitarii unei monitorizari excesive, actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea acestora ci estimarea prin calcul conform celor prezentate in Formularul de solicitare.

Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag prevazute Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 pentru a fi incluse in Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana) se va face conform standardelor in vigoare.

Sistemul de automonitorizare in faza de exploatare are doua componente principale :

  - monitorizarea tehnologica ;

  - monitorizarea factorilor de mediu in zona de influenta.

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii de functionare a :

  - utilajelor si autovehiculelor ;

  - sistemului de colectare a apelor uzate ;

  - drumurilor din incinta.

Scopul acestor activitati este asigurarea functionarii in conditiile proiectate ale tuturor echipamentelor si instalatiilor, avand ca rezultat reducerea riscurilor de accidente care pot avea efecte negative pentru mediu si sanatatea oamenilor

Se vor monitoriza urmatorii parametrii tehnologici:

- Numarul de animale;

- Cresterea in greutate;

- Consumul de hrana;

- Compozitia hranei, cu evidentierea continutului de proteina cruda si fosfor;

- Consumul de apa;

- Consumul de energie electrica;

- Cantitatea de deseuri produsa.

Titularul activitatii va raporta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului rezultatul actvitatii de automonitorizare.

In conformitate cu legislatia care precizeaza ca in cazul fermelor de crestere intensiva a porcilor si pasarilor, masurile prevazute pentru monitorizare iau in considerare costurile si beneficiile (“rezultatele analizei cost-beneficiu”) si cu BREF ILF care arata ca aceasta prevedere trebuie interpretata in sensul evitarii unei monitorizari excesive, actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti in aer (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea ci estimarea acestora prin calcul.

Pe baza factorilor de emisie corespunzatori sistemului de adapostire si continutului de proteina cruda si fosfor in furaje, se vor estima emisiile semnificative de poluanti in aer (amoniac, protoxid de azot si metan).

Deoarece in cazul fermei  nu se fac descarcari de ape uzate in ape de suprafata sau subterane, se vor efectua analize calitative ale apelor uzate vidanjate.

Managementul deseurilor

Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar, conform HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii:

- tipul deseului

- codul deseului

- instalatia producatoare

- cantitatea produsa

- data evacuarii deseului din instalatie

- modul de stocare

- data predarii deseului

- cantitatea predata catre transportator

- date privind expeditiile respinse

- date privind orice amestecare a deseurilor

- minimizarea deseurilor – prin intocmirea procedurii de gestionare deseuri interne si colectare selectiva a acestora

- evidenta cantitatilor de dejectii aplicate pe camp si datele efectuarii actiunii respective si obligatia sa intreprinda demersurile legale necesare pentru efectuarea acestor lucrari, inclusiv aprobarea planului de fertilizare de catre autoritatile agricole si de gospodarire a apelor

Vor fi pastrate inregistrari privind transportatorul de deseuri: numele, specificul activitatii, autorizatia de functionare.

Registrul poluantilor emisi

Raportarea emisiilor (enterice si din managementul dejectiilor) care depasesc valorile de prag stabilite conform prevederilor de raportare pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati.

## 2.13 Incidente legate de poluare

Conform declaraţiilor beneficiarului nu au fost semnalate incidente majore în timpul funcţionării proceselor tehnologice.

## 2.14. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Pe amplasamentul instalatiei si in imprejurimi nu exista specii de animale sau plante protejate prin reglementarile legale in vigoare. De asemenea, pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista arii protejate din ratiuni istorice sau culturale .

In zona considerata, fauna este specifica celei de stepa si silvostepa, reprezentata de: iepure, potarniche, prepelita, soparla de iarba, dihor de stepa. Padurile din judetul Ialomita sunt populate cu fazan and caprior, iar fauna lacurilor este alcatuita din: vidra, vulpe, caine enot, bizam. In balti and lacuri se intalneste rata mare si o mare varietate de pesti (stiuca, crap, platica si rosioara).

## 2.15. Conditiile cladirilor

Toate constructiile în care SC AVICOLA SA SLOBOZIA îsi desfãsoarã activitatea in cadrul fermei au o structurã de rezistentã realizatã din grinzi de beton armat, cu închideri laterale realizate din zidarie.

Invelitorile la hale sunt realizate din panouri sandwich avand intre ele un strat  izolator.

Toate clãdirile au pardoseala realizatã din beton.

Toate platformele, cãile de acces auto si pietonale, din incinta analizatã sunt realizate din beton.

În momentul de fata toate clãdirile si amenajarile din incinta Fermei de pui Perieti sunt în stare bunã.

## 2.16. Raspuns de urgenta

Pentru protejarea obiectivelor din incinta, unitatea este imprejmuita cu un gard de beton si sarma, montata pe stalpi de beton si sarma, cu inaltimea gardului de 2,0m.

Accesul in incinta unitatii se realizeaza prinr-o poarta principala, cu deschiderea de 4,5 m pentru mijloace auto si pentru personal prin cabina poarta. Accesul in unitate se realizeza numai cu aprobarea conducatorului unitatii.

In timpul noptii siguranta este asigurata de paznici, care, in caz de necesitate pot comunica cu personalul de deservire, iar in caz de forta majora cu politia locala.

Ferma de pui Perieti prezintă 3 riscuri majore:

- pericol de incendiu;

- pericolul deversarii dejectiilor lichide pe sol;

- pericolul declanşării unor epidemii specifice puilor.

Asemenea evenimente ar avea urmări deosebit de grave, cum ar fi pierderea şi/sau vătămarea de persoane şi de pui şi pagube materiale importante, poluarea solului şi eventual a apei freatice. Pentru eliminarea acestor pericole trebuie implementat un bun management al activitatilor din ferma şi respectarea cu stricteţe a recomandarilor Codului de bune practici agricole, normele PSI şi normele sanitar veterinare în vigoare.

Pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu de către activităţile desfăşurate la Ferma de pui Perieti  sunt prevăzute o serie de măsuri:

- păstrarea curăţeniei în halele de producţie şi pe platformele de acces ale fermei;

- gestionarea corectă a cantităţilor de dejecţii transportate şi folosirea lui ca îngrăşământ natural;

- respectarea normelor sanitar-veterinare.

Pe lângă supravegherea curentă realizată de personalul fermei se va asigura supravegherea calităţii dejectiilor evacuate astfel încât concentraţiile indicatorilor să se incadreze in conditiile impuse de STAS 9450-88.

# 3. Istoricul terenului

Pana in anul 1995 pe amplasament a functionat o ferma de crestere a iepurilor, iar apoi, aceleasi hale au fost adaptate pentru cresterea pasarilor.

In prezent, intregul drept de proprietate asupra imobilului (teren si constructii) apartine Societatii Comerciale Avicola SA.

# 4. Recunosterea terenului

## 4.1. Probleme identificate

Activitatea de crestere a puilor desfãsuratã de SC AVICOLA SA SLOBOZIA în incinta fermei de pui Perieti in conditiile unui management corect nu ridicã probleme deosebite din punct de vedere al poluãrii amplasamentului.

Întreaga activitate productivã legatã de instalatia de crestere a puilor se desfãsoarã în interiorul halelor de crestere a puilor, în exteriorul halelor desfãsurându-se doar activitãti care deservesc activitatea de bazã (transport, aprovizionare cu materiale şi furaje, evacuarea dejectiilor).

Pentru accesul mijloacelor de transport auto sunt asigurate cãi de rulare si platforme de stationare betonate.

Nu existã informatii despre eventuale poluãri accidentale ale amplasamentului.

Pe amplasament nu au fost observate urme sau indicii ale unor poluãri ale solului, vegetatia prezentandu-se in conditii bune.

Aspectele care au fost evidentiate cu ocazia verificarilor in teren si care necesita o atentie deosebita legate de: managementul apelor uzate si al dejectiilor (depozitare temporara, evacuare si utilizare in agricultura), integritatea sistemului de colectare-transport-stocare a apelor uzate cu dejectii.

## 4.2. Deseuri

Din activitatea care se desfãsoarã în incinta Fermei de pui Perieti a SC AVICOLA SA SLOBOZIA., rezultã în urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri de tip menajer din activitatea personalului care lucreaza in incinta -cantitati extrem de reduse de resturi de la servitul hranei - 20 03 01;

- dejectii solide – 02 01 06;

- deseuri de ambalaje de medicamente sau vaccinuri rezultate din activitatea de asistenta veterinara – 02 01 09;

- cadavre de animale - 02 01 02.

- deseuri electrice si electronice - 20 01 36

- deseuri metalice - 20 01 40

- ambalaje plastic – 15 01 02.

Tipurile si cantitatile de deseuri generate din activitatea de crestere a puilor sunt prezentate in tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6: Tipurile si cantitatile de deseuri generate

| Nr crt | Cod deseu | Denumire deseu | Sursa/ provenienta | Cantitatea | Starea fizica | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri menajere | Intreaga unitate | 750 kg/an | solida | Europubele |
| 2. | 02 01 02 | Deseuri animaliere (mortalitati) | Procesul de crestere pui | 7995 kg/an | solida | Containere speciale |
| 3. | 02 01 06 | Dejectii animaliere | Procesul de crestere pui | 296 t/an | solida | Platforma special amenajata |
| 4. | 02 01 09 | Deseuri medicale | Activitatea de asistenta medicala | 2 kg/an | solida | Containere speciale |
| 5. | 20 01 36 | Deseuri electrice si electronice casate | Intreaga unitate | 12 kg/an | solida | Container |
| 6. | 20 01 40 | Deseuri metalice | Intreaga unitate | 245 kg/an | solida | Container |
| 7. | 15 01 02 | Ambalaje plastic | Intreaga unitate | 27 kg/an | solida | Container |

În incinta fermei existã spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor.

## 4.3. Depozite

Gama de materiale utilizate în activitatea de crestere a puilor este relativ redusã, ea rezumându-se în principal la furaje si la materialele pentru dezinfectia halelor.

În cantitãti mici, în activitatea fermei sunt utilizate piese si materiale necesare întretinerii echipamentelor din fermã.

Toate materiale necesare desfãsurãrii activitãtii din fermã sunt depozitate în spatii închise, amenajate în interiorul clãdirilor.

Spatiile interioare, în care sunt depozitate materialele, au pardoseli din beton.

Substantele chimice utilizate pentru dezinfectia halelor de crestere a puilor sunt pãstrate pe întreaga perioadã de depozitare, în ambalajele în care au fost ambalate de cãtre firmele producãtoare.

Furajele sunt depozitate în silozuri metalice, amplasate în exteriorul halelor de crestere a puilor.

Atât instalatiile de umplere a silozurilor, cât si instalatiile de alimentare a liniilor de hrãnire, sunt carcasate, pierderile de furaj în timpul umplerii/golirii fiind mici.

## 4.4. Zona interna de depozitare

Exista un buncar metalic vertical pentru fiecare hala, montat aerian, cu o capacitate de 15 tone fiecare, pentru alimentarea mecanica a animalelor din hala.

Pentru dezinfectia periodica se folosesc substante precum Forsept, Virucidal, Desogerme Sanichoc, Desorgeme O Pur, Aldekol, Multicide.

Aceste produse sunt depozitate in camere inchise. Accesul la aceste substante il au numai persoanele autorizate.

## 4.5. Sistemul de canalizare

Reteaua de canalizare la nivelul Fermei nr. 6 Perieti are trei componente, si anume:

■ reteaua de canalizare interna la nivelul spatiilor de productie, care colecteaza ape uzate rezultate de la spalarea halelor.

■ reteaua de canalizare exterioara care asigura preluarea apelor uzate rezultate de la spalarea halelor

■ reteaua de canalizare exterioara care asigura preluarea apelor uzate menajere de la cladirea administrativa.

Personalul dispune de grup sanitar cu apa curenta, filtru sanitar.

Nu exista evacuari directe in receptori naturali.

Apele uzate sunt provin de la filtrul sanitar si de la spalarea si dezinfectia halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de productie.

Apele uzate rezultate de la spalarea halelor se colecteaza printr-un sistem de canale colectoare de adancime redusa si se descarca in reteaua exterioara de canalizare formata din conducte de beton (cu diametrul de 200 mm) prin intermediul cate unui camin de vizitare amplasat in dreptul fiecarei hale; reteaua exterioara se descarca intr-o fosa betonata, etansa, vidanjabila cu volumul de 50 m3.

Apele menajere sunt colectate si evacuate tot intr-o fosa betonata, etansa, vidanjabila cu volumul de 10 m3.

Bazinele betonate se vidanjeaza de firme autorizate ori de cate ori este nevoie.

Colectarea apelor pluviale se face în rigole deschise, betonate, amplasate de-a lungul blocurilor de crestere a puilor si de-a lungul cãilor de acces din incinta. Apele pluviale se descarca pe spatiile verzi.

## 4.6. Alte depozite chimice si zone de folosire

Asa cum s-a mentionat anterior, pe amplasament nu exista depozite de substante chimice.

Singurele substante chimice utilizate pe amplasament sunt cele de la dezinfectia halelor dupa spalari, la sfarsitul ciclului de productie. Acestea sunt aduse in cantitati corespunzatoare necesarului pentru dezinfectie.

## 4.7. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului.

Societatea AVICOLA SA a fost infiintata in anul 1991 pe fosta structura a IAVS Slobozia, preluand atat activul cat si pasivul. Terenul de pe amplasamentul studiat, inainte de infiintarea fermei era destinat agriculturii, drept urmare nu au existat poluari semnificative.

# 5. Interpretarea datelor si recomandari

Obiectivul raportului de amplasament este acela de a stabili calitatea mediului de pe amplasament si imprejurimi inaintea inceperii activitatii obiectivului in cauza, precum si a modului in care ar putea evolua aceasta pe perioada functionarii obiectivului, pentru a se actiona in sensul prevenirii contaminarii terenului.

In acest scop se realizeaza un model conceptual tip sursa – cale – receptor bazat atat pe consideratii generale privind tipul de activitate desfasurata in instalatia in cauza cat si pe consideratii specifice amplasamentului analizat.

Consideratiile generale:

- activitatea de crestere intensiva a puilor nu presupune in general folosirea de substante chimice periculoase (nici prin natura chimica si nici prin modul de depozitare) care sa conduca la contaminarea terenurilor aferente amplasamentului;

- structurile subterane obligatorii sunt canalele de colectare a apelor uzate;

- folosirea betonului ca material impermeabil pentru realizarea acestor structuri este o solutie recomandata ca BAT;

- dejectiile amestecate cu patul de crestere de la fermele de pui nu prezinta un pericol direct pentru sol dar pot conduce la poluarea apelor freatice si indirect (prin panza freatica) sau direct (prin descarcari directe) la poluarea apelor de suprafata/ canalelor de irigatii.

Consideratiile specifice amplasamentului au fost urmatoarele:

- pe amplasamentul fermei zootehnice Perieti exista o serie de structuri subterane şi supraterane (canale de descarcare ape uzate, bazine betonate, platforme de stocare dejectii) realizate din beton;

- nu se fac descarcari directe de dejectii in ape de suprafata sau canale de irigatii.

Activitatea de crestere a puilor, asa cum se desfãsoarã în cadrul Fermei de pui Perieti, poate afecta calitatea amplasamentului în special prin compusii azotului si ai fosforului prezenti în dejectiile de pui. Totusi, cu un management adecvat al dejectiilor (depozitare temporara, transport si folosirea ca ingrasamant in agricultura), impactul activitatii Fermei de pui Perieti asupra factorilor de mediu poate fi nesemnificativ, chiar benefic.

Cantitãtile de substante chimice depozitate (substante dezinfectante) sunt mici, de ordinul kilogramelor.

Nu sunt excluse influente ale activitãtilor trecute asupra calitãtii amplasamentului.

Având în vedere informatiile privitoare la amplasamentul fermei s-a considerat ca analizarea unor probe de apã subteranã de adancime se poate face din forajele de alimentare cu apa.

In concluzie, modelul conceptual se poate schematiza astfel:

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Structurile pentru colectare, transport si stocare dejectii Imprastierea dejectiilor pe camp | Prin sol, datorita potentialelor scurgeri si/sau deversarilor de dejectii | Panza freatica, fantani de mica adancime (alimentate din stratul freatic) posibil a fi afectate |

Poluarea freaticului cu compusi ai azotului este o problema frecventa intalnita in zonele rurale si, mai ales, in cele cu agricultura intensiva (caracterizata prin utilizarea de ingrasaminte pe baza de azot si fosfor, chimice si naturale). In aceste conditii, impactul activitatilor desfasurate anterior pe amplasament nu poate fi stabilit cu certitudine.

# 6. Concluzii

Cercetarile teoretice efectuate pentru amplasamentul analizat au pus in evidenţă aporturi tehnologice deosebit de importante ceea ce face ca ferma să fie compatibilă cu cerinţele BAT.

Pentru amplasamentul fermei se constată un mediu supus activităţii umane în limite admisibile cu impact negativ mediu asupra factorilor de mediu în condiţiile respectării prevederilor normelor în vigoare.

Impactul pozitiv apare preponderent prin aspectele sale socio-economice.

## 6.1 Calitatea aerului

Impactul asupra aerului este cel mai important impact care poate apare in cazul fermelor de cresterea puilor si se datoreaza in special emisiei de amoniac si mirosurilor neplacute.

Rezultatele monitorizarii calitatii aerului sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul 7: Monitorizarea calitatii aerului in zona Fermei nr. 6 Perieti

| Nr.crt | Parametru determinat | U.M | Valori limita conf.STAS 12574/87 | Valori la SEM.I-2019 | Valori la SEM.II-2019 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH 3 | mg / mc | 0,3 | 0.097 0.09 0.08 | <0.13 0.142 <0.13 | zona poarta acces zona hala nr.1 zona hala nr.3 |
| 2 | Pulberi | mg / mc | 0,5 | 0.046 0.048 0.048 | 0.031 0.037 0.03 | zona poarta acces zona hala nr.1 zona hala nr.3 |
| 3 | H2S | mg / mc | 0,015 | 0.011 0.011 0.009 | <0.014 <0.014 <0.014 | zona poarta acces zona hala nr.1 zona hala nr.3 |

Rezultatele obţinute în urma monitorizarii calitatii aerului, comparativ cu valorile limită pentru concentraţiile de poluanţi în atmosferă (imisii), prevăzute de legislaţia în vigoare pune în evidenţă faptul că nivelurile de concentraţii în aerul ambiental generate de sursele aferente obiectivului se situeaza sub valorile limită.

## 6.2 Calitatea solului

Activitatea fermei Perieti nu are efecte directe asupra solului si apelor subterane.

Masurile de prevenire si control a poluarii apelor subterane, prezentate in capitolele anterioare au drept consecinta eliminarea impactului asupra apelor subterane.

Din punct de vedere al analizelor de sol, se constata o stare imbunatatita a calitatii solului din incinta amplasamentului, majoritatea metalelor sunt prezente in sol la o valoare incadrabila in normal, si sub pragurile de alerta.

Punctele de monitorizare si de recoltare a probelor de sol, sunt :

- proba S1 : zona platforma gunoi intre halele H1 - H2 ;

In baza autorizatiei integrate de mediu, parametrii de calitate ai solului ,analizati, sunt redati analitic in mod comparativ in urmatorul tabel ( buletin nr.PI 1906024 / 31.10.2019 )

Tabelul 8: Rezultatele monitorizarii calitatii solului in incinta Fermei nr. 6 Perieti

| Nr. crt. | Parametru | U.M. | Proba nr. | Valori la 31.10.2019 | Valori la 23.11.2018 | Valoare normala | Prag de alerta | Prag de interventie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zinc | mg/kg | S1 | 137 | 134 | 100 | 700 | 1500 |
| 2 | Cupru | mg/kg | S1 | 28.6 | 25.9 | 20 | 250 | 500 |
| 3 | THP | mg/kg | S1 | 26.8 | 68.5 | <100 | 1000 | 2000 |

Din analiza rezultatelor se observa urmatoarele:

- concentratia indicatorilor THP se situeaza sub valoarea normala;

- concentratia indicatorilor Zn, Cu se situeaza sub pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile.

## 6.3 Calitatea apei subterane

Activitatea fermei Perieti  nu are efecte directe asupra solului si apelor subterane. Masurile de prevenire si control a poluarii apelor subterane, prezentate in capitolele anterioare au drept consecinta eliminarea impactului asupra apelor subterane.

Controlul periodic asupra starii tehnice si interventiile in cazul unor defectiuni la toate instalatiile de depozitare, vor conduce la o diminuare a impactului asupra apelor subterane din zona de influenta.

Calitatea apei subterane este analizata avand ca temei, valorile obtinute din determinari ( buletine de analiza nr.2728E/15.07.2019 ; 3678E/18.10.2019 ) precum si valorile prevazute de actele de reglementare in domeniul calitatii apei ( Legea. 311/2004)

Tabelul 9: Rezultatele monitorizarii calitatii apei subterane

| Nr.crt. | Parametru | Valori la SEM.I-2019 | Valori la SEM.II-2019 | Valori conform Legii 311/2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloruri (mg/l) | 158.97 | 152.79 | 250 |
| 3 | PH (unit. PH) | 7.64 | 7.4 | 6,5 - 9,5 |
| 4 | NH 4 (mg/l) | <LD | <LD | 0,5 |
| 5 | Azotiti(NO2) (mg/l) | 0.17 | 0.03 | 0,5 |
| 6 | Azotati(NO3) (mg/l) | 1.72 | 3.84 | 50 |
| 7 | Sulfati (mg/l) | 17.2 | 17.35 | 250 |
| 8 | Fier (mg/l) | 52.7 | 0.05 | 200 |
| 9 | CCO-Mn ( mg/l ) | 4.42 | 0.4 | - |

Din analiza rezultatelor se poate observa:

- pH-ul apei subterane are valoarea situata in domeniul pH-ului neutru;

- concentratia indicatorilor se situeaza sub valoarea maxima admisa;

6.4. Zgomote si vibratii

Principala sursa de zgomote si vibratii este traficul rutier si activitatea de incarcare descarcare a animalelor si hranire a acestora din incinta fermei.

Ferma este amplasată in afara zonelor de locuit.

Rezultatele monitorizarii zgomotului sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul 49: Monitorizarea zgomotului

| Nr.crt. | Parametru determinat | U.M | Valori limita conf.STAS 12574/87 | Valori determinate la 15.05.2019 | Valori determinate la 31.10.2019 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zgomot | decibeli | 65 dB | 62.4 | - | La limita incintei spre poarta de acces |

Rezultatele obţinute în urma monitorizarii zgomotului, comparativ cu valorile limită prevăzute de legislaţia în vigoare pune în evidenţă faptul că nivelurile de zgomot pe amplasamentul fermei se situeaza sub valorile limită, iar impactul este nesemnificativ.

Datorita masurilor prevazute (sectiunea 9), contributia la zgomotul ambiental este neglijabila.

In urma analizarii impactului asupra fiecarui factor de mediu al activitatii desfasurate de SC Avicola Slobozia SA se poate concluziona ca impactul activitatii fermei asupra mediului este redus.

# Anexe

- Planul de amplasament

- Planul de incadrare in zona

- Plan retele utilitati

- Certificat de inregistrare

- Certificat constatator

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

- Contracte furnizare utilitati

- Contracte de livrare a dejectiilor

- Contract preluare ape uzate prin vidanjare

- Contract de servicii de colectare, transport, procesare şi eliminare finala a deseurilor medicale periculoase

- Contract de prestari servicii pentru preluarea cadavrelor de animale

- Contract de prestari servicii de salubrizare pentru agenti economici

- Autorizatia de gospodarirea apelor

- Autorizatia integrata de mediu

# Text boxes

Pregatirea halelor pentru populare

Popularea halelor

Cresterea puilor

35 – 42 zile

Depopulare hale

ACTIUNI

Varuire

Dezinfectie

Pregatirea asternutului

ETAPE  ALE   FLUXULUI  TEHNOLOGIC

Efectuarea lucrarilor de curatire a halelor

Furajare

Adapare

Asigurarea microclimatului

Aducerea puilor in ferma

Greutate corporala cuprinsa intre:

2,0 kg la 35 zile

2,6 kg la 42 zile

Transportul puilor la abator

Transportul patului de crestere la platforma de gunoi de grajd

Atingerea greutatii optime pentru abatorizare

Reteaua de alimentare cu apa proprie (foraj)

Rezervor apa

V = 200 m3

Hale

Retea de incendiu

Grupuri sanitare

Fosa betonata vidanjabila V = 50 m3

Fosa betonata vidanjabila V = 10 m3