Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi

Nr. ............../   16.02.2015

INFORMARE

EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN LUNA IANUARIE 2014

Prezentăm mai jos evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului în luna ianuarie 2015.

Fig. 1. Amplasarea staţiilor de monitorizare în aglomerarea Iaşi

Legendă:

IS-1 - Podu de Piatră -   Bdul N. Iorga, Iaşi

IS-2 - Decebal Cantemir -  Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

IS-3 - Oancea Tătăraşi -  Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

IS-4 - Copou Sadoveanu -  Aleea Sadoveanu nr, 48, Iaşi

IS-5 - Tomeşti -  Str. M. Codreanu, Tomeşti, jud. Iaşi

IS-6 – Bosia Ungheni – Sat Bosia, Com. Ungheni, jud. Iaşi

EVOLUŢIA INDICELUI GENERAL DE CALITATEA AERULUI LA STAŢIILE DIN REŢEAUA LOCALĂ DE MONITORIZARE

Staţia IS-1 POD DE PIATRĂ adresa: Iaşi, B-dul N. Iorga, Iaşi

Date insuficiente pentru stabilirea indicelui general de calitate a aerului în staţia IS-1 – Podu de Piatră,  au fost  repornite analizoarele de NOx şi CO dar  captura  de date  a fost insuficientă pentru evaluarea măsurărilor.

În luna ianuarie 2015, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, au fost înregistrate 1 depăşire a  valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Cauza principală a depăşirii la staţia de trafic IS-1 Pod de Piatră a fost traficul rutier, respectiv traficul auto greu, arderile în instalaţii pentru încălzirea populaţiei corelate cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului (temperatură scazută, inversiune termică, ceaţă).

Staţia IS-2 DECEBAL CANTEMIR  adresa: Iaşi, Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

În staţia IS-2 nu sunt disponibili cel puţin 3 indici specifici pentru a se putea calcula indicele general de calitate a aerului. În staţie se monitorizează doar 2 indicatori din cei stabiliţi în Ordinul nr. 1095 din  2 iulie 2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Staţia IS-3 OANCEA TĂTĂRAŞI  adresa: Iaşi, Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

Poluantul  care a definit indicele general de calitate 6 în staţia industrială IS-3 a fost PM10 automat. Depăşirea la PM10 automat din staţia de trafic IS-3 Oancea a fost corelată cu celelalte depășiri înregistrate în aglomerarea Iași, depășiri  ce au fost confirmate de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

În luna ianuarie 2015, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat automat, a fost înregistrată 1 depăşire a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane

Cauza  depăşirii fiind traficul rutier, arderile în instalaţii pentru încalzirea populaţiei corelate cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului (temperatură scazută, inversiune termică, ceaţă).

Staţia IS-4 COPOU SADOVEANU  adresa: Iaşi, Aleea Sadoveanu nr. 48

Poluantul care a definit indicele general de calitate 3 în staţia de fond rural IS-4 a fost PM10 gravimetric.

În luna ianuarie 2015 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită pentru protecţia sănătăţii umane la indicatorul particule în suspensie PM10, determinate prin metoda gravimetrică.

Staţia IS-5 TOMEŞTI  adresa: Iaşi, Com. Tomeşti, str. M. Codreanu

Poluantul care a definit indicele de calitate 5 în staţia de fond suburban IS5 –Tomeşti  a fost indicatorul particule în suspensie PM10, determinat prin metoda gravimetrică.

În luna ianuarie 2015, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, a fost înregistrată 1 depăşire a  valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Cauza depăşirii înregistrată la staţia de fond suburban IS-5 Tomesti e datorată arderilor de combustibili solizi pentru încălzirea populaţiei corelată cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului(temperatură scazută, inversiune termică, ceaţă),

Staţia IS-6 BOSIA UNGHENI  adresa: jud. Iaşi, sat Bosia, com. Ungheni

Date insuficiente pentru stabilirea indicelui general de calitate a aerului în staţia IS-6 – Bosia Ungheni, au fost  repornite analizoarele de NOx şi CO dar  captura  de date  a fost insuficientă pentru evaluarea măsurărilor.

În luna ianuarie 2015, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, a fost înregistrată 1 depăşire a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Cauza depăşirii înregistrată la staţia IS-6 Bosia Ungheni e datorată arderilor de combustibili solizi pentru încălzirea populaţiei corelată cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului(temperatura scazută, inversiune termică, ceaţă),

Datele sunt furnizate de staţiile automate din Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din aglomerarea Iaşi.

Indice specific de calitate a aerului, pe scurt „indice specific”, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi: dioxid de sulf (SO2); dioxid de azot (NO2); ozon (O3); monoxid de carbon (CO); pulberi în suspensie (PM10)

Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor, prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori şi calificativ, după cum se prezintă mai jos.

Director executiv,

ing. Victor Bogdan DAVIDEANU

Contact APM IAŞI

Nume/prenume: Dumitriţa Piciorus

Adresă de e-mail: office@apmis.anpm.ro  Telefon: 0232215497