Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi

Nr. ............../15.05.2016

INFORMARE

EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN LUNA APRILIE 2016

Prezentăm mai jos evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului în luna aprilie 2016.

Fig. 1. Amplasarea staţiilor de monitorizare în aglomerarea Iaşi

Legendă:

IS-1 - Podu de Piatră -   Bdul N. Iorga, Iaşi

IS-2 - Decebal Cantemir -  Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

IS-3 - Oancea Tătăraşi -  Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

IS-4 - Aroneanu -  comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iași

IS-5 - Tomeşti -  Str. M. Codreanu, Tomeşti, jud. Iaşi

IS-6 – Bosia Ungheni – Sat Bosia, Com. Ungheni, jud. Iaşi

EVOLUŢIA INDICELUI GENERAL DE CALITATEA AERULUI LA STAŢIILE DIN REŢEAUA LOCALĂ DE MONITORIZARE

Staţia IS-1 POD DE PIATRĂ adresa: Iaşi, B-dul N. Iorga, Iaşi

Poluantul  care a definit indicele general de calitate 6 în staţia de trafic IS-1 a fost  indicatorul  PM10 gravimetric.

În luna aprilie 2016, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,  au fost înregistrate 5 depăşiri ale valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.Cauza depăşirilor: traficul auto, șantierele de modernizare/reabilitare infrastructura, corelate cu condiţiile meteo. În perioada 05-10 aprilie 2016 s-au înregistrat condiții pentru depunerea uscată  a prafului saharian. Începutul lunii aprilie s-a caracterizat din punct de vedere meteo-dinamic prin advecția unei dorsale de aer cald de origine sahariană în sud-estul continentului sub acțiunea conjugată a unui anticiclon extins în estul continentului și a unui talveg atlantic extins peste nord-vestul continentului. În aceste condiții, pulberile sahariene au ajuns în regiunea municipiului Iași pe o traiectorie dominant sud-estică, fiind transportate inițial (intervalul 5-7 aprilie) în partea anterioară a unui sistem depresionar atlantic iar apoi în partea anterioară a ciclonului mediteranean. Un rol important l-a avut și faptul că perioada respectivă a fost în general lipsită de precipitații sau acestea au fost foarte slabe cantitativ, ceea ce a contribuit la precipitarea unei bune părți a pulberilor de praf saharian din transporturi precedente produse în luna martie. Astfel, aceste pulberi au putut fi mobilizate ușor în atmosferă în cursul zilelor cu vânt moderat sau intens, atunci când s-au înregistrat creșteri semnificative ale concentrației de PM în toate stațiile de calitatea aerului din municipiul Iași unde se monitorizează PM10.

Sursa:Conf. univ. dr. Lucian Sfică  Universitatea A. I. Cuza   Iași/ Climatologie – Facultatea de Geografie și Geologie

Staţia IS-2 DECEBAL CANTEMIR  adresa: Iaşi, Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

În staţia  IS-2  nu sunt disponibili cel puţin 3 indici specifici pentru a se putea calcula indicele general de calitate a aerului. În staţie  de fond urban se monitorizează doar 2 indicatori din cei stabiliţi în Ordinul nr. 1095 din  2 iulie 2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Staţia IS-3 OANCEA TĂTĂRAŞI  adresa: Iaşi, Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

Poluantul care a definit indicele general de calitate 3 în staţia industrială IS-3 a fost ozonul (O3). În luna aprilie 2016, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat automat nu s-au înregistrat date, deoarece analizorul este defect.

Staţia IS-4  ARONEANU adresa:  jud. Iaşi, sat Aroneanu, comuna Aroneanu.

Poluantul  care a definit indicele general de calitate 4 în staţia de fond rural IS-4 a fost  indicatorul  PM10 gravimetric.

În luna aprilie 2016, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,  au fost înregistrate 2 depăşiri ale valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane. Cauza depăşirilor: în perioada 05-10 aprilie 2016 s-au înregistrat condiții pentru depunerea uscată  a prafului saharian. Începutul lunii aprilie s-a caracterizat din punct de vedere meteo-dinamic prin advecția unei dorsale de aer cald de origine sahariană în sud-estul continentului sub acțiunea conjugată a unui anticiclon extins în estul continentului și a unui talveg atlantic extins peste nord-vestul continentului. În aceste condiții, pulberile sahariene au ajuns în regiunea municipiului Iași pe o traiectorie dominant sud-estică, fiind transportate inițial (intervalul 5-7 aprilie) în partea anterioară a unui sistem depresionar atlantic iar apoi în partea anterioară a ciclonului mediteranean. Un rol important l-a avut și faptul că perioada respectivă a fost în general lipsită de precipitații sau acestea au fost foarte slabe cantitativ, ceea ce a contribuit la precipitarea unei bune părți a pulberilor de praf saharian din transporturi precedente produse în luna martie. Astfel, aceste pulberi au putut fi mobilizate ușor în atmosferă în cursul zilelor cu vânt moderat sau intens, atunci când s-au înregistrat creșteri semnificative ale concentrației de PM-uri  în toate stațiile de calitatea aerului din municipiul Iași unde se monitorizează PM10.

Sursa:Conf. univ. dr. Lucian Sfică  Universitatea A. I. Cuza   Iași/ Climatologie – Facultatea de Geografie și Geologie

Staţia IS-5 TOMEŞTI  adresa: Iaşi, Com. Tomeşti, str. M. Codreanu

Poluantul  care a definit indicele general de calitate 4 în staţia suburbană IS-5  a fost indicatorul PM10 gravimetric.

În luna aprilie 2016, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, au fost înregistrate 2 depăşiri ale valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.Cauza depăşirilor: stație de fond suburban (S18), corelate cu condiţiile meteo. Începutul lunii aprilie s-a caracterizat din punct de vedere meteo-dinamic prin advecția unei dorsale de aer cald de origine sahariană în sud-estul continentului sub acțiunea conjugată a unui anticiclon extins în estul continentului și a unui talveg atlantic extins peste nord-vestul continentului. În aceste condiții, pulberile sahariene au ajuns în regiunea municipiului Iași pe o traiectorie dominant sud-estică, fiind transportate inițial (intervalul 5-7 aprilie) în partea anterioară a unui sistem depresionar atlantic iar apoi în partea anterioară a ciclonului mediteranean. Un rol important l-a avut și faptul că perioada respectivă a fost în general lipsită de precipitații sau acestea au fost foarte slabe cantitativ, ceea ce a contribuit la precipitarea unei bune părți a pulberilor de praf saharian din transporturi precedente produse în luna martie. Astfel, aceste pulberi au putut fi mobilizate ușor în atmosferă în cursul zilelor cu vânt moderat sau intens, atunci când s-au înregistrat creșteri semnificative ale concentrației de PM în toate stațiile de calitatea aerului din municipiul Iași unde se monitorizează PM10.

Sursa:Conf. univ. dr. Lucian Sfică  Universitatea A. I. Cuza   Iași/ Climatologie – Facultatea de Geografie și Geologie

Staţia IS-6 BOSIA UNGHENI  adresa: jud. Iaşi, sat Bosia, com. Ungheni

Staţia IS-6   închisă,  instalaţia de climatizare defectă.

Datele sunt furnizate de staţiile automate din Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din aglomerarea Iaşi.

Indice specific de calitate a aerului, pe scurt „indice specific”, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi: dioxid de sulf (SO2); dioxid de azot (NO2); ozon (O3); monoxid de carbon (CO); pulberi în suspensie (PM10)

Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor, prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori şi calificativ, după cum se prezintă mai jos.

Director executiv,

ing. Victor Bogdan DAVIDEANU

Contact APM IAŞI

Nume/prenume: Dumitriţa Piciorus

Adresă de e-mail: office@apmis.anpm.ro

Telefon: 0232-215497