Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

| AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI |
| --- |
| Nr.: | / 09.04.2020 |

INFORMARE

EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN LUNA MARTIE 2020

Prezentăm mai jos evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului în luna martie 2020.

Fig. 1. Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Iaşi

Legendă:

IS-1 - Podu de Piatră – B-dul N. Iorga, Municipiul Iaşi

IS-2 - Decebal Cantemir - Aleea Decebal nr. 10, Municipiul Iaşi

IS-3 - Oancea Tătăraşi - Str. Han Tătar nr. 14, Municipiul Iaşi

IS-4 - Aroneanu - comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iași

IS-5 - Tomeşti - comuna Tomeşti, sat Tomeşti, Str. M. Codreanu,  jud. Iași

IS-6 - Bosia Ungheni – comuna Ungheni, sat Bosia, jud. Iaşi.

Tabel 1. Coordonate măsurate cu GPS-ul din dotarea APM Iaşi

| COD | Judet | Oras | Cod statie | Adresa instalare | latitudine | longitudine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | grade | minute | secunde | sutimi | grade | minute | secunde | sutimi |
| IS | IASI | IASI | IS-1 | B-dul N. Iorga, Municipiul Iaşi | 47 | 9 | 24 | 328 | 27 | 34 | 29 | 556 |
| IS | IASI | IASI | IS-2 | Aleea Decebal nr. 10, Municipiul Iaşi | 47 | 9 | 3 | 310 | 27 | 34 | 54 | 702 |
| IS | IASI | IASI | IS-3 | Str. Han Tătar nr. 14, Municipiul Iaşi | 47 | 9 | 27 | 996 | 27 | 36 | 45 | 763 |
| IS | IASI | IASI | IS-4 | comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iași | 47 | 12 | 0 | 31 | 27 | 32 | 9 | 5 |
| IS | IASI | TOMESTI | IS-5 | comuna Tomeşti, sat Tomeşti, Str. M. Codreanu, jud. Iași | 47 | 8 | 8 | 529 | 27 | 41 | 35 | 92 |
| IS | IASI | UNGHENI | IS-6 | comuna Ungheni, sat Bosia, jud. Iaşi. | 47 | 12 | 56 | 318 | 27 | 46 | 7 | 116 |

EVOLUŢIA INDICELUI GENERAL DE CALITATEA AERULUI LA STAŢIILE DIN REŢEAUA LOCALĂ DE MONITORIZARE

Staţia IS-1 PODU DE PIATRĂ adresa: Municipiul Iaşi, B-dul N. Iorga

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia de trafic IS-1 este PM10 gravimetric.

În luna martie 2020 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, s-au înregistrat 6 depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: traficul auto, încălzire domestică, alte surse locale (activitatea de salubrizare urbană) corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților (calm atmosferic, inversiune termică).

Staţia IS-2 DECEBAL CANTEMIR  adresa: Municipiul Iaşi, Aleea Decebal nr. 10

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia de fond urban IS-2 este PM10 gravimetric.

În luna martie 2020 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric s-au înregistrat 7 depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: stație de fond urban, încălzire domestică, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților (calm atmosferic, inversiune termică).

Staţia IS-3 OANCEA TĂTĂRAŞI  adresa: Municipiul Iaşi, Str. Han Tătar nr. 14

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia industrială IS-3 este PM10 automat confirmat de măsuratorile manuale  efectuate prin metoda gravimetrică (metoda de referinţă) în celelalte staţii din aglomerarea Iaşi.

Posibile cauze ale depăşirilor înregistrate la PM10 automat din staţia IS-3 : şantier de construcţii în imediata vecinătate a staţiei, încălzire domestică, alte surse locale (activitatea de salubrizare urbană) corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Notă: În staţia IS-3 nu se determină PM10 gravimetric.

Staţia IS-4 ARONEANU adresa: jud. Iaşi, sat Aroneanu, com. Aroneanu

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia de fond rural IS-4 a fost PM10 gravimetric.

În luna martie 2020 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric s-au  înregistrat 3 depășiri  ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: stație de fond rural, alte surse locale (lucrări şi activităţi din gospodăriile populaţiei din zonă), arderi de deşeuri vegetale, arderi de combustibili pentru încălzirea populaţiei şi prepararea hranei, corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Staţia IS-5 TOMEŞTI  adresa: jud. Iaşi, sat Tomeşti, com. Tomeşti, str. M. Codreanu

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia de fond suburban IS-5 a fost dat de  PM10 gravimetric .

În luna martie 2020 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric s-au  înregistrat 5 depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: staţie de fond suburban, alte surse locale (lucrări şi activităţi din gospodăriile populaţiei din zonă), arderi de deşeuri vegetale, arderi de combustibili pentru încălzirea populaţiei şi prepararea hranei, corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Staţia IS-6 BOSIA UNGHENI  adresa: jud. Iaşi, sat Bosia, com. Ungheni

Poluantul care a definit indicele general de calitate 6 în staţia de fond urban-trafic IS-6 este PM10 gravimetric.

În luna martie  2020 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric s-au înregistrat 7 depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: traficul auto pe drumul judeţean 249A din vecinătatea stației aflat într-o stare precară, arderi de deşeuri vegetale, arderi de combustibili pentru încălzirea populaţiei şi prepararea hranei, alte surse locale de emisie (lucrări și activități din gospodăriile populației din zonă)  corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Datele sunt furnizate de staţiile automate din Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din județul Iaşi.

Indice specific de calitate a aerului, pe scurt „indice specific”, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi: dioxid de sulf (SO2); dioxid de azot (NO2); ozon (O3); monoxid de carbon (CO); pulberi în suspensie (PM10)

Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor, prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori şi calificativ, după cum se prezintă mai  jos.

p.Director Executiv,

ing.Galea TEMNEANU

Contact: A.P.M .IAŞI

Nume/prenume: Picioruș  Dumitrița e-mail: office@apmis.anpm.ro , telefon: 0232/215.497

Redactat:  Lavinia FLOREA - consilier Serv. M.L.

Alina LEAHU      - consilier Serv. M.L.