Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU- draft

Nr. xxxxxxx din xxxxxxx

....

Operator: SC PROTECT COLECTOR SRL

Adresa: Focsani, str. Bucegi nr. 10, bloc 10, etaj 4, ap. 100, judetul Vrancea

Punct de lucru: Depozit temporar deseuri periculoase

Locaţia activităţii: com. Vanatori, extravilan, T 126, P 835, judetul Vrancea

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5.5 | Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 înaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectarii |  |  |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

- colectarea deşeurilor nepericuloase cod CAEN rev 2-3811, ( rev. 1-9002),

- colectarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev 2-3812, ( rev. 1-9002),

- tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase cod CAEN rev 2- 3821, ( rev. 1-9002)

- tratarea si eliminarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev 2- 3822, ( rev. 1-9002)

- recuperarea materialelor reciclabile sortate conform cod CAEN rev 2 - 3832 , ( rev. 1-3710,3720) ,

- activitati si servicii de decontaminare cod CAEN rev 2 – 3900, ( rev. 1-9003),

- comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor conform cod CAEN rev 2 – 4677, ( rev. 1-5157),

- transporturi rutiere de marfuri cod CAEN rev 2-4941 ( rev.1- 6024),

- Depozitari cod CAEN rev. 2- 5210, ( rev. 1- 6312)

....

Emisă de: APM Vrancea

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: xxxxxxxx

Data expirării: xxxxxxxx

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  SC PROTECT COLECTOR SRL

Sediul social: Focsani, str. Bucegi nr. 10, bloc 10, etaj 4, ap. 100, judetul Vrancea

Certificat de înregistrare: seria B nr. 1250766

Cod unic de înregistrare: 22386191

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J39/779/10.09.2007

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC PROTECT COLECTOR SRL cu punctul de lucru Depozit temporar deseuri periculoase din com. Vanatori, extravilan, T 126, P 835, judetul Vrancea, înregistrată la APM Vrancea   cu număr 2056/24.02.2017,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică la sediul Primariei Comunei Vinatori din data de 31.10.2017 şi în lipsa oricărui comentariu şi observaţiilor publicului privind desfasurarea activitatilor mai sus mentionate

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului ;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- in baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile ( BAT ) pentru  Industria de tratare a deseurilor ( Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006),

In condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

In conditiile respectarii cerintelor legale prevazute de :

-    Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 36/2004 privind

aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei

integrate de mediu;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi  si Transferati  si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului in zonele protejate;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferice;

- SR 10009 / 2017 privind acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in

mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr.210/2007;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile si

modificarile ulterioare;

- Ordinul comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de

ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MMP nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la

ambalaje si deşeuri de ambalaje;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate.

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deşeurilor de baterii si acumulatori;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul M.S. nr. 1226/2012 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;

- Regulamentul nr. 1907/2006 privind inregistrarea , evaluarea , autorizarea si restrictionarea substantelor chimice ( REACH) cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului CE nr. 1272/2008 ( CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase modificata si completata cu Legea nr. 263/2005;

- Ordinul M.M. nr. 1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compuşi similari cu modificările si completările ulterioare si a O.M. nr. 1179/2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologica a bifenililor policlorurati, referitoare la modul de ambalare a echipamentelor si deseurilor care contin PCB, de etichetare si marcare, manevrare si transport;

- Ordonanta de urgenta 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul MMGA/MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamente electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice, modificat si completat prin Ordinul comun nr. 706/1667 din 2007 al M.M.D.D. si M.E.F.;

- Ordin 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea

prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- Ordonanţei de Urgenta nr.196/2005 aprobata prin Legea nr. 105/2006  privind Fondul pentru  mediu cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu, cu modificările si completarile ulterioare;

- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de

acceptare a deseurilor la depozitare, cu completarile si modificarile ulterioare.

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei  si la accesul în justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25.01.2000;

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei:

# DEPOZIT TEMPORAR DE DESEURI PERICULOASE

Amplasată în: com. Vanatori, extravilan, T 126, P 835, judetul Vrancea

Operator: SC PROTECT COLECTOR SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Confom prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificaile si completarile ulterioare, nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

....

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Denumirea instalatiei: - Depozit temporar de deseuri periculoase

Categoria de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: Depozitare temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate inaintea colectarii

Capacitatea de depozitare temporara deseuri periculoase : 500 tone

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.5 | 500 | tone |

....

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu , întocmită de SC Environment GM Expert SRL pentru SC Protect Colector SRL , înregistrată la APM Vrancea cu nr. 2056/24.02.2017;

- anunţuri publice privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în ziarul ,, Monitorul de Vrancea ” în data de 24.02.2017 si Ziarul de Vrancea din data de 01.03.2017 pana la 11.03.2017 ;

- dovada mediatizarii anuntului de solicitare autorizatie integrate de mediu 10 zile consecutive incepand cu data de 01.03.2017.

- ordin de plata - tarif analiza preliminara a solicitarii de emitere autorizatie integrata de mediu;

- ordin de plata - tarif analiza propriu-zisa a solicitarii de emitere autorizatie integrata de mediu;

- raport de amplasament elaborat de SC Environment GM Expert SRL com. Vinatori, jud. Vrancea;

-  formular de solicitare întocmit de SC Environment GM Expert SRL com. Vinatori, jud. Vrancea;

- raport privind situatia de referinta întocmit de SC Environment GM Expert SRL com. Vinatori, jud. Vrancea;

- certificat de inregistrare ORC Vrancea , seria B nr. 1250766/10.09.2007;

- certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe proprie raspundere nr. 43067/15.12.2008 eliberat de ORC VRANCEA ;

- certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe proprie raspundere nr. 7599/20.03.2018 eliberat de ORC VRANCEA ;

- Notificare SGA nr. 2/25.01.2016 emisa de SGA Vrancea;

- plan de interventie in caz de incendiu avizat de ISU “ Anghel Saligny ” al. jud. Vrancea;

- certificare  SR EN ISO 14001: 2005 , seria M nr. 00563, rev. 2 emis de All Cert Systems;

- certificare  SR OHSAS 18001: 2008 , seria S nr. 01154, rev. 1 emis de All Cert Systems;

- certificare  SR EN ISO 9001: 2008 , seria C nr. 01070, rev. 2 emis de All Cert Systems;

- plan de amplasament si delimitare a bunului imobil;

- plan de situatie;

- plan de situatie retele apa – canal;

- planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la sistemul de alimentare cu apa si evacuare ape uzate;

- plan de interventie in caz de poluari accidentale;

- adresa SGA Vrancea nr. 2718/DV/02.08.2010

- certificat de pregatire profesionala a consilierului de siguranta pentru transportul rutier de marfuri periculoase seria CCS nr. 0007301 emis de A.R.R;

- certificat ADR de formare a conducatorilor de autovehicule care transporta marfuri periculoase nr. 00461366 eliberat de A.R.R;

- certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier de marfa nr. 0030708/29.08.2015 eliberat de A.R.R.-Agentia Vrancea;

- copie conforma nr. 1149757 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert pentru autovehiculul VN -22-LMA emisa de A.R.R.-Agentia Vrancea;

- copie conforma nr. 1149756 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert pentru autovehiculul VN -06-MAE emisa de A.R.R.-Agentia Vrancea;

- licenta nr. 0158430 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert;

- referat tehnic de evaluare privind autovehiculul Iveco Daily cu nr. B-49-SXS utilizat pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala nr. 10833/26.07.2016;

- referat tehnic de evaluare privind autovehiculul marca Iveco Daily cu nr. VN-06-MSY utilizat pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala nr.2512/26.03.2015;

- document de inregistrare nr. 37/17.07.2009 emis de DSV SA Vrancea pentru activitati de intetinere si curatare a cladirilor, activitati de dezinfectie, dezinsectie, deratizare;

- autorizatie sanitara de functionare nr. 16/16.02.2011 pentru colectarea deseurilor medicale periculoase ( autoutilitara VN -06-MSY ) emisa de DSP Tulcea;

- autorizatie sanitar veterinara pentru mijloace de transport subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman nr. RO-VN-SNCU-0013-05/03/2015 emisa pentru autoutilitara B -49-SXS de catre DSV SA Vrancea;

- autorizatie sanitar veterinara pentru mijloace de transport subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman nr. RO-VN-SNCU-0014-05/03/2015 emisa pentru autoutilitara VN -22-LMA de catre DSV SA Vrancea;

- adresa nr. 310/17.04.2009 emisa de DSP Braila privind rutele de transport deseuri rezultate din activitati medicale;

- autorizatie sanitara de functionare nr. 21602/20.04.2010 emisa pentru autoutilitara Mercedes Benz VN-07-ECX ( colectare deseuri periculoase) de catre DSP Braila;

- autorizatie sanitara de functionare nr. 21995/27.04.2011 emisa pentru autoutilitara Iveco Daily B-49-SXS ( colectare deseuri periculoase) de catre DSP Braila;

- autorizatie sanitara de functionare nr. 1/07.01.2008 emisa pentru autoutilitara Fiat VN-05-LIW ( transport deseuri medicale) de catre DSP-Unitatea Teritoriala Galati;

- autorizatie sanitara de functionare nr. 299/08.10.2007 emisa pentru autoutilitara Mercedes Benz VN-07-ECO ( transport deseuri medicale) de catre DSP-Unitatea Teritoriala Galati;

- autorizatie sanitara de functionare nr. 110/19.08.2008 emisa pentru autoutilitara Mercedes Benz VN-22-LMA ( transport deseuri medicale) de catre DSP-Unitatea Teritoriala Galati;

- certificat de inmatriculare seria V00110789N(VN-05-LIW); certificat de inmatriculare seria V00160425N(VN-49-SXS); certificat de inmatriculare nr. V00146834N(VN-06-MSY); certificat de inmatriculare seria V00145603N(VN-06-MAE); certificat de inmatriculare seria V00108228N (VN-07-ECO),

- adresa nr. 1503364/03.02.2009 emisa de ISU Anghel Saligny al jud. Vrancea;

- adresa nr. 11088/29.11.2007 emisa de DSP Vrancea privind rutele de transport deseuri rezultate din activitatea medicala;

- contract de prestari servicii nr. 50/28.02.2013 incheiat cu SC Servicii Ecologice Negrea SRL com. Vinatori, jud. Vrancea privind servicii de colectat si transportat gunoiul menajer si deseuri reciclabile;

- contract de prestari servicii pentru valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje nr. 45/03.01.2014 ;

- contract de prestari servicii de manipulare si prelucrare partiala deseuri din surse de iluminat uzate nr. 70/20.07.2011 ;

- contract prestari servicii nr. 157/274/03.03.2011privind eliminarea finala a deseurilor din anexa 1;

- contract de prestari servicii nr. 1756/25.11.2010 privind eliminarea prin depozitare a deseurilor din anexa 1 si act aditional nr. 1/05.02.2014;

- contract de servicii de procesare si eliminare finala a deseurilor industriale si medicale nr. EFS-PC/24.04.2009 privind serviciile de procesare si eliminare finala a deseurilor industriale periculoase si nepericuloase si a deseurilor medicale;

- contract de vanzare cumparare nr. 44/09.07.2010 si act aditional nr. 1/09.07.2012 ;

- contract de prestari servicii nr. 2/01.06.2009 privind preluarea anvelopele uzate;

- contract de vanzare cumparare nr. 33/07.07.2008  privind deseurile industriale reciclabile din PET, PE si PP conform anexei 1;

- contract de vanzare cumparare nr. 689/12.11.2010  privind deseurile de sticla;

- contract de prestari servicii nr. 1718/03.09.2015 privind coincinerarea in fabricile de ciment a deseurilor ;

- contract nr. 10733/21.02.2014 privind asigurarea pre-procesarii in vederea co-procesarii a deseurilor nepericuloase cu anexa nr. 1, act aditional nr. 1/13.07.2016;

- contract de prestari servicii nr. 182/27.09.2016 privind depozitarea deseurilor solide , cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special;

- contract de prestari servicii nr. 24/04.11.2013 privind incinerarea deseurilor de origine animala;

- contract de prestari servicii nr. 47/19.03.2014 privind preluarea si valorificarea deseurilor de uleiuri uzate, emulsii si slamuri din rezervoare;

- contract fn/17.03.2011  pentru vinzarea-cumpararea deseurilor mentionate in contract;

- contract nr. 134/28.02.2013 pentru preluare DEEE-uri;

- contract de transport nr. 647/09.10.2013 ;

-  contract prestari servicii nr. 32/18.09.2015 privind co-incinerarea deseurilor din anexa 1 in cadrul Fabricii de ciment Fieni si act aditional nr. 1/16.12.2015 la contractul RCF nr. 32/18.09.2015;

- contract de prestari servicii nr. 1047/05.11.2015 pentru tratare-eliminare finala deseuri conform anexa 1 la contract si anexa 2/10.10.2016;

- contract de vanzare-cumparare nr. 324/08.12.2015 privind vanzarea-cumpararea de materiale plastice;

- raport de incercari sol nr. 6594/23.05.2017 pentru sol emis de Als Life Sciences Romania Ploiesti;

- anunţ public privind dezbaterea publica a solicitarii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în ziarul ,,Ziarul de Vrancea” în data de 20.10.2017;

- anunţ public privind dezbaterea publica a solicitarii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, afisat la sediul Primariei comunei Vanatori în data de 20.10.2017;

- autorizatie de gospodarire a apelor nr. 26/19.02.2018 emisa de A.B.A. Siret Bacau

Anexe:xxxxxxxxxx

- Anexa 1 – deseuri periculoase

- Anexa 2 – deseuri nepericuloase

- Anexa 3 - plan de inchidere a amplasamentului

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# In cadrul societatii este implementat un sistem de management al gestiunii deseurilor si sistem de management impotriva accidentelor de munca si a prevenirii impactului negativ asupra mediului inconjurator in caz de accident de munca.

# Societatea este certificata pentru urmatoarele sisteme de management:

- Sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001: 2008 – certificate seria C nr. 01070, rev. 2  , pentru colectare , transport, depozitare temporara, valorificare, tratare si eliminare deseuri periculoase si nepericuloase; servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare; ecologizari de suprafete contaminate, platform industriale, curatare a bazinelor si preluare a slamului, emis de All Cert Systems;

- Sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001: 2005 – certificat seria M nr. 00563, rev. 2 , pentru colectare , transport, depozitare temporara, valorificare, tratare si eliminare deseuri periculoase si nepericuloase; servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare; ecologizari de suprafete contaminate, platform industriale, curatare a bazinelor si preluare a slamului, emis de All Cert Systems;

- Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR OHSAS 18001: 2008 – certificat seria S nr. 01154, rev. 1 , pentru colectare , transport, depozitare temporara, valorificare, tratare si eliminare deseuri periculoase si nepericuloase; servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare; ecologizari de suprafete contaminate, platform industriale, curatare a bazinelor si preluare a slamului, emis de All Cert Systems;

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii |
| --- | --- |
| Implementarea unui sistem de management de mediu care sa includa: - definirea unei politici de mediu de catre conducerea la varf; - planificarea si stabilirea procedurilor necesare; - implementarea procedurilor, acordand o atentie deosebita pentru: structura si responsabilitate, formare, sensibilizare si competenta, comunicare, implicarea angajatilor, documentare, control eficient, program de intretinere, pregatirea si raspunsul la situatii de urgenta, garantarea respectarii legislației de mediu. -verificarea performantelor si luarea de masuri corective, acordand atenţie pentru: monitorizare si masurare , actiuni corective şi preventive, pastrarea inregistrărilor, realizarea (acolo unde este posibil) unui audit intern independent pentru a determina daca sistemul de management de mediu planificat este corespunzator şi daca a fost corect implementat si mentinut. - revizuirea datelor de catre conducerea la varf; - validarea de catre un organism acreditat sau de catre un verificator extern a sistemului de management de mediu si a procedurilor; - pregatirea si publicarea periodica a unui raport privind starea mediului, de dorit cu validarea acestuia de catre un expert extern; implementarea si aderarea la un sistem de management international acceptat voluntar tip EMAS sau ISO 14001. In special pentru acest sector de activitate, inca din etapa de proiectare a unei noi instalatii, este important sa se acorde o atentie deosebita impactului asupra mediului la dezafectarea eventuala a unitatii. - trebuie luata in considerare dezvoltarea de tehnologii curate, sectoriale, analiza comparativa periodica, inclusiv eficienta energetica si energia activitatilor de conservare, alegerea de materiale de intrare, emisii in aer, evacuarile de la apa, consumul de apa si generarea de deseuri.-pag 514 | S.C. PROTECT COLECTOR are implementat sistem de management integrat calitate-mediu in care sunt definite de catre conducerea la varf politica de mediu si sunt implementate proceduri specifice acestei instalatii pentru managementul integrat calitate-mediu. Aceste proceduri sunt actualizate si revizuite in conformitate cu modificarile survenite. - certificare ISO 9001:2008 a sistemului de management al calitatii, certificare acordata de All Cert Systems. - certificare ISO 14001:2005 a sistemului de management de mediu, certificare acordata de All Cert Systems. - certificare ISO 18001:2008 a sistemului de management al sanatati si securitatii operationale, certificare acordata de All Cert Systems. Pentru activitatea de protectia mediului in cadrul societatii exista personal desemnat care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr. 211/2011 actualizata conform cerintelor impuse prin Legea 211/2011 art 22 alin. 3 actualizata . In cazul dezafectarii instalatiei/utilajelor/ echipamentelor se va elabora un proiect de dezafectare care va fi supus aprobarii autoritatilor de reglementare conform prevederilor legale. |
| Implementarea unei proceduri de mentinere a tuturor echipamentelor in stare buna de functionare si a unui program de inspectare si de intretinere preventiva a acestora precum si un program adecvat de pregatire, care asigura actiunile preventive pentru personal, inclusiv cele referitoare la sanatate si probleme de siguranta si riscuri de mediu. Mentinerea unei bune colaborari cu titularul/producatorul de deseuri, pentru asigurarea implementarii masurilor necesare obtinerii calitatii deseurilor pentru procesul de tratare aplicat. Asigurarea in orice moment de personal suficient disponibil avand calificarile necesare si instruirile adecvate.-pag 514 | Societatea are implementat un program de intretinere preventiva a echipamentelor si instalatiilor aferente. Programul implica: controlul zilnic al starii tehnice a echipamentelor si instalatiilor, inregistrarea tuturor defectiunilor constatate sau a cerintelor pentru prevenirea defectiunilor intr-un registru special, respectarea programului de verificare, intretinere si reparatii. Programul de intretinere preventiva este realizat cu personal calificat angajat permanent, fiind stabilite clar responsabilitatile tuturor persoanelor implicate. |

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in AIM , operatorul are următoarele obligaţii :

a) să informeze imediat ACPM responsabila cu emiterea AIM;

b) să ia imediat măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care incalcarea conditiilor din AIM reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau risca sa aiba un efect advers semnificativ  imediat asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

....

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Instalatia nu se autorizeaza cu plan de actiuni.

5.4. Responsabilitati

5.4.1 PROTECT COLECTOR SRL S.R.L- in calitate de persoana juridica care desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului organizează structuri proprii specializate pentru protecția mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare si a legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, S.C. PROTECT COLECTOR SRL S.R.L- in calitate de persoana juridica are obligatia sa asiste persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activităților ai căror titulari sunt, precum și prelevarea de probe . Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.4.2. Prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu, operatorul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile initiale producerii prejudiciului conform principului „ poluatorul plateste”. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul producerii unui prejudiciu, definit conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul are obligatia de a informa, in maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Vrancea si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Vrancea despre:

- date de identificare ale operatorului;

- momentul si locul producerii prejudiciului adus mediului;

- caracteristicele prejudiciului asupra mediului;

- cauzele care au generat prejudiciul;

- elementele de mediu afectate;

- masurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravarii prejudiciului adus mediului;

- alte informatii considerate relevante de operator.

In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definita conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul este obligat sa ia imdiat masurile preventive necesare si in termen de 2 ore de la luarea la cunostinta a aparitiei amenintarii, sa informeze A.P.M. Vrancea si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Vrancea.

Informatiile pe care operatorul este obligat sa le aduca sa le aduca la cunostinta autoritatilor se refera la:

- date de identificare ale operatorului;

- momentul si locul aparitiei amenintarii iminente;

- elementele de mediu posibil a fiafectate;

- masurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

- alte informatii consideraterelevante de operator.

In termen de 1 ora de la finalizarea masurilor preventive operatorul informeaza autoritatile despre masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului si eficienta acestora.

In cazul in care amenintarea iminenta persista in ciuda masurilor adoptate, operatorul informeaza in termen de 6 ore de la momentul in care s-a constatat ineficienta masurilor luate, A.P.M. Vrancea si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Vrancea despre:

- masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

- evolutia situatiei in urma aplicarii masurilor preventive;

- alte masuri, dupa caz, care se iau penru prevenirea inrautatirii ituatiei.

5.4.3 Operatorul va lua masuri de prevenire a poluarilor accidentale si de limitare a consecintelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.4.4. Operatorul trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in prezenta autorizatie. Registrele vor fi puse la dispoziia autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control pentru verificari.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ulei hidraulic |  | 500 | kg |  | Utilajele din dotare | magazie |  |
|  | Solventi de tip GTA 822 |  |  |  |  | Pentru spalare recipienti | magazie |  |
|  | cutii de carton (V= 7,5 l, 10 l, 20 l, ,40 l) | ambalaje | 200 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | saci de polipropilena galbeni, etichetati conform normelor in vigoare ( V= 60 l, 120 l, 240 l) | ambalaje | 500 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | cutii polipropilena ( V= 0,75 l, 1,5 l;2,3 l; 3,2l; 5 l) | ambalaje | 100 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | europubele ( V =120 l, 240 l) | ambalaje |  |  |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | saci - din polietilenă (PE), saci din polipropilenă (PP), saci dubli din polietilenă şi polipropilenă | ambalaje | 500 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | saci tip big-bags de 500, 800 sau 1000 de kg | ambalaje | 300 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | butoaie -metalice de 200 l | ambalaje | 100 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | butoaie din material plastic cu capacităţi de 50 l, 100 l sau 200 l | ambalaje | 100 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | containere tip IBC de 1000 | ambalaje | 50 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | cutii de transport de diferite dimensiuni | ambalaje | 50 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | cuve metalice în formă de tavă | ambalaje | 10 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | paleti | ambalaje | 200 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | Materiale adsorbante-biodegradabile pe baza de turba |  | 100 | Saci |  | tratare |  |  |
|  | rumegus |  | 100 | tone |  | tratare |  |  |
|  | Deseuri periculoase |  | 500 | tone |  | tratare | Spatii special amenajate |  |
|  | Deseuri nepericuloase |  | 100 | tone |  | tratare | Spatii special amenajate |  |

Deseurile colectate conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2 din prezenta autorizatie.

Materiale auxiliare:  - motorina = 36 tone/ an ( din statii de carburanti ) , lemn pentru soba = 75 mc/ an , echipamente de protectie  = geci 40 buc/an, salopete = 100 buc/an, manusi 500 perechi/an , ochelari de protectie =  50 buc/an, masti = 200 buc/an, casca de protectie = 40 buc/an .

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

....

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solventi de tip GTA 822 | 1,2,4 trimetilbenzen 1,3,5 trimetilbenzen 1butanol etilbenzen solvent nafta (petrol) usor aromatic xilen | 100 | litru | R10, R20, R36/37/38, R51-53 R10, R37, R51-53 R10,R22,R37/38,R41,R67 R11,R20 R51-53, R65 R10,R20/21, R38 | Xn,N Xi, N Xn F, Xn Xn, N Xn |

....

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  o fişă tehnică de securitate întocmită în conformitate cu anexa II , conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

Societatea nu detine laborator.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 26 / 19.02.2018, valabilă 4 ani, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române – Administratia Bazinala de Apa Siret .

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

Apa potabila pentru angajati este asigurata de conducerea societatii din comert.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă menajera si pentru deratizare/dezinsectie (tehnologică):

Sursa:put forat cu H = 40 m, la un debit instalat , Q cap = 2l/s= 7,2 mc/h, NHs -4,00 m.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:0,72 mc/zi

- debit zilnic mediu:0,56 mc/zi

- debit zilnic minim: 0,25 mc/zi

Funcţionarea este permanentă 250 zile/an, 8 h/zi.

Instalaţii de captare:

-electropompa centrifuga , Q ref = 3 mc/h, H asp = 9 m, H ref = 46 mcA, P mot = 1,2 kwx220 V actionata in sistem hidrofor cu vas de expansiune V exp = 24 l

Instalaţii de tratare şi transport: -

Instalaţii de distribuţie:

Reteaua de distributie a apei este constituita dintr-o retea din pE HD si pexal ( p = 32-25-20-16 mm), in lungime totala de L dis = 35 m

Apa pentru stingerea incendiilor:nu este cazul

Obiectivul este prevazut cu extinctoare cu pulbere chimica, lazi de nisip si pichete PSI.

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apa menajera şi apă tehnologică a folosinţei: Q zi maxim = 0,72 mc/zi  Vmax = 163 mc/an   Q zi mediu = 0,56 mc/zi  V mediu = 125 mc/an

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă menajera si pentru deratizare/dezinsectie | 0,65 | 0,50 |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă menajera si pentru deratizare/dezinsectie | 0,72 | 0,56 |

- Gradul de recirculare internă a apei:nu se face recircularea apei.

7.1.2  Ape subterane

Nu este cazul.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Energia electrica se asigura din reţeaua SC Electrica Furnizare SA . Consumul anual de

energie este de 100 MWh.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Hala industriala este dotata cu soba ce foloseşte drept combustibil lemnul (inclusiv deseuri de lemn) ( H cos =  5 m de la nivelul solului ) . Consumul anual de lemn este de cca 75 mc.

7.4. Obligatii ale operatorului pentru utilizarea eficienta a resurselor energetie:

- operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimize consumul de energie de orice tip;

- operatorul va implementa si utilize cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficienta a energiei;

- operatorul de activitate va inregistra anual consumul total pentru energie si ape utilizate pe amplasament. Se va raporta ca parte a raportului Anual de mediu;

- operatorul de activitate va reduce pierderile de apa prin neetanseitatile sistemului, respectiv detectarea si remedierea scurgerilor;

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | Longitudine WGS84 | 469083.94 |
| Latitudine | Latitudine WGS84 | 679373.29 |

Amplasare în teritoriu: Amplasamentul este situat in raza administrativ teritoriala a judetului Vrancea, in extrailanul comunei Vinatori, T 126, P 835.

Vecinătăţi:  ....

- La nord: teren agricol apartinand SC Agromixt SA

- La vest: teren agricol

- La sud: SC Talea SRL

- La est: drum in indiviziune si teren agricol apartinand SC Agromixt SA

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Depozitul de deseuri este amplasat in afara ariilor de protectie avifaunistica si a siturilor de interes comunitar, cat si in afara zonelor protejate declarate la nivel national.

Unităti structurale pe amplasament:

Suprafata totala a amplasamentului este de 1285,37 mp, din care:

Organizarea spatiilor de lucru:

- platforma betonata ( S = 750 mp),

- spaţiu depozitare inchis cu S = cca. 189 mp ,

- spaţiu depozitare  acoperit cu S = cca. 300 mp

- şopron sortare deşeuri pentru depozitare cu S = cca. 120 mp,

- şopron tratare deşeuri cu S = 156 mp

Deseurile periculoase si nepericuloase (etichetate corespunzator) si ambalate in functie de tipul de deseu (lichid/ solid/ pasta) in saci din polietilenă, saci din polipropilenă,  big-bags, butoaie metalice, butoaie din material plastic, containere tip IBC, cuve metalice în formă de tavă, paleţi – sunt depozitate pe platforma betonata  si amenajata astfel:

- deseurile periculoase sunt depozitate pe platforma betonata in spatiu acoperit (spatiu depozitare, sopron) , astfel – spatiu deseuri de filtre de ulei aprox.20 mp; spatiu deseuri de vopsele si lacuri aprox. 20 mp;  spatiu deseuri de uleiuri uzate si reziduuri uleioase 40 mp; spatiu absorbanti, materiale filtrante contaminate cu substante periculoase 40 mp; spatiu lichide  de spalare, solutii muma, acetona si solventi 40 mp; spatiu suspensii apoase cu continut de lacuri si vopsele 20 mp; spatiu slamuri din rezervoare 20 mp; spatiu pesticide 10 mp; spatiu deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase 10 mp; spatiu ambalaje contaminate cu substante periculoase 50 mp; spatiu cenusi si zguri cu continut de substante periculoase 20 mp . ( total -290 mp!!! )

- deseurile nepericuloase sunt depozitate pe platforma betonata in spatiu descoperit dar ingradit, impartit astfel  - spatiu deseuri de plastic 50 mp; spatiu deseuri de hartie si carton 20 mp; spatiu deseuri de cauciuc 50 mp; spatiu deseuri de parbrize 50 mp; spatiu deseuri de lemn 20 mp ; spatiu deseuri feroase 20 mp ( total - 210 mp !!!).

Depozitarea deseurilor se va face in functie de compatibilitatea lor si doar in limita spatiului disponibil.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1.

Colectare si transport ( cu depozitare temporara ) deşeuri periculoase si nepericuloase (clasificate si codificate conform DIRECTIVEI 2008/98/CE ) in concordanta cu contractele de eliminare sau valorificare încheiate de către SC Protect Colector SRL cu societati specializate , autorizate .

Colectare si transport ( cu depozitare temporara ) in vederea incinerării, pe baza de contract , la unitati specializate, autorizate , deşeuri anatomo- patologice , deşeuri infecţioase , deşeuri intepatoare – tăietoare si deşeuri chimice  si farmaceutice de la unitati de profil  ( cabinete medicale individuale, farmacii etc., cabinete veterinare ).

Colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase de la generatori se realizeaza in baza contractelor incheiate cu generatorii de deseuri in vederea valorificarii/eliminarii prin operator economici specializati, autorizati.

Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deseurilor periculoase si incadrarea acestora se face de catre generator in laboratoare autorizate, iar buletinele de analiza, impreuna cu fisa de identificare a deseului vor face parte din documentele de insotire la transportul acestora pana la punctele de lucru ale SC Protect Colector SRL.

In cadrul activitatii desfasurate, deseurile sunt colectate, transportate si stocate temporar in mod separat, pe categorii de deseuri, in functie de proprietatile fizico-chimice , de compatibilitati si de natura substantelor de stingere pentru fiecare categorie de deseu, in caz de incendiu.

8.2.2.  Ambalarea deseurilor colectate

Deseurile preluate sunt ambalate si inscriptionate cu denumirea si codul deseului, conform prevederilor legislatiei in vigoare, precum si denumirea societatii de unde provine deseul.

In functie de caracteristicile fiecarui tip de deseu se folosesc urmatoarele tipuri de ambalaje:

- pentru deseurile lichide inflamabile ( punct de aprindere < 50 0 C): butoaie metalice, butoaie fretate, canistre metalice, sticle.

- pentru deseurile lichide inflamabile ( punct de aprindere > 50 0 C):recipieni din metal sau din material plastic, butoaie, canistre, flacoane, sticle.

- pentru deseurile solide: containere intre 0,8-34 mc, butoaie metalice sau alte butoaie, cutii, saci din hartie sau din material plastic, baloti sau se stocheza pe paleti.

Deseurile periculoase trebuie ambalte de catre generator intr-un ambalaj corespunzator tipului de vehicul si marfurilor transportate, conform prevederilor ADR.

8.2.3. Sortarea deşeurilor se va face manual sau prin intermediul sortatorului rotativ aflat in

dotare.Dupa sortare deşeurile vor fi depozitate separat pe tipuri de deşeuri in funcţie de gradul lor de periculozitate. Când ambalajele deşeurilor sunt deteriorate se realizează reambalarea lor , in ambalaje noi, achiziţionate special pentru acest scop. După sortare aceste deşeuri sunt balotate si comercializate către societati autorizate.

8.2.4. Depozitarea temporara a deseurilor se face pe amplasamentul din com. Vinatori, T 126, P 835, jud.Vrancea, pe zone diferite, in spatii acoperite si betonate ( deseurile periculoase) , tinandu-se cont de natura deseurilor, caracteristicile fizico-chimice si starea de agregare , compatibilitatea si riscul de reactivitate, precum si in functie de materialele de interventie in caz de incendiu, astfel:

- identificarea deseurilor si stabilirea conditiilor de stocare si tratare in urma studiului buletinului de analiza sau a fisei de siguranta a deseului;

- intocmirea fisei de de omologare a fiecarui deseu periculos cu date privind compozitia deseului, modul de stocare/tratare/valorificare;

- receptia deseurilor periculoase, dupa verificarea vizuala si informala a respectarii conditiilor de acceptare la stocare;

- prelevarea unei mostre pentru fiecare cod de deseu periculos;

- dupa cantarirea si inregistrarea in fisa de evidenta , deseurile vor fi stocate temporar, in zonele alocate pentru fiecare tip de deseu;

- zonele de stocare sunt etichetate cu grupa de deseuri ce se accepta pe acea suprafata si materialele de interventie in caz de incendiu;

- etichetarea corespunzatoare a recipientelorutilizate la stocarea temporara a deseurilor, conform BAT;

- inspectia zilnica a depozitului prin care se urmaresc urmatoarele:

- integritatea ambalajelor, gradul de imbatranire sau de siguranta a stocare a acestora;

- integritatea etichetelor;

- existenta scurgerilor accidentale;

Capacitatea totala de stocare temporara de deseuri este de 600 tone din care 500 tone deseuri periculoase si 100 tone deseuri nepericuloase.

Tipurile de deseuri periculoase posibil a fi stocate in depozit se regasesc in anexa 1 .

Activitatea de depozitare temporara a deseurilor periculoase intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 1, pct. 5.5.

Preluarea deseurilor se realizeaza in urmatoarele tipuri de ambalaje:

- pentru lichide inflamabile – in butoaie metalice, canistre metalice, recipienti din material plastic sau sticla

- pentru deseuri solide – containere, butoaie metalice, cutii, saci din hartie sau material plastic sau in baloti pe paleti in functie de tipul deseului.

8.2.5. Tratarea deşeurilor industriale, care se realizează pe amplasament cuprinde:

-tratarea cu materiale absorbante (cum ar fi rumegus, textile tocate, polipropilena fibre, materiale sintetice tocate, fibre celulozice de lemn spuma poliuretanica, vata de sticla etc) a deseurilor industriale - absorbtia uleiurilor uzate, a emulsiilor si a deseurilor de substante potential periculoase in rumegus (pentru marirea puterii calorice)  in vederea coincinerarii/ incinerarii ( obtinerii de amestec deseuri);

- dezasamblarea filtrelor si a altor deşeuri in elemente componente,  curatarea recipientelor, mărunţire deşeuri textile, lemn, hârtie, carton, plastic etc. ; prelucrare mecanica a deşeurilor solide.

Deşeurile vor fi mărunţite cu ajutorul tocătorului pentru deşeuri industriale aflat in dotare la dimensiunea de 30 mm si  sortate prin ciur rotativ. Dupa tocare deseurile maruntite sunt amestecate pentru a obtine un amestec cu o putere calorifica de minim 8000 kcal/kg.

Deşeurile solide (pamant, pietre, cărămizi, deşeuri din construcţii si demolari  etc.) se sortează cu ajutorul sortatorului rotativ si vor fi valorificate in infrastructura sau construcţii ca material de umplutura.

8.2.6. Recuperarea deşeurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile.

Deşeurile rezultate in urma sortării si demontării (ex: filtrele de ulei care se descompun in partea  metalica si materialul absorbant impregnat cu ulei), care nu sunt periculoase (partea metalica de la filtrele de ulei) se predau unitatilor care sunt autorizate pentru valorificarea acestora. Filtrele se taie cu un ferăstrău pendular in partea superioara după care se scoate partea filtranta (hârtia).

Partea metalica se curata cu absorbant (rumeguş, textile) intr-un spaţiu special amenajat cu tavita pentru scurgere ulei. Partea metalica se preda la unitati autorizate pentru valorificarea acestora.

Celelalte parti (hârtia, absorbantul, uleiul) sunt transportate la operatori economici specializaţi  in  vederea eliminării.

Unele ambalaje (butoaie, bidoane metalice sau plastic) cu urme de vopsea, ulei, antigel,  lichid de frâna etc. se vor curata cu solvenţi si transportate la operatori economici specializaţi pentru  valorificare.

Deşeurile care nu se pot recicla vor fi valorificate energetic la fabricile de ciment.

8.2.7. Obtinere amestec de deseuri

Pe amplasament operatorul economic realizează amestecarea deşeurilor nepericuloase ( cum ar fi rumeguş, textile tocate, polipropilena fibre, materiale sintetice tocate, fibre celulozice de lemn ) ce nu pot fi valorificate ca atare cu rezidii de uleiuri uzate sau emulsii, urmând ca acest amestec sa fie valorificat la un operator economic ce deţine instalaţie de incinerare/coincinerare.

Amestecul de deşeuri ce urmează sa fie valorificat energetic la o instalaţie de incinerare autorizata se obţine astfel:

Deşeurile solide cum ar fi:  textile, lemn, mase plastice, hârtie, carton etc. sunt mărunţite cu ajutorul tocătoarelor. Deşeurile solide mărunţite sunt amestecate cu deşeuri lichide (ex: ulei uzat, nămoluri, emulsii etc.). Amestecarea deşeurilor lichide se face manual in cuburi din PVC (volum 1 mc) . Amestecarea deşeurilor solide se face in malaxor (sortator cu un volum de 4,5 mc). Deşeurile solide se amesteca in sortator 10-15 minute.  Alimentarea cu deşeuri lichide si păstoase se face cu ajutorul unei pompe mobile. Se lasă minim 24 de ore pentru a se realiza absorbţia uleiului (deşeuri lichide sau  păstoase) in rumeguş (absorbanţi).

Amestecul se stochează in cubul de PVC in care a fost preparat si este transportat la un operator autorizat pentru valorificare/eliminare. Deşeurile de mase plastice nereciclabile si deşeurile de cauciuc (furtune, resturi de cauciuc – cu excepţia anvelopelor) sunt tocate .

Proporţia de deşeuri ce se introduce in amestec cat si compoziţia lor se stabileşte de comun acord cu  operatorul instalaţiei de incinerare astfel incat sa fie respectate prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale . Analiza amestecului de deseuri se face de catre operatorul instalatiei de incinerare.

Produsul final –amestec deşeuri este livrat pentru coincinerare/ incinerare către fabricile de

ciment sau incineratoare.

Tipuri de deşeuri ce urmează a fi tratate:

02. Deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit, de la

prepararea si procesarea alimentelor (020101; 020103; 020104; 020107;020108*; 020109; 020199; 020204; 020299; 020301; 020302; 020303;020305;020502; 02070l; 020702; 020703; 020704; 020705 )

03. Deşeuri de la prelucrarea lemnului si producerea plăcilor si mobilei, pastei de hârtie, hârtiei si cartonului (030101; 030104*; 030105;030201*; 030202*; 030203*; 030204*; 030205*; 030301; 030307; 030308; 030310; 030311)

04. Deşeuri din industriile pielăriei, blanariei si textila (040103*; 040107; 040108; 040209;

040210 ; 040214* ; 040215; 040216*; 040217;  040221 ; 040222)

05. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea pirolitica a

cărbunilor (050102*; 050103*; 050104*; 050105*; 050106*; 050107*; 050108*; 050109*; 050110; 050111*; 050112*; 050117; 050199; 050601*; 050603*; 050604; 050699)

06. Deşeuri din procese chimice anorganice (060899;061303; 061305*)

07. Deşeuri din procese chimice organice (070101*; 070103*; 070104*; 070201*; 0702.03*;

070204*; 070207*;070208*; 070209*; 070210*; 070213; 070214*;070215; 070216*; 070217; 070299; clasa 0703; clasa 0704; 070501*; 070503*; 070504*; 070513*; 070601*; 070603*; 070604*; 070701*; 070703*; 070704*)

08. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice(080111*;080112;080113*;080114;080115*;080116;080117*;080118;080119*;080120;080121*;080318; 080319*; 080409*;080410;080411*;080412;080413*;080414;080415*;080416; 080417*)

09. Deşeuri din industria fotografica (09,01,03*;090107; 090108;090110)

10. Deşeuri din procesele termice (100125; 100211*; 100302; 100317*; 100318; 100327*;

100409*;100508*; 100812*; 100813; 100814; 100819*; 100906; 100908; 101006;   101008)

11. Deşeuri de la tratarea chimica a suprafeţelor si acoperirea metalelor si a altor

materiale;hidrometalurgie neferoasa ( 110111*; 110112; 110113*;110114)

12. Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafeţelor metalelor si a

materialelor plastice (120106*;120107*; 120108*; 120109*; 120110*; l20ll2*; 120118*; 120119*; 120301*; 120302*)

13. Deşeuri uleioase si deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile si a

celor din capitolele 05, 12 si 19) (130104*;130105*;13.01.09*; 130110*; 130111*; 130112*;

130113*; clasa1302; 130307*; 130308*; 130309*; 130310*; 130401*; 130402*;

130403*;130501*;130502*;130506*;130507*130508*;130701*;130702*;130703*;130802*)

14. Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire si carburanţi (cu excepţia 07 si 08)

(140602*;140603*;140604*; 140605*)

15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte

de protecţie, nespecificate in alta parte (150101; 150102; 150103; 150105; 150106;  150109;150110*; 150202*; 150203)

16. Deşeuri nespecificate in alta parte (160103;160113*;160114*;160115;160119; 1603 03*; 160708;160709*)

17. Deşeuri din construcţii si demolări  (l70201; 170203; 170204*; 170301*; 170303*;170410*; l704l1)

19. Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate si de  la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial (190203; 190204*; 190205*; 190207*:190208*; 190209*; 190210; 190211*; 190809; 190810*; 190904; 190905; 191102*; 191103*; 191104*; 191201;191204; 191206*; 191207;191208; l9l2l0; 191211*; 191212;191301*; 191302;191303*; 191304)

20. Deşeuri municipale si asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni    colectate separat (200101; 200110; 200111; 200113*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200137*; 200138; 200139; 200301; 200307)

Tocătorul pentru deşeuri industriale poate mărunţi hârtie, carton, materiale plastice, textile, lemn, folie, piele si cauciuc (tipuri de deşeuri conform listei de mai sus).

Presa este folosita in general pentru deşeuri metalice dar si pentru deşeuri de hârtie,carton, PET-uri, folie, plastice. Deşeurile sunt introduse in camera de presare după care se închide capacul. Deşeurile sunt presate cu o forţa de aprox. 125 t după care balotul este împins in exterior de al doilea cilindru al presei. Balotii astfel obţinuţi sunt predaţi către unităţile autorizate pentru valorificarea lor.

8.2.8. Activitati de decontaminare

Acţiunile de decontaminare vor fi coordonate de personal tehnic de specialitate care va asigura identificarea si prevenirea tuturor riscurilor care ar putea pune in pericol sănătatea angajaţilor, a populaţiei si a factorilor de mediu. Vor fi realizate toate masurile obligatorii pregătitoare pentru execuţia lucrărilor in condiţii de siguranţa. Deşeurile provenite din activităţile de decontaminare (inclusiv apele uzate rezultate de la degresarea si spălarea interioara si exterioara a rezervoarelor) se colectează si se transporta  in vederea eliminării/ valorificării la societati specializate, autorizate cu care firma are contract.

Pentru spălarea rezervoarelor se folosesc solvenţi de tip GTA822 (internaţional equipment cleaner).

8.2.9. Transportul deşeurilor periculoase sau nepericuloase pana la locul de valorificare/eliminare finala se face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, a normelor de igiena si securitate in scopul protejării personalului si populaţiei in general , precum si cu respectarea normelor ADR.

Vehiculele care transporta deşeurile periculoase sunt amenajate special si răspund următoarelor cerinţe :

-spaţiu destinat transportării deşeurilor este separat de cabina şoferului si este realizat din materiale rezistente la şocuri mecanice, uşor lavabile si rezistente la agenţii chimici folosiţi la dezinfecţie;

-spaţiu destinat depozitarii deşeurilor pe timpul transportului are dispozitive de fixare pe şasiul mijlocului de transport si dispozitive de siguranţa;

-încărcarea mijloacelor de transport se va realiza astfel incat sa se evite pierderile de orice fel din timpul transportului;

-mijloacele de transport vor fi dotate cu mijloace de asigurare împotriva răspândirii deşeurilor periculoase in mediu in caz de accidente si cu echipamente de colectare pentru situaţia in care se produce o deversare accidentala.

Transportul deşeurilor se va face cu respectarea indicaţiilor ARR privind restricţiile de circulaţie sau tonaj pe anumite drumuri publice.

Rutele de transport se stabilesc după cum urmează :

-in cazul transportului deşeurilor periculoase , rutele de transport sunt stabilite de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta al judeţului in care se afla detinatorul deşeului si sunt înscrise in formularul de aprobare a transportului deşeurilor periculoase ( anexa 1 la HG nr. 1061/2008). Exista o ruta principala si una secundara ( ocolitoare).

-in cazul transportului deşeurilor nepericuloase , ruta de transport este stabilita intern, ţinând cont de restricţiile de circulaţie si de tonaj existente pe drumurile publice.

Responsabilitatea privind semnalizarea si placardarea autovehiculelor revine conducătorului auto si a consilierului de siguranţa din cadrul SC Protect Colector SRL.

Transportul deşeurilor periculoase/nepericuloase va fi însoţit de documentele prevăzute in HG nr. 1061/2008.

Mijloacele de transport folosite pentru transportul deseurilor rezultate din activitati medicale sunt 2 autoutilitare marca Iveco Daily cu nr. de inmatriculare VN- 06- MSY si VN- 49- SXS autorizate sanitar.

Mijloacele de transport pentru transportul deseurilor rezultate din activitati medicale si subproduse de origine animala sunt prevăzute cu instalaţie frigorifica in compartimentul destinat containerelor.

De asemenea autoutilitara cu nr. VN- 49 - SXS este autorizata sanitar pentru transportul

subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman .

Pentru deseurile industriale periculoase si nepericuloase codificate conform Directivei 2008/98/CE  se folosesc urmatoarele autoutilitare: Fiat Doblo cu nr . de inmatriculare VN- 05- LIW; Mercedes Sprinter  cu nr . de inmatriculare VN -07- ECO; Mercedes Atego cu nr de inmatriculare VN- 22- LMA; MAN cu nr. de inmatriculare VN- 06- MAE .

Ambalarea deseurilor periculoase/ nepericuloase se face in functie de tipul de deseu (lichid/ solid/ pasta) astfel: saci din polietilenă (PE), saci din polipropilenă (PP), saci dubli din polietilenă şi polipropilenă; saci tip big-bags de 500, 800 sau 1000 de kg ; butoaie -metalice de 200 l; butoaie din material plastic cu capacităţi de 50 l, 100 l sau 200 l ; containere tip IBC de 1000 l; cutii de transport de diferite dimensiuni; cuve metalice în formă de tavă; paleţi .

Descarcarea, manipularea si incarcarea deseurilor periculoase / nepericuloase se face cu ajutorul motostivuitorului, transpaletului sau chiar manual in functie de tipul de deseu si modul cum este ambalat. Stivuirea deseurilor se face in functie de compatibilitatea deseurilor si gradul lor de periculozitate.

Conducatorii auto detin permis de conducere, certificat ADR , certificat de formare profesionala, aviz medical si aviz psihologic.

Se vor colecta si transporta in baza contractelor încheiate, următoarele tipuri de deşeuri nepericuloase si periculoase codificate conform Directivei 2008/98/CE , conform anexei 1 si anexei 2.

8.2.10 .Dupa tratare deseurile se vor incadra pe urmatoarele coduri in functie de caracteristicile lor tehnice astfel:

19 02 03  deseuri preamestecate continând numai deseuri nepericuloase - aprox. 70 tone

19 02 04*deseuri preamestecate continând cel putin un deseu periculos - aprox. 70 tone

19 12     deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (de ex. sortare, maruntire, compactare,

granulare) nespecificate in alta pozitie a catalogului

19 12 01  hartie si carton – aprox. 20 tone
 19 12 02  metale feroase – aprox. 20 tone
 19 12 03  metale neferoase – aprox. 20 tone
 19 12 04  materiale plastice si de cauciuc – aprox. 50 tone
 19 12 05  sticla – aprox. 50 tone
 19 12 06*)lemn cu continut de substante periculoase – aprox. 20 tone
 19 12 07  lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06 – aprox. 10 tone
 19 12 08  materiale textile – aprox. 10 tone
 19 12 09  minerale (de ex: nisip, pietre)- aprox. 5 tone
 19 12 10  deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)- aprox. 20 tone
 19 12 11*)alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu  continut de substante periculoase – aprox. 80 tone
 19 12 12  alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele  decat cele specificate la 19 12 11 – aprox. 80 tone

20.01.37* lemn cu continut de substante periculoase - aprox. 20 tone

Deseurile sortate se vor comercializa la unitatile specializate pentru valorificare sau eliminare.

Amestecul obtinut din deseurile care nu pot fi valorificate va fi transportat la unitatile de

coincinerare sau incinerare.

8.2.11. Dotări ( instalaţii , utilaje , mijloace de transport utilizate in activitate ) :

1 autoutilitara Iveco Daily cu instalatie frig ( B-49-SXS ) cu capacitate 3,5, 1 autoutilitara Mercedes ( VN – 07 – ECO ) cu capacitate de 3,5 t ; 1 autoutilitara Fiat Doblo (VN – 05 – LIW) cu capacitate 0,9 t ; 1 autoutilitara Mercedes Benz ( VN – 22 – LMA ) cu capacitate 7,5 t,  1 autoutilitara Iveco Daily cu instalaţie frig (VN-06- MSY) cu capacitate de 3,5 t, 1 autoutilitara MAN  (VN- 06- MAE) cu capacitate de 15 t; 1 motostivuitor BALKANCAR refabricat tip DV 1792 cu sarcina maxima de ridicare de 3,5 Tf si inaltimea maxima de stivuire de 3,3 m ; sortator rotativ deşeuri ( desprăfuitor), banda transportoare, cantar 1 tona; presa deşeuri cu capacitate de 125 t forţa; tocător deşeuri industriale cu capacitate de 300 kg/h; tocător deşeuri industriale cu capacitate de 3000 kg/h; generator curent, compresor; malaxor 1 mc; motopompa Honda ( tip OHV , putere 4 CP, debit 600 l/min), cuburi plastic, containere 1,3,4 mc, butoaie metal, scule de mana.

In anumite cazuri se folosesc autoutilitare inchiriate de la agenti economici autorizati cu care firma are contract.

8.2.1 Schema fluxului tehnologic

8.2.2. Activitati conexe

Activitatile desfasurate pe amplasament constau in:

- Colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase

- Manipularea / Sortarea deseurilor periculoase si nepericuloase

- Tratarea deseurilor periculoase si nepericuloase

- Obtinere amestec deseuri pentru valorificare

- Stocare temporara de deseuri periculoase si nepericuloase

- Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase

- Decontaminari / ecologizari

8.2.2.1. Colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase de la generator , pe baza de contract, transportul prin mijloace auto autorizate si directionarea deseurilor colectate fie spre unitati autorizate pentru valorificare/eliminare finala, fie spre stocare temporara in vederea sortarii, reambalarii, balotarii sau tratarii ( dupa caz) si expedierea ulterioara spre valorificare/eliminare .

      - Colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase de la unitatile generatoare ,

receptia deseurilor-verificare a provenientei si a compozitiei, cantarirea deseurilor, presare-balotare pentru deseuri periculoase ( ambalaje contaminate, textile impregnate , fitre cabina devopsit, etc) si nepericuloase ( hartie, carton, textile, piele prelucrata, ambalaje din plastic), reambalare/repaletare si infoliere a paletilor pentru eficientizarea spatiului ocupat in depozit, etichetarea deseurilor si dirijarea lor catre spatiul de stocare temporara separat, pe categorii.

8.2.2.3 Dezmembrarea filtrelor de ulei/cabina de vopsit /aer cu parti metalice consta in separarea mecanica si /sau manuala a partilor metalice de partile de plastic si/sau textil contaminat/necontaminat dupa caz.

8.2.2.4. Ecologizarea ariilor contaminate ( in situ)

In cazul ecologizarii de arii contaminate , se realizeaza urmatoarele:

- Evaluarea zonei poluate;

- Identificarea ariei de raspandire a agentului poluant;

- Se va proceda la decopertarea zonei, manual sau mecanic si indepartarea solului contaminat pana la adancimea unde s-a constatat poluarea ca urmare a analizelor efectuate de catre un laborator autorizat;

- Pamantul contaminat se va depozita temporar in recipienti cu incidere ermetica;

- Solul contaminat se va transporta catre eliminatorii finali autorizati.

8.2.2.5. Decontaminarea/spalarea deseurilor de ambalaje contaminate ( cu emulsii, uleiuri uzate, vopsele, solventi, cleiuri si rasini) cod 15 01 10* ( plastic, metal, sticla) diverse piese si materiale contaminate, prin care se realizeaza transformarea unui deseu de ambalaj periculos in deseu de ambalaj nepericulos:

- receptia si sortarea deseurilor de ambalaje contaminate;

- spalarea /decontaminarea deseurilor de ambalaje contaminate ( spalarea cu solventi).

8.2.2.6. Activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate si balotate

- deseurile rezultate in urma procesului desortare, balotare, vor fi supuse unei proceduri de indepartare a impuritatilor, prin separare manuala pe tipuri de materiale ( capace plastic de pe recipiente metalice, indepartare etichete, etc). Scopul acestor operatiuni este de a creste gradul de valorificare a deseurilor reciclabile.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Nu este cazul.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

...

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii |
| --- | --- |
| Asigurarea furnizarii de detalii complete cu privire la activitatile desfasurate in incinta precum: - descrierea metodelor de tratare a deseurilor, proceduri insotite de diagramele fluxului tehnologic - descrierea elementelor principale ale instalatiei in cazul in care acestea au relevanta pentru mediu, impreuna cu descrierea fluxului de diagrame (scheme). - detalii de reactii chimice si de energie cinetica. - detalii despre sistemul de control si cum incorporeaza sistemul de control imformatiile referitoare la monitorizarea mediului inconjurator. - detalii referitoare la sistemul de protectie asigurat in conditii de functionare anormala precum opriri momentane, start-upuri si inchideri. - un manual de instruire - un jurnal operational - o analiza anuala a activitatilor desfasurate si deseuri tratate care ar trebui sa contina, de asemenea, un bilant trimestrial al fluxurilor de deseuri si reziduuri, inclusiv materialele auxiliare utilizate pentru fiecare site- pag 514 | Societatea are implementate documentele necesare furnizarii complete de detalii referitoare la activitatile desfasurate pe amplasament. |
| Detinerea de personal disponibil și la datorie cu calificările necesare în orice moment. Tot personalul trebuie să urmeze o formare profesională specifică. | Societatea la punctul de lucru are un nr de 26 angajati. |
| Stabilirea si mentinerea controlului calitatii deseurilor receptionate, in functie de tipurile de deseuri care pot fi primite in instalatia respectiva pentru tratare. Controlul calitatii trebuie sa includa: - stabilirea limitelor privind intrarile si identificarea riscurilor celor mai importante; -cunoasterea concreta a naturii deseurilor receptionate; -identificarea tratamentului care trebuie efectuat, tipul de deseuri, originea deseurilor,procedura in cauza si riscul. - comunicarea permanenta cu furnizorii de deseuri pentru imbuntatirea controlului calitatii deseurilor; -controlul calitatii deseurilor in amplasamentul instalatiei de tratare; - verificarea, prelevarea de probe si testarea deseurilor sosite. -asigurarea unui personal suficient si calificat in orice moment la locul de munca-pag 515 | Controlul calitatii deseurilor se realizeaza pe baza documentelor insotitoare conforme cu legislatia invigoare, care constau in: documente tipizate de transport deseuri, rapoarte de incercari emise de laboratoare acreditate, informatii privind tipurile si calitatea deseurilor furnizate de catre furnizori. In functie de tipurile de deseuri receptionate, depozitarea temporara a acestora inainte de tratare se realizeaza in functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu, instalatia dispunand de facilitati corespunzatoare: zona de depozitare cu suprafata impermeabila pentru depozitarea diverselor tipuri de deseuri periculoase. |
| Aplicarea unei proceduri de acceptare care sa conțina cel puțin urmatoarele elemente: - teste pentru deseurile primite cu privire la tratamentul planificat; - asigurarea ca sunt receptionate toate informatiile necesare referitoare la originea si producerea deseurilor, inclusiv variabilitatea procesului. Personalul instruit prin aceasta procedura de pre-acceptare trebuie sa fie capabil sa efectueze tratarea deșeurilor in instalatie. - asigurarea unui sistem pentru furnizarea si analizarea unei probe reprezentative de deseuri din procesul de producție a unor astfel de deseuri la furnizorul de deseuri. - asigurarea unui sistem pentru verificare a informatiilor primite in etapa de preacceptare, inclusiv datele de contact pentru producatorul de deseuri si o descriere adecvata a deseurilor in ceea ce priveste datele referitoare la compozitia si refolosirea lui. - criterii clare și lipsite de ambiguitate pentru respingerea deșeurilor și raportarea tuturor neconformităților - asigurarea ca este furnizat codul de deseuri conform listei Europene de deseuri (EWL) . -identificarea pentru fiecare deseu receptionat a unei metode adecvate de tratament si avand o metodologie clara.-pag 515 | La nivelul societatii este instituita o procedura de acceptare ce contine : -deseurile sunt ridicate de la generatorii de deseuri ambalate sau neambalate , codificate conform listei Europene de deseuri (EWL), insotite de caracterizarea deseului intocmita de generator conform legii si buletin de analiza , dupa caz. |
| Implementarea unei proceduri de receptie care conține cel puțin urmatoarele elemente: - un sistem clar si specificat care permite operatorului sa accepte deseuri la primire numai daca este determinata o metoda definita clar pentru tratament si eliminare/recuperare a deseului. In ceea ce priveste receptia, trebuie sa fie garantat ca depozitarea necesara, capacitatea de tratare si conditiile de expediere sunt de asemenea respectate. - asigurarea intregii documentatii de acceptare si de receptie a deseurilor pe amplasament cum ar fi un sistem de prerezervare care sa asigure de exemplu ca este disponibila o capacitate suficienta. - criterii clare si lipsite de ambiguitate pentru respingerea de deșeuri și raportarea tuturor neconformitatilor. - un sistem de identificare a limitei de capacitate maxima de deseuri care pot fi stocate la amplasament. -inspectarea vizuala a deseurilor receptionate pentru a verifica conformitatea cu descrierea primita in timpul procedurii de pre-acceptare. (Pentru unele lichide si deseuri periculoase, aceasta cerinta BAT nu este aplicabila).-pag 515 | Pe amplasament exista o platforma betonata pentru receptia vizuala a deseurilor periculoase. Se efectueaza inspectia vizuala pentru verificarea conformitatii descrierii deseurilor. Personalul este instruit periodic. Societatea are implementata procedura de receptie si acceptare deseuri in care sunt descrise clar etapele si conditiile de receptie a deseurilor pe amplasament. - verificarea documentelor insotitoare si a buletinelor de analiza anexate la documentatiei; deseurile primite pe amplasament vor fi insotite de buletinul de analiza al deseului si in ambalajul producatorului . - inregistrarea cantitatilor primite si sursa de provenienta, in conformitate cu documentele de transport detinute; - inspectia vizuala a deseurilor pentru verificarea similitudinii caracteristicilor precum: aspect, culoare, stare de agregare, consistenta cu cele inscrise in documente; inspectia se va face numai in conditiile in care aceasta nu implica riscuri pentru sanatatea operatorilor; - intocmirea si pastrarea unui exemplar din Fisa de evidenta a stocarii deseurilor in care sa fie inregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursa de generare, codul deseului, caracteristicile fizico-chimice (in mod obligatoriu compozitia si proprietatea care confera caracterul periculos), data limita pana la care deseurile trebuie stocate (1 an in cazul eliminarii acestora si 3 ani in cazul tratarii/valorificarii), conditii speciale de stocare (incompatibilitati), modalitatea de gestionare ulterioara a stocarii temporare; Determinarea caracteristicilor fizicochimice ale deseurilor se face de catre generator in laboratoare autorizate, iar aceste analize vor insoti deseul la receptia acestuia in statia de transfer in vederea verificarii compozitiei acestuia. |
| Implementarea procedurii de esantionare diferite pentru toate transporturile de deseuri sosite si livrate in vrac și/sau containere care sa contina urmatoarele elemente: - procedurile de esantionare bazate pe o abordare de risc. Unele elemente de luat in considerare sunt tipul de deseuri (de exemplu, periculoase sau nepericuloase) si informatiile furnizate de client (ex. producatorul de deseuri); - verificarea parametrilor fizico-chimici relevanti. - inregistrarea tuturor deseurilor - diferentierea procedurilor de prelevare pentru deseurile vrac (lichide si solide), cele in containere mari si mici, etc. . Numarul de probe prelevate ar trebui sa fie proportional cu cantitatea de deseuri. Procedura trebuie sa cuprinda un sistem de inregistrare a numarului de mostre si gradul de periculozitate. - detalii privind prelevarea de probe din deșeuri impreuna cu destinatia de stocare; - prelevarea probei trebuie realizata anterior acceptarii; - mentinerea in sistemul de inregistrare a regimului de prelevare de probe pentru fiecare incarcatura, impreuna cu o inregistrare justificativa pentru optiunea fiecarei selectari. - existenta unui sistem de identificare si inregistrare precum si o locatie potrivita pentru prelevarea de probe; informatii referitoare la capacitatea transportului esantionat, numarul de probe, conditiile de operare in momentul prelevarii de probe. - trebuie asigurat un sistem care sa asigure analiza probelor de deseuri prelevate. - in caz de temperatura scazuta, o stocare temporara poate fi necesara pentru a permite prelevarea probelor dupa decongelare-pag 516 | Procedura implementata pe amplasament consta din: -verificarea parametrilor fizici relevanti. - inregistrarea tuturor deseurilor |
| Asigurarea unor facilitati de receptie care acopera cel putin urmatoarele aspecte: - exista un laborator pentru a analiza toate probele la viteza solicitata de BAT. Acest lucru necesita de obicei un sistem de asigurarea calitatii, metodele de control al calitatii si mentinerea inregistrarilor potrivite pentru stocarea rezultatelor analizelor. In special pentru deșeuri periculoase, este necesar ca laboratorul sa fie pe amplasament. - Exista o zona securizata de depozitare deseuri precum si proceduri scrise pentru a gestiona deseurile care nu pot fi acceptate. Daca inspectia sau analiza indica faptul ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare, atunci acestea pot fi stocate temporar acolo in conditii de siguranta. Aceasta modalitate si procedurile de stocare trebuie sa fie proiectate si trebuie sa asigure managementul rapid (de obicei, o chestiune de zile sau chiar mai putin timp) pentru a gasi o solutie cat mai rapida pentru aceste deseuri. - Exista o procedura clara referitoare la cazul in care inspectia si analiza demonstreza ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare in instalatie sau nu se potrivesc cudescrierea deseurilor primite in timpulprocedurii de pre-acceptare. Procedura trebuie sa includa toate masurile necesare prevazute de legislatia nationala/internationala care sa permita informarea autoritatilor competente, pentru stocarea in siguranta pana la livrare pentru orice perioada de tranzitie sau de a respinge deseurile si de a le trimite inapoi la producatorul deseurilor sau la orice alta destinatie autorizata. - deseurile sunt mutate in zona de depozitare numai dupa parcurgerea procedurii de acceptare a acestora; -marcarea pe un plan de amplasament a zonelor de inspectie, de descarcare si prelevare de probe. - exista un sistem de drenaj; - exista un sistem pentru a se asigura ca personalul de receptie al instalatiei care este implicat in prelevarea de probe, verificarea si analiza procedurilor este calificat corespunzator si instruit in mod corespunzator, si ca instruirea acestuia este actualizata in mod regulat - aplicarea unui sistem de urmarire a deseurilor de identificator unic (cod /eticheta) pentru fiecare container la aceasta etapa, care va contine cel putin data sosirii la fata locului si codul deseurilor -pag 516 | Daca inspectia sau analiza indica faptul ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare, atunci acestea pot fi stocate temporar in conditii de siguranta si returnate catre generator. Deseurile sunt mutate in zona de depozitare numai daca se constata ca indeplinesc criteriile de acceptare. Exista o procedura clara referitoare la cazul in care inspectia si analiza demonstreza ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare in instalatie sau nu se potrivesc cu descrierea deseurilor primite in timpul procedurii de pre-acceptare. Procedura include toate masurile necesare prevazute de legislatia nationala/internationala mentionate. Personalul implicat in procesul de receptie, este calificat corespunzator si instruit in mod corespunzator si instruit periodic. Pe amplasament este aplicat un sistem de identificare a deseurilor care furnizeaza informatii referitoare la codul deseurilor si data sosirii. Locatia este prevazuta cu rigole pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. |
| Analizarea deseurilor rezultate conform parametrilor relevanti importanti pentru receptionarea dupa tratarea acestora la instalatiile de receptie (depozit de deseuri, incinerator,etc.).-pag 516 | Tratarea deseurilor se efectueaza in functie de parametrii analizati ai deseurilor. Se tine cont de calitatea si cantitatile de deseuri, astfel incat amestecul rezultat sa se incadreze in parametrii stabiliti pentru rezultatul final. Predarea materialului rezultat va respecta parametrii corespunzatori impusi de beneficiari, verificata prin buletinele de analize.Analiza amestecului de deseuri se face de catre operatorul instalatiei de coincinerare. Transportul amestecului de deseuri va fi insotit de formularul de transport. |
| BAT este : Exista un sistem implementat pentru a garanta trasabilitatea tratarii deseurilor. Sunt necesare proceduri diferite in functie de proprietatile fizico-chimice, de tipul deseurilor (ex. lichide, solide), de tipul procesului (ex. continuu, lot), precum si modificarile care pot sa apara la proprietatile fizico-chimice de deseuri, atunci cand tratarea este efectuata. Un sistem de trasabilitate bun contine urmatoarele elemente: - documentarea tratamentelor prin diagrame de flux şi cantitati; - efectuarea trasabilitatii datelor prin mai multe masuri operationale (de exemplu pre-acceptare/ acceptare /stocare /tratament /expediere). Inregistrarile pot fi facute si actualizate in mod regulat pentru a reflecta livrarile, atat la locatia de tratare cat si la cele de expediere. Inregistrarile sunt de obicei mentinute pe o perioada minima de şase luni dupa expedierea deseurilor. - informatii disponibile in orice moment referitoare la inregistrarea si corelarea informatiilor privind caracteristicile deseurilor, sursa si fluxul de deseuri. Trebuie sa se acorde un numar de referinta pentru a permite operatorului sa identifice in mod specific, in orice moment, deseurile in instalatie precum si sa identifice in cazul in care exista o anumita pierdere in proces, durata de timp si traseul propus sau existent de tratare. Existenta unei baze de date care sa aiba de regula si un sistem de recuperare/urmarire a datelor. Sistemul de urmarire contine un inventar/sistem de control al stocului de deseuri si include: data de sosire in incinta, detalii referitoare la producatorul deşeuri, detalii referitoare la toti detinatorii anteriori, un identificator unic, analiza rezultatelor la pre-acceptare şi acceptare, tipul si dimensiunea recipientelor, modalitatea de tratare/eliminare, un raport exact referitor la natura şi cantitatea de deseuri din incinta, inclusiv un plan cu toate detaliile si eventualele pericole, cu precizarea in traseul desemnat a pozitionarii punctului pentru eliminarea deseurilor. Mutarea recipientelor si a altor containere mobile intre diferite locatii pe amplasament se realizeaza doar in conformitate cu instructiunile conducatorului locului de munca, asigurandu-se ca in sistemul de urmarire al deseurilor sunt inregistrate aceste modificari.-pag. 517 | Deseurile sunt receptionate in functiede caracteristici precum si in urma buletinelor de analiza efectuate de generatori si de catre societate (pentru deseurile intrate) in scopul determinarii posibilitatilor de tratare a acestora; Tratarea deseurilor pe amplasament se realizeaza luandu-se in considerare parametrii analizati ai deseurilor. De asemenea, se va tine cont de calitatea si cantitatile de deseuri, astfel incat amestecul rezultat sa se incadreze in parametrii stabiliti pentru rezultatul final. Orice modificare pe amplasament se realizeaza doar in conformitate cu instructiunile conducatorului locului de munca iar aceste modificari sunt inregistrate. |
| Exista si se aplica regulile de amestecare/mixare pentru a restrictiona tipurile de deșeuri care pot fi amestecate/mixate impreuna, pentru a se evita cresterea poluarii emisiilor pe fluxul tratarii deseurilor. Aceste reguli trebuie sa ia in considerare tipul de deseuri (ex. periculoase, nepericuloase), tratarea deseurilor care se aplica, precum si urmatorii pasi care vor fi efectuati pentru eliminarea deseurilor –pag 517 | Se efectueaza analiza deseurilor intrate in procesul de tratare conform buletinelor de analiza ce insotesc deseurile periculoase ,analize efectuate in laboratoare acreditate, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare a acestora. Amestecarea fizica a deseurilor se realizeaza fara sa aiba loc reactii chimice, in functie de compatibilitatea acestora. |
| Exista implementata o procedura de segregare si compatibilitate care include: - mentinerea inregistrarilor testarilor, inclusiv analizarea parametrilor de siguranta pentru fiecare reactie (cresterea temperaturii, producerea de gaze sau cresterea de presiune); - inregistrari ale parametrilor de functionare (modificarea vascozitatii si separarea sau precipitarea solidelor) si orice alt parametru important, cum ar fi generarea de mirosuri - recipientele cu substante chimice trebuie separate in functie de compatibilitate si periculozitate. Substantele chimice care sunt incompatibile (de exemplu, oxizi si lichide inflamabile) nu ar trebui sa fie stocate in acelasi punct. Stocarea deseurilor in functie de evaluarea riscului trebuie efectuata pe baza proprietatilor deseurilor.-pag 517 | In functie de tipurile de deseuri receptionate, depozitarea temporara a acestora inainte de tratare se realizeaza in functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu, instalatia dispunand de facilitati corespunzatoare: zona de depozitare cu suprafata impermeabila pentru separarea deseurilor in functie de compatibilitate si periculozitate. Stocarea deseurilor se realizeaza in functie de evaluarea riscului deseurilor efectuata pe baza proprietatilor acestora. |
| Exista o abordare pentru imbunatatirea eficientei de tratare a deseurilor. Aceasta include de obicei constatarea indicatorilor potriviti raportati la eficienta procesului si un program de monitorizare .-pag 517 | Societatea are implementat program de analiza a procesului de tratare care include si programul de monitorizare ai parametrilor de proces. |
| Elaborarea unui plan structurat de management accidente.-pag 517 | Societatea are implementat planul deprevenire si combatere a poluarilor accidentale precum si planul de prevenire si interventie in caz de incendiu. |
| Asigurarea si utilizarea corecta a unui jurnal de incidente.-pag 517 | Pe amplasament exista un jurnal de incidente ca parte a EMS |
| Existenta unei instalatii de gestionare de zgomot si vibratii ca parte a EMS. Pentru unele instalatii de tratare, zgomotul si vibratiile nu pot fi o problema de mediu.-pag 518 | Activitatile desfasurate sunt realizate cu nivel scazut de zgomot si vibratii. Echipamentele sunt proiectate pentru a preveni sau minimaliza transmisia zgomotului. La solicitarea autoritatilor de reglementare si control, societatea va efectua analize pentru determinarea nivelului de zgomot. |
| Luarea in considerare a procesului de dezafectare viitoare inca din etapa de proiectare. Pentru instalatiile existente si in cazul in care sunt identificate probleme de dezafectare este necesara intocmirea unui program pentru a minimiza acest aspect.-pag 518 | Sistemul de management integrat calitate-mediu include printre altele si elaborarea, in cazul in care se va lua decizia dezafectarii instalatiei, a unui proiect de dezafectare pentru care se va efectua evaluarea impactului asupra mediului care va fi supusa reglementarilor in vigoare. |
| Utilități și gestionarea materiilor prime: Furnizarea defalcata a energiei consumate si generate pe tipul de sursa (electricitate, gaz, combustibili lichizi conventionali, combustibili solizi conventionali si deseuri).-pag 518 | Societatea va intocmi si va transmite autoritatilor de reglementare si control raportul anual de mediu care va cuprinde si furnizarea defalcata a energiei consumate si generate pe tipul de sursa |
| Cresterea continua a eficientei energetice a instalatiei prin: -dezvoltarea unui plan de eficienta energetic; - folosirea de tehnici care reduc consumul de energie; - definirea si calculul consumului specific de energie pe activitate sau activitati, stabilirea indicatorilor cheie de performanta anual (de exemplu, MWh/tona de deseuri prelucrate).-pag 518 | Societatea va intocmi si va transmite autoritatilor de reglementare si control raportul de anual de mediu care va cuprinde si definirea si calculul consumului specific de energie pe activitate . |
| Efectuarea unei analize comparative interna (de exemplu, pe o baza anuala) de consum dematerii prime.-pag 518 | Societatea va intocmi si va transmite autoritatilor de reglementare si control raportul anual de mediu care va cuprinde si consumul de materii prime. In baza acestuia, se efectueaza si analiza interna referitoare la materiile prime utilizate ca parte EMS. |
| Explorarea optiunilor pentru utilizarea deseurilor ca materie prima pentru tratarea altor deseuri. In cazul in care deseurile sunt utilizate pentru a trata alte deseuri, trebuie sa existe un sistem care sa garanteze ca rezerva de deseuri este disponibila Daca acest lucru nu poate fi garantat, un tratament secundar sau alte materii prime ar trebui sa existe pentru a se evita orice timp inutil de asteptare.-pag 518 | Receptionarea deseurilor se realizeaza in limita stricta a spatiilor de depozitare, existand un sistem continuu de comunicare cu furnizorii in vederea gestionarii corespunzatoarea livrarilor de deseuri, in scopul acoperirii necesitatilor instalatiei. |
| Depozitare și manipulare: Aplicarea urmatoarelor tehnici legate de stocare: -localizarea zonelor de depozitare departe de cursuri de apa si zone sensibile; eliminarea sau reducerea dublei manipulari de deseuri in cadrul instalatiei; -asigurarea ca infrastructura de drenaj aferenta zonei de depozitare poate prelua toate posibilele scurgeri posibil contaminate si ca sistemele de drenare sunt separate si controlate. - deseurile sunt sortate in functie periculozitatea lor, tinand seama de orice potentiale probleme de incompatibilitate si reambalate. Dupa aceea, ele sunt eliminate in zona zona de depozitare corespunzatoare . - manipularea materialelor mirositoare in dispozitive complet inchise sau reduse corespunzator si stocarea acestora in cladiriinchise prevazute cu sisteme de evacuare emisii. - asigurarea ca toate conexiunile sunt capabile de a fi inchise prin robinete. Tevile de preaplin trebuie sa fie indreptate catre un sistem de izolare de drenaj. - luarea masurilor disponibile pentru a preveni cresterea cantitatii de namoluri mai mare decat un anumit nivel si aparitia de spume care pot afecta aceste masuri in rezervoarele de lichid, ex. controlul regulat al tancurilor, eliminarea namolurilor pentru tratamentul adecvat si folosirea agentilor antispumanti. - echiparea recipientelor cu sisteme de evacuare adecvate atunci cand emisiile volatile pot fi generate, precum si cu sisteme de alarma. Aceste sisteme trebuie sa fie suficient de robuste (capabile de a lucra in cazul in care namolul si spuma sunt prezente) si intretinute in mod regulat - stocarea deseurilor organice lichide cu un punct de aprindere scazut in recipiente inertizate. Fiecare rezervor de stocare este pus intr-o zona de retentie impermeabila. Efluentii gazosi sunt colectati si tratati.-pag 518,519 | Stocarea temporara a deseurilor se efectueaza in functie de riscul acestora, in zona prevazuta cu suprafeta impermeabila si rezistenta (suprafata betonata) si cu sistem de drenare corespunzator si controlat. Stocarea deseurilor se realizeaza separat in functie de riscul acestora. |
| Existenta unei facilitati de decantare si stocare a eventualelor scurgeri folosind materiale impermeabile si rezistente la materialele stocate.-pag 519 | Platforma de lucru este betonata iar bazinul colector de ape uzate avandcapacitatea de 2 mc este de asemenea betonat. |
| Aplicarea urmatoarelor tehnici: - inscriptionarea clara a deseurilor stocate in containere pentru a putea fi permanent identificate. Rezervoarele trebuie sa aiba un sistem corespunzator de etichetare in functie de utilizarea lor si continut. - asigurarea ca eticheta diferentiaza apele reziduale si apa procesata, combustibilul lichid si combustibilul de vapori si directia fluxului. -pastrarea inregistrarilor pentru toate intretinere si rezultatele inspectiei; accesorii, tipuri de deșeuri care pot fi stocate/tratate in recipient, inclusiv limitele de aprindere-pag. 519 | Pe amplasament exista inscriptionarea clara a deseurilor stocate in containere pentru a putea fi permanent identificate. |
| Luarea masurilor pentru evitarea problemelor care pot fi generate de stocarea/acumularea deseurilor-pag 519 | Receptionarea deseurilor se realizeaza in limita stricta a spatiilor de depozitare, existand un sistem continuu de comunicare cu furnizorii in vederea gestionarii corespunzatoarea livrarilor de deseuri, in scopul evitarii depasirii capacitatilor de stocare. Sunt asigurate masurile care se impun pentru fluidizarea fluxului de deseuri pe amplasament, astfel incat sa se evite stocarea/acumularea deseurilor mai mult decat este necesar. |
| Aplicarea urmatoarelor tehnici de manipulare a deseurilor: - exista sisteme și proceduri pentru a se asigura ca deseurile sunt transferate in zona de depozitare adecvata in conditii de siguranta. - exista un sistem de management pentru incarcarea si descarcarea deseurilor in instalatie, care, de asemenea, ia in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta. - asigurarea ca o persoana calificata participa la verificarea deseurilor care au o origine neclara sau a caror natura nu a fost definita corespunzator astfel inca sa se asigure clasificarea si etichetarea acestora - asigurarea ca piesele deteriorate cum ar fi: furtunuri, supape si conexiuni nu sunt utilizate - colectarea gazelor evacuate din recipient si tancuri la manipularea deseurilor lichide - descarcarea deseurilor solide si namolului in zonele inchise, care sunt echipate cu sisteme de aerisire extractive legate de un echipament de evacuare in cazul deseurilor manipulate care pot genera potentiale emisii in aer (de exemplu, mirosuri, praf, COV) - folosirea unui sistem pentru a se asigura ca incarcarea de loturi diferite are loc numai dupa testarea compatibilitatii-pag 519 | Sunt respectate procedurile de manipulare a deseurilor. Incarcarea si descarcarea deseurilor se realizeaza supraveghindu-se operatiunea cu personal al societatii pe intreaga sa durata, luandu-se in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta si intervenindu-se pentru mentinerea echipamentului tehnologic in parametrii de exploatare recomandati de producator. In timpul descarcarii/incarcarii propriu-zise a deseurilor periculoase se acorda o deosebita atentie stabilitatii containerelor /butoaielor /sacilor pe timpul efectuarii manevrelor. Se verifica compatibilitatea dintredeseurile ce urmeaza a fi descarcate respectiv incarcate si cele prezente in zona de stocare. Compatibilitatea se stabileste pe baza proprietatilor periculoase ale deseurilor (inscrise in Fisa de evidenta a stocarii). |
| Asigurarea ca incarcarea/amestecarea deseurilor ambalate are loc sub instruire si supraveghere si se realizeaza numai de catre personalul instruit. Pentru anumite tipuri de deseuri, astfel o incarcare/amestecare trebuie sa fie efectuata sub ventilare locala.-pag.519 | Manipularea deseurilor se realizeaza cu personalul calificat corespunzator si instruit periodic. |
| Asigurarea ca incompatibilitatile chimice conduc la izolarea necesara in timpul stocarii.-pag 520 | Pe amplasament sunt asigurate facilitatile corespunzatoare de stocare in functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu. |
| Alte tehnici comune care nu sunt menționate mai sus: Efectuarea operatiunilor de: zdrobire, maruntire si cernere in zone echipate cu sisteme de aerisire legate de un echipament de evacuare la manipularea materialelor care pot genera emisii in aer (de exemplu, mirosuri, praf, COV)-pag 520 | Tratarea deseurilor este realizata pe loturi, respectand ghidul de compatibiliate a deseurilor evitanduse total aparitia oricaror reactii chimice intre materialele componente; |
| Tratamentele emisiilor atmosferice Pentru prevenirea/controlul emisiilor in special a prafului, mirosului si COV si alti compusi anorganici: -nu este permisa ventilarea directa sau evacuarea aerului prin conectarea tuturor orificiilor de ventilare a sistemelor de evacuare adecvata atunci cand are loc depozitarea materialelor care pot genera emisii in aer (ex. mirosuri, praf, COV) ; -pastrarea deșeurilor sau materii prime sub acoperire sau in ambalaje impermeabile-pag 520 | Deșeurile sunt stocate corespunzator in zone impermeabile. |
| Folosirea unui sistem corespunzator de evacuare emisii. Aceasta tehnica este relevanta in special la procesele care implica transferul de lichide volatile, inclusiv in procesul de incarcare/descarcare recipient .-pag 520 | Incarcarea si descarcarea deseurilor se realizeaza supraveghindu-se operatiunea cu personal al societatii pe intreaga sa durata, luandu-se in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta si intervenindu-se pentru mentinerea echipamentului tehnologic in parametrii de exploatare recomandati de producator. Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat nu produce impact negativ semnificativ asupra factorului de mediu aer, deoarece activitatea nu include procese de ardere. |
| Exista proceduri pentru detectarea si repararea scurgerilor in instalatie.-pag 521 | Societatea are implementat un program de autocontrol pentru detectarea si repararea scurgerilor in instalatie. |
| Managementul apelor uzate Reducerea utilizarii si contaminarea apelor prin: -aplicarea metodelor de impermeabilizare si de retentie. -efectuarea verificarilor regulate mai ales atunci cand acestea sunt subterane. - aplicarea separarii fluxurilor apelor uzate, in functie de de incarcarea lor cu poluanti (apa acoperis, apa drum, apa de proces). -asigurarea unui bazin de siguranta de colectare apa. -efectuarea auditurilor periodice de apa, in scopul reducerii consumului de apa si prevenirii contaminarii apei -separarea apei de proces de apa de ploaie.-pag 521 | Bazinul de colectare ape uzate este impermeabilizat si etans. Platforma de tratare este betonata. Se efectueaza verificari regulate ale acestora. |
| Existenta procedurilor pentru asigurarea ca tratarea efluentului este potrivita caracteristicilor acestuia.-pag 521 | Societatea va efectua monitorizarea apelor uzate vidanjate |
| Exista si este in functiune un sistem prin care apa de ploaie care cade pe zonele de prelucrare este colectata impreuna cu apa rezultata din spalari tehnologice si revine la instalația de prelucrare sau este colectata intr-un interceptor mixt.-pag 521 | Apele pluviale provenite de pe acoperişurile clădirilor sunt colectate prin jgheaburi şi olane, deversând pe platforma betonată şi zona spaţiilor verzi a incintei unităţii, iar în cazul unor precipitaţii abundente, printr-o sistematizare verticală ce tine cont de panta incintei pot fi descărcate în şanţul de gardă al drumului de exploatare. Conform STAS 1846/90 si STAS 9470/73, debitul total de ape pluviale aferente obiectivului Qplv=10,56l/s. Este interzisă evacuarea apelor uzate neepurate şi a substanţele periculoase în cursurile de apă sau subteran. |
| Separarea sistemului de colectare pentru apele cu potential mai mare de contaminare la apele mai putin contaminate-pag 521 | Beneficiarul a prevăzut un sistem de colectare a substanţelor lichide deversate accidental si a apelor de spălare provenite pentru eliminarea /neutralizarea acestora, compus din: 2 guri de scurgere montate pe suprafaţa betonată etanşă(acestea vor fi izolate in condiţii normale de funcţionare pentru a nu colecta apele pluviale) fiind funcţionale doar în cazul evacuării controlate a apelor de spălare a platformei betonate etanşe; conducta canalizare din PVC, Dn 110, L=22 m, care asigură descărcarea gurilor de scurgere in bazinul de colectare; bazin colector metalic îngropat cu Vbc=12 mc; motopompă vehiculare soluţii din bazinul colector în rezervoarele PVC; - rezervoare PVC pentru depozitarea temporară a substanţelor lichide provenite din deversări accidentale si soluţii spălare în cazul umplerii bazinului colector îngropat cu următoarele capacităţi: 1 buc. x 4 mc , 4 buc x 3 mc, Vtotal = 16 mc. |
| Exista o baza de beton in intreaga zona de tratare care conduce la sistemul intern de drenaj si care duce la rezervoarele de depozitare sau de interceptare care pot colecta apa de ploaie si orice scurgere. Interceptarea cu un preaplin la canalizare, are de obicei nevoie de sisteme automate de monitorizare cum ar fi: verificarea PH-ului, care poate inchide preaplinul.-pag 522 | Activitatea se desfasoara pe suprafata betonata. Platforma de tratare este prevazuta cu bazin colector betonat pentru preluarea eventualelor scurgeri. |
| Colectarea apei de ploaie intr-un bazin special pentru verificare, tratare in cazul contaminarii si folosirii in continuare .-pag 522 | Apele pluviale provenite de pe acoperişurile clădirilor sunt colectate prin jgheaburi şi olane, deversând pe platforma betonată şi zona spaţiilor verzi a incintei unităţii |
| Maximizarea re-utilizarii apelor reziduale tratate si utilizarea apei de ploaie in instalatie.-pag 522 | Nu este cazul |
| Efectuarea controalelor zilnice si mentinerea unui jurnal al tuturor controalelor efectuate, printr-un sistem de monitorizare a efluentului si a calitatii namolurilor-pag 522 | Nu este cazul |
| Identificarea apelor uzate, care pot conține compuși periculoși (de exemplu, cianuri; sulfuri; compusi aromatici; benzen sau hidrocarburi (dizolvate, emulsionate sau nedizolvate); si metale, cum ar fi mercur, cadmiu, plumb, cupru, nichel, crom, arsen si zinc), apoi, separarea fluxurilor identificate in prealabil a apelor reziduale in incinta; tratarea apelor reziduale pe amplasament sau in afara amplasamentului.-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea apelor uzate certificata prin buletine de analiza elaborate de catre laboratoare acreditate. |
| Aplicarea tratamentului adecvat pentru fiecare tip de ape reziduale.-pag 522 | Societatea detine contracte cu societati autorizate pentru tratarea apei uzate in instalatii autorizate si certificate de tratare apa uzata. Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza inainte de fiecare vidanjare . |
| Aplicarea unor masuri pentru a creste fiabilitatea si performanța necesara de control si reducere care poate fi efectuata.-pag 522 | Sistemul de management integrat calitate-mediu include: - luarea in considerare a tehnologiilor mai curate; - utilizarea, in mod constant de repere sectoriale (selectarea materialelor utilizate, emisiile in aer, evacuarile in apa, consumul de apa si generarea de deseuri) in vederea evaluarii performantelor instalatiei si a identificarii posibilitatilor de imbunatatire. |
| Identificarea principalilor constituenti chimici din apa uzata tratata si evaluarea efectului acestor substante chimice in mediul inconjurator.-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza, astfel incat indicatorii sa se incadreze in limitele legale admise |
| Descarcarea apelor reziduale stocate numai dupa incheierea tuturor masurilor de tratament si o inspectie ulterioara finala .-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza. |
| Atingerea urmatoarelor valori de emisie in apa inainte de descarcare : COD 20-120 ppm BOD 2 – 20 ppm metale grele (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) 0.1 – 1 ppm metale grele extrem de toxice: ca As < 0.1 Hg 0.01-0.05 Cd < 0.1 – 0.2 Cr(VI) < 0,1 – 0,4 prin aplicarea unei tehnici combinate corespunzatoare .-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza, in conformitate cu exigentele NTPA 002/2005 |
| Gestionarea reziduurilor generate de proces Existenta unui plan de management a deseurilor rezultate ca parte a EMS, care sa contina inclusiv: - tehnici de baza utilizate; - tehnici de baza de analiza comparativa.-pag 522 | Societatea are implementat managementul deseurilor ca parte a EMS |
| Re-utilizarea recipientelor atunci cand acestea sunt in stare buna de lucru. In alte cazuri, acestea vor fi tratate corespunzator.-pag 522 | Recipientele sunt reutilizate atunci cand acestea sunt in stare buna. |
| Mentinerea unui inventar de monitorizare a deseurilor in incinta utilizand inregistrari referitoare la cantitatea de deseuri primite la fata locului si inregistrarile de deseuri prelucrate.-pag 522 | Ca parte a EMS, societatea detine un inventar de monitorizare a deseurilor in incinta care sa sunt inregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursa de generare, codul deseului, caracteristicile fizicochimice (in mod obligatoriu compozitia si proprietatea care confera caracterul periculos), data limita pana la care deseurile trebuie stocate (1 an in cazul eliminarii acestora si 3 ani in cazul tratarii/valorificarii), conditii speciale de stocare (incompatibilitati), modalitatea de gestionare ulterioara a stocarii temporare, etc. . |
| Re-utilizarea deseurilor de la o activitate/tratament, daca este posibil, ca materie prima.-pag 523 | Pe amplasament se desfasoara activitati de valorificare a deseurilor. Deseurile rezultate pot fi reutilizate dar nu ca materie prima. |
| Pentru prevenirea contaminarii solului: Asigurarea si mentinerea corespunzatoare a suprafetelor aferente zonelor operationale, inclusiv aplicarea masurilor pentru prevenirea, sau indepartarea rapida a scurgerilor si asigurarea intretinerii sistemelor de drenaj precum si a altor structuri subterane.-pag 523 | Suprafata de lucru este betonata si prevazuta cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. Se asigura colectarea oricaror scurgeri sau imprastieri accidentale survenite in zona de lucru si indepartarea acestora de pe sol. |
| Utilizarea unei baze impermeabile si a unui drenaj intern.-pag 523 | Suprafata de lucru este betonata si prevazuta cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale |
| Reducerea utilizarii instalatiilor, conductelor si facilitatilor subterane-pag 523 | Pe amplasament sunt utilizate putine facilitati subterane. |

.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Hala industriala este dotata cu soba ce foloseşte drept combustibil lemnul (inclusiv deseuri de lemn) ( H cos =  5 m de la nivelul solului ) .

9.1.2. Emisii difuze

| Sursa | Poluanti | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de la procesele tehnologice ( stocarea si manipularea deseurilor periculoase, tratarea deseurilor periculoase, taierea si maruntirea deseurilor supuse tratarii, transferarea deseurilor dintr-un recipient in altul, intretinerea echipamentelor, etc) | Pulberi, COV, miros | -etansarea rezervoarelor, recipientilor; -eliminarea tuturor posibilitatilor de imprastiere a deseurilor pulverulente; - Mentinerea permanenta a starii de curatenie in spatiile de depoztare si in incinta societatii. |
| Emisii de la mijloacele de transport | CO, NOx, Sox, hidrocarburi, pulberi | -pentru reducerea cantitatii de noxe se va urmari ca autovehiculele si utilajele sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice si a reparatiilor. |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Vrancea  şi GNM – Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

....

9.2.  Emisii în apă

Prevederile prezentului capitol sunt conforme cu autorizatia de gospodarire a apelor nr. 26/19.02.2018 , valabila pana la data de 19.02.2022, eliberata de Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau.

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | Conform contract cu operatorul care realizeaza vidanjarea | Bazin etans vidanjabil cu V = 2 mc vidanjate si preluate de operatori autorizati. |
| Ape din operatiunea de curatare a dispozitivelor de deratizare/dezinsectie, lichide deversate accidental | Conform contract cu operatorul care realizeaza vidanjarea | Rezervoare PVC ( 1 buc x4mc, 4 bicx3mc, V total = 16 mc) vidanjate si preluate de operatori autorizati. |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 26/19.02.2018, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Siret Bacau nu prevede debite de evacuare ape uzate autorizate.

9.2.3. Pretratare

Exista  un sistem de colectare a substanţelor lichide deversate accidental si a apelor de spălare provenite din curatirea dispozitivelor de deratizare/dezinsectie , compus din:

- 2 guri de scurgere montate pe suprafaţa betonată etanşă(acestea vor fi izolate in condiţii

normale de funcţionare pentru a nu colecta apele pluviale) fiind funcţionale doar în cazul

evacuării controlate a apelor de spălare a platformei betonate etanşe;

- conducta canalizare din PVC, Dn 110, L=22 m, care asigură descărcarea gurilor de scurgere in bazinul de colectare;

- bazin colector metalic îngropat cu Vbc=12 mc;

- motopompă vehiculare soluţii din bazinul colector în rezervoarele PVC;

- rezervoare PVC pentru depozitarea temporară a substanţelor lichide provenite din deversări accidentale si soluţii spălare în cazul umplerii bazinului colector îngropat cu următoarele capacităţi: 1 buc. x 4 mc , 4 buc x 3 mc, Vtotal = 16 mc.

....

9.2.4. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.5. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

....

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate rezultate de pe amplasament prin evacuarea/infiltrarea accidentala a apei uzate in sol , precum si existenta bazinelor neetanse;

-  managementul necorespunzator al deseurilor periculoase , putand aparea potentiale pericole in cazul in care deseurile nu sunt ambalate corespunzator si/sau in cazul manevrarii necorespunzatoare pe amplasamentul depozitului.

Suprafetele interioare unde se desfasoara activitatea cat si suprafetele exterioare cum ar fi suprafata aferenta cailor de transport sunt complet betonate.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

....

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate , prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.

10.1.3. Respectarea dispozitiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator este obligatorie.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Indicatorii de calitate sunt preluati din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 26/19.02.2018 emisa de A.B.A. Siret Bacau , anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 26/19.02.2018 emisa de A.B.A. Siret Bacau prevede

realizarea unui screening la substantele periculoase , o data pe an , iar buletinul de analiza va fi transmis catre ABA Siret si SGA Vrancea.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Puturi piezometrice F1 si F2 | pH | 6,5-9,5 | Unitati de PH |
|  | CCOCr |  |  |
|  | NH4 + | 1,2 | mg/l |
|  | NO2 - | 50 | mg/l |
|  | NO3 - | 0,5 | mg/l |
|  | Fosfor total | 0,5 | mg/l |
|  | Sulfuri si hidrogen sulfurat | 100 | µg/l |
|  | Substante extractibile |  |  |
|  | Reziduu fix |  |  |

....

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| Intrare, iesire depozit in sensul de curgere al acviferului ( proba medie din cele 2 puncte de prelevare) |  | Arsen | 15 | 25 | 25 | 50 |
|  |  | Bariu | 400 | 1000 | 625 | 2000 |
|  |  | Cadmiu | 3 | 5 | 5 | 10 |
|  |  | Crom total | 100 | 300 | 300 | 600 |
|  |  | cupru | 100 | 250 | 200 | 500 |
|  |  | mercur | 1 | 4 | 2 | 10 |
|  |  | molibden | 5 | 15 | 10 | 40 |
|  |  | nichel | 75 | 200 | 150 | 500 |
|  |  | plumb | 50 | 250 | 100 | 1000 |
|  |  | seleniu | 3 | 10 | 5 | 20 |
|  |  | staniu | 35 | 100 | 50 | 300 |
|  |  | zinc | 300 | 700 | 600 | 1500 |
|  |  | Cianuri libere | 5 | 10 | 10 | 20 |
|  |  | Cianuri complexe | 100 | 200 | 250 | 500 |
|  |  | Hidrocarburi policiclice aromatice (PAH) | 7,5 | 25 | 15 | 150 |
|  |  | Bifenili policlorurati total | 0,25 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | Pesticide organoclorurate |  |  |  |  |
|  |  | Suma DDT | 0,5 | 1,5 | 1 | 4 |
|  |  | HCH | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 2 |
|  |  | DDE | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 2 |
|  |  | DDD | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 2 |
|  |  | Hidrocarburi aromatice mononucleare ( BTEX) total |  |  |  |  |
|  |  | benzen | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 2 |
|  |  | toluen | 15 | 30 | 30 | 100 |
|  |  | etilbenzen | 5 | 10 | 10 | 50 |
|  |  | xileni | 7,5 | 15 | 15 | 25 |

## ...

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017- Acustica.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant .

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB in perioada de zi si 45 dB in perioada de noapte , conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

....

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200301 | menajere | Administrativ, personal | 10 | Mc/an |  |  |  |
| 150202* | Echipament individual de protectie uzat | personal | 150 | Kg/an |  |  |  |
| 150202* | Materiale absorbante contaminate | Din activitate | 50 | Kg/an |  |  |  |

11.2. Deşeuri colectate

Deseurile colectate sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Baterii portabile ( categorii 1 si 2) | 1a alcaline– cod 16 04 04, 20 01 34 |
|  | 1b Litiu- cod 16 06 04, 20 01 34 |
|  | 1h Altele – cod 16 06 05, 20 01 34 |
|  | 2a Nichel Cadmiu ( Ni Cd) – cod 16 06 01*, 20 01 33* |
|  | 2b Plumb- cod 16 06 01, 20 01 33* |
|  | 2d Litiu Ion – cod 16 06 05, 20 01 34 |
| Baterii auto ( categoria 3) | 3a Plumb Acid – cod 16 06 01*, 20 01 33* |
|  | 3 b Nichel Cadmiu ( NiCd) – cod 16 06 02*, 20 01 33* |
|  | 3 c Altele – cod 16 06 05, 20 01 34 |
| Baterii industriale ( categoria 4) | 4 a Plumb Acid – cod 16 06 01*, 20 01 33* |
|  | 4b Nichel Cadmiu (NiCd) – cod 16 06 02*, 20 0133* |
|  | 4c altele – cod 16 06 05, 20 01 34 |

Acumulatorii auto uzaţi si bateriile sunt colectate in cutii ADR,  depozitate in spaţiu special

amenajat,acoperit si închis . Se colectează baterii portabile ( 1a,1b,1h,2a,2b,2d), baterii auto (

3 a, 3b,3c ), baterii industriale (4a,4b,4c).

11.3. Deşeuri stocate temporar

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Deseurile posibil a fi stocate temporar sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

..

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele tipuri de deşeuri în baza contractelor de prestari servicii sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

Tipuri de deşeuri ce urmează a fi tratate:

02. Deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit, de la

prepararea si procesarea alimentelor (020101; 020103; 020104; 020107;020108*; 020109; 020199; 020204; 020299; 020301; 020302; 020303;020305;020502; 02070l; 020702; 020703; 020704; 020705 )

03. Deşeuri de la prelucrarea lemnului si producerea plăcilor si mobilei, pastei de hârtie, hârtiei

si cartonului (030101; 030104*; 030105;030201*; 030202*; 030203*; 030204*; 030205*; 030301; 030307; 030308; 030310; 030311)

04. Deşeuri din industriile pielăriei, blanariei si textila (040103*; 040107; 040108; 040209;

040210 ; 040214* ; 040215; 040216*; 040217;  040221 ; 040222)

05. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea pirolitica a

cărbunilor (050102*; 050103*; 050104*; 050105*; 050106*; 050107*; 050108*; 050109*; 050110; 050111*; 050112*; 050117; 050199; 050601*; 050603*; 050604; 050699)

06. Deşeuri din procese chimice anorganice (060899;061303; 061305*)

07. Deşeuri din procese chimice organice (070101*; 070103*; 070104*; 070201*; 0702.03*;

070204*; 070207*;070208*; 070209*; 070210*; 070213; 070214*;070215; 070216*; 070217;

070299; clasa 0703; clasa 0704; 070501*; 070503*; 070504*; 070513*; 070601*; 070603*;

070604*; 070701*; 070703*; 070704*)

08. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire

(vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice

(080111*;080112;080113*;080114;080115*;080116;080117*;080118;080119*;080120;080121*;080318; 080319*; 080409*;080410;080411*;080412;080413*;080414;080415*;080416; 080417*)

09. Deşeuri din industria fotografica (09,01,03*; 090107; 090108;090110)

10. Deşeuri din procesele termice (100125; 100211*; 100302; 100317*; 100318; 100327*;

100409*;100508*; 100812*; 100813; 100814; 100819*; 100906; 100908; 101006;   101008)

11. Deşeuri de la tratarea chimica a suprafeţelor si acoperirea metalelor si a altor

materiale;hidrometalurgie neferoasa ( 110111*; 110112; 110113*;110114)

12. Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafeţelor metalelor si a

materialelor plastice (120106*;120107*; 120108*; 120109*; 120110*; l20ll2*; 120118*; 120119*; 120301*; 120302*)

13. Deşeuri uleioase si deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile si a

celor din capitolele 05, 12 si 19) (130104*;130105*;13.01.09*; 130110*; 130111*; 130112*;

130113*; clasa1302; 130307*; 130308*; 130309*; 130310*; 130401*; 130402*;

130403*;130501*;130502*;130506*;130507*130508*;130701*;130702*;130703*;130802*)

14. Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire si carburanţi (cu excepţia 07 si 08)

(140602*;140603*;140604*; 140605*)

15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte

de protecţie, nespecificate in alta parte (150101; 150102; 150103; 150105; 150106;  150109;150110*; 150202*; 150203)

16. Deşeuri nespecificate in alta parte (160103;160113*;160114*;160115;160119;160303*;160708;160709*)

17. Deşeuri din construcţii si demolări  (l70201; 170203; 170204*; 170301*; 170303*;170410*; l704l1)

19. Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate si de

la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial (190203; 190204*; 190205*;190207*:

190208*; 190209*; 190210; 190211*; 190809; 190810*; 190904; 190905; 191102*; 191103*; 191104*; 191201;191204; 191206*; 191207;191208; l9l2l0; 191211*; 191212;191301*; 191302;191303*; 191304)

20. Deşeuri municipale si asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni    colectate separat (200101; 200110; 200111; 200113*; 200125; 200126*; 200127*; 200128; 200137*; 200138; 200139; 200301; 200307)

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

....

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deseurile transportate sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

....

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Operatorul trebuie sa se asigure ca exista o procedura de interventie rapida , care sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Aceasta procedura trebuie sa includa prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului, aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2. In sistemul de management general al Protect Colector SRL sunt intocmite si functionale urmatoarele planuri:

- plan de urgenta interna;

- plan de inchidere in caz de incetare definitiva a activitatii;

- plan de interventie pentru stingerea incendiilor;

- plan de paza si protectie a incintei;

- planul de intretinere si reparatii a utilajelor;

- plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Planurile se vor revizui anual si actualiza dupa cum este necesar. Acestea trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment pentru personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.3. Operatorul are obligatia sa inregistreze in forma scrisa toate defectiunile in functionare, care pot avea efecte importante asupra mediului incoonjurator. Pentru aceasta se va infiinta un registru in care se va consemna: tipul, momentul, durata defectiunii, cantitatea de substante nocive eliberate, urmarile defectiunii atat in interiorul obiectivului cat si in exterior, toate masurile initiate de operator.

12.4. Operatorul trebuie sa detina mijloacele materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu cu prevederile planului mai sus mentionat.

12.5. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.5.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.5.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.5.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.5.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

....

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului, prin RAM.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.6. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.7. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.8. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.9. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

....

13.2.  Monitorizarea imisii în aer

Conform STAS 12574/1987 se vor monitoriza pulberile sedimentabile, intr-un punct de monitorizare , la limita proprietatii, spre cea mai apropiata zona de locuinte.

Masuratoarea se va face primavara sau toamna , in conformitate cu STAS 12564/1987 ( VLA – 17g/m2/luna, metoda de analiza : STAS 10195-75) , in conditii de activitate, in special a actiunilor de tratare a deseurilor industriale si operatiunilor de obtinere a amestecurilor de deseuri in vederea valorificarii.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

....

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazine de colectare ape uzate | Ape de spalare provenite din deversari accidentale sau din operatia de curatire a dispozitivelor de deratizare/dezinsectie | Conform solicitarii operatorului care realizeaza vidanjarea/eliminarea |  | La solicitarea operatorului care realizeaza vidanjarea/eliminarea |  |

....

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Calitatea apei subterane din cele doua foraje piezometrice de observatie amplasate amonte si aval de obiectiv, pe directia principal a gradientului hidraulic.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Putul piezometric F1 | pH |  | semestriala |  |
|  | CCOCr |  |  |  |
|  | NH4 + |  |  |  |
|  | NO2 - |  |  |  |
|  | NO3 - |  |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |  |
|  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  |  |
|  | Substante extractibile |  |  |  |
|  | Reziduu fix |  |  |  |
| Putul piezometric F2 | pH |  | semestriala |  |
|  | CCOCr |  |  |  |
|  | NH4 + |  |  |  |
|  | NO2 - |  |  |  |
|  | NO3 - |  |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |  |
|  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  |  |
|  | Substante extractibile |  |  |  |
|  | Reziduu fix |  |  |  |

....

13.5. Monitorizarea solului

....

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrare, iesire depozit in sensul de curgere al acviferului ( proba medie din cele 2 puncte de prelevare) | 0-10 cm; 10 -20 cm. | Arsen |  | Rezultatele analizelor monitorizarilor pentru sol se vor compara cu analizele efectuate in raportul de amplasament din 2017. Analizele se vor efectua cu o frecventa de 5 ani. | US EPA 200.7 ISO 11885 US EPA 6010 |
|  |  | Bariu |  |  |  |
|  |  | Cadmiu |  |  | SR ISO 11047:1999 SR ISO 11466:1999 |
|  |  | Crom total |  |  |  |
|  |  | cupru |  |  |  |
|  |  | mercur |  |  | US EPA 200.7 ISO 11885 US EPA 6010 |
|  |  | molibden |  |  |  |
|  |  | nichel |  |  | SR ISO 11047:1999 SR ISO 11466:1999 |
|  |  | plumb |  |  |  |
|  |  | seleniu |  |  | US EPA 200.7 ISO 11885 US EPA 6010 |
|  |  | staniu |  |  |  |
|  |  | zinc |  |  | SR ISO 11047:1999 SR ISO 11466:1999 |
|  |  | Cianuri libere |  |  | SR EN ISO 7393-1:2002 |
|  |  | Cianuri complexe |  |  | CSN 75 7415 CSN ISO 6703-2 |
|  |  | Hidrocarburi policiclice aromatice (PAH) |  |  | US EPA 8270 ISO 18287:2006 |
|  |  | Bifenili policlorurati total |  |  | US EPA 8082 ISO 10382 |
|  |  | Pesticide organoclorurate |  |  |
|  |  | Suma DDT |  |  | US EPA 8081 ISO 10382 |
|  |  | Suma HCH |  |  |  |
|  |  | 2,4- DDE |  |  |  |
|  |  | 4,4 -DDE |  |  |  |
|  |  | 2,4 - DDD |  |  |  |
|  |  | 4,4-DDD |  |  |  |
|  |  | Hidrocarburi aromatice mononucleare ( BTEX) total |  |  | US EPA 8260 US EPA 5021A US EPA 5021 US EPA 8015 SR EN ISO 15009:2016 |
|  |  | benzen |  |  |  |
|  |  | toluen |  |  |  |
|  |  | etilbenzen |  |  |  |
|  |  | xileni |  |  |  |

....

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

- se va tine evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evident gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

- fara a enera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

- fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificarile si completarile ulterioare. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Cantitate | UM | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cutii de carton (V= 7,5 l, 10 l, 20 l, ,40 l) | 200 | buc | Ambalare/depozitare | depozit |
| saci de polipropilena galbeni, etichetati conform normelor in vigoare ( V= 60 l, 120 l, 240 l) | 500 | buc | Ambalare/depozitare | depozit |
| cutii polipropilena ( V= 0,75 l, 1,5 l;2,3 l; 3,2l; 5 l) | 100 | buc | Ambalare/depozitare | depozit |
| europubele ( V =120 l, 240 l) |  |  | Ambalare/depozitare | depozit |
| saci - din polietilenă (PE), saci din polipropilenă (PP), saci dubli din polietilenă şi polipropilenă | 500 | buc | Ambalare/depozitare | depozit |
| saci tip big-bags de 500, 800 sau 1000 de kg | 300 | buc | Ambalare/depozitare | depozit |
| butoaie -metalice de 200 l | 100 | buc | Ambalare/depozitare | depozit |
| butoaie din material plastic cu capacităţi de 50 l, 100 l sau 200 l |  |  | Ambalare/depozitare | depozit |
| containere tip IBC de 1000 | 50 | buc | Ambalare/depozitare | depozit |
| cutii de transport de diferite dimensiuni | 50 | buc | Ambalare/depozitare | depozit |
| cuve metalice în formă de tavă |  |  | Ambalare/depozitare | depozit |
| paleti | 200 | buc | Ambalare/depozitare | depozit |

....

13.8. Monitorizare zgomot

Amplasamentul este localizat la o distanta de cca 2,5 km fata de zonele locuibile.

13.9. Monitorizare miros

Surse posibile de miros

- stocarea deseurilor periculoase in recipiente necorespunzatoare;

- manipularea incorecta a deseurilor.

13.9.1. Operatorul instalatiei se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament se vor realiza astfel incat emisiile si mirosul sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

13.9.2. Operatorul activitatii va lua masuri pentru prevenirea generarii de mirosuri la sursa.

13.9.3. Operatorul activitatii va lua masuri pentru reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite la APM Vrancea raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Vrancea  şi GNM – Serviciul Comisariatul judeţean Vrancea, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la APM Vrancea .

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată – descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

….

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea..... care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

....

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM Vrancea.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Vrancea, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii;

- reclamatii ( daca ele exista) in luna urmatoare primirii acestora;

- raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu – in luna urmatoare realizarii acestora;

- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare-cand se produc.

….

14.6. Mod de raportare

14.6.1. Raportari in SIM

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu-Registrul IPPC | anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare an-1 | Registrul integrat IPPC |
| 2 | Statistica deseurilor: Chestionar 4 PRODDES – completat de producatorii de deseuri | anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri |
| 3 | Statistica deseurilor: Chestionar 1 COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si /sau tratarea deseurilor | anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 1 COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si /sau tratarea deseurilor |
| 4 | Statistica deseurilor: Chestionar 5 TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare | anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 5 TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare |
| 5 | Deseuri ambalaje: Anexa 3 : Operatori economici colectori/comercianti de deseuri de ambalaje | anual | 1 februarie-25 februarie | Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 6 | Deseuri proventie din uleiuri : Chestionar 3.1: Operatori autorizati pentru colectare | anual | 1 februarie-31 mai | Chestionar 3.1: Operatori autorizati pentru colectare |
| 7 | Deseuri echipamente electrice si electronice ( DEEE) : Anexa 09-Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare- | anual | 1 februarie-30 aprilie | Anexa 09-Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare |
| 8 | Raport anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008-Registrul EPRTR | anual | 1 aprilie-30 mai | Registrul integrat EPRTR |

14.6.2 Alte raportari

| Nr. Crt. | Raportari | Frecvență raportarilor | Data limita a raportarii | Autoritatea la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul anual de Mediu ( RAM) | anual | Pana la data de 30 martie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportare | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 2 | Raportarea situatiei gestiunii deseurilor, potrivit HG nr. 856/2002, pe suport de hartie | anual | Pana la data de 31 martie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportare | APM Vrancea Se includ si in RAM |
| 3 | Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje conform OM nr. 749/2012, pe suport de hartie | anual | Pana la data de 28 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportare | APM Vrancea |
| 4 | Raportarea datelor referitoare la deseurile de baterii si acumulatori conform anexei nr. 2 a Ordinului nr. 1399/2009 | anual | Pana la data de 28 februarie a fiecarui an | APM Vrancea |
| 5 | Raportarea informatiilor privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate , conform HG nr. 235/2007 | semestrial | Pana la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie | APM Vrancea |
| 6 | Raportarea informatiilor conform anexei nr. 5 din ordinul nr. 715/2005 privind DEEE cu modificarile si completarile ulterioare | anual | Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an | APM Vrancea |
| 7 | Raportarea datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, resapata, reciclata si/sau valorificata termoenergetic, dupa caz, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d) prevazute in anexa nr. 5 a HG nr. 170/2004. | anual | Pana la data de 15 martie a fiecarui an | APM Vrancea |
| 8 | Orice poluare semnificativa se va anunta telefonic | Cand se produce | In cel mai scurt timp posibil | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 9 | Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zona | La solicitarea ACPM |  |  |
| 10 | Reclamatii ( daca ele exista) | Cand exista | In luna urmatoare primirii acestora | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 11 | Raportarea incidentelor semnificative | Cand se produc | La data producerii, se includ si in RAM | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 12 | Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu | periodic | In luna urmatoare realizarii acestora | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 13 | Verificarea starii tehnice a constructiilor si conductelor subterane | 3 ani | Raportare in cadrul RAM aferent 2018 | APM Vrancea |
| 14 | Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta | Actualizat anual | Disponibil pe amplasament | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 15 | Audit privind minimizarea deseurilor | 2 ani | Raportare in cadrul RAM aferent anului 2018 | APM Vrancea |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Vrancea .

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Vrancea, Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Vrancea  şi GNM – SCJ Vrancea  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane”  Sistemul de Gospodarire a apelor Vrancea ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea ;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC PROTECT COLECTOR SRL in calitate de persoana juridica, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza  in totalitate si la termen măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Vrancea şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu , dupa caz.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în ... exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

....

DIRECTOR   EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU AVIZE ,

ACORDURI, AUTORIZATII,

SEF SERVICIU CALITATEA

FACTORILOR DE MEDIU,

SEF SERVICIU MONITORIZARE,

LABORATOARE

Întocmit,

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. VN | Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | S.C.J. VN al G.N.M. | Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |