Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU – DRAFT

Nr. X din XX.XX.2018

Operator: SC REMAT  VRANCEA SA

Adresa: Focsani, str. Milcov, nr. 38, judetul Vrancea

Punct de lucru: Depozit temporar deseuri periculoase

Locaţia activităţii: municipiul Focsani, str. Milcov, nr. 38 , judetul Vrancea

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5.5 | Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 înaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectarii |  |  |

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

- colectarea deşeurilor nepericuloase cod CAEN rev 2-3811, ( rev. 1-9002),

- colectarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev 2-3812, ( rev. 1-9002),

- tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase cod CAEN rev 2- 3821,                                     ( rev. 1-9002)

- tratarea si eliminarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev 2- 3822, ( rev. 1-9002)

- recuperarea materialelor reciclabile sortate conform cod CAEN rev 2 - 3832 ,                    ( rev. 1-3710,3720) ,

- activitati si servicii de decontaminare cod CAEN rev 2 – 3900, ( rev. 1-9003),

- comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor conform cod CAEN rev 2 – 4677,                      ( rev. 1-5157),

- transporturi rutiere de marfuri cod CAEN rev 2-4941 ( rev.1- 6024),

- Depozitari cod CAEN rev. 2- 5210, ( rev. 1- 6312)

Emisă de: APM Vrancea

Prezenta autorizaţie integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala ( conform art. 16, alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile, completarile si aprobarile ulterioare ).

Titularul va solicita obtinerea vizei , in fiecare an, cu minimum 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia de mediu in conformitate cu prevederile Ordinului M.M. nr. 1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

Data emiterii: …….. 2018

Autorizatia de mediu nr. 202 / 27.12.2010 revizuita la data de 29.08.2013  isi inceteaza valabilitatea.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  SC REMAT VRANCEA SA

Sediul social: Focsani, str. Milcov nr.38 , judetul Vrancea

Certificat de înregistrare: seria B nr. 1250766

Cod unic de înregistrare: 22386191

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J39/779/10.09.2007

# 2. TEMEIUL    LEGAL

- Ca urmare a cererii adresate de SC REMAT VRANCEA SA cu punctul de lucru Depozit

- temporar deseuri periculoase din municipiul Focsani, str. Milcov, nr. 38, judetul

- Vrancea, înregistrată la APM Vrancea   cu număr 8714/15.09.2017,

,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică la sediul Primariei Comunei Vinatori din data de 31.10.2017 şi în lipsa oricărui comentariu şi observaţiilor publicului privind desfasurarea activitatilor mai sus mentionate

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului ;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- in baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile ( BAT ) pentru  Industria de tratare a deseurilor ( Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006),

In condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

In conditiile respectarii cerintelor legale prevazute de :

-    Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 36/2004 privind

aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei

integrate de mediu;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi  si Transferati  si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului in zonele protejate;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferice;

- SR 10009 / 2017 privind acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in

mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr.210/2007;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile si

modificarile ulterioare;

- Ordinul comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de

ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MMP nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la

ambalaje si deşeuri de ambalaje;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate.

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deşeurilor de baterii si acumulatori;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul M.S. nr. 1226/2012 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;

- Regulamentul nr. 1907/2006 privind inregistrarea , evaluarea , autorizarea si restrictionarea substantelor chimice ( REACH) cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului CE nr. 1272/2008 ( CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase modificata si completata cu Legea nr. 263/2005;

- Ordinul M.M. nr. 1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compuşi similari cu modificările si completările ulterioare si a O.M. nr. 1179/2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologica a bifenililor policlorurati, referitoare la modul de ambalare a echipamentelor si deseurilor care contin PCB, de etichetare si marcare, manevrare si transport;

- Ordonanta de urgenta 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul MMGA/MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamente electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice, modificat si completat prin Ordinul comun nr. 706/1667 din 2007 al M.M.D.D. si M.E.F.;

- Ordin 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea

prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- Ordonanţei de Urgenta nr.196/2005 aprobata prin Legea nr. 105/2006  privind Fondul pentru  mediu cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu, cu modificările si completarile ulterioare;

- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de

acceptare a deseurilor la depozitare, cu completarile si modificarile ulterioare.

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei  si la accesul în justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25.01.2000;

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei:

# DEPOZIT TEMPORAR DE DESEURI PERICULOASE

Amplasată în: municipiul Focsani, str. Milcov, nr. 38, judetul Vrancea

Operator: SC REMAT VRANCEA SA

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Denumirea instalatiei: - Depozit temporar de deseuri periculoase

Categoria de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: Depozitare temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate inaintea colectarii.

Capacitatea de depozitare temporara deseuri periculoase :100 tone

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.5 | 100 | tone |

....

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de SC Environment GM Expert SRL pentru SC REMAT VRANCEA SA, înregistrată la APM Vrancea cu nr. 8714/15.09.2017;

- anunţuri publice privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, apărute în ziarul Ziarul de Vrancea din data de 19.05.2017 pana la 30.05.2017 ;

- dovada mediatizarii anuntului de solicitare autorizatie integrate de mediu 10 zile consecutive incepand cu data de 19.05.2017.

- ordin de plata - tarif analiza preliminara a solicitarii de emitere autorizatie integrata de mediu;

- ordin de plata - tarif analiza propriu-zisa a solicitarii de emitere autorizatie integrata de mediu;

- raport de amplasament elaborat de SC Environment GM Expert SRL comuna Vinatori, jud. Vrancea;

-  formular de solicitare întocmit de SC Environment GM Expert SRL comuna Vinatori, jud. Vrancea;

- raport privind situatia de referinta întocmit de SC Environment GM Expert SRL com. Vinatori, jud. Vrancea;

- certificat constatator Nr. 22006/05.07.2017 eliberat de ORC VRANCEA ;

- Notificare SGA nr. 2/25.01.2016 emisa de SGA Vrancea;

- plan de interventie in caz de incendiu avizat de ISU “ Anghel Saligny ” al. jud. Vrancea;

- certificare ISO 9001:2008 a sistemului de management al calitatii acordata de All Cert Systems.

-  certificare ISO 14001:2005 a sistemului de management de mediu, acordata de All Cert Systems.

- certificare ISO 18001:2008 a sistemului de management al sanatati si securitatii operationale, acordata de All Cert Systems.

- plan de amplasament si delimitare a bunului imobil;

- plan de situatie;

- plan de situatie retele apa – canal;

- planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la sistemul de alimentare cu apa si evacuare ape uzate;

- plan de prevenire si interventie in caz de poluari accidentale;

- adresa SGA Vrancea nr. 5815/FAA03/27.09.2006

- adresa nr. 1503364/03.02.2009 emisa de ISU Anghel Saligny al jud. Vrancea;

- raport de incercari sol nr. 16231/ 11.09.2017 pentru sol emis de Als Life Sciences Romania Ploiesti;

- rapoarte de incercare nr, 118 / 03.04.2017 nr. 300 / 12.07.2017 privind evacuarea apei uzate in canalizarea orasului , emis de Laboratorul de Calitate a Apei  Focsani – S.G.A. Vrancea

- anunţ public privind dezbaterea publica a solicitarii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în ziarul ,,Monitorul de Vrancea” în data de 14, 15.04.2018;

- anunţ public privind dezbaterea publica a solicitarii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, afisat la sediul Primariei municipiului Focsani Nr. 31596 / 13.04.2018;

- autorizatie de gospodarire a apelor nr. 80 / 16.04.2018 emisa de A.B.A. Siret Bacau

Anexe:

- Anexa 1 – deseuri periculoase

- Anexa 2 – deseuri nepericuloase

- Anexa 3 -  plan de inchidere a amplasamentului

- Anexa 4 -  raport anual de mediu (continut cadru)

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# In cadrul societatii este implementat un sistem de management al gestiunii deseurilor si sistem

# de management impotriva accidentelor de munca si a prevenirii impactului negativ asupra mediului inconjurator in caz de accident de munca.

# Societatea este certificata pentru urmatoarele sisteme de management:

- Sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001: 2008 – certificate seria C nr. 01070, rev. 2  , pentru colectare , transport, depozitare temporara, valorificare, tratare si eliminare deseuri periculoase si nepericuloase; servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare; ecologizari de suprafete contaminate, platforme industriale, curatare a bazinelor si preluare a slamului, emis de All Cert Systems;

- Sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001: 2005 – certificat seria M nr. 00563, rev. 2 , pentru colectare , transport, depozitare temporara, valorificare, tratare si eliminare deseuri periculoase si nepericuloase; servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare; ecologizari de suprafete contaminate, platforme industriale, curatare a bazinelor si preluare a slamului, emis de All Cert Systems;

- Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR OHSAS 18001: 2008 – certificat seria S nr. 01154, rev. 1 , pentru colectare , transport, depozitare temporara, valorificare, tratare si eliminare deseuri periculoase si nepericuloase; curatare a bazinelor si preluare a slamului, emis de All Cert Systems;

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii |
| --- | --- |
| Implementarea unui sistem de management de mediu care sa includa: - definirea unei politici de mediu de catre conducerea la varf; - planificarea si stabilirea procedurilor necesare; - implementarea procedurilor, acordand o atentie deosebita pentru: structura si responsabilitate, formare, sensibilizare si competenta, comunicare, implicarea angajatilor, documentare, control eficient, program de intretinere, pregatirea si raspunsul la situatii de urgenta, garantarea respectarii legislației de mediu. -verificarea performantelor si luarea de masuri corective, acordand atenţie pentru: monitorizare si masurare , actiuni corective şi preventive, pastrarea inregistrărilor, realizarea (acolo unde este posibil) unui audit intern independent pentru a determina daca sistemul de management de mediu planificat este corespunzator şi daca a fost corect implementat si mentinut. - revizuirea datelor de catre conducerea la varf; - validarea de catre un organism acreditat sau de catre un verificator extern a sistemului de management de mediu si a procedurilor; - pregatirea si publicarea periodica a unui raport privind starea mediului, de dorit cu validarea acestuia de catre un expert extern; implementarea si aderarea la un sistem de management international acceptat voluntar tip EMAS sau ISO 14001. In special pentru acest sector de activitate, inca din etapa de proiectare a unei noi instalatii, este important sa se acorde o atentie deosebita impactului asupra mediului la dezafectarea eventuala a unitatii. - trebuie luata in considerare dezvoltarea de tehnologii curate, sectoriale, analiza comparativa periodica, inclusiv eficienta energetica si energia activitatilor de conservare, alegerea de materiale de intrare, emisii in aer, evacuarile de la apa, consumul de apa si generarea de deseuri.-pag 514 | S.C. REMAT VRANCEA S.A. are implementat sistem de management integrat calitate-mediu in care sunt definite de catre conducerea la varf politica de mediu si sunt implementate proceduri specifice acestei instalatii pentru managementul integrat calitate-mediu. Aceste proceduri sunt actualizate si revizuite in conformitate cu modificarile survenite. - certificare ISO 9001:2008 a sistemului de management al calitatii, certificare acordata de All Cert Systems. - certificare ISO 14001:2005 a sistemului de management de mediu, certificare acordata de All Cert Systems. - certificare ISO 18001:2008 a sistemului de management al sanatati si securitatii operationale, certificare acordata de All Cert Systems. - ISO SA8000 privind Responsabilitatea Sociala; - Certificare Sistem de Management al Calitatii, conform Regulamentului UE 333/2011; Pentru activitatea de protectia mediului in cadrul societatii exista personal desemnat in calitate de Responsabil privind protectia mediului/responsabil privind gestiunea deseurilor conform cerintelor impuse prin Legea 211/2011 art 22 alin 4 actualizata . In cazul dezafectarii instalatiei/utilajelor/ echipamentelor se va elabora un proiect de dezafectare care va fi supus aprobarii autoritatilor de reglementare conform prevederilor legale. |
| Asigurarea furnizarii de detalii complete cu privire la activitatile desfasurate in incinta precum: - descrierea metodelor de tratare a deseurilor, proceduri insotite de diagramele fluxului tehnologic - descrierea elementelor principale ale instalatiei in cazul in care acestea au relevanta pentru mediu, impreuna cu descrierea fluxului de diagrame (scheme). - detalii de reactii chimice si de energie cinetica. - detalii despre sistemul de control si cum incorporeaza sistemul de control imformatiile referitoare la monitorizarea mediului inconjurator. - detalii referitoare la sistemul de protectie asigurat in conditii de functionare anormala precum opriri momentane, start-upuri si inchideri. - un manual de instruire - un jurnal operational - o analiza anuala a activitatilor desfasurate si deseuri tratate care ar trebui sa contina, de asemenea, un bilant trimestrial al fluxurilor de deseuri si reziduuri, inclusiv materialele auxiliare utilizate pentru fiecare site- pag 514 | Societatea are implementate documentele necesare furnizarii complete de detalii referitoare la activitatile desfasurate pe amplasament. |
| Implementarea unei proceduri de mentinere a tuturor echipamentelor in stare buna de functionare si a unui program de inspectare si de intretinere preventiva a acestora precum si un program adecvat de pregatire, care asigura actiunile preventive pentru personal, inclusiv cele referitoare la sanatate si probleme de siguranta si riscuri de mediu. Mentinerea unei bune colaborari cu titularul/producatorul de deseuri, pentru asigurarea implementarii masurilor necesare obtinerii calitatii deseurilor pentru procesul de tratare aplicat. Asigurarea in orice moment de personal suficient disponibil avand calificarile necesare si instruirile adecvate.-pag 514 | Societatea are implementat un program de intretinere preventiva a echipamentelor si instalatiilor aferente. Programul implica: controlul zilnic al starii tehnice a echipamentelor si instalatiilor, inregistrarea tuturor defectiunilor constatate sau a cerintelor pentru prevenirea defectiunilor intr-un registru special, respectarea programului de verificare, intretinere si reparatii. Programul de intretinere preventiva este realizat cu personal calificat angajat permanent, fiind stabilite clar responsabilitatile tuturor persoanelor implicate. |
| Detinerea de personal disponibil și la datorie cu calificările necesare în orice moment. Tot personalul trebuie să urmeze o formare profesională specifică. | Societatea la punctul de lucru are un nr de 33 angajati. |
| Stabilirea si mentinerea controlului calitatii deseurilor receptionate, in functie de tipurile de deseuri care pot fi primite in instalatia respectiva pentru tratare. Controlul calitatii trebuie sa includa: - stabilirea limitelor privind intrarile si identificarea riscurilor celor mai importante; -cunoasterea concreta a naturii deseurilor receptionate; -identificarea tratamentului care trebuie efectuat, tipul de deseuri, originea deseurilor,procedura in cauza si riscul. - comunicarea permanenta cu furnizorii de deseuri pentru imbuntatirea controlului calitatii deseurilor; -controlul calitatii deseurilor in amplasamentul instalatiei de tratare; - verificarea, prelevarea de probe si testarea deseurilor sosite. -asigurarea unui personal suficient si calificat in orice moment la locul de munca-pag 515 | Controlul calitatii deseurilor se realizeaza pe baza documentelor insotitoare conforme cu legislatia in vigoare, care constau in: documente tipizate de transport deseuri, rapoarte de incercari emise de laboratoare acreditate, informatii privind tipurile si calitatea deseurilor furnizate de catre furnizori. In functie de tipurile de deseuri receptionate, depozitarea temporara a acestora inainte de tratare se realizeaza in functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu, instalatia dispunand de facilitati corespunzatoare: zona de depozitare cu suprafata impermeabila pentru depozitarea diverselor tipuri de deseuri periculoase. |
| Aplicarea unei proceduri de acceptare care sa conțina cel puțin urmatoarele elemente: - teste pentru deseurile primite cu privire la tratamentul planificat; - asigurarea ca sunt receptionate toate informatiile necesare referitoare la originea si producerea deseurilor, inclusiv variabilitatea procesului. Personalul instruit prin aceasta procedura de pre-acceptare trebuie sa fie capabil sa efectueze tratarea deșeurilor in instalatie. - asigurarea unui sistem pentru furnizarea si analizarea unei probe reprezentative de deseuri din procesul de producție a unor astfel de deseuri la furnizorul de deseuri. - asigurarea unui sistem pentru verificare a informatiilor primite in etapa de preacceptare, inclusiv datele de contact pentru producatorul de deseuri si o descriere adecvata a deseurilor in ceea ce priveste datele referitoare la compozitia si refolosirea lui. - criterii clare și lipsite de ambiguitate pentru respingerea deșeurilor și raportarea tuturor neconformităților - asigurarea ca este furnizat codul de deseuri conform listei Europene de deseuri (EWL) . -identificarea pentru fiecare deseu receptionat a unei metode adecvate de tratament si avand o metodologie clara.-pag 515 | La nivelul societatii este instituita o procedura de acceptare ce contine : -teste pentru deseurile periculoase acceptate -deseurile sunt ridicate de la generatorii de deseuri ambalate, codificate conform listei Europene de deseuri (EWL) iar identificarea pentru fiecare deseu receptionat se face prin metode adecvate de tratament si avand o metodologie clara. |
| Implementarea unei proceduri de receptie care conține cel puțin urmatoarele elemente: - un sistem clar si specificat care permite operatorului sa accepte deseuri la primire numai daca este determinata o metoda definita clar pentru tratament si eliminare/recuperare a deseului. In ceea ce priveste receptia, trebuie sa fie garantat ca depozitarea necesara, capacitatea de tratare si conditiile de expediere sunt de asemenea respectate. - asigurarea intregii documentatii de acceptare si de receptie a deseurilor pe amplasament cum ar fi un sistem de prerezervare care sa asigure de exemplu ca este disponibila o capacitate suficienta. - criterii clare si lipsite de ambiguitate pentru respingerea de deșeuri și raportarea tuturor neconformitatilor. - un sistem de identificare a limitei de capacitate maxima de deseuri care pot fi stocate la amplasament. -inspectarea vizuala a deseurilor receptionate pentru a verifica conformitatea cu descrierea primita in timpul procedurii de pre-acceptare. (Pentru unele lichide si deseuri periculoase, aceasta cerinta BAT nu este aplicabila).-pag 515 | Pe amplasament exista o platforma betonata pentru receptia vizuala a deseurilor periculoase. Se efectueaza inspectia vizuala pentru verificarea conformitatii descrierii deseurilor. Personalul este instruit periodic. Societatea are implementata procedura de receptie si acceptare deseuri in care sunt descrise clar etapele si conditiile de receptie a deseurilor pe amplasament. - verificarea documentelor insotitoare si a buletinelor de analiza anexate la documentatiei; deseurile primite pe amplasament vor fi insotite de buletinul de analiza al deseului si in ambalajul producatorului . - inregistrarea cantitatilor primite si sursa de provenienta, in conformitate cu documentele de transport detinute; - inspectia vizuala a deseurilor pentru verificarea similitudinii caracteristicilor precum: aspect, culoare, stare de agregare, consistenta cu cele inscrise in documente; inspectia se va face numai in conditiile in care aceasta nu implica riscuri pentru sanatatea operatorilor; - intocmirea si pastrarea unui exemplar din Fisa de evidenta a stocarii deseurilor in care sa fie inregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursa de generare, codul deseului, caracteristicile fizico-chimice (in mod obligatoriu compozitia si proprietatea care confera caracterul periculos), data limita pana la care deseurile trebuie stocate (1 an in cazul eliminarii acestora si 3 ani in cazul tratarii/valorificarii), conditii speciale de stocare (incompatibilitati), modalitatea de gestionare ulterioara a stocarii temporare; Determinarea caracteristicilor fizicochimice ale deseurilor se face de catre generator in laboratoare autorizate, iar aceste analize vor insoti deseul la receptia acestuia in statia de transfer in vederea verificarii compozitiei acestuia. |
| Implementarea procedurii de esantionare diferite pentru toate transporturile de deseuri sosite si livrate in vrac și/sau containere care sa contina urmatoarele elemente: - procedurile de esantionare bazate pe o abordare de risc. Unele elemente de luat in considerare sunt tipul de deseuri (de exemplu, periculoase sau nepericuloase) si informatiile furnizate de client (ex. producatorul de deseuri); - verificarea parametrilor fizico-chimici relevanti. - inregistrarea tuturor deseurilor - diferentierea procedurilor de prelevare pentru deseurile vrac (lichide si solide), cele in containere mari si mici, etc. . Numarul de probe prelevate ar trebui sa fie proportional cu cantitatea de deseuri. Procedura trebuie sa cuprinda un sistem de inregistrare a numarului de mostre si gradul de periculozitate. - detalii privind prelevarea de probe din deșeuri impreuna cu destinatia de stocare; - prelevarea probei trebuie realizata anterior acceptarii; - mentinerea in sistemul de inregistrare a regimului de prelevare de probe pentru fiecare incarcatura, impreuna cu o inregistrare justificativa pentru optiunea fiecarei selectari. - existenta unui sistem de identificare si inregistrare precum si o locatie potrivita pentru prelevarea de probe; informatii referitoare la capacitatea transportului esantionat, numarul de probe, conditiile de operare in momentul prelevarii de probe. - trebuie asigurat un sistem care sa asigure analiza probelor de deseuri prelevate. - in caz de temperatura scazuta, o stocare temporara poate fi necesara pentru a permite prelevarea probelor dupa decongelare-pag 516 | Procedura implementata pe amplasament consta din: -verificarea parametrilor fizico-chimici relevanti. - inregistrarea tuturor deseurilor |
| Asigurarea unor facilitati de receptie care acopera cel putin urmatoarele aspecte: - exista un laborator pentru a analiza toate probele la viteza solicitata de BAT. Acest lucru necesita de obicei un sistem de asigurarea calitatii, metodele de control al calitatii si mentinerea inregistrarilor potrivite pentru stocarea rezultatelor analizelor. In special pentru deșeuri periculoase, este necesar ca laboratorul sa fie pe amplasament. - Exista o zona securizata de depozitare deseuri precum si proceduri scrise pentru a gestiona deseurile care nu pot fi acceptate. Daca inspectia sau analiza indica faptul ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare, atunci acestea pot fi stocate temporar acolo in conditii de siguranta. Aceasta modalitate si procedurile de stocare trebuie sa fie proiectate si trebuie sa asigure managementul rapid (de obicei, o chestiune de zile sau chiar mai putin timp) pentru a gasi o solutie cat mai rapida pentru aceste deseuri. - Exista o procedura clara referitoare la cazul in care inspectia si analiza demonstreza ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare in instalatie sau nu se potrivesc cu descrierea deseurilor primite in timpul procedurii de pre-acceptare. Procedura trebuie sa includa toate masurile necesare prevazute de legislatia nationala/internationala care sa permita informarea autoritatilor competente, pentru stocarea in siguranta pana la livrare pentru orice perioada de tranzitie sau de a respinge deseurile si de a le trimite inapoi la producatorul deseurilor sau la orice alta destinatie autorizata. - deseurile sunt mutate in zona de depozitare numai dupa parcurgerea procedurii de acceptare a acestora; -marcarea pe un plan de amplasament a zonelor de inspectie, de descarcare si prelevare de probe. - exista un sistem de drenaj; - exista un sistem pentru a se asigura ca personalul de receptie al instalatiei care este implicat in prelevarea de probe, verificarea si analiza procedurilor este calificat corespunzator si instruit in mod corespunzator, si ca instruirea acestuia este actualizata in mod regulat - aplicarea unui sistem de urmarire a deseurilor de identificator unic (cod /eticheta) pentru fiecare container la aceasta etapa, care va contine cel putin data sosirii la fata locului si codul deseurilor -pag 516 | Exista o zona de depozitare deseuri si este implementata procedura pentru gestionarea deseurilor care nu pot fi acceptate. Daca inspectia sau analiza indica faptul ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare, atunci acestea pot fi stocate temporar acolo in conditii de siguranta. Deseurile sunt mutate in zona de depozitare numai daca se constata ca indeplinesc criteriile de acceptare. Exista o procedura clara referitoare la cazul in care inspectia si analiza demonstreza ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare in instalatie sau nu se potrivesc cu descrierea deseurilor primite in timpul procedurii de pre-acceptare. Procedura include toate masurile necesare prevazute de legislatia nationala/internationala mentionate. Personalul implicat in procesul de receptie, este calificat corespunzator si instruit in mod corespunzator si instruit periodic. Pe amplasament este aplicat un sistem de identificare a deseurilor care furnizeaza informatii referitoare la codul deseurilor si data sosirii. Locatia este prevazuta cu rigole pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. |
| Analizarea deseurilor rezultate conform parametrilor relevanti importanti pentru receptionarea dupa tratarea acestora la instalatiile de receptie (depozit de deseuri, incinerator,etc.).-pag 516 | Tratarea deseurilor se efectueaza in functie de parametrii analizati ai deseurilor. Se tine cont de calitatea si cantitatile de deseuri, astfel incat amestecul rezultat sa se incadreze in parametrii stabiliti pentru rezultatul final. Predarea materialului rezultat va respecta parametrii corespunzatori impusi de beneficiari, verificata prin buletinele de analize ce vor insoti amestecul de deseuri rezultat, in timpul transportului, cat si la livrarea acestuia. |
| BAT este : Exista un sistem implementat pentru a garanta trasabilitatea tratarii deseurilor. Sunt necesare proceduri diferite in functie de proprietatile fizico-chimice, de tipul deseurilor (ex. lichide, solide), de tipul procesului (ex. continuu, lot), precum si modificarile care pot sa apara la proprietatile fizico-chimice de deseuri, atunci cand tratarea este efectuata. Un sistem de trasabilitate bun contine urmatoarele elemente: - documentarea tratamentelor prin diagrame de flux şi cantitati; - efectuarea trasabilitatii datelor prin mai multe masuri operationale (de exemplu pre-acceptare/ acceptare /stocare /tratament /expediere). Inregistrarile pot fi facute si actualizate in mod regulat pentru a reflecta livrarile, atat la locatia de tratare cat si la cele de expediere. Inregistrarile sunt de obicei mentinute pe o perioada minima de şase luni dupa expedierea deseurilor. - informatii disponibile in orice moment referitoare la inregistrarea si corelarea informatiilor privind caracteristicile deseurilor, sursa si fluxul de deseuri. Trebuie sa se acorde un numar de referinta pentru a permite operatorului sa identifice in mod specific, in orice moment, deseurile in instalatie precum si sa identifice in cazul in care exista o anumita pierdere in proces, durata de timp si traseul propus sau existent de tratare. Existenta unei baze de date care sa aiba de regula si un sistem de recuperare/urmarire a datelor. Sistemul de urmarire contine un inventar/sistem de control al stocului de deseuri si include: data de sosire in incinta, detalii referitoare la producatorul deşeuri, detalii referitoare la toti detinatorii anteriori, un identificator unic, analiza rezultatelor la pre-acceptare şi acceptare, tipul si dimensiunea recipientelor, modalitatea de tratare/eliminare, un raport exact referitor la natura şi cantitatea de deseuri din incinta, inclusiv un plan cu toate detaliile si eventualele pericole, cu precizarea in traseul desemnat a pozitionarii punctului pentru eliminarea deseurilor. Mutarea recipientelor si a altor containere mobile intre diferite locatii pe amplasament se realizeaza doar in conformitate cu instructiunile conducatorului locului de munca, asigurandu-se ca in sistemul de urmarire al deseurilor sunt inregistrate aceste modificari.-pag. 517 | Deseurile sunt receptionate in functiede caracteristici precum si in urma buletinelor de analiza efectuate de generatori si de catre societate (pentru deseurile intrate) in scopul determinarii posibilitatilor de tratare a acestora; Tratarea deseurilor pe amplasament se realizeaza luandu-se in considerare parametrii analizati ai deseurilor. De asemenea, se va tine cont de calitatea si cantitatile de deseuri, astfel incat amestecul rezultat sa se incadreze in parametrii stabiliti pentru rezultatul final. Orice modificare pe amplasament se realizeaza doar in conformitate cu instructiunile conducatorului locului de munca iar aceste modificari sunt inregistrate. |
| Exista si se aplica regulile de amestecare/mixare pentru a restrictiona tipurile de deșeuri care pot fi amestecate/mixate impreuna, pentru a se evita cresterea poluarii emisiilor pe fluxul tratarii deseurilor. Aceste reguli trebuie sa ia in considerare tipul de deseuri (ex. periculoase, nepericuloase), tratarea deseurilor care se aplica, precum si urmatorii pasi care vor fi efectuati pentru eliminarea deseurilor –pag 517 | Se efectueaza analiza deseurilor intrate in procesul de tratare conform buletinelor de analiza ce insotesc deseurile periculoase ,analize efectuate in laboratoare acreditate, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare a acestora. Amestecarea fizica a deseurilor se realizeaza fara sa aiba loc reactii chimice, in functie de compatibilitatea acestora. |
| Exista implementata o procedura de segregare si compatibilitate care include: - mentinerea inregistrarilor testarilor, inclusiv analizarea parametrilor de siguranta pentru fiecare reactie (cresterea temperaturii, producerea de gaze sau cresterea de presiune); - inregistrari ale parametrilor de functionare (modificarea vascozitatii si separarea sau precipitarea solidelor) si orice alt parametru important, cum ar fi generarea de mirosuri - recipientele cu substante chimice trebuie separate in functie de compatibilitate si periculozitate. Substantele chimice care sunt incompatibile (de exemplu, oxizi si lichide inflamabile) nu ar trebui sa fie stocate in acelasi punct. Stocarea deseurilor in functie de evaluarea riscului trebuie efectuata pe baza proprietatilor deseurilor.-pag 517 | In functie de tipurile de deseuri receptionate, depozitarea temporara a acestora inainte de tratare se realizeaza in functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu, instalatia dispunand de facilitati corespunzatoare: zona de depozitare cu suprafata impermeabila pentru separarea deseurilor in functie de compatibilitate si periculozitate. Stocarea deseurilor se realizeaza in functie de evaluarea riscului deseurilor efectuata pe baza proprietatilor acestora. |
| Exista o abordare pentru imbunatatirea eficientei de tratare a deseurilor. Aceasta include de obicei constatarea indicatorilor potriviti raportati la eficienta procesului si un program de monitorizare .-pag 517 | Societatea are implementat program de analiza a procesului de tratare care include si programul de monitorizare ai parametrilor de proces. |
| Elaborarea unui plan structurat de management accidente.-pag 517 | Societatea are implementat planul deprevenire si combatere a poluarilor accidentale precum si planul de prevenire si interventie in caz de incendiu. |
| Asigurarea si utilizarea corecta a unui jurnal de incidente.-pag 517 | Pe amplasament exista un jurnal de incidente ca parte a EMS. |
| Existenta unei instalatii de gestionare de zgomot si vibratii ca parte a EMS. Pentru unele instalatii de tratare, zgomotul si vibratiile nu pot fi o problema de mediu.-pag 518 | Activitatile desfasurate sunt realizate cu nivel scazut de zgomot si vibratii. Echipamentele sunt proiectate pentru a preveni sau minimaliza transmisia zgomotului. La solicitarea autoritatilor de reglementare si control, societatea va efectua analize pentru determinarea nivelului de zgomot. |
| Luarea in considerare a procesului de dezafectare viitoare inca din etapa de proiectare. Pentru instalatiile existente si in cazul in care sunt identificate probleme de dezafectare este necesara intocmirea unui program pentru a minimiza acest aspect.-pag 518 | Sistemul de management integrat calitate-mediu include printre altele si elaborarea, in cazul in care se va lua decizia dezafectarii instalatiei, a unui proiect de dezafectare pentru care se va efectua evaluarea impactului asupra mediului care va fi supusa reglementarilor in vigoare. |
| Utilități și gestionarea materiilor prime: Furnizarea defalcata a energiei consumate si generate pe tipul de sursa (electricitate, gaz, combustibili lichizi conventionali, combustibili solizi conventionali si deseuri).-pag 518 | Societatea va intocmi si va transmite autoritatilor de reglementare si control raportul anual de mediu care va cuprinde si furnizarea defalcata a energiei consumate si generate pe tipul de sursa |
| Cresterea continua a eficientei energetice a instalatiei prin: -dezvoltarea unui plan de eficienta energetic; - folosirea de tehnici care reduc consumul de energie; - definirea si calculul consumului specific de energie pe activitate sau activitati, stabilirea indicatorilor cheie de performanta anual (de exemplu, MWh/tona de deseuri prelucrate).-pag 518 | Societatea va intocmi si va transmite autoritatilor de reglementare si control raportul de anual de mediu care va cuprinde si definirea si calculul consumului specific de energie pe activitate . |
| Efectuarea unei analize comparative interna (de exemplu, pe o baza anuala) de consum dematerii prime.-pag 518 | Societatea va intocmi si va transmite autoritatilor de reglementare si control raportul anual de mediu care va cuprinde si consumul de materii prime. In baza acestuia, se efectueaza si analiza interna referitoare la materiile prime utilizate ca parte EMS. |
| Explorarea optiunilor pentru utilizarea deseurilor ca materie prima pentru tratarea altor deseuri. In cazul in care deseurile sunt utilizate pentru a trata alte deseuri, trebuie sa existe un sistem care sa garanteze ca rezerva de deseuri este disponibila Daca acest lucru nu poate fi garantat, un tratament secundar sau alte materii prime ar trebui sa existe pentru a se evita orice timp inutil de asteptare.-pag 518 | Receptionarea deseurilor se realizeaza in limita stricta a spatiilor de depozitare, existand un sistem continuu de comunicare cu furnizorii in vederea gestionarii corespunzatoarea livrarilor de deseuri, in scopul acoperirii necesitatilor instalatiei. |
| Depozitare și manipulare: Aplicarea urmatoarelor tehnici legate de stocare: -localizarea zonelor de depozitare departe de cursuri de apa si zone sensibile; eliminarea sau reducerea dublei manipulari de deseuri in cadrul instalatiei; -asigurarea ca infrastructura de drenaj aferenta zonei de depozitare poate prelua toate posibilele scurgeri posibil contaminate si ca sistemele de drenare sunt separate si controlate. - deseurile sunt sortate in functie periculozitatea lor, tinand seama de orice potentiale probleme de incompatibilitate si reambalate. Dupa aceea, ele sunt eliminate in zona zona de depozitare corespunzatoare . - manipularea materialelor mirositoare in dispozitive complet inchise sau reduse corespunzator si stocarea acestora in cladiriinchise prevazute cu sisteme de evacuare emisii. - asigurarea ca toate conexiunile sunt capabile de a fi inchise prin robinete. Tevile de preaplin trebuie sa fie indreptate catre un sistem de izolare de drenaj. - luarea masurilor disponibile pentru a preveni cresterea cantitatii de namoluri mai mare decat un anumit nivel si aparitia de spume care pot afecta aceste masuri in rezervoarele de lichid, ex. controlul regulat al tancurilor, eliminarea namolurilor pentru tratamentul adecvat si folosirea agentilor antispumanti. - echiparea recipientelor cu sisteme de evacuare adecvate atunci cand emisiile volatile pot fi generate, precum si cu sisteme de alarma. Aceste sisteme trebuie sa fie suficient de robuste (capabile de a lucra in cazul in care namolul si spuma sunt prezente) si intretinute in mod regulat - stocarea deseurilor organice lichide cu un punct de aprindere scazut in recipiente inertizate. Fiecare rezervor de stocare este pus intr-o zona de retentie impermeabila. Efluentii gazosi sunt colectati si tratati.-pag 518,519 | Stocarea temporara a deseurilor se efectueaza in functie de riscul acestora, in zona prevazuta cu suprafeta impermeabila si rezistenta (suprafata betonata) si cu sistem de drenare corespunzator si controlat. Stocarea deseurilor se realizeaza separat in functie de riscul acestora. |
| Existenta unei facilitati de decantare si stocare a eventualelor scurgeri folosind materiale impermeabile si rezistente la materialele stocate.-pag 519 | Platforma de lucru este betonata iar bazinul colector de ape uzate avandcapacitatea de 2 mc este de asemenea betonat. |
| Aplicarea urmatoarelor tehnici: - inscriptionarea clara a deseurilor stocate in containere pentru a putea fi permanent identificate. Rezervoarele trebuie sa aiba un sistem corespunzator de etichetare in functie de utilizarea lor si continut. - asigurarea ca eticheta diferentiaza apele reziduale si apa procesata, combustibilul lichid si combustibilul de vapori si directia fluxului. -pastrarea inregistrarilor pentru toate intretinere si rezultatele inspectiei; accesorii, tipuri de deșeuri care pot fi stocate/tratate in recipient, inclusiv limitele de aprindere-pag. 519 | Pe amplasament exista inscriptionarea clara a deseurilor stocate in containere pentru a putea fi permanent identificate. |
| Luarea masurilor pentru evitarea problemelor care pot fi generate de stocarea/acumularea deseurilor-pag 519 | Receptionarea deseurilor se realizeaza in limita stricta a spatiilor de depozitare, existand un sistem continuu de comunicare cu furnizorii in vederea gestionarii corespunzatoarea livrarilor de deseuri, in scopul evitarii depasirii capacitatilor de stocare. Sunt asigurate masurile care se impun pentru fluidizarea fluxului de deseuri pe amplasament, astfel incat sa se evite stocarea/acumularea deseurilor mai mult decat este necesar. |
| Aplicarea urmatoarelor tehnici de manipulare a deseurilor: - exista sisteme și proceduri pentru a se asigura ca deseurile sunt transferate in zona de depozitare adecvata in conditii de siguranta. - exista un sistem de management pentru incarcarea si descarcarea deseurilor in instalatie, care, de asemenea, ia in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta. - asigurarea ca o persoana calificata participa la verificarea deseurilor care au o origine neclara sau a caror natura nu a fost definita corespunzator astfel inca sa se asigure clasificarea si etichetarea acestora - asigurarea ca piesele deteriorate cum ar fi: furtunuri, supape si conexiuni nu sunt utilizate - colectarea gazelor evacuate din recipient si tancuri la manipularea deseurilor lichide - descarcarea deseurilor solide si namolului in zonele inchise, care sunt echipate cu sisteme de aerisire extractive legate de un echipament de evacuare in cazul deseurilor manipulate care pot genera potentiale emisii in aer (de exemplu, mirosuri, praf, COV) - folosirea unui sistem pentru a se asigura ca incarcarea de loturi diferite are loc numai dupa testarea compatibilitatii-pag 519 | Sunt respectate procedurile de manipulare a deseurilor. Incarcarea si descarcarea deseurilor se realizeaza supraveghindu-se operatiunea cu personal al societatii pe intreaga sa durata, luandu-se in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta si intervenindu-se pentru mentinerea echipamentului tehnologic in parametrii de exploatare recomandati de producator. In timpul descarcarii/incarcarii propriu-zise a deseurilor periculoase se acorda o deosebita atentie stabilitatii containerelor /butoaielor /sacilor pe timpul efectuarii manevrelor. Se verifica compatibilitatea dintredeseurile ce urmeaza a fi descarcate respectiv incarcate si cele prezente in zona de stocare. Compatibilitatea se stabileste pe baza proprietatilor periculoase ale deseurilor (inscrise in Fisa de evidenta a stocarii). |
| Asigurarea ca incarcarea/amestecarea deseurilor ambalate are loc sub instruire si supraveghere si se realizeaza numai de catre personalul instruit. Pentru anumite tipuri de deseuri, astfel o incarcare/amestecare trebuie sa fie efectuata sub ventilare locala.-pag.519 | Manipularea deseurilor se realizeaza cu personalul calificat corespunzator si instruit periodic. |
| Asigurarea ca incompatibilitatile chimice conduc la izolarea necesara in timpul stocarii.-pag 520 | Pe amplasament sunt asigurate facilitatile corespunzatoare de stocare in functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu. |
| Aplicarea urmatoarelor tehnici in cazul manipularii deseurilor containerizate: -stocarea de deseuri containerizate in zona acoperita. Acest lucru poate fi, de asemenea, aplicat la orice recipient care este tinut pana la prelevare de probe și golire. S-au identificat unele exceptii privind aplicabilitatea acestei tehnici legate de containere sau deseuri care nu sunt afectate de condiții ambientale (de exemplu, lumina soarelui, temperatura, apa). Zonele acoperite trebuie sa aiba asigurata ventilatie adecvata. -mentinerea disponibilitatii si accesului la zonele de depozitare pentru recipientii de substante care sunt cunoscute a fi sensibile la caldura, lumina si apa, sub acoperire si protejate de caldura si lumina directa a soarelui.-pag 520 | Nu este cazul |
| Alte tehnici comune care nu sunt menționate mai sus: Efectuarea operatiunilor de: zdrobire, maruntire si cernere in zone echipate cu sisteme de aerisire legate de un echipament de evacuare la manipularea materialelor care pot genera emisii in aer (de exemplu, mirosuri, praf, COV)-pag 520 | Tratarea deseurilor este realizata pe loturi, respectand ghidul de compatibiliate a deseurilor evitanduse total aparitia oricaror reactii chimice intre materialele componente; |
| Efectuarea operatiilor de concasare/maruntire in baza incapsulata si atmosfera inerta pentru recipientele care conțin substanțe inflamabile sau extrem de volatile.-pag 520 | Nu sunt efectuate operatiuni de acest fel. |
| Efectuarea proceselor de spalare luand in considerare: - identificarea componentelor spalate care pot fi prezente (de ex. solventi). - transferul in zonele adecvate de depozitare si apoi tratarea lor in acelasi mod ca deșeurile din care au fost derivate. - re-utilizarea apei uzate tratate in instalatie in loc de apa proaspata. Apa reziduala rezultata poate fi apoi tratata in statia de epurare sau re-utilizata in instalatie-pag 520 | Nu sunt efectuate operatiuni de acest fel. |
| Tratamentele emisiilor atmosferice Pentru prevenirea/controlul emisiilor in special a prafului, mirosului si COV si alti compusi anorganici: -nu este permisa ventilarea directa sau evacuarea aerului prin conectarea tuturor orificiilor de ventilare a sistemelor de evacuare adecvata atunci cand are loc depozitarea materialelor care pot genera emisii in aer (ex. mirosuri, praf, COV) ; -pastrarea deșeurilor sau materii prime sub acoperire sau in ambalaje impermeabile-pag 520 | Deșeurile sunt stocate corespunzator in zone impermeabile. |
| Folosirea unui sistem corespunzator de evacuare emisii. Aceasta tehnica este relevanta in special la procesele care implica transferul de lichide volatile, inclusiv in procesul de incarcare/descarcare recipient .-pag 520 | Incarcarea si descarcarea deseurilor se realizeaza supraveghindu-se operatiunea cu personal al societatii pe intreaga sa durata, luandu-se in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta si intervenindu-se pentru mentinerea echipamentului tehnologic in parametrii de exploatare recomandati de producator. Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat nu produce impact negativ semnificativ asupra factorului de mediu aer, deoarece activitatea nu include procese de ardere. |
| Aplicarea unui sistem de extractie de dimensiuni corespunzatoare care poate acoperi recipientele de exploatare, zonele de pretratare, rezervoare de stocare, rezervoarele de amestecare/reactie si zonele de presa filtru, sau sa existe un sistem separat pentru a trata gazele de aerisire din rezervoare specifice (de exemplu, filtru de carbune activ la tancurile detinatoare de deseuri contaminate cu solvenți).-pag 520 | Nu este cazul |
| Operarea corecta si mentinerea unui echipament de evacuare, inclusiv manipularea și tratarea/eliminarea din zona scruber.-pag 520 | Nu este cazul |
| Exista un sistem scruber pentru eliberarile majore de gaze anorganice din acele operațiuni care au un punct de descarcare pentru emisiile de proces. Instalarea unei unitati suplimentare secundare de scruber anumitor sisteme de pretratare in cazul in care descarcarea este incompatibila, sau prea concentrata pentru scruberele principale-pag 521 | Nu este cazul |
| Exista proceduri pentru detectarea si repararea scurgerilor in instalatie.-pag 521 | Societatea are implementat un program de autocontrol pentru detectarea si repararea scurgerilor in instalatie. |
| Managementul apelor uzate Reducerea utilizarii si contaminarea apelor prin: -aplicarea metodelor de impermeabilizare si de retentie. -efectuarea verificarilor regulate mai ales atunci cand acestea sunt subterane. - aplicarea separarii fluxurilor apelor uzate, in functie de de incarcarea lor cu poluanti (apa acoperis, apa drum, apa de proces). -asigurarea unui bazin de siguranta de colectare apa. -efectuarea auditurilor periodice de apa, in scopul reducerii consumului de apa si prevenirii contaminarii apei -separarea apei de proces de apa de ploaie.-pag 521 | Bazinul de colectare ape uzate este impermeabilizat si etans. Platforma de tratare este betonata. Se efectueaza verificari regulate ale acestora. |
| Existenta procedurilor pentru asigurarea ca tratarea efluentului este potrivita caracteristicilor acestuia.-pag 521 | Societatea va efectua monitorizarea apelor uzate vidanjate |
| Evitarea netratarii efluentului prin sistemele de tratare ale instalatiilor.-pag 521 | Nu este cazul. |
| Exista si este in functiune un sistem prin care apa de ploaie care cade pe zonele de prelucrare este colectata impreuna cu apa rezultata din spalari tehnologice si revine la instalația de prelucrare sau este colectata intr-un interceptor mixt.-pag 521 | Apele pluviale provenite de pe acoperişurile clădirilor sunt colectate prin jgheaburi şi olane, deversând pe platforma betonată şi zona spaţiilor verzi a incintei unităţii, iar în cazul unor precipitaţii abundente, printr-o sistematizare verticală ce tine cont de panta incintei pot fi descărcate în şanţul de gardă al drumului de exploatare. Conform STAS 1846/90 si STAS 9470/73, debitul total de ape pluviale aferente obiectivului Qplv=10,56l/s. Este interzisă evacuarea apelor uzate neepurate şi a substanţele periculoase în cursurile de apă sau subteran. |
| Separarea sistemului de colectare pentru apele cu potential mai mare de contaminare la apele mai putin contaminate-pag 521 | Beneficiarul a prevăzut un sistem de colectare a substanţelor lichide deversate accidental si a apelor de spălare provenite pentru eliminarea /neutralizarea acestora, compus din: conducta canalizare din beton , Dn 300 mm, L=140 m, care asigură descărcarea gurilor de scurgere in fosa septica vidanjabila cu V=20 mc; - rezervoare PVC pentru depozitarea temporară a substanţelor lichide provenite din deversări accidentale |
| Exista o baza de beton in intreaga zona de tratare care conduce la sistemul intern de drenaj si care duce la rezervoarele de depozitare sau de interceptare care pot colecta apa de ploaie si orice scurgere. Interceptarea cu un preaplin la canalizare, are de obicei nevoie de sisteme automate de monitorizare cum ar fi: verificarea PH-ului, care poate inchide preaplinul.-pag 522 | Activitatea se desfasoara pe suprafata betonata. Platforma de tratare este prevazuta cu bazin colector betonat pentru preluarea eventualelor scurgeri. |
| Colectarea apei de ploaie intr-un bazin special pentru verificare, tratare in cazul contaminarii si folosirii in continuare .-pag 522 | Apele pluviale provenite de pe acoperişurile clădirilor sunt colectate prin jgheaburi şi olane, deversând pe platforma betonată şi zona spaţiilor verzi a incintei unităţii |
| Maximizarea re-utilizarii apelor reziduale tratate si utilizarea apei de ploaie in instalatie.-pag 522 | Nu este cazul |
| Efectuarea controalelor zilnice si mentinerea unui jurnal al tuturor controalelor efectuate, printr-un sistem de monitorizare a efluentului si a calitatii namolurilor-pag 522 | Nu este cazul |
| Identificarea apelor uzate, care pot conține compuși periculoși (de exemplu, cianuri; sulfuri; compusi aromatici; benzen sau hidrocarburi (dizolvate, emulsionate sau nedizolvate); si metale, cum ar fi mercur, cadmiu, plumb, cupru, nichel, crom, arsen si zinc), apoi, separarea fluxurilor identificate in prealabil a apelor reziduale in incinta; tratarea apelor reziduale pe amplasament sau in afara amplasamentului.-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea apelor uzate certificata prin buletine de analiza elaborate de catre laboratoare acreditate. |
| Aplicarea tratamentului adecvat pentru fiecare tip de ape reziduale.-pag 522 | Societatea detine contracte cu societati autorizate pentru tratarea apei uzate in instalatii autorizate si certificate de tratare apa uzata. Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza inainte de fiecare vidanjare. |
| Aplicarea unor masuri pentru a creste fiabilitatea si performanța necesara de control si reducere care poate fi efectuata.-pag 522 | Sistemul de management integrat calitate-mediu include: - luarea in considerare a tehnologiilor mai curate; - utilizarea, in mod constant de repere sectoriale (selectarea materialelor utilizate, emisiile in aer,evacuarile in apa, consumul de apa si generarea de deseuri) in vederea evaluarii performantelor instalatiei si a identificarii posibilitatilor de imbunatatire. |
| Identificarea principalilor constituenti chimici din apa uzata tratata si evaluarea efectului acestor substante chimice in mediul inconjurator.-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza, astfel incat indicatorii sa se incadreze in limitele legale admise |
| Descarcarea apelor reziduale stocate numai dupa incheierea tuturor masurilor de tratament si o inspectie ulterioara finala .-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza. |
| Atingerea urmatoarelor valori de emisie in apa inainte de descarcare : COD 20-120 ppm BOD 2 – 20 ppm metale grele (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) 0.1 – 1 ppm metale grele extrem de toxice: ca As < 0.1 Hg 0.01-0.05 Cd < 0.1 – 0.2 Cr(VI) < 0,1 – 0,4 prin aplicarea unei tehnici combinate corespunzatoare .-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza, in conformitate cu exigentele NTPA 002/2005 |
| Gestionarea reziduurilor generate de proces Existenta unui plan de management a deseurilor rezultate ca parte a EMS, care sa contina inclusiv: - tehnici de baza utilizate; - tehnici de baza de analiza comparativa.-pag 522 | Societatea are implementat managementul deseurilor ca parte a EMS |
| Maximizarea folosirii ambalajelor reutilizabile (recipiente, containere, IBC, palete, etc.) . | Nu este cazul. |
| Re-utilizarea recipientelor atunci cand acestea sunt in stare buna de lucru. In alte cazuri, acestea vor fi tratate corespunzator.-pag 522 | Recipientele sunt reutilizate atunci cand acestea sunt in stare buna. |
| Mentinerea unui inventar de monitorizare a deseurilor in incinta utilizand inregistrari referitoare la cantitatea de deseuri primite la fata locului si inregistrarile de deseuri prelucrate.-pag 522 | Ca parte a EMS, societatea detine un inventar de monitorizare a deseurilor in incinta care sa sunt inregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursa de generare, codul deseului, caracteristicile fizicochimice (in mod obligatoriu compozitia si proprietatea care confera caracterul periculos), data limita pana la care deseurile trebuie stocate (1 an in cazul eliminarii acestora si 3 ani in cazul tratarii/valorificarii), conditii speciale de stocare (incompatibilitati), modalitatea de gestionare ulterioara a stocarii temporare, etc. . |
| Re-utilizarea deseurilor de la o activitate/tratament, daca este posibil, ca materie prima.-pag 523 | Pe amplasament se desfasoara activitati de valorificare a deseurilor. Deseurile rezultate pot fi reutilizate dar nu ca materie prima. |
| Pentru prevenirea contaminarii solului: Asigurarea si mentinerea corespunzatoare a suprafetelor aferente zonelor operationale, inclusiv aplicarea masurilor pentru prevenirea, sau indepartarea rapida a scurgerilor si asigurarea intretinerii sistemelor de drenaj precum si a altor structuri subterane.-pag 523 | Suprafata de lucru este betonata si prevazuta cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. Se asigura colectarea oricaror scurgeri sau imprastieri accidentale survenite in zona de lucru si indepartarea acestora de pe sol. |
| Utilizarea unei baze impermeabile si a unui drenaj intern.-pag 523 | Suprafata de lucru este betonata si prevazuta cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale |
| Reducerea utilizarii instalatiilor, conductelor si facilitatilor subterane-pag 523 | Pe amplasament sunt utilizate putine facilitati subterane. |

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii |
| --- | --- |
| Implementarea unui sistem de management de mediu care sa includa: - definirea unei politici de mediu de catre conducerea la varf; - planificarea si stabilirea procedurilor necesare; - implementarea procedurilor, acordand o atentie deosebita pentru: structura si responsabilitate, formare, sensibilizare si competenta, comunicare, implicarea angajatilor, documentare, control eficient, program de intretinere, pregatirea si raspunsul la situatii de urgenta, garantarea respectarii legislației de mediu. -verificarea performantelor si luarea de masuri corective, acordand atenţie pentru: monitorizare si masurare , actiuni corective şi preventive, pastrarea inregistrărilor, realizarea (acolo unde este posibil) unui audit intern independent pentru a determina daca sistemul de management de mediu planificat este corespunzator şi daca a fost corect implementat si mentinut. - revizuirea datelor de catre conducerea la varf; - validarea de catre un organism acreditat sau de catre un verificator extern a sistemului de management de mediu si a procedurilor; - pregatirea si publicarea periodica a unui raport privind starea mediului, de dorit cu validarea acestuia de catre un expert extern; implementarea si aderarea la un sistem de management international acceptat voluntar tip EMAS sau ISO 14001. In special pentru acest sector de activitate, inca din etapa de proiectare a unei noi instalatii, este important sa se acorde o atentie deosebita impactului asupra mediului la dezafectarea eventuala a unitatii. - trebuie luata in considerare dezvoltarea de tehnologii curate, sectoriale, analiza comparativa periodica, inclusiv eficienta energetica si energia activitatilor de conservare, alegerea de materiale de intrare, emisii in aer, evacuarile de la apa, consumul de apa si generarea de deseuri.-pag 514 | S.C. REMAT SA Vrancea are implementat sistem de management integrat calitate - mediu in care sunt definite de catre conducerea la varf politica de mediu si sunt implementate proceduri specifice acestei instalatii pentru managementul integrat calitate-mediu. Aceste proceduri sunt actualizate si revizuite in conformitate cu modificarile survenite. - certificare ISO 9001:2008 a sistemului de management al calitatii, certificare acordata de All Cert Systems. - certificare ISO 14001:2005 a sistemului de management de mediu, certificare acordata de All Cert Systems. - certificare ISO 18001:2008 a sistemului de management al sanatati si securitatii operationale, certificare acordata de All Cert Systems. Pentru activitatea de protectia mediului in cadrul societatii exista personal desemnat care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr. 211/2011 actualizata conform cerintelor impuse prin Legea 211/2011 art 22 alin. 3 actualizata . In cazul dezafectarii instalatiei/utilajelor/ echipamentelor se va elabora un proiect de dezafectare care va fi supus aprobarii autoritatilor de reglementare conform prevederilor legale. |
| Implementarea unei proceduri de mentinere a tuturor echipamentelor in stare buna de functionare si a unui program de inspectare si de intretinere preventiva a acestora precum si un program adecvat de pregatire, care asigura actiunile preventive pentru personal, inclusiv cele referitoare la sanatate si probleme de siguranta si riscuri de mediu. Mentinerea unei bune colaborari cu titularul/producatorul de deseuri, pentru asigurarea implementarii masurilor necesare obtinerii calitatii deseurilor pentru procesul de tratare aplicat. Asigurarea in orice moment de personal suficient disponibil avand calificarile necesare si instruirile adecvate.-pag 514 | Societatea are implementat un program de intretinere preventiva a echipamentelor si instalatiilor aferente. Programul implica: controlul zilnic al starii tehnice a echipamentelor si instalatiilor, inregistrarea tuturor defectiunilor constatate sau a cerintelor pentru prevenirea defectiunilor intr-un registru special, respectarea programului de verificare, intretinere si reparatii. Programul de intretinere preventiva este realizat cu personal calificat angajat permanent, fiind stabilite clar responsabilitatile tuturor persoanelor implicate. |

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in AIM , operatorul are următoarele obligaţii :

a) să informeze imediat ACPM responsabila cu emiterea AIM;

b) să ia imediat măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care incalcarea conditiilor din AIM reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau risca sa aiba un efect advers semnificativ  imediat asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri .

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor, dupa caz;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Instalatia nu se autorizeaza cu plan de actiuni.

5.4. Responsabilitati

5.4.1 REMAT VRANCEA SA - in calitate de persoana juridica care desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului organizează structuri proprii specializate pentru protecția mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare si a legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, S.C. REMAT VRANCEA S.A. - in calitate de persoana juridica are obligatia sa asiste persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activităților ai căror titulari sunt, precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.4.2. Prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu, operatorul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile initiale producerii prejudiciului conform principului „ poluatorul plateste”. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul producerii unui prejudiciu, definit conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul are obligatia de a informa, in maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Vrancea si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Vrancea despre:

- date de identificare ale operatorului;

- momentul si locul producerii prejudiciului adus mediului;

- caracteristicele prejudiciului asupra mediului;

- cauzele care au generat prejudiciul;

- elementele de mediu afectate;

- masurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravarii prejudiciului adus mediului;

- alte informatii considerate relevante de operator.

In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definita conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul este obligat sa ia imdiat masurile preventive necesare si in termen de 2 ore de la luarea la cunostinta a aparitiei amenintarii, sa informeze A.P.M. Vrancea si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Vrancea.

Informatiile pe care operatorul este obligat sa le aduca sa le aduca la cunostinta autoritatilor se refera la:

- date de identificare ale operatorului;

- momentul si locul aparitiei amenintarii iminente;

- elementele de mediu posibil a fi afectate;

- masurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

- alte informatii consideraterelevante de operator.

In termen de 1 ora de la finalizarea masurilor preventive operatorul informeaza autoritatile despre masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului si eficienta acestora.

In cazul in care amenintarea iminenta persista in ciuda masurilor adoptate, operatorul informeaza in termen de 6 ore de la momentul in care s-a constatat ineficienta masurilor luate, A.P.M. Vrancea si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Judetean Vrancea despre:

- masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

- evolutia situatiei in urma aplicarii masurilor preventive;

- alte masuri, dupa caz, care se iau penru prevenirea inrautatirii ituatiei.

5.4.3 Operatorul va lua masuri de prevenire a poluarilor accidentale si de limitare a consecintelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.4.4. Operatorul trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre rezultatele de la punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in prezenta autorizatie. Registrele vor fi puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control pentru verificari.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

Sunt achizitionate in medie lunar:

- deseuri metalice feroase (12 01 01), (15 01 04), (17 04 05), (19 10 01), (19 12 02) – 1800 t;

- deseuri metalice neferoase (17 04 01), (17 04 02), (17 04 03), (17 04 04), (17 04 11), (12 01

03), (19 12 03) – 200 t;

- acumulatori auto uzati (16 06 01*) – 200 t;

- deseuri de hartie-cartoane(15 01 01), (19 12 01) – 200 t;

- deseuri de materiale plastice (07 02 13), (15 01 02), (19 12 04) – 200 t;

- deseuri de echipamente electrice si electronice (16 02 09*), (16 02 10*), (16 02 11*),

(16 02 12*), (16 02 13*), (16 02 14), (16 02 15*), (16 02 16) - 60 t;

- anvelope uzate (16 01 03 ), (19 12 04)- 5 t;

- sticla ( 15 01 07)- 20 t;

- textile (19 12 08) - 0.5 t;

- ulei uzat (13 01 10*), (13 02 05*), (13 07 01*) - 2 t.

- filtre de ulei (16 01 07) – 0. 5t

- deseuri lemnoase – 20 t

- antigel -0,1t

- lichid de frina-0,05t

- combustibili lichizi-0,2t

- alte ambalaje -20t ;

absorbanti,materiale filtrante,materile de lustruire si echipamente de protectie-0,1t

- componente periculoase -0,1t

- deseuri de elemente de munitie delaborate-0,1t

- containere pentru gaz sub presiune -5t

- catalizatori auto uzati-0,5t

- materiale izolante din constructii-0,5t

Sunt dezmembrate, in medie, lunar, 45 autovehicule rezultand:

- ulei transmisie (13 02 05*) – 0,9 l /autovehicul;

- ulei motor (13 02 05*)– 2,1 l/autovehicul;

- antigel (16 01 14*) – 0.4 l/autovehicul;

- lichide de frana (16 01 13*) – 0.054 l/autovehicul;

- acumulatori(16 06 01*) – 5.21 kg/autovehicul;

- anvelope (16 01 03) – 6.57 kg/autovehicul;

- elemente cauciuc (16 03 06) – 5.17 kg/autovehicul;

- mase plastice (16 01 19) – 1.81 kg/autovehicul;

- sticla – (16 01 20) - 8.85 kg/autovehicul;

- deseuri metalice feroase (16 01 17) – 191.34 kg/autovehicul;

- deseu metalice neferoase (16 01 18)– 3.40 kg/autovehicul;

- materiale textile (16 01 99) – 5kg/autovehicul

- filtre ulei (16 01 07) – 0.3kg/autovehicul

Consumul de materiale in medie pe luna:

- motorina – 12 t;

- ulei – 200 l;

- butelii de oxigen – 400 buc;

- butelii gaz metan – 100 buc.

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ulei hidraulic |  | 200 | l |  | Utilajele din dotare | magazie |  |
|  | Solventi de tip GTA 822 |  | 20 | l |  | Pentru spalare recipienti | magazie |  |
|  | europubele ( V =120 l, 240 l) | ambalaje | 20 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | saci - din polietilenă (PE), saci din polipropilenă (PP), saci dubli din polietilenă şi polipropilenă | ambalaje | 30 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | saci tip big-bags de 500, 800 sau 1000 de kg | ambalaje | 50 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | butoaie -metalice de 200 l | ambalaje | 10 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | butoaie din material plastic cu capacităţi de 50 l, 100 l sau 200 l | ambalaje | 5 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | paleti | ambalaje | 20 | buc |  | Ambalare/de pozitare | depozit |  |
|  | Materiale adsorbante-biodegradabile pe baza de turba |  | 10 | Saci |  | Tratare decontaminare | depozit |  |
|  | Deseuri periculoase |  | 100 | tone |  |  | Spatii special amenajate |  |
|  | Deseuri nepericuloase |  | 3000 | tone |  | tratare | Spatii special amenajate |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a planificata in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extindeea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

....

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solventi de tip GTA 822 | 1,2,4 trimetilbenzen 1,3,5 trimetilbenzen 1butanol etilbenzen solvent nafta (petrol) usor aromatic xilen | 100 | l / an | R10, R20, R36/37/38, R51-53 R10, R37, R51-53 R10,R22,R37/38,R41,R67 R11,R20 R51-53, R65 R10,R20/21, R38 | Xn,N Xi, N Xn F, Xn Xn, N Xn |
| Ulei sintetic pentru motoare | Uleiuri de baza hidrotratate Uleiuri parafinoase inalt; Rafinate; Zinkalkyl dithiophosphate; Polyolefin poliamide; Succinimida poliol; Calcium longehain alkaryl; Sulfonate; Polyolefin in ulei inalt rafinat | 200 | Kg/an | R41, R 51 / R53 | Xi, N |

....

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  o fişă tehnică de securitate întocmită în conformitate cu anexa II , conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

Societatea nu detine laborator.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 80 / 16.04.2018, valabilă 4 ani, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române – Administratia Bazinala de Apa Siret .

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

Apa potabila pentru angajati este asigurata de conducerea societatii din comert.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă menajera :

Sursa:put forat cu H = 40 m, la un debit instalat , Q cap = 2l/s= 7,2 mc/h, NHs -4,00 m.                          Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 3.65 mc/zi

- debit zilnic mediu: 2.81 mc/zi

- debit zilnic minim: 1.27 mc/zi

Funcţionarea este 250 zile/an, 8 h/zi.

Instalaţii de captare:

- Sistem hidrofor automat cu vas de expansiune  cu V exp = 24 l.

Instalaţii de distribuţie:

Reteaua de distributie a apei este constituita dintr-o retea din PE HD si pexal ; L dis = 160 m

Apa pentru stingerea incendiilor:  nu este cazul

Obiectivul este prevazut cu extinctoare cu pulbere chimica, lazi de nisip si pichete PSI.

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apa menajera şi apă tehnologică a folosinţei: Q zi maxim = 3.65 mc/zi  Vmax = 0.93 mii mc/an   Q zi mediu = 2.81  mc/zi  V mediu = 0.71 mii  mc/an   .

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă menajera | 3.02 | 2.32 |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă menajera | 3.65 | 2.81 |

- Gradul de recirculare internă a apei:nu se face recircularea apei.

Topografie si scurgere : Sistemul de canalizare al societatii este structurat astfel:

- apele uzate (igienico-sanitar) sunt evacuate intr-un  bazin etans vidanjabil, cu : V = 20 mc;

- apele pluviale de pe platforme si acoperis sunt dirijate in separatorul de produse  petroliere  si nisip ( V = 15,6 mc) si apoi vidanjate cu firme specializate.

7.1.2  Ape subterane

Nu este cazul.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să utilizeze eficient energia de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Energia electrica se asigura din reţeaua SC Electrica Furnizare SA . Consumul mediu lunar

de  energie fiind de cca. 8000 KWh.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Corpul administrativ  este dotat cu centrala termica  pe lemn  - marca VIDRARUS, cu putere instalata 45 kW, cos de fum H = 9m.

7.4. Obligatii ale operatorului pentru utilizarea eficienta a resurselor energetie:

- operatorul trebuie sa ia masuri pentru a utiliza eficient energia de orice tip;

- operatorul va implementa si utilize cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficienta a energiei;

- operatorul de activitate va inregistra anual consumul total pentru energie si ape utilizate pe amplasament. Se va raporta ca parte a raportului Anual de mediu;

- operatorul de activitate va reduce pierderile de apa prin neetanseitatile sistemului, respectiv detectarea si remedierea scurgerilor;

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | STEREO 70 |
| --- | --- |
| Longitudine | X = 668323.45 |
| Latitudine | Y = 468088.90 |
| Longitudine | X = 668385.89 |
| Latitudine | Y = 468087.84 |
| Longitudine | X = 668392.77 |
| Latitudine | Y = 468104.25 |
| Longitudine | X = 668364.60 |
| Latitudine | Y = 467840.12 |
| Longitudine | X = 668279.41 |
| Latitudine | Y = 467853.88 |

Amplasare în teritoriu: Amplasamentul este situat in raza administrativ teritoriala a judetului Vrancea, in intravilanul municipiului Focsani, str. Milcov, nr. 38.

Vecinătăţi:

La Nord : SC SERVITRANS SRL

La Sud : rest de proprietate beneficiar

La Vest : drum

La Est : SC VIROMI COMAT SRL

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Depozitul de deseuri este amplasat in afara ariilor de protectie avifaunistica si a siturilor de interes comunitar, cat si in afara zonelor protejate declarate la nivel national.

Unităti structurale pe amplasament:

Suprafata totala a amplasamentului este de 28592 mp,  din care suprafața construită este de 2566 m2.

Acesta este compusă din:

- Platformă betonata de 13784 m2 cu canale de captare levigat și decantor separator al rigolelor de colectare de pe platforma betonată.

- Cabina cantar -16mp

- Sediu administrativ -214 mp

- Atelier mecanic – 30 mp;

- Hala sortare neferoase – 200 mp;

- Hala regranulare polietilena –200 mp;

- Hala balotat nemetalice – 540 mp;

- Centrala termica -40mp

- Depozit lemn destinat valorificarii cu recuperare de energie-8o mp

- Depozit parti reutilizabile fara fluid – 72 mp;

- Depozit deseuri material plastic– 300 mp;

- Depozit acumulatori auto uzati – 75 mp;

- Depozit DEEE – 150 mp;

- Depozit custodii – 150 mp;

- Depozit deseuri periculoase fluide – 140 mp

- Statie electrica- 72 mp

- Spatiu acoperit dezmembrare VSU- 55 mp

- Spatiu acoperit reparat paleti lemn -75 mp

- Spatiu destinat dezmembrarii DEEE-20mp

- Spatiu acoperit prelucrare neferoase-55mp

Amplasamentul are și o suprafață de 12242 mp spațiu verde.

Echipamente si utilaje:

- Foarfeca Squalo 850;

- Presa hidraulica China;

- Presa de balotat nemetalice- 4 buc

- Masina de despicat cablu

- Strung SN 281

- Macara cu graifar

a) Fuchs 714 - 1buc;

b) LIEBHERR - 1buc;

- Incarcator frontal -1 bc;

- Motostivuitor Caterpillar - 1buc;

- Containere ab-roll - 23 buc;

- Containere pentru deseuri periculoase -40bc

- Container basculant 1,7mc

- Cantare  electronice de 60t respectiv 1,5t;

- Cantar cu functionare neutomata de tip bascula Romana transportabila -2bc.

- Aparat de sudura – 1buc

- Aparate de taiere cu oxigaz – 6 buc

- Instalatie pentru granulare polietilena(bloc maruntire,bloc extrudare,bolc granulare)

- Pompa mobila de alimentare cu motorina,capacitate 9000l

- Spectometru portabil cu tub cu raze x;

- Dozimetru-debitmetru portabil control radiatii-3buc

- Contaminometru

- Statie transformare energie electrica

- Foarfeca hidraulica Aligator

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Se realizează colectarea, dezmembrarea  si valorificarea vehiculelor scoase din uz  ; colectarea, depozitarea si valorificarea deşeurilor metalice ( feroase , neferoase , acumulatori auto uzaţi ) si nemetalice ( hârtie si carton , materiale plastice , anvelope uzate, sticla, textile, lemn ); colectarea, depozitarea si tratarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice ; colectarea si valorificarea filtrelor de ulei, a uleiurilor uzate , a antigelului si a lichidului de frâna , colectarea deşeurilor lemnoase ( ambalaje de lemn , etc.) , repararea ambalajelor din lemn si valorificarea termoenergetica in centrala termica proprie; transport rutier deşeuri periculoase si nepericuloase.

Se realizează dezmembrarea autoturismelor uzate  in subansamble auto : piesele auto ,anvelopele uzate rezultate si deşeurile reciclabile, se valorifica la unitati de specialitate.

Dezmembrarea autovehiculelor uzate se realizează printr-un flux tehnologic ce cuprinde următoarele zone : de livrare ( primire si înregistrare ) , de depozitare preliminara a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil , de pretratare a vehiculelor scoase din uz , de depozitare a vehiculelor pretratate , de dezmembrare , de stocare a partilor reutilizabile care nu conţin fluide , de stocare a partilor reutilizabile care conţin fluide , de stocare a deşeurilor solide pentru reciclare/ valorificare/eliminare , de stocare a deşeurilor fluide pentru reciclare/ valorificare/eliminare , de stocare a vehiculelor dezmembrate , de compactare.

Hala in care se realizează tratarea autovehiculelor uzate ( scoaterea fluidelor ) este prevăzuta cu o groapa betonata . Fluidele rezultate sunt depozitate selectiv in recipiente metalice si din material plastic.

Materialele valorificabile colectate  se recepţionează prin cântărire pe unul din cintarele din dotare ,se evalueaza calitativ, se sortează pe sortimente ( fier greu , fier uşor , neferoase etc. ) , se procesează prin taiere si balotare rezultând materie prima secundara .

Tăierea metalelor se realizează manual cu flacăra oxigaz sau cu foarfecă hidraulica tip Squalo 850 iar presarea cu o presa hidraulica tip China .

Pentru deseurile nemetalice dupa sortarea pe categorii se utilizează presele de balotat nemetalice

Prelucrarea prin balotare

Materialele refolosibile feroase din otel , cu grosimea de pana la 4 mm, pot fi balotate ajutorul presei de balotat tabla tip Y81-250. Platforma pentru depozitat materialul ce trebuie balotat, cat si pentru depozitarea balotaţi rezultaţi este betonata.

Alimentarea presei cu materialul necesar cat si evacuarea , stivuirea si încărcarea balotilor in mijloace auto se face cu ajutorul unei macarale FUCS 714 sau LIEBHERR 902. Resturile de material care nu pot fi încărcate cu macaraua sunt strânse si evacuate de pe suprafaţa cu ajutorul unui incarcator frontal tip IFRON 204 D.

Activitatea de prelucrare materiale feroase

Materialele refolosibile feroase , provenite din colectare sunt depozitate in spatii special amenajate , pe categorii , grupe si sortimente . In scopul asigurării caracteristicilor chimice si fizice a materialelor refolosibile feroase se disting doua operaţii principale : sortare manuala si prelucrare .

Prelucrarea prin taiere consta in tăierea la dimensiuni dorite prin taiere manuala cu flacăra oxigaz sau prin taiere mecanica cu foarfecă SQUALO pe suprafeţe betonate . Îndepărtarea materialului pregătit cat si încărcarea in vederea livrării se realizează cu ajutorul unei macarale pe pneuri  LIEBHERR 902 sau FUCHS 714 echipata cu graifere.

Prelucrarea prin balotare se realizează prin procedeul de balotare mecanica realizându-se cu ajutorul unei prese de balotat tabla tip Y 81-250, de fabricaţie chinezeasca.

Activitatea de prelucrare neferoase

Materialele refolosibile neferoase – cupru , alama , inox, bronz , plumb, zinc , aluminiu etc.  provenite din colectare sunt depozitate in spatii închise sau pe platforma betonata , special amenajate , pe categorii, grupe si sortimente .

Materialele refolosibile nemetalice din hârtie si cartoane , din mase plastice , spărturi de sticla, textile, cauciuc , se supun operaţiei de sortare manuala in vederea eliminării impurităţilor, se depozitează si se livrează către societati autorizate pentru valorificare sau eliminare ( pentru situatia in care acestea au continut de substante periculoase).

Deşeurile de hârtie si carton si cele de mase plastice  se balotează cu o presa mare MR 1100-    Straufman.

Materialele refolosibile din polietilena de joasa densitate provenite din colectare se supun operaţiei de sortare manuala si balotare pe categorii . Balotarea se executa cu ajutorul presei  hidraulice E4 AV-ORMIC, sau presa Straufman.

Materialele refolosibile din polietilena de înalta densitate provenite din colectare se sortează pe categorii si se expediază către beneficiari.

Deseurile de folie polietilena de joasa si inalta densitate , curate,  depozitate temporar in saci in vederea prelucrarii, sunt prelucrate astfel : sunt tocate in blocul de tocare, extrudate sub forma de fire in extruder, racite in bazin cu apa si granulate in granulator. Granulele obtinute se  depoziteaza in saci in vederea comercializarii la unitati de profil.

Activitatea desfăşurata privind deşeurile de echipamente electrice si electronice consta in:

-Colectarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice aparţinând categoriilor specificate in anexa 1 din OUG nr. 5/2015 :echipamente de transfer termic;ecrane si manitoare;lampi;echipamente de mari dimensiuni;echipamente de mici dimensiuni;echipamente informatice si de telecomunicatie.

După colectare DEEE-urile vor fi recepţionate cantitativ si calitativ si apoi depozitate temporar in spatii special amenajate.

-Tratarea echipamentelor electrice si electronice in cadrul SC Remat Vrancea SA se va face numai pentru grupele 1,4,5 si 6 conform Anexei 2 din OUG 5/2015

Pentru echipamentele de transfer termic operaţiunile de tratare ( dezmembrare in scopul reducerii volumului ) se realizează după ce a fost colectat freonul din instalaţiile de răcire , cu ajutorul unei instalaţii mobile de extragere/stocare a agenţilor de răcire , conform contract       nr.3449E/15.05.2009 cu SC  Rematholding Co SRL Bucureşti.

SC Rematholding Co SRL Bucureşti dispune de personal tehnic de specialitate instruit in utilizarea instalaţiei de recuperat freon.

Depozitarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice se face conform anexei nr. 8 din OUG nr. 5/2015 , pe tipuri de deseuri , in containere si pubele dispuse pe suprafaţa betonata , in spaţiu închis.

Tratarea se realizează prin următoarele operaţiuni : sortarea acestora pe categorii, îndepărtarea tuturor lichidelor, demontarea carcaselor metalice si nemetalice demontarea pe categorii de componente .

Depozitarea se realizează in spatii adecvate sau in containere inscripţionate corespunzător pentru stocarea pieselor si substanţelor cu regim special in scopul preluării lor către operatori  economici autorizaţi pentru valorificarea/eliminarea lor.

Tratarea (demontare, separare selectiva, cântărire fracţii, depozitare temporara, livrare reciclatori finali) se realizează in spatii special amenajate. In urma tratării deşeurile sunt sortate pe categorii de produse (fier, materiale plastice, tabla etc.) fiind valorificate către societăţile specializate .

Conform art. 27 din OUG nr. 5/2015 , SC Remat Vrancea SA îndeplineşte obiectivele pentru deşeurile de echipamente electrice si electronice tratate, astfel :

- Pentru DEEE incluse in grupele 1 si 4 la OUG5/2015:

-85% se valorifica si

-80% se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;

Pentru DEEE incluse in grupele 5 si 6 la OUG5/2015

-75% se valorifica si

-55% se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza

- privind deşeurile de echipamente electrice si electronice incluse in categoriile 2,3, acestea nu se tratează de către SC Remat Vrancea SA , acestea se livrează către Remat Bucureşti Sud, in vederea tratării in baza contractului.

Tratarea vehiculelor scoase din uz se realizeaza printr-un flux tehnologic ce cuprinde:

- zona de livrare (primire si inregistrare);

- zona de depozitare preliminara a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;

- zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz;

- zona de depozitare a vehiculelor pretratate;

- zona de dezmembrare;

- zona de stocare a partilor reutilizabile care nu contin fluide;

- zona de stocare a partilor reutilizabile care contin fluide;

- zona de stocare a deseurilor solide pentru reciclare/valorificare/eliminare;

- zona de stocare a deseurilor fluide pentru reciclare/valorificare/eliminare;

- zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor transportate catre foarfeca;

- zona de compactare.

Procesele se realizează mecanic și/sau manual, utilizându-se utilajele din dotare specifice fiecărei activitați în parte.

Deşeurile lemnoase se recepţionează cantitativ si calitativ , se sortează , se depozitează intr-o  magazie special amenajata (betonata), si se valorifica energetic prin centrala proprie marca  Viadrus.

Se realizează repararea deşeurilor de ambalaje din lemn , in special a paletilor din lemn prin dezmembrarea partilor defecte si înlocuirea lor. Repararea se realizează manual. Paletii din lemn reparaţi sunt utilizaţi in activitatea proprie pentru depozitare si transport.

Deşeurile filtre de ulei, uleiuri uzate, antigel si deşeuri de lichid de frâna  se   recepţionează cantitativ si calitativ , se sortează , se depozitează in  recipiente metalice in spaţiu special amenajat si se predau la SC Remat Bucureşti Sud SA .

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Nu este cazul.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Instalatia analizata de tratare a deseurilor industriale apartinand S.C REMAT VRANCEA S.A. se conformeaza cerintelor BAT pentru tratarea deseurilor industriale.

In conformitate cu prevederile Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru tratarea deseurilor industriale (August 2006), cerintele caracteristice BAT care trebuie luate in considerare pentru activitatea de tratare a deseurilor industriale sunt descrise in analiza comparativa urmatoare a acestora cu tehnicile aplicate in activitatea desfasurata de catre S.C. REMAT VRANCEA S.A. pe amplasamentul situat in Mun Focsani, str Milcov nr 38.

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii |
| --- | --- |
| Asigurarea furnizarii de detalii complete cu privire la activitatile desfasurate in incinta precum: - descrierea metodelor de tratare a deseurilor, proceduri insotite de diagramele fluxului tehnologic - descrierea elementelor principale ale instalatiei in cazul in care acestea au relevanta pentru mediu, impreuna cu descrierea fluxului de diagrame (scheme). - detalii de reactii chimice si de energie cinetica. - detalii despre sistemul de control si cum incorporeaza sistemul de control imformatiile referitoare la monitorizarea mediului inconjurator. - detalii referitoare la sistemul de protectie asigurat in conditii de functionare anormala precum opriri momentane, start-upuri si inchideri. - un manual de instruire - un jurnal operational - o analiza anuala a activitatilor desfasurate si deseuri tratate care ar trebui sa contina, de asemenea, un bilant trimestrial al fluxurilor de deseuri si reziduuri, inclusiv materialele auxiliare utilizate pentru fiecare site- pag 514 | Societatea are implementate documentele necesare furnizarii complete de detalii referitoare la activitatile desfasurate pe amplasament. |
| Detinerea de personal disponibil și la datorie cu calificările necesare în orice moment. Tot personalul trebuie să urmeze o formare profesională specifică. | Societatea la punctul de lucru are un nr de 41 angajati. |
| Stabilirea si mentinerea controlului calitatii deseurilor receptionate, in functie de tipurile de deseuri care pot fi primite in instalatia respectiva pentru tratare. Controlul calitatii trebuie sa includa: - stabilirea limitelor privind intrarile si identificarea riscurilor celor mai importante; -cunoasterea concreta a naturii deseurilor receptionate; -identificarea tratamentului care trebuie efectuat, tipul de deseuri, originea deseurilor,procedura in cauza si riscul. - comunicarea permanenta cu furnizorii de deseuri pentru imbuntatirea controlului calitatii deseurilor; -controlul calitatii deseurilor in amplasamentul instalatiei de tratare; - verificarea, prelevarea de probe si testarea deseurilor sosite. -asigurarea unui personal suficient si calificat in orice moment la locul de munca-pag 515 | Controlul calitatii deseurilor se realizeaza pe baza documentelor insotitoare conforme cu legislatia invigoare, care constau in: documente tipizate de transport deseuri, rapoarte de incercari emise de laboratoare acreditate, informatii privind tipurile si calitatea deseurilor furnizate de catre furnizori. In functie de tipurile de deseuri receptionate, depozitarea temporara a acestora inainte de tratare se realizeaza in functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu, instalatia dispunand de facilitati corespunzatoare: zona de depozitare cu suprafata impermeabila pentru depozitarea diverselor tipuri de deseuri periculoase. |
| Aplicarea unei proceduri de acceptare care sa conțina cel puțin urmatoarele elemente: - teste pentru deseurile primite cu privire la tratamentul planificat; - asigurarea ca sunt receptionate toate informatiile necesare referitoare la originea si producerea deseurilor, inclusiv variabilitatea procesului. Personalul instruit prin aceasta procedura de pre-acceptare trebuie sa fie capabil sa efectueze tratarea deșeurilor in instalatie. - asigurarea unui sistem pentru furnizarea si analizarea unei probe reprezentative de deseuri din procesul de producție a unor astfel de deseuri la furnizorul de deseuri. - asigurarea unui sistem pentru verificare a informatiilor primite in etapa de preacceptare, inclusiv datele de contact pentru producatorul de deseuri si o descriere adecvata a deseurilor in ceea ce priveste datele referitoare la compozitia si refolosirea lui. - criterii clare și lipsite de ambiguitate pentru respingerea deșeurilor și raportarea tuturor neconformităților - asigurarea ca este furnizat codul de deseuri conform listei Europene de deseuri (EWL) . -identificarea pentru fiecare deseu receptionat a unei metode adecvate de tratament si avand o metodologie clara.-pag 515 | La nivelul societatii este instituita o procedura de acceptare ce contine : -deseurile sunt ridicate de la generatorii de deseuri ambalate sau neambalate , codificate conform listei Europene de deseuri (EWL), insotite de caracterizarea deseului intocmita de generator conform legii si buletin de analiza , dupa caz. |
| Implementarea unei proceduri de receptie care conține cel puțin urmatoarele elemente: - un sistem clar si specificat care permite operatorului sa accepte deseuri la primire numai daca este determinata o metoda definita clar pentru tratament si eliminare/recuperare a deseului. In ceea ce priveste receptia, trebuie sa fie garantat ca depozitarea necesara, capacitatea de tratare si conditiile de expediere sunt de asemenea respectate. - asigurarea intregii documentatii de acceptare si de receptie a deseurilor pe amplasament cum ar fi un sistem de prerezervare care sa asigure de exemplu ca este disponibila o capacitate suficienta. - criterii clare si lipsite de ambiguitate pentru respingerea de deșeuri și raportarea tuturor neconformitatilor. - un sistem de identificare a limitei de capacitate maxima de deseuri care pot fi stocate la amplasament. -inspectarea vizuala a deseurilor receptionate pentru a verifica conformitatea cu descrierea primita in timpul procedurii de pre-acceptare. (Pentru unele lichide si deseuri periculoase, aceasta cerinta BAT nu este aplicabila).-pag 515 | Pe amplasament exista o platforma betonata pentru receptia vizuala a deseurilor periculoase. Se efectueaza inspectia vizuala pentru verificarea conformitatii descrierii deseurilor. Personalul este instruit periodic. Societatea are implementata procedura de receptie si acceptare deseuri in care sunt descrise clar etapele si conditiile de receptie a deseurilor pe amplasament. - verificarea documentelor insotitoare si a buletinelor de analiza anexate la documentatiei; deseurile primite pe amplasament vor fi insotite de buletinul de analiza al deseului si in ambalajul producatorului . - inregistrarea cantitatilor primite si sursa de provenienta, in conformitate cu documentele de transport detinute; - inspectia vizuala a deseurilor pentru verificarea similitudinii caracteristicilor precum: aspect, culoare, stare de agregare, consistenta cu cele inscrise in documente; inspectia se va face numai in conditiile in care aceasta nu implica riscuri pentru sanatatea operatorilor; - intocmirea si pastrarea unui exemplar din Fisa de evidenta a stocarii deseurilor in care sa fie inregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursa de generare, codul deseului, caracteristicile fizico-chimice (in mod obligatoriu compozitia si proprietatea care confera caracterul periculos), data limita pana la care deseurile trebuie stocate (1 an in cazul eliminarii acestora si 3 ani in cazul tratarii/valorificarii), conditii speciale de stocare (incompatibilitati), modalitatea de gestionare ulterioara a stocarii temporare; Determinarea caracteristicilor fizicochimice ale deseurilor se face de catre generator in laboratoare autorizate, iar aceste analize vor insoti deseul la receptia acestuia in statia de transfer in vederea verificarii compozitiei acestuia. |
| Implementarea procedurii de esantionare diferite pentru toate transporturile de deseuri sosite si livrate in vrac și/sau containere care sa contina urmatoarele elemente: - procedurile de esantionare bazate pe o abordare de risc. Unele elemente de luat in considerare sunt tipul de deseuri (de exemplu, periculoase sau nepericuloase) si informatiile furnizate de client (ex. producatorul de deseuri); - verificarea parametrilor fizico-chimici relevanti. - inregistrarea tuturor deseurilor - diferentierea procedurilor de prelevare pentru deseurile vrac (lichide si solide), cele in containere mari si mici, etc. . Numarul de probe prelevate ar trebui sa fie proportional cu cantitatea de deseuri. Procedura trebuie sa cuprinda un sistem de inregistrare a numarului de mostre si gradul de periculozitate. - detalii privind prelevarea de probe din deșeuri impreuna cu destinatia de stocare; - prelevarea probei trebuie realizata anterior acceptarii; - mentinerea in sistemul de inregistrare a regimului de prelevare de probe pentru fiecare incarcatura, impreuna cu o inregistrare justificativa pentru optiunea fiecarei selectari. - existenta unui sistem de identificare si inregistrare precum si o locatie potrivita pentru prelevarea de probe; informatii referitoare la capacitatea transportului esantionat, numarul de probe, conditiile de operare in momentul prelevarii de probe. - trebuie asigurat un sistem care sa asigure analiza probelor de deseuri prelevate. - in caz de temperatura scazuta, o stocare temporara poate fi necesara pentru a permite prelevarea probelor dupa decongelare-pag 516 | Procedura implementata pe amplasament consta din: -verificarea parametrilor fizici relevanti. - inregistrarea tuturor deseurilor |
| Asigurarea unor facilitati de receptie care acopera cel putin urmatoarele aspecte: - exista un laborator pentru a analiza toate probele la viteza solicitata de BAT. Acest lucru necesita de obicei un sistem de asigurarea calitatii, metodele de control al calitatii si mentinerea inregistrarilor potrivite pentru stocarea rezultatelor analizelor. In special pentru deșeuri periculoase, este necesar ca laboratorul sa fie pe amplasament. - Exista o zona securizata de depozitare deseuri precum si proceduri scrise pentru a gestiona deseurile care nu pot fi acceptate. Daca inspectia sau analiza indica faptul ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare, atunci acestea pot fi stocate temporar acolo in conditii de siguranta. Aceasta modalitate si procedurile de stocare trebuie sa fie proiectate si trebuie sa asigure managementul rapid (de obicei, o chestiune de zile sau chiar mai putin timp) pentru a gasi o solutie cat mai rapida pentru aceste deseuri. - Exista o procedura clara referitoare la cazul in care inspectia si analiza demonstreza ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare in instalatie sau nu se potrivesc cudescrierea deseurilor primite in timpulprocedurii de pre-acceptare. Procedura trebuie sa includa toate masurile necesare prevazute de legislatia nationala/internationala care sa permita informarea autoritatilor competente, pentru stocarea in siguranta pana la livrare pentru orice perioada de tranzitie sau de a respinge deseurile si de a le trimite inapoi la producatorul deseurilor sau la orice alta destinatie autorizata. - deseurile sunt mutate in zona de depozitare numai dupa parcurgerea procedurii de acceptare a acestora; -marcarea pe un plan de amplasament a zonelor de inspectie, de descarcare si prelevare de probe. - exista un sistem de drenaj; - exista un sistem pentru a se asigura ca personalul de receptie al instalatiei care este implicat in prelevarea de probe, verificarea si analiza procedurilor este calificat corespunzator si instruit in mod corespunzator, si ca instruirea acestuia este actualizata in mod regulat - aplicarea unui sistem de urmarire a deseurilor de identificator unic (cod /eticheta) pentru fiecare container la aceasta etapa, care va contine cel putin data sosirii la fata locului si codul deseurilor -pag 516 | Daca inspectia sau analiza indica faptul ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare, atunci acestea pot fi stocate temporar in conditii de siguranta si returnate catre generator. Deseurile sunt mutate in zona de depozitare numai daca se constata ca indeplinesc criteriile de acceptare. Exista o procedura clara referitoare la cazul in care inspectia si analiza demonstreza ca deseurile nu indeplinesc criteriile de acceptare in instalatie sau nu se potrivesc cu descrierea deseurilor primite in timpul procedurii de pre-acceptare. Procedura include toate masurile necesare prevazute de legislatia nationala/internationala mentionate. Personalul implicat in procesul de receptie, este calificat corespunzator si instruit in mod corespunzator si instruit periodic. Pe amplasament este aplicat un sistem de identificare a deseurilor care furnizeaza informatii referitoare la codul deseurilor si data sosirii. Locatia este prevazuta cu rigole pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. |
| Analizarea deseurilor rezultate conform parametrilor relevanti importanti pentru receptionarea dupa tratarea acestora la instalatiile de receptie (depozit de deseuri, incinerator,etc.).-pag 516 | Tratarea deseurilor se efectueaza in functie de parametrii analizati ai deseurilor. Se tine cont de calitatea si cantitatile de deseuri, astfel incat amestecul rezultat sa se incadreze in parametrii stabiliti pentru rezultatul final. Predarea materialului rezultat va respecta parametrii corespunzatori impusi de beneficiari, verificata prin buletinele de analize.Analiza amestecului de deseuri se face de catre operatorul instalatiei de coincinerare. Transportul amestecului de deseuri va fi insotit de formularul de transport. |
| BAT este : Exista un sistem implementat pentru a garanta trasabilitatea tratarii deseurilor. Sunt necesare proceduri diferite in functie de proprietatile fizico-chimice, de tipul deseurilor (ex. lichide, solide), de tipul procesului (ex. continuu, lot), precum si modificarile care pot sa apara la proprietatile fizico-chimice de deseuri, atunci cand tratarea este efectuata. Un sistem de trasabilitate bun contine urmatoarele elemente: - documentarea tratamentelor prin diagrame de flux şi cantitati; - efectuarea trasabilitatii datelor prin mai multe masuri operationale (de exemplu pre-acceptare/ acceptare /stocare /tratament /expediere). Inregistrarile pot fi facute si actualizate in mod regulat pentru a reflecta livrarile, atat la locatia de tratare cat si la cele de expediere. Inregistrarile sunt de obicei mentinute pe o perioada minima de şase luni dupa expedierea deseurilor. - informatii disponibile in orice moment referitoare la inregistrarea si corelarea informatiilor privind caracteristicile deseurilor, sursa si fluxul de deseuri. Trebuie sa se acorde un numar de referinta pentru a permite operatorului sa identifice in mod specific, in orice moment, deseurile in instalatie precum si sa identifice in cazul in care exista o anumita pierdere in proces, durata de timp si traseul propus sau existent de tratare. Existenta unei baze de date care sa aiba de regula si un sistem de recuperare/urmarire a datelor. Sistemul de urmarire contine un inventar/sistem de control al stocului de deseuri si include: data de sosire in incinta, detalii referitoare la producatorul deşeuri, detalii referitoare la toti detinatorii anteriori, un identificator unic, analiza rezultatelor la pre-acceptare şi acceptare, tipul si dimensiunea recipientelor, modalitatea de tratare/eliminare, un raport exact referitor la natura şi cantitatea de deseuri din incinta, inclusiv un plan cu toate detaliile si eventualele pericole, cu precizarea in traseul desemnat a pozitionarii punctului pentru eliminarea deseurilor. Mutarea recipientelor si a altor containere mobile intre diferite locatii pe amplasament se realizeaza doar in conformitate cu instructiunile conducatorului locului de munca, asigurandu-se ca in sistemul de urmarire al deseurilor sunt inregistrate aceste modificari.-pag. 517 | Deseurile sunt receptionate in functiede caracteristici precum si in urma buletinelor de analiza efectuate de generatori si de catre societate (pentru deseurile intrate) in scopul determinarii posibilitatilor de tratare a acestora; Tratarea deseurilor pe amplasament se realizeaza luandu-se in considerare parametrii analizati ai deseurilor. De asemenea, se va tine cont de calitatea si cantitatile de deseuri, astfel incat amestecul rezultat sa se incadreze in parametrii stabiliti pentru rezultatul final. Orice modificare pe amplasament se realizeaza doar in conformitate cu instructiunile conducatorului locului de munca iar aceste modificari sunt inregistrate. |
| Exista si se aplica regulile de amestecare/mixare pentru a restrictiona tipurile de deșeuri care pot fi amestecate/mixate impreuna, pentru a se evita cresterea poluarii emisiilor pe fluxul tratarii deseurilor. Aceste reguli trebuie sa ia in considerare tipul de deseuri (ex. periculoase, nepericuloase), tratarea deseurilor care se aplica, precum si urmatorii pasi care vor fi efectuati pentru eliminarea deseurilor –pag 517 | Se efectueaza analiza deseurilor intrate in procesul de tratare conform buletinelor de analiza ce insotesc deseurile periculoase ,analize efectuate in laboratoare acreditate, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare a acestora. Amestecarea fizica a deseurilor se realizeaza fara sa aiba loc reactii chimice, in functie de compatibilitatea acestora. |
| Exista implementata o procedura de segregare si compatibilitate care include: - mentinerea inregistrarilor testarilor, inclusiv analizarea parametrilor de siguranta pentru fiecare reactie (cresterea temperaturii, producerea de gaze sau cresterea de presiune); - inregistrari ale parametrilor de functionare (modificarea vascozitatii si separarea sau precipitarea solidelor) si orice alt parametru important, cum ar fi generarea de mirosuri - recipientele cu substante chimice trebuie separate in functie de compatibilitate si periculozitate. Substantele chimice care sunt incompatibile (de exemplu, oxizi si lichide inflamabile) nu ar trebui sa fie stocate in acelasi punct. Stocarea deseurilor in functie de evaluarea riscului trebuie efectuata pe baza proprietatilor deseurilor.-pag 517 | In functie de tipurile de deseuri receptionate, depozitarea temporara a acestora inainte de tratare se realizeaza in functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu, instalatia dispunand de facilitati corespunzatoare: zona de depozitare cu suprafata impermeabila pentru separarea deseurilor in functie de compatibilitate si periculozitate. Stocarea deseurilor se realizeaza in functie de evaluarea riscului deseurilor efectuata pe baza proprietatilor acestora. |
| Exista o abordare pentru imbunatatirea eficientei de tratare a deseurilor. Aceasta include de obicei constatarea indicatorilor potriviti raportati la eficienta procesului si un program de monitorizare .-pag 517 | Societatea are implementat program de analiza a procesului de tratare care include si programul de monitorizare ai parametrilor de proces. |
| Elaborarea unui plan structurat de management accidente.-pag 517 | Societatea are implementat planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale precum si planul de prevenire si interventie in caz de incendiu. |
| Asigurarea si utilizarea corecta a unui jurnal de incidente.-pag 517 | Pe amplasament exista un jurnal de incidente ca parte a EMS |
| Existenta unei instalatii de gestionare de zgomot si vibratii ca parte a EMS. Pentru unele instalatii de tratare, zgomotul si vibratiile nu pot fi o problema de mediu.-pag 518 | Activitatile desfasurate sunt realizate cu nivel scazut de zgomot si vibratii. Echipamentele sunt proiectate pentru a preveni sau minimaliza transmisia zgomotului. La solicitarea autoritatilor de reglementare si control, societatea va efectua analize pentru determinarea nivelului de zgomot. |
| Luarea in considerare a procesului de dezafectare viitoare inca din etapa de proiectare. Pentru instalatiile existente si in cazul in care sunt identificate probleme de dezafectare este necesara intocmirea unui program pentru a minimiza acest aspect.-pag 518 | Sistemul de management integrat calitate-mediu include printre altele si elaborarea, in cazul in care se va lua decizia dezafectarii instalatiei, a unui proiect de dezafectare pentru care se va efectua evaluarea impactului asupra mediului care va fi supusa reglementarilor in vigoare. |
| Utilități și gestionarea materiilor prime: Furnizarea defalcata a energiei consumate si generate pe tipul de sursa (electricitate, gaz, combustibili lichizi conventionali, combustibili solizi conventionali si deseuri).-pag 518 | Societatea va intocmi si va transmite autoritatilor de reglementare si control raportul anual de mediu care va cuprinde si furnizarea defalcata a energiei consumate pe tipul de sursa |
| Cresterea continua a eficientei energetice a instalatiei prin: -dezvoltarea unui plan de eficienta energetic; - folosirea de tehnici care reduc consumul de energie; - definirea si calculul consumului specific de energie pe activitate sau activitati, stabilirea indicatorilor cheie de performanta anual (de exemplu, MWh/tona de deseuri prelucrate).-pag 518 | Societatea va intocmi si va transmite autoritatilor de reglementare si control raportul de anual de mediu care va cuprinde si definirea si calculul consumului specific de energie pe activitate . |
| Efectuarea unei analize comparative interna (de exemplu, pe o baza anuala) de consum de materii prime.-pag 518 | Societatea va intocmi si va transmite autoritatilor de reglementare si control raportul anual de mediu care va cuprinde si consumul de materii prime. In baza acestuia, se efectueaza si analiza interna referitoare la materiile prime utilizate ca parte EMS. |
| Explorarea optiunilor pentru utilizarea deseurilor ca materie prima pentru tratarea altor deseuri. In cazul in care deseurile sunt utilizate pentru a trata alte deseuri, trebuie sa existe un sistem care sa garanteze ca rezerva de deseuri este disponibila Daca acest lucru nu poate fi garantat, un tratament secundar sau alte materii prime ar trebui sa existe pentru a se evita orice timp inutil de asteptare.-pag 518 | Receptionarea deseurilor se realizeaza in limita stricta a spatiilor de depozitare, existand un sistem continuu de comunicare cu furnizorii in vederea gestionarii corespunzatoarea livrarilor de deseuri, in scopul acoperirii necesitatilor instalatiei. |
| Depozitare și manipulare: Aplicarea urmatoarelor tehnici legate de stocare: -localizarea zonelor de depozitare departe de cursuri de apa si zone sensibile; eliminarea sau reducerea dublei manipulari de deseuri in cadrul instalatiei; -asigurarea ca infrastructura de drenaj aferenta zonei de depozitare poate prelua toate posibilele scurgeri posibil contaminate si ca sistemele de drenare sunt separate si controlate. - deseurile sunt sortate in functie periculozitatea lor, tinand seama de orice potentiale probleme de incompatibilitate si reambalate. Dupa aceea, ele sunt eliminate in zona zona de depozitare corespunzatoare . - manipularea materialelor mirositoare in dispozitive complet inchise sau reduse corespunzator si stocarea acestora in cladiriinchise prevazute cu sisteme de evacuare emisii. - asigurarea ca toate conexiunile sunt capabile de a fi inchise prin robinete. Tevile de preaplin trebuie sa fie indreptate catre un sistem de izolare de drenaj. - luarea masurilor disponibile pentru a preveni cresterea cantitatii de namoluri mai mare decat un anumit nivel si aparitia de spume care pot afecta aceste masuri in rezervoarele de lichid, ex. controlul regulat al tancurilor, eliminarea namolurilor pentru tratamentul adecvat si folosirea agentilor antispumanti. - echiparea recipientelor cu sisteme de evacuare adecvate atunci cand emisiile volatile pot fi generate, precum si cu sisteme de alarma. Aceste sisteme trebuie sa fie suficient de robuste (capabile de a lucra in cazul in care namolul si spuma sunt prezente) si intretinute in mod regulat - stocarea deseurilor organice lichide cu un punct de aprindere scazut in recipiente inertizate. Fiecare rezervor de stocare este pus intr-o zona de retentie impermeabila. Efluentii gazosi sunt colectati si tratati.-pag 518,519 | Stocarea temporara a deseurilor se efectueaza in functie de riscul acestora, in zona prevazuta cu suprafeta impermeabila si rezistenta (suprafata betonata) si cu sistem de drenare corespunzator si controlat. Stocarea deseurilor se realizeaza separat in functie de riscul acestora. |
| Existenta unei facilitati de decantare si stocare a eventualelor scurgeri folosind materiale impermeabile si rezistente la materialele stocate.-pag 519 | Platforma de lucru este betonata iar bazinul colector de ape uzate avand capacitatea de 2 mc este de asemenea betonat. |
| Aplicarea urmatoarelor tehnici: - inscriptionarea clara a deseurilor stocate in containere pentru a putea fi permanent identificate. Rezervoarele trebuie sa aiba un sistem corespunzator de etichetare in functie de utilizarea lor si continut. - asigurarea ca eticheta diferentiaza apele reziduale si apa procesata, combustibilul lichid si combustibilul de vapori si directia fluxului. -pastrarea inregistrarilor pentru toate intretinere si rezultatele inspectiei; accesorii, tipuri de deșeuri care pot fi stocate/tratate in recipient, inclusiv limitele de aprindere-pag. 519 | Pe amplasament exista inscriptionarea clara a deseurilor stocate in containere pentru a putea fi permanent identificate. |
| Luarea masurilor pentru evitarea problemelor care pot fi generate de stocarea/acumularea deseurilor-pag 519 | Receptionarea deseurilor se realizeaza in limita stricta a spatiilor de depozitare, existand un sistem continuu de comunicare cu furnizorii in vederea gestionarii corespunzatoarea livrarilor de deseuri, in scopul evitarii depasirii capacitatilor de stocare. Sunt asigurate masurile care se impun pentru fluidizarea fluxului de deseuri pe amplasament, astfel incat sa se evite stocarea/acumularea deseurilor mai mult decat este necesar. |
| Aplicarea urmatoarelor tehnici de manipulare a deseurilor: - exista sisteme și proceduri pentru a se asigura ca deseurile sunt transferate in zona de depozitare adecvata in conditii de siguranta. - exista un sistem de management pentru incarcarea si descarcarea deseurilor in instalatie, care, de asemenea, ia in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta. - asigurarea ca o persoana calificata participa la verificarea deseurilor care au o origine neclara sau a caror natura nu a fost definita corespunzator astfel inca sa se asigure clasificarea si etichetarea acestora - asigurarea ca piesele deteriorate cum ar fi: furtunuri, supape si conexiuni nu sunt utilizate - colectarea gazelor evacuate din recipient si tancuri la manipularea deseurilor lichide - descarcarea deseurilor solide si namolului in zonele inchise, care sunt echipate cu sisteme de aerisire extractive legate de un echipament de evacuare in cazul deseurilor manipulate care pot genera potentiale emisii in aer (de exemplu, mirosuri, praf, COV) - folosirea unui sistem pentru a se asigura ca incarcarea de loturi diferite are loc numai dupa testarea compatibilitatii-pag 519 | Sunt respectate procedurile de manipulare a deseurilor. Incarcarea si descarcarea deseurilor se realizeaza supraveghindu-se operatiunea cu personal al societatii pe intreaga sa durata, luandu-se in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta si intervenindu-se pentru mentinerea echipamentului tehnologic in parametrii de exploatare recomandati de producator. In timpul descarcarii/incarcarii propriu-zise a deseurilor periculoase se acorda o deosebita atentie stabilitatii containerelor /butoaielor /sacilor pe timpul efectuarii manevrelor. Se verifica compatibilitatea dintre deseurile ce urmeaza a fi descarcate respectiv incarcate si cele prezente in zona de stocare. Compatibilitatea se stabileste pe baza proprietatilor periculoase ale deseurilor (inscrise in Fisa de evidenta a stocarii). |
| Asigurarea ca incarcarea/amestecarea deseurilor ambalate are loc sub instruire si supraveghere si se realizeaza numai de catre personalul instruit. Pentru anumite tipuri de deseuri, astfel o incarcare/amestecare trebuie sa fie efectuata sub ventilare locala.-pag.519 | Manipularea deseurilor se realizeaza cu personalul calificat corespunzator si instruit periodic. |
| Asigurarea ca incompatibilitatile chimice conduc la izolarea necesara in timpul stocarii.-pag 520 | Pe amplasament sunt asigurate facilitatile corespunzatoare de stocare in functie de gradul de periculozitate, respectiv, al riscului pentru mediu. |
| Alte tehnici comune care nu sunt menționate mai sus: Efectuarea operatiunilor de: zdrobire, maruntire si cernere in zone echipate cu sisteme de aerisire legate de un echipament de evacuare la manipularea materialelor care pot genera emisii in aer (de exemplu, mirosuri, praf, COV)-pag 520 | Tratarea deseurilor este realizata pe loturi, respectand ghidul de compatibiliate a deseurilor evitanduse total aparitia oricaror reactii chimice intre materialele componente; |
| Tratamentele emisiilor atmosferice Pentru prevenirea/controlul emisiilor in special a prafului, mirosului si COV si alti compusi anorganici: -nu este permisa ventilarea directa sau evacuarea aerului prin conectarea tuturor orificiilor de ventilare a sistemelor de evacuare adecvata atunci cand are loc depozitarea materialelor care pot genera emisii in aer (ex. mirosuri, praf, COV) ; -pastrarea deșeurilor sau materii prime sub acoperire sau in ambalaje impermeabile-pag 520 | Deșeurile sunt stocate corespunzator in zone impermeabile. |
| Folosirea unui sistem corespunzator de evacuare emisii. Aceasta tehnica este relevanta in special la procesele care implica transferul de lichide volatile, inclusiv in procesul de incarcare/descarcare recipient .-pag 520 | Incarcarea si descarcarea deseurilor se realizeaza supraveghindu-se operatiunea cu personal al societatii pe intreaga sa durata, luandu-se in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta si intervenindu-se pentru mentinerea echipamentului tehnologic in parametrii de exploatare recomandati de producator. Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat nu produce impact negativ semnificativ asupra factorului de mediu aer, deoarece activitatea nu include procese de ardere. |
| Exista proceduri pentru detectarea si repararea scurgerilor in instalatie.-pag 521 | Detectarea scurgerilor in instalatie se face prin vizualizare zilnica. In cazul constatarii unor nereguli se va intervene pentru remediere. |
| Managementul apelor uzate Reducerea utilizarii si contaminarea apelor prin: -aplicarea metodelor de impermeabilizare si de retentie. -efectuarea verificarilor regulate mai ales atunci cand acestea sunt subterane. - aplicarea separarii fluxurilor apelor uzate, in functie de de incarcarea lor cu poluanti (apa acoperis, apa drum, apa de proces). -asigurarea unui bazin de siguranta de colectare apa. -efectuarea auditurilor periodice de apa, in scopul reducerii consumului de apa si prevenirii contaminarii apei -separarea apei de proces de apa de ploaie.-pag 521 | Bazinul de colectare ape uzate este impermeabilizat si etans. Platforma de tratare este betonata. Se efectueaza verificari regulate ale acestora. |
| Existenta procedurilor pentru asigurarea ca tratarea efluentului este potrivita caracteristicilor acestuia.-pag 521 | Societatea va efectua monitorizarea apelor uzate vidanjate |
| Exista si este in functiune un sistem prin care apa de ploaie care cade pe zonele de prelucrare este colectata impreuna cu apa rezultata din spalari tehnologice si revine la instalația de prelucrare sau este colectata intr-un interceptor mixt.-pag 521 | Apele pluviale provenite de pe acoperişurile clădirilor sunt colectate prin jgheaburi şi olane, deversând pe platforma betonată şi zona spaţiilor verzi a incintei unităţii, iar în cazul unor precipitaţii abundente, printr-o sistematizare verticală ce tine cont de panta incintei pot fi descărcate în şanţul de gardă al drumului de exploatare. Conform STAS 1846/90 si STAS 9470/73, debitul total de ape pluviale aferente obiectivului Qplv=10,56l/s. Este interzisă evacuarea apelor uzate neepurate şi a substanţele periculoase în cursurile de apă sau subteran. |
| Separarea sistemului de colectare pentru apele cu potential mai mare de contaminare la apele mai putin contaminate-pag 521 | - apele uzate (igienico-sanitar) sunt evacuate intr-un bazin etans vidanjabil, cu : V = 20 mc; - apele pluviale de pe platforme si acoperis sunt dirijate in separatorul de produse petroliere si nisip ( V = 15,6 mc) |
| Exista o baza de beton in intreaga zona de tratare care conduce la sistemul intern de drenaj si care duce la rezervoarele de depozitare sau de interceptare care pot colecta apa de ploaie si orice scurgere. Interceptarea cu un preaplin la canalizare, are de obicei nevoie de sisteme automate de monitorizare cum ar fi: verificarea PH-ului, care poate inchide preaplinul.-pag 522 | Activitatea se desfasoara pe suprafata betonata. Platforma de tratare este prevazuta cu bazin colector betonat pentru preluarea eventualelor scurgeri. |
| Colectarea apei de ploaie intr-un bazin special pentru verificare, tratare in cazul contaminarii si folosirii in continuare .-pag 522 | Apele pluviale provenite de pe acoperişurile clădirilor sunt colectate prin jgheaburi şi olane, deversând pe platforma betonată şi zona spaţiilor verzi a incintei unităţii |
| Maximizarea re-utilizarii apelor reziduale tratate si utilizarea apei de ploaie in instalatie.-pag 522 | Nu este cazul |
| Efectuarea controalelor zilnice si mentinerea unui jurnal al tuturor controalelor efectuate, printr-un sistem de monitorizare a efluentului si a calitatii namolurilor-pag 522 | Nu este cazul |
| Identificarea apelor uzate, care pot conține compuși periculoși (de exemplu, cianuri; sulfuri; compusi aromatici; benzen sau hidrocarburi (dizolvate, emulsionate sau nedizolvate); si metale, cum ar fi mercur, cadmiu, plumb, cupru, nichel, crom, arsen si zinc), apoi, separarea fluxurilor identificate in prealabil a apelor reziduale in incinta; tratarea apelor reziduale pe amplasament sau in afara amplasamentului.-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea apelor uzate certificata prin buletine de analiza elaborate de catre laboratoare acreditate. |
| Aplicarea tratamentului adecvat pentru fiecare tip de ape reziduale.-pag 522 | Societatea detine contracte cu societati autorizate pentru tratarea apei uzate in instalatii autorizate si certificate de tratare apa uzata. Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza inainte de fiecare vidanjare . |
| Aplicarea unor masuri pentru a creste fiabilitatea si performanța necesara de control si reducere care poate fi efectuata.-pag 522 | Sistemul de management integrat calitate-mediu include: - luarea in considerare a tehnologiilor mai curate; - utilizarea, in mod constant de repere sectoriale (selectarea materialelor utilizate, emisiile in aer, evacuarile in apa, consumul de apa si generarea de deseuri) in vederea evaluarii performantelor instalatiei si a identificarii posibilitatilor de imbunatatire. |
| Identificarea principalilor constituenti chimici din apa uzata tratata si evaluarea efectului acestor substante chimice in mediul inconjurator.-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza, astfel incat indicatorii sa se incadreze in limitele legale admise |
| Descarcarea apelor reziduale stocate numai dupa incheierea tuturor masurilor de tratament si o inspectie ulterioara finala .-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza. |
| Atingerea urmatoarelor valori de emisie in apa inainte de descarcare : COD 20-120 ppm BOD 2 – 20 ppm metale grele (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) 0.1 – 1 ppm metale grele extrem de toxice: ca As < 0.1 Hg 0.01-0.05 Cd < 0.1 – 0.2 Cr(VI) < 0,1 – 0,4 prin aplicarea unei tehnici combinate corespunzatoare .-pag 522 | Societatea va efectua monitorizarea calitatii apelor rezultate certificata prin buletine de analiza, in conformitate cu exigentele NTPA 002/2005 |
| Gestionarea reziduurilor generate de proces Existenta unui plan de management a deseurilor rezultate ca parte a EMS, care sa contina inclusiv: - tehnici de baza utilizate; - tehnici de baza de analiza comparativa.-pag 522 | Societatea are implementat managementul deseurilor ca parte a EMS |
| Re-utilizarea recipientelor atunci cand acestea sunt in stare buna de lucru. In alte cazuri, acestea vor fi tratate corespunzator.-pag 522 | Recipientele sunt reutilizate atunci cand acestea sunt in stare buna. |
| Mentinerea unui inventar de monitorizare a deseurilor in incinta utilizand inregistrari referitoare la cantitatea de deseuri primite la fata locului si inregistrarile de deseuri prelucrate.-pag 522 | Ca parte a EMS, societatea detine un inventar de monitorizare a deseurilor in incinta in care sunt inregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursa de generare, codul deseului, caracteristicile fizicochimice (in mod obligatoriu compozitia si proprietatea care confera caracterul periculos), data limita pana la care deseurile trebuie stocate (1 an in cazul eliminarii acestora si 3 ani in cazul tratarii/valorificarii), conditii speciale de stocare (incompatibilitati), modalitatea de gestionare ulterioara a stocarii temporare, etc. . |
| Re-utilizarea deseurilor de la o activitate/tratament, daca este posibil, ca materie prima.-pag 523 | Pe amplasament se desfasoara activitati de valorificare a deseurilor. Deseurile rezultate pot fi reutilizate si ca materie prima. |
| Pentru prevenirea contaminarii solului: Asigurarea si mentinerea corespunzatoare a suprafetelor aferente zonelor operationale, inclusiv aplicarea masurilor pentru prevenirea, sau indepartarea rapida a scurgerilor si asigurarea intretinerii sistemelor de drenaj precum si a altor structuri subterane.-pag 523 | Suprafata de lucru este betonata si prevazuta cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. Se asigura colectarea oricaror scurgeri sau imprastieri accidentale survenite in zona de lucru si indepartarea acestora de pe sol. |
| Utilizarea unei baze impermeabile si a unui drenaj intern.-pag 523 | Suprafata de lucru este betonata si prevazuta cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale |
| Reducerea utilizarii instalatiilor, conductelor si facilitatilor subterane-pag 523 | Pe amplasament sunt utilizate putine facilitati subterane. |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Corpul administrativ este dotat cu centrala termica ce foloseste drept combustibil lemnul, tip  VIDRARUS ( p = 45 kw, H cos = 9 m de la nivelul solului).

9.1.2. Emisii difuze

| Sursa | Poluanti | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de la procesele tehnologice ( stocarea si manipularea deseurilor periculoase, tratarea deseurilor periculoase, taierea si maruntirea deseurilor supuse tratarii, transferarea deseurilor dintr-un recipient in altul, intretinerea echipamentelor, etc) | Pulberi, COV, miros | -etansarea rezervoarelor, recipientilor; -eliminarea tuturor posibilitatilor de imprastiere a deseurilor pulverulente; - Mentinerea permanenta a starii de curatenie in spatiile de depoztare si in incinta societatii. |
| Emisii de la mijloacele de transport | CO, NOx, Sox, hidrocarburi, pulberi | -pentru reducerea cantitatii de noxe se va urmari ca autovehiculele si utilajele sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice si a reparatiilor. |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a instalatiilor , operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Vrancea  şi GNM – Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

....

9.2.  Emisii în apă

Prevederile prezentului capitol sunt conforme cu autorizatia de gospodarire a apelor nr. 80/ 16.04.2018 , valabila pana la data de 16.04.2022, eliberata de Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau.

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | Conform contract cu operatorul care realizeaza vidanjarea | Bazin etans vidanjabil cu V = 20 mc vidanjate si preluate de operatori autorizati. |
| Apele pluviale de pe platforma betonata sunt colectate prin sistemul de canalizare propriu in rezervor vidanjabil.In cadrul sistemului este amplasat separatorul de produse petroliere | Conform contractului incheiat cu operatorul care realizeaza vidanjarea (namolul acumulat in separatorul de produse petroliere, betonat, cu V = 15.6 mc) | vidanjate si preluate de operatori autorizati. |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 80/16.04.2018, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Siret Bacau nu prevede debite de evacuare ape uzate autorizate.

9.2.3. Pretratare

Ape pluviale de pe platforma betonata  sunt colectate prin sistemul propriu de canalizare in rezervor vidanjabil; pe traseul acestui sistem este amplasat separatorul de produse petroliere, betonat, cu V = 15,6 mc. Namolul acumulat in separator va fi preluat de Protect Colector SRL, conform  contractului nr. 108 / 09.08.2011.

9.2.4. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.5. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

....

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate rezultate de pe amplasament prin evacuarea/infiltrarea accidentala a apei uzate in sol , precum si existenta bazinelor neetanse;

-  managementul necorespunzator al deseurilor periculoase, putand aparea potentiale pericole in cazul in care deseurile nu sunt ambalate corespunzator si/sau in cazul manevrarii necorespunzatoare pe amplasamentul depozitului.

Suprafetele interioare unde se desfasoara activitatea cat si suprafetele exterioare cum ar fi suprafata aferenta cailor de transport sunt complet betonate.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

....

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate , prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.

10.1.3. Respectarea dispozitiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator este obligatorie.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Indicatorii de calitate sunt preluati din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 80/ 16.04.2018 emisa de A.B.A. Siret Bacau , anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

Controlul calitatii apei subterane se va realiza din cele 2 foraje de monitorizare, prin comparatie aval fata de amonte , pentru indicatorii de calitate mentionati in Rapoartele de incercare  din 27.07.20018.

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

Valori de referinta , mg/kg sol uscat conform Ordin MAPPM nr. 756/1997

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| Intrare, iesire depozit in sensul de curgere al acviferului ( proba medie din cele 2 puncte de prelevare) |  | Arsen | 15 | 25 | 25 | 50 |
|  |  | Bariu | 400 | 1000 | 625 | 2000 |
|  |  | Cadmiu | 3 | 5 | 5 | 10 |
|  |  | Crom total | 100 | 300 | 300 | 600 |
|  |  | cupru | 100 | 250 | 200 | 500 |
|  |  | mercur | 1 | 4 | 2 | 10 |
|  |  | molibden | 5 | 15 | 10 | 40 |
|  |  | nichel | 75 | 200 | 150 | 500 |
|  |  | plumb | 50 | 250 | 100 | 1000 |
|  |  | seleniu | 3 | 10 | 5 | 20 |
|  |  | staniu | 35 | 100 | 50 | 300 |
|  |  | zinc | 300 | 700 | 600 | 1500 |
|  |  | Cianuri libere | 5 | 10 | 10 | 20 |
|  |  | Cianuri complexe | 100 | 200 | 250 | 500 |
|  |  | Hidrocarburi policiclice aromatice (PAH) | 7,5 | 25 | 15 | 150 |
|  |  | Bifenili policlorurati total | 0,25 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | Pesticide organoclorurate |
|  |  | Suma DDT | 0,5 | 1,5 | 1 | 4 |
|  |  | HCH | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 2 |
|  |  | DDE | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 2 |
|  |  | DDD | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 2 |
|  |  | Hidrocarburi aromatice mononucleare ( BTEX) total |
|  |  | benzen | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 2 |
|  |  | toluen | 15 | 30 | 30 | 100 |
|  |  | etilbenzen | 5 | 10 | 10 | 50 |
|  |  | xileni | 7,5 | 15 | 15 | 25 |

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017- Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant .

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB in perioada de zi si 45 dB in perioada de noapte , conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

....

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Denumire deşeului | Sursa deșeului | Codurile deseurilor conform legislației | Caracterizare (periculos, nepericulos) | Cantitate maxima | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fãrã alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrãcãminte de protectie contaminata cu substanţe periculoase | Activitate manipulare deșeuri | 15 02 02* | Periculos | Variabil în funcție de necesități | Colectare selectiva stocare temporară. Eliminare cu firme specializate. |
| Deseuri municipale amestecate | Deseu menajer | 20.03.01 | Nepericulos | 1 m3/lună | Colectare in containere, eliminare cu firme specializate |
| Deșeuri de lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase | Ape pluviale de pe platform betonată | 16 10 01* | Periculos | Variabil în funcție de precipitații | Colectare selectiva stocare temporară. Eliminare cu firme specializate. |
| Lemn ,altul decat cele specificate la 19.12.06* | Sortare nemetalice | 19.12.07 | Nepericulos | Variabil functie de activitate de colectare | Colectare selectiva stocare temporară. valorificare cu firme specializate. |
| Material textile | Sortare nemetalice | 19.12.08 | Nepericulos | Variabil functie de activitate de colectare | Colectare selectiva stocare temporară. valorificare cu firme specializate. |
| Material plastic si cauciuc | Sortare nemetalice | 19.12.04 | Nepericulos | Variabil functie de activitate de colectare | Colectare selectiva stocare temporară. valorificare cu firme specializate. |
| Material hartie si carton | Sortare nemetalice | 19.12.01 | Nepericulos | Variabil functie de activitate de colectare | Colectare selectiva stocare temporară. valorificare cu firme specializate. |
| Metale feroase | Sortare nemetalice | 19.12.02 | Nepericulos | Variabil functie de activitate de colectare | Colectare selectiva stocare temporară. valorificare cu firme specializate. |
| Sticla | Sortare nemetalice | 19.12.05 | Nepericulos | Variabil functie de activitate de colectare | Colectare selectiva stocare temporară. valorificare cu firme specializate. |
| alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11 | Sortare nemetalice | 19.12.12 | Nepericulos | Variabil functie de activitate de colectare | Colectare selectiva stocare temporară. valorificare cu firme specializate. |
| Deșeuri de lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase | Decantare namoluri/uleiuri/emulsii | 16 10 01* | Periculos | Variabil functie de activitate de colectare | Colectare selectiva stocare temporară. Eliminare cu firme specializate. |
| Deșeuri de lichide apoase altele decat cele de la 16 10 01 | Decantare namoluri | 16 10 02 | nepericulos | Variabil functie de activitate de colectare | Colectare selectiva stocare temporară. Eliminare cu firme specializate. |

11.2. Deşeuri colectate

Deseurile colectate sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Baterii portabile ( categorii 1 si 2) | 1a alcaline– cod 16 04 04, 20 01 34 |
|  | 1b Litiu- cod 16 06 04, 20 01 34 |
|  | 1h Altele – cod 16 06 05, 20 01 34 |
|  | 2a Nichel Cadmiu ( Ni Cd) – cod 16 06 01*, 20 01 33* |
|  | 2b Plumb- cod 16 06 01, 20 01 33* |
|  | 2d Litiu Ion – cod 16 06 05, 20 01 34 |
| Baterii auto ( categoria 3) | 3a Plumb Acid – cod 16 06 01*, 20 01 33* |
|  | 3 b Nichel Cadmiu ( NiCd) – cod 16 06 02*, 20 01 33* |
|  | 3 c Altele – cod 16 06 05, 20 01 34 |
| Baterii industriale ( categoria 4) | 4 a Plumb Acid – cod 16 06 01*, 20 01 33* |
|  | 4b Nichel Cadmiu (NiCd) – cod 16 06 02*, 20 0133* |
|  | 4c altele – cod 16 06 05, 20 01 34 |

Acumulatorii auto uzaţi si bateriile sunt colectate in cutii ADR,  depozitate in spaţiu special

amenajat,acoperit si închis . Se colectează baterii portabile (1a,1b,1h,2a,2b,2d), baterii auto ( 3 a, 3b,3c ), baterii industriale (4a,4b,4c).

11.3. Deşeuri stocate temporar

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Deseurile posibil a fi stocate temporar sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

..

11.4. Deşeuri tratate -

Tratarea deșeurilor pe amplasament – pe amplasament sunt realizate următoarele operațiuni de tratare mecano-fizică a deșeurilor colectate, a ambalajelor utilizate pentru colectare și a deșeurilor care impun acest lucru pentru eliminarea / valorificarea lor corespunzatoare:

- separarea materialelor reciclabile de cele nereciclabile sau contaminate,

- distribuire deșeuri în ambalaje corespunzatoare pentru eliminarea lor,

- compactarea deșeurilor,

- reambalarea deseurilor,

- sortarea deseurilor

- tocarea deseurilor

- realizarea de operațiuni de separare solid-lichid și separare apă (în cazul deșeurilor lichide și semilichide), în vederea eliminării / valorificarii lor corespunzătoare.

Procesele se realizează mecanic și/sau manual, utilizându-se utilajele din dotare specifice fiecărei activitați în parte.

Pentru compactarea, balotarea deșeurilor din hârtie, carton, plastic, metale feroase și neferoase, fibră de sticlă, burete și alte materiale presabile, se utilizeaza presa hidraulică verticală.

Sunt dezmembrate, in medie, lunar, 45 autovehicule rezultand:

- ulei transmisie (13 02 05*) – 0,9 l /autovehicul;

- ulei motor (13 02 05*)– 2,1 l/autovehicul;

- antigel (16 01 14*) – 0.4 l/autovehicul;

- lichide de frana (16 01 13*) – 0.054 l/autovehicul;

- acumulatori(16 06 01*) – 5.21 kg/autovehicul;

- anvelope (16 01 03) – 6.57 kg/autovehicul;

- elemente cauciuc (16 03 06) – 5.17 kg/autovehicul;

- mase plastice (16 01 19) – 1.81 kg/autovehicul;

- sticla – (16 01 20) - 8.85 kg/autovehicul;

- deseuri metalice feroase (16 01 17) – 191.34 kg/autovehicul;

- deseu metalice neferoase (16 01 18)– 3.40 kg/autovehicul;

- materiale textile (16 01 99) – 5kg/autovehicul

- filtre ulei (16 01 07) – 0.3kg/autovehicul.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia valorificarii deseurilor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Deşeuri transportate

Deseurile transportate sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii .

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

-    HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

....

# 12. INTERVENŢIA  RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Operatorul trebuie sa se asigure ca exista o procedura de interventie rapida , care sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Aceasta procedura trebuie sa includa prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului, aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2. In sistemul de management general al SC REMAT Vrancea SA sunt intocmite si functionale urmatoarele planuri:

- plan de urgenta interna;

- plan de inchidere in caz de incetare definitiva a activitatii;

- plan de interventie pentru stingerea incendiilor;

- plan de paza si protectie a incintei;

- planul de intretinere si reparatii a utilajelor;

- plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Planurile se vor revizui anual si actualiza dupa cum este necesar. Acestea trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment pentru personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.3. Operatorul va inregistra in forma scrisa toate defectiunile in functionare, care pot avea efecte importante asupra mediului inconjurator. Pentru aceasta se va infiinta un registru in care se va consemna: tipul, momentul, durata defectiunii, cantitatea de substante nocive eliberate, urmarile defectiunii atat in interiorul obiectivului cat si in exterior, toate masurile initiate de operator.

12.4. Operatorul trebuie sa detina mijloacele materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu cu prevederile planului mai sus mentionat.

12.5. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.5.1. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.5.2. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.5.3. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date :

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului, prin RAM.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.6. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.7. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.8. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică , în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.9. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

....

13.2.  Monitorizarea imisii în aer

Conform STAS 12574/1987 se vor monitoriza pulberile sedimentabile, intr-un punct de monitorizare , la limita proprietatii, spre cea mai apropiata zona de locuinte.

Masuratoarea se va face primavara sau toamna , in conformitate cu STAS 12564/1987 ( VLA – 17g/m2/luna, metoda de analiza : STAS 10195-75) , in conditii de activitate, in special a actiunilor de tratare a deseurilor industriale si operatiunilor de obtinere a amestecurilor de deseuri in vederea valorificarii.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

....

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazine de colectare ape uzate | Ape pluviale colectate de pe platformele betonate | Conform solicitarii operatorului care realizeaza vidanjarea/ eliminarea | discontinua | Anual |  |

....

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Societatea va monitoriza indicatorii de calitate ai apelor subterane , conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 80/16.04.2018 emisa de A.B.A. Siret Bacau valabila pana la data de 19.02.2022:

Se va realiza o monitorizare de supraveghere a calitatii apelor subterane si a evaluarii impactului activitatii desfasurata in cadrul Centrului de colectare deseuri asupra freaticului prin probe prelevate cu frecventa semestriala din puturile de observatie.

Indicatorii de calitate ce se vor monitoriza pentru apele subterane , in conformitate cu Ordinul 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania si Planul National de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii aprobat prin HG 53/2009 , sunt : Ph, CCOCr, NH4 +, NO2 -, NO3 -, Fosfor total, Sulfuri si hidrogen sulfurat, Substante extractibile, Reziduu fix.

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 80/16.04.2018 emisa de A.B.A. Siret Bacau prevede

pentru monitorizarea apei subterane din zona de influenta a centrului de colectare deseuri tealizarea a 2 foraje de observatie- unul amonte si unul aval de amplasament , pedirectia de curgere a pannzei frearice, iar buletinul de analiza va fi transmis catre ABA Siret si SGA Vrancea.

Controlul calitatii apei subterane se va realiza din cele 2 foraje de monitorizare, prin comparative aval fata de amonte , pentru indicatorii de calitate mentionati in tabelul de mai jos:

13.5. Monitorizarea solului

Operatorul are obligația ca la încetarea activității să demonstreze autorităților competente că starea amplasamentului – calitatea solului și a apelor subterane – nu a fost modificată ca urmare a activității desfășurate; în caz contrar, vor fi necesare măsuri de aducere a amplasamentului la starea inițială.

Pentru a preveni acest lucru se propune monitorizarea solului o data la 10 ani.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2   Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii , din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

Monitoringul tehnologic consta in:

- Supravegherea utilajelor de catre personalul operativ si intretinere  ;

- Monitorizarea intrarilor si iesirilor de materii prime si materiale si inregistrarea acestora in registre specifice ;

- Monitorizarea interventiilor, remedierilor si inregistrarea acestora in registre specifice.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

- se va tine evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evident gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

- fara a enera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

- fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

13.7.1. deşeuri tehnologice care pot fi acceptate pe amplasament

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate si colectate în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unei evidente complete ( cu respectarea prevederilor art. 26 si art. 49 din Legea nr. 211/2011 ) , cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pusa la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Aceasta evidenta trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cronologia gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu;

- cantitatea, natura, originea si codurile deseurilor;

- destinatia, frecventa colectarii deseurilor ;

- mijlocul de transport, numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- metoda de tratare a deseurilor,respectiv a operatiunii de valorificare sau eliminare a acestora.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase sunt obligati sa detina buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificarile si completarile ulterioare. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Amplasamentul este localizat la o distanta de cca.400 m fata de zonele locuibile.

13.9. Monitorizare miros

Surse posibile de miros

- stocarea deseurilor periculoase in recipiente necorespunzatoare;

- manipularea incorecta a deseurilor.

13.9.1. Operatorul instalatiei se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament se vor realiza astfel incat emisiile si mirosul sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

13.9.2. Operatorul activitatii va lua masuri pentru prevenirea generarii de mirosuri la sursa.

13.9.3. Operatorul activitatii va lua masuri pentru reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, va transmite la APM Vrancea raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Vrancea  şi GNM – Serviciul Comisariatul judeţean Vrancea, raportul privind incidentul.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la APM Vrancea .

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

….

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase, daca este cazul.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR, daca este cazul;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

....

14.4.2. Raportul anual  de mediu  va fi transmis la APM Vrancea.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Vrancea, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii;

- reclamatii ( daca ele exista) in luna urmatoare primirii acestora;

- raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu – in luna urmatoare realizarii acestora;

- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare-cand se produc.

….

14.6. Mod de raportare

14.6.1. Raportari in SIM

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu-Registrul IPPC | anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare an-1 | Registrul integrat IPPC |
| 2 | Statistica deseurilor: Chestionar 1 COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si /sau tratarea deseurilor | anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 1 COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si /sau tratarea deseurilor |
| 3 | Statistica deseurilor: Chestionar 5 TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare | anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 5 TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare |
| 4 | Deseuri ambalaje: Anexa 3 : Operatori economici colectori/comercianti de deseuri de ambalaje | anual | 1 februarie-25 februarie | Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 5 | Deseuri proventie din uleiuri : Chestionar 3.1: Operatori autorizati pentru colectare | anual | 1 februarie-31 mai | Chestionar 3.1: Operatori autorizati pentru colectare |
| 6 | Deseuri echipamente electrice si electronice ( DEEE) : Anexa 09-Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare- | anual | 1 februarie-30 aprilie | Anexa 09-Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare |
| 7 | Raport anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008-Registrul EPRTR | anual ( daca este cazul) | 1 aprilie-30 mai PENTRU ANUL DE RAPORTARE N-1 | Registrul integrat EPRTR |

14.6.2 Alte raportari

| Nr. Crt. | Raportari | Frecvență raportarilor | Data limita a raportarii | Autoritatea la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul anual de Mediu ( RAM) | anual | Pana la data de 30 martie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportare | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 2 | Raportarea situatiei gestiunii deseurilor, potrivit HG nr. 856/2002, pe suport de hartie | anual | Pana la data de 31 martie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportare | APM Vrancea Se includ si in RAM |
| 3 | Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje conform OM nr. 749/2012, pe suport de hartie | anual | Pana la data de 28 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportare | APM Vrancea |
| 4 | Raportarea datelor referitoare la deseurile de baterii si acumulatori conform anexei nr. 2 a Ordinului nr. 1399/2009 | anual | Pana la data de 28 februarie a fiecarui an | APM Vrancea |
| 5 | Raportarea informatiilor privind cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea colectarii uleiurilor uzate precum si inregistrarea predarii acestora, conform HG nr. 235/2007 | semestrial | Pana la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie | APM Vrancea |
| 6 | Raportarea informatiilor conform anexei nr. 5 din ordinul nr. 715/2005 privind DEEE cu modificarile si completarile ulterioare | anual | Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an | APM Vrancea |
| 7 | Raportarea datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, conform tabelului nr. 5a) prevazut in anexa nr. 5 a HG nr. 170/2004. | anual | Pana la data de 15 martie a fiecarui an | APM Vrancea |
| 8 | Orice poluare semnificativa se va anunta telefonic | Cand se produce | In cel mai scurt timp posibil | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 9 | Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zona | La solicitarea ACPM |  |  |
| 10 | Reclamatii ( daca ele exista) | Cand exista | In luna urmatoare primirii acestora | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 11 | Raportarea incidentelor semnificative | Cand se produc | La data producerii, se includ si in RAM | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 12 | Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu | periodic | In luna urmatoare realizarii acestora | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |
| 13 | Verificarea starii tehnice a constructiilor si conductelor subterane | 3 ani | Raportare in cadrul RAM aferent 2018 | APM Vrancea |
| 14 | Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta | Actualizat anual | Disponibil pe amplasament | APM Vrancea GNM-SCJ Vrancea |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- valorificarea deşeurilor iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate la o stare satisfacatoare , potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 278/2013.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Vrancea .

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Vrancea, Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Vrancea  şi GNM – SCJ Vrancea  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane”  Sistemul de Gospodarire a apelor Vrancea ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea ;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC REMAT Vrancea SA in calitate de persoana juridica are urmatoarele obligatii :

-  asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le faciliteaza controlul activitatilor ai caror titulari sunt, precum si prelevarea de probe( conf. art. 94, alin.1, lite) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare);

- asigura accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora ( conf. art. 94, alin.1, lit f) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare);

15.10. Operatorul are obligaţia : realizeaza,  in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control ( conf art. 94., alin.1, lit g) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare);

15.11.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu, dupa caz .

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a amplasamentului întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea definitiva a activităţii , operatorul evalueaza starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante utilizate, produse sau emise prin desfasurarea activitatii. In cazul in care activitatea a determinat o poluare semnificativa a solului sau a apelor subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentata in raportul privind situatia de referinta , operatorul ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa readuca amplasamentul la starea descrisa in raportul privind situatia de referinta.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare in vederea indepartarii , controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel incat amplasamentul, tinand seama de utilizarea sa actuala sau de utilizarile viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice sa nu prezinte risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  81 pagini semnate şi ştampilate si anexele nr. 1 – lista deseuri periculoase colectate, stocate temporar si transportate si anexa nr. 2- lista deseuri nepericuloase colectate, stocate temporar si transportate .

DIRECTOR   EXECUTIV,

Valentin Logodinschi

ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Marilena Mănăilă

Întocmit,

Adriana Mihăilă

# 17. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

18. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. VN | Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | S.C.J. VN al G.N.M. | Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv de analiza tehnica |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |

19. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | pag.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | pag.2 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | pag.5 |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | pag.5 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | pag.7 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | pag.11 |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | pag.14 |
| 7.1 | Apa | pag.14 |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | pag.15 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | pag.15 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | pag.15 |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi | pag.16 |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | pag.23 |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | pag.37 |
| 9.1 | Emisii în atmosferă | pag.37 |
| 9.2 | Emisii în apă | pag.38 |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane | pag.38 |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | pag.39 |
| 10.1 | Aer | pag.39 |
| 10.2 | Calitate aer | pag.39 |
| 10.3 | Apa | pag.40 |
| 10.4 | Sol | pag.41 |
| 10.5 | Zgomot | pag.41 |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR | pag.42 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | pag.44 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | pag.45 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | pag.51 |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | pag.55 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | pag.56 |
| 17 | DICŢIONAR DE TERMENI | pag.58 |
| 18 | ABREVIERI | pag.59 |
| 19 | CUPRINS | pag.60 |
| 20 | ANEXE | pag.61 |

# 20. Anexe

- - Anexa 1 – lista deseuri periculoase colectate, depozitate temporar si transportate

- - Anexa 2 – lista deseuri nepericuloase colectate, depozitate temporar si transportate

- - Anexa 3 – plan de inchidere a amplasamentului

- - Anexa 4 -  raport anual de mediu (continut cadru)

Model Raport Anual de Mediu

Tabel Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord | Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Tabel Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Tabel Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Tabel Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Tabel Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |

Tabel Emisii în aer

| Nr. crt. | Parametru | Valoarea limită de emisie (kg/spaţiu pentru animal/an) | Valoare calculată/estimată (kg/spaţiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se va anexa calculul aferent fiecărui parametru analizat

Tabel  Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Indicator de calitate analizat | V.L.E. (mg/l) | Valoare măsurată (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale rapoartelor de încercare efectuate.

Tabel Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale rapoartelor de încercare efectuate

Tabel Calitatea solului

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoare de referinţã (mg/kg materie uscată) | Valoarea măsurata (mg/kg materie uscată) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale rapoartelor de încercare efectuate.

Tabelul Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform Deciziei 2014 / 955/ UE | Stoc la inceputul anului (t) | Cantitate generată (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc la sfarsitul anului (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cantitate (t) | Agent economic valorificator | Cantitate (t) | Agent economic eliminator |  |