RAPORTUL  ANUAL  PRIVIND MǍSURILE  REALIZATE DIN     PROGRAMUL REVIZUIT  DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI ZONA MĂGURELE

ANUL 2014

CAPITOLUL II

Descrierea fizico-geografică a zonei/regiunii potenţial a fi afectată de episodul de poluare

Descrierea cadrului natural are o însemnătate deosebită, deoarece determină ansamblul elementelor naturale ce sunt, sau pot fi afectate de un anumit poluant/poluanţi.

În vederea încadrării teritoriale a arealului studiat se prezintă toate elementele cadrului natural:

- analiza reliefului pe trepte de relief: unităţi de relief, altitudinea lor, gradul de fragmentare, pante, etc.;

- structura geomorfologică;

- prezentarea din punct de vedere hidrogeografic: cursuri de apă, debite, disponibilitatea debitelor etc.;

- informaţii climatice: temperaturi medii, precipitaţii, viteza şi frecvenţa vântului, intensitatea radiaţiei incidente, nebulozitate, umiditate relativă pentru modelarea dispersiei noxelor în atmosferă, etc.;

- descrierea vegetaţiei, faunei şi a tipului de sol,

cât şi pe cele ce aparţin cadrului antropic:

- numărul de locuitori;

Având în vedere structura reţelei de monitorizare a calităţii aerului şi caracteristicilor staţiilor de monitorizare din judetul Ilfov – o staţie de fond regional şi o staţie de fond suburban – episodul de poluare poate afecta un areal destul de extins atât în teritoriul judeţului cât şi judeţele adiacente şi în municipiului Bucureşti.

Judeţul Ilfov este situat în partea de S-SE a României, în centrul Câmpiei Valahe. La fel ca un zid protector ce înconjoară o cetate, judeţul se desfăşoară în jurul Capitalei României, Bucureşti, fiind înconjurat la rândul său de judeţele vecine – Prahova la nord, Dâmboviţa la vest,Giurgiu la sud-vest, Călăraşi la sud-est şi Ialomiţa la est.Se întinde pe o suprafaţă de 1583mp, fiind cel mai mic judeţ al tării. Pe teritoriul lui se află 8 oraşe- Buftea, Otopeni, Popeşti-Leordeni, Voluntari, Chitila, Pantelimon, Măgurele, Bragadiru, cu o populaţie de 123.985, restul teritoriului fiind zonă rurală (comune - sate).

Relieful se prezintă sub forma unei câmpii ( la o altitudine de 50 - 120 m), fragmentată de văi, cu terase locale, acoperite cu depozite loessoide pe care apar numeroase crovuri, uşor înclinată dinspre N-V şi S-E, tăiată de văi puţin adânci, cu lunci largi şi tinere, peste care in trecut se întindea vestitul codru al Vlăsiei.

Clima este temperat continentală cu nuanţa excesivă, cu veri călduroase şi secetoase şi ierni friguroase, dominate de prezenţa frecventă a maselor de aer rece continental din E, sau arctic din N şi de vînturi puternice care viscolesc  zăpada. Valorile medii multianuale ale temperaturii aerului înregistrează o uşoară creştere de la N ( 10,5 °C) la S ( 11° C). Temperatura maximă absolută ( 40° C) a fost înregistrată la Snagov ( 20 august 1945), iar temperatura minimă absolută (- 35°C), tot la Snagov ( 25 ianuarie 1942).

Amplitudinea rezultată din cumularea valorilor extreme (75° C), precum şi aceea a mediilor lunare ale temperaturii aerului (25° C) reflectă caracterul continentalismului accentuat al climatului judeţului Ilfov. Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor oscilează în jurul valorii de 500mm.

Regimul eolian se caracterizează prin predominarea vînturilor dinspre N-E ( 21,6%) şi E (19,7%) care bat cu viteze medii anuale de 2-2,5 m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot depăşii 125 Km/h.

Reţeua hidrografică – zona judeţului  Ilfov, în trecut, era acoperită de foarte cunoscutul Codru Vlăsiei, devenit Câmpia Vlăsiei, care este  străbătută  acum de râurile Ialomiţa, Argeş,  Colentina, Sabar şi Dâmboviţa. De asemenea există şi o serie de râuri mai mici care îşi au obârşia pe teritoriul judeţului Ilfov – Pasărea, Mostiştea, Ilfov, Câlnău, Cociovaliştea, Cocioc, V.Vlăsiei etc.

Reţeaua hidrografică are o densitate de 0,2-0,3 km/kmp, multe din râurile mici având un curs semipermanent, secând în timpul verilor secetoase.

Lacurile naturale şi antropice sunt concentrate, cu precădere în partea de N, de V şi de E a judeţului. Cele mai importante lacuri sunt: Snagov (575 ha) , Căldăruşani (2,24 Kmp), Buftea (307 ha), Buciumeni (60 ha), Mogoşoaia (92 ha), Pantelimon (313 ha), Cernica (360 ha).

Suprafaţa ocupată de ape este de 3.972 ha.

Judeţul Ilfov se distinge printr-o largă diversitate a habitatelor şi a speciilor de floră şi faună. La nivelul judeţului au fost identificate şi înregistrate în baza de date on line Natura 2000 următoarele propuneri de situri Natura 2000:

- situl Lacul Căldăruşani- propus ca arie specială de protecţie avifaunistică (SPA)

- situl Scroviştea – propus ca sit de importanţă comunitară (SCI)

- situl Lacul Snagov – propus ca sit de importanţă comunitară (SCI)

- situl Lacul Cernica -  propus ca arie specială de protecţie avifaunistică (SPA)

- situl Grădiştea – Dridu – propus ca arie specială de protecţie  avifaunistică (SPA)

- situl Parcul Ştirbei – propus ca arie specială de protecţie avifaunistică (SPA)

În urma procesului de validare organizat la sfârşitul anului 2006, pentru judeţul Ilfov au fost validate şi supuse dezbaterii publice, situl Scroviştea (SCI) şi situl Grădiştea - Dridu (SPA). Situl Natura 2000  Scroviştea se suprapune peste aria naturală protejată Scroviştea , declarată prin H.G. nr.792/1990.

In jurul Lacului Snagov se concentrează masive forestiere întinse, care sunt alcătuite din diverse specii de arbori, unele foarte rare, având o floră şi faună foarte bogată. Pădurea Snagov face parte din rezervaţia naturală conservând atât flora cât şi fauna. Lacul Snagov face parte din aceeaşi rezervaţie, conservându-şi minunata floră, în special nuferii albi şi galbeni, lotusul şi stuful.

Pădurea Râioasa , este de asemenea importantă datorită existenţei unei specii de brânduşe galbene ( Crocus banaticus).

CAPITOLUL III

Descrierea situaţiei existente

În acest capitol se prezintă informaţii tehnice legate de structura reţelei de monitorizare a calităţii aerului şi caracteristicile staţiilor de monitorizare, metodele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea calităţii aerului, precum şi detalii asupra datelor statistice privind calitatea aerului.

3.1.  Prezentarea staţiilor

STATIA NR.1 din judetul Ilfov

    - Informaţii generale

Denumirea staţiei  -   BALOTESTI, com. Baloteşti, jud. Ilfov

Codul staţiei  - BUC-B8-RO0072A

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia:   zona  periferică

Codul zonei:  B003

Tipul staţiei :  fond regional

| - trafic |  |
| --- | --- |
| - industrial |  |
| - fond urban |  |
| - fond suburban |  |
| - fond regional | RB |
| - EMEP |  |

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail):

MUŞAT ELENA , str.aleea Lacul Morii nr.1 sector 6 , Bucureşti

Telefon  - 0317104010

Fax  -  430.66.75

E-mail  - office@apmbuc.anpm.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti , str. Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 Bucureşti

Telefon -  0317.104.010

Fax-  430.66.75

E-mail  - office@apmbuc.anpm.ro

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele (pe compuşi, dacă este cazul) (local, naţional, EMEP, etc.)

Local :

- APM ILFOV ;

- GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL JUDEŢEAN ILFOV ;

- DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ILFOV

Naţional:

- AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

- DISPECERATUL MINISTERULUI  MEDIULUI , APELOR SI PADURILOR

3.1.2.   Aria de reprezentativitate

Se bifează, după caz, în coloana "Încadrare" din tabelul de mai jos:

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate | Încadrare |
| --- | --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 – 100 m |  |
| Staţie industrială | 100 m - 1 Km |  |
| Staţie de fond: |  |  |
| - urban | 1 – 5 Km |  |
| - suburban | 25 – 150 Km |  |
| - regional | 200 – 500 Km | X |
| - EMEP |  |  |

Notă:

O staţie de monitorizare furnizează date de calitate a aerului care sunt reprezentative pentru o anumită arie în jurul staţiei.Aria în care concentraţia nu diferă de concentraţia măsurată la staţie mai mult decît cu o * cantitate specifică* ( +/- 20%) se numeşte  * arie de reprezentativitate*.

3.1.3.   Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde), precum şi în sistem GIS.

- Longitudine 260 07’ 13’’

- Latitudine    440 38’ 93’’

3.1.4.   Altitudinea -   94 mdMN

3.1.5.   Poluanţii măsuraţi

- SO2 ,  NO2 , O3  - cu  analizoare automate  - date medii orare ( se vor urmării în cadrul Programului de gestionare a calităţii aerului)

- PM 10 , PM 2,5 , Pb , benzen -  cu prelevatoare automate – analiza în laborator – date medii zilnice

3.1.6.   Parametrii meteorologici măsuraţi:

| - temperatura | da |
| --- | --- |
| - viteza vântului | da |
| - direcţia vântului | da |
| - umiditatea relativă | - |
| - presiunea atmosferică | da |
| - radiaţia solară | da |
| - precipitaţii | - |

3.1.7.   Alte informaţii relevante:

-  Direcţia predominantă a vîntului conform Agenţiei Naţionale de Meteorologie şi Hidrologie  este N – E şi E

-   Direcţia vântului indicată de staţie este  N - E.

-   Distanţa pînă la primele obstacole este aproximativ 80 m, inălţimea obstacolelor (copaci) este de aproximativ 6 m.

3.2.   Mediul local/morfologia peisajului

Staţia de monitorizare BALOTEŞTI este amplasată în extravilanul comunei Baloteşti, judeţul Ilfov, pe un dâmb de pământ înalt de aproximativ 3 m, într-o mică pajişte cu diametrul de aproximativ 200 m, situată în pădurea  Baloteşti – incintă  unitatea militară Baloteşti.

3.2.1.   Tipul zonei  -  rurală

| - urbană |  |
| --- | --- |
| - suburbană |  |
| - rurală | X |

3.2.2.   Caracterizarea zonei  - naturală

| - rezidenţială |  |
| --- | --- |
| - comercială |  |
| - industrială |  |
| - agricolă |  |
| - naturală | X |

3.2.3.   Numărul aproximativ de locuitori din zonă

-   Comuna Baloteşti                - 6186 locuitori

-   Vecinătăţi

- comuna Periş                        - 6849 locuitori

- comuna Corbeanca               - 3558 locuitori

- oraş Otopeni                         - 9798 locuitori

- comuna Snagov                    -  5686 locuitori

- comuna Moara Vlăsiei          -  5602 locuitori

- comuna Tunari                      -  3496 locuitori

3.3.   Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

Nu sunt surse de emisie în apropierea staţiei, fiind aleasă ca staţie de fond regional. Pentru staţiile de fond nivelul de poluare nu este influenţat în principal de o singura sursă sau stradă, ci de aportul integral al tuturor surselor din direcţia din care bate vântul spre staţie.

În aria de reprezentativitate pot fi interceptate emisii de la poteanţiale surse existente bifate mai jos.

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale     X

- arderi în industria de prelucrare

- procese de productie      X

- extracţia şi distribuţia combustibililor fosili

- utilizarea solvenţilor   X

- trafic rutier    X

- alte surse mobile X

- tratarea şi eliminarea deşeurilor

- agricultură      X

- factorii naturali        X

3.4.   Caracterizarea traficului

- cel mai apropiat drum se afla la  1 Km de staţie (drumul judeţean Baloteşti – Snagov) încadrat la un volum mic de trafic < 2000 vehicule/zi, străzi largi.

- La 8 km de staţie se află DN 1- drum naţional cu trafic intens ( cca. 40.000 vehicule/zi /sens de mers )

- Altele: intersecţii, semafoare, parcări, staţii de autobuz, staţii de taxi etc. - nu este cazul

3.5.   Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.5.1.   Echipament:

- denumire

CO 11 M2 (pt. CO),  O3 41 M2 (pt. O3),

AF 21 M2 (pt.SO2), AC 31 M2 (pt. NO2)

Derenda LVS 31/PNS 3.1- 15( prelevator pulberi)

Derenda VOC Sampler pentru benzen

- metoda de referinţă -   Ord. MMGA nr. 592/2002, anexa nr. 5

Dioxid de sulf- metoda de referinţă este cea prevazută în ISO/FDIS 10498 (proiect      standard) Aer înconjurător – determinarea dioxidului de sulf - metoda fluorescentei în     ultraviolet.

Dioxid de azot si oxizi de azot – ISO/7996/1985 “ Aer înconjurător” – metoda prin    chemiluminiscenţă.

PM10, Plumb – EN 12341 “ Calitatea aerului - procedura de testare pe teren pentru a     demonstra echivalenţa de referinţă a metodelor de prelevare a fractiunii PM10 din     pulberile in suspensie.Principiul de masurare se bazează pe colectarea pe filtre a     fracţiunii PM10 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora cu ajutorul     metodei gravimetrice.

Benzen - metoda de prelevare prin aspirare printr-un cartuş absorbant, urmată de     determinare gaz - cromatografică

Monoxid de carbon – metoda spectometrică în infrarosu nedispersiv ( NDIR) ISO 4224.

Ozon

- metoda de analiză - metoda fotometrică în UV (ISO 13964)

- metoda de calibrare – fotometru de referinţă în UV ( ISO 13964, VDI 2468,B1.6)

3.5.2.   Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare:

faţada clădirii

trotuar

pavaj

proprietăţi particulare

grădini

curţi     X

- înălţimea punctului de prelevare: 4 - 5 m.

- lungimea liniei de prelevare:  1,8m.

- timpul de prelevare:

  - 1 h pentru SO2, NO2, O3 şi CO

  - 24 h  pentru PM 10 şi Pb

3.5.3.   Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda:  butelii , diluţie, calibrare manuală

- frecvenţa: o dată la 6 luni calibrare; verificare “span şi zero” o dată la 10 zile

STATIA NR.2 din judeţul Ilfov

3.1.1.   Informaţii generale

Denumirea    staţiei  -   MAGURELE, oraş Măgurele, jud. Ilfov

Codul staţiei  - BUC-B7-RO0071A

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia:   zona  periferică

Codul zonei:  B003

Tipul staţiei :  fond  suburban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail):

MUŞAT ELENA , str.aleea Lacul Morii nr.1 sector 6 , Bucureşti

Telefon  - 0317104010

Fax  -  430.66.75

E-mail  - office@apmbuc.anpm.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti , str. Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, Bucureşti

Telefon -  0317.104.010

Fax-  430.66.75

E-mail  - office@apmbuc.anpm.ro

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele (pe compuşi, dacă este cazul) (local, naţional, EMEP, etc.)

Local :

- APM ILFOV ;

- GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU- COMISARIATUL JUDEŢEAN ILFOV ;

- DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ILFOV

Naţional:

- AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRPTECŢIA MEDIULUI

- DISPECERATUL MINISTERULUI MEDIULUI APELOR SI PADURILOR

3.1.2.   Aria de reprezentativitate

Se bifează, după caz, în coloana "Încadrare" din tabelul de mai jos:

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate | Încadrare |
| --- | --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 – 100 m |  |
| Staţie industrială | 100 m - 1 Km |  |
| Staţie de fond: |  |  |
| - urban | 1 – 5 Km |  |
| - suburban | 25 – 150 Km | SB |
| - regional | 200 – 500 Km |  |
| - EMEP |  |  |

Notă:

O staţie de monitorizare furnizează date de calitate a aerului care sunt reprezentative pentru o anumită arie în jurul staţiei. Aria în care concentraţia nu diferă de concentraţia masurată la staţie mai mult decât cu o cantitate specifică (+/_ 20%) se numeşte  * arie de reprezentativitate*.

3.1.3.  Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde), precum şi în sistem GIS.

- Longitudine  - 26°  2' 1” E

- Latitudine  -   44° 20 ' 56” N

3.1.4.   Altitudinea -  67 mdMN

3.1.5.   Poluanţii măsuraţi

- SO2,  NO2,  Nox, NO , O3, CO  - cu  analizoare automate  - date medii orare ( se vor urmării în cadrul Programului de gestionare a calităţii aerului)

- PM 10,  Pb, benzen -  cu prelevatoare automate – analiza în laborator – date medii zilnice

3.1.6.   Parametrii meteorologici măsuraţi:

| - temperatura | da |
| --- | --- |
| - viteza vântului | da |
| - direcţia vântului | da |
| - umiditatea relativă | - |
| - presiunea atmosferică | da |
| - radiaţia solară | da |
| - precipitaţii | - |

3.1.7.  Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului, raportul între distanţa până la şi înălţimea celor mai apropiate obstacole, etc.

-  Direcţia predominantă a vîntului conform  Agenţiei Naţionale de Meteorologie şi  Hidrologie  este E si S – V.

-  Direcţia vântului indicată de staţie este S - V.

- Distanţa până la primele obstacole este aproximativ 30 m, înălţimea obstacolelor (clădiri) este de aproximativ  10 m.

3.2.   Mediul local/morfologia peisajului

Staţia de monitorizare Măgurele este amplasată în incinta Facultăţii de Fizică  Măgurele, oraş Măgurele, judeţul Ilfov, într-o zonă construită, la cca. 50 m de drumul judeţean Bucureşti - Măgurele.

3.2.1.   Tipul zonei  -  suburbană

| - urbană |  |
| --- | --- |
| - suburbană | X |
| - rurală |  |

3.2.2.   Caracterizarea zonei  -  rezidenţială

| - rezidenţială | X |
| --- | --- |
| - comercială | X |
| - industrială |  |
| - agricolă |  |
| - naturală |  |

3.2.3.   Numărul aproximativ de locuitori din zonă

-   oraş Măgurele                      -  9200 locuitori

Populaţia posibil afectată este de cca. 2500 de locuitori

-   vecinătăţi

comuna Jilava                      -  8630 locuitori

comuna Cornetu                   -  4358 locuitori

oraş Bragadiru                      -  7885 locuitori

3.3. Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

Nu sunt surse importante de emisie în apropierea staţiei , influenţa cea mai mare având-o traficul şi sursele de suprafaţă (arderile în instalaţii neindustriale).

În aria de reprezentativitate pot fi interceptate emisii de la potenţiale surse existente bifate mai jos.

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrica şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale     X

- arderi în industria de prelucrare

- procese de mică producţie      X

- utilizarea solvenţilor   X

- trafic rutier    X

- alte surse mobile   X

- tratarea şi eliminarea deşeurilor

- agricultură    X

- factorii naturali    X

  - Caracterizarea traficului

Cel mai apropiat drum se afla la cca. 50 m de statie (drumul judeţean Bucureşti – Măgurele) încadrat la un volum moderat de trafic între 2000 şi 10.000 vehicule/zi, străzi largi.

  - Altele: intersecţii, semafoare, parcări, staţii de autobuz, staţii de taxi etc.

Se poate lua în calcul staţia de autobuz din apropiere.

  - Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.6.1.   Echipament:

- denumire

CO 11 M2 (pt. CO)  ,  O3 41 M2 (pt. O3),

AF 21 M2 (pt.SO2) , AC 31 M2 (pt. NO2)

Derenda LVS 31/PNS 3.1- 15 (prelevator pulberi)

Derenda VOC Sampler pentru benzen

- metoda de referinţă -   Ord. MMGA nr. 592/2002, anexa nr. 5

Dioxid de sulf - metoda de referinţă este cea prevazută în ISO/FDIS 10498 (proiect     standard) Aer înconjurător – determinarea dioxidului de sulf - metoda fluorescenţei în     ultraviolet.

Dioxid de azot si oxizi de azot – ISO/7996/1985 “ Aer înconjurător” – metoda prin    chemiluminiscenta.

PM10, Plumb – EN 12341 “ Calitatea aerului - procedura de testare pe teren pentru a     demonstrat echivalenţa de referinţă a metodelor de prelevare a fracţiunii PM10 din     pulberile în suspensie. Principiul de măsurare se bazează pe colectarea pe filtre a     fracţiunii PM10 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora cu ajutorul     metodei gravimetrice.

Benzen - metoda de prelevare prin aspirare printr-un cartus absorbant, urmată de     determinare gaz - cromatografica

Monixid de carbon – metoda spectometrică în infraroşu nedispersiv ( NDIR) ISO 4224.

Ozon

- metoda de analiză- metoda fotometrica în UV (ISO 13964)

- metoda de calibrare – fotometru de referinţă în UV ( ISO 13964, VDI 2468,B1.6)

3.6.2.   Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare:

faţada clădirii

trotuar

pavaj

proprietăţi particulare

gradini

curţi     X

- înălţimea punctului de prelevare: 4- 5 m.

- lungimea liniei de prelevare:  1,8m.

- timpul de prelevare:

  - 1 h pentru SO2, NO2, O3 şi CO

  - 24 h  pentru PM 10 şi Pb.

3.6.3.  Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda:  butelii, diluţie, calibrare manuală

- frecvenţa: o dată la 6 luni calibrare; verificare “şpan şi zero” o dată la 10 zi

CAPITOLUL IV:   Identificarea / validarea depăşirii

4.1.   Identificarea depăşirii

Identificarea depăşirilor valorilor limită a poluanţilor măsuraţi se efectuează de către d-na MUSAT ELENA - responsabilul staţiei de monitorizare şi Serviciului Monitorizare, Sinteză şi Coordonare – A.R.P.M. BUCURESTI  care validează datele.

4.2.   Validarea depăşirii

| - corect | X |
| --- | --- |
| - incorect |  |

CAPITOLUL V: Măsuri şi responsabilităţi

Imediat dupa validarea datelor şi înregistrarea episodului de poluare, Directorul executiv al A.P.M. ILFOV, ia următoarele măsuri :

5.1. Informează autorităţilor responsabile

-  Dispeceratul  Ministerului Mediului şi Schimbărilior climatice

-  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

-  Garda Natională de Mediu – Comisariatul Judeţean Ilfov

-  Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Ilfov

-  Instituţia Prefectului Ilfov

-  Comisia Tehnică

  - Identificarea sursei/surselor care au generat depăşirea/depăşirile

Oraşul Măgurele judeţ Ilfov face parte din aglomerarea Municipiul Bucureşti, care include Municipiul Bucureşti inclusive localităţile Magurele, Bragadiru, Jilava, Popesti-Leordeni, Glina, Pantelimon, Dobroeşti, Voluntari, Afumaţi, Otopeni, Mogoşoaia, Chitila şi Chiajna.

Oraşul Măgurele (inclusiv Alunişu, Dumitrana, Pruni şi Vârteju)  este amplasată la S de Municipiul Bucureşti şi se află într-o continuă dezvoltare urbană. Anual se introduc noi suprafeţe de teren în intravilan promovandu-se construirea de noi investiţii şi cartiere rezidenţiale. Au apărut multe şantiere de construcţii dar şi agenţi economici cu activităţi specifice în asigurarea materialelor de construcţii. (betoniere, instalaţii de mixturi asfaltice, depozite de materiale de construcţii etc).

Datorită acestei dezvoltări, traficul a crescut considerabil.

De asemenea, este de menţionat că localităţile dispun de un numar redus de căi rutiere asfaltate, având un procent  ridicat cu străzi din pietriş şi pamânt stabilizat.

Depăşirea valorilor limită la PM10, în staţia - Măgurele se datorează în principal:

Surse liniare - trafic rutier  responsabil de aproximativ 60% din poluarea cu pulberi

- trafic rutier de mic şi mare tonaj

- trafic rutier de persoane

- trafic datorat lucrărilor de construcţii din zonă

- trafic datorat lucrărilor de salubrizare a oraşului

- lipsa infrastructurii rutiere pe anumite artere de circulaţie

Surse de suprafaţă  - încălzirea rezidenţială cu combustibil solid pe timp de iarnă

-  încălzirea spaţiilor agenţilor economici

Surse punctiforme  - agenţi economici cu activităţi ce pot genera pulberi

- staţii de betoane

- staţii de mixturi asfaltice

- influenţa instalaţiilor mari de ardere (termocentrale - CET) din  Bucureşti prin migrarea poluanţilor în funcţie de condiţiile climatice

Agricultura şi factori naturali - antrenarea particulelor de praf şi polen de către vânt

  - Caracterizarea indicatorilor monitorizati

- Dioxid de sulf - SO2

Gaz incolor, cu miros înţepător, amărui, produs ca urmare a arderii materialelor care conţin sulf.

Surse naturale: erupţiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentaţia bacteriană în zonele mlăştinoase, oxidarea gazului cu conţinut de sulf rezultat din descompunerea biomasei.

Surse antropice: sistemele de încălzire a populaţiei care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice şi procesele industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric) şi în măsură mai mică emisiile provenite de la motoarele diesel.

Efecte asupra sănătăţii: provoacă iritaţia ochilor şi a primei părţi a traiectului respirator.

În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitaţiilor cu efecte toxice asupra vegetaţiei şi acidifierea corpilor apoşi.

- Oxizi de azot - NOx (NO/ NO2)

La temperatura mediului ambiental sunt prezenţi în formă gazoasă. NO este incolor şi inodor; NO2 are culoarea brun roşcat şi un miros puternic, înecăcios.

Surse naturale: sursa principală - acţiunea bacteriilor la nivelul solului.

Surse antropice: încălzirea rezidenţială şi evacuările de gaze de eşapament de la motoarele vehiculelor în etapa de acceleraţie sau la viteze mari. NO produce o cantitate mai mare de NO2 în procesul de combustie şi în prezenţa oxigenului liber.

Efecte asupra sănătăţii: gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO). Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraţilor la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

- Pulberi în suspensie - PM10/PM2,5

Sunt particule lichide şi solide cu diametrul mai mic de 1 .

Surse naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor şi dispersia polenului.

Surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termoelectrice.

Traficul rutier contribuie prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora şi datorită arderilor incomplete.

Efecte asupra sănătăţii: toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizicochimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametru de la 5-10 (PM10) la 2,5-5 (PM2,5) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări. Pe de altă parte, vehiculele emit şi alte gaze iritante, elemente toxice (Cd, Pb, As, etc.) şi substanţe cancerigene (hidrocarburi aromatice policiclice, aldehide, nitrocompuşi, etc.).

- Plumb - Pb

Surse antropice: principala sursă de poluare o reprezintă emisiile motoarelor cu funcţionare pe bază de benzină şi industria în care sunt procesate metalele, un caz particular fiind topitoriile.

Efecte asupra sănătăţii: efect toxic la oameni, în cazul expunerii la concentraţii ridicate, influenţând sinteza hemoglobinei ce afectează rinichii, organele de reproducere, mecanismul gastrointestinal, articulaţiile, sistemul cardiovascular şi sistemul nervos.

- Benzen - C6H6

Compus aromatic foarte uşor, volatil şi solubil în apă. 90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea şi distribuţia acestuia.

Efecte asupra sănătăţii: substanţă cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

- Monoxid de carbon - CO

La temperatura mediului ambiental este un gaz incolor şi inodor, de origine atât naturală cât şi antropică. Apare ca produs în toate procesele de combustie incompletă a combustibililor fosili.

Surse naturale: arderea pădurilor, emisiile vulcanice şi descărcările electrice.

Surse antropice: producerea oţelului şi a fontei, rafinarea petrolului, sistemul termoelectric şi mediul urban, în principal autovehiculele cu benzină în timpul funcţionarii la turaţie mică.

Efecte asupra sănătăţii: gaz toxic, în concentraţii mari este letal (aproximativ 100 mg/m3). Reduce capacitatea de transport a oxigenului în sânge cu consecinţe asupra sistemului respirator şi a 29 sistemului cardio circulator. Poate induce reducerea acuităţii vizuale şi a capacităţii fizice.

- Ozon - O3

Gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Se concentrează în stratosfera şi asigură protecţia împotriva radiaţiei UV dăunătoare vieţii. Ozonul prezent la nivelul solului se comportă ca o componentă a"smogului fotochimic". Se formează prin intermediul unei reacţii care implică în particular oxizi de azot şi compuşi organici volatili.

Efecte asupra sănătăţii: concentraţia de ozon la nivelul solului provoacă iritarea traiectului

respirator şi iritarea ochilor. Concentraţii mari de ozon pot provoca reducerea funcţiei respiratorii.

Este responsabil de daune produse vegetaţiei prin atrofierea unor specii de arbori din zonele urbane.

5.4.   Depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă cauzate de surse fixe, surse de suprafaţă, surse liniare

Pentru identificarea corectă a cauzei/cauzelor depăşirii valorilor limită au fost analizate următoarele date :

- lista principalelor surse de poluare industrială a aerului, din zona oraş Măgurele şi influenţa surselor din municipiului Bucureşti ;

- inventarul emisiilor acestor surse industriale (valoarea emisiilor totale, coşuri de dispersie existente, instalatii de reţinere a poluantilor);

- inventarul emisiilor surselor de suprafaţă (arderea combustibililor în industria mică, utilizarea combustibilului solid la incalzirea gospodariilor, CLU);

- lista principalelor santiere de constructii, instalatii pentru prepararea betonului si mixturilor asfaltice;

- traficul rutier de mica si mare capacitate;

- lista activitatilor ce utilizeaza substante cu continut de compusi organici volatili ;

- datele meteo, directia predominanta a vantului.

  - Sesiuni de lucru ale comisiei tehnice

Comisia Tehnică îşi desfăşoară activitatea în şedinţe publice şi elaborează propunerile de soluţie, efectuează scenariile de reducere a poluării aplicând ipoteze plauzibile, stabileşte priorităţile şi gestionarea programului, costurile, analiza cost-beneficiu.

Coordonatorul activităţii şi preşedinte al Comisiei Tehnice, este Conducătorul unităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov.

Sedinţele Comisiei Tehnice au fost stabilite astfel : trei sedinte inainte de declansarea proceduri de dezbatere publica ; sedinte extraordinare in cazul in care apar comentarii, propuneri din partea publicului.

Comisia Tehnică a solicitat ca la şedinţele sale să participe experţi (persoane fizice sau juridice) care prin experienţa lor să ajute la identificarea surselor de poluare şi la luarea celor mai bune decizii în vederea gestionării calităţii aerului (ONG Eco Civica, S.C. Sal Trans Exim S.R.L. societate de salubrizare, S.C. Mega Production, S.C. Eurovia Construct S.R.L., S.C. Traco Grup S.R.L., S.C Dinamic BMP S.A. si Poliţia Rutieră Măgurele).

Hotărârile Comisiei Tehnice se iau doar în cadrul şedinţelor, prin vot al membrilor . O hotărâre este considerată adoptată dacă este votată de jumătate +1 din numărul de membri care alcătuiesc Comisia Tehnică.

Comisia Tehnică are atribuţiile conforme ROF-ului stabilit si aprobat în data de14.04.2010. ROF-ul poate fi consultat pe pagina de web http://apmif.anpm.ro:

Membrii Comisiei Tehnice au propus un set de măsuri pentru reducerea concentraţiilor de poluanţi (PM10) care au înregistrat depăşiri în staţia Măgurele. Urmare aplicării măsurilor din programul revizuit de gestionare a calităţii  s-a constatat o reducere a numarului depăşirilor  concentraţiei poluantului PM10.

In 2015 numarul depasirilor concentratiei poluantului PM10  a ajuns la 10 fata de numarul permis (35 de ori /an calendaristic conform legii104/2011 anexa 3)

Măsurile propuse sunt prezentate în ordinea priorităţilor în tabelele următoare:

Masuri propuse in Programul revizuit privind gestionarea calitatii aerului- zona Magurele

1.     Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi sau ale valorilor ţintă, datorate surselor liniare (traficul rutier

| Nr. Crt | Masuri/actiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimare costuri/euro surse de finanţare | Rezultat aşteptat | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Verificarea respectării normelor de protecţia mediului la agenţii economici din oraşul Măgurele şi vecinătăţi, producători de betoane şi mixturi asfaltice | - APM Ilfov - Autorităţile locale - Garda Naţională de Mediu–Comisariatul Judeţean Ilfov | Permanent | - Costuri scăzute pentru efectuarea de controale de către organele abilitate / Bugete autorităţi implicate |  | Se va urmări: - cuantificarea amenzilor; - numărul agentilor economici verificaţi ; |
| 1.2. | Reglementarea prin Hotărârea Consiliului Local Măgurele a limitării accesului în centrul oraşului a maşinilor mai mari de 7,5 t şi reducerea vitezei legale în zonele aglomerate (şcoli etc) | - Consiliul Local Măgurele - Brigada de Poliţie Rutieră Măgurele | Permanent | - Costuri reduse pentru Consiliul Local Măgurele şi Brigada Poliţiei Rutiere (cheltuieli cu personalul) / Bugete autorităţi implicate | Îmbunătăţirea calităţii | Se va urmări : - iniţiere, elaborarea şi aprobarea de HCL ; - măsuri suplimentare de siguranţă a circulaţiei ; |
| 1.3. | Utilizarea de catre firmele de salubrizare a mijloacelor mecanizate de maturare, aspirare, stropire a străzilor | - Firma / firmele de salubrizare - Consiliul Local Măgurele | Permanent | - Costuri reduse pentru Consiliul Local Măgurele (cheltuieli cu personalul care verifică serviciile prestate de firma) - Costuri ridicate pentru firmă prin achizitionarea de utilaje | Reducerea cantităţii de praf antrenat de pe căile de rulare şi trotuare | Se va urmări: - numar de controale efectuate; - număr de mijloace mecanizate utilizate; - Nr. curatari/saptamana prin stropire |
| 1.4. | Colectarea deşeurilor din demolări şi construcţii în containere închise şi/sau transportul acestora cu mijloace de transport speciale (acoperite) | - Consiliul Local Măgurele - - Garda Naţională de Mediu– Comisariatul Judeţean Ilfov - Brigada de Poliţie Rutieră Măgurele | Permanent | - Costuri reduse (doar pentru personalul de control şi urmărire) / Bugete autorităţi implicate | Scaderea concentraţiilor de pulberi în timpul transportului | Se va urmări: - numar de controale efectuate; - cuantificarea amenzilor; - gradul de realizare %; |
| 1.5. | Acţiuni de control planificate pentru verificarea autovehiculelor incarcate cu materiale generatoare de pulberiin timpul transportului | - Consiliul Local Măgurele - - Garda Naţională de Mediu– Comisariatul Judeţean Ilfov - Brigada de Poliţie Rutieră Măgurele | Permanent | - Costuri reduse (doar pentru personalul de control şi urmărire) / Bugete autorităţi implicate | Scaderea concentraţiilor de pulberi în timpul transportulu | Se va urmări: - numar de controale efectuate; - cuantificarea amenzilor; - gradul de realizare % |
| 1.6. | Controlul respectării legislaţiei de mediu şi condiţiilor stipulate în actele de reglementare privind organizările pentru şantierele de construcţii din zonă (puncte de spălare a autovehiculelor la ieşirea din şantier, stropirea drumurilor de acces pe o raza de 100 m în jurul ieşirii din şantier, instalaţii de pulverizare apă etc) | - Consiliul Local Măgurele - Garda Naţională de Mediu– Comisariatul Judeţean Ilfov – control - Implementare - firme de construcţii | Permanent | - 3.000 – 5.000 euro / costuri scazute pentru firme | Scăderea concentraţiei de pulberi | Se va urmări: - numar de controale efectuate; - cuantificarea Proceselor Verbale constatatoare şi/sau amenzilor aplicate; - cuantificarea măsurilor îndeplinite/neîndeplinite; |
| 1.7. | Notificarea APM-Ilfov cu privire la deschiderea de noi santiere atat de catre agentul economic cat si de primarie (data inceperii lucrarilor, perioada derularii lucrarilor) | Consiliul Local , Primaria Magurele, firme de constructie | permanent | Costuri foarte scazute | Monitorizarea cresterii concentratie de pulberi pe termen limitat cu cunoasterea sursei | - numar santiere deschise - specificul santierului - cuantificarea masurilor aplicate in santier pentru reducerea pulberilor cuantuficare procese verbale constatare/amenzi |
| 1.8. | Inchiderea şi ecologizarea depozitului necontrolat de deşeuri menajere, amplasat pe malul drept al râului Sabar, în apropierea drumului comunal 19 - Măgurele Dumitrana (circa 12 ha) | - Consiliul Local Magurele, Primaria Magurele - APM Ilfov - Garda Naţională de Mediu–Comisariatul Judeţean Ilfov | Iulie 2009 | - cca.- 1.500.000 euro | Reducerea concentraţiei de pulberi, prin evitarea autoaprinderii depozitului de deşeuri | Se va urmări : - modul de realizare a lucrărilor de ecologizare - respectarea termenului de realizare a lucrărilor |
| 1.9. | Îmbunătăţirea activităţii de salubrizare a oraşului prin concesionarea serviciului de salubrizare firmelor specializate în colectarea deşeurilor menajere, salubrizarea trotuarelor şi străzilor | - Consiliul Local Măgurele, Primaria Magurele - - Garda Naţională de Mediu–Comisariatul Judeţean Ilfov | 31.12.2009 | - 5.000 – 10.000 euro | Reducerea cantităţii de praf antrenat de pe căile de rulare şi trotuare | Se va urmări : - întocmire caiet de sarcini - organizarea licitaţiei - încheiere contract - urmărirea respectării obligaţiilor contractuale |
| 1.10. | Amenajarea a 3 parcuri în zona blocurilor de locuinţe din Măgurele în suprafaţă totală de 1,6 ha | - Consiliul Local Măgurele Primaria Magurele | Etapizat până la 31.12.2011 | - 36.000 euro / Surse de finanţare locale, parteneriate, fonduri nerambursabile pe diverse programe | Asigurarea unui spaţiu verde amenajat cu destinaţie publică la care se poate accede în maxim 15-20 minute de mers pe jos | Se va urmări realizarea parcurilor |
| 1.11. | Amenajare parcuri noi in localitatea Magurele In zona Gradiniţei de copii (spaţiu verde şi loc de joaca) Reamenajarea parcului OTETELESANU ce apartine IFIN | Consiliul Local, Primaria Magurele | 31.12.2010 | 12000 euro din bugetul local 15000 euro buget local alocat | Asigurarea unui spatiu verde amenajat cu destinatie publica | Se va urmări realizarea parcurilor |
| 1.12. | Amenajarea unui parc în suprafaţă totală de 0,4 ha, în Vârteju zona locuinte | - Consiliul Local Măgurele Primaria Magurele | 31.12.2010 | - 12.000 euro / Surse de finanţare locale, parteneriate, fonduri nerambursabile pe diverse programe | Asigurarea unui spaţiu verde amenajat cu destinaţie publică | Se va urmari realizarea parcului |
| 1.13. | Amenajarea unui parc cu spaţii verzii şi arbori cu coroana mare în localitatea Vărteju | Consiliul Local Primăria Măgurele | 31.12.2010 | 30000 euro buget local | Asigurarea unui spaţiu verde amenajat cu destinaţie publică | Se va urmari realizarea parcului |
| 1.14. | Amenajare parc cu spatiu verde şi locuri pentru copii în localitatea Dumitrana în zona şcolii şi a gradiniţei | Consiliul Local Magurele Primăria Măgurele | 31.12.2010 | 15000 euro Buget local | Asigurarea unui spaţiu verde amenajat cu destinaţie publică | Se va urmari realizarea parcului |
| 1.15. | Construirea unui parc de agrement pe malul drept al râului Argeş (circa 4 ha) prin concesionare terenului unor investitori sau atragerea unor surse de finaţare nerambursabile | - Consiliul Local Măgurele - Potenţiali investitori - Parteneriat | 31.12.2012 | - 100.000 euro / Surse de finanţare locale, parteneriate, fonduri nerambursabile pe diverse programe | Îmbunătăţirea calităţii spaţiului verde | Se va urmări : - realizare parc agrement ; - întocmire studii fezabilitate ; - accesare fonduri ; |
| 1.16. | Îmbunătăţirea stării de calitate a căii rutiere pe un numar de 19 străzi (7,8 km - străzi cu pământ sau pietriş stabilizat) din Măgurele prin asfaltare | - Consiliul Local Măgurele Primaria Magurele - firme de construcţii specializate - implementare | Etapizat pâna la 31.12.2010 | - 2.340.000 euro / Surse de finanţare locale, parteneriate, fonduri nerambursabile pe diverse programe | Scăderea concentraţiei de pulberi prin înlocuirea suprafeţei de rulare | Se va urmări : - întocmire caiet de sarcini ; - organizarea licitaţiei; - încheiere contract; - execuţie lucrări (km) ; |
| 1.17. | Îmbunătăţirea stării de calitate a căii rutiere pe un numar de 14 străzi (5,3 km - străzi cu pământ sau pietriş stabilizat) din Alunişu prin asfaltare | - Consiliul Local Măgurele Primaria Magurele - firme de construcţii specializate - implementare | Etapizat pâna la 31.12.2010 | - 1.590.000 euro / Surse de finanţare locale, parteneriate, fonduri nerambursabile pe diverse programe | Scăderea concentraţiei de pulberi prin înlocuirea suprafeţei de rulare | Se va urmări : - întocmire caiet de sarcini; - organizarea licitaţiei; - încheiere contract; - execuţie lucrări (km) |
| 1.18 | Îmbunătăţirea stării de calitate a căii rutiere pe un numar de 5 străzi (0,9 km - străzi cu pământ sau pietriş stabilizat) din Dumitrana prin asfaltare | - Consiliul Local Măgurele Primaria Magurele - firme de construcţii specializate - implementare | Etapizat pâna la 31.12.2010 | - 270.000 euro / Surse de finanţare locale, parteneriate, fonduri nerambursabile pe diverse programe | Scăderea concentraţiei de pulberi prin înlocuirea suprafeţei de rulare | Se va urmări : - întocmire caiet de sarcini; - organizarea licitaţiei; - încheiere contract; - execuţie lucrări (km); |
| 1.19. | Îmbunătăţirea stării de calitate a căii rutiere pe un numar de 14 străzi (10,7 km - străzi cu pământ sau pietriş stabilizat) din Vărteju prin asfaltare | - Consiliul Local Măgurele - firme de construcţii specializate - implementare | Etapizat pâna la 31.12.2010 | - 3.210.000 euro / Surse de finanţare locale, parteneriate, fonduri nerambursabile pe diverse programe | Scăderea concentraţiei de pulberi prin înlocuirea suprafeţei de rulare | Se va urmări : - întocmire caiet de sarcini; - organizarea licitaţiei; - încheiere contract; - execuţie lucrări (km); |
| 1.20. | Îmbunătăţirea stării de calitate a căii rutiere pe o stradă (0,8 km - stradă cu pietriş stabilizat) din Pruni prin asfaltare | - Consiliul Local Măgurele - firme de construcţii specializate - implementare | Etapizat pâna la 31.12.2010 | - 240.000 euro / Surse de finanţare locale, parteneriate, fonduri nerambursabile pe diverse programe | Scăderea concentraţiei de pulberi prin înlocuirea suprafeţei de rulare | Se va urmări : - întocmire caiet de sarcini ; - organizarea licitaţiei; - încheiere contract; - execuţie lucrări (km) ; |
| 1.21. | Împădurirea a circa 5 ha de teren neproductiv în apropierea râului Sabar | Consiliul Local Măgurele în parteneriat (identificarea unor surse de finaţare nerambursabile) | 31.12.2010 | - 120.000 euro / Surse de finatare locale + fonduri nerambursabile, parteneriate ONG | Imbunătăţeşte calitatea aerului prin retinerea poluanţilor | Se va urmări : - realizarea împăduririi |
| 1.22. | Reducerea la jumatate a traficului in zona centrala- prin realizarea circulaţiei cu sens unic astfel :- str Atomiştilor (zona monumentul eroilor) –str Aluniş spre Jilava respectiv str Alunis-str Atomistilor | - Primăria Măgurele - Brigada de Poliţie Rutieră Măgure | Martie 2010 |  | Îmbunătăşirea calităţii aerului prin reducerea traficului la jumătete | Se va urmări : Restricţionarea circulaţiei |

2. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă datorate surselor fixe (surse industriale)

| Nr. Crt | Masuri/actiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimare costuri/euro surse de finanţare | Rezultat aşteptat | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Respectarea termenelor privind realizarea măsurilor prevăzute în planurile de acţiune ale agenţilor economic ce deţin instalaţii IPPC şi instalaţii IMA pe teritoriul judeţului Ilfov şi în municipiul Bucureşti | - APM Ilfov - APM Bucureşti - Garda Naţională de Mediu–Comisariatul Judeţean Ilfov - Agenţii economici deţinători de instalaţii | Permanent | - Costuri scăzute pentru efectuarea de controale de către organele abilitate - Costuri mari pentru implementarea măsurilor prevăzute în Planurile de acţiune ale agenţilor economici | Scăderea concentraţiei de pulberi | Se va urmări: - numar de controale efectuate; - cuantificarea amenzilor; - cuantificarea măsurilor îndeplinite/neîndeplinite; |
| 2.2. | Reducerea poluanţilor datoraţi activităţii industriale desfăşurate în Bucureşti prin montarea de arzătoare cu NOx redus la IMA 12 şi IMA 16 de la CET Sud | - Sucursale Electrocentrale Bucureşti | 31.12.2011 | - peste 500.000 euro | Scăderea concentraţiei de pulberi şi concentraţiei de NOx | Se va urmări: - număr de arzătoare montate; |

3. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică)

| Nr. Crt | Masuri/actiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimare costuri/euro surse de finanţare | Rezultat aşteptat | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Reducerea emisiilor in aer datorate arderilor deşeurilor în gospodarii prin extinderea serviciului de salubrizare în toate localităţile ce aparţin de oraşul Măgurele (Vârteju, Pruni, Aluniş, Dumitrana) | - Consiliul Local Măgurele | Permanent | - Costuri scăzute pentru efectuarea de controale de către organele abilitate (peronalul implicat) | Micşorarea numărului de gospodării care ard deşeuri | Se va urmări: - numar de controale efectuate; - cuantificarea amenzilor; - numărul de gospodării arondate serviciului de salubrizare; |
| 3.2. | Înlocuirea combustibilului solid (lemn, cărbune) utilizat de către populaţie şi agenti economici în încălzirea spaţiilor, prin extinderea reţelei de gaze (8 km) în Măgurele şi în localităţile aflate în jurisdicţia oraşului | - Consiliu Local Măgurele – control - Firma/firmele care executa lucrările - Garda Naţională de Mediu– Comisariatul Judeţean Ilfov - control | 31.12.2010 | - 800.000 euro – costuri pentru extinderea reţelei de gaze | Scăderea concentraţiei de pulberi prin înlocuirea combustibilului | Se va urmări : - întocmire caiet de sarcini; - organizarea licitaţiei; - încheiere contract; - execuţie lucrări (km); |
| 3.3. | Realizarea reţelelor edilitare apă-canal, în localităţile ce aparţin de oraşul Măgurele (Vârteju, Pruni, Aluniş, Dumitrana) astfel: - reţea de alimentare cu apă reabilitare 11 km extindere 20 km - retea de canalizare reabilitare 6 km extindere 22 km | - Consiliu Local Măgurele – control - Firma/firmele care executa lucrările - Garda Naţională de Mediu– Comisariatul Judeţean Ilfov - control | Etapizat până la 31.12.2013 | 385.000 euro 1.000.000 euro 360.000 euro 2.200.000 euro | Scăderea concentraţiilor de pulberi la finalizarea lucrărilor | Se va urmări : - întocmire caiet de sarcini; - organizarea licitaţie; - încheiere contract; - execuţie lucrări (km); - număr de gospodării racordate; |

4. Alte măsuri

| Nr. Crt | Masuri/actiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimare costuri/euro surse de finanţare | Rezultat aşteptat | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aprobarea oricărei construcţii noi condiţionată de amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a unui spaţiu verde cu suprafaţa de cel puţin 20% din suprafaţa totală a parcelei alocată proiectului pentru zonele industriale şi 30 % pentru zonele retidenţiele | - Consiliul Local Măgurele –legiferare - APM Ilfov şi Autorităţile Locale – implementare - Garda Naţională de Mediu– Comisariatul Judeţean Ilfov – verificare | Permanent | - costuri reduse | Imbunătăţirea calităţii aerului prin mărirea spaţiului verde | Se va urmări : - număr autorizaţii de construire emise cu respectarea prevederilor legale |
| 4.2. | Controlul respectării prevederilor actelor de reglementare emise (autorizaţii de construire, acorduri de mediu etc) şi termenelor de execuţie, pentru construcţiile noi, la finalizarea acestora | - Autorităţi Locale - APM Ilfov - Garda Naţională de Mediu– Comisariatul Judeţean Ilfov | Permanent | - cost scăzut - cheltuieli cu personalul din cadrul instituţiilor responsabile | Standard de calitate ridicat al construcţiilor | Se va urmări: - numar de controale efectuate; - cuantificarea Proceselor Verbale constatatoare şi/sau amenzilor aplicate; |
| 4.3. | Intocmire raport anual privind starea de sănătate a populaţiei din oraşul Măgurele | - Autoritatea de Sănătate Publică Ilfov | Anual | - cost scăzut - cheltuieli cu personalul din cadrul instituţiilor responsabile | Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei | Se va urmări: - morbiditate anuală ; |
| 4.4. | Acţiuni/activităţi educative de promovare a sănătăţii populaţiei – seminarii, conferinţe, apariţii în mass-media, pliante, fluturaşi etc | - Autoritatea de Sănătate Publică Ilfov | Permanent | - cheltuieli cu personalul implicat şi cheltuieli pentru realizarea activităţilor propuse | Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei | Se va urmări: - număr acţiuni/activităţi |
| 4.5. | Acţiuni/activităţi educative de promovare şi conştientizare a publicului, conform calendarului ecologic, referitoare la poluarea aerului | - APM Ilfov | Permanent | - cheltuieli cu personalul implicat şi cheltuieli pentru realizarea activităţilor propuse | Imbunătăţirea calităţii aerului | Se va urmări: - număr acţiuni/activităţi ; |