Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

RAPORT DE SINTEZĂ PRIVIND STAREA MEDIULUI LA NIVEL JUDEŢEAN

- Judeţul ILFOV -

mai 2017

Prezentarea generală a judeţului Ilfov

|  | Teritoriul administrativ al judeţului Ilfov este situat în SE ţării, cuprinzând ca un inel municipiul Bucureşti, în bazinele hidrografice Argeş, Ialomiţa şi Mostiştea. Este cel mai mic judeţ al ţării cu o suprafaţa totală de 158.328 hectare (1.583 km2) şi cuprinde 8 oraşe (Buftea, Otopeni, Popeşti Leordeni, Pantelimon, Voluntari, Măgurele, Bragadiru, Chitila) şi 32 comune. |
| --- | --- |

## Calitatea aerului

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Ilfov este constituită din staţiile de monitorizare Baloteşti (staţie de fond regional) şi Măgurele (staţie de fond suburban), care sunt administrate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

Pentru monitorizarea poluanţilor NO2, SO2, CO, O3 se folosesc analizoare automate (serverul preia concentraţiile medii orare înregistrate la staţii), iar pentru Pb şi particule PM10 şi PM 2,5 se recoltează probele pentru a se analiza în laborator, după care datele sunt introduse manual în baza de date.

|  | Figura 1.1. Amplasarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului Baloteşti şi Măgurele în judeţul Ilfov |
| --- | --- |

Anul  2015 a fost ultimul an de monitorizare a masurilor din Programul revizuit de gestionare a calitatii aerului zona Magurele, masuri ce au fost mentionate in Raportul anual 2016.Urmare a evaluarii calitatii aerului la nivel national in 2015, judetul Ilfov s-a incadrat in regimul de gestionare I pentru zona Magurele deoarece la  poluantul PM10 s-au inregistrat depasiri si regimul de gstionare II pentru (NO2, NOx, CO, SO2 O3 benzen).   Administratia locala a orasului Magurele urmand a elabora Planul de calitate a aerului.

Calitatea aerului în fiecare staţie este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.

Interpretarea datelor privind calitatea aerului, furnizate de staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, se realizează prin calculul indicelui specific de calitate a aerului, ceea ce reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

- dioxid de sulf - SO2

- dioxid de azot - NO2

- ozon - O3

- monoxid de carbon - CO

- pulberi în suspensie - PM10

precum şi a calcului indicelui general care se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Pentru a se putea calcula indicele general trebuie sa fie disponibili cel putin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori (pe figura vor fi reprezentate atât culorile cât şi numerele asociate acestora).

Valorile limită pentru măsurătorile în sistem automat sunt reglementate de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Figura 1.2.

# Indici de calitate

Grafice privind evoluţia calităţii aerului în judeţul Ilfov

- Dioxid de sulf - SO2 -

- Dioxid de azot - NO2 -

- Ozon - O3 -

- Monoxid de carbon – CO nu sunt date

- Monoxid de azot - NOx

- Pulberi în suspensie - PM10

Pentru Pulberi în suspensie - PM10 statia Balotesti nu sunt date

Pentru Pulberi în suspensie - PM10 statia Magurele nu sunt date

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţiile din reţeaua locală de monitorizare

Datele sunt furnizate de staţia/staţiile automate din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului. Indice specific de calitatea aerului, pe scurt "indice specific", reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi: 1. dioxid de sulf (SO2) 2. dioxid de azot (NO2) 3. ozon (O3) 4. monoxid de carbon (CO) 5. pulberi în suspensie (PM10) Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel putin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori (pe figură sunt reprezentate atât culorile cât şi numerele asociate acestora)

În luna mai datele au fost insuficiente pentru realizarea indicelui general (datorita defecţiunilor apărute la Staţiile Baloteşti şi Măgurele).

# Indici de calitate

## Calitatea apelor

Urmărirea calităţii apelor din bazinele hidrografice aflate în administrarea Sistemului de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucureşti se face prin efectuarea de analize biologice, fizico-chimice şi bacteriologice, conform “Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat pe anul 2016, în secţiunile  reţelei de monitoring, structurată astfel:

Râuri - 15 secţiuni de caracterizare a corpurilor de apă, în care se derulează următoarele programe:

- program de supraveghere – pentru 3 din cele 15 secţiuni

- program  operaţional extins – pentru 6 din cele 15 secţiuni;

- program  operaţional – pentru 6 din cele 15 secţiuni;

- programul  P (potabilizare) – pentru cele 2 secţiuni de captare a apelor de suprafaţă pentru  potabilizare, unde se  monitorizează indicatorii din  HG 100 / 2002 (Directiva 75/440/EEC); Aceste secţiuni sunt plasate în judeţul Giurgiu.

- program EIONET– pentru 3 din cele 15 secţiuni

- program TNMN– pentru una din cele 15 secţiuni

Lacuri: - 5 lacuri (8 secţiuni de caracterizare a corpurilor de apă), în care se derulează următoarele programe:

- program de supraveghere – pentru 2 lacuri (3 secţiuni);

- program  operaţional – pentru 3 lacuri (5 secţiuni);

- program de intercalibrare – pentru un  lac (2 secţiuni);

Ape subterane

Pe teritoriul Judeţului  Ilfov s-au identificat, delimitat şi descris   trei  corpuri de apă subterană (ROGWAG 03, ROGWAG 05, ROGWAG 11).

Analizele se efectuează conform “Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat al Laboratorului SGA Ilfov-Bucureşti, pe anul 2016”.

- 20 foraje, din care:

- program operaţional  - 14 foraje

- program de supraveghere - 6 foraje;

Realizări la nivelul lunii  MAI 2017

Starea de calitate înregistrată pe baza evaluării rezultatelor analizelor efectuate în luna mai 2017 este următoarea:

A.   Subsistemul Râuri

2.1.   Monitoringul de supraveghere şi operaţional

În cursul lunii mai 2017 au fost efectate analize fizico-chimice în 10 secţiuni.

2.1.1. Starea Ecologică													Tabel 2.1.1.1.

| Nr. Crt. | Cursul de apă | Secţiunea | Tip program Monitoring | STAREA ECOLOGICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Încadrarea din punct de vedere BIOLOGIC | Încadrarea din punct de vedere FIZICO – CHIMIC |
|  |  |  |  | Fito plancton | Fito bentos | Macro zoobentos | Incadrare finala | RTA | RO | NUTR | SALIN | PTSON | AICR | Incadrare finală |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | R. ARGEŞ | Am. priză Crivina | S, P, EIONET | - | - | - | - | I | II | I | I | I | III | III |
| 2. | R. ARGEŞ | PH Budeşti | Oex(SO) | - | - | - | - | I | II | I | I | - | I | II |
| 3. | R. DÂMBOVIŢA | Arcuda(pod Joiţa) | OEx(SPP), P, EIONET | - | - | - | - | I | I | I | II | I | III | III |
| 4. | R. DÂMBOVIŢA | Dragomireşti | OEx(SO,N) | - | - | - | - | I | II | II | I | - | - | II |
| 5. | R. DÂMBOVIŢA | Bălăceanca | Oex(SO,N) | - | - | - | - | I | V | V | I | - | V | V |
| 6. | R. DÂMBOVIŢA | PH Budeşti | Oex(SO,N) EIONET | - | - | - | - | I | IV | IV | II | - | III | IV |
| 7. | V. SNAGOV | Ciaur - Niculeşti | O(SO) | - | - | - | - | I | III | - | - | - | - | III |
| 8. | R. COCIOVALIŞTEA | Amonte Căciulaţi | O(SO,N) | - | - | - | - | I | III | III | - | - | - | III |
| 9. | V. SNAGOV | Șant Florești | O(SO,N) | - | - | - | - | I | IV | I | - | - | - | IV |
| 10. | V. MOSTIŞTEA | Amonte Petrăchioaia | O(SO,N) | - | - | - | - | I | III | I | - | - | - | IV |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RTA	   - regim termic şi acidifiere;

RO 	   -  regim de oxigen;

NUTR      - regim de nutrienţi;

SALIN     - grad de mineralizare (salinitate);

PTSON   - poluanţi toxici specifici de origine naturală;

AICR       - alţi indicatori chimici relevanţi: fenoli, detergenţi, AOX

Nota: Evaluarea clasei de calitate atât din punct de vedere biologic cât şi fizico-chimic s-a făcut pe baza celui mai nefavorabil indicator din grupa respectivă de indicatori.

2.1.2. Starea chimică

Starea chimică a apelor se stabileşte, aşa cum prevede Ord.161/2006, pe baza concentraţiilor măsurate pentru indicatorii monitorizaţi, determinantă fiind concentrația substanţelor prioritare/ prioritar periculoase.

În luna mai 2017 s-au monitorizat metale grele şi micropoluanţi organici pentru 5secţiuni, conform Manualului de Operare pe anul 2016.

– Grupa Triclorbenzeni, Grupa Pesticide Organoclorurate, Grupa Solvenţi Cloruraţi Volatili, Alchil Fenoli, Pesticide Ureice, Grupa Compuşilor organici semivolatili aromatici (hidrocarburi policiclice aromatice -14 componenţi – naftalina, antracen, fenantren, fluoranten, benz-(a)- antracen , benz-(b)- fluoranten, benz-(k)- fluoranten, benz-(a)- piren, benz-(ghi)- perilen şi indeno-(1,2,3 cd)-piren ( PAH-uri normate în HG 351 / 2005 şi Ord.161/2006);

Situaţia înregistrată o prezentăm în tabelul de mai jos pentru secţiunile în care s-au determinat indicatorii de calitate corespunzători manualului de operare:

Tabel 2.1.2.1.

| Nr. Crt | Cursul de apă | Secţiunea | Stare chimică | Substanţe prioritare / prioritar periculoase ce au depăşit standardele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | RÂU ARGEŞ | Amonte priză Crivina | bună | - |
| 2. | RÂU ARGEŞ | PH Budeşti | proastă | Cu |
| 3. | RÂU DÂMBOVIŢA | Arcuda(pod Joiţa) | proastă | Cu |
| 4. | RÂU DÂMBOVIŢA | Bălăceanca | proastă | As, Cr, Cu |
| 5. | RÂU DÂMBOVIŢA | PH Budeşti | proastă | As, Cu |

2.2. Monitoringul pentru programul P (potabilizare) se aplică la secţiunile de captare a apelor de suprafaţă în scopul potabilizării, unde se monitorizează indicatorii fizico-chimici şi bacteriologici  din  HG 100/2002 (Directiva 75/440/EEC).

La nivelul SGA Ilfov - București avem două secţiuni de captare a apelor de suprafaţă în scopul potabilizării.

Tabel 2.2.1.

| Nr crt | Nume secţiune de prelevare | Sursa de apă | Categoria de calitate necesară conform tehnologiei de tratare | Categoria de calitate înregistrată în luna mai 2016 (conform HG 100/2002) | Indicatori depăşiţi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Bazin Hidrografic Argeş |
| 1. | Crivina | Râul Argeş | A2 | A2 | CBO5, MTS, Mn, fenoli nu au fost furnizate rezultatele determinarilor bacteriologice |
| 2. | Arcuda | Râul Dâmboviţa | A2 | A2 | MTS, Mn, fenoli nu au fost furnizate rezultatele determinarilor bacteriologice |

Pentru celelalte secţiuni ale corpurilor de apă din subsistemul râuri ce sunt situate pe teritoriul judeţului Ilfov şi care nu au fost analizate, calitatea rămâne aceeaşi de la ultima înregistrare.

Starea chimică a apelor se stabileşte, aşa cum prevede Ord.161/2006, pe baza concentraţiilor măsurate pentru indicatorii monitorizati, determinantă fiind concentrația substanţelor prioritare/ prioritar periculoase.

În luna mai  2017 s-au monitorizat metale grele pentru 2 lacuri, conform Manualului de Operare pe 2017:

| Nr. Crt. | Cursul de apă | Lacul | Stare chimică | Substanţe prioritare / prioritar periculoase ce au depăşit standardele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SNAGOV | SNAGOV | bună | - |
| 2. | COCIOVALIȘTEA | CĂLDĂRUȘANI | bună | - |

B.   Subsistemul Lacuri

Pe teritoriul Judeţului  Ilfov, conform Manualului de operare pentru anul 2017, în Laboratorul de Calitate a Apelor SGA Ilfov - Bucureşti sunt monitorizate:

- 1 lac (2 secţiuni) cu tip de monitoring de supraveghere, constituind baza evaluării stării globale a apelor, având frecvenţa de 4 ori pe an pentru indicatorii fizico – chimici.

- 3 de lacuri (5 secţiuni) cu tip de monitoring  operaţional, caz în care se analizează de 4 ori pe an  indicatorii fizico – chimici şi elementele biologice: 4/an – pentru fitoplancton,

2/an – pentru microfitobentos, pentru macronevertebrate -  una / an.

- 2 de lacuri (4 secţiuni) cu tip de monitoring  de intercalibrare.

Conform Manualului de operare pentru 2017, în Laboratorul de Calitate a Apelor SGA Ilfov – Bucureşti, în luna mai 2017  nu au fost monitorizate

C. APE SUBTERANE

Conform Manualului de operare pentru 2017, în Laboratorul de Calitate a Apelor SGA Ilfov - Bucureşti  s-au monitorizat corpuri de apa subterana  de pe teritoriul Judetului Ilfov.

- corp de apă subterană ROAG 03  monitorizat prin 2 foraje:  Domneşti Mihăileşti F9 , Domneşti Mihăileşti F10 cu depășiri ale valorilor prag la indicatorii azotaţi şi arsen astfel:

- Domneşti Mihăileşti F9 -  NO3 =  59,37  mg/l

- Domneşti Mihăileşti F9 - As = 0,0196  mg/l

- Domneşti Mihăileşti F10- As = 0,0174  mg/l

- corp de apă subterană ROAG 05  monitorizat printr-un foraj Domneşti Mihăileşti F4 fără depășiri ale valorilor prag.

- corp de apă subterană ROAG 11  monitorizat prin 4 foraje:  SC Maer Import Export SRL Pantelimon, SC Porfine România SRL Bragadiru şi SC Wopfinger Transport Beton SRL Chitila şi Primăria comunei Voluntari  fără depășiri ale valorilor prag la indicatorii monitorizaţi.

Evaluarea stării de calitate s-a făcut prin compararea valorilor obţinute cu cele prevăzute în  Ordinul nr. 621 din 07/07/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România.

In luna mai  2017  s-au  recoltat probe din forajele reţelei naţionale de supraveghere si observaţie,dar nu au fost transmise analizele, luna viitoare vor fi adăugate în buletinul de calitate.

| meteorologice, cu transmitere în timp real a datelor către Centrul de Coordonare al Reţelei, care se află la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului Bucureşti – Agenţia Naţională pentru Protecţia 3. Această staţie face parte din Sistemul Naţional de Radioactivitate şi a fost pusă în funcţiune în aprilie 2007. Datele măsurate sunt transmise de la staţie la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin sat modem. În cazul în care modemul nu este conectat datele sunt transferate prin modemul GPRS. Datele înregistrate sunt: rata dozei gamma, temperatura, umiditatea, viteza şi direcţia vântului, presiunea atmosferică, precipitaţii (cantitate), puterea solară. În decembrie 2013 statia de monitorizare a dozei gama a fost mutata in noul sediu al Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov (str Aleea Lacul Morii nr 1 sector 6) si s-a pus in functiune. meteorologice, cu transmitere în timp real a datelor către Centrul de Coordonare al Reţelei, care se află la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului Bucureşti – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Această staţie face parte din Sistemul Naţional de Radioactivitate şi a fost pusă în funcţiune în aprilie 2007. Datele măsurate sunt transmise de la staţie la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin sat modem. În cazul în care modemul nu este conectat datele sunt transferate prin modemul GPRS. Datele înregistrate sunt: rata dozei gamma, temperatura, umiditatea, viteza şi direcţia vântului, presiunea atmosferică, precipitaţii (cantitate), puterea solară. |  |
| --- | --- |

## Radioactivitatea mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov a primit în decembrie 2006, prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.04.11.01 „Implementarea unui sistem adecvat de monitorizare şi raportare a radioactivităţii mediului”, derulat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, o staţie automata de monitorizare a debitului dozei gamma în aer şi a condiţiilor.

În decembrie 2013 statia  de monitorizare a dozei gama a fost mutata in noul sediu al Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov (str Aleea Lacul Morii nr 1 sector 6) si s-a pus in functiune.

În luna decembrie 2015 cei 2 detectori de doză gamma au fost verificati metrologic.

Din data de 11.04.2017 staţia automata de monitorizare a debitului dozei gamma în aer nu mai inregistreaza valori ale dozelor gamma datorita unei defectiuni tehnice. Urmeaza a fi remediata defectiunea in cel mai scurt timp.In luna mai defectiunea a fost remediata la statie nu s-au inregistrat depasiri .

# Protecţia naturii şi arii protejate

În judeţul Ilfov au fost declarate următoarele arii naturale protejate de interes naţional:

  - Lacul Snagov (100 ha declarat prin Legea 5/2000),

  - Pădurea Snagov (10 ha, declarată prin Legea 5/2000)

  - Zona naturală protejată Scroviştea (declarată prin H.G. nr.792/1990).

Pe teritoriul judeţului există următoarele arii naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000):

- Lacul şi Pădurea Cernica RO SPA 0122 – Arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000

- Lacul şi Pădurea Cernica RO SCI 0308 – Sit de importanţă comunitară – Sit Natura 2000

- Gradiştea – Căldăruşani – Dridu  RO SPA 0044 - Arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000

- Scroviştea  RO SPA 0140 - Arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000

- Scroviştea  RO SCI 0224 - Sit de importanţă comunitară – Sit Natura 2000

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov în parteneriat cu Clubul Ecologic UNESCO Pro Natura si Asociaţia pentru Protecţia Habitatelor Naturale implementează proiectul “Plan de management integrat şi campanie de informare şi conştientizare pentru situl Natura 2000 SCROVIŞTEA ROSCI0224 ŞI ROSPA0140”.

Implementarea proiectului se face cu finanţarea Programului Operaţional Mediu – Axa prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi se desfasoară în perioada 16.08.2012 – 31.12.2015.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

- Imbunatatirea semnificativa a starii de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 Scrovistea (ROSCI0224 si ROSPA0140), precum şi  a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acestuia,

- Elaborarea Planului de management integrat al Sitului Natura 2000 Scrovistea (ROSCI0224 si ROSPA0140), în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu avizarea acestuia de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul Sitului Natura 2000 Scrovistea cu o privire specială asupra conceptului de dezvoltare durabilă locală

- Dezvoltarea capacitatatii organizaţiilor şi instituţiilor implicate în admnistrarea Sitului Natura 2000 Scroviştea.

Din 20.06.2013 APM Ilfov a inceput implementarea proiectului „Parteneriat in vederea elaborarii planurilor de management/planurilor integrate de management pentru  arii protejate aparţinând complexelor de ecosisteme din bazinul Dunarii Inferioare si raurile tributare Ialomiţa şi Călmăţui (PARTMAP)”.

Proiectul este implementat cu finantarea Programului Operational Mediu – Axa prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii si se desfasoara in perioada 20.06.2013 – 19.06.2015. APM Ilfov implementeaza acest proiect in parteneriat cu APM Ialomita si Clubul ecologic UNESCO Pro Natura.

Obiectivul general al acestui proiect este elaborarea planurilor de management/ planurilor integrate de management pentru 9 arii naturale protejate și asigurarea unei gestionări corespunzătoare a acestora prin realizarea unor măsuri de conservare a diversităţii biologice, a habitatelor naturale și a speciilor de floră şi faună sălbatică precum și identificarea și propunerea unor măsuri de dezvoltare durabilă socio economică a comunităților locale în limitele capacității suport a capitalului natural.

Printre cele 9 arii naturale protejate se numara Situl Natura 2000 Lacul si Padurea Cernica si Padurea Snagov.

## Gestiune deseuri

## Operatori economici autorizaţi  să colecteze DEEE: 31

Operatori economici autorizaţi  să trateze DEEE: 6

## Operatori economici autorizaţi  să colecteze si trateze VSU: 16

## Operatori economici autorizaţi  să colecteze VSU: 2

## Operatori economici autorizaţi  să colecteze baterii si acumulatori uzati: 111

## Operatori economici autorizaţi  să trateze deşeuri de baterii si acumulatori uzati: 2

## Formulare pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase: 75

- Poluări accidentale

În decursul lunii aprilie 2017 la Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov nu au fost înregistrate  poluari accidentale

| Data/ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri întreprinse/ sancţiuni | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, judeţ) | Perioada de producere | Factor de Mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanţa poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |
| 20.09.2016 în jurul orei 10.00 | Otopeni judetul Ilfov | 20.09.2016 | apă | Efluent statie de epurare Otopeni, judetul Ilfov in canal CCIII |  | Cauza: precipitatii Poluant: materii in suspensie | -Consiliul local Otopeni | - Umplerea tuturor bazinelor de retentie disponibile in SE urmand ca statie de epurare sa functioneze la capaitate maxima pentru urmatoarele ore - preepurarea mecanica a intregului debit de apa uzata care ajunge la statia de epurare |  |
| 27.09.2016 în jurul orei 11.30 | Bragadiru, județ Ilfov | 27.09.2016 | Sol | OMV Petrom SA - conducta sondei 496 – Parc 1 Bragadiru | 100 litri titei si apa sarata ( 15 l titei si 85 litri apa de zacamant) | Avariere conducta, probabil ca urmare a lucrarilor executate de proprietarul de teren in vederea depistarii conductelor aflate pe proprietatea sa | OMV Petrom SA | S-a oprit pomparea pe conducta; Remedierea conductei prin montarea unei sarniere si eliminarea poluantul scurs. Amestecul este colectat si se transportat în haba sondei 496 |  |
| 06.02.2017 în jurul orei 09.24 | com.Glina str.Abatorului nr.5,jud.Ilfov | 06.02.2017 | Aer | SC Glina SA |  | Incendiu cauză necunoscută | - | Prin actiunile specifice de stingere intreprinse de catre ISU Buc.-Ilfov a încetat incendiul |  |

Prezentul Raport lunar de sinteză privind starea mediului la nivel judeţean a fost elaborat pe baza datelor furnizate de:

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti

- Administraţia Naţională Apele Române – Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti