MEMORIU DE PREZENTARE

„EXECUTIE PUȚURI FORATE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”

Amplasament:	str. Drumul Între Tarlale nr. 11, Comuna Cernica, sat Căldăraru, județul Ilfov

Beneficiar: 		S.C. SLAVIA PHARM S.R.L.

CUPRINS

I.  DENUMIREA PROIECTULUI	5

II. TITULARUL, BENEFICIARUL SI PROIECTANTUL GENERAL	5

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	6

III.1. Rezumatul proiectului	6

III.2. Justificarea necesitații proiectului	6

III.3. Valoarea investiției	6

III.4. Perioada de implementare propusa	6

III.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafața de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situație si amplasamente)	6

III.6. Formele fizice ale proiectului  (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)	7

III.6.1. Situația existenta	8

III.6.2. Situația propusa – lucrări propuse	8

III.7. Profilul si capacitățile de producție	8

III.8. Descrierea instalației si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)	8

III.9. Descrierea proceselor de producție ale proiectului impus, în funcție de specificul investiției, produse si subproduse obținute, mărimea, capacitatea	8

III.10. Materiile prime și auxiliare, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora	8

III.11. Racordarea la rețelele utilitare existente in zona	8

III.12. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execuția investitei	9

III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	10

III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare	10

III.15. Metode folosite in constructie	10

III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	11

III.17. Relația cu alte proiecte existente sau planificate	11

III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	11

III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)	12

III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect	12

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	12

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	12

V.1. Date hidrogeografice	12

V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001	16

V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	16

V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii	16

V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referință geografica, in sistem de proiecție națională Stereo 1970	17

V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare	18

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE	18

VI.1. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu	18

VI.1.1. Protecția calității apelor	18

VI.1.2. Protectia aerului	19

VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	19

VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor	20

VI.1.5. Protectia solului si a subsolului	20

VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	21

VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	21

VI.1.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea	21

VI.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	22

VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	23

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	23

VIII.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	24

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE	25

IX.1.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz,	25

IX.2. Panul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	25

X.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	25

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	25

XII. ANEXE - PIESE DESENATE	26

XIII. INFORMATII SPECIFICE PROIECTELOR CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE	26

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU INFORMATII PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE	27

XV. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 / 2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.	27

# I.  DENUMIREA PROIECTULUI

Prezenta lucrare reprezintă Memoriul de prezentare necesar emiterii Acordului de mediu pentru proiectul „EXECUȚIE PUȚURI FORATE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”,  dezvoltat de S.C. SLAVIA PHARM S.R.L.

În urma parcurgerii etapei de evaluare inițială, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov a emis Decizia etapei de evaluare inițială nr. 347 / 29.09.2022, conform căreia:

- proiectul propus intră sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind încadrat in Anexa 2, pct. 1, lit. c);

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, APM Ilfov a decis necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „EXECUȚIE PUȚURI FORATE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi implementat în comuna Cernica, sat Căldăraru, str. Drumul Între Tarlale nr. 11, județul Ilfov, prin continuarea procedurii cu depunerea memoriului de prezentare, însoțit de dovada achitării diferenței de tarif, planul de situație color cu bilanț teritorial și legendă, și plan de încadrare în zona A3 color – ortofotoplan cu amplasamentul marcat distinct și vecinătăți.

Memoriul de prezentare este elaborat conform conținutului cadru prevăzut în Anexa nr. 5E la Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

# II. TITULARUL, BENEFICIARUL SI PROIECTANTUL GENERAL

Titular: S.C. SLAVIA PHARM S.R.L.

Beneficiar: S.C. SLAVIA PHARM S.R.L.

Sediu social:  București, sector 3, bd. Theodor Pallady, nr. 44C

CUI: 9427294, Nr. R.C: J40/3503/1997

Reprezentant: Gheorghiev Slavi-Florin

Telefon: 0722.564.891

Proiectant: SC INNORI DESIGN SRL

Str. Popa Nan, nr. 142-144, Sector 3, București

Tel. 072.221.28.73

Fax:  031.432.22.97

email: office@innoridesign.ro.

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## III.1. Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune:

- Este propusă îngrădirea incintei  cu gard din plasa sudata și stâlpi metalici fixați pe soclu de beton armat cu lățimea maxima a soclului de 15 cm. Intrarea în incintă se va face prin porți auto și pietonale din strada Drumul Între Tarlale.

- Este propusă execuția două (2) foraje de alimentare cu apa, cu adâncimea H = 160 m, care să asigure debitul necesar de apa Q = 11,10 l/s, în vederea utilizării pentru consum potabil si pentru uz farmaceutic, ce vor deservi o viitoare unitate de producție medicamente ce se află în curs de avizare separată.

Pentru execuția forajelor propuse s-a întocmit de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor un studiu hidrogeologic ”Studiu hidrogeologic preliminar privind posibilitățile de alimentare cu apă tehnologică pentru uz farmaceutic (potabilă) a unei fabrici de medicamente aparținând SC Slavia Pharm SRL, ce va fi situată în comuna Cernica, județul Ilfov”  pentru care s-a obținut Referat de expertiza de la INHGA.

## III.2. Justificarea necesitații proiectului

Conform Certificat de Urbanism nr.277 din 31.08.2022 și plan de situație anexat la documentație, investiția propusă pe amplasament se dezvoltă într-o primă fază, ulterior urmând să fie realizată investiția fabricii de medicamente. În prezent, pe amplasament nu au fost executate construcții.

Beneficiarul dorește dezvoltarea primei faze pentru a putea asigura permisele implementării investiției de bază, fabrica de medicamente. În aceste condiții este necesară execuția noilor foraje propuse.

## III.3. Valoarea investiției

Valoarea estimativa a investiției este 200.000 lei – C + M.

## III.4. Perioada de implementare propusa

Durata de execuție a lucrărilor este estimata la 15 zile.

Programul de lucru pe perioada derulării lucrărilor va fi maxim 10 h/zi.

Regim de funcționare obiectiv: 365 zile/an.

## III.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafața de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situație si amplasamente)

Terenul cu suprafață de 36373 mp, pe care se dorește execuția lucrărilor, se afla în intravilanul comunei Cernica, sat Căldăraru, în partea de vest a comunei, la limita cu UAT București și acces din strada Drumul între Tarlale, la est fiind delimitat de o linie de cale ferată.

Conform Extrasului de Carte funciara nr. 93458 din 01.03.2022, SLAVIA PHARM SRL, deține imobilul teren situat in Comuna Cernica, Sat Căldăraru, str. Drumul Între Tarlale nr. -, nr. cadastral 58587, în suprafață de 36.373mp, conform act notarial nr. 713/24.02.2022 emis de către NP Anghelache Geanina-Madalina.

Conform documentației de urbanism nr. 9, faza PUG, aprobată prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Cernica nr. 10/05.02.2019, imobilul se afla în UTR A1 - Subzona de producție și depozitare P.O.T. maxim = 60%, C.U.T. maxim = 3,50mp ADC/mp teren, C.U.T. volumetric max. 10mc/mp teren. Regim de înălțime maxim= H max. = 20,0m.

Vecinătățile obiectivului:

- la nord: imobile proprietate privată

- la sud: imobil proprietate privată

- la vest: strada Drumul Între Tarlale (UAT București)

- la est: calea ferată (CF)

Accesul pe amplasament se va face din strada Drumul Între Tarlale.

Bilanțul teritorial existent – S teren S=36373 mp - liber de construcții

Bilanțul teritorial propus – S teren S=36373 mp

Suprafața ocupata definitiv de puțuri = 6 mp

S spații verzi = 7274,6mp – 20% din teren

S rezervata construcțiilor viitoare = 29092,40mp

Pentru realizarea lucrărilor din proiectul propus vor fi ocupate următoarele suprafețe pentru puțuri:

- suprafață ocupată temporar = 60 mp

- suprafața ocupată definitiv = 6 mp

Pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire se are în  vedere realizarea unor fundații în ploturi punctuale, aliniate în cadrul proprietății, perimetral pe întreaga limită de proprietate. Soclul împrejmuirii va avea o lățime de circa 15-20cm și o înălțime maximă de 60cm.

## III.6. Formele fizice ale proiectului  (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)

Planurile se regăsesc anexate la dosarul pentru solicitarea acordului de mediu.

Suprafața de teren, alocata pentru execuția forajelor, nu prezintă vegetație înaltă (arbori sau arbuști), ci doar plante care cresc spontan, specifice terenurilor libere (buruieni), fără vreo valoare specifica.

### III.6.1. Situația existenta

În prezent terenul este liber de construcții. La limita estică pe teren trece o rețea de suprafață de energie electrică de medie tensiune.

### III.6.2. Situația propusa – lucrări propuse

Prin proiect se propune execuția a două foraje similar cu adâncimea H = 160 m si debit Qf = 11,10 l/s, în vederea utilizării pentru consum potabil si pentru uz farmaceutic și a patru foraje similar cu adâncimea H = 60 m in vederea utilizării in scop igienico-sanitar si pentru asigurarea rezervei de incendiu.

Pentru execuția forajelor nou s-a întocmit un studiu hidrogeologic preliminar pentru care s-a obținut Referat de expertiza de la INHGA.

## III.7. Profilul si capacitățile de producție

Pentru execuția forajelor a fost întocmit un studiu hidrogeologic preliminar, pentru care s-a solicitat referat de expertiza, emis de INHGA, conform căruia se recomanda execuția forajului cu următoarele caracteristici:

- adâncimea forajului: H = 160 m

- debit exploatare foraj: Qf = 11,10 l/s

Pentru determinarea volumelor de apa preluate din subteran, forajele vor fi prevăzute cu apometre certificate metrologic.

## III.8. Descrierea instalației si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Apa va fi preluată din subteran prin intermediul unor pompe submersibile cu care se vor echipa forajele și va fi folosita în scop tehnologic, potabil și igienico-sanitar si pentru asigurarea rezervei de incendiu.

## III.9. Descrierea proceselor de producție ale proiectului impus, în funcție de specificul investiției, produse si subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Nu este cazul.

## III.10. Materiile prime și auxiliare, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

Pentru exploatare forajul va fi echipat cu pompa submersibila ce se va alimenta cu energie electrica de la rețeaua electrica din incinta.

## III.11. Racordarea la rețelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa

Nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate menajere

Nu este cazul. Din cadrul activității desfășurate pe amplasament – execuție foraje nou nu rezulta ape uzate menajere.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale căzute pe suprafața amplasamentului aferent forajelor propuse se scurg liber pe teren.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va asigura de la rețeaua electrica din incinta.

Asigurarea agentului termic

Nu este cazul.

## III.12. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execuția investitei

Suprafețele afectate temporar de lucrări vor fi refăcuți la finalizarea acestora, urmând a fi aduse la starea inițială.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masinile de transport a instalatiei de forare. Nivelul de zgomot in zona instalatiei de forare nu va fi ridicat si nu va crea disconfort.

Dupa executia si echiparea forajului se vor efectua lucrari de refacere a starii initiale prin aducerea terenului la cota.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a forajelor se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Dupa realizarea forajelor, acestea se va folosi pentru alimentarea cu apa în scop tehnologic, potabil și igienico-sanitar si pentru asigurarea rezervei de incendiu.

Daca, la un moment dat, beneficiarul decide suspendarea temporara sau permanenta a exploatarii unui foraj, se va proceda la executia lucrarilor de conservare sau casare a acestuia.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru identificarea sursei de poluare si limitarea poluarii, dar si pentru evaluarea nivelului de poluare a stratului subteran de apa si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

Dupa executia forajului se vor efectua lucrari de refacere pentru aducerea terenului la cota si la starea initiala.

## III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul. Pentru executia forajului, nu se vor realiza accese noi, ci vor fi folosite caile de acces existente in zona.

## III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea investiei, in cadrul lucrarilor de executie a forajelor propuse se vor folosi materiale de construcție standard: ciment si argila (pentru dopul de limitare a stratelor), pietris margaritar (pentru umplutura dintre raza de sapare si coloana tehnica), coloana tehnica de exploatare put din PVC, balast si argila (pentru umplutura). Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare este necesara alimentarea cu energia electrica, ce se va asigura de la reteaua din incinta.

Pentru realizarea imprejmuirii se vor folosi materiale de construcție standard: beton, stalpi metalici si de lemn, plasa metalică, panouri din scândură, panouri prefabricate și confecții metalice pentru porți.

## III.15. Metode folosite in constructie

Procesul de execuție a forajelor propuse cuprinde următoarele etape generale:

- executie sapatura

- tubare foraj

- montare piesa decantor

- realizare umplutura coroana pietris margaritar

- executie dop de ciment si argila

- realizare umplutura coroana de balast si argila

- executie pompari experimentale

- executie cabina / camin de protectie

- conexiune la reteaua de energie electrica

- echipare foraj.

Procesul de execuție a împrejmuirilor propuse cuprinde următoarele etape generale:

- executie sapatura

- turnare ploturi beton fundații

- montare stalpi metalici si de lemn

- executie soclu b.a.

- montaj panouri plasa si scandura lemn

- montaj porti auto si pietonale

Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar, dupa finalizarea lucrarilor de constructii, cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri

- indepartarea echipamentelor / utilajelor de forare

- nivelarea terenului.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dezafectarea organizarii de santier.

## III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Lucrarile de executie vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de reglementare, urmand ca la terminarea lucrarilor sa se faca receptia si punerea in functiune a forajelor.

Lucrarile de executie vor include urmatoarele faze:

- identificarea si delimitarea terenului

- pregatirea organizarii de santier

- executia imprejmuirilor

- aducerea si montarea echipamentelor / utilajelor de forare

- executia forajelor

- realizarea conexiunii la reteaua electrica

- realizarea pomparilor experimentale

- echiparea forajului si punerea in functiune

- blindare conexiune retea la forajul existent

- executia lucrarilor de dezinfectie si casare foraj existent

- dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective.

## III.17. Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Beneficiarul urmează sa demareze proiectul construirii unei fabrici de medicamente (etapa II).

## III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In vederea realizării proiectului au fost luate in considerare instalații / echipamente, materiale, care sa corespunda din punct de vedere tehnic si economic obiectivului propus, fiind aleasa varianta optima.

Pentru execuția forajelor au fost luate in considerare recomandarile studiului hidrogeologic preliminar si ale referatului de expertiza INHGA, din punct de vedere al solutiei optime de captare a apei subterane cantonata in stratul acvifer si asigurarii debitului necesar beneficiarului.

Alegerea intervalului captat se va face pe baza litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda.

Fantele coloanei filtrante si sortul pietrisului margaritar vor fi stabilite in functie de granulometria stratelor acvifere intalnite.

## III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Obiectul proiectului reprezintă in sine o noua sursa de apa. Detaliile au fost prezentate in cadrul capitolelor anterioare.

## III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect

Pentru proiectul propus a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 277 din 31.08.2022 emis de Primaria Comunei Cernica.

Certificatul de urbanism prevede lista avizelor / acordurile ce trebuie obținute pentru in vederea emiterii Autorizației de construire.

Cererea de emitere a autorizatiei de construire va fi insotita de urmatoarele avize/ documente:

- certificat de urbanism

- dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata)

- documentatie tehnica – D.T.A.C.

- avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism:

  - avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

    - alimentare cu apa

    - canalizare

  - avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie)

    - Agentia pentru pentru protectia mediului

# IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare lucrari de demolare.

# V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

## V.1. Date hidrogeografice

Localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, denumirea si codul cadastral, corpul de apa, denumirea si codul, judetul, localitatea sau localitatile din zona

- Bazin hidrografic: Argeș

- Cursul de apa: Dâmbovița, Colentina

- Localitate: comuna Cernica

- Județul: Ilfov

Caracteristici geografice ale zonei

Comuna se află în sud-estul județului, pe malurile Dâmboviței (în special pe cel stâng) și pe malurile râului Colentina, în zona de vărsare a acestuia în Dâmbovița. Este traversată de autostrada A2, pe care este deservită de nodul rutier Cernica / Bălăceanca, nod ce duce în șoseaua județeană DJ301, drum care leagă comuna spre nord-vest de Pantelimon (unde se termină în DN3) și spre sud-est în județul Călărași de Fundeni, Vasilați și Budești (unde se termină în DN4).

Relieful

Asezarea comunei Cernica din punct de vedere geografic in marea unitate Campia Romana, in campia de tranzitie a Bucurestiului, campia tabulara a Vlasiei, campul Colentinei. Campia Vlasiei este delimitata de valea Pasarea la nord, Valea Dambovitei la sud si valea Sabarului la vest.(Rosu-73; Gastescu Iordan-70). Campia de tranzitie a Bucurestiului are afinitati climatologice, litologice si pedologice cu campiile din vestul ei (campia Calnaului), dar si afinitati hidrografice si geomorfologice cu campiile din est (campia Mostistei) evidentiind astfel caracterul de tranzitie ce-i justifica denumirea.

Altitudinea minima a comunei se gaseste in sud in lunca Dambovitei 45 m NMN, iar cea maxima in nord in padurea Cernica 74 m NMN. Malul stang al Dambovitei este mai inalt, iar cel sudic mai jos. Inclinarea teritoriului administrativ al comunei se poate judeca impartindu-l in cele trei parti ce se evidentiaza din cauza raurilor Colentina, Dambovita si a confluentei lor. Inclinarea maxima a teraselor este in zona de nord ( mal stang al Dambovitei) este de 0,6%. Inclinarea maxima a zonei de sud, (ma ldrept al Dambovitei) este de 0,4%, iar inclinarea maxima a zonei de interfluviu dintre Colentina si Dambovita, eate de 0,2%.

Clima

Clima teritoriului comunei Cernica pastreaza caracteristicile generale ale climatului Campiei Române. Astfel diferenta dintre temperaturile maxime si minime este foarte mare 70o -75o C ceea ce caracterizeaza climatul de stepa. Precipitatiile sunt in cea mai mare parte sub forma lichida (aproximativ 500 mm/an).Se constata 35 pana la 50 de zile cu zapada pe an. Vânturile dominante sunt cele de est si nord-est cu frecventa de 19-21%. O usoara temperare a acestui climat o aduc padurile în toata Campia Vlasiei.

Caracteristici hidrografice

Comuna Cernica se afla la confluenta dintre Dambovita si Colentina. Aceste rauri strabat terioriul administrativ al comunei de la nord-vest la sud est. Ambele rauri au caracter meandriform, precum si afluentii lor. Dambovita este canalizata pe toata portiunea de teren pe care o strabate, de-a lungul intregului teritoriu administrativ. Caracterul meandriform al Dambovitei, desi canalizata, se evidentiaza datorita aspectului fruntii terasei inferioare. Ea prezinta numeroase promontorii si retrageri. Latimea luncii Dambovitei variaza de la 850 m in nord-vest la 300m in sud-est. Raul Colentina a fost transformat antropic intr-o salba de acumulari, din care cea care este cuprinsa in teritoriul administrative al comunei este acumularea numita Cernica. Lunca Colentinei este practic in intregime acoperita de apa, desi in partea extrem vestica se mai poate observa o zona de lunca de latime de 125m. Latimea acumularii Cernica variaza dela 100m la limita vestica a comunei pana la 580 m la confluenta cu lunca Dambovitei. Raul Colentina are doar doi afluenti pe dreapta de cateva sute de metrii cu curgere nepermanenta, necadastrati. Raul Dambovita are un afluent mare pe stanga, care se varsa la cca. 400-500m aval de confluenta cu Colentina, numit Tanganu. Valea Pasarea care curge in estul teritoriului adminiistrativ, si nu se varsa in Dambovita pe teritoriul comunei Cernica. Tot pe malul stang al Dambovitei, dar in amonte de confluenta cu raul Colentina sunt inca doi mici afluenti de asemenea necadastrati. Hidrogeologia Din analiza documentatiilor de specialitate rezulta ca in zona sunt identificate trei complexe acvifere Cuaternare, dupa cum urmeaza: Complexul acvifer freatic de mica adancime (stratele de Colentina) este acoprit de strate argiloase –prafos loess-oide de 8m grosime. Apa din acest complex are nivel liber sau usor ascensional stabilindu-se intre 10 si 12m de la suprafata. Alimentarea stratului acvifer se face din precipitatii si din rauri, acolo unde au legatura cu acestea. In general apa din acest complex este poluata si nu indeplineste conditii de potabilitate pentru a fi luata in considerareca sursa de alimentare cu apa.

Complexul de medie adancime (Stratele de Mostistea) in grosime de 24 m este separat de Stratele de Colentina de 8 m de argila. Stratele de Mostistea se alimenteaza din precipitatiile infiltrate pe la capetele de strat, apa avand un caracter ascensional nivelul sau situandu-se la cca 10 m adancime, in functie de morfologie. Apa din acestcomplex se incadereaza in general in limitele de potabilitate STAS 1342/91, prezentand uneori depasiri la Fe si Mn. Complexul acvifer de adancime (Stratele de Fratesti) este constituit din trei orizonturi A,B si C care se dezvolta in proximitatea localitatii Pantelimon, pana la adancimea de 260 m. Compozitia granulometrica a orizonturilor acvifere apartinand acestui complex este foarte variabila forajele aratand ca stratul A este alcatuit predominant din nisipuri si nisipuri cu pietris, iar stratele B+C din nisipuri medii si fine cu foarte rare intercalatii de pietrisuri. In ceea ce priveste calitatea apei din acest complex, aceasta se incadreaza din punct de vedere chimic in limitele admisibile de potabilitate.

Caracteristici hidrogeologice

Conform Planului de management al bazinului hidrografic Arges Vedea, pe teritoriul comunei Cernica se suprapun trei corpuri de apa subterana, dintre care un corp de apa subterana freatica (ROAG03) si doua corpuri de apa subterana de adancime (ROAG11 si ROAG12).

Corpul de apa ROAG03 Colentina

Corpul este de tip poros permeabil, cantonat in depozitele Pleistocenului superior (Pietrisurile de Colentina). Acviferul freatic constituit din pietrisuri si nisipuri se dezvolta in interfluviul Arges – Dambovita – Sabar – Pasarea.

Pe masura deplasarii catre nord se remarca o reducere a orizontului de pietrisuri si nisipuri, astfel incat la nord de linia Otopeni-Stefanesti-Afumati acest orizont nu mai poate fi identificat.

Depozitele superficiale trec pe rapid intr-un nisip fin ruginiu si apoi intr-un nisip roscat cu numeroase resturi organice. In adancime, granulometria nisipurilor se mareste, acestea trecand in general la pietrisuri. Intregul orizont acvifer prezinta o sedimentare in lentile, ale caror dimensiuni cresc catre patul stratului indiferent daca materialul este constituit din nisip fin sau pietris grosier. Acestea dovedesc ca pietrisurile din baza s-au depus intr-un regim torential.

Pietrisurile de Colentina sunt intercalate intre depozitele loessoide si reprezinta aluviunile vechi ale raului Arges.

Conform datelor unor foraje sapate in acest orizont acvifer, pe dreapta Dambovitei, argila care acopera nisipurile cu pietrisuri nu are dezvoltare continua ramanand, pe alocuri, sub forma de lentile.

Pe o linie cu directia NV – SE, care trece prin centrul orasului Bucuresti, acest orizont are o usoara inclinare, patul acestuia plasandu-se de la cota de 42 m in nord-vestul capitalei la cota de 32 m, in sectorul est – sud-est.

In zona orasului Bucuresti, Pietrisurile de Colentina sunt puternic poluate cu substante toxice si mai ales cu substante organice provenite din reteaua de canalizare deteriorata a orasului. In primul rand, apa din acest orizont acvifer nu corespunde normelor bacteriologice avand continuturi importante de bacili-coli si germeni banali. In al doilea rand, concentratiile de NO2, NH4, NO3 si substante organice depasesc limitele admise de standardul national de potabilitate.

Corpul ROAG11 Bucuresti-Slobozia

Acest corp de apa de medie adancime este de tip poros permeabil, sub presiune, si este cantonat in Nisipurile de Mostistea, de varsta pleistocen superioara.

Din punct de vedere litologic, aceste depozite sunt constituite din nisipuri fine, micacee de culoare vanata-cenusie, uneori cu intercalatii ruginii. Constitutia petrografica este caracterizata prin absenta elementelor calcaroase si pare sa corespunda cu a nisipurilor din Formatiunea de Fratesti.

Acest orizont se dezvolta, in terasa din stanga Dambovitei, sub forma unui strat de 10-15 m grosime, dar in multe amplasamente din cuprinsul orasului Bucuresti are aspectul unei succesiuni de nisipuri cu intercalatii argiloase, a carei dezvoltare nu depaseste uneori cativa metri.

In terasa din dreapta Dambovitei acest orizont acvifer de nisipuri prezinta intercalatii frecvente de pietrisuri si arata o tendinta de reunire spre sud cu Pietrisurile de Colentina.

Acest orizont acvifer este situat in zona orasului Bucuresti la adancimi cuprinse intre 20 m si 42 m, avand niveluri piezometrice ascensionale la circa 12 m adancime. Conductivitatile hidraulice au valori de 5-15 m/zi, iar transmisivitatile nu depasesc 150 mp/zi.

Aria de raspandire a acestui acvifer se extinde mult la est de Bucuresti pana in zona luncii Dunarii, la Fetesti si la vest de Bucuresti pana la Olt, ocupand aproape in intregime Campia Vlasiei si partial Campia Gavanu-Burdea. In aceste ultime doua subunitati morfologice Nisipurile de Mostistea au nivel liber. Aceasta diferenta este imprimata de caracterul miscarilor neotectonice (miscari tectonice care s-au produs in Cuaternar): pozitive in Domeniul Getic si negative in Domeniul oriental. In acest fel Nisipurile de Mostistea de la vest de Arges se gasesc la adancimi ce nu depasesc 25 m, in timp ce la est de Arges, Nisipurile de Mostistea se situeaza la adancimi cuprinse intre 35-50 m, avand caracter se strat sub presiune (strat acvifer de medie adancime).

Alimentarea acviferului din Nisipurile de Mostistea, care se dezvolta la est de Arges se face in mod deosebit prin drenanta ascendenta din Formatiunea de Fratesti.

Corpul ROAG12 Estul Depresiunii Valahe

Corpul de apa subterana de adancime este cantonat in Formatiunile de Fratesti si Candesti, de varsta Romanian–pleistocen inferioara.

La est de raul Arges, pana in partea de sud a Platformei Moldovenesti si Dunare, subunitatea morfo-structurala a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscuta ca Domeniu Oriental, este constituita din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.

a) prima subzona este aceea care corespunde dezvoltarii Formatiunii de Candesti de varsta Romanian medie-pleistocen inferioara, situata in partea de nord a Depresiunii Valahe.

b) cea de-a doua subzona, este zona centrala care corespunde dezvoltarii formatiunilor Romanian si pleistocen inferioare situate in domeniul de maxima subsidenta si maxima grosime (500 m) a depozitelor Romanian-cuaternare constituite din strate nisipoase foarte fine argiloase si marnoase. In aceasta subzona acviferele puse in evidenta pana la adancimea de circa 400 m au un potential de debitare redus si o mineralizare ridicata, care le exclude din categoria apelor potabile in proportie de peste 50%.

c) cea de-a treia subzona este cea a dezvoltarii Formatiunii de Fratesti, de varsta Romanian superior-pleistocen inferioara, situata in partea de sud a domeniului considerat.

Acviferele de adancime prezinta vulnerabilitate redusa la poluare, dar suporta in unele cazuri sprasolicitari cantitative cum este cazul unor sisteme de captare locale pentru alimentarea cu apa a unor mari aglomerari urbane.

## V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

## V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

## V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Folosință actuala a terenului: terenul se încadrează în zona în UTR A1 - Subzona de producție și depozitare.

Folosință viitoare a terenului: funcțiunea zonei nu se schimba – se propune realizare împrejmuire și execuție foraje noi de alimentare cu apa.

Folosințe ale zonei adiacente amplasamentului: hala depozitare si birouri.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Terenul, aflat in intravilan, a fost reglementat din punct de vedere urbanistic prin PUG aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Cernica nr. 10/05.02.2019 pentru „hale producție și depozitare” P.O.T. maxim = 60%, C.U.T. maxim = 3,50mp ADC/mp teren, C.U.T. volumetric max. 10mc/mp teren. Regim de înălțime maxim= H max. = 20,0m.

- Arealele sensibile

Nu este cazul. Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Cele mai apropiate clădiri de locuire se afla la cca. 1 km de amplasament, pe directia sud, în localitatea Cățelu, comuna Glina și la cca. 1,2 km de amplasament, pe directia nord, în municipiul București, cartier Industriilor.

Zona in care se propune execuția lucrărilor nu se suprapune si nu se afla in vecinătatea niciunei arii protejate.

## V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referință geografica, in sistem de proiecție națională Stereo 1970

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului unității:

Coordonate STEREO 70 prezumtive ale forajelor propuse:

- FP1: X = 324500, Y = 597170

- FP2: X = 324452, Y = 597521

## V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul. Pentru execuția forajelor s-a ales un amplasament care sa faciliteze accesul utilajelor pentru execuție.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

## VI.1. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu

### VI.1.1. Protecția calității apelor

- Surse de poluare

În timpul execuției, sunt posibile evenimente minore in zone punctuale, cum ar fi:

- poluari accidentale cu carburanti de la masini si instalatii de forare

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere.

Exploatarea forajului nu generează surse de poluare a calitatii apelor.

- Masuri de prevenire

Etapa de executie

- alimentarea cu carburanti si lubrifianti se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului evitandu-se in acest fel pierderile accidentale, in unitati autorizate

- intretinerea utilajelor conform cartii tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea necorespunzatoare

- interventiile la utilajele / instalatiile de forare, respectiv mijloacele de transport materiale, daca va fi cazul, se vor realiza in spatii special amenajate, in unitati autorizate

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrari si a celor menajere, colectarea, transportul si depozitarea in locuri special amenajate, pana la preluarea de catre firme autorizate pentru aceasta activitate

Etapa de functionare

Pentru evitarea unor posibile poluari ale panzei freatice, forajul se va proteja cu cabina / camin de protectie, care va limita accesul la acesta.

- Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

Nu este cazul. In timpul exploatarii forajului nu rezulta ape uzate.

- Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

Nu este cazul.

### VI.1.2. Protectia aerului

- Surse de poluare

In timpul lucrarilor de executie, sursele de poluare a aerului pot consta in:

- emisii de pulberi si praf generate de lucrari

- transportul materialelor

- noxe de la masini si utilaje (gaze de esapament)

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere.

In perioada de functionare nu exista surse de poluare a aerului provenite de la obiectivul propus.

- Masuri de prevenire

- reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de constructie

- controlarea emisiilor de praf prin limitarea vitezei de deplasare a utilajelor

- evitarea executarii lucrarilor in perioadele cu vanturi puternice

- intretinerea utilajelor conform cartilor tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea necorespunzatoare

- verificari tehnice periodice ale autovehiculelor si utilajelor folosite la realizarea lucrarilor

- diminuarea emisiilor de gaze de ardere, prin oprirea motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare pe durata pauzelor

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor.

Nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

### VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Surse de poluare

In timpul executiei, in intervalul scurt de desfasurare a lucrarilor, se va genera un nivel redus de zgomot si de vibratii. Se mentioneaza ca vecinatatile amplasamentului sunt reprezentate de terenuri agricole.

In timpul exploatarii, nivelul de zgomot generat de electropompa cu care se va echipa forajul este nesemnificativ.

In perioada de functionare, nu se genereaza vibratii.

- Masuri de prevenire

In timpul executarii lucrarilor, se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor si de traficul generat de lucrari.

- limitarea functionarii utilajelor si autovehiculelor la programul stabilit de lucru, in timpul zilei.

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balastate sa se faca cu viteze reduse si pe rute cat mai la distanta posibil de zonele locuite

- asigurarea in permanenta a unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport

- efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje.

Nu sunt necesare amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ.

### VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor

- Surse de poluare

In cadrul activitatilor desfasurate la executia proiectului, precum si in perioada de operare, nu se vor utiliza sau vehicula substante cu caracter radioactiv.

- Masuri de prevenire

Nu este cazul. Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

### VI.1.5. Protectia solului si a subsolului

- Surse de poluare

Pe perioada de executie se pot lua in considerare urmatoarele surse de poluare:

- poluari accidentale ale solului cu carburanti, proveniti de la utilaje

- deseuri din activitatea de constructie si deseuri menajere.

In timpul functionarii, obiectivul nu genereaza surse de poluare a solului.

- Masuri de prevenire

- pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea contaminarii solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje / mijloace de transport

- alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului, in unitati specializate, luandu-se toate masurile de protectie impuse de legislatia in vigoare

- deseurile generate pe amplasament vor fi gestionate selectiv de la producere pana la eliminare/ valorificare cu respectarea legislatiei in vigoare

- nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri; deseurile se vor depozita separat pe categorii si vor fi predate unui operator de salubritate.

- in cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si tratata/ eliminata in functie de tipul de contaminare;

La finalizarea lucrarilor, terenurile afectate vor fi aduse la starea initiala.

### VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Surse de poluare

In timpul executiei, nu exista surse semnificative / speciale care sa polueze sau care sa afecteze ecosistemele terestre si/ sau acvatice.

In perioada de functionare, exploatarea forajului nu genereaza surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice.

- Masuri de prevenire

- utilizarea de materiale de constructii insotite de certificate de calitate

- utilizarea unor tehnologii de executie sigure si moderne.

### VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Surse de poluare

Nu este cazul.

- Masuri de prevenire

Nu este cazul.

Nota: In aria propusa pentru lucrari nu sunt semnalate obiective de interes public, situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

### VI.1.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare si in baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Se vor avea in vedere:

- reducerea la sursa si selectarea deseurilor in vederea valorificarii materialelor

- inregistrarea cantitatilor si tipurilor de deseuri

- planificarea inca din fazele initiale ale organizarii lucrarilor si santierelor prin estimarea cantitatilor si tipurilor de deseuri generate.

In perioada de executie sunt generate deseuri specifice proceselor de construire și forare, respectiv sol vegetal, pamant si material excavat, resturi de beton.

Eliminarea deseurilor de orice tip, inclusiv a deseurilor de cabluri, de moloz si a celorlalte reziduuri cad in sarcina beneficiarului si a executantului. Acestia vor implemanta masuri cu privire la transportul sau ridicarea deseurilor in scopul valorificarii la si/sau de catre firmele abilitate si autorizate in acest sens. Colectarea, depozitarea, transportul si valorificarea tuturor deseurilor care se genereaza in timpul lucrarilor se vor realiza respectand prevederile normativelor si legislatiei de protectie a mediului. Valorificarea deseurilor se va face prin intermediul societatilor abilitate in acest sens cu care societatile beneficiare si/sau participante la lucrari au semnate contracte in scopul valorificarii deseurilor, dar si cu alte societati cu care nu exista contract. In unele situatii este posibila efectuarea transportului de deseuri in vederea eliminarii acestora in locuri special amenajate.

Toate rezidurile de materiale, deseurile si altele asemenea, rezultate in timpul executiei lucrarilor, se vor colecta si se vor elimina pe baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Principalele tipuri de deseuri ce se vor genera pe amplasament in timpul executiei:

| Denumire material | Cod deseu | Denumire deseu | Mod de depozitare pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| sol vegetal |  |  | pe sol (nu prezinta risc de poluare) |
| pământ si material excavat | 17 05 04 | pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | pe sol (nu prezinta risc de poluare) |
| beton | 17 01 01 | beton | eliminare prin operatori autorizati |
| metal | 17 04 05 | Fier si oțel | eliminare prin operatori autorizati |
| lemn | 17 02 01 | Lemn | eliminare prin operatori autorizati |

Exploatarea forajelor nu generează deșeuri pe amplasament.

### VI.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc si nu se utilizeaza substante si amestecuri de substante periculoase pentru functionarea obiectivului.

In faza de executie, se utilizeaza motorina, necesara functionarii vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea lucrarilor.

Clasificarea si codificarea substanțelor periculoase utilizate in etapa de construire - conform Reg (CE)1272-2008:

| Denumirea materiei prime/ substantei chimice/ preparatului chimic | Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- |
|  | Categorie | Periculozitate. Fraze de risc conform fisei cu date de securitate |
| Motorina | Periculos | Lichid inflamabil, categoria 3 Poate fi letal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii Toxicitate acuta, categoria 4 inhalare Corodarea/ iritarea pielii, categoria 2 Susceptibil provocare cancer, categoria 2 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetate, categoria 2 Toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata | H226 H304 H332 H315 H351 H373 H 411 |

Carburantii si uleiurile necesare functionarii vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea lucrarilor nu se vor stoca pe amplasamente.

## VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

In cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: beton, metal, lemn, ciment si argila (pentru dopul de limitare a stratelor), pietris margaritar (pentru umplutura dintre raza de sapare si coloana tehnica), coloana tehnica de exploatare put din PVC, balast si argila (pentru umplutura). Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare este necesara alimentarea cu energia electrica, ce se va asigura de la reteaua din incinta.

Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran, forajul se va echipa cu apometru verificat metrologic.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, temporar si reversibil, sursele de poluare fiind procesul de forare, echipamentele utilizate si mijloacele de transport.

Prin exploatarea sa, forajul nu prezinta impact asupra unor aspecte de mediu pentru care sa se impuna masurile speciale.

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul executiei |
| --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | I | S | S | R | 0 |
| Sanatate umana | I | S | S | R | 0 |
| Flora si fauna | I | S | S | R | 0 |
| Sol | D | C | L | I | N |
| Apa | D | C | L | I | N |
| Aer | I | S | S | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | D | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | - | - | - | - | - |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

In perioada de operare, proiectul nu prezinta impact asupra factorilor de mediu. Prin exploatarea sa, forajul nu prezinta impact asupra unor aspecte de mediu pentru care sa se impuna masurile speciale.

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul exploatarii |
| --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | C | L | R | P |
| Sanatate umana | D | C | L | R | P |
| Flora si fauna | - | - | - | - | - |
| Sol | I | S | L | R | 0 |
| Apa | D | C | L | R | 0 |
| Aer | I | S | L | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | I | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | D | S | L | I | P |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

# VIII.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Prin natura functiunii sale, investitia ce urmeaza a fi realizata nu ridica probleme privind controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In urma lucrarilor de executie si echipare a forajelor, factorii de mediu, apa, aerul, solul si subsolul nu sunt afectati semnificativ astfel incat sa duca la poluari sau afectari semnificative ale mediului.

Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran, forajul se va echipa cu apometre verificate metrologic.

Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei tehnice depuse precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor mentionate in Certificatul de urbanism.

# IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Nu este cazul.

## IX.1.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz,

in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

## IX.2. Panul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul reprezinta o investitie privata, prin care se asigura necesarul de apa pentru consum tehnologic, potabil, în scop igienico-sanitar si pentru asigurarea rezervei de incendiu.

Proiectul nu reprezinta o masura a unui plan / program / strategie  sau documentul de programare / planificare a autoritatilor public.

# X.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier reprezinta un proces foarte retrans avand in vedere ca lucrarile de executie a imprejmuirii și a forajelor se vor desfasura pe o perioada foarte scurta (de maxim 15 zile) si se va amenaja in incinta imobilului.

Dat fiind volumul redus al lucrarilor, nu este necesara elaborarea unei documentatii speciale de organizare de santier in ceea ce priveste prevenirea poluarii mediului.

Prin natura interventiilor propuse nu sunt necesare lucrari de eliberare de amplasament.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dezafectarea organizarii de santier.

# XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

In urma realizarii acestei investitii nu se produc lucrari de distrugere a mediului inconjurator. De asemenea, nu va fi taiat niciun arbore. La finalizarea lucrarilor amplasamentul va fi adus la aspectul de dinantea inceperii acestora, terenul ocupat de lucrari provizorii va fi nivelat si curatat.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masinile de transport a instalatiei de forare. Nivelul de zgomot in zona instalatiei de forare nu va fi ridicat si nu va crea disconfort.

Dupa executia si echiparea forajului se vor efectua lucrari de refacere a starii initiale prin aducerea terenului la cota.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a forajului se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Dupa realizarea forajului, acesta se va folosi pentru consum in scop igienico-sanitar si pentru asigurarea rezervei de incendiu.

Daca, la un moment dat, beneficiarul decide suspendarea temporara sau permanenta a exploatarii forajului, se va proceda la executia lucrarilor de conservare sau casare a acestuia.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru identificarea sursei de poluare si limitarea poluarii, dar si pentru evaluarea nivelului de poluare a stratului subteran de apa si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

Dupa executia forajului se vor efectua lucrari de refacere pentru aducerea terenului la cota si la starea initiala.

# XII. ANEXE - PIESE DESENATE

- plan de situație color cu bilanț teritorial si legenda

- plan de încadrare in zona A3 color – ortofotoplan cu amplasamentul marcat distinct si vecinătăți

- schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare – NU ESTE CAZUL.

- schema-flux a gestionarii deșeurilor – NU ESTE CAZUL.

# XIII. INFORMATII SPECIFICE PROIECTELOR CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Nu este cazul.

# XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU INFORMATII PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE

Proiectul este amplasat in Bazinul hidrografic Argeș, pe cursul Valea Dâmbovița și Colentina.

Proiectul se va amplasa pe un teren ce se suprapune pe zona a trei corpuri de apa subterana, dintre care un corp de apa subterana freatica (ROAG03) si doua corpuri de apa subterana de adancime (ROAG11 si ROAG12).

# XV. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 / 2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV

Pe baza criteriilor de selectie prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018, APM Ilfov va analiza documentatia in vederea stabilirii necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul propus.

Întocmit,

Arh. Anca Damaschin