ANEXA Nr. 5.E – legea 292/2018

MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE HALE PRODUCTIE/ DEPOZITARE C15 IN EXTIDENREA HALELOR EXISTENTE C4 SI C6, CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE/ DEPOZITARE C14 SI UTILITATI

# Titular:

- numele: S.C. TRANSPARENT DESIGN S.R.L.;

- adresa: SOSEAUA OLTENITEI, NR.208, oras POPESTI LEORDENI, JUDET ILFOV ,NR. 	CAD. 101180

- numarul de telefon: +40 721 336 557; www.transparentdesign.ro

- numele persoanelor de contact: Marian Nechifor;

Elaborator studiu:

# Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

## un rezumat al proiectului;

Imobilul (terenul) in suprafata de 38.902 mp ( conform actualizare nr. Cadastral 101180)  si 39.196 conform acte ,este amplasat in Popesti Leordeni,Judet Ilfov. Soseaua Oltenitei , Nr.208.

Terenul are o forma regulata si anume un dreptunghi si nu prezinta diferente notabile de nivel.

Accesul la teren se face pe latura scurta, direct din drumul national 4 - Bucuresti – Oltenita. Accesul este existent, incinta fiind deja construita, iar accesul este reglementat si dimensionat prin documentatiile anterioare.

Imobilul aflat in proprietatea S.C. TRANSPARENT DESIGN S.R.L. , conform Contractului de Vanzare-Cumparare si a actului Notarial cu incheierea de autentificare nr.5773 emis de NP Terovan Maria-Magdalena.

S.C. Transparent Design este o societate privată – S.R.L., ce își desfășoară activitatea pe un amplasament aflat în proprietatea lor, conform Contractului de vânzare atașat prezentei documentații.

Societatea are ca obiect de activitate principală Prelucrarea și fasonarea sticlei plate – cod CAEN 2312.

In momentul de fata pe terenul analizat se gasesc realizate cu autorizatie de 	construire si intabulate, urmatoarele cladiri:

•	CORP C1 – Hala industriala productie Parter + Zona de birouri P+1E;

•	CORP C2 – Cabina poarta – Parter ;

•	CORP C3 – Post TRAFO ;

•	CORP C4 – Hala productie/ depozitare – Parter ;

•	CORP C5 – Hala productie/ depozitare + Zona de birouri – Parter ;

•	CORP C6 – Hala productie/ depozitare – Parter ;

•	CORP C7 – Anexa – Parter ;

•	CORP C8 – Spatiu acoperit – Parcare ;

•	CORP C9 – Anexa depozitare – Parter ;

•	CORP C10 – Post TRAFO ;

•	CORP C11 – Post TRAFO ;

•	CORP C12 – Anexaa (tarc caini) – Parter ;

•	CORP C13 – Post TRAFO ;

Conform temei de proiectare pusa la dispozitie de catre beneficiar se propun lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii si care constau in:

1.	Construire hale productie/ depozitare C15 in extinderea halelor existente C4 si C6, construire hala productie/ depozitare C14 si utilitati ;

2.	Constuire  corp C14 – parter ;

3.	Constuire  corp C15 – parter ;

4.	Racord utilitati ;

Pe terenul proprietate privata se doreste constuirea halelor de productie/ depozitare corp C14 respectiv corp C15 conform Certificatului de urbanism Nr.551/42414/ 53244 din 05.10.2022.

Pentru lucrarile care urmeaza sa aiba loc pe teren a fost emis Certificatul de urbanism nr.551/42414/53244 din 05.10.2022, emis de Primaria Popesti Leordeni ,prin care se propune LUCRARI DE CONSTRUCTII – CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE/ DEPOZITARE C15 IN EXTINDEREA HALELOR EXISTENTE C4 SI C6, CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE/ DEPOZITARE C14 SI UTILITATI;

Corp C14 – hala industrial productie/ depozitare – PARTER;

-AC = 1769,00 mp 	-ACD = 1769,00 mp

Corp C15 – hala industrial productie – PARTER;

-AC = 857,00 mp 	-ACD = 857,00 mp

Bilant teritorial propus:

- AC propus = 13.085 mp (existent + propus)

- ACD propus = 14.667 mp (existent + propus)

- Spatii verzi pe sol natural = 5780,40 mp (existent + propus) minim 20%

POT propus : 33%

CUT propus: 0.37

Numar locuri de parcare propuse = 40 autoturisme

Numar locuri de parcare rezultate = 190 autoturisme (existent + propus)

Sistemul constructiv  - structura metalica pe fundatii din beton armat.

Inchiderile exterioare – inchiderile perimetrale sunt realizate prin placarea structurii de rezistenta cu panouri termoizolante de fatada 80 mm cu vata minerala.

Compartimentarile interioare – compartimentarile interioare se vor realiza prin placarea structurii de rezistenta cu panouri termoizolante de fatada 80mm cu vata minerala

Finisaje interioare - Sunt folosite finisaje de trafic greu la nivelul pardoselilor, specifice tipurilor de camere – beton rulat.

Finisaje exterioare - la nivelul fatadei  se vor respecta prevederile proiectantului general. Peretii exteriori vor fi realizati din panouri tip sandwich si vor ramane aparenti.

Tamplaria exterioara - este realizatata din PVC cu geam termoizolat ;pentru ventilare spatiului sunt prevazute ochiuri mobile cu deschidere oscilo batanta. Usile de acces folosite sunt usi industriale/sectionale si usi pietonale. Pentru ventilarea spatiilor se folosesc ferestrele din peretii exteriori si usile de acces.

Tamplaria interioara - aluminiu sau PVC.

## justificarea necesitatii proiectului;

- Atat in spatiile propuse cat si in spatiile existente se va desfasura activitate industriala de prelucrare a sticlei. Panourile de sticla sunt aduse in locatia in rasteluri metalice. Aici, panourile de sticla sunt preluate si prelucrate pentru a se obtine obiectul finit prin procese de prelucrare prin taiere, laminare, securizare,  vopsire, lipire, gaurire sau sablare.

  - crearea unor noi locuri de munca.

Pentru realizarea investitiilor a fost obtinut certificatulul de urbanism nr. 551/42414/53244 din 05.10.2022 emis de Primaria Orasului Popesti-Leordeni. Acesta prevede lista avizelor/ acordurilor ce trebuie obtinute in vederea obtinerii Autorizatiei de construire.

- valoarea investitiei: 1 500 000 ron

## perioada de implementare propusa: 24 luni

- planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Prezenta notificare este insotita de plan de situatie si plan de incadrare in zona.

# Imobilul (terenul) in suprafata de 38.902 mp ( conform actualizare nr. Cadastral 101180)  si 39.196 conform acte ,este amplasat in Popesti Leordeni,Judet Ilfov. Soseaua Oltenitei , Nr.208.

# Terenul are o forma regulata si anume un dreptunghi si nu prezinta diferente notabile de nivel.

# Accesul la teren se face pe latura scurta, direct din drumul national 4 - Bucuresti – Oltenita. Accesul este existent, incinta fiind deja construita, iar accesul este reglementat si dimensionat prin documentatiile anterioare.

# Nota: Caracteristicile PUZ aprobat prin HCL nr. 36 din 27.09.2007

Amplasamentul se afla situat in intravilanul localitatii conform PUZ aprobat prin HCL Nr. 36 din 27.09.2007 – pentru care se vor respecta cumulativ conditiile aprobate si impuse prin PUZ referitoare la: retrageri, aliniamente, functiuni admise, regim de inaltime, indicatori urbanistici, forma si dimensiunile parcelelor, accese pietonale si carosabile si spatii parcare si manevre auto.

POT = 50%

CUT =  1

Proiectul nu cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Amplasamentului nu influenteaza patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 sunt:

Vecinatatile amplasamentului

-pe latura Nord-Vest 11,25 m la proprietate privata ,cu nr. Cad. 129613/ 129614

pe o lungime de 400 m;

-pe latura Sud-Est 12,40 m proprietate privata, cu nr. Cad .107532 ,

pe o lungime de 380 m;

-pe latura Sud-Vest – 129,77 m drum de exploatare

pe o lungime de 97 m;

-pe latura Nord-Est – 38,92 m cu Soseaua Oltenitei, calea de acces - 96 m;

Zona in care se gaseste obiectivul propus este la nivel macro o zona industriala, slab conturata la nivel de constructii.

Pe  o  raza  de  200m  de  obiectivul  propus  nu  se  gasesc  parcelari  de  locuinte individuale sau colective .

## o  descriere  a  caracteristicilor  fizice  ale  intregului  proiect,  formele  fizice  ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de depozitare;

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

- descrierea  proceselor  de depozitare  ale  proiectului  propus,  in  functie  de  specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- descrierea  lucrarilor  de  refacere  a  amplasamentului  in  zona  afectata  de  executia investitiei;

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

- resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- metode folosite in constructie/demolare;

- planul de  executie, cuprinzând  faza  de  constructie,  punerea  in functiune,  exploatare, refacere si folosire ulterioara;

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

- alte autorizatii cerute pentru proiect.

Planurile se regasesc anexate la dosarul pentru solicitarea acordului de mediu.

Retragerile obiectivului:

-pe latura Nord-Vest 11,25 m la proprietate privata ,cu nr. Cad. 129613/ 129614

pe o lungime de 400 m;

-pe latura Sud-Est 12,40 m proprietate privata, cu nr. Cad .107532 ,

pe o lungime de 380 m;

-pe latura Sud-Vest – 129,77 m drum de exploatare

pe o lungime de 97 m;

-pe latura Nord-Est – 38,92 m cu Soseaua Oltenitei, calea de acces - 96 m;

# Situatia propusa

Pe terenul proprietate privata se doreste constuirea halelor de productie/ depozitare corp C14 respectiv corp C15 conform Certificatului de urbanism Nr.551/42414/ 53244 din 05.10.2022.

Pentru lucrarile care urmeaza sa aiba loc pe teren a fost emis Certificatul de urbanism nr.551/42414/53244 din 05.10.2022, emis de Primaria Popesti Leordeni ,prin care se propune LUCRARI DE CONSTRUCTII – CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE/ DEPOZITARE C15 IN EXTINDEREA HALELOR EXISTENTE C4 SI C6, CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE/ DEPOZITARE C14 SI UTILITATI;

Corp C14 – hala industrial productie/ depozitare – PARTER;

-AC = 1769,00 mp 	-ACD = 1769,00 mp

Corp C15 – hala industrial productie – PARTER;

-AC = 857,00 mp 	-ACD = 857,00 mp

Bilant teritorial propus:

- AC propus = 13.085 mp (existent + propus)

- ACD propus = 14.667 mp (existent + propus)

- Spatii verzi pe sol natural = 5780,40 mp (existent + propus) minim 20%

POT propus : 33%

CUT propus: 0.37

Numar locuri de parcare propuse = 40 autoturisme

Numar locuri de parcare rezultate = 190 autoturisme (existent + propus)

Sistemul constructiv  - structura metalica pe fundatii din beton armat.

Inchiderile exterioare – inchiderile perimetrale sunt realizate prin placarea structurii de rezistenta cu panouri termoizolante de fatada 80 mm cu vata minerala.

Compartimentarile interioare – compartimentarile interioare se vor realiza prin placarea structurii de rezistenta cu panouri termoizolante de fatada 80mm cu vata minerala

Finisaje interioare - Sunt folosite finisaje de trafic greu la nivelul pardoselilor, specifice tipurilor de camere – beton rulat.

Finisaje exterioare - la nivelul fatadei  se vor respecta prevederile proiectantului general. Peretii exteriori vor fi realizati din panouri tip sandwich si vor ramane aparenti.

Tamplaria exterioara - este realizatata din PVC cu geam termoizolat ;pentru ventilare spatiului sunt prevazute ochiuri mobile cu deschidere oscilo batanta. Usile de acces folosite sunt usi industriale/sectionale si usi pietonale. Pentru ventilarea spatiilor se folosesc ferestrele din peretii exteriori si usile de acces.

Tamplaria interioara - aluminiu sau PVC.

Zone functionale

Imobilul aflat in proprietatea S.C. TRANSPARENT DESIGN S.R.L. , conform Contractului de Vanzare-Cumparare si a actului Notarial cu incheierea de autentificare nr.5773 emis de NP Terovan Maria-Magdalena.

S.C. Transparent Design este o societate privată – S.R.L., ce își desfășoară activitatea pe un amplasament aflat în proprietatea lor, conform Contractului de vânzare atașat prezentei documentații.

Societatea are ca obiect de activitate principală Prelucrarea și fasonarea sticlei plate – cod CAEN 2312.

Descrierea activitatilor desfasurate in imobilele analizate:

- Tăiere sticlă

Tăierea sticlei se realizează cu ajutorul unui utilaj cu comandă numerică.

Tăierea sticlei se face cu ajutorul unei rotițe din oțel călit îmbrăcată într-un înveliș diamantat. Aceasta piesă are la extremitate o formă de V și este purtată de un cap ce se mișcă după trei axe X, Y și Z. Prin interpolarea axelor X și Y putem să tăiem orice fel de formă cum ar fi elipse, cercuri, formă de trapez sau paralelogram, abaterea fiind de doar +/- 0.5 mm.

Capacitatea utilajului de a-și interschimba capul de tăiere il face compatibil pentru tăierea sticlei cu grosimi de la 2 mm la 25 mm.

- Prelucrarea sticlei cu ajutorul tehnologiei digitale

Posibilități de prelucrare folosind CNC-urile CMS Profile , CMS Vertec si Bavelloni NRG 420.

Utilajele CNC pe care Transparent Design le are în dotare sunt centre de prelucrare a sticlei după fișiere CAD. Capetele de prelucrare se pot mișca după o traiectorie 3D, rezultată prin interpolarea celor 5 axe X, Y, Z, A si C.

Software-ul performant ce lucrează cu fișiere de tip DXF, precum și elementele mecanice din compunerea centrelor de prelucrare, ne permit executarea pieselor din sticlă cu abateri dimensionale de ordinul zecimilor de mm.

Dimensiunile maxime ale sticlei ce se poate prelucra, sunt de 6000x3200mm

Dotate cu magazii de câte 24 de scule, dispuse chiar pe lateralul mesei de lucru, utilajele CNC își reduc la maxim timpul pentru schimbarea capetelor de frezare.

- Prelucrarea canturilor

Utilajele CNC au posibilitatea de a finisa și prelucra atât sticlă cât și marmură sau chiar un ansamblu executat din sticlă și marmură.

Prelucrarea de canturi cu ajutorul CNC-ului se poate face cu freze tip disc sau așa numitul fazet la 90 de grade, ceea ce implică o durată mai mare de prelucrare dar și o calitate mai bună a cantului obținut.

Incadrarea cladirilor

- clasa de importanta „III”, conform Normativului P100-1/2013

- categoria de importanta a constructiei: „C” (redusa) – conform HGR nr. 766/1997

- grad de rezistenta la foc II, risc de incendiu – mic

Bilant teritorial situatia  existenta :

Suprafata teren = 39 196 mp (din acte)	 = 38 902 mp (extras carte funciara)

CORP C1 – Hala industriala productie Parter + Zona de birouri P+1E

- AC	= 6.953 mp	- ACD	= 8.535 mp

CORP C2 - Cabina Poarta

- AC	= 55 mp	- ACD	= 55 mp

CORP C3 - Post TRAFO

- AC	= 25,15 mp 	- ACD	= 25,15 mp

CORP C4 - Hala productie/ depozitare

- AC	= 870 mp	- ACD	=  870 mp

CORP C5 - Hala productie/ depozitare + zona de birouri

- AC	= 993 mp	- ACD	= 993 mp

CORP C6 - Hala productie/ depozitare

- AC	= 993 mp	- ACD	= 993 mp

CORP C7 – Anexa

- AC	= 21 mp	- ACD	= 21 mp

CORP C8 – spatiu acoperit

- AC	= 231,90 mp	- ACD	= 231,90 mp

CORP C9 – Anexa

-AC  = 120 mp – ACD = 120 mp

CORP C10 –  Post TRAFO

-AC = 13 mp – ACD = 13 mp

CORP C11 – Post TRAFO

- AC	= 19 mp	- ACD	= 19 mp

CORP C12 – Anex – tarc caini

- AC	= 46,30 mp	- ACD	= 46,30 mp

CORP C13 – post trafo

- AC	= 7,90 mp	- ACD	= 7,90 mp

Total constructii conform cadastru 	- AC= 10.347,65 mp    - ACD	= 11.929,65 mp

Spatii verzi pe sol natural = 7.780,4 mp ( aproximativ 20 % din suprafata teren)

POT existent = 26,5 %

CUT existent = 0,31

Numar locuri de parcare existente = 150 autoturisme;

Cladiri propuse:

Corp C14 – hala industrial productie/ depozitare – PARTER;

-AC = 1769,00 mp 	-ACD = 1769,00 mp

Corp C15 – hala industrial productie – PARTER;

-AC = 857,00 mp 	-ACD = 857,00 mp

Bilant territorial propus:

- AC propus = 13.085 mp (existent + propus)

- ACD propus = 14.667 mp (existent + propus)

- Spatii verzi pe sol natural = 5780,40 mp (existent + propus) minim 20%

POT propus : 33%

CUT propus: 0.37

Numar locuri de parcare propuse = 40 autoturisme

Numar locuri de parcare rezultate = 190 autoturisme (existent + propus)

Profilul si capacitatile de depozitare

Proiectul vizeaza prelucrarea și fasonarea sticlei plate – cod CAEN 2312, capacitatea de depozitare fiind limitata la comenzile in curs.

Toate articolele mentionate mai sus se vor depozita pe rafturi metalice pe verticala.

Manevrarea articolelor depozitate se va realiza cu ajutorul unui motostivuitor.

# Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Atat in spatiile propuse cat si in spatiile existente se va desfasura activitate industriala de prelucrare a sticlei. Panourile de sticla sunt aduse in locatia in rasteluri metalice. Aici, panourile de sticla sunt preluate si prelucrate pentru a se obtine obiectul finit prin procese de prelucrare prin taiere, laminare, securizare,  vopsire, lipire, gaurire sau sablare.

In cadrul desfasurarii activitatilor specifice, nu sunt procese tehnologice si nu se folosesc substante periculoase. Vopselurile si lacurile folosite sunt pe baza de apa.

Aerul folosit in spatiile speciale de vopsire si sablare este filtrat si tratat in mini-centrala de ventilare si tratare special realizata in corpul nou. Aceasta este un echipament ce trateaza local aerul folosit in procesul de fabricatie, preluand aerul din hala. Aceasta se va monta in plafonul fals, deasupra camerei in care acesta este necesar.

Pentru ventilarea naturala a spatiilor nou realizate se folosesc ferestrele din peretii exteriori si usile de acces.

Toate apele ce sunt folosite in prelucrarea sticlei provin dintr-un circuit inchis, prin recirculare. Aceasta apa este filtrata si stocata intr-un bazin speical amenajat din care este preluata la echipamentele ce o utilizeaza.

Fluxul tehnologic – se aprovizioneaza zona de depozitare prin usa sectionala cu acces din exterior si se depoziteaza pe rafturi cu structura metalica cu motostivuitoare.

Personalul maxim in corpul de depozitare – 6 persoane. Incinta asigura funtiunile conexe necesare desfasurarii activitatii ( vestiare, grupuri sanitare, zona administrativa si alte servicii conexe. Aceste zone functionale sunt integrate constructiilor deja existente in incinta Transparent Design SRL.

# Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Nu este cazul. Obiectivul va fi dotat cu utilitati privind alimentarea cu apa, alimentarea cu energie electrica si retea de canalizare locala.

# Racordarea la retelele utilitare existente in zona Alimentarea cu apa

# Cele doua hale nou construite nu sunt racordate ala apa rece sau apa calda, intrucat nu au grupuri sanitare.

# Reteaua de canalizare menajera

Cele doua hale nou construite nu sunt racordate ala canalizare menajera, intrucat nu au grupuri sanitare.

Coloanele vertical menajere din imobil vor fi dirijate catre caminul exterioare de canalizare din reteaua de incinta. Reteaua de incinta a preluarii apelor uzate menajere se va face cu ajutorul conductelor din PVC-KG 110. Apele uzate menajere vor fi dirijate catre bazinul vidanjabil montat la exteriorul cladirii, confom planului de situatie.

Executia, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor prevazute in prezentul proiect trebuie sa se faca numai in conditiile respectarii tuturor prescriptiilor tehnice in vigoare referitoare la protectia grupurilor sanitare.

# Evacuarea apelor pluviale

De pe platformele exterioare se vor colecta prin intermediul rigolelor și vor fi preluate de o rețea de conducte pentru canalizare pluvială.

Volumul necesar pentru bazinul de apa pluviala ~ 96.0m3 .

Astfel  se va prevedea un bazin de retentie avand volumul util de 100 mc.

Separatorul de hidrocarburi este ingropat in incinta. Acest separator colecteaza si pre-epureaza urmatoarele ape pluviale încărcate cu hidrocarburi:

- Ape pluviale de pe parcarea exterioara;

S-a ales un separatorul de hidrocarburi din beton cu by-pass care asigura un debit total de 30 l/s si un debit nominal de 20 l/s.

# Alimentarea cu energie electrica

Imobilele vor fi racordate la reteaua publica de energie electrica existenta in zona prin posturile de transformare existente pe teren.

# Alimentarea cu gaze naturale:

# Nu este cazul.

# Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei

Fiind vorba despre o structura metalica, cu elemente de inchidere prefabricate din panouri tip Isopan, amploarea organizarii de santier este minima, pe terenul neafectat de constructii fiind doar depozitate materiale inainte de punerea lor in opera, terenul fiind curatat dupa terminarea constructiei.

Principalele lucrari de refacere a terenului, in conditiile respectarii masurilor de protectia mediului, vor avea in vedere:

- in cazul sapaturilor, stratul vegetal va fi depozitat separat de restul pamantului excavat, astfel dupa incheierea lucrarilor sa poata fi redata aceeasi destinatie terenului natural

- pe  perioada  executiei  sapaturilor  sunt  prevazute  masuri  care  sa  nu  permita acumularea si siroirea apelor provenite din precipitatii (epuismente).

Acolo unde este cazul, se vor prevede lucrari de refacere a starii initiale prin refacerea stratului vegetal.

# Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul la teren se face pe latura scurta, direct din drumul national 4 - Bucuresti – Oltenita. Accesul este existent, incinta fiind deja construita, iar accesul este reglementat si dimensionat prin documentatiile anterioare.

Accesul pe terenul in proprietate private este restrictionat cu bariera actionata mecanic.

# Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea investiei, in cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: nisip, beton, fier beton, metal, panouri sandwich. Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare sunt necesare resurse naturale precum apa si energia electrica.

Materialele folosite in executie sunt cu grad mare de reciclare, in special metal.

# Metode folosite in constructie

Tehnologia de realizare a lucrarilor pentru construire cuprinde urmatoarele etape generale:

- lucrari de amenajare a terenului

- excavari pentru realizarea fundatiilor

- realizarea cofrajelor, montarea elementelor de armatura si turnarea betonului

- executia lucrarilor

- executia montajelor structurii de metal

- realizarea lucrarilor aferente retelelor de utilitati

- lucrari  de  indepartare  a  materialelor  si  utilajelor  /  echipamentelor  ramase  pe amplasament.

Lucrari de refacere a terenului ocupat temporar, dupa finalizarea lucrarilor de constructii, cuprind :

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri

- eliminarea / valorificarea deseurilor si resturilor de materiale prin societati autorizate

- nivelarea terenului.

Lucrarile vizeaza constructii prefabricate, ce afecteaza minim terenul si pot fi mutate pe o alta locatie, placile din beton armat , stalpii si fundatiile structurii fiind singurele elemente care se executa la fata locului de catre firme specializate.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dezafectarea organizarii de santier.

# Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Lucrarile de constructie vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de reglementare, urmand ca la terminarea lucrarilor sa se faca receptia  si punerea in functiune a obiectivului. In perioada de garantie a lucrarilor se vor desfasura lucrarile de remediere a terenului.

Lucrarile de realizare a obiectivului parcurg urmatoarele faze:

- pregatirea organizarii de santier

- amenajarea accesului

- executia fundatiilor

- executia constructiilor

- realizarea retelelor de utilitati

- dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective.

# Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Pe teren nu mai exista nici o constructie si nici pe parcelele adiacente acesteia.

# Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In vederea realizarii proiectului au fost studiate oferte de utilaje/echipamente, materiale, care sa corespunda din punct de vedere tehnic si economic activitatii propuse, fiind aleasa varianta optima.

# Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) Nu este cazul.

Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect

Cererea  de  emitere  a  autorizatiei  de  construire  va  fi  insotita  de  urmatoarele  avize/ documente:

- certificat de urbanism nr. 551/42414/53244 din 05.10.2022 emis de Primaria Orasului Popesti- Leordeni

  - dovada titularului asupra imobilului

  - documentatie tehnica – DT (D.T.A.C)

  - avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism

# Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

- metode folosite in demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Nu este cazul.

# Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu este cazul.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale, si alte informatii privind:

Accesul la teren se face pe latura scurta, direct din drumul national 4 - Bucuresti – Oltenita. Accesul este existent, incinta fiind deja construita, iar accesul este reglementat si dimensionat prin documentatiile anterioare.

Zona in care se gaseste obiectivul propus este la nivel macro o zona industriala, slab conturata la nivel de constructii.

Pe  o  raza  de  200m  de  obiectivul  propus  nu  se  gasesc  parcelari  de  locuinte individuale sau colective .

Orasul Popesti-Leordeni se afla in partea de sud-est a judetului Ilfov, respectiv in partea de sud-est a periurbanului mun. Bucuresti. Orasul este traversat de drumul national DN4 Bucuresti-Oltenita, care leaga orasul, spre nord de Bucuresti si spre sud de Postavari si mai departe de comunele Frumusani si Budesti, ajungand in Oltenita unde se termina DN 4, la granita cu Bulgaria, cu trecere peste Dunare.

Intre situl prezentului proiect si zona urbana a orasului Popesti-Leordeni se afla traversarea peste Soseaua de Centura a Bucurestiului, la o distanta de 1 km.

Relief. Teritoriu orasului Popesti-Leordeni, din punct de vedere fizico-geografic, se afla situat in partea de sud-est a Romaniei, in Campia Romana, subdiviziunea Vlasiei, pe locurile ocupate odinioara de paduri de stejar crescute spontan (astazi defrisata) din asa numitii Codrii Vlasiei, in zona central-estica a unitatii Campiei Romane.

Popesti-Leordeni este asezat in sudul judetului Ilfov, aflata in zona periurbana a Municipiului Bucuresti

Clima este temperat continentala cu nuanta excesiva, cu veri calduroase si secetoase si ierni friguroase, dominate de prezenta frecventa a maselor de aer rece continental din E, sau arctic din N si de vanturi puternice care viscolesc zapada. Valorile medii multianuale ale temperaturii aerului inregistreaza o usoara crestere de la N (10.5 grade C) la S (11 grade C). Temperatura maxima absoluta (40 grade C) a fost inregistrata la Snagov (20 august 1945), iar temperatura minima absoluta (-35 grade C), tot la Snagov (25 ianuarie 1942). Amplitudinea rezultata din cumularea valorilor extreme (75 grade C), precum si aceea a mediilor lunare ale temperaturii aerului (25 grade C) reflecta caracterul continentalismului accentuat al climatului judetului Ilfov. Cantitatea medie multianuala a precipitatiilor oscileaza in jurul valorii de 500 mm (la Branesti si Vidra). Regimul eolian se caracterizeaza prin predominarea vanturilor dinspre NE (21.6 %) si E (19.7 %) care bat cu viteze medii anuale de 2-2,5 m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot depasii 125 km/ora.

- folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;

S.C. Transparent Design este o societate privată – S.R.L., ce își desfășoară activitatea pe un amplasament aflat în proprietatea lor, conform Contractului de vânzare atașat prezentei documentații.

Societatea are ca obiect de activitate principală Prelucrarea și fasonarea sticlei plate – cod CAEN 2312.

- politici de zonare si de folosire a terenului;

Se vor respecta indicatorii de urbanism.

- arealele sensibile;

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 sunt:

detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul. Tinand cont de activitatea propusa, dar si de avantajele date de amplasament, se apreciaza ca incinta aleasa prezinta toate avantajele dezvoltarii prezentului proiect.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

## protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- apele uzate menajere

- apele pluviale

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Reteaua de ape pluviale care preia apa rezultata de pe platformele betonate si locurile de parcare din incinta. Aceasta apa este preluata cu ajutorul unei retea de conducte din PVC-Kg 160, si este dirijata catre separatoarul de hidrocarburi si apoi este trimisa catre canalul colector ape pluviale.

Evacuarea apei din canalul colector cu rol de bazinul de retentie ape pluviale s-a prevazut o pompa mobila care va revula apa pe spatiul verde pentru irigarea plantelor.

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperisuri vor fi realizate cu ajutorul unor burlane, dotate cu parafrunzare, si vor fi evacuate pe spatiile verzi propuse.

Pozitia conductelor orizontale de canalizare, fata de conductele altor instalatii, precum si distantele minime fata de acestea, vor fi conforme cu prescriptiile in vigoare.

Masuri de prevenire

- administratia imobilului are obligatia verificarii / remedierii eventualelor fisuri sau sparturi ale suprafetelor betonate, in scopul prevenirii poluarii solului si subsolului

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor

- instruirea periodica a personalului administrativ pentru interventii in caz de poluare accidentala

- dotarea in permanenta cu materiale de interventie in caz de poluare accidentala. Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

- identificarea sursei de poluare

- eliminarea sursei de poluare

- limitarea zonei afectate

- interventia pentru indepartarea poluantului

- remedierea problemelor care au cauzat poluarea

- urmarirea cauzei pentru evitarea repetarii situatiei.

Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

- colectarea / indepartarea deseurilor de pe zona afectata

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor.

## protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

-	Nu este cazul

## protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

Nu  este  cazul.  Nivelul  de  zgomot  si  vibratii  generate  in  cadrul  obiectivului  va  fi nesemnificativ.

In timpul realizarii constructiei, sunt preconizate zgomote si vibratii, provenite din transportul si asamblarea materialelor de constructie, dar acestea sunt de intensitate si durata redusa.

Surse de zgomot si vibratii in timpul exploatarii pot constitui echipamentele halei de depozitare, dar nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului este nesemnificativa . Nu exista receptori protejati in apropiere.

Alte surse de zgomot si vibratii din cadrul incintei pot fi generate de masini (utilaje si autovehicule) care au organe in miscare. Acestea sunt zgomote de mica durata si provin de la motoarele autovehiculelor, producand un nivel de zgomot inferior valorii de 65 dB (A),limita maxima impusa de STAS 10009/88.

## protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

Surse de poluare

Nu  este  cazul.  Nivelul  de  zgomot  si  vibratii  generate  in  cadrul  obiectivului  va  fi nesemnificativ.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul.

## protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime;

Solul va fi afectat doar in faza de construire (prin depozitari pe sol si tasari repetate), perimetrul de sol afectat de santier va fi renaturat la terminarea lucrarilor.

Activitatea desfasurata, nu produce surse de poluare a solului si subsolului.

Deseurile menajere, prafurile si resturile vegetale rezultate in urma intretinerii curateniei in zona ocupata de obiectiv (gunoi menajer, frunze uscate, etc.), sunt colectate in pubele si ridicate periodic de catre societatea de salubritate ce activeaza in zona.

Surse de poluare

- Apa cu hidrocarburi provenita de pe platformele auto

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Masuri de prevenire

- administratia imobilului are obligatia verificarii / remedierii eventualelor fisuri sau sparturi ale suprafetelor betonate, in scopul prevenirii poluarii solului si subsolului

- exploatarea corespunzatoare si golirea bazinului vidanjabil cand atinge un grad de umplere de 80%

- instruirea periodica a personalului pentru interventii in caz de poluare accidentala

- dotarea in permanenta cu materiale de interventie in caz de poluare accidentala. Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

- identificarea sursei de poluare

- eliminarea sursei de poluare

- limitarea zonei afectate

- interventia pentru indepartarea poluantului

- remedierea problemelor care au cauzat poluarea

- urmarirea cauzei pentru evitarea repetarii situatiei.

Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

- colectarea / indepartarea gunoiului de pe zona afectata

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor.

## protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Surse de poluare

Nu exista surse semnificative / speciale care sa polueze sau care sa afecteze ecosistemele terestre si/ sau acvatice.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Masuri de prevenire

- utilizarea numai de materiale de constructii insotite de certificate de calitate

- utilizarea unor tehnologii de executie sigure si moderne. Masuri de interventie

Nu este cazul.

## protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Surse de poluare

Nu  exista  surse  semnificative  /  speciale  care  sa  polueze  sau care  sa  afecteze asezari umane sau alte obiective de interes public.

Nota: In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta

natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

Impactul in faza de exploatare a obiectivului propus este, asa cum am aratat anterior, in general pozitiv.

Investitia propusa este proiectata la un standard ridicat in ceea ce priveste calitatea lucrarilor si a materialelor utilizate, iar functionarea sa este benefica atat pentru confortul locuitorilor din zona cat si pentru  cresterea nivelului general de trai.

Efectuarea lucrarilor de construire se va face in general cu forta de munca din zona, iar aprovizionarea santierului cu unele material, se va face tot pe plan local.

In privinta impactului asupra sanatatii populatiei, este de presupus ca acesta va fi un impact pozitiv tinand cont de posibilitatile de dezvoltare economica a zonei. In faza de functionare nu sunt asteptate cresteri ale noxelor specifice, de natura sa sporeasca pericolul asupra sanatatii populatiei.

De asemenea tot pe linia protectiei sanatatii populatiei, se apreciaza ca obiectivul analizat nu constituie un factor de poluare.

## prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

- planul de gestionare a deseurilor;

Deseurile vor fi strict menajere, cu un volum preconizat de 0,5m3/ 1 europubela saptamanal, si vor fi depozitate in pubele tip, urmand a fi preluate prin contract de firma ce deserveste orasul Popesti-Leordeni. Pubelele se vor amplasa intr-un loc amenajat langa zona de intrare pe proprietate pentru accesul cu usurinta a echipei de colectare.

In urma construirii deseurile rezultate sunt: resturi lemnoase, PVC si elemente metalice (preluate de firma specializata).

# -modul de gospodarire a deseurilor.

Deseurile vor fi colectate pe tipuri de materiale in pubele separate, amplasate pe o platforma special amenajata, prevazuta cu furtun pentru spalare.

## gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Prin natura functiunii sale, in activitatea cladirii nu se folosesc si nu rezulta substante toxice sau periculoase.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

In cadrul proiectului se urmareste achizitionarea si implementarea unor echipamente ce respecta normele europene privind reducerea consumului de utilitati dar si reducerea emisiilor si a deseurilor in scopul protectiei mediului, astfel incat impactul asupra mediului va fi nesemnificativ sau redus.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

-impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea si complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontaliera a impactului.

In etapa de executie, urmatoarele procese pot fi identificate ca generatoare de poluare, cu impact redus asupra mediului: excavari, depozitarea materialelor de constructii, generarea de deseuri specifice si menajere, generarea de ape uzate. Constructorul va aplica proceduri de lucru specifice si va adopta masuri tehnice pentru protectia mediului, in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor propuse. In etapa de exploatare, pot fi identificate surse de poluare rezultate din nevoile igienico- sanitare (ape uzate), stationarea mijloacelor de transport (emisii atmosferice), precum si generarea de deseuri menajere de la personalul angajat si clienti.

In cadrul proiectului se urmareste achizitionarea si implementarea unor echipamente ce respecta normele europene privind reducerea consumului de utilitati dar si reducerea emisiilor si a deseurilor in scopul protectiei mediului, astfel incat impactul asupra mediului va fi nesemnificativ sau redus.

## Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul executiei |
| --- | --- |
|  | direct / indirec t | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibi l / ireversib il | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | S | S | R | N |
| Sanatate umana | I | S | S | R | N |
| Flora si fauna | I | S | S | I | N |
| Sol | D | C | L | I | N |
| Apa | - | - | - | - | 0 |
| Aer | D | S | S | R | N |
| Clima | I | S | S | R | 0 |
| Zgomot si vibratii | D | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | D | S | S | R | N |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul exploatarii |
| --- | --- |
|  | direct / indirec t | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibi l / ireversib il | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | I | S | L | R | 0 |
| Sanatate umana | I | S | L | - | 0 |
| Flora si fauna | I | S | L | R | N |
| Sol | D | C | L | R | P |
| Apa | D | C | L | I | N |
| Aer | I | S | S | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | I | S | L | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | D | S | L | I | P |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

| Factorul de mediu | Rezultat | Masura |
| --- | --- | --- |
| Apa | Cresterea volumului de ape uzate generate si a consumului de apa din resursa naturala | colectarea apelor uzate menajere in bazin vidanjabil, etans. colectarea si gestionarea corespunzatoare a deseurilor si a gunoiului menajer exploatarea corespunzatoare si golirea bazinului vidanjabil cand atinge un grad de umplere de 80% |
| Aer | Emisii rezultate de la traficul auto | - restrictionarea accesului public pe drumul de incinta care deserveste cele 3 hale |
| Sol | Evitarea poluarii solului | colectarea apelor uzate menajere in bazin vidanjabil, etans. colectarea si gestionarea corespunzatoare a deseurilor si a gunoiului menajer exploatarea corespunzatoare si golirea bazinului vidanjabil cand atinge un grad de umplere de 80% |
| Biodiversitat ea | Impact redus/nesemnificativ. Zona nu prezinta un interes deosebit privind fauna si flora | - gestionarea corespunzatoare a deseurilor si a apelor uzate sau poluate |
| Peisaj | Aport peisagistic favorabil datorita amenajarii terenului cu respectarea prevederilor legale si a cerintelor de urbanism | asigurarea protectiei peisajului gestionarea corespunzatoare a deseurilor |

| Mediul economic si social | Impact pozitiv semnificativ ca urmare a crearii de noi locuri de munca | - se vor crea noi locuri de munca. |
| --- | --- | --- |
| Sanatatea populatiei | Impactul negativ este minim | obiectivul se va amplasa la distanta fata de locuinte colectarea apelor uzate menajere in bazin vidanjabil, etans. colectarea si gestionarea corespunzatoare a deseurilor si a gunoiului menajer exploatarea corespunzatoare si golirea bazinului vidanjabil cand atinge un grad de umplere de 80% |

## Natura transfrontiera a impactului

Nu  este  cazul.  Acest  capitol  examineaza  potentialul  de  producere  a  unui  impact  de transfontiera ce poate rezulta din construirea, functionarea si inchiderea proiectului.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Constructia cladirilor se va face controlat si cu respectarea stricta a proiectului. Obligatoriu se va face imprejmuirea provizorie a santierului, inainte de inceperea oricarei lucrari de constructie, si se vor lua toate masurile pentru protectia factorilor de mediu.

Prin natura functiunii sale, investitia ce urmeaza a fi realizata, nu ridica probleme privind controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In perioada de exploatare este necesara o monitorizare minima, din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu, neexistand practic surse de poluare notabile.

Se vor avea in vedere:

- monitorizarea nivelului de dejectii in bazinul vidanjabil

- colectarea  si  depozitarea  corespunzatoare  a  gunoiului  menajer  si  a  deseurilor rezultate in urma activitatii principale

- realizarea etanseitatii corespunzatoare a instalatiilor de colectare a apelor uzate si intretinerea adecvata a acestora in vederea evitarii poluarii subsolului si a apelor subterane

- tinerea unui registru de evidente cu consumurile de apa.

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si  a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea

aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

- Se  va  mentiona  planul/programul/strategia/documentul  de  programare/planificare  din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

# X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

- localizarea organizarii de santier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

Pentru organizarea de santier se va folosi un container metalic (2,5 x 5 metri). Grupul sanitar utilizat pe durata executiei este unul ecologic, cu vidanjare regulata, in functie de numarul de utilizatori.

Lucrarile de executie se vor desfasura in cadrul incintei detinuta de beneficiar. Aceste lucrari nu vor afecta sau bloca in nici un fel domeniul public.

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

In urma realizarii acestei investitii nu se produc lucrari de distrugere a mediului inconjurator. De asemenea, nu va fi taiat niciun arbore. La finalizarea lucrarilor amplasamentul va fi adus la aspectul de dinantea inceperii acestora, terenul ocupat de lucrari provizorii va fi nivelat si curatat.

La incetarea activitatii terenul va fi adus la starea initiala, operatia fiind foarte rapida deoarece constructia este de tip prefabricat.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Atentionarea autoritatilor competente in vederea asigurarii instructiunilor pentru interventii in caz de poluari accidentale.

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru evaluarea nivelului de poluare a solului si subsolului si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a obiectivelor viitoare se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Durata de viata difera de la caz la caz in functie de tipul fiecarui obiectiv. Astfel, se vor prevede masuri de interventie la sfarsitul duratei de viata, pentru consolidarea / demoalrea / demontarea si igienizarea zonei respective, astfel incat terenul sa fie adus la starea initiala sau sa poata fi dat in folosinta spre dezvoltarea unui alt proiect.

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

La incetarea activitatii, constructiile vor fi desfacute si transportate de firme specializate in vederea reciclarii. Terenul va fi adus la starea initiala, operatia fiind foarte rapida deoarece constructia este de tip prefabricat.

# XII. Anexe - piese desenate:

- planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentând limitele amplasamentului  proiectului,  inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

- schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;  3. schema-flux a gestionarii deseurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

Atasate prezentei documentatii

- descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

- numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

- se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

- se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;

- alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

- Localizarea proiectului:

Bazinul hidrologic:

  - Cursul de apa: denumirea si codu / cadastra / ;

  - Corpul de apa (de suprafata si/sau subteran ):  denumire si cod.

- lndicarea starii  ecologice/potentialului  ecologic  si  starea  chimica  a  corpu /ui  de  ap a   de suprafata ; pentru  corpu / de apa subteran  se var indica starea cantitativa  si starea chimica  a corpu /ui de apa.

- lndicarea   obiectivu /ui/obiectivelor   de  mediu   pentru   fiecare   corp  de   apa  identificat.   cu precizarea  exceptiilor aplicate si a termenelor aferente . dupa caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele Ill-XIV.

Nu este cazul.

lntocmit,

Arh. Valentin Enciu

# Text boxes

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu  urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: