DOCUMENTATIE TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI UNIC DE MEDIU IN CONFORMITATE CU ANEXA 5E AFERENTA LEGII 292/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE

OBIECTIV DE INVESTITIE: „INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PITEASCA SI SINDRILITA, COMUNA GANEASA, JUDETUL ILFOV” FAZA : D.T.A.C.

| Beneficiar : | PRIMARIA COMUNEI GANEASA |
| --- | --- |
| Proiectant de specialitate : | S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L. |  |
| Proiect nr. MID-INFR 001/2022 |

CUPRINS

1	DENUMIREA PROIECTULUI	5

2	TITULARUL INVESTITIEI	5

3	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	5

3.1	REZUMAT AL PROIECTULUI	5

Constructii anexa- camine de vizitare	7

Constructii anexa – camine de racord	7

Statii de pompare apa uzata menajera	7

Conducte de refulare de la statiile de pompare	9

Statie de epurare	9

Subtraversari	12

3.2	JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI	14

3.3	VALOAREA INVESTITIEI	14

3.4	PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA	14

3.5	PLANSE REPREZENTAND LIMTELE AMPLASAMENTULU PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI FOLOSITA TEMPORAR (PLANURI DE SITUATIE SI AMPLASAMENTE)	14

3.6	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT, FORME FIZICE ALE PROIECTULUI	14

3.7	ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS	14

3.7.1	Profilul si capacitatile de productie	14

3.7.2	Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	16

3.7.3	Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei si subproduse obtinute, marime, capacitate	16

3.7.4	Materiile prime, energia si combustibilii utilizati cu modul de asigurare a acestora	18

3.7.5	Racordarea la retelele utilitare existente in zona	18

3.7.6	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei	18

3.7.7	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	19

3.7.8	Resursele naturale folosite in constructie si functionare	19

3.7.9	Metode folosite in constructie	19

3.7.10	Planul de executie, cuprinzand faza de construire, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	19

3.7.11	Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	19

3.7.12	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	19

3.7.13	Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului	20

3.7.14	Alte autorizatii cerute pentru proiect	20

4	DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	20

5	DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	20

5.1	Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin legea nr. 22/2001	20

5.2	LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI IN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATA, APROBATA PRIN ORDINUL MINISTRULUI CULTURII SI CULTELOR NR. 2314/2004, CU MODIFICARILE ULTERIOARE, SI REPERTORIULUI ARHEOLOGIC NATIONAL PREVAZUT DE ORDONANTA GUVERNULUI NR. 43/2000 PRIVIND PROTECTIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC SI DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA ZONE DE INTERES NATIONAL	20

5.2.1	Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind :	20

6	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONBILE:	21

6.1	SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:	21

6.1.1	Protectia calitatii apelor :	21

6.1.2	Protectia aerului :	22

6.1.3	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :	22

6.1.4	Protectia impotriva radiatiilor :	23

6.1.5	Protectia solului si subsolului :	23

6.1.6	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice :	24

6.1.7	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public :	25

6.1.8	Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea :	25

6.1.9	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :	26

6.2	UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII	26

7	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:	27

7.1	IMPACTUL ASUPRA POPULATIEI , SANATATII UMANE, BIODIVERSITATII (ACORDAND O ATENTIE SPECIALA SPECIILOR SI HABITATELOR PROTEJATE), CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI A FAUNEI SALBATICE, TERENURILOR, SOLULUI, FOLOSINTELOR, BUNURILOR MATERIALE, CALITATII SI REGIMULUI CANTITATIV AL APEI, CALITATII ERULUI, CLIMEI, ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR, PEISAJULUI SI MEDIULUIVIZUAL, PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL SI ASUPRA INTERCTIUNILOR DINTRE ACESTE ELEMENTE. NATURA IMPACTULUI(ADICA IMPACTUL DIRECT, INDIRECT, SECUNDAR, CUMULATIV, PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PERMANENT SI TEMPORAR, POZITIV SI NEGATIV) :	27

7.1.1	Extinderea impactului(zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) ;	27

7.1.2	Magnitudinea si complexitatea impactului;	27

7.1.3	Probabilitatea impactului;	27

7.1.4	Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;	27

7.1.5	Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;	27

7.1.6	Natura transfrontaliera a impactului.	27

8	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	28

8.1	DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA.	28

9	LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRTEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:	28

9.1	JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE : DIRECTIVA 2010/75/UE(IED) A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 24 NOIEMBRIE 2010 PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE (PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII), DIRECTIVA 2012/18/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 4 IULIE 2012 PRIVIND CONTROLUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE CARE IMPLICA SUBSTANTE PERICULOASE, DE MODIFICARE SI ULTERIOR DE ABROGARE A DIRECTIVEI 96/82/CE A CONSILIULUI, DIRECTIVA 2000/60/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 21 MAI 2008 PRIVIND CALITATEA AERULUI INCONJURATOR SI UN AER MAI CURAT PENTRU EUROPA, DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 19 NOIEMBRIE 2008 PRIVIND DESEURILE SI DE ABROGARE A ANUMITOR DIRECTIVE, SI ALTELE).	28

9.2	SE VA MENTIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT.	29

10	LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	29

10.1	DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	29

10.2	LOCALIZAREA ORGANIZARII DE SANTIER	30

10.3	DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRARILOR ORGANZARII DE SANTIER	30

10.4	SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU IN TIMPUL ORGANIZARII DE SANTIER	30

10.5	DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU	30

11	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	31

11.1	LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII	31

11.2	ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI ACCIDENTALE	31

11.2.1	Riscuri naturale	31

11.2.2	Planuri pentru situatii de risc. Masuri de prevenire a accidentelor	32

11.3	ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/ DEZAFECTAREA/ DEMOLAREA INSTALATIEI	32

11.4	MODALITATI DE REFACERE A STARII INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA UTILIZARII ULTERIOARE A TERENULUI	32

12	ANEXE – PIESE DESENATE	33

13	PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR.57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIU VA FI COMPLETAT CU:	33

13.1	DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI SI DISTANTA FATA DE ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR, PRECUM SI COORDONATELE GEOGRAFICE (STEREO 70) ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI. ACESTE COORDONATE VOR FI PREZENTATE SUB FORMA DE VECTOR IN FORMAT DIGITAL CU REFERINTA GEOGRAFICA, IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA STEREO 1970 SAU DE UN TABEL IN FORMAT ELECTRONIC CONTINAND COORDONATELE CONTURULUI (X, Y) IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA STEREO 1970;	33

14	PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:	33

14.1	LOCALIZAREA PROIECTULUI :	33

14.2	INDICAREA STARII ECOLOGICE/POTENTIALULUI ECOLOGIC SI STAREA CHIMICA A CORPURILOE DE APA DE SUPRAFATA ; PENTRU CORPUL DE APA SUBTERAN SE VOR INDICA STAREA CANTITATIVA SI STAREA CHIMICA A CORPULUI DE APA.	34

14.3	INDICAREA OBIECTIVULUI/OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU FIECARE CORP DE APA IDENTIFICAT, CU PRECIZAREA EXCEPTIILOR APLICATE SI A TERMENELOR AFERENTE, DUPA CAZ.	34

15	CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA lEGEA NR... PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.	34

# DENUMIREA PROIECTULUI

„INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PITEASCA SI SINDRILITA, COMUNA GANEASA, JUDETUL ILFOV”

# TITULARUL INVESTITIEI

| Denumirea beneficiarului: | PRIMARIA GANEASA |
| --- | --- |
| Forma de proprietate: | - |
| Profilul de activitate - cod CAEN: | - |
| CUI: | - |
| Numar de inregistrare in registrul comertului: | - |
| Adresa sediului principal: | Strada Stefan Cel Mare, nr. 34 |
| Adresa punctului de lucru pentru care se solicita avizul: |  |
| Telefon fix si mobil: | 021-3513060 |
| Fax : | 021-3513060 |
| Cont IBAN si banca: | - |
| Reprezentant: | Raul Gabriel Niculae - primar |

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## REZUMAT AL PROIECTULUI

Descrierea situatiei existente

Lucrarile pentru care se doreste obtinerea avizului de mediu vor fi localizate in judetul Ilfov in localitatea Ganeasa satele : Piteasca si Sindrilita.

Din punct de vedere administrativ, comuna Ganeasa face parte din judetul Ilfov, fiind amplasata in partea sa estica, la limita cu judetele Calarasi si Ialomita. Comuna este strabatuta de soseaua nationala DN2 care leaga Bucurestiul de Urziceni si trece prin satul Sindrilita.

Prin comuna trece si soseaua judeteana DJ100, care duce spre sud, la Branesti (unde se intersecteaza cu DN3) si mai departe, in judetul Calarasi, la Fundeni si spre nord-vest, la Afumati (unde se intersecteaza cu DN2), Stefanestii de Jos, Tunari, terminandu-se in DN1, la Otopeni.

Din DJ100 se ramifica, la Ganeasa, soseaua judeteana DJ300 care duce spre vest inspre centura Bucurestiului; ramura estica a acestui drum, care duce la Sindrilita in DN2, este neasfaltata, legatura cu acel sat si drumul national facandu-se pe un drum comunal ce trece prin Cozieni si Piteasca. Tot din DJ100, la Cozieni se ramifica soseaua judeteana DJ301B, care duce spre sud, la Pantelimon.

Comuna Ganeasa este traversata de apele Pasarea, Piteasca si Sindrila si are in componenta cinci sate insirate pe malul stang ale acestor ape. Astfel, Moara Domneasca, Ganeasa si Cozieni pe malul salbei Pasarea, iar Sindrilita si Piteasca pe salba Pasaruica.

Se invecineaza la nord cu localitatea Petrachioaia, la vest cu teritoriul orasului Voluntari, la sud-vest cu comuna Pantelimon, la sud cu comuna Cernica, la sud-est cu comuna Branesti, iar la nord-vest cu teritoriul comunei Afumati.

Conform informatiilor din partea Beneficiarului in prezent, pe teritoriul comunei GANEASA, există sistem de alimentarea cu apă in executie, însă nu exista sistem de canalizare menajera.

Descrierea situatiei proiectate

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei sistem de canalizare menajera in Comuna Ganeasa, in satele Piteasaca si Sindrilita alcatuit din:

- Retele de canalizare gravitationale

- Statii de pompare si conducte de refulare

- Statie de epurare

- Deversare in emisarul – Salba Pasaruica

Sistemul de canalizare menajera cuprinde:

- RETELE DE CANALIZARE MENAJERA

Conductele de colectare si transport apa uzata menajera vor fi amplasate intre şantul drumului şi limita proprietatilor, respectiv in zona de siguranta/protectie a drumului. Daca acest lucru nu este posibil, conductele se vor monta, dupa caz, in ampriza drumului, in lateralul partii carosabile, in acostamentul acestuia sau sub santuri. Se vor respecta distantele fata de alte retele, prevazute de STAS 8591/1-91.

La alegerea amplasamentului conductelor se va tine seama şi de celelalte retele edilitare existente in zona (retele electrice, telefonice, gaz etc.) care sunt prezente pe acest areal.

DATE CARACTERISTICE ALE RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA

Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut conform NP 133-2013 pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 60%.

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare alcatuita din tuburi din  PVC–U compact (conform standardelor SR EN 13476-1 si SR EN 13476-2) , SDR 41, SN 8 cu diametrul De 250 mm montate sub adancimea de inghet.

Adancimea de pozare a colectoarelor realizate din PVC variaza in functie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autospalare de 0,7m/s.

Reteaua de canalizare menajera a fost propus a se realiza pentru a putea prelua apele uzate menajere din satele Piteasca si Sindrilita, comuna Ganeasa.

Lungimea totala a traseului de canalizare menajera este de 12.100 ml, incluzand si lungimea subtraversarilor si este impartita in functie de amplasament si lungimea tronsoanelor de canalizare.

Efluentul din statia de epurare va indeplini standardele pentru apa uzata epurata conform cerintelor normelor legale in vigoare (NTPA 001/2002).

### Constructii anexa- camine de vizitare

De-a lungul retelei de canalizare s-au  prevazut camine de vizitare/intersectie/schimbare de directie/de rupere de panta realizate din elemente prefabricate de beton. Pe traseul intregii retele de canalizare a fost prevazut un numar total de 355 de camine. Caminele de vizitare si intersectie se vor realiza in conformitate cu  SR EN 1917:2003 si SR EN 588-2:2002, si se vor amplasa la distante de maxim 60 m unul fata de celalalt, conform prevederilor STAS-ului 3051/1991. Caminele vor fi prevazute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte metalice.  Racordarea tubului din PVC la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale de trecere care asigura etansarea corespunzatoare.

### Constructii anexa – camine de racord

Caminele de racord vor fi amplasate pe domeniul public al comunei, langa limita de proprietate.

In cadrul proiectului sunt prevazute 1500 racorduri individuale care cuprind conducte de racord din PVC-U compact, SDR41, SN8 cu diametrul De 160 mm, cu lungimea totala de L=10.500m si camine de racord cu diametrul bazei De 400 mm. Caminele de racord prevazute vor fi din materiale plastice cu baza caminului De 400 mm avand 1 intrare si 1 iesire cu De 160 mm, coloana camin din PVC cu diametrul De 400 mm, iar capacele metalice de tip carosabil clasa D400.

Camin de racord (inspectie) - Piese componente:

- Capacul metalic al caminului;

- Coloana camin din PVC care asigura legatura intre capac si baza caminului;

- Baza caminului cu o intrare si o iesire.

- Racordarea la reteaua de canalizare proiectata se va realiza astfel:

- Tip I : racordare in caminele de vizitare;

- Tip II : racordarea in colector.

In cazul racordarii de tip I conducta de racord descarca in caminul de vizitare aferent retelei, iar la trecerea prin peretele caminului va fi prevazuta o piesa de trecere etansa.

In cazul racordarii de tipul II conducta de racord se conecteaza la colectorul de canalizare prin intermediul unei piese de racordare cu sa din PVC, SN4.

### Statii de pompare apa uzata menajera

Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera si pentru evitarea adancimilor mari de sapatura , pe traseul conductelor de canalizare, au fost prevazute 10 statii de pompare apa uzata menajera.

Fiecare dintre statiile de pompare, va fi echipata cu doua pompe submersibile (una activa si una de rezerva), dar si cu  :

- cot refulare

- vana pe conducta de refulare a fiecarei pompe

- clapet de sens   pe conducta de refulare a fiecarei pompe

- fitinguri (flanse, stuturi, reductii, teuri, etc)

- bara ghidaj pentru fiecare pompa

- lant pentru fiecare pompa

- cablu electric submersibil

- regulatori de nivel - 5 buc

- Panou de control si automatizare  avand:

  - comanda manuala ;

  - comanda automata, in functie de nivelul apei din cheson prin intermediul regulatorilor de nivel ;

  - protectie la scurtcircuit ;

  - protectie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor) ;

  - protectie la minima si maxima tensiune ;

  - protectie la lipsa faza (antibifazic) ;

  - protectie la lipsa curent (infasurare intrerupta, contactor defect, etc.) ;

  - protectie la succesiunea incorecta a fazelor ;

  - protectie la supraincalzirea bobinajului ;

  - protectie la subtensiune ;

  - protectie la supratensiune ;

  - protectie la lipsa apa ;

  - modul de rotatie a pompelor) ;

- Semnalizari luminoase si acustice la:

  - prezenta tensiune ;

  - defect faze ( tensiune min. – max ,dezechilibru tensiuni , succesiune faze , lipsa faza ) ;

  - functionare pompe.

Panoul de control si automatizare asigura rotatia electropompelor in functie de numarul orelor de functionare, asigurand astfel o uzura uniforma.

Caracteristicile statiilor de pompare in functie de inaltimea interioara a constructiei care adaposteste pompele, de debitul si inaltimea de pompare, sunt prezentate in tabelul ce urmeaza:

| Statia de pompare / amplasament | CARACTERISTICI HIDRAULICE | CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE |
| --- | --- | --- |
|  | Q (l/s) | Hp (m) | H interior SPAU (m) | Diametru SPAU (m) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SAT SINDRILITA |
| SPAU8 | 4 | 13.89 | 3.44 | 1.5 |
| SPAU9 | 6 | 6.27 | 4.71 | 1.5 |
| SPAU10 | 10 | 19.42 | 5.61 | 2 |
| SAT PITEASCA |
| SPAU1 | 3 | 10.15 | 3.3 | 1.5 |
| SPAU2 | 10 | 20.43 | 4.48 | 1.5 |
| SPAU3 | 3 | 7.93 | 2.55 | 1.5 |
| SPAU4 | 3 | 11.87 | 2.71 | 1.5 |
| SPAU5 | 3 | 10.22 | 2.82 | 1.5 |
| SPAU6 | 11 | 12.99 | 4.53 | 1.5 |
| SPAU7 | 11 | 6.44 | 3.42 | 2 |

### Conducte de refulare de la statiile de pompare

Conductele de refulare vor avea lungimea totala L = 5232 m, vor fi realizate din tuburi din PEID, PE100, SDR 17.6, PN 6, De90 mm, De 110 mm si De 140 mm.

Pe traseul conductelor de refulare, pentru o buna functionare si intretinere, au fost proiectate 22 camine de vane, de vane si golire si de vane si aerisire. Amplasamentul conductelor de refulare, lungimea, diametrul si grosimea tuburilor sunt prezentate in tabelul urmator:

| DENUMIRE AMPLASAMENT | SPAU | DIAMETRU | LUNGIME CONDUCTA REFULARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Piteasca | SPAU 1 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 90 mm | 144 |
|  | SPAU 2 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 140 mm | 829 |
|  | SPAU 3 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 90 mm | 117 |
|  | SPAU 4 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 90 mm | 225 |
|  | SPAU 5 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 90 mm | 278 |
|  | SPAU6 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 140mm | 772 |
|  | SPAU7 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 140mm | 330 |
| Sindrilita | SPAU8 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 90mm | 731 |
|  | SPAU9 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 110mm | 108 |
|  | SPAU10 | PEID, SDR 17.6, PE 80, PN 6, De 140mm | 1698 |

### Statie de epurare

Apa uzata menajera colectata de la locuitorii din satele Piteasca si Sindrilita va fi deversata in statia de epurare nou proiectata amplasata pe malul drept al Salbiei Pasaruica din satul Piteasca.

Capacitatea statiei de epurare este proiectata pentru 2750 LE (LE = locuitori echivalenti).

Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE:

Incarcarea specifica CBO5 	 	 60 g / pers, zi

Incarcarea specifica Suspensii 	 70 g / pers, zi

Incarcarea specifica CCOCr	           120 g / pers, zi

Incarcarea specifica N-Kj		 11 g / pers, zi

Incarcarea specifica P		               4 g / pers, zi

Avand in vedere capacitatea statiei de epurare si tipul apelor care se vor epura, s-a ales varianta optima din punct de vedere tehnologic pentru a obtine calitatea dorita a efluentului conform normativelor in vigoare. Din punct de vedere economic s-a tinut cont atat de costul investitiei finale cat si de costul de exploatare al statiei.

Construirea statiei de epurare nu necesita nici un fel de cerinte speciale din punct de vedere structural. Statia de epurare are componente subterane si supraterane si o cladire de operare. Componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice si de conditiile de amplasament. Compartimentele din beton trebuie sa fie obligatoriu impermeabile (hidroizolate).

Efluentul din statia de epurare va indeplini standardele pentru apa uzata epurata conform cerintelor normelor legale in vigoare (NTPA 001/2002).

Parametrii apei tratate – cu gradul mediu de epurare de 95 – 97 %, iar gradul minim de epurare de 93 %:

| Parametru | Unitate | Valori limita de descarcare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valoare | Standard de analiza |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO5 | mg/l | 25 | STAS 656-82 SR ISO 5815-98 |
| Consum chimic de oxigen CCO-Cr | mg/l | 125 | SR ISO 6060-96 |
| Azot total Ntotal | mg/l | 15 | STAS 7312-83 |
| Fosfor total Ptotal | mg/l | 2 | SR EN 1189-99 |

Procedeul de epurare biologic are la baza principiul de epurare cu namol activat in suspensie cu functionare secventiala cu nivel constant.

Acest procedeu de epurare s-a dezvoltat cu intentia de a evita dezavantajele treptei secundare din procesul de epurare clasic care prin alimentarea continua a bazinului, poate duce la spalarea flocoanelor de namol.

Admisia continua a influentului, mareste capacitatea procesului de epurare de a face fata incarcarilor soc, deoarece debitele de varf sunt distribuite simultan in toate bazinele, nefiind concentrate doar intr-unul singur, ca la sistemul de umplere in serie.

Tehnologia include trei zone:

- Zona de receptie a apelor pre-epurate unde are loc egalizarea incarcarilor si eliminarea biologica a Fosforului;

- Zona de aerare conectata hidraulic cu zona bazinului de receptie Bio-P si zona de recirculare, mixare, sedimentare si evacuare RMSE;

- Zona de sedimentare si recirculare formata din minim doua linii tehnologice unde au loc ciclic mai multe faze: recirculare, mixare, sedimentare si evacuare ape epurata.

Apele uzate pre-epurate mecanic ajung in compartimentul de receptie pozitionat inaintea bazinelor de aerare, unde are loc amestecul apei uzate cu namolul recirculat. Rolul acestui bazin este de a omogeniza apă uzata pre-epurata mecanic și de a mări concentrația uscată a nămolului activat în bazinele de aerare.

Din compartimentul de indepartare fosfor, apele uzate ajung in zona de aerare cu namol activat conectata hidraulic cu zona ce realizeaza ciclic recircularea namolului, amestecul namolului, sedimentarea si evacuarea apei epurate.

Datorita ciclurilor repetate din reactoarele prevazute, in bazinele de epurare este prezenta o cantitate mare de namol. Aceasta permite o denitrificare endogena, o indepartare biologica a fosforului, o reducere suplimentara de CCOCr si o dezvoltare a unui filtru care asigura o concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

Componentele statiei de epurare

Tehnologia statiilor de epurare concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta

- Pre-epurare mecanica

- Bazin piston de indepartare fosfor stat

- Bazine de aerare

- Suflante bazine aerare, air-lift si mixare

- Sistem de aerare bazine

- Bazine sedimentare si recirculare

- Bazin de stabilizare si depozitare namol

- Deshidratarea namolului cu banda

- Pompa submersibila evacuare namol in exces

- Instalatie de dozare precipitat

- Dezinfectie efluent

- Debitmetru inductiv masura influent/efluent

- Statie de pompare efluent

- Sistem de monitorizare, control si vizualizare date tip SCADA.

Tehnologia de epurare are la baza principiul de epurare cu namol activat si curgere continua ce functioneaza ciclic, cu nivelul apei constant in intreaga statie de epurare, in care au loc procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, defosforizare biologica si sedimentare.

### Subtraversari

Pe traseul viitoarelor retele de canalizare menajera, pentru tranzitarea apelor uzate menajere catre S.E. este necesara realizarea unui numar de 2 subtraversari de drum national DN2, 2 subtraversari de drum judetean DJ300 si 4 subtraversari de drum comunal DC29 cu conducte de canalizare cu curgere libera, conform tabelului:

| Nr. Crt. | Cod lucrare speciala | Tip subtraversare | Localizare | Caracteristici conducta activa | Diametru conducta protectie OL [mm] | Tip pozare conducta | Lungime conducta protectie OL [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SbDN 1 | Subtraversare drum national DN2 (E85) | Cm350-Cm50 | PVC SN8 Dn 250mm | 406.4 x 7.9 | Foraj orizontal | 34 |
| 2 | SbDN 2 |  | Cm210-Cm332 |  |  |  | 30 |
| 3 | SbDJ 1 | Subtraversare drum judetean DJ300 | CG10-SPAU10 | PVC SN8 Dn 250mm | 406.4 x 7.9 | Foraj orizontal | 11 |
| 4 | SbDJ 2 | Subtraversare drum judetean DJ300 | CM113-CG10 | PVC SN8 Dn 250mm | 406.4 x 7.9 | Foraj orizontal | 24 |
| 5 | SbDC 1 | Subtraversare drum comunal | Cm111-Cm95 | PVC SN8 Dn 250mm | 406.4 x 7.9 | foraj orizontal | 25 |
| 6 | SbDC 2 |  | Cm169-CG6 |  |  | foraj orizontal | 11 |
| 7 | SbDC 3 |  | Cm75-Cm331 |  |  | foraj orizontal | 13 |
| 8 | SbDC 4 |  | Cm333-CG2 |  |  | foraj orizontal | 10 |

Pe traseul conducte de refulare sunt necesare 3 subtraversari de drum comunal DC29 si o subtraversare de podet, conform tabelului de mai jos:

| Nr. Crt. | Cod lucrare speciala | Tip subtraversare | Tip conducta | Caracteristici conducta activa | Diametru conducta protectie OL [mm] | Tip pozare conducta | Lungime in plan [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SbDCref1 | Subtraversare drum comunal | refulare SPAU 10 | PEID, PE100, PN10, SDR17.6, De 140 mm | 273x7.9 | foraj orizontal | 27 |
| 2 | SbDCref2 | Subtraversare drum comunal | refulare SPAU 10 | PEID, PE100, PN10, SDR17.6, De 140 mm | 273x7.9 | foraj orizontal | 18 |
| 3 | SbDCref3 | Subtraversare drum comunal | refulare SPAU 6 | PEID, PE100, PN10, SDR17.6, De 140 mm | 273x7.9 | foraj orizontal | 23 |
| 4 | SbPref1 | Subtraversare podet | refulare SPAU 10 | PEID, PE100, PN10, SDR17.6, De 140 mm | 273x7.9 | sapatura deschisa | 20 |

Subtraversarile de drum au fost proiectate in conformitate cu prevederile STAS 9312-87-“Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”, astfel, conductele de canalizare cu curgere libera vor fi protejate in tub metalic si se va respecta adancimea de pozare  de minim 1,5 m pana la generatoarea superioara a tubului de protectie in dreptul axului drumului. In dreptul subtraversarilor de drumuri, de o parte si de alta a acestuia, au fost prevazute camine de vizitare, dar si  un  camin de control, cu rolul de a se putea observa eventualele avarii inregistrate la conducte.

Subtraversarile de drum vor fi executate cu foraj orizontal . Realizarea forajului orizontal dirijat se face conform caietului de sarcini.

La pozarea conductelor canalizare si  distributie apa, se vor respecta prevederile SR 4163-95 – „Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare” si SR 8591/1997- „Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare”.

Sapatura pentru pozarea conductelor se va executa atat manual cat si mecanizat. Conducta se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si grosimea de 10 cm. De asemenea, peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu grosime de 30 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In rest umplutura se va executa cu  straturi de max. 15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 97%.

La 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se prevede o banda cu rol de semnalizare avertizare din polietilena de culoarea maro.

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost confirmata prin avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei functionari a acestora.

Conditii de descarcare

Efluentul din statia de epurare va indeplini standardele pentru apa uzata epurata conform cerintelor normelor legale in vigoare (NTPA 001/2002).

## JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Proiectul a fost conceput pentru a deservi locuitorii din satele Piteasca si Sindrilita.

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei este justificată de crearea unor sisteme de canalizare centralizate pentru întreaga comuna, care trebuie proiectate şi realizate ţinând cont de cerinţele de dezvoltare a localităţilor, asigurând astfel satelor un grad de civilizaţie şi sănătate în conformitate cu standardele UE în vigoare.

Prezentul proiect se înscrie în contextul general de realizare a infrastructurii de canal în zonele rurale și a serviciilor de bază, care în perspectiva dezvoltării durabile trebuie să conducă la eliminarea diferenţelor dintre sat și oraș, astfel încât să poată atrage investiții și să furnizeze condiții de viață adecvate.

Implementarea propriu-zisă a proiectului este necesară și oportună pentru sănătatea locuitorilor, cât și pentru dezvoltarea economică uniformă a localităţilor comunei și va avea următoarele beneficii socio-economice:

- Îmbunatățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural;

- Îmbunătățirea accesului la servicii de bază pentru populația rurală, sprijinirea activităților economice, comerciale și turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale;

- Îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă și menținerea populației în spațiul rural;

- Ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a activităților productive desfășurate;

- Asigurarea premiselor dezvoltării durabile a regiunii.

## VALOAREA INVESTITIEI

Conform devizului general valoarea investitiei : „INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PITEASCA SI SINDRILITA, COMUNA GANEASA, JUDETUL ILFOV” este de 24.983.754,82 RON fara TVA.

## PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Durata de realizare pentru investitia propusa este conform prevederilor proiectului de 24 luni.

## PLANSE REPREZENTAND LIMTELE AMPLASAMENTULU PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI FOLOSITA TEMPORAR (PLANURI DE SITUATIE SI AMPLASAMENTE)

Investitia propusa a se realiza va fi amplasata in in totalitate pe domeniul public al comunei Ganeasa, judetul Ilfov.

Pozitia exacta a lucrarilor propuse se regaseste in planurile anexate prezentei documentatii.

## DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT, FORME FIZICE ALE PROIECTULUI

Sunt materializate in planuri, sectiuni si detalii iar materialele de constructii sunt descrise atat la capitolul 1) cat si in caietele de sarcini care se vor atasa proiectului tehnic.

## ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

### Profilul si capacitatile de productie

- Conducta de canalizare gravitationala din PVC compact, SN8, De250mm, L=12.100m

- Racorduri – 1500buc;

- Doua subtraversari a drumului national DN2 (E85) cu conducta de canalizare menajera;

- Doua subtraversari a drumului judetean DJ300 cu conducta de canalizare menajera;

- Patru subtraversari a drumului comunal DC29 cu conducta de canalizare menajera;

- Statii de pompare :

| Nr. crt. | Statia de pompare/Strada | Q (l/s) | Hp (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| SAT SINDRILITA |
| 1 | SPAU8 | 4 | 13.89 |
| 2 | SPAU9 | 6 | 6.27 |
| 3 | SPAU10 | 10 | 19.42 |
| SAT PITEASCA |
| 4 | SPAU1 | 3 | 10.15 |
| 5 | SPAU2 | 10 | 20.43 |
| 6 | SPAU3 | 3 | 7.93 |
| 7 | SPAU4 | 3 | 11.87 |
| 8 | SPAU5 | 3 | 10.22 |
| 9 | SPAU6 | 11 | 12.99 |
| 10 | SPAU7 | 11 | 6.44 |

- Conducta de refulare se va realiza din PEID, SDR17.6.6, PN10, De90mm, De 110mm si De140 mm, avand o lunfime totala L=5232m.

- Trei subtraversari a drumului comunal DC29 cu conducta de refulare;

- O subtraversare de podet existent cu conducta de refulare;

- Statie de epurare dimensionata pentru 2736 LE (LE = locuitori echivalenti)

| Nr. crt. | Descriere | CANTITATE | U.M. | CANTITATE | U.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debite caracteristice ale necesarului de apa (Qn) |
| 1 | Debitul zilnic mediu Qnzi med | 328.32 | mc/zi | 3.8 | l/s |
| 2 | Debitul zilnic maxim Qnzi max | 426.82 | mc/zi | 4.94 | l/s |
| 3 | Debitul zilnic minim Qnzi min | 42.6816 | mc/zi | 0,4l/s | l/s |
| 4 | Debitul orar maxim Qnor max | 53.35 | mc/h | 13,98l/s | l/s |
| 6 | Norma de apa | 120 | l/unitate,zi | - | - |
| Cerinta de apa (Qc) Kp=1.15, Ks=1.02 (Qc=Qn x Ks x Kp) |
| 1 | Cerinta zilnica medie Qczi med | 385.12 | mc/zi | 4.46 | l/s |
| 2 | Cerinta zilnica maxima Qczi max | 500.66 | mc/zi | 5.79 | l/s |
| 3 | Cerinta zilnica minima Qczi min | 50.07 | mc/zi | 0.58 | l/s |
| Debitul mediu multianual : 365 zile/an |
| 1 | Debitul mediu multianual | 119837 | mc/an | - |  |
| 2 | Debitul maxim multianual | 155788 | mc/an | - |  |
| 3 | Debitul minim multianual | 15579 | mc/an | - |  |

- Deversare in emisarul – Salba Pasaruica

### Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Retea publica de canalizare (R - R.cM. – C.aux.-– SPAU. – Ref.) ( Statie de epurare (S.E. ) ( Emisar (Salba Pasaruica)

Reteaua publica de canalizare cuprinde :

R – Camin de racord : asigura preluarea apelor menajere de la consumatori si dirijarea acestora in reteaua publica de canalizare menajera;

R.cm. - retea de colectare si transport, subterana - asigura transportul gravitational al apei menajere colectate de la consumatori, etc ;

C.aux. – constructii auxiliare pe traseul retelei de canalizare menajera : camine de vizitare, camine de rupere de panta, subtraversari de cai de comunicatie;

SPAU. – statii de pompare apa menajera – sunt constructii amplasate in punctele joase ale teritoriului unde se amplaseza reteaua de canalizare, in situatia in care, datorita configuratiei terenului, curgerea apelor nu se poate realiza gravitational sau cand viteza de curgere este insuficienta;

Ref. - conducte de refulare – asigura tranzitarea apei menajere de la statiile de pompare catre zonele de unde se poate relua solutia transportului apei menajere, in mod gravitational ;

S.E. – statie de epurare

Emisar – Salba Pasaruica

Amplasamentul este liber de constructii.

La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor.  Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale  in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile  corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor, conform indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procesele verbale.

In zonele unde se gasesc retele subterane, se va executa sapatura manuala.

In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune.

In portiunile in care, pe acelasi traseu exista si alte retele subterane, conductele de canalizare se vor amplasa conf. SR 8591/97.

Orice nepotrivire intre proiect si teren se va aduce la cunostinta proiectantului in timp util, pentru solutionare.

### Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei si subproduse obtinute, marime, capacitate

Capacitatea statiei de epurare este proiectata pentru 2750 LE (LE = locuitori echivalenti).

Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE:

- Incarcarea specifica CBO5 	 	 60 g / pers, zi

- Incarcarea specifica Suspensii 	 70 g / pers, zi

- Incarcarea specifica CCOCr	           120 g / pers, zi

- Incarcarea specifica N-Kj		 11 g / pers, zi

- Incarcarea specifica P		               4 g / pers, zi

Efluentul din statia de epurare va indeplini standardele pentru apa uzata epurata conform cerintelor normelor legale in vigoare (NTPA 001/2002).

Parametrii apei tratate – cu gradul mediu de epurare de 95 – 97 %, iar gradul minim de epurare de 93 %:

| Parametru | Unitate | Valori limita de descarcare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valoare | Standard de analiza |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO5 | mg/l | 25 | STAS 656-82 SR ISO 5815-98 |
| Consum chimic de oxigen CCO-Cr | mg/l | 125 | SR ISO 6060-96 |
| Azot total Ntotal | mg/l | 15 | STAS 7312-83 |
| Fosfor total Ptotal | mg/l | 2 | SR EN 1189-99 |

DESCRIEREA PROCESULUI DE EPURARE AL STATIEI DE EPURARE

Procedeul de epurare biologic are la baza principiul de epurare cu namol activat in suspensie cu functionare secventiala cu nivel constant.

Acest procedeu de epurare s-a dezvoltat cu intentia de a evita dezavantajele treptei secundare din procesul de epurare clasic care prin alimentarea continua a bazinului, poate duce la spalarea flocoanelor de namol.

Admisia continua a influentului, mareste capacitatea procesului de epurare de a face fata incarcarilor soc, deoarece debitele de varf sunt distribuite simultan in toate bazinele, nefiind concentrate doar intr-unul singur, ca la sistemul de umplere in serie.

Tehnologia include trei zone:

- Zona de receptie Bio-P a apelor pre-epurate unde are loc egalizarea incarcarilor si eliminarea biologica a Fosforului;

- Zona de aerare AIR conectata hidraulic cu zona bazinului de receptie Bio-P si zona de recirculare, mixare, sedimentare si evacuare RMSE;

- Zona de sedimentare si recirculare RMSE formata din minim doua linii tehnologice unde au loc ciclic mai multe faze: recirculare, mixare, sedimentare si evacuare ape epurata.

Apele uzate pre-epurate mecanic ajung in compartimentul de receptie Bio-P pozitionat inaintea bazinelor de aerare, unde are loc amestecul apei uzate cu namolul recirculat. Rolul acestui bazin este de a omogeniza apă uzata pre-epurata mecanic și de a mări concentrația uscată a nămolului activat în bazinele de aerare AIR.

Din compartimentul de indepartare fosfor, apele uzate ajung in zona de aerare cu namol activat AIR conectata hidraulic cu zona ce realizeaza ciclic recircularea namolului, amestecul namolului, sedimentarea si evacuarea apei epurate RMSE.

Datorita ciclurilor repetate din reactoarele RMSE in reactorul AIR, in bazinele de epurare este prezenta o cantitate mare de namol. Aceasta permite o denitrificare endogena, o indepartare biologica a fosforului, o reducere suplimentara de CCOCr si o dezvoltare a unui filtru care asigura o concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

Densificarea biomasei pentru intensificarea procesului.

In stratul inferior compact al paturii de namol din zonele alternante de sedimentare, nitratii reziduali sunt denitrificati, iar in conditii anaerobe are loc hidroliza organica si fosfatii sunt eliberati. Apoi dupa pomparea/recircularea air-lift a namolului concentrat catre compartimentul piston din zona de aerare se accelereaza eliberarea Fosforului, cu ajutorul substratului organic disponibil in influentul pre-epurat mecanic si cresterea organismelor ce acumuleaza Fosfor. Aceste microorganisme cu crestere lenta au tendinta de a forma agregate de biomasa mult mai dense comparativ cu flocoanele ce transforma aerob CCO-Cr. Biomasa densa dupa o perioada de ingrosare este recirculata in bazinul de indepartare fosfor Bio-P cu ajutorul pompelor air-lift.

Pe linia apei, singurele componente electrice sunt suflantele care alimenteaza cu aer treapta biologica din statia de epurare. Necesarul de aer pentru procesul biologic va fi controlat cu ajutorul senzorilor de oxigen. Toate fazele incluse in ciclurile de epurare functioneaza exclusiv cu ajutorul aerului sub presiune asigurat de cele 1A+1R suflante principale. Nu este necesara statie de pompare pentru recircularea namolului sau orice echipament electro-mecanic care sa realizeze recircularea sau mixarea unor compartimente. In acest fel se reduce semnificativ costul de operare si intretinere al statiei de epurare.

Evacuarea namolului in exces se realizeaza cu ajutorul unei pompe submersibile montata in compartimentul de indepartare fosfor, opusa zonei in care influentul patrunde in acest compartiment.

Zona in care este evacuat namolul in exces este delimitata de un perete ce permite trecerea namolului recirculat in compartimentul Bio-P.

Sistemul poate funcţiona în cele mai bune condiţii cu o concentraţie de nămol activ în in intervalul 5-8 g/l substanţă uscată, faţă de sistemul clasic, care nu poate funcţiona cu concentraţii de nămol mai mari de 4 g/l.

### Materiile prime, energia si combustibilii utilizati cu modul de asigurare a acestora

Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea provizorie cu apa si energie electrica, si va plati toate costurile si cheltuielile care decurg din folosirea apei si a energiei electrice, pentru organizarea de santier.

### Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Avand in vedere ca lucrarile prevazute urmaresc infiintarea sistemului de canalizare menajera, este necesara racordarea la  reteaua de energie electrica din zona.

Alimentarea cu energie electrica a amplasamentelor statiilor de pompare, statie de epurare se va face din linia de joasa tensiune existente in vecinatatea acestora, conform studiului de solutie aprobat de operatorul de energie electrica din zona.

Racordurile electrice se vor face de catre firma furnizoare de energie electrica, atat proiectarea cat si executia.

### Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Dupa executarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala.

In calitate de proiectant al lucrarilor recomandam si prevedem in cadrul proiectului umatoarele activitati pentru aducerea amplasamentului la starea initiala:

- curatirea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropiat  depozit de deseuri autorizat;

- evacuarea din amplasament a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei;

- lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

### Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul catre statia de epurare se face din drumul comunal DC29.

Pentru reteaua de canalizare si statiile de pompare, inclusiv conductele de refulare, accesul se va face din drumurile din satele Piteasca si Sindrilita.

### Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale folosite in constructie sunt:

- Agregatele naturale precum: balastul, nisipul;

- Apa pentru realizarea betoanelor, pentru compactare;

- Pamantul pentru realizarea umpluturilor;

- Etc.

In perioada de functionare nu sunt necesare alte resurse naturale.

### Metode folosite in constructie

Pentru executia sistemului de canalizare  vor fi realizate urmatoarele tipuri de lucrari:

- Terasamente: sapaturi directe – mecanizate sau manuale, compactari, imprastieri, foraje orizontale dirijate, transporturi pe santier si pentru materiale etc;

- Constructii – cu elemente prefabricate de beton armat sau turnate monolit, confectii metalice etc;

- Instalatii sanitare: conducte, etc.

### Planul de executie, cuprinzand faza de construire, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Executia lucrarilor de realizare a conductelor noi proiectate va incepe cu:

- predarea amplasamentului;

- lucrari pregatitoare de trasare – axe si apriza lucrarilor, repere;

- lucrari de terasamente; sapatura;

- pregatirea patului de nisip;

- pozare conductei, asigurandu-se cotele si pantele conform proiectului;

- imbinari de tuburi;

- lucrari de constructii camine, statii de pompare, statie de epurare

- montare echipamente

- executarea probei de etanseitate si presiune

- executare umpluturi partiale la conducte;

- lucrari de umpluturi: realizare umpluturi finale si verificarea calitatii compactarii;

- refacere sistemului rutier in zonele afectate

- receptia finala.

La terminarea lucrarilor se va face receptia finala, dupa care se vor obtine autorizatiile necesare pentru darea in functiune a conductelor proiectate.

### Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Anterior documentatiei s-a obtinut:

- Certificatul de urbanism nr.22/802 din 08 februarie 2022.

### Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu sunt alte alternative.

### Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

### Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru acest proiect s-au cerut avize in conformitate cu certificatul de urbanism emis.

# DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru investitia curenta nu sunt necesare lucrari de demolare.

# DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

## Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin legea nr. 22/2001

Locatia proiectului se afla intr-o zona care nu are vecinatate cu granite care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

## LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI IN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATA, APROBATA PRIN ORDINUL MINISTRULUI CULTURII SI CULTELOR NR. 2314/2004, CU MODIFICARILE ULTERIOARE, SI REPERTORIULUI ARHEOLOGIC NATIONAL PREVAZUT DE ORDONANTA GUVERNULUI NR. 43/2000 PRIVIND PROTECTIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC SI DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA ZONE DE INTERES NATIONAL

Două obiective din comuna Găneasa sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Ilfov ca monumente de interes local. Ambele sunt clasificate ca monumente de arhitectură — biserica „Sfântul Nicolae” din Moara Domnească, ridicată în 1817 și modificată în 1909 (IF-II-m-B-15297); și biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Piteasca, ridicată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea cod LMI IF-II-m-B-15305.

Mentionam ca in cadrul investitiei noastre ne intersectam doar cu monumentul biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Piteasca.

### Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind :

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Planul urbanistic general si regulamentul local stabilesc zonele afectate de utilitati publice, zonele protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice, zonele care au un regim special de protectie in legislatie, zonele de risc natural, zonele cu interdictie temporara ori definitiva de construire si zone in care se preconizeaza operatiuni urbanistice.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Conform Planul Urbanistic General al localitatii.

Necesitatea extinderii localitatii a condus la includerea in intravilan a unor suprafete de teren destinate anterior activitatilor agricole, din teritoriul administrativ al acesteia.

Privind construibilitatea terenurilor din  extravilan sunt utilizari permise cu conditii:

-Drumuri si retele tehnico-edilitare amplasate potrivit documentatiilor de amenajarea teritoriului si studiilor de specialitate;

-Constructiile care prin caracterul lor nu pot fi incluse in intravilan (sedii de ferma, ferma de animale, constructii generatoare de riscuri tehnologice, parcuri eoliene).

- Arealele sensibile

Nu este cazul.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Conform planului general anexat.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu a fost luata in considerare nici o alta varianta.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONBILE:

## SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

### Protectia calitatii apelor :

In cadrul proiectului, obiectivul analizat „INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PITEASCA SI SINDRILITA, COMUNA GANEASA, JUDETUL ILFOV”, nu sunt surse de poluanti ce pot conduce la deteriorarea calitatii apelor de suprafata sau a celor subterane.

In perioada de construire se vor asigura grupuri sanitare ecologice pentru deservirea personalului pe toata perioada executiei proiectului de constructie.

Apele uzate menajere, rezultate de la toaletele ecologice din timpul organizarii de santier se vor incadra in prevederile HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, ANEXA 2, NORMATIV NTPA - 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare. Acestea vor fi vidanjate periodic de o societate autorizata din punctul de vedere al protectiei mediului, in vederea epurarii lor intr-o statie de epurare, dupa determinarea calitatii acestora prin analize de laborator;

In perioada de construire nu se va spala si nu se vor efectua reparatii sau lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor in incinta santierului.

De asemenea in cadrul proiectului  nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafata sau subterane, nu se vor manipula deseuri, reziduuri sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a apelor de suprafata sau subterane.

### Protectia aerului :

In perioada de executie se vor respecta urmatoarele conditii pentru protectia calitatii aerului:

- utilizarea echipamentelor si utilajelor din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera;

- functionarea utilajelor va fi limitata la strictul necesar, neexistand perioade de functionare in gol, de asemenea de oprire a functionarii motoarelor mijloacelor de transport pe perioada stationarii acestora;

- autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera;

- impunerea de restrictii de viteza pentru autocamioanele de transport;

- gestionarea pamantului din excavatii astfel incat sa nu se constituie in sursa de poluare pentru aer: stropire, acoperire, utilizare graduala in amplasament pe masura avansarii lucrarilor de constructii;

- surplusul de sol din excavatii va fi evacuat cat mai rapid in locatia indicata de beneficiar;

- transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestora;

- manipularea adecvata a materialelor de constructii sau a celor excavate, in vederea prevenirii si reducerea poluarii atmosferei cu pulberi;

- stropirea zilnica a suprafetelor de teren si curatirea corespunzatoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier;

- diminuarea pe cat posibil a duratei in care exista cantitati mari de pamant supuse eroziunii vantului;

- respectarea prevederilor STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m2/luna la limita amplasamentului in directia zonei de locuinte; pulberi in suspensie medie de scurta durata 30 min.- 0,5 mg/m3, medie de lunga durata 24 h - 0,15 mg/m3.

In perioada de functionare:

- se va intretine spatiul verde aferent amplasamentului proiectului in vederea ameliorarii calitatii mediului;

### Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

In perioada de executie se vor respecta urmatoarele conditii pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- lucrarile se vor efectua fara a produce disconfort vecinatatilor, cu reducerea la minim a poluarii sonore si utilizarea de echipamente de protectie care sa reduca emisiile rezultate in cursul lucrarilor; se va limita functionarea acestora la strictul necesar;

- se vor respecta orele de liniste impuse prin lege, se va limita functionarea utilajelor la strictul necesar si se vor respecta orele de repaus impuse de zona rezidentiala;

- respectarea duratei de executie a proiectului astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie cat mai redus ca timp;

- se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, fiind admisa doar folosirea echipamentelor ce poarta inscriptionat in mod vizibil, lizibil si de nesters marcajul european de conformitate CE, insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii performantelor;

- activitatile din interiorul santierului vor fi organizate etapizat astfel incat nivelul zgomotului cumulat sa respecte legislatia in vigoare;

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a zgomotului produs;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport in apropierea zonelor locuite si se vor impune masuri pentru reducerea zgomotului si vibratiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus etc.

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare, titularul are urmatoarele obligatii:

- titularul activitatii are obligatia ″sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental″, conform art. 64 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se va urmari nivelul de zgomot exterior astfel incat sa fie respectate prevederile HG nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, republicata in 2008 si ale SR 10009/2017 privind Acustica si Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- la limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentele autorizate nu va depasi nivelul admis: 55 dB(A) in timpul zilei, respectiv 45 dB(A) in timpul noptii, corespunzator curbei de zgomot Cz de 50, respectiv 40, conform Ord. MS 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei, art.16.

### Protectia impotriva radiatiilor :

La realizarea si exploatarea obiectivului nu vor fi factori care ar putea constitui  potentiale surse de radiatii.

### Protectia solului si subsolului :

In regim de functionare normala, conducte de refulare nu reprezinta surse de poluare a solului si subsolului, acestea fiind realizate din materiale care corespund din punct de vedere calitativ cu normele CEN, DIN, ISO, UNI si care au agrementul tehnic MLPTL, precum si avizul Ministerului Sanatatii.

Principalul impact al lucrarilor aferente investitiei „INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PITEASCA SI SINDRILITA, COMUNA GANEASA, JUDETUL ILFOV” se inregistreaza in perioada de executie a acestora, prin efectuarea sapaturilor necesare pentru realizarea:

- santului de pozare a conductelor din PVC si PEID;

- a gropilor poligonale pentru realizarea constructiilor auxiliare de pe traseul retelelor , statiilor de pompare si statiei de epurare ;

- degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restranse adiacente drumului in zonele de parcare si de lucru a utilajelor - se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate dupa terminarea lucrarilor si refacerea acestor arii;

- deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ redusa in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de remediere imediata.

In perioada de executie se vor respecta urmatoarele conditii pentru protectia solului si subsolului:

- interzicerea amplasarii directe pe sol a materialelor de constructie si deseurilor generate;

- depozitarea provizorie a pamantului excavat pe suprafete cat mai reduse;

- pamantul decopertat va fi depozitat in conditii care sa permita folosirea sa ulterioara; acesta se va utiliza la umplere dupa pozarea conductelor;

- alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie carburanti autorizate,

- interzicerea operatiilor de intretinere a mijloacelor auto si a utilajelor pe amplasamentul de realizare a proiectului;

- se va asigura controlul strict al transportului materialelor de constructii cu autovehicule dotate astfel incat sa previna deversarile accidentale pe traseu;

- spalarea rotilor masinilor la iesirea din santier;

- evitarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului prin acoperire;

- indepartarea cu grija a stratului de sol vegetal si depozitarea in gramezi separate, in vederea reinstalarii dupa reumplerea santurilor;

- transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele amenajate, evitandu-se formarea de stocuri de deseuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii umane;

- limitarea activitatii in perioadele cu vant puternic;

- interzicerea evacuarii de ape uzate, necontrolat pe teren;

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se vor utiliza materiale absorbante, decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizarii de catre firme specializate.

In perioada de functionare:

- se va verifica periodic etanseitatea si integritatea retelelor de pe amplasament, in scopul minimizarii pierderilor si se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defectiuni.

### Protectia ecosistemelor terestre si acvatice :

Lucrarile cu potential de agresare a mediului (terasamente, instalatii, montaj, conductelor, confectii metalice si betoane armate) vor fi in intravilan cat si extravilan ,si nesemnificative, avand in vedere aria lor de dispersie.

Ecosistemele terestre si acvatice din amplasamentul lucrarilor au componente comune, neexistand elemente de genofond protejate endemic sau rareori situri in conservare.

### Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public :

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata generata de lucrarile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si particule agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este minora.

### Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea :

Deseurile rezultate din activitatea de santier vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiata groapa de gunoi autorizata.

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul general al lucrarilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitarii deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiata hala municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilena, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie care vor fi colectate si evacuate de firma de salubritate.

Deseurile rezultate din activitatea de executie a investitiei „INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PITEASCA SI SINDRILITA, COMUNA GANEASA, JUDETUL ILFOV” sunt reprezentate prin:

Deseuri menajere

Cod 20 01 01   hartie si carton

Cod 20 03 01   deseuri municipale amestecate

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata.

Deseuri tehnologice si deseurile din constructii

Cod 17 05 00  pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare

Cod 17 01 01   beton

Cod 17 01 02   caramizi

Cod 17 01 07   amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

Cod 17 09 04   amestecuri de deseuri de la constructii

Aceste deseuri rezulta de la utilajele si mijloacele de transport folosite in timpul executiei. Combustibilii lichizi si uleiurile pot aparea accidental si in cantitati nesemnificative. Ele pot constitui o sursa de poluare  a solului printr-o gospodarire neadecvata.

Atat in perioada de constructie, cat si in perioada de functionare se vor respecta urmatoarele conditii pentru protectia mediului la gestionarea deseurilor:

- deseurile generate vor fi colectate separat si stocate temporar in containere speciale amplasate pe spatii special amenajate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 Republicata privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; ulterior vor fi predate firmelor autorizate, specializate in valorificarea/eliminarea lor;

- deseurile din constructii periculoase si nepericuloase care corespund codurilor de deseuri prevazute la categoria 17, in DECIZIA COMISIEI 955/ 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului, vor fi stocate in locuri special amenajate, dotate corespunzator si valorificate/eliminate conform prevederilor legale in vigoare;

- este interzisa abandonarea deseurilor sau stocarea acestora in locuri neautorizate; pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente din care sa rezulte detinatorul, destinatarul, tipul deseurilor, locul de incarcare, locul de destinatie, cantitatea;

- este interzisa formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;

- stocarea temporara a deseurilor rezultate se va face astfel incat sa nu fie blocate caile de acces, sa nu poata fi antrenate de vant sau de apele pluviale;

- deseurile identificate pe parcursul desfasurarii activitatii vor fi codificate si clasificate conform art. 7, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si gestionate conform prevederilor legale in vigoare;

- transportul deseurilor se va face cu respectarea HG nr. 1061/2008. Titularul de activitate, generator de deseuri periculoase/nepericuloase are obligatia sa intocmeasca formularul pentru aprobarea transportului, in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 art. 4 respectiv art. 20;

- este interzisa amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale;

- conform art. 17, alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare "Titularii pe numele carora au fost emise autorizatii de construire si/sau desfiintari conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii si desfiintari, astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE";

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 republicata privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

### Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :

Prin realizarea prezentei investitii nu se vor genera substante chimice periculoase si nici nu vor fi folosite in exploatare astfel de substante.

Un potential impact ar putea sa aparea daca vor fi pierderi accidentale de combustibil in perioada executiei.

In cadrul organizarii de santier nu vor exista depozite de carburanti, alimentarea utilajelor si a autovehiculelor se va realiza de la statiile de combustibil din zona.

Vor fi luate masurile impotriva producerii accidentelor impuse prin fisele cu date de securitate pentru fiecare produs/preparat depozitat/manipulat, precum si masurile generale si specifice impuse de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, iar in caz de incendiu vor fi folosite pentru stingere substantele indicate in fisele de securitate.

## UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

Pentru umpluturile santurilor se va utiliza pamantul natural rezultat din sapatura, iar pentru paturl de pozare al pozarea conductelor  se va utiliza nisip.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

## IMPACTUL ASUPRA POPULATIEI , SANATATII UMANE, BIODIVERSITATII (ACORDAND O ATENTIE SPECIALA SPECIILOR SI HABITATELOR PROTEJATE), CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI A FAUNEI SALBATICE, TERENURILOR, SOLULUI, FOLOSINTELOR, BUNURILOR MATERIALE, CALITATII SI REGIMULUI CANTITATIV AL APEI, CALITATII ERULUI, CLIMEI, ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR, PEISAJULUI SI MEDIULUIVIZUAL, PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL SI ASUPRA INTERCTIUNILOR DINTRE ACESTE ELEMENTE. NATURA IMPACTULUI(ADICA IMPACTUL DIRECT, INDIRECT, SECUNDAR, CUMULATIV, PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PERMANENT SI TEMPORAR, POZITIV SI NEGATIV) :

### Extinderea impactului(zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) ;

Extinderea spatiala a impactului asupra mediului privind obiectivul de investitii se va face doar local, numai in zona de lucru pe perioada de realizare a lucrarilor.

Lucrarile de executie nu vor aduce schimbari climatice si nu vor influenta sub nici o forma mediul inconjurator.

Activitatile aferente prezentului proiect nu sunt generatoare de gaze cu efect de sera in cantitati semnificative, acest efect putand sa se produca doar din activitatea de transport in perioada de executie.

Avand in vedere prognozele si tinand cont de specificul activitatilor din perioada de construire si perioada de functionare, proiectul propus nu are impact negativ semnificativ asupra climei.

### Magnitudinea si complexitatea impactului;

Prezenta investitie nu este de o mare anvergura astfel incat sa afecteze in mod semnificativ mediul.

### Probabilitatea impactului;

Pe toata perioada functionarii proiectului, probabilitatea impactului asupra mediului privind realizarea obiectivului de investitii este una redusa.

### Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Pe perioada executiei lucrarilor impactul asupra factorilor de mediu va avea caracter temporar si reversibil (cca. 3 luni).

### Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Proiectul respecta reglementarile tehnice in vigoare pentru evitarea impactului asupra mediului si va urmari principiile si elementele strategice ale legii mediului.

### Natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul deoarece proiectul nu intra sub incidenta Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

## DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA.

Pentru investitia „INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PITEASCA SI SINDRILITA, COMUNA GANEASA, JUDETUL ILFOV” consideram ca nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediului deoarece dupa executarea lucrarilor, acestea nu vor afecta factorii de mediu.

In perioada de construire, in scopul eliminarii eventualelor disfunctionalitati, pe intreaga durata a santierului vor fi monitorizate urmatoarele:

- respectarea cu strictete a limitelor si suprafetelor destinate proiectului; buna functionare a utilajelor;

- buna functionare a utilajelor si echipamentelor, prin verificarea starii tehnice a lor;

- modul de depozitare a materialelor de constructie; modul de stocare al deseurilor/valorificarea si monitorizarea cantitatii de deseuri generate; respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii; refacerea la sfarsitul lucrarilor a zonelor afectate de lucrarile desfasurate pentru realizarea proiectului;

- incadrarea in prevederile avizului de gospodarire a apelor si prezentei decizii, emise pentru acest proiect;

- vidanjarea apelor menajere uzate rezultatte de la organizarea de santier si transportarea acestora catre o statie de epurare

- refacerea la sfarsitul lucrarilor a zonelor afectate de lucrarile de organizare a santierului.

In perioada de functionare, vor fi monitorizate urmatoarele:

- incadrarea in prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor in vigoare si autorizatiei de mediu in vigoare, emise in vederea functionarii conductei de refulare reglementat prin prezenta decizie;

- etanseitatea si integritatea sistemului de canalizare, in scopul minimizarii pierderilor si se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defectiuni.

# LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRTEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

## JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE : DIRECTIVA 2010/75/UE(IED) A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 24 NOIEMBRIE 2010 PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE (PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII), DIRECTIVA 2012/18/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 4 IULIE 2012 PRIVIND CONTROLUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE CARE IMPLICA SUBSTANTE PERICULOASE, DE MODIFICARE SI ULTERIOR DE ABROGARE A DIRECTIVEI 96/82/CE A CONSILIULUI, DIRECTIVA 2000/60/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 21 MAI 2008 PRIVIND CALITATEA AERULUI INCONJURATOR SI UN AER MAI CURAT PENTRU EUROPA, DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 19 NOIEMBRIE 2008 PRIVIND DESEURILE SI DE ABROGARE A ANUMITOR DIRECTIVE, SI ALTELE).

Nu este cazul.

## SE VA MENTIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT.

Investitia a fost aprobata prin Strategia de dezvoltare locala a comunei Ganeasa.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

## DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii noi prevede obligatoriu si realizarea (in apropierea obiectivului) a unei organizari de santier care trebuie sa cuprinda :

- caile de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;

- sursele de energie ;

- vestiare, apa potabila, grup sanitar ;

- grafice de executie a lucrarilor ;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor ;

- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de executie a obiectivului;

- masuri de protectie a vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Materialele de constructie cum sunt balastul, nisipul se vor putea depozita si in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput. In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule;

- tablou electric ;

- punct PSI (in imediata apropiere a fantanii ori sursei de apa) ;

- platou depozitare materiale.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice, amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi de catre firme autorizate.

Trasarea si amplasarea obiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si a normelor in vigoare.

## LOCALIZAREA ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier va fi  stabilita de catre beneficiar impreuna cu antreprenorul, pe un teren public, ce apartine de primaria comunei Ganeasa, judetul Ilfov.

Pe terenul aferent, se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule, tablou electric, punct PSI (in imediata apropiere a fantanii ori sursei de apa), platou depozitare materiale, toalete ecologice.

Accesul in incinta se va face prin doua porti, una pentru personal si cealalta pentru masini.

Materialele de constructie cum sunt balastul si nisipul, se vor putea depozita si in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput.

## DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRARILOR ORGANZARII DE SANTIER

Avand in vedere modul de alcatuire si functionare a organizarii de santier consideram ca nu va exista un impact semnificativ asupra mediului.

## SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU IN TIMPUL ORGANIZARII DE SANTIER

Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.

Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice, amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi de catre firme autorizate.

Lucrarile de organizare de santier si lucrarile de constructii - montaj pot genera poluanti pentru mediu, in cantititati mici si pe durata lucrarilor. Pot aparea urmatoarele emisii:

- emisii de praf si pulberi la efectuarea sapaturilor, montarea conductelor;

Pe timpul realizarii lucrarilor de constructii se va produce  un impact  local asupra factorilor de mediu in amplasament, considerat minor pentru mediul exterior. Santierele de constructii pot reprezenta o sursa de poluare a atmosferei cu pulberi sedimentabile si in suspensie, mai ales pe timp uscat.

## DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU

Utilajele care vor fi folosite in executarea investitiei vor fi verificate pentru ca emisiile de noxe sa fie in parametri legali.

Concentratiile de pulberi sunt variabile, in functie de starea vremii, anotimp, vant, disciplina de lucru.

Din aceste considerente, se recomanda luarea unor masuri de protectie, mai ales pe timp uscat, astfel:

- stropirea cailor de acces la santier.

Asigurarea si verificarea calitatii lucrarilor se vor face in conditiile impuse de prevederile Normativului C 56 - “Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei Iucrarilor de constructii si instalatii aferente.”

Materialele si tehnologiile care vor fi folosite vor corespunde normelor de calitate, conform Legii 10/1995, cu completarile si modificarile conform legii 163/2016;

La elaborarea proiectului s-au respectat Normativele NP133, Legea nr. 10/1995, cu completarile si modificarile conform legii 163/2016 si Legea 319/2006 privind protectia muncii.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

## LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

La finalizarea lucrarilor aferente investitiei „INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PITEASCA SI SINDRILITA, COMUNA GANEASA, JUDETUL ILFOV” recomandam urmatoarele:

- curatirea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropriat  depozit de deseuri autorizate;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei;

- lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

## ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI ACCIDENTALE

### Riscuri naturale

Riscurile naturale semnificative care pot afecta zona amplasamentului sunt cutremurele, caderile masive de zapada si inundatiile.

Incidentele nedorite se produc, in general, datorita defectarii unor utilaje sau a nerespectarii Normelor de Protectia Muncii si /sau a disciplinei de productie.

Accidentele in functie de natura lor pot fi de mai multe tipuri:

- accidente de natura mecanica;

- accidente electrice;

- accidente chimice;

- pericole de incendiu.

Accidentele de natura mecanica afecteaza in principal personalul direct implicat in aceste accidente. Sursele principale ale acestor accidente mecanice sunt:

- circulatia autovehiculelor in zonele de lucru;

- utilajele in miscare in zonele de lucru.

Accidente de circulatie datorate circulatiei autovehiculelor in incinta zonelor de lucru se pot solda cu consecinte grave asupra celor implicati. Limitarea vitezei de trafic poate reduce acest risc la un nivel minim.

Accidentele de natura electrica sunt de fapt electrocutarile. Ca sursa de accidente de natura electrica sunt toate utilajele actionate de energia electrica, si bineinteles sistemul de distributie a energiei electrice.

Riscurile unor electrocutari exista in special in cazul personalului de intretinere utilaje si a personalului de intretinere a instalatiilor electrice.

Evitarea aproape in totalitate a unor asemenea accidente se poate realiza prin angajarea unor oameni cu o buna calificare, responsabili si constienti privind riscurile care exista la instalatiile electrice. Accidentele de natura electrica respectiv electrocutarile, pot duce la arsuri foarte grave ale celor implicati sau la deces.

Accidentele sau incidentele de natura chimica. Sursele potentiale sunt substante chimice si materiale combustibile existente in perioada santierului pe amplasament.

Pericole de incendiu. Sursele potentiale de foc sunt substante si materiale combustibile existente in perioada santierului pe amplasament.

### Planuri pentru situatii de risc. Masuri de prevenire a accidentelor

Reducerea riscului producerii unor accidente care pot conduce la poluari ale mediului sau accidentarea personalului va fi responsabilitatea antreprenorului,  care va prevede masuri si reguli de siguranta.

Principalele directii care sunt prevazute la minimizarea riscului de accidente sunt urmatoarele:

- traficul autovehiculelor pe amplasament va fi strict reglementat de asa-zisa politica de trafic uni-sens, traseul fiecarui vehicul fiind clar stabilit;

- muncitorii fiecarui loc de munca vor fi calificati si instruiti pentru a cunoaste toate regulile referitoare la locul de munca;

- vor fi prevazute proceduri de urgenta stabilite impreuna cu institutiile specializate: pompieri, politie, ambulanta, etc.

Avand in vedere cele de mai sus, pentru asigurarea conditiilor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, la realizarea investitiei antreprenorul va avea in vedere masuri pentru prevenirea si interventia, in cazul producerii unui incendiu (echiparea zonelor de lucru cu stingatoare cu CO2 si cu spuma chimica).

## ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/ DEZAFECTAREA/ DEMOLAREA INSTALATIEI

Nu este cazul.

## MODALITATI DE REFACERE A STARII INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA UTILIZARII ULTERIOARE A TERENULUI

In zona pozarii conductelor de canalizare si refulare terenul va fi adus la starea initiala.

Dupa finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii se vor lua urmatoarele masuri:

- se va reda terenul la forma initiala, inclusiv in zona de depozitare a materialelor in cazul organizarii de santier; se vor executa lucrari de refacere a solului, care sa se incadreze in aspectul zonei;

- la finalizarea lucrarilor de constructie, zonele care au fost ocupate temporar vor fi curatate si nivelate, iar terenul readus la starea initiala;

- pamantul ramas ca surplus se va transporta in zonele special amenajate, puse la dispozitie de catre beneficiar

Se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarilor accidentale, iar in cazul unor astfel de incidente, se va actiona imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anuntandu-se Garda de Mediu.

La incetarea definitiva a activitatii de depozitare, titularul este obligat sa solicite stabilirea obligatiilor de mediu, conform prevederilor art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

# ANEXE – PIESE DESENATE

| Nr. crt. | Denumirea planului | Scara | Codul / numarul planului | Format plan | Revizia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planuri generale |
|  | PLAN DE INCADRARE IN ZONA COMUNA GANEASA | 1: 100000 | PIZ-01 | A3 | Rev. 0 |
|  | PLAN GENERAL SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA | 1: 5000 | PG-01 | A1 | Rev. 0 |
|  | PLAN DE SITUATIE STATIE DE EPURARE | 1:250 | CM-SE-01 | A1 | Rev. 0 |
|  | PLAN BAZIN TEHNOLOGIC SUBSOL STATIE DE EPURARE | 1:50 | CM-SE-02 | A1 | Rev. 0 |
|  | PLAN CLADIRE TEHNICA PARTER STATIE DE EPURARE | 1:50 | CM-SE-03 | A1 | Rev. 0 |
|  | STATIE DE EPURARE - SECTIUNEA A-A SI SECTIUNEA B-B | 1:50 | CM-SE-04 | A1 | Rev. 0 |
|  | STATIE DE EPURARE - SECTIUNEA C-C | 1:50 | CM-SE-05 | A2 | Rev. 0 |
|  | SCHEMA FLUX TEHNOLOGIC STATIE DE EPURARE | 1:50 | CM-SE-06 | A2 | Rev. 0 |
|  | PROFIL LONGITUDINAL CONDUCTA EVACUARE APA EPURATA CATRE EMISAR SALBA PASARUICA | 1:100/1:100 1:500/1:100 | CM-EV-01 | A2 | Rev. 0 |
|  | PLAN SI SECTIUNI GURA DE VARSARE | 1:50 | CM-EV-02 | A3 | Rev. 0 |

# PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR.57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIU VA FI COMPLETAT CU:

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare si nu se suprapune peste nicio arie naturala protejata.

## DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI SI DISTANTA FATA DE ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR, PRECUM SI COORDONATELE GEOGRAFICE (STEREO 70) ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI. ACESTE COORDONATE VOR FI PREZENTATE SUB FORMA DE VECTOR IN FORMAT DIGITAL CU REFERINTA GEOGRAFICA, IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA STEREO 1970 SAU DE UN TABEL IN FORMAT ELECTRONIC CONTINAND COORDONATELE CONTURULUI (X, Y) IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA STEREO 1970;

Nu este cazul.

# PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

## LOCALIZAREA PROIECTULUI :

Investitia care urmeaza a fi realizata, va fi amplasata  in comuna Ganeasa, satele Piteasca si Sindrilita pe domeniul public.

## INDICAREA STARII ECOLOGICE/POTENTIALULUI ECOLOGIC SI STAREA CHIMICA A CORPURILOE DE APA DE SUPRAFATA ; PENTRU CORPUL DE APA SUBTERAN SE VOR INDICA STAREA CANTITATIVA SI STAREA CHIMICA A CORPULUI DE APA.

Nu este cazul.

## INDICAREA OBIECTIVULUI/OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU FIECARE CORP DE APA IDENTIFICAT, CU PRECIZAREA EXCEPTIILOR APLICATE SI A TERMENELOR AFERENTE, DUPA CAZ.

Nu este cazul.

# CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA lEGEA NR... PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

ing. Emilia Timofte