MEMORIU TEHNIC

# I.Denumirea proiectului:

- CONSTRUIRE 2 HALE DE DEPOZITARE, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER

# II.Titular:

- numele: Lungan Andrei-Iulian si LUngan Ana Maria

- adresa poştală: SOS. STEFAN CEL MARE, NR. 240, BL. 59A, SC.2, SECTOR 2, BUCURESTI

- numărul de telefon: 0788 223 355

- numele persoanelor de contact: MARIA MANTI GHITA

# III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

- Se propune construirea a doua hale de depozitare in suprafata de 597.00 mp fiecare.

- Terenul pe care se doreste amenajarea este situat in intravilanul aprobat prin HCL nr.36/10.07.2000 (privind aprobarea PUG-ului) al orasului Otopeni si este proprietatea lui Lungan Andrei-Iulian si Lungan Ana Maria conform Contractului de vanzare nr.128/22.02.2021.

- Terenul are suprafata de 8 700.00 mp si este liber de constructii.

- Suprafetele amenajate vor fi urmatoarele:

## Suprafata cai de rulare si locuri de parcare cu pavement de trafic: 2 257,40 mp – 28.% din suprafata terenului

- Suprafata spatii verzi la sol: 1 612,61 mp - 20% din suprafata terenului

- justificarea necesităţii proiectului:

- La cererea beneficiarului, s-a elaborat prezenta documentatie, in conformitate cu Certificatul de urbanism nr.701/14812 din 25.05.2022 emis de Primăria Orasului Otopeni, pentru construirea a doua hale de depozitare cu regim de inaltime Parter.

- Investiţia vine în întâmpinarea solicitărilor formulate de beneficiar in vederea realizarii unor spatii destinate depozitarii;

- Scenariul a avut in vedere la analiza elementelor caracteristice, situatia reala a amplasamentului.

- Proiectul tehnic a fost dezvoltat tinand cont de normativele in vigoare si incadrarea acesteia in specificul zonei.

- valoarea investiţiei: 1 680 000  RON;

- perioada de implementare propusă: 12 LUNI;

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a   fi folosită temporar (planuri de situaţie şi  amplasamente):

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte  structuri, materiale de construcţie şi altele);

- Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Destinatia proiectului este de hale depozitare

- Solutia tehnica de realizare ale structurii este: stalpi si grinzi din metal, peretii exterior din panou cutat de otel, acoperis tip sarpanta pe structura metalica. Compartimentarile interioare propuse vor fi din gips-carton. Infrastructura este realizata din fundatii izolate din beton armat.

- Se prevad spatii verzi in procent de 20% din suprafata terenului rezultat dupa cedarea terenului pentru supralargirea drumului.

- Alimentarea cu energie electrică pentru iluminatul exterior se va face prin racordarea la reteaua existenta in zona

- Evacuarea apelor pluviale se va asigura prin intermediul unui bazin de retentie a apelor colectate de pe teren care vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi. Apele din acest bazin vor fi folosite la irigarea spatiilor verzi.

- Alimentarea cu apa – se va asigura prin solutie proprie cu put forat.

- Canalizarea – se va asigura prin intermediul unui bazin vidanjabil.

- Se vor prevedea de asemenea pubele de colectare a deseurilor.

- profilul si capacitatile de productie:

- Constructiile propuse au ca si specific de activitate depozitarea de materiale. Spatiile de depozitare urmeaza sa fie inchiriate, dar materialele prime ce ar putea sa fie depozitate nu vor reprezenta surse de poluare pentru oameni, sol si subsol. Materialele prime vor fi depozitate pe rafturi/europaleti. Deşeurile rezultate vor fi evacuate şi gospodãrite de firma de salubritate care deserveşte Orasul Otopeni. Pe durata depozitarii nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri. Deşeurile se vor depozita separat pe categorii în recipienti sau containere destinate colectării acestora.

- Capacitatea de productie – nu este cazul.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

- In zona de parter avem urmatorul flux tehnologic- acces pentru aprovizionare marfa, acces pentru client/personal, acces pentru client. Spatiile de depozitare urmeaza sa fie inchiriate, iar compartimentarea interioara a spatiului este minimala.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea,capacitatea

- Nu este cazul.

- racordarea la retele utilitare existente in zona

- In zona nu existe retele edilitare. Constructia va dispune de put forat, bazin vidanjabil si bazin ape pluviale cu separator de hidrocarburi.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

- Pamantul rezultat din sapatura fundatiei se va pastra si se va realiza nivelarea terenului din jurul constructiei.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare sunt agregate naturale (de râu), apă;

- metode folosite în construcţie:

## lucrări de terasamente:

- cu mijloace mecanice:

- săpături: excavator de capacitate mică;

- umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic;

- cu mijloace manuale:

- săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi.

## lucrări de construcţii: fundatie izolata din beton armat, planseu din beton armat monolit la nivelul solului, structura metalica rigida ancorata cu buloane in fundatii, pereti exterior din panou sandwich.

- Durata de execuţie a proiectului este estimata la 12 luni.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

- Terenul este liber de constructii si nu exista ale proiecte planificate pentru acesta.

# IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- Nu este cazul

# V.Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:

- Nu e cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare și de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- Terenul este situat in intravilanul aprobat prin HCL nr.36/10.07.2000 privind aprobarea PUG-ului al orasului Otopeni si este incadrat in zona mixta de servicii si activitati productive mici, nepoluante.

- Orasul Otopeni se afla in zona temperat -continentala, la interferenta influentelor climatice specifice partii de vest a tarii cu cele caracteristice partii estice a Campiei Romane, trasatura principala fiind data de succesiunea celor patru anotimpuri, diferentiate din punct de vedere al elementelor meteorologice.
Temperatura medie multianuala este de 10,6°C, conform datelor de la Institutul National de Meteorologie si Hidrologie- statia Bucuresti- Baneasa. Din punct de vedere fizico-geografic, orașul Otopeni este asezat pe interfluviul Colentina - Pasărea, în Câmpia Vlăsiei, subdiviziune a Câmpiei Române, iar din punct de vedere administrativ - teritorial este situat în judetul Ilfov.

- Din punct de vedere geografic, terenul este amplasat in partea de vest a orasului Otopeni.

- Vecinatatile terenului: la nord:   proprietate privata; la sud:  Str. Mircea cel Batran ; la est:  proprietate privata; la vest: Str. Anghel Saligni;

Plan de incadrare in PUG Otopeni

# VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A.Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- protecţia calităţii apelor:

- Evacuarea apelor pluviale se va asigura prin intermediul unui bazin de retentie a apelor colectate de pe teren care vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi. Apele din acest bazin vor fi folosite la irigarea spatiilor verzi.

- protecţia aerului:

- Constructia propusa nu reprezinta o sursa de poluare a aerului. Nu sunt necesare  interventii pentru protectia aerului.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- Constructia propusa nu reprezinta o sursa de poluare cu  zgomot.  Nu sunt necesare interventii pentru protectia impotriva zgomotelor sau  vibratiilor.

- protecţia împotriva radiaţiilor:

- Nu exista surse de poluare cu radiatii. Nu sunt necesare interventii  pentru protectia impotriva radiatiilor.

- protecţia solului şi a subsolului:

- Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuţie şi a materialelor din proiect, atât in timpul execuţiei cât şi după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

- Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu  se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri - anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele etc); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienti sau containere destinate colectării acestora. In timpul execuţiei lucrărilor de constructii, solul fertil de pe culoarul de lucru va fi depozitat separat de restul pământului  rezultat din săpătura, iar la încheierea lucrărilor se va recoperta pe traseu în scopul readucerii terenului la categoria de folosinţă iniţială.

- protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- Nu este cazul.

- protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;

- Pe amplasamentele studiate nu exista obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura sau zone cu regim de restricţie si nici asezari umane in proximitate.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

- Nu este cazul.

- prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale,lavete, etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora si vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deşeurilor.

- gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- Nu sunt folosite substante toxice si periculoase. Nu sunt necesare masuri pentru gospodarirea substantelor si preparatelor chimice/toxice   periculoase.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

- Nu este cazul deoarece nu se utilizeaza resursele naturale de pe teren in vederea implementarii proiectului.

# VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod  semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

- In cadrul derulării etapelor de lucru ce se realizează in vederea realizării lucrărilor solicitate, rezultă  următoarele aspecte de mediu împreună cu impactul pe care îl generează asupra mediului:

- In timpul executiei funcţionarea şi întreţinerea utilajelor şi a autoutilitarelor vor produce poluare fonica moderata, emisii de noxe in aer. Se va da mare atenţie la interetinerea acestora in vederea limitării scurgerilor accidentale de uleiuri sau de combustibil pe sol care pot polua solul si apa.

- Se poate creea disconfort datorita lucrărilor de construcţie, săpaturilor si circulaţiei autovehiculelor necesare lucarilor de execuţie, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa;

- Natura impactului este directa si pe termen scurt asupra terenului studiat si minima asupra  vecinătăţilor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate):

- Impactul va avea caracter local izolat, deoarece lucrările de execuţie se vor limita la zona in care este amplasat obiectivul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului:

- Nu este cazul

- probabilitatea impactului:

- Exclusa

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

- Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

- Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului:

- Nu este cazul.

# VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile:

- Nu este cazul

# IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: -(IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.):

- Nu este cazul

# X.Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- Organizarea de şantier cade în sarcina constructorului. Lucrările, măsurile, echipamentele şi dotările de şantier vor fi cele specifice lucrărilor de construcţii inginereşti exterioare liniare.

- Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor pe şantier (D.T.O.E.), ca şi Proiectul tehnologic specific obiectivului vor fi adaptate de Constructor - ţinând seama de caracteristicile lucrărilor inginereşti exterioare liniare - la prevederile Proiectului tehnic (P.T.+C.S.) şi condiţiile concrete din teren (amplasamente, gospodării edilitare existente, vecinătăţi, condiţii de avizare, condiţionări de execuţie în spaţii obligate, timp şi anotimp, program şi schimburi de lucru, dotare tehnică proprie, dimensionare formaţii de lucru ş.a.m.d.).

- Toate lucrările sau intervenţiile care implică şi participarea terţilor (deţinători de utilităţi, administratori, proprietari, vecini) vor fi planificate de Investitor şi Constructor în consens cu reprezentanţii/delegaţii autorizaţi de aceşti deţinători, iar efectuarea lucrărilor se va face numai cu asistenţă de specialitate sau în prezenţa acestora.

- Siguranţa depozitării materialelor, paza bunurilor şi măsurile asigurătorii rămân în grija constructorului.

- localizarea organizării de şantier;

- Depozitele, magaziile, şoproanele şi ţarcurile de şantier vor fi amenajate, de regulă, în variante constructive provizorii, din elemente de inventar, pe amplasamentul studiat.. Punctele fixe de organizare a şantierului vor fi instalate în locuri în care pot fi asigurate utilităţile de electricitate şi apă la vestiare şi unde sunt posibilităţi de acces auto nestânjenit

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- Lucrările necesare organizării de şantier vor fi de mică amploare, fără impact negativ semnificativ asupra mediului.

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse  temporare de poluare fonică, praf, emisii şi vibraţii.

- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

- Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii.

# XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- Nu este cazul.

# XII.Anexe - piese desenate:

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării   suprafeţelor:

- 1’-Plan de incadrare in PUG Otopeni

- 1-Plan de situatie.

- Schemele-flux pentru:

- Procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare:

- In zona de parter avem urmatorul flux tehnologic- acces pentru aprovizionare marfa, acces pentru client/personal, acces pentru client. Spatiile de depozitare urmeaza sa fie inchiriate, iar compartimentarea interioara a spatiului este minimala.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului :

- Nu este cazul

# XIII.Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- Nu este cazul

# XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Nu este cazul

INTOCMIT:

arh. Lăbău Marinela

Sef de proiect,

Arh. Radu Sorin