Proiect nr:  290- 2023

Or.Pantelimon, jud. Ilfov

MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXEI 5E DIN LEGEA 292/2018

- DENUMIREA PROIECTULUI

PROIECT – Construire hala de depozitare,bransamente si utilitati

AMPLASAMENT - Tarla 55, Parcela 528/16, nr.cadastral 121427    Or. Pantelimon, Jud. Ilfov.

Cod de investitie a proiectului -  290/2023

Faza de proiectare - DTAC

II.   TITULAR

Numele companiei : DUMITRU STEFAN MIREL

Adresa postala : Bdul.Basarabia nr.116,Sector 2,Bucuresti

Numar de telefon : 0724665200

Adresa de e-mail – corpconstruct@yahoo.com

Numele persoanei de contact: C.Perniu, tel.0724665200/0744236770.

III. Descrierea carecteristicilor fizice ale intregului proiect

- Rezumatul proiectului

Hala proiectată are o structura din stalpi si grinzi metalice, fundatii izolate din beton armat, invelitoare si inchideri din panouri tip Isophan. Hala este parter.

In hala se amenajeaza un depozit de mobila.

Pentru buna functionare a obiectivului se va asigura alimentarea cu apa menajera dintr-un put forat la 25 m conform studiu hidrogeologic preliminar anexat si conform, Proiectului de aviz de gospodarire a apelor nr.13565/14.10.2021, emis de catre Administratia de apa Arges – Vedea, SGA Ilfov-Bucuresti si inreg. La APM cu nr.17980/14.10.2021. Apa potabila se va asigura de catre beneficiar din comert. Deversarea apelor uzate se va face intr-un rezervor ecologic vidanjabil ce se va monta pe amplasament conform plan de situatie A1. Incalzirea spatiilor se va face integral electric.

Dupa realizarea constructiei se vor realiza spatii verzi conform planului de situatie anexat (Pl - A1).

Pentru realizarea constructiei se vor folosi metode clasice de executie conform normelor in vigoare. Sunt prevazute in proiect un numar de 2 locuri de parcare.

In zona exista constructii similare ca : destinatie, structura, amplasament, precum constructia propusa spre avizare.

Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei de evaluare a impactului asupra Mediului.

Folosinta actuala este de teren agricol intravilan, degradat si neexploatat in ultimii 30 de ani.

Conform reglementarilor documentatiei de urbanism  faza P.U.G.,aprobat cu Hotararea Consiliului Local nr.14/07.08.2000,HCL nr.12/22.02.2011 ;HCL nr.9/2012,HCL9/2016. In Planului Urbanistic General al Or.Pantelimon terenul in speta face parte din UTR Lp- subzona locuire individuale si semicolective mici cu P,P+2+M si este partial in M3 :subzona functiuni mixte-  institutii,servicii si echipamente publice,comert,depozitare,industrie,locuire.

Impactul de madiu este nesemnificativ.

Nu exista capacitate de productie . Scopul investitiei este pur comercial fiind amplasat intr-o zona in care majoritatea functiunilor sunt de acest fel.

- 2 –

Apele uzate vor fi evacuate in rezervorul vidanjabil ecologic ce se va monta pe amplasament sub platform betonata pe care se vor stoca europubelele. Apele pluviale rezultate vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si vor fi dirijate la platforma catre spatial verde.      Instaltiile folosite vor fi numai cele agrementate de Directia de Mediu. Nu exista surse de zgomot si vibratii. Nu exista surse de poluare a aerului in incinta. In activitatea prestata nu exista surse de radiatii. Solul se va proteja prin amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.

Organizarea de santier se va realiza in partea de vest a amplasamentului si va consta inntr-o baraca standard cu toate dotarile necesare: bazin cu apa menajera,WC ecologic, instalatie electrica, incalzire electrica etc. Pentru deseuri se va inchiria un container de la Rosal si Europubele. Se va minimaliza impactul de poluare sonora si se va stropi cu apa amplasamentul pentru a nu genera praf. Se vor lua masuri de reducere a zgomotului si a prafului in timpul executiei constructiei in limitele legale. Gospodarirea deseurilor aflate pe amplasament se va realiza selectiv in europubele.

- Justificarea necesitatii proiectului

Justificarea proiectului consta in cererea de spatii comerciale,locuinte de serviciu,crearea de noi locuri de munca in zona de nord si crearea unui peisaj urbanistic conform planului de dezvoltare al zonei.Un impact pozitiv asupra zonei prin crearea de locuri de munca.Cresterea atractivitatii zonei pentru persoanele cu venituri mici.

- Valoarea ivestitiei

70.336,00  RON

- Perioada de implementare propusa:

Intervalul de timp alocat executarii lucrarilor de construire si amenajare a amplasamentului va fi de aproximativ un an.

e) Plansele reprezentand limitele amplasamentului proiectului,inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar(planuri de situatie si amplasamente)

Incadrarea in zona a pbiectului proiectat in cadrul desenului este reprezentat in Planul de incadrare in zona anexat la Certificatul de Urbanism si avizat spre neschimbare (sc.1:2000) ,iar amplasarea fata de obiectivele invecinate este prezentata in Planul de Situatie  A1(sc.1:500) facand parte din proiectul nr. 290, faza DTAC.

f) Formele fizice ale proiectului(planuri,cladiri,alte  structuri,materiale de constructie etc.)

Cladirea este amplasata pe teren conform pl.A1. Structura hala este din metal si acoperisul cu saructura metalica,talpi din metal ,inchideri si compartimentari cu panouri Isopane si rigips.Pardoseli din gresie si beton rolat.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie;

Proiectul propus are ca obiectiv activitati comerciale.

a.  descrierea instalatiei si fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz); - nu este cazul

b. descrierea proceselor de productie ale proiectului propus,in functie de specificul investitiei,produse si subproduse obtinute,marimea,capacitatea;             - nu este cazul

-3-

-  materiile prime,energia si combustibilii utilizati,cu modul de asigurare a acestora; - cumparare din comert

-  racordarea la retlele utilitare existente in zona;- recordarea la

energia electrica pentru consum intern se va face la rteaua din zona conform solutie ENEL.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona

afectata de executia investitiei;

Stratul vegetal se decoperteaza in zona de lucru si se depoziteaza in partea neutilizata a terenului fiind ulterior folosit pentru amenajarea spatiului verde din incinta.Umpluturile se vor executa cu pamantul rezultat in urma sapaturilor pentru fundatie in straturi successive de 15cm pana la nivelul cotei de teren amenajat.Pe zona verde se va monta gazon.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Accesul la amplasamentul lucrarilor se va face pe drumul de

exploatare existent pe amplasament care va fi reabilitat dupa terminarea lucrarilor.

-   resursele naturale folosite in constructie si functionare; -

-    nu este cazul, nu se utilizeaza resurse naturale, ci materiale si subansamble

procurate din comert.

- metode folosite in constructie;

se vor executa lucrari de constructii civile dupa tehnologia clasica.

- planul de executie,cuprinzand faza de constructie,punerea in

- functiune,exploarare,refacere si folosire ulterioara;

-   Executia lucrarilor se va desfasura in succesiunea operatiilor procesului tehnologic de executie a lucrarilor de constructii civile in conformitate cu normele tehnice pentru proiectarea si executia constructiilor civile si industriale.

- Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile si autorizatiile necesare executiei   lucrarilor in cadrul amplasamentului, inclusiv pentru accesul la amplasament.

- Organizarea executiei va avea urmatoarea succesiune tehnologica:

- Pregatirea zonei de lucru.

- Decaparea stratului vegetal.

- Trasarea si saparea gropilor pentru fundatii.

- Montarea armaturii si turnarea fundatiilor.

- Montarea stalpilor metalici.

- Montarea termoizolatiei, armaturii si turnarea pardoselii.

- Montarea grinzilor matalice la acoperis hala.

- Montarea inchiderilor exterioare hala,

- Executie utilitati.

- Executie finisaje.

- Amenajare acces,spatii verzi si parcari,

- Punerea in functiune.

- Urmarirea comportarii in timp si intretinerea constructiei conform Legii 50/1991.

-   relatia cu alte proiecte existente sau planificate - nu este cazul

-   detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

-   nu este cazul

-   alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului(de exemplu,extragerea de agregate,asigurarea unor noi surse de apa,surse sau linii de transport al energiei,cresterea numarului de locuinte,eliminarea apelor uzate si a deseurilor;

-   Bransamentul electric va fi realizat de catre furnizorul de energie in baza avizelor eliberate. Aimentarea cu apa menajera se va face comform proiect din putul existent pe amplasament,Apa potabila va fi asigurata de catre beneficiar din comert. Pe amplasament va fi montat un rezervor ecologic vidanjabil conform Plan de situatie A1. Deseurile rezultate vor fi depozitate selectiv  in europubele si evacuate comform contractului cu firma de salubritate.

-   alte autorizatii cerute pentru proiect- nu este cazul

-  4 –

V.   Descrierea amplasarii proiectului

Localizare

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul studiat este amplasat pe marea unitate de relief a Campiei Romane, compartimentul Campiei Vlasiei, subcompartimentul Campia Bucurestiului.

Relief

Vlasia Centrala (sau Campia Bucurestiului) este situata intre lunca Arges-Sabar la vest, Valea Pasarea la est, campia de subresedinta, Titu, la Nord si Campia Calanului la Sud,  avand o altitudine cuprinsa intre 100m si 110m in NV si 50m pana la 60m in SE.

Clima

Clima din orașul Pantelimon este de tip temperat-continentală, media anuală a temperaturilor fiind de 10.7°C, iar media anual a precipitațiilor având o valoare de mai puțin de 515.6 mm. Pentru intervalul de timp dintre 1869 si 2002, recordul de cea mai mare temperatură este de +40.5°C înregistrat în august 1952. Cea mai scăzută temperatură înregistrată  a fost de -31°C în ianuarie 1942.

Hidrografia

Panza freatica interceptata in puturile domestice din zona se afla la adancimi de 7m, alimenterea ei este predominant din precipitatii . Vlasia Centrala (sau Campia Bucurestiului) este situata intre lunca Arges-Sabar la Vest, Valea Pasarea la Est.

Biodiversitate

Nu este cazul

-   distanta fata de granite ale amplasamentului care cad sub

Incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra

Mediului in context trensfrontalier,adoptat la Espoo la 25 februarie

1991,ratificata  prin Legea nr.22/2001- nu este cazul

- harti,fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii

privind carectiristicile fizice ale mediului,atat naturale,cat si

artificiale si alte informatii:

Se prezinta urmatoarele fotografii din zona: 3 foto anexate

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat

si zonale adiacente acestuia;

Categoria de folosinta a terenului este de curti constructii teren intravilan neexploatat in ultimii douazeci de ani.

- Politici de zonare si folosire a terenului; - Nu este cazul

- Areale sensibile; - Nu este cazul

-  Detalii privind orice varianta care a fost luata in considerare; Nu este cazul.

Catacteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt  disponibile;

-  5 -

VI. O scurta descriere a impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile;

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si  florei,solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului visual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunii dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen lung,pe termen scurt,mediu si lung, permanent si temporar,pozitiv si  negativ).

Amplasamentul este situat in vecinatatea unor functiuni similare pentru care s-a facut evaluarea.

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera ; - Nu este cazul

1. Protectia calitatii apelor;

Se vor lua masuri ca masinile si utilajele sa nu aiba scurgeri. Se va interzice depozitarea rezidurilor menajere la intamplare. Se vor asigura pe perioada desfasurarii lucrarilor toalete ecologice.

2. Protectia aerului;

- surse de poluanti pentru aer,poluanti;

- Posibila sursa de poluare pot fi masinile si utilajele folosite in perioada executiei, impactul gazelor de ardere de la motoare care este practice nesimnicativ.

3. Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor;

- sursele de zgomot si vibratii

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si  vibratiilor

- Singurele surse de zgomot sunt sculele necesare executarii lucrarilor de constructii-montaj.

Se va avea in vedere luarea de masuri pentru incdrarea in normele de mediu in vigoare. Se va realiza un paravan de protectie inpotriva zgomotelor cu h=4,00m in zona parcarii conform Pl. A1.

4. Protectia impotriva radiatiilor;

- surse de radiatii;  - nu este cazul

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor- nu este ca

5. Protectia solului si subsolului;

- surse de poluanti pentru sol,subsol si ape freatice;

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului,

- Prin respectarea normelor si tehnologiilor de executie si materialelor date in proiect

atat in timpul executiei cat si dupa darea in exploatare, nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol. Pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera sau depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri menajere sau alte tipuri de deseuri (amvelope uzate, filtre de ulei, baterii, lavete, recipienti pentru vopsele etc.) acestea se vor pune in recipienti special prevazuti pentru colectare deseuri.

6. Protectia  ecosistemelor terestre si acvatice;

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- nu este cazul

-6-

- lucrarile,dotarile si masurile pentru protectia biodeiversitatii,monumentelor naturii si ariilor protejate.

Utilaje adecvate si intretinute conform fisei tehnice.Ecran fonic si pentru praf.Colectarea selectiva in europubele si managementul corespunzator al deseurilor.Stocarea substantelor periculoase in celule etanse.Refacerea zonei la terminarea lucrarilor.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public;

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respective fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc;

- in zona nu sunt obiective de interes public, monumente istorice, monumente de arhitectura sau zone cu regim de restrictie.

- lucrarile,dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate sau de interes public.

- constructorul are obligatia de a asigura pe perioada derularii lucrarilor serviciile sanitare in organizarea de santier si sa respecte igiena in constructii si curatenia astfel incat sa nu aduca prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului si ecosistemelor.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament;

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

- In timpul executiei lucrarilor rezulta deseuri menajere si alte tipuri de deseuri (hartie,

metale, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele, electrozi uzati etc.) in cantitati mici, putand fi recuperate.

- modul de gospodarire al deseurilor;

Deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor se vor depozita in containare speciale pe categorii:(hartie, ambalaje din polietilena, metale, sticla, textile etc.) Deseurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi conform contractului incheiat cu firma de salubritate.Rezervorul vidanjabil ecologic va fi golit de firma specializata care presteaza servicii de salubritate in zona. Celelalte deseuri vor fi valorificate si reciclate prin predarea lor la un operator specializat, respectand prevederile Legii nr.211 din 15.11.2011 privind regimul deseurilor.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate sau produse

- Nu este cazul

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

- In timpul executiei nu sunt folosite materiale toxice sau periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului;

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Prezentul proiect,prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile in vigoare, referitoare la protectia mediului in Romania.

-7-

- Reglementari generale

- Ordonanta de urgenta nr.195/22 decembrie 2005 privind protectia mediului,aprobata cu Legea nr.265/2006 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2007 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.164/2008.

- Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale.

- Factor de mediu aer

- Ordin nr.462/1993 privind protectia atmosferei si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

- Factor de mediu apa

- Legea nr.107/1996,Legea apelor,modificata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006.

- Legea nr. 458/2002 ,privind calitatea apei potabile,modificata si completata cu Legea 311/2006.

D. Factor de mediu sol

- Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului(valori de referinta pentru urme de elemente chimice in sol)

E. Protectia contra zgomotelor si vibratiilor

1.    Hotararea de Guvern nr.1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

2.    STAS 10009-88 Acustica urbana.Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

3.    STAS 12025/1-81 Acustica in constructii.Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor si partilor din cladiri .Metode de masurare.

4.    STAS 6156-86 Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social culturale.Limitele admisibile si parametrii de izolare acustica.

F. Tratarea si eliminarea deseurilor

1.    Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor.

2.    HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

3.    HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

4.    HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

5.    Hotarare nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,inclusive deseurile periculoase.

6.    HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

7.    HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

8.    HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor.

9.    HG nr.511/1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante.

G. Substante periculoase

10. HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.

Prezentele reglementari nu sunt limitative. Daca la executia lucrarii sau in exploatare apar probleme legate de protectia mediului, constructorul si beneficiarul vor stabili masuri care sa respecte legislatia in vigoare si sa preintampine poluarea.

-8-

VI.  Justificarea incadrarii proiectului,dupa caz,in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara(IPPC,SEVESO,COV,LCP,Directiva-cadru aer,Directiva-Cadru aer,Directiva-Cadru a deseurilor etc.)  - nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier.

Organizarea de santier este sarcina antreprenorului care va stabili solutiile cele mai avantajoase cu acceptul investitorului.

In vederea organizarii de santier a fost stabilita o suprafata de 50 mp pe care constructorul isi va amenaja platforma de depozitare a materialelor de stationare a utilajelor si de amplasare a unei baraci magazie maistru si paza, un rezervor de apa , un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, un WC ecologic si un pichet PSI. In prima faza se va asterne un strat de ballast,apoi se va betona si se va transforma in parcare asa cu este prevazut in plansa A1 din proiect. Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din santier sa nu aduca prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor. Este obligatore respectarea normelor privind protectia muncii, igienei in constructii, paza si stingerea incendiilor. Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere in opera, respectandu-se locul de depozitare si de lucru de pe planul de situatie. Se va da o atentie deosebita manipularii si montarii pe pozitie a prefabricatelor. Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucrarilor de dificultate medie, executia avand o cota de risc mica. Cazarea nu se va face in organizarea de santier. Se va asigura zilnic transportul muncitorilor. Apa potabila se va asigura de catre antreprenor din comert. Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru asigurarea protectiei muncii.

- localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se va face pe acelasi amplasament cu lucrarea conform plan de situatie A1. Accesul se va face pe drumul de exploatare existent pe amplasament.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului incinjurator . Acasta este o sursa de zgomot, emisii noxe si deseuri necontrolate.Emisiile de noxe se incadreaza in limitele maxime admise in Ordinul 462/1993,iar nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in limitele admise prin STAS10.009/88 si in limitele prevazute de ord.Ministrului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce se desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena. Materialele folosite pentru constructia organizarii de santier sunt materiale inerte, piatra sparta, nisip, ballast, materiale care nu afecteaza calitatea apei.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor si a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii.

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu;

Se va realiza un ecran fonic daca se va considera necesar, Asigurarea utilitatilor necesare desfasurarii in bune conditii (bazin cu apa, apa de baut,WC ecologic, containere de depozitare materiale, loc de servire a mesei, punct sanitar)

Nu vor fi admise utilaje care prezinta scurgeri si a caror stare nu corespunde normelor legale.Colectarea si depozitarea selective

-9-

XIII.	Detalii privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor, a florei și faunei sălbatice.

Confom Deciziei etapei  de evaluare inițială Nr. 32/14.02.2022, proiectul propus pe dezmembrarea nc.121427, din terenul de 1893 mp cu nc.116038 evaluat initial, nu intră sub incidența OUG nr. 57/2007, Art. 28, privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatului natural a florei şi faunei salbatice, cu modificarile şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se află în interiorul unei arii protejate de interes comunitar.

IX.	Legătura cu alte acte normative

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva - cadru apă, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deșeurilor etc.)

Reglementări specifice, relevante pentru realizarea lucrărilor prevăzute de proiect sunt prezentate în continuare. Proiectul a fost încadrat în primul rând în reglementări ce transpun legislatia comunitară privind modul în care se realizează evaluarea impactului asupra mediului.

Conform Deciziei etapei de evaluare iniţialǎ nr. 32/14.02.2022, emisǎ de A.P.M. ILFOV:

proiectul intră sub incidenţa Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la pct. 13. lit. a. în sensul ca executia nu impedimente majore in etapa a II-a” proiect aflat în procedura de obținere a acordului de mediu.

-	proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice aprobată, cu modificările și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificări și completări ulterioare.

-	proiectul nu intră sub incidența art. 48 și 53 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că în perioda execuțiilor lucrărilor de executie se generează deșeuri, se vor respecta următoarele:

-	Legea nr. 292/2018, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.

-	HG nr. 349/2005, privind depozitarea deșeurilor.

-	Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

-	H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor.

-	H.G. nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

-	H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

Hala depozitare mobile si locuinta de serviciu, este încadrat ca obiectiv IPPC cu nivel de risc mediu.

Lucrările acestui proiect nu vor influenţa sau afecta zonele învecinate.

X.	Lucrări necesare organizării de șantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Lucrările de organizare de şantier constau în:

-10-

	Montare împrejmuire (panouri din plasă, bandă avertizoare) pentru organizarea de şantier;

	Realizarea unei zone de acces din drumul existent;

	Amplasare container pentru vestiare;

	Amplasare generator de curent electric (dacă este cazul);

	Amenajare punct PSI în apropierea sursei de apă;

	Organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, cu utilizarea platformelor existente în zonă;

	Amplasare containere depozitare gunoi;

	Benzi avertizoare de intrare interzisă;

	Panouri avertizoare de protecţia muncii şi PSI.

	Se vor utiliza căile de acces existente.

	Lucrările se execută de firme specializate.

Alimentarea cu apă, energie electrică este asigurată prin grija beneficiarului. Se asigură circulația auto prin drumurile existente. Nu sunt necesare instalații speciale de reducere a poluanților. Poluarea atmosferei poate fi numai de la activitatea auto. Nu sunt necesare dotări și măsuri pentru controlul emisiilor.

Se va stabili un program zilnic de lucru în concordanţă cu faza parcursă şi graficul de livrare a materialelor necesare. Planul de inspecţie şi întreținere urmăreşte o mentenanţă judicioasă, în care preponderente vor fi activităţile cu caracter preventiv.

Executantul va întocmi planul de intervenţie pentru prevenirea poluării mediului, prin care se va stabili modalitatea de acţiune pentru cazul apariţiei unor situaţii excepţionale cum pot fi:

-	incidențe/situaţii periculoase la stocarea deşeurilor;

-	situaţii extreme produse de condiţii meteorologice excepţionale, cu apariţie neprevăzută.

Planurile de intervenţie mai cuprind:

-	acțiunile personalului în momentul producerii unor incidente;

-	modul de anunţare a autorității de mediu şi beneficiarului despre producerea incidentului

Transportul, recepţia materialelor/deşeurilor:

- Transportul materialelor/ deşeurilor se va realiza cu echipamentele executantului sau a altor operatori economici care deţin autorizaţiile necesare.

- Pentru orice transporturi care se vor executa, executantul va avea în vedere verificarea documentelor de transport.

Organizarea de şantier și impactul asupra mediului:

-	Pentru perioada de organizare de şantier, impactul potenţial asupra mediului este caracterizat ca fiind redus, cu efect local şi limitat la perioada de execuţie a lucrărilor de executie.

-	În timpul realizării lucrărilor, executantul va asigura condiţiile de securitate/ sănătate a muncii pentru muncitorii din şantier şi va adopta măsuri pentru protecţia mediului.

-	Pentru personalul executant vor trebui respectate prevederile HG nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

-	Cerinţele minime de securitate şi sănătate în cazul activităţilor desfăşurate pe şantiere (inclusiv cele referitoare la detectarea şi stingerea incendiilor) sunt prevăzute în anexa 4 a hotărârii de guvern.

Principalele posibile riscuri privind sănătatea lucrătorilor implicaţi în activitatea de pe şantier pot fi generate de:

-	Contactul cu materialele încă existente în amplasament;

-	Zgomotul şi vibraţiile generate de utilaje în cursul operaţiunilor de demolare;

Procesul de evaluare a riscului reprezintă o bună practică ce permite implementarea de măsuri eficiente în vederea protejării sănătăţii lucrătorilor şi constă în principal în:

-11-

-	Identificarea pericolelor ce pot apărea;

-	Identificarea grupelor de personal angajat care pot fi afectate;

-	Estimarea potenţialului grad de afectare a personalului;

-	Identificarea modalităţilor de eliminare, respectiv de reducere a potenţialelor pericole;

-	Identificarea măsurilor de protecţie a personalului;

-	Implementarea şi revizuirea măsurilor de protecţie a personalului;

-	Includerea consultării angajaţilor în procesul de evaluare a riscului.

Măsuri pentru evitarea potenţialului impact al organizării de şantier asupra factorilor de mediu sunt menţionate mai jos:

-	Apă: dotarea cu toalete ecologice şi asigurarea apei potabile în recipiente de plastic;

-	Aer: reducerea emisiilor de substanţe poluante generate de sursele mobile prin:

	Transportul materialelor, cu utilaje de transport cu motoare cu emisii reduse;

	Inspecţii tehnice periodice ale autovehiculelor şi inspecţii zilnice ale autovehiculelor, utilajelor şi echipamentelor utilizate;

	Asigurarea de către executant a posibilităţilor de stropire a zonelor de lucru în condiţii meteorologice nefavorabile, pentru a evita dispersia în aer a particulelor fine.

-	Zgomot şi vibraţii: reducerea vitezei autovehiculelor grele în şantier şi inspecţii tehnice periodice ale autovehiculelor;

-	Sol: colectarea, depozitarea şi eliminarea controlată a tuturor categoriilor de deşeuri aferente organizării de şantier, ca sarcină a executantului.

-	Pentru personalul executant vor trebui respectate prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

-	Alimentarea cu energie electrică a organizării de şantier se va face provizoriu

-	Se asigura circulatia auto prin drumurile existente.

Descrierea impactul asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Pe toată durata de execuţie a lucrărilor, incinta şantierului precum şi spaţiile de depozitare aferente vor fi ţinute în mod permanent în stare de curăţenie.

La terminarea lucrărilor, antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusul de materiale, ambalajele, deşeurile şi lucrările provizorii şi va curăţa eventualele zone afectate.

Surse de poluanţi şi instalatii pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

Nu este cazul.

Dotari şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Pentru personalul executant vor trebui respectate prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

XI.	Lucrări de refacere/ restaurare a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/ sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

Prin realizarea investiției nu vor fi afectate zonele și factorii de mediu; nu s-au identificat situații de risc potențial.

Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/ sau la încetarea activității;

-12-

Practici de bun management a amplasamentului vor trebui adoptate de constructor pe perioada realizării proiectului, de executie, așa cum se pecizează în Legea 10/1995 – Legea calităţii în construcţii, cu amendamentele sale.

Curăţarea amplasamentului se va realiza atât ca activitate premergătoare lucrărilor propriu-zise de executie, în timpul derulării acestora, cât şi la terminarea lucrărilor, după evacuarea tuturor deşeurilor depozitate temporar.

Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/ sau la încetarea activitatii:

Controlul permanent al execuţiei revine în sarcina dirigintelui de şantier. Recepţia lucrărilor se face cu respectarea „Normativului pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii” C 56-2002 şi Ghidul pentru programarea controlului calităţii executării lucrărilor pe şantier.

La recepţia lucrărilor se vor prezenta toate actele întocmite pe faze de control.

Atâta timp cât există organizarea de şantier, controlul calităţii lucrărilor va avea în vedere şi verificarea îndepărtării deşeurilor de pe zonele de depozitare şi curăţarea amplasamentului.

•	Evacuarea de pe amplasament a tuturor amenajarilor, dotarilor cu caracter temporar, echipamentelor şi utilajelor, precum şi desfiinţarea imprejmuirilor şi căilor provizorii de acces;

•	Colectarea pe categorii a tuturor deșeurilor şi evacuarea de pe amplasament în scopul valorificării sau eliminarii lor;

Informații referitoare la prevenirea cazurilor de poluări accidentale:

Lucrările se vor executa, pe baza unui proiect ethnic, care va prezenta în detaliu procedura şi tehnologia efectuării lucrărilor cu măsurile de sănătate şi securitate a muncii executanţilor, şi totul în condiţiile menţinerii unui impact cât mai redus asupra mediului, limitat la perioada de lucru şi la amplasamentul proiectului.

Asigurarea de măsuri minime pentru evitarea efectelor poluării accidentale:

	în cazul poluării accidentale a solului cu diverse produse petroliere/ uleiuri minerale de la mijloacele de transport sau utilajele folosite pe şantier, traseul mijloacelor de transport se face pe suprafețe betonate.

	întreţinerea, schimbul de ulei, repararea mijloacelor de transport, precum şi a celorlalte utilaje angajate în desfășurarea execuției în amplasament, se va face numai în unităţi autorizate, specializate;

Asigurarea de măsuri minime pentru prevenirea riscurilor de producere a unor accidente:

	lucrările proiectului vor fi cu personal calificat, autorizat pentru efectuarea unor astfel de lucrări, şi instruit pentru activităţile specifice care vor fi prestate pe şantier,

	atât beneficiarul cât şi executantul au ca obligaţie, respectarea reglementărilor privind execuţia lucrărilor de demolare/dezmembrare;

	executantul va întocmi un plan de prevenire şi intervenţie pentru cazul producerii unor accidente, conform normativelor de implementare a procedurilor de securitate şi sănătate în muncă şi a situaţiilor de urgenţă, pentru lucrările specifice proiectului;

	organizarea de şantier precum şi locurile unde se vor desfăşura lucrările vor fi semnalizate corespunzător, utilizând semne standard ISO;

	în cazul lucrului cu foc, lucrările se vor executa cu avizul şi supervizarea CSI şi în prezența autoutilitarelor.

	toate lucrările prevăzute de proiect se vor executa numai cu respectarea măsurilor de securitate a muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice operaţiilor şi activităţilor ce se vor desfăşura.

Pe toată durata activităţii de execuție, se va asigura evacuarea ritmică a deşeurilor, respectându-se cerinţele reglementărilor în vigoare, precum şi a Ghidurilor de specialitate privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări precum şi a celor privind stocarea temporară a deşeurilor.

-13-

Modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Nu sunt preconizate a fi necesare lucrări de remediere sol.

XII. Anexe – piese desenate

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie,cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor

Plan de incadrare in zona   1:2000

Plan de situatie                     1:500

Plan de situatie  A1              1:500

2.   Scheme flux pentru;

- procesul tehnologic si fazele activitatii,cu investitiile de depoluare- nu este cazul

3.  Alte piese desenate,stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului; - nu este cazul

XIV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea 292/2018 privind  evaluarea impactului  anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-X

Caracteristicile proiectului

- dimensiunea și concepul intregului proiect.

Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriaul va fi completat cu;

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70’) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma se vector in format digital cu referinta geografica,in sisteme de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului(x,y) in sistem de proiectie nationala Stereo 70;

Coordonate   Stereo 70’    - 598910   -  328510

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

- nu este cazul

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legature directa cu sau nu nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

- nu este cazul

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar; ;

- nu este cazul

f) alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata. ;

- nu este cazul

-14-

Tipuri și caracteristicile impactului potențial

Caracteristici impact: nesemnificativ;

-	Natura impactului: negativ;

-	Tip impact: secundar;

-	Magnitudinea și complexitatea impactului: foarte mică;

-	Durata impactului: pe termen lung;

-	Extinderea efectului: locală;

-	Intensitatea efectului: mică;

-	Reversibilitatea impactului: reversibil;

-	Senzitivitatea receptorului: mică.

Intocmit,

Arh.Gospodaru E.