ANEXA nr. 5 la metodologie

MEMORIU DE PREZENTARE

Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului: “CONSTRUIRE HALA SERVICE AUTO, BIROURI, IMPREJMUIRE, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER”

- Titular

numele companiei: RECE ALEXANDRU

adresa poştală: Bucuresti, Sect. 3, Str. Serg. Marin Bonea Nr. 36, Bl. 7, Sc. 3, Et. 4, Ap. 57.

numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel.: 0760 414 009

- numele persoanelor de contact: Rece Alexandru

  - director/manager/administrator: Rece Alexandru

  - responsabil pentru protecţia mediului: Rece Alexandru

- Descrierea proiectului:

un rezumat al proiectului: Se propune realizarea unui obiectiv cu functiunea de SPATIU PENTRU SERVICII – SERVICE AUTO.

Se propune realizarea unei construcții metalice tip hală industrială cu funcțiunea majoră de servicii - service auto cu 4 rampe (inclusiv vopsitorie auto) și spatii administrative (birouri).

Depozitarea pieselor de schimb se face pe rafturi omologate închise, rafturi ce se desfasoară în lungul halei și pe verticală.

Imobilul este prevăzut cu grupuri sanitare și vestiar, birouri și spații comune pentru așteptare și sala de mese utilată în consecință.

Spațiile sociale și de întretinere sunt integrate în partiul imobilului.

Parcarea autoturismelor se face in incinta, pe platforme din B.A. impermeabile, special proiectate si normate. Scurgerea apelor pluviale de pe acestea se face prin rigole, catre separatorul de hidrocarburi apoi in sistemul de colectare existent.

Conform propunerii se asigura un total de 5 locuri de parcare pentru autoturisme cu dimensiunile de 2,50 x 5,00m.

Constructiile vor fi realizate pe un teren in suprafata de 1.000,00 mp. avand nr. Cadastral 66251, proprietatea sotilor RECE ALEXANDRU si RECE MADALINA, conform Act Notarial autentificat cu nr. 950 din 30/10/2020 emis de Musat Manuela Antonia și a Extrasului de Carte Funciară, emis de A.N.C.P.I.

Terenul este situat in intravilanul localitatii Magurele, conform P.U.G., aprobat aprobat cu H.C.L. nr. 21 din 27.05.2008 a Consiliului Local Magurele, - UTR 3Ic - zona servicii, comerţ, depozitare şi industrie nepoluantă. Conform PUD aprobat C.J. Ilfov cu nr. 6314/23/8F din 16.11.2023 și aprobat cu H.C.L. Măgurele 110 din 29.11.2023, a fost aprobata functiunea si amplasamentul.

Terenul beneficiaza de accese la drumurile publice. Este o zonă în curs de formare, prezentând mare interes pentru potenţialii investitori datorită poziţiei faţă de localitate.

Pentru desfasurarea activitatii au fost prevazute 2 accese: 1 carosabil si 1 pietonal astfel:

- La S-V, din De 125

În prezent, terenurile din vecinătate sunt construite parțial și au folosința – servicii industriale nepoluante (hale / servicii). Terenurile din imediata vecinătate nu sunt construite (T.L.C. – teren liber de construcții).

Amplasarea constructiei pe parcela – retragerile fata de limitele proprietatii :

DISTANTA FATA DE NORD-VEST (Nr. Cad: 66252) – variabil 3,00-3,46m faţă de limita de proprietate – T.L.C.

DISTANTA FATA DE NORD-EST (Nr. Cad: 67309) – 3,00m faţă de limita de proprietate – T.L.C.

DISTANTA FATA DE SUD-VEST (De 125) – 6,00m faţă de noua limită de proprietate (noul aliniament al De 125)

DISTANTA FATA DE SUD-EST (De 107) – variabil 14,71–15,18m faţă de noua limită de proprietate (noul aliniament al De 107)

Amplasamentul studiat face parte din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov” conform aviz 25993/10.03.2023 emis de Primăria Orașului Măgurele.

Cladirea va fi alcatuita in interior din doua zone functionale:

  - O zonă cu funcțiunea majoră de servicii - service auto cu 4 rampe (inclusiv vopsitorie auto);

  - O zonă compartimentată cu spații administrative (birouri).

H liber interior:

-minim 5.66 ml – PARTER; - zona de service auto

-minim 2.79 ml – PARTER; - zona de birouri

-minim 2.53 ml – ETAJ;

Volum = 1.693,60 mc

Numar maxim de utilizatori : 5 persoane

Constructia prezinta urmatoarele caracteristici:

- la parter:

- Receptie + Casa Scarii – 20.80 mp.;

- Grup Sanitar – 4.82 mp.;

- Hol – 5.98 mp.;

- Vestiar – 8,63 mp.;

- Grup Sanitar angajati  – 10.18 mp.;

- Post electrica – 26.79 mp.;

- Mecanica (zona inalta) – 45.43 mp.;

- Tinichigerie (zona inalta) – 46.97 mp.;

- Pregatire + Vopsitorie (zona inalta) – 69.17 mp.;

- la etaj:

- Hol + Casa Scarii – 9.76 mp.;

- Zona de asteptare – 15.76 mp.;

- Birou – 14.76 mp.;

- Hol – 2.07 mp.;

- Camera protocol – 15.03 mp.;

- Grup Sanitar – 4.08 mp.;

- Sala de mese – 11.49 mp.;

- Camera curatenie – 1.63 mp.;

– SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Caracteristicile constructiilor propuse:

| nr. | DENUMIRE | u.m. | cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | SUPRAFATA TEREN (MASURATA) | m.p. | 1.000,00 (100%) |
| I.1 | TEREN REZERVAT PENTRU DRUMURI | m.p. | 176.30 (17.63%) |
| I.2 | SUPRAFATA TEREN RAMASA PENTRU CONSTRUCTII | m.p. | 823.70 (82.37%) |
| II | SUPRAFATA TEREN (RAMASA DUPA CEDARE TEREN DRUMURI) | m.p. | 823.70 (100%) |
| II.1 | ALEI PIETONALE, TROTUARE DE GARDA | m.p. | 43.93 (5.33%) |
| II.2 | ALEI RUTIERE SI PLATFORME BETONATE | mp. | 346.45 (42.06%) |
| II.3 | SPATII VERZI |  | 181.02 (21.98%) |
| III | ARII CONSTRUITE |  |  |
| III.1 | ARII CONSTRUITE EXISTENTE |  | 0.0 |
| III.2 | ARIE COSTRUITA PROPUSA |  | 252.30 (30.63%) |
| IV | ARII DESFASURATE |  |  |
| IV. 1 | ARII CONSTRUITE DESF. EXISTENTE |  | 0.0 |
| III. 2 | TOTAL ARIE CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA |  | 339.30 |
| IV | ARIE UTILA |  |  |
| IV.1 | ARIE UTILA EXISTENTA |  | 0.0 |
| IV.2 | ARIE UTILA PROPUSA |  | 313.35 |
| V | INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI |  |  |
| V. 1 | POT EXISTENT | % | 0 |
| V. 2 | CUT |  | 0 |
| V. 3 | REGIM DE INALTIME |  | - |
| V. 4 | INALTIME LA STREASINA | m | - |
| V. 5 | INALTIME LA COAMA | m | - |
| VI | INDICATORI URBANISTICI PROPUSI |
| VI.1 | POT | % | 30.63 |
| VI.2 | CUT |  | 0.34 |
| VI.3 | REGIM DE INALTIME |  | P + 1E PARTIAL |
| VI.4 | INALTIME LA STREASINA (de la cota 0.00 a cladirii) | m | +6.19 |
| VI.5 | INALTIME LA COAMA/ATIC (de la cota 0.00 a cladirii) | m | +7.15 |
| VI.6 | Volumul cladirii | mc | 1.693,60 mc |

Numar total locuri parcare = 5 locuri, la nivelul solului.

Amplasament: conform propunere plan de situatie  - Plansa A02

Regim de construire: INDIVIDUALA

Organizarea interioara pe nivele:

- la parter:

- Receptie + Casa Scarii – 20.80 mp.;

- Grup Sanitar – 4.82 mp.;

- Hol – 5.98 mp.;

- Vestiar – 8,63 mp.;

- Grup Sanitar angajati  – 10.18 mp.;

- Post electrica – 26.79 mp.;

- Mecanica (zona inalta) – 45.43 mp.;

- Tinichigerie (zona inalta) – 46.97 mp.;

- Pregatire + Vopsitorie (zona inalta) – 69.17 mp.;

- la etaj:

- Hol + Casa Scarii – 9.76 mp.;

- Zona de asteptare – 15.76 mp.;

- Birou – 14.76 mp.;

- Hol – 2.07 mp.;

- Camera protocol – 15.03 mp.;

- Grup Sanitar – 4.08 mp.;

- Sala de mese – 11.49 mp.;

- Camera curatenie – 1.63 mp.;

Descrierea zonelor componente şi a fluxurilor tehnologice propuse:

Flux - tehnologic:

1)  Recepționarea autovehiculului în zona administrativă cu datele ei de identificare.

2)  Alocarea unei rampe de lucru pentru fiecare automobil recepționat

3)  Evaluare / constatare defecțiune

4)  Aprovizionare cu consumabile / piese necesare reparației

5)  Remedierea defecțiunilor / problemelor constatate

6)  Testare parametri autovehicul

7)  Comunicarea către recepție a fișei auto și încasarea onorariului pentru activitatea prestată

8)  Predarea autovehiculului către client.

Cabina de vopsit este o cabina moderna, etansa, complet automatizata, prevazuta cu filtre ce vor prelua in intregime vaporii rezultati in cadrul procesului de vopsire. Ventilatia se realizeaza cu exhaustoare prevazute cu filtre care fac parte din automatizarea cabinei. Aportul de aer proaspat din exterior este asigurat automat de echipamentul specializat al camerei de vopsire (ventilatoare). Stropii de vopsea ce pot rezulta prin condensarea vaporilor de vopsea, vor cadea in rigola cabinei de vopsire, care va fi curatata periodic; produsele rezultate din curatarea acestei rigole vor fi depozitate in recipienti destinati numai acestor produse si vor fi preluate de firma autorizata, in baza contractului incheiat cu aceasta firma.

Se estimeaza un numar de 5 angajati permanent .

- justificarea necesităţii proiectului: proiectul a fost intocmit la solicitarea si cu acordul beneficiarului, RECE ALEXANDRU, pentru a oferi zonei servicii generale de service auto

- valoarea investiției;

Valoarea investitiei raportata la suprafata de interventie este conform Deviz General Cap. 4.1 si zona fiscala si anume:

Construire imobil :	339,30 mp. x 1.500 lei/mp = 508.950,00 lei

- perioada de implementare propusă;

2024-2025

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): plan de situatie

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

    - plan de incadrare in zona

    - plan de situatie

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

  - profilul şi capacităţile de producţie:

servicii generale de service auto, birouri administratie – imobil parter si etaj partial

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

  - nu este cazul

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

- -energie electrica – iluminat si climatizare – prin racordarea la reţeaua publică de medie tensiune, fiind prevăzut un post de transformare în cazul în care avizatorul o impune. Pentru extinderi la viitoarele clădiri propuse, se va proceda aşa cum va fi stipulat prin avizul de specialitate – rețea existentă, conform aviz favorabil nr. 15793906/09.02.2023 emis de E-Distribuție Muntenia SA.

- -gaze -– din rețeaua orașului, rețea existentă în vecinătatea amplasamentului, conform aviz favorabil nr. 16842/317.892.732 / 03.10.2022 emis de Distrigaz Sud Rețele.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea cu apă:

Se propune extinderea rețelelor existente ale orașului până în dreptul amplasamentului. Până la racordarea la rețeaua existentă, alimentarea cu apă este rezolvata prin puţ de mica adâncime (15,00 m). - soluție temporară până la extinderea rețelei existente în dreptul amplasamentului.

Apa potabilă se va asigura din comerţ.

Evacuarea apelor uzate:

APELE UZATE MENAJERE - IN BAZIN VIDANJABIL ETANS

Hala este prevazuta cu chiuvete unde muncitorii se pot spala pe maini in timpul activitatii; apele uzate de la aceste chiuvete si toate grupurile sanitare vor fi colectate in bazinul vidanjabil, etans din beton armat, cu capacitatea V = 20 mc ;

Apele uzate provenite din spalarea pardoselii halei, vor fi preluate de rigola care le va conduce catre deznisipator si separatorul de hidrocarburi SH1 construit in incinta halei, pentru neutralizare iar apoi vor fi colectate impreuna cu apele uzate menajere in bazinul vidanjabil, etans, hidroizolat, din beton armat, cu capacitatea V = 20 mc.;

Nisipul colectat in deznisipator, la curatarea periodica a acestuia, este colectat si depozitat pe platforma gospodareasca a incintei, in recipienti adecvati, impermeabili, pentru a fi preluat de firma specializata cu care beneficiarul are contract.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi exterior SH2 exterior, iar apoi vor fi colectate in bazin de retentie, cu capacitatea V = 50 mc, de unde vor fi utilizate la intretinerea spatiilor verzi din incinta – eliberare controlata la teren.

Apele conventional curate de pe acoperisul cladirii vor fi eliberate direct la teren – pentru udarea spatiilor verzi.

• Încălzirea

Se va realiza local, ca şi prepararea apei calde menajere, cu centrală termică individuala funcţionând cu gaze naturale/electric, prin racordarea la reţeaua publică a orasului, conform Aviz si conditii detinator retele.

•Ventilatii

Cladirea beneficiaza de ventilatii naturale (ferestre cu deschidere), care permit circulatia si aportul necesar de aer la nivelul intregii unitati cat si de sistem individual de conditionare a aerului.

• Energia electrică - existent

Alimentarea cu energie electrică este rezolvată prin racordarea la reţeaua publică de medie tensiune, fiind prevăzut un post de transformare în cazul în care avizatorul o impune. Pentru extinderi la viitoarele clădiri propuse, se va proceda aşa cum va fi stipulat prin avizul de specialitate – rețea existentă, conform aviz favorabil nr. 15793906/09.02.2023 emis de E-Distribuție Muntenia SA.

• Telefonie

În funcţie de posibilităţile operatorilor zonali, se vor face racordări la reţelele acestora. Astfel ar putea fi realizate şi conexiunile pentru internet şi I.T. - rețea existenta, conform aviz favorabil nr. 100/05/03/01/0483 din 15.02.2023 emis de Orange Romania Communications SA.

• Deseurile menajere

• Deseurile menajere - in incinta - se depoziteaza selectiv in containere metalice / europubele amplasate pe platforme împrejmuite, betonate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi prevăzute cu sursa de apa si sistem de spălare, sifon de scurgere racordat la canalizare, dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia, întreţinute în permanentă stare de curăţenie;

Se vor prevedea platforme pentru colectarea ambalajelor si deseurilor provenite din activitatea de service.

Pe acestea se vor depozita ambalat carpele si salopetele imbibate cu uleiuri utilizate de muncitori in service; recipientii utilizati pentru depozitarea uleiurilor si solutiilor uzate colectate.

Platforma va fi ingradita cu panouri metalice, ce va fi inchisa cu lacat, pentru a nu fi accesibila decat persoanelor autorizate pentru manipularea acestor deseuri.

Depozitarea pieselor de schimb se face pe rafturi omologate inchise, rafturi ce se desfasoara in lungul halei si pe verticala.

Deseurile vor fi transportate cu mijloace auto autorizate la groapa de gunoi sau neutralizate, conf. contractului / avizului de salubrizare si a contractului de preluare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: dupa finalizarea lucrarilor de executie a investitiei, pentru reducerea poluarii factorului aer si a vitezei curentilor de aer care antreneaza particole de praf, laturile incintei se vor planta cu vegetatie inalta de aliniament (plop, artar, salcam). De asemenea, spatiile libere se vor planta cu gazon, vegetatie joasa (buxus, tuia ornamentalis). Platforma betonata se va spala saptamanal cu furtunul cu apa pentru indepartare prafului si nisipului depus de vant. Resturile de materiale ramase in urma executiei lucrarilor vor fi ridicate de constructor, care le va depozita pe platformele proprii.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente : Terenul va beneficia de acces la drumurile publice.

Pentru desfasurarea activitatii au fost prevazute 2 accese : 1 carosabil si 1 pietonal astfel:

- La S-V, din De 125

  - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare : nu este cazul

  - metode folosite în construcţie : structura metalica tip hala, este constructie pe structura si ferme metalice cu inchideri si invelitoare din panouri sandwich tip Rompan, cu fundatii beton armat;

  - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Graficul de realizare a investiţiei se prezintă astfel:

| NR. CRT | ETAPE | NR. LUNI | ANUL I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Executia lucrarilor, din care: |  |  |
| 2 | Asistenta tehnica diverse si neprevazute, | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | - organizarea de santier | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - lucrari de constructii + instalatii, asigurare utilitati | 11 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | - amenajari pt.protectie mediu si aducerea la starea initiala | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | - procurare utilaje, dotari, receptie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

  - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : se vor respecta reglementarile P.U.G. existent

  - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul

  - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) : nu este cazul

  - alte autorizaţii cerute pentru proiect: nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; Nu este cazul

- metode folosite în demolare; Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; Nu este cazul- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

Localizarea proiectului: Constructiile vor fi realizate pe un teren in suprafata de 1.000,00 mp. avand nr. Cadastral 66251, MAGURELE, T31, P. 112/123/1, jud. ILFOV proprietatea sotilor RECE ALEXANDRU si RECE MADALINA, conform Act Notarial autentificat cu nr. 950 din 30/10/2020 emis de Musat Manuela Antonia și a Extrasului de Carte Funciară, emis de A.N.C.P.I.

Terenul este situat în intravilanul localităţii Magurele, conform PUG-ului aprobat aprobat cu H.C.L./2008, - UTR 3Ic - zona servicii, comerţ, depozitare şi industrie nepoluantă, conform PUD aprobat C.J. Ilfov cu nr. 6314/23/8F din 16.11.2023 și aprobat cu H.C.L. Măgurele 110 din 29.11.2023.

  - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001: nu este cazul

  - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

  - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: actual terenul situat în intravilan – este neconstruit; În prezent, terenurile din vecinătate sunt construite parțial și au folosința – servicii industriale nepoluante (hale / servicii). Terenurile din imediata vecinătate nu sunt construite (T.L.C. – teren liber de construcții).

    - politici de zonare şi de folosire a terenului: pe langa constructiile mentionate,  se va folosi separatorul de hidrocarburi, platforme betonate, ingradite cu plasa de sarma unde se vor depozita selectiv deseurile. Platformele sunt inchise si au acces numai personele desemnate cu gestionarea lor si predarea catre firmele ce preiau deseurile, cu care beneficiarul are contract .

    - arealele sensibile: nu este cazul

    - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

    - detalii privind orice variantă de amplasament luată în considerare: nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protecţia calităţii apelor:

  - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; conform celor descrise mai sus, prin proiectare s-au asigurat conditiile tehnice pentru ca, pe de o parte, factorul apa (apele uzate) sa nu produca accidente de poluare, iar, pe de alta parte, rezultatul activitatii comerciale sa nu produca poluarea factorului apa. Acestea sunt reprezentate de reteaua interna de canalizare si de respectare prin proiect a normelor si prescriptiilor privind relatia cu reteaua de alimentare cu apa; posibila poluare a apelor poate fi determinata de apele de pe platformele betonate; s-a prevazut trecerea acestora prin separator de hidrocarburi.

  - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. separatorul de hidrocarburi al incintei

- Protecţia aerului:

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri: Prin activităţile desfăşurate pe platforma incintei nu se poluează aerul. Cabina de vopsit este prevazuta cu exhaustoare cu filtre conforme, omologate.

  - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă – exhaustoare cu filtre conforme, omologate, parte integranta a cabinei de vopsit

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

  - sursele de zgomot și de vibrații: nu este cazul.

  - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: acest zgomot este atenuat prin realizarea peretilor de inchidere, tamplariei si a planseelor, prevazute la imobil.

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

  - sursele de radiaţii; nu este cazul

  - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. nu este cazul

- Protecţia solului şi a subsolului:

  - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: solul, subsolul si apele freatice pot fi poluate prin apele menajere si pluviale.

  - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Prin respectarea STAS - urilor de executie a conductelor de canalizare si datorita faptului ca procesul fiind restrâns şi neproducand noxe, sunt asigurate conditiile evitarii poluarii factorului sol; amenajarea platformelor betonate inchise cu plasa de sarma, pe care vor fi depozitate in recipienti speciali, produsele poluante mentionate mai sus, pana la preluarea lor de catre firma de preluare a deseurilor.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: nu este cazul

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

  - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

- nu este cazul

  - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

- nu este cazul

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate; - deseuri menajere, ambalaje – colectate si depozitate selectiv

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor; - contract cu firma de preluare

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; nu este cazul

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. - nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului. - nu este cazul

- Prevederi pentru monitorizarea mediului:

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. Se va intocmi un raport de mediu, lunar, de catre firma specializata de preluare a deseurilor, autorizata, in baza contractului incheiat cu beneficiarul; apele uzate, vor fi contorizate, periodic, se vor lua probe din deseurile (nisip, mal) colectate din decantorul si separatorul de grasimi si uleiuri, vor fi verificate de catre o firma specializata. Urmarirea atenta a manipularii, depozitarii si predarii catre firma de colectare a deseurilor de pe platforme inchise, mentionate anterior.

- Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

organizarea de santier se va face exclusiv in incinta ;

- localizarea organizării de şantier: lucrările de execuţie se vor desfăşura fără afectarea domeniului public exterior parcelei studiate şi numai cu personal calificat; construcţiile (baracamentele) şi echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Există riscul unor poluări accidentale asupra apelor dacă nu se respectă tehnologia de execuţie a obiectivului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a apelor pot fi legate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor şi traficul de şantier. Astfel, lucrările de terasamente determină antrenarea unor particule fine de pământ care pot ajunge în apele de suprafaţă. Manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcţii (beton, bitum, agregate, etc.) determină emisii specifice fiecărui tip de material şi fiecărei operaţii de construcţie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din maşinile şi utilajele şantierului. Manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în aproprierea cursurilor de apă pot conduce la producerea unor deversări accidentale în acestea.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. Se va urmari atent de catre responsabilul tehnic al lucrarii a transportului si manipularii materialelor in incinta, impiedicarea pierderilor de materiale si a emisiilor specifice fiecarui material de constructii pus in opera; realizarea racordului la drumul public.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

  - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii; nu este cazul.

  - aspecte referitoare la prevenirea, modul de răspuns pentru poluări accidentale;

-aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; nu este cazul.

  - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. nu este cazul.

- Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- Schemele-flux pentru:

  - procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

- Recepționarea autovehiculului în zona administrativă cu datele ei de identificare.

- Alocarea unei rampe de lucru pentru fiecare automobil recepționat

- Evaluare / constatare defecțiune

- Aprovizionare cu consumabile / piese necesare reparației

- Remedierea defecțiunilor / problemelor constatate

- Testare parametri autovehicul

- Comunicarea către recepție a fișei auto și încasarea onorariului pentru activitatea prestată

- Predarea autovehiculului către client.

- Rampa destinata cabinei de vopsit beneficiaza de instalatii de filtrare a aerului. Nu sunt eliberate in atmosfera substante poluante.

- schema-flux a gestionării deșeurilor;

- depozitare selective pe platforma betonata – apoi preluata de firma de salubrizare cu care beneficiarul are contract

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

- Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din  aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampila						Intocmit,

arh. Victor Popescu