Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

RAPORT DE SINTEZĂ PRIVIND STAREA MEDIULUI LA NIVEL JUDEŢEAN

- Judeţul ILFOV -

aprilie 2016

Prezentarea generală a judeţului Ilfov

|  | Teritoriul administrativ al judeţului Ilfov este situat în SE ţării, cuprinzând ca un inel municipiul Bucureşti, în bazinele hidrografice Argeş, Ialomiţa şi Mostiştea. Este cel aprilie mic judeţ al ţării cu o suprafaţa totală de 158.328 hectare (1.583 km2) şi cuprinde 8 oraşe (Buftea, Otopeni, Popeşti Leordeni, Pantelimon, Voluntari, Măgurele, Bragadiru, Chitila) şi 32 comune. |
| --- | --- |

## Calitatea aerului

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Ilfov este constituită din staţiile de monitorizare Baloteşti (staţie de fond regional) şi Măgurele (staţie de fond suburban), care sunt administrate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

Pentru monitorizarea poluanţilor NO2, SO2, CO, O3 se folosesc analizoare automate (serverul preia concentraţiile medii orare înregistrate la staţii), iar pentru Pb şi particule PM10 şi PM 2,5 se recoltează probele pentru a se analiza în laborator, după care datele sunt introduse manual în baza de date.

|  | Figura 1.1. Amplasarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului Baloteşti şi Măgurele în judeţul Ilfov |
| --- | --- |

În 2010 urma notificării Romaniei de către Comisia Europeana, care din raportarile transmise au constatat depasiri ale valorii limita pentru PM 10, a fost initiata procedura de infrigement prin care Romania putea fi penalizata. La solicitarea forurilor superioare, Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov a intocmit Programul revizuit de gestionare a calitatii aerului pentru indicatorul pulberi in suspensie fractia PM 10 – zona Magurele, judetul Ilfov. Anual se intocmeste Raportul Anual care cuprinde măsurile din Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului,  realizate pe parcursul anului pentru care se face raportarea. În Raportul Anual 2012 s-a raportat realizarea măsurilor din Programul revizuit  de gestionare a calităţii aerului în proportie de 90% , astfel poluarea cu PM10 (pulberi in suspensie) reducându-se considerabil.

A fost finalizat Raportul Anual privind masurile realizate din Programul revizuit de gestionare a calitatii aerului pentru anul 2014 care s-a aprobat in sedinta de Consiliu Local din data de 30.03.2015.

Calitatea aerului în fiecare staţie este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.

Interpretarea datelor privind calitatea aerului, furnizate de staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, se realizează prin calculul indicelui specific de calitate a aerului, ceea ce reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

- dioxid de sulf - SO2

- dioxid de azot - NO2

- ozon - O3

- monoxid de carbon - CO

- pulberi în suspensie - PM10

precum şi a calcului indicelui general care se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Pentru a se putea calcula indicele general trebuie sa fie disponibili cel putin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori (pe figura vor fi reprezentate atât culorile cât şi numerele asociate acestora).

Valorile limită pentru măsurătorile în sistem automat sunt reglementate de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Figura 1.2.

# Indici de calitate

Grafice privind evoluţia calităţii aerului în judeţul Ilfov

- Dioxid de sulf - SO2 - nu există date

- Dioxid de azot - NO2 - nu există date

- Ozon - O3 - nu există date

- Monoxid de carbon – CO

- Pulberi în suspensie - PM10

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţiile din reţeaua locală de monitorizare

În luna aprilie datele au fost insuficiente pentru realizarea indicelui general (datorita defecţiunilor apărute la Staţiile Baloteşti şi Măgurele).

## Calitatea apelor

Urmărirea calităţii apelor din bazinele hidrografice aflate în administrarea Sistemului de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucureşti se face prin efectuarea de analize biologice, fizico-chimice şi bacteriologice, conform “Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat pe anul 2016, în secţiunile  reţelei de monitoring, structurată astfel:

În luna aprilie 2016  secţiunile  monitorizate au fost:

Râuri - 14 secţiuni de caracterizare a corpurilor de apă, în care se derulează următoarele programe:

- program de supraveghere – pentru 2 din cele 14 secţiuni

- program  operaţional extins – pentru 6 din cele 14 secţiuni;

- program  operaţional – pentru 6 din cele 14 secţiuni;

- programul  P (potabilizare) – pentru cele 2 secţiuni de captare a apelor de suprafaţă pentru  potabilizare, unde se  monitorizează indicatorii din  HG 100 / 2002 (Directiva 75/440/EEC); Aceste secţiuni sunt plasate în judeţul Giurgiu.

- program EIONET– pentru 3 din cele 14 secţiuni

- program TNMN– pentru una din cele 14 secţiuni

Lacuri: - 4 lacuri (7 secţiuni de caracterizare a corpurilor de apă), în care se derulează următoarele programe:

- program de supraveghere – pentru un lac (2 secţiuni);

- program  operaţional – pentru 3 lacuri (5 secţiuni);

- program de intercalibrare – pentru 2  lacuri (4 secţiuni);

Ape subterane

Pe teritoriul Judeţului  Ilfov s-au identificat, delimitat şi descris   trei  corpuri de apă subterană (ROGWAG 03, ROGWAG 05, ROGWAG 11).

Analizele se efectuează conform “Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat al Laboratorului SGA Ilfov-Bucureşti, pe anul 2016”.

- 19 foraje, din care:

- program de supraveghere - 5 foraje

- program operaţional  - 14 foraje

Starea de calitate înregistrată pe baza evaluării rezultatelor analizelor efectuate în luna aprilie 2016 este următoarea:

A.   Subsistemul Râuri

2.1.   Monitoringul de supraveghere şi operaţional

În cursul lunii aprilie 2016 au fost efectate analize fizico-chimice în 12 secţiuni.

2.1.1. Starea Ecologică

Tabel 2.1.1.1.

| Nr. Crt. | Cursul de apă | Secţiunea | Tip program Monitoring | STAREA ECOLOGICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Încadrarea din punct de vedere BIOLOGIC | Încadrarea din punct de vedere FIZICO - CHIMIC |
|  |  |  |  | Fito plancton | Fito bentos | Macro zoobentos | Incadrare finala | RTA | RO | NUTR | SALIN | PTSON | AICR | Incadrare finală |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | R. ARGEŞ | Am. priză Crivina | S, P, EIONET | - | - | - | - | I | II | I | I | I | I | II |
| 2. | R. ARGEŞ | PH Budeşti | Oex(SO) | - | - | - | - | I | II | I | I | - | - | II |
| 3. | R. DÂMBOVIŢA | Arcuda(pod Joiţa) | OEx(SPP), P, EIONET | - | - | - | - | I | II | I | I | I | II | II |
| 4. | R. DÂMBOVIŢA | Dragomireşti | OEx(SO,N) | - | - | - | - | I | IV | II | I | - | - | IV |
| 5. | R. DÂMBOVIŢA | Bălăceanca | Oex(SO,N) | - | - | - | - | I | V | IV | II | - | V | V |
| 6. | R. DÂMBOVIŢA | PH Budeşti | Oex(SO,N) EIONET | - | - | - | - | I | V | IV | II | - | V | V |
| 7. | V. SNAGOV | Ciaur - Niculeşti | O(SO) | - | - | - | - | I | III | - | - | - | - | III |
| 8. | R. COCIOVALIŞTEA | Amonte Căciulaţi | O(SO,N) | - | - | - | - | I | IV | II | - | - | - | IV |
| 9. | V. SNAGOV | Șant Florești | O(SO,N) | - | - | - | - | I | IV | I | - | - | - | IV |
| 10. | V. MOSTIŞTEA | Amonte Petrăchioaia | O(SO,N) | - | - | - | - | I | IV | I | - | - | - | IV |
| 11. | R. IALOMIŢA | Derivaţie Bilciureşti | O(SO,N) | - | - | - | - | I | III | II | - | - | - | III |
| 12. | V. STICLĂRIE | Am. confl. Ialomiţa | O(SO) | - | - | - | - | I | IV | - | - | - | - | IV |
| 1. | R. ARGEŞ | Am. priză Crivina | S, P, EIONET | - | - | - | - | I | II | I | I | I | I | II |

RTA	   - regim termic şi acidifiere;

RO 	   -  regim de oxigen;

NUTR      - regim de nutrienţi;

SALIN     - grad de mineralizare (salinitate);

PTSON   - poluanţi toxici specifici de origine naturală;

AICR       - alţi indicatori chimici relevanţi: fenoli, detergenţi, AOX

Nota: Evaluarea clasei de calitate atât din punct de vedere biologic cât şi fizico-chimic s-a făcut pe baza celui aprilie nefavorabil indicator din grupa respectivă de indicatori.

2.1.2. Starea chimică

Starea chimică a apelor se stabileşte, aşa cum prevede Ord.161/2006, pe baza concentraţiilor măsurate pentru indicatorii monitorizaţi, determinantă fiind concentrația substanţelor prioritare/ prioritar periculoase.

În luna aprilie 2016 s-au monitorizat metale grele şi micropoluanţi organici pentru 5 secţiuni, conform Manualului de Operare pe anul 2016.

– Grupa Triclorbenzeni, Grupa Pesticide Organoclorurate, Grupa Solvenţi Cloruraţi Volatili, Alchil Fenoli, Pesticide Ureice, Grupa Compuşilor organici semivolatili aromatici (hidrocarburi policiclice aromatice -14 componenţi – naftalina, antracen, fenantren, fluoranten, benz-(a)- antracen , benz-(b)- fluoranten, benz-(k)- fluoranten, benz-(a)- piren, benz-(ghi)- perilen şi indeno-(1,2,3 cd)-piren ( PAH-uri normate în HG 351 / 2005 şi Ord.161/2006);

Situaţia înregistrată o prezentăm în tabelul de mai jos pentru secţiunile în care s-au determinat indicatorii de calitate corespunzători manualului de operare:

Tabel 2.1.2.1.

| Nr. Crt | Cursul de apă | Secţiunea | Stare chimică | Substanţe prioritare / prioritar periculoase ce au depăşit standardele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Râul Argeş | Amonte priză Crivina | bună | - |
| 2. | Râul Argeş | PH Budeşti | proastă | Cu |
| 3. | Râul Dâmboviţa | Arcuda (pod Joiţa) | proastă | Cu |
| 4. | Râul Dâmboviţa | Bălăceanca | proastă | As, Cr, Cu, DEHP |
| 5. | Râul Dâmboviţa | PH Budeşti | proastă | As |

2.2. Monitoringul pentru programul P (potabilizare) se aplică la secţiunile de captare a apelor de suprafaţă în scopul potabilizării, unde se monitorizează indicatorii fizico-chimici şi bacteriologici  din  HG 100/2002 (Directiva 75/440/EEC).

La nivelul SGA Ilfov - București avem două secţiuni de captare a apelor de suprafaţă în scopul potabilizării.

Tabel 2.2.1.

| Nr crt | Nume secţiune de prelevare | Sursa de apă | Categoria de calitate necesară conform tehnologiei de tratare | Categoria de calitate înregistrată în luna aprilie 2013 (conform HG 100/2002) | Indicatori depăşiţi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Bazin Hidrografic Argeş |
| 1. | Crivina | Râul Argeş | A2 | A2 | MTS, nu au fost furnizate rezultatele determinărilor bacteriologice |
| 2. | Arcuda | Râul Dâmboviţa | A2 | A2 | nu au fost furnizate rezultatele determinărilor bacteriologice |

Pentru celelalte secţiuni ale corpurilor de apă din subsistemul râuri ce sunt situate pe teritoriul judeţului Ilfov şi care nu au fost analizate, calitatea rămâne aceeaşi de la ultima înregistrare.

B.   Subsistemul Lacuri

Conform Manualului de operare pentru 2016, în Laboratorul de Calitate a Apelor SGA Ilfov - Bucureşti sunt monitorizate:

- 1 lac (2 secţiuni) cu tip de monitoring de supraveghere, constituind baza evaluării stării globale a apelor, având frecvenţa de 4 ori pe an pentru indicatorii fizico - chimici şi pentru elementele biologice:

4/an – pentru fitoplancton, 1/an – pentru fitobentos, inventariere macrofite şi peşti -  una la 3 ani;

- 3 de lacuri (5 secţiuni) cu tip de monitoring  operaţional, caz în care se analizează de 4 ori pe an  indicatorii fizico – chimici şi elementele biologice: 4/an – pentru fitoplancton,

2/an – pentru microfitobentos, inventariere  macrofite şi peşti : una la 3 ani.

- 2 de lacuri (4 secţiuni) cu tip de monitoring  de intercalibrare.

Conform Manualului de operare pentru 2016, în Laboratorul de Calitate a Apelor SGA Ilfov – Bucureşti, în luna aprilie 2016  nu s-au monitorizat ape de suprafaţă din subsistemul lacuri, existente pe teritoriul  judeţului Ilfov, calitatea fiind cea de la ultima înregistrare.

În luna aprilie  2016 au fost monitorizate 2 lacuri/ 3 secţiuni, situaţia înregistrată este redată în tabelul următor:

tabel 2.2.1.

| Nr. Crt. | Cursul de apă | Lacul | Tip program Monitoring | STAREA ECOLOGICĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Indicatori pentru procesul de EUTROFIZARE | Incadrarea din punct de vedere FIZICO-CHIMIC |
|  |  |  |  | PT (mg/l) | Nmin (mg/l) | Clorofia “a” (μg/l) | Bio masa | Incadrare finală | RTA | RO | NUTR | SALIN | PTSON | AICR | Incadrare finală |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | V. COLENTINA | BUCIUMENI | S | 0,098 | 0,897 | - | - | eutrof | I | III | I | I | - | - | III |
| 2. | SNAGOV | SNAGOV | O(SO,N), IC | 0,1135 | 0,064 | - | - | eutrof | I | IV | I | II | - | - | IV |

RTA	   - regim termic şi acidifiere;

RO 	   -  regim de oxigen;

NUTR      - regim de nutrienţi;

SALIN     - grad de mineralizare (salinitate);

PTSON    - poluanţi toxici specifici de origine naturală;

AICR       - alţi indicatori chimici relevanţi: fenoli, detergenţi, AOX

Nota: Evaluarea clasei de calitate atât din punct de vedere biologic cât şi fizico-chimic s-a făcut pe baza celui mai nefavorabil indicator din grupa respectivă de indicatori

C.   Ape subterane

In luna  aprilie  2016  s-au  recoltat  10 probe din forajele reţelei naţionale de supraveghere şi observaţie.

- corp de apă subterană ROAG 03  monitorizat prin 5 foraje:  Buftea F2,  Buftea F3, Buftea F4, Cernica F2 şi Otopeni F1A - Ord. II  cu depăşiri ale valoriilor prag în cazul indicatoruluI de calitate azotaţi (NO3) astfel:

- Cernica F2    =  169,28  mg/l

- Otopeni F1A = 129,93 mg/l

- corp de apă subterană ROAG 11  monitorizat prin 5 foraje:  SC Agromec SA Ștefănești, SC Maer Import Export SRL Pantelimon, SC Porfine România SRL Bragadiru şi SC Wopfinger Transport Beton SRL Chitila şi Primăria comunei Voluntari  fără depășiri ale valorilor prag la indicatorii monitorizaţi.

Evaluarea stării de calitate s-a făcut prin compararea valorilor obţinute cu cele prevăzute în  Ordinul nr. 621/07.07.2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România.

## Radioactivitatea mediului

APM Ilfov deţine o staţie automată de monitorizare a debitului dozei gamma în aer şi condiţiile meteorologice, cu transmitere în timp real  a datelor către Centrul de Coordonare al Reţelei, care se află la Laboratorul de Radioactivitate a Mediului Bucureşti – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Datele înregistrate sunt rata dozei gamma, temperatura, umiditatea, viteza şi direcţia vântului, presiunea atmosferică, precipitaţii (cantitate) şi puterea solară.

Din luna mai 2015, un detector de doza gamma nu mai funcţionează, iar din motive financiare nu a putut fi înlocuit. La detectorul funcţional rămas la staţia de monitorizare a dozei gamma nu au fost înregistrate depăşiri.

# Protecţia naturii şi arii protejate

În judeţul Ilfov au fost declarate următoarele arii naturale protejate de interes naţional:

  - Lacul Snagov (100 ha declarat prin Legea 5/2000),

  - Pădurea Snagov (10 ha, declarată prin Legea 5/2000)

  - Zona naturală protejată Scroviştea (declarată prin H.G. nr.792/1990).

Pe teritoriul judeţului există următoarele arii naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000):

- Lacul şi Pădurea Cernica RO SPA 0122 – Arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000

- Lacul şi Pădurea Cernica RO SCI 0308 – Sit de importanţă comunitară – Sit Natura 2000

- Gradiştea – Căldăruşani – Dridu  RO SPA 0044 - Arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000

- Scroviştea  RO SPA 0140 - Arie de protecţie specială avifaunistică - Sit Natura 2000

- Scroviştea  RO SCI 0224 - Sit de importanţă comunitară – Sit Natura 2000

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov în parteneriat cu Clubul Ecologic UNESCO Pro Natura si Asociaţia pentru Protecţia Habitatelor Naturale implementează proiectul “Plan de management integrat şi campanie de informare şi conştientizare pentru situl Natura 2000 SCROVIŞTEA ROSCI0224 ŞI ROSPA0140”.

Implementarea proiectului se face cu finanţarea Programului Operaţional Mediu – Axa prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi se desfasoară în perioada 16.08.2012 – 31.12.2015.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

- Imbunatatirea semnificativa a starii de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 Scrovistea (ROSCI0224 si ROSPA0140), precum şi  a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acestuia,

- Elaborarea Planului de management integrat al Sitului Natura 2000 Scrovistea (ROSCI0224 si ROSPA0140), în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu avizarea acestuia de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul Sitului Natura 2000 Scrovistea cu o privire specială asupra conceptului de dezvoltare durabilă locală

- Dezvoltarea capacitatatii organizaţiilor şi instituţiilor implicate în admnistrarea Sitului Natura 2000 Scroviştea.

Din 20.06.2013 APM Ilfov a inceput implementarea proiectului „Parteneriat in vederea elaborarii planurilor de management/planurilor integrate de management pentru  arii protejate aparţinând complexelor de ecosisteme din bazinul Dunarii Inferioare si raurile tributare Ialomiţa şi Călmăţui (PARTMAP)”.

Proiectul este implementat cu finantarea Programului Operational Mediu – Axa prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii si se desfasoara in perioada 20.06.2013 – 19.06.2015. APM Ilfov implementeaza acest proiect in parteneriat cu APM Ialomita si Clubul ecologic UNESCO Pro Natura.

Obiectivul general al acestui proiect este elaborarea planurilor de management/ planurilor integrate de management pentru 9 arii naturale protejate și asigurarea unei gestionări corespunzătoare a acestora prin realizarea unor măsuri de conservare a diversităţii biologice, a habitatelor naturale și a speciilor de floră şi faună sălbatică precum și identificarea și propunerea unor măsuri de dezvoltare durabilă socio economică a comunităților locale în limitele capacității suport a capitalului natural.

Printre cele 9 arii naturale protejate se numara Situl Natura 2000 Lacul si Padurea Cernica si Padurea Snagov.

## Gestiune deseuri

## Operatori economici autorizaţi  să colecteze DEEE: 31

Operatori economici autorizaţi  să trateze DEEE: 6

## Operatori economici autorizaţi  să colecteze si trateze VSU: 16

## Operatori economici autorizaţi  să colecteze VSU: 2

## Operatori economici autorizaţi  să colecteze baterii si acumulatori uzati: 111

## Operatori economici autorizaţi  să trateze deşeuri de baterii si acumulatori uzati: 2

## Formulare pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase: 75

- Poluări accidentale

În decursul lunii aprilie 2016 la Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov au fost înregistrate urmatoarele poluari accidentale.

| Data/ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri întreprinse/ sancţiuni | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, judeţ) | Perioada de producere | Factor de Mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanţa poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |
| 11.04.2016 / 1610 | Cornetu, jud. Ilfov Traseu conducta sda 556 Cornetu, apartinand Parcului 2 Cornetu, la cca 700 m de sonda, pe teritoriul localitatii Buda, OMV PETROM, Zona de productie IV Moesia | 04.11.2016 | Cca 4 m2 teren proprietate privata | OMV PETROM | Apa de zăcământ | Cauza: fisura conducta cu flexul de catre o persoana privata, in timpul practicarii unei gropi de pozitie pentru montarea unui stalp pentru sustinerea unui gard Poluant: cca 30 l apa de zacamant | OMV PETROM | - Se lucreaza la decopertarea conductei pentru montarea de sarniera - Fluidul si solul imbibat se recupereaza manual in butoaie si se transporta la Parcul 2 Cornetu - S-a oprit sonda - S-a scurs conducta la Parcul 2 Cornetu in decantor |  |

Prezentul Raport lunar de sinteză privind starea mediului la nivel judeţean a fost elaborat pe baza datelor furnizate de:

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti

- Administraţia Naţională Apele Române – Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti