Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire: 4770/29.06.2022

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. PROIECT din 29.06.2022

# Ca urmare a notificării adresate de SC AVICOLA BUFTEA SA, cu sediul în oraș Buftea, str. Merișori, nr. 18, județ Ilfov, privind planul „P.U.Z. – Complex rezidențial și funcțiuni complementare Buftea-Est (comerț, servicii, echipamente utilitare, etc.)”, propus în oraș Buftea, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 4, nr. cadastral 59196, 59198, 3334, 50344, 57369,  județul Ilfov, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 4770/07.03.2022 și a completărilor ulterioare, în baza:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

Agenţia pentru Protecţia Mediului ILFOV

  - ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 08.06.2022;

  - în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 pct. a şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

  - în lipsa comentariilor din partea publicului interesat,

decide:

Planul „P.U.Z. – Complex rezidențial și funcțiuni complementare Buftea-Est (comerț, servicii, echipamente utilitare, etc.)”, propus în oraș Buftea, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 4, nr. cadastral 59196, 59198, 3334, 50344, 57369,  județul Ilfov, titular SC AVICOLA BUFTEA SA, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

Planul Urbanistic Zonal stabilește reglementări specifice pentru o zonă din teritoriul administrativ al orașului, trasează căile de circulație, propune zonificarea teritoriului, asigurarea dotărilor și infrastructurii necesare.

Prin PUZ se dorește realizarea unui cartier de locuințe, cu dotări aferente programului de locuire: educație, terenuri destinate comerțului și serviciilor, spatii verzi. Vor predomina locuințele colective, cu regim mediu de înălțime, construite în unități tip bloc, formate fiecare din mai multe tronsoane.

Teritoriul ce a generat prezenta documentație de urbanism este situat în localitatea Buftea, având următoarele numere cadastrale, N.C.: 59196, 59198, 3334, 50344, 57369, cu categoria de folosință teren curți construcții și agricol intravilan.

Prin Avizul de Oportunitate nr. 03/02.03.2021, aferent Certificatului de Urbanism nr. 43 din 03/02/2021, se introduce în zona reglementata prin actualul P.U.Z. o suprafața totală de 209.412 mp, conform măsurătorilor topografice. Amplasamentul se află pe terenul fostului Complex Avicol Buftea.

Zonificare funcțională-reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici:

Zona propusă pentru studiu face parte din intravilanul localității Orașul Buftea conform P.U.G. al Localității Buftea și Regulamentul Local de Urbanism aprobat prin H.C.L.136/ 31.10.2013.

Bilanț teritorial:

Suprafaţă totală teren – 209412 mp

ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ ŞI INDICATORI URBANISTICI

Zonele funcționale specifice care se regăsesc în cadrul reglementărilor P.U.Z.:

1. Is - zone de interes general și de instituţii publice şi servicii:

- Is - subzonă mixtă - echipamente publice/comerţ şi servicii (învăţământ / cultură /sănătate)

- M1 - subzonă comerț, servicii publice, în domeniul administrativ si financiar-bancar (la parter și mezanin)

- M2 - subzonă de comerţ şi servicii, cu maxim P+4 – P+8 niveluri, situată în zona nou construită

- M3 - subzonă de comerţ şi servicii, cu maxim P+3. (în construcții independente)

- Is1 - subzona activităților legate de învățământ

2. L - zona locuinţelor

- Lc - subzona locuinţelor colective medii cu P+4 niveluri în ansambluri preponderent rezidenţiale;

- Lc1 - subzona locuinţelor colective înalte cu P+5 - P+8 niveluri în ansambluri preponderant rezidenţiale;

3. V - zona spaţiilor verzi

- v2 - spaţii verzi tip parcuri şi scuaruri

4. Cr – zonă căi de comunicație rutieră și construcții aferente

1. Bilanț general – zone funcționale

|  | ZONE FUNCȚIONALE | S total m² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Zonă locuire(inclusiv, spații verzii, alei carosabile, pietonale, parcaje) | 135.974 | 64,93 |
| 2 | - Zonă spații comerciale independente + comerț adiacent blocului - (21.392 m²+ 5.984 m²) | 27.376 | 13,07 |
| 3 | - Zonă prestări servicii (în spații independente) | 5.227 | 2,49 |
| 4 | - Zonă circulație rutieră drumuri majore | 25.542 | 12,19 |
| 5 | - Zonă spații verzi publice | 4.852 | 2,31 |
| 6 | - Zonă învățământ | 4.900 | 2,33 |
| 7 | - Zonă dotări edilitare | 2.035 | 0,97 |
| 8 | - Zonă teren afectat Centură ocolitoare BUFTEA | 3.506 | 1,67 |
|  | Total | 209.412 | 100 |

| Constructii | S construita (mp) | S desfasurata (mp) |
| --- | --- | --- |
| Locuinte | 44072 | 318295 |
| Comert | 11924 | 33204 |
| Prestari servicii | 1834 | 5240 |
| Invatamant | 2400 | 10764 |
| S construit_total | 60230 mp | 365503 mp |

Indici generali maximali de ocupare a terenului (reglementați prin puz): POT maxim – 30% și CUT maxim – 2,0.

### 2. BILANȚ TERITORIAL ZONĂ LOCUIRE

|  | SUBZONE FUNCȚIONALE | S total m² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subzonă construcții locuințe colective | 44.072 | 25,57 |
| 2 | Subzonă comerț adiacent blocurilor | 5.984 | 3,48 |
| 3 | Subzonă circulații rutiere majore | 25.542 | 56.830 | 15 | 32,97 |
|  | Subzonă circulații în ansamblu carosabil, pietonale, parcaje | 31.288 |  | 17,97 |  |
| 4 | Subzonă spații verzi publice | 4.852 | 66.466 | 2,82 | 37,98 |
|  | Subzonă spații verzi în interiorul ansamblului de locuințe | 60.614 |  | 35,169 |  |
|  | Total | 172.352 | 100 |

Indici maximali de ocupare a terenului (reglementați prin puz) – zonă funcțională locuire: POT maxim – 30% și CUT maxim – 2,0

### 3. BILANȚ TERITORIAL SUBZONĂ COMERȚ ȘI PRESTĂRI SERVICII

|  | SUBZONE FUNCȚIONALE | S total m² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subzonă construcții comerț independent | 7.120 | 26,76 |
| 2 | Subzonă construcții prestări servicii | 4.221 | 15,86 |
| 3 | Subzonă circulații rutiere pietonale | 6,281 | 23,6 |
| 4 | Subzonă spații verzi | 8.991 | 33,78 |
|  | Total | 26.619 | 100 |

|  | FUNCȚIUNI | S construita m² | S desfășurata m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supermarket | 7.120 | 28.400 |
| 2 | Prestări servicii | 1.834 | 5.240 |
|  | Total | 8.954 | 33.640 |

Indici maximali de ocupare a terenului (reglementați prin puz) – zonă funcțională – comerț, prestări servicii: POT maxim – 35% și CUT maxim – 1,8

### 4. BILANȚ TERITORIAL SUBZONĂ SPAȚII VERZI

|  | SUBZONE FUNCȚIONALE | S total m² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subzonă spații verzi publice | 4.852 | 7,40 |
| 2 | Subzonă spații verzi în interiorul ansamblurilor | 60.614 | 92,69 |
|  | Total | 65.466 | 100 |

Indici maximali de ocupare a terenului POT= 10% și CUT=0,15

5. BILANȚ TERITORIAL SUBZONĂ ÎNVĂȚĂMÂNT

|  | SUBZONE FUNCȚIONALE | S total m² | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subzonă construcții | 2.100 | 42,86 |
| 2 | Subzonă circulații carosabile pietonale | 600 | 12,24 |
| 3 | Spații verzi | 2.200 | 44,9 |
|  | Total | 4.900 | 100 |

Indici maximali de ocupare a terenului (reglementați prin puz) – zonă învățământ: pot maxim – 45% și cut maxim – 2.

Spaţiile verzi prevăzute prin PUZ vor fi amenajate şi întreţinute. Suprafeţele de teren prevăzute ca spaţii verzi nu pot fi strămutate, diminuate sau supuse schimbării de destinaţie conform OUG nr. 114/2007, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Echipare edilitar:

Alimentarea cu apă:

Sursa de apă: Bransament la reteaua publica, conform Aviz de amplasament emis de SC RAJA SA CONSTANTA.

Canalizare menajeră:

Bransament la reteaua publica de canalizare, conform Aviz de amplasament emis de SC RAJA SA CONSTANTA.

Canalizare pluvială:

Apele pluviale vor fi colectate de pe căile rutiere (străzi, parcaje) și de pe terasele blocurilor de locuințe. În Gospodăria de ape pluviale, se află un separator de grăsimi și hidrocarburi, un bazin compartimentat care servește ca decantor cât și pentru stocare temporară precum și o stație de pompare. Din stația de pompare printr-o conductă de refulare, apa pluvială se descarcă într-un canal de desecare aflat în apropiere (circa 200 m).

Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

Terenul care este studiat în cadrul P.U.Z.-ului se află în intravilanul orașului Buftea, conform reglementărilor conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. al orașului Buftea nr. 136/31.10.2013.

Planul determină utilizarea unei suprafețe mici la nivel local.

Funcțiuni propuse prin PUZ:

1. Is - zone de interes general și de instituţii publice şi servicii:

- Is - subzonă mixtă - echipamente publice/comerţ şi servicii (învăţământ / cultură /sănătate)

- M1 - subzonă comerț, servicii publice, în domeniul administrativ si financiar-bancar (la parter și mezanin)

- M2 - subzonă de comerţ şi servicii, cu maxim P+4 – P+8 niveluri, situată în zona nou construită

- M3 - subzonă de comerţ şi servicii, cu maxim P+3. (în construcții independente)

- Is1 - subzona activităților legate de învățământ

2. L - zona locuinţelor

- Lc - subzona locuinţelor colective medii cu P+4 niveluri în ansambluri preponderent rezidenţiale;

- Lc1 - subzona locuinţelor colective înalte cu P+5 - P+8 niveluri în ansambluri preponderant rezidenţiale;

3. V - zona spaţiilor verzi

- v2 - spaţii verzi tip parcuri şi scuaruri

4. Cr – zonă căi de comunicație rutieră și construcții aferente

Planul nu se va dezvolta într-o arie naturală protejată sau sit Natura 2000.

Amplasamentul este parțial în zona de protecție și restricții a „girofarului” care deservește aeroportul Otopeni, a unei linii electrice LEA 110 Kv, a unor conducte de gaze naturale și a traseului viitorului drum - centură ocolitoare Buftea.

Obligaţiile titularului:

  - Respectarea tuturor condiţiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de instituţiilor competente conform legii;

  - Respectarea legislației de mediu în vigoare.

  - Respectarea prevederilor capitolului „Utilizare funcțională” cu privire la utilizări admise/utilizări admise cu condiționări/utilizări interzise, în conformitate cu documentație care a stat la baza emiterii prezentului act de reglementare,

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

S-a realizat prin cele 3 anunțuri publice privind inițierea procesului de elaborare a PUZ -

ului și prin afișarea deciziei de încadrare pe site-ul APM ILFOV. Elaboratorul şi beneficiarul

documentației de urbanism răspund pentru exactitatea şi veridicitatea datelor şi înscrisurilor cuprinse în documentaţia de urbanism, ce a stat la baza emiterii prezentei.

Raspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente

pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului/programului, conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act de reglementare confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării. Alte condiții vor fi impuse de instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniu înainte de adoptarea planului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

# Alina-Laura POSTEIU

Șef Serviciu A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA-CIOCHINĂ

Întocmit,

Consilier asistent Roxana NIȚĂ