Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect din data de 18.02.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de RADU SORIN-DUMITRU reprezentant al SC BIOFIT EXIM S.R.L., cu sediul în str. Secuilor nr. 1, bl. B17A, sc. 1, et. 1, ap. 4, cam. 4, Sect. 4, Mun. București , înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 19612 din 11.11.2021, cu completări ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului - A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 02.02.2022, că proiectul „construire hală metalică, șopron, clădire administrativă parter, împrejmuire și utilități”, propus a fi amplasat în comuna Dascălu, sat Dascălu, Tarlaua 48, Parcela 182/40, Nr. Cad. 51881, județul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10 lit. a) “proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale”;

b). proiectul nu se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului - Anexa nr. 1;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d). lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, conform Adresei transmisă electronic de ANANP, proiectul nu intră sub incidența art. 28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, deoarece nu este amplasat în nicio Arie Naturală Protejată din regiunea București-Ilfov sau în proximitatea acesteia.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Proiectul propus nu necesită elaborarea S.E.I.C.A. (studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă), conform Adresei nr. 16879/27.12.2021 emisă de A.N. “APELE ROMÂNE” - Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA-Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 22211/27.12.2021.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Scopul proiectului este construirea unei clădiri administrative și a unei hale metalice, pe imobilul teren în S=9922 mp, proprietate privată a titularului conform contractului de vânzare– cumpărare autentificat sub nr. 1688 din data de 30.06.2021. Dreptul de proprietate a fost înscris în C.F. 51881 (Nr. Cad. 51881) conform extrasului de carte funciară pentru informare emis la cererea înregistrată la O.C.P.I. Ilfov cu nr. 287782.

- Functiunea principală a construcției propuse va fi depozitare produse nealimentare. Având în vedere că produsul NON ADR nu este clasificat ca fiind periculos, acesta nu are reguli stricte de depozitare sau de transport.

Depozitarea produselor NON ADR se face în funcţie de urmatoarele caracteristici:

- natura, starea (solide, lichide), forma, dimensiunile, greutatea, volum, rezistenţă, densitate, fragilitate, perisabilitate, inflamabilitate, toxicitate.

- prezentarea: în vrac, preambalat, ambalat în ambalaj de transport;

- debitul sau frecvenţa manipulărilor (intrări, ieşiri, durata depozitării);

- modul cum se realizează deplasarea sau mişcarea materiilor sau produselor.

- cerinţele de conservare (condiţionare, temperatură, umiditate, condiţii microbiologice, luminozitate, miros, raze ultraviolete, pază contra incendiilor şi furtului).

Transportul produselor NON ADR se face fara nicio problema şi niciun risc, deoarece aceste produse nu sunt clasificate ca fiind periculoase, transportatorul nu întâmpină dificultăţi pe parcursul transportului.

- Regim de înălțime: parter - hală depozitare, șopron și clădire administrativă.

Sistem constructiv: clădire administrativă

Structura de rezistență se va realiza din cadre din beton armat cu zidarie din căramidă porotherm. Fundațiile vor fi de tipul tălpi continui din beton armat. Planseul peste parter se va realiza din lemn. Pereții exteriori sunt executați din zidarie de BCA în grosime totală de 35 cm (25 cm zidaria și 10 cm termosistemul).

Construcția se compune din următoarele spații funcționale:

1. Hol cu dimensiunile de 8,30 x 1,15 m

2. Birou cu dimensiunile de 4,00 x 4,3 m

3. Birou cu dimensiunile de 3,50 x 4,3 m

4. Depozitare cu dimensiunile de 3,00 x 4,30 m

5. Hol cu dimensiunile de 4,29 x 1,15 m

6. Spatiu depozitare cu dimensiunile de 5,10 x 4,3 m

7 G.S. cu dimensiunile de 4,30 x 1,2 m

Sistem constructiv: hală metalică și șopron

Hala metalică – este alcătuită din grinzi și stâlpi HEA 200, stâlpi și grinzi perimentale. Construcția este prevăzută cu rigidizări metalice atât în plan vertical cât și în planul înclinat al

acoperișului.

Șopronul este alcătuit din grinzi HEA și stâlpi. Construcția este prevăzută cu rigidizări metalice în planul înclibat al acoperișului.

Funfațiile din B.A. sunt izolate sub stâlpi legate între ele prin prinzi de echilibrare,

talpa radierului din b.a. fiind dusă până la cota -1,20 m situandu-se astfel sub cota adâncimii de îngheț.

La partea superioară a cuzinetului din b.a. este și cota ± 0.00 a parterului construcției.

Structura acoperișului este cu grinzi metalice și învelitoare din panouri sandwich tristat – table cutata + termoizolație vată mineral + tablă cutata.

Descrierea instalației și fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul.

Perioada de implementare propusă a proiectului – 12 luni.

Lucrări necesare pentru organizarea de șantier:

- Se va asigura împrejmuirea obiectivului pe durata construcției, precum și protejarea cu plase împotriva răspândirii prafului până la finisarea finală.

- Barăcile pentru constructori, platformele de depozitare, racordurile provizorii pentru utilități) se amplasează în incinta proprie, în zona neafectată de lucrările de execuție.

- Depozitarea materialelor de construcție se face pe platforme betonate.

Bilanț teritorial propus:

Teren cu Nr. Cad. 51881 în S=9922 mp, din care:

- Suprafață construită totală propusă = 110,08 + 288 mp = 398,08 mp

- Suprafață platforme betonate = 611,54 mp

- Suprafață teren liber de construcții = 6927,38 mp

- Suprafață spații verzi = 1985 mp – 20%

Asigurarea utilităților:

Conform Proiect AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR emis de A.N. “APELE ROMÂNE”- A.B. APĂ ARGEȘ-VEDEA, S.G.A. Ilfov-București:

Alimentarea cu apă

Sursa de alimentare cu apă va fi constituită dintr-un foraj F1 proiectat cu H=30 m pentru consum igienico-sanitar.

Evacuare ape uzate/pluviale

Apele uzate menajere vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil, etanș, din PVC, proiectat cu V=10 mc, amplasat în incinta obiectivului.

Apele pluviale vor fi evacuate la teren.

1.2. Cumularea cu alte proiecte:

Nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale:

Nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deșeuri rezultate în faza de execuție lucrări:

- amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 – Cod 17 01 07;

- pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 – Cod 17 05 04;

- lemn – Cod 17 02 01;

- amestecuri metalice – Cod 17 04 07;

- deșeuri menajere – Cod 20 03 01;

- deșeuri din ambalaje de hârtie și carton – Cod 15 01 01;

- deșeuri din ambalaje din plastic – Cod 15 01 02

Deșeurile metalice se vor valorifica prin unități de colectare specializate

Deșeurile de ambalaje reciclabile  se colectează și se predau către unitățile de colectare autorizate.

Deșeurile din materiale de construcții sunt utilizate la repararea și întreținerea drumurilor sau sunt transportate la o rampă autorizată.

La funcționarea obiectivului rezultă următoarele categorii de deșeuri:

Deșeuri menajere – Cod 20 03 01;

Ambalaje din materiale plastice – Cod 15 01 02;

Ambalaje de hârtie și carton – Cod 15 01 01;

Ambalaje metalice – Cod 15 01 04;

Ambalaje din sticlă – Cod 15 01 07

Pentru realizarea eficientă și organizarea optimă a colectării și transportului deșeurilor se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare. Se recomadă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale, alese în funcție de tipurile și cantitățile de deșeuri generate.

Transportul deșeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/stocare.

Deșeurile menajere și cele asimilate cu cele menajere sunt depozitate în recipienți specializați în acest scop (europubele), acestea la rândul lor fiind depozitate într-un spațiu special amenajat, de unde vor fi preluate periodic, prin intermediul unității de salubrizare și transportate la depozite autorizate.

În vederea reducerii impactului asupra mediului, se va amenaja un spațiu de depozitare temporară a deșeurilor menajere, pe o platformă de beton, acoperită și închisă.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort:

În etapa de execuţie a lucrărilor sursele de emisie a poluanților atmosferici sunt surse la sol, deschise (cele care implică manevrarea materialelor de construcții) și mobile (utilaje/echipamente aferente săpăturilor pentru fundatii, nivelărilor, compactărilor, etc.). Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafață.

Acest tip de poluare are caracter temporar, atingand valori nesemnificative si este reprezentata de activitatea de execuție a lucrărilor (săpături pentru fundatii, nivelari, compactari,etc.), manipulare a materialelor de constructi și motoarele termice ale utilajelor și mijloacelor de transport.

Pentru diminuarea pulberilor generate se vor lua masuri ca la manipularea si transportul deseurilor rezultate in urma săpăturilor suprafețele să fie umectate, materialele de construcții pulverulente vor fi depozitate in incinte inchise pentru a nu fi antrenate de curenții de aer, activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor; se vor respecta perioaele de revizie a utilajelor si mijloacelor de transport astfel incat nivelul emisiilor poluante sa se incadreze in limitele de omologare.

Se apreciază că prin folosirea de utilaje aflate în stare bună de funcționare, respectarea tehnologiei de lucru propusă în proiect și legislatia în domeniu, impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.

Surse de poluare a aerului în perioada de functionare:

- încălzirea se va face cu corpuri statice (radiatoare din oțel vopsite în câmp electrostatic) alimentate cu apă caldă preparată în centrala proprie care va funcționa cu un combustibil solid (peleți, lemn etc) sau va fi electrică.

Surse liniare: traficul auto in cadrul obiectivului

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute în STAS SR 10009/2017, 65 dB.

Executantul lucrărilor/titularul proiectului au obligația să asigure condițiile necesare pentru ca emisiile generate atât la faza de execuție lucrări cât și la funcționarea obiectivului să respecte prevederile legislative în vigoare: Ord. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, condiţiile de calitatea aerului în zone protejate conform STAS 12574/1987, H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

2. Localizarea proiectului:

- utilizarea existentă a terenului: conform PUG Dascălu aprobat cu H.C.L. nr. 29/2016, funcțiunea zonei este industrie și depozitare – UTR M2a2.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere – nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului – impact pe termen scurt asupra suprafaței afectate de lucrări în timpul lucrărilor de construcții;

- probabilitatea impactului: redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul cu frecvență redusă asupra mediului în perioada de implementare propusă a proiectului. Impact relativ redus asupra mediului în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 193/20.08.2021emis de Primăria comunei Dascălu şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Spațiile verzi prevăzute prin proiect – min. 20% vor fi întreținute pe toată durata de funcționare a obiectivului;

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Organizarea de şantier se va amplasa în interiorul proprietății fără a afecta vecinătățile;

- După realizarea proiectului, terenul aferent organizării de şantier va fi adus la starea initială;

- Constructorul/beneficiarul are obligația să afișeze panoul de identificare a investiţiei la loc vizibil, ușor de identificat, pe toată perioada derulării lucrărilor de construcţii. Se vor monta panouri de protecţie, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- La ieşirea din şantier  se vor curăţa roţile autovehiculelor şi utilajelor pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare în rețeaua de canalizare publică se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 - Anexa 2 – Normativul NTPA 002/2002, modificată și completată de H.G. nr. 352/2005;

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcție vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat; este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se vor respecta Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației aprobate prin Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/2014 (distanța între clădiri, însorire, suprafețe încăperi, dotări igienico-sanitare, etc.)

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism;

- Se va respecta legislația de urbanism în vigoare;

- Drumurile de acces, zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

- Pe toată durata execuţiei lucrărilor şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Legii nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei;

- Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii ;

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Draftul Deciziei este afișat spre consultare pe site-ul APM Ilfov http://apmif.anpm.ro., conform prevederilor Legii nr. 292/2018.

Decizia Etapei de Încadrare este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018:

- art. 18, alin. (13) - În cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depășit

- anexa 5, art. 34, alin. (1) - Titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) - Notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- anexa 5, art. 43, alin. (3) - La finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) - Procesul-verbal întocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15, alin. (2), lit a) – “titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

- art. 21, alin. (4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii,

Corina Ecaterina NECULA-CIOCHINĂ

Întocmit,

consilier Aurelian MĂTUȘA