MEMORIU DE PREZENTARE

„EXECUTIE FORAJ PENTRU ALIMENTARE CU APA”

Amplasament: Oras Bragadiru, Soseaua Alexandriei KM 14, nr. 544, nr. cadastral 100548 – 100548 C1, judet Ilfov

Beneficiar: 	S.C. A GROUP & FOREST CT COMPANY S.R.L.

- Ianuarie 2022

BORDEROU

| Denumirea proiectului | 3 |
| --- | --- |
| Titularul, beneficiarul si proiectantul general | 3 |
| Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect | 4 |
| III.1. Rezumatul proiectului | 4 |
| III.2. Justificarea necesitatii proiectului | 4 |
| III.3. Valoarea investitiei | 4 |
| III.4. Perioada de implementare propusa | 4 |
| III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) | 4 |
| III.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) | 6 |
| III.6.1. Situatia existenta | 6 |
| III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse | 8 |
| III.7. Profilul si capacitatile de productie | 9 |
| III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) | 9 |
| III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea | 10 |
| III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora | 10 |
| III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona | 10 |
| III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei | 12 |
| III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente | 12 |
| III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare | 12 |
| III.15. Metode folosite in constructie | 13 |
| III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara | 13 |
| III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate | 14 |
| III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare | 13 |
| III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului | 14 |
| III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect | 14 |
| Descrierea lucrarilor de demolare necesare | 15 |
| Descrierea amplasarii proiectului | 15 |
| V.1. Date hidrogeografice | 15 |
| V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 | 20 |
| V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural | 20 |
| V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii | 21 |
| V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 | 23 |
| V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare | 23 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile | 23 |
| VI.1. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu | 23 |
| VI.1.1. Protectia calitatii apelor | 23 |
| VI.1.2. Protectia aerului | 25 |
| VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 25 |
| VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor | 26 |
| VI.1.5. Protectia solului si a subsolului | 26 |
| VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice | 27 |
| VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public | 27 |
| VI.1.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament | 28 |
| VI.1.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase | 28 |
| VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii | 29 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect | 29 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului | 31 |
| IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 31 |
| IX.1. Justificarea incadrarii proiectului | 32 |
| IX.2. Panul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. | 32 |
| X. Lucrari necesare organizarii de santier | 32 |
| XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile | 32 |
| XII. Anexe - piese desenate | 33 |
| XIII. Informatii specifice proiectelor care intră sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare | 33 |
| XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu informatii preluate din Planurile de management bazinale | 34 |
| XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV. | 34 |

I.  DENUMIREA PROIECTULUI

Prezenta lucrare reprezinta Memoriul de prezentare necesar emiterii Acordului de mediu pentru proiectul „EXECUTIE FORAJ PENTRU ALIMENTARE CU APA”,  dezvoltat de S.C. A GROUP & FOREST CT COMPANY S.R.L.

In urma parcurgerii etapei de evaluare initiala, Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Ilfov a emis Decizia etapei de evaluare initiala nr. 448/15.12.2021, conform careia:

- proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa 2, la pct. 2d (foraje de adancime, cu exceptia forajelor pentru investifarea stabilitatii solului, in special : 3 foraje pentru alimentarea cu apa.

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, APM Ilfov a decis necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „EXECUTIE FORAJ PENTRU ALIMENTARE CU APA”, propus a fi amplasat in Oras Bragadiru, Soseaua Alexandriei KM 14, nr. 544, nr. cadastral 100548 – 100548 C1, judet Ilfov, prin continuarea procedurii cu depunerea memoriului de prezentare, insotit de dovada achitarii tarifului aferent etapei de incadrare.

Memoriul de prezentare este elaborat conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5E la Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

II. TITULARUL, BENEFICIARUL SI PROIECTANTUL GENERAL

Titular: S.C. A GROUP & FOREST CT COMPANY S.R.L.

Beneficiar: S.C. A GROUP & FOREST CT COMPANY S.R.L.

Sediu social:  Municipiul Constanta, Strada Inferioara 3, Judet Constanta

CUI: RO 36489626, Nr. R.C: J13/2139/2016

Reprezentant:  Giuliu Mitica

Telefon: 0744.320.077

Proiectant: S.C. VIREO ENVIROCONSULT S.R.L.

Str. Bogdan Gh. Tudor, nr. 7, bl. 21, sc. A, et. 2, ap. 13, Sector 3, Bucuresti

Tel. 0746.061.906	Fax:  031.432.22.97

email: office@vireo.ro.

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

III.1. Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune executia unui foraj (FP1) pentru alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar a halei de depozitare si birouri C1 pentru care a fost emisa “Decizia etapei de incadrare nr. 448/15.12.2021 de catre APM Ilfov.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

Pe amplasament, beneficiarul detine un teren si o constructie C1, hala de depozitare si birouri.

In prezent alimentarea cu apa se asigura din reteaua apartinand SC KLINTESIV SRL (CIF 29359178). Deoarece S.C. KLINTESIV S.R.L. nu a putut pune la dispozitia beneficiarului Autorizatia de gospodarire a apelor, se doreste executia unei surse proprii de alimentare cu apa – un foraj cu adancimea de 25 m, in interiorul halei.

Prin proiect se prevede executia unui foraj pentru alimentarea cu apa a halei de depozitare si birouri.

III.3. Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitiei este 8.000 lei.

III.4. Perioada de implementare propusa

Durata de executie a lucrarilor este estimata la 2 zile.

Programul de lucru pe perioada derularii lucrarilor va fi maxim 8 h/zi.

Regim de functionare obiectiv: 210 zile/an

III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Terenul pe care se propune investitia are o suprafata de 9.019 mp si este situat in intravilanul orasului Bragadiru, conform PUG aprobat cu HCL nr. 98/15.10.2015, respectiv in partea de sud a teritoriului comunei.

Categoria de folosinta este de curti constructii, intravilan, conform extrasului de carte funciara pentru informare nr. 478052/22.10.2021 eliberat de OCPI Ilfov.

Functiunea zonei: IS – Zona institutii si servicii.

IS6 – subzona pentru comert si servicii.

Conform HG490/11.05.2011, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 361 din 24.05.2011, privind competarea regulamentului general de ubanism aprobat prin Hotararea Guvernului 525/1996 art. 28, alin 7, se vor respecta urmatoarele: pe traseele retelelor edilitare amplasate subteran se prevad obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea pozitiei retelelor edilitare in plan orizontal si vertical, in scopul executarii lucrarilor de interventie la acestea.

Terenul este inscris cu nr. cadastral 100548 in cartea funciara nr. 100548 a orasului Bragadiru.

Terenul este proprietate privata a S.C. A GROUP & FOREST CT COMPANY S.R.L. conform contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 409/27.05.2019. Folosinta actuala a terenului este curti-constructii.

Accesul pe amplasament se va face din sos. Alexandriei.

Bilant teritorial

- suprafata totala teren: St = 9.019 mp

- suprafata construita: Sc = 4.300 mp

- suprafata betonata = 2.909mp

- suprafata spatii verzi = 1.810 mp

Pentru realizarea lucrarilor din proiectul propus vor fi ocupate urmatoarele suprafete:

- suprafata ocupata temporar = 10 mp

- suprafata ocupata definitiv = 1 mp

III.6. Formele fizice ale proiectului  (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Planurile se regasesc anexate la dosarul pentru solicitarea acordului de mediu.

III.6.1. Situatia existenta

Terenul pe care se propune investitia are o suprafata de 9.019 mp si este situat in intravilanul orasului Bragadiru, conform PUG aprobat cu HCL nr. 98/15.10.2015, respectiv in partea de sud a teritoriului comunei.

Pe terenul analizat, societatea are in curs de executie proiectul „EXECUTIE FORAJ PENTRU ALIMENTARE CU APA” pentru care a fost emisa Decizia etapei de incadrare nr. 448/15.12.2021 de catre APM Ilfov.

Prin proiect se propune executia unui foraj, cu adancimea H = 25 m si debit Qf = 1 l/s in vederea alimentarii cu aoa in scop igienico-sanitar a halei C1.

In prezent alimentarea cu apa se asigura din reteaua apartinand SC KLINTESIV SRL. SC KLINTESIV SRL nu a putut pune la dispozitia beneficiarului Autorizatia de gospodarire a apelor si se doreste executia unei surse proprii de alimentare cu apa – un foraj cu adancimea de 25 m.

Alimentarea cu apa

Prin proiect se propune executia unui foraj pentru alimentarea cu apa a halei existente C1 - Hala Depozitare si Birouri din zona orasului Bragadiru (Soseaua Alexandriei km. 14, nr. 544), cu debit total necesar, pentru consum uz igienico - sanitar (nepotabil), estimat la cca. 1 l/s.

Pentru executia forajului a fost intocmit un studiu hidrogeologic preliminar, pentru care s-a obtinut Referatul de expertiza INHGA.

| Foraj | FP1 |
| --- | --- |
| adancime foraj: | H = 25 m |
| debit foraj: | NHs = 8 m |
| nivel hidrostatic: | NHd = 10 m |
| nivel hidrodinamic: | Qe = 1,0 l/s |
| denivelare: | 2 m |
| coordonate stereo 70 prezumtive: | X = 318212 Y = 577078 |

Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran, forajul va fi echipat cu apometru certificat metrologic.

Apa preluata din forajul FP1 va fi utilizata in scop igienico – sanitar.

Nota: Forajul va fi amplasat in interiorul halei C1.

Breviar de calcul

Se iau in considerare:

- nr. persoane: N = 10

- debit specific: qs = 40 l/om,zi

- coeficient de variatie zilnica: kzi = 1,2

- coeficient de variatie orara: ko = 1,3

- coeficient ce tine seama de nevoile tehnologice ale sursei de alimentare – ks = 1,02

- coeficient ce tine seama de pierderile de apa tehnic admisibile – kp =1,1

Necesarul de apa

| necesar | menajer |
| --- | --- |
|  | mc/zi | l/s |
| mediu | 0.4 | 0.005 |
| maxim | 0.48 | 0.006 |
| minim | 0.32 | 0.004 |
| orar | 0.078 | 0.022 |

Cerinta de apa

| cerinta | menajer |
| --- | --- |
|  | mc/zi | l/s |
| mediu | 0.45 | 0.005 |
| maxim | 0.54 | 0.006 |
| minim | 0.36 | 0.004 |
| orar | 0.088 | 0.024 |

Volume anuale

| necesar | menajer |
| --- | --- |
| mediu | 124 |
| maxim | 148.8 |
| minim | 99.2 |
| cerinta | menajer |
| mediu | 139.1 |
| maxim | 167.0 |
| minim | 111.3 |

Debitul de ape menajere uzate evacuate

|  | mc/zi | l/s |
| --- | --- | --- |
| mediu | 0.45 | 0.005 |
| maxim | 0.54 | 0.006 |
| minim | 0.36 | 0.004 |
| orar | 0.088 | 0.024 |

Debite de ape pluviale

Pentru calculul debitului de apa pluviala se foloseste urmatoarea formula:

qpa = 0,0001 x I x φ x S (l/s)

in care:

- intensitatea ploii de calcul: pentru o frecventa a ploii f = 1/1 si o durata a ploii de minim 10 min: I = 160  l/s, ha

- suprafata construita: Sc = 4.300 mp

- suprafata betonata = 2.909mp

- suprafata spatii verzi = 1.810 mp

φ - coeficient de scurgere in functie de natura invelitorii = 0,95

φ - coeficient de scurgere pentru zona de drumuri si platforme betonate = 0,85

φ - coeficient de scurgere pentru zona de spatii verzi = 0,15

Debitul de ape meteorice de pe suprafete construite

Qpsc = 0,0001 x 160 x 0,95 x 4.300 = 65,36 l/s

Debitul de ape meteorice de pe suprafete betonate

Qpsc = 0,0001 x 160 x 0,85 x 2.909 = 39,56 l/s

Debitul de ape meteorice cazute pe spatii verzi

Qpsc = 0,0001 x 160 x 0,15 x 1.810 = 4,34 l/s

III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse

Terenul si consctructia C1 au facut parte dintr-un ansamblu de hale, cu sursa de alimentare cu apa comuna.

In prezent alimentarea cu apa se asigura din reteaua apartinand SC KLINTESIV SRL (CIF 29359178). Deoarece S.C. KLINTESIV S.R.L. nu a putut pune la dispozitia beneficiarului Autorizatia de gospodarire a apelor, se doreste executia unei surse proprii de alimentare cu apa – un foraj cu adancimea de 25 m, in interiorul halei.

Situatia propusa

Prin proiect se prevede executia unui foraj pentru alimentarea cu apa a halei existente C1.

Bilanţ teritorial

- suprafata totala teren: St = 9.019 mp

- suprafata construita: Sc = 4.300 mp

- suprafata betonata = 2.909mp

- suprafata spatii verzi = 1.810 mp

Pentru situatia rezultata, pentru implementarea proiectului se impune executarea unui foraj pentru alimentarea cu apa a halei existente C1.

Pentru executia forajului propus pe terenul studiat, s-a intocmit un studiu hidrogeologic preliminar pentru care s-a obtinut Referat de expertiza de la INHGA.

Pentru obtinerea autorizatiei de construire fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 1307/27.10.2021 emis de Primaria Orasului Bragadiru.

Conform avizelor inregistrate cu nr. 38134 / 04.11.2021 si nr. 38135/04.11.2021, emise de APA CANAL ILFOV S.A.., in zona amplasamentului pe care se propune investitia operatorul nu detine in exploatare retele publice de apa sau canalizare.

Incadrarea constructiilor

- clasa "IV" de importanta, conform STAS 4273-83.

III.7. Profilul si capacitatile de productie

Pentru executia forajului a fost intocmit un studiu hidrogeologic preliminar, pentru care s-a obtinut referat de expertiza, emis de INHGA, conform caruia solutia optima de captare a apei subterane cantonata in stratul acvifer freatic consta in executia  unui foraj, cu urmatoarele caracteristici:

|  | adancime (m) | NHS (m) | NHD (m) | debit (l/s) | coordonate stereo 70 prezumtive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1 | 25 | 8 | 10 | 1 | X = 318212 Y = 577078 |

Pentru monitorizarea volumului de apa preluat din subteran, forajul se va echipa cu apometru, verificat metrologic.

III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Descrierea instalatiilor si a fluxurilor existente pe amplasament se regaseste in cap. III.6.1. Situatia existenta.

III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Pentru exploatare, forajul va fi echipat cu pompa submersibila ce se va alimenta cu energie electrica de la reteaua electrica din incinta obiectivului.

III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa

Prin proiect se propune executia unui foraj pentru alimentarea cu apa a halei existente C1 - Hala Depozitare si Birouri din zona orasului Bragadiru (Soseaua Alexandriei km. 14, nr. 544), cu debit total necesar, pentru consum uz igienico - sanitar (nepotabil), estimat la cca. 1 l/s.

Pentru executia forajului s-a intocmit un studiu hidrogeologic preliminar pentru care s-a obtinut Referatul de expertiza emis de INHGA.

Conform studiului hidrogeologic intocmit de S.C. VIREO ENVIROCONSULT S.R.L. si a Referatului de expertiza hidrogeologica intocmit de INHGA, alimentarea cu apa a obiectivului propus se va face din subteran, prin intermediul unui foraj, propus, cu urmatoarele caracteristici:

| Foraj | FP1 |
| --- | --- |
| adancime foraj: | H = 25 m |
| debit foraj: | qf = 1 l/s |
| nivel hidrostatic: | Nhs = 8 m |
| nivel hidrodinamic: | Nhd = 10 m |
| denivelare: | 2 m |
| coordonate stereo 70 prezumtive: | X = 318212 Y = 577078 |

Apa preluata din forajul FP1 va fi utilizata in scop igienico – sanitar.

Evacuarea apelor uzate menajere

Prin proiect nu se aduc modificari sistemului de evacuare a apelor uzate menajere, asa cum a fost prezentat in capitolul III.6.1. Situatia existenta.

Apele uzate menajere provenite din incinta obiectivului vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil, etans, din beton armat, existent pe amplasament, cu capacitatea V = 10 mc.

Pentru evacuarea apelor uzate colectate in bazinul vidanjabil, beneficiarul va incheia un contract de prestari servicii de vidanjare cu o societate autorizata.

Calitate apelor vidanjate va respecta limitele impuse de NTPA 002, conform HG 188/2002, modificata si completata de HG nr. 352/2005.

Reteaua de canalizare menajera

Reteaua de canalizare menajera existenta este executata din conducte din PVC-KG, cu diametrul Dn = 160 mm si lungimea L = 30 m.

Evacuarea apelor pluviale

Prin proiect nu se aduc modificari sistemului de evacuare a apelor pluviale, asa cum a fost prezentat in capitolul III.6.1. Situatia existenta.

Apele pluviale sunt evacuate liber la teren.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va asigura de la reteaua electrica existenta pe amplasament.

Asigurarea agentului termic

Nu este cazul.

III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei

Suprafetele afectate temporar de lucrari, vor fi refacute la finalizarea acestora, urmand a fi aduse la starea initiala.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarii in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masini si utilaje, depasiri ale nivelului de zgomot in zona utilajelor in functiune.

Dupa executia si echiparea forajului, se vor efectua lucrari de refacere a starii initiale prin aducerea terenului la cota si refacerea stratului vegetal.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a forajului, se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului. In cazul suprafetelor ce au prezentat vegetatie in faza initiala, se va aplica un proces de revegetare, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Forajul va fi utilizat in scop igienico-sanitar. Daca, la un moment dat, beneficiarul decide suspendarea temporara sau permanenta a exploatarii forajului, se va proceda la executia lucrarilor de conservare sau casare a acestuia.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale, se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru identificarea sursei de poluare si limitarea poluarii, dar si pentru evaluarea nivelului de poluare a stratului subteran de apa si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

Dupa executia proiectului se vor efectua lucrari de refacere a starii initiale prin aducerea terenului la cota si refacerea stratului vegetal.

III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul. Pentru executia forajuluir, nu se vor realiza accese noi, ci vor fi folosite caile de acces existente in zona. Accesul pe amplasament se va face din sos. Alexandriei.

III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea investiei, in cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: ciment si argila (pentru dopul de limitare a stratelor), pietris margaritar (pentru umplutura dintre raza de sapare si coloana tehnica), coloana tehnica de exploatare put din PVC cu diametrul de 160 mm, balast si argila (pentru umplutura). Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare este necesara alimentarea cu energia electrica, ce se va asigura de la reteaua din incinta.

III.15. Metode folosite in constructie

Procesul de executie a forajului cuprinde urmatoarele etape generale:

- executie sapatura,

- tubare foraj,

- montare piesa decantor,

- realizare umplutura coroana pietris margaritar,

- executie dop de ciment si argila,

- realizare umplutura coroana de balast si argila,

- executie pompari experimentale,

- executie cabina / camin de protectie,

- conexiune la reteaua de energie electrica,

- echipare foraj.

Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar, dupa finalizarea lucrarilor de constructii, cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri,

- indepartarea echipamentelor / utilajelor de forare,

- nivelarea terenului.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dezafectarea organizarii de santier.

III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Lucrarile de executie vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de reglementare, urmand ca la terminarea lucrarilor sa se faca receptia si punerea in functiune a forajului.

Lucrarile de executie vor include urmatoarele faze:

- identificarea si delimitarea terenului,

- pregatirea organizarii de santier,

- aducerea si montarea echipamentelor / utilajelor de forare,

- executia forajului,

- realizarea conexiunii la reteaua electrica,

- realizarea pomparilor experimentale,

- echiparea forajului,

- dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective.

III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Prin proiect se propune executia unui foraj cu adancimea H = 25 m si debit Qf = 1 l/s, pentru alimentarea cu apa a halei de depozitare si birouri.

Pe amplasament, beneficiarul detine un teren si o constructie C1, hala de depozitare si birouri.

In prezent alimentarea cu apa se asigura din reteaua apartinand SC KLINTESIV SRL (CIF 29359178). Deoarece S.C. KLINTESIV S.R.L. nu a putut pune la dispozitia beneficiarului Autorizatia de gospodarire a apelor, se doreste executia unei surse proprii de alimentare cu apa – un foraj cu adancimea de 25 m, in interiorul halei.

III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In vederea realizarii proiectului au fost luate in considerare utilaje/echipamente, materiale, care sa corespunda din punct de vedere tehnic si economic obiectivului propus, fiind aleasa varianta optima.

Pentru executia forajului, au fost luate in considerare recomandarile studiului hidrogeologic preliminar si ale referatului de expertiza INHGA, din punct de vedere al solutiei optime de captare a apei subterane cantonata in stratul acvifer freatic si asigurarii debitului necesar beneficiarului.

III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Obiectul proiectului reprezinta in sine noi surse de apa. Detaliile au fost prezentate in cadrul capitolelor anterioare.

III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect

Pentru proiectul propus a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 1307/27.10.2014 emis de Primaria Orasului Bragadiru.

Certificatul de urbanism prevede lista avizelor / acordurile ce trebuie obtinute pentru in vederea obtinerii Autorizatiei de construire.

Cererea de emitere a autorizatiei de construire va fi insotita de urmatoarele avize/ documente:

- certificat de urbanism

- dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extras de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata)

- documentatii tehnice – D.T.A.C

- avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism:

  - avize si acorduri stabilite privind utilitatile urbane si infrastructura:

    - alimentare cu apa

    - canalizare

    - alimentare cu energie electrica

  - avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

    - AN Apele Romane

o	studii de specialitate: Referate verificatori atestati.

- actul administrativ al autoritatii competente pentru Protectia Mediului.

Acte de reglementare emise anterior

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului

V.1. Date hidrogeografice

Localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, denumirea si codul cadastral, corpul de apa, denumirea si codul, judetul, localitatea sau localitatile din zona

- Bazin hidrografic: Arges (cod cadastral:  X-1-000.00.00.00.00)

- Cursul de apa:  Raul Sabar

- Localitate: Oras Bragadiru

- Judetul: Ilfov

Amplasament. Terenul pe care se propune investitia are o suprafata de 9.019 mp si este situat in intravilanul orasului Bragadiru, conform PUG aprobat cu HCL nr. 98/15.10.2015, respectiv in partea de sud a teritoriului comunei.

Terenul este inscris cu nr. cadastral 100548 in cartea funciara nr. 100548 a orasului Bragadiru.

Terenul este proprietate privata a S.C. A GROUP & FOREST CT COMPANY S.R.L. conform contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 409/27.05.2019.

Bragadiru este un oraș în județul Ilfov, Muntenia, România. Localitatea se află în vecinătatea sud-vestică a municipiului București, la ieșirea către Alexandria, fiind un oraș-satelit al Capitalei. Conform recensământului din anul 2011, Bragadiru are o populație de 15.329 de locuitori,[2] fiind al cincilea centru urban al județului Ilfov din punct de vedere demografic, după Voluntari, Pantelimon, Buftea și Popești-Leordeni.

Relieful. Orasul Bragadiru se afla in lunca Sabarului cu o albie ingusta meandrata, maluri de 0,5 -1 m si o terasa de lunca de 1.5 m.

Clima. Orasul Bragadiru are clima temperat- continentala. Regimul climatic este caracterizat prin veri calde si ierni geroase. Temperaturile medii anuale sunt de 10,9 C, media celei mai calde luni, iulie inregistreaza 22,9 C iar media lunii celei mai reci, ianuarie -2,8 C. Inghetul este prezent aproximativ 100 de zile pe an vara se intrgistreaza circa 46 zile tropicale. Vanturile dominante sunt cele din directia estica.

Cantitatile medii anuale de precipitatii inregistreaza valori de circa 600 mm. Cele mai mari cantitati medii lunare de precipitatii cad in luna iunie (90 mm) iar cele mai scazute in luna martie (15 mm). In medie cad precipitatii 115 zile pe an. Ceata este prezenta in anumiti ani depasind 60 zile.

Regim hidrografic. Orasul Bragadiru este traversat de raul Sabar si de raul Ciorogarla. Sabar este afluentul raului Arges izvoraste din partea estica a Piemintului Candestilor. Raul Sabar ocupa o suprafata de 17, 42 ha cu inaltimea malurilor de 2 m iar latimea albiei de 5- 15m, debitul mediu multianual este de 2, 72 m3/s. Ciorogarla capteaza debitele de viitura ale raului Dambovita pentru apararea impotriva inundatiilor a orasului Bucuresti.

Risc de inundabilitate.

Conform hartii de hazard a AN Apele Romane, amplasamentul studiat se afla intr-o zona cu risc de inundabilitate pentru debite cu probabilitatea de 1%.

Conform hartii de hazard a AN Apele Romane, amplasamentul studiat se afla intr-o zona cu risc de inundabilitate pentru debite cu probabilitatea de 10 %

Date hidrogeologice

Conform Planului de management al bazinului hidrografic, teritoriul administrativ al Orasului Bragadiru se suprapune pe zona a trei corpuri de ape subterane, ROAG02, ROAG03 si ROAG05.

Corpul de apa subterana ROAG02 - Campia Titu 1

Corpul de tip poros permeabil, de vârstă cuaternară se dezvoltă în zona nord- estică a râului Argeş. Situată între râul Argeş şi râul Siret, câmpia de divagare are aspectul unui vast ţinut depresionar care însoţeşte marginea externă a câmpiei piemontane de nord-est. Aici mişcările de subsidenţă de la sfârşitul Cuaternarului au determinat înnecarea luncilor şi teraselor sub aluviunile recente ale râurilor. Geomorfologic, ea apare ca o zonă de luncă lată de 10-30 Km, cu o reţea hidrografică destul de deasă, cu numeroase cursuri părăsite şi pante foarte reduse. Sub aspect litologic, depozitele aluvionare sunt constituite din toată gama de materiale aluvionare, mergând de la nisipuri fine cu intercalaţii argiloase la pietrişuri şi bolovănişuri (spre zona de dealuri). Acviferul freatic cantonat în nisipurile şi pietrişurile acestor depozite se găseşte situat, în general, la adâncimi reduse (de 1-5 m). Ca urmare a situării nivelului piezometric aproape de suprafaţa, în timpul precipitaţiilor abundente şi în timpul creşterii nivelului apei din râuri, nivelul apelor freatice creşte şi el, producând înmlăştinirea sau sărăturarea terenurilor agricole. Datorită naturii argiloase a terenurilor de la suprafaţă precum şi pantei reduse, fenomenele de băltire la suprafaţă sunt foarte frecvente şi de lungă durată (de 2-3 luni). Stratele acvifere au aspect lenticular, fapt ce determină apariţia în această zonă pe F-GA-30 6 anumite sectoare a unui strat acvifer sezonier, situat în general la adâncimi reduse de până la 1-1,5 m. Granulometria stratului acvifer sezonier fiind mai fină (silturi nisipoase argiloase) determină o circulaţie foarte lentă pe orizontală, care totodată favorizează procesele de evapotranspiraţie. Stratul acvifer este alimentat în cea mai mare parte din afluxul subteran provenit din câmpia piemontană sau din izvoarele ce apar la contactul cu această zonă. Alimentarea din precipitaţii este foarte redusă acolo unde stratul acvifer este acoperit de loessuri argiloase şi mai intensă în zonele în care depozitele stratului acvifer apar la suprafaţă, situaţii foarte frecvente în această zonă. Mineralizaţia apelor din această unitate hidrogeologică este în general ridicată. Din punctul de vedere al contextului geologic, în care se dezvoltă şi se alimentează corpul de apă, acesta are condiţiile naturale de a corespunde din punct de vedere calitativ. Formaţiunile acvifere sunt rezultatul eroziunii Carpaţilor Meridionali alcătuiţi în special din şisturi cristaline şi roci carbonatice, ce determină caracterul bicarbonatic şi mineralizarea relativ scăzută a apelor. Analizele chimice efectuate pe apa prelevată din unele foraje de observaţie pun în evidenţă o variaţie relativ restrânsă a chimismului. Apa corpului de apă subterană este bicarbonat calcică cu o mineralizaţie scăzută.

Corpul ROAG03 Colentina

Corpul este de tip poros permeabil, cantonat in depozitele Pleistocenului superior (Pietrisurile de Colentina). Acviferul freatic constituit din pietrisuri si nisipuri se dezvolta in interfluviul Arges-Dambovita-Sabar-Pasarea.

Pe masura deplasarii catre nord se remarca o reducere a orizontului de pietrisuri si nisipuri, astfel incat la nord de linia Otopeni-Stefanesti-Afumati acest orizont nu mai poate fi identificat. Depozitele superficiale trec rapid intr-un nisip fin ruginiu si apoi intr-un nisip roscat cu numeroase resturi organice. In adancime, granulometria nisipurilor se mareste, acestea trecand in general la pietrisuri. Intregul orizont acvifer prezinta o sedimentare in lentile, ale caror dimensiuni cresc catre patul stratului indiferent daca materialul este constituit din nisip fin sau pietris grosier.

Acestea dovedesc ca pietrisurile din baza s-au depus intr-un regim torential. Pietrisurile de Colentina sunt intercalate intre depozitele loessoide si reprezinta aluviunile vechi ale raului Arges. Conform datelor unor foraje sapate in acest orizont acvifer, pe dreapta Dambovitei, argila care acopera nisipurile cu pietrisuri nu are dezvoltare continua ramanand, pe alocuri, sub forma de lentile. Pe o linie cu directia NV-SE, care trece prin centrul orasului Bucuresti, acest orizont are o usoara inclinare, patul acestuia plasandu-se de la cota de 42 m in nord-vestul capitalei la cota de 32 m, in sectorul est-sud-est. Analizele de laborator evidentiaza caracterul bicarbonat calcic-magnezian al apei si variatia relativ restransa a chimismului.

Corpul de apa subterana ROAG05 / Lunca si terasele raului Arges

Corpul de apă subterană este de tip poros permebil şi se dezvoltă în depozitele de vârstă cuaternară din lunca şi terasele râului Argeş. In zona dealurilor subcarpatice miocene şi de fliş, apele freatice cantonate în aluviunile grosire (nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri) ale luncii şi teraselor râului Argeş sunt dependente de râu, nivelul lor piezometric variind între 1-5 m, apa fiind de bună calitate. Freaticul din luncile şi terasele râului Argeş prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al râului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil. In cursul mediu şi inferior sectoarele în care acviferul freatic are o bună protecţie alternează cu sectoare neprotejate în funcţie de condiţiile morfohidrografice ale albiei râului şi de panta de scurgere. In aceste două sectoare se poate considera că acviferul este parţial protejat împotriva poluării, prin existenţa unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depăşesc 4-5 m grosime decât pe unele terase mai înalte. Surse punctiforme de poluare, fără a afecta esenţial acviferul freatic, sunt depozitele menajere neamenajate precum şi poluările industriale. Predomină apele bicarbonatat calcice, dar apar şi ape clorosodice, precum şi ape de amestec

V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Terenul pe care se propune investitia are o suprafata de 9.019 mp si este situat in intravilanul orasului Bragadiru, conform PUG aprobat cu HCL nr. 98/15.10.2015, respectiv in partea de sud a teritoriului comunei.

Categoria de folosinta este de curti constructii, intravilan, conform extrasului de carte funciara pentru informare nr. 478052/22.10.2021 eliberat de OCPI Ilfov.

Functiunea zonei: IS – Zona institutii si servicii.

IS6 – subzona pentru comert si servicii.

Conform HG490/11.05.2011, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 361 din 24.05.2011, privind competarea regulamentului general de ubanism aprobat prin Hotararea Guvernului 525/1996 art. 28, alin 7, se vor respecta urmatoarele: pe traseele retelelor edilitare amplasate subteran se prevad obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea pozitiei retelelor edilitare in plan orizontal si vertical, in scopul executarii lucrarilor de interventie la acestea.

Terenul este inscris cu nr. cadastral 100548 in cartea funciara nr. 100548 a orasului Bragadiru.

Terenul este proprietate privata a S.C. A GROUP & FOREST CT COMPANY S.R.L. conform contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 409/27.05.2019.

Adresa obiectivului este: Soseaua Alexandriei km.14, nr. 544, judet Ilfov.

Vecinatatile obiectivului:

- la nord – Sos. Alexandriei km 14, nr. 544

- la sud-vest: Raul Sabar

- la est: proprietate privata modul hale

- la est: proprietate privata

Accesul pe amplasament se va face din Sos. Alexandriei.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Terenul pe care se propune investitia are o suprafata de 9.019 mp si este situat in intravilanul orasului Bragadiru, conform PUG aprobat cu HCL nr. 98/15.10.2015, respectiv in partea de sud a teritoriului comunei.

Categoria de folosinta este de curti constructii, intravilan, conform extrasului de carte funciara pentru informare nr. 478052/22.10.2021 eliberat de OCPI Ilfov.

Functiunea zonei: IS – Zona institutii si servicii.

IS6 – subzona pentru comert si servicii.

Conform HG490/11.05.2011, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 361 din 24.05.2011, privind competarea regulamentului general de ubanism aprobat prin Hotararea Guvernului 525/1996 art. 28, alin 7, se vor respecta urmatoarele: pe traseele retelelor edilitare amplasate subteran se prevad obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea pozitiei retelelor edilitare in plan orizontal si vertical, in scopul executarii lucrarilor de interventie la acestea.

Terenul este inscris cu nr. cadastral 100548 in cartea funciara nr. 100548 a orasului Bragadiru.

- Arealele sensibile

Nu este cazul. Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cel mai apropiat sit protejat este Pădurea Bolintin (Sit Cod: ROSCI0138) la aproximativ 14,8 km de amplasament.

V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Coordonate STEREO 70 prezumtive pentru forajele propuse

| Foraj | FP1 |
| --- | --- |
| coordonate stereo 70 prezumtive: | X = 318197, Y = 577018 |

V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul. Pentru realizarea proiectului s-a ales un amplasament care sa fie adecvat din punct de vedere tehnic, al incadrarii in situatia existenta privind activitatea desfasurata de beneficiar, sistemul de apa canal din incinta, precum si in conformitate cu recomandarile studiului hidrogeologic preliminar.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

VI.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea și dispersia poluantilor în mediu

VI.1.1. Protectia calitatii apelor

- Surse de poluare

In timpul executiei, sunt posibile evenimente minore in zone punctuale, cum ar fi:

- poluari accidentale cu carburanti de la masini si utilaje,

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere,

- spalarea instalatiilor si a rotilor de noroiul depus pe suprafata drumurilor publice.

Exploatarea forajului nu genereaza surse de poluare a calitatii apelor.

- Masuri de prevenire

Etapa de executie

- alimentarea cu carburanti si lubrifianti se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului evitandu-se in acest fel pierderile accidentale, in unitati autorizate,

- intretinerea utilajelor conform cartii tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea necorespunzatoare,

- interventiile la utilaje se vor realiza in spatii special amenajate, in unitati autorizate,

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrari si a celor menajere, colectarea, transportul si depozitarea in locuri special amenajate, pana la preluarea de catre firme autorizate pentru aceasta activitate.

Etapa de functionare

Pentru evitarea unor posibile poluari ale panzei freatice, forajul se va proteja cu cabina/ camin de protectie, care va limita accesul la acesta.

- Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

Nu este cazul. In timpul exploatarii forajului nu rezulta ape uzate.

- Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

Nu este cazul.

VI.1.2. Protectia aerului

- Surse de poluare

In timpul lucrarilor de executie, sursele de poluare a aerului pot consta in:

- emisii de pulberi si praf generate de lucrari

- transportul materialelor pulverulente

- noxe de la masini si utilaje (gaze de esapament).

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere.

In perioada de functionare nu exista surse de poluare a aerului provenite de la obiectivul propus.

- Masuri de prevenire

- reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de constructie,

- controlarea emisiilor de praf prin limitarea vitezei de deplasare a utilajelor,

- evitarea executarii lucrarilor in perioadele cu vanturi puternice,

- intretinerea utilajelor conform cartilor tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea necorespunzatoare,

- verificari tehnice periodice ale autovehiculelor si utilajelor folosite la realizarea lucrarii,

- diminuarea emisiilor de gaze de ardere, prin oprirea motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare pe durata pauzelor,

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor.

Nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Surse de poluare

In timpul executiei, in intervalul scurt de desfasurare a lucrarii, se va genera un nivel de zgomot si de vibratii, insa fara a deranja sau perturba obiectivele din vecinatate.

In timpul exploatarii, nivelul de zgomot generat de electropompa cu care se va echipa forajul este nesemnificativ.

In perioada de functionare, nu se genereaza vibratii.

- Masuri de prevenire

In timpul executarii lucrarilor, se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor si de traficul generat de lucrari.

- limitarea functionarii utilajelor si autovehiculelor la programul stabilit de lucru, in timpul zilei,

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balastate sa se faca cu viteze reduse si pe rute cat mai la distanta posibil de zonele locuite,

- asigurarea in permanenta a unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport,

- efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje.

Nu sunt necesare amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ.

VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor

- Surse de poluare

In cadrul activitatilor desfasurate la executia proiectului, precum si in perioada de operare, nu se vor utiliza sau vehicula substante cu caracter radioactiv.

- Masuri de prevenire

Nu este cazul. Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

VI.1.5. Protectia solului si a subsolului

- Surse de poluare

Pe perioada de executie se pot lua in considerare urmatoarele surse de poluare:

- poluari accidentale ale solului cu carburanti, proveniti de la utilaje,

- deseuri din activitatea de constructie si deseuri menajere.

In timpul functionarii, obiectivul nu genereaza surse de poluare a solului.

- Masuri de prevenire

- pe perioada de executie a lucrarii se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea contaminarii solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje,

- alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului, in unitati specializate, luandu-se toate masurile de protectie impuse de legislatia in vigoare,

- deseurile generate pe amplasament vor fi gestionate selectiv de la producere pana la eliminare/ valorificare cu respectarea legislatiei in vigoare,

- nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri menajere (sau alte tipuri de deseuri - anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele; deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena, metale, etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora,

- in cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si tratata/ eliminata in functie de tipul de contaminare.

La finalizarea lucrarilor, terenurile afectate vor fi aduse la starea initiala.

VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Surse de poluare

In timpul executiei, nu exista surse semnificative / speciale care sa polueze sau care sa afecteze ecosistemele terestre si/ sau acvatice.

In perioada de functionare, exploatarea forajului nu genereaza surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice.

- Masuri de prevenire

- utilizarea de materiale de constructii insotite de certificate de calitate,

- utilizarea unor tehnologii de executie sigure si moderne.

VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Surse de poluare

Nu este cazul.

- Masuri de prevenire

Nu este cazul.

Nota: In aria propusa pentru lucrari nu sunt semnalate obiective de interes public, situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

VI.1.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare si in baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Se vor avea in vedere:

- reducerea la sursa si selectarea deseurilor în vederea valorificarii materialelor,

- inregistrarea cantitatilor si tipurilor de deseuri,

- planificarea înca din fazele initiale ale organizarii lucrarilor si santierelor prin estimarea cantitatilor si tipurilor de deseuri generate

In perioada de executie sunt generate deseuri specifice procesului de forare, respectiv sol vegetal, pamant si material excavat, resturi de beton.

Exploatarea forajului nu genereaza deseuri pe amplasament.

Toate rezidurile de materiale, deseurile si altele asemenea, rezultate în timpul executiei lucrărilor, se vor colecta si se vor elimina pe baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Principalele tipuri de deseuri ce se vor genera pe amplasament in timpul executiei:

| Denumire material | Cod deseu | Denumire deseu | Mod de depozitare pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| sol vegetal, pamant si material excavat | 17 05 04 | pamânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | pe sol (nu prezinta risc de poluare) |
| beton | 17 01 01 | beton | eliminare prin operatori autorizati |

VI.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc si nu se utilizeaza substante si amestecuri de substante periculoase pentru functionarea obiectivului. In faza de executie, se utilizeaza motorina, necesara functionării vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea lucrărilor.

Clasificarea si codificarea substantelor periculoase utilizate in etapa de construire - conform Reg (CE) 1272-2008:

| Denumirea materiei prime/ substantei chimice/ preparatului chimic | Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- |
|  | Categorie | Periculozitate. Fraze de risc conform fisei cu date de securitate |
| Motorina | Periculos | Lichid inflamabil, categoria 3 Poate fi letal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii Toxicitate acuta, categoria 4 inhalare Corodarea/ iritarea pielii, categoria 2 Susceptibil provocare cancer, categoria 2 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetate, categoria 2 Toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata | H226 H304 H332 H315 H351 H373 H 411 |

Carburantii şi uleiurile necesare functionării vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea lucrării nu se vor stoca pe amplasamente.

VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

In cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: ciment si argila (pentru dopul de limitare a stratelor), pietris margaritar (pentru umplutura dintre raza de sapare si coloana tehnica), coloana tehnica de exploatare put din PVC cu diametrul de 160 mm, balast si argila (pentru umplutura). Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare este necesara alimentarea cu energia electrica, ce se va asigura de la reteaua din incinta.

Pentru monitorizarea volumului de apa preluat din subteran, forajul sa va echipa cu apometru verificat metrologic.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, temporar si reversibil, sursele de poluare fiind procesul de forare, echipamentele utilizate si mijloacele de transport. Prin exploatarea acestuia, forajul nu prezinta impact asupra unor aspecte de mediu pentru care sa se impuna masurile speciale.

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul executiei |
| --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | I | S | S | R | 0 |
| Sanatate umana | I | S | S | R | 0 |
| Flora si fauna | I | S | S | R | 0 |
| Sol | D | C | L | I | N |
| Apa | D | C | L | I | N |
| Aer | I | S | S | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | D | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | - | - | - | - | - |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

In perioada de operare, proiectul nu prezinta impact asupra factorilor de mediu. Prin exploatare, forajul nu prezinta impact asupra unor aspecte de mediu pentru care sa se impuna masurile speciale.

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul exploatarii |
| --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | C | L | R | P |
| Sanatate umana | D | C | L | R | P |
| Flora si fauna | - | - | - | - | - |
| Sol | I | S | L | R | 0 |
| Apa | D | C | L | R | 0 |
| Aer | I | S | L | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | I | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | D | S | L | I | P |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

VIII.  Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prin natura functiunii sale, investitia ce urmeaza a fi realizata nu ridica probleme privind controlul emisiilor de poluanti in mediu.

În urma lucrărilor de executie si echipare a forajului, factorii de mediu, apa, aerul, solul si subsolul nu sunt afectati semnificativ astfel încât să ducă la poluări sau afectari semnificative ale mediului.

Pentru monitorizarea volumului de apa preluat din subteran, forajeul, se va echipa cu apometru verificat metrologic.

Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei tehnice depuse precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor mentionate in Certificatul de urbanism.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Pentru realizarea investiei propuse a fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 1037 din 27.10.2021 emis de Primaria Orasului Bragadiru. Certificatul de urbanism prevede lista avizelor/ acordurile ce trebuie obtinute pentru in vederea obtinerii Autorizatiei de construire.

Prin proiect se propune executia unui foraj de alimentare cu apa, cu adancimea H = 25 m si debit Qf = 1 l/s/foraj, in vederea utilizarii apei in scop igienico-sanitar, in incinta constructiei C1 care apartine S.C. A GROUP & FOREST CT COMPANY S.R.L.

Pe amplasament, beneficiarul detine un teren si o constructie C1, hala de depozitare si birouri.

Terenul si consctructia C1 au facut parte dintr-un ansamblu de hale, cu sursa de alimentare cu apa comuna.

In prezent alimentarea cu apa se asigura din reteaua apartinand SC KLINTESIV SRL (CIF 29359178). Deoarece S.C. KLINTESIV S.R.L. nu a putut pune la dispozitia beneficiarului Autorizatia de gospodarire a apelor, se doreste executia unei surse proprii de alimentare cu apa – un foraj cu adancimea de 25 m, in interiorul halei.

Prin proiect se prevede executia unui foraj pentru alimentarea cu apa a halei de depozitare si birouri.

IX.1.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

IX.2. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul reprezinta o investitie privata, in vederea asigurarii apei in scop igienico-sanitar si in care isi va desfasura activitatea S.C. A GROUP & FOREST CT COMPANY S.R.L.

Se vor respecta indicatorii de urbanism aprobati.

Proiectul nu reprezinta o masura a unui plan / program / strategie  sau documentul de programare / planificare a autoritatilor publice.

X.  Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier reprezinta un proces foarte retrans avand in vedere ca lucrarile de executie a forajului, se vor desfasura pe o perioada foarte scurta (cateva zile) si se va amenaja in incinta imobilului.

Dat fiind volumul redus al lucrărilor, nu este necesară elaborarea unei documentatii speciale de organizare de santier in ceea ce priveste prevenirea poluarii mediului.

Prin natura interventiilor propuse nu sunt necesare lucrări de eliberare de amplasament. La finalizarea lucrarilor se va proceda la dezafectarea organizarii de santier.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

In urma realizarii acestei investitii nu se produc lucrari de distrugere a mediului inconjurator. De asemenea, nu va fi taiat niciun arbore. La finalizarea lucrarilor amplasamentul va fi adus la aspectul de dinantea inceperii acestora, terenul ocupat de lucrari provizorii va fi nivelat si curatat.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masini si utilaje, depasiri ale nivelului de zgomot in zona utilajelor in functiune.

Dupa executia si echiparea forajului, se vor efectua lucrari de refacere a starii initiale prin aducerea terenului la cota si refacerea stratului vegetal.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarii se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului. In cazul suprafetelor ce au prezentat vegetatie in fata initiala se vor va aplica un proces de revegetare, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Prin proiect se propune executia unui foraj cu adancimea H = 25 m si debit Qf = 1 l/s in vederea utilizarii in scop igienico-sanitar.

Daca la un moment dat, beneficiarul decide suspendarea temporara sau permanenta a exploatarii forajului realizat, se va proceda la executia lucrarilor de conservare sau casare.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie.

Se vor face investigatii pentru identificarea sursei de poluare si limitarea poluarii, dar si pentru evaluarea nivelului de poluare a stratului subteran de apa si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

XII. Anexe - piese desenate

- planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situatie

- schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activitătii, cu instalatiile de depoluare – NU ESTE CAZUL

- schema-flux a gestionării deșeurilor – NU ESTE CAZUL

XIII. Informatii specifice proiectelor care intră sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu informatii preluate din Planurile de management bazinale

Proiectul este amplasat in Bazinul hidrografic Arges, pe cursul de apa Sabar (cod cadastral:  X-1-000.00.00.00.00).

Proiectul se suprapune pe corpul de apa subterana ROAG03 Colentina.

Conform Planului de management bazinal actualizat, Corpul de apa ROAG03 Colentina se afla in interdependenta cu corpurile de apa de suprafata ROLW10-1-25-17_B1 Colentina si RORW10-1-25-18_B1 Pasarea.

Ambele corpuri de apa subterana au stare cantitativa buna si stare chimica buna.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Pe baza criteriilor de selectie prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018, APM Ilfov va analiza documentatia in vederea stabilirii necesitătii efectuării evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul propus.

Intocmit,

Ing. Marina Petre