MEMORIU TEHNIC DE  MEDIU conform ANEXA 5 E din Ordinul 292 / 2018

- DENUMIRE PROIECT

“ CONSTRUIRE STATIE MOBILA PREPARARE BETOANE SI ANEXE (HALA DEPOZITARE, CONTAINERE BIROURI, VESTIARE LABORATOR, PADOCURI DEPOZITARE AGREGATE, CANTAR SI  GRUPURI SANITARE), IMPREJMUIRE SI UTILITATI ”  ;

NR.CADASTRAL 56803,

Comuna Cornetu, judetul Ilfov, str. Barajului, nr.7

II. TITULAR		    SC TOP BETON SRL prin Luca Mihai Bogdan

Sediu Municipiul Bucuresti, sector 5, str. Grapei , nr. 12D

PROIECTANT  GENERAL                 M&M STUDIO DE PROIECTARE

Str. DRUMUL TABEREI , NR. 82 , Sector 6, Bucuresti

Veronica.mihalache@gmail.com

Tel: 0722646989

SEF PROIECT                                     Arh. Veronica Mihalache

FAZA DE  PROIECTARE	                     ACORD MEDIU

DATA			                                   IANUARIE 2022

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECTULUI

- un rezumat al proiectului

  - Regimul juridic:

Terenul, in suprafata de 9002,0 mp. Cu nr. cad. 56803, inscris in CF nr 56803 UAT Cornetu este proprietatea sotilor Luca Mihai Bogdan si Luca Andreea Cristina si a sotilor Mitica Lucian si Mitica Daniela in conformitate cu Act notarial nr.283/01.02.2021 emis de Niculae Cristina Mihaela si Act notarial nr. 5/17.02.2021 emis de Niculae Cristina Mihaela. Se noteaza in CF dreptul de superficie pentru o perioada de 20 de ani in favoarea SC TOP BETON SRL conform Act notarial nr. 820/25.03.2012. Terenul este situat in intravilanul comunei Cornetu conform P.U.G.  al localitatii.

In conformitate cu reglementarile PUG ale comunei terenul face parte din UTR 5, Ip5b subzona unitatii industrie nepoluanta si depozitare propusa, Iscop 5d - subzone unitati comert, Issvp5d- subzone unitati servicii.

Folosinta actuala a terenului este arabil.

SITUATIA EXISTENTA

La data prezentei documentatii pe teren nu este edificata  nici o constructie.

SITUATIA PROPUSA

Se propune construirea unei statii mobile de preparare betoane si anexe (hala depozitare, containere birouri, vestiare laborator, padocuri depozitare agregate, cantar si  grupuri sanitare), imprejmuire si utilitati parter, imprejmuire si bransamente.

LEGENDA OBIECTE DE ARHITECTURA ( conform plan de situatie)

- Cabina poarta

- Birou angajati tesa

- Birou angajati si arhiva

- Laborator

- Camera odihna soferi

- Atelier depozitare piese metalice

- Cantar

- Bazin vidanjabil 15 mc

- Linie tehnologica statie de betoane

- Camara pompe plus put de apa

- Reciclator

- Tablou general statie & tablou de comanda

- Generator

- Centrala termica motorina

- Bazin apa tehnologica 168 mc

- Container depanare

- CT. Aer cald

- Depozit agregate

- Depozit de slam

- Bazin de retentie 100 mc

20.a. Separator de hidrocarburi

- Parcare turisme, angajati si clienti

- Zona parcare autospeciale inafara orelor de program

- Spatiu verde

- Suprafata accese alei pietonale , carosabile , traseu tehnologic

- Zona cedata pentru conformarea drumului

Vecinatati:   N –proprietate privata, numar cadastral 56772

S  – strada Barajului DE 62;

E  – proprietatea privata;

V – Strada Barajului DE 62.

1.3. Regimul tehnic :

Conform  CU nr.  84 / 25.04.2021 emis de primaria Comunei Cornetu, propunerea se va incadra in urmatorii indicatori urbanistici: POT = 50 %, CUT = 0.5:

POTmax=50%

CUT=0.5 max pentru ADC/mp teren

Hmax cornisa constructii= 6.00m

Hmax cornisa echipamente= 15.00m, Parter,

Suprafata minima ocupata de spatiile verzi pentru functiunile industriale si de depozitare , este de 20% din suprafata incintei, ULTERIOR cedarii terenului la drum.

- alimentarea cu apa – Debitul de apa necesar consumului in incinta se va asigura printr-un put forat

- canalizare – bazin vidanjabil

-evacuare ape pluviale- Apele pluviale vor fi preluate de pe suprafata acoperisurilor prin burlane de unde se scurg liber la suprafata terenului prin rigole. De pe suprafata parcarilor si a zonelor carosabile, apele pluviale vor fi preuluate prin geigere , adunate centralizat si trecute prin separator de hidrocarburi catre un bazin de retentie;

- energie electrica – racord la reteaua  existenta

- Se propune ca accesul pietonal si cel carosabil sa se realizeze din str. Barajului- De62 . Parcarea se va realiza in incinta lotului studiat , asigurandu-se astfel locurile de parcare necesare;

- Parcajele necesare tipului de functiune descrise se vor asigura integral in limita terenului detinut.

Activitatea desfasurata va fi cea specifica de preparare betoane.

S-a urmarit ca proiectarea sa solutioneze o functionare distincta a fiecarui compartiment, fara interferente majore si stanjeniri reciproce ale fluxurilor de persoane sau marfuri, atat pentru bunul mers al activitatii personalului cit si pentru siguranta echipamentelor si pieselor ce se vehiculeaza.

La dimensionarea spatiilor aferente diverselor functiuni s-a tinut cont de standardele in acest domeniu si de tema de proiectare pusa la dispozitie de catre beneficiar.

Cladirea se incadreaza conform regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766 / 1997 (Anexa nr. 3) si metodologiei specifice aprobate prin ordin MLPAT 31/N/1995 in categoria “C” de importanta- importanta normala.

Conform tabelului 4.2 din “Cod de proiectare seismic - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri“, indicativ P 100-1/2006, constructia   se incadreaza  in clasa de importanta III , cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii .

Sistemul constructiv al constructiei :

Caracteristicile principale ale constructiilor cu urmatoarele functiuni  :

Birouri angajati tesa, Birouri angajati si arhiva, Laborator, Camera odihna soferi, Containere depanare :

  - Constructii  de tip container

  - Constructie realizata pe structura metalica inchisa cu panouri  termoizolante  de tip PIR

  - Constructia  va avea regim de inaltime P;

Caracteristicile principale ale Atelierului de depozitare :

  - Constructie acoperita cu sarpanta din metal, pe structura metalica  intr-o singura apa  destinata zonei de atelier si depozitare peise metalice

  - Constructie realizata pe structura metalica inchisa cu panouri  termoizolante  de tip PIR

  - Suprafata construita totala : 99 mp

  - Constructia  va avea regim de inaltime P;

Caracteristicile principale ale echipamentelor de prelucrare betoane ( Linie tehnologica statii betoane, Cantar ) :

  - Echipament mobil

  - Regim de inaltime P;

  - La prezenta documentatie este atasata fisa tehnica a produsului care va fi folosit

Caracteristicile principale ale spatiilor de depozitare neacoperite si neinchise( Depozit de slam, Depozit agregate):

  - Constructie neacoperita;

  - Constructie realizata din beton;

Constructia  va avea regim de inaltime P; ( h=3,5 m)

Se vor asigura spatii necesare personalului ( parcare , birouri, grupuri  sanitare  )

Se vor amenaja spatii verzi pe  20 % din suprafata reglementata a  terenului;

Toate spatiile de manevra auto atat pentru masinile personalului cat si cele de aprovizionare sau transport  se vor desfasura in incinta proprietatii ;

Caracteristicile constructiilor propuse  pe edificabil :

1.Suprafata totala a terenului – 9002  mp

2.Suprafata cedata domeniului public – 531,13mp mp

3.Suprafata teren rezultata in urma cedarii terenului – 8.470,87 mp

CONSTRUCTII:

- Suprafata construita propusa Birouri angajati tesa  -  90 mp

- Suprafata construita propusa Birou angajati si arhiva   - 75 mp

- Suprafata construita Laborator  - 15  mp

- Suprafata construita Camera odihna soferi - 30 mp

- Suprafata construita Atelier depozitare piese metalic - 99 mp

S construita=S desfasurata CONSTRUCTII=314mp

ANEXE , AMENAJARI EXTERIOARE SI PLATFORME CARE INTRA IN PROCESUL TEHNOLOGIC

- Cantar

- Bazin vidanjabil 15 mc

- Linie tehnologica statie de betoane -1250 mp

- Basa put forat ( S ocupata la sol  14.35 mp , constructie INGROPATA)

- Reciclator ( S ocupata la sol 90mp , constructie partial INGROPATA)

- T.E.

- GENERATOR

- C.T. MOTORINA

- BAZIN APA TEHNOLOGICA 168 mc –constructie INGROPATA

- CONTAINER DEPANARE

- C.T. AER CALD

- Suprafata construita depozit agregate - 806 mp –constructie  DESCHISA

- Suprafata construita Depozit slam - 62.70 mp

- BAZIN DE RETENTIE  100 mc – constructie  INGROPATA

- SEPARATOR DE HIDROCARBURI – constructie IGROPATA

SUPRAFATA TOTALA =1789.64 mp  ( din care 366.35 mp bazine ingropate si 1527.54 mp anexe tehnice si amenajari exterioare necesare in fluxul tehnologic)

Suprafata spatii verzi exterioare   - 1712 mp -20%

Suprafata parcaje -272.5 mp -11 locuri (5 locuri autoturisme clienti, angajati + 6 locuri autospeciale)

Suprafata carosabil , traseu tehnologic, si alei pietonale  -  5303.61 mp

Instalatii interioare – electrice, sanitare, termice

- Justificarea necesitatii proiectului

Investitia va asigura creearea de locuri de munca, furnizarea de beton din zona de sud-vest a judetului Ilfov, facilitand distantele dintre santierele din zona si statie. Astfel, sunt reduse transporturile de beton din zone indepartate, reducandu-se poluarea pe zona de sud a judetului Ilfov .

- Valoarea investitiei

Valoarea investitiei se va ridica la aproximativ  750 000 EURO  si cuprinde achizitie teren, organizare de santier, construire infrastructura si suprastructura , record la utilitati , imprejmuire , dotari si echipamente ;

- Perioada de implementare propusa va fi de aproximativ 12 luni;

- Planse – atasate la prezenta documentatie

- Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect :

CAPITOLUL 1 - CLADIRI

- 1. Cabina poarta

Dimensiuni in plan:          2.00 m x 2.50 m

Suprafata construita  :	5.00  mp

Regim de inaltime:           P

H. cornisa:	              + 2.50  m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Risc mic la incendiu .

- 2. Birouri angajati tesa

Dimensiuni in plan:          6.00 m x 15.00 m

Suprafata construita  :	  90 mp

Regim de inaltime:           P

H. maxim :	              + 2.75  m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Risc mic de incendiu

- 3. Birou angajati si arhiva

Dimensiuni in plan:          6.00 m x 12.50 m

Suprafata construita  :	  75 mp

Regim de inaltime:           P

H. cornisa:	              + 2.75  m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Risc mic de incendiu

- 4. Laborator

Dimensiuni in plan:          6.00 m x 2.5 m

Suprafata construita  :	  15 mp

Regim de inaltime:           P

H. cornisa:	              + 2.75  m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Risc mic de incendiu

- 5. Camera odihna soferi

Dimensiuni in plan:          6.00 m x 5.00 m

Suprafata construita  :	 30  mp

Regim de inaltime:           P

H. cornisa:	              + 2.75  m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Risc mic de incendiu

- 6. Atelier depozitare piese metalice

Dimensiuni in plan:          14.73 m x 6.72 m

Suprafata construita  :	 99  mp

Regim de inaltime:           P

H. cornisa:	              + 6.00  m

H. coama:                            +7.00 m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

CATEGORIA E DE PERICOL DE INCENDIU

CAPITOLUL 2 - CONSTRUCTII SI PLATFORME CARE INTRA IN PROCES TEHNOLOGIC

- 7. . Cantar

Dimensiuni in plan:          39.21 m x 3.50 m

Suprafata construita  placa beton armat :	136 mp

Regim de inaltime:      +0.40 fata de cota 0 a CTA curte , respectiv la nivelul strazii , in zona de acces ; Sub aceasta configuratie este favorizat procesul tehnologic de cantarire la intrarea pe teren ;

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria E   de pericol de incendiu.

- 8. Bazin vidanjabil 15 mc –echipament, ingropat; Suprafata la sol - 10 mp

- 9. Linie tehnologica statie de betoane

Suprafata  : 1250  mp

Regim de inaltime:           -vezi fisa tehnica atasata documnetatiei

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria E   de pericol de incendiu.

- 10. Basa put forat –  basa care a adaposti  forajul  ; Suprafata la sol - 15 mp ( vezi detaliile directoare din partea desenata)

- 11. Reciclator

Dimensiuni in plan:          9.78 m x 9.20 m

Suprafata  :	90  mp

Regim de inaltime:           Constructie ingropata partial

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria E   de pericol de incendiu.

- 12. Tablou general statie & tablou de comanda

Suprafata  :	      15  mp

Regim de inaltime:           P

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria C   de pericol de incendiu.

- 13. GENERATOR – situat in interiorul unul container prefabricat

Suprafata  :	 6.84   mp

Regim de inaltime:           P

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria C   de pericol de incendiu.

- 14. Centrala termica motorina  ( 2 containere)

Dimensiuni in plan:          6.00 m x 5.00 m

Suprafata  :	30  mp

Regim de inaltime:           P

H. cornisa:	              + 2.75  m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria C   de pericol de incendiu.

- 15. Bazin apa tehnologica 168mc

Suprafata  :	63.75   mp

Regim de inaltime:           Constructie ingropata in pamant

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria E   de pericol de incendiu.

- 16. Container depanare

Dimensiuni in plan:          6.00 m x 2.5 m

Suprafata construita  :	 15  mp

Regim de inaltime:           P

H. cornisa:	              + 2.75  m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria E   de pericol de incendiu.

- 17. CT aer cald

Dimensiuni in plan:                       6.00 m x 2.5 m

Suprafata  :	     15 mp

Regim de inaltime:           P

H. cornisa:           + 2.75  m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria E de pericol de incendiu.

- 18. Depozit de agregate

Dimensiuni in plan:          33.20 m x 24.30 m

Suprafata construita  :	 806.76  mp

Regim de inaltime:           P

H. cornisa:	              + 3.50  m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria E   de pericol de incendiu.

- 19. Depozit de slam

Dimensiuni in plan:          8.60 m x 7.30 m

Suprafata construita  :	 62.70 mp

Regim de inaltime:           P

H. cornisa:	              + 2.00  m

Categoria de importanta:C – constructii normale

Clasa de importanta:III

Gradul  II rezistenta la foc

Categoria E   de pericol de incendiu.

- 20 .Bazin de retentie 100 mc – echipament , ingropat ; Suprafata la sol – 62.70 mp

- 20.a. Separator de hidrocarburi –echipament ingropat –S ocupata la sol- 14 mp

CAPITOLUL 3 - AMENAJARI EXTERIOARE

- 21. Parcare autoturise, angajati si client - 62.50 mp ( 5 locuri)

- 22. Zona parcare autospeciale inafara orelor de program - 210 mp (6 locuri)

- 23. Zona verde amenajata cu arbori de protectie, pentru filtrarea aerului .

S zona verde- 1712  mp

- 24 . Zona cedata la drum - 531.13 mp

- 25. Suprafata accese alei pietonale si carosabile – 5303.61 mp

Caracteristicile constructiilor propuse  pe edificabil :

1.Suprafata totala a terenului – 9002  mp

2.Suprafata cedata domeniului public – 531,13mp mp

3.Suprafata teren rezultata in urma cedarii terenului – 8.470,87 mp

CONSTRUCTII:

- Suprafata construita propusa Birouri angajati tesa  -  90 mp

- Suprafata construita propusa Birou angajati si arhiva   - 75 mp

- Suprafata construita Laborator  - 15  mp

- Suprafata construita Camera odihna soferi - 30 mp

- Suprafata construita Atelier depozitare piese metalic - 99 mp

S construita=S desfasurata CONSTRUCTII=314mp

ANEXE , AMENAJARI EXTERIOARE SI PLATFORME CARE INTRA IN PROCESUL TEHNOLOGIC

- Cantar

- Bazin vidanjabil 15 mc

- Linie tehnologica statie de betoane -1250 mp

- Basa put forat ( S ocupata la sol  14.35 mp , constructie INGROPATA)

- Reciclator ( S ocupata la sol 90mp , constructie partial INGROPATA)

- T.E.

- GENERATOR

- C.T. MOTORINA

- BAZIN APA TEHNOLOGICA 168 mc –constructie INGROPATA

- CONTAINER DEPANARE

- C.T. AER CALD

- Suprafata construita depozit agregate - 806 mp –constructie  DESCHISA

- Suprafata construita Depozit slam - 62.70 mp

- BAZIN DE RETENTIE  100 mc – constructie  INGROPATA

- SEPARATOR DE HIDROCARBURI – constructie IGROPATA

SUPRAFATA TOTALA =1789.64 mp  ( din care 366.35 mp bazine ingropate si 1527.54 mp anexe tehnice si amenajari exterioare necesare in fluxul tehnologic)

Suprafata spatii verzi exterioare   - 1712 mp -20%

Suprafata parcaje -272.5 mp -11 locuri (5 locuri autoturisme clienti, angajati + 6 locuri autospeciale)

Suprafata carosabil , traseu tehnologic, si alei pietonale  -  5303.61 mp

Se propune ca accesul pietonal si cel carosabil sa se realizeze din str. Barajului- De62 . Parcarea se va realiza in incinta lotului studiat , asigurandu-se astfel locurile de parcare necesare .

Spatiul parcarii se va realiza din dale de pavaj asezate pe o platforma betonata impermeabilizata.

Apele pluviale de pe suprafetele exterioare carosabile aferente acceselor auto si a parcarilor se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere, urmand a fi directionate prin reteaua de canalizare pluviala catre un separator de hidrocarburi ce se va monta ingropat. Apa rezultata de la separatorul de hidrocarburi este directionata catre un bazin de retentie; apa astfel rezultata va fi folosita la udarea spatiilor verzi din incinta;

Capacitati si suprafete obiecte construite :

BIROURI ANGAJATI TESA

S.c. - 90 mp, S.d - 90 mp

Birou open space- 43.66 mp

Sala de sedinte- 29 mp

Oficiu angajati- 7.44 mp

Grup sanitar 1 - 1.84 mp

Grup sanitar 2- 1.84 mp

PARTER- S. utila totala - 83.78 mp

BIROU ANGAJATI SI ARHIVA

S.c - 75 mp, S.d - 75 mp

Birou open space - 43.66 mp

Arhiva - 14.6 mp

Oficiu angajati - 5.52 mp

Sas - 2.16 mp

Grup sanitar 1 - 1.72 mp

Grup sanitar 2- 1.72 mp

Dus&Vestiar - 1.68 mp

PARTER- S. utila totala - 71.06 mp

LABORATOR

S.c. - 15 mp, S.d. - 15 mp

PARTER - S. utila totala - 58,41 mp

CAMERA ODIHNA SOFERI

S.c. - 30 mp, S.d. - 30 mp

PARTER - S. utila totala - 28,91 mp

ATELIER DEPOZITARE PIESE METALICE

S.c. - 99 mp,  S.d. -99mp

PARTER - S. utila totala - 90.15 mp

DEPOZIT DE SLAM

S.c. - 62.70 mp , S.d. - 62.70 mp

PARTER - S. utila totala - 56 mp

DEPOZIT AGREGATE

S.c. – 806 mp, S.d. – 806 mp

PARTER - S. Utila  tehnica  totala - 771 mp

- Alimentarea cu apa

BREVIAR DE CALCUL

- CONSUMUL DE APA RECE SI EVACUAREA APELOR MENAJERE

Conform STAS 1478-90 si STAS 1343/1-2006:

Debitul de apa potabila aferent consumului menajer se va asigura de la conducta de bransament.

Necesarul de apa, calculat conform STAS 1478 – 90 este calculat conform algoritmului urmator:

- debit mediu zilnic, notat ; acesta reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic in decursul unui an, in m3/zi:

[ m3/zi]

-  debit maxim zilnic, notat ; acesta reprezinta volumul de apa utilizat in ziua cu consum maxim in decursul unui an, in m3/zi:

[ m3/zi]

- debit orar maxim, notat ; acesta reprezinta valoarea maxima a consumului orar din ziua (zilele) de consum maxim, in m3/h:

[ m3/h]

- este necesarul de utilizatori;

- este debit specific: cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator, in litri/consumator si zi;

- este coeficient de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorilor consumului fata de medie, adimensional:

- este coeficient de variatie orara; se exprima sub forma abaterii valorilor maxime orare ale consumului fata de media in zilele de consum maxim, adimensional.

,

[ m3/h]

Indicii de sume au semnificatia:

k  - se refera la categoria de necesar de apa (nevoi gospodaresti, publice);

i   - se refera la tipul de consumatori si debit specific pe tip de consumator;

Coeficienti de variatie zilnica si orara ai necesarului de apa

Coeficient de variatie zilnica (Kzi) – se stabileste pentru fiecare tip de consum, conform tabelului de mai jos:

| Nr. zonei | Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, calda si menajere | qs(i) l/om,zi | Kzi(i) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi fara canalizare | 50 | 1.50/2.00 |
| 2 | Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti fara canalizare | 50..60 | 1.40/1.80 |
| 3 | zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a apei calde | 100..120 | 1.30/1.40 |
| 4 | zone cu apartamente in blocuri cu instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a apei calde | 150..180 | 1.20/1.35 |

Coeficient de variatie orara (Ko) – se stabileste pentru fiecare tip de necesar de apa, conform tabelului de mai jos:

| Numarul total de locuitori ai localitatiii/zonei de presiune considerate | Ko |
| --- | --- |
| ≤10.000 | 2,00…3,00 |
| 15.000 | 1,30…2,00 |
| 25.000 | 1,30…1,50 |
| 50.000 | 1,25...1,40 |
| 100.000 | 1,20…1,30 |
| ≥200.000 | 1,15…1,25 |

Debitul de calcul pentru conductele  de canalizare a apei uzate menajere

Debitul de calcul pentru conductele de legatura ale obiectelor sanitare sau punctelor de consum este egal cu debitul specific:

[l/s]

Pentru celelalte conducte de canalizare a apelor uzate menajere, debitul de calcul, , se calculeaza cu relatia generala:

[l/s]

in care:

- debitul, corespunzator valorii sumei echivalentilor, , ai obiectelor sanitare si ai punctelor de consum, ce se scurge in reteaua de canalizare considerata, in litri pe secunda;

- debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in reteaua de canalizare considerata, in litri pe secunda;

Debitul  zilnic mediu :

[m3/zi]

Debitul  zilnic maxim :

[m3/zi]

Debitul orar maxim :

[m3/zi]

Apele uzate menajere indeplinesc conditiile impuse de Normativ NTPA001.

Valorile consumurilor de apa precum si a evacurilor de ape uzate sunt calculate si consemnate in tabelul urmator in fuctie de destinatia cladirii si a numarului de persoane aferente:

- incalzire - VENTILATIE / preparare apa calda menajera

Destinaţia încăperilor este indicata in planurile de arhitectură.

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul imobilului s-a proiectat o instalatie de incalzire/racire in detenta directa cu unitati interioare si exterioare.

Sistemul in detenta directa va asigura atât răcirea cât şi încălzirea spatiilor interioare. Se va folosi un sistem compus din aparate de climatizare tip vrf. Sistemele de aer conditionat vor utiliza un agent frigorific ecologic. Unitatile exterioare se vor amplasa pe un perete exterior, respectand indicatiile producatorului si avand toate conditiile necesare pentru service si intretinere. Traseele de agent frigorific dintre unitatea exterioara si cele interioare se vor realiza din conducte din cupru, izolate termic si impotriva producerii de condens cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Armaflex.

Racirea directa si incalzirea garanteaza un înalt grad energetic de eficienta. O adaptare optima la necesarul real de putere este obtinuta prin directionarea electronica a puterii compactorului si a valvei electronice de expansiune din fiecare vaporizator.

Unităţile interioare sunt de dimensiuni reduse, acestea fiind de doua tipuri: unitati interioare tip caseta si unitati interioare de tip split cu montaj pe perete. Aceste unitati interioare se vor monta in functie de necesarul de incalzire si racire al fiecarei incaperi.

2.3 INSTALATIA DE PREPARARE APA CALDA PENTRU CONSUM MENAJER

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu boilerelor electrice, amplasate la consumatori.

2.4 INSTALATII DE VENTILATII SI CLIMATIZARE

Grupurile sanitare vor fi ventilate in depresiune cu ventilatoare axiale de tubulatura cu montaj deasupra plafoanelor false. Aerul va fi extras prin valve cu disc reglabil, racordate la ventilatoare prin tuburi flexibile si prin tubulaturi din tabla zincata. In usile grupurilor sanitare se vor monta grile de transfer pentru compensarea aerului evacuat. Aerul va fi evacuat din cladire prin coloane ce vor depasi nivelul acoperisului cu 70 de cm. Coloanele vor fi prevazute cu piese terminale anti-intemperii si cu plasa anti-insecte.

Obiectul proiectului de fata este Construirea unei statii mobile de preparare betoane si anexe (hala depozitare, containere birouri, vestiare laborator, padocuri depozitare agregate, cantar si grupuri sanitare) ; 
Clientii vor avea acces doar  in zona de birouri ; Zona de depozitare se adreseaza doar beneficiarului .

Din punct de vedere al utilitatilor , cladirea se va racorda la utilitatile zonei , existente deja in proximitatea terenului conform avizelor de amplasament obtinute ;

Ulterior santierului terenul se va reamenaja conform planului de situatie predat  la faza autorizare & avizare  ;

Pe parcusul functionarii investitiei se vor folosi resurse naturale de tipul gazelor naturale si energiei electrice ; Aceste vor fi contorizate conform conditiilor de racordare dispuse de furnizori;

Din punct de vedere al metodelor constructive folosite , beneficiarul va contracta firme specializate si autorizate pentru toate tipurile de lucrari; Ca si ordine a lucrarilor se va incepe cu executia radierului general , elementul suport al fiecarei hale  , apoi se vor monta structura metalica si panourile de inchidere, se vor executa instalatiile interiorare si exterioare , se vor executa finisajele iar la final se vor monta echipamentele ;

# IV. Descrierea lucrarior de demolare necesare

In etapa pregatitoare a lucrarilor se va curata terenul de vegetatia spontana nevaloaroasa aparuta in urma precipitatiilor si a trecerii timpului ; Terenul studiat este liber de constructii , in concluzie nu exista lucrari de demolare ; Emininarea deseurilor rezultate in urma igienizarii terenului se va face in baza unui contract de salubritate cu o firma specializata ;

# V. Descrierea amplasarii proiectului

# Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei prinvind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera;

# Alegerea amplasamentului propus pentru realizarea investitiei propuse s-a facut pe urmatoarele criterii:

# -Accesul facil la cai de comunicatii publice;

# -Teren cu deschidere  la drumuri publice si suprafata mare de teren astfel incat prin solutia urbanistica propusa sa nu se induca servituti pe terenurile din vecinatate indiferent de tipul de proprietate asupra lor.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE , POSIBILE ASUPRA MEDIULIU ALE PROIECTULUI , IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE :

# a. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu :

- In timpul executiei lucrarii de constructie-

Depozitele intermediare  de materiale de constructii pot fi spalate de apele pluviale, putind polua solul sau apele subterane.

Spalarile de utilaje si mijloacele  de transportare ale santierului, daca se fac in organizarea de santier si nu pe platforma special amenajata pentru  aceasta actiune, pot produce ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri.

Astfel apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier sunt considerate drept surse potentiale de poluare care pot fi diminuate sau eliminate printr-o buna organizare de santier.

- In timpul functionarii obiectivului

Alimentarea cu apa se face printr-un put forat.

Evacuarea apelor menajere (de la obiectele sanitare) se va face catre bazin vidanjabil.

Apele meteorice de pe suprafata acoperisului se prevad a se colecta si a se folosi pentru udarea spatiului verde adiacent constructiilor.

Evacuare ape menajere

Instalaţia de canalizare menajera aferenta imobilului asigură colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare din clădire într-un sistem vertical şi orizontal de scurgere. In sistemul de canalizare exterioara  ( in bazinul vidanjabil ) sunt evacuate următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

- condensul provenit de la aparatele de climatizare;

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitaţional prin curgere liberă la reţeaua de canalizare care se va executa pe terenul din jurul imobilului in limita propietatii, urmand a fi directionate catre un bazin vidanjabil.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PP conform planurilor  şi se va dirija spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare.

Apele uzate accidentale de pe pardoseala se vor colecta cu ajutorul sifoanelor de pardoseala.

Sistemul de scurgere va fi prevăzut cu puncte de curăţire amplasate în zone uşor accesibile in plan vertical. Pentru ventilarea si aerisirea coloanelor menajere, se vor monta caciuli de ventilare respectiv aeratoare cu membrana la capatul coloanelor.

Tuburile de canalizare vor fi din polipropilena imbinate cu garnituri din elastomeri. Sensul mufelor va fi in sens invers de scurgere a apei prin conducte. Tuburile vor fi sprijinite prin bratari sau console de elemente de constructie. Iesirea colectorului se va face la cota prevazuta in planuri sub adancimea de inghet (STAS 6054). La tuburile prevazute in pamant va fi verificata etansarea imbinarilor si apoi vor fi acoperite.

Evacuare ape pluviale

Apele meteorice provenite din ploi, sau din topirea zăpezilor de pe acoperisul clădirilor  sunt directionate catre spatiile verzi din jurul imobilului printr-o reţea de canalizare care se compune din următoarele elemente :

- jgheaburi orizontale;

- burlane verticale;

Acoperisul cladirilor este prevăzut cu pante de curgere către sistemul orizontal de jgheaburi. Evacuare apelor pluviale astfel colectate vor fi directionate prin intermediul burlanelor la teren.

Apele pluviale de pe suprafetele exterioare carosabile aferente acceselor auto si a parcarilor se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere, urmand a fi directionate prin reteaua de canalizare pluviala din incinta terenului catre un separator de hidrocarburi ce se va monta ingropat. Apa rezultata de la separatorul de hidrocarburi este directionata catre un bazin de retentie; apa stocata astfel va fi folosita la udarea spatiilor verzi .

b). Protecţia aerului:

- In timpul executiei lucrarii de constructie-

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii ) si mobile (utilaje si autocamioane). Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata. Diverse lucrari pe santier implica operatii ce constituie surse de emisie a prafului, cum ar fi : excavarea pamantului, incarcarea pamantului in basculante, imprastierea sau compactarea lui.

O alta sursa de impurificare a atmosferei sunt utilajele ce functioneaza cu motoare Diesel - gazele de esapament degajate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei:oxizi de azot, compusi organici volatili,metan, oxizi de carbon, amoniac, particule de metale grele, hidrocarburi aromatice, bioxid de sulf etc.

Aceste utilaje vor functiona pe santier, grupate cate 1 utilaj la o pozitie de lucru - creindu-se un decalaj de spatiu. Se poate crea si un decalaj de timp  lucrarile atacandu-se dupa un grafic anume (de exemplu cu intreruperi in anumite zile sau interval de ore).

Respectandu-se tehnologia propusa in proiect si legislatia in domeniu impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.

- in timpul functionarii obiectivului-

Sursele de impurificare  a atmosferei in timpul functionarii pot fi:

- intensificarea traficului –gazele de esapament ale autoturismelor ce vor intra pe amplasament nu constitue un pericol major  de impurificare a atmosferei din zona, pentru ca masinile stationeaza numai pentru aprovizionare.

- parcarile –nu e cazul

Asigurarea evitarii poluarii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor STAS 10576 care stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera.

Pentru a separa  aerul îmbogățit cu ciment la umplerea silozurilor, se utilizează un filtru de aer de evacuare cu curățare automată pentru fiecare siloz. ( atasate prezentei documentatii va fi fisa tehnica si certificatul de calitate al filtrelor )

Pentru îndepărtarea prafului din instalația de preparare a betonului actuală, se utilizează un sistem complet separat de aerul exterior și care nu necesită întreținere (airbag) cu o capacitate de 1,3 m³ fiecare, sistemul fiind prevazut cu 2 airbaguri.
La umplerea malaxorului și a cântarului de ciment, acest recipient asemănător balonului se extinde și absoarbe aerul deplasat, praful.
La golirea malaxorului, are loc o inversare a fluxului de aer și, în același timp, aerul încărcat cu praf este returnat in interiorul malaxorului, unde particulele de praf sunt utilizate în malaxarea ulterioară.

Refacerea mediului dupa perioada afectata santierului se asigura prin refacerea stratului vegetal.

Se va asigura controlul si verificare tehnica periodica a echipamentelor si a instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfasurare a proceselor de ardere, cu respectarea legislatiei specifice.

Se va monitoriza respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de mediu de catre proprietarii societatilor industriale si de productie  care isi vor desfasura activitatea in zona.

c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- In timpul executiei lucrarii de constructie -

Utilajele de santier produc zgomot, insa nu produc vibratii semnificative. Nivelul de zgomot este variabil, pina in jurul valorii de maxim 90dB(A), valorile mai mari fiind la excavatoare, buldozere, vole si autogredere. Autobasculantele pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru o perioada de referinta de 24 ore, de cca 50 dB(A)

Zgomotul produs de utilaje este poluant atat pentru muncitori cat si pentru locuitorii zonei. Astfel utilajele stationate trebuie sa indeplineasca normele de poluare cu zgomot impuse de normative. Actionarea utilajelor se va face cu prudenta ptr. a evita varfurile de nivel de zgomot.

Zgomotul si vibratiile produse pe timpul perioadei de executie se vor incadra in limitele impuse prin STAT 10009/1988-Acustica in constructii –Acustica urbana –limite admisibile ale nivelului de zgomot .

- In timpul functionarii obiectivului -

In timpul functionarii  obiectivului, zgomotul va fi produs doar de  zgomotul de fond al obiectivului.

Instalaţiile vor fi montate în aşa fel încât să nu se transfere vibraţii în spaţiile utilizate.

În cazul traseelor de linie fiecare conducă trebuie izolată contra fenomenelor sonore în solide şi în principiu nici un fel de conductă nu trebuie să vină în contact cu peretii.

Avand in vedere elementele constructive ale investitiei consideram ca este asigurata ecranarea necesara pentru reducerea propagarii aeriene a zgomotelor (STAS 6156-86) sub limitele admise ale nivelului de zgomot in acustica urbana (STAS10009-88).

Pozitionarea imobilului este intr-o zona cu functiuni de interes public , functiuni industriale nepoluante; Avand in vedere functiunile deja existente in zona nu exista riscul afectarii in vreun fel a functuinilor adiacente .

d). Protecţia împotriva radiaţiilor:

- Nu este cazul

e). Protecţia solului şi a subsolului:

- In timpul executiei lucrarii de constructie-

Sursele de poluare pentru sol-subsol in faza de constructie pot fi :

- Depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii

- Gunoi menajer depozitat in locuri nepermise

- Praful (amintit la capitolul despre factorul aer) in urma precipitatiilor se depune pe sol putand polua solul cu metale grele sau alte elemente chimice

- Apele menajere (amintite la capitolul despre factorul apa) daca nu se realizeaza racordul la bazinul vidanjabil,  pot polua solul.

Pentru aceste posibile incidente se vor lua masuri:

- Contract vidanjare bazin cu firma specializata

- depozitarea materialelor de constructie in zone protejate

- transportarea pamantului excavat si in exces la alte amplasamente

-        se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces

- In timpul functionarii obiectivului -

Asupra factorului de mediu sol-subsol se rasfrang direct sau indirect efectele poluarii celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice initiale, ingreunand ritmul de regenerare al acestuia.

Sursele de poluare ale solului dupa darea in folosinta a obiectivului sunt:

- actiunea apelor rezultate din igienizarea incintei

- deversarea apelor menajere in locuri nepermise

- actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer

- actiunea deseurilor rezultate din diversele activitati, depozitate necorespunzator

- scurgeri accidentale de produse petroliere in urma unor defectiuni ale autovehiculelor care vor tranzita incinta sau vor aproviziona spatiul.

In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluarii solului  in timpul functionarii este redusa  avand in vedere ca toata incinta fie va fi prevazuta circulatii carosabile si pietonale din materiale ce nu polueaza, nu prezinta pericol pentru mediu si sanatatea oamenilor.

Impactul asupra solului va fi nesemnificativ in timpul functionarii daca apele menajere vor fi eliminate corespunzator, respectand legislatia in vigoare.

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- In timpul executiei lucrarii de constructie -

Pe perioada de constructie a obiectivului datorita faptului ca terenul se afla intr- o zona neconstruita , doar cu vegetatie spontana fara valoare , functiunea nou creata nu va influenta negativ flora si fauna locala.

Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate pentru depozitarea de materiale de constructie , de recipienti goi si depozitarea temporara de deseuri vor fi impermeabilizate si in prealabil , cu folie de polietilena .

Fauna locala reprezentata de rozatoare (soareci, sobolani) va fi afectata de constructie prin  igienizarea zonei, reducandu-se substantial numarul de indivizi prezenti pe amplasament. 	Acest aspect este favorabil.

- In timpul functionarii obiectivului -

Prin constructia obiectivului nu va fi afectata suprafata de spatiu verde pe teren neexistand 	material vegetal. Astfel, obiectivul analizat va tine cont de aspectul peisagistic al zonei.

Atat pentru perioada de executie cat si pentru perioada de exploatare se vor avea in vedere respectarea masurilor recomandate pentru componentele de mediu: apa, zgomot, aer, managementul deseurilor, sol/subsol

In perioada de exploatare se va asigura intretinerea spatiului verde.

Activitatile desfasurate nu influenteaza echilibrul ecosistemelor terestre.

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public :

- In timpul executiei lucrarii de constructie -

Se vor optimiza traseele utilajelor si mijloacelor de transport astfel incat sa fie evitate blocajele si accidentele de circulatie;

- In timpul executiei lucrarii de constructie-

Impactul negativ asupra asezarilor umane este redus si are un caracter limitat in timp, fiind cauzat de zgomotul de utilaje ale santierului si a pulberilor sedimentate. Operatiunile pe santier vor trebui programate astfel incat sa se respecte orele legale de odihna. In zona adiacenta , pe o raza de 500m NU exista locuire, conform marusatorilor efectuate de beneficiari prin specialisti  si notate pe ortofotoplanul atasat prezentei documentatii.

Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanenta a fronturilor de lucru.

Efectul pozitiv este crearea locurilor de munca si crearea unei diversitati functionale  in zona.

h). Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deseurile vor fi colectate selectiv si exclusiv in punctele special amenajate. Se va incheia un contract  de ridicare periodica a deseurilor cu un operator autorizat .

Retelele de evacuare a apelor uzate nu vor permite pierderile pe sol si in subsol.

Platforma pentru stationarea autovehiculelor  va fi impermeabilizata pentru evitarea poluarii solului cu produse petroliere.

In vederea ridicarii si colectarii deseurilor rezultate din activitatea comerciala de servicii  se prevad Europubele.

Se va tine evidenta lunara a deseurilor generate in perioada de executie si in perioada de operare conform HG 856/2006 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Se va intocmi unui plan de gestionare a deseurilor cu stabilirea actiunilor care indica modul in care materialele vor fi utilizate si reciclate.

Se va desemna o   persoana   responsabila   cu   managementul deseurilor rezultate in perioada de construire.

Eventualele uleiuri   si filtre  uzate de la utilizarea utilajelor vor fi colectate si reciclate in vederea valorificarii lor conform legii 167 /2010   privind aprobarea Ordonantei de urgenta Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat, conform Lg.167/2010 si a Art.9 din HG 235/2007, pentru colectarea in vederea valorificarii viabila din punct de vedere economic si eficienta din punct de vedere a protectiei mediului a uleiurilor uzate. Colectarea se va face pe categorii in recipiente separate. La fiecare ridicare se va face un proces verbal care sa ateste procedura si va fi pastrat in arhiva societatii nu mai putin de 3 ani, conform legii.

- Gospodarirea substantelor si a preparatelor chimice periculoase :

- NU SE GENEREAZA DESEURI PERICULOASE;

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

# Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform hartii de hazard de pe site-ul AN Apele Romane, terenul studiat nu se afla in zona cu risc de inundabilitate.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă

Reteaua de monitorizare a zgomotului are in vedere masurarea nivelului de zgomot:

-nu este cazul pentru acest obiectiv.
Reteaua de monitorizare a calitatii solului este realizata prin analize fizico-chimice, bacteriologice:
-nu este cazul pentru acest obiectiv.

Reteaua de monitorizare a radioactivitatii este realizata prin masuratori beta global si dozimetrice pe factorii de mediu in puncte prestabilite

-nu este cazul pentru acest obiectiv.

Se vor preleva periodic probe de apa pentru a verifica incadrarea in indicatorii de calitate a apelor descarcate la emisar. Monitorizarea acestor indicatori va fi facuta de o institutie de profil.

Investitorul va organiza activitatea de urmarire curenta a comportarii in exploatare a constructiei si interventiile in timp pe baza actelor normative in vigoare:

-regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, aprobat cu HG nr. 766/1997;

-norme metodologice privind urmarirea constructiilor, inclusiv urmarirea curenta a starii tehnice a acestora, indicativ P130-97.

Urmarirea curenta se va realiza prin revizii periodice sau revizii operative in caz de necesitate dupa evenimente speciale, efectuate de personal specializat.

Rezultatul observatiilor se consemneaza in Jurnalul evenimentelor din Cartea constructiei.

Instructiunile privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si interventiile in timp se detaliaza la fazele de executie ale proiectarii.

La schimbarea destinatiei sau a proprietarului investitiei, precum si la incetarea activitatilor generatoare de impact asupra mediului este obligatorie asigurarea efectuarii bilantului de mediu de catre fostul proprietar, in scopul stabilirii obligatiilor privind refacerea calitatii mediului in zona de impact a activitatii respective.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau           planuri/programe/strategii/documente de planificare:

– proiectul intră sub incidența Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2  la pct. 10, lit.

– proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificări și completări ulterioare,

– proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

- . Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul

X . Lucrări necesare organizării de şantier

  - conform celor descrise la CAP. IV, punctele 1-9, referitor la perioada executiei lucrarilor

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- nu e cazul

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu e cazul .

# 4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

# XIII.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Intocmit,

Arh. Veronica MIHALACHE