# MEMORIU DE PREZENTARE pentru obtinerea ACORDULUI DE MEDIU pentru

IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+10E+Eth, DRUMURI ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, POST TRAFO, BRANSAMENTE, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER

- DENUMIREA PROIECTULUI

IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+10E+Eth, DRUMURI ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, POST TRAFO, BRANSAMENTE, UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, conform Certificat de Urbanism nr. 747 din 16.08.2021.

- TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiar: S.C. WEST RESIDENTIAL PARK S.R.L.

Sediu social: Ilfov, oras Bragadiru, sector 5, strada Diamantului, nr. 81, etaj 1

CUI: 28441600

Numar inregistrata ONRC: J23/2122/20.05.2016.

Proiectant general: S.C. ”FORMAT-arhitectura si design”  S.R.L.

Persoana de contact: Emil Rosca

Telefon: 0722850639

e-mail: office@format-ad.ro

Memoriul tehnic a fost realizat conform Normativului de continut pentru Memoriul tehnic necesar emiterii Acordului de Mediu, Anexa 5.E din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, corelata cu Ordin nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar modificat prin Ordinul 262/2020, cerintele Legii nr. 243/2018, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernulului nr. 78/2017 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, in baza Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 143/31.08.2021 (Anexa nr. 1) si pe baza documentatiei tehnice puse la dispozitie de beneficiar.

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

3.1Rezumatul proiectului

Prezenta documentatie analizeaza impactul asupra mediului pentru Etapa 1.2 din cadrul proiectului „Imobil locuinte colective S+P+10E+Eth, drumuri acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, post trafo, bransamente si organizare de santier”, avand ca beneficiar societatea S.C. WEST RESIDENTIAL PARK S.R.L, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2122/20.05.2016 si avand Cod Unic de Inregistrare 28441600.

Se propune demararea acestui proiect, incepand cu prima faza, respective Faza 1.2 a proiectului (conform etapizarii aprobate prin documentatia PUZ), de construire a doua imobile cu functiunea de locuinte colective destinate inchirierii sau vanzarii cu spatii comerciale la parter, cu regim de inaltime S+P+10E+ETh.

De asemenea se doreste si realizarea de drumuri acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, post trafo, bransamente si organizare de santier.

Prezentul Memoriu trateaza doar Etapa 1.2 - ce este alcatuita din 2 imobile de locuit.

Constructia ce se doreste a fi edificata pe terenul mentionat, va fi constituita din doua corpuri de cladire – Corpul A si B si Corpul C si D. La subsol va exista parcajul subteran, in Corpul A si B vor fi doar locuinte iar in Corpul C si D, Spatii comerciale cu locuire la parter, restul etajelor fiind destinate exclusiv spatiilor de locuit.

In contextul dezvoltarii planificate a Aglomeratiei Urbane din jurul Bucurestiului pe termen scurt si lung, zonele noi propuse spre dezvoltare din orasul Bragadiru din ultimii 5-10 ani, cum este zona studiata, raspund cerinţelor de noi spatii calitative si cu potenţial de dezvoltare.

  - Justificarea necesitatii proiectului

Terenul se situeaza in partea se afla in partea Nord-Estica a orasului Bragadiru, in apropierea limitei administrative comune cu Municipiul Bucuresti – Sector 5.

Este amplasat in Planul II de dezvoltare a Soselei Alexandria, fiind intr-o zona preponderent constituita.

In vecinatate sunt dezvoltate mai multe ansambluri rezidentiale cu functiuni complementare locuirii, ansambluri care formeaza un centru de cartier, invecinat la Nord de zona rezidentiala de locuinte individuale joase.

In prezent zona este echipata de dotari si servicii publice necesare locuirii, concentrate in jurul strazii Cristalului, conturandu-se astfel un centru de cartier nou al localitatii Bragadiru.

Disfunctionalitatea principala a zonei este lipsa centrelor secundare cu functiuni complementare locuirii disperasate in teritoriu pentru asigurarea razelor de deservire.

Avantajele terenului sunt: situarea sa intr-o zona reglementata, constituită in mare parte conform reglementarilor existente, accesibilitate buna, suprafata mare de teren, teren liber de constructii.

  - Valoarea investitiei

Se va stabili de catre proiectant.

Din valoarea totala estimativa a lucrarilor, un procent de 3% reprezinta masuri pentru protectia mediului (diminuarea emisiilor de gaze arse in instalatii de incalzire performante), asigurarea unor protectii eficiente conductelor de evacuare a apelor uzate menajere dar si pentru prevederea de plantatii decorative in curtea imobilului.

  - Perioada de implementare propusa

Calendarul activitatilor ce vor fi desfasurate in cadrul proiectului supus avizarii este strict legat de constrangerile privind calendarul avizarii proiectului.

- Din punct de vedere institutional, pentru implementarea proiectului ce face obiectul prezentului, este necesara parcurgerea unor succesiuni de activitati pregatitoare:

- Avizarea componentelor proiectului – obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv din partea autoritatilor de mediu;

- Proiectarea de detaliu si intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;

- Obtinerea Autorizatiei de Construire;

- Organizarea activitatilor de pregatire a executiei lucrarilor;

- Executia propriu-zisa a lucrarilor;

- Procurarea si montarea echipamentelor/instalatiilor;

- Testarea acestora;

- Pregatirea pentru punerea in functiune;

- Punerea in functiune.

- Se preconizeaza finalizarea proiectului in 24 de luni.

3.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului – Etapa 1.2, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Obiectivul urmeaza a fi realizat in judetul Ilfov, oras Bragadiru, strada Coralului, nr 8, NC 127434. Terenul in suprafata de 10897.00 mp, conform planurilor de amplasament si delimitare a imobilului, apartine beneficiarului, conform actelor de proprietate anexate.

3.6. Date tehnice. Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)

3.6.1 Descrierea functionala si constructiva

Bilant teritorial

|  | Suprafata | Procent |
| --- | --- | --- |
| Suprafata teren | 10897.00 mp | 100.00% |
| Suprafata construita | 2711.69 mp | 24.88% |
| Suprafata spatii verzi pe teren natural | 3271.28 mp | 30.02% |
| Suprafata spatii verzi peste subsol | 940.45 mp | 8.63% |
| Suprafata circulatii | 1853.23 mp | 17.01% |
| Suprafata parcaje | 1863.00 mp | 17.10% |
| Suprafata terase | 257.35 mp | 2.36% |
| Suprafata construita desfasurata | 30128.73 mp |  |
| Suprafata desfasurata totala | 36380.99 mp |  |

Regim de inaltime: S+P+10E+Eth

Hmax. atic = +33.00m(masurat de la cota  ±0.00)

Hmax. atic = 33.50m(masurat de la cota  terenului amenajat cel mai de jos)

POT = 27.90% - incadrandu-se in  POT maxim de 40%

- pentru calculul POT s-a luat in coniderare suprafata construita de etaj, in care au fost incluse balcoanele deoarece acestea se afla la mai putin de 3.00m sub cota terenului amenajat

CUT = 2.76 - incadrandu-se CUT maxim de 3.20

Clasa de importanta a constructiei: III

Categoria de importanta este “constructii de importanta normala” categoria C

Gradul de rezistenta la foc – II RISC MIC DE INCENDIU

Numar locuri de parcare

Bilant pe corpuri de bloc – CORP A SI B

|  | Suprafata |
| --- | --- |
| Suprafata construtia subsol | 1363.68 mp |
| Suprafata construita parter | 1354.66 mp |
| Suprafata construita etaj curent fara balcoane | 1354.66 mp |
| Suprafata construita etaj curent cu balcoane | 1519.88 mp |
| Suprafata construita etaj tehnic | 161.92 mp |
| Suprafata construita desfasurata | 15063.18 mp |
| Suprafata desfasurata totala | 16426.86 mp |

Bilant pe corpuri de bloc – CORP C SI D

|  | Suprafata |
| --- | --- |
| Suprafata construtia subsol | 1382.20 mp |
| Suprafata construita parter | 1357.03 mp |
| Suprafata construita etaj curent fara balcoane | 1354.66 mp |
| Suprafata construita etaj curent cu balcoane | 1519.88 mp |
| Suprafata construita etaj tehnic | 161.92 mp |
| Suprafata construita desfasurata | 15065.55 mp |
| Suprafata desfasurata totala | 16447.75 mp |

Bilant pe corpuri de bloc – CORP E

|  | Suprafata |
| --- | --- |
| Suprafata construtia subsol | 263.85 mp |

Bilant pe corpuri de bloc – CORP F

|  | Suprafata |
| --- | --- |
| Suprafata construtia subsol | 3242.53 mp |

CORP A SI B:

-la parter 16 apartamente: 1 garsoniera, 1 studio, 10 apartamente cu 2 camere, 4 apartamente cu 3 camere

-etaj curent 18 apartamente pe nivel: 3 garsoniere, 2 studiouri, 10 apartamente cu 2 camere, 3 apartamente cu 3 camere

TOTAL CORP A SI B - 196 apartamente:  31 garsoniere, 21 studiouri, 110 apartamente cu 2 camere, 34 apartamente cu 3 camere

CORP C SI D:

-la parter 11 apartamente: 10 apartamente cu 2 camere, 1 apartament cu 3 camere

-etaj curent 18 apartamente pe nivel: 3 garsoniere, 2 studiouri, 10 apartamente cu 2 camere, 3 apartamente cu 3 camere

TOTAL CORP C SI D - 191 apartamente:  30 garsoniere, 20 studiouri, 110 apartamente cu 2 camere, 31 apartamente cu 3 camere

TOTAL– 387 apartamente: 61 garsoniere, 41 studiouri, 220 apartamente cu 2 camere, 65 apartamente cu 3 camere

In imobil vor fi in total 387 de apartamente astfel: 61 de garsoniere, 41 de studiouri, 220 apartamente de 2 camere, 65 apartamente de 3 camere.

Locurile de parcare sunt impartite astfel: 221 locuri de parcare in subsol, 162 locuri de parcare la nivelul parterului si 10 parcari aflate in vecinatatea terenului, pe drum de acces ;

Bilant de suprafete:

Locuinte apartamente  –      27 ap x 1 nivel = 27 apartamente  (< 100mp utili)

36 ap x 10 niveluri = 360 apartamente  (< 100mp utili)

Spatii administrative  –      321.86 mp (1 loc/60mp utili) = 6 locuri parcare

Necesar locuri de parcare

Locuinte		- 387 locuri

Spatii administrative 	- 6 locuri

Total necesar		- 393 locuri de parcare

Realizat		- 221 locuri parcare subsol

- 162 locuri parcare parter

- 10 locuri de parcare pe terenul vecin al aceluiasi proprietar

Total realizat 		- 393 locuri de parcare

Locurile de parcare propuse au dimensiunea de 2.3m latime si 5m lungime.

Sistem constructiv:

Fundatia este de tip radier general, cu pereti continui din beton armat.

Suprastructura e de tip cadre, cu stalpi, grinzi, pereti si plansee din beton armat.

Acoperirea se va face in sistem terasa circulabila.

Inchideri exterioare si compartimentarile interioare:

Inchideri exterioare din pereti de zidarie de 25 cm grosime, cu tamplarie PVC si geam termoizonat tip "termopan".

Compartimentari interioare din zidarie cu goluri de 25cm intre hol si apartamente, 20 cm intre apartamente si de 12.5cm in interiorul apartamentelor.

Finisaje exterioare:

Pereti:

La exterior, inchiderea se va realiza din zidarie de 25cm grosime, termoizolata la exterior cu polistiren de 10cm grosime, tencuita si vopsita cu vopsitorii lavabile de exterior de culoare alb, crem/bej sau maro. Se va asigura intreruperea propagarii focului pe fatada prin panouri de vata minerala orizontala in dreptul placilor de beton armat de la fiecare nivel.

Pardoseli:

Pardoselile exterioare vor fi realizate din gresie antiderapanta - in zona de acces, la balcoane si terase. Balcoanele si terasele vor avea pante de minim 1,5% si vor fi prevazute sifon de pardoseala pentru scurgerea apelor pluviale.

Tamplarie:

Tamplaria va fi din PVC de culoare alb, cu geam termoizonat de tip “termopan”.

Finisaje interioare:

Pereti:

La interior elementele de compartimentare vor fi executate din pereti de zidarie, tencuiti si  vopsiti cu vopseluri lavabile, predominant culoare alb.

La bai si bucatarii, peretii vor fi placati cu placi ceramice.

Plafoane:

Plafonul de beton va fi tencuit si vopsit cu vopsitorii lavabile iar acolo unde este cazul se vor folosi plafoanele false, ce vor fi realizate din placi de gipscarton suspendate de o structura metalica tip "Rigips".

Pardoseli:

Pardoselile vor fi realizate din gresie antiderapanta in zonele de circulatie (coridoare si holuri comune).

In apartamente, pardoselile se vor finisa in functie de destinatia fiecarei camere: la holuri, bai si bucatarii se va folosi gresie, iar in living-uri si dormitoare se va folosi parchet.

Scara:

Scarile interioare, care asigura accesul la fiecare nivel, vor fi realizate din beton, in doua rampe drepte cu podest intermediar, iar treptele vor fi finisate cu materiale antiderapante.

Tamplarie:

Usi interioare metalice cu autoinchidere la intrarea in apartament, usi rezistente la foc conform scenariu securitate la incendiu, usi de lemn in interiorul apartamentelor.

3.7 Elemente specifice caracteristice proiectului :

3.7.1 Profilul si capacitatile de productie :

Investitia propusa reprezinta construirea a doua imobile de locuit cu spatii administrative intr-unul din corpuri (ls nivelul parterului), restul spatiilor de la parter pana la ultimul etaj sunt realizate apartamente de locuit, la subsol adapost ALA, parcare si spatii tehnice.

3.7.2 Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice in amplasament :

Scopul acestui proiect este de a genera un spatiu de calitate atat pentru rezidenti cat si pentru public, prin oferirea spatiului amenajat din jurul incintelor generate de blocurile din diverse, catre accesul public general.

3.7.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

3.7.4. Descrierea proiectului punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Scopul proiectului general este de construire ”IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+10E+Eth, DRUMURI ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, POST TRAFO, BRANSAMENTE, UTLITATI SI O.S.”

3.7.4.1. Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Materiile prime vor fi achizitionate pe baza de contracte, de la firme specializate si autorizate (pamant, ballast, piatra sparta, nisip, pietris, apa, beton, prefabricate din beton, beton armat, elemente prefabricate de lemn sau metal, motorina pentru functionare utilaje).

Aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, astfel incat acestea sa fie puse în operă şi să se evite stocarea materiilor prime pe termen lung.

Manevrarea materialelor pe amplasament se efectuează numai cu utilaje corespunzătoare acestor activitati, conform graficului de executie a lucrarilor.

Depozitarea materialelor se va realiza pe sortimente si tip/dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare, lovire, incendiu.

Platformele de lucru sau de circulatie, suprafetele de depozitare, zona de intretinere echipamente vor fi clar delimitate in incinta santierului.

3.7.4.2. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apă: din reteaua oraseneasca printr-un racord.

Evacuarea apelor uzate: Se vor asigura o gospodarie de ape, respectiv un rezervor de apa menajera, iar pentru deversarea apelor meteorice si accidentale din subsol se va realiza un rezervor de retentie ape uzate de pe terenul proprietate, unde apele vor fi tratate si epurate si de unde vor fi pompate catre canalizarea pluviala existenta.

Asigurarea agentului termic: din surse propria, printr-un grup termic pentru intregul obiectib

Asigurarea energiei electrice: de la reteaua oraseneasca de energie electrica printr-un post de transformare de 250 V; Alimentarea cu energie electrica se va face prin intermediul unui tablou electric general de alimentare, amplasat in interiorul cladirii.

3.7.4.3 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate in constructii limiteaza impactul acestora asupra mediului.

La finalizarea lucrarilor se vor transporta toate deseurile rezultate si depozitate in zona santierului, astfel incat spatiile din interiorul si din zona adiacenta obiectivului sa ramana curate si pregatite pentru inceperea activitatii pentru care a fost realizat obiectivul proiectat.

Toate spatiile afectate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de executie si vor fi aduse la starea initiala.

Zona va fi eliberata de orice rest de material de constructie sau deseu, constructie sau amenajare temporara, terenul fiind curatat si amenajat ambiental.

Se are in vederea amenajare unui spatiu verde la nivelul solului si pe terasa cladirii parcaj.

Terenul in care se vor efectuate lucrarile este proprietate privata si nu vor depasi limitele amplasamentului analizat.

Nu se vor afecta spatiile verzi din zona amplasamentului.

3.7.4.4 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Se propun 3 cai de acces auto noi, dinspre strada Coralului, in incinta. Una din ele face accesul direct catre parcarea subterana, celelalte doua facand acces catre parcarea supraterana.

Accesul pietonal se face din strada Coralului si strada Safirului.

3.7.4.5 Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Toate materialele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi procurate de la centre autorizate. Materiile prime si materialele reprezentand sau continand resurse naturale, necesare desfasurarii activitatilor vor fi specifice etapelor proiectului.

Pentru implementarea proiectului (atat pentru faza de constructii - montaj cat si pentru utilizarea viitoare) nu sunt necesare alte utilitati decat cele existente pe amplasament in situatia existenta.

Energie electrica pentru echipamentele si utilajele folosite in faza de constructie dar si pentru iluminat - se va asigura din reteaua existenta in amplasament, atat pentru iluminatul general al incintei precum si iluminatul interior in cadrul containelor si magazilor din organizarea de santier.

Apa - se va asigura o sursa de apa prin racordarea la reteaua de apa curenta existenta in amplasament.

Motorina/benzina - pentru vehiculele si utilajele folosite la realizarea lucrarilor de constructii-montaj pentru vehiculele de transport materii, materiale de constructii si deseuri rezultate din constructii:

- nu se va realiza o gospodarie proprie de carburanti.

- alimentarea cu combustibili a utilajelor si autovehiculelor care vor lucra in santier, se va realiza in statiile de distributie carburanti autorizate conform prevederilor legislatiei in vigoare.

- nu se vor executa lucrari de reparatii la utilaje si autovehiculele si nu se vor efectua schimburile de uleiuri, aceste activitati se vor realiza la operatori autorizati conform prevederilor legislatiei in vigoare.

3.7.4.6 Metode folosite in constructie

Executia lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat in executia acestui tip de lucrari. Intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade in sarcina executantului. In cadrul acestei documentatii se vor prevedea si masurile pentru protectia muncii, protectia mediului, siguranta circulatiei si de PSI, pentru perioada executiei lucrarilor. Metodele utilizate vor fi cele agrementate de legislatia in vigoare. Toate materialele utilizate vor avea certificate de conformitate. Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta in timpul executiei si exploatarii toate prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, norme, standarde, normative, prescriptii tehnice, inctructiuni etc.) care vor fi in vigoare la data respectiva, privitoare la protectia muncii, siguranta circulatiei si la prevenirea incendiilor, precum si masurile si indicatiile de detaliu cuprinse in piesele scrise si desenate ale proiectantului. Masurile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia muncii, de siguranta circulatiei si PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatile locale de specialitate (detinatori de retele subterane si aeriene, organe de politie sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul executiei sau al exploatarii. La executarea lucrarilor, se vor respecta si toate celelalte prevederi specifice naturii lucrarilor ce se vor executa, cuprinse in normele aflate in vigoare. Intocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor pentru perioada de executie a lucrarilor, cade in sarcina executantului si se face in cadrul proiectului de executie al organizarii lucrarilor. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul executiei lucrarilor proiectate, executantul lucrarilor va instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si va executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor Pagina 7 din 20 subterane proiectate si executate. Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie si tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor proiectate. In afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenire a incendiilor prevazute in cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea toate masurile de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de executie a organizarii lucrarilor. De asemenea va intocmi fise tehnologice pentru fiecare operatiune in parte, in care va specifica modul de lucru, utilajele si echipamentele necesare, precum si masurile pentru protectia mediului, protectia muncii, PSI etc.

3.7.4.7 Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, expoatare, refacere si folosire ulterioara

Nu este cazul.

Durata de realizare a investitiei este estimata la 24 luni calendaristice de la data primirii autorizatiei de construire.

( Etape de executie

- amenajarea organizarilor de santier,

- realizare urmatoarelor retele:

- retea gaz;

- retea canalizare;

- retea distributie apa potabila;

- retele de telecomunicatie;

- alte retele, dupa caz.

- realizarea lucrarilor de constructie,

- montaj instalatii si echipamente;

- amenajarea spatiilor verzi, a spatiilor de recreere si de joaca.

( Etapa de amenajare a organizarilor de santier

Pentru amenajarea organizarilor de santier ce se va amplasa in interiorul amplasamentului sunt necesare urmatoarele lucrari:

- delimitarea incintei;

- amenajari si constructii provizorii;

- organizarea incintei;

- amenajarea depozitelor de materiale;

- racorduri la reteaua de utilitati;

- organizarea pazei si sigurantei incintei.

3.7.4.8 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

3.7.4.9 Descrierea alternativelor studiate de titularul proiectului

Pentru proiectul de fata nu a fost realizat un studiu de fezabilitate, nu au fost avute in vedere si evaluate alternative tehnologice sau de amplasament.

3.7.4.10 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Principiul general al ansamblului pentru toate fazele (ilustrat in PUZ) este de a genera un spatiu de calitate atat pentru rezidenti cat si pentru public.

3.8 Alte autorizatii cerute prin proiect

In conformitate cu prevederile legale si cerintele specifice ale Certificatul de Urbanism nr. 747 din 16.08.2021, s-a solicitat obtinerea urmatoarelor avize si acorduri:

- aviz alimentare cu apa si canalizare;

- aviz alimentare energie electrica;

- aviz gaze naturale;

- aviz salubritate;

- aviz Politia Rutiera Ilfov;

- aviz securitatea la incendiu;

- aviz protectia civila;

- aviz sanatatea populatiei;

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Terenul pe care se doreste realizarea investitiei se afla pe strada Coralului, nr. 8, oras Bragadiru, judetul Ilfov.

5.1 Distanta fata de granite pentru proiectele cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera

Nu este cazul.

Limitele si vecinatatile proiectului sunt urmatoarele:

- retragere de 5.20m fata de latura de nord-est a terenului

- retragere de  9.50m fata de latura de nord-evst a terenului

- retragere de 17.12m fata de latura de sud-est a terenului

- retragere de 7.53m fata de latura de sud-vest a terenului

Constructia propusa va avea urmatoarele retrageri minime fata de limita de cladirile vecine, conform planului de situatie anexat:

- retragere de 7.72m fata de constructiile vecine pe latura de nord-est a terenului, cu regim de inaltime : P

- retragere de 25.50m fata de constructiile vecine pe latura de nord-vest a terenului, cu regim de inaltime : P+3E+M si 28.94m fata de constructia  cu regim de inaltime P+1E

- retragere de 22.09m fata de constructiile vecine pe latura de sud-est a terenului, cu regim de inaltime : P+E+M

- retragere de 21.73m fata de constructiile vecine pe latura de sud-vest a terenului, cu regim de inaltime : P+5E+M si 23.46m fata de constructia  cu regim de inaltime P+5E+6Er

5.2Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit Listei Monumentelor istorice si Repertoriului arheologic national

Nu este cazul.

5.3 Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale

5.3.1 Caracteristici fizice

Intregul proiect propus urmeaza a fi realizat pe un teren viran.

5.3.2 Date privind morfologia si tipografia zonei

- Din punct de vedere geomorfologic

Amplasamentul studiat se situeaza intr-un oras in apropiere de capitala.

- Din punct de vedere geologic

Terenul nu prezinta fenomene fizico-mecanice active, alunecari de teren, eroziuni.

Conform STAS 6054/1977 adancimea maxima de inghet este de - 0,90 m de la cota terenului natural sau decapat.

- Din punct de vedere hidrologic

Nu este cazul.

5.3.3 Date privind clima

Din punct de vedere climatic, zona studiata apartine sectorului cu clima continentala si se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea abundente ce cad mai ales sub forma de averse si prin ierni relativ reci marcate uneori viscolite puternic, dar si de frecvente perioade de incalzire care provoaca discontinuitati repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet – dezghet.

5.3.4. Date seismice

Conform hartilor de zonare seismica (P 100/1-2013), amplasamentul este situat intr-o zona care corespunde unei acceleratii la nivelul terenului de ag=O,30g, cu o perioada de colt a spectrului seismic de raspuns TC=1,6 s, pentru un interval mediu de recurenta de referinta al actiunii seismice IMR=225 ani, reprezentand cutremurul care este luat in considerare la Starea Limita Ultima (SLU).

Conform normativului P100/1-2013, coeficientul de amplificare dinamica pentru intervalul TB-TC este β0 = 2,5.

5.4. Suprafata si folosinta terenului ce urmeaza a fi ocupat temporar sau definitiv

Terenul are o suprafata de 10897.00mp. Folosinta actuala a terenului conform certificatului de urbanism este de arabil intravilan.

5.5. Politici de zonare si de folosire a terenului

Conform certificate de urbanism, regimul tehnic: M-mixta, M3 – subzone pentru locuire colectiva cu regim inalt de inaltime, comert, servicii de interes general, constituita ca centru de cartier, in zone neconstruite; locuinte collective cu regim de inaltime de pesteste P+2E+M.

POT maxim 40% pentru locuinte, constructii comerciale, de invatamant, de sanitate, birouri

CUT maxim 3.2 pentru locuinte si cladiri de birouri, servicii financiar bancare, 2.4 pentru constructiile comerciale, de invatamant, de sanatate

Inaltime maxima 35 m la cornisa/ streasina.

5.6. Areale sensibile

Imobilul nu este amplasat in zona protejata.

5.6.1 Arii protejate

Nu este cazul

5.6.2 Folosinte teren, zone forestiere

Nu este cazul

5.6.3 Corp de apa subterana

Nu este cazul

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

6.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

6.1.1 Protectia calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Nu este cazul. Preluarea apelor uzate menajere se face in reteaua publica urbana. Apele uzate sunt de natura menajera, provenind de la bai, grupuri sanitare si bucatarii.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Apele menajere de la bai si bucatarii se dirijeaza catre canalizarea existenta din zona. Nu necesita instalatii de epurare sau de preepurare.

- apele meteorice de la nivelul cladirii sunt colectate cu ajutorul unei instalatii de canalizare pluviala formata din sifoane si colectoare verticale pentru preluarea apelor pluviale de la nivelul balcoanelor si teraselor si apoi dirijate spre spatiile verzi;

Apele uzate rezultate in subsol, se vor canaliza prin intermediul sifoanelor DN 100mm si a colectoarelor din PVC-KG 110mm, spre base (dimensiuni 100x100x50cm) prevazute cu  electropompe submersibile (0,5 l/s, 1 bar, cablu alimentare CYY-F 5x4mmp) catre separatorul de nisip si hidrocarburi (q=6 l/s) prin conducta PEHD 63mm. Apa epurata in separator se va evacua catre bazinul de retentie din exterior, care apoi, prin caminul de racord, se va evacua la canalizarea stradala.

De asemenea, apele uzate rezultate pe suprafete carosabile (provenite de la nivelul parcarii exterioare), vor fi directionate cu panta de 1% catre sifoanele instalate in zona parcajului exterior si canalizate prin separatorul de hidrocarburi (mentionat anterior) inainte de a fi directionate catre bazinul de retentie. Caracteristicile fizico – chimice ale apelor de canalizare evacuate din incinta vor corespunde prevederilor NTPA 002/2002.

Separatorul de hidrocarburi functioneaza în doua faze de separare - gravitationala si coalescenta.

Faza 1-separarea gravitationala: Apa reziduala încarcata cu materiale solide si lichide usoare (uleiuri, hidrocarburi) intra în separator printr-un racord de alimentare care are rolul de a linisti curgerea. Aici, datorita diferentei de densitate dintre apa, materiile solide si particulele de uleiuri&hidrocarburi, se produce separarea lor - solidele se depun la fund (în ceea ce se numeste “trapa de namol”) iar particulele de ulei si hidrocarburi se ridica la suprafata.

Faza a 2-a: coalescenta; Din camera de separare fluidul trece prin filtrul coalescent si print-un sistem de sicane. Filtrul coalescent este alcatuit dintr-un amestec de fire dispuse într-o structura aleatoare care creaza microturbulente locale si o curgere tridimensionala. Acest regim de curgere are rol de a prelungi si intensifica contactul efluentului cu suprafata fibrelor. Micro-picaturile de ulei, prea fine pentru a fi separate în prima faza ajung astfel în contact cu fibra si adera la aceasta. În timp, prin aderarea mai multor picaturi se formeaza una mai mare, care datorita fortei ascensionale, se desprinde si urca la suprafata. Sistemul de sicane retine aceste picaturi sub forma unei pelicule fine la suprafata interstitiului dintre ele, de unde sunt îndepartate prin golire (vidanjare). Efluentul paraseste separatorul printr-un racord de iesire care, ca masura suplimentara de prevedere, este pozitionata sub nivelul lichidului pentru a evacua din zona limpede. Evacuarea este prevazuta cu un inel de autoînchidere  - datorita densitatii pluteste în apa dar se scufunda în ulei. Astfel, pe masura ce se acumuleaza ulei în spatiul interior al sicanelor, inelul de autoînchidere coboara si la atingerea nivelului maxim obtureaza evacuarea.

6.1.2 Protectia aerului

a. sursele de poluanti pentru aer, poluanti

Toate sursele de poluanti sunt in limitele normale prevazute prin lege

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Asigurarea evacuarii fumului şi gazelor fierbinti din clădire este realizata în concordanta cu cerintele normativului P 118-99 si a normativelor NP127/2009;NP24:1997 astfel: Obiectivul este prevăzut cu un subsol ce are ca destinatie parcaj pentru masini. Pentru ventilarea/desfumarea parcajului s-a proiectat o instalatie comuna de ventilare mecanica (in cazul depasirii nivelului maxim al concentratiei de CO) si de desfumare (in caz de incendiu). Prima treapta de viteza corespunde ventilarii mecanice, automatizata in functie de senzorii de monoxid de carbon si sulf, iar a doua treapta corespunde desfumarii mecanice.

6.1.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

a. surse de zgomot si de vibratii

Toate sursele de poluanti sunt in limitele normale prevazute prin lege

b. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Prin intermediul izlolatiilor fonice propuse (inchideri exterioare si interioare cu straturi fono si termoizolante, folosirea in cadrul ferestrelor de geam termoizolant tip "termopan") se asigura o izolare fonica a fiecarui spatiu din zona de locuit,  dar si o izolatie fonica buna a intregii constructii, astfel protejandu-se vecinatatile si mediul inconjurator de eventualele zgomote accidentale.

c.nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat

Avand in vedere tipul de materiale folosite in cadrul constructiei, nivelul de zgomot si cel de vibratii la limita de proprietate este unul foarte scazut.

6.1.4 Protectia impotriva radiatiilor

a.sursele de radiatii

Nu este cazul

b.amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

c.nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat

Nu este cazul

6.1.5 Protectia solului si a subsolului

a.sursele de poluanti pentru sol si subsol

Cladirea se va racorda la utilitatile existente in zona si se va utila cu racord de apa si canalizare catre o zona amplasata lateral lotului, in care se va asigura o gospodarie de ape, respectiv un rezervor de apa menajera, iar pentru deversarea apelor uzate menajere se va realiza un rezervor de retentie ape uzate pe terenul proprietate, unde apele vor fi tratate si epurate si de unde  vor fi pompate catre canalizarea existenta.

b.lucrari pentru protectia solului si subsolului

Se vor amenaja spatii corespunzatoare pentru stocarea pe categorii a deseurilor si se vor incheia contracte cu operatorii economici autorizati pentru preluarea acestora, conform legislatiei de mediu in vigoare.

6.1.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

a.poluantii si activitatile ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre

Nu exista poluanti sau activitati care sa afecteze ecosistemele acvatice sau terestre, deci nu au fost considerate necesare masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, intrucat acestea nu vor fi afectate in nici un fel si se va tine cont de toate normele in vigoare. Cladirile se vor racorda la utilitatile existente in zona si se vor utila cu racord de apa si canalizare catre o zona amplasata lateral lotului, in care se va asigura o gospodarie de ape, respectiv un rezervor de apa menajera, iar pentru deversarea apelor uzate menajere se va realiza un rezervor de retentie ape uzate pe terenul proprietate, unde apele vor fi tratate si epurate si de unde  vor fi pompate catre canalizarea existenta.

b.lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul

6.1.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

a. distanta fata de asezarile umane si obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes traditional, etc.

Se respecta retragerile fata de constructiile aflate in zona si fata de limitele de proprietate

6.1.8 Protectia sanatatii si securitatea muncii

Pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, incepand cu faza de conceptie a obiectivului, de planificare a lucrarilor, precum si pe tot parcursul derularii tuturor obiectivelor de constructii si montaj, pe perioada exploatarii/utilizarii si a postutilizarii, s-au prevazut o serie de masuri de prevenire si protectie, specifice fiecarei etape:

- Organizarea corespunzatoare a santierului, respectandu-se instructiunile de securitate si sanatate in munca;

- Depozitarea in mod ordonat a materialelor si numai in locurile special amenajate;

- Desfasurarea activitatilor pe baza procedurilor/tehnologiilor de lucru;

- Purtarea echipamentului individual de protectie (casca, masca, incaltaminte, hamuri de siguranta) in functie de lucrarile executate;

- Acoperirea sau ingradirea golurilor conform cerintelor legislatiei in vigoare;

- Aprovizionarea numai cu strictuI necesar ca materiale pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii;

- Utilizarea numai a echipamentelor certificate si autorizate conform legislatiei in vigoare (I.S.C.I.R.);

- Instruirea lucratorilor conform prevederilor legale;

- Separarea traseelor auto de cele pedestre, marcarea rutelor auto si pedestre si a zonelor de parcare pe un plan si afisarea lui in locuri vizibile;

- Interventiile se fac numai de catre persoane autorizate si desemnate in acest scop;

- Organizarea traseelor de cabluri si suspendarea lor la inaltimi sigure;

- Respectarea masurilor de prevenire si protectie conform instructiunilor producatorului echipamentului/produsului respectiv;

- Elaborarea unui plan de urgenta in caz de incendiu si calamitati;

- Instruiri periodice privind interdictiile si conditiile speciale de lucru (fumatul, lucrul cu foc etc.);

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006, pentru toata perioada de realizare a proiectului, beneficiarul va numi un coordonator in materie de securitate si sanatate. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va elabora planul de securitate si sanatate pe toata perioada de realizare a proiectului.

Acest plan va contine ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice lucrarilor pe care antreprenorul Ie executa pe santier (masuri de protectie colectiva si masuri de protectie individuala) si va fi actualizat ori de cate ori este cazul.

Vor fi avute in vedere urmatoarele texte legislative - prevederi legale si cerinte specifice privind securitatea si sanatatea la locul de munca:

- Legea securitatii si sanatatii in munca - Legea nr. 319/2006;

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, modificata si completata cu H.G. nr. 955/2010;

- Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau sanatate la locul de munca H.G. nr. 971/2006;

- Cerinte minime de securitate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici – H.G. nr. 1218/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori ai echipamentelor individuale de protectie la locurile de munca – H.G. nr. 1048/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca H.G. nr. 1146/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca H.G. nr. 1091/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot H.G. nr. 493/2006;

- Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii H.G. nr. 1876/2005;

- Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare H.G. nr. 1051/2006;

- Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca O.U.G. nr. 99/2000;

- Supravegherea sanatatii lucratorilor H.G. nr. 355/2007, modificata si completata cu H.G. nr. 1169/2011;

- Regulamentul M.L.P.A.T. 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii - ed.1995;

- Ordin M.M.P.S. 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ordin M.M.P.S. 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala.

6.1.9 Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusive eliminarea lor

Vor fi respectate prevederile legale privind deseurile si va fi pastrata evidenta cantitatilor de deseuri generate in conformitate cu prevederile din Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si a completarii cu Decizia 18.12.2014/955/UE.

Deseurile menajere se colecteaza diferentiat in europubele sau alt tip de pubele stabilit de primarie, numarul acestora fiind conformat conform normativului, intr-o camera speciala aflata in interiorul imobilului, cu acces numai din exteriorul cladirii, care permite evacuarea usoara a pubelelor catre strada spre a fi preluate conform unui contract de prestari servicii specifice.

Categorii de deseuri generate in timpul executiei:

17 01 beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice

17 01 01 beton

17 01 02 caramizi

17 01 03 tigle şi materiale ceramice

17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 17 02 lemn, sticla şi materiale plastice

17 02 01 lemn

17 02 02 sticla

17 02 03 materiale plastice

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 02 aluminiu

17 04 04 zinc

17 04 05 fier şi oţel

17 04 07 amestecuri metalice

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pãmânt (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare

17 05 04 pãmânt şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03

17 08 materiale de construcţie pe baza de gips

17 08 02 materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

Categorii de deseuri generate in timpul exploatării:

20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)

20 01 01 hârtie şi carton

20 01 02 sticla

20 01 11 textile

20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

20 01 39 materiale plastice

20 01 40 metale

20 01 99 alte fractii, nespecificate

20 02 01 deşeuri biodegradabile

20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile

20 03 alte deşeuri municipale

20 03 01 deşeuri municipale amestecate

20 03 06 deşeuri de la curatarea canalizarii

20 03 07 deşeuri voluminoase

20 03 99 deşeuri municipale, fãrã alta specificaţie

6.1.10 Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

In perioada de executie aceste substante si materiale sunt:

- carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si mijloacelor de transport;

- lubrifianti (uleiuri, vaselina);

- vopsele si diluanti.

Managementul acestor substante se va face cu respectarea legislatiei in vigoare si a indicatiilor de pe ambalajele acestor produse.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se face in statii de alimentare autorizate in acest sens, iar furnizarea materialelor pentru realizarea investitiei se va face respectand toate normele si reglementarile in vigoare.

Se mentioneaza ca pentru santier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizari suplimentare in Romania sau CE pentru lucrul sau punerea in opera.

Vopselele pentru realizatea protectiei anticorozive se vor fi aduse in recipienti etansi si depozitate in organizarea de santier in spatii inchise, special desemnate in ambalaje originale. Ambalajele provenite de la aceste a materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile in vigoare si vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz.

Deseurile rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta si predate unitatilor specializate pentru depozitarea definitive, reciclare sau incinerare.

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

6.1.11 Impactul cumulativ al proiectului

Impactul cumulativ este definit ca reprezentand efectul unui grup de activitati/actiuni cu incidenta asupra unei suprafete sau a unei regiuni, a caror relevanta asupra mediului in semnificatie singulara este lipsita de semnificatie, insa in asociere cu alte activitati, inclusiv cele previzionate a se realiza in viitor, poate conduce la aparitia impactului.

Pentru aprecierea impactului investitiei a fost luat in calcul efectul cumulat al acestuia cu alte activitati in zona amplasamentului studiat.

Impactul cumulat si sinergic ce apare ca urmare a edificarii primelor obiective din cadrul unui intreg proiect de investitie este de natura punctuala si fara dinamica extensiva in timp.

Realizarea lucrarilor de executie a noului proiect va genera un impact asupra mediului, dar acesta este moderat, temporar si reversibil.

Impactul se va manifesta in general prin emisii asociate manevrarii materialelor de constructii si emisii de gaze de esapament de la utilajele ce vor executa lucrarile de executie a lucrarilor de constructii-montaj.

Impactul pe perioada de executie a lucrarilor va fi in limite admisibile, temporar si reversibil, mediul va reveni la starea initiala la finalizarea lucrarilor de constructie.

Pe perioada de functionare va exista un impact cumulat cu celelate activitati si procese desfasurate in amplasament, insa in conditiile respectarii prevederilor legale, ale normativelor specifice si ale masurilor operationale caracteristice, impactul va fi unul redus si se va mentine in limitele de suportabilitate pentru toti factorii de mediu.

6.2 Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Materiile prime si materialele reprezentand sau continand resurse naturale, necesare desfasurarii activitatilor vor fi specifice etapelor proiectului.

Materiile prime si materialele din aceasta categorie, specifice etapei de constructie, cumulat pentru toate componentele vor fi:

- materiale de constructie:

- agregate minerale

- betoane – aprovizionate gata preparate, aprovizionate din afara amplasamentului

- structuri metalice (inclusiv armatura pentru beton, exclusiv coloane de transport/conducte) vor fi utilizate la montaj, racordari

- lemn si structuri din lemn, utilizate la sprijiniri, cofraje;

- carburanti pentru utilaje si vehicule de transport – consum exclusiv pe amplasament, pe toata durata de executie

Separat de aceasta categorie de materiale (bazate in mod direct pe resurse naturale), vor mai fi utilizate:

- componente din material plastic (PE, HDPE, PP, PVC)

- conducte, fitinguri metalice (feroase si neferoase)

- cabluri electrice

- componente consumabile, specifice construirii

- unsori si uleiuri

- apa, aer pentru verificarea etansarilor

- energie electrica.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

7.1 Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului

7.1.1 Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

In etapa de executie, impactul potential asupra populatiei si sanatatii umane poate fi apreciat ca direct, de scurta durata si se manifesta temporar. El va fi in limite admisibile, temporar si reversibil, mediul va reveni la starea initiala la finalizarea lcurarilor de construire.

Se vor lua o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului, in vederea diminuarii impactul, cum ar fi:

- utilizarea unor tehnologii avansate si utilaje/scule moderne;

- deseurile generate din categoria deseurilor inerte si resturi de materiale recuperabile (metal, sticla si lemn) ce vor fi gestionate de constructor;

- asigurarea colectarii si depozitarii deseurilor solide prin amplasarea unui punct de colectare diferentiata a deseurilor, in incinta organizarea de santier ce se va amenaja in amplasamentul Terminalul de ciment Progresului unde sunt asigurate toate facilitatile;

- activitatile de salubrizare vor fi de natura sa nu creeze probleme legate de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze cadrul ambiental si imaginea generala;

- se va impiedica emisia de mirosuri dezagreabile, poluarea aerului si a mediului, crearea focarelor de infectii.

7.1.2 Impactul asupra faunei si florei salbatice

Nu este cazul.

7.1.3 Impactul asupra solului si folosintei terenului

Impactul potențial asupra solului poate fi generat de următorii factori:

-poluarea solului ca urmare a gestionarii neadecvate a deseurilor, a existentei unor scurgeri de combustibili si uleiuri la funcționarea si intretinerea utilajelor;

-managementul defectuos al apelor uzate din organizarea de santier;

-suprafetele ocupate definitive si temporar de constructii;

7.1.4 Impactul asupra bunurilor materiale

Nu este cazul.

7.1.5 Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Atat in etapa de executie cat si in perioada de functionare poate exista un impact asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei rezultat doar dintr-un management necorespunzator al activitatii. Factorii potentiali care pot genera un impact asupra apei sunt:

-scurgeri accidentale de combustibili și lubrifianți de la utilajele necesare pentru realizarea lucrărilor;

-gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor;

-gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate și apelor pluviale impurificate care spală suprafatele obiectivului de investitii.

7.1.6 Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Impactul asupra calitatii aerului in etapa de executie este direct, manifestat local, temporar. Factorii potentiali în etapa de constructie:

-intensificarea traficul rutier in zona;

-lucrarile de excavatie, lucrările de constructii montaj;

-traficul in incinat amplasamentului si functionarea utilajelor de constructii

7.1.7 Impactul zgomotelor si vibratiilor

In timpul executiei lucrărilor de constructii și utilitati, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de echipamentele necesare lucrarilor de construcții-montaj. Avand în vedere ca acestea trebuie sa fie omologate, se considera ca zgomotele si vibratiile generate se gasesc in limite acceptabile, impactul situandu-se in limite admise.

Impactul se va manifesta local, de scurtă durată, temporar în etapa de execuție a lucrărilor.

In etapa de functionare, echipamentele si instalatiilor vor fi de ultima generatie, echipate cu pereti izolatori, etanse, carcasate astfel ca se vor încadra in limitele legale

7.1.8 Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Nu este cazul

7.1.9 Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Nu este cazul.

7.1.10 Schimbari climatice

Nu este cazul.

7.1.11 Natura impactului

In perioada de executie, proiectul va induce un impact negativ direct asupra factorilor de mediu, pe termen scurt.

In etapa de functionare, investiția va avea efecte pozitive pe termen lung datorate îmbunatatirii serviciilor si a cresterii calitatii vietii.

7.1.11.1 Aspecte de mediu si cuantificarea impactului potential

Nu este cazul

7.1.11.2 Impactul potential asupra corpurilor de apa

Nu este cazul

7.1.11.3 Impactul potential asupra calitatii aerului

Nu este cazul

7.1.11.4 Surse de zgomot si vibratii

Principalele activitati si utilaje care se constituie in surse de zgomot sunt:

- traficul rutier – pe drumurile publice, in organizarea de santier, fronturile de lucru

- functionarea utilajelor si echipamentelor pe fronturile de lucru, pe etape de executie a proiectului

7.1.11.5 Impactul potential asupra solului si subsolului

Nu este cazul – impact redus

7.1.11.6 Impactul potential asupra florei si faunei

Nu este cazul – impact redus

7.1.11.7 Impactul potential asociat gestonarii deseurilor

Nu este cazul – impact redus

7.1.11.8 Impactul asupra sanatatii populatiei

Nu este cazul – impact redus

7.1.11.9 Impactul pasupra peisajului si mediului vizual

Nu este cazul – impact redus

7.1.11.10 Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Nu este cazul – impact redus

7.1.11.11 Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Nu este cazul – impact redus

7.2 Extinderea impactului

Impactul proiectului este local, se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea spatiilor din vecinatate sau a populatiei.

7.3 Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ si se va manifesta in special in perioada realizarii lucrarilor de executie a lucrarilor propuse in proiectul de investitie.

7.4 Probabilitatea impactului

Este redusa, se manifesta in perioada realizarii lucrarilor de executie a proiectului de investitie.

In contextul respectarii masurilor prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, dar si a avizelor emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa determine un impact negativ asupra factorilor de mediu.

7.5 Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul este nesemnificativ, temporar si reversibil si se manifesta in perioada executiei lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor de constructie, mediul va reveni la starea initiala, cu exceptia spatiilor ocupate permanent de lucrari.

Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi redus, temporar si local, variabil si reversibil.

7.6 Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul.

7.7 Natura transfrontaliera a impactului

Nu e cazul.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

8.1 Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

In perioada de executie, constructorul are obligatia respectarii planului de monitorizare in perioada de constructie, care cuprinde toate masurile de protectie a mediului in perioada de executie si care este supus aprobarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului  Ilfov.

- Planul de monitorizare Perioada de executie

In perioada executiei lucrarilor este necesara monitorizarea factorilor de mediu in scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate, cat si pentru a stabili masuri corective in cazul neincadrarii in normele specifice. In acest sens au fost propuse urmatoarele masuri:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice de poluanti;

- respectarea programului de masuratori pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata executiei lucrarilor;

- urmarirea modului de functionare a instalatiilor ce deservesc santierul pentru asigurarea randamentelor maxime;

- verificarea periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate atat pe amplasamentul organizarii de santier, cat si in zona fronturilor de lucru;

- stabilirea unui program de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- respectarea programului de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesare a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident.

- LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/ PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Proiectul va respecta toate reglementarile din actele normative nationale care transpun legislatia comunitara.Proiectul propus este in concordanta cu legislatia de mediu a Uniunii Europene si va respecta directivele cadru ale UE, transpuse in legislatia romana.

9.1 Justificarea incadrarii proiectului

Activitatea desfasurata pe amplasament nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  - Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul

Conform PUZ aprobat.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

10.1 Descrierea lucrarilor necesare organziarii de santier

  - descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de santier presupune stabilirea a 4 etape principale de executie:

- etapa 1/faza 1: realizarea imprejmuirii terenului;

- etapa 2/faza 2: realizarea structurii;

- etapa 3/faza 3: realizarea finisajelor;

- etapa 4/faza 4: realizarea amenajarilor exterioare.

-       In cadrul organizarii de santier, se vor amenaja urmatoarele:

- Panou de identificare investitie ;

- Imprejmuire temporara santier, inclusiv porti acces ;

- Pichet de incendiu ;

- Baraca magazie, baraca vestiar muncitori, baraca sef de santier ;

- Cabina de paza ;

- Racorduri provizorii utilitati.

Organizarea de santier se va desfasura in exclusivitate pe suprafata de teren proprietate a beneficiarului. Executantul lucrărilor, va asigura ca zona de şantier să fie împrejmuită cu panouri metalice; pe perimetrul incintei şi în exteriorul acesteia vor fi amplasate inscripţionări din care sa reiasă denumirea lucrării şi a executantului acesteia.

Se va avea in vedere amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate.

Deşeurile din construcţii se vor sorta la locul de producere pe categorii de deşeuri; deseurile valorificabile se vor preda la societati autorizate in acest sens; deseurile nevalorificabile se vor transporta in locuri indicate de Primarie.

  - localizarea organizarii de santier

Accesul in incinta se va face pe o platforma de pietris balast si are o pozitie distincta care se va pastra pana in ultima faza a constructiei.

Intreaga organizare de santier se va face in interiorul parcelei. Nu se va utiliza si nu se va bloca sub nici o forma drumul public sau alte proprietati.

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Vor fi amplasate containere destinate organizarii de santier.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul

organizarii de santier

Sursa de apa pentru necesitatile gospodariei va fi asigurata de la reteaua existenta, printr-un bransament. Alimentarea cu energie electrica se va asigura printr-un racord la reteaua existenta, printr-un tablou electric amplasat langa imobilul ce se va construi.

Pe durata desfasurarii lucrarilor de construire, la iesirea din organizatia de santier, vor fi curatate si spalate rotile utilajelor, pe o rampa special amenajata in acest scop.

In etapa de santier , pentru a evita cresterea concentratiei de pulberi in suspensie  in aer se va avea in vedere stropirea suprafetelor de teren zilnic.

Grupurile sanitare destinate muncitorilor se vor realiza in interiorul incintei si vor fi de tip ecologic, cu vidanjarea acestora de catre o firma specializata spre statii de epurare autorizate;

Pamantul rezultat in urma executiei lucrarilor de constructie va fi folosit ca material de umplutura.

  - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Pe toata durata execuţiei se vor respecta:

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

- Buletinul constructiilor nr. 5-8/1993;

- Normele generale de protectia muncii B.C. nr. 1/1996;

- Legea protectiei muncii nr. 90/1996.

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă;

Beneficiarul si constructorul vor asigura conditiile materiale si tehnice necesare desfasurarii fara intrerupere a lucrarilor ce ar putea prejudicia calitatea constructiei.

Toate utilajele vor avea inspectia tehnica la zi, si nu vor produce noxele peste limitele admise de lege.

10.2 Localizarea organziarii de santier

Organizarea de santier va fi amenajata pe terenul pus la dispozitie, de catre titularul proiectului.

10.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Se considera ca, in conditiile respectarii disciplinei de santier, nu exista riscul de manifestare a poluarii mediului, iar impactul produs de organizarea de santier va fi unul nesemnificativ, avand in vedere amplasamentul, suprafetele si caracterul temporar al lucrarilor.

10.4 Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantior in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele de poluanti, precum si masurile operationale ce vor fi luate au fost prezentate in capitolele anterioare. Se considera ca, prin masurile tehnice adoptate si prin respectarea cu strictete a disciplinei tehnologice, conform procedurilor care vor fi intocmite, in timpul organizarii de santier si a lucrarilor de constructie efectele surselor de poluanti aparute vor fi nesemnificative.

10.5 Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

- Se va institui un sistem de colectare selectiva a deseurilor precum si un sistem de evidenta si control al tuturor deseurilor generate, valorificate si eliminate (codificat conform nomenclaturii europene transpuse in legislatia romaneasca prin H.G nr. 162/2002)

- Conformarea pe linie de Situatii de Urgenta si Sanatate si Securitate in Munca.

- Urmarirea in permanenta a respectarii legislatiei referitoare la protectia mediului.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

11.1 Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi limitate la minimul necesar si vor fi strict marcate in teren.

Dupa finalizarea proiectului constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deseu si se vor lua toate masurile necesare refacerii zonei adiacente, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate din amplasamentul proiectului.

Constructorul are obligatia refacerii terenurilor afectate temporar de lucrari (amplasamentul organizarii de santier, alte spatii afectate temporar de lucrari).

Orice exces de material inert/reciclabil rezultat din etapa de construire care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub coordonarea titularului de proiect.

La finalizarea lucrarilor de constructie, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate din amplasamentul proiectului.

In situatia in care in timpul realizarii lucrarilor de constructie vor fi afectate drumurile de acces in amplasamentul proiectului, acestea vor fi refacute.

11.2 Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale vor fi respectate masurile propuse pentru protectia fiecarui factor de mediu in parte.

11.3 Aspecte referitoare la inchidere/dezafectare/demolare

Dupa expirarea duratei de viata a noului proiect, dezafectarea echipamentelor si instalatiilor, precum si reabilitarea perimetrelor in care au fost montate acestea vor fi efectuate pe baza unui proiect de dezafectare si de reabilitare a amplasamentelor.

Proiectul de dezafectare si documentatia tehnica asociate unui eventual proiect de dezafectare, vor fi transmise autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea emiterii acordului de mediu pentru aceasta activitate.

11.4 Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

La finalizarea investitiei Constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deseu si va proceda la amenajarea ambientala a perimetrului afectat.

Orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (sol excavat, agregate minerale, moloz concasat) care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub coordonarea titularului de proiect.

- DESCRIEREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL INCIDENTEI PREVEDERILOR ART. 28 DIN O.G. NR.57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR PROTEJATE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL INCIDENTEI PREVEDERILOR ART. 54 DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996 REACTUALIZATA

Nu este cazul.

Intocmit

Arh. Emil Rosca