DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE CLADIRE ADMINISTRATIVA - BIROURI, HALA DEPOZITARE, HALA DEPOZITARE CU BIROURI, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER

AMPLASAMENT: Judetul. Ilfov, comuna Stefanestii de Jos, T.41, P.329/24, nr. cad. 975, inscris in C.F. nr. 52640

BENEFICIAR: SC TEK-FRUITS MARKETING SRL

Bucuresti, sector 6, str. Preciziei, nr. 6M, bl. 7B, parter, ap. 3

ELABORATOR: SC DIMAS MIGDA CONSULT SRL

Bucuresti, sector 1, str. Gheorghe Lazar nr. 21, demisol, ap. 1

2022

#### (ANEXA 5.E-Legea 292/2018)

MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE CLADIRE ADMINISTRATIVA - BIROURI, HALA DEPOZITARE, HALA DEPOZITARE SI BIROURI, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER

- Titular:

- numele: SC TEK- FRUITS MARKETING SRL

- adresa postala: Bucuresti, sector 6, str. Preciziei, nr 6M, bl 7B, parter, ap.3

contabilitate@tekfruit.ro

- numele persoanelor de contact:

• administrator: Turan Eryilmaz

• imputernicit: Arh. Urb. DEMETRIOS EFTHYMIADES,

Mob: 0730.074.902, E-mail: dimas@dimasmigda.ro

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

Pe terenul, in suprafata de 20.400 mp, liber de orice constructie, se propune:

- aplasarea unei cladiri administrative pentru birouri, dezvoltata pe 5 niveluri (Ds+P+3E);

- amplasarea a 2 hale frigorifice pentru depozitarea fructelor (Sp+P);

- imprejmuirea terenului;

- bransarea la utilitatile existente in zona;

- realizarea unui put forat pentru alimentare cu apa;

- amplasarea unui rezervor de apa subteran cu statie de pompare;

- amplasarea unui bazin vidanjabil subteran pentru colectarea apelor uzate;

- amplasarea unei cabine poarta (paza) cu pod bascula;

- realizarea de cai de acces carosabile/pietonale, parcari si platforme betonate;

- amenajarea de spatii verzi.

- justificarea necesității proiectului:

-Tendinta de dezvoltarea economica  a zonei: amplasarea spatiilor de productie si depozitare inafara municipiului Bucuresti.

-Existenta si a altor amplasamente cu aceeasi destinatie in proximitate.

-Facilitatea accesului in zona: distanta fata de autostrada A3 = 0,5 km.

c) valoarea investiției: 14.774.100 + TVA RON

d) perioada de implementare propusă: 12 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

- Plan de situatie Scara 1:500

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Pe terenul liber de orice constructie, proiectul propune:

- Aplasarea unei cladiri administrative (Ds+P+3E) pentru birouri avand suprafata construita SC=291 mp; cladirea administrativa inglobeaza spatii pentru birouri, sali de sedinta, grupuri sanitare, oficii si la subsol o centrala termica.

- Amplasarea a 2 hale frigorifice (Sp+P) pentru depozitarea fructelor cu suprafata construita SC1=5.187 mp, si respectiv SC2=3.757 mp;  halele sunt prevazute cu rampe de incarcare/descarcare pentru autotrenuri, supanta pentru spatii administrative, subsoluri partiale pentru spatii tehnice si sociale (adapost ALA, vestiare, grupuri sanitare, sala de mese, bucatarie);

- Realizarea unui put forat de medie adancime pentru alimentare cu apa;

- Amplasarea unui rezervor de apa subteran cu V=1000 mc cu statie de pompare;

- Amplasarea unui bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate;

- Realizarea de cai de acces carosabile si pietonale, parcari si platforme betonate cu S=6120 mp;

- Amplasarea unei cabine poarta (paza) cu pod bascula;

- Amenajarea de spatii verzi, SV=4080 mp.

Cladirea administrativa:

-structura de rezistenta: fundatii izolate din beton armat, cadre (stalpi si grinzi) metalice, plansee din beton armat.

-inchideri: zidarie caramida

-invelitoare: terasa necirculabila betonata

-compartimentari: pereti din gips carton.

-tamplarie: ferestre si usi din PVC cu geamuri termopan.

Halele de depozitare:

-structura de rezistenta: fundatii tip pahar din beton armat, stalpi de beton prefabricati, grinzi metalice prefabricate, plansee din beton armat.

-inchideri: panouri metalice termoizolante (tip sandwich).

-invelitoare: panouri metalice termoizolante.

-compartimentari interioare: pereti din gips carton.

-tamplarie: ferestre si usi din aluminiu cu geamuri termopan.

Rezervorul de apa, statia de pompare aferenta si bazinul vidanjabil se vor realiza din beton armat cu plasa sudata.

Cabina poarta va fi prefabricata.

REGIMUL JURIDIC

Terenul in suprafata de 20.400 mp este situat in intravilanul comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, tarlaua 41, parcela 329/24 si identificat prin nr. cad. 975 inscris in CF 52640.

Conform extrasului de CF nr. 265573/22.06.2022 terenul este in proprietatea SC TEK FRUITS MARKETING SRL.

VECINATATI:

N – str. Sinaia

E – teren nr. cad. 56971

V – teren nr. cad. 50834

S – teren nr. cad. 54386

REGIM ECONOMIC

Folosinta actuala: arabil

Conform PUG aprobat prin HCL Stefanestii de Jos nr. 22/2011, terenul intravilan se afla in Zona mixta M2a1 – unitati industriale si depozitare, institutii publice si servicii.

REGIM TEHNIC

Conform reglementarilor PUG aprobat cu HCL nr. 22/2011 al comunei Stefanestii de Jos: POT=50 %, CUT=2,00, RMH=P+3E.

BILANT TERITORIAL

Suprafata totala teren ST=20.400 mp (100 %)

Suprafata construita SC=10.200 mp (50 %);

Suprafata construita desfasurata SD=11.800 mp

Accese carosabile/pietonale, platforme betonate S=6.120 mp (30 %)

Spatii verzi amenajate SV=4.080 mp (20 %)

POT propus: 50 %

CUT propus: 2,00

RMH=12 m (P+3E)

- profilul și capacitățile de producție:

Nu se desfasoara activitati productive.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Spatiul de de depozitare este format din 2 hale frigorifice dezvoltate pe 2 nivele (Sp+P) cu suprafata constrita SC1=5.187 mp, si respectiv SC2=3.757 mp. Halele vor fi prevazute cu rampe pentru incarcarea/descarcarea mijloacelor rutiere de transport. Depozitarea fructelor se va face in stive cu inaltimea maxima de 9 m, direct pe pardoseala parterului.

Fiecare hala, in subsolul partial, este prevazuta cu spatii tehnice, vestiare, grupuri sanitare, sala de odihna/luat masa, oficiu/bucatarie pe o suprafata S=200 mp si in supanta cu spatii pentru birouri.

Halele sunt dotate cu instalatii electrice (forta, iluminat), instalatii de ventilare si raciere a aerului, instalatii de alimentare cu apa, instalatii de stins incendiul (hidranti interiori si exteriori, spriklere), instalati de canalizare a apelor uzate.

Pentru alimentarea cu apa a fost prevazut un put forat si o gospodarie de apa compusa din rezervor subteran cu V=1000 mc, statie de pompare, instalatie de hidrofor.

Evacuarea apelor uzate menajere se face intr-un bazin subteran vidanjabil cu V=50 mc.

Activitatile administrative se desfasoara intr-o cladire de birouri dezvoltata pe 5 nivele (Ds+P+3E).

Incinta imprejmuita, este prevazuta cu accese rutiere si pietonale, platforme betonate pentru manevre, parcari.

Flux tehnologic

-Aprovizionarea fructelor cu miloace de transport rutiere de mare capacitate

-Receptia cantitativa

-Descarcarea din mijloacele de transport

-Sortarea

-Organizarea spatiilor de depozitare

-Depozitarea la temperatura controlata (+10C pana la -150C).

-Lotizarea

-Expeditia cu mijloace de transport rutiere

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:

Activitatile care se vor desfasura pe amplasament:

- Depozitari, cod CAEN (Rev.2) 5210

- Capacitate: cca 2800 tone fructe/hala/an

- Activitati proprii de birou.

Regim de lucru:

8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 260 zile/an

Nr. de angajati: cca 100

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

Materia prima o constituie fructele, aprovizionate din spatiul intra si extracomunitar in cantitati variabile.

Alimentarea cu apa (nepotabila) este asigurata din sursa proprie: foraj de medie adancime, echipat cu pompa submersibila si apometru.

Pentru consumul curent si constituirea rezervei intangibile de interventie in caz de incendiu, apa este stocata intr-un rezervor subteran cu V=1000 mc.

Presiunea necesara consumului este asigurata de o instalatie de hidrofor.

Debitul necesar interventiei in caz de incendiu este asigurat de un grup independent de pompare.

Apele uzate menajere, sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil subteran cu V=50 mc.

Apele pluviale sunt dirijate, prin sistematizare verticala, catre spatiile verzi din incinta.

Agentul termic pentru incalzirea birourilor, spatiilor sociale si prepararea apei calde menajere este asigurat din sursa proprie: centrala termica cu functionare pe combustibil gazos (gaze naturale). Halele de depozitare nu sunt incalzite.

Agentul de racire pentru spatiile de depozitare este asigurat de instalatiile tehnologice specifice.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata din reteaua Electrica Muntenia Sud SA existenta in zona prin intermediul a 2 posturi de transformare.

Pentru situatiile de intrerupere accidentala in furnizarea energiei electrice, halele vor fi dotate cu motogeneratoare.

Dupa extinderea retelelor edilitare in zona, amplasamentul va fi racordat la retelele de alimentarea cu apa si canalizare comunale.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

- retragerea de pe amplasament a utilajelor folosite in executie;

- inlaturararea materialelor si deseurilor ramase;

- refacerea solului in zonele in care a fost afectat.

Inlaturarea efectelor unor eventuale poluari accidentale in timpul executiei revine in sarcina executantului.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Nu este cazul.

Accesul in incinta se va face din str. Sinaia.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Apa freatica.

- metode folosite în construcție/demolare:

Executia cladirii administrative si a halelor de depozitare:

-predarea amplasamentului;

-decopertare si nivelare teren;

-trasarea pe teren a obiectivelor;

-sapatura deschisa pentru fundatii;

-cofrare, armare si montarea placutelor de prindere;

-turnare si vibrare beton fundatii;

-turnarea betonului de egalizare;

-realizarea stalpilor si grinzilor intr-o baza de productie;

-montarea subansamblelor pe pozitie: ridicarea cu macaralele a structurii concomitent cu montarea panourilor termoizolante;

-rigidizarea structurii;

-realizarea finisajelor;

-verificarea structurii, a inchiderilor si stabilitatii constructiei.

Executia rezervorului subteran de apa si a bazinului vidanjabil pentru ape uzate:

-sapatura deschisa;

-hidroizolare,

-cofrare, armare cuva;

-turnare beton;

-armare si turnare capac;

-acoperire cu strat vegetal.

(balastul si betonul se vor comanda la o statie apropiata de amplasament).

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:

Construirea unei cladiri administrative – birouri, a 2 hale frigorifice pentru depozitare cu birouri, imprejmuirea terenului, realizarea unui foraj si a unui rezervor subteran cu statie de pompare pentru alimentarea cu apa, realizarea unui bazin subteran vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere, amenajarea de drumuri si platforme carosabile si pietonale, amenajarea, la finalul lucrarilor, a spatiilor verzi.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu s-au identificat.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):

Asigurarea unei surse de apă  din subteran si evacuarea prin vidanjare a apelor uzate menajere pana la extinderea retelelor edilitare specific in zona, racordarea amplasamentului la linia de transport energie electrica si reteaua de distributie gaze naturale, eliminarea deseurilor generate prin societati autorizate.

- avize si acorduri cerute pentru proiect:

Alimentare cu apa

Canalizare

Alimentarea cu energie electrica,

Gaze naturale

Salubritate

- alte avize cerute pentru proiect:

Acord Drumuri – Primmaria Stefanestii de Jos

Securitate la incendiu

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare lucrari de demolare.

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului:

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

Nu este cazul.

- metode folosite în demolare:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor):

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Plan de incadrare in zona Scara 1:2000 (anexat)

Imagine din satelit (Google maps)

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:

Folosinta actuala: teren arabil

Folosinta planificata: mixta (unitati industrial si depozitare)

 politici de zonare și de folosire a terenului:

Conform PUG adoptat.

 arealele sensibile:

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970:

X [m]=336.900

Y [m]=594.400

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

A fost luata in considerare doar varianta de amplasament propusa.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanti pentru pentru ape sunt grupurile sanitare, bucatariile/oficiile, operatiunile de intretinere a spatiilor de depozitare

Aple uzate menajere vor fi evacuate intr-un bazin vidanjabil de unde se vor fi preluate periodic, de catre o societate autorizata.

Apele pluviale se vor evacua la nivelul solului

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu este cazul.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri:

Centrala termica genereaza efluenti gazosi cu continut de CO, SOx, NOx si pulberi.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă:

Efluentii gazosi proveniti de la centrala termica sun evacuate si dispersati in atmosfera printr-un cos metallic cu H=15 m.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații:

Motoarele mijloacelor de transport care traziteaza incinta.

Operatiunile de manipulare a produselor depozitate.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Incintele depozitelor vor fi izolate fata de exterior cu panouri sandwich si tamplarie termopan.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații:

Nu exista.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor:

Nu sunt necesare

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime:

O posibila sursa de poluanti pentru sol poate fi depozitarea (temporara) necontrolata a deseurilor.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:

Deseurile menajere se vor colecta in europubele amplasate pe o platforma betonata.

Deseurile de ambalaje se vor colecta selectiv in containere amplasate pe o platforma betonata special desemnata.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Nu s-au identificat.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate:

Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele:

Nu s-au identificat zone de interes public.

Distanta fata de cea mai apropiata locuinta: cca 350 m.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

Nu este cazul.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Deseurile generate in timpul executiei se vor depozita in zona desemnata pe amplasament si se vor evacua ritmic de o societate autorizata.

In timpul exploatarii, se genereaza deseuri “menajere” ce se vor prelua de un operator autorizat, in vederea eliminarii.

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

Deseuri din constructii si demolari cod 17 – cantitati variabile.

Deseuri municipale si asimilabile cod 20 – cantitati variabile.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

In curs de realizare.

- planul de gestionare a deșeurilor:

In curs de realizare.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse:

Nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației:

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

In timpul executiei si exploatarii, se va utiliza apa freatica pentru prepararea materialelor de constructie, in scop igienico-sanitar si pentru interventie in caz de incendiu.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ):

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Activitatea desfasurata nu are un impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier:

Imprejmuirea si semnalizarea organizarii de santier.

- localizarea organizării de șantier:

In incinta.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier:

Impactul asupra mediului va minim si de scurta durata.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Utilajele folosite la construire vor avea avizul ISCIR, ITP la zi.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu;

In incinta, se va organiza o zona pentru depozitarea temporara a materialelor ramase din executie, care se va acoperi cu plasa, pana la evacuarea de pe amplasament de catre o societate autorizata.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:

La finalizarea investitiei, vor fi evacuate utilajele folosite in executie, se vor indeparta materialele si deseurile ramase din executie; terenul va fi nivelat si inierbat.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In cazul unor pierderi accidentale de fluide (ex. ulei) acestea se vor limita ca raspandire si se vor absorbi cu nisip/rumegus care va fi predat unei societati autorizate.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației:

In cazul incetarii activitatii, amplasamentul va fi readus la starea initiala.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Conform unui proiect avizat.

XII. Anexe – piese scrise:

- Aviz SC APA-CANAL Ilfov SA

- Aviz emis de SNTGN “TRANSGAZ” SA

Anexe – piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului Scara 1:2000

2. Imagine din satelit (Google maps)

3. Plan  de situaţie Scara 1:500

4. Plan parter Hala 1 Scara 1: 500

5. Plan parter Hala 2 Scara 1: 500

6. Sectiuni Hala 1 si Hala 2 Scara 1:500

7. Plan parter Cladire administrativa Scara 1:500

COLECTIV ELABORATOR

Arh. Urb. Dimitrios Efthymiadis

Arh. Andreea Filip

Arh. Cristina Cirlig