MEMORIU  DE   PREZENTARE

Conform ANEXEI Nr. 5.E  la procedură -  Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Beneficiar:    	AGRO FIP COM SRL

## Titlu proiect:    	CONSTRUIRE 2 HALE DEPOZITARE, ORGANIZARE DE SANTIER SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Proiectant:          	ECOAGRICOLA SRL

Proiect nr.:    	E79/P

SEPTEMBRIE 2022

## Titlu proiect:

## CONSTRUIRE 2 HALE DEPOZITARE, ORGANIZARE DE SANTIER SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Beneficiar:    	AGRO FIP COM SRL

Proiectant:          ECOAGRICOLA SRL

Sef proiect:

Dr. ing. Gheorghe Zambila

#### ANEXA Nr. 5.E 
                                                                                                la procedură

#### Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

## CONSTRUIRE 2 HALE DEPOZITARE,  ORGANIZARE DE SANTIER SI

## BRANSAMENTE LA UTILITATI

II. Titular:

- numele;

AGRO FIP COM SRL

- adresa poștală;

Orasul Pantelimon, Str. Mioritei, Nr. 18 F,  Et. 1, Cam. 3 Judetul Ilfov.

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Tel.: 0758040808; e-mail: agrofip@yahoo.it

- numele persoanelor de contact:

Reprezentantul societatii pentru depunerea documentatiei la APM Ilfov este D-na Istrate Andra in calitate de administrator si are urmatoarele date de identificare:

CI seria IF nr. 248439, eliberat de SPCLEP Pantelimon, domiciliata in Oras Pantelimon, Str. Mioritei, Nr. 18F,  Judetul  Ilfov. Tel: 0758040808; e-mail : agrofip@yahoo.it

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Rezumatul proiectului

Obiectul proiectului este construirea a doua hale cu functiuni de depozitare marfuri/materiale necombustibile si nealimentare. Halele cuprind in total 4 spatii cu circuite functionale distincte, dintre care 3 spatii aferente unei hale si unul cealeilalte. Fiecare spatiu functional cuprinde un depozit si o anexa pentru personal (birou, vestiar, grup sanitar).

Terenul pe care se se va realiza investitia este amplasat in Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov, Str. Agricultori, Nr. 4, Tarlaua 24, Parcela 143 (156), avand o suprafata de 17.575,00 mp, numar cadastral 118780 si apartine societatii comerciale AGRO FIP COM SRL. Terenul face parte din categoria de folosinta intravilan, conform HCL 180/13.12.2016.

Categoria de importanta a constructiei, stabilita conform art. 6 si 7 din  ,,Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta  a constructiei’’, aprobat prin HG 766/1997: constructie de importanta normala  C.

Conform prevederilor Normativului P100-1/2013, cladirea se incadreaza in clasa III de importanta.

b) Justificarea necesității proiectului

Orasul Pantelimon este o zona in care sunt dezvoltate activitati de depozitare logistica, datorate activitatii econonice din capitala.

Halele vor fi utilizate pentru depozitarea unor marfuri nealimentare si necombsuatibile.

c) Valoarea investiției

Realizarea investitiei se incadreaza intr-o valoare estimata la cca. 200.000 euro + TVA.

d) Perioada de implementare propusă

Lucrarile de constructii vor incepe in trimestrul III al anului 2022 si vor dura cca. 6 luni, dupa contractarea acestora cu o societate specializata.

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Documentatia cuprinde urmatoarele parti desenate:

scara 			     nr. plansa

1. Plan de incadrare in zona			%

2. Plan de situatie				1:1000				A0

3. Plan cota ±0.00				1:100				A1

4. Vederi						1:100				A2

5. Sectiuni					1:100				A3

Suportul topografic a fost intocmit in sistemul de coordonate Stereo 70.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Se prezintă elementele specifice proiectului propus.

f1) Profilul, capacitățile de producție si regimul de lucru

In cele 2 hale, cuprinzand in total patru spatii cu circuite functionale distincte pentru depozitare si pentru personal, se vor depozita marfuri necombustibile si nealimentare in stive sau rafturi, pe o inaltime maxima de 4 m. Suprafata utila de depozitare este de 75% din suprafata utila totala a spatiului.

Restul suprafetei va fi ocupat de culoare cu rol de circulatie si de evacuare in caz de pericol.

Fata de aceasta situatie, in tabelul de mai jos se prezinta suprafetele si volumele maxime de depozitare in fiecare spatiu functional (depozit).

| Suprafata / Volum mp / mc | Hala 1 | Hala 2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Depozit 1 | Depozit 2 | Depozit 3 | Depozit 4 |  |
| Suprafata construita | 528,70 | 519,40 | 541,10 | 813,30 | 2.402,50 |
| Suprafata utila depozit | 484,30 | 477,50 | 498,30 | 764,95 | 2.225,05 |
| Suprafata efectiva depozitare, 75% | 363,23 | 358,13 | 373,73 | 573,71 | 1.668,79 |
| Volum efectiv depozitare, H=4 m | 1.452,90 | 1.432,50 | 1.494,90 | 2.294,85 | 6.675,15 |

Regimul de lucru al unitatii de depozitare va fi de 8-10 h/zi, timp de 250 zile/an.

f2) Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

(după caz)

Fluxurile tehnologice, de circulatie a marfurilor vor fi organizate astfel incat depozitarea/livrarea marfurilor sa fie realizata in conditii de respectare a normelor de protectia muncii, a normelor de protectia mediului precum si a normelor de securitate la incendiu.

Pentru circulatia autovehiculelor se vor construi platforme pietruite sau betonate, cu infrastructura de balast si suprafata rulabila de piatra sparta sau beton.

Pentru circulatia mijloacelor de transport se va folosi drumul de servitute existent pe latura de nord-est a amplasamentului, cu acces din Str. Agricultori, pe poarta existenta. Circulatia pietonala se va asigura pe acelasi traseu.

In fiecare hala vor fi organizate spatii de depozitare si spatii de circulatie personal si circulatie marfuri. In spatiul de depozitare vor circula stivuitoare pe culoarele libere intre stivele de marfuri depozitate. In functie de necesitati, in spatiul de depozitare se pot instala rafturi cu conditia sa existe culoare libere pentru circulatie si evacuare in caz de pericol (min. 25% din suprafata utila).

Amplasarea rafturilor de depozitare va permite circulatia in depozit a stivuitoarelor si a carucioarelor pentru accesul rapid in orice zona a spatiului de depozitare. Organizarea spatiilor si a functiunilor vor asigura accesul direct al personalului, fara a incomoda circuitul marfurilor.

Pentru personal se vor asigura functiunile prevazute de legislatia sanitara, legislatia muncii si normele de tehnica securitatii munci: vestiare si grupuri sanitare.

f2.1) Situatia existenta

In prezent, terenul destinat construirii celor doua hale este ocupat de doua hale de crestere porci dezafectate, in surs de demolare, conform Autorizatiei de desfiintare nr. 378/17.08.2022.

In zona exista retea de alimentare cu energie electrica.

Amplasamentul nu este dotat cu alte utilitati publice (retea de alimentare cu apa si canalizare retea de alimentare cu gaze naturale).

f2.1) Situatia propusa

Obiectul acestui proiect il constituie construirea a doua hale de depozitare cuprinzand 4 spatii de depozitare cu circuite functionale distincte.

Investitia cuprinde:

- Hala 1 de depozitare, compartimentata in 3 spatii cu circuite functionale distincte;

- Hala 2 de depozitare, cu un singur spatiu functional;

- Anexe tehnice in incinta - retele electrice, retele de alimentare cu apa, retele de canalizare, gospodarie de apa cu put propriu, fosa septica pentru ape uzate menajere, platforme de circulatie.

Vecinatati

NORD-EST   		- drum privat, servitute, nr. cad. 118777;

SUD-EST        	- drum de exploatare;

SUD-VEST		- teren privat;

NORD-VEST      	- teren intravilan privat, nr. cadastral 118778.

Investitia nu se afla in zona transfrontiera.

Bilantul teritorial, dupa realizarea investitiei, este prezentat in tabelul de mai jos:

| Suprafete bilant teritorial | Sc, mp | % |
| --- | --- | --- |
| Suprafata teren | 17.575,00 | 100,00% |
| Suprafata construita, in curs de desfiintare | 1.528,00 |  |
| Suprafata ramasa dupa desfiintare | 0,00 |  |
| Suprafata propusa, construire hala depozitare | 2.402,50 | 13,67% |
| Suprafata spatii verzi | 11.726,00 | 66,72% |
| Suprafata circulatii | 3.446,50 | 19,61% |
| POT / CUT dupa realizarea investitiei | 13,67% / 0,14 |

Suprafata spatiilor verzi va fi mai mare de 20% din suprafata totala a terenului.

Fiecare hala cuprinde un spatiu de depozitare si o zona pentru personal. Rezulta urmatoarele suprafete utile :

| Suprafata utila, mp / Functiune | Hala 1 | Hala 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Depozit 1 | Depozit 2 | Depozit 3 | Depozit 4 |
| Sala depozitare | 484,30 | 477,50 | 498,30 | 764,95 |
| Birou livrare | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| Grup sanitar 1 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| Vestiar | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,20 |
| Grup sanitar 2 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,85 |
| Culoar | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| Total sprafata utila | 520,55 | 513,75 | 534,55 | 801,35 |

Inaltime si caracteristici dimensionale

Cladirea va fi realizata la o cota joasa, pentru a permite accesul mijloacelor de transport in interior. Cota 0.00 a cladirii va fi la +0,10 m fata de cota platformei betonate.

| Inaltimi fata de cota 0,00, m | Dimensiuni de gabarit, m |
| --- | --- |
| Teren amenajat | Cornisa | Coama | Lungime | Latime | Inaltime maxima |
| -0,10 | 6,24 | 7,80 | 77,25 | 31,10 | 7,80 |

Sistem constructiv si principalele materiale de constructie

Constructiile vor avea fundatii si soclu din beton armat, suprastructura metalica si inchideri cu panouri termoizolante tip sandwich.

Acoperisul va fi de tip sarpanta metalica, iar invelitoarea va fi din panouri termoizolante tip sandwich.

Din punct de vedere functional, constructia va cuprinde 4 spatii distincte, iar din punct de vedere structural 2 tronsoane, astfel:

- tronson 1, format din 6 travei, respectiv din 3 spatii functionale; fiecare 2 travei formeaza un spatiu functional cu circuite distincte, separat de celelalte spatii functionale printr-un perete interior format din panouri metalice tip sandwich;

- tronson 2, format din 3 travei, constituind un singur spatiu cu circuit functional distinct, separat de transonul 1 printr-un perete interior format din panouri tip sandwich.

Stalpii metalici sunt amplasati in interiorul cladirii.

Latimea interax a cladirii este de 30,00 m.

Distanta interax pentru fiecare travee este de 8,35 m, iar distanta interax dintre stalpii marginali ai celor 2 tronsoane este de 1,00 m.

Pardoseala va fi din beton rolat.

Tamplaria va fi din aluminiu sau PVC cu geamuri tip termopan.

Pentru accesul marfii in interiorul cladirii, fiecare spatiu functional va avea cate o usa sectionala metalica.

f3) Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

f3.1) Pe parcursul executiei lucrarilor

Materialele utilizate pe parcursul derularii lucrarilor de constructii vor fi achizitionate de la unitati specializate.

Pentru realizarea obiectivului este necesara energie electrica pentru iluminat si alimentarea echipamentelor de lucru, alimentare cu apa si canalizare. Acestea vor fi asigurate astfel:

- energie electrica de la reteaua electrica existenta in zona;

- alimentare cu apa de la un put forat propriu, de tip gospodaresc, existent;

- retele de canalizare in fiecare hala si in incinta, care vor deversa apele intr-o fosa septica prefabricata amplasata subteran cu capacitatea de 5 mc, existenta.

Alimentarea utilajelor de constructii cu combustibil si intretinerea acestora sunt activitati care intra in sarcina constructorului si se vor desfasura in afara amplasamentului constructiei.

f3.2) Pe parcursul exploatarii

Pentru functionarea depozitului sunt asigurate urmatoarele utilitati:

- energie electrica, de la reteua existenta in zona;

- alimentare cu apa potabila, de la un put forat propriu, de tip gospodaresc;

- canalizare, cu deversare in fosa septica impermeabilizata si vidanjabila  din incinta.

f4) Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a unitatii se va face dintr-un put forat propriu, existent, de tip gospodaresc. Prin prezentul proiect se va amenaja o gospodarie de apa proprie cu hidrofor.

Avand in vedere ca investitia necesita consumuri de apa doar in scop menajer, pentru un numar mic de persoane, maxim 8, putul existent, de mica adancime, este corespunzator.

Distribuţia apei la obiectele sanitare se va realiza prin ţevi din polipropilena tip PPR izolate termic, pozate in pereti si in pardoseala din zona administrativa a fiecarei hale.

Canalizare ape menajere

Apele uzate menajere, nesemnificative ca volume, vor fi colectate printr-o retea de canalizare interioara  a fiecarei hale si vor fi dirijate printr-o retea de canalizare exterioara catre fosa septica existenta in incinta. Vidanjarea fosei septice se face de catre o societate specializata.

Prin specificul activitatii, nu se vor produce ape uzate tehnologice.

Canalizarea pluviala

Preluarea apelor pluviale de pe acoperisul celor doua hale se va face prin jgheaburi si burlane si vor fi deversate in spatiul verde adiacent trotuarului perimetral sau spre platformele betonate adiacente. Se va prevedea un sistem de preluare a apelor pluviale de pe cladiri cu dispersie directa la terenul natural, in spatiul verde.

Platformele de circulatie vor fi prevazute cu pante si rigole catre spatiile verzi adiacente.

Asigurarea energiei termice

Incalzirea spatiilor pentru personal (grupuri sanitare, birou, veatiar) se va asigura prin utilizarea energiei electrice, cu calorifere electrice sau cu alte echipamente electrice similare.

Apa calda la chiuvete va fi produsa local, cu ajutorul unor echipamente electrice tip boiler sau incalzitor instant.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face prin bransare la reteaua electrica din zona. Solutia de bransare se va stabili conform deciziei administratorului retelei.

f5) Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

în zona afectată de execuția investiției

Atat in perioada de executie a lucrarilor cat si la finalizarea acestora vor fi implementate masuri care vor permite mentinerea conditiilor de circulatie in incinta.

Stratul de sol fertil, rezultat de la decopertari in timpul constructiei, se va depozita separat si se va distribui ulterior pe suprafetele care vor fi organizate ca spatiu verde.

La incheierea definitiva a activitatii de executie a lucrarilor de constructii se vor executa urmatoarele operatii:

- demontarea instalatiilor aferente organizarii de santier;

- transportul ultimelor deseuri tehnice la o baza de valorificare;

- redarea calitatii initiale a terenului ramas liber prin aplicarea stratului de sol, utilizand solul fertil care a fost depozitat anterior, la lucrarile de terasamente.

Materialele de constructie si echipamentele pentru dotarea celor doua hale vor fi evacuate cu mijloace de transport specializate in stare buna de functionare si vor fi depozitate in locuri special amenajate in zona organizarii de santier, pe latura de nord-est a incintei.

Terenul aferent organizarii de santier se va aduce la forma initiala prin aplicarea stratului de sol fertil care a fost indepartat la amnenajare.

La finalizarea lucrarilor, terenul liber aferent organizarii de santier va fi amenajat cu spatiu verde conform planului de situatie, iar deseurile, de orice natura, vor fi evacuate in baza unor contracte de prestari servicii.

f6) Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Pentru circulatia autovehiculelor se vor construi platforme pietruite sau betonate, cu infrastructura de balast si suprafata rulabila de piatra sparta sau beton, corespunzator Planului de situatie anexat (plansa A0).

Accesul mijloacelor de transport in incinta se va face din drumul public din partea de nord (Str. Agricultori), prin drumul de servitute aflat pe latura de nord-est a incintei.

f7) Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Nu este cazul.

f8) Metode folosite în construcție/demolare

Cele doua hale care fac obiectul prezentului proiect, vor fi alimentate cu apa de la gospodaria de apa construita in incinta si cu energie electrica de la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta in zona.

Constructia se va realiza conform documentatiei tehnice de proiectare, faza PTh + DE.

Depozitarea materialelor de constructii se va face in zona organizarii de santier, amplasata in partea de nord a proprietatii, in zona care va avea functiunea de parcare autilaje agricole.

Constructiile vor fi realizate in conformitate cu prevederile normelor romanesti si europene in domeniul sanitar, in domeniul securitatii la incendiu si in domeniul protectiei factorilor de mediu.

Lucrarile prevazute prin proiect sunt:

- construire 2 hale de depozitare;

- alimentarea cu energie electrica prin bransare la reteaua electrica din zona;

- construirea  retelei de alimenatare cu apa menajera de la putul gospodaresc existent in incinta in gospodaria de apa;

- conectarea retelei de canalizare la fosa septica existente.

Implementarea proiectului se va face conform urmatoarelor etape:

- amenajarea organizarii de santier;

- executarea lucrarilor de constructii-montaj;

- eliminarea totala a deseurilor tehnice ramase la sfarsitul lucrarilor;

- refacerea terenului ramas liber, inclusiv prin aplicarea stratului de sol fertil decopertat si depozitat la inceputul lucrarilor.

f9) Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

# In paralel cu elaborarea documentatiilor de proiectare, pe teren se executa lucrarile de demolare a halelor de crestere suine, conform Autorizatiei de desfiintare nr. 378/17.08.2022.

Planul de executie pentru construirea halelor conform prezentului proiect cuprinde urmatoarele specialitati: Arhitectura, Rezistenta, Instalatii sanitare, Instalatii electrice.

Implementarea planului se va face conform urmatoarelor etape si lucrari:

- faza de constructie: a) lucrari de pregatire ; b) lucrari de constructie ; c) lucrari de inchidere si refacerea terenului dupa finalziara constructiilor

- faza de punere in functiune si refacere a terenului: lucrari de exploatare ;

f9.1) Faza de constructie

Constructia va fi realizata conform unui grafic de realizare care va fi stabilit in cadrul contractului de lucrari de constructii. Verificarea calitatii lucrarilor se va face conform Programului de urmarire a constructiei in faze determinante, aferent documentatiei de proiectare.

Organizarea de santier va cuprinde un teren delimitat in partea de Nord a incintei, pe o platforma pietruita care va fi ulterior utilizata ca parcare de utilaje agricole.

Pe platforma se vor amplasa urmatoarele containere prefabricate, ca utilitati ale santierului: vestiar pentru muncitori, depozit de piese si scule, container administrativ al santierului (birou).

Pentru circulatie, se vor construi platformele de circulatie pietruite in partea de Est a amplasamentului halelor proiectate.

a) Lucrari de pregatire

In aceasta etapa se va amenaja organizarea de santier. Se vor stabili traseele de deplasare a utilajelor precum si spatiile de depozitare a materialelor si a echipamentelor. Se va stabili ordinea de executie a lucrarilor conform proiectului elaborat.

b) Lucrari de constructie

Se vor executa lucrarile de constructii-montaj conform proiectului tehnic si detaliilor de executie. Lucrarile de constructii-montaj vor fi derulate in conformitate cu graficul de executie stabilit prin contractul de lucrari.

c) Refacerea terenului

Solul vegeral decopertat la inceputul executiei lucrarilor de constructii se depoziteza intr-un amplasament din partea de sud a proprietatii. pentru a fi valorificat ulterior la amenajarea spatiilor  verzi. Lucrarile de reconstructie ecologica constau in utilizarea solului vegetal decopertat si depozitat anterior (la executia lucrarilor), in zonele prevazute ca spatii verzi.

d) Lucrari de inchidere si refacerea terenului

Lucrarile de inchidere constau in evacuarea containerelor si demontarea conexiunilor la utilitati. Platforma organizarii de santier va fi amenajata ca parcare pentru utilaje agricole.

Realizarea investitiei se face conform unui grafic de executie care va fi elaborat de constructor care va cuprinde urmatoarele etape:

- predarea amplasamentului catre constructor;

- amenajarea organizarii de santier;

- executia celor doua hale de depozitare;

- receptia halelor;

- inchiderea organizarii de santier;

- refacerea terenului dupa realizarea investitiei;

- intretinerea halelor conform prevederilor proiectului, pe toata perioada de exploatare.

f9.2) Punerea in functiune si exploatarea

Punerea in functiune a investitiei se va realiza in anul 2023.

In perioada de exploatare se vor avea in vedere prevederile documentatiei de proiectare, cu respectarea conditiilor impuse prin avizele obtinute conform Certificatului de urbanism.

Lucrarile de intretinere in exploatare se vor realiza periodic, conform indicatiilor stabilite prin proiectul tehnic de executie.

f9.3) Descrierea lucrarilor de constructii-montaj

Derularea lucrarilor de constructii-montaj se va face astfel incat sa nu se produca o perturbare a mediului inconjurator prin producerea pulberilor, a zgomotelor sau a vibratiilor.

Lucrarile de constructii-montaj vor fi coordonate si supravegheate pentru prevenirea punerii in pericol a persoanelor si a utilajelor.

Se vor respecta normele legale de protectia muncii si tehnica securitatii muncii.

Fazele lucrarilor de constructii- montaj estimate sunt:

- sapaturi in functie de categoriile de lucrari prevazute prin proiectele de executie;

- construirea fundatiilor celor doua hale;

- construirea partii supraterane, inclusiv instalatii interioare de utilitati (iluminat interior si prize, alimentare cu apa, canalizare);

- lucrari de montaj al echipamentelor, conform proiectului tehnic (echipamente de interventie in caz de incendiu - instalatie de avertizare incendiu, iluminat de evacuare);

- lucrari de constructii la gospodaria de apa si la fosa septica;

- lucrari de bransare la reteaua electrica din zona,  la gospodaria de apa si la fosa septica.

La realizarea investitiei se va tine seama de recomandarile din avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism.

f10) Relația cu alte proiecte existente sau planificate

In incinta aferenta proiectului nu vor exista alte constructii.

In zona amplasamentului obiectivului, in partea de nord, exista doua cladiri cu destinatia de depozitare marfuri generale.

Din punctul de vedere al protectiei mediului, intre obiectivul propus prin prezentul proiect si constructiile vecine nu exista conexiuni sau efecte cumulative.

Atat constructia propusa cat si constructiile vecine, sunt caracterizate printr-un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

Nu exista posibilitatea producerii unui impact cumulativ in zona

f11) Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

Prin specificul investitiei, se propune construirea a doua cladiri, lipite la calcan, cu functiunea de depozitare marfuri nealimentare si necombustibile.

Nu se impune luarea in considerare a unei teme alternative pentru proiectul propus.

f12) Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

Alimentarea cu apa se va realiza dintr-o gospodarie de apa, conectata la putul existent.

Apele uzate, in volum foarte redus, vor fi dirijate printr-o retea de canalizare interioara noua in fosa septica vidanjabila de tip prefabricat, existenta in amplasament, cu volumul de 5 mc.

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica existenta in zona.

Din procesul de productie rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

a) deseuri de ambalaje care vor fi depozitate selectiv in saci sau containere special destinate;

b) deseuri menajere care vor fi colectate in saci de polietilena si in pubele special destinate, amplasate pe o platforma betonata din incinta.

Activitatea propusa nu presupune masuri speciale privind colectarea deseurilor. Deseurile vor fi preluate in baza unui contract de prestari servicii de salubritate. cu societati specializate.

f13) Alte autorizații cerute pentru proiect

Documentatiile privind obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism sunt intocmite si depuse in prezent la autoritatile competente.

f14) Alte autorizatii cerute pentru proiect

Nu este cazul.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului

V.1. Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul. Amplasamentul constructiei nu se afla intr-o zona de granita.

V.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul.

Constructia care se executa este amplasata in zona industriala a Orasului Pantelimon, zona  in care nu exista obiective de patrimoniu cultural.

V.3. Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale, si alte informatii privind:

Folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;

Politici de zonare si de folosire a terenului

Areale sensibile

Amplasamentul terenului este in zona industriala a orasului Pantelimon, conform planului de amplasare in zona. Amplasarea constructiei cat si a anexelor tehnice este prezentata in planul de situatie atasat prezentei documentatii (plansa A0).

Perimetrul de realizare a investitiei nu cuprinde retele de utilitati sau retele edilitare care, prin construirea obiectivului, ar putea fi afectate.

Se estimeaza ca starea de confort fizic al locuitorilor din orasul Pantelimon nu va fi afectata deoarece amplasamentul se afla la cca. 1,5 Km de zona locuita.

V.3.1. Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Terenul pe care se se va realiza investitia este amplasat in Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov, Str. Agricultori, Nr. 4, Tarlaua 24, Parcela 143 (156), avand o suprafata de 17.575,00 mp, numar cadastral 118780 si apartine societatii comerciale AGRO FIP COM SRL. Terenul face parte din categoria de folosinta intravilan, conform HCL 180/13.12.2016.

In prezent, pe teren sunt doua hale de crestere suine apartinand unei ferme dezafectate. Acestea sunt in curs de demolare, corespunzator Autorizatiei de desfiintare nr. 378/17.08.2022.

Investitia va cuprinde:

- Hala 1 de depozitare, compartimentata in 3 spatii cu circuite functionale distincte;

- Hala 2 de depozitare, cu un singur spatiu functional;

- Anexe tehnice in incinta - retele electrice, retele de alimentare cu apa menajera, retele de canalizare, gospodarie de apa cu put propriu, fosa septica pentru ape uzate menajere, platforme de circulatie pietruite.

Terenul propus pentru amplasarea investitiei noi nu este traversat de retele edilitare subterane sau aeriene.

Prin arhitectura, volumetrie si inaltime, cele doua hale se incadreaza in planurile de urbanism aprobate.

Prin solutiile tehnice moderne implementate si prin specificul activitatii de depozitare marfuri nealimentare, activitatea propusa are un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

Amplasamentul se afla la o distanta mai mare de 1.500 m fata de cea mai apropiata locuinta, in zona de constructii industriale, conform PUG.

V.3.2. Politici de zonare și de folosire a terenului

Nu este cazul.

V.3.3. Areale sensibile

Proiectul nu este amplasat in zone care cuprind areale sensibile, importante pentru valoarea conservativa a judetului Ilfov.

V.4. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Coordonatele topografice in sistem STEREO 70, aferente amplasamentului, sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr. crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1. | 598987,330 | 330211,195 |
| 2. | 599011,985 | 330321,726 |
| 3. | 599012,421 | 330231,199 |
| 4. | 599026,075 | 330242,526 |
| 5. | 599234,543 | 329988,379 |
| 6. | 599231,742 | 329976,128 |
| 7. | 599230,946 | 329962,916 |
| 8. | 599240,947 | 329950,924 |
| 9. | 599217,121 | 329931,052 |

V.5. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Proiectul consta in construirea a doua hale de depozitare marfuri nealimentare.

In incinta aferenta investitiei vor fi amplasate retelele si anexele tehnice pentru asigurarea utilitatilor curente (put forat existent in gospodarie de apa subterana, fosa septica impermeabila vidanjabila, platforma de depozitare a gunoiului menajer).

Pentru perioada de executie a lucrarilor de constructii montaj, s-a stabilit amplasamentul platformei pentru organizarea de santier, in partea de nord a incintei. Ulterior, platforma organizarii de santier va fi utilzata pentru parcare de utilaje agricole.

Amplasarea constructiilor si a organizarii de santier este reprezentata in planul de situatie anexat la prezenta documentatie (plansa A0).

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

Activitatea de depozitare a marfurilor nealimentare in cele doua hale de depozitare nu va influenta calitatea factorilor de mediu, starea de sanatate a populatiei, calitatea florei si faunei posibil prezente in zona amplasamentului investitiei.

a) Protecția calității apelor:

a1) Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Prin edificarea celor doua hale de depozitare a marfurilor nealimentare si necombustibile nu se produc poluanti ai apelor de suprafata si ai apelor freatice.

Colectarea apelor uzate menajere se va realiza intr-o fosa septica din incinta, vidanjabila si impermeabilizata, de tip prefabricat, cu capacitatea de 5 mc.

Prin activitatea aferenta exploatarii constructiilor nu se vor produce ape uzate tehnologice.

Se va prevedea un sistem de preluare a apelor pluviale de pe cladiri cu dispersie la terenul natural, in spatiul verde. Platformele de circulatie betonate vor fi prevazute cu pante si rigole pentru dirijarea apei pluviale spre spatiul verde adiacent.

a2) Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Apele uzate manajere, colectate in fosa septica vidanjabila existenta, vor fi preluate de o societate specializata in baza unui contract de prestari servicii.

b) Protecția aerului:

b1) Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

Surse de poluare a aerului  in perioada de construire

Lucrarile de constructii aferente investitiei determina emisii poluante pe termen scurt, conform tabelului de mai jos.

| Denumirea sursei | Amestec gaze esapament |
| --- | --- |
| Poluanti si debite masice (g/h) | 1. | Particule | 46,8 |
|  | 2. | SOx | 97,2 |
|  | 3. | CO | 810 |
|  | 4. | Hidrocarburi | 133,2 |
|  | 5. | NOx | 1332 |
|  | 6. | Aldehide | 10,8 |
|  | 7. | Acizi organici | 10,8 |

Principalele surse de poluare a aerului in perioada de executie a lucrarilor vor fi utilajele folosite la realizarea investitiei: camioane, buldozere, excavatoare, compactoare. Sursele de poluare a aerului - gazele de esapament -  se constituie ca surse mobile de poluare.

Pentru determinarea emisiilor provenite de la esapamentele motoarelor s-au utilizat specificatiile din anexa Ordinului Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 462/01.07.1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Pentru motoarele Diesel, specifice autovehiculelor grele, factorii de emisie sunt (exprimati in kg/1000 litri):

- particule				  1,560;

- SOx				              3,240;

- CO				            27,000;

- hidrocarburi			  	  4,440;

- NOx					44,400;

- aldehide				  0,360;

- acizi organici			  	  0,360.

Evaluarea emisiilor s-a facut dupa analiza consumului specific de motorina (30 l/h - la functionarea concomitenta a trei utilaje) si s-au comparat aceste emisii, cu limitele maxime admise in Ordinul Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 462/01.07.1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare:

- particule: 46,8 g/h fata de 500 g/h, conform pct. 4.1., anexa 1;

- SOx: 97,2 g/h fata de 5000 g/h, conform tabel 6.1, clasa 4;

- CO: 810,0 g/h limita nespecificata;

- hidrocarburi:133,2 g/h fata de 3000 g/h,conform tabel 7.1, clasa 3;

- NOx: 1332,0 g/h fata de 5000 g/h, conform tabel 6.1., clasa 4;

- aldehide: 10,8 g/h fata de 100 g/h, conform tabel 7.1, clasa 1;

- acizi organici: 10.8 g/h fata de 200g/h, conform tabel 7.1, clasa 2.

Emisiile rezultate de la esapamentele utilajelor folosite la realizarea investitiei, vor determina o crestere locala a concentratiei de poluanti atmosferici pe amplasamentul lucrarilor, doar pe perioada construirii obiectivului.

Nu sunt necesare masuri speciale de protectie a aerului.

b2) Surse de poluare a aerului  in timpul exploatarii investitiei

In timpul exploatarii investitiei, singurele surse de poluare sunt mijloacele de transport al marfurilor. Mijloacele auto vor respecta legislatia de protectie a factorilor de mediu.

Platformele rutiere din incinta vor fi mentinute curate pentru reducerea emisiilor de pulberi.

Mijloacele de transport vor circula in incinta pe distante foarte mici si vor stationa un timp foarte scurt, descarcarea/incarcarea marfurilor realizandu-se rapid. Acestea sunt echipate cu motoare diesel, dotate cu sisteme de filtrare a gazelor, dispozitive de esapare a gazelor, in stare buna de functionare care asigura diminuarea noxelor gazoase.

Se va interzice accesul mijloacelor de transport cu motoare defecte, cu scurgeri de hidrocarburi sau cu emisii necorespunzatoare de gaze.

In spatiul de depozitare nu se produc pulberi, marfurile depozitate vor fi ambalate si nu vor contine materiale toxice sau periculoase.

Activitatea care se va desfasura nu este poluanta si va fi corespunzatoare prevederilor normelor romanesti si celor europene care reglementeaza domeniul.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

c1) Sursele de zgomot și de vibrații

In timpul construirii obiectivului, zgomotele si vibratiile se vor situa in limite admisibile pentru functionarea utilajelor si a echipamentelor corespunzatoare  lucrarilor de constructii.

Pe parcursul functionarii obiectivului, principalele surse generatoare de zgomot si vibratii sunt determinate de circulatia, descarcarea si incarcarea mijloacelor de transport.

Activitatea se va desfasura conform normelor de functionare a depozitelor de marfuri.

Amplasamentul unitatii este intr-o zona de constructii industriale, astfel incat nivelul de zgomot nu este de natura sa se propage pana la zona locuita care se afla la peste 1.000 m distanta.

Toate utilajele din santier vor functiona in concordanta cu cerintele legislatiei interne si ale celei europene.

Zgomotul produs de utilaje este relativ redus si impactul asupra constructiilor vecine, existente in directie vest si nord, este nul.

c2) Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu este cazul.

Lungimea platformelor pe care vor circula mijloacele de transport este mica, activitatea desfasurata fiind in concordanta cu prevederile legislatiei romanesti si ale celei europene.

d) Protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e) Protecția solului și a subsolului:

e1) Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

La inceputul executiei lucrarilor de constructii-montaj se va realiza decopertarea solului vegetal care va fi depozitat intr-o zona special intretinuta, astfel incat sa se pastreze fertilitatea pana la utilizarea sa.

In timpul circulatiei mijloacelor de transport sau utilajelor in incinta, se pot produce accidental scurgeri de motorina si de uleiuri minerale de la mijloacele de transport. In acest caz se va actiona rapid, resturile de motorina si uleiuri fiind preluate prin utilizarea unor materiale absorbante. Acestea se vor depozita in ambalaje din material plastic care vor fi preluate de o societate specializata. In perioada santierului, aceste operatiuni sunt obligatia constructorului.

Volumul de apa uzata menajera, in cantitati mici aferente unui numar de maxim 8 persoane, va fi preluat printr-o retea de canalizare si va fi dirijat spre fosa septica, astfel incat solul, subsolul si apele freatice vor fi protejate fara riscul de a produce poluarea acccidentala.

e2) Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Implementarea proiectului se va face in limitele suprafetei stabilite prin documentatia de proiectare.

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

f1) Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Zona de amplasare a proiectului nu contine exemplare ale florei si ale faunei importante pentru biodiversitatea protejata a judetului Ilfov.  Prin implementarea proiectului nu se vor produce modificari ale arealelor speciilor de flora si de fauna protejate, ale unor surse de apa sau hrana pentru specii ale faunei protejate din judetul Ilfov.

Speciile apartinand florei spontane prezente in zona amplasamentului sunt: Taraxacum officinale, Cirsium arvense, Lepidium draba, Papaver rhoeas, Hordeum vulgare, Avena sp.

Speciile apartinand faunei prezente in zona sunt specii comune de pasari mici: Passer domesticus, Streptopaelia decaocto, Sturnus vulgaris, Hirundo rustica.

Se estimeaza ca implementarea proiectului va avea un efect nesemnificativ asupra florei si a faunei posibil prezente in zona.

f2) Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Nu sunt necesare lucrari si dotari speciale pentru protejarea biodiversitatii, zona fiind fara importanta pentru mentinerea valorii conservative a florei si a faunei protejate din judetul Ilfov.

Pe amplasament si in zona adiacenta acestuia nu sunt identificate arii protejate, monumente ale naturii, obiective istorice protejate etc.

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

g1) Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Atat pe terenul aferent proiectului propus cat si in vecinatatea acestuia nu sunt obiective de patrimoniu cultural, etnic, arheologic, monumente istorice, zone de interes traditional etc.

Locuintele din orasul Pantelimon sunt la o distanta mai mare de 1.500 m fata de amplasamentul investitiei propuse.

Prin specificul investitiei, depozitare marfuri, se constata un efect nesemnificativ al activitatii desfasurate asupra sanatatii si a gradului de confort al populatiei locale. Prin realizarea investiei nu se emit substante poluante, astfel incat nu va fi afectata calitatea factorilor de mediu.

Nu se impun masuri de protectie a asezarilor umane si a obiectivelor de interes public.

g2) Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Nu se impun masuri speciale de protectie a asezarilor umane si a obiectivelor de interes public. Activitatea de depozitare/livrare a marfurilor nealimentare, necombustibile nu produce perturbari ale factorilor de mediu, nefiind necesare dotari speciale pentru protectia asezarilor umane.

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

h1) Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

In etapa de execuţie a proiectului, vor rezulta următoarele categorii de deşeuri: deşeuri de ambalaje (hârtie şi carton, materiale plastice), deşeuri de materiale de construcţie (resturi de metale si de beton, pământ excavat), deşeuri menajere.

Deşeurile reciclabile vor fi colectate separat şi vor fi predate operatorilor autorizaţi pentru valorificare. Restul deşeurilor va fi colectat în saci menajeri, care vor fi transportaţi la pubele amplasate pe o platforma amenajata in cadrul organizarii de santier.

Deseurile de tip materiale de constructii vor fi transportate la amplasamente special destinate. Depozitarea acestor deseuri este in responsabilitatea constructorului.

Utilajele vor fi aduse pe santier in stare buna de functionare, cu revizia tehnica efectuata la zi conform reglementarilor tehnice in vigoare. Alimentarea cu carburanti se va face in afara amplasamentului.

Scurgerile accidentale de combustibil vor fi monitorizate si administrate de firma de constructii, conform legislatiei in vigoare. Uleiurile uzate rezultate accidental de la utilaje vor fi colectate in recipienti speciali si vor fi preluate de societati specializate.

Deseurile menajere produse de personal vor fi depozitate temporar intr-un loc special amenajat in zona organizarii de santier, in pubele/containere cu capac si vor fi evacuate in baza unui contract de prestari servicii de salubritate.

Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si completata prin Legea nr.101/25.04.2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.61/06.09.2006 si prin Legea nr.27/05.01.2007 privind aprobarea Odonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.61/06.09.2006, materialul rezultat din activitatea de decapare/excavare se incadreaza in categoria deseuri nepericuloase.

Executia lucrarilor de constructii determina obtinerea urmatoarelor tipuri de deseuri:

- deseuri tehnice din activitatea de constructii;

- deseuri menajere care se vor depozita in pubele si care vor fi amplasate pe o platforma betonata de unde vor fi ridicate periodic de o firma de salubritate in baza unui contract;

- deseuri recuperabile de ambalaje din hartie, carton si/sau plastic care se vor depozita selectiv  in containere speciale si care vor fi evacuate pe baza de contract de prestari servicii;

- sol vegetal care va fi utilizat pentru amenajarea spatiului verde din incinta.

h1.1) Deseuri tehnice

Cantitatile de deseuri tehnice generate in timpul executiei lucrarilor de constructii-montaj, in functie de compozitia lor, sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel coduri deseuri tehnice

| Nr. crt. | Tipuri de deseuri/cantitati | XVII. Coduri deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamant: 10,0 t | 17.05.04 |
| 2. | Beton: 20,5 t | 17.01.01 |
| 2 | Resturi metalice 4,5 t | 17.04.07 Amestecuri metalice |

h1.2) Deseuri menajere

Indicele mediu zilnic de producere a deşeurilor menajere este de 0,35 kg/persoana.

In timpul executiei lucrarilor de constructii, vor lucra maxim 8 persoane. Volumul maxim de deseuri pe zi rezulta: 0,35 Kg/persoana zi x 8 persoane = 2,80 Kg/zi.

Pentru fiecare luna din perioada de executie, se estimeaza producerea urmatoarei cantitati de gunoi menajer: 2,80 kg/zi x 25 zile/luna = 70 Kg/luna.

Pe durata exploatarii, vor fi angajate maxim 4 persoane/hala, respectiv maxim 8 persoane pentru ambele hale: 2,8 Kg/zi, respectiv 70 Kg/luna.

h1.3) Deseuri recuperabile

Deseurile recuperabile de tip ambalaje ce contin hartie, material plastic, sticla, metal, vor fi colectate/valorificate pe categorii si evacuate prin contract cu o societate autorizata.

Solul vegetal depozitat dupa decopertarea suprafetelor aferente constructiilor se va recupera din locul de depozitare temporara si vor fi distribuite pe spatiile verzi din incinta.

h2) Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Toate cantitatile de deseuri care rezulta in timplul lucrarilor de constructii si din perioada de functionare vor fi eliminate pe masura acumularii, corespunzator categoriei din care fac parte.

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

i1) Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse

In cele doua hale vor fi depozitare marfuri nealimentare care nu contin substante si preparate chimice periculoase.

Toate operatiunile de deratizare, dezinsectizare si dezinfectare se vor face de catre o societate autorizata in baza unui contract de prestari servicii.

Pentru spalarea pardoselilor se vor utiliza detergenti biodegradabili care vor fi depozitati intr-un dulap inchis, amplasat intr-un spatiu adecvat din zona administrativa.

i2) Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Alimentarea cu apa se va face dintr-un put gospodaresc existent. Necesarul de apa va fi redus, aferent consumului menajer pentru maxim 8 persoane.

Stratul de sol decopertat va fi depozitat temporar si va fi utilizat pentru amenajarea spatiilor verzi din incinta.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

VII.1. Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

VII.1.1. Impactul asupra populației, sănătății umane, natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Stabilirea intensitatii impactului investitiei asupra populatiei si sanatatii umane s-a realizat prin analiza posibilelor categorii de impact generat: direct, indirect, pe termen scurt si lung si in functie de fazele de evolutie a implementarii planului.

Se estimeaza ca, prin activitatea de depozitare a marfurilor nealimentare si necombustibile, in cele doua hale amplasate la minim 1.500 m fata de zona locuita, impactul direct si indirect asupra populatiei din zona este nesemnificativ.

VII.1.2. Impactul asupra biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Amplasamentul si zona adiacenta nu cuprind specii și habitate importante pentru conservarea florei și a faunei sălbatice.

Observatiile din zona de amplasament a obiectivului de investitie dovedesc ca implementarea planului va avea un impact nesemnificativ asupra speciilor de flora si de fauna salbatica ca si asupra habitatelor naturale importante pentru mentinerea valorii conservative a biodiversitatii.

Se considera ca investitia nu va influenta biodiversitatea zonei, ca urmare a masurilor implementate pentru protectia factorilor de mediu astfel:

- utilizarea in perioada de constructie a unor utilaje moderne;

- gestionarea unitara a investitiei;

- respectarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Avand in vedere ca investitia este intr-o zona industriala a orasului, impactul cumulativ asupra factorilor de mediu al PP este apreciat ca fiind nesemnificativ.

Impactul rezidual al PP este nesemnificativ.

Cantitatile de sol fertil rezultate in urma efectuarii lucrarilor de constructii vor fi utilizate pentru amenajarea spatiilor verzi, sau vor fi distribuite pe terenuri arabile din zona. Durata de construire redusa, de maxim 6 luni, va determina un impact rezidual nesemnificativ.

In zona organizarii de santier, cantitatile de sol fertil vor fi depozitate temporar pe un teren adiacent si vor fi utilizate pentru refacerea spatiilor verzi.

Constructorul va respecta legislatia pentru protectia mediului si va implementa masuri de diminuare a impactului lucrarilor de constructii asupra factorilor de mediu abiotici si biotici.

Implementarea masurilor de protectie a factorilor de mediu va permite controlul permanent al categoriei de impact produs si al intensitatii acestuia.

Masuri de reducere a impactului

La implementarea PP vor fi respectate proiectele tehnice si detaliile de executie.

Utilajele si echipamentele necesare realizarii investitiei vor fi corespunzatoare normelor europene si celor interne si vor functiona conform parametrilor admisi prin prevederile legislatiei in vigoare.

Organizarea de santier se va amplasa corespunzator normelor privind protectia factorilor de mediu in domeniul constructiilor.

Solul vegetal decopertat, in cantitati mici, va fi utilizat pentru refacerea spatiilor verzi din incinta.

Aprovizionarea cu combustibil se va face de la surse din exterior.

Uleiul uzat va fi administrat de societatea de constructii corespunzator legislatiei in vigoare. Este exclusa efectuarea de operatiuni de reparatii ale utilajelor pe amplasamentul proiectului.

Deseurile menajere rezultate de la organizarea de santier vor fi colectate in pubele si vor fi preluate de o unitate de salubrizare.

Deseurile de tip ambalaje, resturi de materiale utilizate la executia lucrarilor de constructii-montaj vor fi colectate selectiv si vor fi valorificate conform legislatiei in vigoare.

Deseurile de materiale de constructii se vor transporta in amplasamente special destinate conform legislatiei de mediu, pe baza de contract de servicii cu unitati autorizate.

Operatiunile de evacuare a deseurilor in timpul executiei lucrarilor de constructii apartin exclusiv constructorului si vor fi controlate de beneficiar.

In timpul exploatarii, deseurile menajere vor fi colectate selectiv, in recipeinti adecvati, care se amplaseaza pe platforma betonata din incinta si vor fi preluate de o societate specializata conform unui contract de prestari servicii de salubritate.

VII.1.3. Impactul asupra terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Se apreciaza ca valoarea impactului lucrarilor de constructii asupra terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale este nesemnificativa.

In timpul exploatarii obiectivului, nu se produc ape uzate tehnologice, apele uzate menajere fiind colectate intr-o fosa septica impermeabilizata care va fi construita in incinta.

VII.1.4. Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

In timpul executiei lucrarilor, traseele de circulatie vor fi umectate cu apa adusa din exterior cu cisterna, pentru tamponarea pulberilor. Astfel, se evita poluarea locala cu pulberi a aerului.

Pe durata exploatarii constructiilor, cu functiune de depozitare,  nu se vor produce zgomote și vibrații, modificari ale peisajului și mediului vizual. Volumele de ape uzate menajere sunt mici si vor fi dirijate spre fosa septica vidanjabila de tip prefabricat, amplasata subteran.

Se estimeaza ca valoarea impactului produs, de orice natura,  pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar va fi nesemnificativa.

VII.1.5. Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural, natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Nu este cazul. In zona nu exista elemente de patrimoniu istoric si cultural.

VII.1.6. Impactul asupra interacțiunilor dintre elementele analizate, natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Valoarea impactului direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent si temporar este nesemnificativa.

Amplasarea obiectivului in zona industriala a orasului Pantelimon, asigura o valoare nesemnificativa a posibilului impact produs asupra populatiei, terenului, solului, asupra peisajului și mediului vizual, respectiv asupra factorilor de mediu.

Impactul obiectivului asupra interactiunilor dintre elementele analizate (populație, sănătatea umana, biodiversitate, teren, sol, folosințe, bunuri materiale, calitatea apei, calitatea aerului, peisajul și mediul visual), precum si natura impactului sunt nesemnificative pentru zona amplasamentului.

VII.2. Extinderea impactului

(zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Terenul aferent investitiei nu este parte a unor habitate protejate si nu se constituie ca areale ale unor exemplare ale speciilor de flora si de fauna cu valoare conservativa ridicata, importante pentru mentinerea calitatii genetice a biodiversitatii Judetului Ilfov.

VII.3. Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul produs prin implementarea proiectului este nesemnificativ.

VII.4. Probabilitatea impactului

Avand in vedere tehnologia de realizare a constructiilor, cu preluarea imediata a deseurilor rezultate din santier, precum si functiunea de depozitare in timpul exploatarii constructiilor, probabilitatea producerii unui impact este redusa.

VII.5. Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Din analiza situatiei privind realizarea lucrarilor si a continutului documentatiei de proiectare, rezulta ca frecventa si reversibilitatea impactului posibil manifestat sunt nule si asigura  mentinerea parametrilor factorilor de mediu in zona.

VII.6. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru reducerea sau ameliorarea impactului posibil produs asupra mediului. Se apreciaza ca valoarea impactului posibil produs in zona prin implementarea proiectului este nesemnificativa.

VII.7. Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul. Amplasamentul nu este intr-o zona de frontiera.

VIII.  Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Implementarea proiectului va influenta nesemnificativ calitatea factorilor de mediu.

Constructia obiectivului se va face cu firme specializate, care au experienta in realizarea lucrarilor de constructii si vor fi folosite utilaje moderne.

La contractarea lucrarilor, beneficiarul va solicita executantului lista cu utilajele si echipamentele care vor fi folosite pentru executarea lucrarilor si caracteristicile tehnice ale acestora.

Se va verifica daca aceste utilaje si echipamente corespund din punct de vedere constructiv si functional legislatiei in vigoare privind protectia factorilor de mediu.

Nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea factorilor de mediu atat in perioada de construire a obiectivului cat si in perioada de functionare.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau

planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Gospodarirea deseurilor

Proiectul propus consta in realizarea a doua hale cu functiunea de depozitare a marfurilor nealimentare, care nu implicfas utilizarea sau producereea de substante chimice periculoase.

Implementarea proiectului nu va determina aparitia unor surse de poluare a factorilor de mediu sau de perturbare a populatiei, a sanatatii umane, a biodiversitatii, obiectivul fiind amplasat in zona industriala a localitatii Pantelimon, Judetul Ilfov.

La executia lucrarilor se vor folosi utilaje si echipamente atestate, conform legislatiei romanesti si a celei europene. Utilajele vor fi aduse in santier in stare buna de functionare. Scurgerile accidentale de combustibil vor fi monitorizate si administrate de firma de constructii, conform legislatiei in vigoare.

Deseurile rezultate vor fi depozitate in spatii special destinate, pe categorii, cu evacuarea periodica la depozite autorizate.

In etapa de execuţie a proiectului, vor rezulta următoarele categorii de deşeuri:

- deşeuri de materiale de construcţie;

- deşeuri de ambalaje de tip hârtie, carton, materiale plastice;

- deşeuri menajere.

Depozitarea deseurilor produse in santier este in responsabilitatea constructorului.

Deşeurile reciclabile vor fi colectate separat şi vor fi predate operatorilor autorizaţi, pentru valorificare.

Deseurile de tip materiale de constructii vor fi transportate in amplasamente special destinate.

Deseurile menajere produse de persoalul implicat in executia lucrarilor de constructii-montaj vor fi colectate in pubele cu capac si vor fi evacuate prin contract cu o societate de salubritate.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul. Proiectul va fi finantat din fonduri private ale beneficiarului.

X. Lucrări necesare organizării de șantier

X.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Pentru amenajarea organizarii de santier nu sunt prevazute lucrari de constructii-montaj.

In containere prefabricate vor fi amenajate spatii administrative (birou), spatii pentru personalul operativ (vestiare) si spatii pentru depozitare materiale tehnice de mici dimensiuni.

Pe platforma organizarii de santier vor fi amenajate spatii astfel:

- zona pentru amplasarae containerelor;

- zona pentru depozitarea materialelor de constructii si a echipamentelor;

- zona pentru parcarea utilajelor;

- zona pentru depozitarea temporara a deseurilor de constructii.

X.2. Localizarea organizării de șantier

Platforma organizarii de santier este amplasata in partea de nord a incintei, in zona care ulterior va avea functiunea de parcare pentru utilaje agricole (Plansa A0).

X.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Nu sunt prevazute lucrari de constructii-montaj pentru amenajarea organizarii de santier.

X.3.1. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

La implementarea proiectului vor fi respectate proiectele tehnice si detaliile de executie, intocmite conform legislatiei pentru protectia factorilor de mediu.

Utilajele si echipamentele necesare realizarii lucrarilor vor fi corespunzatoare normelor europene si celor interne in vigoare si vor functiona conform parametrilor admisi prin legislatie.

Amenajarea Organizarii de santier nu cuprinde lucrari de constructii montaj.

Pe durata executiei lucrarilor se identifica urmatoarele categorii de poluanti:

- deseuri menajere produse de personal;

- scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje si mijloace de transport; in cazul existentei unor scurgeri accidentale, pamantul si pietrisul afectat vor fi eliminate sau tamponate cu ajutorul unor materiale special destinate;

- emisii de gaze de esapament, in limitele admise conform legislatiei, de la mijloacele de transport sau de la utilajele de constructii;

- zgomote produse de utilaje, in limite admise.

Se apreciaza ca impactul activitatii asupra mediului pe durata executiei va fi nesemnificativ.

Nu sunt necesare instalatii pentru evacuarea poluantilor din amplasament in timpul organizarii de santier.

Masuri de limitare  a  poluantilor

Pentru limitarea poluantilor au fost stabilite urmatoarele masuri:

- delimitarea traseelor de deplasare a mijloacelor de tranport;

- interzicerea prezentei pe amplasament a utilajelor si a mijloacelor de transport defecte, sau a celor care produc zgomote peste limita admisa.

X.3.2. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Nu sunt necesare masuri speciale pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu la amenajarea organizarii de santier, deoarece aceasta nu include lucrari de constructii-montaj.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

XI.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

Resturile de materialele de constructie vor fi depozitate in locuri special amenajate si vor fi evacuate pe masura ce se acumuleaza. Dupa evacuarea deseurilor tehnice de tip materiale de constructii, terenul aferent ramane liber, fara necesitatea de reamenajare sau refacere.

Amenajarea spatiului verde proiectat conform Planului de situatie anexat (Plansa A0), se va realiza dupa terminarea lucrarilor de constructii, utilizand solul fertil decopertat si depozitat anterior (la executia lucrarilor de terasamente).

XI.2. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In cazul unor scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje sau de la mijloacele de transport, materialul afectat va fi eliminat imediat.

Pentru evitarea accidentelor, utilajele si echipamentele necesare executiei lucrarilor vor fi parcate la sfarsitul fiecarei etape de lucru pe platforma organizarii de santier.

XI.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

La inchiderea activitatii, se va face dezafectarea/demolarea instalațiilor aferente santierului.

XI.4. Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Refacerea starii initiale a terenului in vederea utilizarii ulterioare consta in:

- eliberarea terenului aferent constructiei;

- nivelarea terenului liber;

- amenajarea spatiilor verzi prevazute, reprezentand minim 20% din suprafata incintei, utilizand solul fertil decopertat anterior la executia lucrarilor de terasamente.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

#### PARTE DESENATA

Documentatia cuprinde urmatoarele parti desenate:

scara 			     nr. plansa

1. Plan de incadrare in zona			   %

2. Plan de situatie				1:500				A0

3. Plan cota ±0.00				1:100				A1

4. Vederi						1:100				A2

5. Sectiuni					1:100				A3

Suportul topografic a fost intocmit in sistemul de coordonate Stereo 70.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Impactul produs asupra factorilor de mediu este nesemnificativ. Aceasta concluzie a fost stabilita prin analiza si coroborarea informatiilor prezentate in conformitate cu punctele III-XIV din prezenta documentatie.

Prin analiza criteriilor stabilite prin Anexa 3 la Legea nr. 292/2018, in raport cu caracteristicile mentionate la punctele III-XIV din Memoriul de prezentare, rezulta ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, deoarece impactul produs in timpul efectuarii lucrarilor ca si in timpul exploatarii obiectivului are o valoare nesemnificativa din toate punctele de vedere studiate.

|  | Semnătura și ștampila titularului AGRO FIP COM SRL Adm. D-na ANDRA ISTRATE |
| --- | --- |