MEMORIU DE PREZENTARE

„CONSTRUIRE PUT FORAT SI RETEA ALIMENTARE CU APA PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL”

Amplasament: comuna Berceni, T3, P11/71-102, nr. cad. 53724, judet Ilfov

Beneficiar: 	S.C. NEW PARK BERCENI DEVELOPMENT S.R.L.

- rev. noiembrie 2022  -

BORDEROU

| Denumirea proiectului | 3 |
| --- | --- |
| Titularul, beneficiarul si proiectantul general | 3 |
| Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect | 4 |
| III.1. Rezumatul proiectului | 4 |
| III.2. Justificarea necesitatii proiectului | 4 |
| III.3. Valoarea investitiei | 4 |
| III.4. Perioada de implementare propusa | 4 |
| III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) | 4 |
| III.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) | 6 |
| III.6.1. Situatia existenta | 6 |
| III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse | 6 |
| III.7. Profilul si capacitatile de productie | 6 |
| III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) | 7 |
| III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea | 7 |
| III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora | 7 |
| III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona | 7 |
| III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei | 7 |
| III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente | 8 |
| III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare | 8 |
| III.15. Metode folosite in constructie | 8 |
| III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara | 9 |
| III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate | 9 |
| III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare | 9 |
| III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului | 10 |
| III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect | 10 |
| Descrierea lucrarilor de demolare necesare | 11 |
| Descrierea amplasarii proiectului | 11 |
| V.1. Date hidrogeografice | 11 |
| V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 | 15 |
| V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural | 16 |
| V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii | 16 |
| V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 | 17 |
| V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare | 17 |

| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile | 17 |
| --- | --- |
| VI.1. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu | 17 |
| VI.1.1. Protectia calitatii apelor | 17 |
| VI.1.2. Protectia aerului | 18 |
| VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 18 |
| VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor | 19 |
| VI.1.5. Protectia solului si a subsolului | 19 |
| VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice | 19 |
| VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public | 20 |
| VI.1.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament | 20 |
| VI.1.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase | 21 |
| VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii | 21 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect | 22 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului | 23 |
| IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 23 |
| IX.1. Justificarea incadrarii proiectului | 23 |
| IX.2. Panul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. | 23 |
| X. Lucrari necesare organizarii de santier | 23 |
| XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile | 23 |
| XII. Anexe - piese desenate | 24 |
| XIII. Informatii specifice proiectelor care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare | 24 |
| XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii preluate din Planurile de management bazinale | 26 |
| XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV. | 26 |

I.  DENUMIREA PROIECTULUI

Prezenta lucrare reprezinta Memoriul de prezentare necesar emiterii Acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE PUT FORAT SI RETEA ALIMENTARE CU APA PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL”,  dezvoltat de S.C. NEW PARK BERCENI DEVELOPMENT S.R.L.

In urma parcurgerii etapei de evaluare initiala, Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Ilfov a emis Decizia etapei de evaluare initiala nr. 291 / 10.08.2022, conform careia:

- proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa 2, la pct. 10. Lit. (a), lit (b) si pct. 2d (3) foraje pentru alimentare cu apa ;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, APM Ilfov a decis necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire put forat si retea alimentare cu apa pentru ansamblu rezidential”, propus a fi amplasat in comuna Berceni, T3, P11/71-102, nr. cad. 53724, judet Ilfov, prin continuarea procedurii cu depunerea memoriului de prezentare, insotit de:

- dovada achitarii tarifului aferent etapei de incadrare

- aviz de principiu privind posibilitatea asigurarii alimentarii cu apa prin bransare la reteaua publica de apa – emis de operatorul din zona

- suprapunerea plansei de reglementari functionale aferente PUZ aprobat cu HCL Berceni nr. 10 / 11.05.2011 cu planul de situatie al proiectului referitor la zona gospodariei de apa

- plan de situatie color cu legenda aferenta a proiectului si bilantul teritorial.

Memoriul de prezentare este elaborat conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5E la Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

II. TITULARUL, BENEFICIARUL SI PROIECTANTUL GENERAL

Titular: S.C. NEW PARK BERCENI DEVELOPMENT S.R.L.

Beneficiar: S.C. NEW PARK BERCENI DEVELOPMENT S.R.L.

Sediu social:  Bucuresti, sector 2, str. Gen. David Praporgescu, nr. 1-5, cam. 4, et. 1, ap. 1

CUI: 22960439, Nr. R.C: J40/23978/2007

Reprezentant:  Florin Dragomir

Telefon: 021.305.01.00 / 0721.348.028

Elaborator MP: S.C. VIREO ENVIROCONSULT S.R.L.

Str. Bogdan Gh. Tudor, nr. 7, bl. 21, sc. A, et. 2, ap. 13, Sector 3, Bucuresti

CUI: RO 29372720, Nr. R.C.: J40/139931/2011

Tel. 0746.061.906	Fax:  031.432.22.97

email: office@vireo.ro.

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

III.1. Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune executia unui foraj de alimentare cu apa, cu adancimea H = 80 m si debit Qf = 1,5 l/s, in vederea utilizarii pentru consum potabil si igienico-sanitar si va deservi un ansamblu rezidential ce urmeaza a se executa in zona (dar care nu face obiectul prezentului proiect).

Pentru executia forajului s-a intocmit un studiu hidrogeologic preliminar pentru care s-a solicitat Referat de expertiza de la INHGA.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

Terenul a facut obiectul aprobarii unui PUZ pentru „Ansamblu rezidential Locuinte Individuale (S+P+2E), Hmax (cornisa) = 12 m, si Colective (S+P+3E+4Eretras), Hmax (cornisa) = 15 m, Birouri, Comert, Servicii (S+P+4E), Hmax (cornisa) = 15 m, Parc Logistic, Depozitare, Agrement (S+P+1E), Hmax (cornisa) = 15 m, Parcuri, Utilitati”.

Conform reglementarilor PUZ aprobat cu HCL nr. 10 / 11.05.2011, terenul este situat in zona Gospodarie de ape.

III.3. Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitiei este 30.000 lei – C + M.

III.4. Perioada de implementare propusa

Durata de executie a lucrarilor este estimata la 4 zile.

Programul de lucru pe perioada derularii lucrarilor va fi maxim 8 h/zi.

Regim de functionare obiectiv: 365 zile/an

III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Terenul cu suprafata totala de 4.543 mp (nr. cad. 53724) pe care se doreste executia forajului este situat in intravilanul comunei Berceni, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 10 / 11.05.2011, in partea de nord a localitatii, la limita cu UAT Popesti-Leordeni, la cca. 3 km distanta spre sud de intersectia Soselei de Centura a mun. Bucuresti cu sos. Berceni, la aprox. 550 m de malul stang al raului Mamina-Cocioc si la aprox. 3,3 km de malul stang al raului Calnau.

Terenul este propietatea S.C. NEW PARK BERCENI DEVELOPMENT S.R.L. conform contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 607 / 14.05.2008 de NP Popa Teiusanu Iuliana.

Terenul a facut obiectul aprobarii unui PUZ pentru „Ansamblu rezidential Locuinte Individuale (S+P+2E), Hmax (cornisa) = 12 m, si Colective (S+P+3E+4Eretras), Hmax (cornisa) = 15 m, Birouri, Comert, Servicii (S+P+4E), Hmax (cornisa) = 15 m, Parc Logistic, Depozitare, Agrement (S+P+1E), Hmax (cornisa) = 15 m, Parcuri, Utilitati”.

Conform reglementarilor PUZ aprobat cu HCL nr. 10 / 11.05.2011, terenul este situat in zona Gospodarie de ape.

Terenul a fost inscris initial cu nr. cadastral 53724 in cartea funciara nr. 53724.

Ulterior emiterii certificatului de urbanism, beneficiarul a decis dezmembrarea terenului cu suprafata totala de 4.543 mp (conform act de dezmembrare autentificat cu nr. 974 / 13.04.2022) in doua loturi, astfel:

- Lot 1, nr. cad. 72431, cu suprafata de 4.487 mp, teren arabil intravilan – pe care se propune executia forajului

- Lot 2, nr. cad. 72432, cu suprafata de 55 mp, teren arabil intravilan – cu destinatia drum acces.

Accesul pe amplasament se va face din drumul de exploatare DE12, pe latura de sud-est a terenului.

Vecinatatile obiectivului:

- la nord-est: teren liber – proprietate privata (nr. cad. 169)

- la sud-est: drum de exploatare DE12 (nr. cad. 67927)

- la nord-vest: teren liber – proprietate privata (nr. cad. 53723)

- la sud-vest: antena irigatii 5 (ANIF).

Bilantul teritorial – situatie existenta:

- suprafata terenului: St = 4.543 mp

- suprafata teren alocat forajului: Stf = 4.487 mp (dupa dezmembrare)

- suprafata ocupata temporar = 10 mp

- suprafata ocupata definitiv = 1 mp

III.6. Formele fizice ale proiectului  (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Planurile se regasesc anexate la dosarul pentru solicitarea acordului de mediu.

Suprafata de teren, alocata pentru executia forajului, nu prezinta vegetatie inalta (arbori sau arbusti), ci doar gazon si plante care cresc spontan, specifice terenurilor libere (buruieni), fara vreo valoare specifica.

III.6.1. Situatia existenta

In prezent, pe amplasament nu sunt edificate constructii, terenul fiind liber de orice sarcina.

III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse

Prin proiect se propune executia unui foraj de alimentare cu apa, cu adancimea H = 80 m si debit Qf = 1,5 l/s, in vederea utilizarii pentru consum potabil si igienico-sanitar si va deservi un ansamblu rezidential ce urmeaza a se executa in zona (dar care nu face obiectul prezentului proiect).

Pentru executia forajului s-a intocmit un studiu hidrogeologic preliminar pentru care s-a solicitat Referat de expertiza de la INHGA.

Coordonatele STEREO 70 prezumtive ale forajului propus sunt: X = 315430, Y = 594300.

Incadrarea constructiilor

- clasa "IV" de importanta, conform STAS 4273-83.

III.7. Profilul si capacitatile de productie

Pentru executia forajului a fost intocmit un studiu hidrogeologic preliminar, pentru care s-a obtinut referatul de expertiza, emis de INHGA, conform caruia solutia optima de captare a apei subterane consta in executia unui foraj cu urmatoarele caracteristici:

| Foraj | F1 |
| --- | --- |
| Adancime foraj: | H = 80 m |
| Debit foraj: | Qf = 1,5 l/s |
| Nivel hidrostatic: | NHs = 12,3 m |
| Nivel hidrodinamic: | NHd = 17,8 m |

Pentru determinarea volumelor de apa preluate din subteran, forajul se va echipa cu un apometru certificat metrologic.

Breviar de calcul – debite de apa necesare

Se iau in consideratie:

- nr. case: 148

- nr. locuitori: N = 444

- debit specific: qs = 110 l/om,zi

- coeficient de variatie zilnica: kzi = 1,2

- coeficient de variatie orara: ko = 1,3

- coeficient ce tine seama de nevoile tehnologice ale sursei de alimentare – ks = 1,02

- coeficient ce tine seama de pierderile de apa tehnic admisibile – kp =1,1

Necesarul de apa

| necesar | menajer |
| --- | --- |
| maxim (mc/zi ¦ l/s) | 58.608 | 0.678 |
| mediu (mc/zi ¦ l/s) | 48.84 | 0.565 |
| minim (mc/zi ¦ l/s) | 39.072 | 0.452 |
| orar (mc/h ¦ l/s) | 9.524 | 2.646 |
| Vmax.anual (mc/an) | 21391.92 |
| Vmed.anual (mc/an) | 17826.6 |

Cerinta de apa

| cerinta | menajer |
| --- | --- |
| maxim (mc/zi ¦ l/s) | 65.76 | 0.761 |
| mediu (mc/zi ¦ l/s) | 54.80 | 0.634 |
| minim (mc/zi ¦ l/s) | 43.84 | 0.507 |
| orar (mc/h ¦ l/s) | 10.686 | 2.968 |
| Vmax.anual (mc/an) | 24002 |
| Vmed.anual (mc/an) | 20001 |

Prin proiect se propune doar un tronson de retea de alimentare cu apa (de la forajul propus la limita de proprietate a  terenului),  ce se va executa in aceasta faza va fi din PEHD, cu diametrul Dn = 75 mm si o lungime de 70 m.

Reteaua de alimentare cu apa ce va deservi investitiile viitoare va fi propusa si dimensionata ulterior, corelata cu propunerea de dezvoltare a investiilor / locuintelor si cu propunerile de circulatii conform PUZ, respectiv PUG. Terenul pe care se vor dezvolta viitoarele retele de alimentare cu apa nu face obiectul certificatului de urbanism.

III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Apa va fi preluata din subteran prin intermediul pompei submersibile cu care se va echipa forajul si va fi folosita in scop potabil si igienico-sanitar (menajer).

III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Pentru exploatare forajul va fi echipat cu pompa submersibila ce se va alimenta cu energie electrica de la reteaua electrica din incinta.

III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa

In zona obiectivului nu exista retea publica de apa.

Evacuarea apelor uzate menajere

Nu este cazul. Din functionarea obiectivului propus – foraj alimentare cu apa nu rezulta ape uzate menajere.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale cazute pe zona forajului se scurg liber la teren.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va asigura de la reteaua electrica din zona.

Asigurarea agentului termic

Nu este cazul.

III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei

Suprafetele afectate temporar de lucrari vor fi refacute la finalizarea acestora, urmand a fi aduse la starea initiala.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masinile de transport a instalatiei de forare. Nivelul de zgomot in zona instalatiei de forare nu va fi ridicat si nu va crea disconfort.

Dupa executia si echiparea forajului se vor efectua lucrari de refacere a starii initiale prin aducerea terenului la cota.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a forajului se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Dupa executia forajului, acesta se va folosi pentru irigarea spatiilor verzi din incinta si pentru consum menager in hala 2.

Daca, la un moment dat, beneficiarul decide suspendarea temporara sau permanenta a exploatarii forajului, se va proceda la executia lucrarilor de conservare sau casare a acestuia.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru identificarea sursei de poluare si limitarea poluarii, dar si pentru evaluarea nivelului de poluare a stratului subteran de apa si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

Dupa executia forajului se vor efectua lucrari de refacere pentru aducerea terenului la cota si la starea initiala.

III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul. Pentru executia forajului, nu se vor realiza accese noi, ci vor fi folosite caile de acces existente in zona.

Inca din faza PUZ s-a prevazut cedarea unei suprafete de teren pentru modernizarea (largirea) drumului public adiacent terenului.

III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea investiei, in cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: ciment si argila (pentru dopul de limitare a stratelor), pietris margaritar (pentru umplutura dintre raza de sapare si coloana tehnica), coloana tehnica de exploatare put din PVC, balast si argila (pentru umplutura). Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare este necesara alimentarea cu energia electrica, ce se va asigura de la reteaua publica din zona.

III.15. Metode folosite in constructie

Procesul de executie a forajului cuprinde urmatoarele etape generale:

- executie sapatura

- tubare foraj

- montare piesa decantor

- realizare umplutura coroana pietris margaritar

- executie dop de ciment si argila

- realizare umplutura coroana de balast si argila

- executie pompari experimentale

- executie cabina / camin de protectie

- conexiune la reteaua de energie electrica

- echipare foraj

- realizare conexiune la reteaua de distributie apa.

Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar, dupa finalizarea lucrarilor de constructii, cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri

- indepartarea echipamentelor / utilajelor de forare

- nivelarea terenului.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dezafectarea organizarii de santier.

III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Lucrarile de executie vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de reglementare, urmand ca la terminarea lucrarilor sa se faca receptia si punerea in functiune a forajului.

Lucrarile de executie vor include urmatoarele faze:

- identificarea si delimitarea terenului

- pregatirea organizarii de santier

- aducerea si montarea echipamentelor / utilajelor de forare

- executia forajului

- realizarea conexiunii la reteaua electrica

- realizarea pomparilor experimentale

- echiparea forajului

- dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective.

III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Forajul propus pentru executie va constitui sursa de apa pentru alimentarea unui viitor ansamblu rezidential ce urmeaza a se executa in zona (dar care nu face obiectul prezentului proiect).

III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In vederea realizarii proiectului au fost luate in considerare instalatii / echipamente, materiale, care sa corespunda din punct de vedere tehnic si economic obiectivului propus, fiind aleasa varianta optima.

Pentru executia forajului au fost luate in considerare recomandarile studiului hidrogeologic preliminar si ale referatului de expertiza INHGA, din punct de vedere al solutiei optime de captare a apei subterane cantonata in stratul acvifer si asigurarii debitului necesar beneficiarului.

Alegerea intervalului captat se va face pe baza litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda.

Fantele coloanei filtrante si sortul pietrisului margaritar vor fi stabilite in functie de granulometria stratelor acvifere intalnite.

III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Obiectul proiectului reprezinta in sine o noua sursa de apa. Detaliile au fost prezentate in cadrul capitolelor anterioare.

III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect

Pentru proiectul propus a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 133 din 25.01.2022 emis de Primaria Comunei Berceni.

Certificatul de urbanism prevede lista avizelor / acordurile ce trebuie obtinute pentru in vederea obtinerii Autorizatiei de construire.

Cererea de emitere a autorizatiei de construire va fi insotita de urmatoarele avize/ documente:

- certificat de urbanism

- dovada, in copie conforma cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral  actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, dovada OAR

- documentatie tehnica – D.T.A.C.

- avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism:

  - avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

    - alimentare cu apa – S.C. EURO APAVOL S.A.

    - alimentare cu energie electrica – E-DISTRIBUTIE MUNTENIA

    - gaze naturale – concesionar S.C. PROGAZ P&D S.A.

    - salubritate – contract prestari servicii colectare si transport deseuri rezultate din constructii

    - dezmembrare cadastrala si notariala pt asigurarea profilelor de drumuri modernizate

  - alte avize / acorduri privind:

    - aviz Apele Romane

    - sanatatea populatiei

    - protectia mediului

- avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

  - proces verbal de trasare teren

- studii de specialitate:

  - studiu hidro / geotehnic

  - referate verificatori atestati conform legislatiei in vigoare

- actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului

V.1. Date hidrogeografice

Localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, denumirea si codul cadastral, corpul de apa, denumirea si codul, judetul, localitatea sau localitatile din zona

- Bazin hidrografic: Arges

- Cursul de apa:  raul Mamina - Cocioc (cod cadastral: X-1.024.09.00.00.0)

- Localitate: comuna Berceni

- Judetul: Ilfov

Caracteristici geografice ale zonei

Comuna Berceni este situata in partea de sud a judetului Ilfov, la 15 km fata de centrul capitalei. Este traversata de drumul judetean DJ401, care leaga localitatea spre nord de Municipiul Bucuresti si spre sud de comuna Vidra si mai departe de comunele Varasti si Hotarele, ambele din judetul Giurgiu.

Relatiile economice intre Berceni, Bucuresti si restul localitatilor din zona periurbana sunt sustinute si de apropierea de Soseaua de Centura Bucuresti.

Relieful

Din punct de vedere geomorfologic, comuna Berceni apartine reliefului de campie, facand parte integranta din Campia Romana si ocupand partea centrala a acesteia, cunoscuta sub numele de Campia Vlasiei. Drept urmare, relieful comunei Berceni nu prezinta diferente de nivel, spatiile interfluviale si terasele fiind acoperite de de depozite de loess si afectate de procesele de tasare.

In cadrul acestei unitati morfologice (Campul Vlasiei), amplasamentul apartine atat partii de sud a subunitatii Campia Bucurestiului (reprezentata prin Campul Cotroceni – Berceni), cat si partii de nord a subunitatii Campul Calnaului.

Din punct de vedere geomorfologic, conform hartii geomorfologice a Romaniei, scara 1:1.000.000, amplasamentul este situat pe un relief de campie (III), de acumulare cuaternara (B), zona 40: campie fluvio-lacustra acoperita cu depozite loessoide, tabulara, nefragmentata.

In cadrul amplasamentului, terenul prezinta cote ce pornesc de la cca. 56-57 mdM, pentru zona de lunca a raului Dambovita si ajung pana la cca. 75-77 mdM, in zonele inalte de terasa si camp.

Extinderea spre zona de camp, la SE de Soseaua de Centura a Bucurestiului, prezinta cote cuprinse intre 69-70 mdM (langa Soseaua de Centura) si 62-63 mdM (langa satul Orasti, com. Frumusani, jud. Calarasi).

O incadrare geomorfologica a amplasamentului separa doua zone, dupa cum urmeaza:

- zona de lunca a Dambovitei (sau “lunca svantata”, sau “terasa inferioara joasa”, conform documentatiei pentru P.U.G. comuna Berceni, Sectorul Agricol Ilfov, intocmita de Prodomus SA Bucuresti in anul 1996)

- zona terasei inalte a Dambovitei / zona campului (analizele granulometrice efectuate pe probe prelevate din depozitele loessoide ale zonelor de terasa, au pus in evidenta faptul ca acestea nu se diferentiaza litologic de cele ale zonelor de camp).

Caracterul morfologic zonal este atat rezultatul efectului de eroziune si evolutie a raului Dambovita, cat si al activitatilor antropice care, in final, au condus la amenajarea hidrotehnica a cursului acestuia. In partea de N a amplasamentului, zona de lunca dezvoltata pe malul drept al raului Dambovita, prezinta latimi (masurate de la canalul regularizat al raului) cuprinse intre aprox. 600 m (in dreptul Dealului Botu Malului) si aprox. 2000 m (in dreptul fostei Balti Ochiu Boului, actual groapa de gunoi de langa Glina). Cotele terenului variaza de la cca.56 mdM (in partea estica) la cca. 60 mdM (in partea vestica).

Accesul pe terasa inalta se poate face destul de dificil, datorita diferentei de nivel de aproximativ 20 m, prin cateva puncte acolo unde panta terenului este mai domoala si anume: str. Unirii din dreptul serelor, doua drumuri inguste din zona lacului situat in partea de E a serelor, str. Sabarului din dreptul ansamblului rezidential Confort City, sau str. Breaza dinspre groapa de gunoi de langa Glina.

Cota terenului in zona taluzului inalt este cuprinsa intre 75 – 77 mdM, aceasta scazand spre SE (spre zona de camp) pana la cca. 70 - 71 mdM in zona Soselei de Centura, respectiv 63 – 64 mdM la limita sudica a perimetrului studiat.

Clima

Teritoriul comunei Berceni se situeaza in zona climatica temperat-continentala. Temperatura medie anuala a aerului este de 11 °C, iar a solului de 13,50 °C. Vara, temperatura medie inregistrata este de 22-25°C, cu fenomene de seceta si uscaciune. Iarna se inregistreaza temperaturi medii de -2°C. Sunt prezente zapezi abundente si viscole.

Precipitatiile medii anuale sunt de 556-580 l/m2 ceea ce reprezinta o medie sub cea nationala. Luna cea mai bogata in precipitatii este iunie (81,8 mm), urmata de lunile mai (72,9 mm) si iulie (58,6 mm). Cantitatile cele mai reduse de precipitatii se inregistreaza in lunile februarie (33,5 mm), martie (36,7 mm) si octombrie (38,1 mm). Desi precipitatiile sunt bogate cantitativ la inceputul verii, din luna iulie apare un deficit de umiditate in sol care se mentine relativ constant pana la inceputul lunii octombrie.

Radiatia globala anuala in zona este de 125.390 cal/cm2 suprafata orizontala, maximul insolatiei fiind in luna iulie de 18.330 cal/cm2 si minimum in luna decembrie de 3.040 cal/cm2 . Fata de valorile medii, radiatia globala suporta mari variatii care sunt generate de particularitatile circulatiei generale a atmosferei.

Cazurile de ceata apar, in medie plurianuala, in 52,7 zile; cele mai numeroase zile cu ceata sunt in perioada rece a anului, decembrie – februarie (numarul mediu lunar de zile cuceata este cuprins intre 12,4 in decembrie si 8,6 in februarie). In perioada calda a anului (mai – august) numarul mediu lunar al zilelor cu ceata este de 0,2 – 0,7 zile.

Interferenta cu arii protejate

Pe teritoriul comunei Berceni nu se suprapune nicio arie protejata.

Caracteristici hidrografice

Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei Berceni apartine bazinului hidrografic al raului Arges.

Pozitia comunei Berceni, aproape in centrul Campiei Vlasiei, este delimitata de raurile afluente Dambovitei si Argesului. Aspectul caracteristic este de campie cu mici crovuri, usor inclinate spre Sabar.

Pozitia comunei Berceni aproape in centrul Campiei Vlasiei este delimitata de raurile afluente Dambovitei si Argesului, care in pofida debitului mic, isi pune amprenta asupra conditiilor climatice si morfologice ale zonei.

Din punct de vedere hidrografic, principalele colectoare ale zonei sunt raul Dambovita, pentru partea de nord a amplasamentului studiat, raul Sabar cu paraurile Ciorogarla si Cocioc, pentru partea de vest si sud-vest a amplasamentului, respectiv paraul Calnau, pentru partea de est si sud-est a amplasamentului, toate facand parte din bazinul hidrografic al raului Arges.

Teritoriul administrativ al comunei Berceni este traversat de urmatoarele cursuri de apa:

- cursul de apa cadastrat Mamina-Cocioc, aflat in administrarea AN Apele Romane, care traverseaza comuna pe o lungime de cca. 8 km

- cursul de apa necadastrat Valea Sterii, aflat in administrarea Autoritatii Publice Locale, care are o lungime de cca. 3,3 km.

Conform hartii de hazard de pe site-ul AN Apele Romane, terenul studiat nu se afla in zona cu risc de inundabilitate.

Caracteristici hidrogeologice

Conform Planului de management al bazinului hidrografic Arges Vedea, teritoriul administrativ al comunei Berceni se suprapune pe zona a trei corpuri de ape subterane, unul freatic (ROAG03) si doua de adancime (ROAG11 si ROAG12).

Corpul de apa ROAG03 Colentina

Corpul este de tip poros permeabil, cantonat in depozitele Pleistocenului superior (Pietrisurile de Colentina). Acviferul freatic constituit din pietrisuri si nisipuri se dezvolta in interfluviul Arges – Dambovita – Sabar – Pasarea.

Pe masura deplasarii catre nord se remarca o reducere a orizontului de pietrisuri si nisipuri, astfel incat la nord de linia Otopeni – Stefanesti – Afumati acest orizont nu mai poate fi identificat.

Depozitele superficiale trec pe rapid intr-un nisip fin ruginiu si apoi intr-un nisip roscat cu numeroase resturi organice. In adancime, granulometria nisipurilor se mareste, acestea trecand in general la pietrisuri. Intregul orizont acvifer prezinta o sedimentare in lentile, ale caror dimensiuni cresc catre patul stratului indiferent daca materialul este constituit din nisip fin sau pietris grosier. Acestea dovedesc ca pietrisurile din baza s-au depus intr-un regim torential.

Pietrisurile de Colentina sunt intercalate intre depozitele loessoide si reprezinta aluviunile vechi ale raului Arges.

Conform datelor unor foraje sapate in acest orizont acvifer, pe dreapta Dambovitei, argila care acopera nisipurile cu pietrisuri nu are dezvoltare continua ramanand, pe alocuri, sub forma de lentile.

Pe o linie cu directia NV – SE, care trece prin centrul orasului Bucuresti, acest orizont are o usoara inclinare, patul acestuia plasandu-se de la cota de 42 m in nord-vestul capitalei la cota de 32 m, in sectorul est – sud-est.

Corpul ROAG11 Bucuresti-Slobozia

Acest corp de apa de medie adancime este de tip poros permeabil, sub presiune, si este cantonat in Nisipurile de Mostistea, de varsta pleistocen superioara.

Din punct de vedere litologic, aceste depozite sunt constituite din nisipuri fine, micacee de culoare vanata-cenusie, uneori cu intercalatii ruginii. Constitutia petrografica este caracterizata prin absenta elementelor calcaroase si pare sa corespunda cu a nisipurilor din Formatiunea de Fratesti. Acest orizont se dezvolta, in terasa din stanga Dambovitei, sub forma unui strat de 10-15 m grosime, dar in multe amplasamente din cuprinsul orasului Bucuresti are aspectul unei succesiuni de nisipuri cu intercalatii argiloase, a carei dezvoltare nu depaseste uneori cativa metri. In terasa din dreapta Dambovitei acest orizont acvifer de nisipuri prezinta intercalatii frecvente de pietrisuri si arata o tendinta de reunire spre sud cu Pietrisurile de Colentina.

Acest orizont acvifer este situat in zona orasului Bucuresti la adancimi cuprinse intre 20 m si 42 m, avand niveluri piezometrice ascensionale la circa 12 m adancime. Conductivitatile hidraulice au valori de 5-15 m/zi, iar transmisivitatile nu depasesc 150 mp/zi.

Aria de raspandire a acestui acvifer se extinde mult la est de Bucuresti pana in zona luncii Dunarii, la Fetesti si la vest de Bucuresti pana la Olt, ocupand aproape in intregime Campia Vlasiei si partial Campia Gavanu-Burdea. In aceste ultime doua subunitati morfologice Nisipurile de Mostistea au nivel liber. Aceasta diferenta este imprimata de caracterul miscarilor neotectonice (miscari tectonice care s-au produs in Cuaternar): pozitive in Domeniul Getic si negative in Domeniul oriental. In acest fel Nisipurile de Mostistea de la vest de Arges se gasesc la adancimi ce nu depasesc 25 m, in timp ce la est de Arges, Nisipurile de Mostistea se situeaza la adancimi cuprinse intre 35-50 m, avand caracter se strat sub presiune (strat acvifer de medie adancime).

Alimentarea acviferului din Nisipurile de Mostistea, care se dezvolta la est de Arges se face in mod deosebit prin drenanta ascendenta din Formatiunea de Fratesti.

Corpul ROAG12 Estul Depresiunii Valahe

Corpul de apa subterana de adancime este cantonat in Formatiunile de Fratesti si Candesti, de varsta Romanian–pleistocen inferioara.

La est de raul Arges, pana in partea de sud a Platformei Moldovenesti si Dunare, subunitatea morfo-structurala a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscuta ca Domeniu Oriental, este constituita din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.

a) prima subzona este aceea care corespunde dezvoltarii Formatiunii de Candesti de varsta Romanian medie-pleistocen inferioara, situata in partea de nord a Depresiunii Valahe.

b) cea de-a doua subzona, este zona centrala care corespunde dezvoltarii formatiunilor Romanian si pleistocen inferioare situate in domeniul de maxima subsidenta si maxima grosime (500 m) a depozitelor Romanian-cuaternare constituite din strate nisipoase foarte fine argiloase si marnoase. In aceasta subzona acviferele puse in evidenta pana la adancimea de circa 400 m au un potential de debitare redus si o mineralizare ridicata, care le exclude din categoria apelor potabile in proportie de peste 50%.

c) cea de-a treia subzona este cea a dezvoltarii Formatiunii de Fratesti, de varsta Romanian superior-pleistocen inferioara, situata in partea de sud a domeniului considerat.

Acviferele de adancime prezinta vulnerabilitate redusa la poluare, dar suporta in unele cazuri sprasolicitari cantitative cum este cazul unor sisteme de captare locale pentru alimentarea cu apa a unor mari aglomerari urbane.

V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Folosinta actuala a terenului: intravilan arabil – gospodarie de ape (conform PUZ).

Folosinta viitoare a terenului: executie foraj de alimentare cu apa.

Folosinte ale zonei adiacente amplasamentului: in cadrul intravilanului regelementat prin PUZ se identifica urmatoarele functiuni:

- Zona C – zona multifunctionala, serrvicii, birouri

  - subzona C1 – comert-servicii – echipamente publice, servicii de interes general, birouri

  - subzona C2 – platforma logistica

- Zona L – zona locuinte

  - subzona Lc – zona locuinte colective – apartamente in blocuri, cu sau fara spatii pentru servicii si comert la parter

  - subzona Li1 – zona locuinte individuale izolate

  - subzona Li 2 – zona locuinte individuale cuplate

  - subzona Li 3 – zona locuinte individuale insiruite.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Terenul se afla in intravilanul comunei Berceni, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 10 / 11.05.2011.

- Arealele sensibile

Nu este cazul. Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe teritoriul comunei Berceni nu se suprapune nicio arie protejata.

V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Coordonate STEREO 70 prezumtive ale forajului propus:

- X = 315430

- Y = 594300

V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul. Pentru executia forajului se respecta amplasamentul avizat conform reglementarilor PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 10 / 11.05.2011.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

VI.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

VI.1.1. Protectia calitatii apelor

- Surse de poluare

In timpul executiei, sunt posibile evenimente minore in zone punctuale, cum ar fi:

- poluari accidentale cu carburanti de la masini si instalatii de forare

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere.

Exploatarea forajului nu genereaza surse de poluare a calitatii apelor.

- Masuri de prevenire

Etapa de executie

- alimentarea cu carburanti si lubrifianti se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului evitandu-se in acest fel pierderile accidentale, in unitati autorizate

- intretinerea utilajelor conform cartii tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea necorespunzatoare

- interventiile la utilajele / instalatiile de forare, respectiv mijloacele de transport materiale, daca va fi cazul, se vor realiza in spatii special amenajate, in unitati autorizate

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrari si a celor menajere, colectarea, transportul si depozitarea in locuri special amenajate, pana la preluarea de catre firme autorizate pentru aceasta activitate

Etapa de functionare

Pentru evitarea unor posibile poluari ale panzei freatice, forajul se va proteja cu cabina / camin de protectie, care va limita accesul la acestea.

- Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

Nu este cazul. In timpul exploatarii forajului nu rezulta ape uzate.

- Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

Nu este cazul.

VI.1.2. Protectia aerului

- Surse de poluare

In timpul lucrarilor de executie, sursele de poluare a aerului pot consta in:

- emisii de pulberi si praf generate de lucrari

- transportul materialelor

- noxe de la masini si utilaje (gaze de esapament)

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere.

In perioada de functionare nu exista surse de poluare a aerului provenite de la obiectivul propus.

- Masuri de prevenire

- reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de constructie

- controlarea emisiilor de praf prin limitarea vitezei de deplasare a utilajelor

- evitarea executarii lucrarilor in perioadele cu vanturi puternice

- intretinerea utilajelor conform cartilor tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea necorespunzatoare

- verificari tehnice periodice ale autovehiculelor si utilajelor folosite la realizarea lucrarilor

- diminuarea emisiilor de gaze de ardere, prin oprirea motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare pe durata pauzelor

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor.

Nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Surse de poluare

In timpul executiei, in intervalul scurt de desfasurare a lucrarilor, se va genera un nivel redus de zgomot si de vibratii. Se mentioneaza ca vecinatatile amplasamentului sunt reprezentate de terenuri agricole.

In timpul exploatarii, nivelul de zgomot generat de electropompa cu care se va echipa forajul este nesemnificativ.

In perioada de functionare, nu se genereaza vibratii.

- Masuri de prevenire

In timpul executarii lucrarilor, se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor si de traficul generat de lucrari.

- limitarea functionarii utilajelor si autovehiculelor la programul stabilit de lucru, in timpul zilei.

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balastate sa se faca cu viteze reduse si pe rute cat mai la distanta posibil de zonele locuite

- asigurarea in permanenta a unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport

- efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje.

Nu sunt necesare amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ.

VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor

- Surse de poluare

In cadrul activitatilor desfasurate la executia proiectului, precum si in perioada de operare, nu se vor utiliza sau vehicula substante cu caracter radioactiv.

- Masuri de prevenire

Nu este cazul. Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

VI.1.5. Protectia solului si a subsolului

- Surse de poluare

Pe perioada de executie se pot lua in considerare urmatoarele surse de poluare:

- poluari accidentale ale solului cu carburanti, proveniti de la utilaje

- deseuri din activitatea de constructie si deseuri menajere.

In timpul functionarii, obiectivul nu genereaza surse de poluare a solului.

- Masuri de prevenire

- pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea contaminarii solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje / mijloace de transport

- alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului, in unitati specializate, luandu-se toate masurile de protectie impuse de legislatia in vigoare

- deseurile generate pe amplasament vor fi gestionate selectiv de la producere pana la eliminare/ valorificare cu respectarea legislatiei in vigoare

- nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri; deseurile se vor depozita separat pe categorii si vor fi predate unui operator de salubritate.

- in cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si tratata/ eliminata in functie de tipul de contaminare;

La finalizarea lucrarilor, terenurile afectate vor fi aduse la starea initiala.

VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Surse de poluare

In timpul executiei, nu exista surse semnificative / speciale care sa polueze sau care sa afecteze ecosistemele terestre si/ sau acvatice.

In perioada de functionare, exploatarea forajului nu genereaza surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice.

- Masuri de prevenire

- utilizarea de materiale de constructii insotite de certificate de calitate

- utilizarea unor tehnologii de executie sigure si moderne.

VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Surse de poluare

Nu este cazul.

- Masuri de prevenire

Nu este cazul.

Nota: In aria propusa pentru lucrari nu sunt semnalate obiective de interes public, situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

VI.1.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare si in baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Se vor avea in vedere:

- reducerea la sursa si selectarea deseurilor in vederea valorificarii materialelor

- inregistrarea cantitatilor si tipurilor de deseuri

- planificarea inca din fazele initiale ale organizarii lucrarilor si santierelor prin estimarea cantitatilor si tipurilor de deseuri generate

In perioada de executie sunt generate deseuri specifice proceselor de forare, respectiv sol vegetal, pamant si material excavat, resturi de beton.

Exploatarea forajului nu genereaza deseuri pe amplasament.

Toate rezidurile de materiale, deseurile si altele asemenea, rezultate in timpul executiei lucrarilor, se vor colecta si se vor elimina pe baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Principalele tipuri de deseuri ce se vor genera pe amplasament in timpul executiei:

| Denumire material | Cod deseu | Denumire deseu | Mod de depozitare pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| sol vegetal |  |  | pe sol (nu prezinta risc de poluare) |
| pamant si material excavat | 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | pe sol (nu prezinta risc de poluare) |
| beton | 17 01 01 | beton | eliminare prin operatori autorizati |

VI.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc si nu se utilizeaza substante si amestecuri de substante periculoase pentru functionarea obiectivului.

In faza de executie, se utilizeaza motorina, necesara functionarii vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea lucrarilor.

Clasificarea si codificarea substantelor periculoase utilizate in etapa de construire - conform Reg (CE) 1272-2008:

| Denumirea materiei prime/ substantei chimice/ preparatului chimic | Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- |
|  | Categorie | Periculozitate. Fraze de risc conform fisei cu date de securitate |
| Motorina | Periculos | Lichid inflamabil, categoria 3 Poate fi letal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii Toxicitate acuta, categoria 4 inhalare Corodarea/ iritarea pielii, categoria 2 Susceptibil provocare cancer, categoria 2 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetate, categoria 2 Toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata | H226 H304 H332 H315 H351 H373 H 411 |

Carburantii si uleiurile necesare functionarii vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea lucrarilor nu se vor stoca pe amplasamente.

VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

In cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: ciment si argila (pentru dopul de limitare a stratelor), pietris margaritar (pentru umplutura dintre raza de sapare si coloana tehnica), coloana tehnica de exploatare put din PVC, balast si argila (pentru umplutura). Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare este necesara alimentarea cu energia electrica, ce se va asigura de la reteaua din incinta.

Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran, forajul se va echipa cu apometru verificat metrologic.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, temporar si reversibil, sursele de poluare fiind procesul de forare, echipamentele utilizate si mijloacele de transport. Prin exploatarea sa, forajul nu prezinta impact asupra unor aspecte de mediu pentru care sa se impuna masurile speciale.

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul executiei |
| --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | I | S | S | R | 0 |
| Sanatate umana | I | S | S | R | 0 |
| Flora si fauna | I | S | S | R | 0 |
| Sol | D | C | L | I | N |
| Apa | D | C | L | I | N |
| Aer | I | S | S | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | D | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | - | - | - | - | - |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

In perioada de operare, proiectul nu prezinta impact asupra factorilor de mediu. Prin exploatarea sa, forajul nu prezinta impact asupra unor aspecte de mediu pentru care sa se impuna masurile speciale.

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul exploatarii |
| --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | C | L | R | P |
| Sanatate umana | D | C | L | R | P |
| Flora si fauna | - | - | - | - | - |
| Sol | I | S | L | R | 0 |
| Apa | D | C | L | R | 0 |
| Aer | I | S | L | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | I | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | D | S | L | I | P |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

VIII.  Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prin natura functiunii sale, investitia ce urmeaza a fi realizata nu ridica probleme privind controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In urma lucrarilor de executie si echipare a forajului, factorii de mediu, apa, aerul, solul si subsolul nu sunt afectati semnificativ astfel incat sa duca la poluari sau afectari semnificative ale mediului.

Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran, forajul se va echipa cu apometre verificate metrologic.

Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei tehnice depuse precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor mentionate in Certificatul de urbanism.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Nu este cazul.

IX.1.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

IX.2. Panul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul reprezinta o investitie privata, prin care se asigura necesarul de apa pentru irigarea spatiilor verzi.

Proiectul nu reprezinta o masura a unui plan / program / strategie  sau documentul de programare / planificare a autoritatilor public.

X.  Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier reprezinta un proces foarte retrans avand in vedere ca lucrarile de executie a forajului se vor desfasura pe o perioada foarte scurta (de maxim 4 zile) si se va amenaja in incinta imobilului.

Dat fiind volumul redus al lucrarilor, nu este necesara elaborarea unei documentatii speciale de organizare de santier in ceea ce priveste prevenirea poluarii mediului.

Prin natura interventiilor propuse nu sunt necesare lucrari de eliberare de amplasament.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dezafectarea organizarii de santier.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

In urma realizarii acestei investitii nu se produc lucrari de distrugere a mediului inconjurator. De asemenea, nu va fi taiat niciun arbore. La finalizarea lucrarilor amplasamentul va fi adus la aspectul de dinantea inceperii acestora, terenul ocupat de lucrari provizorii va fi nivelat si curatat.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masinile de transport a instalatiei de forare. Nivelul de zgomot in zona instalatiei de forare nu va fi ridicat si nu va crea disconfort.

Dupa executia si echiparea forajului se vor efectua lucrari de refacere a starii initiale prin aducerea terenului la cota.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a forajului se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Dupa realizarea forajului, acesta se va folosi pentru irigarea spatiilor verzi de pe amplasament.

Daca, la un moment dat, beneficiarul decide suspendarea temporara sau permanenta a exploatarii forajului, se va proceda la executia lucrarilor de conservare sau casare a acestuia.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru identificarea sursei de poluare si limitarea poluarii, dar si pentru evaluarea nivelului de poluare a stratului subteran de apa si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

Dupa executia forajului se vor efectua lucrari de refacere pentru aducerea terenului la cota si la starea initiala.

XII. Anexe - piese desenate

- suprapunerea plansei de reglementari functionale aferente PUZ aprobat cu HCL Berceni nr. 10 / 11.05.2011 cu planul de situatie al proiectului referitor la zona gospodariei de apa

- plan de situatie color cu legenda aferenta a proiectului si bilantul teritorial.

- schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare – NU ESTE CAZUL

- schema-flux a gestionarii deseurilor – NU ESTE CAZUL

XIII. Informatii specifice proiectelor care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii preluate din Planurile de management bazinale

Proiectul este amplasat in Bazinul hidrografic Arges, cel mai apropiat curs de apa fiind raul Mamina-Cocioc, la aprox. 550 m.

Proiectul se suprapune pe corpul de apa subterana ROAG03 Colentina.

Corpul este de tip poros permeabil, cantonat in depozitele Pleistocenului superior (Pietrisurile de Colentina). Acviferul freatic constituit din pietrisuri si nisipuri se dezvolta in interfluviul Arges – Dambovita – Sabar – Pasarea.

Pe masura deplasarii catre nord se remarca o reducere a orizontului de pietrisuri si nisipuri, astfel incat la nord de linia Otopeni – Stefanesti – Afumati acest orizont nu mai poate fi identificat.

Depozitele superficiale trec pe rapid intr-un nisip fin ruginiu si apoi intr-un nisip roscat cu numeroase resturi organice. In adancime, granulometria nisipurilor se mareste, acestea trecand in general la pietrisuri. Intregul orizont acvifer prezinta o sedimentare in lentile, ale caror dimensiuni cresc catre patul stratului indiferent daca materialul este constituit din nisip fin sau pietris grosier. Acestea dovedesc ca pietrisurile din baza s-au depus intr-un regim torential.

Pietrisurile de Colentina sunt intercalate intre depozitele loessoide si reprezinta aluviunile vechi ale raului Arges.

Conform datelor unor foraje sapate in acest orizont acvifer, pe dreapta Dambovitei, argila care acopera nisipurile cu pietrisuri nu are dezvoltare continua ramanand, pe alocuri, sub forma de lentile.

Pe o linie cu directia NV – SE, care trece prin centrul orasului Bucuresti, acest orizont are o usoara inclinare, patul acestuia plasandu-se de la cota de 42 m in nord-vestul capitalei la cota de 32 m, in sectorul est – sud-est.

In ceeea ce priveste calitatea, corpul de apa subterana ROAG03 a fost clasificat in stare calitativa slaba ca urmare a depasirilor semnificative ale standardului de calitate inregistrate la azotati, pe o suprafata mai mare de 20% (>20%) din suprafata intregului corp de apa subterana.

Depasiri ale concentratiei de NO3 se regasesc in partea de nord-vest a corpului de apa subterana, in zona localitatilor Tartasesti, Crevedia, Buftea, Chitila.

Aceste depasiri se pot datora activitatilor industriale, agricole, a depozitelor de deseuri, aglomerarilor umane neconenctate la reteaua de colectare, aglomerarilor umane conectate la reteaua de colectare, fara sistem de epurare.
Depasiri ale concentratiei de NO3 se regasesc si in partea de sud-est a corpului, in zona localitatilor Frumusani si Sohatu. Poluarea poate fi datorata aglomerarilor umane neconectate la reteaua de colectare a apelor uzate.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Pe baza criteriilor de selectie prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018, APM Ilfov va analiza documentatia in vederea stabilirii necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul propus.

Intocmit,

ing. Marina Petre