Introducere

Raportul de amplasament reprezintǎ documentaţia tehnicǎ necesarǎ parcurgerii etapei administrative de emitere a Autorizaţiei integrate de mediu, fiind reglementat prin OM 1026/2009.

Acest tip de documentatie este necsara pentru evidentierea stǎrii amplasamentului, inclusiv situatia poluarii existente (istorice) inainte de intrarea in functiune a unei instalaţii/obiectiv si pentru a oferi un punct de referinta si comparativ la incetarea activitǎţii. Astfel la încetarea activitǎţii, dar şi pe parcurs (la realizarea unui Bilanţ de mediu), Raportul de amplasament poate fi utilizat ca termen de referinţǎ, în scopul stabilirii amprentei ecologice a proiectului, pe perioada de activitate a activitǎţilor specifice acestuia, stabilidu-se dacǎ s-a produs un impact asupra factorilor de mediu, respectiv amplitudinea acestuia. Se poate astfel stabili responsabilitatea de mediu, alǎturi de mǎsurile şi lucrǎrile de remediere, putandu-se aprecia de asemenea momentul la care amplasamentul revine la o stare satisfacatoare.

Prin urmare, Raportul de amplasament prezinta punctul de referinta fata de care se efectueaza determinarile ulterioare in vederea depistarii unei posibile deteriorari a factorilor de mediu, vulnerabilitatile acestuia, la momentul inchiderii facilitand stabilirea masurilor necesare pentru refacerea amplasamentului si readucerea acestuia la starea initiala (pre-proiect).

Obiectivul studiat în acest caz este proiectul de reprezentat de procesul de re-autorizare a fermei de porcine aparţinând SC Ferma Ghidel SRL, com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedinţi.

Cap.1. Informaţii generale

  - Informaţii despre titularul proiectului

Titular: S.C. Ferma Ghidel S.R.L.

Adresa: Drobeta Turnu Severin, Calea Târgu Jiu nr. 146

JUDEŢUL MEHEDINŢI

Certificat de înregistrare:                                            18293302

Nr. de ordine în Registrul Comerţului:                      J25/31/2006

SC Ferma Ghidel SRL

Adresa: Drobeta Turnu – Severin, Calea Târgu Jiu nr. 146, jud. Mehedinţi

Persoanǎ de contact: Constantin GHIDEL

Nr. înregistrare Registrul Comerţului jud. Mehedinţi: J25/31/2006

CUI: RO 18293302

Initiatorul acestui demers tehnico-procedural proiect este Constantin GHIDEL, ca urmare a necesităţii re-autorizării activităţii specifice ce s-a desfăşurat până în prezent în baza Autorizaţiei de mediu nr. 35/2008.

  - Informaţii despre autorul Raportului de amplasament

Autorul Raportului la studiul de evaluare a imactului asupra mediului este:

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL

Sediul firmei: Str. Branului nr. 5, Cluj-Napoca, Romania

Inregistrare în Registrul Comerţului Cluj: J12/1014/2001

Cod fiscal: RO 14054736

Reprezentată prin Dr. Sergiu MIHUŢ în calitate de Administrator

Persoană de contact: Dr. Sergiu MIHUŢ

Tel.: 0264-410 071

Fax: 0264-410 071

Mobil: 0744-826 619

www.studiidemediu.ro, smihut2000@yahoo.com

Obiectul principal de activitate al USI constă în Activităţi de consultare pentru afaceri şi management, având însă ca obiecte secundare şi Studii şi cercetări în ştiinţe fizice şi naturale.

In activitatea sa USI se bucură de colaborarea cu un puternic corp de experţi în domeniul cu o înaltă pregătire profesională în ştiinţe naturale şi o vastă experienţă, în activităţi de proiectarea, promovarea şi managementul unor proiecte specifice.

Incepând cu anul 2007, ca urmare a expertizei dobândite şi a experienţei acumulate, USI a fost atestată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile ca persoană juridică în măsură să elaboreze Studii de evaluare a impactului asupra mediului, resectiv Bilanţuri de mediu.

Din data de 13.04.2010, USI a fost înscrisǎ în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului, la poziţia 188, fiindu-i conferitǎ expertiza pentru elaborarea: Raporturilor de mediu, Raporturilor privind impactul asupra mediului, Bilanţurilor de mediu, Raporturilor de amplasament şi a Evaluǎrilor adecvate.

Prezenta documentaţie a fost elaborată în cadrul unui colectiv compus din:

- Dr. biol./jur. Sergiu MIHUŢ (coordonator);

- biol./agron. Liana MIHUŢ;

- geogr. Adrian MUREŞAN;

- ing. Luminiţa POPA;

Ca o recunoaştere a expertizei şi profesionalismului, USI, începând cu anul 2010, a beneficiat de Certificarea ISO:9001, respectiv ISO:14001 prin Sistemul de Management al Calităţii.

1.3. Cadru general

Raportul de amplasament (RA) reprezintǎ documentaţia tehnicǎ necesarǎ parcurgerii etapei administrative de emitere a Autorizaţiei integrate de mediu.

Acest raport a fost întocmit pentru a îndeplini conformarea cu cerintele de prevenire si control al poluării, conform cu prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 modificata si completata cu Legea 84/2006 si OUG 40/2010, astfel încât sa ofere informatii relevante care sa sprijine solicitarea de emitere a Autorizatiei integrate de mediu.

Prezentul document a fost intocmit in conformitate cu Ordinul 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a Autorizatiei integrate de mediu.

1.4. Obiective

In conformitate cu cerintele legale, obiectivele RA se indreapta spre:

- stabilirea conditiilor de referinta pentru evaluarile ulterioare ale amplasamentului;

- furnizarea de informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatilor acestuia;

- prezentarea rezultatelor investigatiilor anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor in domeniul protectiei mediului si sanatatii populatiei;

- identificarea zonelor cu potential de contaminare, prin compararea cu utilizarile anterioare si actuale ale terenului;

- furnizarea de informatii suficiente care sa permita descrierea interactiunii dintre factorii de mediu relevanti pentru amplasamentul analizat;

Raportul face referire la zona ocupata de extinderea fermei existente pentru cresterea capacitatii, a anexelor acesteia, facand referire de asemenea si la terenurile ce urmeaza a fi utilizate pentru imprastierea dejectiilor provenite din etapele tehnologice de crestere a suinelor.

1.5. Scop si abordare

Prezentul RA a fost elaborat in baza unor informatii si a unor date anterioare si actuale privind calitatea mediului de pe amplasamentele tinta, disponibile la data elaborarii acestuia. Documentatiile de referinta au fost:

- Autorizaţia de mediu nr. 35/15.04.2008, revizuită la 23.03.2010;

- Referatul 403/01.06.2012 al Oficiului de studii pedologice şi agrochimice Mehedinţi;

RA este structurat, urmarind normativele de continut propuse de legislatia specifica din domeniu, respectiv ce sugerate de documentatiile tehnice relevante.

Introducere

Cap. 1 - Informatii generale

Cap. 2 - Descrierea amplasamentului - descrierea folosintelor actuale si incadrarea in mediu a amplasamentului

Cap. 3 - Istoricul amplasamentului - descrierea folosintelor anterioare ale perimetrului tinta si a zonelor invecinate

Cap. 4 - Evaluarea amplasamentului - descrierea surselor de contaminare a amplasamentului si a zonelor cu potential de contaminare

Cap. 5 - Analiza rezultatelor determinarii privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament

Cap. 6 - Interpretarea rezultatelor si recomandari pentru actiunile viitoare

Anexe

Cap.2. Descrierea amplasamentului

2.1. Localizare

Din punct de vedere geografic, zona studiată se încadrează în zona de luncǎ a Fluviului Dunǎrea.

Din punct de vedere administrativ proiectul este localizat în perimetrul administrativ al comunei Izvorul Bârzii, sat Schinteieşti (Scânteieşti), jud. Mehedinţi.

Distanta amplasamentului studiat este de aproximativ 1000m  fata de zonele de locuire (zona centrală a satului Scânteieşti), şi la aproximativ 700m faţă de gospodăriile (agricole) de la limita sudică a satului Scânteieşti.

2.2. Dreptul actual de proprietate

Pentru perimetrul tinta vizat de extinderea şi funcţionarea fermei, terenul apartine proponentului, iar pentru terenurile unde urmeaza a se imprastia dejectiile au fost perfectate contracte de arenda, respectiv conventii ce stipuleaza acceptul de a se aplica ingrasaminte organice (dejectii).

2.3. Utilizare actuala

Amplasamentul studiat se regăseşte într-o zonǎ afectatǎ de activitǎţi antropice curente, în special legate de practicile agricole (fermǎ de creştere şi îngrǎsǎre a porcilor).

Accesul în zonă se face pe drumul naţional (DN67) ce face legǎtura dintre Municipiul Drobeta Turnu Severin şi Târgu-Jiu, din care se desprinde spre stânga (direcţia de mers Dr.Tr. Severin  - Tg. Jiu) DC 10, ce duce la satul Scânteieşti. Căile de acces sunt asfaltate, regăsindu-se într-o stare bună.

Alimentarea cu apă se realizeazǎ prin intermediul unui puţ forat dotat cu hidrofor, ce conduce apa spre o microstaţie de tratare cu treapta mecanica şi apoi printr-o reţea proprie de alimentare cu apă.

Instalatia electrica cuprinde: instalatii electrice interior hale, filtru, micro FNC, retele exterioare si instalatii de protectie, la care se adaugă un generator de avarie ce utilizează combustibil, motorina.

2.4. Utilizare din vecinatatea proiectului

Intreaga zona este dominata de agroecosisteme, in proximitate regasindu-se obiectivul industrial ROMAG, respectiv platforma zootehnică Ferma 2 aparţinând SC Suinprod SA (la NV).

La sud şi la vest, obiectivul este mărginiit de drumul comunal, respectiv un drum de exploatare agricolă ce conducea la o fermă zootehnică,m actualmente dezafectată.

2.5. Utilizare substante chimice pe amplasament

Pe amplasament, in cadrul proceselor tehnologice sunt utilizate unele substante chimice, ca materii prime. In aceasta categorie intra produsele de igiena (detergenti, dezinfectanti, etc.), dar si produsele de uz veterinar (vitamine, vaccinuri, medicamente, etc.).

2.6. Topografia si drenarea terenului

Amplasamentul fermei se regaseste pe un teren plan, geologia fiind dominata de strate si orizonturi aluvionare.

În zona amplasamentului studiat, factorul de mediu apǎ este dominat de prezenţa fluviului Dunǎrea, cursul de apă ce drenează zona, Topolniţa, situându-se la aproximativ 350m (în linie dreaptă) faţă de obiectivul studiat.

Din punct de vedere al regimului hidric, zona prezentată se înscrie tipului de câmpie, caracterizat prin ape mari de primavara şi viituri la sfarşitul primăverii.

Scurgerea maximă de la începutul verii se datorează precipitaţiilor frontale bogate, în urma acestora fiind posibile chiar inundaţii. Faptul că debitele maxime se înregistrează în timpul lunii mai iar cele minime în decursul lunilor august-octombrie, este un argument adus în sprijinul afirmaţiei că alimentarea bazinelor adiacente este pluvio-nivală.

2.7. Conformarea cu legislatia privind autorizarea activitatii desfasurate pe amplasament

La realizarea documentatiilor tehnice, precum si a RA s-a ţinut cont de următoarele documente dezvoltate în cadrul proiectului Phare 2000 Asistenţă tehnică pentru asigurarea conformării cu Directivele privind Evaluarea Impactului Asupra Mediului – beneficiar Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor:

- Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

- Manualul EIA;

- Ghid metodologic pentru includerea consideraţiilor de biodiversitate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

La realizarea proiectului s-a tinut seama de:

- DIRECTIVA 56/61/CE – IPPC

- DIRECTIVA 91/676/CEE

- DIRECTIVA 91/630/CEE

- DIRECTIVA 98/58/CE

Incadrarea construcţiei in clase, grupe, categorii :

- categoria de importanta : C - construcţii de importanta normala, conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor aprobat prin H.G.R. nr.766/1997 (Anexa 3);

- clasa de importanta IV - clădiri de mica importanta pentru siguranţa publica, cu grad redus de, ocupare si/sau de mica importanta economica, construcţii agricole, locuinţe unifamiliale (coeficientul de importanta y = 0,8) conform P100-2006 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcţiilor de locuinţe, social culturale, agrozootehnice si industriale ;

- zona seismica de calcul are următoarele caracteristici conform normativ P100-1/2006: Tc = 0,70 sec si ag pentru IMR=100 ani = 0,20 g.

- conform fig.AIsi A2 din indicativul NP-082-04 - viteza vintului mediata pe 1 minut la 10 m este de 41 m/s; presiunea de referinţa a vintului,mediate pe 10 min., la 10 m este de 0,70 kPa;

Tehnologia de crestere a porcilor tine cont de prevederile BAT/BREF.

2.8. Program de monitorizare

Pentru evitarea riscurilor de producere a unor eventuale accidente şi protecţia calităţii factorilor de mediu, se vor întocmi şi respecta programe de monitorizare şi automonitorizare care vor specifica indicatorii măsuraţi şi periodicitatea măsurătorilor

Accentul programului de monitorizare se va pune pe suprafeţele de terenuri unde urmează a se împrăştia dejecţiile provenite din procesul de creştere a porcinelor, prin metoda suprafeţelor de probă. Utilizarea metodei suprafeţelor de probă permanente a fost şi este recomandată de majoritatea ecologilor, deoarece prezintă avantajul efectuării studiilor comparative.

Suprafeţele de probă permanente pătrate sunt recomandate pentru monitorizarea comunităţilor de plante unde nu există evident un gradient de vegetaţie cauzat de factorii ambientali (factorii ecologici şi/sau antropo-zoogeni). Unde gradienţii de vegetaţie sunt evidenţi, este recomandată metoda transectelor de vegetaţie permanente (recomandarea acestei metode este făcută de UNESCO Programul Om şi Biosferă MAB).

Protocolul de monitorizare al fitodiversităţii, este bazat pe utilizarea suprafeţelor de probă permanente, de formă pătrată, de mărimi standardizate, în funcţie de tipul de vegetaţie analizat.

Celelalte variabile legate de comportamentul speciilor sau funcţiile ecosistemului, precum periodicitatea înfloririi, suprafaţa fotosintetică, potenţialul reproductiv (ex: numărul tulpinilor florifere, data înfloririi, cantitatea de seminţe, viabilitatea seminţelor, densitatea anuală a puieţilor, respectiv a plantulelor) vor fi monitorizate, prin intermediul speciilor cheie.

Schema propusă pentru monitorizarea biodiversităţii

Monitorizarea speciilor se va face pe cât posibil într-o manieră superpozată sistemului de monitorizare a habitatelor, respectiv a florei şi vegetaţiei, în scopul identificării relaţiilor fiziologice ce stau la baza funcţionării sistemelor ecologice.

Un accent aparte se va pune pe monitorizarea factorilor de mediu apa/sol/biodiversitate.

Schema de monitorizare trebuie să răspundă unui set de cerinţe specifice de maxim  interes pentru investitor, din zona de implementare a proiectului, şi anume:

1. Care sunt indicii de biodiversitate (pre- post-proiect)?

2. Care este capacitatea de suport a habitatelor supuse impactului?

3. Care este capacitatea de suport a habitatelor ce urmează a prelua sarcina ecologică?

4. Care sunt măsurile de gestiune pentru facilitarea preluării sarcinii ecologice de către habitatele adiacente?

5 Este preluată în mod satisfăcător presiunea ecologică de către habitate în scopul evitării unei stări de colaps ecologic?

6. Sunt funcţionale din punct de vedere ecologic habitatele gestionate (autoreglare)?

7. Care este responsabilitatea faţă de mediu a proponentului? sau Cât trebuie reconstruit?

8. Care este dimensiunea (ecologică, economică şi ştiinţifică) a arealului re-construit? Este cel puţin superpozabil cu starea iniţială?

9. Sunt întrunite condiţiile pentru a se declara reuşita procesului de re-construcţie?

Pentru monitorizarea activitatii fermei si a efectelor induse asupra factorilor de mediu, in special din zona tarlalelor un de urmeaza a se imprastia dejectiile, s-a propus un Plan de monitorizare ce va urmari inclusiv dinamica speciilor nitrofile, in masura a oferi informatii asupra gradului de incarcare cu N al solurilor si directionarea unor eventuale analize de detaliu (prelevarea de probe pentru analiza in laborator), in scopul evitarii incarcarilor cu materie organica, peste capacitatea naturala denitrificatoare.

Planul de monitorizare cuprinde elemente pentru fiecare factor de mediu în parte, aşa cum sunt acestea detaliate în cadrul Planului de monitorizare ce este parte componentǎ a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Autorizaţiei Integrate de Mediu, de asumat de cǎtre beneficiar.

2.9. Incidente provocate de poluare

Pana la ora actuala au fost semnalate de catre populatia locala, mai multe incidente datorate răspândirii mirosurilor neplăcute.

In conformitate cu studiile OSPA privind calitatea solurilor, se arata potentialul productiv al acestora ca fiind tarat de lipsa de materie organica, lipsind zone afectate de poluare semnificativa.

2.10. Specii sau habitate sensibile sau protejate ce se regasesc in proximitate

O analiză sumară a habitatelor şi speciilor din imediata proximitate a obiectivului (pe rază de 300m) a arătat lipsa unor elemente de interes major conservativ, ştiinţific sau economic ce ar putea fi afectate de funcţionarea fermei.

Astfel, nu existǎ elemente care sǎ conducǎ la fundamentarea concluziilor conform cǎrora funcţionarea fermei poate:

  - sǎ reducǎ suprafeţele habitatelor şi/sau a exemplarelor speciilor de interes comunitar;

  - sǎ ducǎ la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

  - sǎ aibǎ impact negativ asupra factorilor care determinǎ menţinerea stǎrii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

  - sǎ producǎ modificǎri ale dinamicii relaţiilor ce definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar;

In consecinţǎ, se poate afirma cǎ integritatea zonei studiate nu este afectatǎ ca urmare a funcţionării obiectivului

2.11. Conditii de constructie

Procesele operaţionale din cadrul microfermei zootehnice pentru porci pot fi împărţite în următoarele secvenţe:

- procese biologice de creştere a greutăţii corporale a animalelor care se bazează pe procesele metabolice;

- activităţi de asistenţă şi suport a proceselor biologice care constau în:

  - adăpostire şi curăţarea adăposturilor ;

  - colectarea şi transferul dejecţiilor către bazinele de stocare;

  - administrarea hranei;

  - adăpat;

  - asistenţa medicală de specialitate;

  - activiăţi de stocare, tratare şi eliminare a deşeurilor;

Descriere generală

Caracteristicile principale ale clădirilor propuse a se realiza sunt prezentate în cadrul Anexelor ce cuprind Studiul de fezabilitate al investiţiei, cu prezentarea elementelor constructive.

Consideraţii generale

Ferma zootehnică are o capacitate de 3000 capete porci pe ciclu de producţie într-un sistem modular repetat de trei ori pe an si care consta într-un sistem de hale complet automatizate, echipate cu sistem automat de hranire, alimentat din doua silozuri amplasate în imediata proximitate, sistem automat de adăpare a porcilor racordat la reţeaua exterioara de apa şi sisteme de scurgere şi spǎlare a dejecţiilor.

Sistem boxare

Sistemul de boxe necesare pentru cazarea animalelor trebuie este rezistent, uşor de montat si uşor de dezinfectat si totodată permite aerului sa circule pe toata suprafaţa boxei pentru crearea unui microclimat sǎnǎtos necesar porcilor. Sistemul de boxe este construit din otel-inox pentru a rezista coroziunilor.

Numarul de porci pe boxa este de 43 si 50 indivizi (medie 40 porci/boxă).

La capătul halelor există şi câte 2 boxe de carantină cu capacitatea de 15 locuri.

Pardoselile sunt de tip gratar total, alcatuite din beton.

Evacuare dejecţii

Canalizarea dejecţiilor se realizează printr-un sistem de evacuare dejecţii cu pardoseala tip grătar total si o tubulatura de tevi PVC cu DN250mm, teu si valve de evacuare, întregul sistem de evacuare avand un consum redus de apa. Golirea compartimentelor sub fiecare sistem de grătare se face hidraulic prin acţionarea valvelor.

Tot acest sistem este in concordanta cu reglementările europene in vigoare.

Furnizarea apei

Sistemul de adăpare se montează de regula in camera tehnica de langa compartimentele pentru porci si are pe langa sistemul central de conectare la reţeaua de apa un filtru pentru epurare, un reductor de presiune, si posibilitatea de conectare a medicatorului destinat tratamentelor porcilor bolnavi.

Depozitarea furajului

Sistemul de depozitare al furajului este alcătuit din silozuri metalice de suprafaţa care se aseaza pe un postament de beton si sunt prevăzute cu scara de vizitare si sistem de protecţie pentru aceasta.

Pe amplasament există două silozuri exterioare de câte 670t şi 4 silozuri la interior de câte 27t.

Distribuirea furajului

Sistemul de distribuire al furajului se face in totalitate mecanizat, iar pentru porcii graşi el este la discreţie. De la siloz furajul este preluat prin sistemul de angrenare de către transportorul cu lant prin nişte conducte de otel pana la fiecare hrănitor din interiorul halelor, unde se dozează in asa fel incat animalele sa aiba pe toata perioada zilei furaj. Sistemul automat decuplează furajarea cand senzorul aflat la ultimul hrănitor da aceasta comanda.

Hrănitori pentru ingrasare

Hrănitoarele sunt confecţionate din otel-inox si PVC special pentru a fi atat rezistente cat si uşor de montat si curăţat. Prin buncarasul pe care il are fiecare hrǎnitoare, furajul nu isi pierde calităţile fizico-chimice si gustative, lucru deosebit de important pentru a se evita risipa de furaje si costurile aferente.

Ventilaţia

Sistemul de ventilaţie se compune dintr-un sistem de admisie - geamuri a aerului proaspăt si un sistem de evacuare a aerului viciat. Ambele sisteme sunt controlate de un computer de clima care in funcţie de necesarul de aer pe cap de animal, de temperatura si umiditate controlează atat admisia cat si evacuarea in mod automat.

Singurul lucru de care este nevoie este programarea calculatorului pentru parametrii tehnologici doriţi.

Admisia aerului se face prin intermediul ferestrelor de admisie cu care este dotatǎ fiecare hala, evacuarea aerului viciat facindu-se cu ajutorul ventilatoarelor electrice, montate in coşuri de evacuare, amplasate pe coama şarpantei.

Răcirea

Fiecare hala va fi echipata si cu un sistem de răcire, ce va intra in funcţiune atunci cand temperatura aerului exterior depăşeşte (32-33)°C.

Răcirea aerului interior se va face prin realizarea unui sistem de ceata in dreptul ferestrelor de admisie prin pulverizarea apei reci, prin sistem de diuze foarte fin. Astfel, se realizează o răcire a ambientului cu (7-8)°C.

Atat sistemul de incalzire cat si cel de răcire si cel de ventilaţie al fiecărei hale sunt conectate la computerul de clima, care in funcţie de temperatura dorita in hala comanda pornirea si oprirea acestora. Sistemul este complet automatizat si oferă o eficienta maxima din punctul de vedere al consumurilor de carburant/ energie electrica.

Alarma

Sistemul de avertizare este atat acustic cu ajutorul unui semnal sonor cat si vizual cu ajutorul unui bec cu lumina roşie pentru fiecare hala cu scopul de a atenţiona cand unul din sistemele mai sus enumerate are o defecţiune oarecare.

Alimentare cu energie electrica

Distribuţia energiei electrice se realizează din tabloul electric TFLg proiectat. Acesta va alimenta  instalaţia de iluminat interior si instalaţia electrica de alimentare si comanda a echipamentelor tehnologice. Instalaţia electrica de iluminat se va realiza cu cablu electric CYY aparent si corpuri de iluminat fluorescent etanşe.

Toate echipamentele interioare care asigura buna funcţionare a procesului de ingrasare a porcilor sunt proiectate dupa tehnologie de ultima generaţie.

Pentru asigurarea funcţionării în regim de avarie (lipsa energiei electrice) ferma are în dotare un generator electric ce utilizează ca şi combustibil, motorina.

Drum acces

Sistem rutier :	- fundaţii balast

- imbracaminte beton

Structura

Structura principala a halelor din cadrul microfermei este confecţionată din grinzi de lemn şi otel de inalta rezistenta.

Inchiderile la acoperiş s-au fǎcut cu panouri de tabla cu izolaţie din vata minerala de 150 mm (k=0.242) (50 mm caserata + 100 mm necaserata) grosime livrate in orice culoare de poliester standard. Inchiderile halelor se executa cu panouri de perete, tip sandwich, izolate cu vata minerala de 100 mm grosime (k=0.321) (saltea vata de sticla caserata cu aluminiu), livrate in culorile specificate in planşele de arhitectura.

Cele trei hale s-au executat in sistemul si gama de materiale evidentiate pe planurile date pentru executie, facute pentru faza D.T.A.C.

Finisaje

Structura halelor este livrata si executata in culoare maro. De asemenea inchiderile atat la pereţi cat si acoperiş sunt prevǎzute cu finisaje in vopsitorie de culoare maro. Faţadele halelor sunt realizate intr-o combinaţie de culori maro iar acoperişul de culoare maro.

Toate cladirile si utilitatile care constituie obiectul prezentului proiect corespund standardelor pentru protectia porcilor inclusiv a celor utilizate pentru protectia mediului.

Achizitionarea si instalarea de masini, utilaje si echipamente noi sunt facute in spiritul adaptarii la masurile pentru protectia porcilor inclusiv a celor utilizate pentru protectia mediului.

Descrierea etapei de funcţionare

(Procese tehnologice specifice creşterii şi îngrăşării porcilor în regim intensiv)

a. Adăpostire şi curăţarea adăposturilor; colectarea şi evacuarea dejecţiilor

Ferma are in dotare 3 module, douǎ a câte 1000 de capete. Acestea sunt construite cu pereţi laterali şi frontoane sandwich, pe fundaţii, stâlpi şi grinzi din lemn. Fiecare hală are un culoar central de acces, pe fiecare parte a acestui culoar sunt amenajate boxele comune.

Pardoseala

Boxele au podele cu o zona de odihnă uşor înclinată către zona de defecare prevăzută cu grătare din beton, sub care se afla bazinul de colectare a dejectiilor ce se intinde pe toata lungimea halelor.

Curaţarea boxelor

Curaţarea generală şi dezinfectarea halelor se face după fiecare ciclu de producţie, cu o maşină de spalat prevăzută cu dotări speciale. Se foloseşte apa sub presiune la temperatura naturală şi materiale de dezinfecţie.

Ventilarea halelor

Ventilaţia se realizează pe cale naturală şi/sau artificială. Halele sunt dotate cu cate mai multe seturi de ventilatoare electrice ce vor funcţiona pentru aerisirea forţată a fiecărei hale, precum si cu cate 3 exhaustoare pentru eliminarea aerului viciat.

Incalzirea halelor

Se asigură încalzire artificială.

Iluminat

Iluminatul se asigura artificial. Instalatia de iluminat din fiecare hală este formată din lămpi fluorescente cu consum redus de energie electrică, amplasate în linie deasupra culoarului median dintre cele două grupuri de boxe.

Colectarea si transferul dejectiilor

Sistemul de canalizare interioară pentru colectarea şi transferul dejecţiilor din fiecare hală este format din:

- bazine de colectare şi stocare dejecţii

- bazine etanşe din beton pentru stocare şi fermentare situate sub fiecare halǎ.

Nutritie

Prepararea hranei se face în instalaţia proprie. Cantitatea şi compozitia furajului administrat sunt diferentiate pe faze biologice, reţetele fiind pastrate la laborator.

Adapat

Adaparea se face prin suzete instalate in fiecare boxa.

Asistenţa sanitar-veterinară

Asistenţa veterinară este asigurată de către medicul veterinar de circumscriptie, care recomandă şi administrează şi orice alt tratament medicamentos, dacă este cazul.

In cadrul fermei, cresterea si ingrasarea porcilor se desfasoara in flux continuu, activitatea propriu-zisa desfasurindu-se in cele 3 (trei) grajduri din dotarea complexului, toate cladirile sunt investitii noi iar tehnologia si utilajele reprezinta cele mai bune tehnologii disponibile pentru ingrasarea intensiva a porcilor.

Halele de crestere a porcilor sunt dotate cu sistem automat de hranire, de adapare, de sistem de clima computerizata, sistem de golire hidraulica a dejectiilor spre laguna de fermentare-stocare, prin actionarea valvelor prin canale.

Fluxul tehnologic privind activitatea de crestere, intretinere si productia de porci livrabili in viu cuprinde in principal urmatoarele faze:

- igienizarea şi dezinfecţia inainte de populare, aplicarea soluţiilor dezinfectante, VIRKON S– peroxisulfat de potasiu sol. 1%,  NaOCl sol. 3-5%, NaOH sol. 5%, CaOCl2, sol. 1%, alte dezinfectante utilizabile in zootehnie

- asigurarea utilităţilor, verificarea funcţionării instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă, a instalaţiilor de distribuţie a hranei, a instalaţiilor de ventilaţie, (în exploatarea halelor se va practica ventilaţia naturală combinată cu ventilaţia forţată în vederea economiei de energie), de producere a căldurii – 4 generatoare /hală de instalaţii JET-MASTERS cu funcţionare pe G.N. şi P= 33 Kw precum şi a instalaţiilor de eliminare a dejecţiilor;

- prepararea furajelor - se utilizează furaje preparate prin intermediul instalaţiilor care asigură automat preluarea şi administrarea furajelor şi care se compun din : depozitarea în silozurile de furaje 1x14,5mc/hală aflate la exteriorul halelor de porci, instalaţiilor de  transport la buncărele şi hrănitoarele confecţionate din oţel inox din interiorul halelor ;

- compoziţia furajelor  utilizate : porumb + orz 35%, soia + fl. soarelui 15%, tărâţe grâu 10%, PREMIX 5% (conţine vitamine + minerale) concentraţiile din adaosurile minerale, cupru, zinc, cobalt (in conformitate cu legislaţia U.E.care a redus semnificativ nivelul de cupru şi al oligoelementelor permise a fi administrate  in hrana porcilor) ;

- popularea cu exemplare achiziţionate cu vârsta de cca 3 luni şi greutatea de cca 25 Kg care se preiau conform contractelor existente.

- administrarea hranei şi apei in regim permanent prin instalaţii automate;

- valorificarea in viu a exemplarelor la atingerea optimului de creştere, 90-110 Kg în viu

- eliminarea dejectiilor din hale prin sistemul executat din canale – dejectiile solide si lichide sunt canalizate prin tuburile de beton şi/sau PVC cu Ø = 250 mm si racordate la un colector principal care asigura transportul la Statia de pompare si de aici la laguna de stocare a  dejectiilor (başa) din subsolul fiecǎrei hale. La depopulare, cand are loc schimbul ciclului de productie, are loc golirea totala, curatarea si dezinfectia.

Tehnologia care se aplica se inscrie in tehnologii BAT, determinind reduceri ale impactului de mediu generat de activitatea de crestere a porcilor.

Cap.3. Istoricul amplasamentului

Pe amplasament functioneaza din anul 2008 o ferma de crestere a porcinelor ce a parcurs intreaga procedura tehnico-administrativa de autorizare/avizare. Funcţionarea pe linie de mediu s-a făcut în baza Autorizaţiei nr. 35/15.04.2008, revizuită la data de 23.03.2010.

Activitatea se desfăşoară în:

- 3 hale, cu o capacitate totală de 3000 locuri maxim, câte 1000 capete/hală

- 2 silozuri exterioare cu capacitate de 670t fiecare

- spatiu administrativ ce cuprinde:

        - birou amenajat;

        - filtru sanitar, vestiare, grupuri sanitare;

        - filtru medic veterinar;

        - bucătărie furaje nutreţuri/concentrate;

        - spaţii de depozitare;

        - dependinţe

- cântar pentru autocamioane;

- bazin etanş vidanjabil;

- spaţii verzi, parcaje, platforme betonate, căi de acces;

Pe amplasament  sunt realizate următoarele obiective:

- Hală de adăpost porci – 3 buc, care sunt clădiri  parter,  încăperile clădirii având următoarele destinaţii şi suprafeţe:

- Hală de creştere si ingrăşare : Sconstr = 3 x 747mp  =2241 mp

- Bucătărie furajeră (corp administrativ, filtru sanitar angajaţi)  - compusa din 4 silozuri pentru cereale, sistem de reţele de transport cu sonde de aspiratie, tubulatura de aspiratie si refulare, moara cu ciocane, transportor melcat pentru transportul macinisului  de la moara la amestecator, transportor cu spirala pentru transportul premixurilor la amestecator, amestecator vertical, doze tensiometrice, transportor melcat inclinat pentru golirea amestecatorului, deviator in ‘’y ‘’ pentru incarcat sacii, saci pentru produsul finit, computer de cantarire-dozare, tablou electric si intrerupator principal.

- Platforme şi drumuri  de acces

- Dezinfector rutier

- Imprejmuiri

Sistem  de alimentare cu apă constituit din put forat cu adancime de 49 m si 4 rezervoare de apa cu o capacitate de o tona fiecare ;

- Rigole de canalizare pluvială

- Apele uzate menajere sunt evacuate prin intermediul unei reţele cu lungime de aproximativ 20m, din tuburi PVC (diametrul de 110mm), în bazin de tip Imhoff cu trei incinte. La nivelul bazinului are loc o tratare primară biologică prin intermediul bacteriilor aerobe

- Bazinele de stocare a dejecţiilor de la suine sunt situate sub padimentul prevăzut cu grătare din beton de la subsolul halelor; volumul bazinelor de stocare este de 1750mc, având dimensiunile interioare de 14,95 X 47,8 X 2,45, însă volumul util este de 1430 mc; Bazinele sunt prevazute cu base vidanjabile deasupra carora sunt amplasate ventilatoare-exhaustoare. Transportul si imprastierea mixturii dupa perioada de fermentare se face cu ajutorul unui utilaj special (vidanja) pe suprafetele agricole detinute in arenda sau in proprietate in functie de tehnologia de pregatire si cultivare a terenurilor agricole.

- Grup generator ce intră în funcţiune instantaneu la apariţia unor eventuale pene de curent;

Bilanţul teritorial  pentru zona studiată este:

- suprafaţa acoperişuri : 			S1 = 0,25ha,

- suprafaţa drum, platforma betonată:	S2 = 0,12 ha,

- suprafaţa spaţii verzi : 			S3 = 0,8 ha,

TOTAL			S = 0,45 ha

Cap.4. Evaluarea amplasamentului

4.1. Surse potentiale de contaminare a amplasamentului

Derivand din cadrul proiectului analizat, au fost identificate urmatoarele surse potentiale de poluare:

Impactul potential asupra factorului de mediu apa

- Infiltrarea apelor uzate/contaminate din zona bazinelor de stocare a dejectiilor

- Afectarea panzelor freatice ca urmare a infiltratiilor provenite de la excesul de fertilizare a unor tarlale

- Afectarea cursurilor de ape (incarcarea cu materii organice) de poluarea cu materii organice provenite de la spalarea pluviala a tarlaleor fertilizate

Impactul potential asupra factorului de mediu aer

Sursele de poluanţi atmosferici aferenţi obiectivului sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos.

Surse de poluanţi atmosferici

| Nr. crt. | Tipul sursei | Poluanţi emişi | Faza în care acţionează |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Surse de combustie de tip motoare cu ardere internă (punctiforme în zona frontului de lucru): - vehicule de mare putere cu combustibil motorină; | - pulberi - oxizi de sulf - monoxid de carbon - oxizi de azot - hidrocarburi - aldehide - acizi organici | exploatare transport reconstrucţie ecologică |

Cantitatea de gaze de eşapare emise în aer variază funcţie de tipul de utilaje folosite şi timpul de funcţionare al acestora, gradul de uzură al motorului şi sarcina de lucru în care se află.

Cantitatea medie de combustibil consumat  pentru o oră de funcţionare a utilajelor, la capacitatea medie de funcţionare, este estimată conform tabelului de mai sus, rezultând o cantitate maximă de carburanţi consumaţi de 2150 litri/ lunar.

Avându-se în vedere că emisiile medii rezultate din consumarea unui litru de motorină sunt:

-NO...........25g

-SO...........5,6 g

-CO...........11g

-COV.........12,2 g

Rezultă că la cantitatea medie de combustibil (motorină) consumat pe oră, se vor emite în atmosferă:

-NO...............53,75        kg/lunar

-SO...............12,04        kg/ lunar

-CO...............23,65        kg/ lunar

-COV.............26,23        kg/ lunar

Datorita faptului ca emisiile gazelor de esapament în aer nu sunt limitate in conformitate cu Ordinul 462/1993, nu se poate efectua o încadrare a valorilor evaluate în prevederile acesteia.

Se poate concluziona că noxele eliberate în atmosferă rămân reduse, ele putând fi preluate de procesele naturale de transformare/degradare, urmând a fi detoxificate local.

Emisii din adăposturile porcilor:

Din adaposturile porcilor s-au raportat urmatoarele cantităţi de emisii în aer:

- 1.35 – 3.0kg NHз /porc/an.

- 2.8 – 4.5kg CH4 /porc/an.

- 0.02 – 0.15kg N2O /porc/an.

Impactul potential asupra factorului de mediu sol

Din datele desprinse din Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală pe perioada 2007-2013 elaborat de MAPDR, zona este dominată de terenuri agricole având o notă de bonitare medie, fiind situată în cadrul perimetrelor afectate de exces de apă şi zone cu risc la inundaţii, cu o expunere redusă la procesele de sărăturare, însă expus la secetă.

Fertilizarea este identificată ca una din elementele ce contribuie la vulnerabilizarea sitului ROSPA0011 Blahniţa. Insă în baza datelor cuprinse în Fişa standard a sitului, referirea vizează amendamentele chimice şi riscul de nitrificare chimică a terenurilor agricole. Utilizarea fertilizării terenurilor cu dejecţii animale, reprezintă o alternativă valoroasă de creştere a productivităţii solurilor prin aportul direct de materie organică, fiind asimilat unor practici tradiţionale, componentă a agriculturii biodinamice. Respectarea tehnologiilor BAT conduce la creşterea productivităţii agricole, dar şi la conservarea factorilor de mediu, inclusiv biodiversitate.

Detalii cu privire la soluţiile de fertilizare asumate sunt explicitate în studiile agrochimice prezentate în Anexe, din care rezultǎ cǎ utilizarea îngrǎşǎmintelor organice provenite din dejecţii reprezintǎ o soluţie mult mai avantajoasǎ în special din punct de vedere al protecţiei factorului de mediu sol, decât soluţia utilizǎrii fertilizanţilor chimici.

Nivelele de poluare, chiar dacă sunt prezente nu au o semnificaţie particulară în zona studiată, fiind însă prezente unele efecte datorate poluării organice ca urmare a unor utilizări abuzive, ale suprapăşunatului, de pe urma depozitărilor necontrolate sau a unor fenomene erozive locale.

Prin specificul său, proiectul analizat nu presupune apariţia unor surse majore de poluare a solului.

În cursul construcţiei, substanţele care ar putea polua local şi accidental solul sunt combustibilii, lubrifianţii şi reziduurile acestora, care ar putea fi manevrate, depozitate sau deversate neglijent în timpul funcţionării utilajelor şi autovehiculelor pentru transportul materialelor. O altă sursă de poluare o constituie produsele fecaloide ale personalului angrenat în lucrările de execuţie a obiectivelor, respectiv dejecţiile rezultate în timpul rocesului de funcţionare.

Prin măsurile de protecţie a mediului considerate în mod special dată fiind destinaţia de zone de protecţie naturală a terenurilor adiacente se vor lua toate măsurile de precauţie, conform normelor tehnice de securitate pentru evitarea scurgerii de carburanţi sau lubrifianţi pe sol, respectiv prin instalarea unei toalete vidanjabile şi tratate chimic pe perioada de construcţie.

Poluarea actuală asupra factorului de mediu sol se limitează la surse punctiforme legate de gosodării, sau poluare difuză cu substanţe organice ca urmare a activităţilor preponderent agricole.

Utilizarea toaletelor exterioare, lipsa canalizării şi a bazinelor vidanjabile, face ca sursele de poluare punctiforme să se concentreze în zona de locuire, apărând efecte datorate încărcării cu materie organică evidenţiate de dezvoltarea masivă a speciilor nitrofile (Urtica sp., Rumex sp.) şi distorsiunea faciesurilor naturale.

Prin executarea lucrărilor în faza de execuţie a obiectivului, se va produce o afectare a suprafeţelor amprentate, care va determina modificarea proprietăţilor naturale, dar fără a se înregistra o poluare a acestora. Se va înregistra un impact care va modifica proprietăţile pedologice, fizico-mecanice şi hidrofizice, strict pe suprafeţele afectate.

Prin natura lucrărilor declanşarea unor procese morfo-dinamice, cum ar fi: alunecările de teren sau accentuarea eroziunii hidrice (săparea de ogaşe, viroage prin scurgerea necontrolată a apei), rămân practic excluse.

Cu toate acestea temporar pot apărea fenomene de:

- de compactare şi tasare în perioada execuţiei prin circulaţia utilajelor;

-  de eroziune superficială;

Accidental, în timpul execuţiei lucrărilor de investiţie, s-ar putea deversa pe sol substanţe cu caracter poluant de tipul:

  - combustibili, lubrifianţi şi reziduurile acestora, care pot fi depozitate şi manevrate neglijent;

  - produsele fecaloide ale muncitorilor antrenaţi la lucrările de execuţie;

Aceste riscuri pot fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării activităţilor.

4.2. Depozitarea si managementul deseurilor

Din activitatea de fond a complexului agro-zootehnic, vor rezulta următoarele categorii de deşeuri:

- Deşeuri provenite din ambalaje şi rezultate din activitatea punctului de lucru pentru prepararea hranei, si din activitatile pentru realizarea celorlalte servicii aferente regimului de creştere a porcilor, constituite din hârtie, carton, folie polietilenă. Cantitatea acestora va fi de cca. 80 kg/lună.

- Deşeuri menajere care vor rezulta zilnic de la personalul angajat:

QD.M. = 8 persoane echivalent x 0,25 kg/(pers. x zi) x 31 zile ( 61 kg/lună.

- Deşeurile care vor rezulta din activitatea obiectivului vor fi depozitate în pubele şi vor fi preluate periodic de firma prestatoare de servicii de salubritate.

Din activitatiile societatii rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:

- deseuri menajere - rezulta din activitatea sociala a personalului in cadrul complexului zootehnic. Depozitarea primara se face intr-un container metalic amplasat pe o platforma betonata, dupa care sunt preluate de o firma de salubrizare.

- deseuri metalice - rezulta din activitatea de reparatii si intretinere a utilajelor si mijloacelor auto din dotare. Se colecteaza si se depoziteaza pe sorturi pe platforma betonata si sunt livrate periodic la agentii colectori.

- dejectii – aprox. 4700 t/an;  rezulta din activitatea de crestere si ingrasare porci, sunt deseurile specifice activitatii si sunt eliminate impreuna cu apa de spalare-transport. Pot fi considerate deseuri de productie pana se stabilizeaza (fermenteaza), dupa care constituie un ingrasamant valoros pentru fertilizarea solului. Dejectiile sunt in stare lichida avand in proportie de 8% suspensii solide, umiditatea reala este de 92%, sunt depozitate in laguna. Dupa fermentare, dejectiile sunt valorificate prin distribuire pe terenurile agricole  asigurand introducerea in sol a amestecului fertilizant la dozele acceptate de reglementari pentru continutul de N si P, precum si functie de culturile vegetale care vor fi produse pe terenurile fertilizate. Capacitatea de productie de 9000 capete porci livrati/an, permite administrarea dejectiilor sub forma solid-lichid dupa mineralizarea partiala, prin stationarea min. 3-6 luni in laguna de stocare. Dejectiile depozitate in compartimentele batalului sufera procesul de fermentare anaeroba – proces care are loc in masa mixturii de dejectii, unde rezulta biogaz ce contine 65% CH4, 35% CO2 si concentratii mici de NH3 si N2.

- Cadavre-pot rezulta ocazional si sunt tinute in “camera de cadavre”, izolate, pina ce vine firma specializata sa le ridice.(respectiv SC Protan SA Bucuresti, sucursala regionala)

Managementul deşeurilor

Tipurile de deşeuri posibil rezultate:

- Deşeuri menajere

- Dejecţii semilichide

Dejecţiile rezultate vor fi colectate prin intermediul bazinelor de colectare şi evacuate în bazinele de stocare şi fermentare, iar după fermenatre vor fi transportate pe terenurile agricole proprii şi pe terenurile aparţinând unor terţe persoane pentru fertilizare.

Deşeurile menajere se vor colecta selectiv în pubele şi vor fi transportate şi depozitate la rampa comunei, de către serviciul de salubritate, pe baza unui contract. Cadavrele de animale se vor depozita în camera speciallă până la eliminarea lor finală în incineratoare ecologice. La punerea în funcţionare a obiectivului se va incheia un contract cu o firmă autorizată în vedrea eliminării ecologice a cadavrelor. De asemenea in vederea valorificării dejecţiilor se vor încheia contracte cu deţinători.

Eliminarea şi reciclarea deşeurilor

Deşeurile menajere sunt colectate selectiv, în pubele standardizate (atât ca formă constructivă, cât şi ca şi codificare pe culori) pentru fracţiunile: sticlă, carton/hârtie, plastic, deşeuri menajere.

Deşeurile menajere sunt predate pe categorii către firma de specialitate ce asigură salubritatea zonei.

Apele menajere şi reziduale sunt evacuate cu ajutorul autovidanjei spre staţia de epurare proximalǎ.

Dejecţiile sunt împrăştiate pe sol la nivelul tarlalelor destinate culturilor agricole.

Cadavrele rezultate ocazional vor fi predate către firma de specialitate (Protan SA).

Gestiunea dejecţiilor în fermă

La o capacitate de 3000 capete/ciclu, fiind programate 3 cicluri de creştere, rezultă o capacitate pe an de 9000 capete.

Apele uzate din fiecare compartiment evacuate in reteaua de canalizare a fermei, sunt dirijate la bazinele de stocare tip laguna anaeroba, în numǎr de 3, situate la subsolul halelor. Dimensiunile bazinelor sunt de 14,95 X 47,8 X 2,45m. Volumul bazinului este de 1750,8 mc, cu un volum util de 1430 mc şi asigura o stocare pentru mai bine de 4 cicluri de creştere.

Capacitatea totala a bazinelor este de 3X1750,8 mc (nu se ia in considerare si apa din precipitatii care se aduna, intrucât aceasta fiind acoperita nu preia cantitǎţile de precipitaţii).

Rezervorul are acces de intrare a masinilor si de realizare a operatiei de curatire. Etansarea si protectia fundului si peretilor verticali ai lagunei este realizata dintr-o geomembrana HDPE (cu grosime de 2 mm), bentonita si sistem de control al scurgerilor (DDS – sensor de detectare scurgeri).

Inainte de golire (proiectata sa fie golita de cel putin doua ori pe an) se va agita bine continutul bazinului.

Valorificarea dejectiilor dupa mineralizare si stabilizare in laguna sub forma de amestec lichid – solid, se va face pe terenurile agricole  situate in imediata proximitate, dupa o perioada de 3 – 6 luni, ca material fertilizant.

Dirijarea lucrarilor de infiltrare, rotatia culturilor, stabilirea terenurilor de infiltrare (ce sunt proprietatea beneficiarului), se va face de o persoana specializata functie de caracteristicile rezultate din controlul periodic chimic, biologic si bacteorologic, de capacitatea de preluare a solului si de valorificare a potentialului nutritiv la productia de cultura de camp.

Din cadrul fermei de porci nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, deoarece apele uzate vor fi gospodărite astfel:

- aplele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare a pavilionului administrativ şi a filtrului uman se colectează prin tuburi de PVC şi se descarcă într-un bazin betonat etanş cu volumul de 25 mc, iar periodic se vor transporta cu vidanja la staţia de epurare proximalǎ (vidanjarea se efectuează la umplerea bazinului la 2/3 din capacitatea utilă).

- Apele uzate industriale formate din ape uzate de spălarea pardoselii boxelor, purin, dejecţii solide sunt colecate în interiorul boxelor prin fantele grătarelor în cuvele betonate situate la subsolul grajdiurilor de unde se evacuează cu ajutorul unei reţele de canalizare într-un bazin de colectare, iar apoi se evacuează în bazinul de stocare şi fermenatre. Aici aceste dejecţii vor fi stocate un ciclu de creştere de 3 luni, iar după fermentare vor fi transportate cu vidanja pe terenuri agricole pentru fertilizare organică.

- Apele pluviale convenţional curate sunt colectate în incintă, într-o rigolă betonată şi vor fi evacuate în rigola stradală care va asigura evacuarea lor, după stocarea temporară într-un polder depresionar cu descărcare treptată.

Se consideră BAT pentru dejecţii:

- Management nutriţional adecvat : conţinutul de proteină brută şi P total conform valorilor de referinţă BAT.

- Asigurarea capacităţii de stocare pe minim 6 luni.

- Realizarea balanţei N şi P în fermă.

Comparaţia cu cele mai bune tehnici disponibile BAT

- Din analiză rezultă aprox. 0,10 mc dejecţii/cap şi ciclu, adică încadrarea fermei în recomandări.

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţiile fermentate

Pentru protecţia solului, după darea în folosinţă a obiectivului se vor respecta normele Codului de Bune Practici Agricole privind fertilizarea unor suprafeţe de teren care să corespundă cu cantitatea de îngrăşământ organic aplicat la ha.

Astfel, după deshidratare şi fermentare gunoiul de grajd va fi transportat pe propriul teren agricol şi pe terenurile arendate pentru fertilizare. Producţia zilnică de nutrienţii în dejecţiile de porci crescuţi în sistem intensiv pentru porc sunt: N: 0,041 kg/zi; P:0,014 kg/zi; K: 0,027 kg/zi.

Se considera BAT pentru împrăştierea dejecţilor pe sol:

- Încorporarea dejecţiilor în sol sau ararea terenului imediat după împrăştiere (discuire).

- Echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele specifice culturii respective.

- Alegerea perioadei adecvate din an pentru împrăştiere – când recoltele sunt pregătite pentru primirea subsţantelor nutritive din dejecţii.

- Luarea în considerare a confortului vecinilor – mai ales evenimentele sociale.

- Evitarea condiţiilor necorespunzătoare de împrăştiere precum inundaţii, zăpadă sau îngheţ

Comparaţia cu cele mai bune tehnici disponibile BAT

- Măsurile prevăzute de societate sunt conforme cu prevederile documentului de referinţă BAT.

Managementul mirosurilor

Mirosurile sunt generate în principal de emisiile de amoniac şi gaz metan. Alte mirosuri sunt datorate emisiilor secundare de H2S dar, în condiţiile creşterii la sol, cum este cazul fermei propuse situatǎ la distanţǎ faţă de zonele de locuire, aceste emisii sunt nesemnificative datorită controlului ce se va aplica pentru minimizarea acestora (în special emisii de amoniac). Aceasta se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru:

- construcţia halelor,

- compoziţia hranei şi modul de administrare a acesteia,

- colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea şi eliminarea dejecţiilor.

Pentru evitarea acumulărilor de amoniac şi metan în grajdul de animale sunt prevăzute ventilatoare, care au un debit de aprox. 12500 mc/buc şi sunt prevăzute cu senzori pentru amoniac, temperatură şi umiditate. De asemenea, dejecţiile sunt depozitate în bazine semîngropate şi acoperite.

Titularul activităţii îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de intreţinere), ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distanţe mari. De asemenea se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Aceste măsuri sunt conforme cu prevederile documentului de referinţă BAT/BREF.

4.3. Managementul apei

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa a obiectivelor din cadrul microfermei zootehnice se face prin intermediul unui put dotat cu hidrofor, amplasat in interiorul incintei. In vecinatatea acestuia este montat grupul de pompare  (Q = 7 mc/h, H = 55 mCA, p = 6 barri), cu rezervor de 300 litri, care asigura alimentarea cu apa a halelor si a rezervorului de inmagazinare, ingropat. Apa stocata va fi utilizata doar in caz de avarie, cand se intrerupe furnizarea apei din reteaua centralizata sau la incendii.

-  alimentarea cu apa a grajdurilor se face printr-un racord din polietilena cu Ø = 50 mm de la reteaua principala. Echipamentele de adapare  sunt alimentate cu tevi din polietilena cu Ø = 32 mm, montate in camera tehnica de langa compartimentele pentru porci si are pe langa sistemul central de conectare la reteaua de apa, un filtru pentru epurare, un redactor de presiune si posibilitatea de conectare a medicatorului destinat tratamentelor porcilor bolnavi;

- asigurarea debitului necesar de incendiu de 5 l/s la hidrantii exteriori se face prin intermediul unui rezervor amplasat in punctul cel mai inalt din incinta. Transportul apei se face printr-o conducta de polietilena cu Ø = 50 mm si o statie de un hidrofor.

Necesarul de apa cuprinde:

  - necesarul pentru consumul biologic al animalelor;

  - necesarul tehnologic pentru: evacuarea dejectiilor, spalarea si dezinfectia halelor, intretinerea instalatiilor tehnologice;

  - necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare conf. STAS 1478;

  - necesarul de apa pentru stingerea incendiilor conf. scenariului de siguranta la foc.

Cerinta de apa este:

- pentru consum menajer: Q zi med. = 0,36 mc/zi;

Q zi max. = 0,47 mc/zi;

-    pentru consum tehnologic: Q zi med. = 23,34 mc/zi;

Q zi max. = 30 mc/zi.

[

Managementul apelor uzate

Din activitatile desfasurate rezulta urmatoarele tipuri de ape:

- ape uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare (pavilion administrative), se estimeaza un V = 985 mc/an;

- ape uzate tehnologice ( impreuna cu dejectii), rezultate din procesul spalare a halelor;

- ape pluviale, de pe platformele betonate.

Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere si cele tehnologice de la obiectivele fermei este realizata in sistem divizor, fiind alcatuita din urmatoarele elemente:

- apele uzate menajere colectate de la filtru sanitar sunt evacuate printr-o conducta din PVC Ø = 200 mm

- apele uzate tehnologice rezultate de la cele trei hale de productie sunt preluate de sub pardoseala tip gratar prin intermediul unei retele interioare, din tuburi PVC Ø = 250 mm, sistem de evacuare cu perna de apa, prevazut cu teu si valve de evacuare; reteaua interna de colectare se descarca in reteaua exterioara de evacuare a apelor tehnologice, care duce in laguna de dejectii;

- apele pluviale sunt conduse catre rigole betonate, urmand evacuarea in sistemul de canalizare exterioara.

Debitele apelor uzate evacuate sunt:

- pentru consum menajer: Q zi med. = 0,24 mc/zi;

Q zi max. = 0,31 mc/zi;

  - pentru consum tehnologic: Q zi med. = 21 mc/zi;

Q zi max = 25 mc/zi;

O cantitate redusă de apă este utilizată pentru stropirea căilor de acces pe perioadele de uscăciune, pentru diminuarea afectării factorului de mediu aer ca urmare a activitǎţilor curente (transport), cu particule în suspensie.

Cap.5. Analiza rezultatelor determinarilor privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament

5.1. Analiza calitatii solurilor

Analiza calitatii solurilor a fost efectuata de OSPA Mehedinti, concluziile acestuia aratand deficiente de productivitate datorate incarcarii limitate cu materie organica, humus si minerale, ramanand expuse eroziunii, saraturarii si fiind aflate in procese de aridizare si erozive inaintate.

Metoda de analiza a solurilor a pornit de la identificarea unor suprafete de 3 ha, denumite parcele agrochimice, omogene din punct de vedere morfologic (relief, sol, etc.). Din fiecare parcela agrochimica s-a recoltat o proba medie de sol, proba ce a fost constituita din 25-30 probe partiale, recoltate de la o adancime de 0-20 cm, cu ajutorul unei sonde.

Au fost analizati parametrii: pH, P, K, valorile continutului de humus, aciditatea hidrolitica, suma bazelor, gradul de saturatie in baze.

5.2. Analiza calitatii apelor

La nivelul amplasamentului nu există foraje de hidro-observaţie.

In vederea reglementării funcţionării obiectivului, au fost întreprinse analize asupra calităţii (potabilităţii) apelor prelevate din puţul de alimentare.

Prin Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică, s-a făcut analiza apelor pompate în sistemele de alimentare cu apă. Au fost emise următoarele Buletine de analiză:

  - 62-63/29.01.2013;

  - 192-195/15.03.2013;

Rezultatele analizelor arată POTABILITATEA apelor, nefiind depăşit nici un parametru, sursele fiind astfel compatibile cu activitatea de producţie zootehnică.

Dată fiind relevanţa acestor parametri şi în monitorizarea calităţii apelor subterane, parametri din buletinele de analiză menţionate mai sus, vor  fi considerate valori de referinţă. Se vor considera ”parametri de referinţă” indicatorii de calitate pentru apa subterană,  considerând ”prag de alertă” depăşirea semnificativă a parametrilor unei măsurători faţă de cea anterioară.

5.3. Evaluari sonometrice

Pentru zona de implementare a proiectului au fost efectuate mai multe seturi de măsurători sonometrice ale fondului de zgomot.

In vederea realizării analizelor sonometrice, s-a utilizat un sonometru UNI-T, model UT350.

Sonometrul utilizat este un aparat portabil, cu utilizare în mediul extern dar şi în interiorul unor spaţii închise, incinte, etc., cu funcţionare stabilă, uşor de utilizat, de mare precizie şi sigur pentru personalul implicat în manipularea acestuia, răspunzând standardelor impuse de legislaţia europeană în domeniu, după cum urmează:

- EN61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3: 2003;

- EN61672-1: 2002 Clasa 2 şi IEC60641:1979 Tip 2

- ANSI S1.4: 1983 Tip 2

- Certificare CE.

Spectrul de precizie (acurateţea măsurătorilor) este de +/- a% citire + B digits) garantat 1 an de la calibrare/achiziţionare.

Astfel sonometrul este destinat măsurării, controlului, a verificării şi conformării nivelelor de zgomot din cadrul unor diverse aplicaţii de tip industrial, agricol, urbanistic, cultural, etc.

Pentru realizarea măsurătorilor au fost utilizate Protocoale standardizate (vezi anexe).

S-au realizat câte două reprize de măsurare pentru fiecare locaţie cu relevanţă deosebită din zonă. Relevanţa a fost stabilită în funcţie de conformaţia terenului, accesibilitatea zonei (principalele căi de acces în zonă), zonele unde urmează a fi amplasate mai multe turbine eoliene.

Măsurătorile sonometrice au fost realizate în două reprize la două intervale de ore cuprinse între 8.00 şi 9.00, respectiv 12.00 şi 13.00, considerate a fi perioadele de activitate principale ale speciilor de faună din habitatul ţintă, respectiv ale activităţilor umane.

Repriza I	            Repriza II

Min.	Max.	Med.	Min.	Max.         Med	Med.

44°41'36.60"N; 22°40'24.65"E	31,8	48,5	40,1	36,6	71,1	44,0

44°41'36.09"N; 22°40'26.70"E	36,5	39,2	38,1	39,4	40,3	40,1

Se observă că în zonă apare un zgomot de fond situat între valorile de 31,8 şi 71,1 dB puse pe seama activităţilor curente din zonă (în special trafic ce conduce de , ale activităţii speciilor de faună, zgomotul vântului, etc.

Situaţia fondului acustic va fi comparată cu situaţia rezultată în urma implementării proiectului (functionare), urmând a se lua măsurile necesare în vederea limitării/diminuării zgomotului în zona punctelor sensibile.

Cap.6. Interpretarea rezultatelor si recomandari

6.1. Concluzii

In zona studiata a fost identificată prezenţa unui impact antropic curent generat de activităţile umane (trafic, locuire, agricultură, producţie industrialşă, etc.). Efectele manifeste au un caracter de ordin general, caracteristic asezarilor de tip rural (poluare organica difuza, depozitari necontrolate de deseuri, etc.) fara insa a aparea fenomene acute de poluare a factorilor de mediu.

Masurile de management al dejectiilor respecta conditiile BREF/BAT.

Intregul set de activitati propuse a se desfasura in incinta fermei apartinand SC Ferma Ghidel SRL se conformeaza prevederilor legale in vigoare pe linie de protectie a factorilor de mediu.

6.2. Recomandari

Demararea unui program de monitorizare in baza actelor de reglementare emise de autoritatile cu responsabilitate in protectia mediului, a carui rezultate sa fie prezentate anual catre institutiile responsabile de mediu.

Implementarea prevederilor de diminiare a impactului asupra factorilor de mediu.

Anexe fotografice

Silozuri exterioare (670t/buc)

Aspectul halelor de creştere

Detaliu asupra sistemelor de pardoseli (se observă structura grătarelor ddin beton)

Vidanjă autotractată utilizată pentru împrăştierea dejecţiilor

Ventilatoare pentru aerisirea forţată a bazinelor de depozitare a dejecţiilor de la subsolul halelor

Silozuri de interior (27t/buc) situate în interiorul bucătăriei de furaje

Puţul de alimentare cu apă

Generator electric pentru asigurarea funcţionării în regim de avarie

Sistemul de hrănitori instalate

Sistemul de adăpători instalate

Aspectul halei la depopulare

Computerul de preparare şi dozare a hranei

Cântar auto de incintă

# Footnotes

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Mehedinti